灌南县2013年度水利工程质量安全考核量化评分标准

一、配套建筑物工程（80分）

（一）考核内容

1、砌石工程

2、混凝土工程

3、土方回填工程

4、建筑物外观质量

5、工程布置情况

（二）评分标准

1、砌石工程质量（共25分）

由材料质量、砌筑质量、施工沉降缝处理质量构成

（1）、材料质量：石料的质量、规范符合设计和施工范的规定，水泥、砂、石子、水等原材料质量符合规范规定的得10分，有一项不符合规定扣2分。

（2）、砌筑质量：砌筑满足平整、稳定、错缝、灰浆饱满的要求的得10分，有一项不符合规定扣2分。

（3）、沉降缝处理质量：沉降缝两侧使用面石，砌筑垂直且缝宽均匀，缝内填充材料符合规定要求，外观处理美观的得5分，有一项不符合规定扣1分。

2、混凝土及钢筋凝土工程质量（30分）

由模板、钢筋、止水及伸缩缝、混凝土浇筑等工序质量构成

（1）、模板的表面光洁平整、接缝严密、不漏浆、支架稳定不变形，保证混凝土表面质好的得10分，有一项不符合规定扣2分。

（2）、钢筋：有出厂质保单和试验报告；品种、规格符合规范及设计要求；钢筋的尺寸、安装位置符合设计图纸要求；钢筋安装的达接或焊接满足规范要求；混凝土浇筑前对钢筋的加工安装质量进行验收签字确认的得5分，有一项不符合规定扣1分。

（3）、止水、伸缩缝的形成、结构尺寸及材料品种、规格、安装位置符合设计要求；紫水铜片、塑料、橡胶止水的焊接符合规范要求；止水片（带）应按设计要求放置的得5分，有一项不符合规定扣1分。

（4）、混凝土浇筑；水泥。黄砂、石子、水等原材料及配合比符合要求；搅合现场计量准确；搅合、浇筑、振捣均符合规范要求；新老砼接合面凿毛并冲洗干净，浇筑前按要求的得10分，有一项不符合规定扣2分。

3、土方回填工程质量（10分）

建筑物墙后2米范围内的填土土质为黄粘土且含水量适中；采用人工或小型机械夯实；分层夯实的厚度不大于30公分；压实度满足要求的得10分，有一项不符合规定扣2分。

4、建筑物外观质量（10分）

建筑物外型美观，面平线直，砌筑工程勾缝美观，砼工程表面光滑无蜂窝麻面，与周围环境相协调的得10分，有一项不符合规定扣2分。

5、工程布置情况（5分）

工程布置合理，渡槽轴线与渠道中心线一致，桥梁与道路衔接顺畅且配跨合理，电灌站出水池布置合理、出水顺畅的得5分，有一项不符合规定扣1分。

二、防渗渠道工程（20分）

（一）、考核内容

1、回填土方质量

2、渠道浇筑质量

3、渠道保护土方情况

（二）、评分标准

1、回填土方质量（5分）

回填土质符合要求；分层回填压实；厚度不超过30公分；回填土方高度满足施工要求；开挖后现场土方迷失的得5分，有一项不符合规定的扣1分。

2渠道砼浇筑质量（10分）

模板位置准确且土模整修质量好；混凝土拌合质量好；混凝土含水量适中；浇筑坡面平整、表面光洁；完工后渠道口线顺直；与配套建筑物工程连接顺畅美观的得10分，有一项不符合规定扣2分。

3、渠道保护土方情况（5分）

渠道保护土方回填压实到位；保护土方宽度不小于50公分；土方表面平整美观；线条顺直的得5分，有一项不符合要求的扣1分。

三、饮水安全工程（20分）

（一）考核内容

1、取水点工程

2、干支管道工程

3、入户工程

（二）、评分标准

1、取水点工程（6分）

房屋内外环境整洁2分；墙体地坪及门窗规范美观2分；机电设备安装规范2分。

2、干支管道工程（8分）

土方开挖深度满足要求，回填土方迷失，无沟槽现象3分；过沟过路管道符合要求，无漂露管现象2分；地面标识施工规范，无倾倒损坏现象3分。

3、入户工程（6分）

水表井及水表安装规范合理2分；入户管道埋深满足要求，布置合理2分；入户站管及水龙头安装规范得2分。

四、安全生产（20分）

（一）考核内容

1、现场安全管理责任制落实情况

2、现场安全管理情况

3、现场安全管理设施配置情况

（二）、评分标准

1、现场安全管理责任制落实情况

有现场安全管理制度并挂牌；将安全责任落实到班组；安全责任人明确；有值班制度并落实到人头的得5分，有一项不符合规定扣1分。

2、现场安全管理情况

现场砂石材料堆放整齐；施工机械布置合理；场地内施工道路通畅；施工秩序井然的得5分，有一项不符合要求扣1分。

3、现场安全管理设施配置情况

现场安全警示标志齐全；安全防护设施完整；现场人员全部佩戴安全帽；现场用电保护措施规范；有现场安全检查记录的得10分，有一项不符合要求扣2分。