建设项目环境影响报告表

项目名称：         昌和园房地产项目

建设单位（盖章）：灌南金盛房地产开发有限公司

编制日期：二零一四年六月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 昌和园房地产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南金盛房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 于军平 | 联系人 | 于亚运 |
| 通讯地址 | 灌南县人民中路南侧 |
| 联系电话 | 15061389222 | 传真 | — | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 东方红新村南侧 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K7010 ]房地产开发经营 |
| 占地面积（平米） | 15109 | 绿化面积 （平米） | 6898.8（绿化率45.66%） |
| 总投资 （万元） | 12000 | 其中：环保 投资（万元） | 158 | 环保投资占总投资比例 | 1.32% |
| 评价经费 （万元） | 0.5 | 预期投产 日期 | 2016年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 本项目为新建昌和园房地产项目，无主要原辅材料。 建设内容为住宅楼、商业建筑、物业管理用房、绿化、道路及停车场等配套设施。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 61054.08 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万千瓦·小时/年） | 90 | 燃气（万Nm3/a） | 9.64 |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水排水量48291.36t/a。 排放去向：生活污水排入市政污水管网，纳入城东污水处理厂，最终排入武障河。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 随着灌南县的城市化发展，工业结构的多元化和招商引资力度的加大，多种经营全面展开，工业建设已具备一定基础。灌南县城人口逐步增加，鉴于上述原因，灌南金盛房地产开发有限公司在灌南县开发建设昌和园房地产项目，以改善当地居民住房问题。 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县东方红新村南侧。项目总投资12000万元，总占地面积15109m2，总建筑面积52076.73m2，总户数330户。建该项目的规划设计思想将充分体现“以人为本，与时代同步，与自然和谐”的宗旨，不仅为人们提供舒适的居住环境，而且有利于城市整体形象的塑造。该地块位于连云港市灌南县未来发展的黄金地段，交通区位优势明显。项目地理位置见附图1。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，灌南金盛房地产开发有限公司委托北京中安质环技术评价中心有限公司（国环评证乙字第1029号）对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目环境影响评价报告表。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、与用地规划的相容性 本项目位于连云港市灌南县，项目所在地位于灌南县新莞北路东侧、东方红新村南侧，项目用地性质为居住兼容商业（商业部分不超过20%）。项目建设符合连云港市灌南县建设规划，符合当地环境规划和总体规划要求。 4、工程建设规模 项目总占地面积15109m2，总建筑面积52076.73m2，绿化用地6898.8m2，主要经济指标见表1。 表1 项目主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 1 居住总用地 m2 15109 2 居住户数 户 330 3 居住人口 人 1056 4 户均人数 人/户 3.2 5 总建筑面积 m2 52076.73 6 计入容积率的建筑面积 m2 45329.2 其中 高层住宅面积 m2 38382.13 商业面积 m2 6597.61 物管 m2 289.87 变配电室 m2 59.66 7 不计入容积率的建筑面积 m2 6747.53 其中 电梯机房 m2 134.53 地下室 m2 6613 8 住宅平均层数 层 33 9 容积率 — 3.0 10 居住车位 汽车位 个 307 自行车位 个 768 11 商业车位 汽车位 个 40 自行车位 个 329 12 其中 地面停车位 个 105 地下停车位 个 242 13 总建筑密度 % 15.31 14 绿地率 % 45.66 5、项目建设内容 项目总占地面积15109m2，总建筑面积52076.73m2，拟建项目建设内容主要包括住宅楼、商业建筑、物业管理用房、绿化、道路及停车场等配套设施的建设。项目建设内容见表2。 本项目应对商业入住严格限制，入驻餐饮必须位于指定的可设置餐饮区域，同时该区域在建设的同时预留油烟通道，业主在售房/租赁合同中必须明确餐饮项目设置的要求及地点，且入驻商业项目应先履行环评审批手续，再进行入驻，加强环境管理，避免商业污染影响居民生活。 表2 项目建设内容一览表 项目 内容 住宅楼 建筑面积38382.13m2，包括2栋33F楼房 商业建筑 建筑面积6597.61m2，包括1栋7F楼房 停车场 共计机动车停车位347个，其中地下停车位242辆，地面停车位105辆 公共建筑 物业用房、配电房、环保设施及公共服务设施等 6、平面布置 本项目建设地块长方形，主要建设内容为居民住宅楼、商业建筑、物业管理用房、绿化、道路及停车场等配套设施的建设。本项目居民住宅楼共2栋33F楼房，商业建筑共1栋7F楼房，商铺功用暂不确定，若后期有餐饮等行业，须根据《关于建设项目环境保护管理条例》等有关规定，进行环境影响评价。 在各楼周边设置绿化带，小区半围合式景观系统环环相扣、虚实相生，又各顺其势、互为因借、松紧从心、宽窄随意，并因形成景、因势造形。 项目平面布置情况见附图2。 7、公共及辅助工程 灌南县城乡建设日新月异，老城区日益美化，建设发展迅猛，交通、通讯、电力、供水、排污、供热等基础设施配套齐全。 （1）供水 水资源取自于灌南县市政给水管网，其水质完全符合生活饮用水标准。水源充足能完全满足本项目建设需要。 （2）供电 用电来自市政电网，根据规范规定，本项目的照明、消防设施用电均属二类用电负荷，其余为三类用电负荷。 （3）通信 本项目地区具有比较完善的有线通讯网络和无线通讯设施，以先进的数字传输系统为主体的数据通讯、移动电话等现代化通讯网络。程控网络，无线寻呼、邮政特快专递业务已开通，电传、传真、因特网等邮电通讯设施配套完善。小区各种通信设施由区域电信局引入。 （4）排水 采取雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入城东污水处理厂。雨水经雨水管网收集排入附近水体。 （5）燃气 项目区居民日常生活及冬季采暖采用清洁能源天然气，由市政燃气管网直接供给。 8、选址合理性分析 本项目所处区域为灌南县城市规划区域，在小区建设的同时相应的城市公共服务设施也随之建设，可以保证小区内正常的供电、供热、供气、供水、交通、通信等要求。 本项目建成后可以带动整体区域地产价值的升值，建成后可为入住居民创造良好的生活环境，提高人民群众的生活质量。区域环境现状质量良好，因此项目符合当地政府总体规划，项目选址合理可行。 9、环保投资 本项目环保投资为158万元，占总投资（12000万元）的1.32％，主要用于固废、废水、噪声治理及绿化等。项目环保投资估算详见表3。 表3 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 效果 废气 烟道、通风、排气设施 20 达标排放 废水 化粪池 20 达标排放 噪声 隔声、围墙 15 达标排放 固废 垃圾收集箱 3 绿化 绿化面积6898.8m2 100 / 合计 158 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。评价区域内河流武障河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。项目区无明显环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min 流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻,县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2013年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以 “跨入百强县，全面达小康，迈向现代化” 的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标,实现“十二五”良好开局。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表4。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表4 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）115号]，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。灌南县环境监测站例行监测结果显示项目所在区域大气TSP、NO2、SO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。评价区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为武障河，功能主要是工业用水、农业用水，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体。灌南县环境监测站例行监测结果表明，武障河各项水质监测指标提均值满足Ⅳ类水水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）120号]，项目区声环境属2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于连云港市灌南县东方红新村南侧，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标如下： 1、水环境保护目标：武障河水体水质不因本项目的建设而降低其功能级别； 2、大气环境保护目标：东方红新村、小东关、于营村和盛世华庭环境空气功能不因本项目的建设而降低其功能级别； 3、声环境保护目标：声环境保护目标不因本项目的建设而降低其功能级别。 本项目环境保护目标见表5，项目周边概况见附图3。 表5 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 环境空气 东方红新村 N 80m 79户253人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 小东关 SE 110m 18户58人 于营村 N 210 20户64人 盛世华庭 S 220m 200户640人 地表水 武障河 NE 10km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 声环境 项目边界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、NOx、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见下表。 表6 环境空气质量标准 单位：mg/µm3 污 物 取值时间 浓度限值mg/µm3 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 小时平均 500 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 小时平均 250 2、地表水 武障河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见下表。 表7 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 武障河 Ⅳ 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目西侧新莞北路一侧执行4a类标准，见下表。 表8 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目排放的大气污染物主要为居民厨房燃料燃烧产生的废气、厨房油烟、停车场废气等，污染因子主要为SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃、CO。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体见表9。本项目建成后设置的移动式垃圾桶、公厕会产生少量的恶臭，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，具体见表10，项目产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。具体标准限制见表11。 表9 《大气污染物综合排放标准》 污染物 名称 排放标准 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控点 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） SO2 550 周界外浓度最高点 0.40 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 NO2 240 0.12 TSP 120 1.0 非甲烷总烃 120 4.0 CO 30 / 表10 《恶臭污染物排放标准》 序号 控制项目 厂界标准mg/m3 1 氨 1. 三甲胺 0.08 3 硫化氢 0.06 4 甲硫醇 0.007 5 甲硫醚 0.07 6 二 二硫醚 0.06 7 臭气浓度 20（无量纲） 表11 废气排放标准 污染物 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 排气筒 二级 油烟 小型 2.0 — — 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2、废水排放标准 项目的废水经处理达标纳入污水管网，送城东污水处理厂统一处置，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，具体数值见下表。 表12 污水综合排放标准 除pH外均为mg/L 污染物 pH COD BOD5 NH3-N TP 动植物油 SS 三级 6~9 ≤500 ≤300 ≤45* ≤8* ≤100 ≤400 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 根据项目废水经纳管送城东污水处理厂处理的实际情况，废水最终排放进入纳污水体的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，具体数值见下表。 表13 城镇污水处理厂污染物排放标准 除pH外均为mg/L 污染物 pH COD BOD5 NH3-N TP 动植物油 SS 二级 6~9 ≤100 ≤30 ≤25 ≤3.0 ≤5 ≤20 3、噪声执行标准 厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类及4a类标准。 表14 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标 来源 2 60 50 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4a类标准 4a 70 55 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，具体标准值见下表。 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级：Leq dB（A） 昼间 夜间 70 55 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城东污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水48291.36t/a； 接管考核量COD 16.42t/a、SS10.14t/a、NH3-N1.64t/a、TP 0.19t/a； 进入环境量COD4.83t/a、SS0.97t/a、NH3-N1.21t/a、TP 0.14t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析： 1、工艺流程及说明 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节如下图： 图1 施工期工艺流程图 2、主要污染工序： （1）废气 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车产生的尾气。 粉尘：粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场。尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以估算。 尾气：排放的主要污染物为NO2、CO和非甲烷总烃等。 （2）废水 建设期的废水排放主要来自施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水：项目施工人员按100人计，每人每天用水100L，施工期为12个月，则生活用水10m3/d，3650m3/a。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为2920m3/a，污染物产生浓度分别为SS300mg/L、COD400mg/L、氨氮35mg/L。要求施工单位建设化粪池，对生活污水进行处理，不可直接排放到外环境。 施工废水：施工废水主要为地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，废水中的主要污染物为SS，其排放量难以估算。该废水进行截流、沉淀后用于道路洒水抑尘。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见下表。 表16 建设期主要噪声源的声级值 单位：dB(A) 序号 声源名称 噪声级范围（距离10m处） 1 推土机 78～96 2 搅拌机 75～88 3 打桩机 95～ 5 4 运输卡车 85～94 5 挖土机 80～93 6 卷扬机 75～88 7 浇捣机 90～98 8 空气压缩机 80～95 （4）固废 建设项目施工阶段将开挖土地、运送大量建筑材料，有大量废土和建筑垃圾产生，表现特征为量大、产生时间短，影响范围为附近周围环境。 另外施工期间人员还将产生一定量的生活垃圾，参考《环境保护实用数据手册》中的数据，按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量为18.25t。 二、营运期工程分析： 本项目为新建房地产项目，非工业项目，非生产经营性项目，不涉及到产品生产，故不存在生产工艺。 主要污染工序： 1、废气 （1）天然气燃烧产生的废气 项目运营期，按每户每天0.8m3计，小区全年用气量约为厨房用气9.64万m3，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关统计，天然气的排污参数为： 烟气量：128000m3/10000m3-天然气； SO2：0.09kg/10000m3- 天然气； 烟尘：10g/10000m3-天然气； NOx：8kg/10000m3-天然气。 经计算，本项目天然气的排污量为： 烟气量：1.23×106m3/a，其中：SO20.868kg/a，烟尘0.095kg/a，NOx77.12kg/a。 本项目居民厨房燃烧天然气所产生的废气，排放量较少，同时也采取了相应的管理和处理措施，因此对大气环境影响不大。 本项目设置商铺，商铺功能暂不确定，如后期有餐饮等行业，须根据《关于建设项目环境保护管理条例》等有关规定，进行环境影响评价。 （2）油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。对居民的食用调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为3%。则年消耗食用油11.56t/a，则产生的油烟约0.35t/a，住户的家用油烟机的油烟净化率按60%计，则油烟排放量为0.14t/a。 建设单位在建设中，考虑了油烟排放问题，建设排放烟道。烟道排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒高度应尽量高出本建筑与周围10米距离范围的建筑物1.5米。若油烟烟道排气筒距居民住宅楼较近时则应相应提高其高度，使其高于该住宅楼，从而减少油烟排放对附近居民的影响。在采取以上措施后，该项目产生的油烟对周围环境的影响将会比较小，不会有扰民现象发生。 （3）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表17。 表17 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种 CO THC NOX SO2 轿车（用汽油） 191 24.1 22.3 0.291 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s~3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表16； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NO2与SO2的量分别为5.31g、0.67g、0.62g与0.008g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时，由于地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算。车库的大气污染物排放情况见表18。 表18 项目地下车库汽车废气污染物产生情况 泊位(个) 日车流量( /日) 污染物排放量（t/a） CO THC NO2 SO2 242 484 0.938 0.119 0.110 0.002 由以上计算结果可知，建设项目地下车库使用时，产生CO为0.938t/a，THC为0.119t/a，NO2为0.110t/a，SO2为0.002t/a。 （4）恶臭 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。本项目运营期产生的恶臭气体主要来自小区垃圾桶。在环卫部门清运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，恶臭的物质相对较少，存放时间较短，顾对环境的影响不大。环卫部门在每日及时清理情况下，基本无恶臭气味产生。 2、废水 本项目产生的废水主要为居民生活产生的生活污水。 （1）污水量预测 ①生活污水 本项目建设完成后，其住户为330户，每户按3.2人计算，项目建设完成后约1056人居住，生活用水量按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中苏北居民生活用水130L/人·天计，按365天/年，则生活用水量50107.2t/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为40085.76t/a。 ②物业办公人员按20人计算，用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中公共管理和社会组织、办公楼用水标准1.5m3/（人·月）计算，用水量为360 m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为288t/a。 ③商业建筑面积6597.61m2，该部分用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中商业零售业（商场及超市）定额5升/平方米·天计算，则每天用水量为32.99m3/d，以300天计，则用水量为9897m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为7917.6t/a。 ④绿化用水 绿化用水按照1L/·m2·d（一年绿化用水时间以100天计）计算，本项目绿化面积为6898.8m2，则绿化用水量约为689.88t/a。 生活污水、物业人员生活污水及商铺污水主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP，其浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右。 本项目水平衡见图2。 图2 建设项目水平衡图 单位：m3/a （2）污水预处理 项目生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，经市政管网排入城东污水处理厂。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见表19。 表19 废水中各污染物排放浓度一览表 单位：mg/L 处理单元 COD SS NH3-N TP 化粪池 进水 400 300 35 4.0 出水 340 210 34 4.0 效率（%） 15 30 3 0 GB8978-1996 500 400 45 8 由上表可以看出，生活污经预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，经城东污水处理厂处理后最终排入武障河。 表20 本项目废水污染产生及排放情况 分类 废水量 污染物名称 产生浓度 mg/L 产生量t/a 治理措施 接管浓度/最终排放浓度mg/L 接管量/最终排放量t/a 排放去向 生活污水 48291.36t/a COD 400 19.32 化粪池 340/100 16.42/4.83 城东污水处理厂处理，最终排入武障河 SS 300 14.49 210/20 10.14/0.97 NH3-N 35 1.69 34/25 1.64/1.21 TP 4.0 0.19 4.0/3.0 0.19/0.14 3、噪声 噪声主要来源于空调、风机等设备运行产生的噪声，各设备噪声值见表21。本项目西侧新莞北路，对于道路机动车辆噪声标准见表22。 表21 项目噪声源平均声级值 序号 库（房）名称 位置 单台设备平均声级dB（A） 1 空调室外机 室外 60-75 2 水泵房 地下 80-85 3 半地下车库 地下 66 4 风机房 地下 85 5 油烟排风机 室外 75 6 变电所 室内 68-75 7 人员社会活动噪声 室外 80 表22 机动车辆噪声标准 车辆种类 加速最大A声级（dB） 载重车 8～15t 89 3.5～8t 86 小于3.5t 84 公共汽车 4～11t 86 小于4t 83 小客车 82 摩托车 84 轮式拖拉机 86 由此可知在项目区西侧新莞北路以汽车和公交车为主，车辆不会超过4t，加速时最大声级不会超过83dB，车辆噪声在人们所接受的范围内。但是噪声还是或多或少的影响到居民，建议在道路主干道朝干道侧种上厚草地、矮生树或厚密有观赏价值的灌木丛 ，既可绿化街景，又可减弱声反射、增加噪声衰减量。 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 项目建成后共有居民1056人，生活垃圾产生量按照每人产生0.5kg/d，以365天/年计，则生活垃圾产生量为192.72t/a； （2）商业活动垃圾 本项目商业建筑面积6597.61m2，该部分垃圾产生量按照商业场所垃圾排放系数0.02kg /m2·d计算，则每天垃圾产生量为0.13t，以300天/年计，则商业活动垃圾产生量为39t/a。 本项目固废产生量见表23。 表23 固体废物排放情况 污染物 产生源 产生量 产生量（t/a） 去向 生活垃圾 居民 0.5kg/人.d 192.72 环卫部门清运 商业活动垃圾 商业活动人员 0.02kg /m2·d 39 合计 231.72

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧天然气 | 烟气量 | 1.23×106m3/a | 1.23×106m3/a |
|  |  | SO2 | 0.71mg/m3，0.868kg/a | 0.71mg/m3，0.868kg/a |
|  |  | 烟尘 | 0.08mg/m3，0.095kg/a | 0.08mg/m3，0.095kg/a |
|  |  | NOx | 62.70mg/m3，77.12kg/a | 62.70mg/m3，77.12kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 0.35t/a | 0.14t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 0.938t/a | 0.938t/a |
|  |  | THC | 0.119t/a | 0.119t/a |
|  |  | NO2 | 0.110t/a | 0.110t/a |
|  |  | SO2 | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 48291.36t/a | 48291.36t/a |
|  |  | COD | 400mg/l，19.32t/a | 340/100mg/l，16.42/4.83t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，14.49t/a | 210/20mg/l，10.14/0.97t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/l，1.69t/a | 34/25mg/l，1.64/1.21t/a |
|  |  | TP | 4.0mg/l，0.19t/a | 4.0/3.0mg/l，0.19/0.14t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 192.72t/a | 环卫部门清运231.72 t/a |
|  | 商业活动垃圾 | 39t/a |  |
| 噪声 | 运营期主要噪声源为空调风机等设备噪声以及汽车交通噪声等，经相应措施治理后噪声的贡献值变小，声源强度在75～85dB(A)之间。厂界噪声影响值昼间≤60dB（A）、昼间≤50dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目对生态环境的影响主要是项目建设期施工期的扬尘对树木、植被与农作物的影响。运营期，本项目所产生的各项废物均得到有效处置，对生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气污染物来源 施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，车辆、机械设备燃油会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的非甲烷总烃THC等，同时产生扬尘污染大气环境。 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 （2）大气环境影响分析 在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于环境空气质量二级标准规定值的1.6倍。 因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。根据类比调查施工期扬尘对环境的影响不大，采取有效防护措施后不至于对附近居民和行人构成危害。施工期产生的污染物对周围环境影响仅存在施工期，到项目建设完毕，投入运营，施工期环境影响随之结束。 （3）扬尘影响减缓措施 ①项目施工过程中，作业场地将采取围挡、围护措施以减少扬尘扩散，减轻扬尘对环境的污染，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水2～3次，若遇到有风或干燥天气可适当增加洒水次数。根据有关资料类比，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。 ③运输建筑材料及建筑垃圾的车辆采取防止粉料和垃圾撒落的措施。运输车辆行驶路线尽量避开居民区。 ④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑥对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人的生活污水。建筑施工废水主要来自混凝土结构的养护工序，废水量很少，为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含任何其它有毒有害物质，散落的废水一般就地蒸发或渗入土层，部分经沉淀处理后用于道路洒水抑尘。生活污水经化粪池处理，排水与已建成的小区污水管道相连，并充分利用城市的基础设施，使产生的生活污水排入城市污水管网，最终进入城市污水处理厂进行集中统一处理。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的或处于移动不定状态，其5m处的噪声值约在80～90dB(A)。因此，评价本工程噪声源对环境的影响，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表。 表24 主要施工机械噪声源强 序号 施工阶段 设备 单机最大噪声值dB（A） 噪声测距 1 地基 推土机 86 5m 2 地基 装载机 90 5m 3 地基 挖掘机 84 5m 4 主体 振捣机 80 5m 5 主体 电焊机 85 5m 6 主体 卡车 92 5m （2）噪声影响分析 分析本工程噪声源对环境的影响，仅考虑声源到不同位置影响点的距离衰减，计算出声源对附近敏感目标的影响贡献值，并对声源的贡献值进行分析，噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）—(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm=α(r/ro)/100,查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工场地噪声预测结果见表25。 表25 距声源不同距离处的噪声值 单位： dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 推土机 86 78 71 63 61 53 49 45 41 装载机 90 82 75 67 65 57 53 49 45 挖掘机 84 76 69 61 59 51 47 43 39 振捣机 80 72 65 57 55 47 43 39 35 电焊机 85 77 70 62 60 52 48 44 40 卡车 92 84 77 69 67 59 55 51 47 从表中可看出，施工机械噪声昼间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响范围较大。 距离项目较近的敏感点为项目区北侧80m处东方红新村、东南侧110m处小东关村，为减轻施工噪声对东方红新村和小东关村可能造成的影响，施工作业中必须合理安排各类施工机械的作业时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。项目施工期噪声对周边居民生活影响不大。 （3）噪声影响减缓措施 施工噪声影响，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围的环境影响。 ①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备尽可能选用低噪声机械设备。 ②合理安排施工时间：严禁在13:00~15:30和22:00~8:00期间施工。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须向有关主管部门的申请开证明，并且必须公告附近居民。 ③施工单位应对施工噪声进行自律，实施文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ④建设与施工单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的协调、协商关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的理解。 4、施工固废对环境的影响分析 （1）固体废物的来源 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。 （2）环境影响分析及处置措施 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土应在本工程建设中用做填埋土或绿化区的景观布设。 施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余物及少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。施工期，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 5、生态环境影响分析 （1）对土壤环境的影响 施工期对土壤环境的影响主要是永久性占用土地及土地使用功能的改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 本项目的建设，应充分利用已划定的土地面积，不重新征用土地。对已划定土地的利用，主要是改变了地面的原有形态，布设了新的建筑物、道路、场地、绿地等。 （2）对植被的影响 本项目用地原有少量的自然植被，未进行大面积绿化，施工对植被等生态环境影响不大。 （3）生态环境措施 本项目用地为居住用地。该项目建成后除需要进行表面硬化的工程外，其余均进行绿化美化，绿地面积将达到6898.8m2，绿化工程布局与主体建筑物相协调，为居民提供良好的居住环境，对改善区内环境起到积极的作用。 6、对交通影响分析 施工期间，现场产生的大量建筑垃圾、生活垃圾和建筑材料的运输，机动车辆频繁进出会对局部路段的交通带来一定影响，造成一定时段交通流量的增加和交通噪声的影响。因此，项目建筑施工运输，应合理安排运输路段和时间，尽量避开繁忙路段和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。同时要做好驾驶人员的职业道德教育，按规定路线行驶，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 7、建筑及装修材料的有害性影响分析 （1）建筑及装修材料的有害影响 目前，室内装修造成的污染已经成为当代城市中的一种特殊灾害,室内环境有害物质达数千种之多，其中仅挥发性有机物就有300多种（其中至少有20多种是致癌物），室内环境污染已被认为继煤烟污染（第一代污染）、光化学烟雾污染（第二代污染）之后的第三代污染，其严重性不容忽视。 建设项目装修期施工内容包括住宅楼部分的一次粗装修，考虑到装饰装修材料中有害物质超量会对人体健康造成严重危害，为保护消费者的人身健康，加强对室内装饰装修材料污染的控制，国家质量监督总局和国家标准化管理委员会在2001年12月10日联合发布了“室内装饰、装修材料有害物质限量”10项强制性国家标准，这10种对有害物质限量的材料是：人造板及其制品、内墙涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、地毯及地毯用胶粘剂、壁纸、木家具、聚氯乙烯卷材地板、混凝土外加剂等。 该项目在施工建造过程中选购和使用装饰装修材料时，必须选购符合国家“室内装饰装修材料有害物质限量”10项标准要求的产品。对于建筑工程所使用的无机非金属类建筑材料，如水泥与水泥制品、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料、各种新型墙体材料等以及用于建筑室内、外饰面用的建筑材料，包括花岗石、建筑陶瓷、石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及其它新型饰面材料，应按照《建筑材料放射性核素限量》（GB6566—2001）的要求选择合适产品。项目竣工后，应按有关部门要求，对室内环境空气质量进行监测，确保楼内住户的身体健康。 （2）室内装修污染防范措施 严格贯彻执行建设部关于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)、《室内装饰装修材料有毒物质限量》及《建筑材料放射性核素限量》的规定是避免建筑材料及装饰材料对室内环境造成污染的有效防范措施，其有关规定如下： （1）工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量为：内照指数和外照指数均不大于1.0。 （2）室内用人造木板，必须测定甲醛含量或游离甲醛释放量。 （3）对拟采购的大理石建筑装饰材料进行本底氡浓度的测定，并提供检测报告。 （4）一类工程必须采用A类无机非金属材料和装修材料。 （5）一类工程的室内装修必须采用E1类人造板材及饰面人造木板。 （6）阻燃剂、混凝土外加剂氨释放量不应大于0.1%。 （7）建筑和装修材料进场检验，不符合设计和本规范要求的，禁止使用。 （8）无机非金属建筑和装修材料必须有放射性检测报告。 （9）室内装修用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或释放量检测报告。 （10）装修用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有TVOC、游离甲醛含量的检测报告；溶剂型涂料和胶粘剂必须有TVOC、苯、游离TDI（聚氨酯类）含量检测报告。 （11）材料的检测项目不全或对检测结果有疑问的，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，合格后方可使用。 （12）装修用稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油类、重苯及混苯。 （13）室内环境质量验收不合格的工程，严禁投入使用。 为保证该项目的室内环境质量，建设方一定要高度重视环境管理，从建设前期对拟采购大理石建筑装饰材料进行本底氡浓度的测定，到建设期间建筑材料及装饰装修严格贯彻执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中的有关规定，同时室内装饰装修材料的选择亦应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB18883-2002）限值，见下表。 表26 室内空气质量标准 参数 单位 标准值 备注 参数 单位 标准值 备注 二氧化硫 mg/m3 0.50 1h均值 氨 mg/m3 0.20 1h均值 二氧化氮 mg/m3 0.24 1h均值 甲醛HCHO mg/m3 0.10 1h均值 一氧化碳 mg/m3 10 1h均值 苯C6H6 mg/m3 0.11 1h均值 二氧化碳 % 0.10 日均值 甲苯C7H8 mg/m3 0.20 1h均值 臭氧 mg/m3 0.16 1h均值 二甲苯C8H10 mg/m3 0.20 1h均值 菌落总数 Cfu/m3 2500 1h均值 苯并[a]芘B(a)P ng/m3 1.0 日均值 可吸入颗粒物 mg/m3 0.15 日均值 氡222Rn Bq/m3 400 年均值 总挥发性有机物 mg/m3 0.60 8h均值

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）废水 ①生活污水 本项目建设完成后，其住户为330户，每户按3.2人计算，项目建设完成后约1056人居住，生活用水量按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中苏北居民生活用水130L/人·天计，按365天/年，则生活用水量50107.2t/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为40085.76t/a。 ②物业办公人员按20人计算，用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中公共管理和社会组织、办公楼用水标准1.5m3/（人·月）计算，用水量为360 m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为288t/a。 ③商业建筑面积6597.61m2，该部分用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中商业零售业（商场及超市）定额5升/平方米·天计算，则每天用水量为32.99m3/d，以300天计，则用水量为9897m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为7917.6t/a。 项目生活污水排放量约48291.36m3/a，主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP，其浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右，经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，经市政管网排入城东污水处理厂，最终排入武障河。 （2）接管可行性分析 城东污水处理厂目前处理规模为1.5万m3/d，建设项目污水排放量为137t/d，排放量不大，污水处理厂有余量接收本项目废水，不会对城市污水处理厂正常运行造成影响，污水接管可行。 综上所述，项目的废水排放对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目建成运营后，对区域大气环境产生的影响主要有三个方面：（1）居民炊事及采暖燃烧天然气产生的烟尘、二氧化氮、一氧化碳等污染物；（2）油烟排放对区域环境空气的污染；（3）机动车排放的尾气对周围环境空气的影响，主要污染物有碳氢化合物、一氧化碳和二氧化氮等；（4）垃圾收集站点产生的恶臭对周围环境空气的影响。 （1）天然气燃烧产生的废气 项目运营期，小区全年用气量约为9.64万m3。所以这里主要计算厨房用气燃烧后其污染物排放量，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关统计，经计算，本项目天然气的排污量为： 烟气量：1.23×106m3/a，其中：SO20.868kg/a，烟尘0.095kg/a，NO277.12kg/a。 本项目居民厨房燃烧天然气所产生的废气，排放量较少，且间断排放，同时也采取了相应的管理和处理措施，因此对大气环境影响不大。 （2）油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。项目营运期油烟产生量约0.35t/a，住户的家用油烟机的油烟净化率按60%计，则油烟排放量为0.14t/a。 建设单位在建设中，考虑了油烟排放问题，建设排放烟道。烟道排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒高度应尽量高出本建筑与周围10米距离范围的建筑物1.5米。若油烟烟道排气筒距居民住宅楼较近时则应相应提高其高度，使其高于该住宅楼，从而减少油烟排放对附近居民的影响。在采取以上措施后，该项目产生的油烟对周围环境的影响将会比较小，不会有扰民现象发生。 （3）汽车尾气 根据营运期地下停车场汽车尾气预测，地下停车场排放的废气中CO下风向120m处占标率最大。地下停车场排放的汽车尾气，下风向最大浓度较小，地下停车场排放的汽车尾气对周边空气环境影响较小；并且排放口不朝向居民楼和人群聚居地，在排放口周边种植高大、能吸收废气、有净化空气作用的绿化隔离带，可更好的减少尾气对居民的影响。 （4）恶臭 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。本项目运营期产生的恶臭气体主要来自小区垃圾桶。在环卫部门清运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，恶臭的物质相对较少，存放时间较短，故对环境的影响不大。环卫部门每日及时清理，基本无恶臭气味产生。 综上所述，项目的废气排放对周围环境影响较小。 3、噪声污染影响分析 （1）住宅区噪声影响 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)~85dB(A)左右。经过四周有绿化带和围墙，可对噪声进行阻隔、衰减，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。因此，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 （2）新莞北路对本项目噪声影响 本项目主要外界污染为西侧新莞北路，其交通噪声会对本项目居民生活产生一定的影响，但根据小区总体规划，小区西侧靠近新莞北路为商业建筑，且小区周边设置绿化带，一定程度上减轻了交通噪声的影响，通过路边绿化降噪，房屋阻隔，交通噪声对小区内部居民影响不大。 4、固体废物影响分析 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾和商业活动垃圾。生活垃圾产生量为192.72t/a，商业活动垃圾产生量为39t/a，固废均交由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 垃圾的污染主要来自垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，恶臭强度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。在夏季温度高时，如果不及时清运，垃圾则产生强烈的臭气影响居民的生活质量。因此，垃圾应及时清运，由环卫工人及时送至垃圾填埋场进行填埋处理。只要做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。 生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由城市环卫部门统一收集清运和处理。 建设项目投入使用后，只要物业管理部门加强对固废的管理，及时收集，妥善处理处置，同时小区居民养成良好的垃圾分类、收集、投放的习惯，及时定期收集清运，送城市垃圾填埋场统一处理，则固废不会对周围居民环境产生明显的不利影响。 5、对采光的影响分析 建筑阴影主要是对被阴影遮挡的建筑物采光产生影响，根据《城市居住区规划设计规范》规定的居室日照时间在大寒日满足2h（旧区改造1h）即可达到标准要求。本项目住宅楼布置呈东西走向，楼间距60m以上，各楼之间采光基本无影响，影响程度符合日照时间在大寒日满足2h的要求。 6、各类建筑材料和装饰装修对室内环境的影响 随着人们生活水平的提高，家庭装修逐渐成为时尚，装修的档次也在不断的提高。家庭装修可以营造一个舒适、优美、典雅的居住环境，美化人们的生活，但是人们在享受这一切的同时，也可能带来污染和人体危害。 因此，建筑材料必须符合现行国家标准，应全面贯彻国家颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）、《室内装饰装修材料有毒物质限量》及《建筑材料放射性核素限量》的规定。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧天然气 | 烟尘、NO2、SO2 | 分散、间断排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NO2、SO2 | 通风、排气设施 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 使用油烟净化设备处理后，通过专用烟道外排 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、TP | 经化粪池处理后，经市政管网排入城东污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准 |
| 噪声 | 噪声主要来源于空调等设备产生的噪声，声级值在75dB(A)~85dB(A)左右。并且四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置 |
|  | 商业活动垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 由于项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。工程规划的绿化面积约为6898.8m2，这为该工程的生态环境建设奠定良好的基础条件。工程建设中，建设方应适当增加空间及立体绿化，这对于美化环境，增强自然生态景观，改善区域环境空气质量等十分有益。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 随着灌南县的城市化发展，工业结构的多元化和招商引资力度的加大，多种经营全面展开，工业建设已具备一定基础。灌南县城人口逐步增加，鉴于上述原因，灌南金盛房地产开发有限公司在灌南县开发建设昌和园房地产项目，以改善当地居民住房问题。 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县东方红新村南侧，总投资约12000万元人民币，总用地面积15109m2，总建筑面积52076.73m2，总户数330户。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、厂址选择与规划的相容性 本项目厂址位于连云港市灌南县，项目建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。 项目选址位于灌南县东方红新村南侧，项目为新建项目不存在原有污染问题。周边多为居住小区等，且项目周围周边无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，选址合理可行。 4、施工期项目环境影响评价 本项目建设期主要污染是扬尘、污水、噪声和固体废物等。 ① 粉尘 施工期粉尘产生的部位比较多，施工扬尘将对该地块周边地区产生一定的影响。 ② 废水 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人的生活污水，建筑施工废水主要来自混凝土结构的养护工序，废水量很少，为无机废水，散落的废水一般就地蒸发或渗入土层，很少外排；生活污水全部排入城市下水管网。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的结束而消除。 ③ 噪声 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控[1997]066号）的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 ④ 固体废物 施工人员在施工期间产生的生活垃圾，要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时处理。施工期结束后产生的废土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），建设单位应要求施工单位规范运输，按有关规定妥善处置后对环境影响较小。 5、达标排放和污染物控制 废气 本项目主要的大气污染物为天然气燃烧废气、厨房油烟、地下车库汽车尾气和垃圾恶臭。由于天然气废气目前无排放要求，厨房油烟由每户居民自行安装除油烟机处理，厨房油烟处理后能够达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2 mg/Nm3，对周围环境影响较小；地下停车场排放的汽车尾气，下风向最大浓度较小，对周边空气环境影响较小，并且排放口不朝向居民楼和人群聚居地，在排放口周边种植高大、能吸收废气、有净化空气作用的绿化隔离带，可更好的减少尾气对居民的影响；环卫部门每日及时清理，垃圾基本无恶臭气味产生，故对环境影响较小。 ②废水 项目废水主要为生活污水。废水经预处理后进入市政污水管网，排入城东污水处理厂。经过上述处理措施后，废水排放达到要求，对周围水环境影响较小。 ③固废 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、商业活动垃圾。生活垃圾产生量约为192.72t/a，商业活动垃圾产生量约为39t/a，固废均交由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 ④噪声 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)~85dB(A)左右。经过四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，小区西侧靠近新莞北路，满足4a类标准要求。因此，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 6、总量控制 本次项目在实际运行过程中，废水进入污水处理厂集中处理，本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城东污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水48291.36t/a； 接管考核量COD 16.42t/a、SS10.14t/a、NH3-N1.64t/a、TP 0.19t/a； 进入环境量COD4.83t/a、SS0.97t/a、NH3-N1.21t/a、TP 0.14t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表27。 表27 建设项目“三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 效果 建设时间 废水 化粪池 项目废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 油烟净化器、烟道 油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，通过烟道排放 通风、排气设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中的二级标准 噪声 隔声、围墙 参照执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4a类标准 固废 垃圾收集箱 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中规定 绿化 绿化率达45.66% / 8、项目建设可行性结论 综上所述，工程的建设符合产业政策、城市发展规划的要求，本项目在充分落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，并严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，固体废物妥善处置，不会对周围环境保护目标产生明显影响，从环境保护的角度而言是可行的。 本评价报告，是根据业主提供的经营范围、规模以及与此对应的排污情况为基础进行的。如果经营范围、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 周边概况图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 地名命名预核准通知书 附件4 项目用地红线图 附件5 规划设计条件 附件6 土地出让合同 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

简易沉淀池

噪声

扬尘、废气

建筑废水

工地生活污水

少量建筑垃圾

外运

土地平整

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

工程结束

外购土方

回用

声环境

大气环境

循环利用

化粪池

61054.08

居民生活用水

50107.2

10021.44

化粪池

市政管网

48291.36

绿化用水

40085.76

689.88

689.88

物业人员用水

商业用水

360

9897

288

72

1979.4

7917.6

48291.36