建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产1000立方米小木方项目

建设单位（盖章）：     灌南老丁木业有限公司

编制日期：二零一四年十一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000立方米小木方项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南老丁木业有限公司 |
| 法人代表 | 丁禄勤 | 联系人 | 丁禄勤 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇镇中村 |
| 联系电话 | 13812447369 | 传真 | — | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 灌南县新安镇镇中村 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改备[2014]483号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C2031]建筑用木料及木材组件加工 |
| 占地面积（平米） | 2520 | 绿化面积 （平米） | 250（绿化率10%） |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保 投资（万元） | 8.5 | 环保投资占总投资比例 | 17% |
| 评价经费 （万元） | 0.5 | 预期投产 日期 | 2015年03月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 详见“工程内容及规模”部分 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 265 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万千瓦·小时/年） | 3 | 燃气（万Nm3/a） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水排水量192t/a。 排放去向：生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经市政污水管网排入城东污水处理厂处理后，最终排入武障河。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 木方，俗称为方木，将木材根据实际加工需要锯切成一定规格形状的方形条木，一般用于装修及门窗材料，结构施工中的模板支撑及屋架用材，或做各种木制家具。 灌南老丁木业有限公司总投资50万元，在灌南县新安镇镇中村新建年产1000立方米小木方项目，主要从事木方的加工制造。项目选址位于灌南县新安镇镇中村苏州南路，项目占地面积约2520m2，地理位置详见附图1。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，灌南老丁木业有限公司委托北京中安质环技术评价中心有限公司（国环评证乙字第1029号）对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目影响评价报告表。 2、建设内容及产品方案 本项目建设地址在灌南县新安镇镇中村苏州南路，项目占地2520m2。本项目总投资50万元，项目建成后，形成年产1000立方米小木方的生产能力。项目主要产品为各种规格的小木方1000立方米。本项目建设内容详见表1。 表1 项目主要工程建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容 工程规模 备注 主体工程 生产区 生产车间 2个，占地面积1000m2 / 仓库 1个，占地面积300m2 辅助工程 其他配套设施 办公区 占地面积280m2 附属建筑 占地面积120m2 公共工程 供水系统 市政给水管网 供水量为265m3/a 供电系统 市政供电电网 年用电量3万kWh 环保工程 废气处理 车间吸风排风装置 / 噪声控制 消声、减振、降噪等 / 固废处理 一般固废堆场 分类堆放 废水处理 化粪池 有效容积3m3 绿化 绿化面积250m2 绿化覆盖率10% 3、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗详见下表。 表2 建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号 类别 名称 年耗/用量 来源/备注 1 原辅 材料 加拿大松木板材 1100m3 外购，汽车运输 2 能源 消耗 水 265m3 市政给水管网 3 电 3万kWh 市政供电电网 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表3 建设项目主要生产设备一览表 序号 项目 单位 数量 1 上下多片锯 台 2 2 单片锯 台 1 3 多功能多片锯 台 1 4 四面刨 台 1 5 拼板机 台 1 6 开榫机 台 1 7 吸尘机 台 5 5、公辅工程 （1） 给排水 给水：项目用水量约为265m3/a，来源于灌南县市政给水管网。 排水：项目废水为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，经城东污水处理厂处理后，最终排入武障河。 （2）供电 项目年用电量为3万kWh，由灌南县市政供电电网供给。 （3）绿化 公司在厂区内可用绿地上种植树木草坪，绿化面积为250m2，绿化率为10%。 （4）储运 储存：项目使用的各类原料储存在原料仓库，产品储存在成品仓库，各类固体废物分类堆放于一般固废堆场。 运输：厂外运输由社会运输协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠员工手工搬运。 6、职工人数及工作制度 职工人数：项目定员10人。 工作制度：年工作300天，每天8小时。 7、厂区平面布置 本项目包括生产车间、办公区及附属设施。办公区位于厂区南侧，与生产区分开。生产区包括生产车间、仓库及附属设施等，位于厂区北侧，厂区内有道路相接。项目生产区与办公区分开，减少交叉干扰，厂区设计布局合理，各区域均有道路及绿化带隔离，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，厂区平面布置较为合理。 项目平面布置图见附图2。 8、产业政策及规划相容性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目为不属于其中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。 建设项目占地面积约为2520m2，选址位于江苏省灌南新安镇苏州南路，使用土地为老工业项目用地，此项目部分建设厂房租用原址原有厂房, 剩余成品库部分新建，建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类项目。 因此，本项目的建设基本符合国家政策及其江苏省发展规划的要求，同时符合国家和地方产业政策。 9、环保投资 本项目环保投资为8.5万元，占总投资（50万元）的17％，主要用于大气、废水、固废、噪声治理及绿化等。项目环保投资估算详见表4。 表4 建设项目环保投资一览表 项 目 环保设施名称 环保投资 （万元） 废水 化粪池 0.5 大气 车间吸风排风装置 1 吸尘机 3 固废 一般固废堆场 1 噪声 减振、隔声、降噪措施 2 绿化 绿化面积250m2 1 合计 8.5 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染物产生；建设地点位于灌南县新安镇镇中村，项目建设区域无明显环境问题。 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。评价区域内河流武障河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。项目区无明显环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻。境内肥水沃土、林木茂盛，农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min 流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区,约1000万人。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。武障河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市—连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2013年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以 “跨入百强县，全面达小康，迈向现代化” 的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标,实现“十二五”良好开局。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表5。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表5 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）115号]，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。灌南县环境监测站例行监测结果显示项目所在区域大气TSP、NO2、SO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。评价区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》，评价区地表水体为武障河，功能主要是工业用水、农业用水，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体。灌南县环境监测站例行监测结果表明，武障河各项水质监测指标提均值满足Ⅳ类水水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）120号]，项目区声环境属2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于灌南县新安镇镇中村苏州南路，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目周边概况见附图3。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标如下： 1、保护项目周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护纳污河流及周围农业排灌水网水质不得恶化。 3、保护建设区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表6 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 | 规模 环境功能 环境空气 项目所在区域 — — — 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区 关南 E 100m 20户，66人 印场 W 150m 26户，82人 地表水 武障河 E 11km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 噪声 项目边界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见下表。 表7 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物 取值时间 浓度限值 标准来 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 小时平均 500 TSP 年平均 200 日平均 300 PM10 年平均 70 日平均 150 NO2 年平均 40 日平均 80 小时平均 200 NOx 年平均 50 日平均 100 小时平均 250 | 2、地表水 武障河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见下表。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水体 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 武障河 Ⅳ 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物 项目的废水经化粪池处理达标后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排入市政污水管网。标准具体数值见表9。 表9 污水综合排放标准 除pH外均为mg/l 污染物 pH COD BOD5 NH3-N TP 动植物油 SS 三级 6~9 ≤500 ≤300 ≤45* ≤8* ≤100 ≤400 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 根据项目废水经城东污水处理厂处理的实际情况，废水最终排入纳污水体武障河的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，具体数值见表10。 表10 城镇污水处理厂污染物排放标准 除pH外均为mg/l 污染物 pH COD BOD5 NH3-N TP 动植物油 SS 二级 6~9 ≤100 ≤30 ≤25 ≤3.0 ≤5 ≤20 2、废气 项目运营期生产过程中排放的废气主要为粉尘，项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准中相关限值要求，具体见下表。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 | 无组织排放监控限值 浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级（kg/h） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点1.0 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城东污水处理厂内平衡，考核指标为： 废水：生活污水192t/a； 接管考核量COD 0.065t/a、SS0.040t/a、NH3-N0.007t/a、TP 0.001t/a； 进入环境量COD 0.019t/a、SS 0.004t/a、NH3-N0.005t/a、TP 0.001t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 1、工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图1。 图1 施工工艺流程及产污环节图 2、生产工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造和地下室建设做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； 3、主要污染工序及源强 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境影响很小，本次评价对该部分废气不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。 项目的施工人员预计为30人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.2t/d，施工期按3个月计，则施工期生活污水产生量约108t，污染物产生浓度分别为SS300mg/L、COD400mg/L、氨氮35mg/L。要求施工单位建设化粪池，对生活污水进行处理，不可直接排放到外环境。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后用于道路洒水抑尘，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表12。 表12 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强[dB(A)] 施工工段 1 推土机 1 78 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 3 90 灌桩、结构 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。类比同类型规模的建设，可估算施工过程中产生的建筑垃圾约50t。 木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分运至垃圾填埋场。 生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为15kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 二、营运期工程分析： 1、生产工艺流程 本项目木方生产工艺流程及产污环节见图2。 图2 木方生产工艺流程及产污环节图 2、工艺说明： 本项目主要从事木方的加工制造，对外购进来的板材进行锯切、刨光、拼板、开榫后打捆，置于仓库堆置外卖。 原料来源：原料为购入的加拿大松木板材，由卡车运输至原料堆场。 锯切：用单片锯、多片锯将板材锯成片状。 刨光：利用四面刨对木材的上下面积侧面进行刨光处理。 拼板：将刨光处理后的木材经过排板、涂胶、挤压、加热等工序制成整幅面的实芯板。 开榫：利用开榫机对成型的木材进行开榫，然后打捆即为成品。 在生产过程中，产生的污染物主要为粉尘、噪声、固废等。 主要污染工序： 1、废气 本项目产生的工艺废气主要为锯切、刨光、开榫工序产生的粉尘（木屑）。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》木材加工产污系数，粉尘的产污系数为0.321kg/m3。本项目年消耗木材约1100m3，则粉尘产生量为353.1kg/a。本项目配套吸尘机，产生的粉尘经吸尘机处理，收集处理效率达98%，则粉尘排放量为7.062kg/a，以无组织形式排放。吸尘机收集的木屑量为346.038kg/a，收集后外售给压板厂。 2、废水 （1）污水量预测 本项目用水主要为生活用水和绿化用水，生产过程不用水。 本项目劳动定员10人，厂区不设置生活区，职工不在厂区食宿，职工生活用水以80L/d计，年工作300d，则生活用水量为240m3/a，排水按生活用水80%计，则生活污水产生量为192m3/a。生活污水主要污染物浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L。生活污水经化粪池处理，接入市政管网，最终进入城东污水处理厂处理后，排入武障河。 本项目绿化面积为250m2，绿化用水按照1L/·m2·d（一年绿化用水时间以100天计）计算，则绿化用水量为25 m3/a。 本项目水平衡见图3。 图3 建设项目水平衡图 单位：m3/a （2）污水量预处理 本项目职工生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，排入污水市政管网，最终进入城东污水处理厂处理后，排入武障河。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见表13。 表13 废水中各污染物排放浓度一览表 单位：mg/L 处理单元 COD SS NH3-N TP 化粪池 进水 400 300 35 4.0 出水 340 210 34 4.0 效率（%） 15 30 3 0 GB8978-1996 500 400 45 8 由上表可以看出，生活污水经预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经城东污水处理厂处理后，最终排入武障河。 表14 本项目废水污染产生及排放情况 分类 废水量 t/a 污染物名称 产生浓度 mg/L 产生量t/a 治理措施 接管浓度/最终排放浓度mg/L 接管量/最终排放量t/a 排放去向 生活污水 192 COD 400 0.077 化粪池 340/100 0.065/0.019 城东污水处理厂处理，最终排入武障河 SS 300 0.058 210/20 0.04/0.004 NH3-N 35 0.0067 34/25 0.0065/0.0048 TP 4 0.001 4/3 0.001/0.001 3、噪声 本项目的噪声源主要为单片锯、多片锯、四面刨、拼板机、开榫机、吸尘机等，其噪声源强范围在75～85dB(A)之间。建设项目主要高噪声设备噪声产生情况详见下表15。 表15 本项目主要高噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 声级值 （dB(A)） 所在车间 （工段）名称 与最近厂界距离（m） 1 单片锯 1 85 生产车间1 20 2 多片锯 3 85 18 3 四面刨 1 85 23 4 吸尘机 5 75 22 5 拼板机 1 80 生产车间2 20 6 开榫机 1 83 20 以上设备噪声较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。本次环评建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ① 在生产设备的选型上，尽量选用低噪声的设备。 ② 重视车间总体布局。车间内设备及生产线合理布局，生产设备尽量远离门窗，涉及到较多的产噪设备，应加强车间的密闭性。 ③ 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目职工定员10人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运。 （2）生产固废 ①木屑 木方生产过程中，锯切、刨光、开榫工序产生一定量的粉尘（木屑），该部分粉尘经吸尘机处理，吸尘机收集的木屑量约为346.038kg/a。该部分木屑集中收集后外售给压板厂。 ②边角料 本项目锯切、刨光、开榫工序产生一定量的边角料，其产生量按原料使用量的1%计，则废边角料产生量约11m3/a，该部分固废集中收集后出售给压板厂。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产过程 | 粉尘 | 353.1kg/a | 7.062kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 192t/a | 192t/a |
|  |  | COD | 400mg/L，0.077t/a | 340/100mg/l，0.065/0.019t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.058t/a | 210/20mg/l，0.04/0.004t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.007t/a | 34/25mg/l，0.007/0.005t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.001t/a | 4/3mg/l，0.001/0.001t/a |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 生产 | 废边角料 | 11m3/a | 外售给压板厂 |
|  |  | 木屑 | 346.038 kg/a |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为单片锯、多片锯、四面刨、拼板机、开榫机、吸尘机等，其噪声源强范围在75～85dB(A)之间。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为地面雨水径流、施工人员生活污水等。地面雨水径流主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。施工时设置沉淀池和化粪池，地面雨水径流经沉淀后用于道路洒水抑尘；生活污水排入临时化粪池处理，不可直接排入外环境。 2、环境空气污染及控制 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 （1）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 3、噪声污染趋势及控制 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目区土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比调查，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表16。 本工程施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式； Lp(r)＝L(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——受声点声压，dB(A)； l(ro)——参考点ro处声压，dB(A)； r——受声点至声源距离，m； ro——参考点至声源距离，m。 项目周围区域声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准值分别为65dB(A)、55dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表17。 表16 主要设备噪声源强表 设备名称 声级 [dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 混凝土搅拌机 98 104.6 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮锯 86.5 104 切割机 88 96 表17 施工机械噪声最大影响范围计算结果 产噪设备 最大影响范围(m) 产噪设备 最大影响范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 翻斗车 85 227 移动式空压机 85 217 装载机 53 169 混凝土搅拌机 106 237 挖掘机 79 251 振捣棒 45 142 推土机 95 240 电锯 112 254 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。因此，在施工过程中，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；建设单位应合理安排施工作业时间，中午12:00~14:00和夜间，特别是晚上22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本项目废水主要是职工的生活废水。项目生活污水排放量约192m3/a，经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经市政污水管网排入城东污水处理厂处理后，最终排入武障河。城东污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准，对武障河水质影响很小。 2、大气环境影响分析 本项目产生的工艺废气主要为锯切、刨光、开榫工序产生的粉尘（木屑）。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》木材加工产污系数，粉尘的产污系数为0.321kg/m3。本项目年消耗木材约1100m3，则粉尘产生量为353.1kg/a。本项目配套吸尘机，产生的粉尘经吸尘机处理，收集处理效率达98%，则粉尘排放量为7.062kg/a，排放量较小，以无组织形式排放，对周边大气环境影响较小。 3、噪声污染影响分析 噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 本项目对受噪声影响最大的北厂界进行噪声预测，预测结果见下表。 表18 噪声影响预测结果 关心点 噪声源 噪声值 dB(A) 降噪量 dB(A) 影响值 dB(A) 叠加值 dB(A) 北厂界 单片锯 85 20 35.5 48.41 多片锯 85 20 42.1 四面刨 85 20 35.5 吸尘机 75 20 39 拼板机 80 20 30.5 开榫机 83 20 37.0 根据预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后对北厂界的影响值为48.41dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），项目夜间不生产，项目噪声对周边声环境影响较小。 为进一步减轻本项目设备噪声对周围声环境的影响，采取以下措施： ① 加强车间的隔音措施，并安装隔声门窗，且尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ② 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间内偏向于厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强厂区绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。 通过采取以上措施，可保证本项目厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目职工定员10人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运，对当地环境基本无影响。 （2）生产固废 木方生产过程中，锯切、刨光、开榫工序产生一定量的粉尘（木屑）和边角料，粉尘经吸尘机处理，吸尘机收集的木屑量约为346.038kg/a；废边角料产生量约11m3/a。该部分木屑和边角料集中收集后外售给压板厂。 建设项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、选址合理性分析 本项目选址位于灌南县新安镇苏州南路，使用土地为老工业项目用地，此项目部分建设厂房租用原址原有厂房, 剩余成品库部分新建,选址基本符合规划要求，项目选址节约了原料的运输成本，避免了原料运输过程对外界环境产生的影响。经调查周围居住人群同意该项目建设，因此，本项目的气体污染物对周围敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度上讲，本项目选址可行。 6、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产过程 | 粉尘 | 吸尘机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放周界外浓度 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、TP | 化粪池处理后，经市政污水管网排入城东污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为单片锯、多片锯、四面刨、拼板机、开榫机、吸尘机等，其噪声源强范围在75～85dB(A)之间，经采取相关的对策措施后，对北厂界的影响值为48.41dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 全部得到有效处置 |
|  | 工业固废 | 废边角料 | 外售给压板厂 |  |
|  |  | 木屑 |  |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 灌南老丁木业有限公司总投资50万元，在灌南县新安镇镇中村新建年产1000立方米小木方项目，主要从事木方的加工制造。项目选址位于灌南县新安镇镇中村苏州南路，项目占地面积约2520m2。 2、产业政策及规划相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目为不属于其中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。 建设项目占地面积约为2520m2，选址位于江苏省灌南新安镇苏州南路，使用土地为老工业项目用地，此项目部分建设厂房租用原址原有厂房, 剩余成品库部分新建,建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类项目。 因此，本项目的建设基本符合国家政策及其江苏省发展规划的要求，同时符合国家和地方产业政策。 3、选址合理性分析 本项目选址位于灌南县新安镇苏州南路，项目用地使用土地为老工业项目用地，此项目部分建设厂房租用原址原有厂房, 剩余成品库部分新建，选址基本符合规划要求，项目选址节约了原料的运输成本，避免了原料运输过程对外界环境产生的影响。经调查周围居住人群同意该项目建设，因此，本项目的气体污染物对周围敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度上讲，本项目选址基本可行。 3、环境现状与主要环境问题 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。评价区域内河流—武障河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。 4、环境影响预测结论 （1）废水 本项目废水主要是职工的生活污水。项目生活污水排放量约192m3/a，经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入城东污水处理厂集中处理，最终达标排放到武障河，对武障河水质影响很小。 （2）废气 本项目产生的工艺废气主要为锯切、刨光、开榫工序产生的粉尘（木屑）。本项目粉尘产生量为353.1kg/a，经吸尘机处理后，收集处理效率达98%，则粉尘排放量为7.062kg/a，排放量较小，以无组织形式排放，对周边大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要高噪声设备及噪声值为单片锯、多片锯、四面刨、拼板机、开榫机、吸尘机等，其噪声源强范围在75～85dB(A)之间。经隔音、减震措施、绿化带阻隔及距离衰减后，对北厂界的影响值为48.41dB(A)。厂界噪声均满足《工业企业环境厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，不会对周边声环境及附近居民产生明显影响。 （4）固废 本项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，木屑及边角料等工业固废集中收集后外售给压板厂。该项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。 6、总量控制 本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城东污水处理厂内平衡，考核指标为： 废水：生活污水192t/a； 接管考核量COD 0.065t/a、SS0.040t/a、NH3-N0.007t/a、TP 0.001t/a； 进入环境量COD 0.019t/a、SS 0.004t/a、NH3-N0.005t/a、TP 0.001t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表19。 表19 建设项目“三同时”验收一览表 类别 验收内容 处理效果 建设计划 废水 化粪池 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 吸尘机 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放周界外浓度 车间吸风排风装置 噪声 采取相应的消声、隔声、减震等降噪措施 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 固体废物 分类收集、分类存放 不造成二次污染 管网建设 实现污水分类处理 清污分流 绿化 建设绿化带 绿化率达10% 8、项目建设可行性结论 综上所述，工程的建设符合产业政策、城市发展规划的要求，本项目在充分落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，并严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，固体废物妥善处置，不会对周围环境保护目标产生明显影响，从环境保护的角度而言是可行的。 本评价报告，是根据业主提供的经营范围、规模以及与此对应的排污情况为基础进行的。如果经营范围、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 周边概况图 附件1 委托书 附件2 备案通知 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。