建设项目环境影响报告表

项目名称：    灌南压铸机有限公司整体搬迁项目

建设单位（盖章）：     灌南压铸机有限公司

编制日期：二零一五年二月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、项目基本情况

| 项目名称 | 灌南压铸机有限公司整体搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南压铸机有限公司 |
| 法人代表 | 陈锦楼 | 联系人 | 王鹏 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济开发区中小企业园 |
| 联系电话 | 13851236460 | 传真 | 0518-83225245 | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济开发区中小企业园 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 备案号 | 灌发改备[2015]506号 |
| 建设性质 | 搬迁 | 行业类别及代码 | C3423 铸造机械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 33397 | 绿化面积 （平方米） | 1670 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 (万元) | 54 | 环保投资占总投资比例 | 1.8% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2016年1月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料： 表1-1 主要原辅材料使用情况表 序号 物料名称 单位 搬迁前数量 搬迁后数量 搬迁后全厂使用数量 备注 1 普通钢板 吨/年 800 800 800 / 2 圆钢 吨/年 800 800 800 / 3 铸钢、铸铁件 吨/年 800 800 800 / 4 锻件 吨/年 800 800 800 / 5 电器元件 套/年 200 200 200 / 6 液压油 吨/年 50 50 50 / 7 柴油、煤炭 吨/年 50 50 50 / 8 液压元件 套/年 200 200 200 / 9 密封件 套/年 200 200 200 / 10 标准件及其他五金件 吨/年 40 40 40 / 11 铝合金 吨/年 300 300 300 / 12 焊条 吨/年 10 10 10 / 13 氮气 立方米/年 50000 50000 50000 / 14 氧气 立方米/年 1500 1500 1500 / 15 乙炔 立方米/年 2400 2400 2400 / 16 其他零星材料 吨/年 5 5 5 / 主要设备情况： 表1-2 主要设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 落地铣床 T6916 1 原有 2 落地铣床 2A656#11 1 原有 3 镗床 T611C 1 原有 4 镗床 TX611B 1 原有 5 镗床 TPX611B 1 原有 6 镗床 TPX6113 1 原有 7 龙门铣床 X2025 1 原有 8 龙门铣床 X2014 1 原有 9 立式车床 C5231 1 原有 10 立式车床 C5116 1 原有 11 钻床 Z3080 1 原有 12 钻床 Z3040 3 原有 13 铣床 X53K 2 原有 14 卧铣 X63W 2 原有 15 卧铣 X6132 1 原有 16 立铣 X5032 1 原有 17 刨床 B665 2 原有 18 动力头 XD-10 1 原有 19 滚齿机 Y3180 1 原有 20 磨床 MQ1350*3000 1 原有 21 磨床 M131W 1 原有 22 平面磨 M7130 1 原有 23 车床 CW6180*8 1 原有 24 车床 CW6180*5 1 原有 25 车床 CW6180*3 2 原有 26 车床 XW6183*3 2 原有 27 车床 C6140T*1.5 2 原有 28 车床 CD6140T*1.5 1 原有 29 车床 CA6140 1 原有 30 车床 C6136A 2 原有 31 压铸机自制 / 5 原有 32 氮化炉电阻炉 / 2 原有 33 行车 / 10 原有 34 电火花加工机床 EDM354 1 新增 35 电气试验台 / 1 新增 36 液压试验台检测 / 1 新增 37 钢板切割机 CG2—150 1 新增 38 计算机系统 / 1 新增 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(立方米/年) | 3422.88 | 燃油(吨/年) | 0 |
| 电(万度/年) | 20 | 燃气(标立方米/年) | 0 |
| 燃煤(吨/年) | 0 | 其它 | 0 |
| 废水排放量及排放去向 本项目废水主要为生活污水、餐饮废水。生活污水为2016m3/a、餐饮废水为168m3/a，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水经隔油池预处理后均接入城东污水处理厂，处理达标后排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无放射性同位素和电磁辐射的设施。如企业生产过程需要相应设施，应另行进行环境影响评价，申请有权限部门审批。 |
| 工程内容及规模： 1、项目来源 灌南压铸机有限公司是由国有企业改制而成的民营股份有限公司，总注册资本500万元人民币，是专业生产压铸机及金属铸件机械成套设备的重点骨干企业，现有占地面积200亩，建筑面积30000m2。根据灌南县政府2014（25）号会议纪要精神，公司从现有位置搬迁进入开发区中小企业园，占地面积33397m2，总建筑面积29588.98m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(国家环境保护部第2号令)，灌南压铸机有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了《建设项目环境影响报告表》的编制。 2、项目概况： 项目名称：灌南压铸机有限公司整体搬迁项目 单位名称：灌南压铸机有限公司 项目地址：灌南县开发区中小企业园，项目地理位置见附图1。 建设性质：搬迁 占地面积：33397m2； 总 投 资：3000万元，其中环保投资54万元； 新增职工人数：不新增职工，原有职工140人，公司依托中小企业园食堂，不提供住宿； 生产制度：年生产300天，运行时间2400小时，一班运转制。 本项目四周环境：项目北侧为北环路，西侧为威海北路，南侧为中小企业园服务中心，东侧为盐河。项目周边环境状况见附图2。 3、产品方案 表1-3 搬迁项目产品方案表 序号 产品名称 规格 设计能力 年运行时数h/a 原有项目 搬迁后 增量 1 压铸机 1.1 大型数控（数显）压铸机 合型力<8000-16000KN 10台 10台 0 2400 1.2 中型数控（数显）压铸机 合型力<4000-8000KN 30台 30台 0 2400 1.3 小型数控（数显）压铸机 合型力<4000 100台 100台 0 2400 1.4 变频节能压铸机 / 10台 10台 0 2400 2 压铸件 2.1 铝合金压铸件 / 500吨 500吨 0 2400 2.2 其他 / 200吨 200吨 0 2400 4、公用工程 搬迁项目公用及辅助工程情况见表1-4。 表1-4 搬迁项目公用及辅助工程情况表 工程名称 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 1923.64m2 新建 2#厂房 4281.04m2 新建 3#厂房 3180.92m2 新建 4#厂房 2855.04m2 新建 5#厂房 1414.44m2 新建 公用工程 给水 生活用水 3422.88m3/a 开发区供水管网 排水 生活污水、餐饮废水 2184m3/a 分别经化粪池、隔油池预处理后接入城东污水处理厂处理 供电 20万度/年 开发区供电电网 绿化 1670m2 新建 环保工程 废气处理 焊接粉尘 焊接烟尘 加强车间通风，设置排烟罩等 废水处理 生活污水、餐饮废水 2184m3/a 分别经化粪池、隔油池预处理后接入城东污水处理厂处理 固废 废钢渣及边角料 6.4t/a 出售 废焊条焊渣 0.5t/a 生活垃圾 21t/a 委托环卫部门处置 噪声处理 各种机械 / 安装隔声门窗、减震垫等 辅助工程 办公楼 1963.8m2 新建 传达室 40m2 新建 车库（地面） 275.02m2 新建 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、概况 灌南压铸机有限公司位于灌南县人民西路10-1号，占地面积114920平方米，于2003年建成投产，年产10台大型数控（数显）压铸机、年产30台中型数控（数显）压铸机、年产100台小型数控（数显）压铸机、年产500吨铝合金压铸件以及其它铸件200吨。 主要原辅材料及设备 原有项目主要原辅材料见表1-5，主要设备见表1-6。 表1-5 主要原辅材料表 序号 物料名称 单位 数量 1 普通钢板 吨/年 800 2 圆钢 吨/年 800 3 铸钢、铸铁件 吨/年 800 4 锻件 吨/年 800 5 电器元件 套/年 200 6 液压油 吨/年 50 7 柴油、煤炭 吨/年 50 8 液压元件 套/年 200 9 密封件 套/年 200 10 标准件及其他五金件 吨/年 40 11 铝合金 吨/年 300 12 焊条 吨/年 10 13 氮气 立方米/年 50000 14 氧气 立方米/年 1500 15 乙炔 立方米/年 2400 16 其他零星材料 吨/年 5 表1-6 主要设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 落地铣床 T6916 1 2 落地铣床 2A656#11 1 3 镗床 T611C 1 4 镗床 TX611B 1 5 镗床 TPX611B 1 6 镗床 TPX6113 1 7 龙门铣床 X2025 1 8 龙门铣床 X2014 1 9 立式车床 C5231 1 10 立式车床 C5116 1 11 钻床 Z3080 1 12 钻床 Z3040 3 13 铣床 X53K 2 14 卧铣 X63W 2 15 卧铣 X6132 1 16 立铣 X5032 1 17 刨床 B665 2 18 动力头 XD-10 1 19 滚齿机 Y3180 1 20 磨床 MQ1350*3000 1 21 磨床 M131W 1 22 平面磨 M7130 1 23 车床 CW6180*8 1 24 车床 CW6180*5 1 25 车床 CW6180*3 2 26 车床 XW6183*3 2 27 车床 C6140T*1.5 2 28 车床 CD6140T*1.5 1 29 车床 CA6140 1 30 车床 C6136A 2 31 压铸机自制 / 5 32 氮化炉电阻炉 / 2 33 行车 / 10 3、主体工程及产品方案 表1-7 原有项目产品方案表 序号 产品名称 规格 设计能力 年运行时数h/a 1 压铸机 150台 1.1 大型数控（数显）压铸机 合型力<8000-16000KN 10台 2400 1.2 中型数控（数显）压铸机 合型力<4000-8000KN 30台 2400 1.3 小型数控（数显）压铸机 合型力<4000 100台 2400 1.4 变频节能压铸机 / 10台 2400 2 压铸件 700吨 2.1 铝合金压铸件 / 500吨 2400 2.2 其他 / 200吨 2400 4、公辅工程 表1-8 原有项目公辅工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮存工程 厂房 12336m2 / 办公楼及其他辅助用房 6414m2 / 公用工程 给水 20000m3/a 自来水 供电 200KV 当地供电总公司 环保工程 厂内废水收集管网 32t/d / 隔声墙、门窗隔声 20dB（A） / 5、原有项目生产工艺 A：床身（板焊件） B：三大模板件 C：拉杆件 D：缸体 E：曲拐，阀件，顶出装置 F：电器部分部装 G：液压部分部装 H：整机装配 图1-1 原有项目产品生产工艺流程图 6、原有项目三废源强 （1）废气 原有项目生产过程中不产生废气。 （2）废水 原有项目无工艺废水排放，全厂废水仅为职工生活污水。 表1-9 废水源强表 废水来源 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生量 治理措施 排放方式与去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 9600 COD 300 2.88 经地埋式生活污水净化装置处理 达标排放 SS 200 1.92 （3）噪声 原有项目生产噪声主要来自加工车间，主要设备噪声源强见表1-10。 表1-10 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 1 车床类加工设备 80~90 （4）固废 原有项目产生的固废为加工过程中产生的废钢渣。 表1-11 固废源强表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（吨/年） 1 废钢渣 一般固体废物 生产 固态 钢渣 参照《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》（2008） / 生产或消费过程中产生的残余物 / 5 7、原有项目污染防治措施 （1）废气 原有项目生产过程中不产生废气。 （2）废水 原有项目无生产废水，生活污水指标低于《污水综合排放标准》（三级），生活污水收集后经市政管网接入污水处理厂，集中处理达标排放的废水对地表水环境影响较小。 （3）噪声 对高噪声设备进行减震消声，将高噪声设备置于厂房内，厂房内设隔声门窗，设计降噪效果可达20dB（A）。 设备噪声对厂界噪声影响较小，厂界噪声昼间能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 采用以下途径减少机械噪声对外环境的影响： ①加强绿化，特别是长街内周围应构筑绿化带。 ②合理布局，在有限空间内，尽量增大车间与厂界的距离。 ③对主要噪声源进行消声（安装消声器）、吸音（安装吸音板）、隔声（安装双层隔声门窗）等措施消减噪声源强。 （4）固废 原有项目产生的固废为加工过程中产生的废钢渣。废钢渣经收集后出售。 8、原有项目存在问题 ①原有项目在切割、焊接过程中产生的粉尘未进行说明。 ②职工生活垃圾未计入固废产生量中。 9、以新带老措施 ①对原有项目在切割、焊接过程中产生的粉尘进行说明。 ②将职工生活垃圾计入固废产生量中。 |

## 二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县连水，构成四通八达的县内内河运输网。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 2、气象特征 灌南县地处暖温带和北亚热过渡的湿润地区，属暖湿季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。 风向：本地区全年主导风向为NNE风，出现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%；静风频率为0.49%。 气温：灌南年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。 降水：全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南 季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横，有大中河流15条，其中有盐河、一帆河纵贯南北；新沂河、灌河、沂南河、柴米河、六塘河等横穿东西，其中新沂河、灌河为主要河流。 区域地下水中，总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。根据调查，该地区的浅层地下水含盐量高，不适宜作为饮用水源。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运和泄洪。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型。潮汐特征值为：海区潮流属不正规半日潮流，涨落潮流的流速及历时皆不等，大中小全潮的平均流速分别为0.82m/s、0.55m/s、0.33m/s。该海潮有两种类型，即旋转流和往复流，但不论何种类型，其潮流主轴方面均一致。该海区近底层流速较大，为1.4m/s。灌河下游外航道的潮流为：涨潮流流向西南，流速为0.8m/s，落潮流流向东北，最大流速0.5m/s。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5. 自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，78万人口。其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2012年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以“跨入百强县，全面达小康，迈向现代化”的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标，实现“十二五”良好开局。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见下表。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 与本项目距离 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 7km 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 12km 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 10km 明代 新安镇白果 县烟草局内 1986.5 3km 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 15km 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5 5km 5、江苏灌南现代农业示范区简介 现代农业示范区位于位于灌南县城东郊新安镇境内，2008年3月4日顺利获得省级园区称号，跻身全省五大外向型现代农业示范区行列。园区围绕“龙头企业集聚、高新技术实验、农业发展示范、乡村旅游开发”的功能定位，坚持环保优先、绿色建园，全面发挥现代农业生产、生活、生态和服务等四大功能。园区有台湾成美集团兴建的冠台花卉博览园、“中国现代花卉园艺的领跑者”浙江森禾种业股份有限公司兴建的连禾科技，均以国内外最优良的花卉和观赏植物的新品种选育，成为华东最大、连结南北方、沟通海内外的蝴蝶兰之乡、彩叶苗木之乡。还有经中国航天集团授权的航天高科技育种、山东寿光的乐义蔬菜、牡丹园、新加坡采摘园、荣善食用菌、农业加工展示、传统农耕文化展示等各类现代农业30个旅游项目。园区处处呈现集生态、农业科普、休闲娱乐、农业观光旅游为一体的农家风味。

## 三、 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2013年环境质量公报》，评价区域空气环境质量见表3-1。 表3-1 空气环境现状一览表 单位：mg/m3 浓度污染因子 日均浓度现状 日均浓度标准 SO2 0.076 0.15 PM10 0.067 0.15 NO2 0.028 0.12 根据上表可知，项目所在区域SO2、PM10和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目地所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 拟建项目周围地表水为南六塘河，根据《灌南县2013年环境质量公报》，南六塘河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 地下水环境质量现状 根据《灌南县2013年环境质量公报》，评价区域内地下水各项水质指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准，由此可见，该区域地下水质量状况较好。 4、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 5、生态环境质量现状 项目所在地植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 建设项目位于灌南县开发区中小企业园内，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内南六塘河水环境功能为Ⅲ类水体，地下水环境功能为Ⅲ类，声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见表3-2，项目周边概况图见附图2。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气 环境 中小企业园服务中心 南 20 200人 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 地表水环境 南六塘河 东 120 小 执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水标准 地下水环境 项目区域 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中III类 声环境 中小企业园服务中心 南 20 200人 执行《声环境质量标准》 （GB3096–2008）中2 类标准 厂界 四周 200 /

## 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴地表水：南六塘河环境质量执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准，主要指标见表4-1。 表 4-1 地表水质量标准 序号 评价因子 Ⅲ类标准 1 pH值(无量纲) 6-9 2 COD（mg/L） ≤20 3 SS ≤30 4 氨氮（mg/L） ≤1.0 5 总磷（mg/L） ≤0.2 6 溶解氧（mg/L） ≥5 7 BOD5（mg/L） ≤4 8 氟化物（mg/L） ≤1.0 ⑵地下水：本项目周围地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 项 目 标准值 标准来源 1 pH值 （无量纲） 6～9 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类 标准 2 高锰酸盐指数 3 3 总硬度 450 4 氨氮 0.2 5 铁 0.3 6 锰 0.1 7 氯化物 250 8 硫酸盐 250 9 总大肠菌群（个/L） 3 ⑶环境空气：按环境空气质量功能区分类，项目所在地处二类区，评价范围内的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表4-3。 表4-3 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/Nm3 《环境空气质量标准》GB3095–2012二级标准 24小时平均 150μg/Nm3 PM2.5 年平均 35μg/Nm3 24小时平均 75μg/Nm3 SO2 年平均 60μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 1小时平均 500μg/Nm3 NO2 年平均 40μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 NOX 年平均 50μg/Nm3 24小时平均 100μg/Nm3 1小时平均 250μg/Nm3 CO 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 TSP 年平均 200μg/Nm3 24小时平均 300μg/Nm3 ⑷声：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准值表 单位：leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水：本项目的污水排入城东污水处理厂，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质等级标准》（CJ343－2010）表1中的B等级标准，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的二级标准。具体数据见表4-5。 表4-5 污水排放标准值表 单位：mg/L(pH除外) 序号 项目 接管标准 排放标准 1 pH，无量纲 6～9 6～9 2 COD ≤500 ≤100 3 SS ≤400 ≤30 4 NH3-N ≤45.0 ≤25 5 磷酸盐（以P计） ≤8.0 ≤3 6 LAS ≤20 ≤2 7 动植物油 ≤100 ≤5 2、废气：本项目产生的大气污染物主要是粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，具体标准值见表4-6。 表4-6 废气排放标准表 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3） 排气筒高度（m） 速率（kg/h） 粉尘 120 15 3.5 1.0 3、噪声：项目拟建区域为GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准适用区域，其厂界噪声应参照执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 厂界噪声标准值 标准值dB（A） 执行标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中2类标准 60 50 本项目施工执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界噪声排放 昼间 夜间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制因子 该项目总量控制因子是大气污染物、水污染物、固体废物。 2、新增污染物总量控制指标 本搬迁项目废水经处理后排城东污水处理厂处理，申请总量情况见表4-9。 表4-9 搬迁项目总量申请情况表 类别 主要污染物 接管总量指标 最终排放总量指标 废水 废水量（t/a） 2184 2184 COD（t/a） 0.8772 0.2168 SS（t/a） 0.442 0.065 NH3-N（t/a） 0.042 0.042 TP（t/a） 0.008 0.006 动植物油（t/a） 0.1272 0.011 大气污染物 主要污染物 排放总量 焊接烟尘（t/a） 0.00166 固体废物 0 3、本项目废水接管总量指标向灌南县环保局申请，废水最终排放总量指标在城东污水处理厂指标中落实。 |

## 五、项目工程分析

主要工艺流程简述： 一、工艺流程图 施工期 本项目施工期工艺流程见图5-1。 （填土、夯实）→噪声 建材、水→ （现浇钢砼柱梁）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾 砖、建材、水→ （砖墙砌筑）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾 木材、钢板→ （门窗制作）→废木材、废钢、噪声 防水涂料、建材→ （屋面制作）→砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、涂料→ （抹灰、贴面）→砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、水→ （附属工程*）→砂浆水、噪声、建筑垃圾 完成 图5-1 施工期工艺流程图 *说明：附属工程包括道路、传达室等。 营运期 本项目营运期工艺流程见图5-2，与搬迁前工艺流程一致，无变化。 A：床身（板焊件） B：三大模板件 C：拉杆件 D：缸体 E：曲拐，阀件，顶出装置 F：电器部分部装 G：液压部分部装 H：整机装配 图5-2 生产工艺流程图 注：Sn-固废、Gn-废气 二、流程简述： 营运期工艺流程简述： 1、床身（板焊件） 将外购的普通钢板或圆钢按要求切割，并进行清理、检验、金加工、焊接等工序制成符合标准的焊件，待用。在切割过程中产生切割粉尘及废边角料，在焊接过程中产生焊接粉尘及废边角料。 2、三大模板件 将外购的铸件经划线、龙门粗铣、半精加工、精加工后，再经镗床、铣床粗、精加工，最后检验合格后待用，在加工过程中产生废边角料。 3、拉杆件 将外购的锻件经调质处理后，经粗、细加工后，镀铬（外协），检验合格后待用，在加工过程中产生废边角料及废钢渣。 缸体 将外购的锻件经镗床、铣床加工后，进入氮化炉电阻炉进行热处理，随后对内腔进行珩磨，最后检验合格后待用。在加工过程中产生废边角料。 5、曲拐，阀件，顶出装置 将外购的锻件经镗床粗、精加工，并经检验合格后待用。在加工过程中产生废钢渣。 6、电器部分部装 将外购的各类电器元器件进行检测，装配，试验。 7、液压部分部装 将外购的各类液压元器件进行检测，装配，试验。 8、整机装配 将以上经检验合格的床身、模板件、拉杆件、缸体、曲拐、阀件、顶出装置、电器元器件、液压元器件进行总装，并进行调试、测试、空运转、负荷试验，检测合格后包装入库。 本项目生产加工工序简单，主要为简单的机械加工和组装工序，同时项目所用原料及零部件等均为外购成品，本项目厂区内不从事生产原料、电机等零部件。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、填土夯实：主要污染物是施工机械产生的噪声、施工过程中产生的粉尘和施工车辆排放的尾气。 2、地下基桩：打桩产生的振动对周围建筑物的影响。 3、现浇钢砼柱梁：主要污染物是砂浆水、噪声。 4、砖墙砌筑：主要污染物是搅拌机运行产生的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂浆等固废。 5、门窗制作：主要污染物是噪声、废木材、废钢。 6、屋面制作：主要污染物是搅拌机的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 7、抹灰、贴面：主要污染物是搅拌机的噪声、废气，拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废以及涂料使用过程中产生挥发的有机废气。因施工期短，挥发的有机废气量小，且呈面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。 8、附属工程：主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 本项目施工期不设施工营地，因此施工期主要污染物产生情况如下： (一) 大气污染情况分析 一般而言，施工期间使用的挖掘机、推土机等重型机车在运行时排放的燃烧废气和扬尘会对周围环境造成影响。其中施工期对周围环境影响最大的是扬尘。 工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘的86%，其中工地扬尘中道路的扬尘分担率为62%，搅拌混凝土扬尘的分担率为 24%，材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等只占14%。 项目多采用商品混凝土，只有少量需用搅拌。施工现场应按照《江苏省散装水泥促进条例》（江苏省人大常委会公告第41号）规定要求，使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场露天搅拌。 根据相关资料，在一般气象条件下，风速为2.4-3.6m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，最高浓度在1.5-30 mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。 类比可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量会产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，并设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 水污染情况分析 (1)生活污水 项目高峰时施工人员有50人，生活用水产生量以80L/人·d计，按产污系数80%算，则施工期每天产生的生活污水为3.2t/d，污染物CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS的产生浓度约为400mg/L、350mg/L、35mg/L、3.0mg/L、60mg/L、15mg/L，产生量分别约为1.28kg/d、1.12kg/d、0.112kg/d、0.0096kg/d、0.192kg/d、0.048kg/d。职工生活废水入化粪池，交由环卫部门处理。 (2)施工废水 施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为20t/d（降大雨情况除外），水中主要污染物为CODCr、SS，CODCr、SS的产生浓度约为500mg/L、400mg/L，产生量分别为10kg/d、8kg/d。施工废水经沉淀池沉淀后排放，对水体水质影响也较小。 (三) 声环境污染情况分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～95dB(A)之间。 在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在100米以内，这也将对周边环境保护目标产生一定的影响，需按照有关规定控制作业时间，如采取夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段等措施。由于项目采用回旋式钻孔打桩机，噪声源强为85dB（A），故对周围敏感点不会带来大的影响。 在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围约在50米左右，夜间影响范围在300米以内。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响，亦需采取有效防范措施。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 （四）固体废弃物污染情况分析 由于本项目所在地目前为空地，所以不存在前期拆迁工程，故项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生59.2t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、绿地用土等，而且，施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。因此，通过采取以上措施后不会对环境造成影响。 项目施工人员高峰时有50人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为25kg，收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。

二、营运期主要污染工序 1、废水 本项目生产过程中不产生废水，运营后废水主要为职工生活污水。 生活用水：由于本项目不设宿舍区，故人均用水按60L/d计算，排水按0.8系数计算，项目职工140人，生活用水量2520m3/a，则生活污水产生量为2016m3/a。 餐饮用水：本项目依托中小企业园食堂，用水标准按5L/人次计，则餐饮用水量为210m3/a，则餐饮废水产生量为168m3/a。 绿化用水：绿化用水2、3季度按2L/m2·d计，1、4季度按0.6L/m2·d计。本项目绿化面积为1670m2，按每年180天计算，则用水量390.78m3/a，绿化用水全部损耗。 不可预见用水：不可预见用水按总用水量的10%计，故本项目不可预见用水量为302.1m3/a，废水按用水量的80%计，则废水产生量为241.7m3/a。 搬迁项目厂区水衡图见图5-3。 图5-3 项目水平衡图（单位m3/a） 2、废气 本项目废气主要为焊接烟尘、汽车尾气。 本项目焊接采用气体保护焊接的方式进行焊接，年使用焊条10t/a，根据类比分析，焊接烟尘产生量按焊条用量的0.0166%计，则本项目产生焊接烟尘1.66kg/a，工作时间为每天8小时，排放速率为0.0007kg/h，焊接烟尘呈无组织排放。通过加强车间通风进行强制扩散，并在固定焊接作业点的侧面或顶部设排烟罩，利用风机就地将焊接废气抽走，通过采取上述措施后，车间空气中电焊烟尘浓度小于6mg/m3，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求。 汽车尾气：该项目共设29个地面停车位，不设地下停车库，而且均为小型汽车车位，汽车尾气经大气扩散稀释排放，因此，汽车尾气对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目的噪声源为生产机械，涉及的设备主要为车床、铣床、钻床、锯床、切割机、电焊机等，其噪声源强范围在80～95dB(A)之间，主要高噪声设备噪声产生情况详见表5-1。 表5-1 主要噪声源及噪声源强 序号 设备名称 数量 （台） 声级值 （dB(A)） 所在车间 （工段）名称 1 车床 10台 95 生产车间 2 铣床 3台 82 3 镗床 5台 85 4 钻床 3台 85 5 氮化炉电阻炉 2台 80 噪声治理措施： ① 在生产设备的选型上，尽量选用低噪声的设备。 ② 重视车间总体布局。车间内设备及生产线合理布局，生产设备尽量远离门窗，涉及到较多的产噪设备，应加强车间的密闭性。 ③ 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废弃物 本搬迁项目生产过程中产生的废钢渣及钢板边角废料、废焊条焊渣及生活垃圾。 ①废钢渣及边角废料 本项目生产过程中产生废钢渣及边角废料约占总钢板量的0.2%，即为6.4t/a，出售综合利用。 ②生活垃圾 本项目员工人数140人，每人每天生活垃圾以0.5kg计，工作时间300天，则生活垃圾产生量为21t/a，交由环卫部门处理。 ③废焊条焊渣 本项目废焊条焊渣产生量约0.5t/a，出售综合利用。 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一收集处置，生产过程中产生的钢板板边角料及钢渣、废焊条焊渣全部出售，固废不外排，对外环境影响很小。固废源强见表5-2。 表5-2 固废源强表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（吨/年） 1 废钢渣及边角料 一般固体废物 生产 固态 / 参照《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》（2008） / 生产或消费过程中产生的残余物 / 6.4 2 废焊条焊渣 一般固体废物 生产 固态 / / 0.5 3 生活 垃圾 一般固体废物 生活 固态 / / 21

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度(mg/Nm3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 废气 | 焊接烟尘 | / | 0.00166 | / | 0.00166 | 经排烟罩或风机排放 |
| 水污 染物 | 废水 种类 | 污染物 名称 | 废水量(m3/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 2016 | 400 | 0.81 | 100 | 0.20 | 经化粪池预处理后进入城东污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.40 | 30 | 0.06 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.040 | 20 | 0.04 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.008 | 3 | 0.006 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 30 | 0.06 | 5 | 0.01 |  |
|  | 餐饮 废水 | COD | 168 | 400 | 0.0672 | 100 | 0.0168 | 经隔油池预处理后进入城东污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.042 | 30 | 0.005 |  |
|  |  | NH3-N |  | 10 | 0.00168 | 10 | 0.00168 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 400 | 0.0672 | 5 | 0.00084 |  |
| 固体 废物 | 固废 种类 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 废钢渣及边角料 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 出售 |
|  | 废焊条焊渣 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |
|  | 生活 垃圾 | 21 | 21 | 0 | 0 | 环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 该项目建成运营后，主要产生噪声的噪声源有：生产机械等。 |
| 主要生态影响 | 无 |

## 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖 掘 机 82 5 起 重 机 82 2 推 土 机 76 6 卡 车 85 3 搅 拌 机 84 7 电 锯 84 4 夯 土 机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 施工阶段 主要噪声源 限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55 打桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表。 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 单位：dB（A） 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，拟建的中小企业园服务中心将受到施工机械噪声的影响，尤其是夜间的影响较重。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫部门统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目运营后，废气主要是焊接过程中产生的烟尘，通过加强车间通风进行强制扩散，并在固定焊接作业点的侧面或顶部设排烟罩，或利用风机就地将焊接废气抽走，通过采取上述措施后，车间空气中电焊烟尘浓度小于6mg/m3，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求。因此，焊接烟尘对周围环境影响较小。另外还需加强厂区绿化，通过植物对其进行吸收，进一步降低其排放浓度，减小其对当地大气环境质量的影响。 无组织废气预测参数详见表7-5。 表7-5 无组织废气预测参数表 面源名称 面源长度 面源宽度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 焊接烟尘 单位 m m h/a / g/（s·m2） 生产车间 78.58 54.48 2400 正常 4.49×10-8 根据环境保护部环境工程评估中心提供的估算模式预测得知，本项目焊接烟尘最大浓度为0.00124mg/m3，符合《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）最高允许浓度的要求。项目无组织废气排放无超标点，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25γ2）0.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织源产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算参数（按《GB/T13201-91》规定选取）； Qc—无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； 根据计算，项目生产车间无组织烟尘卫生防护距离为以车间为边界向外50m。经调查焊接车间厂界外50m范围内无居住点，可见本项目可满足相应的卫生防护距离要求。 另外，停留在空气中的颗粒物对工人的健康不利。车间工人在1~2m 的近距离完全可能会吸入少量烟尘，因此对机加工工序的建议主要是做好工人的劳动保护工作。 因此，本项目无组织排放烟尘对周围环境影响较小。 2．水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和餐饮废水，生活污水和餐饮废水分别经化粪池、隔油池预处理后进入城东污水处理厂深度处理，处理达标后排放。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 3．噪声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为车床、铣床、镗床、钻床，单台设备噪声值约为80-95dB(A)，选择受噪声影响最大的厂界四周外1m作为预测点进行预测，其中，建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。其主要计算情况如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 ＝+ 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi ——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n ——相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果 关心点噪声预测结果见表7-6和表7-7。 表7-6 关心点噪声影响预测结果 序号 设备名称 数量 单台等效声级（dB（A）） 所在车间（工段）名称 距厂界位置（m） 治理措施 隔声、降噪效果（dB（A）） 东 南 西 北 1 车床 10 95 生产 车间 45 40 75 70 合理布局+减震垫+厂房隔声 15 2 铣床 3 82 45 40 75 70 15 3 镗床 5 85 45 40 75 70 15 4 钻床 3 85 45 40 75 70 15 表7-7 厂界噪声影响预测结果 序号 设备名称 数量 东 南 西 北 1 车床 10 56.94 57.96 52.5 53.1 2 铣床 3 38.71 39.73 34.27 34.87 3 镗床 5 43.93 44.95 39.49 40.09 4 钻床 3 41.71 42.73 37.27 37.87 叠加影响值 57.33 58.35 52.89 53.49 标准值 60 60 60 60 建设项目高噪声设备经减震、隔声和距离衰减后，对影响最大的南厂界叠加影响值为58.35dB（A），本项目厂界周边昼间噪声本底值相对较低，夜间企业不进行生产活动。因此，建设项目昼间厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，夜间不进行施工操作，无噪声影响。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 4．固体废物影响分析 本项目生产过程中产生的固废主要有废钢渣及边角料、废焊条焊渣、生活垃圾。 废钢渣及边角料、废焊条焊渣出售综合利用；生活垃圾交环卫部门处置。因此，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5．清洁生产与循环经济 生产过程中生产过程中产生的废钢渣及边角料、废焊条焊渣均出售综合利用，做到了“变废为宝”。 由此可见，从工艺先进行、设备先进性、废物综合利用等方面分析，本项目具有一定的清洁生产及循环经济特征。 6．环保“三同时”项目 该项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表7-8。 表7-8 环保“三同时”及投资估算表 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资额 完成时间 废气 焊接烟尘 加强通风，设排烟罩 达标排放 4 与建设项目同时设计、施工、 运行 生活污水、餐饮废水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等 化粪池、隔油池 达标排放 8 机械设备 车床 合理布局、减震垫、隔声门窗、绿化带 噪声达标 15 铣床 镗床 钻床 噪声 固体废物 生活垃圾 集中收集，交由环卫部门处理 零排放 2 废钢渣及边角料、废焊条焊渣 出售综合利用 / 绿化 项目区域内绿化 1670 20 事故应急措施 消防设施等 / / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） 清污分流 清污分流 5 “以新代老”措施 / / / 总量平衡具体方案 废水污染物总量计入污水处理厂总量中 区域解决问题 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） 以2#厂房为中心设置50m卫生防护距离 合计 54

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 加强车间通风，设置排烟罩 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 污水排口 | 生活 污水 | COD | 分别经化粪池、隔油池预处理后经市政管网接入城东污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 餐饮 废水 | COD |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 废钢渣及边角料 | 出售 |
|  |  | 废焊条焊渣 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 生产机械 | 噪声 | 合理布局、隔声门窗、减震垫等 | 达标排放 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

## 九、结论与建议

9.1结论 项目概况 本项目位于灌南经济开发区中小企业园内，总投资3000万元，占地面积33397m2，总建筑面积29588.98m2。 2、产业政策相符合性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委第21号公布令）、中华人民共和国工业和信息化部第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目中限制类和淘汰类项目。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中项目，本项目符合国家产业政策。 3、规划相符性 本项目选址于灌南县经济开发区中小企业园内，用地性质属于工业用地，符合用地规划要求，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。 4、清洁生产与循环经济 本搬迁项目生产过程中产生的废钢渣及边角料、废焊条焊渣均回收出售综合利用，做到了“变废为宝”，而且施工期和营运期三废均得到合理处置。由此可见，本项目具有一定的清洁生产及循环经济特征。 5、达标排放 由于项目生产过程产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，从技术上分析，本项目只要在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，完全可以做到达标排放，对所在区域环境影响不大。 另外在达标排放的前提下，产生的污染物不会对当地环境质量造成明显影响。 环境影响分析 施工期：施工期对项目所在地环境造成短期影响，主要包括废气、粉尘、噪声、振动、固体废弃物、污水等对周围环境的影响，其中粉尘、噪声尤其突出。通过以下有效防治措施，可减少影响。 粉尘：通过设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，砂石堆场、施工道路定时洒水，及时清扫。采用商品混凝土，对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 噪声:选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，施工机械放置在远离居民点的位置，采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 加强对施工机械的维护保养，对施工运输车辆安装消声器，禁止夜间施工。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低因施工造成对四周居民的影响和对环境的污染。 营运期： 废气：本项目废气主要为生产过程中产生的焊接烟尘，通过加强车间通风进行强制扩散，并在固定焊接作业点的侧面或顶部设排烟罩，利用风机就地将焊接废气抽走，通过采取上述措施后，车间空气中电焊烟尘浓度小于6mg/m3，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求。由于焊接烟尘属于无组织排放，则以2#车间设置50m卫生防护距离，在卫生防护距离内无居民，对外环境影响较小。 废水：本项目废水包括生活污水、餐饮废水，生活污水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池处理达《污水排入城镇下水道水质等级标准》（CJ343－2010）表1中的B等级标准后接入城东污水处理厂深度处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的二级标准后排放。因此，项目产生的废水对周围环境影响较小。 噪声：由表7-7预测结果可知，预测结果表明，项目运营后各主要噪声设备对厂界的影响值均较小，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。 固废：生产过程中产生的废钢渣及边角料、废焊条焊渣均出售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，不外排。因此，固废对周围环境影响较小。 总量控制 本项目大气污染物主要焊接烟尘，无组织排放。 本项目运营后生活污水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池处理，达到城东污水处理厂接管标准后，排入城市污水管网，接管总量指标为水量：2184t/a、COD：0.8772t/a、NH3-N：0.042t/a、SS：0.442t/a 、TP：0.008t/a、动植物油：0.1272t/a。污水最终进入城东污水处理厂处理，达标后排放。最终排放总量为水量：2184t/a、COD：0.2168t/a、NH3-N：0.042t/a、SS：0.065t/a、TP：0.006t/a、动植物油：0.011t/a。 项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 接管总量指标向灌南县环保局备案，最终排放总量指标在城东污水处理厂指标中落实。 结论 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价及项目环境影响预测评价，认为本项目完成环境影响评价所提出的防治措施后，运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内，从环保角度出发，该项目在该地区建设具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。在现有项目验收合格的前提下，本项目搬迁方具有环境可行性。 9.2建议 (1)建设好防治污染设施，污水排放必须达到国家规定的标准，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 (2)工程施工期要加强环境管理，对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施，每日定期对施工场地进行喷淋，保证施工环境和周边的居住环境，减轻对环境的污染。 (3)评价结论仅对以上的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局负责，若项目的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局发生大的变化时，应另行评价。 (4)建议施工单位施工期间，加强环境管理，尽可能实现封闭作业，及时清运建筑垃圾；夜间禁止施工，确实因施工质量需要必须夜间施工的，须提前向环保部门申报, 并张贴安民告示。 (5)本项目卫生防护距离内无居民等敏感目标，今后也不得新增敏感目标。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案通知书 附件3 灌南县人民政府专题会议纪要 附件4 灌南县人民政府关于房屋征收的公告 附件5 用地红线图 附件6 审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。