建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      云景雅居小区项目

建设单位(盖章)：   连云港康润置业有限公司

编制日期：2015年2月

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 连云港康润置业有限公司云景雅居小区项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港康润置业有限公司 |
| 法人代表 | 徐一鸣 | 联系人 | 陈松华 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县新安镇人民西路 |
| 联系电话 | 13327719778 | 传真 |  | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县新东北路西侧 |
| 立项审批部门 | 灌南县发改委 | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营 K7010 |
| 占地面积 (平方米) | 27716.8 | 绿化面积 (平方米) | 9729 |
| 总投资 (万元) | 13000 | 其中：环保投资(万元) | 260 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预期竣工日期 | 2017年3月 |
| 项目由来： 连云港康润置业有限公司成立于2011年1月，公司注册资为金1000万元。公司办公地址位于连云港市灌南县新安镇人民西路，通过招拍挂，公司取得了灌南县城GT2014-08地块的开发权。该项目总占地面积为27716.8平方米，规划用地性质为住宅，土地使用权出让年限为70年。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家环保部2008年9月2日颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定，连云港康润置业有限公司委托江苏宏宇环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经过认真的现场踏勘、调查和有关资料的收集，根据国家、省、市有关环保政策、法规及灌南县环境保护局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《连云港康润置业有限公司公司云景雅居小区项目环境影响报告表》。 工程内容及规模： ⑴项目名称：云景雅居小区项目。 ⑵建设性质：新建。 ⑶建设地点：灌南县新东北路西侧。 ⑷建设单位：连云港康润置业有限公司。 ⑸项目总投资：总投资为13000万元，其中环保投资为260万元，占总投资的2%。 ⑹建设内容及规模：拟建5栋5+1F，3栋9+1F，2栋6+1F，1栋6F，同时配建配电房、水泵房、地上地下停车位、道路、绿化、活动广场等配套设施。小区占地面积27716.8平方米，总建筑面积54925.67平方米。 ⑺建设期限：本项目拟开工日期为2015年3月，竣工日期拟为2017年3月。 ⑻主要能源消耗见表1-1。 表1-1 主要能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水 万t/a 7.6409 区域自来水管网 2 电 万kwh/a 340 区域电网 3 天燃气 万立方 7.944 区域天然气管网 ⑼主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 主要经济技术指标 序号 项目 计量单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 27716.8 - 2 总建筑面积 m2 54925.67 - 其中 地上面积 m2 50905.11 - 地下面积 m2 4020.56 - 3 容积率 1.84 - 4 建筑密度 % 26.0 - 5 绿地率 % 35.10 - 6 机动车停车数量 辆 305 - 6.1 地上停车数量 辆 138 - 6.2 地下停车数量 辆 83 - 6.3 住宅底部停车位 辆 84 - 7 居住总户数 户 414 - 8 居住总人数 个 1324 - 9 总投资 万元 13000 - ⑽给排水： ①给水 本项目用水由市政自来水管网统一供水，能满足项目用水需求。项目用水主要包括居民生活用水、道路用水、消防用水、绿化用水等。本项目用水量根据连云港市用水定额及当地统计数据并结合企业提供设计方案，本项目用水部位及用水量详见表1-3。根据企业提供数据表明，常住人口约1324人、物业人员约8人。 表1-3 项目用水量统计一览表 序号 用水部位 用水量 年用水量（m3/a） 备注 标准 单位 1 常住人口 150 L/人·d 72489 全年365天计 2 物业人员 30 87.6 4 绿化 1 L/m2·次 194.6 全年20次 5 未预见及漏损 3638.6 取上述水量5% 6 合计 76409.8 ②排水：本项目排水系统分生活污水、雨水两个系统。其中生活污水主要为小区居民、工作人员、商业的生活废水，主要为盥洗废水、水厕冲洗水、厨房废水、洗浴废水等，污水产生总量（按生活用水的80%计）为167.5t/d（61127.8t/a），污水经化粪池处理后接入市政管网，最终进入灌南县城东污水处理厂集中处理。 雨水接入灌南县城雨水管网。 ⑾供电 项目耗电主要为生活用电，电源拟由新安镇供电所供给，可满足日常生活用电。 经计算，项目年耗电量约为340万Kwh。 ⑿消防 本项目消防设施遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计。采取适当的防火措施，楼层内安装火灾报警装置和自动喷淋装置，配备完好的灭火器械。项目按同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15L/S，室外消防用水量25L/S，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3设计。灭火时，小区内管网向室外消防栓供水。室外消防栓采用地上式消防栓，消防栓沿主要道路布置。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系 项目位于灌南县城新港大道与新东北路交界处，地理位置见附图1。本项目用地呈长方形，主入口在新东北路，项目平面布置见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目政府以净地形式出售，企业进行开发前已拆为空地，因此无明显环境污染。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔武障河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 苏北黄金水道武障河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与武障河邻县连水，构成四通八达的县内内河运输网。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 2、气象特征 灌南县地处暖温带和北亚热过渡的湿润地区，属暖湿季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。 风向：本地区全年主导风向为NNE风，出现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%；静风频率为0.49%。 气温：灌南年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。 降水：全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横，有大中河流15条，其中有武障河、一帆河纵贯南北；新沂河、灌河、沂南河、武障河、六塘河等横穿东西，其中新沂河、灌河为主要河流。 区域地下水中，总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。根据调查，该地区的浅层地下水含盐量高，不适宜作为饮用水源。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。武障河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 灌南县位于江苏省北部，隶属连云港市，是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻。灌南县东西长71km，南北宽30km，县域总面积1041km2，其中水域面积263km2，耕地89万亩，辖18个乡镇，245个村（居），总人口72.7万人，人口密度698人/km2。市区建成区面积8km2，常住人口10万人。 灌南县工业门类较齐全，有化工、纺织、食品、建材、机械、医药、电子等14个门类。灌南县现加强工业园区建设，重点发展县经济开发区、临海工业园区、西部木材加工区、中部农副产品加工区、六塘保健品工业园区、326省道绕城段经济开发带和204国道经济开发带，大力发展民营经济，灌南县第三产业发展如金融保险业、房地产业、教育产业和医疗保健等方面发展较快。 工业经济发展迅猛。2013年完成工业增加值17亿元，增长30.6%，占GDP比重34%，同比提高7.8个百分点。规模企业数达113家，净增31家；规模以上工业预计完成现价产值39.2亿元、销售收入37.8亿元、利税3亿元，同比分别增长62%、63%和51%，其中，新增规模企业预计完成现价产值10亿元、销售收入9.6亿元，成为工业经济快速提升的重要增长点。全年工业用电量26259万千瓦时，增长33.26%；累计完成工业投资43亿元，增长65.2%；新开工2000万元以上项目80个。 灌南县农业发达，主要作物为小麦、水稻、玉米、花生和大豆等，目前已建成商品粮、水产、板栗、水禽等15个国家和省市生产基地。粮食总产量为45.2万吨，生畜出栏量1.23万头，油料产量0.23万吨，棉花总产量0.7万吨。建成万亩设施蔬菜、淮山药、浅水藕等6个示范基地；30万只獭兔产业化集中区、万头生猪养殖集中区等12个高效农业示范区初具规模；顺利建成林业科技示范园、天顺牧业等10个龙头企业；新增无公害、绿色、有机农产品品牌10个，浅水藕成功登陆日韩美市场。全年疏浚县乡河道19条108.1公里，改造中低产田4万亩，建设配套建筑物732座，砼防渗渠108公里，水利建设经验在全省推广。全县新建为农服务社33个，培育农民专业合作经济组织15个、规模农民经纪人280人，完成各类培训12.9万人次。投入资金1.06亿元，全面完成农村新五件实事年度目标任务。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。灌南县环境监测站例行监测结果显示项目所在区域大气TSP、NO2、SO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。评价区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》项目区地表水体为武障河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，武障河各项水质监测指标提均值满足Ⅳ类水水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，项目区声环境属2，4a类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 2，4a类区标准，即靠道路一侧50米范围内：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），其余区域执行:昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。根据灌南县环境监测站例行监测数据表明，项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2,4a类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标为项目本身，具体情况见表3-1。 表3-1 环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离m 规模 环境功能 大气环境 居民区 南 20 200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 居民区 西 20 60人 气象局 东 60 约60人 水环境 武障河 北 3000 中河 GB3838-2002Ⅳ类标准 声环境 居民区 南 20 200人 靠道路一侧50米内执行GB3096-2008 4a类区标准，其余执行GB3096-2008 2类区标准 居民区 西 20 60人 气象局 东 60 约60人 生态 - - - - -

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准见表4-1。 表4-1 各项污染物的浓度限值 单位：mg/Nm3 污染物 取值时间 浓度限值mg/Nm3 标准来源 SO2 年平均 0.60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 0.15 小时平均 0.50 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 PM10 年平均 0.7 日平均 0.15 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 小时平均 0.20 NOx 年平均 0.05 日平均 0.10 小时平均 0.25 2、地表水武障河环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 武障河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴废水 本项目废水经管网接入成东污水处理厂处理达标后排入武障河，污水处理厂的尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表1及表4一级标准。城东污水处理厂接管标准已经排放标准见下表4-4、表4-5。 表4-4 城东污水处理厂接管标准（单位：mg/L） 污染因子 COD 油脂 BOD5 SS 氨氮 标准值 500 100 300 400 35 表4-5 城东污水处理厂排放标准（单位：mg/L） 污染因子 COD 油脂 BOD5 SS 氨氮 标准值 100 10 20 70 15 ⑵大气污染物排放标准 大气污染物主要是建设过程产生的颗粒污染物，汽车尾气和项目建成后的汽车尾气，居民厨房产生的油烟废气。项目施工机械的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控限（mg/m3） 1 SO2 550 0.4 2 颗粒物 120 1.0 3 NOx 240 0.12 项目底层停车库和户外停车位属汽车废气排放，建议其污染控制标准执行《在用点燃式发动机轻型汽车稳态工况法排气污染物排放限值》（DB32/966-2006）表2中标准，见表4-7。 表4-7 稳态工况下排气污染物排放限值 基准质量（RM）kg ASM5025 ASM2540 HC（10-6） CO（%） NO（10-6） HC（10-6） CO（%） NO（10-6） RM≤1020 230 1.3 1850 230 1.5 1700 1020＜RM≤1250 190 1.1 1500 190 1.2 1350 1250＜RM≤1470 170 1.0 1300 170 1.1 1200 1470＜RM≤1700 160 0.9 1200 150 1.0 1100 1700＜RM≤1930 130 0.8 1000 130 0.8 900 1930＜RM≤2150 120 0.7 900 120 0.8 800 2150＜RM≤2500 110 0.6 750 110 0.7 700 ⑶噪声 施工期间，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2，4类标准，临大连路一侧执行4类区标准详见下表4-8： 表4-8 噪声排放执行标准 单位：dB(A) 标准号 标准名称 执行标准 备注 级（类）别 标准限值 GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 等效连续A声级 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 等效连续A声级 4类 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |
| 总 量 控 制 标 准 | 国家环境保护 “十二五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、工业固体废物、NOX。本项目可设置COD及氨氮作为总量控制指标。 表4-9 排放总量控制指标推荐值 种类 污染物名称 排入污水厂的接管量（t/a） 外环境排放量 （t/a） 废水 废水量 61127.8 61127.8 COD 18.34 6.11 氨氮 1.53 0.92 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本工程的施工工艺流程为平整施工场地、基础建设、主体土建施工，最后进行建筑物外装饰和小区环境建设。工程基础拟主要采用人工挖孔桩基础（独立柱基础），主体为框架及砖混结构体系。工艺流程见下图： G、N、S G、N、W、S G、N、W、S G、N、W、S G、N、S 注：G、N、W、S分别表示废气、噪声、废水、固体废弃物 主要污染环节： 一、工程施工期主要污染工序 1、填土夯实：主要污染物是施工机械产生的噪声、施工过程中产生的粉尘和施工车辆排放的尾气。 2、地下基桩：打桩产生的振动对周围建筑物的影响。 3、现浇钢砼柱梁：主要污染物是砂浆水、噪声。 4、砖墙砌筑：主要污染物是搅拌机运行产生的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂浆等固废。 5、门窗制作：主要污染物是噪声、废木材、废钢。 6、屋面制作：主要污染物是搅拌机的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 7、抹灰、贴面：主要污染物是搅拌机的噪声、废气，拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废以及涂料使用过程中产生挥发的有机废气。因施工期短，挥发的有机废气量小，且呈面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。 8、附属工程：主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 本项目施工期不设施工营地，因此施工期主要污染物产生情况如下： (一) 大气污染情况分析 一般而言，施工期间使用的挖掘机、推土机等重型机车在运行时排放的燃烧废气和扬尘会对周围环境造成影响。其中施工期对周围环境影响最大的是扬尘。 工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘的86%，其中工地扬尘中道路的扬尘分担率为62%，搅拌混凝土扬尘的分担率为 24%，材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等只占14%。 项目多采用商品混凝土，只有少量需用搅拌。施工现场应按照《江苏省散装水泥促进条例》（江苏省人大常委会公告第41号）规定要求，使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场露天搅拌。 根据相关资料，在一般气象条件下，风速为2.4-3.6m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，最高浓度在1.5-30 mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。 类比可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量会产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，建筑楼房时设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 水污染情况分析 (1)生活污水 项目高峰时施工人员有100人，生活用水产生量以80L/人·d计，按产污系数80%算，则施工期每天产生的生活污水为6.4t/d，污染物CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS的产生浓度约为400mg/L、350mg/L、35mg/L、3.0mg/L、60mg/L、15mg/L，产生量分别约为2.56kg/d、2.24kg/d、0.224kg/d、0.0192kg/d、0.384kg/d、0.096kg/d。职工生活废水入化粪池，由环卫部门处理。 (2)施工废水 施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为100t/d（降大雨情况除外），水中主要污染物为CODCr、SS，CODCr、SS的产生浓度约为500mg/L、400mg/L，产生量分别为50kg/d、40kg/d。施工废水经沉淀池沉淀后排放，对水体水质影响也较小。 (三) 声环境污染情况分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～95dB(A)之间。 在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在100米以内，这也将对周边环境保护目标产生一定的影响，需按照有关规定控制作业时间，如采取夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段等措施。由于项目采用回旋式钻孔打桩机，噪声源强为85dB（A），故对周围敏感点不会带来大的影响。 在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围约在50米左右，夜间影响范围在300米以内。由于项目位于城区居住区，离居民及气象局太近，因此需采取有效防范措施。 另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响，亦需采取有效防范措施。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 （四）固体废弃物污染情况分析 项目施工人员高峰时有100人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为50kg，收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。施工期产生建筑垃圾，建筑垃圾到城管指定部门进行填埋或作为路基回填。. 二、营运期 1、废气 本项目建成后，废气污染源主要是居民厨房燃烧、油烟废气及汽车尾气。 ①厨房燃烧废气 本项目建成后，小区皆采用天然气作为清洁能源，燃烧产生的污染物较少。建设项目规划住户414户，居住人数1324人，用气参考《城市天然气年用气量参考表》相关数据，本项目用气量指标取值60m3/a，则全年用气量79440立方。 天然气属洁净能源，根据相关资料介绍，天然气的主要成分为CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He 约1%、H2S≤20mg/Nm3。由上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据四川科学技术出版社的《环境统计手册》中的排放系数：燃烧100万Nm3天然气排放630kgSO2、302kg烟尘和1843.24kg氮氧化物；1Nm3天然气约产生15Nm3 燃烧废气。则本项目燃料烟气中污染物的排放情况见表5-1。 表5-1 居民燃料烟气污染物统计 污染物 排放系数（kg/万m3天然气） 天然气消耗量（万m3/a） 废气量（万Nm3/a） 浓度（mg/Nm3) 总量（t/a） 产生 排放 产生 排放 SO2 6.3 7.9440 119.16 42 42 0.050 0.050 NOX 18.43 122.87 122.87 0.146 0.146 烟尘 3.02 20.13 20.13 0.024 0.024 注：根据《环境统计手册》（方品贤、四川科学技术出版社，1985年P248-250）的方法计算得出燃料烟气中的污染物。 综上，本项目居民燃烧废气中大气污染物的量分别为SO2 0.050t/a，NOX 0.146t/a，烟尘0.024t/a。 ②油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物， 从而产生油烟废气。根据对连云港市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d ，一般油烟挥发量占总耗油量的2〜4%，平均为 2.83%。本项目居住人数1324人，则油烟产生量约1.124kg/d，410.29kg/a。居民厨房油烟排放在我国目前还没有环保标准规定，一般居民均采用家用油烟机，净化效率按60%计，则年油烟排放量为164kg，净化后的油烟由预留的排烟道引至住宅楼顶排放。 ③汽车尾气 该项目共设305个停车位，其中地面停车位138个，地下停车位83个，住宅底部停车位84个。地面停车位和住宅底部停车位通过自然通风可减少汽车尾气聚集，不会产生明显环境污染，本项目主要对地下停车厂进行污染源强分析： 地下车库汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车在慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车尾气排放量与车型、车况和车辆数量等有关，同时汽车尾气排放需达《在用点燃式发动机轻型汽车稳态工况法排气污染物排放限值》（DB32/966-2006）中标准。 ①排放系数 一般住宅区用车基本为小型车，如轿车和小面包车，参考《环境保护实用数据手册》有代表的汽车尾气大气污染物的排放系数，见表5-2。 表5-2机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（单位：g/l汽油） 污染物 车种 CO HC NOX 污染物产生量 191 24.1 22.3 ②运行时间 运行时间包括汽车在地下车库内的怠速行驶时间和停车（或启动）时延误的时间。一般汽车出入地下车库内的行驶速度要求不超过5km/h，根据地面和地下一层的平面布置图，项目地下车库内汽车的平均行车距离约50m，为考虑汽车的运行、等候、泊车、发动、停车等因素，确定平均每辆车进入（或驶离）地下车库的时间为100s。 ③车流量 根据建设项目具体规划和建设规模，项目地下车库每个泊位平均周转次数按每天2次计，则项目地下车库平均每天进出的车辆数为166辆/d。 ④排风量 本项目地下停车库总面积约为4020m2，高度为5.0m；设置机械通风系统，排风量8次/h换气频次，则排风总量约为16.08万m3/h。 ⑤汽车尾气源强 根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中： M= m·t 式中：f —大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知平均每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC与NOx的量分别为5.310g、0.670g与0.620g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。车库的大气污染物排放情况见表5-3。 表5-3 项目车库汽车废气污染物产生情况 废气量 （万m3/h） 污染物 名称 污染物产生量（t/a） 污染物产生浓度（mg/m3） 排放源参数 拟采取的处理方式 排放方式及去向 高度 （m） 直径（m） 温度 (℃) 16.08 CO 0.88 0.69 2.5 0.3 30 抽风装置 间歇 HC 0.11 0.085 NOx 0.10 0.080 以上假设的停车场内进出车流量相当大的情况，在现实中出现概率极小，而且即使发生持续时间也极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。同时这种不确定性也使得汽车尾气排放相对分散，可以降低环境影响的程度。 2、废水 废水的“清污分流”一般按废水的性质分类，本项目运营后废水主要为居民生活污水、物业工作人员生活污水、绿化及未预计废水。 ①小区居民及物业污水量 按照项目设计资料，居住区内居民约为1324人。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》中“居民生活用水定额”，本项目的用水量定为150L/人·d，则项目运营期居民住宅用水量为72489m3/a；生活污水量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为57991.2m3/a。物业人员约8人，根据企业提供数据，物业人员用水量30L/d.人,则全年用水量87.6m3/a,排水理按80%计，物业污水量为70.08m3/a。 ②绿化用水 绿化用水1L/m2·次，全年20次计。本项目绿化面积为194.6m3/a。 ③不可预见用水 不可预见用水按总用水量的5%计，故本项目不可预见用水量为3638.6m3/a，废水按用水量的80%计，则废水产生量为2910.88m3/a。 综上，项目新鲜水总用量为76409.8m3/a，项目运营期废水产生量合计约为61127.8m3/a。 3、噪声 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在65dB(A)-75dB(A)左右。 4、固体废弃物 项目建成后产生的固体废弃物主要是居民生活垃圾。 项目运营期间拟定居民人数约为1324人，生活垃圾按0.5kg/人·d，生活垃圾年产生量约为241.63t，交由环卫部门统一处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧废气 | 二氧化硫 | 42mg/Nm3，0.05t/a | 42mg/Nm3，0.05t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 122.87mg/Nm3，0.146t/a | 122.87mg/Nm3，0.146t/a |
|  |  | 烟尘 | 20.13mg/Nm3，0.024t/a | 20.13mg/Nm3，0.024t/a |
|  | 厨房燃气灶 | 厨房油烟 | 410.24kg/a | 164kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （61127.8) | COD | 300mg/L，18.34 t/a | 100 mg /L，6.11t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，12.23 t/a | 70mg/L，4.28t/a |
|  |  | 氨氮 | 25 mg /L，1.53 t/a | 15mg/L，0.92 t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，12.23t/a | 20mg/L，1.22 t/a |
|  |  | 动植物油 | 15 mg/L，0.92t/a | 10mg/L，0.61 t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料制品、厨余等 | 241.63t/a | 实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 少量 | 集中收集后送垃圾填埋场统一处理 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为居民生活噪声及部分公共设施使用产生噪声，其源强为65-75dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目的生态影响主要表现在建设施工引起的土壤松动和水土流失。项目建成后采取地面硬化、绿化措施，可以有效减少水土流失，补偿对原有生态的破坏。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目占地面积27716.8平方米，总建筑面积54925.67平方米。建设单位使用的施工机械有：挖掘机、推土机、装载机、运输车辆、升降机、混凝土振捣器、液压打桩机等。 建设施工过程中主要污染因素有： ⑴噪声：主要为施工机械和运输车辆产生的噪声； ⑵废气：主要为土建施工、砂石料堆存、汽车运输等过程产生的扬尘； ⑶废水：主要为混凝土养护废水、施工机械设备和车辆冲洗废水； ⑷固体废物：主要为施工弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 1、噪声影响预测与评价 ⑴ 噪声源强 从噪声角度出发，施工阶段分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又具有独立的噪声特性。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见表7-1。 表7-1 施工机械产生噪声值一览表 设备名称 噪声强度 [dB（A）] 设备名称 噪声强度 [dB（A）] 备注 挖掘机 68 推土机 86 设备1m处 打桩机 93 电 锯 105 普通混凝土振捣器 100 低频环保型振捣器 80 升降机 80 混凝土搅拌机 100 由于项目所在地的地质条件，土质比较松软，故在施工过程中需要打桩，本项目使用的为液压打桩机。 项目建设使用商品混凝土，从而杜绝了使用混凝土搅拌机现场搅拌带来的污染，本项目采用低频环保混凝土振捣器。 目前施工所用的基本上是钢模板，而不是传统的木制模板，因此使用电锯加工的工作量不大。鉴于电锯的噪声高，电锯产生的噪声对周围敏感点影响较大，环评要求施工现场不设电锯，少量需电锯加工的材料可委托外单位加工。 因此本项目产生噪声的施工机械设备主要有挖掘机、打桩机、推土机、低频环保型混凝土振捣器、升降机等。 ⑵ 施工期噪声影响分析 ①各施工机械噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求时所需的距离 施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源 r 处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0 处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 计算主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，计算结果见表7-2。 表7-2 施工机械在不同距离的噪声贡献值 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值[dB（A）] 施工阶段 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 1 挖掘机 79 73 67 63 61 59 53 47 土石方 2 推土机 72 66 60 56 54 52 46 40 3 打桩 54 48 42 38 36 34 28 22 打桩 4 混凝土振捣器 66 60 54 50 48 46 40 34 结构 5 升降机 66 60 54 50 48 46 40 34 运料、装修 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定，由上表可以看出： a土石方施工阶段：施工场界昼间20m处，夜间100m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 b打桩阶段：施工场界昼间5m处，夜间5m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 c结构施工阶段：施工场界昼间5m处，夜间20m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 d装修阶段：施工场界昼间5m处，夜间20m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 ②施工机械噪声对周围环境敏感保护目标声环境影响分析 本项目施工边界均内退红线按规划设计条件要求考虑。 本项目施工机械到达项目各施工场界达标分析： 表7-3 施工机械与设备噪声对周围场界环境影响情况一览表 施工阶段 施工场界 距各场界 距离/m 施工场界处噪声贡献值dB（A） 达标分析 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 土石方 阶段 施工东场界 10 73 超标 超标 施工西场界 10 73 超标 超标 施工南场界 10 73 超标 超标 施工北场界 10 73 超标 超标 打桩阶段 施工东场界 10 48 达标 达标 施工西场界 10 48 达标 达标 施工南场界 10 48 达标 达标 施工北场界 10 48 达标 达标 结构 阶段 施工东场界 10 60 达标 超标 施工西场界 10 60 达标 超标 施工南场界 10 60 达标 超标 施工北场界 10 60 达标 超标 装修 阶段 施工东场界 10 60 达标 超标 施工西场界 10 60 达标 超标 施工南场界 10 60 达标 超标 施工北场界 10 60 达标 超标 土石方阶段：昼夜项目各场界噪声贡献值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 打桩阶段：昼间项目各场界噪声贡献值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间禁止施工。 结构阶段：昼间项目各场界噪声贡献值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间项目各场界噪声贡献值不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 装修阶段：昼间项目各场界噪声贡献值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间项目各场界噪声贡献值不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 ⑶施工期噪声防护措施 噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。针对本项目环境保护目标分布情况，拟通过合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对敏感点的影响，具体措施及治理效果如下： ①强噪声机械的降噪措施 a、在施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 b、浇筑混凝土用的振捣棒，采用低频低噪环保型。由专业人员操作，不得在振捣作业中撬动钢筋或模板，以防止发出强噪声而污染环境、扰民。 c、合理布局施工场地，由于土石方阶段的施工机械（推土机、挖掘机等）是活动声源，采取在临近环境保护目标处设置围挡进行隔音降噪，围挡拟选用2.5m高实体砖墙与3.5m高彩钢板双层围挡，围挡的阻隔可以降低噪声25dB(A)；升降机可通过调整位置，将其设置在远离施工场界一侧，可降低设备噪声对场界的影响。 ②合理安排施工计划与控制作业时间 a、各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； b、夜间（22：00-6：00）禁止施工。 ⑷采取措施后施工期噪声对各场界的影响预测与分析 采取环评要求的措施后，施工期噪声对各场界的影响情况详见表7-4。 表7-4 采取措施后施工机械与设备噪声对周围场界环境影响情况一览表 施工阶段 施工场界 距各场界 距离/m 施工场界处噪声贡献值dB（A） 达标分析 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 土石方 阶段 施工东场界 10 48 达标 达标 施工西场界 10 48 达标 达标 施工南场界 10 48 达标 达标 施工北场界 10 48 达标 达标 打桩阶段 施工东场界 10 23 达标 达标 施工西场界 10 23 达标 达标 施工南场界 10 23 达标 达标 施工北场界 10 23 达标 达标 结构 阶段 施工东场界 10 35 达标 达标 施工西场界 10 35 达标 达标 施工南场界 10 35 达标 达标 施工北场界 10 35 达标 达标 装修 阶段 施工东场界 10 35 达标 达标 施工西场界 10 35 达标 达标 施工南场界 10 35 达标 达标 施工北场界 10 35 达标 达标 由表7-4可知，采取措施后，昼夜各施工阶段场界的噪声贡献值都满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，夜间不施工。 2、施工期扬尘影响分析 ⑴、施工扬尘工序 施工扬尘主要来自以下几个环节： ①在基础开挖、地基处理、土地平整等过程中，由于表层土壤破坏，如遇干旱、大风天气，会造成扬尘污染；②建筑材料运输、装卸、储存过程产生的扬尘；③建筑垃圾的堆放、清理外运过程产生的扬尘；④施工机械设备及车辆造成的扬尘。 上述各个扬尘环节属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。 ⑵、防尘和抑尘措施 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（HI/T393-2007）精神，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①对施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储，项目沙、石料堆场位于用地南侧，堆场遮盖篷布遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ②施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。 ③在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前在洗车平台清洗轮胎及车身，对工地出口处铺装道路及时清扫冲洗。 ④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑤施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑥ 施工过程使用预拌商品混凝土，不进行现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等；项目在用地东北侧设置砂浆搅拌站，砂浆搅拌在工棚内，不得露天进行。 ⑦工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放：周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。 3、废水影响分析 本项目废水主要为施工过程产生的废水。 本项目施工工人均为本地人员，施工场地不设食堂、宿营地，工人午餐由其他人员送至施工地点。施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS、石油类。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： ⑴混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ⑵机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。 采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和废弃土方和施工工人产生的生活垃圾。 建筑垃圾和废弃土方成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴建筑垃圾：及时清运至城市建设监管部门指定地点，运输建筑垃圾时运输车辆加盖苫布，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除大部分回填外，应统一规划处置，对废弃土方应设立堆土场，运至环卫部门指定处理地点或填坑修路。 ⑶施工过程产生的生活垃圾：生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，成分简单，污染较小，在施工人员集中地设置垃圾筒，由环卫人员定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场，统一处理。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目废气污染源主要为居民燃气灶产生的废气,厨房油烟及汽车尾气。 ⑴汽车尾气影响分析 汽车在小区和停车场中排放的污染物主要是NOx、HC和CO，汽车尾气污染物排放量较小，且排放时间比较分散，易于扩散，对环境空气不会产生太大影响。 地下停车场排风口，通过高于地面2.5米排，排放量小，而是远离人群设置，另外项目加强小区绿化，在地下机动车库排风口四周栽种了有较强吸附能力的植物，用以净化和吸收地下车库排放废气中的污染物，可进一步减轻了汽车尾气排放对周围环境影响。 地面临时车位较分散，由于启动时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，因此对小区内部和外界影响不大。 ⑵厨房燃烧废气和油烟废气影响分析 居民厨房废气由住户自备家用油烟机抽吸经专用烟道引出至屋顶高空排放，排烟筒高出所在楼屋顶2m以上，厨房废气排放的高峰期时间集中、持续时间短，基本在小区居民的午餐和晚餐时间，废气污染物排放量较小，同时因采用高空排放形式，废气在大气中得以迅速的扩散和稀释，对周围环境影响甚微。 项目投入使用后，居民所用燃气为管道天然气，并充分利用电能和太阳能，项目所用能源均为清洁能源。小区运营期内产生的大气污染物较少，污染物浓度低，排烟间断，历时短，不会对周围环境造成明显影响。 由上分析可知，项目运营后产生的厨房烟气、地下车库汽车尾气等对周围环境空气质量影响不大。 2、废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为生活污水，主要来自小区居民、物业人员生活污水。 本项目污水污水来源主要为： 本项目生活用水量为76409.8m3/a（209.3m3/d），污水量按用水量的80%计算，污水产生量为61127.8m3/a（167.5m3/d）。本项目产生的生活废水在项目自建污水处理厂进水口处混合，混合后的污水中各项污染物浓度见下表： 表7-5 污水处理站进水口处水质 污染源 污染物 COD SS 氨氮 BOD5 动值物油 排污口 （26360t/a） 进水浓度（mg/L） ≤300 ≤200 ≤25 ≤200 ≤15 产生量（t/a） ≤18.34 ≤12.23 ≤1.53 ≤12.23 ≤0.92 小区生活污水经化粪池处理后经污水管网接入灌南县城东污水处理厂，灌南县城东污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表1接入污水处理厂标准，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4一级标准，经城东污水处理厂处理后外排水质及排放量见下表。 表7-6 污水处理站排污口水质 污染源 污染物 COD SS 氨氮 BOD5 动植物油 排污口 （26360t/a） 排放浓度（mg/L） ≤100 ≤70 ≤15 ≤20 ≤10 排放量（t/a） ≤6.11 ≤4.28 ≤0.92 ≤1.22 ≤0.61 《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4一级标准 ≤100 ≤70 ≤15 ≤20 ≤10 经城东污水处理厂处理后的废水满足达标排放要求，因水质简单，预计对武障河水质影响不大，不会引起区域水质降级。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目营运期噪声主要为居民生活噪声及部分公共设施使用产生噪声。通过加强小区内环境管理，并通过小区绿化带降噪等采取隔音降噪措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为居民、工作人员产生的生活垃圾。 按每人每天产生垃圾量为0.5kg，生活垃圾产生量为241.63t/a，主要成分为纸屑、废塑料制品、厨余等。小区设置一定数量的垃圾收集箱，实行袋装化、集中收集，并结合小区工作管理，实行定点、定时、分类处理。生活垃圾由清扫工人清运，送至当地环卫部门指定地点统一处理。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房燃气灶 | 油烟 | 燃用清洁能源，经油烟机处理后经统一烟道到楼顶排放 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、动植物油、氨氮、BOD5、SS | 经项目化粪池处理后接入灌南县城东污水处理厂处理，最终排入武障河 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料制品、厨余、碎玻璃、织物、金属 | 设置一定数量垃圾箱实行袋装化集中收集，由清扫工人清运至环卫部门指定地点统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为居民社会生活噪声，通过加强管理，可使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准限值要求。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要表现为施工引起的土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面和道路硬化措施，可以有效减少水土流失；绿化面积9729平方米，补偿对原有生态的破坏，生态环境较建设前更好更美。 |
| 表8-1 施工期环境保护管理及监理内容一览表 污染物 防治或控制措施 环境管理 环境监理 施 工 扬 尘 1.对施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储。 2.施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。 3.在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前在洗车平台清洗轮胎及车身，对工地出口处铺装道路及时清扫冲洗。 4.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 5.施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 6 施工过程使用预拌商品混凝土，不进行现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 7.工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 县建筑行政管理部门及环境管理部门进行不定期检查 施 工 噪 声 1.在施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 2.浇筑混凝土用的振捣棒，采用低频低噪环保型。由专业人员操作，不得在振捣作业中撬动钢筋或模板，以防止发出强噪声而污染环境、扰民。 3.合理布局施工场地，由于土石方阶段的施工机械（推土机、挖掘机等）是活动声源，采取在临近环境保护目标处设置围挡进行隔音降噪，围挡拟选用2.5m高实体砖墙与3.5m高彩钢板双层围挡，围挡的阻隔可以降低噪声25dB(A)；升降机可通过调整位置，将其设置在远离施工场界一侧，可降低设备噪声对场界的影响。4.夜间（22：00-6：00）禁止施工。 县环境监察部门对夜间施工噪声进行监督检查 施工 废水 1. 机械和车辆冲洗废水，可用容器收集或建小型隔油池进行处理。 建筑 垃圾 1.及时清运至城市建设监管部门指定地点，运输建筑垃圾时运输车辆加盖苫布，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 2.地基开挖的废土除大部分回填外，应统一规划处置，对废弃土方应设立堆土场，运至环卫部门指定处理地点或填坑修路。 3.生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，成分简单，污染较小，在施工人员集中地设置垃圾筒，由环卫人员定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场，统一处理。 施工弃土清运至指定地点填埋 |

九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 本房地产开发项目拟建地点位于灌南县城新港大道与新东北路交界处。项目总投资为13000万元，其中环保投资为260万元，占总投资的2%。本项目总用地面积27716.8平方米，总建筑面积54925.67平方米，拟建5栋5+1F，3栋9+1F，2栋6+1F，1栋6F，同时配建配电房、水泵房、地上地下停车位、道路、绿化、活动广场等配套设施。小区容积率1.84，建筑密度26.0%，绿化率35.1%。机动车停车位305个，居住总户数414户，居住总人数1324人。 2、与国家政策法规的相容性 该项目属房地产开发项目，根据查阅国家颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，该项目属于允许类，因此，项目认符合国家产业政策。 3、选址可行性 项目选址于灌南县城新东北路西侧，项目所在地为居住用地，且周围地块皆为居住小区，因此项目建设可行。 4、项目周围环境质量现状 4.1项目所在地大气环境功能二类区，空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据灌南县环境监测站例行监测数据表明，区域二氧化硫，氮氧化物，总悬浮颗粒物指标均达到国家 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 4.2根据《江苏省地表水环境功能区划》项目区地表水体为武障河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，武障河各项水质监测指标提均值满足Ⅳ类水水标准，能够满足功能区要求。 4.3根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，项目区声环境属2，4a类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 2，4a类区标准，即靠道路一侧50米范围内：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），其余区域执行:昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。根据灌南县环境监测站例行监测数据表明，项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2,4a类区标准要求。 5、污染防治措施的可行性 5.1生活污水 项目生活废水满足污水处理厂接管标准，再经灌南县城东污水处理厂，经处理后可满足达标排放要求。 5.2噪声 本项目噪声主要为居民生活噪声，通过加强环境管理，居民生活噪声不会影响到周围居民的正常生活。 5.3固废 本项目固废全部采取卫生填埋，对周围环境无影响。 5.4废气 小区采用清洁能源天然气、厨房油烟经抽油烟机后经统一烟道至楼顶排放，预计对环境影响不大。 5.5、总量控制 ⑴水污染物物： 接管量：COD18.34t/a，SS12.23t/a，氨氮1.53t/a ，BOD512.234t/a ，动植物油0.92t/a。 排放量：COD 6.11t/a，SS4.28t/a，氨氮0.92t/a ，BOD51.22t/a ，动植物油0.61t/a。 ⑵固废：0t/a。 6、建设项目污染物三本帐 表9-1项目污染物三本帐测算表 单位（t/a） 染物名称 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废 水 生产废水 - - - - 生活污水 废水量 61127.8 0 61127.8 COD 18.34 12.23 6.11 SS 12.23 7.95 4.28 NH3-N 1.53 0.61 0.92 BOD5 12.23 11.01 1.22 动植物油 0.92 0.31 0.61 固废 生活垃圾 241.63 241.63 0 7、总量控制 项目总量控制指标纳入灌南县城东污水处理厂所给指标。 8、结论 综上所述，本项目施工期在对周围小区的环境影响较大，因此需加大施工期的环境管理。运营过程中产生“三废”，经采取有效环保措施后，均能达标排放，对环境的影响较小，不会导致周围环境质量的下降。项目选址在符合规划的住宅区，选址较为合理。项目符合国家及江苏省相关的产业政策要求。因此，在严格实施相应环保措施的前提下，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。 三同时验收一览表 表9-2 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 项目名称 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 建筑施工期各工段 建筑扬尘 建筑材料砂石料覆盖，洒水抑尘等 满足环保要求 施工阶段 废水 施工期生活污水及施工废水 生活污水及施工废水 施工废水经沉淀后洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后外排 满足环保要求 施工期 小区居民生活污水 COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油 设置化粪池，设有生活污水收集系统，雨污分流系统 《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4一级标准 营运期 噪声 施工期各施工阶段 施工噪声 减小机械噪声，调整施工时间，减轻施工噪声扰民 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施工期 居民及公建噪声 社会生活噪声 加强环境管理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准 营运期 固废 施工期建筑各工段 建筑垃圾 用于回填等 满足环保要求 施工期 小区居民 生活垃圾 卫生填埋 满足环保要求 营运期 绿化 本项目绿化面积9729平方米 满足环保要求 营运期 事故应急措施 - - - 环境管理（机构、监测能力等） 委托当地监测站进行监测 满足要求 施工期 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 设置清污分流，设置雨水排口，污水排口 项目设置满足江苏省关于排污口规范化的要求 营运期 “以新带老”措施 - - 总量平衡具体方案 由县环保局在区域内平衡 - 区域解决问题 - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） - - 二、 建议 ⑴建设单位和施工单位应注意加强施工期的管理，文明施工，最大限度的减少施工扬尘和噪声对周围环境的影响。 ⑵加强绿化管理，把绿化纳为小区管理的内容，并设专人负责。 ⑶为贯彻可持续发展的战略，建议使用可降解塑料袋封装垃圾，垃圾箱内衬可降解的塑料袋，既保持垃圾箱卫生、清洁，同时又避免了白色污染的发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

平整场地

平整场地

桩基建设

建筑施工

装  修

居民入住

绿化