建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南五队加油站升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司江苏连云港石油分公司 |
| 法人代表 | 丁扣根 | 联系人 | 姜进宁 |
| 联系电话 | 15805136618 | 传 真 |  | 邮政编码 | 222000 |
| 建设地点 | 灌南县堆沟港镇汪腰庄新港大道南 |
| 立项审批部门 | 连云港市商务局 | 批准文号 | 连商发【2014】159号 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售 |
| 占地面积(平方米) | 3099.2 | 绿化面积 (平方米) | 930 |
| 总投资 (万元) | 1232.93 | 其中：环保 投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 1.62% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产 日 期 | 2015年6月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 详见第 2、3 页“本项目原辅材料及主要设施”。 水及能源消耗 名称 消耗量 名 称 消耗量 水(吨/年) 547.9 燃油(吨/年) - 电(千瓦时/年) 10000 燃气(标立方米/年) - 燃煤(吨/年) - 蒸汽(吨/年) - 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活废水 排水量：347.12m³/a 排放去向：堆沟港镇污水处理厂建成前，地面冲洗水、设备检修废水经隔油池处理后和生活废水一起排入地埋式无动力污水处理设施，处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准后用于农田灌溉，堆沟港镇污水处理厂建成后，进堆沟港镇污水处理厂集中处理，尾水排入灌河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 原辅材料及主要设备 1、主要经营油品 加油站迁建后销售汽油300t/a，柴油500t/a，主要经营油品表见表1。 表1 建设项目主要经营油品 序号 名 称 单 位 数 量 年运行时数（小时） 1 汽油 t/a 300 8760 2 柴油 t/a 500 8760 油品理化性质： ①汽油 理化性质：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点<-60℃，沸点：40～200℃；不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪；相对密度(水=1)0.70～0.79；相对密度(空气=1)3.5。 危险特性：燃烧性：易燃；闪点－50℃，自燃点：（引燃温度）257℃，爆炸下限（V％）1.3，爆炸上限（V％）6。极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 急性毒性：LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入) 刺激性：人经眼：140ppm(8 小时)，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24 小时/天,78 天(120 号溶剂汽油)，中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130 号催化裂解汽油，4 小时/天，6 天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处置：切断火源。应急处理人员戴好面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ②柴油 理化性质：稍有粘性的棕色液体；熔点-18℃，沸点：282-338℃；不溶于水，易溶于乙醇和丙酮；相对密度(水=1) 0.87-0.9。 危险特性：燃烧性：易燃；闪点38℃，自燃点：（引燃温度）257℃。极易燃烧。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 健康危害：皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 泄漏处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 2、主要生产设备 二、主要设备 表2 主要设施、设备清单 油罐设施 容积（m3） 储存物品 是否埋地 备注 1# 30 汽油 油罐埋地 2 2# 30 柴油 油罐埋地 2 消防器材 97#汽油储罐 30m3Φ2000*6400 1个 1 手提式干粉灭火器 4kg 4个 2 二氧化碳灭火器 2kg 2个 3 手推式干粉灭火器 35kg 1个 4 灭火毯 - 2块 5 灭火砂 - 2m³ 6 消防锹 - 2把 加油机 产品型号 出厂编号 数量 1# 富仁A4208A - 4 自封式加油枪，双 枪接口4 台，量不大于60L/min 油气回收 名称 型号。规格 2m2 1 卸油、加油二级油气回收系统 及油气排放处理装置 Mini-Jet9000 1套 回收效率≥95% |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目概况 原五队加油站因扩宽S345省道（灌南县新港大道）需要，后退6m重新建设并升级，中石化江苏连云港石油分公司投资1232.93万元，拟将加油站迁至现地址，迁址后名称不变。迁建后加油站占地面积3099.2 平方米，新建站房739.16 平方米，雨棚748 平方米，设计埋地30m3 油罐4 只（2只汽油罐，2只柴油罐），双枪加油机4台，拟建隔油池、地埋式污水处理设施和垃圾收集点。原加油站已全部拆除，设备全部更新。项目迁建后年销售300t 汽油和500t柴油，职工人数仍为10 人，不设食堂。 2、与产业政策相符性 本项目为国民经济行业类别中的 H-6564 机动车燃料零售，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日）中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013 年3 月15 日）中的限制和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中的建设项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此本项目的建设符合国家和地方产业政策。 3、选址可行性及规划相符性 本项目位于S345(新港大道)堆沟港镇汪腰庄村，S345(新港大道)南侧，根据连云港市灌南县规划局出具的建设项目规划设计要点和建设项目周边土地利用规划图，该用地范围内只允许建设加油站，因此本项目符合区域规划要求。 4、建设内容和生产规模 项目名称：灌南五队加油站升级改造项目 总投资：1212.5万元 建设内容：加油站汽油油罐总罐容为60m3，柴油油罐总罐容为60m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，本加油站为三级加油站。本工程建设内容包括站房（包括便利店、办公室、配电间、卫生间、休息室等）、雨棚、罐区、加油岛、围墙等建（构）筑物的土建工程。加油站拟设2个卧埋地汽油储油罐，2个卧式埋地柴油储油罐，双枪加油机4 台；站房建筑面积739.16m2，砖混结构；雨棚建筑面积748m2，轻钢顶棚结构建造。 表3 建设项目主体工程 序号 工程名称 建筑结构 层数 单位 数量 1 雨棚 轻钢顶棚结构 1 M³ 748 2 站房（包括便利店、办公室、配电间、卫生间、休息室等） 砖混 2 M³ 739.16 3 油罐区 地下式 - M³ 120 4 加油岛 - - 座 4 5、公用工程 本项目公用及辅助工程见表 4。 表 4 公用及辅助工程 项目名称 建设名称 设计能力 备注 公用工程 供电 10000度/年 农村电网 排水 347.12t/a 污水处理厂建成前，污水处理达农田灌溉标准用于农田灌溉，污水处理厂建成后，进污水处理厂集中处理 给水 547.9t/a 堆沟港镇水厂 环保工程 废 水 地埋式污水处理设施 2m³ 满足要求 隔油池 2m³ 满足要求 废气 卸油、加油二级油气回收系统及油气排放处理装置 回收率达95% 达标排放 噪声 减震、降噪装置 降噪效果25dB(A)以 达标排放 固废 存储设备 - 暂存 风险 消防设施 - 满足要求 储运工程 储存油罐 4个30m3 2个汽油罐、2 个柴油罐 （1）给排水 本项目的总用水量为547.9t/a，分别为生活用水313.9t/a、地面冲洗用水54t/a、设备检修用水20t/a 和绿化用水160t/a。 本项目排水主要包括生活污水、地面冲洗废水和设备检修废水。生活污水排放量为251.12t/a，地面冲洗废水排放量约为80t/a（含初期雨水）和设备检修废水16t/a，堆沟港镇污水处理厂建成前，地面冲洗废水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于农田灌溉。堆沟港镇污水处理厂建成后，进堆沟港镇污水处理厂集中处理，尾水排入灌河。 （2）供电 本项目用电由当地供电网供给，总用电量约为1 万度/年。 （3）绿化 新建绿化面积930 平方米。 （4）消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的规定，本项目需配备一定数量的消防设施，以确保该站运营后的消防安全。该站消防器材见表5。 表5 该站消防器材一览表 消防器材 名称 规格、型号 数量 1 手提式干粉灭火器 4kg 4只 2 二氧化碳灭火器 2kg 2只 3 手推式干粉灭火器 35kg 1个 4 灭火毯 - 2块 5 灭火沙 - 2m³ 6 消防锹 - 2个 （5）储运 本项目油品使用汽车运输，且该托运油车的停车位，与公共汽车停车位间隔一定的距离，建设项目贮存系统为4个30m3 的卧式埋地油罐，其中汽油罐2个、柴油罐2个，埋地油罐采用双层罐壁储罐。 6、环保投资 本项目环保投资 20 万元，约占总投资1232.93万元的1.62%，详见表6。 表6 项目环保及消防风险投资一览表 污染源 环保设施名称 设计能力 投资 效果 噪声 基础减振、消声装置 降噪效25dB(A)以上 1.2万元 厂界达标 固废 存储设备 满足要求 0.8万元 安全暂存、有效处理 废气 加油、卸油二级油气回收系统及油气排放处理装置 回收效率≥95% 4万元 达标排放 风险 消防设施 - 2万元 满足要求 废水 地埋式污水处理设施 2m³ 2万元 满足要求 隔油池、排污口 2m³ 4万元 满足要求 绿化、消防 930㎡ 6万元 绿化率30% 合计 20万元 7、职工人数及工作制度 本项目劳动定员 10 人，其中管理人员2 人，营业及操作人员8 人，年工作365 天，24 小时/天，三班制。 8、建设项目周围环境概况及平面布置图 项目位于S345(新港大道)堆沟港镇汪腰庄村，S345(新港大道)南侧。项目东面为连云港恒发驾校、西面和北面为居民区，南面为恒发驾校考试场，具体见附图二项目周边环境图。加油站包括站房、油罐区、加油岛等，该加油站总平面布置图见附图三。 项目迁建后设地埋式汽油储罐2个，柴油罐2个，单罐容积为30m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)3.0.9 条加油站等级划分，属于三级加油站。 表7 加油站的等级划分 级别 油罐容积（m³） 总容积 单罐容积 1级 150<V≤210 ≤50 2级 90<V≤150 ≤50 3级 V≤90 ≤30 注：V 为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积 项目各个设施与站外的防火距离及站内的设施制件的距离，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求，具体见表8、表9。 表 8 加油站与站外构筑物距离一览表 项目 埋地油罐 通气管管口 加油机 规范要 求安全 距离m 实际距离 m 规范要 求安全 距离m 实际距离m 规范要 求安全 距离m 实际距离 m 民用建筑 重要公共建筑物 35 80 35 75 35 120 城市道路 主干道 6.5 30 5 39 5 16 达标情况 达标 达标 达标 注：本项目设置卸油、加油油气回收装置。 表 9 站内设施之间的距离一览表 规范要求 埋地油罐 通气管管口 加油机 站房 其他建筑物 道路 站区围墙 密闭卸油点 埋地油罐 0.5 - - 4 5 - 3 - 通气管管口 - - - 4 7 3 3 3 加油机 - - - 5 8 - - - 站房 4 4 5 - 6 - - 5 其他建筑物 5 7 8 6 - - - 10 道路 - 3 - - - - - - 站区围墙 3 3 - - - - - - 密闭卸油点 - 3 - 5 10 - - - 实际距离 埋地油罐 通气管管口 加油机 站房 配电间 道路 站区围墙 密闭卸油点 埋地油罐 0.8 - - 18 18 - 36 - 通气管管口 - - 12 12 - 30 5.5 加油机 - - 7.0 7.0 - - - 站房 - 满足 - - 18 配电间 - - - 18 道路 - - - 站区围墙 - - 密闭卸油点 - |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为迁建项目，原有加油站位于现地址前6m，由于S345省道（灌南县新港大道）改造，原加油需向南退让6m。原加油站属于老站，站内公用工程落后，已不适应现代化、标准化加油站的要求，现已全部拆除，不再运营。原址的土地硬化、绿化等生态恢复措施也全部到位。无老的污染及遗留的环境问题。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻。境内肥水沃土、林木茂盛，农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min 流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区,约1000万人。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市—连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 根据省政府《关于调整灌南县部分镇行政区划的批复》，2013年3月，灌南县平稳撤并3个镇，全县由14个镇减少到11个镇。撤销堆沟港镇、五队乡，将原堆沟港镇和五队乡合并设立新堆沟港镇，镇政府驻五队居委会五队街。行政区划调整后，堆沟港镇行政区域面积155.48平方公里，人口8.6万，辖27个村委会，4个居委会。教育资源配置得到优化，投入86万元新建中小学餐厅和中学宿舍楼，总面积达1500平方米，顺利通过了省“六有”验收。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表10。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表10 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）115号]，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。灌南县环境监测站例行监测结果显示项目所在区域大气TSP、NO2、SO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。评价区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》，评价区地表水体为灌河，功能主要是工业用水、农业用水，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体。灌南县环境监测站例行监测结果表明，灌河各项水质监测指标提均值满足Ⅳ类水水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）120号]，项目区声环境属2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于S345(新港大道)堆沟港镇汪腰庄村，S345(新港大道)南侧，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目周边概况见附图3。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标如下： 1、保护项目周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护纳污河流及周围农业排灌水网水质不得恶化。 3、保护建设区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表11 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能 环境空气 汪腰庄 S 95 20户，62人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区 恒发驾校 S、E 50、55 120 堆沟港国土所 SE 320 20 陈腰庄 NE 650 30户，96人 苏淮驾校 840 80 袁腰庄 860 38户，106人 蔡腰庄 NW 650 20户，86人 小塔村 1240 小塔小学 SW 1000 600R人 小腰庄 1060 30户，96人 地表水 灌河 S 3347 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 新沂河 N 3340 噪声 汪腰庄 S 95 20户，62人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 恒发驾校 S、E 50、55 120

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，具体标准值见表12。 表12 《环境空气质量标准》 污染物名称 年平均 日平均 1小时平均 标准来源 SO2 0.06 0.15 0.50 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） TSP 0.20 0.30 - NO2 0.04 0.08 0.2 NOx 0.05 0.10 0.25 非甲烷总烃 - - 2 参照《大气污染物综合排放标准标准详解》推荐值 2、地表水环境 灌河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见表13。《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作物标准，见表14。 表13 《地表水环境质量标准》（摘录） 单位：mg/L（除pH） 序号 项 目 Ⅳ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 （无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类标准 2 COD 30 3 NH3-N 1.5 4 BOD5 6 5 SS 60 参照《地表水资源质量标准》Ⅳ（SL63-94） 表14 污水排放标准限值 作物种类 pH COD SS 石油类 水作 5.8~8.5 150 80 5 旱作 5.8~8.5 200 100 8 3、声环境 项目北临S345(新港大道)，道路红线外35米范围内执行声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a标准，其他区域的声环境质量执行2类区标准，具体标准值见下表15： 表15 声环境质量标准（摘录） 单位：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 2类区标准值 60 50 4类区标准值 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),详见表16。 表16 无组织排放监控浓度限值 污染物名称 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 备注 非甲烷总烃 4.0 周界外浓度最高点 2、水污染物排放标准 项目地面冲洗水、设备检修废水经隔油池处理后和生活污水经地埋式污水处理设施处理后做农田灌溉用水或站内绿化，不直接向地表水体排放，尾水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，具体详见表9： 3、噪声 运营期按功能区要求分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），分别见表17和表18 表17 声环境执行标准单位：等效声级LAeq[dB(A)] 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼 间 夜 间 2类 ≤60 ≤50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表18 施工噪声排放标准（单位：dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总量控制指 标 | 本项目污染物总量控制情况： 水污染物排放总量为： 废水量347.12t/a；.COD0.1088t/a；SS0.0642t/a；氨氮0.0088t/a； 磷酸盐0.0013t/a；石油类0.0009t/a；动植物油0.036t/a； 固废：0。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流图见图1。 注：W—废水；G—废气；S—固废；N—噪声 图1施工期工艺流程及污染流程图 施工期工艺说明及污染工序： 在加油站建设施工过程中，主要包括基础工程、站房建设、油罐埋置及加油设备的安装。施工过程中施工人员有生活垃圾及生活污水产生，施工中的开挖及砂土堆放等有粉尘、建筑垃圾等产生，施工过程中有噪声产生。这些污染是暂时的，随施工期结束而结束。 营运期工艺流程简述（图示）： 图2 工艺流程示意图 （1）工艺流程说明： 本项目主要进行汽油、柴油的销售，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中；有车辆需要加油时，加油机本身自带的潜泵会将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，加油枪采用自封式加油枪，加油枪流量≤60L/min。 （2）各工序的产污环节： 油库及加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节主要为产品储存和车辆加油时，储油油罐和汽车油箱因大、小呼吸而产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目各污染源及污染因子情况识别见表19。 表19项目污染源与污染因子表 污染源 来源 污染因子 废气 储罐 非甲烷总烃 加油机 非甲烷总烃 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 地面冲洗废水 SS、石油类 噪声 加油机 噪声 加油车辆 噪声 固体废物 生活垃圾 生活垃圾 隔油池 废油 储罐 清罐油泥 设备擦拭 废抹布 2、水量平衡： 本项目的总用水量为 547.9t/a，分别为生活用水313.9t/a、地面冲洗用54t/a、设备检修废水20t/a 和绿化用水160t/a。 该站共有员工10 人，三班制，年工作日365 天，其中生活用水按50L/p·d 计，年用水量为182.5t/a，生活污水量按照用水量80%估算，则生活污水排放量为146t/a。加油站内设有公共厕所，使用人员为外来加油人员，用水量按3L/p·次，每天120 人次计，则公共厕所用水量为131.4t/a，污水排放量按其用水量的80%计，公共厕所污水排放量为105.12t/a。本项目生活污水总产生量为251.12t/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。 地面冲洗用水量为100t/a（含雨水），其中初期雨水量按下式计算： Q=q•ψ•F•T 其中：Q─雨水设计流量， L/a； ψ─径流系数，取ψ=0.7； F─汇水面积（hm2），以0.23hm2； T─初期雨水量时间，以15min 计； q—暴雨量，单位为L/s• hm2；采用连云港市暴雨强度公式计算： q＝ 2989.3(1+0.671lgp)/（ t+13.3）^0.8 其中：重现期p=2 年； t=t1+mt2； t1─地面集水时间，采用10min； m─折减系数，取m=2.0； t2─管道内雨水流行时间（min），取2.5min； 经上式计算，初期雨水量Q=46m3/a。地面冲洗废水排放量为80t/a（含雨水），其主要污染物为COD、SS、石油类；设备检修废水排放量为20t/a，其主要污染物为COD、SS、石油类；本项目绿化面积为930m2，地面冲洗水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理达农田灌溉标准后，做农田灌溉用水或站内绿化。 水量平衡图如下： 图3 水平衡图（t/a) 主要污染工序 1、废气 该站运营后主要的废气产生部位:站区储油罐、加油机和加油车等。加油站内不允许有引起明火装置，本站内不设食堂。该站的废气主要为油罐等接触油装置挥发的非甲烷总烃废气。正常营运时，储油罐呼吸、加油作业的损失和槽车卸油灌注等过程中，汽油、柴油以气态形式逸出。汽油、柴油的无组织排放主要分为大呼吸损耗、小呼吸损耗、加油作业损失、成品油跑、冒、滴、漏损失三个部分。 正常营运时，储油罐呼吸、加油作业的损失和槽车卸油灌注等过程中，汽油、柴油以气态形式逸出。本项目拟安装卸油、加油二级油气回收系统及油气排放处理装置对油气进行控制，对卸油和加油过程中的油气回收率可达95%以上。项目建成后销售汽油300t/a，柴油500t/a，根据经验数据测算，加油站建成后，无组织排放的非甲烷总烃废气产生情况见表20。 油品种类 项目 年通过量或转过量t/a 产生系数kg/t 产生量kg/a 回收率 排放系数kg/t 排放kg/a 汽油 储油罐呼吸损失 300 3.2 960 95% 0.16 48 加油作业损失 300 2.4 720 95% 0.12 36 卸油损失 300 2.3 690 95% 0.115 34.5 柴油 储油罐呼吸损失 500 0 0 / 0 0 加油作业损失 500 0.048 24 95% 0.00242 1.2 卸油损失 500 0.027 13.5 95% 0.00135 0.68 合计 2407.5 120.38 表20 项目运营后非甲烷总烃废气排放量一览表 2、废水 项目废水主要为职工和顾客的生活污水、地面冲洗废水和设备检修废水，生活污水年废水排放量为313.9t/a，污水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、磷酸盐（以P 计）；地面冲洗废水和设备冲洗废水排放量分别为80t/a（含初期雨水）和16t/a，污水中主要污染因子为COD、SS 和石油类。建设项目废水产生情况见表21。 表21 项目废水产生情况 废水 来源 废水量 （t/a） 污染物名 称 生产情况 处置措施 排放情况 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 生活污水 251.12 COD 350 0.0878 化 粪 池 350 0.0878 SS 200 0.0502 200 0.0502 氨氮 35 0.0088 35 0.0088 总磷 5 0.0013 5 0.0013 地面冲洗废水 80 COD 200 0.016 隔 油 池 200 0.016 SS 150 0.012 150 0.012 石油类 20 0.0016 8 0.0006 设备检修废水 16 COD 300 0.005 300 0.005 SS 150 0.002 150 0.002 石油类 40 0.0006 16 0.0003 3、固废 本项目固体废物主要为员工的生活垃圾、隔油池废油与清罐油泥。生活垃圾按1kg/p.d 计，则生活垃圾产生量为3.65t/a，由环卫部门定期清运处理；营运过程中擦拭设备会产生废抹布0.01t/a；隔油池废油产生量为0.0013t/a，清罐作业每四年进行一次，每次产生约0.05t 清罐油泥，隔油池废油及清罐油泥经收集后委托有危险固废处理资质的单位处置。 ①固体废物属性判断 根据《固体废物鉴别导则》（试行）的规定，判断副产物的属性，具体见表22。 表22 副产物属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体种类 副产品 判断依据 1 清罐油泥 油罐清理 半固体 油/水混合物 0.05 四年一次 √ 《固体废物鉴别导则》 （试行） 2 废油 隔油池 半固体 废油 0.0013 √ 3 废抹布 擦拭设备 固体 废油、抹布 0.01 √ 4 生活垃圾 / 固体 塑料、纸品等 3.65 √ ②固体废物分析结果汇总 项目固体废物产生情况汇总见表23。 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特征鉴别方法 危险特征 废物类别 废物代码 估算产生量 1 清罐油泥 危险固废 油罐清理 半固体 油/水混合物 《国家危 险废物名 录》 T毒性 HW08 废矿物油 251-001-08 0.05 2 废油 隔油池 半固体 废油 I 易燃 性、 T毒性 900-210-08 0.0013 3 废抹布 擦拭设备 固体 废油、抹布 I 易燃 性、 T毒性 HW08 废矿物油 900-249-08 0.01 4 生活垃圾 / 固体 塑料、纸品等 / 其他废物 99 3.65 表 23项目固废产生及处置情况 4、噪声 该项目的噪声源主要为加油机、油泵和出入加油站加油的机动车等产生的交通噪声，具体见表24。 表24项目主要噪声源一览表 序号 设备名称 数量（台） 噪声值 距最近厂界位置（m） 拟采用的降噪措施 降噪效果 （dB/A） 1 加油机 4 75 E,25 基础减振，2.2m 围墙隔声 -25 2 油泵 4 75 E,25 基础减振，2.2m 围墙隔声 -25 3 加油车辆 - 70 - 车辆减速、禁鸣喇叭、绿化 -25

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度 Mg/m³ | 产生量 | 治理方法 | 排放速率Kg/h | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 储油罐呼 吸损失 | 非甲烷总烃 | -- | 2.41 | 卸油、加油二级油气回收系统及油气排放处理装置 | -- | 0.12 | 无组织排入大气 |
|  | 加油作业 损失 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跑、冒、滴、漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 来源 | 污染物 名称 | 废水 量t/a | 产生浓 度mg/L | 产生量t/a | 排放浓 度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 251.12 | 350 | 0.0878 | 350 | 0.0878 | 附近农田 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.0502 | 200 | 0.0502 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.0088 | 35 | 0.0088 |  |
|  |  | 磷酸盐 |  | 5.0 | 0.0013 | 5.0 | 0.0013 |  |
|  | 地面冲洗废水 | COD | 80 | 200 | 0.016 | 200 | 0.016 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.012 | 250 | 0.012 |  |
|  |  | 石油类 |  | 20 | 0.0016 | 8 | 0.0006 |  |
|  | 设备检修废水 | COD | 16 | 200 | 0.005 | 200 | 0.005 |  |
|  |  | SS |  | 150 | 0.002 | 150 | 0.002 |  |
|  |  | 石油类 |  | 40 | 0.0006 | 16 | 0.0003 |  |
| 固体 废物 | 来源 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 环卫部门 |
|  | 清罐油泥 | 0.05※ | 0.05 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 隔油池废油 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |  |
|  | 废抹布 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 噪声源 | 源分类 | 噪声级 |
|  | 加油机 | 机械振动性 | 75 dB（A） |
|  | 油泵 | 机械振动性 | 75 dB（A） |
|  | 进出加油车辆 | 交通噪声 | 70 dB（A） |
| 其他 | 加油区一旦发生泄漏，极易引起火灾、爆炸等事故，将有大量烃类排放，同时燃烧过程中还会产生大量碳氢化物及氮氧化物。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 拟建项目营运期废气、废水、废渣、噪声通过治理后，不会对周围的环境带来明显的影响，不会对区域的生态环境造成影响。 |

※注：清罐作业每四年进行一次，每次产生约0.05t 清罐油泥。

环境影响分析

施工期： 该项目施工期对周围的水环境、大气环境、声环境会产生一定的影响，做好施工期环保工作尤为重要。 1、大气环境 施工作业场地近地面粉尘浓度可达 1.5～30mg/m3，施工机械和交通运输车辆排放的废气中含NO2、CO 和烃类物等，均为无组织排放。因而施工现场应采用科学管理，①建筑材料堆放应做到整齐有序，对易产生扬尘的污染源，应采取覆盖、洒水、封闭等有效的控制措施；②土堆、易产生扬尘料堆必须进行遮盖或喷洒防尘；③车辆不带泥沙出现场，可在工地门口铺一段石子，定期过滤清理，定期洒水清扫，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境的影响；④施工方应严格执行国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，强化措施，确保建设工程扬尘污染防治专项整治工作取得实效；⑤选用耗油低的施工机械等措施，降低大气污染物的产生量。因施工期较短，且施工结束上述污染现象即消除，因而施工期的大气影响是短暂的。 2、水环境 施工期所排废水主要含 COD、SS 和少量石油类。加强施工期管理，并建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对悬浮物含量高的施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、固体废弃物 施工期的建筑垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，应尽可能加以回用，不能回用的也要集中堆放，定期清运。施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期的固废对环境的不利影响。 4、声环境 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强且日夜连续工作，将会对周围声学环境产生严重影响，因此必须重视对施工期噪声的控制。距施工机械不同距离处的声级类比值见表25。 表25 距施工机械不同距离处的声级 序号 设备名称 噪声级 10m 20 m 30 m 50 m 100 m 200 m 1 打桩机 80 70.5 6 60 5 2 挖掘机 65 59 55.5 51 45 39 3 载重汽车 70 64 60.5 56 50 44 4 塔吊 65 59 55.5 51 45 39 由上表可以看出，施工期距声源50 米范围内的昼、夜噪声级，100 米范围内夜间噪声级均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，可见施工噪声将会对周围的环境产生不利影响。为避免施工噪声扰民，施工方已制定如下制度并对照实施：①严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，早7：00 至晚22：00 施工；②现场木工棚和搅拌站采用吸音材料进行封闭降噪处理；③振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板以减低噪声；④教育职工不得敲打钢管、钢模板，早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西；⑤装修期间，石材、地砖尽量采用定尺材料，减少现场施工。环评要求施工方严格执行以上规定，同时提出以下建议：①采用较先进、噪声较低的施工设备；②对产生噪音较大的设备加设消声装置；③禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，并征得附近居民同意；④将有固定工作地点的施工机械采取适当的封闭和隔声措施，确保施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程中，油品以气态形式逸出。 油品的无组织排放主要分为槽车卸油灌注损失、加油作业损失和储油罐大小呼吸三个部分。 本项目拟对加油、卸油过程采用卸油、加油二级油气回收系统及油气排放处理装置对油罐等接触油装置挥发的非甲烷总烃废气进行控制。 （1）当装满挥发性油料如汽油的储罐逐渐放空时,空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时,随着新的油料进入地下油罐,罐中的油蒸气就会排入空气中，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。参考有关资料可知，设置有卸油油气回收系统的汽油油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.115kg/t 通过量，柴油平均排放率为0.00135kg/t 通过量。 （2）加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。油气回收系统主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气经由加油枪、抽气马达汇入油罐内。其工作原理系利用外加的辅助动力如真空马达或同步叶片涡轮式真空泵 ,在加油运转时产生约1200～1400Pa 的中央真空压力 ,再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气回收。这类系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。这一系统实施后其回收率可达到95%。参考有关资料可知，设置有加油油气回收系统的汽油加油机加油时烃类有机物平均排放率为0.12kg/t 通过量。 （3）油品在储存中，由于环境温度的变化，罐内饱和油气也存在着呼吸损失，但是这一部分的排放相对是比较少的。参考有关资料可知，汽油储油罐有机物平均排放率为0.16kg/t通过量，柴油储油罐基本无储存呼吸损失。 （4）油气排放处理装置处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1 时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。现在加油站的油气处理设备多采用“冷凝+膜”的方法，利用制冷技术将油气的热量置换出来，实现油气组分从气相到液相的直接转换，经过冷凝的气体再用高分子膜来进行分离，排放效果好，汽油、柴油的回收效率高。 常见的一级和二级油气回收系统见图4。 图 4 一级和二级油气回收装置 常见的油气排放处理装置见图 5。 图5 常见的油气排放处理装置 根据相关行业科技论文等文献的表述，北京某加油站的二级油气回收装置经3个多月的运行，权威部门检测(油气由气相色谱仪SP-3420 检测)，回收装置出口尾气中非甲烷总烃含量的3 次检测结果分别为8.5、12 和13g/m³，平均值为11g/m³，回收效果远好于GB20952-2007 规定值。类比该结果，本项目回收装置出口尾气中的非甲烷总烃可实现达标排放。 项目运营后非甲烷总烃废气排放量详见表26。 表26 项目运营后非甲烷总烃废气排放情况统计表 油品种类 项目 年通过量或转过量t/a 产生系数kg/t 产生量kg/a 回收率 排放系数kg/t 排放kg/a 汽油 储油罐呼吸损失 300 3.2 960 95% 0.16 48 加油作业损失 300 2.4 720 95% 0.12 36 卸油损失 300 2.3 690 95% 0.115 34.5 柴油 储油罐呼吸损失 500 0 0 / 0 0 加油作业损失 500 0.048 24 95% 0.00242 1.2 卸油损失 500 0.027 13.5 95% 0.00135 0.68 合计 2407.5 120.38 （2）大气环境影响评价 ①大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）（HJ2.2-2008）的要求，各废气污染源正常排放情况下预测参数见表27。 表27 项目无组织废气各污染源预测参数表 各参数 面源排放速率（kg/h） 源的释放高度（m） 矩形面源的长度（m） 矩形面源的长宽度（m） 质量标准小时/一次浓度（mg/m³） 加油站 非甲烷总烃 0.084 4 17.9 10.4 2 根据估算模式计算，非甲烷总烃最大落地浓度的出现距离为122m，最大落地浓度为0.01375mg/m3，浓度占标率为6.87%，非甲烷总烃最大落地浓度远小于厂界监控浓度，所以本项目无组织排放对周边大气环境影响很小。预测结果见表28。 表28 无组织大气污染物排放预测结果一览表 距源中心下风向距离D(m) 非甲烷总烃 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) 浓度占标率Pi1（%） 10 0.004553 2.28 100 0.01345 6.72 122（最大浓度） 0.01375 6.87 200 0.01343 6.71 300 0.01109 5.54 400 0.008324 4.16 500 0.006321 3.16 600 0.004926 2.46 700 0.003943 1.97 800 0.003265 1.63 900 0.002751 1.38 1000 0.002357 1.18 1100 0.002056 1.03 1200 0.00181 0.90 1300 0.00161 0.81 1400 0.001444 0.72 1500 0.001305 0.65 1600 0.001187 0.59 1700 0.001085 0.54 1800 0.0009961 0.50 1900 0.0009186 0.46 2000 0.0008507 0.43 2100 0.0007936 0.40 2200 0.0007428 0.37 2300 0.0006973 0.35 2400 0.0006564 0.33 2500 0.0006194 0.31. 浓度占标准10%距源距离D10% ②大气环境防护距离： 本次环评采用环境保护部颁布的《环境影响评价技术导则—大气环（HJ2.2-2008）》（2008.12.3 发布，2009.4.1 实施）的推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据大气环境防护距离模式计算：本项目无组织废气排放无超标点，无组织厂界达标，故可以不设大气环境防护距离。 ③卫生防护距离： 根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）中7.2 的规定，“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095 与TJ36 规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。计算公式如下： 式中： cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米） L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； 灌南县长期平均风速为3.3米/秒，A、B、C、D值的选取见表24。 式中： cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米） L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； 灌南县长期平均风速为3.3米/秒，A、B、C、D值的选取见表29。 计算系数 年平均 风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 60 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 卫生防护距离计算系数A=700;B=0.021;C=1.85;D=0.840。 非甲烷总烃卫生防护距离计算结果为：0.571m。 因此，确定本项目卫生防护距离为50米，本项目周边50m范围内无居民住宅等重要公共建筑物，符合卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 该项目污水主要为职工和顾客生活污水、地面冲洗废水和设备检修废水，生活污水排放量为251.12t/a，地面冲洗水排放量为80t/a（含雨水）和设备检修废水16t/a，地面冲洗废水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水经地埋式污水处理设施处理，拟建地埋式污水处理设施及隔油池都为1-2m³，能够满足本项目的需要，处理后的废水尾水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于附近农田灌溉或站内绿化，不排入当地地表水体；堆沟港镇污水处理厂已纳入规划，污水处理厂建成后，项目废水集中进入污水处理厂处理。 国内对生活污水的治理技术较为成熟，根据项目特点，有动力生活污水处理设备对本项目较为实用、有效，目前国内生产的地埋式有动力生活污水处理设备较多，而且处理效果完全能达到GB8978-1996表4中一级排放标准。有动力生活污水处理设备优点为投资少、运行稳定，主要由全自动格栅、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房、自动控制柜等部分组成。处理工艺流程见图6。 项目产生生活污水经处理后，可以达标排放。 图6 生活污水处理工艺流程图 3、固体废弃物环境影响分析 本项目主要固体废弃物为职工的生活垃圾、隔油池废油及清罐油泥，生活垃圾产生量为3.65t/a，由环卫部门定期清运；废油产生量为0.0013t/a，清罐作业每四年一次，每次产生约0.05t 清罐油泥，废抹布产生量为0.01t/a，废油、清罐油泥及废抹布收集后委托有危险固废处理资质的单位处置，不外排。所以，本项目的固废均能妥善处理，不会对环境造成不利影响。 表30 项目固体废物利用处置方式见。 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处 置方式 利用处 置单位 1 清罐油泥 油罐清理 危险 固废 HW08 251-001-08 0.05※ 委托有 资质单位 委托有危险固废处理资质的单位处置 2 废油 隔油池 HW08 900-210-08 0.0013 3 废抹布 擦拭设备 HW08 900-249-08 0.01 4 生活垃圾 / - 99 3.65 ※注：清罐油泥四年一次 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： （1）加油站固废分类收集与贮存，危险废物和一般工业固废及生活垃圾单独存放，不混放，固废相互间不影响。 （2）加油站固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。 （3）固废的贮存场所地面采用防渗地面，基本不会发生渗漏等事故，对土壤、地下水产生的影响较小。 （4）加油站的固废通过委托处置和环卫清运方式由专门单位处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，企业全厂的固废均得到合理处置，对环境不产生二次污染。 ②固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 A 包装及贮存场所污染防治措施分析 项目设置一般固废暂存场地 4m2，危废暂存场地2m2，固废转运周期最大为一个月运一次，贮存场所均有废物分类存放标志，能够满足整个厂内产生固废的分类贮存的要求，危险废物贮存于车间内，防风防雨防晒，采用地面防渗。项目固废暂存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、 《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等规定要求。 B 委托处置可行性分析 本项目产生的清罐油泥、废油、废抹布属于危险废物HW08，企业应与有危险固废处理资质的单位处置签订委托协议，因此委托有资质单位处置可行。 ③固体废物环境管理与监测 A．环境监测：项目危险废物委托处置，不自行利用。 B．环境管理 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。企业应规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 （GB18597-2001）有关要求张贴标识。 4、噪声环境影响分析 该项目的噪声源主要为加油机、潜油泵和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机关闭，所以噪声值不大，根据同类规模加油站类比，合成噪声值约75dB（A）。 对于加油机和潜油泵要采取相应的减振处理，具体的措施为：将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，对周围地面环境的影响可以不予考虑；加强交通噪声管理，采取场区内限速、禁止鸣笛，在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌；加站内外强绿化，最终达到减少噪声传播的目的；根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中5.0.1 条关于加油站的围墙设置的规定，项目北侧和东侧设置高度不低于2.2m 的非燃烧实体围墙，有效提高防火安全强度，同时起到良好的隔声降噪作用。 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中： LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： 表31 厂界噪声影响预测结果表 预测点内容 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声预测值 43.7 43.1 42.9 43.4 建设项目高噪声设备产生的噪声经墙体隔声、基础减振和距离衰减后对东、南、西、北厂界影响值分别为43.7dB(A)、43.1dB(A)、42.9dB(A)、43.4dB(A)，叠加背景值后各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB（A）。则项目正常运营时产生的噪声不会对周围环境产生大的影响。 5、环境风险分析 （一）风险辨识和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1中危险化学品名称及其临界量，对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目涉及的危险物质为汽油、柴油。 根据重大危险源辨识（GB18218-2009）中的规定，汽油储存、使用量临界量为200t，柴油、储存使用量临界量为5000t。本项目汽油储存量为60t，柴油储存量为60t，具体见表32： 表32 重大危险源辨识结果 名称 临界量Qn（t） 现实贮存量qn（t） qn/Qn※ 汽油 200 60 0.3 柴油 5000 60 0.012 ※：当单元内存在多品种危险物质时，按以下公示计算，若满足以下公式，则定位为重大危险源：q1/Q1+q2/Q2+.........+qn/Qn≧1 由上表可见，贮存区其储存量小于1，本项目无重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1中评价工作等级，确定环境风险评价为二级。 （二）、事故分类分析 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 1、火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内,使罐内油蒸气爆炸。加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 2、油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 （三）、预测因子和排放源强 在发生爆炸燃烧时，当油气全部燃烧时引起的污染物非正常排放强度见下表30，一般而言，当在空气比较充分时，CO 和非甲烷烃产生量仅为下表数值的1/50～1/150。 表33 因事故引起的污染物非正常排放最大源强单位：mg/m³ 事故方式 CO 非甲烷总烃 燃烧时间 备注 先爆后燃 402747.222 62758.333 8 小时 只考虑油全部燃烧和空气极端缺乏时不充分燃烧状况时排放源强 先燃后爆 402747.222 62758.333 8 小时 稳定 14175.000 2700.000 154 小时 、事故对地表水和土壤的影响 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （五）、加油站及储油罐着火爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油库燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量的成品油的泄漏和燃烧，也会给大气环境和地表水环境及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能将需要相当长的时间。根据实际情况，由于防火工作落实的较好，多年来未发生油库和加油站爆炸和着火事故，但是这种危险仍然存在，项目单位应把储油罐设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保储油罐和加油设施不发生火险。 （六）、防止事故发生的措施 为防止事故的发生， 加油站应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置； ⑥为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置了水封井，各种污水井均设了盖板； ⑦该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； ⑧油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 （七）、事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： 应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案；②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案；③发生火灾时的应急预案；④发生爆炸时的应急预案；⑤发生人员中毒时的应急预案；⑥发生人员化学烧伤时的应急预案；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案；⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案；⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 （八）、电气安全措施 该项目所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；其它接地系统采用在站内埋设接地极，并相互连接成网，要求接地电阻不大于4 欧姆，接地型式采用TN-S。站内所有金属设备及工艺管道须防静电接地处理。工艺管道各法兰间采用截面不小于10mm2的铜质材料跨接。 （九）、事故废水防范措施 当站区发生泄漏事故时，如不对污水进行及时收集，会在短时间内排放大量高浓度且pH 值波动大的废水，这些废水若直接进入污水处理系统或排入附近水体，会给运行中的生物处理系统带来很高的冲击负荷，造成的影响需要很长时间来恢复，有时会造成致命的破坏。根据中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》（试行）计算项目事故废水量。 事故废水量总有效容积 V 总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=ΣQ 消t 消 Q 消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t 消——消防设施对应的设计消防历时，h； 注：灭火给水量按照《建筑设计防火规范》2006 版中规定取20L/s，消防时间取30min。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 由以上计算可知，当站区发生泄漏事故时，产生的事故废水量为60m3，建设单位必须对事故废水进行收集处置，减少对周围环境的影响，以满足突发事故时的要求。 （十）、风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（见表34），供项目决策人参考。 表34 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 生产区、储存区、临近地区 4 应急组织 加油站：由加油站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由加油站内专人负责——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 5 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施设备与材料 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；设置应急隔油池处理应急废水； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 7 应急通讯通告 与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；应急产生的废水需经过应急隔油池处理达标后排放；相应的设施器材配备临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 10 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 11 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育 13 公众教育 信息发布 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 6、清洁生产分析 本项目生活污水、地面冲洗废水和设备检修废水经处理后，尾水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于附近农田灌溉，不直接排入当地水体，对周围水环境无影响，堆沟港镇已有建设污水处理厂的规划，污水处理厂建成后，进堆沟港镇污水处理厂集中处理，尾水排入灌河；且该项目加油设备较为成熟，储油罐采用地埋式储罐、安全放散管口采用高排放；加油站产生的清罐油泥和隔油池废油等危险废物均交由有资质单位妥善处置，固废实现零排放。 卸油油气回收系统是在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到 95%。加油油气回收系统主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气经由加油枪、抽气马达汇入油罐内。其工作原理系利用外加的辅助动力如真空马达或同步叶片涡轮式真空泵 ,在加油运转时产生约1200～1400Pa 的中央真空压力 ,再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气回收。油气排放处 理装置处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1 时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。现在加油站的油气处理设备多采用 “冷凝+膜”的方法，利用制冷技术将油气的热量置换出来，实现油气组分从气相到液相的直接转换，经过冷凝的气体再用高分子膜来进行分离，排放效果好，柴油的回收效率高。这一系统实施后其回收率可达到95%。根据相关行业科技论文等文献的表述，国内除北京外，其他大部分地区尚未实现油气的二级回收。因此，从环境保护和节约能源的角度考虑本项目所采用的技术属国内领先水平，较好地贯彻了清洁生产的思想。 7、站点选址与环境的安全距离 站点的选址应首先满足该区域的建设总体规划、环境保护和社区安全的需要，因为加油站是贮藏易燃品的场所，一旦发生事故，将会对附近的环境带来严重的损害。站址和邻近住宅区以及各种建筑构筑物之间应满足一定的安全防火距离。参照《汽车加油加气站设计规范》（GB50156-2012）规定，三级加油站内加油机、通气管管口、埋地油罐距周围重要建筑物不得小于35m，与一类保护物不得小于11 米，与二类保护物不得小于8.5 米，与三类保护物不得小于7米，与主要道路不得小于5.5m。本项目加油机、通气管管口、埋地油罐距离周围最近的构筑物及道路等均能够满足安全距离要求。 由项目总平面图和周边关系图可知，本项目其他各项指标均满足规范要求。以后在此安全距离内也不得建造各类民用建筑保护物、重要公共建筑物等《汽车加油加气站设计规范》（GB50156-2012）中规定的项目。 8、总量控制 建设项目的水污染物总量控制指标建议为： 废水量347.12t/a，其中COD0.1088t/a、SS0.0642t/a、氨氮0.0088t/a、磷酸盐0.0013t/a，石油类0.0009t/a。 类别 序号 环保措施内容 投资 处理效果 大气污染 治理措施 1 加油、卸油二级油气回收系统及油气排放处理装置 4 达标排放 水污染 治理措施 2 施工期水污染治理 地埋式污水处理设施、隔油池、配套管网、雨污分流系统建设 4 达标排放 噪声源 治理措施 3 施工期降噪处理 基础减振、消声装置 1.2 达标排放 固体废物 处置措施 4 施工期固废收集和处理 生活垃圾分类收集，交由环卫部门卫生填埋 生产固废收集后送至垃圾处理厂填埋处理，危险固废委托处理 0.8 无固体废物外排 排污口设置 5 厂区应做到雨污分流，设污水排口、雨水排口各一个 2 排污口达规范 化要求 6 污水排放口及固体废物堆放场所处进出路口应置规范标志牌 风险 7 风险防范设施和风险控制设施 2 满足安全要求 其他 8 消防设施 6 满足规定要求 9 厂区绿化面积930m2 绿化率30% 合计 20 验收意见： 9、“三同时”一览表 表 35“三同时”验收一览表

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 储油罐呼吸损失 | 非甲烷总烃 | 加油、卸油二级油气回收 系统及油气排放处理装置 | 达标排放 |
|  | 加油作业损失 |  |  |  |
|  | 卸油作业损失 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 地面冲洗水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理达农田灌溉标准后，做农田灌溉用水或站内绿化，尾水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于农田灌溉 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 磷酸盐 |  |  |
|  | 地面冲洗废水、 设备检修废水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 电离辐射 和电磁辐 射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 有效处置 |
|  | 隔油池废油 有效处置 和清罐油泥 | 废油、 清罐污泥 | 委托有危险固废处理资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 加油机、油泵和 进出车辆 | 噪声 | 基础减振、围墙隔声及专人管理进出车辆次序，车辆减速出入加油站，禁鸣喇叭等措施 | 厂界达标 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、结论： 中石化江苏连云港石油分公司拟投资 1232.93万元，将原灌南县五队加油站在原地址退让6m处进行重建并技术升级，迁址后名称不变。迁建后加油站占地面积3099.2 平方米，新建站房739.16 平方米，雨棚748 平方米，设计埋地30m3 油罐4 只（2 只汽油罐，2只柴油罐），双枪加油机4 台，拟建隔油池、地埋式污水处理设施和垃圾收集点。项目升级改造后年销售300t 汽油和500t 柴油，职工人数仍为10 人，不设食堂。 1、与产业政策相符性 本项目为国民经济行业类别中的 H-6564 机动车燃料零售，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日）中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013 年3 月15 日）中的限制和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中的建设项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、选址可行性及规划相符性 本项目位于S345(灌南县新港大道)堆沟港镇汪腰庄村，S345(灌南县新港大道)南侧，根据灌南县规划局出具的建设项目规划设计要点和建设项目周边土地利用规划图，该用地范围内只允许建设加油站，因此本项目符合区域规划要求。本项目埋地油罐、放散管口、加油枪与站外各构筑物的距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求。因此评价认为该项目的选址可行，符合区域规划要求。 3、清洁生产先进性 本项目地面冲洗水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于周边农田灌溉，不直接排入地表水体，对周围水环境无影响，堆沟港镇污水处理厂在规划中，污水处理厂建成后，项目废水进入污水处理厂集中处理，尾水进灌河。 该项目加油设备较为成熟，储油罐采用地埋式储罐、安全放散管口采用高排放；加油站产生的地面冲洗废水（含油）和废油（包括清罐油泥）等危险废物均交由有资质单位妥善处置，固废实现零排放。 值得关注的是，本项目拟采用加油、卸油二级油气回收系统及油气排放处理装置对油罐等接触油装置挥发的非甲烷总烃废气进行控制。卸油油气回收系统是在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。加油油气回收系统主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气经由加油枪、抽气马达汇入油罐内。其工作原理系利用外加的辅助动力如真空马达或同步叶片涡轮式真空泵 ,在加油运转时产生约1200～1400Pa 的中央真空压力 ,再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气回收。油气排放处理装置处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1 时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。现在加油站的油气处理设备多采用 “冷凝+膜”的方法，利用制冷技术将油气的热量置换出来，实现油气组分从气相到液相的直接转换，经过冷凝的气体再用高分子膜来进行分离，排放效果好，汽油的回收效率高。这一系统实施后其回收率可达到95%。根据相关行业科技论文等文献的表述，国内除北京外，其他大部分地区尚未实现油气的二级回收。因此，从环境保护和节约能源的角度考虑，本项目所采用的技术属国内水平，较好地贯彻了清洁生产的思想。 4、污染物排放达标的可行性 （1）废气 本项目非甲烷总烃废气无组织排放，厂界处无超标点，另外本加油站拟采用的加油设备较为成熟，储油罐采用地下储油罐、安全放散管口采用高排放并采用了加油、卸油二级油气回收装置及油气排放处理装置，有机废气排放量较少，对周围环境影响较小，不会降低周围大气环境功能级别。 （2）废水 本项目废水主要为职工和顾客的生活污水251.12t/a、地面冲洗废水80t/a（含初期雨水）和设备检修废水16t/a。堆沟港镇污水处理厂建成前，地面冲洗废水和设备检修废水经隔油池处理后与生活污水一同进入地埋式污水处理设施处理，尾水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1、2中标准，用于周边农田灌溉，污水处理厂建成后，项目废水进入污水处理厂集中处理。 （3）噪声 本项目的噪声源主要为加油机、运油槽罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机关闭，所以噪声值不大，根据同类规模加油站类比，合成噪声值约75dB（A）。经基础减振和围墙隔声、距离衰减等，该项目的厂界处噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，所以本项目的噪声对周围声环境影响较小，不会降低周围声环境功能级别。 （4）固体废物 本项目职工的生活垃圾3.65t/a，由环卫部门定期清运；废油0.0013t/a、清罐油泥0.05t/次（每四年一次）及废抹布0.01t/a 经收集后委托有危险固废处理资质的单位处置，不外排。因此，本项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、环境风险评价 本项目经分析后存在一定的环境风险隐患，但只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 综上所述，建设项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。项目运营后的产污量也较少，产生的废水、废气、噪声及固废经处理后均可达标排放，不会对周围环境造成明显影响。本项目运营过程中存在一定的风险，只要员工严格遵照国家有关规定操作，事故发生的概率较小。一旦发生事故，要及时按照应急预案处理，事故是可以控制的，事故危害是可以接受的。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，项目从环护角度考虑是可行的。 二、建议与要求 1、建设单位应严格执行“三同时”制度。 2、建设项目应提高员工的环境保护意识和节水节能意识，加强管理，做好废水的收集接管工作，杜绝无秩序的排放。 3、加油站的设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作规范要求进行。 4、加油站需设专职安全消防人员，经常检查加油区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。 5、加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 6、加强清洁生产意识，不断改进汽油、柴油的贮存条件，尽量减少污染物的产生量。 7、在条件成熟时，根据中石化公司整体规划，进一步提高卸油及加油油气回收效率，以减少非甲烷总烃排放量； 8、储油罐区应有明显标识，加油区及储罐区安全防护距离内不应建设任何建筑物，另外加强厂区绿化，美化、净化环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

安装加油机、

油气回收装置

运营

埋罐

站房建设

基础工程

G1 、W1 、S1、N1

槽罐车

大呼吸

汽油 柴油

有机废气

小呼吸

加油站 储油罐

有机废气

小呼吸

汽车 油箱

313.9

251.12

251.12

损耗62.78

生活污水

生活污水

347.12

损耗20

54

地面冲洗废水

自来水

547.9

农田灌溉

96

806

96

雨水46

16

隔油池

损耗4

20

蒸发和损耗160

设备检修废水

160

绿化用水