建设项目基本情况

| 项目名称 | 镇西新苑安置小区三期项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南县经济适用房开发中心 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 吴章华 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县新东北路5号 |
| 联系电话 | 15961336377 | 传真 |  | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 灌南县主城区人民西路北侧、瑞安路西侧 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改[2014]140号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 房地产开发经营（K7010） |
| 占地面积(平方米) | 37840.9 | 绿化面积(平方米) | 12109.09 |
| 总投资（万元） | 14844.2 | 其中：环保投资(万元) | 370 | 环保投资占总投资比例 | 2.49% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2016年9月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 一、原辅材料： 本项目为房地产开发，为非生产性项目建设，营运期不需要原辅材料。 项目施工期物料消耗情况见下表。 表1 项目施工期物料消耗表 物料名称 沙，m3 石，m3 钢筋，t 木材，m3 砖，千块 混凝土，m3 油漆，kg 涂料，kg 消耗量 157224 13373 12587 79 7817 105510 3169 6340 二、主要设备： 施工期：挖掘机10台、推土机8台、装载机6台、柴油空压机2台、静压机4台、起重机2台、灌注桩钻机6台、塔吊6台及运输车辆40台等； 营运期：加压泵、电机、分体空调等。 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(立方米/年) | 131470.9 | 燃油(吨/年) | - |
| 电(千瓦时/年) | 227.22万 | 燃气(标立方米/年) | 116783.25 |
| 燃煤（吨/年） | - | 蒸汽(吨/年) | - |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：生活污水 排水量：103958.57m3/a。 排放去向：灌南县城西污水处理厂正在设备安装阶段，预计于2015年10月正式运行，收集本项目所在地块及周边地区产生的污水。本项目将在2016年9月竣工，在污水厂建成之后竣工，因此本项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后排入灌南县城西污水处理厂。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

工程内容及规模

一、项目由来 近年来，灌南县不断加大保障性住房建设力度，先后出台了《关于进一步加快我县廉租住房建设的实施意见》、《灌南县经济适用住房管理办法》、《解决低收入家庭住房困难实施意见》等政策文件，严格按照“统一部署、统一规划、集中建设”的原则，在乔庄新村集中建设经济适用房，项目总投资达2.2亿元，占地面积160亩，建筑面积14.8万平方米，经济适用房屋1210套，廉租住房200套。2010年，针对市政府下达的保障性住房建设任务，充分发挥政府的主导作用，在乔庄新村集中建设了400套经济适用住房，实现了应保尽保。同时，进一步建立和完善了住房保障制度，新增公共租赁住房520套，租赁补贴发放725户，超额完成省市下达任务，被省住建厅授予全省住房保障工作先进集体称号。 公共租赁房建设：2012年完工650套，采用政府投资与社会投资相结合方式，政府投资195套，社会投资455套主体工程。经济适用房建设。采用普通商品住宅配建方式，总投资3076万元，共建200套。限价房、棚户区改造安置房建设：建成面积约2.5万m2的80套限价房，主体工程已完工；380套棚户区改造安置房。 在此背景下，为了进一步解决买不起商品住房的城镇中等偏下收入家庭、新就业和外来务工人员的住房困难，同时也为了认真贯彻落实“十二五”建设保障性住房任务，促进社会的和谐稳定发展，灌南县经济适用房开发中心决定投资14844.2万元在灌南县主城区人民西路北侧、瑞安路西侧新建镇西新苑安置小区三期项目。另外镇西新苑一期、二期项目已经取得灌南县环保局的批复（灌环审[2014]28号），目前一期项目主体已完成，二期项目也正在筹备建设中。 由于该项目在建设期和营运期将会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物，根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）的有关规定，该项目需编制“建设项目环境影响评价报告表”。 为了进一步做好项目的环境保护工作，灌南县经济适用房开发中心委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。项目编制人员经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月），编制了“镇西新苑安置小区三期项目”环境影响评价报告表。 二、项目概况 1、主体工程与建筑结构 本项目总占地面积为37840.9平方米，总建筑面积为71649.48平方米。其中住宅70989.3平方米，公共设施面积660.18平方米，建筑密度20.03%，住宅总户数580户，居住人口1856人，机动车停车位350辆，全部为地面停车。 项目主要建设内容为： 11栋5F多层住宅，5栋17F高层住宅，一栋3F的物管社区用房，以及泵房、配电房、垃圾回收点等；同时配套建设小区道路、绿化、地面停车场以及给排水、环保、供电、消防、照明等辅助配套设施。 2、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2。 表2 镇西新苑安置小区三期项目主要经济技术指标 经济技术指标 内容 指标 单位 备注 总用地面积 37840.90 平方米 总建筑面积 71649.48 其中 住宅建筑面积 70989.3 保障房共580套 公共设施面积 660.18 住宅户数 580 户 居住人口数 1856 人 按3.2人/户算 容积率 1.89 建筑密度 20.03 % 绿化率 32 % 机动车泊位 350 个 地面停车 三、公用工程及辅助工程 项目公用工程及辅助工程见表3。 表3 项目公用工程及辅助工程表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 - - - 公用工程 给水 131470.9m3/a 市政自来水管网接入 排水 61069.61m3/a 采用“清污分流”排水方式 供电 227.22万度/a 由市政电网接入 供暖 - 建筑物内预留空调位置 供气 116783.25m³/a 市政燃气管网 环保工程 废气处理 - 预留专用烟道 废水处理 103958.57m³/a 化粪池、进污水处理厂集中处理 固废处理 - 处理处置无外排 绿化面积 12109.09m2 绿化率32% 消防 - 各建筑物内设置消火栓箱 四、项目地理位置及平面布置 本项目位于灌南县主城区人民西路北侧、瑞安路西侧，项目东侧为瑞安西路，南侧为空地，西侧为南六塘河，北侧为空地。详细情况见附图1项目地理位置图，附图2项目四邻及周围300米范围内土地利用现状图。本项目综合考虑空间布局系统性与组织化、道路系统的整体性与景观性、绿地系统的系统性与生态性相结合的原则设计总平面，具体可参照附图3项目平面布置图。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于灌南县人民西路北侧，瑞安路西侧，该项目所在地现状为净地，项目东侧为镇西新苑安置小区一期和二期，目前正在施工中，施工期间会有一定的噪声、扬尘、固废等的影响，但施工的影响随着一期建设完工而结束，影响是短暂的。项目周边北面与南面为为空地，故不存在原有污染情况和环境问题。

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形、地质、地貌 江苏省灌南县位于江苏省北部海滨城市—连云港的南翼，地处北纬33°59´～34°27´，东经119°07´～119°48´之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界之处。灌南县域土地总面积1041km2，地貌以黄淮冲积平原为主体，地势比较平坦。县境最大直线距离：东西长71 km，南北最宽处30 km。全县版图面积1029.88平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。县域地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。一般地面高程1.8～5.3m（黄海高程），地形西宽东窄，宛如镶嵌在黄海之滨的一把金钥匙，正在开启海洋经济发展的财富之门。 灌南县城位于县域西南部，城区地势平坦，南高北低，西高东低，由西南向东北逐渐倾斜。地形西宽东窄。最高地面高程5.9m，最低1.6m，一般地面高程在3.1～4.5m（黄海高程，下同）之间，地面坡度1/15000~1/20000。土壤属潮土类，主要有黄潮土、盐碱性潮土和潮盐土三个类型。盐河由南向北穿越而过，将城区分为东西两大片。 灌南县地处华北地台与扬子江淮地台的过渡地带，次一级构造为鲁苏断块和下扬子江断块，与黄海构造盆地紧密相连。 二、气候气象 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 日照 太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 温度 地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。 降水 全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 风力 本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 雾 全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 三、地表水 灌南县境内河流属淮河流域沂沭泗水系。新沂河横卧境北，灌河及其它干河横穿东西，大小河沟密布似网，水系非常发达。县城西有周口河和南六塘河，东有郑于大沟，北有调度河，中心有盐河，在武障河处汇交。 盐河在县城内的河底高程为-2.0～-2.5m，常水位2.5m，最低水位1.5m，县城内历史最高水位4.3m（人民桥下），涟水县城北的朱码闸作为上游的控制闸，设计流量218m3/s，最大过闸流量272m3/s，闸底高程2.0m。 周口河的河底高程-1.1～-1.4m，设计流量18.4m3/s，周口闸闸底高程-1.4m，最大过闸流量45.3m3/s，排涝水位上游3.4m，闸下3.18m，闸下历史最高水位4.9m。 南六塘河河底高程-2.0~2.5米，河底宽20~50米，边坡1：2.5。常年水位2.5米，南六塘河老六塘街桥下洪水位5.47米。 武障河洪水位：闸上水位4.67米，闸下4.62米。 地下水位特征值：据响水水文站1957年-1978年17年实测资料，最在埋深1.96米，多年平均最小埋深为0.99米。 四、地下水 项目所在地处于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，属低山丘陵和平原地貌，地势从西北向东南由高到低。灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组成。浅层孔隙水的地面高程为2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上地三纪沉积物，岩性以灰白色中细沙、中粗沙为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m。 五、生态环境 ⑴ 陆域生态 陆地生态环境为半人工生态环境，主要为盐田所覆盖；树木全系人工栽植，品种有槐、柳、榆、椿和杨等，主要分布于道路和河道两边。由于区域大部分现状为盐田，人类活动较多，天然植被已基本没有，仅有少量野生植物如盐蒿、兰花草和茅草等。 ⑵ 水域生态 连云港近海位置适中、气候温和、水质优良、铒料来源广泛，海区潮间带和近岸海域海洋生物品种繁多、数量巨大，渔业捕捞对象达30 多种，主要有对虾、马鲛鱼、黄鲫鱼、鲥时、乌贼、毛蛤、黄姑鱼、梭子蟹、海鳗等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、城市现状 灌南县总人口为71.7万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 二、社会经济现状 1、经济在转型中保持较快增长。 2013年全年实现地区生产总值182.33亿元，可比价增长14.0%。其中，第一产业增加值34.33亿元，增长3.8%；第二产业增加值91.38亿元，增长17.6%；第三产业增加值56.62亿元，增长15.3%。人均地区生产总值突破4500美元，全年人均GDP达29358，按当期汇率折算4660美元。产业结构持续优化，三次产业比例由上年的20.84：50.23：28.93调整为18.83：50.12：31.05，二、三产业增加值占GDP比重为81.17%，比上年提高了2.01个百分点。 2、私营个体经济持续快速发展。 2013年年末全县登记注册的私营企业2330家，注册资本70.9亿元，从业人员4.63万人，其中本年新增私营企业338家，注册资本8.97亿元，从业人员0.66万人；年末注册个体工商户1.37户，注册资本5.19亿元，从业人员2.2万人，其中本年开业个体工商户1556户，注册资本1.12亿元，从业人员0.32万人。 3、就业和再就业工作继续加强。 以稳定和扩大就业为重点，就业再就业工作成效明显，全年新增城镇就业人数8445人，年末城镇登记失业率2.98%；新增创业人数3078人，孵化创业成果1380个；就业再就业培训3573人,创业培训完成2218人，职业资格鉴定5267人。 4、经济社会发展中存在的困难和问题。 经济总量还不够大，综合实力还不够强，产业结构调整还不够快，发展方式还不够优化，转型升级的压力还很大。农民持续增收步伐仍需加快，自主创新能力有待提升，加快发展面临的资金等瓶颈制约亟待有效破解等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 项目位于连云港市灌南县人民西路北侧、瑞安路西侧，据灌南县2012年环境质量公报的资料，项目所在地的环境质量现状如下： 一、环境空气 按照《连云港市环境空气质量功能区》的规定，项目所在地大气环境功能区划为二类区，空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《灌南县环境状况公报（2012年度）》，区域空气质量中SO2、NO2、PM10的年平均浓度评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，区域环境空气质量良好。 二、地表水 本项目产生的生活污水经城西污水厂处理后最终排入老六塘河，根据《连云港市地面水水域功能类别划分》及《江苏省地表水（环境）功能区划》的规定，老六塘河水环境功能区划为Ⅲ类地表水，水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类水质标准。 三、地下水环境质量 建设项目所在地地表污染负荷相对较轻，根据灌南县环境监测站对地下水例行监测结果，区域地下水资源良好，可以达到GB/T14848-93的Ⅲ类标准。 四、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地周围目前噪声源较少，据例行监测数据结果显示，区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表4。 表4 主要环境保护目标表 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气 环境 大乔村 东 100 约600户 （GB3095-2012）中的二类标准 沈庄 东北 500 约300户 人和之家 东 610 约800户 灌南县政府 东 1220 约500人 华侨双语学校 东 1600 约2000人 镇西 南 700 约600户 王宋庄 西 890 约800户 水环境 老六塘河 西 90 - 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类水标准 盐河 东 1030 - 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）IV类水标准 声环境 大乔村 东 100 约600户 （GB3096-2008）中2类标准 边界 / / / 固废 固废零排放

评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表5。 表5 环境空气质量标准限值表 污染物名称 取值时间 浓度限值mg/Nm3 标准 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 NOx 年平均 0.05 24小时平均 0.1 1小时平均 0.25 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 THC 一次值 2.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解 二、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，老六塘河水质执行《地表水环质量标准》Ⅲ类水标准。具体标准值见表6。 表6 地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH 除外） 序号 评价因子 Ⅲ类水标准值 1 pH 值 6～9 2 CODcr ≤20 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 总磷 ≤0.2 5 氨氮 ≤1.0 6 总氮 ≤1.0 7 BOD5 ≤4 8 石油类 ≤0.05 9 DO ≥5 标准来源 GB3838-2002 表 1 三、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 表7 声环境质量标准限值表 类 别 标准限值 （单位: LAcq：dB） 昼 夜 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 项目大气污染源主要为施工期扬尘、建成后小区内的汽车尾气（主要污染物为NOX、非甲烷总烃），废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。 表8 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 （mg/m3） 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 汽车废气排放执行《在用点燃式发动机轻型汽车稳态工况法排气污染物排放限值》(D32/966-2006)中表2标准，具体限值见表9。 表9 稳态工况法排气污染物排放限值 基准质量（RM） kg ASM5025 ASM2540 HC（10-6） CO（%） NO（10-6） HC（10-6） CO（%） NO（10-6） RM≤1020 230 1.3 1850 230 1.5 1700 1020<RM≤1250 190 1.1 1500 190 1.2 1350 1250<RM≤1470 170 1.0 1300 170 1.1 1200 1470<RM≤1700 160 0.9 1200 | 150 1.0 1100 1700<RM≤1930 130 0.8 1000 130 0.8 900 1930<RM≤2150 120 0.7 900 120 0.8 800 2150<RM≤2500 110 0.6 750 110 0.7 700 二、水污染物排放标准 目前项目所在地块还未铺设污水管网，但灌南县城西污水处理厂正在建设中，拟将于2015年4月建成，收集本项目所在地块及周边地区产生的污水。且本项目将在2016年5月竣工，故本项目在污水厂建成之后竣工，因此本项目运营期实现污水接管是可行的。项目外排污水主要为生活污水，拟经化粪池处理后排入市政污水管网进入灌南县城西污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体标准值见表10。 表10 污水处理厂废水接管及排放标准值（单位：mg/L，pH除外） 类别 pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 接管指标 6～9 320 200 30 40 4 尾水排放标准** 6～9 50 10 5 15 0.5 排放依据 **《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 三、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类，具体见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值表 项目位置 编号及级别 标准限值[dB（A）] 昼 夜 场界 GB12348-2008 2类 60 50 GB22337-2008 2类 60 50 标准来源 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)； 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表12 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总量控制指标 | 项目所在地为淮河流域，根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： 1、水污染物 接管考核量： 废水量：103958.57m3/a，COD31.19t/a，SS20.79t/a，NH3-N3.12t/a，TP0.31t/a。 最终进入环境量： 废水量：103958.57m3/a，COD5.20t/a，SS1.04t/a， NH3-N0.52t/a，TP0.05t/a。 2、其他污染物 0。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 一、工艺流程图 二、工艺流程简述 项目征地后进入施工阶段，施工期主要分为打桩、结构、装修三大环节，待各建筑装修好后即可投入运营。 |
| --- |
| 主要污染工序： 一、施工期 本项目是新建项目，最终以净地交付建设单位，土地平整对环境影响不大。项目建设总工期为22个月，按600天计。 1、大气污染 施工期废气污染源主要为土方挖掘、堆放、清运、场地平整及道路扬尘；物料装卸、运输、拌和过程中散发的粉尘；施工机械、运输车辆排放的燃油尾气。 ⑴施工机械尾气 项目施工阶段现场施工机械虽较多，但主要以电力为能源，产生的废气主要是打桩机和运输车辆等以汽油、柴油为燃料的机械设备产生的尾气（主要污染物为CO、NOX、THC等），但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，对环境的影响很小，故在报告表中对此废气不予考虑。施工阶段主要的大气污染物为施工产生的粉尘和扬尘。 ⑵施工粉尘和扬尘 项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘以及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。施工粉尘、扬尘污染一般来源于以下几方面： ①土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； ④施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 根据同类工程的类比调查，距施工现场100m处的TSP监测值为0.21～0.79mg/m3，同时，对房地产施工现场进行监测，其TSP值在0.20～0.40mg/m3之间。 2、噪声污染 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见表13。 表13 施工阶段主要噪声源情况一览表（单位：dB(A)） 设备名称 源强 距离，m 设备名称 源强 距离，m 装载机 80 5 起重机 80 5 柴油空压机 88 5 振动棒 78 5 挖掘机 79 5 电锯 87 5 风镐 91 | 5 模板拆卸等撞击 82 5 灌注桩钻机 82 5 拉直切断机 78 5 静压机 76 5 冲击钻 81 5 3、废水污染 施工期间的主要废水污染源为现场工人的生活污水。根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员100人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按80L/人·d计算，施工人员的生活用水量为8m3/d，整个施工期22个月，按600天计，故用水量约为4800m3，排污系数按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量为6.8m3/d，整个施工期生活污水排放量为4080m3，生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，浓度分别为300mg/L、200mg/L、35mg/L、3.0mg/L。 此外，施工期间各类机械、汽车在冲洗或者跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水；施工砂石冲洗废水及地基开挖的地下水渗出水含有大量易于沉淀的悬浮物；混凝土养护水为清净下水。 4、固体废物 施工期固体废物主要为土石方、施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾以及装修过程中产生的固体废弃物。 ⑴土石方 本项目总用地面积37840.9m2，建筑占地面积为20021.64m2，类比历年房地产行业，以2m3/m2的土石方产生量计，挖方量约为40043.28m3，少数土方用于绿化抬高，大部分用于道路广场回填及项目建筑地基回填。项目土方平衡情况见表14。 表14 土方平衡一览表 序号 分项名称 土方产生量（m3） 回填总用量（m3） 1 景观 40043.28 - 2 绿化 - 12000 3 道路广场 - 20526 4 项目建筑地基回填 - 15658 5 外购土方 9140.72 - 总计 合计 49184 49184 ⑵生活垃圾 生活垃圾按现场施工人员日产生0.5kg/人计，施工期日产生的生活垃圾50kg，整个施工期间的产生量为30t。 ⑶建筑垃圾 施工期的建筑垃圾主要为施工材料的边角余料和包装材料，施工期建筑垃圾产生定额为1.5kg/m2，总建筑面积71649.48㎡，则整个施工期建筑垃圾的产生量预计为107.47t。 ⑷装修垃圾 在装修时会产生一定量的装修废物。住宅以每户1.0t计，则全部（共580户）装修共产生装修垃圾约580t。其他用房装修垃圾按每100m2产生1t垃圾计算，公建建筑面积为660.18㎡，产生装修垃圾6.6t，则全部装修共产生装修垃圾约586.6t。 二、营运期 1、大气污染物 项目建成投入运营后，无集中供热锅炉及其它排放大气污染物的配套设施。在此基础上分析得出，项目运营过程中主要大气污染物为居民厨房燃烧废气及油烟。 ⑴居民厨房燃烧废气及油烟 本项目建成后，小区内住户将选用管道煤气或液化气等无污染或少污染的燃料进行家庭餐饮加工。管道煤气或液化气属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少。居民所用燃料的主要化学组分见居民用燃料主要组分表，排污系数见主要排污系数表。建设项目规划住户580户，居住人数1856人，用气参考《城市天然气年用气量参考表》相关数据，本项目用气量指标取值2130MJ/（人·年）。数据来源参见城镇居民生活用气量指标表，具体计算如下。具体见主要污染排放情况表。 表15 城镇居民生活用气量指标（单位：MJ/（人·年）) 城镇地区 有集中采集的用户 无集中采集的用户 东北地区 2303---2721（55--65） 1884—2303（45-55） 华东、中南地区 - 2093—2303（50-55） 北京 2721—3140（65--75） 2512—2931（60-70） 成都 - 2512—2931（60-70） 上海 - 2303—2512（55-60） 天然气平均低位发热值为35.544MJ/m3，本项目年天然气总耗量包括生活总用气量及未预见量燃气消耗=(1856*2130/35.544)*(1+5%)=116783.25m3（未预见量一般按生活总用气量的5%计算）。 表16 居民用燃料的主要组分表 主要成分 CH4 C2H6 C3H8 CO2 H2S N2 含量（%） 95.9 0.6275 0.1367 3.0 0.0002 0.82百分摩尔数 表17 居民用燃料污染物排放系数一览表 烟尘 SO2 NOX CO 单位 0.14 0.18 1.76 0.35 kg/km3 表18 居民用燃料污染物排放情况一览表 烟尘 SO2 NOX CO 单位 16.35 21.02 205.53 40.87 kg/a 由上表可见，本项目建成后燃料燃烧废气产生的SO2排放量为21.02kg/a、烟尘排放量为16.35.kg/a、氮氧化物排放量为205.53kg/a、CO排放量为40.87kg/a。 烹饪废气的主要污染因子为油烟。根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%。本项目拟定入住居民约1856人，则本项目居民厨房油烟日产生量为1.67kg，年产生油烟为609.55kg。居民厨房油烟经过抽油烟机净化后进入公共排烟道。小区内居民厨房抽油烟机油烟去除效率可达60%，则居民厨房油烟排放量为243.82kg/a。 ⑵汽车尾气 地面停车场 根据《环境影响评价工程师职业培训教材 社会区域》和《大气污染物分析》等资料，燃油汽车污染物排放系数如表19所示： 表19 汽车燃油污染物排放系数 序号 污染物 产污系数(g/L) 1 CO 169 2 NOX 21.1 3 THC 33.3 根据项目车辆进出地面停车泊位距离分析，确定本项目平均每辆车进出停车泊位时行时用油量为0.08L；另据调查，每天进出停车泊位高峰时间约2h，平均每小时进出车辆数按停车泊位数70%计算，一般时间平均每小时进出车辆数按停车泊位数20%计算，时间共约16h，深夜11点到凌晨5点基本上没有车辆进出。项目共有350个地面停车泊位，每天进出停车泊位时间为18小时，合计每天进出项目区停车泊位约1610辆•次，每年进出约587650辆•次。 经计算，项目地面停车场污染物排放情况见表20。 表20 地面停车泊位汽车尾气污染物排放强度计算结果 序号 污染因子 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 1 CO 0.91 7.95 2 NOX 0.11 0.99 3 THC 0.18 1.57 由上表可见，项目汽车尾气的排放速率较小，总排放量较小， 加之停车场场地开阔，周边绿化完善，则不会对当地大气环境造成显著不良影响。 2、水污染物 ⑴废水产生量 ①区内居民给排水量 按照项目“初步设计”资料，小区内居民约为1856人。根据《给排水设计手册》中“居住区生活用水定额”，本项目的用水量定为180L/人·d，则项目运营期居民住宅用水量为334.08m3/d，121939.2m3/a；生活污水量按生活用水量的85%计，则生活污水产生量为283.968m3/d，103648.32m3/a。 ②项目物管约20人，用水定额按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）选取，用水定额为50L/人·d，则项目运营期小区物管用水量为1m3/d，365m3/a；生活污水量按生活用水量的85%计，则生活污水产生量为0.85m3/d，310.25m3/a。 ③绿化景观及道路 绿化景观及道路用水按2L/m2·d计。本项目绿化面积为12109.09m2，按每年120天计算，则用水量2906.18m3/a。 ④不可预见用水 不可预见用水按总用水量的5%计，故本项目不可预见用水量为6260.52m3/a 综上，项目新鲜水总用量为131470.9m3/a，生活污水的产生量均按用水的85%计，项目运营期废水产生量合计约为103958.57m3/a。 表21 项目给排水一览表 序号 项目 用水量标准 用水 单位 用水量m3/d 年用水量m3 废水量m3/d 年废水量m3 备注 1 住宅 180L/人·d 1856人 334.08 121939.2 283.968 103648.32 - 2 物管人员用水 50L/人·天 20人 1.00 365 0.85 310.25 - 4 绿地浇水 2L/m2·d 12109.09m2 24.22 2906.18 - - 120d/a 5 不可预见用水 总用水的5% 17.15 6260.52 5 合计 376.45 131470.9 284.818 103958.57 - 3、噪声 项目建成运营后无大的噪声源存在，项目噪声主要来自各种特定的机械设备（如水泵、配套电机等）。主要噪声源及源强见表22。 表22 项目主要噪声源及源强一览表 噪声源 等效声级（dB（A）） 噪声源 等效声级（dB（A）） 水泵 75 社会活动噪声 75 电机 70 4、固体废物 项目建成运营后产生的固体废弃物主要是生活垃圾。 项目运营期间小区拟定居民人数约为1856人，物管人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人·d，生活垃圾产生量约为0.938t/d，年产生量约为342.37t。由环卫部门统一处理。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

类型 排放源（编号） 污染物名称 产生量t/a 产生浓度mg/ m3 排放量t/a 排放浓度mg/ m3 排放源强kg/h 排放去向 大气污染物 厨房 油烟 0.610 - 0.244 - - 大气 停产库 CO 7.95 - 7.95 - 0.91 NOX 0.99 - 0.99 - 0.11 THC 1.57 - 1.57 - 0.18 水污染物 污染物名称 废水量t/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/ L 排放量t/a 排放去向 生活污水 COD 103958.57 300 31.19 300 31.19 城西污水处理厂 SS 200 20.79 200 20.79 NH3-N 30 3.12 35 3.12 TN 40 4.16 45 4.16 TP 3 0.31 3 0.31 固体废 物 污染物名称 产生量 处理处置量 综合利用量 外排量 备注 运营期 生活垃圾 342.37t/a 342.37t/a 0 0 环卫部门处置 噪 声 dB（A） 设备名称 源强 距离，m 设备名称 源强 距离，m 水泵 75 5 社会活动噪声 75 5 电机 70 5 主要生态影响: 本项目拟建于灌南县人民西路北侧、瑞安路西侧，其建设过程中对所在地的生态必然产生一定影响。建成后对小区进行绿化，绿化面积可达12109.09m2，绿化率达32%，对改善区域生态环境有一定的积极作用。项目产生的废气、废水和固体废物均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。

环境影响分析

施工期: 一、大气环境影响分析 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，本项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘等。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ⑴露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q----起尘量，kg／吨·年； V50----距地面50米处风速，m/s； V0----起尘风速，m/s； W----尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表23。 表23 不同粒径尘粒的沉降速度表 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（微米） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ⑵车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q----汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V----汽车速度，km/h； W----汽车载重量，吨； P----道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表24 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 施工期每个阶段的工程性质、施工现场布设、现场条件等虽然不尽相同，但是施工对环境的影响和影响对象基本一致或相近，因此在做施工扬尘的影响分析时不予分阶段、分场地进行论述。 施工期扬尘的产生是无法根除的，对周围环境不可避免的将产生一定的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建议采取以下防治措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂料统一堆放，搬运时做到轻举轻放，并对堆存的砂料等建筑材料采取遮盖措施。另外注意精确计算用料，及时清理补缺，减少建材堆放时间，从而降低场地扬尘，减少对周围空气环境质量的影响。 ②运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，尤其是在车辆出入口路面要及时保洁、湿润，以降低道路扬尘。 ③在施工场界周围设置临时围墙，既能起到隔离作用，又能减少扬尘对外界的影响。 ④施工过程，对施工场地再采取洒水、覆盖等防尘措施。 ⑤外购商品混凝土。 通过以上措施并配合严格管理，可以将施工现场粉尘对敏感目标的污染程度降低到较小水平。 二、地表水环境影响分析 项目施工期施工人员100人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按80L/人·d计算，施工人员的生活用水量为8m3/d，施工期为22个月，600天，用水量约为4800m3，排污系数按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量为6.8m3/d，4080m3。 ⑴生活污水 项目施工期每天平均人员约100人，则施工期用水量为8m3/d，施工期生活污水排放量为6.8m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度约为300mg/L、200mg/L、35mg/L、3.0mg/L，产生量分别约为0.0020t/d、0.0014t/d、0.0002t/d、0.00002t/d。 项目施工期生活污水经化粪池处理后，由环卫部门用车抽送至污水处理厂集中处理，对环境影响较小。 ⑵生产废水 生产性废水，是指拌制泥砂浆，浸洗建材等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。施工废水经隔油池、沉淀池沉淀后回用，清水经雨水管网排放，对周围水体影响较小。 三、声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在75～95dB(A)（距设备10米处）之间。 ⑴声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑵预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见表25。 表25 设备噪声值随距离衰减表（单位：dB（A）） 名称 源强 距声源不同距离处的噪声值dB(A) 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 400m 推土机 94 68 62 58 56 54 50 48 44 42 挖掘机 95 69 63 59 57 55 51 49 45 43 装载机 84 58 52 48 46 44 40 - - - 振捣器 79 53 47 - - - - - - - 电锯 99 73 67 63 61 59 55 53 49 47 空压机 92 66 60 56 54 52 48 46 42 - 电钻 95 69 63 59 57 55 51 49 45 43 木工刨 95 69 63 59 57 55 51 49 45 43 平路机 94 68 60 58 56 54 50 48 44 42 压路机 92 66 60 56 54 52 48 46 42 - 大型运输车 84.4 58.4 52.4 48.8 46.3 44.4 40.9 38.4 34.9 32.4 由上表可以看出，在土石方阶段，白天施工机械噪声影响范围在60米以内，夜间影响范围在150米以内；在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在150米以内，按照有关规定，项目采取强噪声源夜间禁止施工、白天合理安排施工时间；在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围在60米以内，夜间影响范围约200米内。项目对周围敏感目标有一定的影响，根据相关要求，建筑场地在晚上禁止超标噪声作业，特殊情况下，要实施场界超过55dB(A)的噪声作业，需要经环保部门审批。 为尽可能的减少项目施工期设备噪声对周围环境产生的影响，应采取以下噪声防治措施： ⑴砼施工噪声的控制：①混凝土振捣时，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空砖。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。②砼浇注过程中，加强对混凝土的施工管理，及时进行监测（根据日常经验，对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换）。③加强对混凝土泵、砼罐车操作人员的培训及责任心教育，保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行、协调一致，禁止乱按喇叭。 ⑵模板、脚手架工程噪声控制：①支拆模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。②模板在拆除和修理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪音。③设置木工加工棚，并对木工棚进行一定围挡封闭处理，以降低噪声。④木工作业由木工班组长、架子工班组长在工作前进行要求，由模板责任工程师监督施工班组实施。 ⑶机电工程噪声控制：①材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪音。②现场加工应在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作。③本项控制工作由机电班组长在施工前进行要求，由机电责任工程师监督施工班组实施。 ⑷木工机械的噪声控制：①木工棚四周用细木工板进行封闭，并且封闭严密，以便减少扬尘和噪声。②木料或木板在切割时，采用低噪声木工切割机或电刨空转。切割机或电刨用完后，应及时清理干净并进行保养。③木工机械的噪声控制工作由木工班组长在工作安排中进行要求，由木工责任工程师监督施工班组完成。 ⑸合理选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，注意经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 ⑹对推土机、空压机、钻孔机等高噪声设备合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。 ⑺施工机械和运输车辆是产生建筑施工噪声的主要原因。为减少施工期噪声对周围环境的影响，施工单位在施工过程中应当合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时问。施工中应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，对高噪声施工机械采取必要的降噪措施，禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备。 ⑻项目承办单位应将建筑施工单位投标方是否采用低噪声、低振动设备和相应技术作为中标的重要内容来考虑，要求投标方将施工机械及其作业时产生的噪声值列入招标文件之中。 ⑼项目承办单位和施工单位共同加强对施工期环境保护工作的管理，施工单位要选用低噪声、低振动的施工机械设备，购买商品混凝土，避免在施工现场使用混凝土搅拌机。 ⑽加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。 ⑾优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。 ⑿对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源强20～30dB(A)。 ⒀尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⒁日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。 ⒂严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内。 ⒃根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉的通知》（环控[1997]066号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境污染防治法》）第三十条），并且必须公告附近公民及学校，取得其谅解。 经采取上述针对性防治措施后，项目施工期噪声对周围敏感保护目标的影响可以降至最低。 四、固体废物影响分析 施工期固体废物主要为土石方、施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾以及装修过程中产生的固体废弃物。 ⑴土石方 本项目的工程内容包括管线铺设过程的土地开挖等。因此施工期地基开挖产生大量的废土石方，少数土方用于绿化抬高，大部分用于道路广场回填及项目建筑地基回填，无剩余土方产生。 ⑶建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，需及时清运进行填埋或加以利用，以防长期堆放产生扬尘。建筑垃圾经处理处置后，对周围环境影响较小。 ⑷装修垃圾 装修垃圾部分回用，部分可用于填路材，其他的统一收集后由市政环卫部门清运到指定处理场进行处理。 生活垃圾交由环卫部门处理。 采取以上措施后，项目施工期产生的固废对周围环境影响较小。 五、本项目对周边环境的影响 本项目对周边环境的影响主要为施工过程中产生的粉尘和噪声对项目所在地东侧镇西新苑安置小区一期、二期的影响。 （1）本项目施工期对周边大气环境的影响 本项目施工期间主要的大气污染为运输车辆产生的废气以及施工作业过程中产生的粉尘。运输车辆对紧邻项目东侧的镇西新苑安置小区一期、二期的影响是很小的，主要为粉尘的影响。 施工期间产生的粉尘污染程度根据类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.5倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。 施工期间，采取施工场地定期散水，外围加设防护网罩，工地周围设置围栏或屏障等一系列措施后，大大降低粉尘对镇西新苑安置小区一期、二期的影响。 （2）本项目施工期对周边声环境的影响 本项目施工期主要噪声产生于施工机械。对紧邻项目东侧的镇西新苑安置小区一期、二期所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、基础阶段的打桩机、结构阶段的混凝土搅拌机和振捣棒，装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声，噪声源强在76~105dB（A）之间。本项目采取部分施工场地设置声屏障，禁止夜间施工等一系列措施后，可降低噪声对镇西新苑安置小区一期、二期的影响。

营运期： 一、大气环境影响分析 居民烹饪废气年油烟排放量243.82kg/a，按项目设计，烹饪废气通过居民厨房抽烟烟机抽出后，通过各栋楼独立设置的烟井实行高空屋顶排放，对周围环境不造成影响。 本项目建成后，家庭将选用管道煤气等无污染或污染少的燃料进行家庭餐饮加工。居民住宅楼天然气年用量为116783.25m3，NO2、SO2和烟尘产生量较小，排放量也较小。天然气属于国家要求替代燃煤燃料的清洁燃料之一，其燃烧废气一般皆由普通家用吸排油烟机与其它气体一起收集，再经由烟井引至高空排放，其使用不会对建设区域及周围的环境空气造成影响。 本项目所排放的汽车尾气主要是汽车在进出地面停车场时怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气。根据表20可看出：项目投入运营后，进出项目区内停车场所的的汽车所排放的污染物量较少，且由于同时行驶的汽车数量很少，排放速率也很低，产生的少量汽车尾气能很快随大气扩散，基本上不会影响该区域大气环境质量。 综上所述，本项目营运期所排放的大气污染物量较少，浓度较低，且为间歇排放，不会对周围空气环境质量产生大的影响，更不会降低项目周围的环境空气质量功能类别。 二、水环境影响分析 项目所在地周边还未实现污水管网铺设，且灌南县城西污水处理厂正在设备安装阶段，预计将在2015年10月份建成运行，处理灌南县城西及本项目所在地块的生活污水，由于本项目将在2016年9月即污水厂运行之后竣工，故本项目实现生活污水接管是可行的。城西尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。 根据工程分析，项目生活污水产生量为103958.57m3/a。生活污水经化粪池处理后COD、SS、NH3-N、TN、TP浓度分别为300mg/L、200mg/L、30mg/L、40mg/L、3.0mg/L；污染物产生量分别为：COD31.19t/a，SS20.79t/a，NH3-N3.12t/a，TN4.16t/a、TP0.31t/a，污染物浓度可满足污水处理厂的接管要求。 废水进城西污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放，主要污染物最终排放浓度分别为COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15mg/L、TP0.5mg/L，污染物排放量分别为：COD5.20t/a，SS1.04t/a，NH3-N0.52t/a，TN1.56t/a，TP0.05t/a。项目污染物经污水处理厂集中处理，尾水达标准后排放，对环境的影响较小。 三、声环境影响分析 营运期的主要噪声源为小区内的水泵、电机、空调、社会生活等产生的噪声。 由于项目水泵、电机等均位于地下密封房间内，且采取相应的吸音、密封等隔音措施，对声环境影响较小。 制冷采用单体空调，安装于窗外，噪声源较小，不会产生较大的环境问题。 因此，项目噪声对周围声环境的影响较小。 四、固体废物对环境的影响分析 项目建成运营后产生的固体废弃物主要是生活垃圾。 小区生活垃圾产生量约为0.938t/d，年产生量约为342.37t。由环卫部门统一处理。 项目所有固废均得到妥善处理处置，不外排，不会对环境造成不利影响。项目固废拟采用以下措施： ⑴加强卫生管理，及时进行地面的清扫、维护。 ⑵积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出场，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 采取上述措施后，项目运营期产生的固废对环境的影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 去除率 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 | 洒水、清扫，围墙阻隔等 | - | 施工粉尘得到有效控制 |
|  | 运营期 | 厨房油烟 | 油烟净化器，公共烟道 | 60% | 对环境空气影响较小，对居民生活亦无大的危害 |
|  |  | 汽车尾气 | 加强管理 | - |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水、施工废水 | COD | 化粪池、沉淀池 | - | 生活污水由环卫部门用车抽送至污水厂集中处理 |
|  |  | SS |  | - |  |
|  |  | NH3-N |  | - |  |
|  |  | TP |  | - |  |
|  | 运营期 生活污水 | COD | 化粪池 | - | 达到城西污水厂接管标准 |
|  |  | SS |  | - |  |
|  |  | NH3-N |  | - |  |
|  |  | TN |  | - |  |
|  |  | TP |  | - |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 工业固废 | 部分综合利用、部分委外处理 | 外排量为0 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  |
| 噪声 | 施工期：采取措施可避免或降低施工噪声对环境保护目标的影响，使施工噪声对环境的影响降到最小。 运营期：对噪声源采取吸音、密封等降噪措施后，使场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，项目噪声不会产生扰民现象。 |
| 其他 | 排污口规范化设计 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成运营后绿化率达32%，能够改善区域生态环境质量，美化环境，恢复因土建施工而造成的生态破坏。 |

表26 项目“三同时”验收一览表    （单位：万元）

| 项目名称 | 镇西新苑安置小区三期项目 |
| --- | --- |
| 阶段 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额 | 完成时间 |
| 施 工 期 | 施工期生活污水、施工废水 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 收集池、化粪池、沉淀池等 | 施工废水处理后回用，生活污水由环卫部门用车抽送至污水处理厂集中处理 | 20 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
|  | 施工期施工活动 | 粉尘 | 加强管理、洒水、覆盖、围栏等 | 厂界达标 | 10 |  |
|  | 施工机械 | 噪声 | 采用低噪声设备并加强管理、噪声机械布局、隔声间 | 厂界达标 | 10 |  |
|  | 施工期 施工活动 | 生活垃圾 | 定点分类收集，交由环卫部门处理 回填等 | 无固体废物外排 | 7 |  |
|  |  | 施工固废 |  |  |  |  |
| 运 营 期 | 运营期生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池17个 | 城西污水厂接管标准 | 200 |  |
|  | 汽车、外界交通 | 噪声 | 禁止鸣喇叭，限速行驶、临路一侧设置绿化、建筑退让 | 室内噪声达标 | 15 |  |
|  | 居民 | 生活垃圾 | 袋装，集中收集，交由环卫部门处理 | 无固体废物外排 | 8 |  |
| 绿化 | 项目区域内绿化 | 绿化率32% | 60 |  |
| 事故应急措施 | 消防设施等 | / | 30 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） | 清污分流 | 清污分流 | 10 |  |
| “以新代老”措施 | / | / | / |
| 总量平衡具体方案 | 废水污染物总量计入污水处理厂总量中 |
| 区域解决问题 | / |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） | / |
| 合计 |  | 370 |  |

结论与建议

一、结论 1、与国家政策法规的相容性 本项目为房地产开发经营（K7010），不属于国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》和苏政办发[2013]9号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中限制和淘汰的生产能力、工艺和产品，属于一般允许类。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、厂址选址可行性 项目选址于灌南县人民西路北侧、瑞安路西侧，项目用地为居住用地，项目用地符合区域规划，选址可行。 3、与区域总量控制要求的相符性 项目废水进污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为废水量：103958.57m3/a，COD31.19t/a，SS20.79t/a，NH3-N3.12t/a，TN4.16t/a，TP0.31t/a；水污染物最终进入环境量为废水量：103958.57m3/a，COD5.20t/a，SS1.04t/a，NH3-N0.52t/a，TN1.56t/a，TP0.05t/a。固废全部得到妥善处理。废水污染物总量含在污水处理厂总量中，与区域的总量控制相符。 4、污染物达标排放可行性 项目产生的废气、废水、噪声、固废经采取相应的处理措施后，均能达标排放。 5、项目投产后地区环境质量与环境功能的相符性 项目投入使用后，产生的污染经采取相应措施后，做到达标排放，对周围环境质量影响较小，不会改变其原有的环境质量功能。 综上所述，灌南县经济适用房开发中心新建镇西新苑安置小区三期项目建设符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，项目建设在环境保护方面是可行的。

二、环保要求及建议 1、严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施； 2、小区应严格执行雨污分流制，防止雨水进入城市管网； 3、加强施工期环境监理； 4、评价结论仅对以上的建设方案、选址及总平面布置负责。若项目的建设方案、选址及总平面布置发生大的变化时，应另行评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

征地

装修

结构

打桩

施工期

运营