建设项目环境影响报告表

项目名称：             田楼合浦加油站项目

建设单位（盖章）：    灌南钟楼油品销售有限公司

编制日期：二零一五年六月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、项目基本情况

| 项目名称 | 田楼合浦加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南钟楼油品销售有限公司 |
| 法人代表 | 赵建明 | 联系人 | 孙存楼 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇人民东路南侧（织布厂商住楼） |
| 联系电话 | 18860821298 | 传真 | / | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 新港大道南侧，沿海高速西侧 |
| 立项审批部门 | / | 备案号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | H-62石油及制品批发业 |
| 占地面积 （平方米） | 3366 | 绿化面积 （平方米） | 600 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 (万元) | 27 | 环保投资占总投资比例 | 2.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料： 施工期主要原辅材料为加油站构筑物建设所需钢筋、混凝土等建筑材料； 主要设备情况： 表1-1 主要生产设备情况一览表 序号 设备名称 型 号 单位 数量 备注 1 绝缘法兰 PN1.6 DN80 片 5 2 管支撑 个 15 加-4055／19 3 快速接头及软管 PN1.6 DN80 套 5 加油站专用 4 液位计 套 3 5 阻火器 ZGB-1 DN50 套 5 加油站专用 6 底阀 DN40 套 6 加油站专用 7 过滤器 KSBLA-I PN1.6 DN80 个 3 配法兰螺栓螺母 8 93#汽油储罐 30m3 座 1 埋地 9 97#汽油储罐 30m3 座 1 埋地 10 0#柴油储罐 30m3 座 1 埋地 11 -10#柴油储罐 30m3 座 1 埋地 12 4kg手提式干粉 灭火器 / 只 4 13 35kg推车式干粉 灭火器 / 个 1 14 灭火毯 块 5 15 灭火沙 / m3 2 16 两枪税控电脑加油机 台 3 17 油气回收装置 套 1 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(立方米/年) | 323.1 | 燃油(吨/年) | 0 |
| 电(万度/年) | 0.2 | 燃气(标立方米/年) | 0 |
| 燃煤(吨/年) | 0 | 其它 | 0 |
| 废水排放量及排放去向 本项目废水主要为加油站工作人员生活污水，废水量为122.64t/a，废水经化粪池处理后用作农肥。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无放射性同位素和电磁辐射的设施。如企业生产过程需要相应设施，应另行进行环境影响评价，申请有权限部门审批。 |
| 工程内容及规模： 1、项目来源 为了配合城市建设，加快地方经济发展，更好地服务于周边企事业单位及广大司机，灌南钟楼油品销售有限公司拟在灌南县新港大道南侧、沿海高速灌南出口西侧投资1000万元新建田楼合浦加油站项目。项目占地3366平方米，北侧为新港大道、南侧为合浦村、东侧为沿海高速、西侧为农田。项目地理位置见附图1，周边环境现状图见附图2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(国家环境保护部第33号令)，灌南钟楼油品销售有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了《建设项目环境影响报告表》的编制。 2、项目概况： 项目名称：田楼合浦加油站项目 单位名称：灌南钟楼油品销售有限公司 项目地址：灌南县新港大道南侧、沿海高速灌南出口西侧 建设性质：新建 占地面积：3366m2 总 投 资：1000万元，其中环保投资27万元 职工人数：职工7人，三班运转制，年工作365天 本项目四周环境：北侧为新港大道、南侧为合浦村、东侧为沿海高速、西侧为农田 3、主体工程 该项目计划用地3366 m2，总建筑面积505.44m2，该加油站设四车道，汽油储油罐2个，柴油储油罐2个，2枪税控加油机3台。加油站的建筑物为：一层的站房，其余辅助设施为地下直埋式卧式储油罐、化粪池等。项目共设4个直埋地下储油罐，油罐的容积分别为0#柴油30m3，-10#柴油30m3，93#汽油30m3，97#汽油30m3。日加油量约为10t/d，绿化面积为600m2。 表1-2 主要构筑物一览表 序号 建（构）物名称 结构形式 单位 数量 1 站房 砖混 m2 217.44 2 罩棚 网架 m2 576 3 油罐区 m2 121.68 4 加油岛 m2 58.2 4、平面布局 本项目由储罐区、加油区、站房三部分组成，项目为一层的站房（包括办公室、卫生间、发电间、配电间等），其余辅助设施为地下直埋式油罐、化粪池等。项目共设4个直埋地下卧式钢油罐，油罐的容积分别为0#柴油30m3，-10#柴油30m3，93#汽油30m3，97#汽油30m3，日加油量约为10t/d，绿化面积为600 m2。 本项目严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞；按照规范要求布置好加油站内的储罐、加油机、各建筑物、构筑物之间的距离，加油站的工艺设置（储罐和加油岛）于站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于相应防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不得小于2.2m的非燃烧实体围墙；加油站停车场内单车道宽度不得小于3.5m，双车道宽度不得小于6m。加油站项目的埋地油罐、加油机等内部平面布置的设计、建设及距周围建筑物的距离均严格遵照《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火距离。 5、公用及辅助工程 ①给水 本项目无工艺用水，故无生产工艺废水排放；生活用水主要用于职工生活饮用、站房、厕所的卫生设施用水，无食堂及淋浴用水。供水水源为灌南县水厂，由市政供水管网接入，可满足供水的要求。 ②排水 本项目污水主要包括各用水点排出的生活污水，加油站劳动定员7人，用水量按每人60L/d计，则本项目用水量为0.42t/d，约153.3t/a。排水量按新鲜用水量的80%计，约为0.34t/d，即122.64t/a，污水经粪池处理后用于农肥。 ③供电 本加油站的用电负荷等级为三级，用电负荷主要为加油机及照明负荷，来自灌南市政电网，建设项目建成后项目用电量2000千瓦时/年。 ④消防 本站设计规模为二级加油站，对于二级加油站，需在加油机、地下储灌设一定数量的手提式和推车式干粉灭火器共5个，同时站内配置灭火毯5块、沙子2m3、消防工具架一座。 项目公用及辅助工程情况见表1-3。 表1-3 公用及辅助工程情况表 工程名称 建设名称 设计能力 备注 主体工程 站房 217.44 m2 新建，位于加油站站区南侧 油罐区 121.68 m2 新建，位于加油站站区中部 加油岛 58.2 m2 新建，柴油加油岛位于油罐区两侧，汽油加油岛位于油罐区南侧 公用工程 给水 生活用水、不可预见 用水 323.1m3/a 灌南县供水管网 排水 / / 供电 2000度/年 灌南县供电电网 绿化 600 新建 环保工程 废气处理 非甲烷 总烃 0.787 t/a 油气回收装置、地埋式油罐及自封式加油机 废水处理 生活污水 122.64m3/a 经化粪池收集后用作农肥 固废 生活垃圾 1.3 t/a 交由环卫部门处置 噪声处理 进出口车辆、油枪 / 距离衰减、围墙隔声 辅助工程 罩棚 576 m2 新建 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

## 二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县连水，构成四通八达的县内内河运输网。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 2、气象特征 灌南县地处暖温带和北亚热过渡的湿润地区，属暖湿季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。 风向：本地区全年主导风向为NNE风，出现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%；静风频率为0.49%。 气温：灌南年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。 降水：全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南 季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横，有大中河流15条，其中有盐河、一帆河纵贯南北；新沂河、灌河、沂南河、柴米河、六塘河等横穿东西，其中新沂河、灌河为主要河流。 区域地下水中，总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。根据调查，该地区的浅层地下水含盐量高，不适宜作为饮用水源。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运和泄洪。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型。潮汐特征值为：海区潮流属不正规半日潮流，涨落潮流的流速及历时皆不等，大中小全潮的平均流速分别为0.82m/s、0.55m/s、0.33m/s。该海潮有两种类型，即旋转流和往复流，但不论何种类型，其潮流主轴方面均一致。该海区近底层流速较大，为1.4m/s。灌河下游外航道的潮流为：涨潮流流向西南，流速为0.8m/s，落潮流流向东北，最大流速0.5m/s。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5. 自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，78万人口。其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2012年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以“跨入百强县，全面达小康，迈向现代化”的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标，实现“十二五”良好开局。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见下表。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 与本项目距离 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 26km 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 20km 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 26km 明代 新安镇白果 县烟草局内 1986.5 30km 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 41km 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5 26km 5、江苏灌南现代农业示范区简介 现代农业示范区位于位于灌南县城东郊新安镇境内，2008年3月4日顺利获得省级园区称号，跻身全省五大外向型现代农业示范区行列。园区围绕“龙头企业集聚、高新技术实验、农业发展示范、乡村旅游开发”的功能定位，坚持环保优先、绿色建园，全面发挥现代农业生产、生活、生态和服务等四大功能。园区有台湾成美集团兴建的冠台花卉博览园、“中国现代花卉园艺的领跑者”浙江森禾种业股份有限公司兴建的连禾科技，均以国内外最优良的花卉和观赏植物的新品种选育，成为华东最大、连结南北方、沟通海内外的蝴蝶兰之乡、彩叶苗木之乡。还有经中国航天集团授权的航天高科技育种、山东寿光的乐义蔬菜、牡丹园、新加坡采摘园、荣善食用菌、农业加工展示、传统农耕文化展示等各类现代农业30个旅游项目。园区处处呈现集生态、农业科普、休闲娱乐、农业观光旅游为一体的农家风味。

## 三、 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，评价区域空气环境质量见表3-1。 表3-1 空气环境现状一览表 单位：mg/m3 浓度污染因子 日均浓度现状 日均浓度标准 SO2 0.037 0.15 PM10 0.0657 0.15 NO2 0.018 0.12 根据上表可知，项目所在区域SO2、PM10和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目地所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 拟建项目周围地表水为新沂河，根据《灌南县2014年环境质量公报》，新沂河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 建设项目位于新港大道南侧，评价范围内无自然保护区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，评价范围内新沂河水环境功能执行地表水环境质量标准中Ⅲ类，声环境功能区划为2类区。主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气环境 合浦村 南 55 120人 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 地表水环境 新沂河 西北 3600 小 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）第Ⅲ类标准 声环境 四周 / 200 / 执行《声环境质量标准》 （GB3096–2008）中2 类标准 新港大道 北 10 / 执行《声环境质量标准》 （GB3096–2008）中4a类标准

## 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴地表水：新沂河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水标准，主要指标见表4-1。 表 4-1 地表水质量标准 序号 评价因子 Ⅲ类标准 1 pH值(无量纲) 6-9 2 COD（mg/L） ≤20 3 SS ≤30 4 氨氮（mg/L） ≤1.0 5 总磷（mg/L） ≤0.2 6 溶解氧（mg/L） ≥5 7 BOD5（mg/L） ≤4 8 氟化物（mg/L） ≤1.0 ⑵环境空气：根据连云港市环境空气质量功能区划分规定，项目所在地处二类区，评价范围内的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/Nm3 《环境空气质量标准》GB3095–2012二级标准 24小时平均 150μg/Nm3 PM2.5 年平均 35μg/Nm3 24小时平均 75μg/Nm3 SO2 年平均 60μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 1小时平均 500μg/Nm3 NO2 年平均 40μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 NOX 年平均 50μg/Nm3 24小时平均 100μg/Nm3 1小时平均 250μg/Nm3 CO 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 TSP 年平均 200μg/Nm3 24小时平均 300μg/Nm3 非甲烷总烃 1小时平均 2mg/m3 参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 ⑶声：根据连云港市区声环境质量功能区划分规定，项目所在地处2类区，评价范围内的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，新港大道两侧执行4a类标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 单位：leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：本项目废水经化粪池收集后用作农肥。 2、废气：大气污染物主要是项目运营过程中产生的非甲烷总烃。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度值，具体标准值见表4-4。 表4-4 废气排放标准值表 污染物 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 4.0 3、噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-5；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准值，具体标准值分别见表4-6。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼 间 夜 间 70 55 表4-6 厂界噪声标准值 标准值dB（A） 执行标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中2类标准 60 50 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制因子: 该项目总量控制因子是大气污染物、水污染物、固体废物。 2、总量控制指标 本项目大气污染物为非甲烷总烃，为无组织排放，无需申请大气污染物排放总量。 本项目废水经化粪池收集后用作农肥，无需申请总量。 本项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 3、总量指标来源 本项目固废均得到合理处置，非甲烷总烃废气为无组织排放，废水经化粪池收集后用作农肥。因此，本项目无需申请总量。 |

## 五、项目工程分析

主要工艺流程简述： 一、工艺流程图 施工期 本项目施工工艺流程见图5-1。 （填土、夯实）→噪声 建材、水→ （现浇钢砼柱梁）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾 砖、建材、水→ （砖墙砌筑）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾 建材、涂料→ （抹灰、贴面）→砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、水→ （附属工程绿化）→砂浆水、噪声、建筑垃圾 图5-1 施工期工艺流程图 营运期 本项目营运期工艺流程见图5-2。 图5-2 生产工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废水 项目施工期产生的废水主要包括：生活污水和施工废水。 (1)生活污水 项目高峰时施工人员有20人，生活用水产生量以60L/人·d计，按产污系数80%算，则施工期每天产生的生活污水为0.96t/d，污染物CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油的产生浓度约为400mg/L、350mg/L、35mg/L、3.0mg/L、60mg/L，产生量分别约为0.384kg/d、0.336kg/d、0.0336kg/d、0.00288kg/d、0.0576kg/d。生活污水经化粪池处理后用作农肥。 (2)施工废水 施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，根据类比调查，本项目工程施工废水最大排放量约为3t/d（降大雨情况除外），水中主要污染物为CODCr、SS，CODCr、SS的产生浓度约为500mg/L、400mg/L，产生量分别为1.5kg/d、1.2kg/d。施工废水经沉淀池沉淀后回用，对水体水质影响也较小。 2、废气 施工期间产生的粉尘（扬尘）对周围环境的污染程度取决于施工方式、材料堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响较大。 （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOX、CO及烃类物等。 （2）粉尘和扬尘 本工程在建设过程中，粉尘污染主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③运输车辆往来造成地面扬尘； ④施工垃圾及清运过程中产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决以施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5米/秒时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围TSP浓度平均值可达0.49毫克/立方米（相当于空气质量标准的1.6倍）。当风速大于5米/秒时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，并设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在80～95dB(A)之间。 在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在200米以内，夜间不施工。因此，不会对周边环境保护目标产生影响；在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围约在50米左右，夜间不施工。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响，亦需采取有效防范措施。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 4、固废 由于本项目所在地目前为空地，故项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生1t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、绿地用土等，而且，施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。因此，通过采取以上措施后不会对环境造成影响。 项目施工人员高峰时有20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为10kg，收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。 二、营运期主要污染工序 1、废水 本项目废水主要为职工生活污水、绿化喷洒用水。 生活用水：本项目污水处理站设7名职工，职工人均用水量按60L/d计，则生活用水量为153.3m3/a；排水按0.8系数计，则生活污水产生量为122.64m3/a。本项目生活污水经化粪池收集后用作农肥。 绿化用水：本项目绿化面积600m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），绿化用水定额为春冬季0.6L/m2·d，夏秋季2.0L/m2·d，按180天计，则绿化用水量为140.4m3/a，绿化用水全部损耗。 不可预见用水：不可预见用水按总用水量的10%计，故本项目不可预见用水量为29.4m3/a，全部损耗。 项目水衡图见图5-3。 图5-3 项目水平衡图（单位m3/a） 2、废气 本项目烃类有机物废气主要来源于油料储罐大小呼吸损耗、加油机作业挥发的废气以及加油过程的跑、冒、滴、漏等损耗。 ①储油罐大呼吸 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考有关资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均产生率为0.88kg/m3·通过量。 对于将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。参考同类项目，大呼吸油气收集率可达到95%。 ②储油罐小呼吸 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气蒸发速度、油气浓度和蒸气压力也随之变化。这种排除油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料得，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。 为防止汽油罐小呼吸污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，本项目油气回收装置拟采用冷凝吸附方法。汽油油气进入装置，通过路径长达120米的集合组装式冷热交换单元进行降温，确保40~500L/min左右流量的油气温度降为-40℃以下，90%以上的油气冷凝液化分离转化为汽油，油气浓度下降到10%以下。剩余的油气进入吸附单元，自上而下流经吸附材料，剩余约4%的尾气通过出气管排放。回收的汽油从出油管道进入回收容器或地下油罐。 ③加油机作业损失 加油作业损失主要指为汽车加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。汽车加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本油气合建站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量。 为防止这部分油气污染，经汽油加油枪上油气回收管收集，收集效率可达90%。汽油油气进回收装置处理，回收效率可达96%以上。 ④加油作业跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与油气合建站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。 根据企业提供的资料，汽油的密度约为730kg/m3，预计周转量为1825t/a，则汽油的周转量约为2500m3/a；柴油的密度约为820~860kg/m3，本项目取840kg/m3，柴油预计周转量为1825t/a，则柴油周转量为2172m3/a，柴油的非甲烷总烃挥发量按同等体积汽油的一半计，则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如下表5-1所示。 表5-1 非甲烷总烃排放量一览表 项目 排放系数 通过量或周转量（m3/a） 非甲烷总烃产生量（kg/a） 收集效率（%） 处理效率（%） 非甲烷总烃排放量（kg/a） 汽油储油罐 大呼吸损失 0.88kg/m3·通过量 2500 2200 95 / 110 小呼吸损失 0.12kg/m3·通过量 2500 300 90 96 40.8 汽油加油机 加油机作业损失 0.11kg/m3·通过量 2500 275 90 96 37.4 加油作业跑冒滴漏 0.084kg/m3·通过量 2500 210 / / 210 柴油储油罐 大呼吸损失 0.44kg/m3·通过量 2172 955.7 95 / 47.8 小呼吸损失 0.06kg/m3·通过量 2172 130.3 / / 130.3 柴油加油机 加油机作业损失 0.055kg/m3·通过量 2172 119.5 / / 119.5 加油作业跑冒滴漏 0.042kg/m3·通过量 2172 91.2 / / 91.2 合计 4281.7 787 综上，项目建成后烃类有害气体的无组织挥发量约为787kg/a，排放速率约为0.09kg/h。 3、噪声 本项目在运行过程中产生噪声主要为加油机等设备噪声和进出加油站的车辆噪声，为间歇排放。噪声源强约为60~70dB（A）。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾。 本项目共有职工7人，排放系数取0.5kg/d，年工作365天，则该项目年产生生活垃圾为1.3t/a。生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储罐、加油机 | 非甲烷总烃 | / | 0.09kg/h，787kg/a | / | 0.09kg/h，787kg/a | 排入大气 |
| 水污 染物 | 废水 种类 | 污染物 名称 | 废水量(m3/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 122.64 | 400 | 0.049 | / | / | 经化粪池收集后用作农肥 |
|  |  | SS |  | 350 | 0.043 | / | / |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.0043 | / | / |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.00037 | / | / |  |
|  |  | 动植物油 |  | 60 | 0.007 | / | / |  |
| 固体 废物 | 固废 种类 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生活 垃圾 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 交由环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目在运行过程中产生噪声主要为加油机等设备噪声和进出加油站的车辆噪声，为间歇排放。噪声源强约为60~70dB（A）。 |
| 主要生态影响 | 无 |

## 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境影响分析 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境影响分析 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污，还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工人员生活污水经化粪池收集后用作农肥。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境影响分析 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖 掘 机 82 5 起 重 机 82 2 推 土 机 80 6 卡 车 85 3 搅 拌 机 84 7 电 锯 90 4 夯 土 机 83 8 打桩机 95 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 施工阶段 主要噪声源 限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 70 55 打桩 各种打桩机等 70 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表。 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 单位：dB（A） 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 打桩机[dB（A）] 95 81 80 75 72 69 67 66 62 挖掘机[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 49 搅拌机[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 51 由上表可见，昼间距打桩机200m以内为施工机械超标范围，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间不施工。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，由于本项目夜间不施工，所以对合浦村昼间将产生一定的影响。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、固体废弃物影响分析 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫部门统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目排放的废气主要为储油、加油过程中产生的非甲烷总烃。 非甲烷总烃排放量为0.787t/a，无组织排放，加油站总面积约为3366m2，宽50.7米，长66.4米。 非甲烷总烃污染源正常排放情况下预测参数见表7-5，估算结果见表7-6。 表7-5 项目无组织废气各污染源预测参数表 污染物 名称 污染源 位置 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效高度（m） 污染物排放量（t/a） 小时评价标准（或一次值） 非甲烷 总烃 加油站 66.4 50.7 4 0.787 2 表7-6 非甲烷总烃估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.02526 1.26 100 0.06176 3.09 184 0.06414 3.21 200 0.06374 3.19 300 0.05408 2.7 400 0.04358 2.18 500 0.03517 1.76 600 0.02859 1.43 700 0.02355 1.18 800 0.01988 0.99 900 0.01702 0.85 1000 0.01474 0.74 由上表可见，项目非甲烷总烃最大占标率为3.21%，小于10%，对项目附近局部区域的空气环境质量影响很小。 根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： Qc/Cn=(BLc+0.25γ2)0.5LD/A 式中： A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn—环境空气一次浓度标准限值，mg/m3； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r—有害气体无组织排放源的等效半径，r=（S/π）0.5m； L—安全卫生防护距离，m。 A、B、C、D参数选取见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数 年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021* 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85* 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84* 0.84 0.76 注：“*”表示本项目选用参数。 大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果见表7-8。 表7-8 大气环境及卫生防护距离计算参数及计算结果 污染物名称 污染源 位置 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效高度（m） 污染物排放量（t/a） 小时评价标准（或一次值） 大气环境防护距离（m） 卫生防护距离（m） 非甲烷总烃 加油站 66.4 50.7 4 0.787 2 无超标点 1.354 根据计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。 根据项目无组织排放量计算污染物的卫生防护距离见表7-8，根据卫生防护距离确定原则，确定本项目的卫生防护距离为50m。经调查，该范围内无居民等敏感目标，项目无组织排放源距离可满足卫生防护距离的要求。 为减少站内无组织废气的排放，可采取：加强管理，工作人员严格按照正常加油操作，杜绝储罐跑、冒、漏现象发生，减少无组织废气排放；加油站相关设备安装油气回收装置。因此，在采取相应防治措施后，无组织废气的排放对周围的影响较小。 进一步减少挥发性有机物的排放量，该项目在选择设备和进行操作时注意以下几点： （1）正确选用储罐操作规程、规格，尽可能使油罐装满到允许的程度，尽量减少倒罐次数。另外罐盖涂料颜色选择铝灰色有利于反射阳光，减少罐体热量。 （2）对阻火器、机械呼吸阀、量油孔，每年应彻底检查两次，应做到气密性符合要求。 （3）改进操作管理 油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。 （4）采用地埋式工艺安放储罐，保持油罐的恒温，减少烃类物质的排放。 按照《关于印发江苏省油气回收综合治理工作方案的通知》（苏环办 [2011]28号）要求，本项目设置油气回收装置。 2．水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集后用作农肥。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 3．声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为车辆进出时的行驶噪声和油枪的噪声，噪声值约为60～70dB(A)，为间歇式噪声源。因此，项目建设单位应对出入项目区内来往的机动车严格管理，经过距离扩散衰减，则噪声对周边影响较小。 4．固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾。 本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一收集处置。因此，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险评价等级及评价范围 ①重大危险源辨识 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字[2004]56号）对本项目的装置和设备进行辨识。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，汽油储存区的临界量为200t，柴油储存区的临界量为5000t。该加油站现有汽油储罐2个，储油量为60m3，储油约43.8t；柴油储罐2个，储油量为60m3，储油约50.4t；故加油站汽油、柴油罐区不属于重大危险源。具体辨识见表7-9。 表7-9 重大危险源识别 物质名称 临界量（t） 实际量（t） 重大危险源 贮存区 贮存区 汽油 200 43.8 否 柴油 5000 50.4 否 ②评价工作等级划分 通过风险识别和物质特征、爆炸极限风险因素分析及重大危险源识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价等级的划分细则，本项目所涉及的危险物质不构成重大危险源，因此确定本项目环境风险评价等级为二级，评价范围厂区周围500m范围内。评价等级的判定见表7-10。 表7-10 评价工作级别表 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重点危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 ③ 风险评价范围 根项目风险评价等级定为二级评价，因此确定本项目环境风险评价范围的重点为厂区周围500m范围内。主要保护目标见表7-11。 表7-11 主要环境保护目标一览表 环境 环境保护对象 距离，m 方位 规模 （人/户） 风险评价 合浦村 55 南 120人/40 （2）风险识别 ①风险类型 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，加油站属于特别危险场所。其危险特性为： a、火灾爆炸危险 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 b、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。而且加油站的场所也存在风险。比如：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸；加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故；加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 ②生产过程潜在危险性识别 项目工艺风险因素识别见表7-12。 表7-12工艺过程风险因素识别表 分类 类型 风险项 加气站工艺危险性 设计施工 加气站建址存在基准面低、设施基础不稳固、周围排水不通畅、环境破坏等潜在危险。 设备 生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。 压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误噪声爆炸，危险区域内人员有受到爆裂关键碎片打击的危险。 操作 设施故障、操作不当引起超压、阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄露及至燃烧、爆炸。 流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气防控后扩散，遇货源发生火灾或爆炸的危险。 系统运行中，检修泄露的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。 自然因素 地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发站内承压设备受外力裂缝、折断等造成管道天然气泄露，遇火源发生爆炸； 在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。 ③ 物质危险性识别 加油站中汽油和柴油的主要理化性质见表7-13、7-14。 表7-13柴油的理化性质及危险特性 标识 中文名: 柴油 英文名：Diesel oil；Diesel fuel 分子式：/ 分子量：/ 分子式：/ 危规号：/ RTECS号： 危规号：/ 理化性质 性状：稍有粘性的棕色液体 熔点(℃)：-18 溶解性：/ 沸点(℃)：282-338 饱和蒸气压(kPa)：/ 临界温度(℃)： / 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.84～0.86）； (空气=1)：/ 燃烧爆炸危险性 燃烧性：助燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃)：38 最小引燃能量(mJ)： 爆炸极限(V％)：/ 稳定性：稳定 爆炸极限(V％)：/ 自燃温度(℃)：257 禁忌物：强氧化剂、卤素。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 标准 车间卫生标准：中国MAC(mg／m3)/；短时接触容许浓度限值 (mg／m3)：/ 毒性 LD50：/ LC50：/ 对人体危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 防护 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表7-14汽油的理化性质及危险特性 名称 汽油[闪点<-18℃] 英文名称 Gasline（flash less than -18℃） 别名 / 分子式 混合物 理化性质 无色到浅黄色透明液体；相对密度：0.70～0.80；闪点：-58～10℃ 爆炸极限：1.4%～7.6% 危险特性 高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃流速过快，容易产生和积聚静电在火场中，受热的容器有爆炸危险 健康危害 急性毒性：大鼠口径LD50：67000mg/kg（120号溶剂汽油）；小鼠吸入LC50:13000mg/m3（2h）（120号溶剂汽油）麻醉性毒物。高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎，皮肤长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎，慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害 环境影响 在很低的浓度下对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性，有一定的生物富集性，在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 经风险识别，结合贮存情况和物质危险性，本项目的风险评价因子和风险类型综合见表7-15。 表7-15 风险评价因子和风险评价类型 风险评价因子 风险类型 柴油、汽油 火灾、爆炸、泄漏 （3）事故源强及环境影响分析 ①事故类型 本项目可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 ②事故原因 a、本项目油罐可能发生溢出的原因有：储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出；在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出；在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 b、可能发生油罐泄漏的原因有：由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏；在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 c、可能发生爆炸事故的原因有：由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 ③泄漏事故影响分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用的防渗漏措施比较成熟，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 ④火灾事故影响分析 本项目火灾主要由于汽油溢出或泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。用池火灾模型定量计算法对油品泄漏引起火灾进行定量评价。此类火灾发生时，池外一定范围内，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。发生火灾事故主要是对加油站内的工作人员产生危害，而对合浦村影响较小。该加油站的平面设计全部符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。同时企业应做好事故状态下的通知和疏散工作，以及其他的应急措施。 ⑤爆炸事故影响分析 根据爆炸力学理论，采用范登伯格(Van den Berg) 和兰诺伊(Lannoy) TNT当量法，将其他易燃、易爆物质转化成相对应的X kg 当量TNT来描述爆炸事故的威力，即能量释放程度，就可以利用长时间军事上积累的大量TNT药量与目标破坏程度之间关系的试验数据，计算出危害程度。该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 综上所述，对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄漏引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标处安全距离外，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄漏、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 ⑥安全防护距离 加油站周边安全距离见表7-16。 表7-16 加油站周边安全距离标准一览表 加油站外的建构筑物等项目 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） 埋地油罐 通气管管口 加油机 一级站 二级站 三级站 重要公共建筑物 50 50 50 50 50 明火或散发火花地点 30 25 18 18 18 民用建筑物保护类别 一类保护物 25 20 16 16 16 二类保护物 20 16 12 12 12 三类保护物 16 12 10 10 10 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 25 22 18 18 18 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 18 16 15 15 15 室外变电站 25 22 18 18 18 铁 路 22 22 22 22 22 城市道路 快速路、主干路 10 8 8 8 6 次干路、支路 8 6 6 6 5 架空电力线路 1.5倍杆高 1倍杆高 不应跨越加油站 不应跨越加油站 遵照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的防火距离。本项目周边无重要公共建筑物，民用建筑物保护类别为三类保护物，合浦村距离本项目埋地油罐75m，北侧的新港大道与项目的埋地油罐距离约36m，东侧的沿海高速与项目埋地油罐距离约206m，对照上表知，本项目与周边各个距离均符合安全距离要求。 （5）环境风险评价总结论 通过实地调查分析，认为只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 本项目可能发生事故的类型主要有：汽油和柴油泄漏、火灾、爆炸事故。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受范围。 6．环保“三同时”项目 该项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表7-17。 表7-17 环保“三同时”及投资估算表 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资额 完成时间 废气 柴油、汽油 非甲烷总烃 油气回收装置 达标排放 5 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废水 职工 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等 化粪池 用作农肥 4 固废 职工 生活垃圾 垃圾桶 经收集后交由环卫部门处置 2 绿化 绿化面积600m2 绿化环境 10 环境风险应急预案 环境风险应急设施及药品 应急设施及药品 / 6 合计 27

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油机、储罐 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置、地埋式油罐及自封式加油机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活 污水 | COD | 经化粪池收集后用作农肥 | 达标排放 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 进出口车辆、油枪 | 噪声 | 距离衰减、围墙隔声 | 达标排放 |
| 其它 | 采取预防火灾、爆炸、泄漏的各项措施和制定事故应急预案 | 环境风险在可接受的范围内 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

## 九、结论与建议

9.1结论 项目概况 本项目位于新港大道南侧，沿海高速西侧，总投资1000万元，占地面积3366m2， 总建筑面积505.44m2，共设4个直埋地下储油罐，油罐的容积分别为0#柴油30m3，-10#柴油30m3，93#汽油30m3，97#汽油30m3，日加油量约为10t/d，绿化面积为600m2。 2、产业政策相符合性结论 经查实，本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修订）》鼓励类中第七条“石油天然气”中第三款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”；不属于江苏省发改委、江苏省环保厅、江苏省经贸委联合出台的《关于苏北地区建设项目环境准入条件的通知》规定的按期淘汰、搬迁的落后工艺企业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中限制类、落后类、淘汰类项目；不属于《关于修改江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）年本有关条目的通知》中限制、禁止类修改项目；本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制类和禁止类用地项目。因此，本项目符合国家产业政策。 3、选址规划相符性 本项目选址于新港大道南侧，沿海高速西侧，项目用地现为空地，地势平坦，用地性质属于工业用地，符合用地规划要求，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。 4、达标排放及环境影响分析 施工期：施工期对项目所在地环境造成短期影响，主要包括废气、粉尘、噪声、振动、固体废弃物、污水等对周围环境的影响，其中粉尘、噪声尤其突出。通过以下有效防治措施，可减少影响。 废气：通过设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，砂石堆场、施工道路定时洒水，及时清扫。采用商品混凝土，对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 废水：施工期废水主要为生活污水和施工废水，生活污水经化粪池收集后用作农肥，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。因此，施工期产生的废水对周围环境影响较小。 噪声：选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，施工机械放置在远离居民点的位置，采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。因此，施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 固废：施工期产生的固废主要为生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾交由环卫部门统一处置，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不可回收的交由环卫部门处置。因此，施工期产生的固废对周围环境影响较小。 营运期： 废气：本项目废气主要是储罐、加油过程中产生的非甲烷总烃，通过油气回收装置收集后排放，对周围环境影响较小。 废水：本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池收集后用作农肥，因此本项目产生废水对外环境影响较小。 噪声：本项目噪声污染源主要为车辆进出时的行驶噪声和油枪的噪声，噪声值约为60～70dB(A)，为间歇式噪声源。通过对出入项目区内来往的机动车严格管理，经过距离扩散衰减，则噪声对周边影响较小。 固废：本项目产生的固废主要是生活垃圾，生活垃圾交由环卫部门处置，不外排。因此，固废对周围环境影响较小。 5、总量控制 本项目大气污染物为非甲烷总烃，为无组织排放，无需申请大气污染物排放总量。 本项目废水经化粪池收集后用作农肥，无需申请总量。 本项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 环境风险分析 本项目可能发生事故的类型主要有：汽油和柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受范围。 结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合规划，选址合理，污染防治措施可行，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施、严格执行“三同时”、确保环保设施正常运转的的前提下，能实现污染物达标排放且对环境影响较小，事故风险处于可以接受水平。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 9.2建议 建设单位应当加强日常环境管理工作，提高员工的环保意识与自身素质。 加强加油站内安全防范措施，杜绝安全事故发生。 加强加油站内绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 加油站的位置必须与居民区设立安全防护距离，本项目设置50米卫生防护距离。 加油站加油、卸油须安装油气回收装置。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 商务厅同意连云港市2014年加油站设置计划的批复 附件3 土地成交确认书 附件4 规划设计条件 附件5 审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边状况图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。