建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：工厂化日产4万袋食用菌生产项目

建设单位（盖章）：江苏鑫森淼菌业有限公司

编制日期： 二O一五 年 六月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 工厂化日产4万袋食用菌生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏鑫森淼菌业有限公司 |
| 法人代表 | 郑玉海 | 联系人 | 陈招春 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南现代农业示范园区 |
| 联系电话 | 0518-83333111 | 传真 |  | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南现代农业示范园区 |
| 立项审批 部门 | 灌南县发改委 | 批准文号 | 灌发改备[2015]520号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 食用菌种植A0142 |
| 占地面积 （平方米） | 8600 | 绿化面积 （平方米） | 560 |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保 投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期投产 日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详情见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 115804 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 150万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管道； 新建项目全厂生活污水1056t/a，经化粪池+地埋式污水处理设施处理达标后排入市政管网进入城东污水处理厂集中处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 新建项目原辅材料 新建项目主要原辅材料及消耗量详见表1。 表1 新建项目主要原辅辅助材料表 序号 原料名称 数量（t/a） 1 谷壳 450t/a 2 麦梗 225t/a 3 食盐 5t/a 4 麦皮 60t/a 5 玉米 54t/a 2、主要设备 新建项目主要设备见表2。 表2 主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量 备注 1 制冷机 10P/台 150台 2 浇灌设备 / 80套 备注：制冷剂 氟利昂以其无毒或低毒、无刺激性气味，在制冷循环工作温度范围内不燃烧、不爆炸，热稳定性好，凝固点低，对金属的润滑性好以及绝热系数较小，排气温度较低等显著的特点，被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂，广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域，是目前世界上应用最广泛的制冷剂。 氟利昂作为一种化学物质，根据其分子式可以分为以下三类： 一是氯氟烃类产品，简称CFC。主要包括R11（CCL3F）、R12(CCL2F）、R113（CCL2FCCLF2）、R114（CCLF2CCLF2）等，这类氟利昂分子中含有两个或三个氯原子（CL2，CL3）； 二是氢氯氟烃类产品，简称HCFC。主要包括R22（CHCLF2）、R123（CHCL2CF3）、R142b（CH3CCLF2）等，这类氟利昂分子中含有一个或两个氯分子（CL，CL2）； 氟利昂R22 是目前应用最为广泛的氟利昂类制冷剂； 三是氢氟烃类，简称HFC。主要包括R134A（CH2FCF3）、R125（CHF2CF3）、R32（CH2F2）、R152（CH3CHF2）、R143A（CH3CF3）等，随着环保的需要和科技的发展，人们相继合成生产了由几种HFC 混合而成的制冷R404A， R410A，R407C，R507A等；这类氟利昂中不含氯原子。本项目采用的是氟利昂三类产品氟利昂R404A作为制冷剂。 氟利昂R404A性质特点： 氟利昂R404A是一种新型环保制冷剂，HFC制冷剂，由二氟甲烷R32(CH2F2)，五氟乙烷R125(C2HF5)以50%，50%的质量百分比混合而成的非(近)共沸制冷剂，温度滑移较小，发生相变时两组分比例基本保持恒定，物性接近单组分制冷剂。R404A无色、无味、无毒、不燃烧、热稳定性好、沸点低，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷（热）效率更高，其ODP为0，不破坏臭氧层。另外，采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。主要用途：R404A 主要用于替代 R22和R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统，是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒，并在欧美、日本等国家得到普及。 氢氟烃类（简称HFC）因不含氯分子，臭氧层破坏系数为0，属环保制冷剂，在《蒙特利尔议定书》中没有规定其使用期限，因此现在R134A、R407C、R410A 被广泛应用在家用、车用空调、冰箱制冷系统，使用这些制冷剂的产品被生产厂家宣传为无氟产品，是为了避免消费者对国家禁止CFC 制冷剂引起误会，并不存在真正意义上的无氟空调、冰箱。R404A、R507A 等也属于HFC 制冷剂，作为环保氟利昂，和R134A、R407C、R410A，可做为R22 的替代品，应用于空调、低温设备、中型冷水机组、工业制冷装置中等，是已经被大量应用的，和未来R22 被淘汰后的主要制冷剂。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目概况 食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品。近年来，全球食用菌产业的发展迅速，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。因此，江苏鑫森淼菌业有限公司拟投资1200万元建设工厂化日产4万袋食用菌生产项目。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2。 2、产业政策 建设项目属于国务院《产业结构调整指导目录2011年本(2013年修正)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录2011年本）>有关条款的决定》中规定的鼓励类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目位于连云港市灌南现代农业示范园区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设内容及规模 建设项目主要从事食用菌生产项目，项目主体工程及产品方案详见表3。 表3 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 年产量 年运行时数（h） 培育大棚 食用菌（袋） 1200万 2400 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为6440t/a，来自当地自来水管网。 新建项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入水体；厂内生活污水1296t/a，生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施处理后排入附近灌溉沟渠用作农田灌溉水。 （2）供电 新建项目用电量为150万度/a，由市政电网提供。 （3）储运 新建项目原辅材料储存利用厂房库存区，原辅材料与产品均采用汽车运输。 （4）绿化 本项目占地面积为8600m2，绿化面积为5600m2，绿化覆盖率6.5%。建设项目公用工程一览见表4。 表4 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 6440t/a 来自市政自来水管网 排水 1296t/a 接入市政污水管网 供电 150万度/a 来自当地电力供应部门 储运 原辅料 汽车运输 绿化 560m2 绿化覆盖率6.5% 5、环保工程 新建项目环境保护投资24万元，占总投资的2%，具体投资见表5。 表5 新建项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规 、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池+地埋式污水处理设施 14 市政污水接管标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、设备减震 6 厂界噪声达标 绿 绿化面积560m2 4 — 6、职工人数及工作制度 技改项目职工定员55人。其中管理人员5人，生产工人50人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日300天，年工作时数2400h。只在白天运行，夜间不进行任何生产操作。 7、厂区平面布置情况 根据厂区的实际情况和生产工艺的需求，厂区主要建筑物包括培养房、出菇房、包装车间、制种车间、办公室。本项目平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 厂区具体平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目， 不存在原有污染。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于江苏省东北部，是亚欧大陆桥东桥头堡——连云港的南大门。地势西高东低，西宽东窄。区域属海积平原，地势平坦空旷。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的类型：灌河淤土(土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土)、盐西竖土(土质属黄潮土，也称无盐害老淤土)、东南沙碱土（土质以碱化潮土为主）。本地区地震基本烈度为7度。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水文 区域主要地表水体为南六塘河，为乡村河流。南六塘河规划为Ⅲ类水体，是沿岸区域农田灌溉取水水源。南六塘河上游从淮安市涟水县进入县内，下游汇入灌河。 灌河是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。具有重要的地理位置和优越的资源优势，是“苏北的黄浦江”。灌河流域面积约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。 4、地下水 区域基岩地下水资源贫乏，低洼冲积、海积层受海水浸入影响，地下水一般因含盐量高而无开采利用价值。 5、生态 区域为规划的经济开发区，区域地块上为人工种植的树木以及绿化灌木，未开发地块临时种植农作物及蔬菜，无需特殊保护的植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻,县域总面积1041平方公里，辖14个乡镇，237个村（居），75万人。 二、经济结构、工农业发展概况 2014年实现地区生产总值264亿元，增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农民人均纯收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。 灌南经济开发目前已经完成了开发区18平方公里的基础设施建设，累计基础设施投入8.3亿元，共引进企业125家，其中5000万元以上项目56个，超亿元项目46个,超10亿元项目3个，形成金属精加工、电子汽配、机械制造三大主导产业和板材加工、服装加工两个传统产业。 三、基础设施 灌南经济开发区内铺设道路62公里，主干道宽46米，次干道宽22米，城市公交、城乡公交均直达区内。 园区内实现“六通一平”，建有日供水量2.5万吨自来水厂，220KV、110KV供电变电所，配套设施完备。 根据园区有色金属发展需要专门引进金属集中交易市场，2012年8月份金属交易市场投入使用；根据园区拆迁维稳需要，引进铜陵花苑世纪家园项目建筑面积20万平方米作为经济适用房，对村庄拆迁进行集中安置点；引进香格里拉、香城美地等商业项目出台优惠政策计划拿出2100户鼓励企业管理层就地置业，100个精品商住吸引高层次人才引进，6000个中小户型吸引企业工人就地落户；根据园区发展需要积极引进仓促物流项目。 四、交通航运 区内交通便利、航运发达。 内河航运总里程250公里，可达洪泽湖、大运河、淮河和长江。境内的灌河是苏北最大的，也是唯一的在干流上没有建闸的入海河道，河面宽阔、河水较深、万吨海轮可长驱直入，被誉为“苏北的黄浦江”。坐落在灌河口内侧的堆沟港，港口水深不淤，腹地开阔，淡水资源丰富，可以建设万吨级海港和大型电厂，具有得天独厚的开发优势。宁连高速公路、204国道、214省道纵贯南北，306和307省道横穿东西，加上与之相连的乡间公路，形成了一个覆盖全县的交通网络。此外，连云港机场距县城仅80公里。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）空气环境质量 项目选址在灌南县现代农业示范园区内，区域地势平坦开阔，空气流动性强，附近无大的空气污染源存在，环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （2）水环境质量 区域主要地表水体为盐河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。受上游排污影响，盐河水质不能稳定达标。 （3）声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表6。 表6 建设项目环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 距离 保护级别 空气环境 小于营村民组 18户 N、NW、NE 600m 满足《环境空气质量标准》中的二级标准 水环境 盐河 小河 W 3.1km 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界外200米 － － － 达到《声环境质量标准》中的3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 技改项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表7。 表7 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中 级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 30 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，盐河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表8。 表8 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表9。 表9 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目产生的生活污水经地埋式污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准排入市政污水管网由灌南县城东污水处理厂接管，接管标准见表10。 表10 废（污）水排放标准 内容 最高允许浓度（mg/L） COD SS 氨氮 动植物油 一级标准 100 70 15 10 2、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）。具体标准限值见表11、12。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表12 建筑施工场界噪声限值标准 单位dB(A) 建筑施工场界 噪声排放标准 GB12523-2011 噪 声 限 值（Leq dB（A）） 昼间 夜间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表13污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1056 0 1056 COD 0.317 0.207 0.11 SS 0.211 0.1137 0.074 氨氮 0.0211 0.0053 0.0158 总磷 0.0042 0 0.0042 固废 生活垃圾 16.5 16.5 0 栽培料废包装袋 2.3 2.3 0 废气：项目无废气产生； 废水：生活污水经厂区的地埋式污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终排入附近保成大沟。建设项目水污染物总量纳入污水处理厂总量，不单独核给总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程 图1 工艺流程图 工艺流程简述 本项目栽培料由外协进行原料的粉碎、搅拌，完成栽培料配制后运至培育基地。然后进行发菌，发菌期间要求温度控制在5-18℃；发菌完成后种到培育棚中加有培养基的地上。对培养棚内影响菇类生长的各种温、光、气、湿等条件进行控制，以实现高产稳产。从发菌到采菇的周期为5个月。本项目不需要使用杀虫剂和化肥。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 ⑴施工扬尘 建筑施工扬尘是施工区环境空气的一个重要污染源，主要来源于施工期间土地平整、土石方挖掘及堆放、建筑物料和垃圾现场搬运、堆放及运输、灰土搅拌及混凝土搅拌作业等多个环节。主要污染物为TSP，一般来说，扬尘的排放量与施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 尘土在空气紊动力的作用下漂浮在空气中，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。根据有关实测数据，参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，一般在具有中等施工活动频率、泥沙含量适中和半干旱气候条件下，建筑施工的扬尘排放量为10g/(m2·d)，通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%，而在采取一定的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。 经类比调查，在采取适当防护措施后施工区域TSP浓度在50米内超标，即在此范围内扬尘较为明显，但属于局部性短期污染。 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要有以下几个特点： ①局部性。扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域； ②流动性。随着建设期不同施工地点的不断变更，扬尘对环境空气的影响范围亦不断移动； ③短时性。扬尘的污染时间即为施工工期。 施工期重型运输车辆运行时将排放燃料废气(主要是柴油机废气)，废气中含有CO、非甲烷烃及NOX。运输建材的载重卡车通常使用柴油，因而产生黑色烟雾状尾气，其中含有高浓度的碳氢化合物和颗粒物，对周围环境有一定的影响。但工程完工后其污染影响消失。 ⑵施工废水 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工污水。 ①生活污水 项目施工人员最高峰期初步估算约10人/日，生活用水量按130升/人.日(根据《给排水设计手册》)测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为10.4m3/d，生活污水其浓度为： CODCr 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L。 ②建筑施工污水 工程施工污水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分污水主要污染物为油污、建筑垃圾、和大量的泥沙。该污水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。为保护城市环境，施工污水应设置临时性的简易的处理设施，如隔油池、沉砂池等处理后回用场地洒水降尘。 ⑶施工噪声 项目施工过程中，将会使用到施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段： 清理场地阶段：包括清除垃圾等； 土石方阶段：挖土方石方等； 基础工程阶段：打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：种植棚搭建工程、钢筋混凝土工程、砌体工程和装修等； 扫尾阶段：回填土方、修路等。 不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 ①土石方工程阶段 此阶段施工噪声源没有明显的指向性，主要噪声源主要为挖掘机、装载机和运输车辆等，噪声源强为75～96dB(A)。 ②基础施工阶段 此阶段主要噪声源是打桩机，噪声源强为85～105dB(A)，属于周期脉冲性声源，具有明显的指向特性。 ③结构施工阶段 本项目建筑结构为钢结构。该阶段施工周期较短，使用的设备种类较少。主要噪声源有： 运输材料：运输车辆； 辅助设备：电锯、砂轮锯等。 噪声源强在80-100dB(A)之间。 ④装修阶段 主要有砂轮机、电钻、切割机等，噪声源强在90～105dB(A)之间。 施工过程中产生的噪声强度较大，但施工周期较短，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。不同阶段的主要施工机械噪声源强见表14。 表14 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段 声 源 声级dB(A) 土石方阶段 挖土机 78～96 装载机 80～90 重型运输车辆 90 基础阶段 打桩机 85～105 结构阶段 电 锯 100～105 混凝土罐车、载重车 80～85 装修阶段 电钻 100～105 手工钻 100～105 无齿钻 105 多功能木工刨 90～100 ⑷施工固体废物 项目施工期固体废物包括生活垃圾、建筑垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾主要组成为剩饭菜、饭盒等食品或饮料包装，项目最高施工期施工人员初步估算约10人/日，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg，其产生量约0.005t/d。由于生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要包括混凝土块、废钢材料等，项目建设建筑垃圾预计产生总量约0. 1t。 对于混凝土块用于填埋厂区道路，金属垃圾进行回收利用。 ⑸生态环境破坏 项目对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、占用土地、破坏原有的生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。 三、营运期污染源分析 1、废水 （1）生活用水 项目员工生活用水定额以80L/(人·日)计，本项目55人，全年工作300天，则生活用水量为1320t/a。排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为1056t。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，浓度为300mg/l,200mg/l,20mg/l,4mg/l,产生量为0.317t/a、0.211t/a、0.0211t/a、0.0042t/a。 （2）绿化用水 全厂绿化用地面积560m2，绿化用水按1.5L/（m2·次），每年按100次核算，用水量为84t/a，蒸发及渗入地下损耗100%。 （3）食用菌种植用水 生产主要用水为发菌及菇房的食用菌灌溉用水。根据业主提供资料：发菌、菌丝生长期和食用菌发育期过程均要控制一定的相对湿度。总用水量为11.44万t/a。这些用水均会被蒸发以及土壤和食用菌吸收，不会外排。对周围环境不会产生明显影响。 项目用水量平衡见图2。 图2项目用水量平衡图 t/a 2、废气 本项目产生的废气主要来自发菌过程产生少量的异味，为无组织排放，发菌过程在密闭的培育大棚内完成，发菌完成后加强通风，对周围环境不会造成明显影响。 3、噪声 本项目噪声主要为浇灌设备产生的噪声和运输车辆产生的噪声。据类比分析，运输噪声在距离5m处为80-85dB，浇灌设备噪声为70-85dB。主要噪声设备见表15。 表15 项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台噪声值（dB） 所处位置 治理措施 降噪效果（dB） 1 浇灌设备 80 75 加工车间 墙壁隔声、设备减震 20 2 制冷机 150 70 加工车间 墙壁隔声、设备减震 20 4、固废 项目主要固体废物有生活垃圾、栽培料的废包装袋等。 生活垃圾： 员工55人，每人每天的垃圾产生量平均为1kg，生活垃圾的产生量为16.5t/a，由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 栽培料的废包装袋产生量约为2.3t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发菌大棚 | 异味 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1056t/a | COD | 300mg/l，0.317 t/a | 100mg/l，0.11t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，0.211 t/a | 70mg/l，0.074t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.0211 t/a | 15mg/l，0.0158 t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0042 t/a | 4mg/l，0.0042 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 栽培料废包装袋 | 2,3t/a | 外售 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 16.5 t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为灌溉设备及制冷机，其单台设备噪声值为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 在施工期对周围环境产生的影响主要有： 1、废气 大气污染物主要是场地平整、车辆运输和混凝土搅拌等产生的悬浮微粒和施工粉尘，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。主要污染因子为扬尘。施工现场应采用科学管理，洒水抑尘，降低大气污染物的产生量。 2、废水 施工期民工集中，排放附近水体的生活污水量增加。此外，冲洗施工机械、工具、地面等的生产废水以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放也增加了附近水体的污染负荷。施工期水环境的主要污染因子为COD、SS、石油类。加强施工期管理，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 3、噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表16。 表16 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB(A) 1 打桩机 105 5 夯土机 83 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 推土机 76 7 卡车 83 4 搅拌机 84 8 电锯 84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。昼间施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在50m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达100m，夜间禁止打桩作业。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间施工频率，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ⑵尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法； ⑶在高噪声设备周围设置掩蔽物； ⑷加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、施工垃圾 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ⑴对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； ⑵对于冲洗水，应设立收集池，防止建筑垃圾流入下水管网，沉淀后的水进入污水处理站处理后回用； ⑶加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； ⑷加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区、文教区、商业繁华区和城市主干道； ⑸对施工垃圾，应尽可能利用或及时运走。

营运期环境影响分析： 水环境影响 本项目生活污水1056t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.317t/a、0.211t/a、0.0211t/a、0.0042t/a。生活污水经地埋式污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，排入灌南城东污水处理厂，最终排入附近盐河。项目废水水质简单，对周围水体影响较小。 具体废水产生排放情况见表17。 表17 废水产生排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 排放去向 生活污水 1056 COD 300 0.398 0.11 经地埋式污水处理设施处理后排入灌南城东污水处理厂，最终排入盐河。 SS 200 0.259 0.074 氨氮 20 0.0259 0.0158 总磷 4 0.0052 0.0042 2．对环境空气质量的影响分析 本项目产生的废气主要来自发菌过程产生少量的异味，为无组织排放，发菌过程在密闭的培育大棚内完成，加强通风，加强厂区绿化，通过植物对空气环境有净化作用，对周围环境不会造成明显影响。 3．噪声 本项目噪声主要为浇灌设备产生的噪声和运输车辆产生的噪声。据类比分析，运输噪声在距离5m处为80-85dB，浇灌设备及制冷机噪声为70-85dB。 营运过程主要浇灌设备及制冷机产生的噪声，运输车辆产生的噪声是间歇性的，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 噪声衰减公式 式中： ——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； ——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ——第i个噪声源噪声衰减距离，m； ——距离声源1m处，m； ——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； ——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； ——噪声源个数。 本项目噪声源强最大为运输车辆，约为85dB(A)，其噪声随距离衰减后的结果见表18。 表18 噪声随距离衰减后的贡献值表 距离(m) 2 10 20 30 40 50 60 运输车辆的贡献值[dB(A)] 85 65 59 55 52 51 49 由此可见，运输车辆噪声经过距离衰减10m后，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类昼间标准。浇灌设备避开夜间及休息时间作业，运输车辆进入厂区禁止鸣笛，并减速慢行。经过采取措施后，预计本项目厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348—2008)中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 建议业主进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4．固体废弃物 本项目产生的固体废物主要是栽培料的废包装袋和职工生活垃圾，废包装袋产生量约2.3t/a，外售到废物回收站。工人按1kg(人.天)，项目职工定员55人(不住宿)，年工作日按300天算，则项目生活垃圾的产生量为16.5t/a，由当地环卫部门集中收集处理。综上，固体废物按以上方式妥善处置后，不会对周围环境产生二次污染。 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发菌大棚 | 异味 | 加强通风 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷（以P计） | 地埋式污水处理设施 | 达标接管 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体废 物 | 生产车间 | 栽培料废包装袋 | 外卖 | 有效处置 无外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备主要为灌溉设备及制冷机，其单台设备噪声值为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品。近年来，全球食用菌产业的发展迅速，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。因此，江苏鑫森淼菌业有限公司拟投资1200万元建设工厂化日产4万袋食用菌生产项目。 2、与产业政策相符性 该项目为食用菌种植（A0142），根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录2011年本(2013年修正)》，本项目属于鼓励类项目，因此，符合国家产业政策。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目为食用菌种植（A0142），属于第一类“鼓励类”中的第一条“农林业”第23款“食（药）用菌菌种培育”，符合国家产业政策。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不属于限制及禁止用地，项目建设符合国家产业政策。 项目使用的制冷剂为环保型制冷剂R404A ，不属于《消耗臭氧层物质管理条例》(中华人民共和国国务院令第573号)及关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告(公告2010年第72号)中限制或禁止类制冷剂，符合国家当前环保政策；制冷设备也不属于国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》目录中的淘汰类“ 落后生产工艺装备” 中第十二条第15 项：“以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线” 。 项目建设地位于连云港灌南县现代农业示范园区，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 4、环境质量现状 环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 水环境质量现状 区域主要地表水体为盐河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量现状 建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目产生的废气主要来自发菌过程产生少量的异味，为无组织排放，发菌过程在密闭的培育大棚内完成，加强通风，加强厂区绿化，通过植物对空气环境有净化作用，对周围环境不会造成明显影响。 （2）废水 排水实行雨污分流；本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，排入市政污水管网进入城东污水处理厂处理达标后，最终排入附近盐河。 （3）噪声 技改项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、总量控制分析 生活污水经厂区的地埋式污水处理设施处理后排入污水处理厂，最终排入附近盐河。建设项目水污染物总量于在城东污水处理厂平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1. 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2. 搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、建设单位要积极协调好该项目与周边各单位、居民关系，取得相互之间的谅解，避免对周围环境造成不利影响。 5、 加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照； 附件2 组织机构代码证； 附件3 项目立项文件； 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边情况示意图 附图3 厂区平面图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 工厂化日产4万袋食用菌生产项目 | 建设地点 | 连云港市灌南现代农业示范园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 工厂化日产4万袋食用菌 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | 食用菌种植A0142 | 环境保护管理类别 | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资 | 1200万元 | 环保投资 | 24万元 | 所占比例（%） | 4 |
|  | 立项部门 |  | 批准文号 |  | 立项时间 |  |
|  | 报告表审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
| 建设单位 | 单位名称 | 江苏鑫森淼菌业有限公司 | 联系电话 | 0518-83333111 | 评价单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 | 连云港市灌南现代农业示范园区 | 邮政编码 | 222500 |  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 法人代表 | 郑玉海 | 联系人 | 陈招春 |  | 证书编号 |  | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：GB3095-2012 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声：GB3096-08 3类区 海水：无 土壤：无 其它：无 |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建） | 总体工程（已建+在建+拟建） | 区域平衡替代削减量 |
|  |  | 实际排放浓度 | 允许排放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放 增减量 |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 1056 | 0 | 1056 |  |  | 1056 | 1056 | +1056 |  |
|  | CODcr |  |  |  |  |  |  | 0.317 | 0.207 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.11 | +0.11 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.211 | 0.1137 | 0.074 |  |  | 0.074 | 0.074 | +0.074 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0211 | 0.0053 | 0.0158 |  |  | 0.0158 | 0.0158 | +0.0158 |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0.0042 |  |  | 0.0052 | 0.0042 | +0.0042 |  |
|  | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |
|  | 栽培料废包装袋 |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | +0 |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

外运栽培料

发菌管理

出菇管理

光照、通气

采收、外售

异味、废包装袋   废水、废包装袋

运输车辆噪声

114400

1056

1056

115804

84

1320

生活污水

绿化用水

地埋式污水处理设施

污水处理厂

植物吸收和蒸发

84

损耗324

种植灌溉用水

114400

土壤和食用菌吸收和蒸发