连云港泽鑫食品配料有限公司

年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目

环境影响修编报告

连云港泽鑫食品配料有限公司

二 零 一 五 年 九 月

# 目  录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 修编提要	1

1.3 评价标准	2

1.3.1 环境质量标准	1

1.3.2 污染物排放标准	2

1.4 评价内容及重点	3

2 工程分析	4

2.1 生产工艺变更情况	4

2.1.1 主要工艺流程	4

2.1.2 主要生产设备	8

2.1.3 原辅材料及能源消耗	9

2.1.4 职工人数及工作制度	10

2.2 污染源强产生及排放情况	10

2.2.1 变更前	10

2.2.2 变更后	11

3 污染防治措施	16

3.1 废气污染防治措施	16

3.2 废水污染防治措施	16

3.3 噪声污染防治措施	16

3.4 固废污染防治措施	16

4 变更项目环境影响评价	18

4.1 地表水环境影响分析	18

4.2 大气环境影响分析	19

4.3 固废环境影响分析	23

5 总量控制	24

6 结论	1

附图：

1、附图1：项目地理位置图

2、附图2：厂区平面布置图

3、附图3：灌南经济开发区总体规划图

附件：

1、附件1：环评委托书

2、附件2：项目环评批复（B2013047）

3、附件3：煤质分析单

4、附件4：承诺函

5、附件5：审批登记表

# 1 前言

## 1.1 项目由来

连云港泽鑫食品配料有限公司投资2000万元，于灌南县经济开发区新海西大道6号建设“年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目”，项目总占地面积17800m2。

连云港泽鑫食品配料有限公司于2013年12月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响评价报告表》，项目于2013年12月25日通过灌南县环境保护局的审批【B2013047】。

项目在建设过程中，因开发区暂未供气、设计变更等原因，连云港泽鑫食品配料有限公司对供热燃料、食品调味剂原料、污染防治措施等内容进行了调整，将会引起相关报告内容发生变化。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，以及当地环保局的要求，项目调整后，原环境影响报告表需进行修编。因此，连云港泽鑫食品配料有限公司委托我公司承担本项目环境影响修编工作，对项目供热燃料、食品调味剂原料、污染防治措施变更后的环境影响进行分析，依据国家有关环保法律、法规和《环境影响评价技术导则》，对由于项目污染防治措施等变化并因此引发的环境影响报告中的相关内容变化作出变更说明。评价单位在原环评报告书基础上变更完成了本报告，现提交建设单位，供环保部门审查批准，与原环评报告表共同作为项目建设和环境管理的依据。

## 1.2 修编提要

项目变更前后情况见表1.2-1。

表1.2-1  项目变更前后情况一览表

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 修编必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热燃料 | 采用清洁能源天然气 | 近期采用低硫无烟煤作为燃烧燃料，远期改用天然气作为燃烧燃料 | 项目的建设与原环评有差别，原环评供热原料为清洁能源天然气；项目变更后，由于开发区天然气正在建设中，企业近期自建2t/h燃煤锅炉，二段式煤气发生炉，均使用低硫无烟煤作燃料；远期待开发区管道铺设完毕后，燃煤均改成燃天然气，本次按实际建设进行调整 |
| 废气污染防治措施 | 燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放 | 近期燃煤锅炉燃烧废气采用碱液水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排放；远期燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评项目天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，企业近期自建2t/h燃煤锅炉，燃煤锅炉燃烧废气采用碱液水膜除尘器进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放；远期待开发区天然气可以正常使用后，项目燃煤锅炉改为燃气锅炉，燃烧废气经15m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | 烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气以无组织形式排放 | 烘干造粒炉、喷雾干燥塔近期由二段式煤气发生炉供热，煤制气燃烧废气经二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理后，通过20m高排气筒排放；远期烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气经20m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评烘干造粒炉、喷雾干燥塔的供热原料天然气在燃烧时产生的废气以无组织形式排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，烘干造粒炉、喷雾干燥塔近期由二段式煤气发生炉供热，煤制气燃烧废气采用二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理，处理后废气通过20m高排气筒排放；远期待开发区天然气管道铺设完毕后，二段式煤气发生炉停止使用，烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气经20m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | / | 配料过程会产生水蒸气，水蒸气通过一根8m高的排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评没有考虑配料过程产生的水蒸气；现变更为配料工序产生的水蒸气经风机引出，通过8m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | 粉粹工序产生的粉尘经旋风除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 筛分、粉粹工序产生的粉尘采用二级旋风除尘器+二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔处理，处理后的废气经20m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评粉碎工序设置旋风除尘器进行除尘，处理后废气经15m高排气筒排放，筛分工序产生的粉尘未进行处理；项目变更后筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
| 固废污染防治措施 | 配料后采用活性炭吸附溶液中的杂质，废活性炭由生产厂家回收处理，杂质委托环卫部门清运处理 | 配料后设置精密版框压滤机，原料在700目滤布且加压情况下进行过滤，过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用 | 项目的建设与原环评有差别，原环评配料后采用活性炭吸附处理；项目变更后设置精密版框压滤机进行处理，产生的过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用，本次按实际建设进行调整 |
| 食品调味剂原料 | 食品调味剂原料使用味精、鸡精 | 实际生产食品调味剂不添加味精、鸡精 | 项目的建设与原环评有差别，原环评食品调味剂原料使用味精、鸡精；现变更为不添加味精、鸡精，原料发生变化，本次按实际建设进行调整 |
| 固废情况 | 废活性炭集中收集后由厂家回收处理，过滤杂质、生活垃圾由园区环卫部门定期清运，废包装袋材料收集后外售废品收购公司 | 近期过滤杂质回用于配料工序，废包装袋材料外售废品收购公司，生活垃圾由环卫部门清运处理，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘外售制砖；远期过滤杂质回用于配料工序，废包装袋材料外售废品收购公司，生活垃圾由环卫部门清运处理 | 项目的建设与原环评有差别，原环评使用活性炭吸附，产生过滤杂质及废活性炭；现变更为使用精密版框压滤机进行处理，产生的过滤杂质回用于配料，由于开发区天然气管道正在铺设中，近期项目使用燃煤锅炉、二段式煤气发生炉为项目供热，会产生固废煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘，集中收集后外售制砖，远期待开发区天然气可以正常使用后，项目不再产生煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘，本次按实际建设进行调整 |
| 废气情况 | 粉碎工序有粉尘产生、烘干工序有水蒸气产生、燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生无组织废气（SO2、NOx、烟尘） | 近期配料工序有水蒸气产生，燃煤锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），煤制气会产生有组织废气（SO2、烟尘），粉碎工序、筛分工序、喷雾干燥、烘干造粒会有粉尘产生；远期配料工序有水蒸气产生，燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），粉碎工序、筛分工序、喷雾干燥、烘干造粒会有粉尘产生 | 项目的建设与原环评有差别，原环评粉碎工序有粉尘产生、烘干工序有水蒸气产生、燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生无组织废气（SO2、NOx、烟尘）；项目变更后，考虑配料工序有水蒸气产生，由于开发区天然气正在铺设中，近期项目使用燃煤锅炉、二段式煤气发生炉为项目供热，燃煤锅炉有燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）产生，经碱液水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排放，煤制气燃烧废气（SO2、烟尘）经二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理后通过20m高排气筒排放，筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放；远期待开发区天然气可以正常使用后，燃气锅炉天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘），经15m高排气筒排放，烘干造粒车间天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘），经20m高排气筒排放，筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放 |

备注：煤制气燃烧废气的排放与筛分、粉尘、喷雾干燥、旋转造粒产生的粉尘的排放共用一根20m高排气筒。

## 1.3 评价标准

### 1.3.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表。

表1.3.1-1  本项目环境空气质量评价标准     单位：mg/m3

| 污染因子 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.30 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |

（2）地表水质量标准

项目区域地表水南六塘河为Ⅲ类水体，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，纳污水体武障河为IV类水体，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，SS分别参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中第三、第四类的标准。具体数据见下表。

表1.3.1-2  地表水环境质量标准限值      单位：除pH外为mg/L

| 污染物 | Ⅲ类标准(mg/L) | Ⅳ类标准(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 6~9 |
| BOD5 | 4 | 6 |
| 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 总磷 | 0.2 | 0.3 |
| COD | 20 | 30 |
| SS | 30 | 60 |

（3）声环境质量标准

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，具体标准值见下表。

表1.3.1-3  声环境质量标准         单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 1.3.2 污染物排放标准

（1）污水排放标准

项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，接管至城东污水处理厂进行深度处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入武障河，主要指标见下表。

表1.3.2-1  城东污水厂接管标准及排放标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 水质参数 | 接管标准 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |
| COD | 500 | 100 |
| BOD5 | 300 | 20 |
| SS | 400 | 70 |
| NH3-N | 35* | 15 |
| TP | 8* | 0.5 |
| 标准来源 | GB8978-1996三级 | GB8978-1996一级 |

备注：氨氮、TP参考执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-99）标准。

（2）大气污染物排放标准

项目工艺粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准限值。具体标准值见下表。

表1.3.2-2  大气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 烟囱最低允许高度（m） | 无组织排放最高浓度监控限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 5.9 | 20 | 1.0 | GB16297-1996 |

项目近期供热由企业自建的2t/h的燃煤蒸汽锅炉提供，燃烧废气SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段的相应标准限值。项目远期供热采用燃气锅炉，燃烧废气SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中新建燃气锅炉的相应标准限值，具体标准值见下表。

表1.3.2-3  燃烧废气污染物排放标准

| 锅炉类别 | 适用区域 | 烟囱最低允许高度（m） | Ⅱ时段排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 |  |
| 燃煤锅炉 | 二类区 | 15 | 900 | / | 200 | GB13271-2001 |
| 燃气锅炉 | / | 15 | 50 | 200 | 20 | GB13271-2014 |

项目近期煤气发生炉煤制气燃烧废气中烟尘，远期喷雾干燥塔、旋转造粒炉天然气燃烧废气中烟尘参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求，近期煤气发生炉煤制气燃烧废气中二氧化硫，远期喷雾干燥塔、旋转造粒炉天然气燃烧废气中二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中“燃煤（油）炉窑”二级标准限值要求，具体标准值见下表。

表1.3.2-4  《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准

| 序号 | 污染物 | 排气筒 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 周界浓度最高 点（mg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 20 | 200 | / | 5 | GB9078-1996 |
| 2 | SO2 | 20 | 850 | / | / |  |

（3）噪声排放标准

运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表1.3.2-5。

表1.3.2-5  工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A）

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 65 | 55 | （GB12348-2008）3类 |

1.4 评价内容及重点

本评价主要内容有：

1、调查项目变化情况，通过工程分析，核算项目变更后“三废”产生、排放量，总量控制量；

2、预测及分析变更后项目对周围环境的影响程度及范围；

3、在上述工作基础上，调整相应的污染防治对策，并反馈于本项目工程建设；

4、根据调整后工程分析、影响分析给出评价结论。

评价重点是着重于废水、废气、固废。

# 2 工程分析

2.1 生产工艺变更情况

本项目所有生产工艺过程中的活性炭吸附变更为精密板框压滤，配料工序考虑水蒸气的排放，而调味剂生产过程中的粉碎工序、筛分工序产生的粉尘与喷雾干燥工序、旋转造粒工序产生的粉尘各经一套二级旋风除尘器处理后汇合成一股废气，一起进入二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔，最后经20m高排气筒排放，具体变更内容如下。

### 2.1.1 主要工艺流程

#### 2.1.1.1 变更前

项目变更前具体工艺流程见下图2.1.1-1、图2.1.1-2。

图2.1.1-1  变更前调味剂生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

食品级磷酸盐粗品、味精、鸡精等计量后倒入配料槽中，加入一定量的的纯净水，在一定温度下搅拌至溶解。然后加入高吸附能力的活性炭用来吸附溶液中的杂质，活性炭吸附后的溶液通过加压泵送至精密过滤器进行过滤。过滤液进入干燥造粒厂房中的料浆贮槽，再通过用柱塞泵泵入喷雾干燥塔进行干燥，喷雾干燥后的半成品从其塔底出口均匀地进入旋转式烘干造粒炉内，造粒成颗粒状产品。造粒后的成品溜入冷却滚筒器，用水间接冷却，然后成品进入斗升式提升机，再送往振动筛，筛出块状成品溜入粉碎机，经粉碎后与过筛合格成品进入成品槽，最后进行产品包装。

喷雾干燥塔的尾气经过二级串联的旋风除尘器回收粉尘后进入二级串联的洗涤塔，尾气与洗涤水接触进一步回收粉尘，尾气经洗涤塔顶丝网除沫器除雾后排空。洗涤水流入底部的循环槽，送至配料槽作为配料用。

图2.1.1-2  变更前水处理pH值缓冲剂生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

无水磷酸盐计量后倒入配料槽中，加入一定量的的纯净水，在一定温度下搅拌至溶解。然后加入高吸附能力的活性炭用来吸附溶液中的杂质，活性炭吸附后的溶液通过加压泵送至精密过滤器进行过滤。过滤后的溶液打入结晶槽中进行冷却结晶，然后进行离心分离将晶体和母液分离，即可得到产品，产品包装后入库。

离心时后的母液重新打入结晶槽中，再次进行结晶。

#### 2.1.1.2 变更后

项目变更后生产工艺流程见图2.1.1-3、图2.1.1-4。

图2.1.1-3  变更后调味剂生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

在配料槽加上工艺水或一级洗涤塔的洗涤水，倒入食品级磷酸盐，然后在一定温度下搅拌至溶解。料浆通过泵加压送到板框压滤机进行过滤，过滤后的清液进入干燥造粒厂房中的料浆贮槽，再通过柱塞泵加压后进入喷雾干燥塔进行干燥，过滤杂质回用于配料工序。喷雾干燥后的半成品从塔底出口经过输送机均匀地进入旋转式烘干造粒炉中，造粒成颗粒状产品，尾气经风机送入喷雾干燥塔作为干燥热源。

造粒后的成品进入冷却滚筒中进行冷却，然后再进入斗式提升机后送往振动筛，筛出的块状成品溜入粉碎机，经粉碎后与过筛合格成品汇入成品仓，最后进行产品包装。

图2.1.1-4  变更后水处理pH值缓冲剂生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

无水磷酸盐计量后倒入配料槽中，加入一定量的水，在一定温度下搅拌至溶解。料浆通过泵加压送到板框压滤机进行过滤，过滤后的溶液打入结晶槽中进行冷却结晶，然后进行离心分离将结晶和母液分离，即可得到产品，产品包装入库。离心后的母液重新打入结晶槽中，再次进行结晶。

### 2.1.2 主要生产设备

项目变更前考虑由开发区供气提供燃料，但由于开发区天然气管道尚未铺设完毕，实际建设中，企业自建2t/h的燃煤锅炉与二段式煤气发生炉为项目供热。项目粉碎、筛分工序的污染防治措施变更后经一套二级旋风处理器处理，尾气洗涤系统增加一台填料吸收塔，项目变更前后的生产装置情况见下表。

表2.1.2-1  项目变更前后的生产装置主要情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 变更前 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| 1 | 纯净水储槽 | Ø5000×6000 | 3 |  |
| 2 | 回收水槽 | 2000×2000×1600 | 1 |  |
| 3 | 配料槽 | Ø2500×2000/N=11kw | 1 |  |
| 4 | 溶液输送泵 | HZX65-50-160，N=15kw | 2 |  |
| 5 | 精密过滤器 | Ø600×1500 | 2 |  |
| 6 | 风机 | F4-72-6D，N=4kw | 1 |  |
| 7 | 过滤器 | 1000×500- Ø300，1.5m2 | 3 |  |
| 8 | 料浆贮槽 | Ø4000×4500/N=3kw | 1 |  |
| 9 | 输送泵 | 3DN3-13/N=15kw | 2 |  |
| 10 | 喷粉配风机 | 9-19-No4/N=5.5kw | 1 |  |
| 11 | 喷粉塔 | Ø3500×12600- Ø600 | 1 |  |
| 12 | 气动振打器 | Ø200×H150- Ø600，P=0.4MPa | 8 |  |
| 13 | 输送器 | LS250 L=6M/N=4kw | 1 |  |
| 14 | 大风机 | 9-26-No10D/N=30kw | 1 |  |
| 15 | 洗涤塔 | Ø1200×10000/15000 | 1 |  |
| 16 | 浓水洗涤泵 | IHY80-65-160/N=11kw | 1 |  |
| 17 | 清水洗涤泵 | IHY80-65-160/N=7.5kw | 1 |  |
| 18 | 烘干造粒炉 | Ø2000/Ø1600×12000/N=15kw | 1 |  |
| 19 | 配风机 | 9-19No4A/N=4kw | 1 |  |
| 20 | 尾气风机 | W4-72C/N=15kw | 1 |  |
| 21 | 冷却滚筒 | Ø800×6000/N=4kw | 1 |  |
| 22 | 斗式提升机 | HL-250-10(16)m/N=7.5kw | 2 |  |
| 23 | 振动筛 | 1024/N=2.2kw | 1 |  |
| 24 | 破碎机 | JF600/N=15kw | 3 |  |
| 25 | 细粉仓 | Ø2500×4500 | 1 |  |
| 26 | 颗粒仓 | Ø2500×4500 | 1 |  |
| 27 | 除尘风机 | 9-26No4.5A/N=7.5kw | 1 |  |
| 28 | 旋风除尘器 | CLK500 | 2 | 变更后增加2台旋风除尘器 |
| 29 | 气站 | / | 1 |  |
| 30 | 加压机 | 9-19No5DA/N=7.5kw | 1 |  |
| 31 | 低压锅炉 | 2T，0.6MPa | 1 | 变更后改为2t/h的燃煤锅炉 |
| 32 | 自动包装系统 | 25kg/50kg | 1 |  |
| 33 | 闭路摄像监控系统 | / | 1 |  |
| 36 | 二段式煤气发生炉 | / | / | 变更后增加1台二段式煤气发生炉 |
| 37 | 填料吸收塔 | / | / | 变更后增加一套填料吸收塔 |

### 2.1.3 原辅材料及能源消耗

项目变更后，原辅材料中的味精、鸡精不再使用，项目原辅材料使用的变更情况具体见下表，表2.1.3-1。

表2.1.3-1  项目变更前后原辅材料及能源消耗使用情况一览表

| 序号 | 变更前 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 用量 |  |
| 1 | 三聚磷酸钠单体 | 5kt/a | / |
| 2 | 焦磷酸钠单体 | 3kt/a | / |
| 3 | 焦磷酸二氢二钠单体 | 2kt/a | / |
| 4 | 焦磷酸钠单体 | 1kt/a | / |
| 5 | 无水磷酸二氢钠 | 1kt/a | / |
| 6 | 无水磷酸氢二钠 | 1kt/a | / |
| 7 | 无水磷酸三钠 | 1kt/a | / |
| 8 | 六偏磷酸钠 | 0.5kt/a | / |
| 9 | 味精、鸡精等 | 0.5kt/t | 变更后不再添加味精、鸡精 |
| 10 | 水 | 40470m3/a | / |
| 11 | 电 | 120万kWh/a | / |
| 12 | 蒸汽 | 4500t/a | 变更后蒸汽用量为3000t/a |
| 13 | 天然气 | 300万Nm3/a | 变更后近期煤制气220万m3/a，远期天然气用量65万Nm3/a |

2.1.4 职工人数及工作制度

项目变更前拟定员工90人，一年工作330天，实行四班二运制，一班16小时，年工作时间7920小时。

项目变更后员工人数没有发生变化，工作制度没有发生变化。

## 2.2 污染源强产生及排放情况

### 2.2.1 变更前

根据《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响报告表》，项目变更前污染物排放情况见表2.2.1-1～表2.2.1-4。

表2.2.1-1  变更前废气产生、排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物产生 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| 1 | 粉尘 | 粉碎工序 | 50 | 1262.6 | 0.5 | 12.6 |
| 2 | 水蒸气 | 烘干造粒 | / | / | / | / |
| 3 | SO2 | 燃气锅炉 | 1.512 | 19.1 | 1.512 | 19.1 |
|  | NOx |  | 8.16 | 103 | 8.16 | 103 |
|  | 烟尘 |  | 0.686 | 8.7 | 0.686 | 8.7 |
| 4 | SO2 | 烘干造粒（无组织） | 0.378 | / | 0.378 | / |
|  | NOx |  | 2.04 | / | 2.04 | / |
|  | 烟尘 |  | 0.172 | / | 0.172 | / |

表2.2.1-2  变更前废水产生、排放情况一览表

| 类别 | 废水量 （t/a） | 污染物名称 | 污染物产生 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| 生活污水 | 2376 | COD | 0.832 | 350 | 0.665 | 280 |
|  |  | BOD5 | 0.713 | 300 | 0.570 | 240 |
|  |  | SS | 0.594 | 250 | 0.475 | 200 |
|  |  | 氨氮 | 0.071 | 30 | 0.071 | 30 |
|  |  | TP | 0.012 | 5 | 0.012 | 5 |

表2.2.1-3  变更前固废产生、排放情况一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 废活性炭 | 3.5 | 由厂家回收处理 |
| 2 |  | 过滤杂质 | 1.5 | 由园区环卫部门定期清运 |
| 3 |  | 废包装材料 | 1 | 收集后外售废品收购公司 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 14.85 | 由园区环卫部门定期清运 |

表2.2.1-4  变更前项目噪声污染源强、治理及排放情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 源强dB(A) | 数量（台/套） | 拟采取措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷粉塔 | 80 | 1 | 隔声、基础减振 | 15-25 |
| 2 | 烘干造粒炉 | 85 | 1 | 隔声、基础减振 | 15-25 |
| 3 | 破碎机 | 90 | 1 | 隔声、基础减振 | 15-25 |
| 4 | 各类机泵 | 90 | 6 | 隔声、基础减振 | 15-25 |
| 5 | 各类风机 | 85 | 4 | 隔声、基础减振 | 15-25 |

### 2.2.2 变更后

项目变更后供热燃料发生变化、污染防治措施发生变化，噪声污染物源强几乎未发生变化，废气、固废污染源强均有所变化。

#### 2.2.2.1 废气源强

一、近期

由于开发区天然气管道正在铺设，本项目变更后近期自建2t/h的燃煤锅炉和二段式煤气发生炉为项目供热，根据建设单位提供资料，蒸汽用量为3000t/a，煤制气220万m3/a，燃煤锅炉每天工作8h，二段式煤气发生炉每天工作24h，年工作时间均为330天。

（1）锅炉燃烧废气

本项目使用2t/h燃煤锅炉为项目配料工序提供热源，项目蒸汽用量为3000t/a，燃煤锅炉用煤量为330t/a。

本项目使用的无烟煤，煤质参数详见表2.2.2-1。

表2.2.2-1  煤质分析一览表

| 参数 | 含硫量 | 灰分 | 热值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高位发热量 | 低位发热量 |
| 无烟煤 | 0.23% | 9.52% | 24.44MJ/kg | 23.24 MJ/kg |

根据工业锅炉产污系数表，燃煤废气排放参数详见表2.2.2-2。

表2.2.2-2  燃煤产污系数一览表

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 层燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | Nm3/吨-原料 | 10196.99 |
|  |  |  | SO2 | kg/吨-原料 | 16S |
|  |  |  | 烟尘 | kg/吨-原料 | 1.8A |
|  |  |  | NOx | kg/吨-原料 | 2.7 |

注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示，烟尘的产排污系数是以含灰量(A%)的形式表示。

计算得污染物产生量：

①项目锅炉烟气产生量为10196.99Nm3/t-原料×330t=336.5万Nm3/a。

②项目SO2产生量为16Skg/t-原料×330t=1.22t/a（S=0.23），产生速率0.462kg/h，产生浓度为362.5mg/m3。

③项目烟尘产生量为1.8Akg/t-原料×330t=5.65t/a（A=9.52），产生速率2.14kg/h，产生浓度为1678.9mg/m3。

④项目NOx产生量为2.7kg/t-原料×330t=0.89t/a，产生速率0.337kg/h，产生浓度为264.4mg/m3。

项目采用碱液水膜除尘处理对废气进行净化。SO2、烟尘的去除率分别为70%、95%，处理后的废气通过15m高排气筒（1#）排放，则污染物排放量：

①项目SO2排放量1.22×（1-70%）=0.366t/a，排放速率0.138kg/h，排放浓度为108.3mg/m3。

②项目烟尘排放量5.65×（1-95%）=0.28t/a，排放速率0.106kg/h，排放浓度为83.2mg/m3。

③项目NOx排放量0.89t/a，排放速率0.337kg/h，排放浓度为264.4mg/m3。

锅炉大气污染物产生、治理及排放情况见表2.2.2-3。

表2.2.2-3  锅炉废气污染物产生、治理及排放情况

| 废气 量 Nm3/h | 污 染 物 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生 量 t/a | 治理措施 | 治理 效率（%） | 排放 浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1274.6 | SO2 | 362.5 | 0.462 | 1.22 | 碱液水膜除尘 | 70 | 108.3 | 0.138 | 0.336 |
|  | 烟尘 | 1678.9 | 2.14 | 5.65 |  | 95 | 83.2 | 0.106 | 0.28 |
|  | NOx | 264.4 | 0.337 | 0.89 |  | / | 264.4 | 0.337 | 0.89 |

（2）煤气发生炉煤制气燃烧废气

本项目喷雾干燥、旋转造粒工段近期采用煤气作为燃料进行加热，项目建有一座二段式煤气发生炉，年用煤量550吨，煤制气220万m3/a，拟选用低硫无烟煤，含硫量为0.23%，灰分含量为9.52%。

炉气发生炉的原煤在干馏层和干燥层中煤中的部分挥发分和硫在高温理化作用下，被干馏和蒸发出来转化成气态物质进入二级静电除尘器，静电除尘器除尘效率90%，只有少量的硫转化为SO2（约20%）；而底部煤气含有一定量的烟尘，配备一台除尘效率85%的旋风除尘器除去随煤气带出的粉尘，净化后煤气供生产车间用。煤气发生炉中SO2的产生量为0.253t/a、烟尘的产生量为52.36t/a。经除尘后进入煤气的SO2、烟尘量分别为：0.253t/a、1.989t/a。

煤气燃烧不产生新污染物，因此，烟气中主要污染物是煤气带入的SO2和烟尘，排放量分别为0.253t/a、1.989t/a，风机风量为2000m3/h，排放速率分别为0.032kg/h，0.251kg/h，排放浓度分别为32mg/m3、125.5mg/m3，废气伴随喷雾干燥粉尘、烘干造粒粉尘经20m高排气筒（2#）排出。

（3）工艺粉尘

粉碎工序、筛分工序产生的粉尘与喷雾干燥工序、旋转造粒工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后一起进入二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理，旋风除尘器除尘效率85%，水洗涤塔除尘效率为90%，填料吸收塔除尘效率为95%，处理后的废气通过20m高排气筒（2#）排放。项目喷雾干燥工序粉尘产生量为110t/a，旋转造粒工序粉尘产生量为108.9t/a，粉碎工序粉尘产生量为107.8t/a，筛分工序粉尘产生量为106.7t/a，经处理后，粉尘最终排放量为0.048t/a，风机风量为7000m3/h，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.857mg/m3，

二、远期

（1）天然气燃烧废气

待项目可以接管开发区天然气后，项目燃煤锅炉改为燃气锅炉为配料工序供热，天然气年用量约为25万m3/a，年工作时间330天，每天平均8h。项目喷雾干燥塔、旋转造粒炉改用天然气为燃烧燃料，天然气年用量约为40万m3/a，年工作时间330天，每天24h。

天然气燃烧废气中的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘，工业废气量、二氧化硫、氮氧化物排放系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉；烟尘的产污系数参考《环境保护实用数据手册》（胡名操著），取值为2.4kg/万m3”。排放系数具体下表。

表2.2.2-4  天然气燃烧废气污染物产生系数

| 污染物 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 工业废气量 | Nm3/万m3-天然气 | 136259.17 |
| SO2 | kg/万m3-天然气 | 0.02S |
| NOx | kg/万m3-天然气 | 18.71 |
| 烟尘 | kg/万m3-天然气 | 2.4 |

*注：S为燃气收到基硫分含量，本项目基硫分含量约为200mg/m3，S=200。

根据上表污染产生系数，本项目车间设备燃烧天然气产生的燃烧废气情况见下表。

表2.2.2-5  天然气燃烧废气污染物产生情况

| 锅炉房 |
| --- |
| 污染因子 | 烟气量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| SO2 | 1290 | 29.5 | 0.038 | 0.100 |
| NOx |  | 137.2 | 0.177 | 0.468 |
| 烟尘 |  | 17.8 | 0.023 | 0.060 |
| 烘干造粒车间 |
| 污染因子 | 烟气量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| SO2 | 670 | 29.9 | 0.020 | 0.160 |
| NOx |  | 140.3 | 0.094 | 0.748 |
| 烟尘 |  | 17.9 | 0.012 | 0.096 |

锅炉房天然气燃烧废气经15m高排气筒（1#）排放。烘干造粒车间的天然气燃烧废气经车间20m高排气筒（2#）排放，排放源强见上表。

（2）工艺粉尘

粉碎工序、筛分工序产生的粉尘与喷雾干燥工序、旋转造粒工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后一起进入二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理，旋风除尘器除尘效率85%，水洗涤塔除尘效率为90%，填料吸收塔除尘效率为95%，处理后的废气通过20m高排气筒（2#）排放。项目喷雾干燥工序粉尘产生量为110t/a，旋转造粒工序粉尘产生量为108.9t/a，粉碎工序粉尘产生量为107.8t/a，筛分工序粉尘产生量为106.7t/a，经处理后，粉尘最终排放量为0.048t/a，风机风量为7000m3/h，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.857mg/m3，

#### 2.2.2.2 固废源强

现有项目固体废物处理情况见下表。

表2.2.2-6  现有项目固废产生及排放情况

| 序号 | 名称 | 产生源 | 产生量(t/a) | 实际处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤杂质 | 精密板框压滤 | 1.5 | 回用于配料工序 |
| 2 | 废包装材料 | 生产车间 | 1 | 外售废品收购公司 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 14.85 | 由环卫部门清运处理 |
| 4 | 煤灰渣 | 锅炉房、煤气发生站 | 88 | 外售制砖 |
| 5 | 水膜除尘污泥 | 水膜除尘 | 0.89 | 外售制砖 |
| 6 | 除尘烟尘 | 静电除尘器、旋风除尘器 | 49.4 | 外售制砖 |

备注：近期固废有煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘，远期待开发区天然气管道铺设完毕后，燃煤锅炉改为燃气锅炉，二段式煤气发生炉停止使用，固废中的煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘产生量均为零。

# 3 污染防治措施

## 3.1 废气污染防治措施

1、项目变更前燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，企业近期自建2t/h燃煤锅炉，燃煤锅炉燃烧废气采用碱液水膜除尘器进行处理，碱液水膜除尘器除尘效率90%，脱硫效率为70%，处理后废气经15m高排气筒排放；远期待开发区天然气可以正常使用后，项目燃煤锅炉改为燃气锅炉，燃烧废气经15m高排气筒排放，

2、项目变更前烘干造粒炉、喷雾干燥塔使用天然气作为燃料，燃烧废气以无组织形式排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，烘干造粒炉、喷雾干燥塔近期由二段式煤气发生炉供热，煤制气燃烧废气采用二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理，静电除尘器除尘效率为90%，旋风除尘器除尘效率为85%，处理后废气通过20m高排气筒排放；远期待开发区天然气管道铺设完毕后，二段式煤气发生炉停止使用，烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气经20m高排气筒排放。

3、项目变更前，配料工序没有考虑水蒸气排放情况；项目变更后，配料工序有水蒸气产生，经风机引至1根8m高排气筒排放。

4、项目变更前，粉碎工序产生的粉尘经旋风除尘器处理后通过15m高排气筒排放，筛分工序未考虑粉尘；项目变更后，筛分、粉碎工序产生的粉尘经一套二级旋风除尘器处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔，处理后的废气通过20m高排气筒排放。

## 3.2 废水污染防治措施

项目变更后，废水防治措施未发生变化。

## 3.3 噪声污染防治措施

项目变更前后，噪声防治措施未发生变化。

## 3.4 固废污染防治措施

1、项目变更前，配料后采用活性炭吸附溶液中的杂质，杂质委托环卫部门清运处理，废活性炭由生产厂家回收处理；项目变更后配料后设置精密版框压滤机进行过滤处理，产生的过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用，无过滤杂质、废活性炭产生。

2、项目变更后，近期固废污染防治措施新增锅炉房、煤气发生站燃煤产生的煤灰渣、碱液水膜除尘器除尘后的除尘污泥，煤气发生站采用静电除尘器、旋风除尘器处理后的除尘烟尘，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘集中收集后外售制砖。远期待开发区天然气可以正常使用后，燃煤锅炉改为燃气锅炉，二段式煤气发生炉停止使用，则项目不会再产生煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘。

# 4 变更项目环境影响评价

## 4.1 大气环境影响分析

根据本次变更内容，项目变更后的废气排放源强见表4.1-1、表4.1.-2。

4.1-1  项目近期大气污染物有组织废气正常排放源强

| 类别 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速率 | 烟气出口温度 | 排放时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q粉尘 | QSO2 | QNOx | Q烟尘 |
| 单位 | — | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 数据 | 1#排气筒 | 15 | 0.15 | 27.37 | 373 | 2640 | 连续 | / | 0.138 | 0.337 | 0.106 |
|  | 2#排气筒 | 20 | 1.4 | 1.38 | 298 | 7920 | 连续 | 0.006 | 0.032 | / | 0.251 |

4.1-2  项目远期大气污染物有组织废气正常排放源强

| 类别 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速率 | 烟气出口温度 | 排放时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q粉尘 | QSO2 | QNOx | Q烟尘 |
| 单位 | — | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 数据 | 1#排气筒 | 15 | 0.15 | 27.7 | 373 | 2640 | 连续 | / | 0.038 | 0.177 | 0.023 |
|  | 2#排气筒 | 20 | 1.4 | 1.38 | 298 | 7920 | 连续 | 0.006 | 0.020 | 0.094 | 0.012 |

本次环境空气影响预测计算采用《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2- 2008）推荐的SCREEN3预测模式，对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测计算。

（1）正常排放最大落地浓度预测结果

正常排放最大落地浓度预测结果详见表4.1-3、表4.1-4。

表4.1-3 近期有组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向 距离 m | 1#排气筒（锅炉房煤燃烧废气） |
| --- | --- |
|  | 粉尘 | SO2 | 烟尘 |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 5.49E-03 | 1.10 | 1.36E-02 | 5.65 | 4.19E-03 | 0.47 |
| 200 | 6.65E-03 | 1.33 | 1.65E-02 | 6.85 | 5.07E-03 | 0.56 |
| 271 | 7.12E-03 | 1.42 | 1.76E-02 | 7.33 | 5.43E-03 | 0.60 |
| 300 | 7.01E-03 | 1.40 | 1.73E-02 | 7.23 | 5.35E-03 | 0.59 |
| 400 | 5.87E-03 | 1.17 | 1.45E-02 | 6.05 | 4.48E-03 | 0.50 |
| 500 | 6.07E-03 | 1.21 | 1.50E-02 | 6.25 | 4.63E-03 | 0.51 |
| 600 | 5.75E-03 | 1.15 | 1.42E-02 | 5.93 | 4.39E-03 | 0.49 |
| 700 | 5.22E-03 | 1.04 | 1.29E-02 | 5.38 | 3.98E-03 | 0.44 |
| 800 | 4.66E-03 | 0.93 | 1.15E-02 | 4.80 | 3.56E-03 | 0.40 |
| 900 | 4.14E-03 | 0.83 | 1.03E-02 | 4.27 | 3.16E-03 | 0.35 |
| 1000 | 3.68E-03 | 0.74 | 9.11E-03 | 3.80 | 2.81E-03 | 0.31 |
| 1100 | 3.30E-03 | 0.66 | 8.17E-03 | 3.41 | 2.52E-03 | 0.28 |
| 1200 | 2.98E-03 | 0.60 | 7.37E-03 | 3.07 | 2.28E-03 | 0.25 |
| 1300 | 2.70E-03 | 0.54 | 6.69E-03 | 2.79 | 2.06E-03 | 0.23 |
| 1400 | 2.66E-03 | 0.53 | 6.58E-03 | 2.74 | 2.03E-03 | 0.23 |
| 1500 | 2.70E-03 | 0.54 | 6.67E-03 | 2.78 | 2.06E-03 | 0.23 |
| 1600 | 2.71E-03 | 0.54 | 6.70E-03 | 2.79 | 2.07E-03 | 0.23 |
| 1700 | 2.70E-03 | 0.54 | 6.69E-03 | 2.79 | 2.06E-03 | 0.23 |
| 1800 | 2.68E-03 | 0.54 | 6.63E-03 | 2.76 | 2.05E-03 | 0.23 |
| 1900 | 2.65E-03 | 0.53 | 6.55E-03 | 2.73 | 2.02E-03 | 0.22 |
| 2000 | 2.61E-03 | 0.52 | 6.45E-03 | 2.69 | 1.99E-03 | 0.22 |
| 2100 | 2.55E-03 | 0.51 | 6.32E-03 | 2.63 | 1.95E-03 | 0.22 |
| 2200 | 2.50E-03 | 0.50 | 6.18E-03 | 2.57 | 1.91E-03 | 0.21 |
| 2300 | 2.44E-03 | 0.49 | 6.03E-03 | 2.51 | 1.86E-03 | 0.21 |
| 2400 | 2.38E-03 | 0.48 | 5.89E-03 | 2.45 | 1.82E-03 | 0.20 |
| 2500 | 2.32E-03 | 0.46 | 5.74E-03 | 2.39 | 1.77E-03 | 0.20 |
| Cmax/Pmax | 7.12E-03 | 1.42 | 1.76E-02 | 7.33 | 5.43E-03 | 0.60 |
| Dmax | 271 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

续表4.1-3  近期有组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向 距离 m | 2#排气筒（煤制气燃烧废气） | 2#排气筒（工艺粉尘） |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | 烟尘 | 粉尘 |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0 |
| 100 | 3.05E-03 | 0.61 | 2.34E-02 | 2.60 | 2.74E-04 | 0.03 |
| 183 | 3.47E-03 | 0.69 | 2.66E-02 | 2.96 | 3.22E-04 | 0.04 |
| 200 | 3.43E-03 | 0.69 | 2.63E-02 | 2.92 | 3.52E-04 | 0.04 |
| 300 | 3.02E-03 | 0.60 | 2.32E-02 | 2.57 | 3.37E-04 | 0.04 |
| 400 | 2.81E-03 | 0.56 | 2.15E-02 | 2.39 | 2.95E-04 | 0.03 |
| 500 | 2.37E-03 | 0.47 | 1.82E-02 | 2.02 | 2.95E-04 | 0.03 |
| 600 | 1.97E-03 | 0.39 | 1.51E-02 | 1.68 | 2.71E-04 | 0.03 |
| 700 | 1.64E-03 | 0.33 | 1.25E-02 | 1.39 | 2.40E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.38E-03 | 0.28 | 1.05E-02 | 1.17 | 2.11E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.17E-03 | 0.23 | 8.96E-03 | 1.00 | 1.85E-04 | 0.02 |
| 1000 | 1.03E-03 | 0.21 | 7.90E-03 | 0.88 | 1.63E-04 | 0.02 |
| 1100 | 1.04E-03 | 0.21 | 7.96E-03 | 0.88 | 1.46E-04 | 0.02 |
| 1200 | 1.03E-03 | 0.21 | 7.90E-03 | 0.88 | 1.31E-04 | 0.01 |
| 1300 | 1.01E-03 | 0.20 | 7.76E-03 | 0.86 | 1.18E-04 | 0.01 |
| 1400 | 9.86E-04 | 0.20 | 7.56E-03 | 0.84 | 1.15E-04 | 0.01 |
| 1500 | 9.56E-04 | 0.19 | 7.33E-03 | 0.81 | 1.16E-04 | 0.01 |
| 1600 | 9.24E-04 | 0.18 | 7.08E-03 | 0.79 | 1.15E-04 | 0.01 |
| 1700 | 8.91E-04 | 0.18 | 6.83E-03 | 0.76 | 1.14E-04 | 0.01 |
| 1800 | 8.57E-04 | 0.17 | 6.57E-03 | 0.73 | 1.13E-04 | 0.01 |
| 1900 | 8.24E-04 | 0.16 | 6.32E-03 | 0.70 | 1.11E-04 | 0.01 |
| 2000 | 7.91E-04 | 0.16 | 6.07E-03 | 0.67 | 1.09E-04 | 0.01 |
| 2100 | 7.60E-04 | 0.15 | 5.83E-03 | 0.65 | 1.06E-04 | 0.01 |
| 2200 | 7.30E-04 | 0.15 | 5.60E-03 | 0.62 | 1.03E-04 | 0.01 |
| 2300 | 7.01E-04 | 0.14 | 5.38E-03 | 0.60 | 1.00E-04 | 0.01 |
| 2400 | 6.75E-04 | 0.13 | 5.17E-03 | 0.57 | 9.75E-05 | 0.01 |
| 2500 | 6.49E-04 | 0.13 | 4.98E-03 | 0.55 | 9.48E-05 | 0.01 |
| Cmax/Pmax | 3.47E-03 | 0.69 | 2.66E-02 | 2.96 | 3.52E-04 | 0.04 |
| Dmax | 183 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

表4.1-4 远期有组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向 距离 m | 1#排气筒（锅炉房煤燃烧废气） |
| --- | --- |
|  | 粉尘 | SO2 | 烟尘 |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 1.57E-03 | 0.31 | 7.00E-03 | 2.92 | 4.29E-04 | 0.05 |
| 200 | 1.91E-03 | 0.38 | 8.50E-03 | 3.54 | 5.20E-04 | 0.06 |
| 273 | 2.04E-03 | 0.41 | 9.08E-03 | 3.78 | 5.56E-04 | 0.06 |
| 300 | 2.01E-03 | 0.40 | 8.96E-03 | 3.73 | 5.49E-04 | 0.06 |
| 400 | 1.69E-03 | 0.34 | 7.52E-03 | 3.13 | 4.61E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.74E-03 | 0.35 | 7.74E-03 | 3.23 | 4.74E-04 | 0.05 |
| 600 | 1.65E-03 | 0.33 | 7.35E-03 | 3.06 | 4.50E-04 | 0.05 |
| 700 | 1.50E-03 | 0.30 | 6.69E-03 | 2.79 | 4.10E-04 | 0.05 |
| 800 | 1.34E-03 | 0.27 | 5.98E-03 | 2.49 | 3.66E-04 | 0.04 |
| 900 | 1.19E-03 | 0.24 | 5.32E-03 | 2.22 | 3.26E-04 | 0.04 |
| 1000 | 1.06E-03 | 0.21 | 4.73E-03 | 1.97 | 2.90E-04 | 0.03 |
| 1100 | 9.53E-04 | 0.19 | 4.25E-03 | 1.77 | 2.60E-04 | 0.03 |
| 1200 | 8.60E-04 | 0.17 | 3.83E-03 | 1.60 | 2.35E-04 | 0.03 |
| 1300 | 7.80E-04 | 0.16 | 3.48E-03 | 1.45 | 2.13E-04 | 0.02 |
| 1400 | 7.66E-04 | 0.15 | 3.41E-03 | 1.42 | 2.09E-04 | 0.02 |
| 1500 | 7.76E-04 | 0.16 | 3.46E-03 | 1.44 | 2.12E-04 | 0.02 |
| 1600 | 7.80E-04 | 0.16 | 3.48E-03 | 1.45 | 2.13E-04 | 0.02 |
| 1700 | 7.79E-04 | 0.16 | 3.47E-03 | 1.45 | 2.12E-04 | 0.02 |
| 1800 | 7.73E-04 | 0.15 | 3.44E-03 | 1.43 | 2.11E-04 | 0.02 |
| 1900 | 7.64E-04 | 0.15 | 3.40E-03 | 1.42 | 2.08E-04 | 0.02 |
| 2000 | 7.52E-04 | 0.15 | 3.35E-03 | 1.40 | 2.05E-04 | 0.02 |
| 2100 | 7.37E-04 | 0.15 | 3.28E-03 | 1.37 | 2.01E-04 | 0.02 |
| 2200 | 7.20E-04 | 0.14 | 3.21E-03 | 1.34 | 1.96E-04 | 0.02 |
| 2300 | 7.04E-04 | 0.14 | 3.13E-03 | 1.31 | 1.92E-04 | 0.02 |
| 2400 | 6.87E-04 | 0.14 | 3.06E-03 | 1.27 | 1.87E-04 | 0.02 |
| 2500 | 6.70E-04 | 0.13 | 2.99E-03 | 1.24 | 1.83E-04 | 0.02 |
| Cmax/Pmax | 2.04E-03 | 0.41 | 9.08E-03 | 3.78 | 5.56E-04 | 0.06 |
| Dmax | 273 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

续表4.1-4  远期有组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向 距离 m | 2#排气筒（煤制气燃烧废气） |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | 烟尘 |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 2.53E-03 | 0.51 | 1.10E-02 | 4.58 | 1.27E-03 | 0.14 |
| 166 | 2.76E-03 | 0.55 | 1.20E-02 | 4.99 | 1.38E-03 | 0.15 |
| 200 | 2.63E-03 | 0.53 | 1.14E-02 | 4.74 | 1.31E-03 | 0.15 |
| 300 | 2.41E-03 | 0.48 | 1.04E-02 | 4.35 | 1.21E-03 | 0.13 |
| 400 | 2.10E-03 | 0.42 | 9.08E-03 | 3.78 | 1.05E-03 | 0.12 |
| 500 | 1.71E-03 | 0.34 | 7.41E-03 | 3.09 | 8.55E-04 | 0.10 |
| 600 | 1.39E-03 | 0.28 | 6.02E-03 | 2.51 | 6.95E-04 | 0.08 |
| 700 | 1.14E-03 | 0.23 | 4.95E-03 | 2.06 | 5.71E-04 | 0.06 |
| 800 | 9.52E-04 | 0.19 | 4.12E-03 | 1.72 | 4.76E-04 | 0.05 |
| 900 | 9.11E-04 | 0.18 | 3.95E-03 | 1.65 | 4.56E-04 | 0.05 |
| 1000 | 9.13E-04 | 0.18 | 3.95E-03 | 1.65 | 4.56E-04 | 0.05 |
| 1100 | 8.92E-04 | 0.18 | 3.87E-03 | 1.61 | 4.46E-04 | 0.05 |
| 1200 | 8.63E-04 | 0.17 | 3.74E-03 | 1.56 | 4.32E-04 | 0.05 |
| 1300 | 8.30E-04 | 0.17 | 3.60E-03 | 1.50 | 4.15E-04 | 0.05 |
| 1400 | 7.95E-04 | 0.16 | 3.44E-03 | 1.44 | 3.97E-04 | 0.04 |
| 1500 | 7.59E-04 | 0.15 | 3.29E-03 | 1.37 | 3.79E-04 | 0.04 |
| 1600 | 7.24E-04 | 0.14 | 3.14E-03 | 1.31 | 3.62E-04 | 0.04 |
| 1700 | 6.89E-04 | 0.14 | 2.99E-03 | 1.24 | 3.45E-04 | 0.04 |
| 1800 | 6.57E-04 | 0.13 | 2.85E-03 | 1.19 | 3.28E-04 | 0.04 |
| 1900 | 6.26E-04 | 0.13 | 2.71E-03 | 1.13 | 3.13E-04 | 0.03 |
| 2000 | 5.96E-04 | 0.12 | 2.58E-03 | 1.08 | 2.98E-04 | 0.03 |
| 2100 | 5.69E-04 | 0.11 | 2.47E-03 | 1.03 | 2.84E-04 | 0.03 |
| 2200 | 5.43E-04 | 0.11 | 2.36E-03 | 0.98 | 2.72E-04 | 0.03 |
| 2300 | 5.20E-04 | 0.10 | 2.25E-03 | 0.94 | 2.60E-04 | 0.03 |
| 2400 | 4.97E-04 | 0.10 | 2.16E-03 | 0.90 | 2.49E-04 | 0.03 |
| 2500 | 4.77E-04 | 0.10 | 2.07E-03 | 0.86 | 2.38E-04 | 0.03 |
| Cmax/Pmax | 2.76E-03 | 0.55 | 1.20E-02 | 4.99 | 1.38E-03 | 0.15 |
| Dmax | 166 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

由表4.1-3、表4.1-4可见，项目正常排放条件下，最大占标率为近期锅炉燃烧废气中的SO2，Pi（%）Pmax=7.33％＜10％，其他污染物的占标率均小于相应环境质量标准限值的10％，由此可见，项目近期、远期废气排放对周围环境影响较小。

## 4.2 地表水环境影响分析

变更后，项目废水主要为生活污水，项目污水产生量为2376m3/a，最终排放量为2376m3/a。与变更前相比，废水排放种类和排放量均无变化，不会增加其处理设施负担，最终排放的尾水对区域水质影响很小。

## 4.3 噪声环境影响分析

项目变更后，噪声源强变化较小，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

## 4.4 固废环境影响分析

项目变更后配料后设置精密版框压滤机进行过滤处理，产生的过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用，无过滤杂质、废活性炭产生。

近期固废污染防治措施新增燃煤锅炉、煤气发生站燃煤产生的煤灰渣、碱液水膜除尘器除尘后的除尘污泥，煤气发生站采用静电除尘器、旋风除尘器处理后的除尘烟尘，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘集中收集后外售制砖。远期待开发区天然气可以正常使用后，燃煤锅炉改为燃气锅炉，二段式煤气发生炉停止使用，则项目不会再产生煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘。

项目变更后，固废得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染。

5 总量控制

项目变更后废水排放量不变，废水中的污染因子排放总量不变，废气总量降低，具体变化见下表。

表5-1  项目近期总量控制指标表

| 污染物 | 变更前（t/a） | 变更后（t/a） | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.89 | 0.589 | -1.301 |
|  | 烟尘 | 0.858 | 2.269 | +1.411 |
|  | 氮氧化物 | 10.2 | 0.89 | -9.31 |
|  | 粉尘 | 0 | 0.048 | +0.048 |
| 废水 | 水量 | 2376 | 2376 | 0 |
|  | COD | 0.665 | 0.665 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.071 | 0.071 | 0 |

表5-2  项目远期总量控制指标表

| 污染物 | 变更前（t/a） | 变更后（t/a） | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.89 | 0.26 | -1.63 |
|  | 烟尘 | 0.858 | 0.156 | -0.702 |
|  | 氮氧化物 | 10.2 | 1.216 | -8.984 |
|  | 粉尘 | 0 | 0.048 | +0.048 |
| 废水 | 水量 | 2376 | 2376 | 0 |
|  | COD | 0.665 | 0.665 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.071 | 0.071 | 0 |

# 6 结论

本项目为修编环评，变更内容见下表。

表6-1  项目变更前后情况一览表

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 修编必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热燃料 | 采用清洁能源天然气 | 近期采用低硫无烟煤作为燃烧燃料，远期改用天然气作为燃烧燃料 | 项目的建设与原环评有差别，原环评供热原料为清洁能源天然气；项目变更后，由于开发区天然气正在建设中，企业近期自建2t/h燃煤锅炉，二段式煤气发生炉，均使用低硫无烟煤作燃料；远期待开发区管道铺设完毕后，燃煤均改成燃天然气，本次按实际建设进行调整 |
| 废气污染防治措施 | 燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放 | 近期燃煤锅炉燃烧废气采用碱液水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排放；远期燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评项目天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，企业近期自建2t/h燃煤锅炉，燃煤锅炉燃烧废气采用碱液水膜除尘器进行处理，处理后废气经15m高排气筒排放；远期待开发区天然气可以正常使用后，项目燃煤锅炉改为燃气锅炉，燃烧废气经15m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | 烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气以无组织形式排放 | 烘干造粒炉、喷雾干燥塔近期由二段式煤气发生炉供热，煤制气燃烧废气经二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理后，通过20m高排气筒排放；远期烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气经20m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评烘干造粒炉、喷雾干燥塔的供热原料天然气在燃烧时产生的废气以无组织形式排放；项目变更后，由于开发区天然气管道正在建设中，烘干造粒炉、喷雾干燥塔近期由二段式煤气发生炉供热，煤制气燃烧废气采用二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理，处理后废气通过20m高排气筒排放；远期待开发区天然气管道铺设完毕后，二段式煤气发生炉停止使用，烘干造粒炉、喷雾干燥塔天然气燃烧废气经20m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | / | 配料过程会产生水蒸气，水蒸气通过一根8m高的排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评没有考虑配料过程产生的水蒸气；现变更为配料工序产生的水蒸气经风机引出，通过8m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
|  | 粉粹工序产生的粉尘经旋风除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 筛分、粉粹工序产生的粉尘采用二级旋风除尘器+二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔处理，处理后的废气经20m高排气筒排放 | 项目的建设与原环评有差别，原环评粉碎工序设置旋风除尘器进行除尘，处理后废气经15m高排气筒排放，筛分工序产生的粉尘未进行处理；项目变更后筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放，本次按实际建设进行调整 |
| 固废污染防治措施 | 配料后采用活性炭吸附溶液中的杂质，废活性炭由生产厂家回收处理，杂质委托环卫部门清运处理 | 配料后设置精密版框压滤机，原料在700目滤布且加压情况下进行过滤，过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用 | 项目的建设与原环评有差别，原环评配料后采用活性炭吸附处理；项目变更后设置精密版框压滤机进行处理，产生的过滤杂质返回配料槽中继续溶解，循环使用，本次按实际建设进行调整 |
| 食品调味剂原料 | 食品调味剂原料使用味精、鸡精 | 实际生产食品调味剂不添加味精、鸡精 | 项目的建设与原环评有差别，原环评食品调味剂原料使用味精、鸡精；现变更为不添加味精、鸡精，原料发生变化，本次按实际建设进行调整 |
| 固废情况 | 废活性炭集中收集后由厂家回收处理，过滤杂质、生活垃圾由园区环卫部门定期清运，废包装袋材料收集后外售废品收购公司 | 近期过滤杂质回用于配料工序，废包装袋材料外售废品收购公司，生活垃圾由环卫部门清运处理，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘外售制砖；远期过滤杂质回用于配料工序，废包装袋材料外售废品收购公司，生活垃圾由环卫部门清运处理 | 项目的建设与原环评有差别，原环评使用活性炭吸附，产生过滤杂质及废活性炭；现变更为使用精密版框压滤机进行处理，产生的过滤杂质回用于配料，由于开发区天然气管道正在铺设中，近期项目使用燃煤锅炉、二段式煤气发生炉为项目供热，会产生固废煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘，集中收集后外售制砖，远期待开发区天然气可以正常使用后，项目不再产生煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘，本次按实际建设进行调整 |
| 废气情况 | 粉碎工序有粉尘产生、烘干工序有水蒸气产生、燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生无组织废气（SO2、NOx、烟尘） | 近期配料工序有水蒸气产生，燃煤锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），煤制气会产生有组织废气（SO2、烟尘），粉碎工序、筛分工序、喷雾干燥、烘干造粒会有粉尘产生；远期配料工序有水蒸气产生，燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），粉碎工序、筛分工序、喷雾干燥、烘干造粒会有粉尘产生 | 项目的建设与原环评有差别，原环评粉碎工序有粉尘产生、烘干工序有水蒸气产生、燃气锅炉会产生有组织废气（SO2、NOx、烟尘），烘干造粒车间燃烧天然气会产生无组织废气（SO2、NOx、烟尘）；项目变更后，考虑配料工序有水蒸气产生，由于开发区天然气正在铺设中，近期项目使用燃煤锅炉、二段式煤气发生炉为项目供热，燃煤锅炉有燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）产生，经碱液水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排放，煤制气燃烧废气（SO2、烟尘）经二级静电除尘器+一级旋风除尘器处理后通过20m高排气筒排放，筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放；远期待开发区天然气可以正常使用后，燃气锅炉天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘），经15m高排气筒排放，烘干造粒车间天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘），经20m高排气筒排放，筛分、粉碎工序产生的粉尘一起经二级旋风除尘器进行处理，处理后的废气与经另外一套二级旋风除尘器处理后的喷雾干燥、烘干造粒粉尘废气一起进入二级洗涤塔+丝网除雾器+填料吸收塔进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排放 |

备注：煤制气燃烧废气的排放与筛分、粉尘、喷雾干燥、旋转造粒产生的粉尘的排放共用一根20m高排气筒。

项目变更后，项目选址不变，仍位于灌南县经济开发区新海西大道6号，产品方案不变，符合国家及地方产业政策要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达标排放，对环境影响较小。

建设单位只要严格执行“三同时”制度，切实做好本环评提出的各项污染防治措施的前提下，仍可以做到污染物达标排放，周围环境能维持现状，符合功能区划要求。

综上所述，项目变更从环保角度讲是可行的。