建设项目环境影响报告表

项目名称：    灌南县教育中心新校区项目

建设单位：        灌南县教育中心

编制日期：2015年9月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南县教育中心新校区项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南县教育中心 |
| 法人代表 | 李太云 | 联系人 | 周达开 |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市灌南县迎宾大道江苏灌南中等职业技术学院 |
| 联系电话 | 13775477788 | 传真 | / | 邮政编码 | 222000 |
| 建设地点 | 泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展与改革委员会 | 批准文号 | 灌发改【2008】31号 |
| 建设性质 | 补办环评 | 行业类别 及代码 | 中等职业学校教育（P8236） |
| 占地面积（m2） | 268453 | 绿化面积 （m2） | 110000 |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资 （万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2008年9月 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 220008 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 150 | 燃气（m3/年） | 270000 |
| 蒸汽（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水×、生活废水√）排水量及排放去向： 本项目废水主要为生活污水和餐饮废水，总产生量为169600m3/d。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理达标后，废水通过市政污水管网，进入城东污水处理厂深度处理，尾水排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，对地表水影响较小。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 职业教育是我国高等教育事业中一个特别重要的形式,承担着为经济社会的发展输送高级技能型人才和应用型人才的重要任务,在我国的高等教育发展中发挥着举足轻重的作用。当前形势下,我国政府大力发展职业教育的战略决策,为社会经济发展和实现高等教育大众化做出了重要的贡献。职业教育既注重基础性理论知识的传授,更侧重实践知识的要求,强化学生的实际工作能力,为社会培养大量的实用型人才。 在此背景下，灌南教育中心投资2.5亿元在开发区南区建立“灌南县教育中心新校区项目”。学校位于泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧（项目地理位置图详见附图一）。校园占地面积268453 m2，建筑面积为18591 m2。本项目已于2008年投产运营，目前校内现有师生人数约为6000人，校内以下建筑物已经建成：乒乓球馆一栋（2F，建筑面积为10794m2），实训大楼三栋（三栋连体建筑，4F，建筑面积为19505 m2），男生宿舍楼两栋（两栋连体建筑，6F，建筑面积为17210 m2），女生宿舍楼两栋（两栋连体建筑，6F，建筑面积为17210 m2），食堂一栋（3F，局部4F，建筑面积为18243 m2），教学楼2栋（两栋连体建筑，5F，建筑面积为27726 m2）以及标准田径场一块，篮球场15个，排球场5个等。拟建项目有电子商务楼一栋（3F，建筑面积为8908 m2）综合楼一栋（11F，建筑面积为26724 m2）、体育馆（会堂）一栋（3F，建筑面积为8908 m2），教学楼两栋（5F，建筑面积为14253 m2），宿舍楼两栋（6F，建筑面积为16925 m2）。拟建项目建设完毕后，校内师生人数将达到9000人。 本项目备案文件时间较长，现备案信息有以下几点变动：原备案上占地面积为277472 m2，后期因长江路和南环路的建设，占用了部分土地面积，因此，本项目实际占地面积为268453 m2，即以“灌南中等专业学校用地红线图”文件数据为准。原备案上法人代表是杨勇，现学校的法人代表已经更改为李太云。并且根据《江苏省教育厅关于公布已更名的三星级以上中等职业学校名单的通知》（苏教职【2010】18号）（详见附件七），学校已由原来的“灌南县教育中心”更名为“江苏省灌南中等专业学校”。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年4月9日)的有关规定，本项目需要编制环境影响报告表。为此，灌南县教育中心委托南京科泓环保技术有限责任公司（国环评证乙字第1980号）承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、建设规模及内容 本工程总投资约2.5亿元，项目主要构筑物情况见表1，相关经济技术指标见表2： 表1 项目主要构建物一览表 类别 单项工程名称 工程内容 工程规模/设计能力 备注 主体 工程 乒乓球馆 2层建筑 建筑面积10288m2 已建 实训大楼 4层，3栋连体建筑，学生实习训练基地 总建筑面积18591m2 已建 男生宿舍 6层，2栋连体建筑 总建筑面积为16404 m2 已建 女生宿舍 6层，2栋连体建筑 总建筑面积为16404 m2 已建 食堂多功能厅 主体3层，局部4层 总建筑面积为17389 m2 已建 教学楼 5层，2栋连体建筑 总建筑面积为26428 m2 已建 体育场 包括一个标准田径场，15个篮球场，5个排球场。2层的露天看台。 标准田径场占地面积22080 m2，篮球场10593m2，排球场占地面积为3570m2。露天看台占地面积为2040 m2。 已建 电子商务楼 电子实训楼 3层，总建筑面积为8491 m2 拟建 综合楼 11层，包括图书馆，行政办公楼，信息中心 建筑面积为25472 m2 拟建 扩建宿舍楼 6层，2栋男生宿舍，1栋女生宿舍。 建筑面积为16925 m2 拟建 扩建教学楼 5层，2栋连体建筑 建筑面积为14253 m2 拟建 活动中心 2层，单体建筑 建筑面积为4009 m2 拟建 体育馆 3层，单体建筑 建筑面积为8908 m2 拟建 景观湖 供景观观赏 占地面积为18500 m2 已建 辅助 工程 大门及门卫室 负责通行，来访登记 1层, 建筑面积100 m2 已建 停车场 包括机动车停车场合非机动车停车场 机动车停车场占地面积为10000 m2 已建 配电房 供电，位于食堂多功能厅内 建筑面积为50 m2 已建 公用 工程 供电 供电系统 年用电量约150万kWh 供电管网 供水 市政供水管网 年用新水量约220008m3 自来水厂 排水 项目区雨污分流，雨水依托园区雨水管道排出，项目采用“隔油池+化粪池”处理废水 市政污水管网，年排污量169600m3 已建 环保 工程 废水治理 隔油池和化粪池 隔油池处理能力为250m3/d， 化粪池处理能力为800m3/d 已建 废气处理 油烟净化装置 净化效率为85% 已建 噪声治理 选用低噪声设备，施工机械合理放置，在高噪声设备周围应采取隔音措施，设置隔音屏等 已建 固废治理 校内设置垃圾筒，垃圾堆场等 已建 绿化 绿化面积110000m2，绿化率为40.9% 已建 表2 项目主要经济技术指标一览表 项目 项目 单位 数量 用地指标 总用地面积 m2 268453 规划指标 总建筑面积 m2 190413 其中 教学 m2 41978 住宿 m2 51345 办公 m2 24000 实训 m2 28413 商业 m2 15200 其他 m2 29477 建筑占地面积 m2 53700 机动车停车场 个 300 非机动车停车场 个 1600 环境指标 容积率 / 0.71 建筑密度 % 19.33 绿地率 % 40.9 3、平面布置以及周围环境概况 本项目乒乓球馆位于校园的北侧，实训大楼位于校园东侧，宿舍楼和食堂等位于校园的东南侧，教学楼位于校园的中间，可保证教学区的安静；体育场位于校园的西北侧，学生体育活动噪声不会影响周围环境。校园供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。校区食堂，教学楼均围绕学生宿舍布置，校园布置紧凑合理。 项目位于泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧，交通便捷。项目的东南侧侧为空地，西侧紧挨周口河，北侧正对着灌南县长江路小学和翰林院小区。项目所在地属于灌南经济开发区南区。 项目的平面布置图见附图二，周围概况图见附图三。 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），本项目属于鼓励类中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第三条‘职业教育’。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。因此，本项目建设符合地方相关产业政策要求。 5、选址合理性分析 本项目建设所在地为教育科研设计用地（详见附图四），因此本项目符合灌南县经济开发区规划要求，并且本项目的用地已经取得了灌南县国土资源局“用地预审意见”（灌国土预审【2008】04号）和规划局的土地红线图。因此本项目选址合理。 6、公辅工程 给水：全校水源由市政给水管网直接供给。用水包括生活用水、食堂用水、 绿化用水等。待拟建工程完全建成后，全校师生人数可达9000人，项目所需新鲜水量为220008 m3/a，其中生活用水量为158000 m3/a，餐饮用水为54000 m3/a，绿化用水为8008m3/a。 排水：该项目年产生废水约169600m3/a，主要为生活污水和餐饮废水。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，废水达标后排入市政污水管网，最后进入城东污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。项目排水实行雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。 供电：该项目供电由市政供电网根据用量需求供给。项目用电量约为150万kwh。 供暖：该项目不设集中制冷、供热系统，办公室等均采用分体空调，空调室外机设置在各建筑物各层外墙面上。食堂厨房油烟和实验室废气各经专用烟道通到楼顶排放。 供气：项目食堂采用清洁能源天然气，天然气的使用量为100m3/d。 其它：除去节假日，学校营运日约为270天/年。该项目设食堂为学生和教职工提供餐饮服务。 7、环保投资及“三同时”验收 本项目环保投资主要是运营期废气污染防治、固废防治、水污染防治设施投资及绿化投资，为50万元，占总投资2.5亿元的0.2%，主要用于本项目废水、废气、噪声和固废治理及绿化建设。详见表3。 表3 环保投资估算一览表 名称 环保设施名称 资金 效果 进度 废水 隔油池+化粪池 30 污水经隔油池+化粪池处理后达到城东污水处理厂接管标准。 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 噪声 减振、隔声等装置 5 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 废气 油烟净化装置 5 油烟达标排放 固废 垃圾收集设施 10 固废有效处理与处置 合计 50 / / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为补办项目，项目已经从2008年9月开始运营，现已经建成的内容有：（3栋4层连体实训大楼，1栋2层乒乓球馆，1栋3层楼的食堂大楼，2栋6层连体男生宿舍楼，2栋6层连体女生宿舍楼，2栋5层连体教学楼，以及篮球场、标准田径场、排球场等）。目前在校师生有6000人，住校师生有2500人。在校就餐学生约为3500人。 本项目为非生产性项目，无生产性废气、废水及固废产生。项目废水仅为校园师生的生活废水和餐饮废水，经过隔油池和化肥池处理后接管到城东污水处理厂深度处理，尾水排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，对周围水体影响较小。废气为食堂油烟废气，经过油烟净化装置吃力后可达标排放，对周围大气影响较小。固废为校园师生的生活垃圾，有当地环卫部门统一处理，固废零排放。 本项目拟建工程建设完毕后，校内师生人数将会增加至9000人，住校师生可达4000人，在校就餐人数可达5000人。本次环评按照校园师生人数达9000人状态下评价（即包括现有工程和拟建工程）。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 地理位置 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。东临黄海，西接沭阳，南邻涟水、响水。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 本项目选址在灌南县经济开发区南区，项目位于泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 3、地质 结合区域水文地质工程地质资料等分析，该区地下水不会发生大幅度上升和降低以及由此引起的对新区域建设的不良影响；区内没有因岩溶而造成的塌陷区；没有发生崩塌、滑坡等不良地质现象表现象及潜在现象，区内的边坡均较稳定，但当进行人工开挖时须采取适当的放坡比例并在必要时进行加固；没有潜在的泥石流及洪水等威胁；除局部有少量灰岩并无其它矿藏，灰岩已局部被采取，采空区范围及规模一般较小，目前地基稳定；场地内没有大规模的挖、填方区，建设期间对场地进行适当的挖、填方处理，不会引起不良后果。 4、气候特征 区域属季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足。年平均温度13.8℃，年最低温度-19.7℃，年最高温度40℃。雨季在每年的7-8月份，年总降雨量约922.3mm；年平均风速3.3m/c(相当于3级)，风向多为东北风。 5、水文特征 灌南县淡水、海水资源丰富，海、淡水交汇更是独具特色。境内有14条淡水主干河，长380公里，与大、中排灌系统织成灌溉、排涝、蓄水、航运网络，可充分满足工业、生活用水。丰富的水源形成的40多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长70多公里的“苏北黄浦江”——灌河，是江苏省唯一没有建闸的天然入海河道，是河运、建港的黄金水道。 灌河西起东三岔，东至燕尾港入海，全河长64km，境内长57km。主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全长33.4km。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5km。河底高程2.5～-2.0m，河底宽25～74m，边坡1：3。流域面积957.5km2。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 公兴河起于二干二支，迄于南六塘河，全长21.7km。灌南境内段长5.8km。河底高程2.32～-0.95m，河底宽19～38m，边坡1：3。流域面积254.5km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 灌南地下水储量丰富，水质优良，是城乡居民的健康之源。 本项目所在地附近主要水体为南六塘河。 6、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2004年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，辖14个乡镇，237个村（居），75万人。 2、经济结构、工农业发展概况 2014年实现地区生产总值264亿元，增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农民人均纯收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。 灌南经济开发目前已经完成了开发区18平方公里的基础设施建设，累计基础设施投入8.3亿元，共引进企业125家，其中5000万元以上项目56个，超亿元项目46个,超10亿元项目3个，形成金属精加工、电子汽配、机械制造三大主导产业和板材加工、服装加工两个传统产业。 3、基础设施 灌南经济开发区内铺设道路62公里，主干道宽46米，次干道宽22米，城市公交、城乡公交均直达区内。 园区内实现“六通一平”，建有日供水量2.5万吨自来水厂，220KV、110KV供电变电所，配套设施完备。 根据园区有色金属发展需要专门引进金属集中交易市场，2012年8月份金属交易市场投入使用；根据园区拆迁维稳需要，引进铜陵花苑世纪家园项目建筑面积20万平方米作为经济适用房，对村庄拆迁进行集中安置点；引进香格里拉、香城美地等商业项目出台优惠政策计划拿出2100户鼓励企业管理层就地置业，100个精品商住吸引高层次人才引进，6000个中小户型吸引企业工人就地落户；根据园区发展需要积极引进仓促物流项目。 4、交通航运 区内交通便利、航运发达。 内河航运总里程250公里，可达洪泽湖、大运河、淮河和长江。境内的灌河是苏北最大的，也是唯一的在干流上没有建闸的入海河道，河面宽阔、河水较深、万吨海轮可长驱直入，被誉为“苏北的黄浦江”。坐落在灌河口内侧的堆沟港，港口水深不淤，腹地开阔，淡水资源丰富，可以建设万吨级海港和大型电厂，具有得天独厚的开发优势。宁连高速公路、204国道、214省道纵贯南北，306和307省道横穿东西，加上与之相连的乡间公路，形成了一个覆盖全县的交通网络。此外，连云港机场距县城仅80公里。

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 所在地区域环境质量现状： 1、环境空气质量 据灌南县环境监测中心站2014的例行监测资料，大气SO2日平均浓度为0.052mg/Nm3，NO2年平均浓度为0.026mg/Nm3，PM10年平均浓度为0.066mg/Nm3，环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。2014年环境空气监测情况见下表4： 表4 环境空气监测情况 单位：mg/m3 监测因子 浓度范围 平均值 标准值 达标情况 SO2 0.012～0.341 0.052（日均值） 0.15 达标 NO2 0.003～0.126 0.026（年均值） 0.04 达标 PM10 0.005～0.138 0.066（年均值） 0.07 达标 2、地表水环境质量 建设项目纳污水体为武障河，根据《江苏省地表水环境功能区划》苏政复【2003】29号文，武障河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次引用《江阴秋毫检测有限公司的检测报告》【（2015）JYQHT-BG-09(综合)字第（1129）号】（检测时间为2015年6月26日-6月28日）对武障河的检测数据，具体见下表： 表5 地表水水文监测结果表 单位：mg/L 采样地点 监测结果 pH CODcr TP 氨氮 SS W1 武障河支流 污水处理厂排放口上游500m 最大值 7.41 15 0.29 1.23 53 最小值 7.35 14 0.28 1.20 50 平均值 7.38 14.7 0.287 1.217 51.7 超标率% / / / / / 最大超标倍数 / / / / / 标准Ⅳ 6~9 30 0.3 1.5 60 W2 武障河 污水处理厂排放口下游500m 最大值 7.33 14 0.15 0.867 67 最小值 7.28 13 0.14 0.737 63 平均值 7.303 13.7 0.147 0.8103 | 65 超标率 / / / / 100% 最大超标倍数 / / / / 0.12 标准Ⅳ 6~9 30 0.3 1.5 60 W3 武障河 污水处理厂排放口下游1500m 最大值 7.31 11 0.22 1.24 69 最小值 7.27 11 0.20 1.10 68 平均值 7.29 11 0.21 1.16 68.3 超标率 / / / / 100% 最大超标倍数 / / / / 0.15 标准Ⅳ 6~9 30 0.3 1.5 60 从地表水现状监测结果可以看出，武障河支流污水处理厂排放口上游500m，武障河污水处理厂排放口下游500m、1500m监测因子中SS有超标现象，监测期间为下雨天，可能由下雨天所致。 3、声环境质量现状 根据灌南县环境监测站2014年的监测资料，2014年灌南县功能区噪声1类区平均等效声级为46.4dB（A），2类区平均等效声级为51.2dB（A），3类区平均等效声级为55.2dB（A），4类区平均等效声级为56.7dB（A）。总体情况来看，2014年灌南县各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级均符合国家标准，功能区噪声情况良好。项目区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于灌南县泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧，本项目主要环境保护目标见表6。 表6 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 最近距离（m） 规模（户/人） 环境功能 大气 翰林院小区 N 30 398 /1400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 加州水岸 N 190 500 /1750 长江路小学 N 30 / 申城名贵苑 NE 331 800 /2800/ 小南庄 W 210 40/140 地表水 周口河 W 20 小河 《地表水环境质量准》（GB3838－2002）Ⅲ类 南六塘河 W 2280 小河 武障河 W 5600 中河 《地表水环境质量准》（GB3838－2002）Ⅳ类 声环境 学校区域 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中1类标准 长江路小学 N 30 / 翰林院小区 N 30 398 /1400 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准 加州水岸 N 190 500 /1750 |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见表7。 表7 环境空气质量标准（mg/m3） 污染物名称 取值时间 二级标准 SO2 年平均 0.06 日平均 0.15 1小时平均 0.50 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.12 2、地表水环境 按照地表水环境质量功能区划，建设项目的纳污水体为武障河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，具体数据见表8。 表8 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外均为mg/L 水体 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷（以P计） 武障河 Ⅳ类 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 0.3 3、声环境 项目位于灌南经济开发区南区，项目东侧和南侧为空地，西侧为周口河，北侧从东至西分别是翰林院小区和长江路小学。项目所在区域厂界和环境敏感点（长江路小学）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，翰林院小区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准,。具体标准值见下表。 表9 声环境质量标准 单位dB (A) 标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 55 45 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目产生的废气主要为厨房油烟及地面停车场废气，停车场废气为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型标准，具体见下表10及表11。 表10 大气污染物浓度排放标准 序号 项 目 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 1 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 2 CO / 3 NOX 0.12 表11 厨房油烟浓度排放标准 饮食业单位规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 2、废水 本项目污水经过隔油池和化粪池处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂深度处理，尾水最终排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。污水接管标准值和最终排放值具体见下表。 表12 城东污水处理厂相关标准 单位：mg/L，PH值无量纲 序号 项 目 接管标准 排放标准 浓度 标准来源 浓度 标准来源 1 pH 6~9 城东污水处理厂接管标准 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 2 COD ≤500 ≤60 3 BOD5 / ≤20 4 氨氮 ≤35 ≤15 5 SS ≤400 ≤20 6 TP ≤5 ≤0.5 7 动植物油 / 10 3、噪声 （1）施工噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB) 标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 （2）营运期噪声：项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。 表14 场界环境噪声排放标准 （单位：dB) 标准 区域类别 昼 间 夜 间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 1类 55 45 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为非生产性项目，废气主要是地面停车场的汽车尾气和食堂油烟废气，不纳入总量控制，因此本项目废气无需申请总量； 项目废水经隔油池和化粪池处理后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理，尾水排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，因此本次环评仅考虑污染物的接管考核量。 各污染物接管总量为：COD(52.576t/a)、BOD5（29.68t/a）、氨氮（4.41t/a）、SS（30.87t/a）、总磷（0.543t/a）。 固体废弃物均得到合理处置，零排放，无需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目环境影响期包括施工期和营运期。 一、施工期 工程施工期包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图1。 图1 施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述 （1）场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括楼梯、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 运营期 本项目为非生产性项目，运营期污染主要为食堂油烟废气和机动车辆尾气；生活污水和食堂含油废水；分体式空调、厨房排风油烟机等设备、下课铃声等设备教学噪音；普通生活垃圾和污泥等。 主要污染工序： 一、施工期 1、施工期污染工序 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的废气和装修废气。 ① 施工扬尘 场地平整及地基处理等土方工程将产生大量扬尘，建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又会对周围的自然环境及居民有一定的影响。经类比调查，施工扬尘主要来源包括：①现场开挖；②余土堆放；③施工垃圾的清理及堆放产生扬尘；④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 a、建筑施工场地扬尘： 据有关资料统计，北京市环科院曾对4个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4 m/s，结果详见表15。 表15 建筑施工工地扬尘污染情况―TSP浓度(µg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 09 劲松小区工地 509 303 538 465 314 平均值 620 316.7 486.5 391 322 由表中数据可知： （1）当风速为2.4 m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。施工扬尘严重。 （2）建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491µg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 b、施工期运输车辆运行将产生道路扬尘： 道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般情况下影响范围在路边两侧30m以内。车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 项目区域的主导风向为东北风，其次为东南风，施工扬尘对本项目的环境保护目标有一定影响。针对施工过程产生的扬尘，评价建议采取以下措施： 施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则； 施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； 使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响； 施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润； 细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘； 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； 对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路； 施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。 在采取上述措施之后，可使施工扬尘得到较好的控制。 ② 施工机械、运输车辆废气 施工过程中，施工机械、运输车辆会因为燃料的燃烧而产生一定的废气，废气中主要含有CO、NOx、SO2等大气污染物。 类比相似施工过程，该部分废气产生量较少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ③ 装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气，评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可有效减少该部分废气的产生，项目废气产生时间较分散，产生量较少，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为混凝土养护用水、洗车废水、地面冲洗水及施工人员的生活污水。混凝土养护排水、地面冲洗水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降；洗车废水的主要污染指标为悬浮物和石油类，石油类含量较低。 评价建议施工时设置沉淀池，混凝土养护排水、地面冲洗水经沉淀池处理后，用于施工场地的洒水降尘。洗车废水采用简易的先沉淀后除油的方法进行处理，处理后同样用于施工场地的洒水降尘。 生活污水的主要污染物指标为COD、BOD5和氨氮。本项目的施工人员预计为60人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为2.4t/d。施工现场人员的生活依托当地现有设施。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器、吊车等，各设备的噪声源强见表16。 表16 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强 [dB(A)] 施工工 1 推土机 1 75 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 1 90 灌桩、结构 4 吊车 1 75 装修 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 ① 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块等。按照每平方建筑面积产生2kg建筑垃圾估算，施工过程中产生的建筑垃圾为160t。 一般建筑垃圾可进行回收再利用，因此，项目的建筑垃圾产生后，经过统一收集作为建材原料用于项目内的广场和道路的铺设。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为30kg/d（按60人计）。生活垃圾设置堆放点，并采取分类收集、即产即清的方法外运至指定地点，由环卫部门统一处理。 （5）土石方平衡方案 本项目建设过程中挖出土方量用于地块及绿化回填。 2、运营期 本项目现有师生人数为6000人，住校人数为2500人，校内就餐人数为3000人。根据学校发展规划，后期师生人数可达9000人，住校人数可达4000人，校内就餐人数可达5000人。本次评价按照校内师生人数为9000人，住校人数按照4000人，校内就餐人数为5000人评价。 （1）废气 本项目运营期食堂采用清洁能源天然气，且用量较小，因此本次环评不做重点分析。本项目运营期产生的废气主要包括食堂油烟废气和机动车辆尾气。 1）厨房油烟废气 校内设有餐厅，预计每天就餐人数为4000人次，基准灶头数按40个计，规模属于大型食堂，按目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，则年油烟产生量为972kg/a，项目食堂为大型规模，按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定安装大型油烟净化器，其净化效率达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的85%以上，风量80000m3/h（基准灶头数×2000m3/h），年烹饪时间约为1080小时（按270天计）。本项目油烟产生量为972kg/a，则油烟的排放量为145.8kg/a，排放浓度为1.8225mg/m3。 油烟废气的处理工艺流程如图2所示。 图2 油烟废气处理工艺流程 2）地面停车场废气 本项目设有地面停车场，会产生少量汽车尾气，其排放方式为无组织排放，主要污染物为CO、NOx、THC等。 由于地面停车位为敞开式设置，较分散，启动时间较短，同时汽车启动快，历时时间短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，经大气扩散和路旁绿化植物吸收后，对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目营运期废水主要为生活污水和餐饮废水。 ①生活污水：项目设定师生总人数为9000人，住校师生总人数为4000人，根据《室外排水设计规范》（GBJ14-87），住校师生生活用水量标准采用100L/（人·d），则住校师生所需用水量为400 m3/d即108000 m3/a（以270天计）；不住宿师生的生活用水量标准采用50L/（人·d），则不住校师生的生活用水量为250m3/d即50000 m3/a（以200天计）。按照0.8排放系数计算，生活污水日最大排放量为520m3/d（126400m3/a）。 ②餐饮废水：餐饮废水主要由厨房产生，其产生量按商业餐饮用水标准50L/人•d，根据建设单位预计，项目每天就餐人数为4000人，则规划餐饮用水量为200m3/d即54000 m3/a（以270天计）；排水系数按0.8计，总废水量为160m3/d，即43200m3/a。 ③绿化用水：本项目厂区总绿化面积约110000m2，用水量每次按1.4L/m2计，一次绿化用水量为154 m3，校园绿化平均按照一周一次计算，则绿化用水为8008m3/a（以52周计）。绿化用水全被植物吸收，不产生废水。 综上所述，本项目运营期新鲜用水量为220008m3/a，日最大用水量为804m3/d，废水产生量为169600 m3/a（680 m3/d）。项目废水水质较为简单，主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、TP，餐饮废水中还含有动植物油，具体污染物产生量见下表。 表17 污染物产生量 项 目 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 生活污水126400m3/a 浓度（mg/L） 350 200 200 25 3.0 / 产生量（t/a） 44.24 25.28 25.28 3.16 0.3792 / 餐饮废水 43200 m3/a 浓度（mg/L） 450 250 300 30 4.0 150 产生量（t/a） 19.44 10.8 12.96 1.296 0.1728 6.48 综合废水 169600m3/a 浓度（mg/L） 364 206 214 27 3.3 23 产生量（t/a） 61.734 34.938 36.295 4.444 0.551 3.888 (2)项目的水平衡 根据上述各水量的计算，可以得出项目年用水量水平衡图，如下图所示： 图3 项目水平衡图 (单位为 m3/a) （3）噪声 营运期噪声主要来自分体式空调、上下课铃声、厨房排风油烟机等设备。参照《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606-2004），制冷量为4.5~7.1kW（制冷面积约25~58m2）的分体式空调室外噪声限值为60dB（A）。根据类比资料，铃声的噪声值约70dB（A），排风油烟机噪声约75～78dB。主要噪声源的噪声强度和位置见下表。 表18 项目噪声源平均声级值及位置情况 噪声源 单台设备平均声级dB(A) 位置 空调 60 分散 铃声 70 分散 排风油烟机 78 食堂厨房 （4）固废 本项目营运后产生的固体废物主要为生活垃圾和污泥。 生活垃圾：生活垃圾主要在校师生产生的食物垃圾(水果核、水果壳皮、餐余品)、食品袋、纸屑等。本项目师生9000人，按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4500kg/d，合计1215t/a。 污泥：项目中污水处理过程中会产生一部分污泥，类比计算污泥约为212t/a。 综上，项目总的固体废物为1427t/a。由环卫部门统一清运。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 12.15 mg/m3 | 0.972 t/a | 1.8225 mg/m3 | 145.8 kg/a |
| 水污染物 | 综合废水169600m3/a | CODcr | 364 mg/L | 61.734 t/a | 310 mg/L | 52.576 t/a |
|  |  | BOD5 | 206 mg/L | 34.938 t/a | 175 mg/L | 29.68 t/a |
|  |  | SS | 214 mg/L | 36.295 t/a | 182mg/L | 30.87t/a |
|  |  | 氨氮 | 27 mg/L | 4.444 t/a | 26 mg/L | 4.41 t/a |
|  |  | TP | 3.3 mg/L | 0.551 t/a | 3.2mg/L | 0.543 t/a |
|  |  | 动植物油 | 23mg/L | 6.48 t/a | 23 mg/L | 3.888 t/a |
| 固体废物 | 教学楼，宿舍楼，食堂等 | 生活垃圾 | 1215 t/a | 由环卫部门定期清运，固废零排放 |
|  | 隔油池、化粪池 | 污泥 | 212 t/a |  |
| 噪声 | 本项目新增噪声污染源主要为分体式空调、教学楼铃声和食堂排风油烟机噪声，这些机械设备的噪声源强一般在60—78dB(A)间，采取相应措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，对周围环境的影响不大。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响： 无。 |

七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 由于本项目牵涉的范围较小，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着建筑材料的运输，施工期可能产生扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。本项目施工产生的粉尘等对场界西侧的居民及在校师生会造成一定程度的影响，但西侧居民位于项目上风向，扬尘经空气流动扩散后对敏感点影响较小，通过采取一系列防护措施之后，可进一步降低扬尘对场地外敏感点的影响程度。但考虑到对在校师生的影响必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。主要对策有： （1）对施工现场实行合理化管理，石砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境影响较小。 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如甲醛等）会对人体的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选定应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002)、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水以及施工开挖作业产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙等产生的地表径流污水等。 生活污水主要污染物包括COD、BOD5、氨氮等，浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：25mg/L。施工期生活污水可依托校区内现有处理设施及管网处理后排放，对纳污水体的影响不大。 施工开挖作业产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙等产生的地表径流污水等含有较多的悬浮物及石油类等，直接排放会对受纳水体水质产生的一定影响，同时也会淤积市政管道，因此应采取适当的措施进行处理。在施工场地设置临时沉砂池，将含泥砂雨水、泥浆等经沉砂池沉淀后再排放，可有效减轻对受纳水体水质的影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声，如挖土机、推土机、空压机等；以及各种施工运输车辆噪声等，施工机械及车辆噪声源强见表19。 表19 施工机械及车辆噪声源强 施工阶段 序号 施工设备 测点距施工设备距离（m） Lmax（dB(A)） 土方阶段 1 轮胎式液压挖掘机 5 84 2 推土机 5 84 3 轮胎式装载机 5 90 4 卡车 5 92 基础阶段 5 平地机 5 90 6 空压机 5 92 7 风锤 5 98 结构阶段 8 振捣机 5 84 9 混凝土泵 5 85 10 气动扳手 5 95 11 移动式吊车 5 96 12 各类压路机 5 76～86 13 摊铺机 5 87 车辆段施工场地使用的主要施工机械为推土机、装载车、翻斗车、吊车、混凝土泵车、空压机、振捣棒等。施工期噪声按照点声源计算，计算公式如下： 式中： LAP ——声源在预测点（距声源r米）处的A声级，dB(A)； Lp0——声源在参考点（距声源r0米）处的A声级，dB(A)； Lc——修正声级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）及《声学 户外声传播；第2部分：一般计算方法》（HJ/T17247.2-1998）确定，包括空气吸收及地面反射和吸收的率减量，具体如下： 式中：α为每百米的空气吸收系数。 根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表20。 表20 单台施工机械或车辆噪声随距离衰减 单位：dB(A) 序号 距离（m） 施工设备 10 20 30 40 60 80 100 150 200 250 300 350 1 轮胎式液压挖掘机 76 69 65 61 57 54 51 / / / / / 2 推土机 76 69 65 61 57 54 51 / / / / / 3 轮胎式装载机 82 75 71 67 63 60 57 53 50 / / / 4 卡车 84 77 73 69 65 62 59 55 52 / / / 5 平地机 82 75 71 67 63 60 57 53 50 / / / 6 空压机 84 77 73 69 65 62 59 55 52 / / / 7 风锤 90 83 79 75 71 68 65 61 58 55 53 51 8 振捣机 76 69 65 61 57 54 51 / / / / / 9 混凝土泵 77 70 66 62 58 55 52 / / / / / 10 气动扳手 87 80 76 72 68 65 62 58 55 52 50 / 11 移动式吊车 88 81 77 73 69 66 63 59 56 53 51 / 12 各类压路机 78 71 67 63 59 56 53 / / / / / 13 摊铺机 79 72 68 64 60 57 54 50 / / / / 从表20可以看出，施工机械和车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中，一般是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的噪声相互叠加，影响较大。各施工机械单独施工时，在土方阶段，距声源40m处噪声可满足施工场界昼间70dB(A)标准；在基础阶段，距声源80m处噪声可满足施工场界昼间70dB(A)标准；在结构阶段，在距声源60m处噪声可满足施工场界昼间70dB(A)标准；在装修阶段，移动吊车只有在距声源60处可满足施工场界昼间70dB(A)标准。如果各个阶段夜间进行施工，要使施工场界噪声达到55dB(A)的要求，土石方阶段需要在距声源150m以外；基础阶段，夜间严禁打桩，其余施工阶段需要在距声源150m以外；装修及结构阶段，需要在距声源200m以外；发电机需要在距声源250m以外。 （1）施工噪声对环境敏感点的影响 拟建项目中，电子商务楼距离环境敏感点（翰林院）80米，其余拟建工程距离翰林院均超过200米。由表20可知，电子商务楼的建设将使得翰林院声环境难以达到相应功能标准要求，施工单位可通过采用隔声屏障，合理安排施工时间，选用低噪声的设备及工艺，禁止夜间施工，较小影响范围，降低对敏感点的影响程度。其余拟建工程对翰林院的声环境影响不大。 拟建项目中，活动中心距离环境敏感点（灌南县长江路小学）最近，约160米，由表20可知，长江路小学距离本项目拟建工程施工区域较远，声环境基本可以达到相应功能标准要求，施工单位合理安排施工时间，选用低噪声的设备及工艺，禁止夜间施工，较小影响范围，降低对敏感点的影响程度。 综上，本项目通过采用隔声屏障、合理安排施工时间等措施后，拟建工程对环境敏感点的声环境影响较小。 （2）施工噪声对本校声环境的影响 拟建工程中的教学楼，综合楼，体育馆以及扩建的宿舍楼均距离教学楼较近（距离为90m-140m）。因此拟建工程会对校园产生一定的影响。校园声环境将难以达到相应功能标准要求，因此施工单位需通过采用隔声屏障，合理安排施工时间，选用低噪声的设备及工艺，禁止夜间施工，较小影响范围，降低对校园的影响程度。 结合本工程实际情况，对施工期噪声环境影响提出以下对策措施和建议： ① 噪声较大的机械如发电机、空压机等，尽量布置在偏僻处，应远离周围的居住区和教学区，并采取定期保养，严格操作规程。 ②加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，施工中高噪声机械设备的使用尽量限制在7:00～12:00、14:00～22:00时间范围内。 ③ 使用商品混凝土，不在施工场地内设置混凝土搅拌机。 ④ 优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，在施工工程招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。 ⑤ 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ⑥ 做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。 ⑦ 根据国家环保总局1998年4月26日发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》，在高考期间和高考前半个月内，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 ⑧ 如果条件允许，建议拟建工程可安排在寒暑假期间施工建设。 在严格执行上述规定并加以科学严格的管理下，施工期噪声对外环境造成的污染是可以得到控制的，且这种影响仅是暂时性的，随着施工作业结束，影响将立即消失。 4、固体废物环境影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工废物料、拆迁垃圾、施工人员的生活垃圾等，这些固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行相关处理，将不会对周围环境产生不良影响。 工程填方除用挖方全部回填外，清除表土用于周边绿化盖土，工程建设不设置弃土场，施工弃土弃渣应按渣土管理部门的统一要求规范处置，不得造成二次污染。 建筑垃圾大多为固体废弃物，主要来自于建筑活动中的三个环节：建筑物的施工（生产）、建筑物的使用和维修（使用）、以及建筑物的拆除（报废）。建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有开挖的土石方、碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等，使用过程中产生的主要有装修类材料、塑料、沥青、橡胶等，建筑拆卸废料如废混凝土、废砖、废瓦、废钢筋、木材、碎玻璃、塑料制品等。 应从源头上控制建筑垃圾产生，在方案和设计阶段，必须全面对比，选择合理的方案和进行合理的设计，尽量减少工程变更，以减少建筑垃圾。主要措施如下： （1）提高耐久性设计 应想尽一切办法延长结构的使用年限，提高结构的耐久性。与此同时，也应相应提高各种装饰材料、填充材料等的耐久性。从而不仅可以提高资源的利用率，还可以减少建筑垃圾的产生率。 （2）合理选购材料和构件在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 （3）加强施工管理 施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而迫使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾，所需费用最好也能纳入概算中。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放，以利处理。更应严格控制工程变更，尤其是那些已经建好的工程，如果不是万不得已，最好不要再进行变更，以免增加造价和建筑垃圾。 项目建设单位应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；第四十六条工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。 本工程施工施工人员生活垃圾应当及时清运，避免孳生蚊蝇、鼠类等，给施工人员的健康带来一定的威胁。 （二）营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为食堂油烟废气和机动车辆尾气。 （1）学校现有一个食堂为学校师生提供饮食。本项目建成后共有师生约9000人，每天就餐人次约为4000人次，食堂设置规模为大型，人均食用油用量以30g/人·d计算，油烟挥发量占总耗油量的3%计算，则油烟产生量为0.972t/a，食堂设有静电式油烟净化装置（油烟净化效率85%），食堂操作按4h/d计，基准灶头数按40个计，单个灶头处理风量约2000m3/h，则项目食堂油烟排放量为145.8kg/a，排放浓度为1.8225mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》规定要求，对周围环境影响较小。 （2）本项目建有一个地面停车场，停车场有300个停车位，汽车尾气主要是指汽车在校区内行驶时，怠速及慢速（≤5km/hr）状态下产生的尾气，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOx等，汽车废气各污染物排放量与车型和车辆数有关，地上车位位于学校外围办公楼前后及车行道路两侧，周围进行绿化，停车位较为分散，汽车尾气容易扩散，对环境影响较小，故本评价认为地面停车位排放汽车尾气不会对周围环境造成明显影响。在下文中不再进行分析和评价。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活废水和食堂餐饮废水，项目建成后设定师生总人数为9000人。项目总的用水量为220008m3/a，污水排放量为169600 m3/a（680 m3/d）。项目餐饮废水经过隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理达标后通过市政污水管网排入城东污水处理厂深度处理，尾水排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 （1）处理能力 项目隔油池的设计处理能力为250 m3/d，餐饮废水的产生量为200 m3/d；化粪池设计处理能力约800m3/d，本项目综合污水最大产生量为680m3/d，所以项目污水处理设施能够满足污水处理需要。 （2）出水水质 根据工程分析，项目废水经化粪池处理后尾水达标情况见下表。 表21 污水处理设施各段净化效率及尾水达标情况 处理单元 污染物 隔油池 化粪池 废水量（m3/a） 43200 169600 PH 进水，无量纲 6~9 出水，无量纲 CODCr 进水浓度，mg/L 450 364 出水浓度，mg/L 405 310 去除效率，％ ≥10 ≥15 BOD5 进水浓度，mg/L 250 206 出水浓度，mg/L 225 175 去除效率，％ ≥10 ≥10 SS 进水浓度，mg/L 300 214 出水浓度，mg/L 255 182 去除效率，％ ≥15 ≥15 氨氮 进水浓度，mg/L 30 27 出水浓度，mg/L 30 26 去除效率，％ / ≥3 TP 进水浓度，mg/L 4 3.3 出水浓度，mg/L 4 3.2 去除效率，％ / ≥3 动植物油 进水浓度，mg/L 150 23 出水浓度，mg/L 90 23 去除效率，％ ≥40 / 城东污水处理厂接管标准见下表： 表22 污水处理设施各段净化效率及尾水达标情况 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 城东污水处理厂接管标准限值 500 / 400 35 5 / 因此，本项目废水经预处理后可以满足东城污水处理厂接管标准限值要求。 （3）城东污水处理厂概况 本项目废水经预处理达城东污水处理厂的接管限值后，送入城东污水处理厂深度处理，尾水最终排放至武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后。目前，城东污水处理厂现已运行，处理能力为1.5万吨。 灌南县城东污水处理厂工艺选择主要采用格栅+沉淀+水解+氧化+二衬。该处理工艺流程见下图。 图4 城东污水处理厂处理工艺 该工艺为多沟串联系统，进水与污泥混合后在沟内不停的循环流动，在各沟渠的一端各安装一个表面机械曝气机，靠近曝气器下游的区段为好氧区，处于曝气器上游和外环的区段为缺氧区，混合液交替进行缺氧和好氧，既提供了良好的生物脱氮条件，又有利于生物絮凝，使活性污泥易于沉淀。该工艺由于采用了表面曝气机，水深可采用4～4.5米。如果有机负荷较低时，可停止某些曝气器的运行，减小能量消耗。工艺构筑物少，一般情况下可不建初沉池和污泥消化池，某些情况下可不建二沉池和污泥回流系统，对于中小型污水处理厂，为节省投资、降低维护管理难度，会得到首选。其处理效果好且稳定可靠，不仅可满足COD、SS的排放标准，在运行方式合适时还可实现脱氮和除磷，而不像传统活性污泥法需做大量的改造工作。同时该工艺具有较强的冲击负荷承载力、剩余污泥量少、污泥耗氧稳定、机械设备少、便于运行管理等优点。因为存在于污泥的有机质最终是在氧化沟中部分好氧代谢去除的。缺点是占地面积大，卫生条件差。一般处理效果为：COD≥95%；SS≥95%；TN：70～80%；若配以投加铁盐，除磷效率可达95%。 A、设计进水水质指标如下： 表23 城东污水处理厂设计进水水质指标一览表 单位：mg/L 污染指标 COD BOD5 SS NH3-N TP 植物油 浓度 ≤500 / ≤400 ≤35 ≤5 / B、设计出水水质如下： 表24 城东污水处理厂设计出水水质指标一览表 单位：mg/L 污染指标 COD BOD5 SS NH3-N TP 植物油 浓度 ≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤0.5 ≤10 C、设计污水处理能力如下： 表25城东污水处理厂设计处理能力指标一览表 指标 COD BOD5 SS NH3-N TP 植物油 进水（mg/L） 310 175 182 26 3.2 23 出水（mg/L） ≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤0.5 ≤10 去除率（%） ≥80.6 ≥88.6 ≥88 ≥53.8 ≥84.3 ≥56.5 （4）接管可行性分析 ①接管范围 城东污水处理厂主要服务灌南县城内的生活污水，本项目位于灌南县经济开发区南区，根据实地考察和业主提供的资料得知，项目所在地污水管网已经接通，因此项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 ②处理规模： 城东污水处理厂总规模为15000m3/d，已投入运行。本项目废水主要为生活污水和餐饮废水，产生量最大为680m3/d，占城东污水处理厂处理规模的4.5%，比例较小。 ③水质 本项目废水的主要污染因子COD、NH3-N、SS、TP、动植物油，由上表可知各个污染因子经厂区污水处理设施处理后满足城东污水处理厂的接管标准。 ④污水厂运行的稳定性 城东污水处理厂运行状态良好，尾水中各污染物指标均能实现稳定达标。 综上所述，从污水厂接管范围、运行稳定性、项目废水水量以及水质等方面分析，本项目废水接入污水厂处理是可行的。 （5）水环境影响分析 项目废水量较小，占城东污水处理厂处理能力的4.5%，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入武障河。正常排放下对周围水环境影响很小 该项目实行雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管。 3、噪声环境影响分析 项目建成后，噪声污染源主要为分体式空调、下课铃声、厨房排风油烟机。参照《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606-2004），制冷量为4.5~7.1kW（制冷面积约25~58m2）的分体式空调室外噪声限值为60dB（A）。根据类比资料，铃声的噪声约为70dB（A），排风油烟机噪声约75～78dB。 为了解项目运营后对周围声环境的影响，本评价采用以下预测模式对噪声进行预测和评价： （1）合成噪声级模式： 式中：L ----- 多个噪声源的合成声级，dB(A)； Li ----- 某噪声源的噪声级，dB(A)； （2）声能衰减模式： L（r）=L（r0）－20lg(r/r0) 式中：L(r) ---- 距噪声源r处噪声级，dB(A)； L(r0) ---- 距噪声源r0处噪声级，dB(A)； 本工程噪声源噪声衰减情况随距离的关系计算如下表： 表26 噪声值随距离衰减情况一览表 距离m 1 5 10 15 20 25 30 35 40 空调噪声值dB（A） 60 46.0 40.0 36.5 34.0 32.0 30.5 29.1 28.0 铃声噪声值dB（A） 70 56.0 50.0 46.5 43.9 42.0 40.5 39.1 37.9 排风油烟机噪声dB（A） 78 64.0 58.0 54.5 52.0 50.0 48.5 47.1 46.0 实训楼距离场界的最近距离约30m，即空调主机对场界的贡献值低于30.5dB（A），铃声对场界贡献值低于45.5dB（A），食堂距场界的最近距离为40m，排风油烟机对场界贡献值低于46dB（A），三者叠加后噪声值低于48.8dB（A）。由预测结果可知，本项目运营后，项目场界昼间噪声贡献值分别满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。由此可见，本项目建成后噪声源对厂界声环境影响较小，不会改变其声环境质量。 为保证良好的办公、学习环境，建设单位可通过下列措施进行控制： （1）空调全部选用低噪声的分体空调，对于空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、统一设计和统一规格，以及考虑整体的协调性，冷凝水全部接入落水管。 （2）上下课铃声选用音乐铃声，减缓传统电铃噪声对周边居民的影响。 （3）选用低噪声型号厨房设备，并采取隔声、消声、吸声和减振等措施，如油烟净化装置及引风机设置在室内，底部设减振垫，风口安消声器，引风机应设隔声罩等。 （4）该项目投入使用后，物业管理部门应加强设备的日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障造成的噪声污染。 （5）加强对学校内的交通管理和人员活动管理，对进出学校的线路进行规定，设立禁鸣标志；禁止人员大声喧哗，控制人员活动噪声。 （6）建议在学校的四周布置立体绿化，形成隔音与景观于一体的学校绿化带，以减少周边道路对学校的影响，以及学校对周边的影响。 综上，在采取以上措施后，本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运后产生的固体废物包含普通生活垃圾以及废水处理过程中产生的污泥。 （1）生活垃圾：本项目师生9000人，按0.5kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为4500kg/d，合计1215t/a。生活垃圾属于一般固废，生活垃圾存放于学校专门垃圾收集装置，由环卫部门定期清运。 （2）污泥：废水处理过程中会产生部分污泥，污泥的年产生量约212 t/a，由环卫部门定期清运。 在采取上述措施后，本项目产生的固体废物均可做到无害化、资源化处理，对周边环境影响较小。 5、运营期周边环境对学校的影响分析 项目运营期主要考虑周边道路交通噪声和车辆尾气对学校的影响。 （1）交通噪声对学校的影响 根据业主提供的设计资料，学生宿舍与泰州南路最近距离为30m。在道路和学校之间的范围内加强绿化，形成防噪绿化带，一般每一米宽的较为稠密林带可降噪约1.0dBA，因而在种植防噪声绿化带时，应根据当地的地理气象条件，选择最佳的降噪植物和绿化结构。 设置隔声屏障，隔声屏障与降噪的关系具体详见表27，隔声效果在5～15dBA之间。 表27 隔声屏障与降噪的关系 屏障降噪量 可实现程度 减少声学能量 降低声响度 5 dB 简单易行 68% 30% 10dB 能达到要求 90% 50% 15dB 十分困难 97% 65% 20dB 几乎不可能 99% 75% 对于周围道路建议配合严格的交通和环境管理措施，可减少交通堵塞，从而可减少伴随交通堵塞而产生的刹车、启动和鸣号等噪声，能较明显减少交通噪声污染。 因学生宿舍道路之间距离较短，评价建议对噪声接受点采用如下降噪措施：①阳台吸声隔声措施；②防噪窗帘的使用；③通风隔声窗；④低噪声空调机。 综上所述，采取积极降噪措施后，周围道路噪声对学校的影响较小。 （2）车辆尾气对学校的影响 加强绿化带建设，以建设低矮灌木、高大的阔叶树木相结合的立体绿化林带为主，在注重景观效应的同时，也充分发挥其吸收有毒有害气体、隔声降噪的作用，加强道路管理及路面养护，保持道路良好的运营状态，减少车辆尾气的排放；严格执行国家制定的尾气排放标准，加强车管执法力度，以减少尾气污染物排放；对于装有易产生扬尘的运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。 在采取以上措施后，本项目产生的噪声对周边环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 经油烟吸收装置除油烟后，经竖向专用烟道于楼顶集中排放 | 参照《饮食业油烟排放标准》执行 |
| 水污染物 | 生活污水 食堂含油污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 TP、动植物油 | 隔油池和化粪池处理后排入污水管网，进入城东污水处理厂深度处理后达标排放 | 达标排放 |
| 固体废物 | 教学楼、宿舍楼等 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 均得到有效处置 |
|  | 隔油池、化粪池 | 污泥 |  |  |
| 噪声 | （1）空调全部选用低噪声的分体空调，对于空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、统一设计和统一规格，以及考虑整体的协调性，冷凝水全部接入落水管。 （2）上下课铃声选用音乐铃声，减缓传统电铃噪声对周边居民的影响。 （3）选用低噪声型号厨房设备，并采取隔声、消声、吸声和减振等措施，如油烟净化装置及引风机设置在室内，底部设减振垫，风口安消声器，引风机应设隔声罩等。 （4）该项目投入使用后，物业管理部门应加强设备的日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障造成的噪声污染。 （5）加强对学校内的交通管理和人员活动管理，对进出学校的线路进行规定，设立禁鸣标志；禁止人员大声喧哗，控制人员活动噪声。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 灌南教育中心计划投资2.5亿元在开发区南区建立“灌南县教育中心新校区项目”。学校位于泰州南路西侧、长江路南侧、徐州路东侧、南环路北侧（项目地理位置图详见附图1）。校园占地面积268453 m2，建筑面积为190413 m2。项目与2008年9月投产运营，现有建筑面积110687 m2，现有在校师生6000人，待拟建工程建设完毕后，计划师生人数可达9000人。 2、与产业政策相符 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）本项目属于鼓励类中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第三条‘职业教育’。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。因此，本项目建设符合地方相关产业政策要求。 3、与规划相符 本项目建设所在地为教育科研设计用地（详见附图四），符合灌南县经济开发区规划要求，并且本项目的用地已经取得了灌南县国土资源局“用地预审意见”（灌国土预审【2008】04号）和规划局的土地红线图。因此本项目选址合理。 4、环境质量现状达标 经资料调查，大气环境质量、声环境质量均符合功能区划的要求。水环境质量除SS外，也都符合功能区划的要求，该项目所在区域环境质量较好。 5、污染物达标排放 （1）施工期 大气环境影响 工程施工中对大气环境的影响主要源于施工过程中的废气、粉尘及扬尘等。建议施工现场加强管理，施工时尽量润湿作业面和土堆，以减少起尘量，施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围，应避免大风天气施工，对堆存建筑材料进行遮盖等。 水环境影响 施工期废水主要生活污水以及生产废水。生活污水可依托校区内现有处理设施及管网处理后排放，对纳污水体的影响不大。施工生产废水含有较多的悬浮物及石油类等，在施工场地设置临时沉砂池，将含泥砂雨水、泥浆等经沉砂池沉淀后再排放，可有效减轻对受纳水体水质的影响。 噪声环境影响 施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声，如挖掘机、推土机、搅拌机等；以及各种施工运输车辆噪声等。建设单位应加强管理，合理安排施工时段，尽量减少对在校师生以及周边敏感点的影响。 固体废物环境影响 施工期主要固体废物为施工废物料、拆迁垃圾、施工人员的生活垃圾等，这些固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行相关处理，不会对周围环境产生不良影响。 （2）营运期 大气环境影响 拟建工程完成后，食堂每天就餐人次预计达到5000人，食堂油烟排放量为145.8kg/a，排放浓度为1.8225mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》规定要求，对周围环境影响较小。 地面停车场有300个停车位，停车场周围进行绿化，停车位较为分散，汽车尾气容易扩散，对环境影响较小，故本评价认为地面停车位排放汽车尾气不会对周围环境造成明显影响。 水环境影响 项目建设完成后，废水量169600 m3/a。项目食堂含油废水经过隔油池处理后与生活废水混合排入化粪池，废水经过化粪池预处理后通过市政污水管网进入城东污水处理厂深度处理后达标排放。在确保达标排放的前提下，项目排放的污水对受纳水体的水质影响较小。 噪声环境影响 本项目新增噪声污染源主要为分体式空调、教学楼铃声、学生的活动噪声、校园广播和排风油烟机，其1m处声压级约在（60~78）dB（A）。经距离衰减后，对周围环境以及敏感点处的声环境质量不会产生明显影响。 固体废物环境影响 工程建成后，新增固体废物为生活垃圾（1215t/a）和污泥（212 t/a），由环卫部门定期清运。本项目固体废物不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。 6、总量控制 本项目废气主要是食堂油烟废气，不纳入总量控制，因此本项目废气无需申请总量； 项目废水经隔油池和化粪池处理后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理，尾水排入武障河，尾水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，因此本次仅考虑污染物的接管考核量。 各污染物接管总量为：COD(52.576t/a)、BOD5（29.68t/a）、氨氮（4.41t/a）、SS（30.87t/a）、总磷（0.543t/a）。 固体废弃物均得到合理处置，零排放，无需申请总量。 7、保投资估算及“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应向申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： ① 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 ② 建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 ③ 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 竣工验收清单见表28。 表28 “三同时”竣工验收清单 类别 验收内容 建设时间 废气 “油烟除尘装置”，油烟废气达标排放 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行 废水 隔油池和化粪池处理后，尾水达到城东污水处理厂接管标准。 噪声 采取相应的消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。环境敏感点（长江路小学）声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，翰林院小区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 固体废物 分类收集、分类存放，分类处置 8、结论 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，选址合理。从环境保护的角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保措施后在拟建地建设是可行的。 （二）建议 1、工程建设与污染治理必须严格执行“三同时”制度。 2、建设单位在项目实施过程中，应加强日常管理与设备维护，务必认真落实本项目环评提出的各项污染治理措施，加强环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防治出现污染事故。 3、单位应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目备案文件 附件二 项目环境影响评价委托书 附件三 用地预审意见 附件四 建设项目土地红线图 附件五 建设项目选址意见书 附件六 声明确认单 附件七 建设项目审批登记表 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目平面布置 附图三 建设项目周边环境图 附图四 灌南县城市总体规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 v 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

扬尘

弃土

设备尾气

噪声

扬尘

建筑弃渣

废装修材料

噪声

扬尘

建筑垃圾

噪声

扬尘

建筑弃渣

噪声

废弃物

场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

施工人员的生活污水和生活垃圾