建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产25000立方米胶合板项目

建设单位（盖章）：    连云港景轩木业有限公司

编制日期：二零一五年十月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产25000立方米胶合板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港景轩木业有限公司 |
| 法人代表 | 封以前 | 联系人 | 高兆香 |
| 通讯地址 | 灌南县李集乡小垛村 |
| 联系电话 | 15905123668 | 传真 | — | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 灌南县李集乡小垛村（原李集第二砖瓦厂） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C2021]胶合板制造 |
| 占地面积 | 24693m2 | 绿化面积 （平米） | 2500（绿化率10.12%） |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 1.8% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2016年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 详见“工程内容及规模”部分 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 3255 | 生物质燃料（吨/年） | 1200 |
| 电（万千瓦时/年） | 121.82 | 燃气（万Nm3/a） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水排水量856.8t/a。 排放去向：生活污水经地埋式污水处理设备处理后，用于厂区绿化。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 我国是木材生产消费大国，木材加工产品市场前景广阔，由于环境保护的迫切需要，我国加速了以速生丰产用材林为主的林业产业基地建设，增加了木材的有效供给，也带动了以人造板为主的木材加工业的兴起和发展。 为了抓住市场机遇，进一步抢占市场份额，连云港景轩木业有限公司经过对市场的周密调研和审慎研究，决定投资2000万元人民币，在灌南县李集乡小垛村新建年产25000立方米胶合板项目，主要从事胶合板的生产。项目建成后，年生产25000立方米胶合板。项目选址位于灌南县李集乡小垛村内，项目占地面积24693m2，地理位置详见附图1。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，连云港景轩木业有限公司委托中煤科工集团南京设计研究院有限公司（国环评证乙字第1912号）对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目影响评价报告表。 2、建设内容及规模 本项目建设内容为新建胶合板生产线、办公配套设施和公用设施等。项目建成后，年生产25000立方米胶合板。本项目产品方案和主要工程建设内容详见表1-1、表1-2。 表1-1 建设项目产品方案 产品名称 年产量 年运行时间（h） 胶合板 25000立方米 7200 表1-2 项目主要工程建设内容一览表 工程名称 工程名 工程内容 工程规模 备注 主体工程 生产区 车间1 占地面积1000 m2 / 车间2 占地面积1000 m2 车间3 占地面积1000 m2 仓库 占地面积2250m2 堆场 占地面积4950 m2 辅助工程 其他配套设施 办公楼及食堂 占地面积1800m2 公共工程 供水系统 市政供水管网 供水量为3255m3/a 供电系统 市政供电电网 年用电量121.82万kWh 环保工程 废气处理 旋风除尘+双碱法 烟尘、NOX、SO2处理效率分别为99%、40%、80%，鼓风机风量5000m3/h 集气罩 风量5000m3/h 布袋除尘器 粉尘去除率98% 油烟净化装置 去除率60% 排风扇 2台，风量5000m³/h 噪声控制 消声器、减振设备等 / 固废处理 一般固废堆场 分类堆放，占地面积200m2 废水处理 地埋式污水处理设备 A/O工艺，处理量3m3/h 绿化 绿化面积2500m2 绿化覆盖率10.12% 3、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗详见下表。 表1-3 建设项目主要原辅材料及能源消耗 类别 序号 名称 年耗/用量 来源/备注 原辅 材料 1 杨木 27000m³ 外购，汽车运输 2 脲醛胶 400t 外购，汽车运输 能源 消耗 1 水 3255m3 市政给水管网 2 电 121.82万kWh 市政供电电网 3 生物质颗粒 1200t 外购，汽车运输 （1）杨木：其质细软，性稳，价廉易得。一种速生丰产树种，它具有适应性广、年生长期长、生产速度快等特点，我国南方及北方均有广泛的种植，杨木资源较为丰富。由于杨木纤维结构疏松、材质相对较差，其应用范围受到较大限制，目前主要用作实木复合地板芯板、建筑模板、底板、短周期工业原料材或道路、河道绿化树种。一般杨木的密度：0.386g/cm3，湿度、干湿度为10，不同的杨木会有差别。 （2）脲醛胶：是尿素与甲醛在催化剂作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶粘剂。脲醛胶新技术制造简单、使用方便、成本低廉、性能良好，已成为我国人造板生产的主要胶种，占人造板用胶量90%以上。脲醛胶高温下会有甲醛产生。 （3）甲醛：化学式HCHO，式量30.03,又称蚁醛。无色气体，有特殊的刺激气味，对人眼、鼻等有刺激作用,气体相对密度1.067（空气=1），液体密度0.815g/cm³（-20℃）。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%，通常是40%，称做甲醛水，俗称福尔马林（formalin），是有刺激气味的无色液体。 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时，人就有不适感。大于0.08m³的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高，是众多疾病的主要诱因。 急性毒性：LD₅₀：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC₅₀：590mg/m³（大鼠吸入）；人吸入60～120mg/m³，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12～24mg/m³，鼻、咽黏膜严重灼伤、流泪、咳嗽；人经口10～20mL，致死。甲醛浓度过高会引起急性中毒，表现为咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、过敏性紫癜、过敏性皮炎、肝转氨酶升高、黄疸等。 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表1-4 建设项目主要生产设备一览表 序号 项目 单位 数量 1 冷、热压机 台 4 2 普通胶合板成套设备 套 2 3 单板拉长机组及裁边机 台 2 4 大幅面压机及其装卸机 台 2 5 辅助设备（叉车、小推车、主坯台等） 套 2 6 锅炉YGL-1400（2t/h） 台 1 5、公辅工程 （1） 给排水 本项目用水主要为职工生活用水、锅炉蒸汽用水、双碱法补给用水。 项目职工定员119人，厂区设置生活区，根据《建筑给水排水设计手册》人均用水定额按30 L/(人·d)计，用水量为3.57m3/d，全年300天用水约1071m3，排水按生活用水80%计，废水排放约856.8m3/a。 锅炉蒸汽用水，本项目使用2t/h的锅炉，烘干及热压产生的锅炉蒸汽冷凝水循环使用，循环水量按85%计算，损耗量为2160t/a（7.2t/d），因此，项目锅炉蒸汽用水为2160t/a（7.2t/d），循环使用，无废水外排。 双碱法锅炉废气处理装置补给用水，碱液循环使用，不外排，装置技术性能应符合液气比≤2.0L/m3，循环水≥85%估算，项目双碱法锅炉废气处理装置补给水约为24t/a。 本项目水平衡见图1-1。 图1-1建设项目水平衡图 单位：m3/d 给水：项目用水量约为10.85m3/d （3255m3/a），来源于灌南县李集乡市政供水管网。 排水：项目废水为职工生活污水，生活污水经地埋式污水处理设备处理后用于厂区绿化。 （2）供电 项目年用电量为121.82万kWh，由灌南县李集乡市政供电管网提供。 （3）绿化 公司在厂区内可用绿地上种植树木草坪，绿化面积为2500m2，绿化率为10.12%。 （4）储运 储存：项目使用的木料原料储存在堆场，脲醛胶、生物质颗粒、产品储存在仓库，各类固体废物分类堆放于厂区固废堆场。 运输：厂外运输由社会运输协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠叉车、小推车等搬运。 6、职工人数及工作制度 职工人数：项目定员119人。 工作制度：年工作300天，每天工作24小时，年工作7200小时。 7、厂区平面布置 本项目包括生产区、办公楼及食堂、附属设施。办公楼及食堂位于厂区西南侧，与生产区分开。生产区包括标准化厂房、仓库、堆场及附属设施等，位于厂区北侧。项目生产区与办公楼分开，减少交叉干扰，厂区设计布局合理，各区域均有道路及绿化带隔离，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，厂区平面布置较为合理。 项目平面布置图见附图2。 8、产业政策及规划相容性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正），本项目为不属于其中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。 建设项目占地面积24693m2，选址位于灌南县李集乡小垛村范围内，使用土地为建设用地，建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类项目。 因此，本项目的建设符合国家政策及其江苏省发展规划的要求，同时符合国家和地方产业政策。 9、环保相关合规性分析 根据苏政办发[2007]115号《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》要求，须严格控制能源结构，入区企业必须使用天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源实施临时供热，不得自建燃煤锅炉。”本项目企业使用燃生物质颗粒锅炉，生物质颗粒燃料为清洁环保的燃料，项目未自建燃煤锅炉符合苏政办发[2007]115号中相关要求。 国务院大气污染防治十条措施（2013年6月14日）中要求“减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。”本项目采用生物质燃料锅炉，且对锅炉废气采用了旋风除尘+双碱法处理后烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理效率分别可达99%、80%、40%，符合国务院大气污染防治十条措施中“全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造”的要求。 因此，本项目的建设符合相关环保规定及要求。 10、环保投资 本项目环保投资为35万元，占总投资（2000万元）的1.8%，主要用于固废、废水、噪声治理及绿化等。项目环保投资估算详见表1-5。 表1-5 建设项目环保投资一览表 项 目 环保设施名称 环保投资 （万元） 废水 地埋式污水处理设备 20 大气 旋风除尘器+双碱法脱硫塔 5 集气罩 2 布袋除尘器 2 油烟净化装置 1 排风扇 1 固废 固废堆场，垃圾桶 2 噪声 减震、隔声设施 2 绿化 绿化面积2500m2 - 合计 35 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设地点位于灌南县李集乡小垛村，原址为李集第二砖瓦厂，砖瓦厂主要污染物为生产过程中以颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物为主的大气污染物、设备噪声等，上述污染物随着砖瓦厂的关闭已消失，目前项目建设区域没无明显环境问题。 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。评价区域内南六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求。项目区无明显环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——盐河、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌南邻县连水，构成四通八达的县内内河运输网。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：30000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 本项目位于灌南县李集乡小垛村，项目东侧为空地，南侧为县界河，西侧为S236，北侧为空地。项目地理位置见附图1，周边环境详见附图2。 2、气象特征 灌南县地处暖温带和北亚热过渡的湿润地区，属暖湿季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。 风向：本地区全年主导风向为NNE风，出现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%；静风频率为0.49%。 气温：灌南年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为-0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。 降水：全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：平均高潮位1.88m，平均低潮位–1.29m，平均潮差3.16m，平均涨潮历时5h，平均落潮历时7h24min，平均高潮间隙6h56min，平均低潮间隙14h21min。 六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 本项目废水主要为生活污水，经地埋式污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排环境。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。武障河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，区内水沟及周围河流中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以人工养殖为主。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河水中水生生物种类已经受到不同程度的影响。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2014年实现地区生产总值264亿元，增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农民人均纯收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。 2014年全年实现地区生产总值2亿元，按可比价格计算比上年增长11.6%。其中，第一产业增加值42.72亿元，增长4.4；第二产业增加值117.18亿元，增长13.1%；第三产业增加值76亿元，增长13.3%。人均地区生产总值达37844元，比上年增加3929元。结构调整取得成效。三次产业结构由上年的18.72:50.02：31.26调整为19.56:45.63:34.81，二、三产业占GDP比重为81.9%，比上年提高个0.6百分点。全年实现财政总收入71.2亿元，增长3.8%，其中公共财政预算收入30.53亿元，增长19.3%。公共财政预算收入中，税收收入26.27亿元，增长29.37%，税收占公共财政预算收入的比重达86%。全年财政总支出80.09亿元，增长2.83%，其中，公共财政预算支出46.57亿元，增长11.21%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，CO年均值为0.340 mg/m3，臭氧年均值为0.035 mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，县城区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《灌南县2014年环境质量公报》灌南县地下水监测因子除硝酸盐外其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。硝酸盐超标的主要是由区域农村面源污染较大，氮肥、生活垃圾等渗滤液漏入地下导致。 3、声环境质量现状 根据《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》[连政发（2012）120号]，项目区声环境属1类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，即昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）。项目所在区域声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于灌南县李集乡小垛村，评价范围300m内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目周边概况见附图3。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标如下： 1、保护项目周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护纳污河流及周围农业排灌水网水质不得恶化。 3、保护建设区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-1主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 环境空气 项目所在区域 — — — 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 太平村 W 80m 6户20人 地表水 南六塘河 S 4000m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 县界河 S 30m 农田灌溉渠 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 地下水 项目周边地下水及含水层 — — 项目周边20km2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 噪声 太平村 W 80m 6户20人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，具体标准限值列于表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水 南六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，县界河执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水体 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 南六塘河 Ⅳ 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 县界河 作物种类 水作 5.5~8.5 ≤150 ≤60 - ≤20 旱作 ≤200 ≤100 - ≤20 3、地下水 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中表1中Ⅲ类标准，详见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 序号 污染物名称 标准值 标准来源 1 pH（无量纲） 6.5~8.5 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 2 氨氮 0.2 3 硝酸盐 20 4 亚硝酸盐 0.02 5 总硬度 450 6 高锰酸钾指数 3.0 7 总大肠菌群 3.0 4、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A），具体见下表。 表4-4 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A） 夜间（dB（A）） 标准来源 1 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物 项目的废水经处理用于厂区绿化，排放标准参考《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的“城市绿化”水质标准值，具体数值见表4-5。 表4-5 绿化用水水质基本控制项目标准值 除pH外均为mg/l 污染物 pH COD* BOD5 NH3-N SS 绿化用水 6-9 150 20 20 1000 注：*参照《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 中水作作物用水COD标准值。 2、废气 营运期锅炉烟尘、氮氧化物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉标准，具体指标见下表。 表4-6 锅炉大气污染物排放标准限值 污染物 烟气排放浓度（mg/m3） NOx排放浓度（mg/m3） SO2排放浓度（mg/m3） 烟气黑度（林格曼黑度，级） 燃煤 锅炉 50 300 300 ≤1 注：（1）项目锅炉装机容量为2t/h，烟囱最低允许高度为30m； （2）烟囱高度不低于8米，锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应该处最高建筑3m以上； （3）锅炉烟囱高度如果达不到上述的任何一项规定时，其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度，应按相应区域和时段排放标准值的50％执行。 项目运营期生产过程中排放的废气主要为甲醛、粉尘，项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准中相关限值要求，具体见下表。 表4-7 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 甲醛 25 15 0.26 0.20 颗粒物 120 - - 1.0 项目设置小型食堂，油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模限制要求，具体见表4-8。 表4-8 项目油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 标准来源 类型 基准灶头数 小型 ≥1，＜3 2.0 60 《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 中型 ≥3，＜6 75 大型 ≥6 85 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类，具体标准限值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 级别 标准限值（dB(A)） 昼 夜 1类 55 45 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表4-10。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 昼间 夜间 70 55 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关标准。 |
| 总量 控 制 指 标 | 大气污染物最终排入大气量：烟尘0.451t/a，SO20.204t/a，NOx0.732t/a，甲醛0.64t/a，油烟0.022t/a，粉尘0.02t/a； 水污染物：生活污水用于厂区绿化，不外排，无需申请总量。 固废排放量：0。 本评价建议，申请NOx 排放总量：0.732t/a，SO2排放总量：0.204t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 1、工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 2、生产工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造和地下室建设做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； 3、主要污染工序及源强 目前，项目已完成了部分厂房的建设，本报告对未建部分施工期进行分析。 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。 项目的施工人员预计为20人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.8t/d。由于施工现场人员的生活依托当地现有设施，因此，污水产生后经化粪池和沉砂池处理后直接排入沟渠。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后用于道路洒水抑尘，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强[ B(A)] 施工工段 1 推土机 1 75 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 3 90 灌桩、结构 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。类比同类型规模的建设，可估算施工过程中产生的建筑垃圾约350t。 木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分运至垃圾填埋场。 生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为10kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 二、营运期工程分析： 1、生产工艺流程 本项目胶合板的生产工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2 胶合板生产工艺流程及产污环节图 2、工艺说明： （1）锻料：锻料的原则是保证木材质量的条件下取得最大的出材率，锯断前严格执行划线规则①截掉端部的穿心裂口、半圆形大环裂和腐朽部位②如原木弯曲度达，在弯曲处下锯，尽量采取通直木段③将缺陷金钟道一根短木段锯掉，尽量多出表板木段，从而实现有效地提高木段利用率。 （2）旋切：将定长锯断的木段在旋切机卡头两端夹劳，采用旋切方法生产单板。采用目测和圆锥体定心相结合，定心可使木段出板率达55.98%（木段直径按14cm计算），①生产胶合板旋切产生的木芯直径一般为12-14cm，经旋切机再旋，木芯直径可降到1-2cm，木材出板率再提高11.11%②木芯售给外单位使用。 （3）晾晒：旋切后的单板含水率很高，必须将单板干燥的符合胶合工艺的要求，项目单板在晒场晾晒。 （4）磨边烘干：对晾晒后的单板进行磨边，并再次烘干至符合胶合工艺的要求。 （5）整理拼缝：单板整理是影响胶合板质量和出材率的重要工序①单板带上个别缺陷经过修补后，可以达到面板标准的部分，应剪切成涨幅单板②修补后打不倒面板标准，但剪去个别缺陷后经过胶拼可作为面板使用的部分，应剪切成长条单板进行胶拼③经过修补和剪切成长条单板，胶拼后仍达不到面板标准的单板，应尽可能剪切成整幅单板，作为背板或长芯板使用，以提高出板率④芯板贯彻“以补代拼”的工艺方法，尽可能切取整幅板对版面上的空洞等缺陷进行挖补，提高出板率，有助于实现“芯板整张化”。 （6）涂胶：将单板经过胶机涂胶，要做到一边一头齐，每摊位板坯上下左右要对齐，排板时涂胶单板上附有垃圾等杂物要清理干净。 （7）冷压：板坯及时送入冷压，冷压时不允许有卷边、卷角现象，冷压时板坯的各部位要均匀受压，冷压效果要保证板坯粘接成一体。 热压：通过一定温度和一定压力牢固地胶合起来。温度由锅炉供给，锅炉燃烧生物质颗粒，蒸汽冷凝水循环使用，锅炉燃烧产生锅炉渣及锅炉废气。 （8）砂光、锯边、抽条：对板件表面砂光，将热压好的胶合板裁成规格板材，按成品入库尺寸规格调整锯片之间的距离，锯边必须合理排除胶合板边部缺陷，锯好的板应四角方正，板边平直，不得有打边和毛刺现象。 （9）包装入库：对成品胶合板质检后合格品包装后放入成品仓库。 主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为锅炉废气、甲醛废气、粉尘和食堂油烟废气。 锅炉废气 项目生产所需热能由1台2t/h的蒸汽锅炉供给，项目锅炉拟使用生物质颗粒作为锅炉燃料，项目生产期间锅炉日常开启时间为24h/d，年使用时间为300天，年燃料耗量为1200t，每小时然烧生物质0.167t。 本项目锅炉烟尘废气采用旋风除尘+双碱法处理后，通过烟囱引至30m高空排放，其除尘效率可达99%以上，鼓风机设计风量为5000m3/h，。以生物质为燃料燃烧排放的污染物主要为烟尘、SO2、NOx，本评价在对烟气进行污染物排放计算和预测时，除尘效率取值99%。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第10册，生物质燃料燃烧产污系数如下： 表5-1 生物质燃料燃烧产污系数 污染物 单位 产污系数 SO2 千克/吨-燃料 0.85 烟尘 千克/吨-燃料 37.6 NOx 千克/吨-燃料 1.02 经核算，项目锅炉污染物排放情况见下表5-2。 表5-2 锅炉废气及污染物排放状况表 污染物名称 产生 浓度 产生速率 产生量 处理 效率 排放 浓度 排放 速率 排放量 排放限值浓度 单位 mg/m3 kg/h t/a % mg/m3 kg/h t/a mg/m3 SO2 28 0.14 1.02 80 5.6 0.028 0.204 300 烟尘 1254 6.27 45.12 99 12.6 0.063 0.451 50 NOX 34 0.17 1.22 40 20.4 0.102 0.732 300 该项目锅炉废气经采用旋风除尘+双碱法处理后，烟尘、SO2、NOx的排放浓度为12.6mg/m3、5.6mg/m3、20.4mg/m3，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求（烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度：50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3）。 甲醛废气 项目生产过程中所用的脲醛胶中含有少量的游离甲醛。本项目生产共需粘胶剂400t/a，根据液状粘胶剂质量指标（GB/T14732-2005），该粘胶剂中游离甲醛的含量不大于0.2%，本次评价采用对环境产生最不利影响的量0.2%计算，则甲醛的产生量为0.8t/a。根据资料显示，80%的游离甲醛在热压工序中散发，其余20%在日后的使用中缓慢挥发，因此本项目生产过程中80%的游离甲醛（0.64t/a）将在热压工序中散逸到空气中。 为减少无组织废气对作业工人的影响，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的规定，应尽可能采取有效措施将无组织排放改为有组织排放，故项目应在胶机上加集气罩，将甲醛的无组织排放源改为有组织的高空排放。本项目甲醛废气排放量为0.64t/a，集气罩风量为5000m³/h，排放速率0.089kg/h，排放浓度为17.8mg/m³，排气筒高度应根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的规定大于15米，其烟囱应该高于周围200范围内最高建筑3m以上。采取上述措施后甲醛的排放浓度、排放速率、排放高度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中最高排放浓度25mg/m³，排放速率15米高排气筒0.26kg/h的限值。 粉尘 项目在磨边、砂光粉尘产生。 打磨工序的粉尘属无组织排放，是一种间歇的、短时的排放，一般影响的范围仅限于在车间内，从工艺上和经济上来讲，打磨工序尚没有进行集中排放的必要，所以企业只要做好职工的劳动保护即可。 砂光粉尘根据同类型生产厂家运行的实际情况类比计算，本项目的砂光工序产生粉尘产生量约为1t/a，一般对于此种类型的废气用布袋除尘器处理。当前布袋除尘器用于处理工业粉尘的技术比较成熟，在设计参数合理的情况下，布袋除尘器对粉尘的去除率可达99.5%以上，评价按保守98%计算，约有0.98t/a粉尘收集，0.02t/a的粉尘经车间2台5000m³/h的风扇无组织排放于大气，排放浓度为0.28mg/ m³，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中颗粒物无组织1.0mg/m³的浓度限值。 （4）食堂油烟废气 食堂使用液化气作为燃料，属清洁能源，烟尘、NO2、SO2等污染物的外排浓度、外排量非常小。 本项目职工定员119人，年工作300天，设有小型规模的职工食堂，人均耗食用油量按50g/d计，油烟产生量为油耗量的3.0%，油烟产生量为54kg/a。本项目设灶头2台，每台风量为5000m3/h，按照每天4h运行，则油烟产生浓度为4.5mg/m3。本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为21.6kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求。 项目废气污染物产生及排放情况见表5-3。 表5-3本项目废气污染产生及排放情况 产生工序 污染物名称 产生 浓度 产生速率 产生量 处理效率 排放 浓度 排放 速率 排放量 排放浓度限值 排放 速率限值 单位 mg/m3 kg/h t/a % mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h 锅炉 SO2 28 0.14 1.02 80 5.6 0.028 0.204 300 - 烟尘 1254 6.27 45.12 99 12.6 0.063 0.451 50 - NOX 34 0.17 1.22 40 20.4 0.102 0.732 300 - 涂胶 甲醛 - - 0.64 0 17.8 0.089 0.64 25 0.26 砂光 粉尘 - - 1 98 0.28 - 0.02 1.0 - 食堂 油烟 4.5 - 0.054 60 1.8 - 0.022 2.0 - 2、废水 本项目用水主要为职工生活用水、锅炉蒸汽用水、锅炉除尘用水。锅炉蒸汽用水、锅炉除尘用水循环使用，无废水外排。本项目废水主要为生活污水。 （1）污水产生量 项目职工定员119人，厂区设置生活区，根据《建筑给水排水设计手册》人均用水定额按30 L/(人·d)计，用水量为3.57m3/d，全年300天用水约1071m3，排水按生活用水80%计，废水排放约856.8m3/a。 废水中的COD浓度约350mg/L、BOD5浓度约200mg/L、SS浓度约200 mg/L、氨氮浓度约30mg/L，生活污水经地埋式污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准后用于厂区绿化。 （2）污水量预处理 本项目职工生活污水经地埋式污水处理设备处理后，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见表5-4。 表5-4 废水中各污染物排放浓度一览表 单位：mg/L 处理单元 COD BOD5 SS NH3-N 地埋式污水处理设备 进水 350 200 200 30 出水 100 20 70 15 效率（%） 71.4 90 65 50 GB/T 18920-2002绿化用水 150 20 1000 20 由上表可以看出，生活污经预处理后，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）中的绿化用水标准值，用于厂区绿化。 表5-5本项目废水污染产生及排放情况 分类 废水量 t/a 污染物名称 产生浓度 mg/L 产生量t/a 治理措施 最终排放浓度mg/L 最终排放量t/a 排放去向 生活污水 856.8 COD 350 0.300 地埋式污水处理设备 100 0.086 厂区绿化 BOD5 200 0.171 20 0.017 SS 200 0.171 70 0.060 NH3-N 30 0.026 15 0.013 3、噪声 本项目的噪声源主要为冷热压机、单板拉长机组及裁边机、风机等，其噪声源强范围在75～80dB(A)之间。建设项目主要高噪声设备噪声产生情况详见下表5-6。 表5-6 本项目主要高噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 声级值 （dB(A)） 所在车间 （工段）名称 与最近厂界距离（m） 1 冷、热压机 4 80 生产车间 东，25m 2 单板拉长机组及裁边机 2 75 东，30m 3 风机 2 80 东，40m 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目职工定员119人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为17.85t/a，由环卫部门定期清运。 （2）废木料 本项目生产过程中产生废木料，废木料产生量约为2000立方米约为772t/a。 （3）粉尘 砂光过程的粉尘由布袋除尘器收集，收集量为0.98t/a。 （4）锅炉渣 本项目生物质燃料灰分按5%计，产生的锅炉渣为60t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生情况 | 排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 大气污染物 | 锅炉 | SO2 | 28 | 1.02 | 5.6 | 0.204 | 30m高排气筒高空排放 |
|  |  | 烟尘 | 1254 | 45.12 | 12.6 | 0.451 |  |
|  |  | NOX | 34 | 1.22 | 20.4 | 0.732 |  |
|  | 涂胶 | 甲醛 | - | 0.64 | 17.8 | 0.64 | 15m高排气筒高空排放 |
|  | 砂光 | 粉尘 | - | 1 | 0.28 | 0.02 | 无组织排入大气 |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.5 | 0.054 | 1.8 | 0.022 | 经排气筒排入大气 |
| 水污染物 | 办公 生活 | 水量 | - | 856.8 | - | 856.8 | 厂区绿化 |
|  |  | COD | 350 | 0.300 | 100 | 0.086 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.171 | 20 | 0.017 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.171 | 70 | 0.060 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.026 | 15 | 0.013 |  |
| 固废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | 17.85t/a | 0 | 环卫部门定期清运 |
|  | 生产 | 废木料 | 772t/a | 0 | 出售作密度板原材料或处理后做本项目锅炉燃料 |
|  |  | 粉尘 | 0.98t/a | 0 | 环卫部门定期清运 |
|  |  | 锅炉渣 | 60 t/a | 0 | 出售做农用肥 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为冷热压机、单板拉长机组及裁边机、风机等，其噪声源强范围在75～80dB(A)之间。经相应措施治理后噪声的贡献值变小，厂界噪声影响值昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 目前，项目已完成了部分厂房的建设，本报告对未建部分施工期进行分析。 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。冲洗废水经二级沉淀后用于绿化；生活污水排入项目区内临时化粪池类，经适当处理后用于绿化。 2、环境空气污染及控制 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 （1）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 3、噪声污染趋势及控制 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目区土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比调查，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表17。 本工程施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式； Lp(r)＝L(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——受声点声压，dB(A)； l(ro)——参考点ro处声压，dB(A)； r——受声点至声源距离，m； ro——参考点至声源距离，m。 项目周围区域声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准值分别为65dB(A)、55dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表18： 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和地方有关建筑施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行。 表7-1 主要设备噪声源强表 设备名称 声级 [dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 混凝土搅拌机 98 104.6 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮锯 86.5 104 切割机 88 96 表7-2 施工机械噪声最大影响范围计算结果 产噪设备 最大影响范围(m) 产噪设备 最大影响范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 翻斗车 85 267 移动式空压机 85 267 装载机 53 169 混凝土搅拌机 106 337 挖掘机 79 251 振捣棒 45 142 推土机 95 300 电锯 112 354 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。因此，在施工过程中，在严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不会有扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12:00~14:00和夜间特别是晚上22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 （1）项目锅炉烟尘废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，产生量分别为45.12t/a、1.02t/a、1.22t/a，产生浓度分别为28 mg/m3、1254 mg/m3、34 mg/m3，项目拟用旋风除尘+双碱法处理后，通过烟囱引至30m高空排放，其除尘效率可达99%以上，鼓风机设计风量为5000m3/h，经采用旋风除尘+双碱法处理后，烟尘、SO2、NOx的排放量为0.451 t/a、0.204t/a、0.732t/a，浓度为12.6mg/m3、5.6mg/m3、20.4mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求。 双碱法脱硫是指采用NaOH和石灰两种碱性物质做脱硫剂的脱硫方法，主要消耗的脱硫剂为石灰。该工艺具有运行费用低，投资少等优点。该工艺原理为循环泵将钠碱输送至脱硫塔，脱硫浆液在脱硫塔内与烟气反应，净化烟气经出口排至烟囱。反应后的脱硫废液经脱硫塔底部回水沟进入反应再生池与投加的石灰浆液进行反应，置换出的氢氧化钠、亚硫酸钠、硫酸钙和碳酸钙等一起进入沉淀池。上层钠碱液溢流至循环池循环使用，难溶于水的钙盐沉积在沉淀池底部经渣浆泵输送至渣处理系统处理。 脱硫工艺主要包括5个部分：(1)吸收剂制备与补充；(2)吸收剂浆液喷淋；(3)塔内雾滴与烟气接触混合；(4)再生池浆液还原钠基碱；(5)石膏脱水处理。具体工艺流程图见下图。 图7-1 双碱法处理工艺流程 （2）项目甲醛废气排放量为0.64t/a，拟采用集气罩收集后经排气筒高空排放，集气罩风量为5000m³/h，排放速率0.089kg/h，排放浓度为17.8mg/m³，排气筒高度应根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的规定大于15米，其烟囱应该高于周围200范围内最高建筑3m以上。采取上述措施后甲醛的排放浓度、排放速率、排放高度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中最高排放浓度25mg/m³，排放速率15米高排气筒0.26kg/h的限值。 （3）项目砂光粉尘产生量约为1t/a，对于此种类型的废气用布袋除尘器处理，布袋除尘器对粉尘的去除率可达99.5%以上，评价按保守98%计算，约有0.98t/a粉尘收集，0.02t/a的粉尘经车间2台5000m³/h的风扇无组织排放于大气，排放浓度为0.28mg/ m³，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中颗粒物无组织1.0mg/m³的浓度限值。 ①大气环境防护距离 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 经计算，项目大气环境防护距离计算参数以及计算结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算参数以及计算结果 序号 污染源位置 污染物 名称 污染物排放量kg/h 面源有效高度 m 面源宽度 m 面源长度 m 标准 mg/m3 大气环境防护距离m 1 车间2 粉尘 0.0028 5 25 40 1.0 0 经预测，本项目的无组织排放不会造成厂界外浓度超标，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中的公式，即： 式中：—环境一次浓度标准限值（mg/m3）； —工业企业所需的防护距离（m）； —有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据所在地区近5年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表6.1-8查取。A、B、C、D分别取400、0.010、1.85、0.78。 Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 计算结果见表7-4。 表7-4卫生防护距离计算参数以及计算结果 面源名称 排放因子 源强kg/h 标准（mg/m3） 面积（m2） r(m) 卫生防护距离(m) 车间2 粉尘 0.0028 1.0 1000 17.85 0.070 根据计算，粉尘无组织排放单元的卫生防护距离小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，确定车间2的卫生防护距离为50米，在此卫生防护距离内无居民、医院、学校等敏感目标。 （4）项目食堂使用液化气作为燃料，属清洁能源，烟尘、NO2、SO2等污染物的外排浓度、外排量非常小。食堂油烟产生量为54kg/a，项目设灶头2台，每台风量为5000m3/h，按照每天4h运行，则油烟产生浓度为4.5mg/m3。本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为21.6kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求。 综上，项目产生的大气污染物，均能达标排放，符合环保要求，对大气环境影响很小，不会改变当地大气环境功能。 2、地表水环境影响分析 本项目锅炉蒸汽用水、锅炉除尘用水均为循环利用，不外排。 本项目废水主要是生产废水，排放量约856.8m3/a，废水中的COD浓度约350mg/L、BOD5浓度约200mg/L、SS浓度约200 mg/L、氨氮浓度约30mg/L，生活污水经地埋式污水处理设备处理。 地埋式污水处理设备主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/L，出水BOD 20mg/L指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机；经地埋式污水处理设备处理后出水情况为COD浓度约100mg/L、BOD5浓度约20mg/L、SS浓度约70 mg/L、氨氮浓度约15mg/L，具体工艺流程见下图。 图7-2 地埋式污水处理设备工艺流程 经地埋式污水处理设备处理后项目生活污水污染物浓度可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准，用于厂区绿化，不外排，故本项目产生的生活污水经地埋式污水处理设备处理用于厂区绿化的方法是可行的。 3、噪声污染影响分析 （1）噪声距离衰减公式如下。 LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.5m。 （2）多个声源对某预测点声能量叠加模式 式中：Leq—某预测点总声压级，dB(A)； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间 噪声在室外空间的传播受到构筑物的隔断、各介质的吸收与反射、空气介质的吸收等作用而逐渐减弱，降噪量约20 dB(A)。本项目对受噪声影响最大的西厂界进行噪声预测，由于采取预测结果见下表。 表7-5 噪声影响预测结果 关心点 噪声源 噪声值 dB(A) 台数 围护结构降噪量dB(A) 距离衰减dB(A) 影响值 dB(A) 叠加值 dB(A) 西厂界 冷、热压机 80 4 20 28.0 38.0 39.2 单板拉长机组及裁边机 75 2 20 29.5 28.5 风机 80 2 20 32.0 31.0 根据预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后对影响最大的西厂界的影响值为39.2dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准值（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），项目噪声对周边声环境影响较小。 为进一步减轻本项目设备噪声对周围声环境的影响，本评价提出以下建议： 加强车间的隔音措施，并安装隔声门窗，面对东厂界的墙体的门窗尽量少开启。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ② 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间内偏向于厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强厂区绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。 通过采取以上措施，可保证本项目厂界噪声达标，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾的产生量为17.85t/a，由环卫部门定期清运。 （2）废木料 本项目废木料产生量约为2000立方米约为772t/a，废木料出售作为密度板原材料或处理后做本项目锅炉燃料。 （3）粉尘 砂光过程的粉尘由布袋除尘器收集，收集量为0.98t/a，粉尘由环卫部门定期清运。 锅炉渣 锅炉燃生物质颗粒产生的燃烧渣约60t/a，项目产生锅炉炉渣和除尘渣主要成分为燃木灰，富含钾、钙、磷等成分，是农村广泛使用的一种农家有机肥，可作农用肥。 项目在厂区东北侧设置一个500㎡的固废暂存区，用于废木料的暂时存放，项目设10个3kg 容量的垃圾桶用于生活垃圾的暂存，所产生的固体废物通过上述措施均得到综合利用或合理处置，对环境不造成污染。 5、选址合理性分析 本项目选址位于灌南县李集乡小垛村，项目用地属建设用地性质，选址基本符合规划要求，项目选址节约了原料的运输成本，避免了原料运输过程对外界环境产生的影响。因此，本项目的气体污染物对周围敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度上讲，本项目选址可行。 6、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 油烟废气排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度 |
|  | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 旋风除尘+双碱法 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求 |
|  | 生产 | 甲醛 | 集气罩 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 粉尘 | 布袋除尘，排风扇 |  |
| 水污染物 | 办公生活 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 地埋式污水处理设备 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002） 绿化用水标准限值 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为冷热压机、单板拉长机组及裁边机、风机等，其噪声源强范围在75～80dB(A)之间。经相应措施治理后噪声的贡献值变小，厂界噪声影响值昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 全部得到有效处置 零排放 |
|  | 生产过程 | 废木料 | 出售做密度板原材料 或处理后做本项目锅炉燃料 |  |
|  |  | 粉尘 | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 锅炉渣 | 出售做农用肥 |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 连云港景轩木业有限公司投资2000万元，在灌南县李集乡小垛村新建年产25000立方米胶合板项目，主要从事胶合板的生产。项目建成后，年生产25000立方米胶合板。项目选址位于灌南县李集乡小垛村内，项目占地面积24693m2。 2、产业政策及规划相符性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目为不属于其中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目。 建设项目占地面积24693m2，选址位于灌南县李集乡小垛村范围内，使用土地为建设用地，建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类项目。 因此，本项目的建设符合国家政策及其江苏省发展规划的要求，同时符合国家和地方产业政策。 3、选择合理性分析 本项目选址位于灌南县李集乡小垛村，项目用地属建设用地性质，选址基本符合规划要求，项目选址节约了原料的运输成本，避免了原料运输过程对外界环境产生的影响。因此，本项目的气体污染物对周围敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度上讲，本项目选址可行。 3、环境现状与主要环境问题 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。评价区域内南六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求，县界河为农田灌溉渠水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 4、环境影响预测结论 （1）废水 本项目锅炉蒸汽用水、锅炉除尘用水循环使用，无废水外排；废水主要是生活污水，排放量约856.8m3/a，进地埋式污水处理设备处理，可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）中相关水质标准后，用于厂区绿化，不外排，不会对周围水环境产生影响。 （2）废气 项目废气主要为锅炉废气、甲醛废气、砂光粉尘及油烟。 锅炉烟尘废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，旋风除尘+双碱法处理后，通过烟囱引至30m高空排放，其除尘效率可达99%以上，处理后浓度为12.6mg/m3、5.6mg/m3、20.4mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求。 甲醛废气采用集气罩收集后经排气筒高空排放，采取上述措施后甲醛的排放浓度、排放速率、排放高度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中最高排放浓度25mg/m³，排放速率15米高排气筒0.26kg/h的限值。 砂光粉尘采用布袋除尘器处理，去除率98%计算，排放浓度为0.28mg/ m³，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准中颗粒物无组织排放浓度限值，设车间2的卫生防护距离为50米。 食堂油烟采用处理效率达到60%的油烟净化器，排放浓度为1.8mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求。 综上，项目产生的大气污染物，均能达标排放，符合环保要求，对大气环境影响很小，不会改变当地大气环境功能。 （3）噪声 本项目主要高噪声设备及噪声值为冷热压机、单板拉长机组及裁边机、风机等等，经隔音减震措施及距离衰减后，厂界噪声均满足《工业企业环境厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准，不会对周边声环境及附近居民产生明显影响。 （4）固废 本项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；废木料外售作为密度板原材料或处理后做本项目锅炉燃料；粉尘由环卫部门定期清运；锅炉渣作农用肥，各项固废经合理处置后，不会对周边环境产生影响。 5、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。 6、总量控制 大气污染物最终排入大气量：烟尘0.451t/a，SO20.204t/a，NOx0.732t/a，甲醛0.64t/a，油烟0.022t/a，粉尘0.02t/a； 水污染物：生活污水用于厂区绿化，不外排，无需申请总量。 固废排放量：0。 本评价建议，申请NOx 排放总量：0.732 t/a，SO2排放总量：0.204 t/a。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 污染物 因子 验收内容 处理效果 建设计划 水污染 废水 地埋式污水处理设备 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》（GB/T 18920-2002）中相关水质标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 大气污染 油烟 油烟净化器 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度 锅炉废气 旋风除尘器+双碱法脱硫塔 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求 甲醛 集气罩 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 粉尘 布袋除尘，排风扇 噪声 噪声 采取相应的消声、隔声、减震等降噪措施 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准。 固废 固体废物 分类收集、分类存放 不造成二次污染 绿化 绿化率达10.12% 8、项目建设可行性结论 综上所述，工程的建设符合产业政策、城市发展规划的要求，本项目在充分落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，并严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，固体废物妥善处置，不会对周围环境保护目标产生明显影响，从环境保护的角度而言是可行的。 本评价报告，是根据业主提供的经营范围、规模以及与此对应的排污情况为基础进行的。如果经营范围、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案通知书 附件3 用地证明 附件4 法人代表身份证 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。