建设项目环境影响报告表

项目名称:灌南县迎宾大道长江路新建雨污水管道工程项目项目

建设单位（盖章）： 连云港硕项湖水务集团有限公司

编制日期：二零一五年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围概况图 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南县迎宾大道长江路新建雨污水管道工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港硕项湖水务集团有限公司 |
| 法人代表 | 唐 亮 | 联系人 | 蔡黎明 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇人民中路南侧（原种子公司） |
| 联系电话 | 13905129575 | 传真 |  | 邮编 |  |
| 建设地点 | 灌南县硕项湖旅游开发区 |
| 立项审批 部门 | 灌南县发展和改革局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | N7810市政设施管理 |
| 占地面积 （平方米） |  | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 682.77 | 其中：环保 投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 7.32％ |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产 日期 | 2016年1月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2页。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | — | 天然气（Nm3/年） | — |
| 电（万度/年） | — | 液化气（吨/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目施工前生活污水产生量345.6t/a，由临时化粪池收集，预处理后就近排入污水管道进入城西污水处理厂集中处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目概况 硕项湖位于江苏省灌南县境内，历史悠久，风景秀丽，湖鲜特产，文化灿烂，久负盛名。硕项湖，古称大湖、硕镬湖。旧志载：在涟水西北120里，东西宽40里，南北长80里，东至新安镇，北至张店，南至灰墩，西至马厂荡，面积为4550余顷，沭阳、安东、海州各占三分之一。是灌南县重要的旅游景点之一。 灌南县硕项湖旅游开发区内分布有连云港市电视大学灌南分校、长江路小学、翰林苑等企事业单位和居民生活小区。现状排水采用雨污混流，管网不健全，幸福大道污水管道已经完成，但是没有与污水管网连通；迎宾大道北段无污水管网，东段没有雨水收集系统。 本项目工程实施后可改善灌南县硕项湖旅游开发区内环境条件，改善当地居民生活条件，促进当地旅游业的发展。 2、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 3、规划相符性分析 为了促进灌南县经济、社会、人口、资源、环境的协调发展，更加科学合理地指导和调控城乡建设，实现建设社会主义和谐社会的目标，连云港市于2008年编制完成了新的《江苏省连云港市灌南县城市总体规划（2008年-2030）》。 项目建设对所在区域基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此建设雨污水管道可行。 4、工程内容 （1） 建设规模 本项目新建雨水管线1288m、污水管道2287m。其中： 迎宾大道雨水管线长1288m，雨水主管管径为DN600（公称内径）。 长江路段污水管线长：538m，采用de400（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管；幸福大道污水连接到迎宾大道段污水管线长485m，设计污水管采用DN600（公称内径）HDPE双壁波纹管；迎宾大道段污水管线长1264m，采用de600（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管。 详见下表。 表1-1 项目建设内容组成 工程类别 单项项目名称 建设内容、位置 工程规模 主体工程 雨水管线 迎宾大道段 雨水管线长1288m，主管管径为DN600（公称内径） 污水管线 长江路段 污水管线长538m，采用de400（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管 幸福大道污水连接到迎宾大道段 污水管线长485m计污水管采用DN600（公称内径）HDPE双壁波纹管； 迎宾大道段 污水管线长1264m采用de600（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管 环保工程 施工期 大气污染措施 设置围挡 运输车辆覆盖 施工现场洒水 水污染防治措施 施工废水沉淀池 施工期简易环保厕所 噪声污染防治工程 设置围挡和临时声屏障 灌南县迎宾大道长江路新建雨污水管道工程位于灌南县硕项湖旅游开发区内，连云港市电视大学灌南分校、长江路小学、翰林苑等企事业单位和居民生活小区污水采用雨污混流，幸福大道污水管道已经完成，但是没有与污水管网连通；迎宾大道北段无污水管网，东段没有雨水收集系统，本次设计在迎宾大道东侧铺设雨水和污水管道，长江路西侧铺设污水管道，硕项湖河南部铺设污水管道，将该地区的污水连接成网，接入灌南县污水管网，雨水连通后排入通过长江路雨水管道排入周口河。 （2）雨水管道设计 雨水管线：迎宾大道雨水管线长：1288m，迎宾大道新建雨水管道布置于道路东侧规划人行道下，距道路中心线20m ；设计重现期采用P=3年，综合径流系数采用Ψ＝0.60，地面集水时间采用15min，雨水沿路收集并排入长江路已建雨水检查井。雨水主管管径为DN600（公称内径）。 雨水管道标准横断面图（迎宾大道）见图1-1。 图1-1 雨水管道标准横断面图（迎宾大道） （3）污水管道设计 污水管线：污水管线总长：2287m。长江路新建污水管道布置于道路南侧绿化带下，距道路中心线11m；迎宾大道段新建污水管道布置于道路东侧红线外绿化带下，距道路中心线29m。 长江路段：污水管线长：538m，长江路（幸福大道～迎宾大道）设计污水管道起点为幸福大道已建污水检查井（X=3772258.801，Y=40436182.296），终点为迎宾大道拟建污水检查井（W11），全路段采用非开挖拖拉成管，采用de400（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管； 幸福大道污水连接到迎宾大道段：污水管线长：485m，设计污水管采用DN600（公称内径）HDPE双壁波纹管； 迎宾大道段：污水管线长1264m，起点为迎宾大道南端已建污水检查井（X=3771504.971，Y=40436755.498），终点为鹏程西路已建污水检查井（X=3772769.358，Y=40436703.368），全路段采用非开挖拖拉成管，采用de600（公称外径）给水用聚乙烯(PE)直壁管。 污水管道标准横断面图见图1-2。 排水管道标准横断面图（长江路） 图1-2 排水管道标准横断面图（迎宾大道） （4）技术经济指标 本项目主要技术经济指标及建设内容见表1-3。 表1-3 本项目主要技术经济指标一览表 序号 指 标 名 称 单位 数量 1 总投资 万元 682.8 2 工程费用 万元 595.67 3 工程其他费用 万元 54.59 4 预备费 万元 32.51 5 建设规模 6 雨水管线 m 1288 7 DN600 m 1288 8 污水管线 m 2287 9 DN600 m 485 10 de400 m 538 11 de600 m 1264 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目营运期不需用水，因此无用水。 ②排水 项目营运期无污水排放。 （2）供电 项目施工期用电量为20万kw·h，电源为一路380/220 V电源。 （3）储运 本项目施工期所需各种泥土、沙石均利用渣土车进行运输。 6、施工期职工人数及工作制度 施工期人员：60人。 施工期工作制度：每日工作10小时。 7、环保投资 本项目环保投资50万元，占总投资的7.32%，项目环保投资一览表见表1-7。 表1-7 项目环保投资一览表 污染源 环保设 名称 环保投资 （万元） 作用 实施时间 废水 建材堆放防雨水冲刷措施（篷盖、围栏等）、沉淀池等 2.5 防止雨水冲刷、处理水回用 防尘 施工期 噪声 临时隔声屏障、部分施工设备安装减振垫等 7.5 设计指标为降噪>25d (A) 施工期 废气 扬尘洒水设备、围挡、遮盖粉状物料的篷布 7.5 削减起尘量，削减风力扬尘，阻挡粉尘扩散 施工期 生态 影 临时用地表层耕植土存与植恢复，水土保持 27.5 保存临时占用的表层耕植土以及施工后的恢复植被，防治水土流失 施工期 固废 生活垃圾收集装置、建筑垃圾和生活垃圾清运费 5 固体废物运往指 地点处理 施工期 合 计 50 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：平均高潮位1.88m，平均低潮位–1.29m，平均潮差3.16m，平均涨潮历时5h，平均落潮历时7h24min，平均高潮间隙6h56min，平均低潮间隙14h21min。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管城西污水处理厂，最终纳污水体为老六塘河。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻,县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2014年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以 “跨入百强县，全面达小康，迈向现代化” 的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标,实现“十二五”良好开局。 3、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位主要为龙沟汉居民遗址、大庙汉墓群、张店白果树、新安镇白果树、汤曙红烈士墓、县烈士陵园等。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 4、灌南县城西污水处理厂 城西污水处理厂近期处理量为20000m3/d，工艺选择主要采用格栅+曝气沉砂池+A2O+二沉池+滤布滤池+接触池，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终纳污水体为老六塘河。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，经济开发区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河、老六塘河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为公兴河和老六塘河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，老六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水水标准，能够满足功能区要求。 根据《灌南县2014年环境质量公报》灌南县地下水监测因子除硝酸盐外其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。硝酸盐超标的主要是由区域农村面源污染较大，氮肥、生活垃圾等渗滤液漏入地下导致。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于连云港市灌南县，目前项目周边200m范围内敏感目标为迎宾大道西侧30m翰林苑、迎宾大道西侧30m灌南中等专业学校，长江路北侧50m长江路小学，项目沿线周围评价区域内无文物保护和风景名胜区。 主要环境保护目标是： 水环境保护目标：老六塘河水质不因本项目的建设而降低其功能级别； 大气环境保护目标：翰林苑、灌南中等专业学校、长江路小学等环境空气功能不因本项目的建设而降低其功能级别； 声环境保护目标：声环境保护目标不因本项目的建设而降低其功能级别。 本项目环境保护目标见表3-1，周边概况图见附图2。 表3-1 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 方位及距离 规模 环境功能级别 环境 空气 翰林苑 W,30m 1000户/3500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 灌南中等专业学校 W,30m 4000人 长江路小学 N，50m 600人 地表水 环境 老六塘河 WN，2000 m 小型河流 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类水标准 公兴河 WN，1000 m 声环境 翰林苑 W,30m 1000户/3500人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 灌南中等专业学校 W,30m 4000人 长江路小学 N，50m 600人

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，具体标准限值列于表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 5 0 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 50 THP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，公兴河、老六塘河水质执行《地表水环质量标准》Ⅲ类水标准，具体标准限值见4-2。 表4-2水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 序号 评价因子 Ⅲ类水标准值 1 pH 值 6～9 2 CODcr ≤20 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 总磷 ≤0.2 5 氨氮 ≤1.0 6 总氮 ≤1.0 7 BOD5 ≤4 8 石油类 ≤0.05 9 DO ≥ 标准来源 GB3838-2002 表 1 3、声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，靠近道路一侧执行4a类标准，见下表。 表4-3 声环境质量标准 声环境功能区类别 等 声级Leq（dB(A)） 标准依据 昼间 夜间 声环境质量标准（GB3096-2008） 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水 A、施工期 施工废水处理后用于场地洒水抑尘，不外排。施工人员生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1标准；此外，该污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-4 拟建项目废水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂 水排放标准（mg/L） COD 400 5 BOD5 200 20 SS 250 10 氨氮 40 5 磷酸盐（以P计） 4.0 0.5（TP） 动植物 100 1 标准来源 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理 及重点 业行业主要水污染物排 限值》（DB32/1072-2007 表1 B、运营期 本项目为管道建设项目，运营期无固定工作人员，无废水产生的相关环节。 （2）废气 A、施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3。 B、运营期 本项目为管道建设项目，运营期不产生废气。 |
|  | （3）噪声 建设项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间 夜间 70 65 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目总量控制指标： 本项目建成后，废气零排放，不需申请；废水零排放，不需申请；项目营运期所有固废均得到合理处理处置，不会造成二次污染，因此不需申请。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目污染影响时段主要为施工期和运营期，施工期基本流程及污染工序见下图： 一、施工期污染物产生情况分析： 1、施工期产污环节 本项目施工期主要产污环节分析见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工工艺流程 （1）线路清理：对管线沿线进行清理； （2）管沟开挖：根据设计管线走向，沿管线开挖沟槽； （3）下管入沟：将管道进行安装，放入沟槽； （4）管道密封连接：将管道进行密封连接； （5）土方回填：连接完后回填土方； （6）路面恢复：施工结束后，恢复路面。工程施工过程产生的主要污染物为噪声、污水（施工污水和生活污水）、建筑垃圾和施工扬尘。 3、主要污染工序 本工程对环境的影响主要出现在施工期。施工期的环境问题主要是施工机械设备的噪声、填挖方产生的扬尘、余泥渣土（弃方）的处置、水土流失等对环境尤其是沿线敏感点的影响，以及道路开挖对居民出行和交通的影响等； 根据本项目性质及概况，其主要污染源及污染因子识别见表 5-1。 表 5-1项目主要污染源及污染因子识别 污染源 污染来源 污染因子 噪声 施工期 施工机械 噪声 废水 施工期 施工废水、施工生活废水 COD、 BOD5、SS、氨氮 废气 施工期 管沟开挖、土方回填 扬尘 （1）施工期废水 施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。 生活污水大部分为冲厕水；施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水、施工泥浆水等。本项目不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械，因此，产生的污水主要为施工人员生活污水。本项目不设施工营地，施工人员用餐依托周边餐馆或者外卖盒饭解决，故施工期生活污水主要是施工人员产生的冲厕水，按 60L/人.d计算，施工高峰期作业人员共约 60人，则生活污水产生量约 2.88m3/d。由于本项目建设的管网均在城镇内，建议施工单位直接租用当地单位或附近厕所使用；产生的生活污水经过化粪池预处理后掏运至城西污水处理厂。另外，本项目建筑材料堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。 采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 本项目施工营地施工人员数量按60人计，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），用水定额按60L/(人·d)计，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.96m3/d。参照《公路建设项目环境影响评价（试行）》（JTJ005-96），施工营地生活污水主要污染物及其浓度分别为COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS300mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油30mg/L。施工期按照4个月计算，施工营地生活污水发生量见表5-2。 表5-2 施工营地生活污水发生量 指标 水量 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 发生浓度(mg/L) — 500 250 300 30 5 30 日发生量(kg) 2880 1.44 0.72 0.864 0.086 0.014 0.086 总发生量(t) 345.6 0.173 0.086 0.104 0.01 0.0017 0.01 （2）施工期噪声 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。 ①施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机、钻机、中型吊车等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源，噪声级为 80~95dB(A)。由于管道施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有 1-2台施工设备在同一作业点同时使用。 ②运输车辆噪声 工程施工时中各类设备、材料和土石方需要用汽车运至工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地、施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。 在采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、产噪设备尽量入棚操作、建立临时隔声屏障等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响 （3）施工期废气 在施工过程中，管沟开挖将造成部分土地裸露，同时土方的堆放、回填、建筑材料的装卸以及运输车辆等都会产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动造成施工扬尘。施工扬尘造成的污染仅是短期和局部的，施工完成后便会消失。施工过程采取施工作业区设围挡、地面硬化、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输车辆要遮盖、雨天车辆驶离工地前车轮要进行冲洗，进出车辆加强管理、不在现场搅拌混凝土、四级及以上大风时不能进行场地作业、施工期要有环境监理单位及要有专人管理环境等措施。根据类比资料，采取以上措施后施工扬尘在施工场地下风向 150m处 TSP浓度可降至 0.3mg/m3以下，不会对周围大气环境造成不利影响。 （4）固体废物污染。 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。 施工期的建筑垃圾主要来源于土方和施工中的废弃物如水泥、石灰、沙石等，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体，导致水体产生暂时性的污染。因此，对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾经垃圾收集装置收集后由环卫部门清运。 ①施工人员生活垃圾 根据《城市生活垃圾产量计算预测方法》（CJ/T106），施工人员生活垃圾发生量按1.0kg/人·d计，施工人员60人、工期平均4个月，则生活垃圾日发生量为60kg/d，整个施工期生活垃圾发生总量为7.2t。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。 （5）施工期生态影响分析 ①对土地利用的影响 本项目永久占地7150m2，占地类型为建设用地，管道基础永久占地将导致土地利用方式改变，对生态环境有一定的影响。 本项目临时占地主要指材料堆放场和施工机械设备放置区，施工机械设备放置区、材料堆放场设置在迎宾大道东侧、长江路南侧，占地面积400m2，占地类型为空闲地。 ②对沿线植被的影响 本项目建设过程中，施工通道、临时工程占地、材料堆场将改变土地利用功能，破坏地表植被，建设方应将施工通入和材料堆场尽量设置在道路红线范围内，并做好施工期后临时工程的绿化恢复及复垦工作，减少植被破坏程度，恢复生物量。 ③水土流失影响分析 本工程建设过程中路基开挖和回填，破坏地表植被，增大地表裸露面积，产生的弃渣，如果不及时采取有效的防护措施，都势必造成工程水土流失。 本工程建设新增水土流失产生于工程建设区和直接影响区，工程建设区对水土流失的影响主要表现为工程建设过程中施工机械设备、施工人员对原地表土壤、植被破坏后形成的裸露面及施工弃渣等在外力作用下产生的加速侵蚀。本工程新增水土流失发生主要集中在工程建设期，地点主要是工程建设区。 施工作业带、管道基础开挖回填与水土流失 根据拟建工程施工方案，为满足工程施工过程中施工机械和人员活动，在道路一侧将形成一定宽度的施工作业带。作业带的形成，改变了原地表土地利用现状，破坏了土层结构及地表覆盖物，加大了地表水土流失。 管道基础开挖和回填，由于施工机械的推铲、碾压，造成土壤结构破坏，土壤抗剪强度降低，同时由于扰动，造成土壤水分散失严重，土壤颗粒间水膜变薄，土壤黏聚力变小，在雨滴的击溅和径流的冲刷下，土粒崩解，水土流失加剧。 施工材料堆放场与水土流失 在施工工程中，施工材料堆放场布置在地势平缓的地段，布置前的场地平整破坏了原有地表的植被及部分土层结构，由于裸露时间短，外力基本上不会使原地表水土流失加剧。但在场地迁移或施工结束后，地表重新裸露，易发生溅蚀、面蚀、沟蚀等水土流失形式。 二、营运期污染物产生情况分析： 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目不设泵站房和管理用房，也不新增工作人员，因此本项目运营期无任何污染物产生。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 废水量 | 345.6t | 345.6t |
|  |  |  | COD | 500mg/L，0.173t | 400mg/L，0.138t |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L，0.086t | 200mg/L，0.069t |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.01t | 30mg/L，0.01t |
|  |  |  | SS | 300mg/L，0.104t | 250mg/L，0.086t |
|  |  |  | TP | 5mg/L，0.0017t | 4mg/L，0.0014t |
|  |  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.01t | 30mg/L，0.01t |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活 垃圾 | 废包装、食品袋 | 7.2t | 0 t |
|  |  | 施工过程 | 施工过程 | 2 万m3 | 2万m3 |
| 噪声 | 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声，其噪声源强为 80～95 dB(A) |
| 其 他 | 无。 |
| 主 要生 态影 响 | 本项目实施造成的生态环境影响主要是施工期的水土流失影响。 1、水土流失影响因素分析 （1）影响水土流失的自然因素影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等。 ①降雨因素：降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。本项目位于灌南县，属中纬度大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。西部山区与东部平原气候呈明显差异。年平均气温东部平原 11.7℃，西部斋堂一带 10.2℃。极端最高气温东部 40.2℃，西部 37.6℃。极端最低气温西部 -22.9℃，东部 -19.5℃。降水量自东向西逐渐减少，年平均降水量约 600毫米。 ②地形地貌：地形的坡度、坡长和地形直接影响着土壤侵蚀强度的 |
|  | 大小，其影响主要通过改变径流速度而起作用。项目施工过程中挖土、填方以及平整地面等施工活动，在一定程度上将造成区域内的地形和微地貌的改变，为土壤侵蚀的加剧提供了可能。 ③植被：良好的植被覆盖可以减弱降水对土壤的直接破坏作用。项目施工将对项目现状用地造成破坏，造成一定面积的裸露地表，而且施工过程中的植被破坏在一定时间内难以恢复，使项目区内土壤失去了天然的保护伞，增大了水土流失的可能性。 ④土壤：土壤是侵蚀的对象，如让本身固有的理化性质决定了不同土壤抗侵蚀能力的差异。工程施工使地表土壤的结构受到破坏，致使土壤结构松散，有机质含量下降，抵抗侵蚀的能力也大大下降。据测定，工程土壤有机质含量多小于 0.5%，未被压实的土壤容重一般小于 1.4g/cm3，机械组成中以砂砾和粉尘为主，粘粒含量较小，土壤机构松散，易被冲刷，形成较为严重的水土流失。 （2）影响水土流失的工程因素 项目在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持设施（如树木、草地等），使表层土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。另一方面在施工过程中，开挖、移动、填筑大量的土石方，弃土、弃石量较大，如不采取水土保持措施，将使当地的水土流失加剧，具体如下： 取、弃土场 (含临时弃土场 )：取、弃土将对地表植被造成严重破坏，底层土壤全面裸露，土壤结构严重破坏，土壤抗蚀能力降低，遇暴雨易造成严重的水土流失。 临时工程：施工区内的临时占地、施工便道在雨季受到雨水冲刷，易产生水土流失。 施工过程中采取的水土保持措施有： （1）本项目施工过程中挖填方尽可能在本项目内部实现调配平衡，不设取土场；施工时产生的弃方由施工单位及时运走，不设弃土场，工程弃方将运至指定倾倒场所。 （2）施工过程严格控制施工作业范围，避免过多破坏地表植被。 （3）土石方工程应尽量避开多雨季节。 （4）在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小 75%～80%。 （5）加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道均控制在用地红线范围内。 本项目施工期采取了以上控制措施后水土流失影响较小，不会对生态环境造成不利影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 拟建项目施工期对周围环境的影响是短期的，主要环境问题来源于各种施工机械和运输车辆所产生的噪声，沟槽开挖、施工与运输车辆所产生的粉尘、扬尘，以及建筑垃圾对周围环境产生的影响等。为减少施工扬尘和噪声影响，本项目施工阶段必须执行《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》中的有关环境保护规定，并在与施工单位的合同中明确环保内容和责任。根据以上规定结合本工程具体情况，施工阶段环境影响分析及采取的措施、建议如下。 1、施工噪声环境影响分析 （1）噪声源及源强 施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工中使用的主要设备噪声源强见表 6-1。 表 6-1各种机械设备的噪声值单位： dB(A) 序号 机械类型 声源特点 距离设备5m处噪声值 1 路面破碎机 流动不稳态源 90 2 装载机 不稳态源 90 3 压路机 流动不稳态源 85 4 推土机 流动不稳态源 82 5 挖掘机 不稳态源 84 6 混凝土搅拌机 固定稳态源 90 7 混凝土泵 固定稳态源 85 8 移动式吊车 流动不稳态源 92 9 运输车辆 流动不稳态源 88 从表 6-1中可以看出，施工设备属强噪声源，一般置于室外，没有较好的控制措施。 （2）施工期噪声影响分析 ①噪声影响预测： 施工期各种噪声源多可视为处于自由声场的无指向性点声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》 HJ2.4-2009，在只考虑几何发散衰减时，计算公式为： LA（r）＝ LAw－20lgr－11 式中： LA（r）——预测点的A声级（ dB(A)）； r——预测点距声源的距离（ m）； LAw——点声源的A声功率级（dB(A)）； 计算结果见表 6-2。 表 6-2噪声随距离的衰减关系表 dB(A) 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 200m 300m 路面破碎机 90 73 67 63 61 59 53 49 装载机 90 73 67 63 61 59 53 49 压路机 85 68 62 58 56 54 48 44 推土机 82 65 59 55 53 51 45 41 挖掘机 84 67 61 57 55 53 47 43 混凝土泵 85 68 62 58 56 54 48 44 移动式吊车 92 75 69 65 63 61 55 51 运输车辆 88 71 65 61 61 57 51 47 ②预测结果分析 管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械 20m处和夜间距施工机械 100m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 若要达到《声环境质量标准》 GB3096-2008中 2类标准，则昼间需在距施工机械 50m处和夜间距施工机械 200m才能达到；若要达到《声环境质量标准》 GB3096-2008中 4a类标准，则昼间需在距施工机械 20m处和夜间距施工机械 100m才能达到。 ③施工期环境敏感点噪声预测结果 预测时仅考虑距离衰减和一般建筑物、围墙的隔声量，环境噪声背景值取现状监测数据，采用下式计算： (LAeq)预＝10lg[100.1(LAeq )施工＋100.1(LAeq )背]－△L, 式中：(LAeq)预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； (LAeq)背 ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)； (LAeq)施工 ——施工噪声叠加值，dB(A)； △L——建筑物、绿化带、围墙等引起的噪声衰减值，dB(A)。 预测结果见表 6-3。 表 6-3施工期环境敏感点噪声预测结果 序号 敏感点 预测最近距离（m） 预测结果 dB(A) 执行标准 昼间 夜间 1 翰林苑 30 58.5 46.7 昼间 ≦ 60dB（A），夜间 ≦ 50dB（A） 2 灌南中等专业学校 30 58.4 46.8 3 长江路小学 50 57.2 45.2 根据预测结果可知，施工期间，在施工设备噪声的影响下，各敏感点的噪声基本达到相应的声环境质量标准的要求。尽管施工噪声对环境的不利影响是暂时、短期的，随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在，但仍需采取相应的减缓措施。 ④影响分析 由于管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。其中管线施工对沿线的敏感点影响较大，各敏感点基本达到相应的环境质量标准。因此，施工期必须做好噪声防治工作，采取有效措施减缓施工噪声对周边环境尤其是居民的影响。 施工期采取的噪声防护措施： （1）为最大限度减少施工对管线沿线居民的影响，应禁止夜间施工，如确因工程需要必须施工时，应报相关行政管理部门同意； （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； （3）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； （4）遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； （5）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的进入操作间，不能入棚的，建立临时隔声屏障； （6）施工设备应采用低噪声环保型。 采取以上噪声防护措施，本项目施工期对周围声环境敏感点的影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定的问题。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。 施工现场扬尘的主要来源： （1）土方挖掘及现场堆放扬尘； （2）白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的现场搬运及堆放扬尘； （3）施工垃圾的清理及堆放扬尘； （4）人、车来往造成的现场道路扬尘。 本项目环境敏感点翰林苑、灌南中等专业学校和长江路小学离管道施工的最近距离分别为 30m、30m、50m，若不采取措施，施工扬尘对三个敏感点的影响较大，必须采取合理的措施。施工期拟采取的扬尘控制措施如下： （1）施工场界必须采取硬围挡措施，围挡设置高度不低于 1.8m，施工现场道路、作业场地必须硬化，并安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬，有排水管道，做到无积水，无泥泞，即运输车辆出口内侧应铺设一定长度且宽度不小于出口宽度的混凝土路面，并在出入处设置车轮冲洗设备及相应的沉淀设施，对驶出车辆的槽帮和车轮冲洗干净后方可驶出工地； （2）建筑施工中严禁从空中抛撒废弃物，防止扬尘污染； （3）施工现场土方堆放整齐，水泥等易产尘的物料应放在库房内存放，采用洒水、遮盖等措施防止扬尘； （4）装卸、使用散体材料，清理、装运渣土和建筑垃圾时，必须采取喷水降尘措施； （5）运载材料以及建筑垃圾的车辆为密闭槽车，以减少散落； （6）施工现场土方、集中存放的回填土，超过 10天不能清运的要用密网布遮盖； （7）四级以上大风时要停止土方工程； （8）施工期要有环境监理单位，要有专人管理环境； （9）不在现场搅拌混凝土； （10）施工工地须做到“ 5个 100%”即：工地沙土 100%覆盖、工地路面 100%硬化、出工地车辆 100%冲洗车轮、拆除房屋的工地 100%洒水压尘、暂时不开发的空地 100%绿化。 根据类比资料，采取以上措施后施工扬尘在施工场地下风向 150m处TSP浓度可降至 0.3mg/m3以下，对周围大气环境影响较小。 3、施工期地表水环境影响分析 施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。生活污水大部分为冲厕水；施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水、施工泥浆水。施工期采取的污水处置措施如下： （1）由于本项目建设的管网均在城镇内，建议施工单位直接租用当地单位或附近厕所使用；产生的生活污水经过化粪池预处理后就近排入市政管网进入城西污水处理厂。 （2）不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 （3）施工泥浆水按管道施工段集中收集，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。 （4）建筑材料堆放点设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。 采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 4、施工期地下水环境影响分析 项目所在区域地下水埋深较深。而本项目管线埋深最深为6米左右。因此，项目开挖不会产生地下水，对地下水水位也不会产生影响。另外，本项目施工过程中产生的施工废水、施工生活污水均得到妥善处理，而且项目所在区域无集中地下水污染源存在，项目施工过程中对地下水水质不会产生污染。综上所述，项目施工对地下水水位及水质不会产生不利影响。 5、施工期固废物影响分析 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。施工期的建筑垃圾主要来源于土方和施工中的废弃物如水泥、石灰、沙石等，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料可随降雨产生地面径流进入水体，导致水体产生暂时性的污染。 施工期采取的固体废物处置措施如下： （1）生活垃圾经垃圾收集装置收集后由环卫部门清运。 （2）对施工中的弃土、废渣及建筑废料等建筑垃圾必须妥善处理，除作为场地回填用料以外，其他均及时清运到指定倾倒场所。 施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 6、施工期对交通的影响分析 管道施工对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。因而在施工期内，难免造成局部路段暂时有堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。因此，本项目施工拟采取的措施如下： （1）施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近居民、机关、企业等团体，使他们有所准备，安排好出行计划； （2）临时堆放的土方尽量置于道路两侧，以减少对过往车辆和行人产生影响； （3）挖出的土方除回填使用外，弃土和建渣要及时外运，堆土尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通通行。 （4）施工方应在施工路段设置“前方施工、减慢车速”等的警示牌，通行车辆较大的路段必要时，应在施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行； （5）为方便夜间过往车辆，减少事故发生概率，应在施工路段设置警示照明灯，用以引导车辆通行。 7、施工期对基础设施的影响分析 由于本项目为管网建设项目，设计管道埋深在 6m左右，在已建成道路施工时将不可避免地涉及大量土方开挖的问题，故在管沟开挖过程中不可避免会涉及城市供水、燃气和雨水管网以及电力、通讯管线等地下设施。项目建设前需向相关部门调查沿线地下管线的分布情况，施工前需制定管沟开挖过程中一旦损坏城市供水、燃气管道后的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工。 据调查，本项目沿途无文物保护区分布。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。 8、施工期对植被影响分析 本项目临时占地都会对沿线植被造成一定破坏。管沟开挖的土方堆放对一些路段的绿化带或绿化树木会造成较大影响。评价要求在施工过程中，应注意规范化操作，挖出的土方顺沟堆放，尽量不占压绿化带；管沟距离树木较近时，开挖应人工进行，以避免机械开挖时可能挖断树木根部；随着施工结束，及时回填；对难以避免造成的绿化带或树木损坏，必须补植，进行植被恢复。 9、管道施工风险分析及防范管 道施工属线型施工范畴，其特点是施工面窄，工作面长，牵涉面广。对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 （1）施工前必须了解各种地下管线位置、标高，并做出施工保护措施，保证在其他管线安全使用的情况下进行施工。 （2）在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标识，入夜还要放置足够数量的红灯以避免一切不安全事故的发生，保证施工和交通安全。 （3）在施工现场，要有安全和文明保障，保证管理安全顺利施工。在施工现场，应有严密施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以不影响周围环境。

营运期环境影响分析 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目不设泵站房和管理用房，也不新增工作人员，因此本项目运营期无任何污染物产生。 本项目为污水管道建设项目，污水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成污染。本项目污水管道采用钢筋混凝土管道，该管道具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性、能够承受较大的外压，接口处采用承插式橡胶圈止水，能够很好的避免发生污水泄露。同时本项目污水管道投入使用后，应安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题及时进行处理。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | 扬尘 | 洒水、周边绿化阻隔 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP、动植物油 | 接管城西污水处理厂集中处理 | 达标接管 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 用于施工场地回填以外的及时清运到指定倾倒场所 | 零排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾等 | 环卫部门收集 |  |
| 噪 声 | 施工期采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、产噪设备尽量入棚操作、建立临时隔声屏障等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果：本项目对生态环境的影响主要是施工期的水土流失影响。 施工过程中采取的水土保持措施有： （1）本项目施工过程中挖填方尽可能在本项目内部实现调配平衡，不设取土场，施工时产生的弃方由施工单位及时运走，不设弃土场，工程弃方将运至指定倾倒场所 （2）施工过程严格控制施工作业范围，避免过多破坏地表植被。 （3）土石方工程应尽量避开多雨季节。 （4）在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等，可以使侵蚀量减小 75%～80%。 （5）加强施工管理和监督，减少大填挖作业，减少占地面积，施工临时占地及施工便道均控制在用地红线范围内。 （6）对破坏的植被及时进行恢复。 本项目施工期采取了以上控制措施后水土流失影响较小，不会对生态环境造成不利影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 硕项湖位于江苏省灌南县境内，历史悠久，风景秀丽，湖鲜特产，文化灿烂，久负盛名。硕项湖，古称大湖、硕镬湖。旧志载：在涟水西北120里，东西宽40里，南北长80里，东至新安镇，北至张店，南至灰墩，西至马厂荡，面积为4550余顷，沭阳、安东、海州各占三分之一。是灌南县重要的旅游景点之一。 灌南县硕项湖旅游开发区内连云港市电视大学灌南分校、长江路小学、翰林苑等企事业单位和居民生活小区污水采用雨污混流，幸福大道污水管道已经完成，但是没有与污水管网连通；迎宾大道北段无污水管网，东段没有雨水收集系统。 本项目工程实施后可改善灌南县硕项湖旅游开发区内环境条件，改善当地居民生活条件，促进当地旅游业的发展。 2、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 3、规划相符性 为了促进连云港市灌南县经济、社会、人口、资源、环境的协调发展，更加科学合理地指导和调控城乡建设，实现建设社会主义和谐社会的目标，连云港市于2008年编制完成了新的《连云港市城市总体规划（2008年-2030）》和《江苏省连云港市灌南县城市总体规划（2008年-2030）》。 项目建设对所在区域基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此建设雨污水管道可行。 4、污染物达标排放和对环境影响分析 （1）施工期环境影响分析结论 废水：施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。生活污水大部分为冲厕水；施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水、施工泥浆水。采取相应的环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 噪声：施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。在采取施工现场加强管理、严格执行《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》中的有关环境保护规定、合理安排强噪声设备的使用时间、夜间不施工、产噪设备尽量入棚操作、建立临时隔声屏障等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 废气：施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工过程在采取施工作业区设围挡、地面硬化、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输建筑垃圾的车辆要苫盖、雨天车辆驶离工地前车轮要进行冲洗，进出车辆加强管理、不在现场搅拌混凝土、四级及以上大风时不能进行场地作业、施工期要有环境监理单位及要有专人管理环境、施工工地必须做到 “5个 100%”等措施后，不会对周围大气环境造成不利影响。 固体废物：施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾用垃圾收集装置收集后由环卫部门清运。施工期固体废物的处理能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (2004修订 )》中的相关规定，对周围环境没有影响。 对地下水影响：项目所在区域地下水埋深较深。而本项目管线埋深最深为 6米左右。因此，项目开挖基本不会产生地下水，对地下水水位也不会产生影响。另外，本项目施工过程中产生的施工废水、施工生活污水均得到妥善处理，而且项目所在区域无集中地下水污染源存在，项目施工过程中对地下水水质不会产生污染。综上所述，项目施工对地下水水位及水质不会产生不利影响。 对交通影响：管道施工对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。因而在施工期内，难免造成局部路段暂时有堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。在采取相应的措施后对交通影响较小。 对基础设施影响：由于本项目为管网建设项目，设计管道埋深在 6m左右，在已建成道路施工时将不可避免地涉及大量土方开挖的问题，故在管沟开挖过程中不可避免会涉及城市供水、燃气和雨水管网以及电力、通讯管线等地下设施。项目建设前需向相关部门调查沿线地下管线的分布情况，施工前需制定管沟开挖过程中一旦损坏城市供水、燃气管道后的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工。 对植被的影响：本项目临时占地都会对沿线植被造成一定破坏。管沟开挖的土方堆放对一些路段的绿化带或绿化树木会造成较大影响。评价要求在施工过程中，应注意规范化操作，挖出的土方顺沟堆放，尽量不占压绿化带；管沟距离树木较近时，开挖应人工进行，以避免机械开挖时可能挖断树木根部；随着施工结束，及时回填；对难以避免造成的绿化带或树木损坏，必须补植，进行植被恢复。 （2）运行期环境影响分析结论 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目不设泵站房和管理用房，也不新增工作人员，因此本项目运营期无任何污染物产生。本项目为污水管道建设项目，污水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成污染。本项目污水管道采用钢筋混凝土管道，该管道具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性、能够承受较大的外压，接口处采用承插式橡胶圈止水，能够很好的避免发生污水泄露。同时本项目污水管道投入使用后，应安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题及时进行处理。 5、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 效果 建设时间 废水 建材堆放防雨水冲刷措施（篷盖、围栏等）、沉淀池等 城西污水处理厂接管标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 防扬尘洒水设备、围挡、遮盖粉状物料的篷布 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 噪声 临时隔声屏障、部分施工设备安装减振垫等 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固废 生活垃圾收集装置、建筑垃圾和生活垃圾清运费 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001及环保部公告2013年第36号对该标准的修改条例） 生态 植被恢复、绿化等 二、建议 （1）本项目属于城市基础设施建设工程，其污染防治重点在施工期，建议本项目施工单位切实按本环评所提防治措施，对本项目施工过程所产生的扬尘、噪声、固废、废水所提防治措施予以落实，并做好水土保持和复绿工作。 （2）保证足够的环保资金，做好项目建设的“三同时”工作。 （3）加强环境管理，建立完备的环保档案。 （4）各管道系统必须进行防渗漏和防腐蚀处理，杜绝利用渗坑、渗井、漫流等方式排放污水。 综上所述，该建设项目若能严格遵守“三同时”制度，在建设及运营过程中切实落实各项废水、废气、固废和噪声污染治理措施，建立环境管理制度，确保各项污染物达标排放，从环境保护的角度分析，灌南县迎宾大道长江路新建雨污水管道工程项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日