建设项目环境影响报告表

项目名称：   环保材料、过滤材料等研发生产项目

建设单位（盖章）：  连云港乾安环保材料有限公司

编制日期：二零一五年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保材料、过滤材料等研发生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港乾安环保材料有限公司 |
| 法人代表 | 袁宗莲 | 联系人 | 王桂军 |
| 通讯地址 | 灌南县经济技术开发区西区 |
| 联系电话 | 13770762008 | 传真 |  | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县经济开发区西区 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改备[2015]529号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3660汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积（平米） | 20亩 | 绿化面积 （平米） |  |
| 总投资 （万元） | 6000 | 其中：环保 投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.67 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2017年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 详见第2页。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 450 | 燃油（吨/年） | — |
| 电(千瓦·小时/年) | 50万 | 燃气（Nm3/a） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水排水量360t/a。 排放去向：生活污水排入市政污水管网，纳入城西污水处理厂，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 1、原辅材料及主要设备 （1）建设项目主要原辅材料消耗及来源一览表： 表1-1建设项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 重要成分 年耗量 1 HEPA材料 / 67.2万平方米 2 YM边条 / 1万平方米 3 胶框 37万个 4 热熔胶（颗粒及胶棒） / 5.5吨 5 泡棉（黑色） / 200万米 6 黑卡纸 / 23万套 （2）建设项目主要设备 表1-2建设项目主要设备一览表 序号 产品名称 规模型号 数量(台) 1 折纸机 ZDW55-600 2 2 注胶机 DJPP-700C 4 3 点胶机 KA-130L 4 4 热熔胶机 8 5 喷码机 PXR-D460W 1 6 立切机 1 （3）主要原辅材料理化性质 表 1-3 主要原辅料理化性质、毒性毒理 名称、分子式 理化特性 燃烧爆 炸性 毒性 毒理 HEPA 高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成,采用特殊硅橡胶作,无气味,表面不会硬化,时间长也不会有裂纹,化学性能稳定，耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，软硬度适中，弹性恢复好。每台均经钠焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点 -- -- 热熔胶 热熔胶（英文名：Hot Glue）是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品 -- -- 泡棉 泡棉分为PU泡棉，防静电泡棉，导电泡棉，EPE，防静电EPE，PORON，CR，EVA，架桥PE，SBR，EPDM等，具有使用方便、弯曲自如、体积超薄、性能可靠等一系列特点 -- -- 黑卡纸 PH为中性，环保染料，百分百可回收处理，无污染，两面颜色无色差，中间夹心部分颜色也是黑色，由商品原木浆制作，超高挺度，完美平滑度和平整度，拉力强，克重一次成型80-700g，超过700g的可以进行裱合 -- -- |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 随着灌南县的城市化发展，工业结构的多元化和招商引资力度的加大，多种经营全面展开，经济的快速发展，随着灌南县城汽车数量增加，汽车配件需求量日益增加，鉴于上述原因，连云港乾安环保材料有限公司在灌南县经济技术开发区西区投资建设环保材料、过滤材料等研发生产项目。 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县经济技术开发区西区。总投资约6000万多元人民币，项目总占地面积13333.34平方米（20亩），总建筑面积8000平方米。拟建项目生产规模为年产150万个车用空调滤清器、50万个空气净化器滤芯，计划职工人数20人，年工作日300天，每天工作8小时。该地块位于连云港市灌南县经济技术开发区西区。项目地理位置见附图1。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，连云港乾安环保材料有限公司委托中煤科工集团南京设计研究院有限公司（国环评证乙字第1912号）对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目影响评价报告表。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、与用地规划的相容性 本项目位于连云港市灌南县，项目所在地位于灌南县经济技术开发区西区，项目用地性质为工业用地。项目建设符合连云港市灌南县建设规划，符合当地环境规划和总体规划要求。 4、建设内容 项目名称：环保材料、过滤材料等研发生产项目 项目性质：新建 项目建设规模：年产150万个车用空调滤清器、50万个空气净化器滤芯 总投资：6000万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.67% 生产时数：年生产300天，每天生产8小时 职工人数：20人，不设食堂和职工宿舍。 5、项目位置及项目厂区周围布局 项目位于连云港灌南县经济技术开发区西侧，经度34.10、纬度119.26，北面为325省道，南面为空地，空地南面连云港双明电源有限公司，西面为金牛设备制造有限公司，东面为连云港华展木业有限公司、欣港木业公司、华福木业有限公司等。详见附图1 “建设项目地理位置图”、附图2“建设项目周围300米范围图”。 6、平面布置 项目以东侧为起点，由东向西方向依次为办公区、仓库及固废堆场、生产车间。 项目布置简洁明了，各生产设备根据工艺流程设置，生产流程顺畅、紧凑，利于物料的走向，避免回运和交叉运输。项目附图3“项目平面布置图”。 7、项目规模及内容 表1-4建设项目产品方案 序号 产品名称及规格 设计能力(/年) 年运行时数 1 车用空调滤清器 150万个 8×300=2400h 2 空气净化器滤芯 50万个 8×300=2400h 表1-5 建设项目主体工程及公辅工程一览表 类别 名称 设计能力 备注 主体工程 车用空调滤清器生产线 150万个/a 车间面积4000m3 空气净化器滤芯生产线 50万个/a 公用工程 给水系统 1.5t/d 由自来水公司统一管网供给 排水系统 生活污水1.2t/d 雨污分流；雨水接入雨水管网后排入附近小河，生活污水经化粪池预处理后经污水管网接入城西污水处理厂，最终排入老六塘河 供电 50万度/a 园区统一供电 绿化 - - 贮运工程 仓库 2000m2 堆放原辅材料与成品 运输 / 车运 废气 除尘效率90% 布袋式除尘器 废水 生活污水1.2 t/d 化粪池10m³ 固废 固废堆场100 m2 固废暂放，满足要求 8、公共及辅助工程 灌南县城乡建设日新月异，经济技术开发区日益美化，建设发展迅猛，交通、通讯、电力、供水、排污、供热等基础设施配套齐全。 （1）供水 水资源取自于灌南县市政给水管网，本项目主要用水为职工生活用水。 （2）供电 本项目用电由城市电网供应，进入厂区配电房，通过变压调节电流至380V，50Hz后供应各设备单元使用。 （3）排水 采取雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入城西污水处理厂。雨水经雨水管网收集排入附近河域。 8、选址合理性分析 本项目所处区域为灌南县城市规划区域，在厂区建设的同时相应的城市公共服务设施也随之建设，可以保证厂区内正常的供电、供水、交通等要求。 建设项目位于连云港灌南县经济技术开发区内，用地类型为工业用地，因此项目符合灌南县城市规划，项目选址合理可行。 9、环保投资 本项目环保投资为40万元，占总投资（6000万元）的0.67％，主要用于固废、废水、噪声治理及绿化等。项目环保投资估算详见表1-3。 表1-3 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施 数量 投资（万元） 处理效果 废气 风机 1 15 厂界达标 布袋式除尘器 1 噪声 生产设备基础减震 — 10 厂界达 固废 一般固废堆场 100m2 5 不产生二次 染 垃圾桶 10个 2 不产生二次污染 废水 化粪池 10 m³ 8 满足接管要求 合计 40 —— |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染物产生。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：平均高潮位1.88m，平均低潮位–1.29m，平均潮差3.16m，平均涨潮历时5h，平均落潮历时7h24min，平均高潮间隙6h56min，平均低潮间隙14h21min。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管城西污水处理厂，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻,县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2014年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以 “跨入百强县，全面达小康，迈向现代化” 的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标,实现“十二五”良好开局。 3、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位主要为龙沟汉居民遗址、大庙汉墓群、张店白果树、新安镇白果树、汤曙红烈士墓、县烈士陵园等。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 4、灌南县城西污水处理厂 城西污水处理厂近期处理量为20000m3/d，工艺选择主要采用格栅+曝气沉砂池+A2O+二沉池+滤布滤池+接触池，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，经济开发区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河、老六塘河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为公兴河和老六塘河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，老六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水水标准，能够满足功能区要求。 根据《灌南县2014年环境质量公报》灌南县地下水监测因子除硝酸盐外其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。硝酸盐超标的主要是由区域农村面源污染较大，氮肥、生活垃圾等渗滤液漏入地下导致。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于连云港市灌南县，目前项目周边200m范围内敏感目标仅为项目区北侧150m的同兴村，东北侧180m的东保成，项目沿线周围评价区域内无文物保护和风景名胜区。主要环境保护目标是： 水环境保护目标：老六塘河水质不因本项目的建设而降低其功能级别； 大气环境保护目标：同兴村、东保成环境空气功能不因本项目的建设而降低其功能级别； 声环境保护目标：声环境保护目标不因本项目的建设而降低其功能级别。 本项目环境保护目标见表3-1，周边概况图见附图3。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位及距离 规模 环境功能级别 环境 空气 同兴村 N,150m 80户/320人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东保成 NE,180m 100户/400人 地表水 环境 老六塘河 N，1300 m 小型河流 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类水标准 公兴河 S，20 m 声环境 同兴村 N,150m 80户/320人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 东保成 NE,180m 100户/400人

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，具体标准限值列于表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 THP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，公兴河、老六塘河水质执行《地表水环质量标准》Ⅲ类水标准，具体标准限值见4-2。 表4-2水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 序号 评价因子 Ⅲ类水标准值 1 pH 值 6～9 2 CODcr ≤20 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 总磷 ≤0.2 5 氨氮 ≤1.0 6 总氮 ≤1.0 7 BOD5 ≤4 8 石油类 ≤0.05 9 DO ≥5 标准来源 GB3838-2002 表 1 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，靠近325省道一侧执行4a类标准，见下表。 表4-3 噪声排放标准 类别 昼间（dB（A） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目排放的大气污染物主要为颗粒物粉尘。颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，具体见表4-4。。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最 允许排 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒（m） 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 — 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 2、废水排放标准 项目的生活污水经化粪池处理达标污水管网接管标准，排入城西污水处理厂统一处置，执行城西污水处理厂接管标准。具体数值见下表。 表4-5 城西污水处理厂接管标准 除pH外均为mg/l 污染物 pH COD NH3-N TP TN S 三 级 6～9 ≤400 ≤40 ≤4.0 ≤45 ≤250 根据项目废水经纳管送城西污水处理厂处理的实际情况，废水最终排放进入纳污水体老六塘河的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体数值见下表。 表4-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 除pH外均为mg/l 污染物 pH CODcr NH3-N TP TN SS 一级A 6～9 ≤50 ≤5 ≤0.5 ≤15 ≤10 3、噪声执行标准 项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4a 70 55 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，具体标准值见下表。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级：Leq dB（A） 昼间 夜间 70 55 4、固废处置要求 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001及环保部公告2013年第36号对该标准的修改条例）及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城西污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水360t/a； 接管考核量COD 0.107t/a、SS 0.063t/a、NH3-N 0.0104t/a、TP 0.00144t/a、TN 0.01224t/a； 进入环境量COD 0.018t/a、SS 0.0036t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.00018t/a、TN 0.0054t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析： 1、工艺流程及说明 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；运营期间产生的污染物包括噪声、颗粒物粉尘废气、生活污水、生活垃圾等。 从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节如下图： 图5-1 施工期工艺流程图 2、主要污染工序： （1）废气 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车产生的尾气。 粉尘：粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场。尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以估算。 尾气：排放的主要污染物为NO2、CO和非甲烷总烃等。 （2）废水 建设期的废水排放主要来自施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水：项目施工人员按100人计，每人每天用水100L，施工期为12个月，则生活用水10m3/d，3650 m3/a。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为2920m3/a，污染物产生浓度分别为SS：300mg/L、CODcr：400mg/L、氨氮：35mg/L。施工单位建设化粪池，对生活污水进行处理，不可直接排放到外环境。 施工废水：施工废水主要为地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，废水中的主要污染物为SS，其排放量均难以估算。该废水进行截流、沉淀后外排，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见下表。 表5-1 建设期主要噪声源的声级值 单位：dB(A) 序号 声源名称 噪声级范围（距离10m处） 1 推土机 78～96 2 搅拌机 75～88 3 打桩机 95～105 4 运输卡车 85～94 5 挖土机 80～93 卷扬机 75～88 7 浇捣机 90～ 8 8 空气压缩机 80～9 （4）固废 建设项目施工阶段将开挖土地、运送大量建筑材料，有大量废土和建筑垃圾产生，表现特征为量大、产生时间短，影响范围为附近周围环境。 另外施工期间人员还将产生一定量的生活垃圾，参考《环境保护实用数据手册》中的数据，按0.1kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量为3.65t。 二、营运期工程分析： 本项目主要从事车用空调滤清器、空气净化器滤芯等，其生产工艺流程及产污环节见图5-1（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物，以下同)。 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）折纸 根据产品的规格要求将折纸机调试完毕后，将黑卡纸放入折纸机内加工处理，该工序会产生废气G1粉尘，固废S1边角料和N1噪声； （2）检验 对经过折纸机加工处理后的工件进行检验，剔除不合格的工件，该工序会产生固废S2不合格工件； （3）组装 将零部件边条、胶框、泡棉以及检验后的工件用热熔胶（由热熔胶机熔化）组装成产品； （4）检验 对组装后的产品进行检验，剔除不合格产品，该工序会产生固废S3不合格产品 （5）包装 对检验后的合格产品进行喷码包装入库。 主要污染工序： 1、废气 （1）粉尘 本项目折纸工序会产生少量的粉尘，粉尘的产生量约为原料使用量的0.05%，黑卡纸使用量为23万套（月57.5t），粉尘的产生量约为57.5t×0.05%=0.02875t，产生的粉尘经过布袋除尘器（除尘效率为90%），处理后的粉尘通过无组织排放的外环境，排放量为0.002875t/a，大气污染物产生及排放情况见下表。 表5-2 粉尘产生及排放情况 产污环节 污染物 污染物产生源强：kg/h 排放源：面积m2 排放源：高度m 折纸 粉尘 0.001198 400×100 4 环境温度 计算点离地高度 城市/农村 建筑物下洗 复杂地形 343~363K 0米 城市 不考虑 不考虑 2、废水 本项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。 （1）污水量预测 ①生活污水 本项目生产过程无工业废水产生外排，外排废水主要为生活污水。项目劳动定员30人，年工作300天，由于厂区未设食堂和职工宿舍，职工生活用水量按50L/（人·天）计，则年用水量约为450 t/a。生活用水损耗按20%计，则生活污水排放量为360 t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、TN，其浓度分别为COD350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35mg/L、TP4.0mg/L、TN40mg/L，接入污水管网，进入城西污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后，尾水就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。 项目总年用水量为450t/a，本项目水平衡见图5-2。 图5-2 建设项目水平衡图 单位：t/a （2）污水量预处理 项目生活污水经化粪池处理，满足城西污水处理厂接管标准，经市政管网排入城西污水处理厂。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见表5-3。 表5-3 废水中各污染物排放浓度一览表 单位：mg/L 处理单元 COD SS NH3-N TP TN 化粪池 进水 350 250 35 4.0 40 出水 298 175 29 4.0 34 效率（%） 15 30 17 0 15 城西污水处理厂接管标准 400 250 40 4.0 45 由上表可以看出，生活污水经预处理后，满足满足城西污水处理厂接管标准，经城西污水处理厂处理，最终纳污水体为老六塘河。 表5-4 本项目废水污染产生及排放情况 分类 污染物名称 产生浓度mg/L 产生量t/a 治理措施 接管浓度mg/L 接管量t/a 最终排放浓度mg/L 最终排放量t/a 排放去向 生活污水360t/a C D 350 0.126 化粪池 298 0.107 50 0.018 城西污水处理厂处理，最终纳污水体为老六塘河 SS 250 0.09 175 0.063 10 0.0036 NH3-N 35 0.0126 29 0.0104 5 0.0018 TP 4.0 0.00144 4.0 0.00144 0.5 0.00018 TN 40 0.0144 34 0.01224 15 0.0054 3、噪声 （1）本项目噪声 噪声主要来源于折纸机等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。 4、固体废弃物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、不合格工件及不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘。 生活垃圾按1.0kg/（人·天）计算，则年产生量为1.0kg/（人·天）×30×300=9t/a，生活垃圾由环卫部门统一处理。 边角料、不合格工件及不合格产品主要来自由三部分：在折纸工序时、在工件检时、在产品检验时，合计边角料、不合格工件及不合格产品年产生量约为3.75t/a。边角料、不合格工件、不合格产品经重复利用后可回收外卖。 项目折纸过程中产生粉尘后由布袋除尘器收集（除尘效率为90%）的粉尘，产生量为0.02875t/a×90%=0.025875t/a，由环卫部门统一处理。 建设项目制造加工的物件，表面不作任何处理，没有废乳化液产生，没有危废产生。 本项目固体废物汇总结果见表5-6。 表5-6 建项目固废产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 产生量t/a 1 边角料、不合格工件及不合格产品 一般废物 折纸、检验 固态 黑卡纸、边条、泡棉、胶框 《国家危险废物名录》 T / - 3.75 2 粉尘 一般废物 折纸 固态 黑卡纸颗粒物 T / - 0.025875 3 生活垃圾 一般废物 员工生活 固态 果皮、纸屑等 T 99 - 9 5、清洁生产分析 （1）原材料和产品 本项目所使用原材料及产品不属于有毒有害的原材料和产品。 （2）生产工艺与装备 本项目生产工艺自动化程度较高，所选用的生产线为国内先进的生产设备。 （3）污染物产生及排放 本项目在生产过程中产生的污染物种类少，成分简单，没有危害性特别严重的污染物产生，各污染物经采取相关措施治理后，排放总量很小。 （4）废物回收利用 本项目产生的工业固体废物得到回收再利用或合理处置。 （5）全过程管理 本项目在生产过程中实行全过程环境管理，确保生产设备运转良好，降低各类物耗、能耗，降低污染物的排放水平，提高污染治理设施运行的稳定性和达标的可靠性。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 排放 | 焊接烟尘 | - | 0.005 | - | 0.00052 | 0.00125 | 外环境 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  | COD | 360 | 350 | 0.126 | 50 | 0.018 | 城西污水处理厂处理，最终排入老六塘河 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.09 | 10 | 0.0036 |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.0126 | 5 | 0.0018 |  |
|  |  | TP |  | 4.0 | 0.00144 | 0.5 | 0.00018 |  |
|  |  | TN |  | 40 | 0.0144 | 15 | 0.0054 |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量 t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 边角料、不合格工件、不合格产品 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 废品外售 |
|  | 粉尘 | 0.025875 | 0.025875 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备 | 单台产生声压级dB(A) | 排放声压级dB(A) | 备注 |
|  | 折纸机 | 75~85 | 昼间生产 ＜65 | 消音/减振+厂房隔声+距离衰减 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 该项目废气、废水、固废、噪声通过实施合理可行的措施后，不会对周围环境带来明显的影响，不会对区域的生态环境造成影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气污染物来源 施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，车辆、机械设备燃油会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物THC等，同时产生扬尘污染大气环境。 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 （2）大气环境影响分析 在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于环境空气质量二级标准规定值的1.6倍。 因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。根据类比调查施工期扬尘对环境的影响不大，采取有效防护措施后不至于对附近居民和行人构成危害。施工期产生的污染物对周围环境影响仅存在施工期，到项目建设完毕，投入运营，施工期环境影响随之结束。 （3）扬尘影响减缓措施 ①项目施工过程中，作业场地将采取围挡、围护措施以减少扬尘扩散，减轻扬尘对环境的污染，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水2～3次，若遇到有风或干燥天气可适当增加洒水次数。根据有关资料类比，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。 ③运输建筑材料及建筑垃圾的车辆采取防止粉料和垃圾撒落的措施。运输车辆行驶路线尽量避开居民区。 ④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑥对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人的生活污水。建筑施工废水主要来自混凝土结构的养护工序，废水量很少，为无机废水，除悬浮物含量较高外，不含任何其它有毒有害物质，散落的废水一般就地蒸发或渗入土层，部分经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水全部排入城市下水管网，因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的结束而消除。 城市大型建筑的现代化施工一般均使用商品混凝土，砂砾石料也不在施工现场冲洗，而是购入成品水洗砂及砾石料，故无施工作业废水产生。至于混凝土的养护浇水，一般产生不了径流，形成不了有组织排水。 废水影响减缓措施，本项目施工期产生的废水量很少，主要为施工人员的生活污水。对于施工期施工人员的生活废水建议建设方在施工场地内选择至少一个适当地点，建简易公厕一座及配套的化粪池，排水与已建成的小区污水管道相连， 并充分利用城市的基础设施，使产生的生活污水排入城市下水管网，最终进入城市污水处理厂进行集中统一处理。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的或处于移动不定状态，其5m处的噪声值约在80～90dB(A)。因此，评价本工程噪声源对环境的影响，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表。 表7-1 主要施工机械噪声源强 序号 施工阶段 设备 单机最大噪声值dB（A） 噪声测距 1 地基 推土机 86 5m 2 地基 装载机 90 5m 3 地基 挖掘机 84 5m 4 主体 振捣机 80 5m 5 主体 电焊机 85 5m 6 主体 卡车 92 5m （2）噪声影响分析 分析本工程噪声源对环境的影响，仅考虑声源到不同位置影响点的距离衰减，计算出声源对附近敏感目标的影响贡献值，并对声源的贡献值进行分析，噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）—(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm=α(r/ro)/100,查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值 单位： dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 推土机 86 78 71 63 61 53 49 45 41 装载机 90 82 75 67 65 57 53 49 45 挖掘机 84 76 69 61 59 51 47 43 39 振捣机 80 72 65 57 55 47 43 39 35 电焊机 85 77 70 62 60 52 48 44 40 卡车 92 84 77 69 67 59 55 51 47 从表中可看出，施工机械噪声昼间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响范围较大。 距离项目最近的敏感点为项目区南侧280m的于营村，为减轻施工噪声对于营村可能造成的影响，施工作业中必须合理安排各类施工机械的作业时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。项目施工期噪声对于营村居民生活影响不大。 （3）噪声影响减缓措施 施工噪声影响，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围的环境影响。 ①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备尽可能选用低噪声机械设备。 ②合理安排施工时间：严禁在13：00-15：30和22：00-8：00期间施工。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须向有关主管部门的申请开证明，并且必须公告附近居民。 ③施工单位应对施工噪声进行自律，实施文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ④建设与施工单位应与施工场地周围单位、居民建立良好的协调、协商关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的理解。 4、施工垃圾对环境的影响分析 （1）固体废物的来源 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。 （2）环境影响分析及处置措施 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土应在本工程建设中用做填埋土或绿化区的景观布设。 施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余物及少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳方可大大减轻影响。 5、生态环境影响分析 （1）对土壤环境的影响 施工期对土壤环境的影响主要是永久性占用土地20亩及土地使用功能的改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 本项目的建设，应充分利用已划定的土地面积，不重新征用土地。对已划定土地的利用，主要是改变了地面的原有形态，布设了新的建筑物、道路、场地、绿地等。 （2）对植被的影响 本项目用地原有少量的自然植被，未进行大面积绿化，施工对植被等生态环境影响不大。 6、对交通影响分析 施工期间，现场产生的大量建筑垃圾、生活垃圾和建筑材料的运输，机动车辆频繁进出会对局部路段的交通带来一定影响，造成一定时段交通流量的增加和交通噪声的影响。因此，项目建筑施工运输，应合理安排运输路段和时间，尽量避开繁忙路段和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。同时要做好驾驶人员的职业道德教育，按规定路线行驶，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目产生的生活污水，最大日污水排放量为1.2t/d。经化粪池预处理后，接入污水管网，进入城西污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准：COD≤50mg/l， SS≤10mg/l，NH3-N≤5mg/l，TP≤0.5mg/l，TN≤15mg/l，最终进入老六塘河。主要水污染物为COD、SS、NH3－N、TP、TN，其浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、4.0mg/L、40mg/L左右。 项目生活污水经化粪池处理，满足城西污水处理厂接管标准，经市政管网排入城西污水处理厂，最终纳污水体为老六塘河。 （2）接管可行性分析 城西污水处理厂目前处理规模为2万m3/d，建设项目污水排放量为1.2t/d，排放量占污水处理厂接管量的0.006%，污水处理厂有余量接收本项目废水，不会对城市污水处理厂正常运行造成影响，污水接管可行。 综上所述，项目的废水排放对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 建设项目营运期废气主要为粉尘。 无组织焊接烟尘排放 本项目产生的粉尘经布袋除尘器除尘（除尘效率约为90%）后，处理后粉尘通过无租房排放到外环境，排放浓度及速率可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 根据工程分析，折纸过程中未能收集的焊接烟尘0.002875t/a，经车间通风系统以无组织形式排放。无组织废气排放与预测数据见下表。 表7-4 无组织废气预测参数表 产污环节 污染物 污染物产生源强：kg/h 排放源：面积m2 排放源：高度m 折纸 粉尘 0.001198 400×100 4 环境温度 计算点离地高度 城市/农村 建筑物下洗 复杂地形 343~363K 0米 城市 不考虑 不考虑 表7-5 估算模式计算结果表（单位：mg/m3） 距源中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 粉尘 粉尘 1 0.0008795 0.08795 100 0.001126 0.1126 200 0.0003417 0.03417 300 0.0001668 0.01668 400 0.000101 0.0101 500 6.909e-005 0.006909 600 5.091e-005 0.005091 700 3.952e-005 0.003952 800 3.185e-005 0.003185 900 2.642e-005 0.002642 1000 2.24e-005 0.00224 1100 1.934e-005 0.001934 1200 1.694e-005 0.001694 1300 1.502e-005 0.001502 1400 1.345e-005 0.001345 1500 1.215e-005 0.001215 1600 1.106e-005 0.001106 1700 1.013e-005 0.001013 1800 9.337e-006 0.0009337 1900 8.648e-006 0.0008648 2000 8.046e-006 0.0008046 2100 7.516e-006 0.0007516 2200 7.047e-006 0.0007047 2300 6.629e-006 0.0006629 2400 6.254e-006 0.0006254 2500 5.917e-006 0.0005917 下风向最大浓度（47m） 0.002458 0.2458 经预测，本项目粉尘无组织排放最大落地浓度出现在排气筒下风处47米的位置，浓度为0.002458mg/m3。综上可见项目所排废气不会降低周边环境空气质量，厂界浓度达标排放。 大气环境防护距离及卫生防护距离测算： 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 大气环境防护距离计算模式是基于估算模式开发的计算模式，此模式主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算。计算结果如下： 表7-6 各大气污染源大气环境防护距离计算表 污染指标 面源有效高度（m） 面源宽度 （m） 面源长度 （m） Cm （mg/Nm3） 污染物排放速率 Qc（kg/h） L（m） 大气环境防护距离（m） 粉尘 4 100 400 -- 0.001198 无超标点 0 据上述计算结果为无超标点，可知项目无大气环境防护距离。 国家卫生防护距离要求无相应行业，项目对周围环境直接影响的主要污染物特征因子，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定：无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： Qc /Cm=[(BLC+0.25R2)0.05LD]/A 式中： Cm——标准浓度限制； L —工业企业所需卫生防护距离，m； R —有害气体无组织排放源所在生产单位等效半径，m，R=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 本项目中S按照100m2计算，得到R约为5.6m； 表7-7 大气污染源卫生防护距离计算表 污染指标 Cm (mg/m3) r (m) A B C D Qc (kg/h) 卫生防护距离计算值（m） 粉尘 -- 5.6 350 0.021 1.85 0.84 0.0694 3.308 项目还参考GB18083-2000《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》中标准件厂的卫生防护距离为100m，故确定该公司厂界外100 m为本项目卫生防护距离。项目公司厂界外100 m范围内无居住点，可见本项目可满足相应的卫生防护距离要求。 3、噪声污染影响分析 建设项目生产设备均将安装减振底座，可降噪5dB（A）。厂房采用双面粉刷墙体和隔声窗。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中： －距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 项目的厂界噪声为项目的区域噪声背景值与噪声源在厂界的噪声声压级相叠加的噪声值。根据噪声加和公式，计算厂界噪声值。公式如下： 式中： －预测点处总声压级，dB； －第i个声源至预测点处的声压级，dB； n－声源个数。 预测四个厂界及噪声影响，预测结果见表7-8。 表7-8 主要设备噪声对厂界的影响值测算 单位：dB(A) 噪声源 数量（台） 单台噪声源强 距最近厂界距离（m） 隔声衰减量 厂界环境噪声的影响 噪声贡献值 环境背景值（昼间） 环境噪声预测值（昼间） 折纸机 2 75~85 东侧25 南侧10 西侧15 北侧10 东侧25 南侧25 西侧25北侧25 东侧 13.97 南侧21.47 西侧 26.62 北侧 26.62 东侧 13.97 南侧21.47 西侧 26.62 北侧 26.62 东侧56.4 南侧54.2 西侧54.5 北侧55.1 东侧57.8 南侧55.8 西侧55.7 北侧56.1 叠加 值 ___ _____ ____ ____ 东侧50.85 南侧50.85 西侧56.67 北侧56.47 东侧50.85 南侧50.85 西侧56.67 北侧56.47 东侧56.4 南侧54.2 西侧54.5 北侧55.1 东侧57.8 南侧55.8 西侧55.7 北侧56.1 项目为一班制(8:00-16:00)生产，经厂房围墙隔声及距离衰减后，厂界环境噪声昼间贡献值≤56.4dB（A），项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65 dB（A），厂界环境噪声昼间预测值≤57.8dB（A），项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目固体废物边角料、不合格工件及不合格产品出售给相关单位；生活垃圾及收集的粉尘由环卫部门按规定方式处理。无外排，具体处置方法及去向见表7-9。 表7-9 本项目固体废弃物处置情况 序号 属性 污染物名称 产生量 （t/a） 处置方法 去向（t/a） 安全处置 综合利用 排放 1 一般 固废 边角料、不合格工件、不合格产品 3.75 外售 3.75 0 0 2 粉尘 0.025875 环卫拖运 0.025875 0 0 3 生活垃圾 9 9 0 0 5、污染物排放总量控制 （1）总量控制因子 根据江苏省发展计划委员会和江苏省环境保护厅《江苏省污染物排放总量控制计划》（苏计区域发[2002]448号）文的要求，结合拟建项目排污特征确定总量控制因子为： 废水：COD、SS、NH3-N、TP、TN； 固废：固体废物排放量。 水污染物总量控制分析： 项目运行后，水污染物排放总量变化情况见表7-8 表7-8 最终水污染物排放总量变化情况 项目 单位 废水量 COD SS NH3-N TP TN 项目接管排放总量 t/a 360 0.107 0.063 0.0104 0.00144 0.01224 项目最终排放总量 t/a 360 0.018 0.0036 0.0018 0.00018 0.0054 总量控制处理排放水建议指标 t/a 360 0.018 0.0036 0.0018 0.00018 0.0054 总量控制最终排放水建议指标 t/a 360 0.018 0.0036 0.0018 0.00018 0.0054 固体废物总量控制分析： 固体废物排放总量控制分析见表7-9 表7-9 固体废物排放总量变化情况 项目 单位 产生量 处置量 综合利用量 排放量 总量控制指标 边角料、不合格工件、不合格产品 t/a 3.75 3.75 0 0 0 粉尘 t/a 0.025875 0.025875 0 0 0 生活垃圾 t/a 9 9 0 0 0 （2）总量平衡方案 水污染物 本项目生活污水排放量，生活污水经化粪池预处理后接管城西污水处理厂集中处理，最终排入老六塘河。总量应纳入城西污水处理厂总量，以符合总量控制要求。 固体废物 本项目产生的固废收集后可通过出售给相关单位、卫生填埋等方式处理，无外排。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 折纸 工段 | 粉尘 | 由布袋除尘器净化除尘，无组织排放到外环境 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD、SS 氨氮、TP、TN | 经化粪池处理后， 接管市政管网排入 城西污水处理厂 | 城西污水处理厂接管标准 |
| 噪声 | 噪声主要来源于折纸机等设备产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。经基础减震、车间墙体隔声和空间距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准的要求。对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 |
| 固体废物 | 边角料、不合格工件、不合格产品 | 外售 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 粉尘 | 环卫部门清运 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在建设和营运期间达到本报告提出的各项环保措施和要求时，对周围环境无明显的生态影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 随着灌南县的城市化发展，工业结构的多元化和招商引资力度的加大，多种经营全面展开，经济的快速发展，随着灌南县城汽车数量增加，汽车配件需求量日益增加，鉴于上述原因，连云港乾安环保材料有限公司在灌南县经济技术开发区西区投资建设环保材料、过滤材料等研发生产项目。 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县经济技术开发区西区。总投资约6000万多元人民币，项目总占地面积13333.34平方米（20亩），总建筑面积8000平方米。拟建项目生产规模为年产150万个车用空调滤清器、50万个空气净化器滤芯，计划职工人数20人，年工作日300天，每天工作8小时。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、厂址选择与规划的相容性 本项目位于连云港市灌南县，项目所在地位于灌南县经济技术开发区西区，项目用地性质为工业用地。项目建设符合连云港市灌南县建设规划，符合当地环境规划和总体规划要求。 规划设计条件见附件，本项目从选址的角度是可行的。 4、施工期项目环境影响评价 本项目建设期主要污染是扬尘、污水、噪声和固体废物等。 ① 粉尘 施工期粉尘产生的部位比较多，施工扬尘将对该地块周边地区产生一定的影响。 ② 废水 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人的生活污水，建筑施工废水主要来自混凝土结构的养护工序，废水量很少，为无机废水，散落的废水一般就地蒸发或渗入土层，很少外排；生活污水全部排入城市下水管网。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的结束而消除。 ③ 噪声 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 ④ 固体废物 施工人员在施工期间产生的生活垃圾，要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时处理。施工期结束后产生的废土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），建设单位应要求施工单位规范运输，按有关规定妥善处置后对环境影响较小。 5、达标排放和污染物控制 废气 本项目主要的大气污染物为折纸工序产生的粉尘。项目折纸时产生少量粉尘，经由布袋式除尘器净化除尘处理，处理后的粉尘通过无组织排放到外环境。无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求，对周围环境影响较小。 废水 项目废水主要为生活污水。废水经预处理后达到城西污水处理厂接管标准进入市政污水管网，排入城西污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终纳污水体为老六塘河。经过上述处理措施后，废水排放达到要求，对周围水环境影响较小。 固废 本项目产生的固体废物采用综合利用和卫生填埋等方法处理后，无外排。 噪声 噪声主要来源于折纸机等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。经基础减震、车间墙体隔声和空间距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准的要求。因此，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 6、总量控制 本次项目在实际运行过程中，废水进入污水处理厂集中处理，本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城西污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水360t/a； 接管考核量COD 0.107t/a、SS 0.063t/a、NH3-N 0.0104t/a、TP 0.00144t/a、TN 0.01224t/a； 进入环境量COD 0.018t/a、SS 0.0036t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.00018t/a、TN 0.0054t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 效果 建设时间 废水 化粪池 城西污水处理厂接管标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 粉尘 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 噪声 隔声、围墙 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固废 垃圾收集箱 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001及环保部公告2013年第36号对该标准的修改条例） 8、项目建设可行性结论 综上所述，工程的建设符合产业政策、城市发展规划的要求，本项目在充分落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，并严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，固体废物妥善处置，不会对周围环境保护目标产生明显影响，从环境保护的角度而言是可行的。 本评价报告，是根据业主提供的经营范围、规模以及与此对应的排污情况为基础进行的。如果经营范围、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 地名命名预核准通知书 附件4 规划设计条件及红线图 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

简易沉淀池

实验楼

噪声

扬尘、废气

建筑废水

工地生活污水

少量建筑垃圾

外运

土地平整

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

工程结束

外购土方

回用

声环境

大气环境

循环利用

污水管网

原  料

S1 边角料N1噪声

G1 粉尘

折  纸

S2 不合格工件

检 验

边条

胶框

泡棉

热熔胶

组 装

S3不合格产品

检  验

包  装

产  品

生活用水

450

损耗90

化粪池

接管城西

污水处理厂

360

360