建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产18万立方米杨木胶合板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港创美木业有限公司 |
| 法人代表 | 付明祥 | 联系人 | 付明祥 |
| 通讯地址 | 灌南县人民西路水岸名苑3-05 |
| 联系电话 | 0518-83882066 | 传真 | — | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 江苏省灌南经济开发区 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改备[2015]510号 |
| 建设性质 | 新建√ 扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2021胶合板制造业 |
| 占地面积 （平方米） | 32400.16 m2（48.6亩） | 绿化面积 (平方米) | 5832 |
| 总投资 （万人民币） | 12000 | 其中环保投资（万人民币） | 87 | 环保投资占总投资比例 | 0.73% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2016年6月 |
| 主要原辅材料及主要设施规模、数量： 主要原辅材料： 表1 主要原辅材料一览表 编号 名称 消耗量 状态 包装 1 杨木片 250000m3/a 固态 散装 2 脲醛胶 4000 t/a 液态 20kg/桶 脲醛胶：脲醛胶是尿素与甲醛在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶粘剂，是我国人造板生产的主要胶种，占人造板用胶量90%以上。本项目采用脲醛树脂为粘结剂，主要成分为脲醛树脂、氯化铵、游离甲醛，其中游离甲醛含量为0.05%。 二、主要设备规格、数量： 表2 主要设备一览表 编号 设备名称 数量 单位 型号 1 斜磨机 8 台 6KW/台 2 铺长机 12 台 7.5 KW/台 3 烘干整平机 30 台 3 KW/台 4 冷压机 6 台 7.5 KW/台 5 热压机 16 台 15 KW/台 6 砂光机 4 台 75 KW/台 7 锯边机 4 台 30 KW/台 8 燃油导热油炉 1 台 40.5 KW/台 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 15832 | 燃煤油（吨/年） | 220 |
| 电（千瓦时/年） | 164.71万 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他 | / |
| 废水（工业废水 、生活废水√ ）排水量及排放去向： 本项目不产生工业废水，主要废水为生活污水。 灌南县城西污水处理厂正在建设中，拟将于2016年4月建成，收集本项目所在地块及周边地区产生的污水。本项目将在2016年6月竣工，在污水厂建成之后竣工，因此本项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后排入灌南县城西污水处理厂。本项目建成后，预计员工360人，将产生生活污水10800t/a，经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经过化粪池处理后由市政污水管网排放灌南县城西污水处理厂处理达标后排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无。 |
| 工程规模和内容： 项目由来 中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。 目前我国胶合板行业的发展处于快速增长阶段，2012－2014年11月整个行业的平均增速达到23.53%。因此连云港创美木业有限公司决定投资12000万元人民币在灌南经济开发区建设年产18万立方米杨木胶合板项目。 由于该项目在营运期将会产生废水、噪声、固体废弃物等污染物，根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环保部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需编制“建设项目环境影响评价报告表”。 为进一步做好项目环境保护工作，连云港创美木业有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。项目编制人员经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》要求和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月），编制了“年产18万立方米杨木胶合板项目”环境影响评价报告表。 2、工程内容 本项目位于灌南经济开发区，总投资12000万元人民币，本项目用地32400.16平方米（48.6亩），总建筑面积32992平方米，其中厂房一建筑面积20736平方米，厂房二建筑面积11160平方米，3F综合楼建筑面积1008平方米，传达室32平方米，公厕24平方米，配电室32平方米。建筑物占地面积16372平方米，容积率1.02，建筑密度50.53%，绿化率15%。本项目经济技术指标见表3，项目产品方案见表4。 表3项目经济技术指标一览表 序号 名称 面积m2 备注 1 项目占地面积 32400.16 48.6亩 2 项目总建筑面积 32992 2.1 厂房1 20736 占地面积10368 m2， 生产车间 2.2 厂房2 11520 占地面积5580 m2， 仓库 2.3 综合楼 1008 占地面积336 m2 2.4 传达室 32 2.5 公厕 24 2.6 配电室 32 3 建筑物基底占地面积 16372 4 容积率 1.02 5 建筑密度 51.09% 6 绿化率 18% 表4 建设项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 及规格 设计能力 年运行时数 1 厂房一 杨木胶合板 18万m3/a 2400h 公用及辅助工程见表5。 表5 公用及辅助工程表 工程内容 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 堆场 1308.8m2 储存原材料 厂房二 11520 m2 储存成品胶合板 公用工程 给水 15832t/a 由开发区自来水厂供应 排水 本项目生活污水及食堂废水预处理后通过市政污水管网进入城西污水处理厂 达标排放 供电 用电量164.71万度/年 由开发区供电站集中供电 环保工程 废气处理 导热油炉废气通过15m1#排气筒排放；厂房一甲醛经活性炭吸附处理后，粉尘废气由布袋除尘器处理后，两股废气一起通过15m2#排气筒排放；食堂油烟经抽油烟机处理后通过专用烟道排放。 达标排放 废水处理 经隔油池处理的食堂废水与生活污水一起由化粪池预处理后通过市政污水管网接入城西污水处理厂，处理达标后排放。 达标排放 噪声处理 采用低噪声的装卸设备；厂房墙壁、窗户进行隔音处理，厂区四周边界绿化；另外需要注意合理安排强噪声设备在厂区的平面布置，本项目夜间不生产。 达标排放 固废处置 生活垃圾由环卫部门统一处理，木屑、收集粉尘出售，废活性炭委托有资质单位处置。 零排放 其他 厂区实行“雨、污”分流的排水体制。 / 职工人数：项目实施后，预计员工360人，职工从当地招聘过来经过培训后上岗。 生产班制：年生产天数300d，生产实行1班制，每班8小时，全年工作时数约为2400小时。 3、建设项目周围环境概况及平面布置图 项目位于灌南经济开发区。东侧为欣港木业，南侧双明电源，西侧保成大沟，北侧为S325省道，项目在规划工业园区内，周围无居民区、学校等敏感目标。详见附图2项目周边环境图。项目总平面布置图见附图3。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于灌南经济开发区，本项目为新建项目，项目所在地目前为净地，因此不存在原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 一、地形、地质、地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻。境内肥水沃土、林木茂盛，农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min 流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区,约1000万人。 4、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。武障河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况 1、人口和行政概况 灌南濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖11个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。 2014年，灌南县积极抢抓长三角一体化进程和江苏沿海开发战略深入实施的双重机遇，以“跨入百强县，全面达小康，迈向现代化”的三大任务为目标，确保“在主要指标上，发展速度全市领跑、经济总量实现翻番、人均指标苏北占优”等三项增长。全县实现地区生产总值182.3亿元，完成财政收入53.9亿元，其中一般预算收入22.2亿元，完成全社会固定资产投资180.1亿元，全县城镇居民人均支配收入达到16394元，农民人均纯收入达到7451元。省定全面小康社会25项指标中，已有人均地区生产总值、城镇人均可支配收入等17项指标达标,实现“十二五”良好开局。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表2-1。项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表6 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，CO年均值为0.340 mg/m3，臭氧年均值为0.035 mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，县城区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、地表水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照«地表水环境质量标准»（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为南六唐河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。灌南县环境监测站例行监测结果表明，南六唐河部分水质监测指标不能满足III类水水质标准，主要原因为区域污水管网建设不全，部分居民生活污水直排至河流，导致水质恶化。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见表7。 表7 项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气 环境 同兴村 N 240 约280人 （GB3095-2012）中的二类区标准 东保成 N 310 约320人 香格里拉花苑 E 370 约1500人 水环境 保成大沟 W 5 小河 （GB3838-2002）Ⅲ类水 六塘河 W 3900 中河 盐河 E 6900 中河 声环境 区域噪声 - - - （GB3096-2008）中3类标准 固废 / / / / 固废零排放

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准，甲醛执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中相应标准。具体标准值见表8。 表8 环境空气质量标准限值 污染物 取样时间 限值（mg/m3） 依据 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二类标准 日平均 0.15 1小时平均 0.50 PM10 年平均 —— 日平均 0.15 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.20 NOx 年平均 0.05 日平均 0.10 1小时平均 0.25 甲醛 1小时平均 0.05 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2.地表水环境质量标准 地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。具体标准值见表9。 表9 水环境质量标准限值 （单位：mg/L, pH为无量纲） 类别 pH DO COD 高锰酸盐指数 总磷 氨氮 Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤0.2 ≤1.0 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 3.声环境质量标准 本项目场界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表10。 表10 声环境质量标准限值 类别 昼间LeqdB(A) 夜间LeqdB(A) 依据 标准限值 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 项目大气污染源主要为生产过程产生的粉尘及甲醛、锅炉燃烧废气以及食堂油烟，生产过程中产生的粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)表2中的二级排放标准，燃烧废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准限值。具体值详见表11。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒m 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 1.0（周界外浓度最高点） 甲醛 25 15 0.26 0.2（周界外浓度最高点） 表12 锅炉大气污染物排放标准 序号 控制项目 单位 排放浓度 1 SO2 mg/m3 300 2 NOx mg/m3 400 3 颗粒物 mg/m3 60 食堂产生的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2标准。 表13 饮食业油烟排放标准限值 规模 中型 基准灶头数 ≥3，<6 对应灶头总功率(10J/h) ≥5.00，<10 对应排气罩灶面总投影面积(m2) ≥3.3，<6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 75 2.水污染物排放标准 目前项目所在地块还未铺设污水管网，但灌南县城西污水处理厂正在建设中，拟将于2016年4月建成，收集本项目所在地块及周边地区产生的污水。且本项目将在2016年5月竣工，故本项目在污水厂建成之后竣工，因此本项目运营期实现污水接管是可行的。项目外排污水主要为生活污水，拟经化粪池处理后排入市政污水管网进入灌南县城西污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体标准值见表14。 表14 污水处理厂废水接管及排放标准值（单位：mg/L，pH除外） 类别 pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 接管指标 6～9 320 200 30 40 4 尾水排放标准** 6～9 50 10 5 15 0.5 排放依据 **《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 3、噪声污染排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 标准限值[dB（A）] 昼 夜 3类 65 55 标准来源 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值参见表16。 表16 建筑场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 噪声限值 昼间 夜间 70 55 依据：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目污染物总量控制情况： 根据国家及省规定的总量控制因子：项目水污染物控制指标为COD、NH3-N，大气污染物控制指标为SO2、NO2，其余为考核指标。固体废弃物外排量。 1、水污染物 接管考核量： 废水量：10800m3/a，COD 3.02t/a，BOD5 1.30t/a，SS 1.40t/a，NH3-N 0.3t/a，TP 0.03t/a，动植物油0.06t/a。 最终进入环境量： 废水量：10800m3/a，COD 0.54t/a，BOD5 0.11t/a，SS 0.11t/a， NH3-N 0.05t/a，TP 0.005t/a，动植物油0.011t/a。 2、大气污染物 废气污染物排放量：SO2 0.44t/a，NOx 0.81t/a，烟尘0.022t/a，粉尘0.05t/a，甲醛0.19t/a。 固废 零排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 生产工艺： 图1 胶合板生产工艺流程图 工艺说明： 购买的杨木片先经过烘干整平机烘干，烘干时的温度约为100℃~140℃，烘干目的是去除木材中的水份，然后将干燥后的杨木片板送至涂胶机，在杨木片上均匀的涂上一层脲醛胶，并进行分层排列，粘合在一起；将上一工序的杨木片移至冷压机内进行预压，预压时间40min，预压时板坯的各部位要均匀受压，确保板坯粘接成一体；预压完成后，将板坯送至热压机内，热压温度105℃，热压时间40min，热压时，板坯在每层压板中的位置尽量保持一致（即上下、左右对齐），保证合板受压均匀、厚度一致；其中在涂胶、冷压及热压工序分别产生G2甲醛、G3甲醛、G4甲醛废气，热压采用锅炉蒸汽；热压完成后再通过锯边机按设计的尺寸进行裁切，裁切过程将产生G5粉尘、S1木屑和噪声，将裁切完成的半成品用斜磨机和砂光机进行打磨，打磨过程将产生G6粉尘和噪声，检验合格即为成品胶合板，不合格产品再进入裁切、砂光及检验工序。 本项目设一座导热油炉，导热油炉燃料为轻质柴油，年消耗轻质柴油220t/a。轻质柴油硫含量≤0.1%，灰分≤0.01%。轻质柴油属于清洁能源，燃烧过程产生废气G7二氧化硫、氮氧化物及烟尘。

主要污染工序： 施工期 （一）主要污染工序 (1)工程施工过程中造成的水土流失； (2)施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； (3)施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。施工废水主要来自各种施工机械设备运转的冷却水、设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，生活污水是由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤污水等； (4)施工垃圾主要是施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； (5)建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声。 （二）污染源分析 1、施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工人员高峰时有50人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为5m3/d。 生活污水中的主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油；生活污水经临时污水管网收集，隔油池处理后，主要污染物的排放浓度为COD：200mg/L，SS：100mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：30mg/L，污染物排放量初步估算为：COD：0.4kg/d、SS：0.2kg/d、氨氮：0.06kg/d、动植物油: 0.06kg/d。 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，主要污染物SS、石油类的排放浓度分别约为100mg/L和12mg/L，排放量分别为0.5kg/d、0.06kg/d。 2、施工阶段的大气污染物主要为土建施工产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 ①主要污染源 项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面： A.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘； B.建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； C.搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； D.施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 ②粉尘源强预测 因施工过程中产生的扬尘及扬尘污染量主要取决于施工作业方式、材料堆放及风力等因素。 一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切，其堆场风蚀起尘系数与风速、堆场表面湿度的关系如下： Q1=α·U2.56·е-0.47ω ……………………………………(1) 式中：Q1—堆场起尘系数(kg/t); α—试验系数，与材料及地面粗糙度等有关； U—平均风速(m/s)； ω—堆场表面湿度(%)。 动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响最大，根据有关试验结果，风速4m/s时装卸相对起尘量约为0.05~0.4‰。其动态起尘规律表征为： Q2= 1.35×10-5·U2.05·H1.23·β……………………………(2) 式中：Q2—起尘系数(kg/t); H—装卸落差(m); U—平均风速(m/s)； β—试验系数，与装卸强度等有关。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： …………………(3) 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表19为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表17 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：Kg） P 车速 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 1(kg/m2) 5(km/h) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/h) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程、车辆运输，其它过程如场地平整造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，本次环评对其产生量不作定量评述。 项目施工期所用物料主要有砖、石子、砂、石灰及商品混凝土。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在2000～200μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，是主要的扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因它们多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率较高，只要及时回填利用，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。项目建设过程中，主要使用商品混凝土，只有一些零星的、临时的水泥搅拌作业，本环评主要考虑这部分水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 根据建设单位提供的资料和类比调查，本项目零星水泥用量为500t，其平均相对密度为2.8左右，在其装卸及堆存、搅拌过程中产生的粉尘粒径一般在100μm以下，平均为30μm，根据有关统计资料，其粒径分布情况见表18。 表18 各起尘点产生的扬尘粒径分布状况 序号 粒径范围 颗粒组成(%) 1 <15μm 10 2 15～30μm 20 3 21～47μm 50 4 48～75μm 17 5 >75μm 3 本项目施工中考虑最不利情况下的扬尘产生量，即施工现场搅拌混凝土。一般建筑施工现场需设二个堆场(包括水泥、沙子、石子等物料)及二个混凝土搅拌场，根据同类资料比较结果，在其堆存及装卸过程中(包括使用过程)扬尘产生情况预测结果见表19。 表19 扬尘源强预测结果 序号 起尘环节 水泥粉尘产生强度(g/s) 整个建设期起尘量(t) 水泥堆场 2个堆场合计 水泥堆场 2个堆场合计 未采取措施 物料堆场 0.085 0.170 2.68 5.36 物料装卸 0.066 0.132 2.08 4.16 合计 0.150 0.30 4.73 9.46 采取 措施 物料堆场 0.008 0.016 0.252 0.504 物料装卸 0.007 0.014 0.22 0.44 合计 0.015 0.03 0.473 0.946 说明：预测中采取的环保措施主要包括喷洒水、覆盖等措施，堆场去除率以2/3计，装卸过程中(包括使用过程中投放料等)去除率以60%计；起尘量计算时风速U取评价区域年平均风速2.9m/s，装卸落差H取5m。 （2）施工交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 3、噪声 土建施工阶段的机械设备有打桩机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土振捣器等。这些机械设备的噪声源强一般在80～110dB(A)。具体的噪声源强见表20。 表20 土建施工阶段机械噪声值 声源 打桩机 运输车辆 塔吊 混凝土搅拌机 水泥震捣器 噪声值 [dB(A)] 距机械5m处 110 90 88 90 91 距机械10m处 104 84 82 84 85 4、固体废弃物 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾等。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以50人计，则生活垃圾产生量为25kg/d，由市政环卫部门统一收集进行填埋处理。 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2建筑面积，本项目建筑面积为32992m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量为65.984t (不包括回填土)，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行填埋等处置。 二、运营期 （一）污染工序 (1)废水：职工产生的生活污水； (2) 废气：主要为生产过程产生的粉尘及甲醛、锅炉废气及食堂油烟等； (3) 设备运行过程中产生的噪声等； (4) 职工产生的生活垃圾，及生产过程中产生的木屑等。 （二）污染源分析 1、水污染物 生产废水：本项目无工艺废水 生活污水 本项目建成投产以后预计员工360人，生活用水按100L/人.d计，则生活用水用水量为10800t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为8640t/a。 食堂用水 食堂用水一般为20~40L/人次，本项目取25L/人次，本项目员工360人，每天一餐午餐，即每天就餐人数约360人次，故食堂年用水量为2700t/a，食堂废水量按用水量的80%计，则食堂废水产生量约为2160t/a。 生活污水及食堂废水主要污染物为CODcr，SS，NH3-N、TP和动植物油等，其产生浓度约为350mg/L、260mg/L、30 mg/L、3 mg/L，15 mg/L 绿化用水 本项目绿化面积5832㎡，用水量以2L/m2•d计，则用水量为11.66t/d，即2332t/a（全年按200天计）。 本项目水平衡图见下图： 图2 全厂水平衡图 2、大气污染物 导热油炉废气 本项目自建一座临时导热油炉，使用清洁能源轻质柴油。轻质柴油硫含量≤0.1%，灰分≤0.01%。 燃油锅炉的SO2、氮氧化物、烟尘排放量根据《环境保护实用数据手册》中估算公式进行计算，估算公式为： SO2排放量（t）=2×耗油量（t）×燃油中的含硫分（%）× (1-脱硫效率%) NOx排放量（t）=产污系数×耗油量（t）×10-3（根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册：燃轻油工业锅炉氮氧化物的产污系数为3.67kg/t原料）。 烟尘排放量（t）=耗油量（t）×燃油中的含灰分（%）×（1-除尘效率） 由以上公式可计算出本期燃油锅炉产生SO2、NOx和烟尘分别：0.44t/a，0.81t/a，0.022t/a。 工艺粉尘 项目主要是在裁切以及砂光工序有粉尘产生，根据同类企业类比计算，本项目的裁切工序产生粉尘的量约为0.02kg/ m³，则项目的粉产量为3.6t/a；本项目的砂光工序产生粉尘的量约为0.04kg/ m³，则项目的粉尘产量为7.2t/a。本项目裁切及砂光工序产生的粉尘经过集气罩集中收集后由布袋除尘器处理，处理达标后高空排放。集气罩收集率按95%计，布袋除尘器对粉尘的去除率按99.5%计算，故处理后粉尘量为0.05t/a，速率为0.02kg/h。项目风机量为5000m3/h，则排放浓度为4.28 mg/Nm3。 项目产生的粉尘大部分经过集气罩收集后经过处理高空排放，但是仍有少部分集气罩无法捕集，散逸的粉尘量约为0.54t/a以无组织形式排放，该排放是一种间歇的、短时的排放，一般影响的范围仅限于车间内，所以企业须加强车间通风，并做好职工的劳动保护即可。 工艺甲醛 本项目生产线的涂胶、冷压及热压工序中有甲醛废气产生，为减少无组织废气对作业工人的影响，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的规定，应尽可能采取有效措施将无组织排放改为有组织排放。故项目应在涂胶机、冷压机和热压机上加集气罩，将甲醛的无组织排放源改为有组织的高空排放。 在生产工艺过程中甲醛的排放量与脲醛中的游离甲醛含量、产品的种类以及脲醛胶树脂胶的用量有关，脲醛胶的性质不同，甲醛含量也不同。本项目采用脲醛树脂为粘结剂，主要成分为脲醛树脂、氯化铵，游离甲醛含量为0.05%，。 项目年用胶量为4000吨，甲醛的产生量为2t/a。项目产生的甲醛经集气罩收集后，采用活性炭吸附处理，处理后废气经过15m2#排气筒排放。集气罩收集效率按95%计，活性炭处理效率按90%计，故处理后甲醛有组织排放量为0.19t/a，速率为0.079kg/h，项目风机量为5000m3/h，则排放浓度为15.8 mg/Nm3。 项目产生的甲醛大部分经过集气罩收集后经过活性炭吸附处理后高空排放，但是仍有少部分集气罩无法捕集，散逸的甲醛量约为0.1t/a以无组织形式排放，该排放是一种间歇的、短时的排放，一般影响的范围仅限于车间内，所以企业只要加强车间通风，并做好职工的劳动保护即可。 食堂燃料燃烧废气和食堂油烟 本项目拟建设一座可供360人同时就餐的食堂，设在办公楼一层。厨房燃料采用清洁能源天然气，燃烧废气产生的污染物很少。食堂主要的污染物为厨房炒菜时产生的油烟废气。 本项目为食堂设置专用烟道，油烟废气经油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶排放。本项目每天就餐人数约360人次，即每年就餐人数为10.8万人次左右。根据类比调查，人均食用油消耗量以3.5kg/100人•餐计，则本项目食堂食用油消耗量为3.78t/a，炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.113t/a，每天加工3小时，废气量为1800万m3/a，油烟产生浓度约为6.28mg/m3。超出了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，故需要安装经中国环保产业协会认可的高效静电油烟净化器。 3、噪声 项目噪声主要来源于电泵其排放情况见下表21。 表21 本项目主要噪声源强表 项目 来源 数量 产生源强（分贝） 治理措施 噪声 斜磨机 8台 80 减振垫 砂光机 4台 80 减振垫 锯边机 4台 75 减振垫 4、固体废弃物 项目的固废主要是生产过程中产生的废木料、除尘设施收集的除尘灰、废活性炭，以及员工生活产生的生活垃圾。 1）生产过程中，裁切工序有废木屑以及边角料。根据同类企业固废产量类比可知，本项目固废量300t/a。边角料出售作为密度板原材料，无排放。 2）项目职工生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则年产生量为54t。生活垃圾经环卫部门统一收集后统一处理，对周边环境影响较小。 3）除尘器收集的粉尘为10.21t/a，定期外售对周边环境影响较小。 4）废活性炭 本项目甲醛废气采用活性炭吸附处理，活性炭吸附的甲醛废气量为1.71t/a，活性炭吸附容量一般取30%（即吸附0.3kg的有机废气需要1kg的活性炭），则本项目需要活性炭的量为5.7t/a，废活性炭的量为7.41t/a，废活性炭属于危险废物，废物代码为：900-039-49，需委托有资质单位进行处理。 表22 本工程固体废物产生量及处置措施一览表 固废名称 生产量（t/a） 综合利用及处理数量（t/a） 处理方式 废木屑 300 300 外售综合利用 生活垃圾 54 54 环卫部门定期清运 粉尘 10.21 10.21 外售综合利用 废活性炭 7.41 7.41 委托有资质单位处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 锅炉 | 二氧化硫 | 0.44 | 30.56 | 0.44 | 30.56 | 0.18 | 1#排气筒 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.81 | 56.67 | 0.81 | 56.67 | 0.34 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.022 | 1.5 | 0.022 | 1.5 | 0.009 |  |
|  |  | 裁切及砂光 | 粉尘 | 10.26 | 855 | 0.05 | 4.28 | 0.02 | 2#排气筒 |
|  |  | 涂胶机冷热压 | 甲醛 | 1.9 | 158 | 0.19 | 15.8 | 0.079 |  |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.113 | 6.28 | 0.0113 | 0.63 | - | 专用烟道 |
|  | 无组织 | 裁切及砂光 | 粉尘 | 0.54 | - | 0.54 | - | 0.23 | 大气 |
|  |  | 涂胶机冷热压 | 甲醛 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.042 |  |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水及食堂废水 | COD | 10800 | 350 | 3.78 | 280 | 3.02 | 城西污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 1.62 | 120 | 1.30 |  |
|  |  | SS |  | 260 | 2.81 | 130 | 1.40 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.32 | 28 | 0.30 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.03 | 3 | 0.03 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 15 | 0.16 | 6 | 0.06 |  |
| 固体废物 | 运营期 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 排放 去向 |
|  |  | 木屑 | 300 | 0 | 300 | 0 | 出售综合利用 |
|  |  | 收集粉尘 | 10.21 | 0 | 10.21 | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 54 | 54 | 0 | 0 | 环卫部门 |
|  |  | 废活性炭 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 委外处置 |
| 噪声 | 项目营运期噪声主要是砂光机、斜磨机、锯边机等产生的噪声，通过厂房隔噪、减振、距离衰减等措施后，对周围环境影响较小。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响: 本项目所在区域为灌南经济开发区，本项目施工期对环境的影响随着施工期的结束而消失。本项目所在区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。项目产生废气、废水和固体废物均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工环境影响简要分析 本项目施工期间，各项施工活动不可避免地将会对周围环境产生不同程度的影响。主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声的影响尤为突出。施工期按200d计。 1.环境空气影响分析及对策措施 建设项目在施工期间主要大气污染物为废气和粉尘。废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，而粉尘的污染源较多，主要来源于：(1)土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程；(2)建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染；(3)运输车辆往来造成的地面扬尘；(4)施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 施工期间产生的粉尘污染程度与施工作业方式、材料的堆放及风力等因素有关，其中受风力因素的影响最大。根据类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.5倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。 根据规定，在工程施工期间，必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，避免对周边环境产生不良影响。其主要措施有： （1）施工现场应实行封闭施工，施工工地周围应设置不低于1.8米的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 （2）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 （3）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。 （4）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （5）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （6）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。 （7）水泥浇铸作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。 （8）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10米范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 （9）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 2.地表水环境影响分析 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工人员高峰时有50人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为5m3/d。 生活污水中的主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油；生活污水经临时污水管网收集，隔油池处理后，主要污染物的排放浓度为COD：200mg/L，SS：100mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：30mg/L，污染物排放量初步估算为：COD：0.08t/a、SS：0.04t/a、氨氮：0.012t/a、动植物油:0.012t/a。 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，主要污染物SS、石油类的排放浓度分别约为100mg/L和12mg/L，排放量分别为0.1t/a、0.012t/a。 根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水、建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施（隔油池、沉淀池）处理达接管标准后用车抽送至城西污水处理厂进行处理。由于本项目在施工期间废水及主要污染物排放量较小且为短期排放，对纳污水体影响较小。 3.声环境影响分析 建筑施工一般分为四个阶段：土方阶段、打桩阶段、结构阶段和装修阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、基础阶段的打桩机、结构阶段的混凝土搅拌机和振捣棒，装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。 根据类比资料，本工程主要施工设备振动值见表23。常规建筑施工机械及其噪声级见表24。 表23主要施工设备振动值 单位：dB（A） 施工机械设备名称 距振源距离m 10 30 液压静力压桩机 83 68 振动夯锤 93 73 风镐 75 73 挖掘机 70 60 推土机 79 69 压路机 72 61 钻孔-灌浆机 63 51 砼搅拌机 74 64 表24 常规建筑施工机械及其噪声级 施工阶段 声源 噪声级dB（A） 土方阶段 推土机 110 挖土机 100 空压机 100 发电机 95 运输车辆 90-100 大锤 85 结构阶段 混凝土运输泵 80-100 振捣器 105 电锯 100-110 空压机 100 发电机 95 运输车辆 90-100 人为哨声 90-100 装修阶段 电钻 100 电锤 100-110 电锯 100-110 木工电刨 90-95 云石机 100-105 混凝土搅拌机 100 磨光机 100-110 注：设备噪声值为其它建筑工地类比数值。 施工机械的单体噪声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。建设项目施工期间场界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工厂界噪声限值，昼间一般超标10dB（A）左右，夜间一般超标20～30dB（A），影响范围约周界120米距离内。 项目施工产生的噪声将会对周围居民造成一定的不良影响。为了尽量减轻施工噪声的影响，下面结合该项目的施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议。 (1)降低声源的噪声强度。对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这都将大大降低噪声源强。 (2)采用局部吸声、隔声降噪技术。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 (3)对主要发声设备电锯的噪声治理措施。施工现场的电锯在运转时，空载噪声为(98～100)dB(A)，负载时噪声为(100～105)dB(A)。在锯木料时，锯齿受到反作用力而产生声波；另外当锯片压盘垂直度不良时，磨刃齿形不匀，也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损，从而加剧振动噪声，此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析，建议采取以下治理措施： ①取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声。 ②在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用。 ③在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料，使机内变成多层阻性消声器。 ④在锯片工作部分，在距平台高100mm处增加吸尘消声器。 ⑤在操作过程中，应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度，避免失重，减少振动负荷。 采取上述措施，能使电锯空载噪声降至84dB(A)，负载噪声降至86dB(A)，大大减轻噪声对操作人员及外界环境的影响。此外，在施工过程中，噪声源应尽量设置在距离居民区较远的地方，减少扰民现象的发生。 (4)建设单位和施工单位应合理安排施工时间、合理布局施工现场，减少施工噪声对周围居民的污染影响。 (5)施工期噪声防治环境保护要求 ①建设单位在进行工程设计和编制工程预算时，应当包括建设项目工程施工期间噪声污染的防治措施和专项费用等内容。建设单位和施工单位应当根据建设项目工程施工需要安排噪声污染的防治费用，建设单位应当督促施工单位对产生的噪声达标排放。 ②城镇建成区范围内禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因生产工艺上要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应在15日前以听证会等形式，征求周围公众和单位的意见，并提前报环保部门批准；经批准允许夜间作业的，连续施工不得超过72小时。在中考、高考等特殊期间，环保部门报经县级以上地方政府批准，可以对产生环境噪声污染的建筑施工作业时间和区域做出限制性规定，并提前7天向社会进行公告。 产生环境噪声污染的运输渣土、运输建筑材料和进行土方挖掘的车辆，应当在规定时间内进行施工作业。未经批准，不得在夜间使用产生严重噪声污染的大型施工机具，施工现场夜间禁止使用电锯、风镐等高噪声设备。 ③施工单位在进行装修活动时，应当采取有效措施，以减轻、避免对周围环境造成噪声污染，午间和夜间不得使用电钻、电锯、电刨等产生严重环境噪声污染的工具进行装修作业。 ④尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。 ⑤施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 4、固体废弃物影响范围分析 项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目施工人员高峰时有50人，生活垃圾量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为25kg。施工期产生的建筑垃圾主要有碎砖头、混凝土等组成。上述固废中无有机成分，更无有毒、有害物质。 建筑垃圾应严格按照要求进行处理。项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 5. 生态环境影响分析 本项目的生态环境影响主要表现为陆域植被状态的变化。项目施工期间因进行施工场地的平整以及机械碾压和施工人员的践踏，将会使施工场地周围原有的绿化植被损失或损坏。现场调查表明，施工场地周围人行道边的绿化带，在施工期间将可能造成部分损坏。此外，工程在施工期间还将临时占用一部分土地，如施工材料的堆放、取土场及弃土堆放场等。这些临时占地的地表植被将被清除或破坏，对生态环境产生影响。 施工单位应加强施工队伍的管理和监督，尽可能减少对周围环境的影响。施工结束后应及时对损坏的绿化设施进行恢复。故施工期间不会对区域内的绿化指标产生较大影响。 项目施工结束后，规划厂区内绿化率将达18%。厂区内绿地的建设，对区域的植被及生态系统是有利的。 6.水土流失影响分析及对策措施 建设项目施工期间水体流失造成的影响有： （1）厂房、办公楼等地基的开挖、拓宽、管道铺设时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，通过地面径流或下水管道进入市政排污管道，增加污水处理厂运行负荷。 （2）给水、管道天然气、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入市区下水管道。泥砂在管道内沉积，使下水道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时会堵塞下水管道。 （3）回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观；遇晴天或大风时就会产生扬尘影响城市大气质量；影响市容，破坏陆域景观。 工程可能造成的水土流失主要是楼房地基的开挖、拓宽、管道铺设时路面开挖造成的。本工程不会造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。为减少建设项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施： （1）工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替； （2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； （3）借土的临时堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 7、地方道路保护 （1）运输车辆设篷盖，禁止沿途散落，污染地方道路。 （2）.驶出车辆需冲洗干净，防止泥沙污染路面。 （3）地方道路运输高峰时间尽可能停止运输车辆，减少道路交通压力。 本项目预计2016年6月竣工，施工期产生的各种环境问题也随着施工期的结束随之消除。

营运期环境影响分析 一．废水： 项目所在地周边还未实现污水管网铺设，但灌南县城西污水处理厂正在建设中，预计将在2016年4月份建成运行，处理灌南县城西及本项目所在地块的生活污水，由于本项目将在2016年6月即污水厂建成之后竣工，故本项目实现生活污水接管是可行的。城西尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。 主要的污染物成份为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP和动植物油。其中食堂废水经过隔油池处理后与生活污水一起汇入化粪池，最终接入市政污水管网，进城西污水处理厂进一步处理达标后排放。 综上所述，总的废水排放量为10800m³/a。 根据有关资料确定建设项目污水产生及排放的水质情况列于表25。 表25 建设项目生活污水水质情况 污染物 废水量 (t/a) 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 城西污水处理厂接管标准 PH 10800 6~9 6~9 6~9 COD 350 3.78 280 3.02 ≤320 BOD5 150 1.62 120 1.30 - SS 260 2.81 130 1.40 ≤200 氨氮 30 0.32 28 0.30 ≤30 TP 3 0.03 3 0.03 ≤4 动植物油 15 0.16 6 0.06 - 建设项目生活污水经化粪池预处理后的水质指标可满足灌南县城西污水处理厂接管标准要求，可通过市政截污管网排入灌南县城西污水处理厂进一步深度处理。 灌南县城西污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，本项目生活污水经城西污水处理厂处理后的水质指标分别为：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、动植物油≤1mg/L，最终排放量为：COD:0.54t/a， BOD5:0.11t/a， SS:0.11t/a， 氨氮:0.05t/a，TP:0.005t/a，动植物油:0.011t/a，尾水达标准后排放，对环境的影响较小。 二．废气： 1、锅炉废气 本项目新增轻质柴油的用量为220t/a，主要的大气污染物为导热油炉燃烧轻质柴油产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘，轻质柴油为清洁能源。本项目将导热油炉产生的废气直接通过15米高的排气筒排放。 本项目锅炉废气量为6000m3/h，新增二氧化硫的排放量为0.44t/a，排放浓度为30.56mg/m3，新增氮氧化物的排放量为0.81t/a，排放浓度为56.67mg/m3，新增烟尘的排放量为0.022t/a，排放浓度为1.5mg/m3，因此二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放浓度远远低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准限值。因此本项目的建设对周边大气环境影响较小。 2、工艺粉尘 本项目的裁切工序产生粉尘的量约为0.02kg/ m³，则项目的粉产量为3.6t/a；本项目的砂光工序产生粉尘的量约为0.04kg/ m³，则项目的粉尘产量为7.2t/a。本项目裁切及砂光工序产生的粉尘经过集气罩集中收集后由布袋除尘器处理，处理达标后经过15m2#排气筒高空排放。 有组织废气 集气罩的收集率按95%计，收集到的粉尘量为10.26t/a，布袋除尘器处理效率按99.5%计，则粉尘的排放量为0.05t/a，则排放浓度4.28mg/m3，排放速率0.02kg/h，因此粉尘的排放浓度和排放速率都低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 无组织废气 在生产过程中未捕集到的粉尘无组织排放，粉尘无组织排放量为0.54t/a，排放源强0.23kg/h。 3、工艺甲醛 本项目的涂胶、冷压及热压工序产生的甲醛量约为2t/a。本项目产生的甲醛经过集气罩收集后由活性炭吸附装置处理，处理达标后经过15m2#排气筒排放。 有组织废气 集气罩的收集率按95%计，收集到的甲醛量为1.9t/a，活性炭吸附装置处理效率按90%计，则甲醛的排放量为0.19t/a，排放浓度15.8mg/m3，排放速率0.079kg/h，因此甲醛的排放浓度和排放速率都低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 无组织废气 在生产过程中未捕集到的甲醛无组织排放，甲醛无组织排放量为0.1t/a，排放源强0.042kg/h。 4、天然气燃烧废气及食堂油烟 本项目为食堂设置专用烟道，油烟废气经油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶排放。本项目每天就餐人数约360人次，即每年就餐人数为10.8万人次左右。根据类比调查，人均食用油消耗量以3.5kg/100人•餐计，则本项目食堂食用油消耗量为3.78t/a，炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.113t/a，每天加工3小时，废气量为1800万m3/a，油烟产生浓度约为6.28mg/m3。超出了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，故需要安装经中国环保产业协会认可的高效静电油烟净化器。 项目餐饮部厨房设置灶头为4个。按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）划分，为中型餐厅，并规定，每个灶头必须安装相应油烟处理系统，油烟处理率达到75%以上，风机风量规定为2000m3/h·灶。油烟废气在离心风机的负压抽取下，收集至风管，并送至静电油烟净化器，烟气经过静电净化器的高压电离区，由于高压电场不断产生电晕放电，大量负离子在电场内的作用下，从阴极向阳极运动，使烟气粒子带电，吸附在阳极板上失去电荷，分离后的烟气聚集成为油滴，经重力沉降油滴落入装置底部集中收集。本项目选用油烟处理率达90%的油烟净化器，则经处理达标后的油烟排放量为11.3kg/a，排放浓度为0.63mg/m3。达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值要求，可以达标排放。此外，油烟净化器必须采用经中国环保产业协会认可的高效电子油烟净化器，经处理后的油烟废气须经专用烟道送至屋顶高空排放，不得侧向排放。 根据相关规定餐饮油烟排放口距离周围住宅的防护距离应大于20米，本项目满足要求。 综上所述，本项目投产后对区域空气环境的影响不大，影响是有限的，在环境可以承受、公众可以接受的范围内。本项目的建设不会使当地大气环境质量降级。 5、大气预测 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，各废气污染源正常排放情况下预测参数见下表。 表26 项目废气各污染源正常排放预测参数表 各参数 点源排放速率（kg/h） 烟囱几何高度（m） 烟囱出口内径（m） 烟气排放速率m3/s 烟囱出口处烟气温度（K） 质量标准 小时/一次浓度（mg/m3） H1 二氧化硫 0.18 15 0.35 1.67 298 0.50 氮氧化物 0.34 0.25 烟尘 0.009 0.45 H2 粉尘 0.02 15 0.35 1.39 298 0.45 甲醛 0.079 0.05 表27 项目无组织废气各污染源预测参数表 各参数 面源排放 速率 （kg/h） 源的释放 高度（m） 矩形面源 的长度（m） 矩形面源的宽度（m） 质量标准小时/一次 浓度（mg/m3） 厂区一 粉尘 0.23 15 108 96 0.45 甲醛 0.042 15 108 96 0.05 表28 正常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表 距源中心 下风向距 离D（m） H1二氧化硫 H1氮氧化物 H1烟尘 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 10 2.039E-12 0.00 3.852E-12 0.00 3.207E-18 0.00 100 0.003583 0.72 0.006768 2.71 0.001494 0.33 200 0.004434 0.89 0.008376 3.35 0.001849 0.41 300 0.004704 0.94 0.008885 3.55 0.001962 0.44 400 0.004503 0.90 0.008506 3.40 0.001817 0.40 500 0.004202 0.84 0.007937 3.17 0.001624 0.36 600 0.004622 0.92 0.008731 3.49 0.001653 0.37 700 0.005143 1.03 0.009715 3.89 0.001681 0.37 800 0.005336 1.07 0.01008 4.03 0.0017 0.38 900 0.005315 1.06 0.01004 4.02 0.00166 0.37 1000 0.005167 1.03 0.009759 3.90 0.001594 0.35 1100 0.005048 1.01 0.009536 3.81 0.00163 0.36 1200 0.005143 1.03 0.009714 3.89 0.001638 0.36 1300 0.005164 1.03 0.009754 3.90 0.001625 0.36 1400 0.005131 1.03 0.009691 3.88 0.001599 0.36 1500 0.005059 1.01 0.009556 3.82 0.001563 0.35 1600 0.00496 0.99 0.009369 3.75 0.00152 0.34 1700 0.004843 0.97 0.009147 3.66 0.001475 0.33 1800 0.004714 0.94 0.008904 3.56 0.001427 0.32 1900 0.004578 0.92 0.008647 3.46 0.001378 0.31 2000 0.004439 0.89 0.008384 3.35 0.00133 0.30 2100 0.004292 0.86 0.008107 3.24 0.001281 0.28 2200 0.00415 0.83 0.007839 3.14 0.001235 0.27 2300 0.004012 0.80 0.007579 3.03 0.00119 0.26 2400 0.00388 0.78 0.007329 2.93 0.001148 0.26 2500 0.003753 0.75 0.007088 2.84 0.001107 0.25 2600 0.003631 0.73 0.006858 2.74 0.001069 0.24 2700 0.003514 0.70 0.006637 2.65 0.001032 0.23 2800 0.003402 0.68 0.006426 2.57 0.000997 0.22 2900 0.003295 0.66 0.006224 2.49 0.0009638 0.21 3000 0.003193 0.64 0.006031 2.41 0.0009323 0.21 3500 0.002753 0.55 0.005201 2.08 0.0007988 0.18 4000 0.002406 0.48 0.004545 1.82 0.0006946 0.15 4500 0.002127 0.43 0.004018 1.61 0.0006117 0.14 5000 0.001899 0.38 0.003587 1.43 0.0005444 0.12 最大落地 浓度（ug/m3） 0.005348 0.0101 0.001968 最大占标率PijMax（%） 1.07 4.04 0.44 最大落地浓度距离（m） 836 836 314 标准 0.50 0.25 0.45 距源中心 下风向距 离D（m） H2粉尘 H2甲醛 厂房一无组织粉尘 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 10 1.372E-17 0.00 5.066E-18 0.00 0.002972 0.66 100 0.006393 1.42 0.00236 4.72 0.01641 3.65 200 0.007915 1.76 0.002922 5.84 0.01977 4.39 300 0.008397 1.87 0.0031 6.20 0.01891 4.20 400 0.007778 1.73 0.002871 5.74 0.01829 4.06 500 0.00695 1.54 0.002566 5.13 0.01701 3.78 600 0.007073 1.57 0.002611 5.22 0.01625 3.61 700 0.007196 1.60 0.002657 5.31 0.01495 3.32 800 0.007274 1.62 0.002685 5.37 0.01509 3.35 900 0.007103 1.58 0.002622 5.24 0.01491 3.31 1000 0.006821 1.52 0.002518 5.04 0.01446 3.21 1100 0.006976 1.55 0.002575 5.15 0.01386 3.08 1200 0.007009 1.56 0.002588 5.18 0.0132 2.93 1300 0.006956 1.55 0.002568 5.14 0.01252 2.78 1400 0.006842 1.52 0.002526 5.05 0.01185 2.63 1500 0.006688 1.49 0.002469 4.94 0.0112 2.49 1600 0.006507 1.45 0.002402 4.80 0.01059 2.35 1700 0.006311 1.40 0.00233 4.66 0.01 2.22 1800 0.006107 1.36 0.002254 4.51 0.009456 2.10 1900 0.005899 1.31 0.002178 4.36 0.00895 1.99 2000 0.005693 1.27 0.002102 4.20 0.008477 1.88 2100 0.005485 1.22 0.002025 4.05 0.008054 1.79 2200 0.005285 1.17 0.001951 3.90 0.007666 1.70 2300 0.005094 1.13 0.001881 3.76 0.007301 1.62 2400 0.004912 1.09 0.001813 3.63 0.006965 1.55 2500 0.004739 1.05 0.001749 3.50 0.006653 1.48 2600 0.004573 1.02 0.001688 3.38 0.006364 1.41 2700 0.004416 0.98 0.00163 3.26 0.006088 1.35 2800 0.004267 0.95 0.001575 3.15 0.005834 1.30 2900 0.004125 0.92 0.001523 3.05 0.005596 1.24 3000 0.00399 0.89 0.001473 2.95 0.005376 1.19 3500 0.003419 0.76 0.001262 2.52 0.004491 1.00 4000 0.002973 0.66 0.001098 2.20 0.003832 0.85 4500 0.002618 0.58 0.0009664 1.93 0.003316 0.74 5000 0.00233 0.52 0.0008601 1.72 0.002911 0.65 最大落地 浓度（ug/m3） 0.008423 0.00311 0.01977 最大占标率PijMax（%） 1.87 6.22 4.39 最大落地浓度距离（m） 314 314 200 标准 0.45 0.05 0.45 距源中心 下风向距 离D（m） 厂房一无组织甲醛 下风向预测浓度Cij（μg/m3） 浓度占标率Pij（%） 10 0.0005427 1.09 100 0.002997 5.99 200 0.00361 7.22 300 0.003452 6.90 400 0.00334 6.68 500 0.003105 6.21 600 0.002967 5.93 700 0.002731 5.46 800 0.002755 5.51 900 0.002723 5.45 1000 0.002641 5.28 1100 0.002531 5.06 1200 0.00241 4.82 1300 0.002286 4.57 1400 0.002164 4.33 1500 0.002046 4.09 1600 0.001933 3.87 1700 0.001827 3.65 1800 0.001727 3.45 1900 0.001634 3.27 2000 0.001548 3.10 2100 0.001471 2.94 2200 0.0014 2.80 2300 0.001333 2.67 2400 0.001272 2.54 2500 0.001215 2.43 2600 0.001162 2.32 2700 0.001112 2.22 2800 0.001065 2.13 2900 0.001022 2.04 3000 0.0009816 1.96 3500 0.0008202 1.64 4000 0.0006997 1.40 4500 0.0006056 1.21 5000 0.0005316 1.06 最大落地 浓度（ug/m3） 0.00361 最大占标率PijMax（%） 1.09 最大落地浓度距离（m） 200 标准 0.05 由上表可知，正常排放情况下，环保设施均运转良好，项目有组织污染物达标排放，其对环境质量的影响较小，污染因子中H2甲醛最大落地浓度占二级标准值的百分比，为6.22%，项目厂房一无组织粉尘最大落地浓度占二级标准值的百分比，为4.39%，小于10%。对厂址附近局部区域的空气环境质量影响很小。 6、大气环境防护距离 根据污染物无组织排放速率，经计算，本项目无组织排放“无超标点”，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 7、卫生防护距离 按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840—91）规定的以下公式，确定建设项目的卫生防护距离计算： 式中：Cm—一次最高容许浓度限值（mg/Nm3）； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目无组织排放情况见表29： 表29 无组织废气排放情况 污染源 污染物名称 无组织排放量（kg/h） 面积（m2） 排放源高度（m） 裁切及砂光工序 粉尘 0.23 20736 2 涂胶、冷压及热压 甲醛 0.042 20736 2 污染物排放的卫生防护距离测算结果见表30： 表30 卫生防护距离测算结果 位置 厂房一 工序 裁切及砂光工序 涂胶、冷压及热压 污染物 粉尘 甲醛 计算值（m） 8.816 15.001 标准取值（m） 50 50 提标 100 由表中预测结果可知，按照环评导则的规定，需设置以厂房一为起算点以外100米为卫生防护距离，根据现场实测，目前该卫生防护距离范围内不存在村落，满足卫生防护距离的要求。 三．噪声： 本项目生产设备全部安排在车间内，对车间门窗作隔音处理，经车间墙壁及隔音门窗衰减后，可使噪声降低25dB(A)左右。生产时关闭车间门窗，在设备选型时需要充分考虑低噪声设备，机床安装减震垫；厂区四周边界绿化；另外需要注意合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 经采取上述措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求，即本项目的实施厂界噪声仍可保持现状水平，不会产生噪声扰民现象，对周围环境基本无影响。本项目夜间不生产。 四．固废： 本项目产生固废采取措施有：生活垃圾由当地环卫部门处理；木屑及收集粉尘出售综合利用；废活性炭委托有资质单位处置。 本项目产生的固废，在企业解决好贮存及运输的前提下，一般固废均得到有效的处理和处置后，一般是不会对环境产生二次污染。 五．清洁生产： 本项目产生的木屑及收集的粉尘出售循环利用。 本项目生产工艺较简单，均为物理过程，不发生任何化学反应。本项目采用先进的设备，提高了原料的利用率，故总体上说本项目基本符合清洁生产要求。 六、选址合理性 与规划相符性 项目位于灌南经济技术开发区内，占地为规划的工业用地，其建设符合城市发展总体规划，交通便利，基地内场地较平整，地理位置优越。因此本项目与规划相符。 产业政策相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国发改令第21号《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目属不属于限制类、淘汰类之类，符合国家当前的产业政策。根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》本项目不属于限制类、淘汰类之类。符合江苏的产业政策。 因此项目的建设符合国家及地方产业政策。 七、环境风险 （1）环境风险识别 项目使用的原材料包括脲醛胶、轻质柴油、杨木片等。通过对本项目所涉及的主要物质进行危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行物质危险性判定，本项目风险类型主要为脲醛胶、轻质柴油泄漏造成的火灾、爆炸、中毒。杨木片及成品胶合板、轻质柴油属于易燃物品，脲醛胶挥发产生有机气体。 （2）事故源项 项目使用杨木片及成品胶合板、轻质柴油属于易燃物品，脲醛胶挥发产生有机气体。故项目主要事故如下： ①杨木片、成品胶合板、轻质柴油遇火发生火灾爆炸； ②脲醛胶泄漏引起火灾及大气污染。 （3）风险防范措施 严禁火源进入库区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；对设备维修检查，需进行维修焊接的应经安全部门确认、准许，并有记录再案。 ①建筑消防的安全防范措施 仓库内应设置通风设施，保持仓库内通风良好；设置醒目的、足够数量的防火及安全标识和警示标识；事故照明灯和疏散指示标志；仓库内应设置火灾自动监测和火灾报警系统，并设置火灾自动灭火设施。 ②设备的安全管理 定期对消防设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、原材料理化性设定检测频次。 ③储桶搬运时轻装轻卸，防止容器破漏。 ④加强对桶装原料车间的储存管理，易燃液体储存应与其他物料隔离堆放，且应设置一定围挡，防止其泄漏扩散。 ⑤引发火灾事故时，应立即采取泡沫灭火剂或覆土掩盖进行处置，轻质柴油火灾事故严禁采用消防水，防止造成流态火源扩大事故影响范围。 八、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该项目建设污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 项目建成后，设一个污水接管口，接入区域纳污管网，污水排口附近醒目处应树立环保图形标志牌； （2）对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。 八、环保投资估算 建设项目总投资12000万元人民币，其中环保投资87万元，占总投资的0.73%，具体投资明细见表31。 表31 环保投资估算 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 废气 锅炉 二氧化硫 15m1#排气筒 40 氮氧化物 烟尘 车间 粉尘 集气罩+布袋除尘+15m2#排气筒 甲醛 集气罩+活性炭吸附装置+15m2#排气筒 食堂 食堂油烟 抽油烟机+专用烟道 废水 生活污水及食堂废水 CODCr 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池预处理后进市政污水管网 20 BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油 噪声 锯边机、砂光机、斜磨机等等 等效A声级 墙壁隔音处理，厂区四周边界绿化，安装减震垫；合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 10 固废 裁切及砂光 木屑 出售 10 布袋除尘 收集粉尘 办公及食堂 生活垃圾 环卫部门处理 废气处理装置 活性炭 委托有资质单位处置 其他 雨污分流、排污口设置等 7 合计 - 87

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 二氧化硫 | 1#15米高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 生产线工艺 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘+2#15米高排气筒 |  |
|  |  | 甲醛 | 集气罩+活性炭吸附装置+2#15米高排气筒 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机处理后通过专业的烟气道排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 | 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池预处理后进市政污水管网 | 达到城西污水处理厂接管标准 |
| 射和 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 裁切及砂光 | 木屑 | 出售 | 全部处理，不产生二次污染 |
|  | 布袋除尘 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 办公及食堂 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  | 废气处理装置 | 活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 锯边机、砂光机、斜磨机等等 | 等效A声级 | 墙壁隔音处理，厂区四周边界绿化，安装减震垫；合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 | 不产生噪声扰民现象，厂界噪声达标 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本工程施工项目主要有土方开挖回填，工程实施将不可避免扰动原地貌，损坏土壤和植被，造成水土流失。在施工完成后应及时回填夯实，恢复原有覆盖层，防止雨水冲刷；建筑物周围可采用水泥地坪覆盖，也可结合工程整理和绿化，采用植物措施进行处理，防止水土流失。 |

“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 连云港创美木业有限公司年产18万立方米杨木胶合板项目 |
| --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 锅炉 | 二氧化硫 | 15m1#排气筒 | GB13271-2014 | “三同时” |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |
|  | 车间 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15m2#排气筒 | GB16297-1996 |  |
|  |  | 甲醛 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m2#排气筒 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机+专用烟道 | GB18483-2001 |  |
| 废水 | 生活污水及食堂废水 | CODCr | 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池预处理后进市政污水管网 | 达到城西污水处理厂接管标准 | “三同时” |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
| 噪声 | 锯边机、砂光机、斜磨机等等 | 等效A声级 | 墙壁隔音处理，厂区四周边界绿化，安装减震垫；合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)中的3类标准 | “三同时” |
| 固废 | 裁切及砂光 | 木屑 | 出售 | 固废零排放 | “三同时” |
|  | 布袋除尘 | 收集粉尘 |  |  |  |
|  | 办公及食堂 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |  |
| 绿化 | 绿化面积5832m2 | / | “三同时” |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 无 | / | / |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流，排污口规范化 | / | “三同时” |
| 总量平衡具体方案 | 本项目废水外排环境总量纳入灌南县城西污水处理厂，大气污染物在灌南县区域内平衡。 | “三同时” |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以车间一为起点外100米范围为卫生防护距离 | “三同时” |

结论与建议

一．结论 1、与国家政策法规的相容性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国发改令第21号《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目属不属于限制类、淘汰类之类，符合国家当前的产业政策。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》本项目不属于限制类、淘汰类之类。符合江苏的产业政策。 综上，该项目符合国家及地方相关产业政策要求。 2、厂址选址可行性 本项目位于灌南经济技术开发区，东侧为欣港木业，南侧双明电源，西侧保成大沟，北侧为S325省道，项目用地属于工业用地，符合开发区总体规划。项目产生的污染物较少，经过相应措施处理后均能达到环境保护的标准，对环境的影响较小，因此从开发区总体规划、经济环境、基础设施、环境现状和项目对环境的影响方面综合分析，本项目的选址是可行的。 3、项目污染物经处理后能够稳定达标排放 （1）废气：本项目产生的废气主要导热油炉燃烧废气、生产过程产生的粉尘和甲醛、食堂油烟等。导热油炉以轻质柴油为燃料，轻质柴油属于清洁能源，导热油炉废气直接通过15m1#排气筒排放，其排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准；生产过程产生的粉尘、甲醛经集气罩收集后，粉尘通过布袋除尘器处理，甲醛通过活性炭吸附装置处理，最终再由15m2#排气筒集中排放，粉尘及甲醛的排放浓度能够满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；食堂油烟经过抽油烟机处理后通过专用烟道排放。 另外本项目设置100米卫生防护距离。 （2）废水: 本项目不产生生产废水，主要废水为生活污水及食堂废水。隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后达到灌南县城西污水处理厂接管标准，经市政管网进入城西污水处理厂处理，尾水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）中的一级A标准的排放标准要求，对纳污水体水质的影响较小。 （3）噪声：本项目生产设备全部安排在车间内，对车间门窗作隔音处理，经车间墙壁及隔音门窗衰减后，可使噪声降低25dB(A)左右。生产时关闭车间门窗，在设备选型时需要充分考虑低噪声设备；厂区四周边界绿化；另外需要注意合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 （4）固废：木屑、收集粉尘可出售，零排放；废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处理，无外排，对周围环境造成影响很小。 4、项目建成后不降低区域环境功能 项目食堂油烟通过抽油烟机处理后由专用的烟道排放，粉尘由布袋除尘器处理后通过15m2#排气筒排放，甲醛由活性炭吸附装置处理后通过15m2#排气筒排放，导热油炉废气通过15m1#排气筒排放，因此不会造成建设项目所在地大气环境功能下降。 本项目生活污水全部进城西污水处理厂集中处理，不直接排入附近水域，不会降低区域地表水环境功能。 项目生产设备全部安排在车间内，对车间门窗作隔音处理，经车间墙壁及隔音门窗衰减后，可使噪声降低25dB(A)左右。生产时关闭车间门窗，在设备选型时需要充分考虑低噪声设备；厂区四周边界绿化；另外需要注意合理安排强噪声设备在车间内的平面布置。 固体废物全部处理处置，不会对环境带来太大的影响。 5、项目符合清洁生产的要求 本项目生产工艺较简单，均为物理过程，不发生任何化学反应。本项目采用先进的设备，提高了原料的利用率，故总体上说本项目基本符合清洁生产要求。 6、总量控制 本项目污染物总量控制情况： 大气污染物排放总量为：二氧化硫0.44t/a、氮氧化物0.81t/a、烟尘0.022t/a、粉尘0.05t/a、甲醛0.19t/a。 水污染物排放总量：废水量为10800t/a，废水污染物接管量为COD：3.02t/a，BOD5:1.30，SS：1.40t/a，氨氮：0.30t/a，总磷：0.03t/a，动植物油：0.06t/a，经过城西污水处理厂处理后你，最终尾水排放量为10800m3/a，污染物排放量为COD：0.54t/a，BOD5：0.11t/a，SS：0.11t/a，氨氮：0.05t/a，总磷：0.005t/a，动植物油：0.011t/a。 综上所述，连云港创美木业有限公司年产18万立方米杨木胶合板项目建设符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施。 2、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价 3、规范化设置排放口。 4、项目方应加强管理，有节材、节能、减污的清洁生产意识，并且在项目投入运行后能把清洁生产逐步应用于生产过程中，以最小的消耗获得最大的报酬，提高资源利用效率，为创建节约型社会作出贡献。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形、地貌等） 附图2 建设项目300m范围内现状图 附图3 项目厂区平面布置图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 备案建设 附件2 用地红线及土地证明 附件3 名称核准 附件4 项目环境保护审批登记表

其他信息

网友评价