建设项目环境影响报告表

项目名称：      新港嘉苑小区房地产项目

建设单位：    灌南嘉隆房地产开发有限公司

编制日期：2015年10月

# 江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新港嘉苑小区房地产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南嘉隆房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 朱其马 | 联系人 | 朱卫东 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇香树湾-新都商城A-14号 |
| 联系电话 | 13905129237 | 传真 |  | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县第一人民医院东侧 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K7010 ]房地产开发经营 |
| 占地面积（平米） | 58690 | 绿化面积 （平米） | 20600（绿化率35%） |
| 总投资 （万元） | 49000 | 其中：环保 投资（万元） | 285 | 环保投资占总投资比例 | 0.58% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2016年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 本项目为新建新港嘉苑小区房地产项目，无主要原辅材料。 建设内容为住宅房、绿化、道路及车库等配套设施。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 206704.5 | 燃油（吨/年） | — |
| 电(千瓦·小时/年) | 100万 | 燃气（Nm3/a） | 24440000 |
| 燃煤（吨/年） | — | 蒸汽（吨/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水排水量164074.8t/a。 排放去向：生活污水排入市政污水管网，纳入城西污水处理厂，最终排入灌河（原武障河段）。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 随着灌南县的城市化发展，工业结构的多元化和招商引资力度的加大，多种经营全面展开，工业建设已具备一定基础。灌南县城人口逐步增加，鉴于上述原因，灌南嘉隆房地产开发有限公司在灌南县第一人民医院东侧开发建设新港嘉苑小区房地产项目，以改善当地居民住房问题。 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县第一人民医院东侧。总投资约49000万多元人民币，项目总占地面积58690m2，总建筑面积169490m2，其中住宅建筑面积139920m2，商业用房建筑面积6500m2，物管及公共用房建筑面积1325m2，地上自行车库建筑面积3375m2，地下汽车库12000 m2，地下自行车库6370 m2，共837户。项目的规划设计思想将充分体现“以人为本，与时代同步，与自然和谐”的宗旨，不仅为人们提供舒适的居住环境，而且有利于城市整体形象的塑造。该地块位于连云港市灌南县未来发展的黄金地段，交通区位优势明显。项目地理位置见附图1。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，灌南嘉隆房地产开发有限公司委托中煤科工集团南京设计研究院有限公司（国环评证乙字第1912号）对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目影响评价报告表。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、与用地规划的相容性 本项目位于连云港市灌南县，项目所在地位于灌南县第一人民医院东侧，项目用地性质为居住用地。项目建设符合连云港市灌南县建设规划，符合当地环境规划和总体规划要求。 4、工程建设规模 项目总占地面积58690m2，绿化用地20600m2，主要经济指标见表1-1。 表1-1 项目主要技术经济指标 序号 指 标 名 称 单位 数量 1 总用地面积 m2 58690 2 总建筑面积 m2 169490 2.1 住宅 m2 139920 2.2 商业用房 m2 6500 2.3 物管及公共用房 m2 1325 2.4 地上自行车库 m2 3375 3 建筑占地面积 m2 14670 4 容积率 2.575 5 建筑密度 % 22.5 6 绿地率 % 35.1 7 机动车位 个 1165 8 总户数 户 837 9 建设期 月 36 10 总投资 万元 49000 5、项目建设内容 项目总占地面积58690平方米，总建筑面积169490平方米，其中住宅面积139920m2，商业用房建筑面积6500 m2，物管及公共用房建筑面积1325 m2，地上自行车库建筑面积3375 m2。 共建设13栋楼房（其中2栋5F、3栋11F、2栋15+2F、6栋17+1F住宅楼），以及配建管网、道路、绿化等配套设施。 6、平面布置 项目平面布置情况见附图2。 7、公共及辅助工程 灌南县城乡建设日新月异，老城区日益美化，建设发展迅猛，交通、通讯、电力、供水、排污、供热等基础设施配套齐全。 （1）给排水 本项目建成营运后，居民生活用水指标以180L/人·d计，产污系数以0.8计，每户按3.5人计算。 物业人员按20人计算，用水定额取100L/d·人，产污系数以0.8计。 商铺用水指标以5L/m2.d计，产污系数以0.8计。 绿化用水以1.5L/m2·次计，绿化频率7天1次。 计算过程详见下表。 表1-2 建设项目水量估算 用水项目 名称 使用负荷 单位 单位用水量 用水量（m3/d） 用水量（m3/a） 产污系数 废水产生量（m3/d） 废水产生量（m3/a） 居民生活 2930人 L/人·d 180 527.4 192501.0 0.8 421.9 154000.8 物业人员 20人 L/人·d 100 2.0 730.0 0.8 1.6 584.0 商铺 6500m2 L/m2·d 5 32.5 11862.5 0.8 26.0 9490.0 绿化 20600m2 L/m2·次 1.5 4.4 1611.0 0 0 0 合计 566.3 206704.5 / 449.5 164074.8 项目水平衡见下图。 图1-1 项目总水平衡图 单位：m3/d ①供水 水资源取自于灌南县市政给水管网，其水质完全符合生活饮用水标准。水源充足能完全满足本项目建设需要。 ②排水 采取雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入城西污水处理厂。雨水经市政雨水管网收集排入附近南六塘河。 （2）供电 用电来自市政电网，根据规范规定，本项目的照明、消防设施用电均属二类用电负荷，其余为三类用电负荷。 （3）通信 本项目地区具有比较完善的有线通讯网络和无线通讯设施，以先进的数字传输系统为主体的数据通讯、移动电话等现代化通讯网络。程控网络，无线寻呼、邮政特快专递业务已开通，电传、传真、因特网等邮电通讯设施配套完善。小区各种通信设施由区域电信局引入。 （4）燃气 项目区居民日常生活及冬季采暖采用清洁能源天然气，由市政燃气管网直接供给。 8、选址合理性分析 本项目所处区域为灌南县城市规划区域，在小区建设的同时相应的城市公共服务设施也随之建设，可以保证小区内正常的供电、供热、供气、供水、交通、通信等要求。 本项目建成后可以带动整体区域地产价值的升值，建成后可为入住居民创造良好的生活环境，提高人民群众的生活质量。区域环境现状质量良好，因此项目符合当地政府总体规划，项目选址合理可行。 9、环保投资 本项目环保投资为285万元，占总投资（49000万元）的0.58％，主要用于固废、废水、噪声治理及绿化等。项目环保投资估算详见表1-3。 表1-3 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 效果 废水 化粪池 50.0 达标排放 废气 设置烟道，并设计油烟烟道高出楼顶1.5m 20 噪声 隔声、围墙 12.0 达标排放 固废 垃圾收集箱 3.0 绿化 绿化面积20600m2 200 / 合计 285 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染物产生。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），75.28万人。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、五队、田楼、长茂、北陈集、大圈、张店、三口、张湾9个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含白皂、汤沟、孟兴庄、李集、六塘5个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、花园、新集、百禄、小窑6个乡、新安镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 气候特征属温带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 3、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，唯一在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，一般河宽350米，水深7-11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，专家称灌河可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是“苏北的黄浦江”。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：平均高潮位1.88m，平均低潮位–1.29m，平均潮差3.16m，平均涨潮历时5h，平均落潮历时7h24min，平均高潮间隙6h56min，平均低潮间隙14h21min。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管城西污水处理厂，尾水终排灌河（原武障河段）。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2014年实现地区生产总值264亿元，增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农民人均纯收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。 2013年全年实现地区生产总值240亿元，按可比价格计算比上年增长11.6%。其中，第一产业增加值42.72亿元，增长4.4；第二产业增加值117.18亿元，增长13.1%；第三产业增加值76亿元，增长13.3%。人均地区生产总值达37844元，比上年增加3929元。结构调整取得成效。三次产业结构由上年的18.72:50.02：31.26调整为19.56:45.63:34.81，二、三产业占GDP比重为81.9%，比上年提高个0.6百分点。全年实现财政总收入71.2亿元，增长3.8%，其中公共财政预算收入30.53亿元，增长19.3%。公共财政预算收入中，税收收入26.27亿元，增长29.37%，税收占公共财政预算收入的比重达86%。全年财政总支出80.09亿元，增长2.83%，其中，公共财政预算支出46.57亿元，增长11.21%。 3、灌南县城西污水处理厂 城西污水处理厂位于灌南县经济开发区经六路和纬一路交汇处东南角，近期处理量为20000m3/d，工艺选择主要采用格栅+曝气沉砂池+A2O+二沉池+滤布滤池+接触池，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终纳污水体为灌河（原武障河段）。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，CO年均值为0.340 mg/m3，臭氧年均值为0.035 mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，县城区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为灌河（原武障河段），其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，灌河（原武障河段）各项水质监测指标满足IV类水水标准，能够满足功能区要求。 根据《灌南县2014年环境质量公报》灌南县地下水监测因子除硝酸盐外其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。硝酸盐超标的主要是由区域农村面源污染较大，氮肥、生活垃圾等渗滤液漏入地下导致。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于连云港市灌南县，主要环境保护目标是： 水环境保护目标：灌河（原武障河段）水体水质不因本项目的建设而降低其功能级别； 大气环境保护目标：王渡村、新安镇、锦绣名城环境空气功能不因本项目的建设而降低其功能级别； 声环境保护目标：声环境保护目标不因本项目的建设而降低其功能级别。 本项目环境保护目标见表3-1，周边概况图见附图3。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位及距离 规模 环境功能级别 环境 空气 王渡村 NE，240m 55户/220人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 新安镇 E，240m 140户/490人 锦绣名城 SE，250m 480户/1440人 地表水 环境 灌河（原武障河段） N，2000m 小型河流 《 表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 灌南县第一人民医院（拟建） W，50m / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新城华府（拟建） E，30m 992户/3472人

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，具体标准限值列于表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水 灌河（原武障河段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体标准限值见4-2。 表4-2水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 Ⅳ类 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 3、地下水 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中表1中Ⅲ类标准，详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 序号 污染物名称 标准值（mg/L） 标准来源 1 pH（无量纲） 6.5~8.5 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 2 氨氮 0.2 3 硝酸盐 20 4 亚硝酸盐 0.02 5 总硬度 450 6 高锰酸钾指数 3.0 7 总大肠菌群 3.0 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，靠近新新港大道、海州北路、青龙路一侧执行4a类标准，见下表。 表4-4 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目排放的大气污染物主要为居民厨房燃料燃烧产生的废气、厨房油烟、停车场废气等，污染因子主要为SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体见表4-5。本项目建成后设置的垃圾收集点会产生少量的恶臭，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，具体见表4-6，项目产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 名称 排放标准 依 据 | 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控点 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） SO2 550 周界外浓度最高点 0.40 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 NO2 240 0.12 TSP 120 1.0 CO 30 / 表4-6 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号 控制项目 厂界标准mg/m3 1 氨 1.5 2 三甲胺 0.08 3 硫化氢 0.06 4 甲硫醇 0.007 5 甲硫醚 0.07 6 二甲二硫醚 0.06 7 臭气浓度 20（无量纲） 表4-7 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 污染物 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标 来源 排气筒 二级 油烟 小型 2.0 — — 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2、废水排放标准 废水经化粪池预处理达接管标准后，接管城西污水厂，经深度处理后，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体执行标准情况见下表： 表4-8 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染种类 CODCr SS NH3-N TP 接管标准 400 250 40.5 4.0 GB18918-2002一级A标准 50 10 5（8）* 0.5 *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声执行标准 场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类及4类标准。 表4-9 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标 来源 2 60 50 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 4 70 55 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，具体标准值见下表。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级：Leq dB（A） 昼间 夜间 70 55 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城西污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水164074.8t/a； 接管考核量COD 55.8t/a、SS 34.5t/a、NH3-N 5.6t/a、TP 0.7t/a； 进入环境量COD 8.2t/a、SS 1.6t/a、NH3-N 0.8t/a、TP 0.1t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目的施工内容包括场地平整和地上工程等，施工过程的污染源主要为建筑施工噪声、粉尘和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等； 1、工艺流程 项目主要工艺过程为建筑施工过程，其流程及产污环节见下图。 图5-1 项目建设施工流程及产污环节图 2、生产工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； ④装修：在建筑物的整体形成之后，在建筑物的表面墙体进行装修，诸如贴瓷砖等等。 3、主要污染工序及源强 ⑴废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和房间装修废气。 ①扬尘：施工期产生的扬尘属于面源，排放高度低，其源强与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，属于间歇性排放，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ③装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可避免该部分废气的产生。 ⑵废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水等产生的冲洗废水，主要污染物为SS、COD、石油类。 项目的施工期按300天计，施工人员预计为40人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照50L/d考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.6t/d（480t/a）。设置化粪池收集，待工程结束后，就地掩埋并恢复原有土地功能。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的施工机械车辆冲洗水等，其中含有大量的泥沙。施工时须设置临时沉淀池，施工中产生的废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工，不外排，待施工结束后，对临时沉淀池掩埋并恢复原有土地功能。 ⑶噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 距源10m处等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 77 2 推土机 76 3 夯土机 83 4 起重机 82 5 卡车 85 ⑷固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 二、营运期工程分析： 本项目为新建项目，非工业项目，不涉及到产品生产，故不存在生产工艺。 本项目设置商铺，商铺功用暂不确定，若后期有餐饮等需进行环境影响评价的项目，须根据《关于建设项目环境保护管理条例》等有关规定，进行环境影响评价。 主要污染工序： 1、废气 （1）天然气燃烧产生的废气 运营期期间，按每户每天0.8m3计，小区全年用气量约为厨房用气24.44万m3，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关统计，天然气的排污参数为： 烟气量：128000 m3/10000 m3-天然气； SO2：0.09kg/10000 m3- 天然气； 烟尘：10g/10000 m3-天然气； NOx：8kg/10000 m3-天然气。 经计算，本项目燃烧天然气产生污染物统计见下表： 表5-2 燃烧天然气产生污染物统计 污染物 排放系数（kg/万m3） 烟气量（万Nm3/a） 排放量（kg/a） 排放浓度（mg/m3） SO2 0.09 3.1×106 2.20 0.70 烟尘 0.01 0.24 0.08 NOx 8 195.52 62.50 本项目居民厨房燃烧天然气所产生的废气，排放量较少，同时也采取了相应的管理和处理措施，因此对大气环境影响不大。 （2）油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。对居民的食用调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。项目住户为837户，每户按3.5人计，则年消耗食用油32.08t/a，则产生的油烟约0.96t/a，产生浓度0.33mg/m³，住户的家用油烟机的油烟净化率按60%计，每台风量4000m³/h，每日油烟机使用2h计，则油烟排放量为0.39t/a，排放浓度0.13mg/m³。 一般来讲，烟筒排放口的高度和位置通常较为随意，为了项目区的景观，并保证不影响项目区住户在户外的感觉，建设单位在建设中，考虑了油烟排放问题，建设通风排油烟烟道，并设计油烟烟道高出楼顶1.5m排放。在采取以上措施后，该项目产生的油烟对周围环境的影响将会比较小，不会有扰民现象发生。 （3）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种 CO THC NOX SO2 轿车（用汽油） 191 24.1 22.3 0.291 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在10s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表5-3； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NO2与SO2的量分别为5.31g、0.67g、0.62g与0.008g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时，由于地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气，项目地下车位设置820个。车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算。车库的大气污染物排放情况见下表。 表5-4 项目半地下车库汽车废气污染物产生情况 泊位(个) 日车流量（辆/日） 污染物排放量（t/a） CO THC NO2 SO2 820 1640 3.18 0.40 0.37 0.005 由以上计算结果可知，建设项目地下车库使用时，产生CO为3.18t/a，TCH为0.40t/a，NO2为0.37t/a，SO2为0.005t/a。 （4）恶臭 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。本项目运营期产生的恶臭气体主要来自小区垃圾桶。在环卫部门清运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，恶臭的物质相对较少，存放时间较短，顾对环境的影响不大。环卫部门在每日及时清理情况下，基本无恶臭气味产生。 2、废水 本项目产生的废水主要为居民生活、物业人员、商铺产生的废水。 项目生活污水经化粪池处理，满足接管标准后经市政管网排入城西污水处理厂。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见表5-5。 表5-5 废水中各污染物排放浓度一览表 单位：mg/L 处理单元 COD SS NH3-N TP 化粪池 进水 400 300 35 4.0 出水 340 210 34 4.0 效率（%） 15 30 3 0 城西污水处理厂接管标准 400 250 40.5 4 由上表可以看出，生活污水经预处理后，满足城西污水处理厂接管标准，经城西污水处理厂处理后最终排入灌河（原武障河段）。 表5-6 本项目废水污染产生及排放情况 分类 污染物名称 产生浓度mg/L 产生量t/a 治理措施 接管浓度mg/L 接管量t/a 最终排放浓度mg/L 最终排放量t/a 排放去向 生活污水164074.8t/a COD 400 65.6 化粪池 340 55.8 50 8.2 城西污水处理厂处理，最终排入灌河（原武障河段） SS 300 49.2 210 34.5 10 1.6 NH3-N 35 5.7 34 5.6 5 0.8 TP 4 0.7 4 0.7 0.5 0.1 3、噪声 （1）本项目噪声 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。 （2）外界噪声 本项目南侧为新港大道、西侧为海州北路、北侧为青龙路。对于道路机动车辆噪声标准见下表。 表5-7 机动车辆噪声标准 车辆种类 加速最大A声级（dB） 载重车 8～15t 89 3.5～8t 86 小于3.5 84 公共汽车 4～11t 86 小于4t 83 小客车 82 摩托车 84 轮式拖拉机 86 由此可知在项目区南侧新港大道，西侧海州北路、北侧青龙路以汽车和公交车为主，车辆不会超过4t，加速时最大声级不会超过83dB，车辆噪声在人们所接受的范围内。但是噪声还是或多或少的影响到居民，建议在道路主干道朝干道侧种上厚草地、矮生树或厚密有观赏价值的灌木丛，既可绿化街景，又可减弱声反射、增加噪声衰减量。 4、固体废弃物 （1）本项目生活垃圾产生量：小区居民按照1kg/人•d计，物业人员按0.5kg/人•d，商铺顾客（以500人/d计）以0.5kg/人•d计。 （2）化粪池污泥：废水产生量为164074.8m3/a，小区污泥产生量约50t/a，定期由环卫部门统一清运。 固废产生情况见下表。 表5-8 固废产生情况一览表 排放源 负荷 单位产生量（kg/人·d） 固废产生量（t/a） 居民 2930 1 551.9 物业 20 0.5 3.7 商铺 500 0.5 91.3 化粪池污泥 废水量：164074.8m3/a / 50 合计 1214.5 本项目固废收集后交环卫部门统一清运处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 （接管量/外排环境量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气燃烧 | 烟气量 | 3.1×106m3/a | 3.1×106m3/a |
|  |  | SO2 | 0.70mg/m3，2.20kg/a | 0.70mg/m3，2.20kg/a |
|  |  | 烟尘 | 0.08mg/m3，0.24kg/a | 0.08mg/m3，0.24kg/a |
|  |  | NOx | 62.50mg/m3，195.52kg/a | 62.50mg/m3，195.52kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 0.33mg/m3，0.96t/a | 0.13mg/m3，0.39t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 3.18t/a | 3.18t/a |
|  |  | THC | 0.40t/a | 0.40t/a |
|  |  | NO2 | 0.37t/a | 0.37t/a |
|  |  | SO2 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 164074.8 t/a | 164074.8 t/a |
|  |  | COD | 400mg/l，65.6t/a | 340/50mg/l，55.8/8.2t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，49.2t/a | 210/10mg/l，34.5/1.6t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/l，5.7t/a | 34/5mg/l，5.6/0.8t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.7t/a | 4.0/0.5mg/l，0.7/0.1t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 1164.5t/a | 环卫部门全部清运1214.5t/a |
|  | 化粪池污泥 | 50t/a |  |
| 噪声 | 运营期主要噪声源为空调等设备噪声，声源强度在75～85dB(A)之间。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目对生态环境的影响主要是项目建设期施工期的尘土对树木、植被与农作物的影响。运营期，本项目所产生的各项废物均得到有效处置，对生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、环境空气影响分析 项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气和装修废气。 ⑴施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 针对施工过程产生的扬尘，评价建议采取以下措施： ①施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则； ②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响； ④施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润； ⑤细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘； ⑥运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； ⑦对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路； ⑧施工现场围挡或部分围挡，根据当地主导风向，重点在下风向设置围栏，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围大气环境的影响。 在采取上述措施之后，可使施工扬尘得到较好的控制。 ⑵施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ⑶装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可避免该部分废气的产生。 综上，针对施工扬尘采取了加强管理、定期洒水喷淋、保持路面清洁、对露天堆放场进行遮盖等一系列措施，可以使施工扬尘得到较好的控制；施工机械废气产生量较小，且为临时排放，而装修废气由于采用了环保水性涂料，可避免其产生。因此，项目施工期各部分废气在采取相应措施后，均可以得到较好的控制，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也自动消除，施工期对周围环境的影响较小。 2、地表水环境影响分析 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。对于施工人员的生活污水通过旱厕收集，待工程结束后，就地掩埋并恢复原有土地功能。施工中产生的废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工，不外排，待施工结束后，对临时沉淀池掩埋并恢复原有土地功能。 3、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为泥土、砖头和其它建筑废料，应将可回收的进行分类收集综合利用或出售，泥土、砖头等建筑垃圾统经收集后外售作为建材原料。施工人员的生活垃圾产生量较少，可由当地环卫部门统一收集处理。 4、噪声影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见下表。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 77 2 推土机 76 3 夯土机 83 4 起重机 82 5 卡车 85 6 电锯 84 施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： 式中： L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见下表。 表7-2 噪声值随距离的衰减情况 单位：dB(A) 距离（m） 10 50 100 150 200 250 300 [dB(A)] 20 34 40 43 46 48 49 作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值如下表。 表7-3 施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离（m） 噪声源 10 25 50 100 180 300 400 550 电锯、卡车、夯土机、 85 77 71 65 60 55 53 50 起重机、挖掘机 84 76 70 64 59 54 52 49 推土机 76 68 62 56 51 46 44 41 对照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，夜间禁止任何施工作业。 本项目边界外东侧240m有居民，因此应特别加强对项目施工期的管理，注意采取措施减轻施工噪声对环境影响，建议项目施工期采取如下措施： ①应尽量选用较先进的低噪声施工设备； ②加强施工管理，合理组织施工，高噪声施工设备尽可能不同时使用，施工时间安排在白天进行，夜间禁止施工； ③施工单位应加强施工机械的检查、维修和保养，避免因机械故障运行而产生非正常的噪声污染； ④在高噪声设备周围或施工场界设置必要的隔声墙，以降低噪声向外的辐射。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对周围环境产生明显不利影响。 5、生态环境影响分析 本项目工程施工开挖的土方量较小，根据建设单位提供的资料，本项目道路工程需开挖土方4000m3（含表土400m3），回填土方3500m3，弃方500m3，弃方作为附近道路填方及场地平整用土。土方平衡情况见下表。 表7-4 项目土方平衡表 单位：m3 项目 挖方 填方 弃方 数量 4000 3500 500 项目地面工程施工面积较小、土方量小，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。本项目厂址地形平缓，起伏不大，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。 项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 综上所述，本项工期产生的施工扬尘、装修废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等以及生态影响，在采取行之有效的措施后，对环境影响较小。项目工程量小，施工期短，随着施工期的结束，对周边的影响也会随之消失。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）项目污水 本项目建成后污水主要为住宅居民生活污水、物业人员生活污水、商铺污水等，污水量164074.8t/a。主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP，其浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右。 项目废水经化粪池处理，满足纳管标准后，经市政管网排入城西污水处理厂，最终排入灌河（原武障河段）。 （2）接管可行性分析 本项目废水经化粪池预处理后可达到灌南县城西污水处理厂接管标准。根据镇污水处理厂收水范围、处理效率、处理能力可知，本项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，至污水处理厂处理是可行的，对其日常正常运营不会产生不良影响。 综上所述，项目的废水排放对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目建成营运后，对区域大气环境产生的影响主要有三个方面：（1）居民炊事及采暖燃烧天然气产生的烟尘、二氧化氮、一氧化碳等污染物及油烟排放对区域环境空气的污染；（2）机动车排放的尾气对周围环境空气的影响，主要污染物有碳氢化合物、一氧化碳和二氧化氮等；（3）垃圾收集站点产生的恶臭对周围环境空气的影响。 （1）天然气燃烧产生的废气 项目建成营运后，运营期期间，小区全年用气量约为厨房用气28.97万m3。所以这里主要计算厨房用气燃烧后其污染物排放量，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关统计，经计算，本项目天然气的排污量为： 烟气量：3.1×106m3/a，其中：SO2：2.20kg/a，烟尘：0.24kg/a，NOx：195.52kg/a。 本项目居民厨房燃烧天然气所产生的废气，排放量较少，且间断排放，同时也采取了相应的管理和处理措施，因此对大气环境影响不大。 （2）油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。产生的油烟约0.96t/a，产生浓度0.33mg/m³，经住户的家用油烟机净化后，油烟排放量为0.39t/a，排放浓度0.13mg/m³。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准中最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值。 建设单位在建设中，考虑了油烟排放问题，建设通风排油烟烟道，并设计油烟烟道高出楼顶1.5m排放。在采取以上措施后，该项目产生的油烟对周围环境的影响将会比较小。 （3）汽车尾气 地下停车场排放的汽车尾气对周边空气环境影响较小，并且排放口不朝向居民楼和人群聚居地，在排放口周边种植高大、能吸收废气、有净化空气作用的绿化隔离带，可更好的减少尾气对居民的影响。 （4）恶臭 本项目运营期产生的恶臭气体主要来自小区垃圾桶，恶臭的物质相对较少，存放时间较短，对环境的影响不大。环卫部门在每日及时清理情况下，基本无恶臭气味产生。 综上所述，项目的废气排放对周围环境影响较小。 3、噪声污染影响分析 （1）住宅区噪声影响 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。根经过四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。因此，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 （2）外围道路对本项目噪声影响 项目区西侧是海州北路，南侧是新港大道，北侧为青龙路，路段车流量较小，不属于城市主干道，考虑到对项目区的影响，根据项目区情况，住宅楼窗户应配置双层玻璃或中空玻璃，以减少对项目区的影响。 4、固体废物影响分析 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥。生活垃圾产生量约为1164.5t/a，化粪池污泥产生量约50t/a，均交由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 5、对采光的影响分析 建筑阴影主要是对被阴影遮挡的建筑物采光产生影响，根据《城市居住区规划设计规范》规定的居室日照时间在大寒日满足2h（旧区改造1h）即可达到标准要求。本项目住宅楼布置呈东西走向，建筑楼层均在18层左右，楼间距60m以上，各楼之间采光基本无影响，影响程度符合日照时间在大寒日满足2h的要求。 6、各类建筑材料和装饰装修对室内环境的影响 随着人们生活水平的提高，家庭装修逐渐成为时尚，装修的档次也在不断的提高。家庭装修可以营造一个舒适、优美、典雅的居住环境，美化人们的生活，但是人们在享受这一切的同时，也可能带来污染和人体危害。 因此，建筑材料必须符合现行国家标准，应全面贯彻国家颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）、《室内装饰装修材料有毒物质限量》及《建筑材料放射性核素限量》的规定。 本项目设置商铺，商铺功用暂不确定，若后期有餐饮等需进行环境影响评价的项目，须根据《关于建设项目环境保护管理条例》等有关规定，进行环境影响评价。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧天然气 | 烟尘、NO2、SO2 | 分散、间断排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  | 汽车 尾气 | CO、THC、NO2、SO2 | 通风 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 使用油烟净化设备 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD、SS 氨氮、TP | 经化粪池处理后，经市政管网排入城西污水处理厂 | 城西污水处理厂纳管标准 |
| 噪声 | 噪声主要来源于空调等设备产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。并且四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 由于项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。工程规划的绿化面积约为20600平方米，这为该工程的生态环境建设奠定良好的基础条件。工程建设中，建设方应适当增加空间及立体绿化，这对于美化环境，增强自然生态景观，改善区域环境空气质量等十分有益。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建地块位于江苏省连云港市灌南县海州北路西侧，新港大道北侧。总投资约49000万元人民币，总用地面积58690平方米，总建筑面积169490平方米，其中住宅建筑面积139920m2，商业用房建筑面积6500m2，物管及公共用房建筑面积1325m2，地上自行车库建筑面积3375m2，共837户。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、厂址选择与规划的相容性 本项目厂址位于连云港市灌南县，项目建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。 规划设计条件见附件，本项目从选址的角度是可行的。 4、施工期项目环境影响评价 本项目建设期主要污染是扬尘、污水、噪声和固体废物等。 ① 粉尘 施工期粉尘产生的部位比较多，施工扬尘将对该地块周边地区产生一定的影响。 ② 废水 施工期的废水主要来自工人生活污水、施工机械车辆冲洗水等，对于施工人员的生活污水通过旱厕收集，待工程结束后，就地掩埋并恢复原有土地功能。施工中产生的废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工，不外排，待施工结束后，对临时沉淀池掩埋并恢复原有土地功能。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的结束而消除。 ③ 噪声 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，施工单位在施工期内，必须遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 ④ 固体废物 建筑垃圾主要为泥土、砖头和其它建筑废料，应将可回收的进行分类收集综合利用或出售，泥土、砖头等建筑垃圾统经收集后外售作为建材原料。施工人员的生活垃圾产生量较少，可由当地环卫部门统一收集处理。 5、达标排放和污染物控制 ①废气 本项目主要的大气污染物为天然气燃烧废气、汽车尾气和厨房油烟。天然气燃烧废气、汽车尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，厨房油烟由每户居民自行安装除油烟机处理，厨房油烟处理后能够达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/Nm3，对周围环境影响较小。小区垃圾桶每日及时清理情况下，基本无恶臭气味产生。 ②废水 项目废水主要为生活污水。废水经预处理后达到城西污水处理厂纳管标准进入市政污水管网，排入城西污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，终排灌河（原武障河段）。经过上述处理措施后，废水排放达到要求，对周围水环境影响较小。 ③固废 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥。生活垃圾产生量约为1164.5t/a，化粪池污泥产生量约50t/a，均交由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 ④噪声 噪声主要来源于空调等设备运行产生的噪声，声级值在75dB(A)-85dB(A)左右。经过四周有绿化带和围墙可对噪声进行阻隔、衰减，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求、小区西侧靠近海州北路、南侧靠近新港大道、北侧靠近青龙路满足4类标准要求。因此，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 6、总量控制 本次项目在实际运行过程中，废水进入污水处理厂集中处理，本项目不单独申请总量，污水产生污染物总量在灌南县城西污水处理厂内平衡，指标为： 废水：生活污水164074.8t/a； 接管考核量COD 55.8t/a、SS 34.5t/a、NH3-N 5.6t/a、TP 0.7t/a； 进入环境量COD 8.2t/a、SS 1.6t/a、NH3-N 0.8t/a、TP 0.1t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2）建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 效果 建设时间 废水 化粪池 城西污水处理厂纳管标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废气 设置烟道，并设计油烟烟道高出楼顶1.5m 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 噪声 隔声、围墙 参照执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准 固废 垃圾收集箱 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中规定 绿化 绿化率达35% / 8、项目建设可行性结论 综上所述，工程的建设符合产业政策、城市发展规划的要求，本项目在充分落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，并严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，固体废物妥善处置，不会对周围环境保护目标产生明显影响，从环境保护的角度而言是可行的。 本项目设置商铺，商铺功用暂不确定，若后期有餐饮等需进行环境影响评价的项目，须根据《关于建设项目环境保护管理条例》等有关规定，进行环境影响评价。 本评价报告，是根据业主提供的经营范围、规模以及与此对应的排污情况为基础进行的。如果经营范围、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化员工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边概况图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 国有建设用地使用权出让合同 附件4 项目红线图 附表1 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。