# 目  录

1 前言	1

1.1 任务由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 关注的主要环境问题	2

1.4 环境影响评价工作过程	2

1.5 环境影响报告主要结论	3

2 总论	5

2.1 评价原则	5

2.2 编制依据	5

2.3 评价因子与评价标准	11

2.4 评价工作等级和评价重点	17

2.5 评价范围及环境敏感区	22

2.6 环境功能区划及相关规划与环境问题	24

3 拟建项目概况及工程分析	34

3.1 拟建项目概况	34

3.2 拟建项目工程分析	48

3.3 拟建项目水平衡	52

3.4 项目工艺水平衡	54

3.5 拟建项目蒸汽平衡	55

3.5 拟建项目污染物源强核算	55

4 环境现状调查与评价	66

4.1 自然环境概况	66

4.2 社会经济概况	68

4.3生态环境	69

4.4 区域环境质量现状	70

4.5 区域污染源调查分析	82

5 环境影响预测与评价	87

5.1 施工期环境影响分析	87

5.2 营运期大气环境影响预测与评价	87

5.3 营运期地表水环境影响预测与评价	100

5.4 营运期声环境影响预测评价	101

5.5 营运期固体废弃物影响预测与评价	103

5.6 营运期地下水影响分析	104

5.7 营运期土壤环境影响评价	105

5.8 小结	105

6 社会环境影响分析	107

6.1 与项目关联的主要群体分析	107

6.2 社会影响评价指标体系	107

6.3 社会环境影响预测	108

6.4 社会环境影响评价	109

6.5 社会环境风险	109

7 环境风险评价	112

7.1 风险评价目的	112

7.2 评价技术路线	112

7.3 风险识别	113

7.4 评价等级、评价范围及保护目标	116

7.5 事故源强假定与后果分析	118

7.6 风险管理	121

7.7 风险评价结论	129

8 环境保护措施及其经济、技术论证	130

8.1 施工期污染防治措施	130

8.2 运营期废气污染防治措施	130

8.3 营运期废水污染防治措施	134

8.4 运营期噪声污染防治措施	136

8.5 营运期固废污染防治措施	137

8.6 营运期地下水、土壤污染防治措施	139

8.7 绿化	141

8.8 项目环保措施及投资	141

9 清洁生产分析和循环经济	143

9.1 清洁生产概述	143

9.2 清洁生产分析与评价	143

9.3 循环经济分析	149

9.4 清洁生产分析小结	151

10 污染物排放总量控制	152

10.1 总量控制原则	152

10.2 总量控制因子	152

10.3 污染物总量申请指标	152

10.4 总量平衡方案	153

11 环境经济效益分析	154

11.1 经济损益分析	154

11.2 社会效益分析	154

11.3 环保经济损益分析	155

11.4 结论	156

12 环境监控及环境保护管理计划	157

12.1 环境管理规划和组织结构	157

12.2 环境监测计划	158

12.3 工程环境监理计划	159

12.4 排污口规范化设置	161

12.5 “三同时“验收监测计划	162

13 公众参与	165

13.1 公众参与目的	165

13.2 公众参与的方式、调查内容和对象	165

13.3 环境信息公示	165

13.4 公众参与调查结果分析	178

13.5 公众参与结论	181

14 产业政策、规划相符性及选址合理性分析	182

14.1 产业政策相符性分析	182

14.2 规划相符性分析	182

14.3 与生态红线区域保护规划相符性	186

14.4 总平面布置的合理性分析	186

14.5 外部建设条件可行性	187

14.6 环境可行性分析	187

14.7 环境风险可行性	189

14.8 公众参与	189

14.9 小结	189

15 结论与建议	191

15.1 环境影响评价结论	191

15.2 建议	194

附件：

附件一   环评委托书

附件二   项目备案

附件三   关于对灌南经济开发区环境影响报告书的审批意见

附件四   厂房租赁协议

附件五   投资协议

附件六   物流运输委托协议

附件七   供热协议

附件八   路面砖质量检测报告

附件九   产品浸出毒性检测报告

附件十   原材料浸出毒性检测报告

附件十一 原料废覆铜板非金属部分粉末中铜含量检测报告

附件十二 环境现状监测报告及补充监测报告

附件十三 声明确认单

附件十四 专家评审意见及与会人员

附件十五 专家评审意见修改清单

# 1 前言

## 1.1 任务由来

进入21世纪以来，随着科技的发展，有机树脂在各行各业中的应用越来越广泛，更换速度也显著提高，接踵而来的被淘汰和因使用寿命到期而报废的废电路板、废树脂砂轮、离子交换树脂等形成了巨大的有机树脂类废弃物。随着科技的发展，有机树脂类固体废弃物也具有一定的利用价值，如经济价值相对较低的玻璃纤维强化酚醛树脂和环氧树脂，可以通过焚烧回收其中的热值，或是作为粉末用于涂料、铺路材料或是塑料制备的填料等，也可以作为增强材料和绝缘胶材料重新利用。如南京工业大学就将电路板回收粉料加入BMC（块状模塑料）制成了无筋复合井盖。我国台湾工业技术研究院的郑智合将废弃电路板中的非金属部分与木屑按照一定的比例混合，制成了合格安全的PVC地砖。

依据活性硅酸盐及活性硅酸盐矿物质有效治理重金属污染的成熟技术与国内外治理经验，连云港长昊建材有限公司以废覆铜板非金属部分粉末，树脂塑封料，树脂砂轮废弃物，树脂生产过程中产生的残渣、不合格品，离子交换树脂等有机树脂类固体废弃物为主要原料配以高活性水泥及辅助添加剂为原材料进行组合，并以活性粉末成型技术为基础，采用自主研发的加工工艺制造水泥制品建材。

连云港长昊建材有限公司拟投资2000万元于灌南县经济开发区租赁灌南县康飞服饰有限公司（以下简称“康飞服饰”）厂区建设“利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目”。项目新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。本项目的建设对废覆铜板非金属部分粉末等有机树脂类固体废弃物实施资源化、减量化、无害化处理，既可以减少焚烧、填埋时造成的负面环境效应，又可以使资源再利用，从而促进社会的可持续发展。

项目原料有机树脂类固体废弃物属于危废名录中的HW13有机树脂类废物，企业需取得“危险废物经营许可证”后方可投入生产。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理的要求，连云港长昊建材有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司对该公司的“利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目”进行环境影响评价。南京科泓环保技术有限责任公司接受委托后，及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，有关环评人员多次赴现场调研，考察该项目场址周边环境的实际情况，收集和查阅了大量有关资料，并与建设方及项目所在地的管理部门进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目的环境影响报告书的编制工作，并将提交给建设单位报送当地环境保护局组织审查。

## 1.2 项目特点

本项目具有以下特点：

（1）本项目属于新建项目，在充分依托灌南县康飞服饰有限公司生产厂房及其他附属设施的基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨固体有机树脂类废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。本次评价对施工期影响做简要分析评价，着重对其运营期污染影响进行分析评价。

（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目行业类别属于废弃资源综合利用业[C42]。

（3）本项目属于危险废物综合利用项目，项目应取得“危险废物经营许可证”后方可投入运营。

## 1.3 关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题：

- 本项目与国家及地方产业政策的相符性。

- 项目废气、废水、噪声、固废处理措施及达标排放问题，以及采取措施后对周边环境的影响分析。

- 项目污染物排放总量区域平衡问题。

## 1.4 环境影响评价工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.4-1。

图1.4-1  环境影响评价工作程序图

## 1.5 环境影响报告主要结论

项目属于废弃资源综合利用业[C42]，为鼓励类项目，符合国家及地方产业政策要求；项目位于灌南县经济开发区内，符合经济开发区的入园要求，符合开发区产业定位；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。被调查的公众100%对建设项目持支持态度，无人反对。因此，从环保的角度看，在落实各项环保措施的基础上，本项目的建设是可行的。

# 2 总论

## 2.1 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

（4）广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律依据

#### 2.2.1.1 国家法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2002]77号令）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席[2015]31号令）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订版）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

(8)《淮河流域水污染防治暂行条例》(国务院[95]183号令)；

(9)《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》(国办发[2004]93号)；

(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号，2015年4月9日，自2015年6月1日起实施）；

(11)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令)；

(12)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）；

(13)《国家危险废物名录（2008）》(国家环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年6月6日)；

(14)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

(15)《关于印发环境保护部落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》，环办[2013]118号；

(16)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

(17)《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（国家环境保护总局，环发[2006]28号）；

(18)《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年2月；

(19)《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令，2004年7月1日起实施）；

(20)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发〔2011〕42号）；

(21)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

(22)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；

(23)《关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份的函》（环办函[2011]821号）；

(24)《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）；

(25)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(26)关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知（环发[2012]130号）；

(27)《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令，1999年6月22日）；

(28)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

(29)《危险废物经营单位审查和许可指南》（环境保护部公告2009年第65号）；

(30)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号，2012年10月30日发布；

(31)关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告，2013年第36号；

(32)关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环境保护部办公厅文件，环办[2013]103号，2013年11月14日；

(33)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

(34)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

(35)《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）；

(36)《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部，公告2013[13]号），2013年2月27日；

(37)《危险化学品环境管理登记办法（试行）》，环境保护部令第22号，2013年3月1日实施；

(38)《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；

(39)关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

(40)《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环办[2014]49号）；

(41)《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》（国办发[2014]23号）；

(42)《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）；

(43)关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

(44)《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年6月14日）；

(45)《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

(46)《环境保护公众参与办法》环保部第35号令，2015年9月1日起施行；

(47)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）。

#### 2.2.1.2 地方法规和政策

(1)《江苏省环境保护条例（2009年修正版）》（1997年8月16日）；

(2)《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(3)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

(4)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

(5)《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，江苏省环境保护厅，苏环便管（2004）22号；

(6)《江苏省污染防治设施监督管理办法(试行)》（2006年）；

(7)江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》（苏政发[2006]92号，2006年7月）；

(8)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号，2006年7月3日）；

(9)《省政府办公厅转发省科技厅关于江苏省节能减排科技支撑行动方案（2007-2010年）的通知》，（苏政办发[2007]83号，2007年7月4日）；

(10)《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发[2007]115号）；

(11)《中共江苏省委江苏省人民政府关于进一步加强节能减排促进可持续发展的意见》，（苏发[2008]9号，2008年7月9日）；

(12)《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》，（苏环办[2009]316号）；

(13)《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

(14)《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2011]308号）；

(15)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

(16)《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》（苏环办[2011]173号）；

(17)《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号，2013年8月1日）；

(18)《省环保厅转发环保部办公厅关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份函的通知》（苏环办[2011]250号）；

(19)江苏省人民代表委员会关于修改《江苏省环境噪声污染防治条例》的决定，（2012.2.1）；

(20)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（江苏省环保厅，苏环规〔2012〕4号）；

(21)《省政府办公厅关于印发江苏省“十二五”工业经济发展规划的通知》（苏政办发[2012]43号）；

(22)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]，9号））；

(23)《关于修改<江苏省工业和信息产业结构指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

(24)《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会；2013年8月发布）；

(25)《关于印发江苏省环境保护厅实施〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉工作规程的通知》（苏环办[2013]365号）；

(26)《关于开展化工、有色行业涉及危险废物建设项目环评专项清理工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]182号）；

(27)《江苏省大气污染防治条例》（自2015年3月1日起施行）；

(28)《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）；

(29)《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

(30)《江苏省固体废物污染环境防治条例（修正版）》（2012年1月12日）；

(31)《关于进一步推进危险废物转移网上报告试点工作的通知》（苏环办[2015]32号）；

(32)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

(33)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）。

### 2.2.2 技术依据

(1)《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2011）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2－2008）；

(3)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011）；

(5)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

(7)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

(8)《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》（江苏省环保厅2005年5月）；

(9)《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）》，江苏省环境保护厅，2004年3月；

(10)《关于环评文件（报告书）中环境监测内容的要求》（江苏省环境工程咨询中心，2009年7月27日）；

(11)《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

(12)《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

(13)《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）；

(14)《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

(15)《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则》（试行）（环发[2004]58号）；

(16)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

(17)《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）。

### 2.2.3 相关规划

- 灌南县城市总体规划（2008-2030）；

- 灌南县经济开发区规划。

### 2.2.4 技术资料

- 《连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目可行性报告》及相关资料（2015年7月）；

- 《灌南县经济开发区环境影响报告书》及《关于对灌南县经济开发区环境影响报告书的审批意见》（连环发[2007]33号）。

### 2.2.5 任务依据

- 环评委托书；

- 连云港市发展和改革委员会文件《市发展改革委关于连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目备案的通知书》（连发改行服发[2015]59号）。

## 2.3 评价因子与评价标准

### 2.3.1 环境影响因素识别

本项目租用康飞服饰厂区的生产车间及其他附属设施，施工期主体工程已完成，施工期主要是部分附属设施的建设、设备的安装调试，根据施工期、项目营运期的活动特点及其相关联的生态环境和社会环境影响等方面进行分析，本项目的环境影响因子识别如表2.3.1-1。

表2.3.1-1  环境影响因子识别

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土 壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境卫生 | 人群健康 | 就业机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 基础开挖 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 汽车运输 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械运转 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械维修 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 建筑剩余固体废物 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 施工人员生活污水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 营运期 | 生活污水排放 | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | ⊕ | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 工艺废水排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × |  | × | × |
|  | 有毒有害物管理 与使用 | × | × | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 项目总体影响 | × |  | × |  |  |  |  | ⊕ | × |  | ⊕ | ★ | ★ |

图例：×——无影响；负面影响—— 轻微影响、○ 较大影响、● 有重大影响、⊕ 可能；★——正面影响

由表2.3.1-1可以看出：工程营运期排放的废气、废水、噪声、固废等将对环境产生长期不利影响。

通过上述环境影响因素识别，根据工程营运期产生的不利长期环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。

### 2.3.2 评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合工程排污特征和当地环境质量现状，工程运行期评价因子筛选和确定详见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、SO2、NO2、TSP | 粉尘、铜 | 粉尘 |
| 地表水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 | COD、SS、氨氮、TP | COD、SS、氨氮、TP |
| 地下水 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、氯化物、铜、铅、铬、镍、锌 | 铜 | —— |
| 土壤 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、锌、镉、镍 | 铜 | —— |
| 固体废 弃物 | —— | 工业固废的种类、产生量、综合利用及处置状况 | —— |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | —— |

备注：项目生产原料主要是有机树脂类固体废弃物、高活性硅酸盐水泥、表面活性剂及水泥添加剂等，主要化学成分为高分子聚合物、硅酸盐、磷酸盐、金属氧化物等物质，无挥发性成分及其他有毒有害物质，因此，本项目大气影响评价因子主要考虑粉尘污染物。

### 2.3.3 环境评价标准

#### 2.3.3.1 环境质量标准

1、环境空气质量

评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，铜参照执行《苏联工作环境空气和居民区大气中有害无机物的最大允许浓度》中的相关标准限值，具体标准值见下表。

表2.3.3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 小时平均 | 900 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 450 |  |
| 铜 | 一次值 | 1000 | 苏联工作环境空气和居民区大气中有害无机物的最大允许浓度 |

备注：TSP与PM10的小时平均值是根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-93）中的要求计算的。

2、地表水环境质量

项目区域地表水体老六塘河、南六塘河、盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准限值，具体标准值见下表。

表2.3.3-2  地表水水质标准     单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 因子 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | SS | ≤30 | 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |

3、声环境质量

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。标准值见下表。

表2.3.3-3  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 区域环境噪声 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |

4、地下水质量

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准，详见表2.3.3-4。

表2.3.3-4  地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 因子 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 |  |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 6 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 7 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 8 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 9 | 铬 | ≤0.05 |  |
| 10 | 镍 | ≤0.05 |  |
| 11 | 锌 | ≤1.0 |  |

5、土壤环境质量

本项目土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，详见表2.3.3-5。

表2.3.3-5  土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 污染物名称 | 最高容许含量 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | pH<6.5 | 6.5～7.5 | pH>7.5 |  |
| 铜（农田等）≤ | 50 | 100 | 100 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 |
| 锌≤ | 200 | 250 | 300 |  |
| 镉≤ | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |
| 汞≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |  |
| 砷（旱地）≤ | 40 | 30 | 25 |  |
| 铅≤ | 250 | 300 | 350 |  |
| 铬（旱地）≤ | 150 | 200 | 250 |  |
| 镍≤ | 40 | 50 | 60 |  |

#### 2.3.3.2 污染物排放标准

- 废气

项目工艺粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求；铜的最高允许浓度参照执行《一些国家固定污染源排风或排气中各污染物质的排放标准》（纽威尔，1977年）中的相关标准限值。具体标准值见下表。

表2.3.3-6  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | GB16297-1996 |
| 铜 | 20 | 15 | 6 | 1.0 | 《一些国家固定污染源排风或排气中各污染物质的排放标准》 |

备注：铜的有组织排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中计算公式如下：Q=CmRKe，式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h；Cm—空气质量标准的一次（小时）浓度限值，mg/m3；R—排放系数，15m高排气筒取R=6；Ke—地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5，本次评价取1.0。

项目油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模限制要求，具体见表2.3.3-7。

表2.3.3-7  项目油烟排放标准

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 |

- 废水

项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮、总磷的标准值参照执行《污水排入城镇下管水道水质标准》（CJ343-2012）中的B等级），接管至城西污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河，污水处理厂接管标准、进水标准、排放标准具体标准值见下表：

表2.3.3-8  城西污水厂接管标准及排放标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 水质参数 | 接管标准 | 进水水质 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| COD | 500 | 320 | 50 |
| SS | 400 | 200 | 10 |
| NH3-N | 45 | 30 | 5（8）* |
| TP | 8 | 4.0 | 0.5 |
| 标准来源 | GB8978-1996三级 | 城西污水处理厂进水标准 | GB18918-2002一级A标准 |

备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 噪声

运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表。

表2.3.3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。

## 2.4 评价工作等级和评价重点

### 2.4.1 评级工作等级

根据该项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价工作等级。

#### 2.4.1.1 环境空气评价等级

根据工程分析，本项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序产生的粉尘，无组织废气为粉碎工序未被捕集的粉尘、电子计量配料未被捕集的粉尘。项目有组织大气污染物源强情况详见表2.4.1-1，无组织废气源强见表2.4.1-2。

2.4.1-1  项目大气污染物有组织废气正常排放源强

| 类别 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速率 | 烟气出口温度 | 排放时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | 铜尘 |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q其他粉尘 | Q铜尘 |
| 单位 | — | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 数据 | 1#排气筒 | 15 | 0.4 | 9.65 | 298 | 5280 | 连续 | 0.011 | 0.000002 |

表2.4.1-2  项目大气污染物无组织废气排放源强

| 类别 | 面源名称 | 污染工序 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 |
| 符号 | Name | Step | L1 | Lw | H | Hr | Cond | Q粉尘 |
| 单位 | — | — | m | m | m | h | h | Kg/h |
| 数据 | 原料预处理区 | 粉碎工序 | 16 | 6 | 6 | 5280 | 连续 | 0.074 |
|  | 原料配料区 | 电子计量配料工序 | 16 | 8.7 | 6 | 5280 | 连续 | 0.051 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10%，根据推荐模式分别计算污染物的下风向轴线浓度最大值，并计算相应浓度占标率，项目废气最大地面浓度占标率及D10%值见表2.4.1-3，其中

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表2.4.1-3  项目排放污染物下风向预测最大地面浓度、占标率及D10％计算

| 污染物 | 其他粉尘（1#排气筒） | 铜尘（1#排气筒） |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 最大浓度（mg/m3） | D10％，m | Pi（%） | 最大浓度（mg/m3） | D10％，m | Pi（%） |
| 数值 | 6.03E-04 | / | 1.34E-01 | 1.10E-07 | / | 2.44E-05 |
| 污染物 | 粉碎工序（无组织） | 电子计量配料工序粉尘（无组织） |
| 项目 | 最大浓度（mg/m3） | D10％，m | Pi（%） | 最大浓度（mg/m3） | D10％，m | Pi（%） |
| 数值 | 7.71E-02 | / | 8.57 | 5.15E-02 |  | 5.73 |

表2.4.1-4  大气环境影响评价工作级别判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距场界最近距离 |

同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。本项目正常情况下占标率最大的废气为粉碎工序无组织排放的粉尘，Pi（%）值为Pmax=8.57％﹤10％，参照HJ2.2-2008评价等级的划分原则，确定本项目大气评价等级为三级。

#### 2.4.1.2 地表水评价等级

本项目建成后，全厂废水排放量为704m3/a（3.2m3/d），主要为生活废水。生活污水依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入城西污水处理厂深度处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》规定，本项目废水复杂程度属“简单”；受纳河流执行的水质类别为Ⅲ类水体，公兴河为规模为小河，老六塘河规模为中河；项目排污区域下游未包含鱼虾类的产卵场、索饵场、越冬场、回游通道和养殖场等渔业水体。因此，确定本项目水环境影响评价等级为三级。

#### 2.4.1.3 声环境评级等级

本项目处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量低于3dB(A)，受影响人口数量不会明显增加。根据《环境影评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009），确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.4.1.4 地下水环境评级等级

本项目为危险废物综合利用项目，项目生产车间、危废仓库、普通仓库等均使用分区防渗措施，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ/610-2011）中的相关规定，本项目属于在建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的Ⅰ类建设项目。

由于项目所在区域属江海冲积平原，表面覆盖层土质为亚粘土，土层厚度为1.2-2.5米，覆盖层下，土质为粉沙土，土层厚度为10-25米，渗透系数为0.05～0.1m/d，介于10-4cm/s～10-7cm/s之间。属于包气带防护能力中的区域。

项目所在地区地下水上下联系紧密，含水层易污染程度中。

当地没有地下水饮用水源地，敏感程度为不敏感。

本项目废水排放仅为生活污水，项目排放污水的污染物类型数=1；排放量为3.2m3/d，水量分级为“小”；项目水质预测因子主要为COD、氨氮、SS、TP，需预测的水质指标<6，水质分级为“简单”。

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610—2011），评价等级为三级。

表2.4.1-5  地下水环境影响评价工作等级

| 项目 | 判断依据 | 评级等级 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 包气带防污性能 | 中 | 三级 |
|  | 含水层易污染特征 | 中 |  |
|  | 地下水环境敏感程度 | 不敏感 |  |
|  | 建设项目污水排放强度 | 小 |  |
|  | 废水水质复杂程度 | 简单 |  |

#### 2.4.1.5 环境风险评价等级

根据本项目物质危险性识别和重大危险源的辨识以及项目周围敏感程度分析，项目各单元不构成重大危险源，且项目所在区域不属于环境敏感区，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）中判别参数的规定，本项目环境风险评价为二级。

表2.4.1-6  评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

#### 2.4.1.6 评价等级汇总

本项目各环境要素评价等级汇总表见表2.4.1-7。

表2.4.1-7  评价工作等级表

| 类别 | 大气环境 | 地表水环境 | 声环境 | 风险评价 | 地下水环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 三级 | 三级 | 三级 | 二级 | 三级 |

### 2.4.2 评价时段

本项目生产车间及其他附属设施依托康飞服饰，施工期仅涉及食堂、地磅房、产品堆放区的建设及设备的安装、调试，故本环评主要对项目运营期进行评价。

### 2.4.3 评价内容

本次环评主要工作内容有：拟建项目概况及工程分析，环境现状调查与评价，环境影响预测与评价，社会环境影响评价，环境风险评价，环境保护措施及其经济、技术论证，清洁生产分析和循环经济，污染物排放总量控制，环境影响经济损益分析，环境监控及环境保护管理计划，公众参与，产业政策、规划相符性及选址合理性，结论与建议。

### 2.4.4 评价重点

根据项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

（1）突出工程分析，合理确定生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为环境影响预测分析和提出污染防治措施提供依据。

（2）从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（3）根据项目污染防治措施、周围环境特点、环境影响预测结论、总量控制及公众参与意见，认真分析项目的环境可行性。

## 2.5 评价范围及环境敏感区

### 2.5.1 评价范围

（1）大气评价范围

根据拟建项目的大气污染物排放量、区域敏感点分布情况，确定大气环境影响评价范围为：以项目大气污染源为中心，半径2.5km的区域作为大气评价范围。

（2）地表水评价范围

项目废水排城西污水处理厂，本环评地表水环境现状评价范围为城西污水处理厂排污口上下游0.5km，公兴河与老六塘河交汇处上游0.5km至下游1km，全长3.5km。

（3）地下水评价的范围

根据工程的具体情况，确定地下水评价范围为本项目周围20km2。

（4）噪声评价范围

根据拟建项目声环境评价等级、项目噪声源特征和周围功能区状况，确定声环境影响评价范围为厂界外1米范围内及周边200m范围内的敏感目标。

（5）风险评价的范围

按照导则的要求，结合本项目特点，本次环境风险评价范围为以风险源为中心，半径3km范围内。

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5.1-1，大气评价范围、风险评价范围见图2.5.2-1。

表2.5.1-1  项目环境影响评价范围汇总表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 本项目位置为中心、半径2.5km的区域 |
| 地表水 | 城西污水处理厂排污口上下游0.5km，公兴河与老六塘河交汇处上游0.5km至下游1km，全长3.5km |
| 地下水 | 本项目周围20km2 |
| 声环境 | 厂界外1米范围内及周边200m范围内的敏感目标 |
| 风险 | 以风险源为中心，向外延伸3km |

### 2.5.2 环境敏感区

连云港长昊建材有限公司位于灌南经济开发区，项目东侧为连云港龙瑞电气有限公司，西侧为立众电器（已停产），南临珠海路，珠海路的南侧为灌南美江印刷有限公司、灌南县中天化工设备厂（已停产），项目北侧为连云港市东森科技发展有限公司、连云港格尔斯金属构件制造有限公司（已停产）。根据导则要求，经现场实地调查，本项目拟建地周围有关水、气、声环境的敏感点见表2.5.2-1。具体分布见图2.5.2-1。

表2.5.2-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模及功能 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 和兴二组 | NW | 2356 | 123户/364人 | 二类 |
|  | 和兴村 | NW | 2400 | 2568户/7856人 |  |
|  | 朱闸村 | N | 2423 | 57户/225人 |  |
|  | 后朱圩 | N | 1689 | 147户/441人 |  |
|  | 孙庄 | NE | 2156 | 167户/501人 |  |
|  | 朱圩新村 | NW | 1654 | 124户/395人 |  |
|  | 公兴村 | NE | 2408 | 1998户/5447人 |  |
|  | 水岸名苑 | NE | 725 | 1856户/4980人 |  |
|  | 华侨高中 | NW | 1190 | 1150人 |  |
|  | 西村 | E | 2000 | 3585户/9401人 |  |
|  | 紫薇花园 | SE | 921 | 635户/1215人人 |  |
|  | 人和之家 | SE | 2234 | 1123户/3673人 |  |
|  | 大板村 | SE | 2300 | 17户/43人 |  |
|  | 大桥七组 | SE | 1765 | 92户/267人 |  |
|  | 小王庄 | SE | 1565 | 17户/43人 |  |
|  | 张庄十二组 | SE | 1123 | 3户/7人 |  |
|  | 八家人 | SE | 1786 | 15户/32人 |  |
|  | 硕项村 | S | 1834 | 18户/50人 |  |
|  | 小海岛 | SW | 2332 | 32户/98人 |  |
|  | 张庄五组 | SW | 1256 | 178户522人 |  |
|  | 前汪场 | SW | 740 | 156户/432人 |  |
|  | 翠湖一品 | SW | 1000 | 540户/1640人 |  |
|  | 后汪场 | W | 690 | 18户/47人 |  |
|  | 香格里拉花苑 | NW | 1715 | 58户/250人 |  |
|  | 铜灌世纪家园 | NW | 1200 | 672户/2016人 |  |
|  | 同兴村 | NW | 2412 | 334户/956人 |  |
| 水环境 | 老刘塘河 | NW | 1700 | 中河（纳污水体） | Ⅲ类 |
|  | 公兴河 | E | 683m | 小河（纳污水体） |  |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | SE | 1350 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 盐河 | E | 4600 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | SE | 4500 | 中河 | Ⅲ类 |
| 声环境 | 项目厂界 | 周界 | 200 | / | 3类 |

注：最近距离指环境保护目标到本项目厂界的最近距离。

## 2.6 环境功能区划及相关规划与环境问题

### 2.6.1 环境功能区划

（1）大气环境：区域范围环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）声环境：灌南县经济开发区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（3）地表水环境：项目区域地表水体公兴河、老六塘河、南六塘河、盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（4）地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准。

（5）土壤环境：土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

### 2.6.2 江苏省灌南县城市总体规划

根据江苏省灌南县城市总体规划（2008-2030）中灌南县城的定位是：形成以县城为中心，堆沟港镇和汤沟镇为副中心的“一体两翼”的城镇发展格局，以资源加工和临港工业配套服务为主导的城市。

一、城市规划区范围

本规划划定的城市规划区范围包括新安镇、李集乡和花园乡三个乡镇的全部村庄，用地面积共计约217.89平方公里。

二、城市总体规划用地范围

本次城市总体规划用地范围为北沿规划快速路、西至宁连高速公路、南沿县城新规划的南部通道附近、东至东环路，面积约72.52平方公里。

三、县域城镇体系空间结构

“一轴两心（极）、两团三点”。

1.一轴：自西向东的城镇发展轴，其中包括汤沟镇（含孟兴庄）、中心城区、三口镇、长茂镇（含田楼乡）、堆沟港镇（含化工园区和五队乡）。

2.两心（极）：分别中心城区（市）和堆沟港镇（含化工园区和五队乡）

（1）中心城区（市）。作为县城一级城市（镇），是灌南全县中心。

（2）堆沟港镇（含化工园区和五队乡）。作为县域东北部的增长极，是带动全县外向型经济持续发展的前沿。

3.两团：分别为长茂镇、田楼乡组团，汤沟镇、孟兴庄组团。

4.三点：分别为张店镇（含北陈集镇）、百禄镇和新集乡（镇）。

四、城市性质与规模

1、城市性质

苏北地区新兴的工业贸易城市和生态休闲城市，“四区”边界的中心。

2、城市职能

规划期内，中心城区将形成工业经济、商务贸易、生态休闲、度假的基本职能和城市中心综合服务职能等。

3、城市人口规模

规划确定2015年中心城市人口19万人，2020年24万人，2030年35万人。

4、城市用地规模

规划确定，近、远期将人均建设用地指标分别控制在130和120平方米以内。相应的城市建设用地规模分别为24.6平方公里，30平方公里，42平方公里。

灌南县总体规划图见图2.6.2-1。

### 2.6.3 灌南县经济开发区总体规划及其现状

灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻，北侧是武障河、大圈乡，与老城区相隔5公里，地理位置优越。306省道、宁连公路穿过该区，对外联系非常便捷；306省道是开发区东西联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路。

灌南县经济开发区面积16平方公里，重点发展一类、二类工业，是集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代化制造业等功能为一体的花园式的综合性经济开发区。

灌南县经济开发区区位见图2.6.3-1。灌南县经济开发区规划见图2.6.3-2。

#### 2.6.3.1 灌南经济开发区环评批复概要

连云港市环境保护局于2007年1月对《灌南县经济开发区环境影响报告书》进行了批复（连环发[2007]33号），环评批复要点摘录如下：

- 根据报告书、报告书技术评估意见及灌南县环保局的预审意见，同意建设灌南县经济开发区。

- 明确开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设。进区企业采用国内甚至国际先进水平的清洁生产工艺、生产设备及污染治理技术，其资源利用率、水重复利用率等应达到清洁生产国内先进水平。

- 优化区内产业结构，严格环保准入条件。开发区应优化产业结构，重点发展轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业。所有入区企业必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度，未通过环保审批的项目一律不得开工建设。

- 合理规划开发区布局，完善开发区总体规划。

- 加快园区环保基础设施建设。开发区按“清污分流、中水回用”的要求规划建设排水系统，加快1.5万吨/日污水处理厂及污水截流管网建设进度；开发区实行集中供热；开发区不设固废处置中心，危险废物必须送有资质的单位处理处置。

- 落实事故风险防范措施，指定配套应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，在开发区基础建设和企业生产项目运营管理中，须落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防治和减轻事故危害。

- 加强开发区的生态环境保护。

- 加强开发区的环境监督管理，建立跟踪监测制度。开发区设立专门的环境管理机构，负责开发区环境保护日常管理、监督以及环境事故应急处理等工作。

- 开发区实行污染物排放总量控制。开发区总量指标由灌南县环境保护局在区域内平衡，特征污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部分核批。

#### 2.6.3.2 开发区发展目标和功能定位

- 发展目标

通过有效的规划引导和规范市场运作，建设一个高效、便捷、优美、完善的富有亲和力的花园式经济开发区，增强投资吸引力，实现开发区健康、可持续发展。

- 功能定位

结合灌南县经济开发区建设，该开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区。

3、产业发展方向

根据灌南经济开发区的产业发展特点和灌南县的发展前景预测，本开发区的发展应当以高新技术产业为导向、新兴产业为重点，引领全县工业企业的产业升级和调整。

进一步发展纺织、酿造、家电、食品等生态型产业，以此作为灌南县实施可持续发展的平台，作为灌南县走可持续发展之路的重要招商载体。重点引进和发展电子通讯设备制造业，将产业的层次进一步提升，向科研、展示推介等更高层次拓展，形成一批高技术产业群。增强市场竞争力，使本开发区成为灌南县技术创新和产业升级的主要基地。

#### 2.6.3.3 开发区规划用地布局

灌南县经济开发区是灌南县城的重要组成部分，是城区的一个重要的分区。因为该区与城区关系密切，其用地格局采取城市向西发展的延续，保障本区与城区的联系便捷，使开发能够顺利进行和正常运转。

灌南县经济开发区开发区范围北起老六塘河，东至南六塘河，西起保成大沟以西240米，南至肖八路，开发区用地总体规划见图2.6.3-3。开发区规划中工业用地分二片布置，其中：宁连高速公路以东以综合性一类、二类工业用地为主。开发区公共配套设施的设置集中在306省道两侧，紧靠宁连高速东西的地块内。仓储用地布设于306省道两侧，经五路以西地块内。

2004年《连云港市灌南县经济开发区控制性规划》中开发区有3大功能区，即工业区、公共设施区和居住区。详见下表。

表2.6.3-1  灌南县经济开发区规划用地构成表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 行政办公及服务用地 | 26.3 | 1.7 |
| 2 | M | 工业用地 | 1046.3 | 65.4 |
| 3 | M1 | 一类工业用地 | 451.43 | 28.2 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 594.87 | 37.2 |
| 4 | W1 | 普通仓储用地 | 11.6 | 0.7 |
| 5 | S1 | 道路广场用地 | 89.6 | 5.6 |
| 6 | U | 市政设施用地 | 24.3 | 1.5 |
| 7 | G | 绿化用地 | 117.3 | 7.3 |
|  | G12 | 公共绿地 | 39.8 | 2.5 |
|  | G22 | 生产防护绿地 | 77.2 | 4.8 |
| 8 | E | 水域 | 72.4 | 4.5 |
| 9 | R | 居住用地 | 212.2 | 13.3 |
| ZONGJI |  | 总建设用地 | 1600 | 100 |

工业用地是开发区用地的主体，依据开发区控制规划，大致分为一类和二类工业用地，占地面积分别为451.43公顷和594.87公顷，工业门类主要是轻工、电子仪表、服装加工、精密机械等对居住区和公共设施等对环境基本无污染或轻污染的企业。

公共设施用地包括开发区管理中心、展示接待中心、综合便利中心三大功能主体。其中，以开发区管理为主，综合便利和展示接待为辅，开发区管理包括管理、招商洽谈、投资咨询等功能；展示接待包括开发区产品的集中展示，举办小型会议；综合便利中心提供职工食堂、快餐馆、零售店、银行储蓄、休闲娱乐等设施。

公共设施用地位于306省道两侧，总占地24.3ha，建筑类型为多层建筑，建筑密度控制在30%以下，容积率控制在1.5%以下，绿地率不小于30%。

仓储用地：开发区仓储用地占地11.6ha，它主要承担起职员工业生产的原材料及成品的储存于集散任务，同时满足园区建设所需的建筑材料的存放需要，规划将其布置在对外联系方便的宁连高速出口附近，同时结合仓储设置一定规模的货运场地，方便园区的货物组织。园区仓储用地存储集散的货物类型，不包括有毒、有害物质和危险物品。

市政公用设施用地：规划线程的第二自来水厂位于南六塘河边上，作为公用经济区未来的主要供水源。规划污水处理厂一座，位于规划范围西的老六塘河边上。规划建设将城区公交线路相应延伸至园区，并在园区的中心位置布置公交始末站。垃圾转运站及消防站等设施设在306省道两侧。

绿地：主要包括公共绿地和防护绿地。公共绿地包括广场绿地和沿河的滨河绿化；防护绿地主要指沿204国道（宁连高速公路）的两侧防护绿地及306省道两侧的隔离绿地，以绿化为主。

居住用地：主要分两大片区，分别位于开发区的北部和南部。主要用于开发区内就业人员居住以及拆迁居民安置。

本项目位于开发区规划的工业用地，符合开发区相关用地规划。

#### 2.6.3.4 基础设施

- 给水工程

灌南县经济开发区给水水源由城市给水管网供应。灌南县城的第二自来水厂位于南六塘河边上，作为工业经济开发区的主要供水源。给水从306省道给水管道引入，在深圳路、湖南路、四川路上设区内给水干管，在区内道路上敷设给水支管形成环状管网，保证供水的可靠性。开发区总用水量约为12.7万m3/日。区内主要道路敷设DN500给水干管，其余道路布置DN300-DN200的支管。给水管在道路的位置为路东或路南，给水管的埋设深度控制在1m左右。消火栓距离不超过120m。

- 排水工程

- 开发区排水体制为雨污分流、清污分流制，雨水、清下水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。

- 开发区内企业污水预处理达接管标准后排入污水管网。开发区污水拟进规划的城西污水处理厂。项目及各企业的废水经预处理达标后进入城西污水处理厂处理。

城西污水处理厂一期处理量为2万m3/d。污水厂采用“粗格栅/进水泵房+细格栅/曝气沉砂池+倒置A/A/O生物反应池+二沉池+滤布滤池+接触池+消毒”工艺进行污水处理。城西污水处理厂的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

- 清下水、雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。管网沿园区道路敷设。

灌南经济开发区污水排放规划见图2.6.3-4。

- 供热工程规划

开发区规划设立一个热电厂为开发区集中供热。热电厂位于区内经六路以西、纬五路以南地块，占地4260平方米，设3台75t/h循环硫化床锅炉、1台15MW抽凝式汽轮发电机及1台12MW背压式发电机组。供热管道通过化工路进入区内，总管管径采用DN400毫米。供热管网采用中支架空敷设，高度为2.5-3.2m，岩棉保温，外包保护层。热力管网在道路上位置东西走向位于路西侧，南北走向位于路北侧。蒸汽管道最低点设疏水器及放水阀，管道坡度取0.3%，凝结水不回收。供热管网规划见图2.6.3-5。

预计，热电厂年耗煤量约为203400t，折合标准煤145200t。热电厂拟设炉内脱硫、静电除尘器，除尘效率为99.8%，脱硫效率为85%，烟气480t/a，SO218.9t/a，烟尘经120m高烟囱排放；热电厂冷却水约51300m3/a沉淀后排入雨水管网；锅炉灰渣约63000t/a综合利用，零排放。

目前，该热电厂正处于规划筹建中，尚未建成。园区各企业暂时使用清洁的燃料自行供热。待热电厂建成后，园区各企业将统一使用集中供热。

- 电力工程

灌南经济开发区内现有一110kv变电所，主变容量2*20MVA。为开发区用电提供了有利条件。随着工业经济区的发展，再设置独立的大型变电所、配电所。由开发区各种用地负荷预测，经济开发区总用电负荷约270MVA，平均负荷密度为14.5W/m2，综合使用系数为0.7，功率因数为0.95。

近期可供给开发区的电源：开发区前期电源；远期随着电力事业的发展、电源点的增加，最终将开发区内110千伏变电所容量扩大到3×100MVA。

110KV变电所的实施：由于近期用电容量少，可以在原有110KV变电所中，投入一台主变，远期再分批投入另两台100MVA主变。

根据我国现行的电压标准，本开发区的供电电压为110KV，配电电压采用35KV和10KV，使用电压为0.4KV。

经济开发区内电力线路全部采用电缆埋地的敷设方式，电缆敷设采用电缆沟和管道相结合，变电所、开闭所出线集中的路段次啊用电缆沟敷设。电力经路敷设原则上以路西、路北作为主要通道，与弱点线路份置道路两侧。

- 电信工程

根据不同地块的性质和容积率，采用不同的容量指标进行预测得开发区主线电话需求量将达75000门。

在开区以306省道未界，行政办公商业服务区及居住或人口密集区各设置1个邮电支局，邮电支局同时作为弱点综合网络中心，集通信、广电、网通、联通、计算机网络、监控、监视等系统于一体，便于运营管理。邮电支局之间采用光缆进行数据联络。

经济开发区通信线路敷设采用管块或弱点塑料管群保护道在道路的东侧和南侧。通信管道的敷设与道路建设同步进行，管道根据电信终期规模一次埋设到位。开发区主干道路上布置12-24孔的通信管块及弱点管群，支路上布置6-12孔的通信管块及弱点塑料管群。弱点管线尽量做到同沟通并，以节约资源。

- 燃气工程

气源由灌南县城区燃气管网供应。从化工路南侧市政De200中压燃气主管道接入灌南经济开发区中压B燃气管网，然后再根据各工业用户实际情况合理使用。主要供应开发区内工业用户及少量的服务和居民用气。

天然气的气态低热值：8950kcal/Nm3，规划气化率100%；居民生活耗气量指标：q=550000kcal/人.年；居民用户用气不均匀系数：月高峰系数K1=1.2，日高峰系数K2=1.1，小时高峰系数K3=3.5。

开发区燃气管网确定为中、低压二级管网系统。燃气管网成环状布置，以保证稳定供气。

- 交通

根据灌南县总烃规划，宁连高速及306省道穿越开发区，根据交通流向的分析及地块划分的要求，结合水系及现状，采用方格网状道路网布局。主干路：道路红线宽40m，是开发区启动的主要依托。次干道：红线宽30m，主要用于解决工业区内外联系。支路：红线宽24m，用于解决内部的交通。外部环路，红线宽12m。

#### 2.6.3.5 绿化系统

- 公共绿地

公共绿地分两片布置，一片是位于宁连高速与306省道交汇的入口广场绿地，占地58.6ha，绿化应结合广场景观同意布置，绿地率达50%以上，另外一片为沿南六塘河、老六塘河沿河景观带，这部分绿地位于规划区外围，与规划区有着非常密切的联系，绿地率达70%以上。

- 生态防护绿地

生态防护绿地主要指高压线附近的安全走廊；宁连高速东、西两侧及工业区与居住区之间分隔带的绿地系统，防护绿化占地58.7ha。

#### 2.6.3.6 环保规划

- 加强生态环境的保护工作。开发区的开发建设要服从连云港市建设总体规划，在开发建设过程中，要切实保护好当地的生态环境。

- 加快开发区环境保护基础设施建设

目前，园区热电厂正处于筹建阶段，开发区内各企业生产所需的加热炉采用低硫燃料油或天然气。远期待开发区实现集中供热后，区内的企业不得自建锅炉，将使用集中供热。电热厂采用含硫率不高于1%的低硫煤，脱硫率不低于85%，除尘效率不低于99.9%。

开发区排水严格按照“清污分流”、“雨污分流”进行设置。雨水、清下水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采取集中收集处理。

目前，开发区城西污水处理厂已经运营。开发区内各企业的污水经预处理达标后进入城西污水处理厂处理。

加强开发区固体废物分类与综合利用处置。

（3）做好水质保护工作。严禁污水未经处理或处理不达标外排。同时开展开发区内河道综合整治工作，对河道进行疏浚清淤，改造河道边坡，做好滨河绿地。

（4）实行污染物排放总量控制。加强环境管理，对重点污染源进行限期治理，建设项目必须进行环境影响评价，并执行“三同时”制度。

（5）加强大气污染防治，转换能源结构，推广使用清洁能源，推广使用热电联产，集中供热。

（5）加强环境噪声管理。

（6）开发区的总绿地率在30%以上。

#### 2.6.3.7 区域环境问题

一、存在的主要环境问题

开发区天然气管道铺设还未完成，部分企业采用煤气发生炉制煤气等其他装置为生产工艺提供燃烧燃料，导致区域污染物排放量较大，空气环境质量不理想；环境管理工作不到位，导致个别企业的事故池和COD在线检测仪未设置到位。

二、整改措施

加快天然气管道铺设进程，一旦开发区天然气可以正常使用后，要求部分企业将煤气发生炉等燃煤装置整改拆除；按照环保要求，对个别企业加强管理，加快事故池和COD在线监测仪的建设进程。

# 3 拟建项目概况及工程分析

## 3.1 拟建项目概况

本项目利用有机树脂类固体废弃物、活性硅酸盐水泥、辅助材料（表面活性剂）、水泥添加剂（促凝剂或缓凝剂）为原料，通过粉碎、搅拌、压制成型、养护等工序加工生产水泥制品建材——路面砖，项目原料化学成分主要为高分子聚合物、硅酸盐、磷酸盐、金属氧化物等，无挥发性物质；项目生产工艺中无高温加热过程，不会发生裂解反应，不会产生有毒有害物质，污染物主要为粉尘。项目委托国家水泥混凝土制品质量监督检验中心对产品路面砖的抗折强度、耐磨性、吸水率、抗冻性等物理力学性能进行检测，并委托江苏力维检测科技有限公司对产品路面砖，原料废覆铜板非金属部分粉末、电子塑封废弃料、树脂砂轮废弃料中的成分进行了毒性浸出试验。通过实验结果，产品路面砖的各项物理力学性能均符合《混凝土路面砖》（GB 28635-2012）中的相关要求，各类有害元素均大大低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值；原料废覆铜板非金属部分粉末、电子塑封废弃料、树脂砂轮废弃料中的各类有害元素均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值。

### 3.1.1 拟建项目基本情况

- 项目名称：利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目；

- 建设性质：新建；

- 建设单位：连云港长昊建材有限公司；

- 建设地点：灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区，拟建地块中心经纬度为：34°05'27.9"N，119°17'05.8E；

- 行业类别：废弃资源综合利用业[C42]；

- 投资总额：项目总投资2000万元，其中环保投资34万元，占总投资的1.7%；

- 占地面积：项目占地面积约4954m2，其中绿化面积400m2，依托康飞服饰，绿化率达8.1%；

- 职工人数：项目拟定员工40人；

- 工作时数：全年工作220天，每天三班制生产，一班8h，年工作时间5280h/a。

### 3.1.2 项目产品方案及质量标准

#### 3.1.2.1 产品方案

项目在租赁康飞服饰厂区生产厂房及其他附属设施的基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。拟建项目产品方案见下表。

表3.1.2-1  拟建项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 年产量（t/a） | 年运行时数（h/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面砖 | 600*300*45 | 6000 | 5280 | 外售 |
| 2 | 路面砖 | 500*250*45 | 4000 | 5280 | 外售 |

图3.1.2-1  项目路面砖产品示意图

#### 3.1.2.2 质量标准

本项目委托国家水泥混凝土制品质量监督检验中心对产品路面砖的抗折强度、耐磨性、吸水率、抗冻性等物理力学性能进行检测，报告编号：检（委）字（2015）第0826号。具体检测情况见下表。

表3.1.2-2  项目产品性能检测结果

| 检测项目名称及内容 | 计量单位 | 技术要求 | 检测结果 | 分项判定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度 | 平均值 | MPa | ≥6.00 | 9.30 | 合格 | 合格 |
|  | 单块最小值 |  | ≥5.00 | 8.95 |  |  |
| 耐磨性 | 磨坑长度 | mm | ≤32.0 | 27.6 | 合格 |  |
|  | 耐磨度 | — | ≥— | — |  |  |
| 吸水率 | — | ≤6.5% | 6.3% | 合格 |  |
| 抗冻性 | 外观质量 | 铺装面粘皮或缺损的最大投影尺寸 | mm | ≤5 | 铺装面无粘皮及缺损 | 合格 |  |
|  |  | 铺装面缺棱或掉角的最大投影尺寸 |  | ≤5 | 铺装面无缺棱及掉角 |  |  |
|  |  | 铺装面裂纹 | — | 不允许 | 铺装面无裂纹 |  |  |
|  |  | 色差、杂色 |  | 不明显 | 无色差及杂色 |  |  |
|  |  | 平整度 | mm | ≤2.0 | 0.0 |  |  |
|  |  | 垂直度 |  | ≤2.0 | 0.0 |  |  |
|  | 强度损失 | — | ≤20.0% | 6.4% |  |  |

项目产品路面砖的各项物理力学性能均符合《混凝土路面砖》（GB 28635-2012）中的相关要求。

项目委托江苏力维检测科技有限公司对产品路面砖的成分进行了毒性浸出试验，分析测试结果见下表。

表3.1.2-3  产品浸出毒性试验结果

| 检测项目 | 结果（除注明外，单位mg/L） | 检出限（除注明外，单位mg/L） | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | ND | 1×10-4 | 0.1 |
| 铜 | 0.165 | 0.01 | 100 |
| 锌 | 0.124 | 0.006 | 100 |
| 隔 | ND | 2×10-4 | 1 |
| 铅 | 2.19×10-2 | 1×10-3 | 5 |
| 总铬 | 0.192 | 0.01 | 15 |
| 六价铬 | 0.186 | 0.004 | 5 |
| 铍 | ND | 2×10-4 | 0.02 |
| 钡 | 0.137 | 0.003 | 100 |
| 镍 | 0.012 | 0.01 | 5 |
| 银 | ND | 2×10-4 | 5 |
| 砷 | ND | 1×10-4 | 5 |
| 硒 | ND | 2×10-4 | 1 |
| 甲基汞（ng/L） | ND | 10 | 不得检出 |
| 乙基汞（ng/L） | ND | 20 | 不得检出 |
| 无机氟化物 | 0.591 | 0.015 | 100 |
| 氰化物 | ND | 0.004 | 5 |
| 多氯联苯 | PCB81 | ND | 0.8 | 2 |
|  | PCB77 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB123 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB118 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB104 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB105 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB126 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB167 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB156 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB157 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB169 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB189 | ND | 0.8 |  |
| 苯 | ND | 1.4 | 1000 |
| 甲苯 | ND | 1.4 | 1000 |
| 乙苯 | ND | 0.8 | 4000 |
| 二甲苯 | ND | 1.4 | 4000 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ND | 10 | 2000 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | ND | 10 | 2000 |
| 苯酚 | ND | 10 | 3000 |

备注：①ND表示检测项目浓度低于检出限。②按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299-2007）制备浸出液。

分析结果表明：项目产品路面砖，以毒性浸出试验方法检验的结果，各类有害元素均大大低于危险废物含量标准。

综上，本次评价认为：项目产品路面砖不属于危险废物，且具有一定的实用性。

### 3.1.3 建设内容及规模

建设单位在充分依托康飞服饰厂区的生产厂房及其他附属设施的基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，加工生产水泥制品建材。

康飞服饰主要从事服装生产及销售，现已不在厂区进行生产，设备已经拆除，厂房均为空厂房，无残留污染物，对本项目影响较小。

项目公用工程、辅助工程内容见下表。

表3.1.3-1  项目主体工程及公用辅助工程一览表

| 工程 名称 | 单项工程 名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 产 工 程 | 原料预处理区 | 主要完成粉粹工序 | 1F，建筑面积96m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 原料配料区 | 主要完成电子计量配料、搅拌工序 | 1F，建筑面积175m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 主机生产区 | 主要完成模压成型工序 | 1F，建筑面积220m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 打磨区 | 主要完成水磨工序 | 1F，建筑面积170m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 养护区 | 主要完成养护工序 | 1F，建筑面积100m2 | 租赁康飞服饰 |
| 辅 助 工 程 | 办公室 | 满足员工办公需求 | 1F，建筑面积700m2（第二层） | 租赁康飞服饰 |
|  | 门卫 | 负责厂区来客登记等 | 1F，建筑面积12m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 食堂 | 满足员工就餐需求 | 1F，建筑面积80m2 | 新建 |
|  | 地磅房 | 负责原材料的称重 | 1F，建筑面积54m2 | 新建 |
|  | 配电房 | 满足供电需求 | 1F，建筑面积40m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 工具间 | 满足生产零部件、工具的存放 | 1F，3间，建筑面积35m2 | 租赁康飞服饰 |
| 储运 工程 | 危废仓库 | 主要用于原料有机树脂类固体废弃物的储存 | 1F，建筑面积500m2 | 租赁康飞服饰，新建防渗 |
|  | 普通仓库 | 主要用于原料活性水泥、水泥添加剂、辅助材料的储存 | 1F，建筑面积60m2 | 租赁康飞服饰 |
|  | 产品堆放区 | 主要用于产品的储存 | 露天，占地面积1000m2 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水 | 开发区自来水管网 | 用水量2778.1m3/a | 依托康飞服饰 |
|  | 排水 | 雨污分流；生活污水经化粪池预处理后，通过开发区排污管网进入城西污水处理厂深度处理 | 废水排水量704m3/a | 依托康飞服饰 |
|  | 供电 | 配电房 | 年耗电量9万kWh | 开发区电网 |
|  | 蒸汽 | 为养护工序提供蒸汽 | 年用蒸汽250t | 由连云港盛力树脂材料有限公司提供 |
|  | 循环水系统 | 循环量为10m3/h | 循环水池容积5m3 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 雨污分流；生活污水经化粪池预处理后，通过开发区污水管网进入城西污水处理厂深度处理 | 化粪池设计处理能力8m3/d | 化粪池、污水管网均依托康飞服饰 |
|  |  | 喷枪清洗废水、模压成型挤压废水排入循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水，不外排 | 循环水池容积5m3 | 新建 |
|  | 废气治理 | 粉碎、电子计量配料、搅拌工序均设置集气罩进行收集，收集的废气采用布袋除尘器进行处理，处理后废气经15m高排气筒（1#）高空排放 | 收集效率90%，除尘效率99% | 新建 |
|  |  | 油烟净化装置 | 处理效率60% | 新建 |
|  |  | 车间机械通风设施 | / | 新建 |
|  | 噪声治理 | 设备基础减振、厂房隔声墙隔声 | 降噪约25dB(A) | 新建 |
|  | 固废处理 处置 | 水泥、添加剂、辅助材料的废包装袋、生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处理 | 一般固废堆场位于车间内，占地面积5m2 | 新建 |
|  |  | 有机树脂类固体废弃物的包装物由生产厂家回收利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输 | 危废暂存场所位于危废仓库内，占地面积10m2 | / |
|  | 绿化 | 绿化面积400m2 | 绿化率达8.1% | 依托康飞服饰 |

### 3.1.4 原辅材料用量及其理化性质、能源消耗

#### 3.1.4.1 原辅材料用量及能源消耗

本项目原辅材料用量及能源消耗情况见下表。

表3.1.4-1  项目原辅材料用量一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 主要组成 | 主要化学成分 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 有机树脂类固体废弃物 | 有机树脂（环氧树脂、酚醛树脂）、玻璃纤维、阻燃剂等 | 有机树脂：高分子聚合物及其他；玻璃纤维：二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钠等 | t/a | 6914.07 |
| 2 |  | 高活性硅酸盐水泥 | 硅酸盐、石灰石、石膏 | 硅酸二钙25%、硅酸三钙50%、铁铝酸四钙20%、碳酸钙3%、硫酸钙1.5%、其他0.5% | t/a | 2469.31 |
| 3 |  | 辅助材料 | 表面活性剂 | 硅酸钠95%、其他5% | t/a | 19.39 |
| 4 |  | 水泥添加剂 | 缓凝剂/促凝剂 | 缓凝剂：磷酸盐70%、偏磷酸盐15%、硼砂10%，氟硅酸钠5%； 促凝剂：氯酸铝75%、碳酸钠15、氧化钙10% | t/a | 9.88 |
| 5 | 能源消耗 | 水 | / | / | m3/a | 2778.1 |
| 6 |  | 电 | / | / | kWh/a | 9万 |
| 7 |  | 蒸汽 | / | / | t/a | 250 |

备注：1、有机树脂类固体废弃物：热固性树脂，指树脂加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化，也不能溶解的一种树脂。其中主要成分为有机树脂，含量约30-55%，其余为玻璃纤维、阻燃剂等，本项目该原料的形态主要有粉末状、条状、块状等。

2、高活性硅酸盐水泥：以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料，5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。

3、辅助材料：增强表面活性，改善混凝土的性能。

4、水泥添加剂：为改善或实现各种特性进行添加的助剂，调节混凝土的凝固时间。

5、模具：模具是与高压成型机配套的，如有损坏，返厂更换。

#### 3.1.4.2 主要原辅材料理化性质、毒理毒性

项目主要原辅材料的理化性质及见下表。

表3.2.4-2  主要原辅材料和的理化性质

| 物料名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | 其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态，熔点145-155℃，溶于丙酮乙二醇、甲苯等，引燃温度490℃（粉云） | 易燃，遇明火、高热能燃烧 | LD50：11400mg/kg（小鼠经口） |
| 酚醛树脂 | 原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中，引燃温度420℃（粉云） | 易燃，遇明火、高热能燃烧 | / |

### 3.1.5 项目有机树脂类固体废弃物的的固废检测、供货来源、运输及贮存情况

#### 3.1.5.1 有机树脂类固体废弃物的固废检测

本项目原料为危废（HW13）有机树脂类固体废弃物，主要包括覆铜板非金属部分粉末，树脂塑封料，树脂砂轮废弃物，树脂生产过程中产生的残渣、不合格品，离子交换树脂等，本项目处置的危废需要供货方提供环评报告，鉴定危废为HW13有机树脂类废物，且形态为固体的，方可接收进行处置。

项目原料中废覆铜板非金属部分粉末是指废覆铜板经拆解铜后剩余的粉末，其中可能含有一些残留的铜，其余的原料树脂塑封料、树脂砂轮废弃料等不含有金属铜。本项目委托江苏力维检测科技有限公司对原料废覆铜板非金属部分粉末、电子塑封废弃料、树脂砂轮废弃料的进行检测，报告编号：（2015）力维（环）字6633号。具体检测情况见下表。

表3.1.5-1  项目原料固废检测结果

| 检测项目 | 结果（除注明外，单位mg/L） | 检出限（除注明外，单位mg/L） | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废覆铜板非金属部分粉末 | 电子塑封废弃料 | 树脂砂轮废弃料 |  |  |
| 汞 | ND | ND | ND | 1×10-4 | 0.1 |
| 铜 | 1.58 | ND | ND | 0.01 | 100 |
| 锌 | 1.63 | 0.810 | 0.120 | 0.006 | 100 |
| 隔 | 3.36×10-3 | 1.59×10-3 | 3.14×10-4 | 2×10-4 | 1 |
| 铅 | 0.103 | ND | ND | 1×10-3 | 5 |
| 总铬 | ND | ND | ND | 0.01 | 15 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | 5 |
| 铍 | ND | ND | ND | 2×10-4 | 0.02 |
| 钡 | ND | ND | 3.62 | 0.003 | 100 |
| 镍 | 0.133 | ND | ND | 0.01 | 5 |
| 银 | ND | ND | ND | 2×10-4 | 5 |
| 砷 | ND | ND | ND | 1×10-4 | 5 |
| 硒 | ND | ND | ND | 2×10-4 | 1 |
| 甲基汞（ng/L） | ND | ND | ND | 10 | 不得检出 |
| 乙基汞（ng/L） | ND | ND | ND | 20 | 不得检出 |
| 无机氟化物 | 1.31 | 0.860 | 55.9 | 0.015 | 100 |
| 氰化物 | ND | ND | ND | 0.004 | 5 |
| 多氯联苯 | PCB81 | ND | ND | ND | 0.8 | 2 |
|  | PCB77 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB123 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB118 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB104 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB105 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB126 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB167 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB156 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB157 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB169 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
|  | PCB189 | ND | ND | ND | 0.8 |  |
| 苯 | ND | ND | ND | 1.4 | 1000 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1.4 | 1000 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 0.8 | 4000 |
| 二甲苯 | ND | ND | ND | 1.4 | 4000 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ND | ND | ND | 10 | 2000 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | ND | ND | ND | 10 | 2000 |
| 苯酚 | ND | ND | ND | 10 | 3000 |

备注：①ND表示检测项目浓度低于检出限。②按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299-2007）制备浸出液。

分析结果表明：项目原料废覆铜板非金属部分粉末、电子塑封废弃料、树脂砂轮废弃料中的各类有害元素均低于危险废物含量标准。

本项目委托江苏力维检测科技有限公司对原料废覆铜板非金属部分粉末中的全铜量进行检测，报告编号：（2016）力维（环）字LS123-1号。根据检测报告结果可知，项目原料废覆铜板非金属部分粉末中的铜含量为0.08%。

#### 3.1.5.2 有机树脂类固体废弃物的供货来源情况

本项目危废接收范围主要为江苏省，根据建设单位前期的市场调研，2015年上半年江苏省产生的有机树脂类废弃物的量约为30万吨，下表为江苏省部分企业的有机树脂类固体废弃物产生情况。

表3.1.5-1  江苏省内部分企业有机树脂类固体废弃物的产生情况

| 原料种类 | 生产厂家 | 地区 | 产生量（t/a） | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂塑封料 | 长春封塑料（常熟）有限公司 | 苏州 | 2000吨 | 块状、条形状 |
| 树脂塑封料 | 瑞萨半导体（苏州）有限公司 | 苏州 | 3000吨 | 块状、条形状 |
| 废覆铜板非金属部分粉末 | 苏州佳来环保科技有限公司 | 苏州 | 2000吨 | 粉末状 |
| 树脂塑封料 | 光宝光兴（常州）有限公司 | 常州 | 4000吨 | 块状、条形状 |
| 废覆铜板非金属部分粉末 | 淳华科技（昆山）有限公司 | 昆山 | 2000吨 | 粉末状 |
| 废覆铜板非金属部分粉末 | 大丰市好山水环保科技有限公司 | 盐城 | 3000吨 | 粉末状 |
| 报废砂轮 | 江苏华东砂轮有限公司 | 盐城 | 3000吨 | 块状 |
| 合计 | 19000 | / |

综上可知，江苏省内产生有机树脂类固体废弃物的量可以满足本项目的需求。

#### 3.1.5.3 有机树脂类固体废弃物的运输注意事项

项目综合利用的危废为HW13有机树脂类固体废弃物，有机树脂类固体废弃物的运输由企业委托连云港中苏物流有限公司进行运输。如果在运输过程中发生泄露，将会对环境造成污染。所以项目在运输危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

（1）采用专用车辆直接从各企业将危险废物运送至厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

（2）本项目收集范围内的危险废物的收运不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到本项目地。

（3）危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

（4）应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。

（5）每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

（6）在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免居民点多的地方，避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

（7）在该项目投入运行前，应事先对各运输路线的路况进行调查，使司机对路面情况不好的道路、桥梁做到心中有数。

（8）危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

（9）运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

（10）不同种类的危险废物应采用不同的运输车辆，禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。

（11）车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

（12）合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。

（13）运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。

（14）危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。

（15）应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按县区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过各区、县环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。

#### 3.1.5.4 有机树脂类固体废弃物的贮存注意事项

危险废物进厂后，首先通过设置在厂区东侧车辆入口道路上的地磅进行称重，数据自动记录在地磅数据采集系统。由专人核对危险废物转移联单与事实接收情况是否符合，如发现接收量、种类与登记情况不相符，接收人员将立即向本中心负责人汇报，由负责人组织查明情况，同时向当地环保部门汇报，说明情况和已采取的措施。最后必须由专人将接收的危险废物数量、重量等有关信息输入计算机信息管理系统。

本项目所有危险废物的贮存容器将使用符合标准的容器盛装，装载的容器及材质要满足相应强度要求，材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），容器必须完好无损。容器上必须粘贴符合标准的标签。

建设单位应建有专门的危废仓库，危险废物贮存设施的地面与裙角用坚固防渗的材料建造，渗透系数≤10-10cm/s，能够承压重载车。建筑材料与危险废物相容，不相互发生反应。

总之，本项目对危险废物的收集、运输、包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行。

### 3.1.6 主要生产设备

本项目生产过程中主要的生产设备见下表。

表3.1.6-1  建设项目主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50T电子计量磅 | 台/套 | 1 | DZH18*3-50 |
| 2 | 物料破碎机 | 台/套 | 1 | SF500 |
| 3 | 皮带输送机 | 台/套 | 2 | TD-75 |
| 4 | 电子配料秤 | 台/套 | 2 | PLC-1000 |
| 5 | 强力搅拌机 | 台/套 | 1 | LNX-11200 |
| 6 | 高压成型机 | 台/套 | 1 | CXJ-500 |
| 7 | 打磨机 | 台/套 | 1 | DM-600 |
| 8 | 3T叉车 | 台/套 | 1 | CPCD-3 |
| 9 | 液压搬运车 | 台/套 | 1 | YB600*521 |
| 10 | 水泵 | 台/套 | 2 | 50GW25-10-1.5 |
| 13 | 风机 | 台/套 | 4 | DJF-115L |
| 14 | 模具 | 台/套 | 2 | / |
| 15 | 电热蒸汽发生器 | 台/套 | 1 | LVDING |

备注：电热蒸汽发生器为备用设备，以防连云港盛力树脂材料有限公司蒸汽不能正常供应时使用。

### 3.1.7 公用及辅助工程

#### 3.1.7.1 给、排水系统

（1）给水：项目用水主要为生活用水、搅拌用水、水磨用水、喷枪清洗用水、绿化用水等。新鲜水年用量为2778.1m3/a，用水来自开发区供水管网。

（2）排水：项目排水实行“清污分流、雨污分流”制。本项目废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水。其中喷枪清洗废水、模压成型挤压废水经排水沟流至循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水；生活污水依托康飞服饰厂区现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。厂区雨水依托康飞服饰现有雨水管网排至开发区雨水管道。

#### 3.1.7.2 供电系统

项目配电房依托康飞服饰，年用电量约9万kWh，由开发区电网提供。

#### 3.1.7.3 循环水系统

项目水磨工序的水为循环水，项目新建1座循环水池，容积5m3，为三级池，水循环量为10m3/h，模压成型挤压废水、喷枪清洗废水进入一级池，经过滤后进入二级池，再经过滤后进入三级池，一级池中的高浓度废水及沉淀回用于搅拌工序，三级池中的低浓度废水回用于水磨工序。水循环使用，不外排，具体工艺见下图。

图3.1.7-1循环水系统工艺流程图

#### 3.1.7.4 物料运输

本项目厂外运输委托运输部门承担，其中有机树脂类废弃物的运输委托危废运输单位——连云港中苏物流有限公司进行运输（物流运输委托协议、运输单位资质见附件六）；厂内货物运输采用叉车、搬运车运输。

#### 3.1.7.5 贮存系统

项目所有原料均袋装贮存，项目设置原料仓库用于存放原辅材料，产品堆放区用于存放产品。项目主要原辅材料年耗量及最大贮存量，以及产品最大贮存量情况见下表。

表3.1.7-1  项目主要原辅材料及成品贮存量一览表

| 序号 | 原料/产品名称 | 年耗/年产生量（t/a） | 最大储存量t | 物质形态 | 储存规格 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机树脂类固体废弃物 | 6914.07 | 300 | 固体 | 300-500kg/袋 | 危废仓库 |
| 2 | 高活性硅酸盐水泥 | 2469.31 | 180 | 固体粉末状 | 50kg/袋 | 普通仓库 |
| 3 | 辅助材料 | 19.39 | 3.5 | 固体粉末状 | 25kg/袋 | 普通仓库 |
| 4 | 水泥添加剂 | 9.88 | 0.8 | 固体粉末状 | 25kg/袋 | 普通仓库 |
| 5 | 水泥制品建材 | 10000 | 800 | 固体块状 | 散装 | 产品堆场 |

项目危废仓库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求设置。

#### 3.1.7.6 环保系统

（1）废气处理

项目粉碎机上方、电子计量配料的传送带两端均设置集气罩对其产生的粉尘进行收集，收集效率为90%，被捕集的粉尘采用布袋除尘器进行处理，除尘效率为99%，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。

项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理后通过专用烟道排除。

废气处理装置设置情况见下表。

表3.1.7-2  本项目废气处置装置

| 序号 | 处理装置 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器 | 1套 | 原料配料区 | 新建 |
| 2 | 集气罩+管道 | 4套 | 原料预处理区、原料配料区 | 新建 |
| 3 | 15m高排气筒 | 1根 | 原料配料区 | 新建 |
| 4 | 油烟净化装置 | 1套 | 食堂 | 新建 |

（2）废水处理

本项目产生的废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水，其中喷枪清洗废水、模压成型挤压废水经排水沟流至循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水。项目新建1座循环水池，容积5m3，为三级池。模压成型挤压废水、喷枪清洗废水进入一级池，经过滤后进入二级池，再经过滤后进入三级池，一级池中的高浓度废水及沉淀回用于搅拌工序，三级池中的低浓度废水回用于水磨工序。水循环使用，不外排。

### 3.1.8 总平面布置及周边环境概况

#### 3.1.8.1 项目总平面布置

本项目位于灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区；项目厂区总占地面积4954m2，根据建设单位提供的平面布置图，厂区设置一个出入口，面向珠海路。项目出入口东侧为办公室，出入口西侧为门卫、食堂，出入口由南至北依次为地磅房、生产厂房。生产厂房内部分区由东向西依次为危废仓库、原料预处理区、普通仓库、原料配料区、主机生产区、打磨区、养护区。项目厂区中间有景观池，景观池的西侧为产品堆放区。项目厂区布置合理，平面布置流程顺畅，布局紧凑，便于生产，且符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能区分，系统分明，布置整齐。厂区平面布置图见图3.1.8-1。

#### 3.1.8.2 周围环境概况

项目东侧为连云港龙瑞电气有限公司，西侧为立众电器（已停产），南临珠海路，珠海路的南侧为灌南美江印刷有限公司、灌南县中天化工设备厂（已停产），项目北侧为连云港市东森科技发展有限公司、连云港格尔斯金属构件制造有限公司（已停产）。项目周围环境概况图见图3.1.8-2。

### 3.1.9 劳动定员和工作制度

本项目拟定员工40人，每天三班制，一般8小时，年工作220天，计5280h/a。

### 3.1.10 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表3.1.10-1。

表3.1.10-1  主要经济技术指标一览表

| 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 总投资 | 万元 | 2000 |
| 固定资产投资 | 万元 | 1550 |
| 流动资金 | 万元 | 450 |
| 销售收入 | 万元 | 1525 |
| 税后利润 | 万元 | 413 |
| 财务内部收益率 | % | 18.9 |
| 财务内部收益率（税后） | % | 15.7 |
| 投资回收期（税后） | 年 | 5.26 |
| 盈亏平衡点 | % | 39 |

## 3.2 拟建项目工程分析

### 3.2.1 工艺流程及产污环节

项目新建一条有机树脂类固体废弃物制砖的生产线，生产工艺主要由粉碎、电子计量配料、强力搅拌、模压成型、养护、水磨、码垛等工序组成，具体生产工艺见下图。

图3.2.1-1  项目水泥制品建材生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）粉碎：将块状、条状的有机树脂固体废弃物在物料破碎机中粉碎成60目左右的粉末，粉碎过程为半封闭式，会有粉尘产生，粉碎机上端设置集气罩，对产生的粉尘进行收集，集气罩收集效率90%，被捕集的粉尘G1采用布袋除尘器进行处理，未被捕集的粉尘Gu1在车间无组织排放。

（2）电子计量配料：将高活性硅酸盐水泥、辅助材料、添加剂、粉末状有机树脂固体废弃物通过电子配料秤从各料位经皮带输送机输送至强力搅拌机内，与粉碎后的有机树脂粉料进行混合。皮带输送机中间段是密封的，但在皮带机的两端投料处、落料处会产生粉尘，项目在两端设置集气罩，对产生的粉尘进行收集，集气罩收集效率95%，被捕集的粉尘G1采用布袋除尘器进行收集，未被捕集的粉尘Gu2在车间无组织排放。布袋除尘器收集的粉尘回用至电子计量配料工序。

（3）强力搅拌：各物料在强力搅拌机内兑以20%左右的水进行搅拌，保证各原料粉碎均匀，混合均匀，强力搅拌机操作时为密封装置，无粉尘产生。

（4）模压成型：搅拌后的物料经皮带输送机输送至静压砖机的分料器中，定量供至高压成型机，压制成型，压制过程中如出现不合格品S1，直接将废品压碎放回强制式搅拌机重新搅拌供料压制。物料里因含有水分，压制过程中有W1废水产生。废水经设备自带的导水槽流至地面的排水沟，再经排水沟流至循环水池。

（5）养护：养护可以加速砖块硬化，成型后的产品需要进行蒸汽养护。养护时，砖块以及托板被叉式转运车送入养护室内，以60-70℃蒸汽为热介质加热养护。养护过程的20-30%水蒸汽挥发，70-80%被产品吸收。

（6）水磨：养护完成后，对产品进行水下打磨处理，使其变得更平整、更美观。水磨工序的水为循环水，打磨工序产生的碎屑S2经循环水进入循环水池中，集中收集后回用于搅拌工序。

（7）码垛：水磨后产品经码垛机码成方垛，由叉车搬运至成品堆场存放，养护吸收的水分Gu4在此工序全部挥发。

污染物产生情况：

- 粉碎工序会有粉尘G1、Gu1产生。

- 电子计量配料工序会有粉尘G1、Gu2产生。

- 模压成型工序会有不合格品S1、废水W1产生。

- 养护工序会有水蒸气Gu3产生。

- 水磨工序会有碎屑S2产生。

- 码垛工序会有废气Gu4产生。

### 3.2.2 物料平衡

项目水泥制品建材工艺总物料平衡见表3.2.2-1和图3.2.2-1。

表3.2.2-1  水泥制品建材工艺总物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 | 体系中回用物料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废水 | 废气 | 固废及损耗 |  |
| 1 | 有机树脂类固体废弃物（块状、条状） | 3950.90 | 路面砖：10000 | W1：废水1051.10 | G1：粉尘0.06（铜尘0.00001、其他粉尘0.05999）； Gu1：粉尘0.39；Gu2：粉尘0.27；Gu3：水蒸气75.00；Gu4：水蒸气462.17 | 水损耗：440 | 布袋除尘器收集的粉尘：5.98；S1：不合格品回用22.39（物料19.11，水3.28）；S2：碎屑106.80（物料95.33、水11.47）；回用搅拌用水：1896.34；循环水：44000 |
| 2 | 有机树脂类固体废弃物（粉末状） | 2963.17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高活性硅酸盐水泥 | 2469.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅助材料 | 49.39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泥添加剂 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水 | 2336.34 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 12028.99 | 10000 | 1051.10 | 537.89 | 440 | 46031.51 |
|  |  | 12028.99 |  |

备注：项目原料中的废覆铜板非金属部分粉末是废覆铜板经拆解铜后剩余的粉料，其中可能含有一些残留的铜，其余的原料树脂塑封料、树脂砂轮废弃料等不含有金属铜，且经检测原料废覆铜板非金属部分粉末中的铜含量为0.08%，上图物料中的粉尘是按照这个比例折算考虑的铜尘。

图3.2.2-1  项目水泥制品建材物料平衡图（t/a）

## 3.3 拟建项目水平衡

### 3.3.1 项目用水量

本项目用水主要为生活用水、搅拌用水、水磨用水、喷枪清洗用水、绿化用水等。

①生活用水

本项目拟定40名员工，生活用水按100L/人.天计算（年工作220天），则项目生活用水量为880m3/a（4m3/d）。

②绿化用水

项目厂区绿化面积约400m2，绿化用水以2.5L/m2.次计算，浇洒次数为一周两次，则项目绿化用水量为62.863/a（0.29m3/d）。

③搅拌用水

项目强力搅拌工序需兑水，经建设单位提供资料及工程分析，搅拌用水的水量约为原料用量的20%，则项目搅拌用水的水量为1911.09m3/a（8.7m3/d），由循环水池中的高浓度废水提供。

④喷枪清洗用水

项目模压成型一段时间后，模具里会残留少量的物料，使用喷枪高压喷水清洗模具里的残留物，以便于更好的成型。项目换班时会用喷枪对设备周边的地面进行冲洗，一天三次。经建设单位提供资料，喷枪清洗用水的水量为1100m3/a（5m3/d），由新鲜水提供。

⑤水磨用水

项目水磨工序的水为循环水，循环水量为10m3/h，每天循环20h，则项目水循环量为44000m3/a（200m3/d），损耗量以2%计，循环水池一级池中的高浓度废水定期回用于搅拌工序，水量为1896.34m3/a（8.6m3/d），则需补充水量2336.34m3/a（10.6m3/d），其中792m3/a由喷枪清洗废水提供，1051.10m3/a由挤压废水提供。其余493.24m3/a（2.24m3/d）由新鲜水提供。

### 3.3.2 项目排水量

本项目废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水。

①生活污水

本项目生活用水量为880m3/a（4m3/d），污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为704m3/a（3.2m3/d），主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，生活污水依托康飞服饰现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

②喷枪清洗废水

项目喷枪清洗废水产生量为用量的90%，则喷枪清洗废水量为990m3/a（4.5m3/d），经设备自带导水槽流至地面排水沟，最终流至循环水池，回用于搅拌用水、水磨用水。

③模压成型挤压废水

项目物料在模压成型工序，会挤出一部分的水，约占强力搅拌工序添加水量的11%，根据工程分析，项目模压成型挤压废水为1051.10m3/a（4.8m3/d），经设备自带导水槽流至地面排水沟，最终流至循环水池，回用于搅拌用水、水磨用水。

项目水平衡图见下表。

图3.3.2-1  项目水平衡图（m3/a）

## 3.4 项目工艺水平衡

项目工艺水平衡见下图。

图3.3.2-1  项目水平衡图（m3/a）

## 3.5 拟建项目蒸汽平衡

本项目养护工序需蒸汽供热，蒸汽年用量为250t/a，项目蒸汽由连云港盛力树脂材料有限公司公司提供（供热协议见附件七）。项目蒸汽平衡图见下图。

图3.5-1  项目蒸汽平衡图（t/a）

## 3.5 拟建项目污染物源强核算

### 3.5.1 废气污染源核算

#### 3.5.1.1 有组织废气

项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序、强力搅拌工序产生的粉尘及食堂油烟废气。

（1）粉尘

项目生产原料主要是机树脂类固体废弃物、高活性硅酸盐水泥、表面活性剂及水泥添加剂，主要化学成分为高分子聚合物、硅酸盐、磷酸盐、金属氧化物等物质，无挥发性成分，根据项目产品浸出毒性检测报告，各类有害元素均大大低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值，依此反推，项目原料无有毒有害物质。

项目原料有机树脂类固体废弃物主要为粉末状、条状、块状，其中粉末状不需要进行粉碎，而条状、块状需要粉粹成60目左右的粉末，每种形态的有机树脂类固体废弃物处置量以市场情况而定，根据建设单位提供资料，一般粉末状居多，本次环评考虑粉尘量最大化，拟定粉末状的有机树脂固体废弃物的量为3000t/a，非粉末状的有机树脂固体废弃物的量为4000t/a。

项目粉碎工序、电子计量配料均有粉尘产生，类比同类企业，粉碎工序粉尘产生量以0.1%计，则粉尘产生量为3.95t/a，电子计量配料工序粉尘产生量以0.05%计算，则粉尘产生量为2.75t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率为90%，则粉粹工序被捕集的粉尘量为3.56t/a，电子计量配料工序被捕集的粉尘量为2.48t/a，粉尘处理效率为99%，风机风量为4000m3/h，处理后的废气通过1根15m高排气筒（1#）高空排放，项目年工作时间为5280h/a，则有组织废气粉尘G1的最终排放量为0.06t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为2.75mg/m3。

（2）食堂油烟废气

项目拟定员工40人，其中25人在厂区就餐，年工作220天，项目新建食堂，按照每人每月用油0.25kg计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2%-4%，取平均值2.83%，则估算项目产生的油烟量为1.3kg/a。食堂每天使用4个小时，风机的排风量以500m3/h计，则食堂油烟产生浓度为2.95mg/m3，经净化效率为60%的油烟净化器处理后，油烟最终排放量为0.52kg/a，排放浓度约为1.2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）（试行）中小型规模标准，处理后的油烟废气经专用烟道（2#）排出。

在正常工况时，项目有组织废气产生及排放情况见表3.5.1-1。

项目废气处理装置检修、处理措施失效等工况条件下，废气处理装置没有达到稳定运行状态，该条件下属于非正常工况条件，该条件下污染物排放按照最不利条件进行核算污染源强，考虑废气处理效率为零，非正常工况时，项目废气产生及排放情况一览表见表3.5.1-2。

表3.5.1-1  项目有组织废气正常情况下产生及排放情况一览表

| 污染源 | 编号 | 产生 工序 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 治理措施及净化效率 | 排放情况 | 排放标准 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 名称 | 高度 | 内径 | 温度 | 排放方式 |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |  | m | m | ℃ |  |
| 原料预处理区 | G1 | 粉碎 | 4000 | 粉尘 | 374 | 0.748 | 3.95 | 集气罩+布袋除尘器；收集效率90%，除尘效率99% | 2.75 | 0.011 | 0.05999 | 120 | 3.5 | 1# | 15 | 0.4 | 25 | 连续5280h/a |
| 原料配料区 |  | 电子计量配料 |  | 其他粉尘 | 260.5 | 0.521 | 2.7488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铜尘 | 0.05 | 0.0002 | 0.0012 |  | 0.0005 | 0.000002 | 0.00001 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |
| 食堂 | / | / | 500 | 油烟 | 2.95 | 0.0015 | 0.0013 | 油烟净化装置，净化效率60% | 1.2 | 0.0006 | 0.00052 | 2.0 | / | 2# | 8 | 0.2 | 30 | 连续880h/a |

表3.5.1-2  项目有组织废气非正常情况下产生及排放情况一览表

| 污染源 | 编号 | 产生工序 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 治理措施及净化效率 | 排放情况 | 排放标准 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 名称 | 高度 | 内径 | 温度 | 排放方式 |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | kg/a |  | mg/m3 | kg/h | kg/a | mg/m3 | kg/h |  | m | m | ℃ |  |
| 原料预处理区 | G1 | 粉碎 | 4000 | 粉尘 | 374 | 0.748 | 0.187 | 集气罩+布袋除尘器；收集效率为零，除尘效率为零 | 317.3 | 1.269 | 0.317 | 120 | 3.5 | 1# | 15 | 0.4 | 25 | 间接15min |
| 原料配料区 |  | 电子计量配料 |  | 其他粉尘 | 260.5 | 0.521 | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铜尘 | 0.05 | 0.0002 | 0.00005 |  | 0.05 | 0.0002 | 0.00005 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |
| 食堂 | / | / | 500 | 油烟 | 2.95 | 0.0015 | 0.0038 | 油烟净化装置，净化效率为零 | 2.95 | 0.0015 | 0.0038 | 2.1 | / | 2# | 8 | 0.2 | 30 | 间接15min |

#### 3.5.1.2 无组织废气

项目无组织废气主要为粉碎工序未被捕集的粉尘Gu1、电子计量配料未被捕集的粉尘Gu2。

（1）粉粹工序粉尘——Gu1

项目粉碎工序粉尘产生量为3.95t/a，项目对其设置集气罩进行收集，收集效率为90%，则项目粉粹工序未被捕集的粉尘量为0.39t/a，此部分粉尘在原料预处理区无组织排放，无组织排放速率为0.074kg/h。

（2）电子计量配料工序粉尘——Gu2

项目电子计量配料工序粉尘产生量为2.75t/a，项目对其设置集气罩进行收集，收集效率为90%，则项目电子计量配料工序未被捕集的粉尘量为0.27t/a，此部分粉尘在原料配料区无组织排放，无组织排放速率为0.051kg/h。

项目无组织废气排放情况一览表见表3.5.1-3。

表3.1.5-3  项目无组织排放情况一览表

| 位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m | 工作时数h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 粉碎 | 粉尘 | 0.39 | 0.074 | 16 | 6 | 6 | 5280 |
| 原料配料区 | 电子计量配料 | 粉尘 | 0.27 | 0.051 | 16 | 8.7 | 6 | 5280 |

### 3.5.2 废水污染源核算

本项目外排废水主要为生活污水，产生量为704m3/a（3.2m3/d），项目废水产生及排放情况见下表。

表3.5.2-1  项目水污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量(m3/a) | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 接管情况 | 排放去向 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度 （mg/L） | 接管量（t/a） |  | 浓度 （mg/L） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | 704 | COD | 350 | 0.246 | 化粪池 | 297.5 | 0.209 | 开发区污水管网排至城西污水处理厂，最终排入老六塘河 | 50 | 0.035 |
|  |  | SS | 200 | 0.141 |  | 140 | 0.099 |  | 10 | 0.007 |
|  |  | TP | 3 | 0.002 |  | 3 | 0.002 |  | 0.5 | 0.0004 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.018 |  | 24.3 | 0.017 |  | 5 | 0.004 |

### 3.5.3 噪声污染源核算

项目噪声源主要来自风机、破碎机、搅拌机、打磨机等生产设备，噪声源强约80-90dB（A），其噪声设备声压级见下表，建设单位拟采取按照消声器、基础固定等措施减少项目噪声对周围的影响。

表3.5.3-1  项目主要设备噪声源强一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单台声级值 | 所在位置 | 治理措施 | 降噪效果 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 物料破碎机 | 1 | 85 | 生产厂房 | 低噪声设备、安装消声器、减震垫、建筑物隔声等 | 25 | 38 | 53 | 35 | 8 |
| 2 | 皮带输送机 | 2 | 80 |  |  | 25 | 45 | 52 | 28 | 9 |
| 3 | 电力配料秤 | 2 | 80 |  |  | 25 | 45 | 52 | 28 | 9 |
| 4 | 强力搅拌机 | 1 | 90 |  |  | 25 | 48 | 54 | 26 | 8 |
| 5 | 高压成型机 | 1 | 85 |  |  | 25 | 55 | 54 | 18 | 8 |
| 6 | 打磨机 | 1 | 90 |  |  | 25 | 64 | 54 | 9 | 8 |
| 7 | 水泵 | 2 | 80 |  |  | 30 | 51 | 57 | 23 | 5 |
| 8 | 风机 | 4 | 90 |  |  | 25 | 43 | 56 | 30 | 5 |

### 3.5.4 固废污染源核算

根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号），对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。

1、固体废物属性判定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见下表。

表3.5.4-1  项目固废判定情况及依据一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废原料包装物 | 有机树脂类固体废弃物包装物 | 原料拆包 | 固体 | 塑料袋、环氧树脂、酚醛树脂等 | 2.5 | √ |  | Q6、R6 |
| 2 |  | 水泥、添加剂、辅助材料包装物 | 原料拆包 | 固体 | 水泥、添加剂、辅助材料、塑料袋等 | 2.5 | √ |  | Q6、D1 |
| 3 | 化粪池污泥 | 化粪池 | 固体 | 水、污泥等 | 0.265 | √ |  | Q10、D1 |
| 4 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固体 | 果皮、纸屑等 | 4.4 | √ |  | Q1、D1 |

注：废物必须进行处置的原因：Q1——生产或消费过程中产生的残余物；Q6——在使用中被污染的物质或物品；Q10——污染控制设施产生的垃圾、残余物、污泥。

废物的作业方式：D1——置于地下或地上进行处置，例如填埋；R12——国务院经济综合宏观调控部门会同国务院环境保护行政主管部门声明或有关法律法规所规定的其他作为利用操作的作业方式；R6——用于消除污染的物质的回收。

2、项目固体废弃物产生情况分析

本项目固体废弃物主要为废原料包装物、化粪池污泥、职工生活垃圾、不合格品S1、碎屑S2。

①废原料包装物

项目原料包装主要为袋装，其中有机树脂类固体废弃物的包装袋为太空袋，产生量为2.5t/a，集中收集后由供货厂家回收再利用；其他原料包装物的包装袋为普通的编织袋，产生量为2.5t/a，集中收集后委托环卫部门清运处理。

②化粪池污泥

根据工程分析得知，项目化粪池污泥产生量为0.21t/a（含水率80%），属于一般固废，委托环卫部门清运处理。

③生活垃圾

本项目拟定员工40名，职工生活过程中会产生生活垃圾，生活垃圾产生量以0.5kg/人.天计，项目年工作220天，则生活垃圾产生量为4.4t/a，属于一般固废，委托环卫部门清运处理。

3、固体废物产生及处置情况汇总

本项目固体废物产生情况见下表。

表3.5.4-2  项目固体废物产生及处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 估计产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装物 | 有机树脂类固体废弃物包装物 | 一般固废 | 原料拆包 | 固体 | 水泥、添加剂、辅助材料、塑料袋等 | / | / | 2.5 | 由供货厂家回收再利用 |
|  |  | 水泥、添加剂、辅助材料包装物 | 一般固废 | 原料拆包 | 固体 | 水泥、添加剂、辅助材料、塑料袋等 | / | / | 2.5 | 委托环卫部门清运处理 |
| 2 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 化粪池 | 固体 | 水、污泥等 | / | / | 0.265 | 委托环卫部门清运处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固体 | 果皮、纸屑等 | / | / | 4.4 | 委托环卫部门清运处理 |

### 3.5.5 污染物“三本帐”汇总

项目污染物产生、排放量统计汇总见表3.5.5-1。

表3.5.5-1  本项目污染物产生、排放量汇总

| 种类 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 处理削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管量 | 外排环境量 |
| 废水 | 水量 | 704 | 0 | 704 | 704 |
|  | COD | 0.246 | 0.211 | 0.209 | 0.035 |
|  | SS | 0.141 | 0.134 | 0.099 | 0.007 |
|  | TP | 0.002 | 0.0016 | 0.002 | 0.0004 |
|  | NH3-N | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.004 |
| 有组织废气 | 粉尘 | 铜尘 | 0.0012 | 0.00119 | 0.00001 |
|  |  | 其他粉尘 | 6.6988 | 6.63881 | 0.05999 |
|  | 油烟 | 0.0013 | 0.00078 | 0.00052 |
| 无组织废气 | 粉尘 | 0.66 | 0 | 0.66 |
| 固废 | 一般固废 | 9.665 | 9.665 | 0 |
| 噪声 | 等效连续A声级 |

备注：废水削减量=产生量-外排环境量

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

项目位于灌南县经济开发区内，地理位置详见图4.1.1-1。

灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。堆沟港化工园区位于灌南县最东部的堆沟港镇。

苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。堆沟港发展海——河联运条件相当优越，目前3000t货轮可直达堆沟港镇码头，往上游上千吨级的货轮可直达长茂作业区，乘潮万吨级货轮可直达灌河的堆沟作业区。

另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县涟水，构成四通八达的县内内河运输网。

陆运也十分发达，省级公路穿境而过与204国道相接，204国道与宁靖盐、京沪、淮连高速公路连成一体。堆沟港距国际性大港连云港仅70km，距陇海铁路60km，距连云港白塔埠飞机场70km，境内至南京仅3h路程。

灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻，北侧是武障河、大圈乡，与老城区相隔约5公里，地理位置优越。306省道、宁连高速公路穿越该区，对外联系非常便捷；306省道是开发区东西向联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路。

拟建项目位于灌南县经济开发区，厂区东侧为新海西大道，南侧为新奥燃气加气站，西侧为规划工业用地（目前为空地），北侧为天怡家居用品公司。

### 4.1.2 地址地貌

灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。

### 4.1.3 水文

灌南县地处淮、沂、沭、洒诸水下游。境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1 座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382 座。由降水而形成的地表径流量年平均为2.7亿立方米。由于受季风影响，降水年内分布不均，60~70%的降水集中在6~9月份。且降水的年际变化较大，枯水年的降水量只有丰水年的60~70%。不计地下水资源，平均年份水资源总量达65亿立方米，其中上游下泄水量达57.66亿立方米，本地径流量2.73亿立方米，回归水3.73亿立方米。

灌河位于连云港市南端，是苏北地区最大的入海潮汐河流，在干流上没有建闸的黄金入海通道。干流全长74.5千米，般河宽350米，水深7~11米。内可以经盐河、京杭大运河通达长江、淮河，外可以直通黄海、东海、渤海、南海四大海域与日本、韩国通航，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件。由于重要的地理位置和优越的资源优势，灌河又被称为是苏北的黄浦江”。流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。灌河主要支流有：武障河、义泽河、龙沟河、六塘河水系、柴米河水系和一帆河水系。

南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全厂33.4千米。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5千米。河底高程2.5~-2.0m，河底宽25~74m，边坡1:3。流域面积957.5平方千米。

老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全厂13千米。河底高程-0.5~-1.5m，河底宽11~15m，边坡1:3。流域面积90.2平方千米。

盐河南起杨庄，北至新浦，全厂152km，灌南境内南起殷渡桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0~-2.5m，河底宽40~20m，流域面积359.3平方千米.盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。

武障河古城五丈河，是灌河的一大支流。流域面积1141平方千米。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5千米，河底高程-2.5~-6.0m，河底宽64~100m，边坡1:4。两岸档潮堤标准为堤顶宽5~7m，顶高程5.0m。

### 4.1.4 气象气候

灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。

日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。

温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。

降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。

风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.1米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。

雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。

## 4.2 社会经济概况

灌南县全县现有9个建制镇，5个建制乡，225个行政村，13个社区居委会。根据灌南县2014年国民经济和社会发展统计公报，预计实现地区生产总值264亿元，比上年增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农村居民人均可支配收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。

工业经济增势稳健。全年实现规模工业产值580亿元，增长18%；实现规模工业增加值110亿元，增长16.8%；入库税收8.2亿元，增长17.5%；工业用电量25.6亿千瓦时，增长42.1%。化工产业实现产值120亿元，华尔化工纳税突破1亿元。钢铁产业产值增长49.2%，亚新钢铁跻身百亿企业。酿酒食品、机械电子、板材加工等行业平稳发展。亚邦染料、诚一阀门分别在上交所主板和q板成功上市。新开工亚邦热电、恒隆作物等超亿元项目18个，迪安化工、新冠酒业等20个超亿元项目建成投产，新增规模企业25家。

农业发展水平显著提升。粮食生产再获丰收，小麦单产全省第一，荣获“全国粮食生产先进县”。裕灌食用菌产业园投入生产，食用菌实现产值35亿元。新建、扩建设施葡萄基地6个，建成标准化葡萄采摘园2400亩。新增花卉苗木基地5000亩。出栏生猪75万头，规模养殖比重达62.2%。新增高效设施农业面积3.1万亩。建成永久性菜篮子基地1万亩。增创农产品“三品”品牌78个，“三品”总量占比全省第一。3家农民合作社成为首批省级示范社，在册农民合作社达870家，新增家庭农场57家。高标准农田比重全市第一。农机化水平达到85.8%，承办全国水稻植保机械技术现场会。农村气象防灾减灾体系进一步完善。农业现代化水平进入全省第二方阵。

第三产业创新发展。预计完成服务业增加值85亿元，增长9.5%；社会消费品零售总额69.8亿元，增长13.5%。二郎神文化遗迹公园获批国家4A级景区，纳入全市旅游年票系统。精心打造三条“灌南一日游”精品线路，孟兴庄农业生态旅游项目启动建设，实现旅游收入5.5亿元。保丽森国际酒店、新文化商业综合体全面建成。积极发展电子商务，入驻网络销售企业15家，电商年销售额突破1亿元。切实规范河道运输管理，依法取缔“三无”小码头12座。武障河调水冲淤成效显著，盐灌船闸通航量突破1万艘，堆沟作业区两个5000吨泊位主体完工，港口吞吐量突破2000万吨。物流园区列入省现代服务业“十百千”行动计划，物流业税收超过7000万元。完成地方自营出口2.1亿美元，增长13.5%。

## 4.3生态环境

### 4.3.1陆地生态

灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要分布于道路和河道两边以及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。

开发区所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

### 4.3.2水域生态

灌南县境内的河流和湖泊有一定的水资源，但城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已经受到不同程度的影响，已基本无鱼类资源。

## 4.4 区域环境质量现状

我单位委托江苏力维检测科技有限公司对《连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目》进行环境空气、地表水、地下水、土壤、环境噪声的监测及分析，检测报告编号：（2015）力维（环）字4966号。

### 4.4.1 环境空气质量现状监测与评价

#### 4.4.1.1 监测点的设置

根据项目所处位置，大气监测点位见图4.4.1-1及表4.4.1-1。在项目所在地及上下风向处分别设3个监测点，分别为G1、G2、G3。

表4.4.1-1  大气环境监测布点表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | / | / | TSP、PM10、SO2、NO2和监测期间的气象要素（天气状况、气温、气压、风速、风向） |
| G2 | 水岸名苑 | NE | 750 |  |
| G3 | 翠湖一品 | W | 990 |  |

#### 4.4.1.2 监测项目与采样频率

监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10和监测期间的气象要素（天气状况、气温、气压、风速、风向）。

监测时间：2015年8月24日-8月30日。

监测频率：①SO2、NO2小时平均浓度，连续监测7天，每天至少获取当地4个小时质量浓度值，每次采样45min。采样时均观测并记录当时的气温、气压、风向、风速、总云量、低云量等有关气象资料。

②SO2、NO2、TSP、PM10日均浓度，连续监测7天；SO2、NO2、PM10日均值采样时间不少于20小时；TSP日均值采样时间不少于24小时。

#### 4.4.1.3 采样及分析方法

按国家环保局出版的《空气和废气监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的有关规定进行，见下表。

表4.4.1-2   监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺比色法 | GJ482-2009 | 0.007 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GJ479-2009 | 0.007 |
| 3 | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 |
| 4 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 |

#### 4.4.1.4 监测结果

大气环境监测期间气象情况见下表。

表4.4.1-3  检测期间气象参数

| 检测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 气温(℃) | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.24 | 02：00 | 晴 | S | 2.4 | 101.09 | 23.7 | 73.4 |
|  | 08：00 | 晴 | S | 2.3 | 100.88 | 31.2 | 57.1 |
|  | 14：00 | 晴 | SE | 1.8 | 100.74 | 36.4 | 50.2 |
|  | 20：00 | 晴 | SE | 2.2 | 100.89 | 28.7 | 60.1 |
| 8.25 | 02：00 | 晴 | E | 2.3 | 100.98 | 25.3 | 79.1 |
|  | 08：00 | 晴 | E | 2.1 | 100.85 | 32.3 | 53.6 |
|  | 14：00 | 晴 | E | 1.7 | 100.67 | 35.3 | 47.8 |
|  | 20：00 | 晴 | SE | 2.3 | 100.93 | 28.4 | 58.1 |
| 8.26 | 02：00 | 晴 | W | 2.4 | 101.04 | 22.8 | 82.2 |
|  | 08：00 | 晴 | S | 2.2 | 100.79 | 29.3 | 64.1 |
|  | 14：00 | 晴 | SW | 1.8 | 100.65 | 33.2 | 59.7 |
|  | 20：00 | 晴 | W | 2.1 | 100.94 | 27.8 | 73.3 |
| 8.27 | 02：00 | 晴 | S | 2.6 | 101.05 | 26.5 | 78.2 |
|  | 08：00 | 晴 | SE | 2.3 | 100.82 | 30.3 | 63.6 |
|  | 14：00 | 晴 | SE | 1.9 | 100.63 | 33.8 | 57.7 |
|  | 20：00 | 晴 | S | 2.2 | 100.94 | 29.3 | 66.8 |
| 8.28 | 02：00 | 晴 | E | 2.7 | 100.97 | 25.1 | 89.3 |
|  | 08：00 | 晴 | SE | 2.3 | 100.82 | 29.6 | 73.6 |
|  | 14：00 | 晴 | E | 1.8 | 100.71 | 34.3 | 62.4 |
|  | 20：00 | 晴 | E | 2.4 | 100.79 | 28.7 | 71.7 |
| 8.29 | 02：00 | 晴 | W | 2.9 | 100.95 | 26.7 | 79.2 |
|  | 08：00 | 晴 | W | 2.7 | 100.87 | 31.3 | 67.3 |
|  | 14：00 | 晴 | SW | 2.1 | 100.76 | 36.2 | 61.2 |
|  | 20：00 | 晴 | W | 2.4 | 100.81 | 29.2 | 72.3 |
| 8.30 | 02：00 | 晴 | E | 2.4 | 101.05 | 25.4 | 77.4 |
|  | 08：00 | 晴 | E | 1.9 | 100.93 | 31.3 | 62.4 |
|  | 14：00 | 晴 | SE | 1.7 | 100.85 | 37.4 | 59.2 |
|  | 20：00 | 晴 | SE | 2.1 | 100.72 | 30.9 | 69.8 |

大气环境现状监测结果见表4.4.1-4。

表4.4.1-4  大气环境现状监测结果

| 监测点 | 监测项目 | 小时浓度 | 日均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 最大超标倍数 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 最大超标倍数 |
| G1 | SO2 | 0.024～0.041 | / | / | 0.025～0.037 | / | / |
| G2 |  | 0.021～0.041 | / | / | 0.028～0.038 | / | / |
| G3 |  | 0.025～0.039 | / | / | 0.030～0.037 | / | / |
| G1 | NO2 | 0.031～0.050 | / | / | 0.030～0.039 | / | / |
| G2 |  | 0.031～0.050 | / | / | 0.031～0.044 | / | / |
| G3 |  | 0.031～0.049 | / | / | 0.030～0.034 | / | / |
| G1 | PM10 | / | / | / | 0.094～0.136 | / | / |
| G2 |  | / | / | / | 0.091～0.139 | / | / |
| G3 |  | / | / | / | 0.092～0.139 | / | / |
| G1 | TSP | / | / | / | 0.183～0.241 | / | / |
| G2 |  | / | / | / | 0.192～0.274 | / | / |
| G3 |  | / | / | / | 0.182～0.255 | / | / |

#### 4.4.1.5 现状评价

1、评价方法：

大气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

式中：Pi——污染物i的单因子指数；

Ci—污染物i的最大监测值（mg/m3）；

Si—污染物i的标准值（mg/m3）。

2、评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

3、评价结果

评价结果见下表4.4.1-4。

表4.4.1-4  环境空气现状监测因子单项指数

| 序号 | 评价因子 | 评价指数Pi | 合计 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1 | G2 | G3 |  |  |
| 1 | SO2 | 0.082 | 0.082 | 0.078 | 0.242 | 3.83 |
| 2 | NO2 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.745 | 11.79 |
| 3 | PM10 | 0.91 | 0.927 | 0.927 | 2.764 | 43.75 |
| 4 | PTSP | 0.803 | 0.913 | 0.850 | 2.566 | 40.62 |
| ∑I | 2.045 | 2.172 | 2.100 | 6.317 | 100 |

由上表可看出，各监测点的SO2、NO2、PM10、TSP等各因子的Pi值均小于1，各监测点环境空气中SO2、NO2、PM10等指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区域内大气环境质量较好。

### 4.4.2 地表水环境质量现状监测与评价

项目地表水监测数据引用《连云港泽鑫食品配料有限公司》中的监测数据，监测报告编号：基越检字第160114号。

#### 4.4.2.1 监测点的设置

监测断面：本项目的污水达接管要求后排入城西污水处理厂，经处理后排入公兴河，最后排入老六塘河，对城西污水处理厂出水口上游500m到下游500m、公兴河与老六塘河交汇处上游500m到下游1000m处布设4个监测断面。其监测点位情况图4.4.2-1和地表水环境监测概况见表4.4.2-1。

表4.4.2-1  水监测断面表

| 序号 | 水体名称 | 监测断面布设位置 | 水质类别 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 公兴河 | 污水处理厂排放口上游500m | III | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 |
| W2 | 公兴河 | 污水处理厂排放口下游500m |  |  |
| W3 | 老六塘河 | 公兴河与老六塘河交汇口上游500m |  |  |
| W4 | 老六塘河 | 公兴河与老六塘河交汇口下游1000m |  |  |

#### 4.4.2.2 监测项目与采样频率

监测项目：pH、COD、TP、NH3-N、SS、石油类。

监测时间：2016.1.24-1.26。

监测频次：各监测断面连续采样3天，每天1次。地表水环境质量现状监测按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》进行，分析方法按照国家标准规定执行。

#### 4.4.2.3 采样与分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行，具体见表4.4.2-2。

表4.4.2-2  地表水监测项目分析方法表

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | - |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 | 10 |
| 3 | SS | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 |
| 5 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01 |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |

#### 4.4.2.4 监测结果

每个监测断面均进行了3次监测，监测结果统计见表4.4.2-3。

表4.4.1-3  地表水水文监测结果表   单位：mg/L，pH无量纲

| 采样地点 | 监测结果 | pH | COD | TP | 氨氮 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 公兴河污水处理厂排放口上游500m | 最大值 | 6.81 | 18 | 0.18 | 0.986 | 32 | 0.02 |
|  | 最小值 | 6.79 | 17 | 0.16 | 0.968 | 30 | 0.01 |
|  | 平均值 | 6.8 | 17.7 | 0.17 | 0.976 | 30.7 | 0.013 |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准III | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 30 | 0.05 |
| W2 公兴河污水处理厂排放口下游500m | 最大值 | 6.78 | 25 | 0.18 | 0.338 | 23 | 0.01 |
|  | 最小值 | 6.75 | 24 | 0.17 | 0.316 | 20 | 0.01 |
|  | 平均值 | 6.76 | 24.3 | 0.177 | 0.326 | 21.3 | 0.01 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准III | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 30 | 0.05 |
| W3 公兴河与老六塘河交汇口上游500m | 最大值 | 7.26 | 16 | 0.18 | 0.811 | 26 | 0.01 |
|  | 最小值 | 7.24 | 15 | 0.17 | 0.789 | 23 | ND |
|  | 平均值 | 7.25 | 15.7 | 0.177 | 0.794 | 24.3 | 0.007 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准III | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 30 | 0.05 |
| W4 公兴河与老六塘河交汇口下游1000m | 最大值 | 7.37 | 16 | 0.19 | 0.316 | 26 | 0.01 |
|  | 最小值 | 7.35 | 14 | 0.18 | 0.298 | 21 | ND |
|  | 平均值 | 7.36 | 15 | 0.183 | 0.307 | 24 | 0.007 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准III | 6~9 | 20 | 0.2 | 1.0 | 30 | 0.05 |

备注：“ND”表示未检出，以检出限的一半计算。

#### 4.4.2.5 现状评价

1、评价方法

采用单因子污染指数法进行，单因子污染指数用下式计算：

式中：Si,j：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的最大监测值，mg/L；

Csj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

pH的标准指数为：

式中：pHj—第j点的实测最大值

pHsd—评价标准值的下限

pHsu—评价标准值的上限

2、评价标准

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

3、评价结果

水环境现状单因子指数见表4.4.2-4。

表4.4.2-4  水环境现状单因子指数表

| 监测断面 | 执行标准 | 河流 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | TP | 氨氮 | SS | 石油类 |
| W1 | III类 | 公兴河 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.986 | 1.07 | 0.4 |
| W2 | III类 | 公兴河 | 0.22 | 1.25 | 0.9 | 0.338 | 0.77 | 0.2 |
| W3 | III类 | 老六塘河 | 0.13 | 0.8 | 0.9 | 0.811 | 0.87 | 0.2 |
| W4 | III类 | 老六塘河 | 0.18 | 0.8 | 0.95 | 0.316 | 0.87 | 0.2 |

备注：未检出的按检出限的一半进行计算。

从地表水现状监测结果可以看出，老六塘河中的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，地表水环境质量现状良好。而公兴河上的污水处理厂上游500m处的悬浮物与污水处理厂下游500m处的COD值有超标现象，可能是由于监测期间雨雪天气所致。

### 4.4.3 地下水环境质量评价

#### 4.4.3.1 监测点的设置

项目共设置三个监测点，具体位置详见表4.4.3-1和监测点位见图4.4.1-1。

表4.4.3-1  地下水监测点位及因子

| 序号 | 监测点位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 水岸名苑 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、氯化物、铜、铅、铬、镍、锌，同时测量井深和地下水埋深 |
| D2 | 翠湖一品 |  |
| D3 | 水岸名苑 |  |

#### 4.4.3.2 监测项目与采样频率

监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、氯化物、铜、铅、铬、镍、锌，同时测量井深和地下水埋深。

监测时间：2015年8月28日。

监测频率：监测一次。

#### 4.4.3.3 采样及分析方法

采样分析方法：按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）有关规定和要求执行，具体见下表。

表4.4.3-2  地下水监测项目分析方法表

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 5 | 氯化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | 0.02 |
| 6 | 铜、铅 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》 | 0.001 |
| 7 | 铬 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》 | 0.0002 |
| 8 | 锌 | ICP-AES法 | 《水和废水监测分析方法》 | 0.01 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收风光光度法 | GB/T 11912-1989 | 0.006 |
| 10 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感光性状与物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | 4 |

#### 4.4.3.4 监测结果

区域地下水监测结果见表4.4.3-3。

表4.4.3-3  地下水监测结果一览表 （mg/L）

| 检测项目 | 检测点 | Ш类标准 |
| --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |  |
| pH（无量纲） | 7.16 | 7.23 | 7.21 | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | 760 | 659 | 669 | ≤450 |
| 高锰酸钾指数 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | 122 | 142 | 148 | ≤1000 |
| 氨氮 | 0.132 | 0.157 | 0.103 | ≤0.2 |
| 氯化物 | 902 | 883 | 809 | ≤250 |
| 铜 | ND | ND | ND | ≤1.0 |
| 铅 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 铬 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 镍 | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 锌 | ND | ND | ND | ≤1.0 |

备注：“ND”表示未检出。

#### 4.4.3.5 现状评价

1、评价方法

采用标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，标准指数计算公式分为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质参数，其标准指数计算公式：

式中：Pi－第i个水质因子的标准参数；

Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Si－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质参数（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：PpH—pH的标准指数；

pH—i点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

评价时，标准指数>1，表明该水质已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。

- 评价指标

地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（HJ610-2011）中的III类标准。

表4.4.3-4  地下水各监测点位水质指标单项指数

| 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 高锰酸钾指数 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 氯化物 | 铜 | 铅 | 铬 | 镍 | 锌 |
| D1 | 0.11 | 1.7 | 0.83 | 0.122 | 0.66 | 3.61 | 5×10-4 | 0.01 | 2×10-3 | 0.01 | 2×10-3 |
| D2 | 0.15 | 1.5 | 0.87 | 0.142 | 0.79 | 3.53 | 5×10-4 | 0.01 | 2×10-3 | 0.01 | 2×10-3 |
| D3 | 0.14 | 1.5 | 0.77 | 0.148 | 0.52 | 3.24 | 5×10-4 | 0.01 | 2×10-3 | 0.01 | 2×10-3 |

备注：未检出按检出限一半进行计算。

由上表数据可见，各监测点的总硬度、氯化物有超标现象，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。总硬度、氯化钠超标可能是由于地质结构不同造成的。

### 4.4.4 声环境质量现状监测与评价

#### 4.4.4.1 监测点的设置

建设项目厂界外东、南、西、北1m处及办公区的东侧、北侧1m处，各设1个监测点，详见表4.4.4-1和图4.4.4-1。

表4.4.4-1  声环境质量现状监测一览表

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 办公区东厂界 | 等效连续A声级 |
| N2 | 生产区南厂界 |  |
| N3 | 生产区西厂界 |  |
| N4 | 生产区北厂界 |  |
| N5 | 生产区东厂界 |  |
| N6 | 办公区北厂界 |  |

#### 4.4.4.2 监测项目与采样频率

监测因子：等效连续A声级。

监测时间：2015年8月26日-8月27日。

监测频次：连续监测两天，昼间和夜间各监测一次。

#### 4.4.4.3 采样及分析方法

按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）进行。用AWA6218B型声级计、测试前进行了校准。符合环境监测技术规范中规定的要求。具体见表4.4.4-2。

表4.4.4-2  声环境质量现状监测方法一览表

| 类别 | 检验项目 | 检验标准（方法） | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） | Hs-6288E噪声分析仪 |

#### 4.4.4.4 监测结果及评价

监测结果见下表。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表4.4.4-3  项目厂界噪声现状监测结果统计表（单位：dB (A)）

| 监测点位 | 2015.8.26 | 2015.8.27 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 55.4 | 48.6 | 56.1 | 47.6 |
| N2 | 54.1 | 46.5 | 54.4 | 47.1 |
| N3 | 49.4 | 43.2 | 50.3 | 42.5 |
| N4 | 47.6 | 42.6 | 46.8 | 40.6 |
| N5 | 44.8 | 40.8 | 43.5 | 40.1 |
| N6 | 56.3 | 49.7 | 55.2 | 43.6 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

现状监测结果表明，2天内厂界6个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 4.4.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.4.5.1 监测点的设置

项目设置1个土壤监测点。具体位置详见图4.4.4-1及下表。

表4.4.5-1  土壤监测点一览表

| 序号 | 监测点位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 本项目地块 | pH、铜、铅、铬、砷、汞、镍、镉、锌 |

#### 4.4.5.2 监测项目与频率

土壤监测项目：pH、铜、铅、铬、砷、汞、镍、镉、锌。

监测时间：2015年8月28日

监测频次：监测1次。

#### 4.4.5.3 采样及分析方法

采样分析方法依照《土壤环境监测技术规范》和《土壤环境质量标准》执行。具体见表4.4.5-2。

表4.4.5-2 土壤环境质量现状监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法（仪器编号） | 分析依据 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 电极法 | NY/T 1377-2007 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 |
| 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 |

#### 4.4.5.4 监测结果及评级

土壤监测点的监测结果见表4.4.5-3。

表4.4.5-3  土壤监测结果及现状评价  (mg/kg)

| 测点 | 铜 | 镍 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 锌 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 12.2 | 15.4 | 21.3 | 25.0 | 4.17 | 0.182 | 39.8 | 0.101 |
| 二级标准 pH=9.01＞7.5 | ≤100 | ≤60 | ≤350 | ≤250 | ≤25 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.6 |

根据监测结果表明，该厂区的土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中表1的二级标准。土壤质量现状较好。

### 4.4.6 环境质量现状评价小结

（1）环境空气

各监测点的SO2、NO2、PM10、TSP等各因子的Pi值均小于1，各监测点环境空气中SO2、NO2、PM10等指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区域内大气环境质量较好。

（2）地表水

老六塘河中的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，地表水环境质量现状良好。而公兴河上的污水处理厂上游500m处的悬浮物与污水处理厂下游500m处的COD值有超标现象，可能是由于监测期间雨雪天气所致。

（3）地下水

各监测点的总硬度、氯化物有超标现象，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。总硬度超标可能是由于地质结构不同造成的，氯化物超标可能是项目区域靠海，氯化钠浓度偏高所致。

（4）声环境

现状监测结果表明，厂界6个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，该厂区的土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中表1的二级标准。土壤质量现状较好。

## 4.5 区域污染源调查分析

### 4.5.1 区域废气污染源调查

（1）废气污染源调查

连云港长昊建材有限公司位于连云港灌南县经济开发区内，考虑与本项目有关的污染因子的排放状况，调查项目所在评价区主要污染企业。废气污染物排放情况见表4.5.1-1。

表4.5.1-1  评价区域主要大气污染源排放情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | 烟尘 | 粉尘 | 特征因子 |
| 1 | 方源植物素有限公司 | 10.44 | 4.70 | 4.50 | 甲醛0.11 |
| 2 | 宝丰有色金属制品有限公司 | 44.67 | 5.25 | 0.08 | - |
| 3 | 新光阳木业有限公司 | 0.38 | 0.17 | - | 二甲苯0.3 |
| 4 | 大盛板业有限公司 | 7.68 | 9 | 4.5 | 甲醛0.11 |
| 5 | 通用生物化工有限公司 | 5.5 | 1.28 | - | HCl2.24、氨气6.81、氯气0.23 |
| 6 | 新冠酒业有限公司 | 12.6 | 2.375 | - | 乙醇0.84 |
| 7 | 奥林泵业有限公司 | 22.4 | 0.1 | 0.468 | - |

（2）结果分析与评价

① 评价方法

废气中污染物等标污染负荷Pi计算公式为：

式中：

Pi---为污染物等标污染负荷（m3/s）；

Coi---为污染物评价标准（mg/m3）；

Qi---为污染物的绝对排放量（t/h）。

② 评价结果

大气污染源评价结果见表4.5.1-2。

表4.5.1-2  评价区域主要大气污染源等标污染负荷统计表（m3/h）

| 企业名称 | PSO2 | P烟尘 | P粉尘 | P甲醛 | P二甲苯 | PHCl | PCl2 | Pj | Kj(%) | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方源植物素有限公司 | 1510.4 | 5439.8 | 5208.3 | 611.1 | - | - | - | 12769.6 | 21.41 | 2 |
| 宝丰有色金属制品有限公司 | 6462.7 | 6076.4 | 92.6 | - | - | - | - | 12631.7 | 21.18 | 3 |
| 新光阳木业有限公司 | 55.0 | 196.8 | - | - | 595.2 | - | - | 847.0 | 1.42 | 8 |
| 大盛板业有限公司 | 1111.1 | 10416.7 | 5208.3 | 611.1 | - | - | - | 17347.2 | 29.08 | 1 |
| 通用生物化工有限公司 | 800.1 | 1493.1 | - | - | - | 3111.1 | 491.5 | 5895.8 | 9.88 | 4 |
| 新冠酒业有限公司 | 1822.8 | 2748.8 | - | - | - | - | - | 4571.7 | 7.66 | 5 |
| 奥林泵业有限公司 | 3231 | 115.7 | 520.7 | - | - | - | - | 3867.4 | 6.48 | 6 |
| Pi | 15248.7 | 27424.8 | 11550.7 | 1222.2 | 585.2 | 3111.1 | 491.5 | 59644.2 | - | - |
| Ki（％） | 25.57 | 45.98 | 19.37 | 2.05 | 1.0 | 5.22 | 0.82 | - | - | - |
| 排序 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - |

由上表可知，灌南县经济开发区企业中，主要大气污染源为大盛板业有限公司，其排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的29.08%；其次为方源植物素有限公司，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的21.41%。区域主要大气污染物为烟尘，占区域总额的45.98%，其次为SO2，占区域总额的25.57%。

### 4.5.2 区域废水污染源调查

（1）废水污染源调查

项目区域主要废水污染源情况详见下表。

表4.5.2-1  周围环境主要水污染源状况

| 序号 | 单位名称 | 废水量（万m3/a） | 污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | 氨氮 | TP |
| 1 | 方源植物素有限公司 | 10.78 | 10.75 | 7.5 | 1.5 | 0.05 |
| 2 | 宝丰有色金属制品有限公司 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.04 | 0.001 |
| 3 | 新光阳木业有限公司 | 0.036 | 0.03 | 0.025 | 0.005 | 0.0002 |
| 4 | 大盛板业有限公司 | 3.76 | 32.39 | 6.82 | - | - |
| 5 | 通用生物化工有限公司 | 8.90 | 8.9 | 6.23 | 1.34 | 0.04 |
| 6 | 新冠酒业有限公司 | - | 0.424 | 0.013 | 0.018 | - |
| 7 | 奥林泵业有限公司 | 600 | 0.09 | 0.9 | - | - |

（2）现状评价

① 评价方法

废水污染物等标污染负荷Pi计算公式为：

式中：Pi为污染物等标污染负荷；

Coi为污染物评价标准（mg/L）；

Qi为污染物的绝对排放量（t/h）。

② 评价结果

废水污染源评价结果见下表。

表4.5.2-2  评价区域主要废水污染源排放情况统计表

| 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | PTP | Pj | Kj（%） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方源植物素有限公司 | 14930.6 | 14881.0 | 13888.9 | 13888.9 | 57589.4 | 34.2 | 2 |
| 宝丰有色金属制品有限公司 | 361.1 | 347.1 | 370.4 | 277.8 | 1366.4 | 0.8 | 5 |
| 新光阳木业有限公司 | 41.7 | 49.6 | 46.3 | 55.6 | 193.2 | 0.1 | 8 |
| 大盛板业有限公司 | 44986.1 | 13531.7 | - | - | 58517.8 | 34.7 | 1 |
| 通用生物化工有限公司 | 12361.1 | 12361.1 | 12407.4 | 11111.1 | 48240.7 | 28.6 | 3 |
| 新冠酒业有限公司 | 588.9 | 31.7 | 166.7 | - | 787.3 | 0.5 | 6 |
| 奥林泵业有限公司 | 123.6 | 1785.5 | - | - | 1909.1 | 1.1 | 4 |
| Pi | 73393.1 | 42997.7 | 26879.7 | 25333.4 | 168603.9 | - | - |
| Ki（%） | 43.5 | 25.5 | 15.9 | 15.1 | - | - | - |
| 排序 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |

从上表可以看出，灌南县工业集中区企业中，主要水污染源为大盛板业有限公司，污染负荷比达到34.7%，其次为方源植物素有限公司，污染负荷比站到34.2%。从所统计的4种主要排放指标来看，主要污染因子为COD、其次为SS。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

项目在租赁康飞服饰厂区的生产厂房及其它附属设施的基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，新建有机树脂类固体废弃物制砖生产线，施工期的环境影响主要为基础设施的建设以及设备安装过程产生的噪声影响。基础设施工程量较小施工期较短，对环境影响较小；设备安装期的环境影响是短暂的，且随着设备安装的结束，环境影响消除。因此，本评价不对施工期环境影响进行详细分析评价。

## 5.2 营运期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1 常规气象资料分析

根据灌南县气象台近20年气象资料，灌南县全年主导风向不明显，各季各类稳定度出现频率见表5.2.1-1。各稳定度下平均风速见表5.2.1-2。春夏秋冬各季主导风向分别为SSE、E、NNE、NW，出现频率分别为33.42%、35.60%、35.44%、43.61%。灌南县2014年平均风频的月变化统计结果见表5.2.1-3，平均风频的季变化及平均风频见表5.2.1-4。2014年灌南县风玫瑰图见图5.2.1-1。

表5.2.1-1  各季各类稳定度出现频率（%）

| 季度 稳定度 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 二十年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3.69 | 5.67 | 4.8 | 2.15 | 4.16 |
| B–C | 6.13 | 8.86 | 3.84 | 0.31 | 4.19 |
| C | 11.65 | 9.57 | 10.71 | 9.24 | 10.83 |
| C–D | 1.53 | 1.53 | 1.91 | 0.3 | 1.66 |
| D | 55.22 | 51.36 | 50.19 | 57.35 | 57.74 |
| E | 13.28 | 14.09 | 14.86 | 18.52 | 15.4 |
| F | 8.29 | 8.65 | 13.41 | 11.79 | 9.2 |

由表5.2.1-1可以看出，项目所在地各类稳定度出现频率特点为：全年中以D类稳定度出现频率最高，为57.74%。

各稳定度下的平均风速见表5.2.1-2，区域年平均风速3.1m/s。

表5.2.1-2  各稳定度下平均风速

| 稳定度 | B | B–C | C | C–D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速，m/s | 1.56 | 3.87 | 3.44 | 5.30 | 4.77 | 2.76 | 1.84 |

表5.2.1-3    灌南县年均风频的月变化

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15.32 | 3.23 | 3.23 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.42 | 5.65 | 3.23 | 2.42 | 2.42 | 7.26 | 18.55 | 28.23 | 0.31 |
| 二月 | 11.61 | 14.29 | 8.93 | 12.50 | 8.04 | 6.25 | 6.25 | 10.71 | 3.57 | 2.68 | 2.68 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 4.46 | 6.26 | 0.28 |
| 三月 | 11.29 | 8.06 | 6.45 | 1.61 | 3.23. | 0.81 | 9.68 | 15.32 | 8.06 | 8.06 | 6.45 | 2.42 | 3.23 | 2.42 | 7.26 | 5.65 | 0.25 |
| 四月 | 11.67 | 6.67 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 3.33 | 6.67 | 16.67 | 12.50 | 6.67 | 3.33 | 3.33 | 2.50 | 0.00 | 6.67 | 7.50 | 0.26 |
| 五月 | 1.61 | 8.06 | 8.06 | 12.10 | 7.26 | 4.84 | 7.26 | 13.71 | 10.48 | 5.65 | 4.03 | 1.61 | 4.84 | 3.23 | 1.61 | 5.65 | 0.28 |
| 六月 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 11.67 | 8.33 | 14.17 | 15.00 | 15.00 | 14.17 | 4.17 | 1.67 | 0.83 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.52 |
| 七月 | 8.87 | 4.03 | 7.26 | 4.84 | 12.90 | 10.48 | 5.65 | 12.90 | 15.32 | 6.45 | 2.42 | 3.23 | 1.61 | 2.42 | 0.81 | 0.81 | 0.56 |
| 八月 | 4.84 | 5.65 | 12.10 | 17.74 | 15.32 | 11.29 | 5.65 | 5.65 | 7.26 | 4.84 | 0.81 | 4.84 | 0.81 | 0.81 | 1.61 | 0.81 | 0.47 |
| 九月 | 17.50 | 15.83 | 13.33 | 6.67 | 12.50 | 6.67 | 4.17 | 5.00 | 3.33 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 0.83 | 10.00 | 0.78 |
| 十月 | 5.65 | 7.26 | 12.90 | 12.90 | 15.32 | 14.52 | 6.45 | 6.45 | 1.61 | 3.23 | 3.23 | 2.42 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 1.61 | 0.80 |
| 十一月 | 14.17 | 9.17 | 1.83 | 7.50 | 2.50 | 11.67 | 10.83 | 7.50 | 5.00 | 1.67 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 0.83 | 6.67 | 8.33 | 0.91 |
| 十二月 | 11.29 | 5.65 | 2.42 | 6.45 | 9.68 | 7.26 | 1.61 | 0.00 | 3.23 | 0.81 | 0.81 | 3.23 | 8.87 | 5.65 | 13.71 | 19.35 | 0.25 |

表5.2.1-4    灌南县年均风频的季变化及年均风频

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 8.15 | 7.61 | 8.15 | 5.43 | 3.53 | 2.99 | 7.88 | 15.22 | 10.33 | 6.79 | 4.62 | 2.45 | 3.53 | 1.90 | 5.16 | 6.25 | 0.17 |
| 夏季 | 4.62 | 4.62 | 7.88 | 11.41 | 12.23 | 11.96 | 8.70 | 11.14 | 12.23 | 5.16 | 1.63 | 2.99 | 1.36 | 1.63 | 1.36 | 1.09 | 0.54 |
| 秋季 | 12.36 | 10.71 | 12.36 | 9.07 | 10.16 | 10.99 | 7.14 | 6.32 | 3.30 | 1.65 | 1.65 | 1.37 | 1.92 | 1.92 | 2.47 | 6.59 | 0.82 |
| 冬季 | 12.78 | 7.50 | 4.72 | 7.50 | 6.39 | 4.72 | 2.78 | 3.61 | 3.06 | 3.06 | 2.22 | 2.22 | 3.89 | 4.72 | 12.50 | 18.33 | 0.28 |
| 全年 | 9.45 | 7.60 | 8.29 | 8.36 | 8.08 | 7.67 | 6.64 | 9.11 | 7.26 | 4.18 | 2.53 | 2.26 | 2.67 | 2.53 | 5.34 | 8.01 | 0.48 |

图5.2.1-1  灌南县风玫瑰图

### 5.2.2 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1大气环境影响预测方案

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

#### 5.2.2.2大气预测源强

（1）废气正常排放源强

根据工程分析及项目特点，项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序的粉尘，无组织废气主要为粉碎工序未被捕集的粉尘、电子计量配料未被捕集的粉尘。项目选取粉尘为大气影响评价因子进行预测评价，本次评价以项目各污染物实际排放量为基础，通过计算预测源强。项目有组织废气污染源强参数见表5.2.2-1，项目无组织废气污染源强参数见表5.2.2-2。

（2）废气非正常排放源强

废气处理装置检修、处理措施失效等工况条件下，废气处理装置没有达到稳定运行状态，该条件下属于非正常工况条件，该条件下污染物排放按照最不利条件进行核算污染源强，考虑废气处理效率为零，非正常工况条件下废气排放参数见表5.2.2-3。

5.2.2-1  项目大气污染物有组织废气正常排放源强

| 类别 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速率 | 烟气出口温度 | 排放时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | 铜尘 |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q其他粉尘 | Q铜尘 |
| 单位 | — | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 数据 | 1#排气筒 | 15 | 0.4 | 9.65 | 298 | 5280 | 连续 | 0.011 | 0.000002 |

表5.2.2-2  项目大气污染物无组织废气排放源强

| 类别 | 面源名称 | 污染工序 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 |
| 符号 | Name | Step | L1 | Lw | H | Hr | Cond | Q粉尘 |
| 单位 | — | — | m | m | m | h | h | Kg/h |
| 数据 | 原料预处理区 | 粉碎工序 | 16 | 6 | 6 | 5280 | 连续 | 0.074 |
|  | 原料配料区 | 电子计量配料工序 | 16 | 8.7 | 6 | 5280 | 连续 | 0.051 |

5.2.2-3  项目大气污染物有组织废气非正常排放源强

| 类别 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速率 | 烟气出口温度 | 排放时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | 铜尘 |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q其他粉尘 | Q铜尘 |
| 单位 | — | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 数据 | 1#排气筒 | 15 | 0.25 | 24.71 | 298 | 0.25 | 间接 | 1.269 | 0.0002 |

#### 5.2.2.3 预测内容

根据本项目的工程分析，确定本次有组织大气预测的点源预测因子为TSP，无组织排放大气预测因子为TSP。

#### 5.2.2.4 预测结果

本次环境空气影响预测计算采用《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2- 2008）推荐的SCREEN3预测模式，对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测计算。

（1）正常排放最大落地浓度预测结果

有组织废气正常排放最大落地浓度预测结果详见表5.2.2-4、表5.2.2-5。

表5.2.2-4  有组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向距离m | 其他粉尘（1#排气筒） | 铜尘 |
| --- | --- | --- |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 100 | 4.65E-04 | 1.03E-01 | 8.45E-08 | 1.88E-05 |
| 200 | 5.59E-04 | 1.24E-01 | 1.02E-07 | 2.26E-05 |
| 264 | 6.03E-04 | 1.34E-01 | 1.10E-07 | 2.44E-05 |
| 300 | 5.89E-04 | 1.31E-01 | 1.07E-07 | 2.38E-05 |
| 400 | 4.99E-04 | 1.11E-01 | 9.06E-08 | 2.01E-05 |
| 500 | 5.14E-04 | 1.14E-01 | 9.34E-08 | 2.07E-05 |
| 600 | 4.81E-04 | 1.07E-01 | 8.74E-08 | 1.94E-05 |
| 700 | 4.33E-04 | 9.62E-02 | 7.87E-08 | 1.75E-05 |
| 800 | 3.99E-04 | 8.87E-02 | 7.26E-08 | 1.61E-05 |
| 900 | 3.86E-04 | 8.58E-02 | 7.02E-08 | 1.56E-05 |
| 1000 | 3.80E-04 | 8.45E-02 | 6.91E-08 | 1.54E-05 |
| 1100 | 3.86E-04 | 8.57E-02 | 7.01E-08 | 1.56E-05 |
| 1200 | 3.85E-04 | 8.55E-02 | 7.00E-08 | 1.55E-05 |
| 1300 | 3.80E-04 | 8.44E-02 | 6.90E-08 | 1.53E-05 |
| 1400 | 3.72E-04 | 8.26E-02 | 6.76E-08 | 1.50E-05 |
| 1500 | 3.62E-04 | 8.04E-02 | 6.58E-08 | 1.46E-05 |
| 1600 | 3.51E-04 | 7.79E-02 | 6.38E-08 | 1.42E-05 |
| 1700 | 3.39E-04 | 7.53E-02 | 6.16E-08 | 1.37E-05 |
| 1800 | 3.27E-04 | 7.27E-02 | 5.95E-08 | 1.32E-05 |
| 1900 | 3.15E-04 | 7.00E-02 | 5.73E-08 | 1.27E-05 |
| 2000 | 3.03E-04 | 6.74E-02 | 5.52E-08 | 1.23E-05 |
| 2100 | 2.92E-04 | 6.48E-02 | 5.31E-08 | 1.18E-05 |
| 2200 | 2.81E-04 | 6.24E-02 | 5.10E-08 | 1.13E-05 |
| 2300 | 2.70E-04 | 6.00E-02 | 4.91E-08 | 1.09E-05 |
| 2400 | 2.60E-04 | 5.78E-02 | 4.73E-08 | 1.05E-05 |
| 2500 | 2.51E-04 | 5.57E-02 | 4.56E-08 | 1.01E-05 |
| Cmax/Pmax | 6.03E-04 | 1.34E-01 | 1.10E-07 | 2.44E-05 |
| Dmax | 264 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）；Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

表5.2.2-5  无组织废气正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向 距离 m | 粉碎工序粉尘 （原料预处理区） | 下风向 距离 m | 电子计量配料工序粉尘 （原料配料区） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ci | Pi |  | Ci | Pi |
| 1 | 6.44E-06 | 0 | 1 | 4.18E-06 | 0 |
| 56 | 7.71E-02 | 8.57 | 57 | 5.15E-02 | 5.73 |
| 100 | 7.28E-02 | 8.09 | 100 | 4.90E-02 | 5.44 |
| 200 | 6.88E-02 | 7.65 | 200 | 4.61E-02 | 5.13 |
| 300 | 5.79E-02 | 6.43 | 300 | 3.94E-02 | 4.38 |
| 400 | 4.39E-02 | 4.87 | 400 | 3.00E-02 | 3.33 |
| 500 | 3.34E-02 | 3.71 | 500 | 2.29E-02 | 2.55 |
| 600 | 2.61E-02 | 2.9 | 600 | 1.80E-02 | 2 |
| 700 | 2.10E-02 | 2.33 | 700 | 1.44E-02 | 1.6 |
| 800 | 1.74E-02 | 1.93 | 800 | 1.20E-02 | 1.33 |
| 900 | 1.47E-02 | 1.63 | 900 | 1.01E-02 | 1.12 |
| 1000 | 1.26E-02 | 1.4 | 1000 | 8.66E-03 | 0.96 |
| 1100 | 1.10E-02 | 1.22 | 1100 | 7.56E-03 | 0.84 |
| 1200 | 9.68E-03 | 1.08 | 1200 | 6.67E-03 | 0.74 |
| 1300 | 8.62E-03 | 0.96 | 1300 | 5.94E-03 | 0.66 |
| 1400 | 7.73E-03 | 0.86 | 1400 | 5.33E-03 | 0.59 |
| 1500 | 6.99E-03 | 0.78 | 1500 | 4.82E-03 | 0.54 |
| 1600 | 6.35E-03 | 0.71 | 1600 | 4.38E-03 | 0.49 |
| 1700 | 5.81E-03 | 0.65 | 1700 | 4.00E-03 | 0.44 |
| 1800 | 5.34E-03 | 0.59 | 1800 | 3.68E-03 | 0.41 |
| 1900 | 4.92E-03 | 0.55 | 1900 | 3.39E-03 | 0.38 |
| 2000 | 4.56E-03 | 0.51 | 2000 | 3.14E-03 | 0.35 |
| 2100 | 4.26E-03 | 0.47 | 2100 | 2.93E-03 | 0.33 |
| 2200 | 3.99E-03 | 0.44 | 2200 | 2.75E-03 | 0.31 |
| 2300 | 3.74E-03 | 0.42 | 2300 | 2.58E-03 | 0.29 |
| 2400 | 3.53E-03 | 0.39 | 2400 | 2.43E-03 | 0.27 |
| 2500 | 3.33E-03 | 0.37 | 2500 | 2.29E-03 | 0.25 |
| Cmax/Pmax | 7.71E-02 | 8.57 | Cmax/Pmax | 5.15E-02 | 5.73 |
| Dmax | 56 | Dmax | 57 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

由上表5.2.2-4、表5.2.2-5可知，项目正常排放条件下，最大占标率为粉碎工序无组织排放的粉尘，Pi（%）Pmax=8.57%＜10％，参照HJ2.2-2008评价等级的划分原则，确定本项目大气评价等级为三级，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。

因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

（2）有组织废气非正常排放工况预测结果

本项目大气污染物非正常排放预测结果详见下表5.2.2-6。

表5.2.2-6  项目有组织废气非正常排放污染物浓度预测一览表

| 下风向距离m | 其他粉尘（1#排气筒） | 铜尘 |
| --- | --- | --- |
|  | Ci | Pi | Ci | Pi |
| 1 | 0.00E+00 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 100 | 5.36E-02 | 11.9178 | 8.45E-06 | 0.0019 |
| 200 | 6.45E-02 | 14.3333 | 1.02E-05 | 0.0023 |
| 264 | 6.96E-02 | 15.4644 | 1.10E-05 | 0.0024 |
| 300 | 6.79E-02 | 15.0956 | 1.07E-05 | 0.0024 |
| 400 | 5.75E-02 | 12.7778 | 9.06E-06 | 0.0020 |
| 500 | 5.92E-02 | 13.1644 | 9.34E-06 | 0.0021 |
| 600 | 5.54E-02 | 12.3200 | 8.74E-06 | 0.0019 |
| 700 | 4.99E-02 | 11.0978 | 7.87E-06 | 0.0017 |
| 800 | 4.61E-02 | 10.2378 | 7.26E-06 | 0.0016 |
| 900 | 4.45E-02 | 9.8978 | 7.02E-06 | 0.0016 |
| 1000 | 4.39E-02 | 9.7444 | 6.91E-06 | 0.0015 |
| 1100 | 4.45E-02 | 9.8844 | 7.01E-06 | 0.0016 |
| 1200 | 4.44E-02 | 9.8644 | 7.00E-06 | 0.0016 |
| 1300 | 4.38E-02 | 9.7333 | 6.90E-06 | 0.0015 |
| 1400 | 4.29E-02 | 9.5289 | 6.76E-06 | 0.0015 |
| 1500 | 4.17E-02 | 9.2733 | 6.58E-06 | 0.0015 |
| 1600 | 4.05E-02 | 8.9889 | 6.38E-06 | 0.0014 |
| 1700 | 3.91E-02 | 8.6911 | 6.16E-06 | 0.0014 |
| 1800 | 3.77E-02 | 8.3844 | 5.95E-06 | 0.0013 |
| 1900 | 3.64E-02 | 8.0800 | 5.73E-06 | 0.0013 |
| 2000 | 3.50E-02 | 7.7778 | 5.52E-06 | 0.0012 |
| 2100 | 3.37E-02 | 7.4800 | 5.31E-06 | 0.0012 |
| 2200 | 3.24E-02 | 7.1978 | 5.10E-06 | 0.0011 |
| 2300 | 3.12E-02 | 6.9267 | 4.91E-06 | 0.0011 |
| 2400 | 3.00E-02 | 6.6689 | 4.73E-06 | 0.0011 |
| 2500 | 2.89E-02 | 6.4267 | 4.56E-06 | 0.0010 |
| Cmax/Pmax | 6.96E-02 | 15.4644 | 1.10E-05 | 0.0024 |
| Dmax | 264 |

注：Ci—下风向浓度值（mg/m3）；Pi—占标率（%）； Cmax—下风向最大浓度（mg/m3）； Pmax—下风向最大占标率(%)；Dmax—最大浓度时所对应的最远距离(m)。

由预测可知，发生非正常排放时，项目工艺粉尘占标率Pmax=15.4644％<10％，无超标现象，但经预测污染物落地浓度均较正常排放大，因此，项目发生非正常排放时，项目废气非正常排放污染物对区域环境质量会造成一定的影响，企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，需要及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作：

① 平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

② 应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

③ 对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。

（3）项目废气正常排放及非正常排放污染物对环境敏感点影响

项目废气正常排放对敏感点的影响见下表5.2.2-7。

表5.2.2-7  正常排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 项目 敏感点 | 本项目 贡献值 | 现状监测值（最大值） | 标准值 | 叠加值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水岸名苑 | 1#排 气筒 | 其他粉尘 | 4.21E-04 | 0.274 | 0.45 | 2.74E-01 | 达标 |
|  |  | 铜尘 | 7.65E-08 | / | 1 | 7.65E-08 | 达标 |
| 翠湖一品 | 1#排 气筒 | 其他烟尘 | 3.80E-04 | 0.255 | 0.45 | 2.55E-01 | 达标 |
|  |  | 铜尘 | 6.91E-08 | / | 1 | 6.91E-08 | 达标 |

项目废气非正常排放对敏感点的影响见下表5.2.2-8。

表5.2.2-8  非正常排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 项目 敏感点 | 本项目 贡献值 | 现状监测值（最大值） | 标准值 | 叠加值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水岸名苑 | 1#排 气筒 | 其他粉尘 | 4.85E-02 | 0.274 | 0.45 | 3.23E-01 | 达标 |
|  |  | 铜尘 | 7.65E-06 | / | 1 | 7.65E-06 | 达标 |
| 翠湖一品 | 1#排 气筒 | 其他粉尘 | 4.39E-02 | 0.255 | 0.45 | 2.99E-01 | 达标 |
|  |  | 铜尘 | 6.91E-06 | / | 1 | 6.91E-06 | 达标 |

由表5.2.2-7、表5.2.2-8可知，项目运营期正常及非正常排放的废气在各环境敏感点的最大小时浓度均低于环境质量标准限值，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，对周边敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点大气功能类别，说明项目正常排放及非正常排放污染物对项目周边环境敏感点环境影响较小。

#### 5.2.2.5 大气污染物厂界达标分析

本项目无组织排放污染物主要为生产过程中集气罩未能收集的废气，根据估算模式预测，项目各车间无组织排放污染物厂界浓度见表5.2.2-9，项目厂区无组织废气厂界浓度预测结果见表5.2.2-10。

表5.2.2-9  项目各车间无组织废气厂界浓度一览表

| 位置 | 污染物 | 东厂界浓度 | 西厂界浓度 | 南厂界浓度 | 北厂界浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 粉碎工序粉尘 | 6.78E-02 | 6.87E-02 | 7.48E-02 | 5.39E-03 |
| 原料配料区 | 电子计量配料工序粉尘 | 4.65E-02 | 4.10E-02 | 5.09E-02 | 9.33E-04 |

表5.2.2-10  无组织废气厂界浓度预测结果

| 污染物 | 东厂界叠加值 | 西厂界叠加值 | 南厂界叠加值 | 北厂界叠加值 | 无组织排放浓度限值 | 厂界达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 1.14E-01 | 1.10E-01 | 1.26E-01 | 6.32E-03 | 1.0 | 达标 |

#### 5.2.2.6 大气环境防护距离

本次评价依照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织排放面源排放大气污染物的环境防护距离。计算出的距离是以面源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

表 5.2.2-11  大气环境防护距离计算参数及结果统计表

| 废气来源 | 污染物 | 参数值 | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 宽度（m） | 长度 （m） | 排放速率（kg/h） | 评价标准 (mg/m3) |  |
| 原料预处理区 | 粉尘 | 6 | 6 | 16 | 0.074 | 0.3 | 无超标点 |
| 原料配料区 | 粉尘 | 6 | 8.7 | 16 | 0.051 | 0.3 | 无超标点 |

根据上表计算结果，本项目不需要设置大气环境防护距离，因此，本项目无组织废气排放对环境敏感保护目标影响较小。

#### 5.2.2.7 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的第7.2条规定：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。”

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、厂房、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）；

Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。灌南县的平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.2-12。卫生防护距离计算结果见表5.2.2-13。

表5.2.2-12  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

（3）计算结果——生产区

经计算，本项目各生产单位卫生防护距离结果见表5.2.2-13。

表5.2.2-13  卫生防护距离计算结果

| 位置 | 面积(m2) | 污染物 | 浓度限值(mg/m3) | 平均风速(m/s) | 无组织排放源强(kg/h) | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离确定值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 96 | 粉尘 | 1.0 | 3.1 | 0.074 | 17.726 | 50 |
| 原料配料区 | 175 | 粉尘 | 1.0 |  | 0.051 | 10.901 | 50 |

（4）原料区（含危废仓库）

根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中第6.1.3“场界应位于居民区800m以外，地表水域150m以外”，但2013年环保部以第36号文对该控制标准进行修改完善，并制定了标准修改单，该修改单中修订了原标准的6.1.3项，改为“应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据”，因此本项目应按照本次评价的计算结果作为防护距离，本项目租赁康飞服饰厂区，普通仓库有防风防雨防晒等措施，危废仓库要求按照危险废物的存储要求形成室内存储，不会有表面扬尘产生，因此确定本项目原料区（含危废仓库）无需设置卫生防护距离，仅需以整个厂区无组织排放源进行卫生防护距离的设置。

综上可知，本项目原料预处理区需设置50m的卫生防护距离，原料配料区需设置50m的卫生防护距离，考虑到本项目的特殊性，确定本项目卫生防护距离是以生产单元（包括打磨区、主机生产区、原料配料区、原料预处理区、普通仓库）为边界设置100m的卫生防护距离。项目位于灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区，项目周边均为工业用地，项目无组织污染源周边100m内无居民、学校、行政机关等环境敏感点，卫生防护距离包络线内无环境敏感点，项目卫生防护距离包络线图详见图3.1.8-2，因此，本项目卫生防护距离可满足环境要求。

#### 5.2.2.8 大气环境影响评价结论与建议

（1）项目废气对周围环境的影响分析

本项目生产过程中无高温加热过程，不会发生裂解反应，无废气产生，项目废气主要为粉尘，来源于原材料。本项目生产原料主要是机树脂类固体废弃物、高活性硅酸盐水泥、表面活性剂及水泥添加剂，主要化学成分为高分子聚合物、硅酸盐、磷酸盐、金属氧化物等物质，无挥发性成分，根据项目产品、原料浸出毒性检测报告，各类有害元素均大大低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值。

（2）项目选址的合理性和可行性

由估算模式计算结果可知，项目正常排放条件下，各大气污染物下风向最大占标率小于相应环境质量标准限值的10％，其中最大占标率为粉碎工序无组织排放的粉尘，Pi（%）Pmax=8.57％＜10％。由在各环境敏感点进行的大气环境现状监测数据可知，正常情况下各监测因子均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。项目有组织废气非正常排放情况下，工艺粉尘占标率Pmax=15.4644％，无超标现象，但经预测各污染物落地浓度均较正常排放大，建设单位注重污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，一旦发生事故，会及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小。项目在灌南经济开发区内，附近200m范围内无居民点，因此，项目选址是合理可行的。

（3）大气污染控制措施

由估算模式可知，经相应措施处理后项目废气能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

（4）总图布置的合理性

项目生产区、办公区、储存区分功能区布置，功能区之间采用绿化隔离，进一步降低废气对厂区办公区的影响。

（5）大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，各污染物达标排放，由预测可知，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的。

## 5.3 营运期地表水环境影响预测与评价

本项目废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水。其中喷枪清洗废水、模压成型挤压废水集中收集至循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水。外排废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入城西污水处理厂处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

### 5.3.1 项目废水对污水处理厂的冲击影响

项目的废水主要来源于生活污水，经厂区化粪池预处理后接管至城西污水处理厂深度处理。废水量为704m3/a（3.2m3/d），约占污水处理厂处理量的0.02%，排入污水处理厂的COD量为0.209t/a、SS量为0.099t/a、氨氮量为0.017t/a、TP为0.002t/a，因此，本项目废水从水质、水量上分析其对污水处理厂的冲击负荷均较小。

### 5.3.2 污水处理厂尾水排放对环境的影响分析

由于本项目废水不直接排入水体，因此对周围水环境不会造成显著影响。且项目进污水处理厂的废水中的污染物浓度和含量均较小，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。

从水量角度考虑，项目废水接管至城西污水处理厂进行深度处理，城西污水处理厂一期工程处理规模为20000m3/d，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。建设项目排入处理厂的废水量仅占城西污水处理厂处理能力的0.02%。故本项目废水排放对老六塘河水体有轻微影响，污水处理厂投运后，下游水环境中污染物浓度增量中有一部分的份额是由本项目贡献的，经过污水处理厂深度处理后，可以满足水环境保护要求。

综上所述，建设项目废水排放对城西污水处理厂影响较小，污水处理厂处理后尾水排放对地表水体老六塘河水质影响较小，不会改变老六塘河环境功能。

## 5.4 营运期声环境影响预测评价

### 5.4.1 噪声源强

拟建项目主要噪声源为风机、打磨机、泵等以及生产过程中的一些机械传动设备等，噪声源强约80-90dB（A），其噪声设备各声压级见下表。建设方拟采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。

表5.4.1-1  噪声污染源强、治理及排放情况  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单台声级值 | 所在位置 | 治理措施 | 降噪效果 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 物料破碎机 | 1 | 85 | 生产厂房 | 低噪声设备、安装消声器、减震垫、建筑物隔声等 | 25 | 38 | 53 | 35 | 8 |
| 2 | 皮带输送机 | 2 | 80 |  |  | 25 | 45 | 52 | 28 | 9 |
| 3 | 电力配料秤 | 2 | 80 |  |  | 25 | 45 | 52 | 28 | 9 |
| 4 | 强力搅拌机 | 1 | 90 |  |  | 25 | 48 | 54 | 26 | 8 |
| 5 | 高压成型机 | 1 | 85 |  |  | 25 | 55 | 54 | 18 | 8 |
| 6 | 打磨机 | 1 | 90 |  |  | 25 | 64 | 54 | 9 | 8 |
| 7 | 水泵 | 2 | 80 |  |  | 30 | 51 | 57 | 23 | 5 |
| 8 | 风机 | 4 | 90 |  |  | 25 | 43 | 56 | 30 | 5 |

### 5.4.2 噪声预测模式

预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。

噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下：

式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LA（r0）——参考位置ro处的A声级，dB(A)；

r ——预测点距声源的距离，dB(A)；

ro ——参考基准点距声源的距离，m；

——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。

室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，项目厂房为密闭框架结构厂房，取厂房墙体评价隔声量20dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。

噪声合成对多声源进行叠加，模式如下：

式中：Leq ——预测点等效声级，dB(A)；

Lpi ——第i个点声源的声压级，dB(A)；

ti ——第i个点声源的作用时间，S；

L0 ——预测点处背景噪声，dB(A)；

T ——昼间或夜间评价时间。

此外，声环境背景值按照现状测量结果的平均值取值。

### 5.4.3 预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值见表5.4.3-1，与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果见表5.4.3-2。

表5.4.3-1  项目主要设备噪声对厂界噪声影响一览表     单位：dB（A）

| 序 号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 单台声级值 | 所在 位置 | 降噪后 源强 | 厂界贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 物料破碎机 | 1 | 85 | 生产厂房 | 60 | 28.4 | 25.5 | 29.1 | 41.9 |
| 2 | 皮带输送机 | 2 | 80 |  | 55 | 21.9 | 20.7 | 26.0 | 35.9 |
| 3 | 电子配料秤 | 2 | 80 |  | 55 | 21.9 | 20.7 | 26.0 | 35.9 |
| 4 | 强力搅拌机 | 1 | 90 |  | 65 | 31.4 | 30.3 | 36.7 | 44.2 |
| 5 | 高压成型机 | 1 | 85 |  | 60 | 25.2 | 25.3 | 34.9 | 41.9 |
| 6 | 打磨机 | 1 | 90 |  | 65 | 28.9 | 30.3 | 45.9 | 45.1 |
| 7 | 水泵 | 2 | 80 |  | 50 | 15.8 | 14.9 | 22.7 | 36.0 |
| 8 | 风机 | 4 | 90 |  | 65 | 32.3 | 30.0 | 35.4 | 46.2 |

表5.4.3-2  与背景值叠加后各噪声测点的噪声最终预测结果表  单位：dB（A）

| 厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目贡献值 | 40.2 | 37.3 | 48.0 | 53.2 | 65 |
| 背景值 | 昼 | 54.3 | 44.2 | 49.9 | 47.2 | / |
|  | 夜 | 46.8 | 40.5 | 42.9 | 41.6 | / |
| 叠加值 | 昼 | 54.5 | 45.0 | 52.1 | 54.2 | 65 |
|  | 夜 | 47.7 | 42.2 | 49.2 | 53.5 | 55 |

## 5.5 营运期固体废弃物影响预测与评价

本项目固体废弃物主要有废原料包装物（有机树脂类固体废弃物包装物，水泥、添加剂、辅助材料的包装物），化粪池污泥，生活垃圾，不合格品，碎屑。固废需进行分类收集和存放，项目在厂区设置一般固废堆场、危废暂存场所。本项目固体废弃物处理情况如下：

有机树脂类固体废弃物包装物集中收集后由供货厂家回收再利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输；水泥、添加剂、辅助材料的包装物集中收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理；不合格品、碎屑均回用于搅拌工序。

综上所述，本项目产生的各种固废均得到妥善处理，对周围环境影响较小。

## 5.6 营运期地下水影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目生产工艺废水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后接管至城西污水处理厂深度处理。结合本项目特征，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水渗漏和固体废物对地下水水质的影响。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目所在区域属江海冲积平原，表面覆盖层土质为亚粘土，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。项目所在地区地下水上下联系紧密，因此，含水层易污染程度中。

（3）预防措施

项目废水处理设施用防渗混凝土浇筑，内墙采用HDPE防渗膜进行防渗处理，或构筑物本身为PVC制作。项目原料有机树脂类固体废弃物性质比较稳定，但如果在水（雨水、地表径流水或地下水等）中长期浸泡，固体废物中的有害成分可能被浸滤出来，污染物及其中的有害成分将随浸出液进入地面水体和地下含水层，可能对地面水体和地下水体造成污染，成为二次污染。本项目收集的有机树脂类固体废弃物应尽快加工生产，产生的废包装物及时处理。本项目所有原料均存放在室内仓库，原料仓库都建有标准厂房，原料严禁在室外露天堆放，有机树脂类固体废弃物及其包装物应按照危险废物贮存要求，对地面和墙角铺设环氧地坪漆或其他防渗膜，做到防渗防漏，满足危险危废贮存的要求，只要合理安排生产，避免原料的长期堆置，对水体的污染风险较小。

本项目对于营运期的各类固体废弃物，分门别类进行处置，不合格品及碎屑回用于搅拌工序，无工业固体废物外排；生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处理；有机树脂类固体废物包装物由供货厂家回收再利用，其他包装物委托环卫部门清运处理。生活垃圾堆放点应加盖雨棚，地面采取水泥面硬化防渗措施。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物的下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 5.7 营运期土壤环境影响评价

本项目原料有机树脂类固体废弃物中可能残留很少量的镍、铬、铜等重金属，若渗入土壤中，将会对土壤生态和理化性质造成严重的污染，本项目租赁康飞服饰厂区进行生产，目前厂区内，基础设施已经建成，厂区采取的各种防渗措施如下：

（1）对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度；

（2）车间、危废仓库设防渗基础；

（3）对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废水渗漏至土壤。

项目所排放废气主要为粉尘，经大气稀释降解后浓度较低，不会集中落于某地对土壤造成污染物富集。综上，采取以上措施后，本项目污染物对土壤的影响较小。

## 5.8 小结

（1）项目选址及总平面布置合理可行，各大气污染物经处理后达标排放，对外界环境和敏感点的影响很小，项目采取的废气治理措施是合理可行的。

（2）本项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。因此，本项目排放的废水对周边水环境影响较小。

（3）在采取减振、隔声、消声措施后，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，叠加本底值后声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。因此本项目对周围声环境产生影响较小。

（4）固体废物得到及时有效的处理处置或综合利用，不会产生二次污染。

# 6 社会环境影响分析

社会环境影响分析从以人为本的原则出发，研究本项目的社会环境影响，项目与所在地区的互适性和社会风险分析。工业项目与社会环境的关联度较大，本项目的建设，必然影响着灌南经济开发区区域社会与经济的发展和附近居民的生活，包括产生的正面影响(通常称为社会效益)和负面影响，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具。故本报告只定性说明其对社会的贡献和合理性，项目国民经济分析部分作为评价项目经济合理性的参考和依据。

## 6.1 与项目关联的主要群体分析

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民，间接影响区为直接影响区域之外的村民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象。

## 6.2 社会影响评价指标体系

本项目位于灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区，属于新建项目。本项目卫生防护距离是以生产单元（包括打磨区、主机生产区、原料配料区、原料预处理区、普通仓库）为边界设置100m的卫生防护距离，项目卫生防护距离内无居民。本项目生产过程中采用严格的控制措施提高反应收率，加强污染物治理避免对周边环境造成较大影响。

表6.2-1  社会环境影响的因子识别

| 序号 | 评价因子 | 施工期 | 生产运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地 |  |  |
| 2 | 移民 |  |  |
| 3 | 人文景观 |  |  |
| 4 | 人群健康 |  |  |
| 5 | 交通 | √ | √ |
| 6 | 水利 |  |  |
| 7 | 通讯 |  | √ |
| 8 | 电力 |  | √ |
| 9 | 天然气 |  |  |
| 10 | 社会经济 |  | √ |

## 6.3 社会环境影响预测

（1）经济方面的社会影响因素

本项目属于废弃资源综合利用业[C42]，对项目所在地的基础设施如交通，水源，卫生系统，能源等行业不会有很大影响，不会造成相关服务行业价格的上升。

项目建设位于灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区，不涉及居民拆迁。

（2）生态环境方面的社会影响因素

项目建设在划定的工业用地上，不占用当地绿地面积，项目厂区租赁灌南县康飞服饰有限公司厂区，建设内容已经建成，建设项目不会造成大规模的水土流失。

项目产生的废气经处理后可达标排放；项目废水主要为生活污水，依托康飞服饰厂区现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。对地表水环境及周边影响较小；项目高噪声设备经隔声、减振处理后，大大降低了高噪声设备对周围声环境的影响；项目固废经处理处置后，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

根据报告书评价结果，在正常处置情况下，项目对周边水、气、声环境影响较小，不改变其环境功能。

（3）社会方面的社会影响因素

项目属于一般工业项目，对当地民俗、宗教基本无影响。

项目建设不存在移民问题，项目对周围环境保护目标影响较小，正常情况下不造成环境超标污染。

项目原料、产品运输均通过陆路汽车运输，利用现有的交通网络，对当地的交通带来了一定的压力。当地道路环通成网，主干道宽30米，一般道路宽15米以上。目前主要干道已建成，在正常情况下，本项目的交通运输不会引起交通拥挤或者交通中断等情况。

（4）制度方面的社会影响

本项目在审批过程中，全程贯彻了公众参与制度，涉及周边民众需了解的信息均能做到及时、公开。

建设方应建立完善的社会影响管理系统、社会影响预防缓解措施和应急制度，项目运营过程中，应采取必要的控制措施，减少扰民。

建设方应制定社会影响问责制，对涉及工程实施运营的相关部门和管理人员进行良好的约束，避免因项目原因而导致重大社会影响。

## 6.4 社会环境影响评价

根据以上评价结果，正常情况下，本项目的建设和运行不会造成严重的社会影响影响。本项目的主要制约因素在于三废处理和物料运输管理，建设方应加强废气处理装置的运行管理，确保废气达标排放。加强对项目原料的储存管理，防治有机树脂类固体废弃物污染地下水、土壤。加强厂内、厂外的物料运输、储存管理，避免因事故性泄露而引起社会纠纷。

## 6.5 社会环境风险

（1）项目合法性、合理性遭质疑的风险

分析项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

① 项目合法，手续完备，程序完备

项目经过充分可行性论证，属于《产业结构调整目录（2011年本）》(2013年修订)第一大类“鼓励类”中的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类；且属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号）第一大类“鼓励类”中的第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类。项目位于灌南县经济开发区内，不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）中的限制、禁止用地。

因此，项目符合国家及地方产业政策要求，程序合法，手续齐全。

② 项目符合灌南经济开发区的经济发展需要

项目原料有机树脂类固体废弃物属于危废HW13，本项目可有效解决有机树脂类固体危废物的处置问题，实施资源化、减量化、无害化处理，既可以减少焚烧、填埋时造成的负面环境效应，又可以使资源再利用，从而促进社会的可持续发展，符合经济发展的需求。

（2）群众抵制征地拆迁的风险

本项目位于灌南经济开发区内，项目周边500m内均为工厂企业，无居民点、学校、医院等环境敏感点，此范围内不涉及征地拆迁。因此，本项目群众抵制征地拆迁的风险很小。因此，项目群众抵制征地拆迁的风险很小。

（3）项目可能引发社会矛盾的风险

项目，租赁康飞服饰厂区进行生产，厂房及部分附属设施已经建成，施工期及营运期存在群众抵制征地拆迁的风险很小，项目产生的污染物能够稳定达标排放。因此，项目可能引发社会矛盾的风险较小。

（4）社会稳定风险的综合评价

通过对项目可能引发的不利于社会稳定的三大类风险可能性大小进行单项评价。根据专家经验和民意调研结果确定每类风险因素的权重W，取值范围为[0，1]，W取值越大表示某类风险在所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值C，通过将风险划分为5个等级（很小、较小、中等、较大、很大），等级值C按风险可能性由小至大分别取值为0.2，0.4，0.6，0.8，1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分（即W×C），把各类风险的得分加总求和即得到综合风险的分值，综合风险的分值越高，说明项目的风险越大。一般而言，综合风险分值为0.2~0.4时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为0.41~0.7时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体性事件的可能；分值为0.71~1.0时，表示该项目风险高，有引发大规模群体性事件的可能。项目综合风险值计算见下表。

表6.4-1  项目风险综合评价表

| 风险类别 | 风险权重（） | 风险发生的可能性（） | W×C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很小 0.2 | 较小 0.4 | 中等 0.6 | 较大 0.8 | 很大 1.0 |  |
| 项目合法性、合理性遭质疑的风险 | 0.15 | √ |  |  |  |  | 0.03 |
| 项目可能造成环境破坏的风险 | 0.20 | √ |  |  |  |  | 0.04 |
| 群众抵制征地的风险 | 0.15 | √ |  |  |  |  | 0.03 |
| 群众对生活环境变化的不适风险 | 0.15 | √ |  |  |  |  | 0.03 |
| 综合风险 | 0.13 |

从上表可看出，本项目可能引发的不利于社会稳定风险的综合风险值为0.13（＜0.2~0.4）。因此，项目引发的不利于社会稳定风险较低。

（5）要求和建议

针对以上分析，对本项目的建设及营运过程提出以下建议：

①严格按照环境影响报告书及批复中污染治理措施的相关要求，保证污染治理设施的规范建设及正常营运。

②对于周边居民的不满情绪，应主动做好沟通工作，如邀请企业参观污染治理设施等。对于距离项目较近的居民，如在污染治理设施运行正常、相关部门监测达标的情况下仍然造成一定影响，可适当进行一定量补偿，以避免周边居民与建设方矛盾激化。

③编制可操作性强的环境风险应急预案，并定期进行演习。在事故发生后，主动与地方政府及居民沟通，明确事故类型及潜在危害，并根据事故发生后的气象条件指派专人引导居民转移工作。

④加强厂区绿化，设立绿化隔离带，减轻废气和噪声对厂区周围环境的影响。

# 7 环境风险评价

为贯彻落实国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）文、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）文的有关精神，需对项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

## 7.1 风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

通过对本项目的风险源项的识别，判断发生风险事故的概率、通过数学模型计算发生风险事故时对外环境的影响、提出减少事故风险的措施，降低本项目的事故风险值，并使其达到本行业风险可接受水平、得出风险评价结论、为审批部门提供审批依据、提出相应的事故处理措施，最大限度的减少发生事故时对外环境的影响、结合本项目的实际提出可行的风险应急预案。

环境风险评价工作的重点为事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

## 7.2 评价技术路线

风险评价采用的技术路线见图7.2-1。

图7.2-1  环境风险评价流程框图

## 7.3 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和项目的实际情况，本报告对本项目在实际生产运行过程中可能产生的环境风险进行分析。

7.3.1 风险识别的范围和类型

1、风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）本项目生产设施风险识别范围指厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有生产装置区、物料输送管线及设备、“三废”处理设施等。

（2）物质危险性识别范围包括：项目使用的主要原辅料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

2、风险类型

生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄露引起火灾、爆炸、有毒物质排放等。其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。

7.3.2 物质风险识别

（1）对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）附录A.1中物质危险性标准（详见表8.3.2-1）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），对项目所涉及的原料、中间产品、产品及废物等物质，识别其是否属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物、易燃物，并根据其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、储量及运输量等结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。

表7.3.2-1  物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

备注：① 毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

② 凡表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-2010）中规定：按职业接触毒物危害程度分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害五级，如下表所示。

表7.3.2-2  毒物危害程度分级

| 指标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | 极度 危害 | 高度危害 | 中度危害 | 轻度危害 | 轻微 危害 |
| 积分值 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 危害 中毒 | 吸入 LC50 (mg/m3) | 气体（cm3/m3） | <100 | 100≤LC50<500 | 500≤LC50<2500 | 2500≤LC50<20000 | ≥20000 |
|  |  | 蒸汽 （mg/m3） | <500 | 500≤LC50<2000 | 2000≤LC50<10000 | 10000≤LC50<20000 | ≥20000 |
|  |  | 粉尘和烟雾（mg/m3） | <50 | 50≤LC50<500 | 500≤LC50<1000 | 1000≤LC50<5000 | ≥5000 |
|  | 经皮 LD50(mg/kg) | <50 | 50≤LD50<200 | 200≤LD50<1000 | 1000≤LD50<2000 | ≥2000 |
|  | 经口 LD50(mg/kg) | <5 | 5≤LD50< 50 | 50≤LD50< 300 | 300≤LD50< 2000 | ≥2000 |
| 致敏性 | 引起人类特定的呼吸系统之民或重要脏器的变态反应性损伤 | 导致人类皮肤过敏 | 动物试验证据充分，但无人类相关证据 | 现有动物实验证据不能对该物质的致敏性做出结论 | 无致敏性 |
| 致癌性 | 人类致癌物 | 近似人类致癌物 | 可能人类 致癌物 | 未归入人类致癌物 | 非人类致癌物 |
| 刺激与腐蚀性 | pH≤2或pH≥11.5 腐蚀作用或不可逆损伤作用 | 强刺激作用 | 中等刺激作用 | 轻刺激作用 | 无刺激作用 |

根据上述判断，最终筛选出本项目环境风险评价因子：己内酰胺、对苯二甲酸，识别结果见表7.2.1-2。

表7.2.1-2  项目主要物质风险识别结果表

| 物质名称 | 闪点℃ | 沸点℃ | 熔点℃ | LD50（经口，mg/kg） | LD50（经皮，mg/kg） | LC50（吸入，mg/m3） | 毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | / | / | 145-155 | 11400 | / | / | 低毒 | 遇明火、高热可燃 |
| 酚醛树脂 | / | / | / | / | / | / | 无毒 | 遇明火、高热可燃 |

7.3.3 重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

① 重大危险物质的识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），筛选出本项目环境风险评价因子为有机树脂类固体废弃物中的环氧树脂。本工程主要危险物名称及临界量见下表。

表7.3.3-1  主要危险物料情况表

| 物料名称 | 性状 | 最大储量（t） | qi/Qi | 临界量（t） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | 固体 | 300 | 0.6 | 500 | 袋装 |

② 重大危险源的判别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），对本项目所有重大危险源进行识别，判别方法如下：

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn ——与各危险物质相对应的临界量，t。

根据前面识别出的重大危险物的实际存在量及临界量，计算得出本项目单元内∑qn/Qn的结果为0.6＜1，由《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中辨识重大危险源的依据和方法，确定本项目不构成重大危险源。

## 7.4 评价等级、评价范围及保护目标

### 7.4.1 评价等级的确定

《建设项目环境风险评价技术导则》规定，根据评价项目所涉及到的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。

一级评价按导则要求应对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。二级评价可参照导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。具体评价等级见下表。

表7.4.1-1 风险评价工作级别判定

|  | 剧毒 危险物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大风险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大风险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目运输、贮存、处理全过程不使用气体、液体和固体危险化学品，原料主要为有机树脂类固体废弃物、高活性硅酸盐水泥、辅助材料、水泥添加剂，危险物质为有机树脂类固体废弃物，不涉及列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1至表4中有毒物质、剧毒物质。本项目不含重大危险源，拟建地属于工业区范围内，不属于环境敏感区，因此，根据风险评价导则判定依据，本项目风险评价等级为二级，只需对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

### 7.4.2 评价范围及保护目标

本次风险评价等级判定为二级，根据建设项目环境风险评价技术导则，本次风险评价大气环境影响评价范围确定为距离项目厂区3km范围内。

评价对项目周围3km内居民等环境敏感目标进行了现场调查，识别了30个敏感目标，具体情况见下表，项目风险评价范围内敏感点分布见图2.5.2-1。

表7.4.2-1  厂址周围3km范围内环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模及功能 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 和兴二组 | NW | 2356 | 123户/364人 | 二类 |
|  | 和兴村 | NW | 2400 | 2568户/7856人 |  |
|  | 朱闸村 | N | 2423 | 57户/225人 |  |
|  | 后朱圩 | N | 1689 | 147户/441人 |  |
|  | 孙庄 | NE | 2156 | 167户/501人 |  |
|  | 朱圩新村 | NW | 1654 | 124户/395人 |  |
|  | 公兴村 | NE | 2408 | 1998户/5447人 |  |
|  | 水岸名苑 | NE | 725 | 1856户/4980人 |  |
|  | 华侨高中 | NW | 1190 | 1150人 |  |
|  | 西村 | E | 2000 | 3585户/9401人 |  |
|  | 金德花园 | NE | 2876 | 231户/783人 |  |
|  | 紫薇花园 | SE | 921 | 635户/1215人人 |  |
|  | 中科府苑 | E | 2718 | 88户/125人 |  |
|  | 人和之家 | SE | 2234 | 1123户/3673人 |  |
|  | 大板村 | SE | 2300 | 17户/43人 |  |
|  | 大桥七组 | SE | 1765 | 92户/267人 |  |
|  | 前忠涧 | SE | 2675 | 104户/398人 |  |
|  | 小王庄 | SE | 1565 | 17户/43人 |  |
|  | 张庄十二组 | SE | 1123 | 3户/7人 |  |
|  | 八家人 | SE | 1786 | 15户/32人 |  |
|  | 硕项村 | S | 1834 | 18户/50人 |  |
|  | 孙小圩 | S | 2897 | 26户/64人 |  |
|  | 小海岛 | SW | 2332 | 32户/98人 |  |
|  | 小李庄 | SW | 2769 | 112户/387人 |  |
|  | 张庄五组 | SW | 1256 | 178户522人 |  |
|  | 前汪场 | SW | 740 | 156户/432人 |  |
|  | 翠湖一品 | SW | 1000 | 540户/1640人 |  |
|  | 后汪场 | W | 690 | 18户/47人 |  |
|  | 香格里拉花苑 | NW | 1715 | 58户/250人 |  |
|  | 铜灌世纪家园 | NW | 1200 | 672户/2016人 |  |
|  | 同兴村 | NW | 2412 | 334户/956人 |  |
| 水环境 | 老刘塘河 | N | 1912 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | SE | 1350 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 盐河 | E | 4600 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | SE | 4500 | 中河 | Ⅲ类 |

## 7.5 事故源强假定与后果分析

### 7.5.1 风险事故类型

风险事故类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。本项目涉及的原料、辅料和产品中，基本没有易燃易爆物质，自身不会引发火灾爆炸的风险。

结合本项目的工程特征，潜在的风险事故主要是火灾事故；其次是运输过程中危险废物破损泄漏所构成的环境风险。

### 7.5.2 最大可信事故

本项目原料主要为有机树脂类固体废弃物，主要包括废覆铜板非金属部分粉末，树脂塑封料，树脂砂轮废弃物，树脂生产过程中产生的残渣、不合格品，离子交换树脂等。项目所涉及的各种原料在运输、储存、使用等过程中不存在发生泄漏事故引发人身伤害或环境污染的风险，不具有直接的危险性。

储存、使用等过程中的最大可能事故源估计为火灾。火灾会导致环氧树脂、酚醛树脂材料的热分解，产生有害物质如一氧化碳、烃类等。但废覆铜板非金属部分粉末，树脂砂轮废弃物等含阻燃物质，堆放过程无自燃的可能，在外热源助燃的条件下，可能燃烧分解，但在热源去除后燃烧会终止。

### 7.5.3 火灾事故后果分析

有机树脂类固体废弃物的贮存场所因电路短路及其他原因引发的火灾，导致贮存场所在外源热力下造成环氧树脂、酚醛树脂等被动燃烧，当预见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍。同时在火灾过程中，废有机树脂的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

### 7.5.4 燃烧释放有毒气体对环境的影响

一、燃烧释放有毒气体分析

在火灾条件下，任何有机树脂燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是氧化碳，但化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同；以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也需要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体、苯环，尤其需要特别考虑阻燃剂燃烧后产生的有毒的卤气、卤化氢、二噁英，这些气体与一氧化碳混合致毒性更大。

燃烧熔滴一般情况下，只有热塑性塑料制品才在受热时熔化和流动，产生可燃烧的熔滴，而热固性塑料制品燃烧不产生熔滴。

二、有毒气体对环境的影响分析

当火灾事故发生时，有机树脂燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目厂区周边企业和居民产生一定的影响。各种影响如下：

（1）有机树脂燃烧时产生的烟气中含有大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

（2）有毒的烟气能在极短的时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。例如燃烧废旧树脂，能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大。二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道。它能够导致严重的皮 肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。这种情况对于工厂内居住的工人影响较大，应特别引起注意。

（4）其他苯环类、烃类气体、酚类气体也有部分为毒性气体，对人体有一定的危害。

（5）如果发生爆炸事故，直接后果是近距离人员伤亡和设备受损，并造成大量的气态污染物和烟尘。

因此，建设单位应该建立完善的环境风险管理措施及风险应急计划。

### 7.5.5 原料运输过程中的环境风险分析

由于运输路线的风险识别可知，运输路线的环境风险主要表现为运输车辆穿越人口集中区（包括工业区和集市）、桥梁、水源保护区等环境敏感区。

车辆事故或坠落桥梁等类型的运输车辆发生交通事故，危险废物散落于周围环境，对事故发生点周围土壤、水体、环境空气和人群健康安全产生影响。

本项目处理的危险废物为有机树脂类固体废弃物，危险性较低，接收范围为江苏省。发生交通事故时，若有机树脂类固体废弃物散落于地面，事故后期应当可以全部收集清理，不会遗留在事故道路路面，避免污染周围土壤、水体。另一种情形，运输危险废物的过程中，若发生直接落水事故，事故后期无法全部收集清理，可能残留河床污染周围的底质和水体，产生的环境影响相对较大，此情况可以通过严格遵守交通规则避免安全系数不高的跨水源桥梁。因此，要求设置合理运输路线，并在发生事故时及时采取措施、隔离事故现场、对事故现场进行清理，防止废物遗漏与土壤、水体接触，可以有效地防止交通运输过程中运输废物影响运输路线沿线土壤、水、空气环境或居民的身体健康。

因此，必须加强危险废物运输管理，建立完备的应急方案。制定完善的、行之有效的规章制度。在此条件下，本项目的危险废物在运输过程中对外环境造成的风险影响比较小。

## 7.6 风险管理

项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合灌南县具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

### 7.6.1 风险防范措施

#### 7.6.1.1 风险有毒气体的防范措施

（1）加强安全教育培训和宣传：有机树脂燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

（2）加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

（3）建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：有机树脂燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

#### 7.6.1.2 危险废物运输风险防范措施

为防止危险废物发生泄漏而污染周围环境，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。危险废物泄漏主要发生在运输与储存环节，对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制：

（1）加强运输管理

运输设备以及存放场地必须符合国家有关规定，并进行定期检查，如发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器。在管理上，应制定运输规章制度规范运输行为。危险废物必须有专业合格的运输车辆运输，工作人员必须持有有效的上岗证才能从事危险废物的运输和使用工作，并应携带安全资料表和具备各种事故的应急处理能力；车辆不得超装、超载；不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

（2）加强装卸作业管理

装卸作业场所应设置在人群密度低、活动较少的偏僻处；装卸作业人员必须具备合格的专业技能；装卸作业机械设备的性能必须符合要求；不得野蛮装卸作业，装卸过程要轻装轻放，避免高空抛物；在装卸作业场所的明显位置贴示“危险废物”警示标记；加强对装卸作业人员的技能培训。

（3）加强储存管理

设置专门的危险废物储存库，根据危险废物的性质按规范分类存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放；危险废物存放应有标示牌和安全使用说明；危险废物的存放应有专人管理，管理人员则应具备应急处理能力；原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；存储间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有倒流槽（或池），以备危险废物在洒落或泄漏时能临时清理存放；定期测定工作场地空气质量，各项污染物浓度不得超过最大允许浓度。

（4）建立完善的危险废物管理制度

按照危险废物管理制度、以及参考《化学危险品安全管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》、《仓库防火安全管理规则》、《常用化学品储存通则》、《常用危险化学品的分类及标志》等法规的规定进行危险废物的管理。

通过查阅专业资料或向供应商索取相关资料，获得每一种危险废物的材料安全数据，包括成分、结构、危险特性、储运条件、防护急救措施、泄漏处置方法、灭火方法等详细声明。不断加强对仓库工作人员、装卸作业人员、运输人员及押运人员的技能培训，并经考核合格后持证上岗。

（5）个人防护

为所有与危险废物工作有关的员工配备可靠的个人安全防护用品；各作业区域配备适当的防尘口罩面具和空气呼吸器，以及配备必要卫生急救设施。

（6）制定应急处理措施，编制事故应急预案，以防意外突发事故。

#### 7.6.1.3 固体废物管理风险防范措施

（1）一般固废管理风险防范措施

本项目新建一般固废暂存场所进行储存，因此，厂区一般固废的储存和管理风险防范措施如下：

①厂区内一般固废暂存场地必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求设置和管理；

②固废暂存场地应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

③固废暂存场地应采用耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统；

④不同种类性质的固体废物应分区贮存，并设置固废识别标志，明确每种固废的来源、性质，以及处置利用去向；

⑤加强对厂内固体废物的管理，特别是厂区污水站的污泥，鉴于无法直接判定其是否属于危废，须委托危险废物单位进行鉴定，并根据鉴定结果采取合理有效的处置方式进行处置；

⑥加强日常管理，厂内制定《固体废物专项应急预案》，并配备相关应急物资，有效预防突发环境污染事故。

（2）危险废物管理风险防范措施

本项目危险仓库在依托康飞服饰原料仓库的基础上进行改造，厂区危险废物的储存和管理在现有风险防范措施的基础上应加强以下措施：

①厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置和管理；

②库房内不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾；

③库房建设要求：库房应当为干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理；

④库房卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库内的杂物、易燃物质应及时清理，存放有害物质的库房地面不要冲洗，而应采用“拖把人工清洁”的方式进行地面清洁；

⑤建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在淮化公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账；

⑥对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

⑦禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑨运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

⑩收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。

#### 7.6.1.4 废气非正常排放预防措施

①废气处理设备主要是布袋除尘器，要经常对设备进行检查和维修，关键的设备设置备用设备，确保设备运行过程中能够正常运行，减免事故发生。

②项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。

③加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作作到经常化和制度化。

#### 7.6.1.5 废水事故排放防范及应急措施

（1）排水系统

非污染区雨水经雨水系统排入附近水体。污染区配套设置集水井或雨水井，集水井及雨水井均设置切换装置，电源使用界外电源。设置废水切断阀门，阀门采用远程自动控制与人工手动控制相结合的方式。自动控制可保证切断反应的及时性，人工手动控制作为补充和后备，在自动控制失效的情况下，保证关闭切断阀，可以在发生极端环境风险事故确保污水不外排。事故池需设置在消防及物料泄漏冲洗水能够自流的位置。事故状态下，由于管理和操作失误等原因，可能导致泄漏的物料、冲洗废水和消防废水等通过净下水（雨水）系统从雨水口排入周围水体，污染水环境。雨水排放系统末端应设置闸门，若一旦出现净下水（雨水）系统污染，应将事故废水截留在雨水沟内，以切断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口一个污水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩及装备废水流量计。

（3）消防尾水收集池的设置

建设单位应建设一定容量的消防尾水收集池，以接纳事故情况下排放的消防尾水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将消防尾水收集池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理厂进行处理。

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），消防尾水收集池应考虑多种因素确定。

消防尾水收集池最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目无储罐及贮存液态原料的设备。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按25L/s计）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为2h），所以，一次事故收集的消防废水量为180m3。

V3——当地的最大降雨量。厂区事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为1000m2。根据当地暴雨强度计算雨水流量计算雨水流量Q=20.67L/s，则V3=18.6；

V4——装置或罐区围堤内净空容量。本项目无罐区。

V5——事故废水管道容量。本项目不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝（0+180+18.6）-0-0＝198.6m3

根据上述计算结果，本项目消防尾水收集池最大量为198.6m3，即本项目应急事故池的容积应不小于198.6m3，该容积同时也满足污水站发生事故时存放事故废水的要求。

企业拟建设一个200m3的消防尾水收集池，确保能够满足本项目事故废水应急需求。企业应配套设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入事故池的措施。消防尾水收集池应采取安全措施，且消防尾水收集池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的消防尾水。

雨水系统应与消防尾水收集池联通，正常情况下用阀门切断，若发生事故，消防尾水由雨水系统收集，切断雨水出口阀门，打开通往消防尾水收集池的旁通阀，将消防尾水收集在消防尾水收集池中。事故结束后，建设单位应委托监测单位对事故废水、消防排水水质进行检测，符合污水处理厂接管要求时，经厂区污水总排口纳入市政污水管网，最终排至城西污水处理厂集中处理；水质超标时应将事故废水、消防排水委外处理；确保事故废水、消防排水不对项目所在区域地表水环境质量产生污染影响。

事故情况下废水排放示意图如下：

### 7.6.2 风险应急预案

本项目为新建项目，应按相关规定编制应急预案，配套相应的机构和人员，确保在事故一旦发生时，有充分的应对和执行能力，遏制和控制事故的扩大，及时控制危害源，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。

#### 7.6.2.1 对火灾的应急处理

本项目一旦发生火灾，应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。

迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

#### 7.6.2.2 应急响应方案

对于项目主要风险（主要是火灾事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。建设单位应根据本项目实际情况，结合相关规范制定应急预案，具体内容见表7.6.2-1。

表7.6.2-1  环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产厂房 |
| 2 | 应急组织结构 | 以厂区为主体，各主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条 件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 |
| 4 | 报警、通讯联络 方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防、环境保护部门联络方法，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 |
|  | 抢险、救援控制 措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 6 | 疏散计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，制定事故发生时职工撤退应急路线图，医疗救护与公众健康。 |
| 7 | 事故应急救援 关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处 理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 8 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 |
| 9 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

#### 7.6.2.3 应急环境监测方案

在发生火灾事故等重大事故时，首先应将厂区内的雨水管网和消防水池与外界的河流完全隔绝（关闭阀门）。发生火灾时，消防事故水截流进入消防尾水收集池，经处理达标后排放，杜绝将此类废水直接排入外界河流。事故时消防水和车间流出的水严防从雨水管网以及废水处理站的排水口进入外河道。

应急环境监测包括对大气、土壤、水和食物等样品采集和被污染状况测定以及对风险的全面评估，监测和分析事故造成的危害性质及程度，以便升高或降低应急警报级别及采取相应对策评估。

表7.6.2-2  应急监测计划

| 事故类型 | 监测 项目 | 频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理装置故障 | 颗粒物、铜 | 监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时 | 装置的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点 |
| 火灾事故 | CO、颗粒物 |  |  |
| 废水 | pH、COD、氨氮、SS、铜 | 监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时 | 离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口或污水处理装置的尾水排放口 |
| 其他 | 在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |

## 7.7 风险评价结论

根据分析结果，本项目营运过程中主要的环境风险主要为火灾，但不存在重大危险源，风险评价等级确定为二级评价。建设单位在建设过程中应落实本项目提出的风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的项目应急预案，确保防范措施的运行。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。

8 环境保护措施及其经济、技术论证

8.1 施工期污染防治措施

项目租赁康飞服饰厂区的生产厂房及其它附属设施，在此基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，施工期的环境影响主要为基础设施的建设以及设备安装过程产生的噪声影响。施工期应经常洒水，减少扬尘；施工人员生活污水依托厂区化粪池进行处理，混凝土养护废水经沉淀后回用；加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；施工垃圾应进行分类和处理，其中可利用的物料，应重复利用或收购，如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应按要求，运送到指定地点。本项目施工期较短，本评价不对施工期污染防治措施进行详细介绍。

8.2 运营期废气污染防治措施

本项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序产生的粉尘G1。无组织废气主要为粉碎工序未被捕集的粉尘Gu1、电子计量配料未被捕集的粉尘Gu2。

### 8.2.1 有组织废气污染防治措施

#### 8.2.1.1 废气处理方案

本项目有组织排放废气处理方案详见表8.2.1-1。

表8.2.1-1  本项目有组织废气处理方案

| 厂房 | 产生工序 | 污染物名称 | 拟采取的治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 粉碎工序 | 粉尘 | 各产尘点设置集气罩进行收集，收集的粉尘采用布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘通过15m高排气筒排放 | 收集效率90%， 除尘效率为99% |
| 原料配料区 | 电子计量配料工序 | 粉尘 |  |  |

可行性分析：项目在原料预处理区的粉碎工序、原料配料区的配料工序（传送带的投料、落料处）均设置集气罩对产生的粉尘进行收集，通过管道集中至原料配料区北侧的布袋除尘器进行处理，根据平面布置图上的废气收集管线布置情况可知，布袋除尘器位于三个产尘点的中心位置，距离各个产尘点均较短。粉尘经处理后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可实现达标排放。

项目废气处理工艺流程详见下图：

图8.2.1-1 项目有组织废气处理工艺流程图

8.2.1.2 废气处理措施评述

- 处理措施简介

项目粉碎工序、电子计量配料工序产生的粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。

布袋除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入除尘器，碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗，起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋（滤筒）的外表面，净化后的气体进入布袋（滤筒）室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在布袋（滤筒）上的粉尘越来越多，从而增加布袋（滤筒）阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140—170毫m水柱），必须对布袋（滤筒）进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管，各孔经文氏管喷射到各相应的布袋（滤筒）内，布袋（滤筒）瞬间急剧膨胀，使积附在布袋（滤筒）表面的粉尘脱落，布袋（滤筒）得到再生。清下塑粉落入灰斗，回用于生产，由此使积附在布袋（滤筒）上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过。本项目袋式除尘器除尘效果较好，对粉尘的处理效率可达99%。布袋除尘器结构图见下图。

图11.2.1-2  布袋除尘器结构图

1.上箱体  2.喷吹装置  3.中箱体  4.滤袋  5.滤袋框架  6.下灰斗  7.插板阀

图8.2.1-2  布袋除尘器结构示意图

2、达标可行性分析

本项目粉碎工序、电子计量配料工序工序产生的粉尘由集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，除尘效率为99%，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。项目有组织废气处理前后情况见下表。

表8.2.1-2  项目有组织废气处理情况一览表

| 产生 工序 | 污染物 | 排气量 Nm3/h | 排气筒 高度m | 产生 | 排放 | 标准数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| 粉碎工序 | 粉尘 | 4000 | 15 | 374 | 0.748 | 3.95 | 2.75 | 0.011 | 0.05999 | 120 | 3.5 |
| 电子计量配料工序 | 其他粉尘 |  |  | 260.5 | 0.521 | 2.7488 |  |  |  |  |  |
|  | 铜尘 |  |  | 0.05 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0005 | 0.000002 | 0.00001 | 20 | 6 |

由上表可知，粉碎工序、电子计量配料工序产生的粉尘经处理后的排放情况均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可实现达标排放。

### 8.2.2 无组织废气防治措施

项目无组织废气主要为粉碎工序未被捕集的粉尘Gu1、电子计量配料未被捕集的粉尘Gu2。项目无组织废气的产生源强及产生位置详见下表。通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。

本项目正常生产过程中主要无组织排放点和相应的防治措施如下：

（1）车间无组织废气

项目无组织废气主要有粉碎工序未被捕集的粉尘Gu1、电子计量配料未被捕集的粉尘Gu2。具体排放情况见下表。

表8.2.2-1  项目无组织废气排放情况一览表

| 位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 粉碎 | 粉尘 | 0.39 | 0.074 |
| 原料配料区 | 电子计量配料 | 粉尘 | 0.27 | 0.051 |

项目采取预防为主的方针，同时优化工艺设计，尽量最大限度收集废气，减少废气的无组织排放，在传送带对于无法被收集或不能采取有效措施显著减少其产生量的废气，如皮带输送机中间段采用密封，但在皮带机的两端投料处、落料处会产生粉尘，项目在两端设置集气罩对粉尘进行收集，然后采用布袋除尘器进行处理，减少粉尘的排放量，同时需加强车间通风和操作管理，必要时戴口罩等防护工具，尽量减小其对人体和厂界周围环境的危害。同时应加强车间通风换气，加大无组织废气于车间的扩散，减少无组织废气对车间员工的影响。

（2）车间事故性无组织排放应急措施与卫生防护

生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内要备有足够的通风设备。

### 8.2.3 经济可行性

本项目废气治理总投资约15万元，约占项目总投资2000万元的0.75％。比例较小，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是经济可行的。具体见下表。

表8.2.3-1  项目废气处理工艺环保投资情况表

| 车间 | 污染工序 | 污染物名称 | 处理系统 名称及数量 | 处理效率 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理区 | 粉碎 | 粉尘 | 4套集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 收集效率90%，处理效率为99% | 15 |
| 原料配料区 | 电子计量配料 | 粉尘 |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | 15 |

## 8.3 营运期废水污染防治措施

### 8.3.1 废水产生情况

本项目产生的废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水，其中喷枪清洗废水、模压成型挤压废水经排水沟流至循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水。项目新建1座循环水池，容积5m3，为三级池。模压成型挤压废水、喷枪清洗废水进入一级池，经过滤后进入二级池，再经过滤后进入三级池，一级池中的高浓度废水及沉淀回用于搅拌工序，三级池中的低浓度废水回用于水磨工序。水循环使用，不外排。

本项目外排废水主要为生活污水，项目废水产生源强详见下表。

表8.3.1-1  项目废水产生源强一览表

| 污染源名称 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量m3/a |
| 生 活 污 水 | 704 | COD | 350 | 0.246 |
|  |  | SS | 200 | 0.141 |
|  |  | TP | 3 | 0.002 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.018 |

项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入城西污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

### 8.3.2 依托现有措施的可行性

项目化粪池依托康飞服饰厂区现有化粪池，化粪池处理能力为8m3/d，本项目进入化粪池的废水量为704m3/a（3.2m3/d），因此厂区现有化粪池在处理量上可满足本项目。本项目废水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，因此，本项目废水依托康飞服饰厂区现有化粪池处理是可行的。

### 8.3.2 接管可行性

（1）处理规模：城西污水处理厂一期处理量为20000m3/d。本项目废水主要为生活污水，产生量为3.2m3/d，占城西污水处理厂处理规模的0.02%，比例较小。

（2）废水水质：本项目生活污水经厂区化粪池预处理后主要污染物浓度为：COD 297.5mg/L、氨氮24.3mg/L、SS 140mg/L、TP 3mg/L，均在灌南县城西污水处理厂接管标准规定值以内，即COD≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤400mg/L、TP≤8.0mg/L。

（3）运行时间：项目所在地污水、清水管网均已铺设完毕，城西污水处理厂已投入运营，项目废水可以从厂区污水管网接口处接入开发区污水管网。

（4）污水处理范围：污水收集工程范围是灌南县盐河以西城区片区及开发区。

（5）城西污水处理厂处理工艺

城西污水处理厂工艺流程见下图。

图8.3.2-1  城西污水处理厂处理工艺流程图

污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。主要处理构筑物包括：粗、细格栅及沉砂池、倒置A/A/O生物反应池、二沉池、接触池、风机房、污泥浓缩池、污泥匀质池、污泥泵房、污泥脱水间等。

可以将整个处理工艺划分为三个阶段：沉砂池以前的为前处理阶段，沉砂池到倒置A/A/O生物反应池为生物处理阶段，倒置A/A/O生物反应池到接触池为后处理阶段。

出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

物化污泥、生化污泥排入污泥浓缩池，浓缩后的污泥经压滤机压滤，干泥由市政环卫进行卫生填埋或综合利用，浓缩池上清液、压滤机滤液回流至沉砂池。

本项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

综上，本项目废水接管至城西污水处理厂是可行的。

### 8.3.3 经济可行性分析

本项目废水依托康飞服饰厂区现有化粪池处理设施，无需另外投资，年运行费用约1.0万元，占本项目利润（2000万元）的0.05%，在企业可承受范围内，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。

## 8.4 运营期噪声污染防治措施

本项目噪声设备主要是生产设备、风机、泵等，对于噪声污染防治措施，除采取低噪声设备，对设备管道与基础、支架之间采用柔性连接，生产厂房隔音等降噪措施外，还应在总图布置上采取将高噪声设备布置在厂房中央，采用“闹静分开”合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界，减小对厂界噪声的影响。这些噪声控制措施可保证对厂界噪声的影响在可接受的范围内。

本项目拟采取的具体噪声防治措施如下：

（1）从声源上控制，物料破碎机、打磨机、风机、水泵等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，水泵尽量选用潜水泵；

（2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

（3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，风机安装消音器，结合声源车间环境，合理布局；

（4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，项目厂区绿化面积为400m2，绿化率可以达到8.1%，可有效降低噪声强度。

（5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)，使厂界达标，能满足环境保护的要求。经治理后，高噪声设备声源值降至55～65dB(A)之间，可以满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音、绿化降噪及距离衰减，能够做到厂界达标。

本项目噪声治理投资约2万元，占项目总投资2000万元的的0.1%，占用比例较小，在厂家可以承受范围内，因此，本项目噪声处理措施在经济上是可行的。

## 8.5 营运期固废污染防治措施

本项目固体废物主要有废原料包装物（有机树脂类固体废弃物包装物，水泥、添加剂、辅助材料的包装物），化粪池污泥，生活垃圾。项目固废处置情况详见下表。

表8.5-1  项目固体废物产生及处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 估计产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装物 | 有机树脂类固体废弃物包装物 | 一般固废 | 原料拆包 | 固体 | 塑料袋、环氧树脂、酚醛树脂等 | / | / | 2.5 | 由供货厂家回收再利用 |
| 2 |  | 水泥、添加剂、辅助材料包装物 | 一般固废 | 原料拆包 | 固体 | 水泥、添加剂、辅助材料、塑料袋等 |  |  | 2.5 | 委托环卫部门清运处理 |
| 3 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 化粪池 | 固体 | 水、污泥等 | / | / | 0.265 | 委托环卫部门清运处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固体 | 果皮、纸屑等 | / | / | 4.4 | 委托环卫部门清运处理 |

固废中的有机树脂类固体废弃物包装物，必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输，项目租赁康飞服饰厂房，危废仓库未按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及修改要求进行设置，本次环评要求危废仓库储存及其运输需做到以下几点：

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快加工处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001及其修改单规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②地面与裙角要有坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④库房内不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。

⑤租赁危废仓库地面现状为铺地板砖，应采用环氧地坪或其他防渗材料进行防渗处理，防渗系数应≤10-10cm/s。

⑥应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标准，以加强监督管理。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

## 8.6 营运期地下水、土壤污染防治措施

### 8.6.1 污染环节

拟建工程可能对地下水和土壤环境造成影响的环节主要包括：各生产装置、原料及产品仓储区、污水管线及污水处理系统的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤影响；厂区初期雨水下渗影响地下水；事故状态下消防污水外溢对地下水和土壤的影响。

### 8.6.2 地下水和土壤防渗、防污措施

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，特要求采取以下地下水防护措施：工程分三个防渗区域，分别为重点、一般、非防渗区，项目租赁康飞服饰厂区进行生产，危废仓库、生产车间等未按照防渗要求进行设置。本次环评要求分区防渗，具体如下：

（1）重点防渗区

重点防渗区包括危废仓库，循环水池，原料预处理区、原料配料区、主机生产区、打磨区的设备周围区域等。重点防渗区铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7厘米/秒，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。重点防渗区除对地坪地基采取上述防渗措施外，进一步采取如下的措施：危险废物暂存间及事故收集池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层）；

（2）一般防渗区

一般防渗区包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括普通仓库，原料预处理区、原料配料区、主机生产区、打磨区的非设备周围区域，养护区，地磅房等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。

（3）非防渗区

非防渗区包括厂区绿化区域、办公楼、食堂等，不采取防渗措施。

除此之外，工程仍需要采取如下防治措施：

①实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，建设污染物的排放量；防止污染物的跑冒滴漏，将污染物的泄漏风险事故降到最低限度。

②对厂内排水系统和污水排放管道均做防渗处理；工艺管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，应在不通行的管沟内敷设，管沟应做防渗透处理并设置排水系统。

③工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接。

④设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放。

⑤排水系统上的化粪池、雨水口等所有构筑物均应采用防渗的钢筋混凝土结构。

⑥定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

⑦厂区内设置地下水监测井，实时监测该区域地下水受污染情况。一旦发现地下水受到污染，应及时采取必要阻隔措施。

项目分区防渗图见图8.6.2-1。

## 8.7 绿化

为改善区域内的生态环境，创建一个良好的人工环境，本项目建成后，应尽可能增加绿化面积，完善厂区周边及内部的绿化工作，既可起到隔声和衰减噪声的作用也可防止扬尘、美化环境，具体措施及建议如下：

（1）建筑物周边绿化：车间周围以常绿、落叶树组成混交型自然式绿地，多种植草皮及地被植物，以免影响车间采光，靠近车间墙面可种植少量爬藤植物；办公室前种植枝叶浓密的常绿植物。

（2）道路两旁绿化：厂区内的主要干道和支道两边栽种高大乔木如胡杨、梧桐等；厂区道路两旁设1.0~1.5m的绿化带，绿化带内种植灌木、花草，对厂区扬尘及噪声有吸附作用。

（3）厂门口花丛式花坛：以观赏花卉本身色彩为主题，选用花期一致、开花繁茂或花、叶兼美的一、二年生花卉。

（4）厂区四周厂界应种植高大树木或设置绿化带，尽量减少各污染物对周围环境造成的污染。

## 8.8 项目环保措施及投资

本项目需要配备的主要环保设施有废气治理、固废暂存场所以及噪声治理等设备，环保总投资约34万元，占建设项目总投资2000万元的1.7%，建设项目环保设施投资情况见下表。

表8.8-1  环保设施投资一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 依托康飞服饰现有化粪池 | / | 实现清污分流；废水排放达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 与建设项目 同时设计、 同时施工、 同时投入运行 |
|  | 循环水池 | 1 |  |  |
|  | 清污分流、管网建设 （依托康飞服饰现有） | / |  |  |
| 废气 | 1套布袋除尘器 | 10 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |  |
|  | 4套集气罩+管道 | 4 |  |  |
|  | 1根15m高排气筒 | 1 |  |  |
|  | 机械通风设施 | 2 |  |  |
| 固废 | 固废分类存放场所，防冲淋、防渗漏系统 | 2 | 厂内暂存，不产生二次污染 |  |
| 地下水、土壤 | 地下水、土壤防渗措施 | 12 | 满足防渗要求 |  |
| 噪声 | 隔声罩、减振垫、消声器、厂房隔声 | 2 | 厂界噪声达标 |  |
| 绿化 | 依托康飞服饰 | / | / |  |
| 合计 | 34 | — | — |

# 9 清洁生产分析和循环经济

## 9.1 清洁生产概述

清洁生产是由末端治理转向生产全过程控制的综合预防污染为目的的环境策略，是污染防治和环境管理的重要措施，是实现可持续发展的重要手段，是以节能、降耗、减污、减少工业企业生产对人类健康和环境的危害为主要目标，以改进技术、强化企事业管理为手段，通过产品的开发设计、原料的充分使用、良好的企业管理、合理的工艺流程、有效的物料循环以及综合利用等途径，实现工业生产中包括生产、产品和消费的全过程控制，使污染物的产生量和排放量最小化的一种综合性措施，其目的是使生产和消费过程中产生的废物资源化、减量化、无害化，从而使企业获得最大的环境效益和经济效益。

## 9.2 清洁生产分析与评价

### 9.2.1 原材料指标

本项目利用的原材料主要为有机树脂类固体废弃物，每年处置有机树脂类固体废弃物7000吨，加工生产水泥制品10000吨，单位产品消耗水平为0.7吨原料/吨产品水泥制品。

有机树脂类固体废弃物的特性如下：

毒性：属于危废HW13，热固性材料，不涉及列入《环境风险评价技术导则》）（HJ/T169-2004）中附录A表1至表4中有毒物质及剧毒物质。

生态影响：有机树脂类固体废弃物性质较稳定，在收集贮存和处理过程中对生态影响较小。

可再生性：有机树脂类固体废弃物不属于自然界可再生物质。

可回收利用性：有机树脂类固体废弃物具有较高的综合利用价值。

本项目是废物综合利用工程，生产原料来源于其它企业在生产过程产生的危险废物，从废物利用角度来看，本项目是将有害的废物经过加工处理变成有用的物质，从而将废物实现无害化和资源化利用，符合清洁生产的要求。

### 9.2.2 产品指标

本项目本项目委托国家水泥混凝土制品质量监督检验中心对产品路面的抗折强度、耐磨性、吸水率、抗冻性等物理力学性能进行检测，报告编号：检（委）字（2015）第0826号。具体检测情况见下表。

表9.3.2-1  项目产品性能检测结果

| 检测项目名称及内容 | 计量单位 | 技术要求 | 检测结果 | 分项判定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度 | 平均值 | MPa | ≥6.00 | 9.30 | 合格 | 合格 |
|  | 单块最小值 |  | ≥5.00 | 8.95 |  |  |
| 耐磨性 | 磨坑长度 | mm | ≤32.0 | 27.6 | 合格 |  |
|  | 耐磨度 | — | ≥— | — |  |  |
| 吸水率 | — | ≤6.5% | 6.3% | 合格 |  |
| 抗冻性 | 外观质量 | 铺装面粘皮或缺损的最大投影尺寸 | mm | ≤5 | 铺装面无粘皮及缺损 | 合格 |  |
|  |  | 铺装面缺棱或掉角的最大投影尺寸 |  | ≤5 | 铺装面无缺棱及掉角 |  |  |
|  |  | 铺装面裂纹 | — | 不允许 | 铺装面无裂纹 |  |  |
|  |  | 色差、杂色 |  | 不明显 | 无色差及杂色 |  |  |
|  |  | 平整度 | mm | ≤2.0 | 0.0 |  |  |
|  |  | 垂直度 |  | ≤2.0 | 0.0 |  |  |
|  | 强度损失 | — | ≤20.0% | 6.4% |  |  |

项目产品路面砖的各项物理力学性能均符合《混凝土路面砖》（GB 28635-2012）中的相关要求。

项目委托江苏力维检测科技有限公司对产品路面砖的成分进行了毒性浸出试验，分析测试结果见下表。

表9.3.2-2  产品浸出毒性试验结果

| 检测项目 | 结果（除注明外，单位mg/L） | 检出限（除注明外，单位mg/L） | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | ND | 1×10-4 | 0.1 |
| 铜 | 0.165 | 0.01 | 100 |
| 锌 | 0.124 | 0.006 | 100 |
| 隔 | ND | 2×10-4 | 1 |
| 铅 | 2.19×10-2 | 1×10-3 | 5 |
| 总铬 | 0.192 | 0.01 | 15 |
| 六价铬 | 0.186 | 0.004 | 5 |
| 铍 | ND | 2×10-4 | 0.02 |
| 钡 | 0.137 | 0.003 | 100 |
| 镍 | 0.012 | 0.01 | 5 |
| 银 | ND | 2×10-4 | 5 |
| 砷 | ND | 1×10-4 | 5 |
| 硒 | ND | 2×10-4 | 1 |
| 甲基汞（ng/L） | ND | 10 | 不得检出 |
| 乙基汞（ng/L） | ND | 20 | 不得检出 |
| 无机氟化物 | 0.591 | 0.015 | 100 |
| 氰化物 | ND | 0.004 | 5 |
| 多氯联苯 | PCB81 | ND | 0.8 | 2 |
|  | PCB77 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB123 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB118 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB104 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB105 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB126 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB167 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB156 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB157 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB169 | ND | 0.8 |  |
|  | PCB189 | ND | 0.8 |  |
| 苯 | ND | 1.4 | 1000 |
| 甲苯 | ND | 1.4 | 1000 |
| 乙苯 | ND | 0.8 | 4000 |
| 二甲苯 | ND | 1.4 | 4000 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ND | 10 | 2000 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | ND | 10 | 2000 |
| 苯酚 | ND | 10 | 3000 |

备注：①ND表示检测项目浓度低于检出限。②按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299-2007）制备浸出液。

分析结果表明：项目产品路面砖，以毒性浸出试验方法检验的结果，各类有害元素均大大低于危险废物含量标准。

综上，本次评价认为：项目产品路面砖不属于危险废物，且具有一定的实用性。

### 9.2.3 资源指标

本项目主要对废覆铜板非金属部分粉末，树脂塑封料，树脂砂轮废弃物，树脂生产过程中产生的残渣、不合格品，离子交换树脂等有机树脂类固体废弃物进行粉碎利用，添加高活性硅酸盐水泥、水泥添加剂等辅料用来制作路面砖，没有其他化学原料。本项目利用有机树脂类固体废弃物6914.07吨/年，高活性硅酸盐水泥2469.31吨/年，辅助材料19.39吨/年，水泥添加剂9.88吨/年，生产水泥制品10000吨/年，则单位产产品砖的资源消耗为0.94吨资源/吨水泥制品。

目前国内对有机树脂类固体废弃物进行专业处理的厂家不多，通常是对其进行焚烧或填埋，对环境产生的影响较大。

有机树脂类固体废弃物里面含有一些阻燃的树脂材料和微量铜等金属，若不进行妥善处理，其对环境的影响将是长远的。同时，有机树脂类固体废弃物是可以进行重新利用的，对于本项目来说，通过添加高活性硅酸盐水泥、添加剂、辅助材料进行加工生产水泥制品，比只利用水泥、粘土等做原料制砖所消耗的物料和能量都要小得多，其在生产中生产环境污染也要小得多。

因此，从资源利用角度讲，本项目将有机树脂类废弃物作为原料生产可以废物利用，既能大大减轻生产过程中的环境污染，也能回收利用有用物质，符合清洁生产的要求。

### 9.2.4 能源利用情况

本项目所使用的能源主要为电、蒸汽，生产过程中不使用冷冻水、煤等其他能源形式。

电是一种清洁高效能源，其能量密度高，接入方便，产生过程也不产生大的污染。本项目供电能耗主要是生产设备、通风系统、照明系统等，设备容量约250kW，变压器装机容量315kVA，年最大耗电量约9万千瓦时。

本项目蒸汽来源于开发区蒸汽管道，不自建锅炉，年蒸汽使用量为250吨/年。

本项目年耗电量为9万度，换算成标煤为36.36吨/年。本项目年产值约为1525万元，则单位产值能耗为0.024吨标煤/万元。远低于《省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（苏政发[2012]24号）中提到2015年全省万元地区生产总值能耗下降到0.602吨标煤（按2005年价格计算）的要求。

本项目的水耗为2778.1吨/年，则单位产品水耗为0.28吨水/吨水泥制品。本项目的蒸汽消耗量为250吨/年，则单位产品蒸汽消耗量为0.025吨蒸汽/吨水泥制品。从能源利用情况来说，本项目符合清洁生产的要求。与同类型企业相比，本项目位于南方温暖地带，冬季无需采暖，而北方工厂冬季需自备采暖锅炉采暖，燃煤会释放二氧化硫和氮氧化物、粉尘等气态污染物，本项目显然更为环保，更能满足清洁生产的要求。

### 9.2.5 工艺及设备先进性分析

1、工艺、生产设备及过程先进性

本项目生产过程中工艺的先进性主要体现在以下几个方面：

（1）项目采用国内先进的生产系统、单元设备、工艺流程，并结合相关领域的最新发展和自身技术，在制造、安装调试检测经验的基础上采用自动化生产线，水循环利用、节约资源；其工艺技术简单，产品质量较高，适合批量生产。

（2）项目生产过程中采用循环水，不但节约了水资源，也减少项目的新鲜水用量。

（3）项目破碎机、传送带是半封闭式机器，提高了集气罩的收集效率，即增加了粉尘的回收率。

2、末端治理

本项目将采取多项环保措施防治环境污染，包括污水处理、废气治理、隔声降噪以及固体废物处置措施等。

（1）水处理：本项目废水主要为生活污水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水，其中喷枪清洗废水、模压成型挤压废水集中收集至循环水池，回用于搅拌或水磨工序。本项目外排废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入城西污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河，对水环境影响较小。

（2）废气治理：本项目产尘点主要为粉碎工序、电子计量配料工序，在设备上方设置集气罩进行收集，收集的粉尘采用布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率为90%，除尘效率为99%，项目粉尘经治理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，并且由预测可知，项目废气对外界环境影响较小，所采取的废气治理措施是可行的。

（3）声控制：选用性能优良、运行噪声小的设备；通过对生产车间、风机、水泵等平面的合理布局，减少相互之间的噪声影响，同时在车间与厂界外都以绿化带隔开；对噪声强度较大的设备，如破碎机、风机采取减振措施等，采取消声、隔音等措施，减轻噪声对周围环境的影响。

（4）固体废物：本项目产生的固体废物主要有废原料包装物（有机树脂类固体废弃物包装物，水泥、添加剂、辅助材料的包装物），化粪池污泥，生活垃圾。其中有机树脂类固体废弃物包装物集中收集后由供货厂家回收再利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输；水泥、添加剂、辅助材料的包装物集中收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理。

综上，本项目产生的各种固废均得到妥善处理，对周围环境影响较小。

3、环境管理

企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。企业管理措施一般不涉及生产的工艺过程，花费较少，却可以取得较大的效果。清洁生产要贯穿生产的全过程，落实到公司的各个层次，分解到生产过程的各个环节，并与企业管理紧密地结合起来。实践表明，切实可行的企业管理措施可能削减约40%的污染物，并使生产成本大为降低。本评价建议项目在生产过程中，加强车间卫生及职工安全防护，主要厂区绿化。

### 9.2.6 与同类企业清洁生产指标对比分析

由于本项目所属行业暂无清洁生产标准，为了分析本项目清洁生产在同行业中所处的水平，本项目危废制水泥制品通过与苏州顺惠有色金属制品有限公司回收处理废弃印刷电路板建设项目中的复合材料标准砖进行对比分析，确定建设项目危废制水泥制品生产的清洁生产等级，该企业清洁生产水平处于国内先进水平。具体对比分析如下：

1、原辅材料消耗清洁性对比分析

本项目为新建项目，主要原料及能源消耗情况与苏州顺惠有色金属制品有限公司有限公司生产水平比较见表9.2.6-1。

表9.2.6-1  项目主要原材料及能源消耗情况比较

| 序号 | 原辅料类别 | 计算单位 | 吨产品消耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目情况 | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 |
| 1 | 环氧树脂 | t/t | 0.69 | 0.71 |
| 2 | 水泥 | t/t | 0.25 | 0.28 |
| 3 | 水泥添加剂 | t/t | 0.001 | 0.0015 |

备注：苏州顺惠有色金属制品有限公司使用的有机树脂类固体废弃物为拆解后的废印刷电路板。

从上表可以看出，项目在单位产品的原辅材料消耗指标上有机树脂类固体废弃物、水泥均优于苏州顺惠有色金属制品有限公司的生产水平。本项目的主要原辅材料是有机树脂类固体废弃物，而苏州顺惠有色金属制品有限公司的主要原辅材料是河沙，由此可见，在原辅材料上，本项目的清洁性优于苏州顺惠有色金属制品有限公司。

因此，本项目清洁生产水平较高，属清洁生产工艺。

2、污染物排放指标

根据工程分析及国内先进生产水平产污资料可知，项目主要产污指标与苏州顺惠有色金属制品有限公司对比情况列于表9.3.6-2。

表9.3.6-2  污染物产生指标对比表

| 产品名称 | 类比项目（kg/t产品） | 本项目情况 | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 粉尘 | 0.006（有组织排放） | 无组织排放 |
| 固废 | 生产性固废 | 0.5 | 0.56 |

备注：项目无工艺废水。

由上表可知，项目在单位产品工艺废气、工业固废的产生方面总体低于苏州顺惠有色金属制品有限公司的量，本项目的危废制砖生产较苏州顺惠有色金属制品有限公司项目生产水平更清洁，该企业清洁生产水平处于国内先进水平，则本项目生产清洁水平至少处于国内先进水平。

综上所述，本工程符合产业政策，采用生产工艺及设备目前属国内较先进的，“三废”处理高效、经济、可行，污染物排放量小，清洁生产水平处于国内先进水平。符合清洁生产要求。

## 9.3 循环经济分析

循环经济是与传统经济活动的“资源消费－产品－废物排放”开放（或称为单程）型物质流动模式相对应的“资源消费－产品－再生资源”闭环型物质流动模式。其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化。其核心是提高生态环境的利用效率。

### 9.3.1 内部资源的梯级利用

项目生产中充分注意对原料、能源的利用，以减少资源能源的消耗，本项目的循环经济理念主要体现在：

（1）项目水泥制品生产过程产生的碎屑、不合格品均回用于生产过程。

（2）项目水泥制品生产过程中，水磨工序采用循环水，循环水量/总用水量=44000/（44000+2122.42）=95%，全厂能对水进行充分利用，节省了水资源，符合水的阶梯利用措施。

### 9.3.2 废弃物回收利用措施

本项目产生的固体废物主要有废原料包装物（有机树脂类固体废弃物包装物，水泥、添加剂、辅助材料的包装物），化粪池污泥，生活垃圾，不合格品，碎屑。其中有机树脂类固体废弃物包装物集中收集后由供货厂家回收再利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输；水泥、添加剂、辅助材料的包装物集中收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理；不合格品、碎屑均回用于搅拌工序。

由上分析可知，废物均可综合利用，减少了废弃物的排放，进一步的满足循环经济的要求。

### 9.3.3 资源化利用措施

项目生产中能对原料充分利用，减少物料的消耗回收利用，项目的水喷淋系统排水、喷枪清洗废水、模压成型挤压废水循环利用，通过采取各类措施节约水资源，以达到水资源循环利用的目的。

从区域循环经济的角度看，生产过程产生的有机树脂类固体废弃物包装物集中收集后由供货厂家回收再利用；水泥、添加剂、辅助材料的包装物集中收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理；不合格品、碎屑均回用于搅拌工序。本项目固体废物处理率可达100%。

综上所述，本项目在实施过程中一直贯彻着提高资源利用率这一原则。由此来看，本项目的实施是符合循环经济理念的。

## 9.4 清洁生产分析小结

本项目符合清洁生产与循环经济的理念：

（1）本项目所处置的有机树脂类固体废弃物是其他企业所产生的废弃物，从原料的角度，本项目是对普通废弃物处理工厂所无法回收利用、随意排放可能对环境造成重大影响的危险废物进行处理，降低上述废弃物对环境的污染影响的同时，充分利用了各类相关资源，避免了资源的浪费；

（2）本项目的产品是利用有机树脂类固体废弃物制作路面砖，路面砖可作为建筑材料。从本项目工程分析和污染预测章节相关内容可见，在获得路面砖的过程中，污染物产生量较低，预测结果显示对周围环境影响较小，比使用水泥、粘土材料等制砖做排放的污染物低的多，符合国家清洁生产的要求；

（3）项目采取的工艺技术及设备，在最大程度上降低产品生产过程中的产生的污染物及其浓度，并设置有效的“三废”处理设施，对可能产生的污染进行妥善的处理，使项目污染物实现达标排放。

（4）本项目主要处置对象为有机树脂类固体废弃物，主要为废覆铜板非金属部分粉末，树脂塑封料等。根据电子制造产业布局分析，珠江三角洲是电子制造业最集中的区域之一，也是电子垃圾产生最多的地区。本项目的建设也有助于促进国内电子企业“原料供给－产品制造－产品销售－废弃物处置”的完整产业链的形成，对区域经济发展有很大的推进作用。

综上所述，本项目符合国家循环经济和清洁生产的理念，在减少对环境污染的同时，也提高了企业本身的运营效益，有利于实现可持续发展。

# 10 污染物排放总量控制

## 10.1 总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则：

（1）主要污染物“双达标”；

（2）实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

（3）充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

（4）项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

## 10.2 总量控制因子

根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办〔2011〕71号及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），本项目所排放的污染物中，属于总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、粉尘，结合项目所排放的特征因子，确定实施总量控制及监控因子为：

本项目总量控制及监控因子：

大气污染物总量控制因子：粉尘。

大气污染物监控因子：无。

水污染物总量控制因子：COD、氨氮。

水污染物监控因子：SS、TP。

工业固体废弃物：固体废弃物排放量。

10.3 污染物总量申请指标

本项目建成后全厂总量申请指标见表10.3-1。

表10.3-1  项目污染物排放总量指标       单位：t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量/排放量 | 总量申报指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 704 | 0 | 704 | 总量纳入城西污水处理厂排放总量中，不单独申请 |
|  | COD | 0.246 | 0.037 | 0.209 |  |
|  | SS | 0.141 | 0.042 | 0.099 |  |
|  | TP | 0.002 | 0 | 0.002 |  |
|  | NH3-N | 0.018 | 0.001 | 0.017 |  |
| 废气 | 粉尘 | 6.7 | 6.64 | 0.06 | 0.06 |
| 固废 | 一般固废 | 9.665 | 9.665 | 0 | 不申请总量，作为日常考核量 |

## 10.4 总量平衡方案

### 10.4.1 大气

从现状监测的结果可知，区域大气环境质量满足功能区标准；同时预测结果表明，项目实施后本项目大气污染物在各保护目标的预测浓度增加值均远低于评价标准，不改变当地大气环境功能质量现状，故可根据项目经处理后的大气污染物排放量作为申请本项目大气污染物总量指标的依据，其总量指标由负责建设项目审批的环境保护部门核批。

### 10.4.2 废水

本项目生活污水依托康飞服饰现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

由表10.3-1可知，本项目建成后废水接管考核量为704t/a，其中COD为0.209t/a，氨氮为0.017t/a，SS为0.099t/a，TP0.002t/a，按照《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办〔2011〕71号，项目水污染物排入环境总量纳入城西污水处理厂排放总量中，不单独申请。

### 10.4.3 固废

固体废物排放量为0，不需要申请总量。本项目的建设符合“十二五”总量控制要求。

11 环境经济效益分析

11.1 经济损益分析

11.1.1 主要经济指标

本项目总投资2000万元，主要经济指标如表11.1.1-1。

表11.1.1-1  本工程主要经济指标

| 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 总投资 | 万元 | 2000 |
| 固定自产投资 | 万元 | 1550 |
| 流动资金 | 万元 | 450 |
| 销售收入 | 万元 | 1525 |
| 税后利润 | 万元 | 413 |
| 财务内部收益率 | % | 18.9 |
| 财务内部收益率（税后） | % | 15.7 |
| 投资回收期（税后） | 年 | 5.26 |
| 盈亏平衡点 | % | 39 |

11.1.2 项目简要经济分析

本项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。项目经济效益分析。

11.2 社会效益分析

本工程的建成投产，将会带来良好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

（1）发挥资源优势，壮大地方经济

充分利用发挥当地丰富资源优势，通过加工增加产品附加值，可以促进相应工业及运输业的发展，为当地经济发展做出贡献。

（2）提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环

随着本项目建成投产，可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求，提高了企业产品的市场竞争力。在市场竞争中为企业增强了活力，并带来了新的经济增长点。

（3）生产自动化水平高，改善了工作环境，减轻了劳动强度

随着本项目建成投产，各项环保措施的落实，相应地改善了落后工艺存在的不合理部分，由于自动化水平提高，管理的科学合理化，工人的工作环境必将得到改善，劳动强度也进一步降低。

（4）增加就业，提高居民收入

本项目可以很大程度地带动当地居民的就业，充分就业是各级政府的重要任务，也是安定团结、提高居民生活水平的前提条件。建设项目定员40人，各工作岗位用工大部分在当地进行招聘。本项目的实施可以直接或间接地增加许多就业机会，解决下岗职工就业，对社会稳定起到积极作用。

综上分析，本项目社会效益十分突出。

11.3 环保经济损益分析

11.3.1 环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气设施、噪声治理设施等，总计约29万元。运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。

据估算，本项目三废处理的年运行总费用以环保投资的5%计，约为1.5万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费、人员工资及危险废物委托处理费用。环保设施的年运行总费用占项目年所得税后利润的413万元的比例为0.36%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

11.3.2 环保措施投资

本项目的环保措施投资概况见表8.8-1。

11.3.3 效益分析

（1）环保投资的环境效益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。

（2）环保投资的经济效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在废气、污水预处理系统和设备先进上。

本项目通过节水措施，节约水资源，降低废水排放量，能重复利用的水资源尽可能重复利用，水资源的重复利用率达82％，各类污染源采用了可靠的处理技术，既取得一定的经济效益，又减小了污染物的排放，对附近地区的环境污染影响相应较小。

本项目环保总投资共29万元，如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

11.4 结论

结合社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 12 环境监控及环境保护管理计划

## 12.1 环境管理规划和组织结构

### 12.1.1 环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为：

（1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

（2）负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。

（3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

（4）检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

（5）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

（6）参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

（7）参与本厂的环境科研工作。

（8）参加本厂的环境质量评价工作。

该机构建议配置管理人员1～2人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，配置必要的监测仪器、分析仪器。监测人员应接受培训后方可上岗。

### 12.1.2 环境管理措施、建议

为更好地进行环境管理，建议采取以下措施：

（1）经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

（2）技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护的要求考虑在内，这样既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

（3）教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。

### 12.1.2 工作计划和方案

1、报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，建设单位应向负责审批的环保部门申请该项目需配套建设的环境保护设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3、奖惩制度

企业应设环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

## 12.2 环境监测计划

### 12.2.1 监测目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 12.2.2 监测机构的建立

项目应在企业内部成立一个专职环境监测机构，配备环境监测人员1人，具备环境监测知识和能力，持有相关证书。

### 12.2.3 环境监测计划

环境监测主要任务是开展水质、空气质量及噪声等环境监测，全面掌握工程建设、运行过程中各阶段环境质量及环境质量各因子的动态变化情况，开展污染源监测和调查，并对污染事故进行追踪监测。相关监测计划见表12.3.3-1。

表12.3.3-1 项目环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界下风向 | 粉尘、铜 | 每半年1次，每次2天，每天4次 |
| 废水 | 厂区总排口 | COD、SS、氨氮、总磷 | 每季度1次、每次2天、每天两次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 每季度1次，每次2天，每天昼夜各1次 |

在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。

## 12.3 工程环境监理计划

### 12.3.1 施工前期环境监理

项目租赁康飞服饰厂区的生产厂房及其它附属设施，在此基础上，新建食堂、地磅房、产品堆放区，施工期主要内容为一些基础设施的建设，生产设备、环保设施的安装，危废仓库的防渗处理。

污染防治方案的审核：根据具体项目的工艺设计，审核施工工艺中的“三废”排放环节，排放主要污染物及设计中采用的治理技术是否先进，治理措施是否可行。污染物的最终处置方法和去向，应在工程前期按有关文件规定和处理要求，做好计划，并向环保主管部门申报后具体落实。

### 12.3.2 施工期环境监理

（1）监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染；

（2）监督检查施工现场道路是否畅通，排水系统是否处于良好使用状态；

（3）对施工人员做好环境保护方面的培训工作，培养大家爱护环境、防止污染的意识；

（4）做好施工期污染物排放的环境监测、检查、检验工作；

（5）参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷；

（6）监督检查危废仓库地面防渗要求是否满足环保要求；

（7）按照环境影响评价和工程施工图设计提出的水、气、声、固废防护措施，检查设施的落实情况。

### 12.3.3 竣工后的环境恢复监理

工程竣工后，要监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。

（1）监督竣工文件的编制；

（2）组织初验；

（3）协助业主组织竣工验收；

（4）编制工程环境监理总结报告；

（5）整理环境监理竣工资料。

### 12.3.4 现场监理

工程施工期间，环境监理工程师将对承包商的环保方面施工及可能产生污染的环节应进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站、全环节的监测与检查。其主要工作有：

（1）协调现场施工环境监理工作，重点巡视施工现场，掌握现场的污染动态，督促承包商和监理双方共同执行好环境监理细则，及时发现和处理较重大的环保污染问题。

（2）监理工程师对各项工程部位的施工工艺进行全过程的旁站监理，现场监测、检查承包人的施工记录。监理工程师应指导监理员并示范如何进行现场监测与检查，注意事项和记录工程的环保状况。

现场检查监测的内容有：施工是否按环境保护条款进行，有无擅自改变，通过监测的方式检查施工过程中是否满足环保要求；施工作业是否符合环保规范，是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了保证环保要求的各项环保措施。

监理员应将每天的现场监测和检查情况予以记录并报告环境监理工程师，环境监理工程师应对监理员的工作情况予以督促检查，及时发现处理存在的问题。

### 12.3.5 监理工作方法

现场监理采取巡视、旁站的方式。

（1）提示定期对施工现场水、气、声进行现场监测；

（2）环境监理人员检查发现环保污染问题时，应立即通知承包商现场负责人员进行纠正，该通知单同时抄送监理部和业主代表。承包商接到环境监理工程师通知后，应对存在的问题进行整改。

### 12.3.6 施工监理的重要内容

（1）本项目设计的重要声、环境空气环境敏感点要注意根据监测结果做好检查工作；

（2）监督环保措施是否做到位，尤其危废仓库地面防渗要求是否满足环保要求；

（3）在要做好防止植被破坏的监理保护工作。

## 12.4 排污口规范化设置

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（原国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

（1）污水排放口规范化

本项目建设单位必须严格按照开发区总体环境规划铺设地下管网，实现雨污、清污分流，营运期产生的废水经厂内污水处理设施处理达标后汇入开发区污水管网。

（2）有组织排放废气，生产厂房外设置一根15m高排气筒，并设置采样点，进行定期监测。

（3）噪声污染源规范化

根据不同噪声源情况，采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）固废堆放处规范化

对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。

（5）标示牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）中的相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量，以及排放的污染物名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表12.4-1，环境保护图形符号见表12.4-2。

表12.4-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表12.4-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | / |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 12.5 “三同时“验收监测计划

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时“验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”时验收，具体实施计划为：

（1）建设单位向当地环保主管部门申请试生产。

（2）建设单位请环境监测部门对正常生产情况下污染物排放情况进行监测。

（3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收。

本项目竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

（1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件；

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常；

（3）在厂界下风向布设厂界无组织监控点，监测因子为粉尘、铜；

（4）废水排放口采样监测，监测因子为COD、氨氮、总磷、SS；

（5）厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致；

（6）是否实现“清污分流、雨污分流”，在清下水排口取样监测，监测因子同（4）；

（7）固体废物处理情况；

（8）大气环境防护距离的核实，确定；

（9）是否有风险应急预案和应急计划；

（10）污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内；

（11）各排污口是否设置规范化。

本工程环境保护“三同时”验收内容见表12.5-1。

表12.5-1  项目环保“三同时”验收清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 原料预处理区 | 粉碎 | 粉尘、铜 | 各产尘点上方设置集气罩收集，被捕集的粉尘采用布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放 | 收集效率90%，除尘效率99% | 废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及其他标准限值 | 与设备安装同步完成 |
|  | 原料配料区 | 电子计量配料 |  |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 原料预处理区 | 粉碎 | 粉尘 | 车间机械通风 | 粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 | 与基建同步完成 |
|  | 原料配料区 | 电子计量配料 | 粉尘 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池处理，设计处理能力8m3/d | 经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至城西污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河 | 依托 康飞服饰 |
|  | 模压成型挤压废水、喷枪清洗废水 | / | 排入循环水池中，回用于搅拌用水、水磨用水 | 不外排 | 与基建同步完成 |
| 噪声 | 风机、机加工设备等 | 连续等效A声级 | 设备减振、厂房隔音、潜水泵、安装消声器、合理厂区布置位置等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 与相应生产设备安装同步完成 |
| 固废 | 一般固废 | 生产固废 | 废原料包装物 | 一般固废堆场（位于车间内）建筑面积5m2，危废暂存场所（位于危废仓库内）建筑面积10m2 | 有机树脂类固体废弃物包装物由生产厂家回收利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输，其他废包装袋、生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处理 | 分区设置，防渗防漏 | 与基建同步完成 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾、化粪池污泥 |  |  |  |  |
| 绿化 | 绿化面积400m2 | 绿化率8.1% | 依托康飞服饰 |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 配备1-2名环保人员，具备常规的环境监测能力，配备一般监测器材 | 具备一定的常规监测能力 | 试生产前完成 |
| 排污口规范化设置 | 污水排放口按照排污口规范化设置要求进行建设 | 实现雨污分流，具备采样、监测等条件 | 与基建同步完成 |
| 总量控制 | 项目废水接管考核量为：COD0.209t/a，氨氮0.017t/a，总量指标在城西污水处理厂内平衡 | / |
| 卫生防护距离 | 本项目以生产单元（包括打磨区、主机生产区、原料配料区、原料预处理区、普通仓库）为边界设置100m的卫生防护距离 | / |

# 13 公众参与

《环境影响评价公众参与暂行办法》规定：建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当依照本办法的规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

## 13.1 公众参与目的

公众参与是环境影响评价的重要组成部分。公众参与的作用和目的主要表现在：

（1）让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。

（2）公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。

（3）确认环保措施的合理性与可行性。

（4）提出公众对项目的各种看法和意见，并在制定环保措施时充分考虑公众要求。

## 13.2 公众参与的方式、调查内容和对象

为了使公众更方便、更积极地参与到建设项目环评中，本项目公众参与参照原国家环保总局发布的《环评公众参与暂行办法》进行。公众参与是多方面的，本次环评“公众参与”采取发放“建设项目环境保护公众参与调查表”的形式，同时公众参与调查表附建设项目工程简介，调查以代表性和随机性相结合。代表性是指调查对象具有代表性，公众参与来自社会各界人士；随机性是指对象在统计学上是随机的，调查对象的选择机会均等，公正无偏。

## 13.3 环境信息公示

### 13.3.1 第一次公示

建设单位于2015年8月19日在灌南县环保局网站（网上公示网址为http://www.gnhbj.gov.cn）发布公告，向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第八条所要求的六个方面内容，内容包括以下几个方面：

（一）建设项目名称及概要；

（二）承担评价工作的评价机构名称及联系方式；

（三）环境影响评价的工作程序及主要内容；

（四）征求公众意见的主要事项；

（五）公众提出意见的主要方式；

（六）征求公众意见的起止时间。

项目一次公示内容如下，网上公示截图见图13.3.1-1。一次公示内容如下：

连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目 环境影响评价公众参与一次公示 连云港长昊建材有限公司拟投资2000万元于灌南经济开发区建设“利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目”。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发[2006]28号文）的有关规定，现将本次环境影响评价的有关信息进行公示，征求公众意见，欢迎社会各界积极参与和监督。 一、建设项目的名称及概要 项目名称：利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目； 建设单位：连云港长昊建材有限公司； 建设地点：江苏灌南经济开发区； 项目投资：总投资2000万元； 项目规模：年产水泥制品建材10000吨，利用固废7000吨； 联系人：周总； 联系电话：18260391185。 二、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式 单位名称：南京科泓环保技术有限责任公司； 单位资质：国环评证乙字第1980号； 单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋11层； 联系人：孙工； 电话：025-85280708； 传真：025-68661189； 电子邮箱：khhbgy2@163.com。 三、环境影响评价工作程序和主要内容 环评工作程序：接受委托→准备阶段工作（含资料收集、初步现场勘察和工程分析、环境信息公示等）→正式工作阶段（环境现状监测、工程分析、环境影响预测评价）→报告书编制阶段（汇总工作成果、报告书初稿形成后环境信息公示和公众参与调查、报告书报审查）。 环评工作主要内容：通过工程分析、环境现状调查，预测项目建设对项目所在区域水、气、声、土壤环境的影响范围和程度。提出水、气、声、固废、土壤等方面的污染防治措施，使拟建项目的社会、经济效益与环境相协调，为工程建设和环境管理部门的决策提供科学依据。 四、公众参与意见的主要事项 本次评价根据建设项目的具体情况，综合考虑环境影响的范围和程度、社会关注程度，主要征求意见事项为： （1）请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话； （2）对环境质量现状是否满意； （3）是否知道/了解在该地区拟建设的项目； （4）该项目对环境造成的危害/影响程度； （5）您认为该项目的建设能否推动当地经济的发展； （6）对该项目持何种态度，并简要说明原因； （7）对该项目环保方面有何建议和要求。 五、公众提出意见的主要方式 公众可通过传真、电子邮件、信函方式等向建设单位、评价单位、地方政府及其环保主管部门提出。 六、本公告期限 本次公示时间为自公示日期起十个工作日。 公告发布单位：连云港长昊建材有限公司 2015年8月19日

图13.3.1-1  项目一次公示网上截图

### 13.3.2 第二次公示

本项目环境影响报告书编制完成后，报送环保主管部门审批前，建设单位于2015年9月29日在灌南县环保局网站（网址：http://www.gnhbj.gov.cn）上发布公告，广泛征询公众意见。二次公示内容包括以下：

（一）建设项目情况简述；

（二）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

（四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

（五）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限；

（六）征求公众意见的范围和主要事项；

（七）征求公众意见的具体形式；

（八）公众提出意见的起止时间。

项目二次公示内容如下，网上公示截图见图13.3.2-1。

连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目环境影响评价公众参与二次公示 根据《中华人民共和国环境保护法》及国家环境保护总局环发2006[28号]《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，现将连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目环境影响评价有关内容及评价结果第二次公布如下： 一、建设项目情况简述 建设项目名称：利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目； 建设单位：连云港长昊建材有限公司； 项目地址：灌南经济开发区； 建设性质：新建； 总投资：2000万元。 员工人数：40人； 工作制度：全年工作220天，每天三班制生产，一班8h，年工作时间5280h/a。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 该项目建成后，主要产生废水、废气、固废和噪声等污染源。 1、废水 根据水平衡分析结果及相类似企业实际情况，生产废水经充分回用措施后无外排，项目废水主要来源于生活污水。 2、废气 本项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序、强力搅拌工序产生的粉尘及食堂油烟废气。无组织废气主要为粉碎工序未被捕集的粉尘、电子计量配料未被捕集的粉尘、强力搅拌工序未被捕集的粉尘。 3、固体废弃物 本项目固体废弃物主要有废原料包装物（有机树脂类固体废弃物包装物，水泥、添加剂、辅助材料的包装物），化粪池污泥，生活垃圾，不合格品，碎屑。 4、噪声 本项目主要噪声来源于风机、泵等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约80～90dB（A）。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 该项目建成后，主要产生废水、废气、固废和噪声等污染源。 1、废水污染防治措施 本项目废水主要为生活污水，生活污水依托康飞服饰厂区化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂深度处理，处理达标后排至老六塘河。 2、废气污染防治措施 项目有组织废气主要为粉碎工序、电子计量配料工序、强力搅拌工序产生的粉尘，产尘点上方均设置集气罩进行收集，收集的粉尘采用水喷淋塔进行处理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放。项目无组织废气采取加强机械通风等措施确保厂界浓度达标。经预测可知项目废气对周围环境贡献值较小。 3、固体废弃物污染防治措施 有机树脂类固体废弃物包装物集中收集后由供货厂家回收再利用，但必须按照危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输；水泥、添加剂、辅助材料的包装物集中收集后委托环卫部门清运处理；化粪池污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理；不合格品、碎屑均回用于搅拌工序。项目固废均得到妥善处理，不会产生二次污染。 4、噪声污染防治措施 本项目对噪声源均采取了相关的隔声、减振及消声措施，经影响预测，项目厂界噪声均能达标，对周边声环境影响较小。 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 项目属于废弃资源综合利用业[C42]，为鼓励类项目，符合国家及地方产业政策要求；项目位于灌南县经济开发区内，符合经济开发区的入园要求，符合开发区产业定位；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。 五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限 公众可通过以下方式联系建设单位或者其委托的环境影响评价机构查阅环境影响报告书简本，查阅时间为公示日期起10个工作日内。 建设单位：连云港长昊建材有限公司 联系人姓名：周总 联系方式：18861360283 环评单位：南京科泓环保技术有限责任公司 联系人：孙工 联系电话：025-85280708 电子信箱：khhbhg3@163.com 六、征求公众意见的范围和主要事项 （1）任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间向建设单位、评价单位提出项目环保可行性意见及要求。 （2）任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间提出完善项目环保措施、防止项目污染的意见和要求。 （3）整理公众意见后，建设单位或评价单位在报告书中说明对意见的采纳情况。 （4）任何有环保利害关系的单位和个人，可在编制项目环境影响报告书简本后，查阅报告书简本，了解情况。建设单位和评价单位将提供方便或解答。 （5）建设单位、评价单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目环境影响评价工作。 七、征求公众意见的具体形式 在本公告公示期间，公众可通过电话、邮件或者面谈等方式向建设单位、或者其委托的环境影响评价机构提出建议和意见。 八、公众提出意见的起止时间 自公示之日起十个工作日。 委托单位：南京科泓环保技术有限责任公司 公告发布时间：2015年9月29日

图13.3.2-1  项目二次公示网上截图

### 13.3.3 问卷调查

本项目调查公众意见采取了发放征询意见表的方式，于2015年10月进行了公众参与调查，调查内容的设计遵循简单、通俗、明确、易懂的原则。共发放个人意见调查表100份，回收97份，回收率97%。企事业单位意见调查表5份，回收4份，回收率80%。调查内容见表13.3.3-1公众参与调查表（个人）和13.3.3-2公众参与调查表（企事业单位）。

表13.3.3-1  建设项目环境保护公众参与调查表——个人

| 项目名称 | 利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目 | 建设公司 | 连云港长昊建材有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主要情况介绍：连云港长昊建材有限公司租赁康飞服饰厂区生产车间及其他附属设施，新建食堂、地磅房，新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。 项目生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等环境污染物。废水经厂内污水处理设施预处理达接管标准要求后排入污水处理厂处理；废气经处理设施处理后达标排放；本项目的噪声主要来源于各生产设备，经采取基础减振、降噪等措施后可达标排放，对周围环境影响较小；危险固废、一般固废经委托处理或处置后实现零排放。 为了保护区域环境，本着牺牲最小的环境代价来实现最大的经济利益和社会利益为原则，加强和充分发挥公众在工程项目建设期和营运期的监督管理作用，本次环境影响评价工作开展公众调查活动，希望您的积极参与，您的意见将为建设单位科学、合理的制定环保措施提供帮助。请您按照自己的想法，在下面调查内容里填写自己的意见。 |
| 被调查人姓名 |  | 性别 |  |
| 年龄 |  | 职业 |  |
| 文化程度 |  | 联系电话 |  |
| 家庭住址 |  |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） (很满意 (较满意 (不满意 (很不满意 |
| 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 (不了解 (知道一点 (很清楚 |
| 您认为该项目的建设最主要的污染因素是什么 (废气 (噪声 (固废 (废水 (其他 |
| 项目对当地经济发展的推动作用 (能 (一般 (不能 |
| 您认为该项目对环境造成的危害/影响是 (严重 (较大 (一般 (较小 (不清楚 |
| 您对该项目持何种态度 (支持 (无所谓 (反对 |
| 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 签字 |

表13.3.3-2  建设项目环境保护公众参与调查表——企事业单位

| 项目名称 | 利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目 | 建设公司 | 连云港长昊建材有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主要情况介绍：连云港长昊建材有限公司租赁康飞服饰厂区生产车间及其他附属设施，新建食堂、地磅房，新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。 项目生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等环境污染物。废水经厂内污水处理设施预处理达接管标准要求后排入污水处理厂处理；废气经处理设施处理后达标排放；本项目的噪声主要来源于各生产设备，经采取基础减振、降噪等措施后可达标排放，对周围环境影响较小；危险固废、一般固废经委托处理或处置后实现零排放。 为了保护区域环境，本着牺牲最小的环境代价来实现最大的经济利益和社会利益为原则，加强和充分发挥公众在工程项目建设期和营运期的监督管理作用，本次环境影响评价工作开展公众调查活动，希望您的积极参与，您的意见将为建设单位科学、合理的制定环保措施提供帮助。请您按照自己的想法，在下面调查内容里填写自己的意见。 |
| 单位名称 |  |
| 联系地址 |  |
| 联系方式 |
| 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） (很满意 (较满意 (不满意 (很不满意 |
| 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 (不了解 (知道一点 (很清楚 |
| 您认为该项目的建设最主要的污染因素是什么 (废气 (噪声 (固废 (废水 (其他 |
| 项目对当地经济发展的推动作用 (能 (一般 (不能 |
| 您认为该项目对环境造成的危害/影响是 (严重 (较大 (一般 (较小 (不清楚 |
| 您对该项目持何种态度 (支持 (无所谓 (反对 |
| 您对该项目环保方面有何建议和要求？ 签字 |

参与本次公众调查的对象主要是项目所在地周围的群众和单位，调查对象概况详见表13.3.3-3、13.3.3-4。被调查对象的性别比例、年龄结构、文化构成等特征见表13.3.3-5。

表13.3.3-3  公众参与调查对象概况表（企事业单位）

| 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连云港市天意消防器材有限公司 | 韩*业 | 137****9036 | 支持 |
| 连云港龙瑞电气有限公司 | 程*业 | 137****7399 | 支持 |
| 连云港丽耀日化用品包装有限公司 | 李*明 | 180****7222 | 支持 |
| 灌南小水电子材料有限公司 | 黄*军 | 183****0999 | 支持 |

表13.3.3-4  公众参与调查人员名单汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 联系电话 | 家庭住址 | 对项目持何种态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李*文 | 男 | 55 | 农民 | 小学 | 133****0533 | 水岸名苑 | 支持 |
| 2 | 别*冰 | 男 | 56 | 农民 | 小学 | 159****5798 | 水岸名苑 | 支持 |
| 3 | 张*扬 | 男 | 56 | 农民 | 小学 | 189****7679 | 水岸名苑 | 支持 |
| 4 | 李*珠 | 男 | 62 | 农民 | 小学 | 151****0519 | 水岸名苑 | 支持 |
| 5 | 郜*成 | 男 | 63 | 农民 | 小学 | 152****8403 | 水岸名苑 | 支持 |
| 6 | 成*花 | 女 | 57 | 农民 | 小学 | 152****8305 | 水岸名苑 | 支持 |
| 7 | 孙*珍 | 女 | 57 | 农民 | 小学 | 150****1738 | 水岸名苑 | 支持 |
| 8 | 付*州 | 男 | 50 | 农民 | 初中 | 183****1732 | 水岸名苑 | 支持 |
| 9 | 田*金 | 男 | 59 | 农民 | 初中 | 182****7383 | 水岸名苑 | 支持 |
| 10 | 高*发 | 男 | 66 | 农民 | 小学 | 152****2284 | 水岸名苑 | 支持 |
| 11 | 成*龙 | 男 | 67 | 农民 | 小学 | 152****9786 | 水岸名苑 | 支持 |
| 12 | 成*新 | 男 | 59 | 农民 | 小学 | 180****6531 | 水岸名苑 | 支持 |
| 13 | 朱*成 | 男 | 61 | 农民 | 小学 | 83****96 | 水岸名苑 | 支持 |
| 14 | 梁*花 | 女 | 63 | 农民 | 小学 | 136****0953 | 水岸名苑 | 支持 |
| 15 | 谢*山 | 男 | 54 | 农民 | 初中 | 153****4098 | 水岸名苑 | 支持 |
| 16 | 沈*花 | 女 | 55 | 农民 | 小学 | 153****2362 | 紫薇花园 | 支持 |
| 17 | 庄*友 | 男 | 61 | 农民 | 初中 | 183****0970 | 紫薇花园 | 支持 |
| 18 | 郑*华 | 女 | 64 | 农民 | 小学 | 151****6083 | 紫薇花园 | 支持 |
| 19 | 王*符 | 男 | 62 | 农民 | 小学 | 152****1624 | 紫薇花园 | 支持 |
| 20 | 周*梅 | 女 | 58 | 农民 | 小学 | 187****7176 | 紫薇花园 | 支持 |
| 21 | 徐*兰 | 女 | 57 | 农民 | 小学 | 188****4787 | 紫薇花园 | 支持 |
| 22 | 苏*锦 | 男 | 52 | 农民 | 小学 | 136****3086 | 紫薇花园 | 支持 |
| 23 | 李*荣 | 女 | 52 | 农民 | 小学 | 159****7353 | 紫薇花园 | 支持 |
| 24 | 顾*玉 | 女 | 58 | 农民 | 小学 | 15161389767 | 紫薇花园 | 支持 |
| 25 | 何*海 | 男 | 58 | 农民 | 初中 | 189****1130 | 紫薇花园 | 支持 |
| 26 | 张*标 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 153****4859 | 紫薇花园 | 支持 |
| 27 | 张*明 | 男 | 65 | 农民 | 小学 | / | 紫薇花园 | 支持 |
| 28 | 何*显 | 男 | 59 | 农民 | 小学 | 183****0257 | 紫薇花园 | 支持 |
| 29 | 付*奇 | 男 | 56 | 农民 | 小学 | 83****76 | 翠湖一品 | 支持 |
| 30 | 王*良 | 男 | 57 | 农民 | 小学 | 183****7180 | 翠湖一品 | 支持 |
| 31 | 韩*美 | 男 | 67 | 农民 | 初中 | 180****5216 | 翠湖一品 | 支持 |
| 32 | 韩*高 | 男 | 62 | 农民 | 初中 | 138****5473 | 翠湖一品 | 支持 |
| 33 | 张*华 | 男 | 58 | 农民 | 初中 | 136****3982 | 翠湖一品 | 支持 |
| 34 | 孙*龙 | 男 | 57 | 农民 | 初中 | 83****97 | 翠湖一品 | 支持 |
| 35 | 吴*猛 | 男 | 60 | 农民 | 初中 | 131****1862 | 紫薇花园 | 支持 |
| 36 | 程*善 | 男 | 61 | 农民 | 初中 | / | 紫薇花园 | 支持 |
| 37 | 孙*如 | 男 | 52 | 农民 | 小学 | / | 李集同兴村 | 支持 |
| 38 | 邱*霞 | 女 | 54 | 农民 | 初中 | 83****62 | 李集同兴村 | 支持 |
| 39 | 王*华 | 女 | 54 | 农民 | 初中 | 182****0075 | 李集同兴村 | 支持 |
| 40 | 苏*文 | 男 | 55 | 农民 | 小学 | 83****31 | 李集同兴村 | 支持 |
| 41 | 刘*华 | 男 | 62 | 农民 | 小学 | 182****9121 | 李集同兴村 | 支持 |
| 42 | 王*英 | 女 | 52 | 农民 | 小学 | 133****0532 | 李集同兴村 | 支持 |
| 43 | 王*菊 | 女 | 57 | 农民 | 小学 | 130****3098 | 李集同兴村 | 支持 |
| 44 | 唐*霞 | 女 | 57 | 农民 | 小学 | 83****06 | 李集同兴村 | 支持 |
| 45 | 温*芹 | 女 | 62 | 农民 | 小学 | 152****5201 | 李集同兴村 | 支持 |
| 46 | 许*金 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 182****4200 | 李集同兴村 | 支持 |
| 47 | 姜*才 | 男 | 66 | 农民 | 小学 | 159****8672 | 李集同兴村 | 支持 |
| 48 | 马*达 | 男 | 62 | 农民 | 小学 | 157****1063 | 李集同兴村 | 支持 |
| 49 | 王*成 | 男 | 64 | 农民 | 小学 | 153****3609 | 李集同兴村 | 支持 |
| 50 | 张*岗 | 男 | 66 | 农民 | 小学 | / | 李集同兴村 | 支持 |
| 51 | 成*青 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 183****4281 | 李集同兴村 | 支持 |
| 52 | 张*芹 | 女 | 49 | 农民 | 高中 | 150****0685 | 李集同兴村 | 支持 |
| 53 | 何*庆 | 男 | 63 | 农民 | 小学 | 183****0257 | 李集同兴村 | 支持 |
| 54 | 何*良 | 男 | 49 | 农民 | 高中 | / | 李集同兴村 | 支持 |
| 55 | 张*华 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 150****4877 | 紫薇花园 | 支持 |
| 56 | 孙*祥 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 151****5531 | 紫薇花园 | 支持 |
| 57 | 候*祝 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 137****9337 | 紫薇花园 | 支持 |
| 58 | 庄*兵 | 男 | 65 | 农民 | 小学 | 183****3449 | 紫薇花园 | 支持 |
| 59 | 周*春 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 187****3271 | 紫薇花园 | 支持 |
| 60 | 顾*才 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 152****7970 | 紫薇花园 | 支持 |
| 61 | 栾*贵 | 男 | 64 | 农民 | 小学 | 182****8163 | 紫薇花园 | 支持 |
| 62 | 唐*英 | 女 | 52 | 农民 | 小学 | 182****8163 | 紫薇花园 | 支持 |
| 63 | 陈*举 | 男 | 63 | 农民 | 小学 | 153****4859 | 紫薇花园 | 支持 |
| 64 | 张*早 | 男 | 61 | 农民 | 小学 | 83****48 | 紫薇花园 | 支持 |
| 65 | 周*宽 | 男 | 57 | 农民 | 小学 | 131****9072 | 紫薇花园 | 支持 |
| 66 | 王*中 | 男 | 53 | 农民 | 小学 | 131****3167 | 紫薇花园 | 支持 |
| 67 | 王*举 | 男 | 52 | 农民 | 初中 | / | 紫薇花园 | 支持 |
| 68 | 王*巧 | 女 | 51 | 农民 | 小学 | 152****7026 | 紫薇花园 | 支持 |
| 69 | 聂*超 | 男 | 65 | 农民 | 小学 | 182****3775 | 紫薇花园 | 支持 |
| 70 | 候*标 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 15****3771 | 紫薇花园 | 支持 |
| 71 | 胡*梅 | 女 | 61 | 农民 | 小学 | 183****0565 | 紫薇花园 | 支持 |
| 72 | 王*华 | 男 | 56 | 农民 | 小学 | 158****7768 | 紫薇花园 | 支持 |
| 73 | 孙*仁 | 男 | 63 | 农民 | 小学 | 187****6484 | 李集同兴村 | 支持 |
| 74 | 何*兰 | 女 | 56 | 农民 | 小学 | 182****3203 | 李集同兴村 | 支持 |
| 75 | 潘*亮 | 男 | 66 | 农民 | 小学 | 189****0514 | 水岸名苑 | 支持 |
| 76 | 吴*刚 | 男 | 66 | 农民 | 小学 | 130****1316 | 水岸名苑 | 支持 |
| 77 | 周*才 | 女 | 50 | 农民 | 小学 | 157****3116 | 水岸名苑 | 支持 |
| 78 | 张*庆 | 男 | 64 | 农民 | 小学 | 133****9496 | 水岸名苑 | 支持 |
| 79 | 王*兵 | 男 | 62 | 农民 | 小学 | 130****1305 | 水岸名苑 | 支持 |
| 80 | 候*明 | 男 | 63 | 农民 | 小学 | 138****4930 | 水岸名苑 | 支持 |
| 81 | 朱*法 | 男 | 61 | 农民 | 小学 | 182****0952 | 水岸名苑 | 支持 |
| 82 | 桑*明 | 男 | 59 | 农民 | 小学 | 152****2464 | 水岸名苑 | 支持 |
| 83 | 王*法 | 男 | 56 | 农民 | 中学 | 64****0 | 水岸名苑 | 支持 |
| 84 | 温*华 | 男 | 57 | 农民 | 小学 | 136****6401 | 紫薇花园 | 支持 |
| 85 | 张*花 | 女 | 58 | 农民 | 小学 | 157****5069 | 紫薇花园 | 支持 |
| 86 | 李*春 | 男 | 61 | 农民 | 中学 | 131****7200 | 紫薇花园 | 支持 |
| 87 | 郑*林 | 男 | 64 | 农民 | 小学 | 136****1297 | 紫薇花园 | 支持 |
| 88 | 王*花 | 女 | 58 | 农民 | 小学 | 133****7036 | 紫薇花园 | 支持 |
| 89 | 季*珍 | 女 | 61 | 农民 | 小学 | 180****6439 | 紫薇花园 | 支持 |
| 90 | 张*兵 | 男 | 55 | 农民 | 初中 | 130****6371 | 紫薇花园 | 支持 |
| 91 | 温*梅 | 女 | 64 | 农民 | 小学 | 158****0540 | 紫薇花园 | 支持 |
| 92 | 吴*雷 | 男 | 31 | 农民 | 高中 | 139****0237 | 紫薇花园 | 支持 |
| 93 | 唐*庭 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 183****7002 | 水岸名苑 | 支持 |
| 94 | 邱* | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 152****9930 | 水岸名苑 | 支持 |
| 95 | 张*林 | 男 | 50 | 农民 | 中学 | 152****6285 | 水岸名苑 | 支持 |
| 96 | 陈*学 | 男 | 51 | 农民 | 小学 | 186****1957 | 水岸名苑 | 支持 |
| 97 | 张*成 | 男 | 52 | 农民 | 小学 | 189****8129 | 水岸名苑 | 支持 |

表13.3.3-5  公众参与人员结构统计表

| 项目 | 人数 | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 1 | 1 |
|  | 40-50岁 | 5 | 5 |
|  | 50-60岁 | 54 | 56 |
|  | 60岁以上 | 37 | 38 |
| 性别 | 男 | 72 | 74 |
|  | 女 | 25 | 26 |
| 职业 | 农民 | 97 | 100 |
|  | 工人 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 文化程度 | 小学 | 76 | 78 |
|  | 初中 | 18 | 19 |
|  | 高中及以上 | 3 | 3 |
|  | 其他 | 0 | 0 |

本次公众参与调查对象主要是直接受建设项目影响的项目所在地周边居民，参与调查的人员年龄、性别、职业和人化程度分布较为均匀，具有一定的代表性和典型性。

## 13.4 公众参与调查结果分析

### 13.4.1 公示结果分析

在项目两次环评公示期间，无来信、来电和来访者。

### 13.4.2 公众参与四效性分析

对照《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）以及《进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）、《环境影响评价公众参与暂行办法》，本项目的公众参与应做到“程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性”。

1、程序的合法性

本项目按照《环境影响评价公众参与暂行办法》等文件的规定，接收委托后7日内进行了第一次公示，公示起始时间为2015年8月19日至2015年9月1日，报告书基本编制完成时于2015年9月29日～2015年10月16日进行了第二次公示，公示完成后进行问卷调查，以便群众了解本项目的环境影响等信息。

2、形式有效性

本项目采用的公示方式为网上公示及问卷调查，在灌南县环保局网站（http://www.gnhbj.gov.cn/）上进行网上公示，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》提出的公示要求；通过发放调查表来调查评价范围内居民对项目的支持态度和意见，均为《环境影响评价公众参与暂行办法》提出的公众参与形式，由此可见，本项目的公众参与形式是有效的。

3、对象的代表性

本项目共发放个人意见调查表100份，回收97份，回收率97%。企事业单位意见调查表5份，回收4份，回收率80%。所有调查人均位于项目评价范围内，涵盖了同兴村、水岸名苑、紫薇花园等环境敏感保护目标，职业、文化程度、年龄等覆盖范围广，符合代表性原则。

4、结果真实性

本项目公众参与的开展由业主单位和环评单位派出人员进行发放调查。环评人员对部分调查对象进行了沟通、对参与调查的居民填写过程进行了解释。调查表回收后，对部分进行了回访，因此本项目的调查结果是真实的。

### 13.4.3 个人调查问卷结果分析

公众调查统计结果见表13.4.1-1。

表13.4.1-1  公众意见统计分析

| 项目 | 人数 | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 满意 | 97 | 100 |
|  | 较满意 | 0 | 0 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 很不满意 | 0 | 0 |
| 对项目的了解情况 | 不了解 | 0 | 0 |
|  | 知道一点 | 97 | 100 |
|  | 很清楚 | 0 | 0 |
| 项目的建设最主要的污染因素 | 废气 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 固废 | 0 | 0 |
|  | 废水 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 97 | 100 |
| 项目对环境质量造成的危害响 | 严重 | 0 | 0 |
|  | 较大 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 1 | 1 |
|  | 较小 | 95 | 98 |
|  | 不清楚 | 1 | 1 |
| 是否能推动当地经济发展 | 能 | 97 | 100 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 不能 | 0 | 0 |
| 是否支持该项目建设 | 支持 | 97 | 100 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 反对 | 0 | 0 |

（1）环境质量现状

对项目区域环境质量现状满意的97人，占100%，说明建设项目周围环境质量较好，不影响居民的生产生活。

（2）对项目了解情况

调查人群对项目均知道一点，说明居民对建设项目比较了解。

（3）项目最主要的污染因素

认为本项目最主要的污染因素为其他的人有97人，占100%，说明本项目废气、废水、固废、噪声产生的污染较小。

（4）项目对当地经济发展的推动作用

被调查的群众均认为项目的建设能推动当地经济的发展，说明项目的经济效益较好。

（5）项目对环境造成的危害/影响

被调查的群众均认为本项目对环境造成的危害/影响较小，说明建设项目污染经有效治理后，对周围环境影响不大，对大多数居民的生产生活影响不大。

（6）对该项目态度

被调查的群众均支持本项目的建设，无持反对态度的公众。

公众参与调查结果表明：该地区环境目前尚未造成污染问题，环境质量尚可，公众要求项目在建设过程中及投产运行后，应重视环保工作，落实各项环保措施，加强环境管理。支持及有条件支持的人并提出以下建议：

①建设项目“三废”排放必须达标。

②希望政府各有关部门认真履行职责，认真审批，严格把关。

公众参与调查结果表明：该地区环境目前尚未造成污染问题，环境质量尚可，公众要求项目在建设过程中及投产运行后，应重视环保工作，落实各项环保措施，加强环境管理。

## 13.5 公众参与结论

本次公众调查结果表明，被调查对象从环境保护角度考虑，100%的人支持本项目的建设。被调查对象普遍认为本项目对项目区域环境影响不大，但是需要重视运转期环保工作。被调查对象都非常希望本项目建成后对当地的经济增长有很好的推动作用。

公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程建成后的正常生产中，应充分考虑到周边群众的切身利益，必须十分注重环保工作。项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。

# 14 产业政策、规划相符性及选址合理性分析

## 14.1 产业政策相符性分析

（1）经查询《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于第一大类“鼓励类”中的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合国家产业政策要求。

（2）经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号），本项目属于第一大类“鼓励类”中的第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合地方产业政策要求。

（3）本项目已取得连云港市发展和改革委员会文件《市发展改革委关于连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目备案的通知书》（连发改行服发[2015]59号），同意本项目的建设。

因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。

## 14.2 规划相符性分析

### 14.2.1 用地规划相符性分析

本项目位于连云港灌南县经济开发区，用地属于规划的二类工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的“限制类”和“禁止类”，因此，项目用地符合国家和地方的用地规划。

### 14.2.2 与经济开发区的相符性分析

- 与灌南县经济开发区规划相符性

本项目属于废弃资源综合利用业[C42]，结合灌南县经济开发区建设，该开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区，本项目用地为二类工业用地，为废弃资源综合利用类项目，符合开发区产业定位要求。

（2）与灌南县开发区环评报告书内容的相符性

灌南县经济开发区环评报告书的中限制入园的条件、禁止入园的项目如下表。

表14.2.2  建设项目与经济开发区的相符性分析

| 序号 | 经济开发区环评报告书入区项目清单 | 建设项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、限制进园的项目 |
| 1 | 环境保护：所有入园项目必须提出技术可靠、经济合理的污染防治措施，并保证实施与正常运行，各种污染物能够经处理后达标外排 | 本环评提出技术可靠、经济合理的污染防治措施，见第八章，项目污染物经处理后能够达标排放 | 不符合 |
| 2 | 项目审查：所有入园项目必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度。没有通过环保审批的项目一律不得入园。“三同时”验收不合格的项目，在整改通过审查之前不得正式生产 | 本项目为新建项目，正在办理环评手续 | 不符合 |
| 3 | 清洁生产水平：入园项目的生产工艺应符合清洁生产要求，其生产工艺和物料、水耗、能耗等指标至少应处于同类产品的国内领先或先进水平 | 本项目生产工艺符合清洁生产要求 | 不符合 |
| 4 | 行业限制：限制化学品制造的企业入园，尤其是甲醛生产项目，由于木制品业开发区比较重要的产业，甲醛成为比较明显的大气特征因子，为保证甲醛排放控制在本次环评确定的总量以内，应限制在区内再上甲醛项目 | 本项目为新建项目，不属于化学品制造 | 不符合 |
| 二、禁止入园的项目 |
| 5 | 国家产业政策明令禁止的项目禁止入园 | 项目属于《产业结构调整目录（2011年本）》(2013年修订)中的鼓励类 | 不符合 |
| 6 | 废水污染物预处理后不能达到开发区污水处理厂接管标准，而自行处理成本难以承受的项目 | 项目废水经处理后能满足污水处理厂接管标准 | 不符合 |
| 7 | 工艺废气通过治理难以达到排放标准的项目 | 项目废气经处理后满足排放标准 | 不符合 |
| 8 | 有较多的重金属或难降解有毒有机物的排放、或污染物排放不能稳定达标的项目 | 本项目污染物能够达标排放 | 不符合 |
| 9 | 产品工艺落后、技术含量低的“家庭作坊”型项目 | 项目生产不属于工艺落后、技术含量低的“家庭作坊”型项目 | 不符合 |

综上所述，本项目的建设不在限制入园、禁止入园的范围内，符合经济开发区的入园要求，符合开发区产业定位。

### 14.2.3 环保政策相符性分析

1、与苏政办[2007]115号对照分析

根据苏政办发[2007]115号《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》要求，全面实施排水许可制度，工业废水须经预处理达标后方可接入集中污水处理设施。要全面开展污水处理厂尾水再生利用，再生利用率不得低于25％；须严格控制能源结构，入区企业必须使用天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源实施临时供热，不得自建燃煤锅炉。”

相符性分析：本项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。本项目不自建燃煤锅炉。

综上所述，本项目符合苏政办发[2007]115号中相关要求。

2、与苏环管[2006]92号对照分析

《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》(苏政发[2006]92号)中规定禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目，加快推进循环经济建设。

相符性分析：本项目的建设地点在灌南县经济开发区，园区已经通过环境影响评价，且集中供水、污水处理及排水已完善。本项目为新建项目，属于《产业结构调整目录（2011年本）》(2013年修订)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类项目。

本项目在生产过程产生的废气主要为粉尘，经处理后达标排放，项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管至城西污水处理厂处理，项目固废均得到合理有效处置，不会产生二次污染。项目生产过程中不排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体。

因此，项目的建设符合《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》(苏政发[2006]92号)文之规定。

3、符合苏环办〔2013〕365号文相关要求

为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境影响评价工作的公开、透明，方便公民、法人和其他组织获取环境保护主管部门环境影响评价信息，加大环境影响评价公众参与公开力度，江苏省环保厅制定了《关于印发江苏省环境保护厅实施〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉工作规程的通知》（苏环办[2013]365号）。

该文件制定新的建设项目环境影响评价信息公开办法，要求自2014年1月1日起各级环境保护主管部门在受理建设项目环境影响报告书、表后向社会公开受理情况，征求公众意见。公开内容包括：1、项目名称；2、建设地点；3、建设单位；4、环境影响评价机构；5、受理日期；6、环境影响报告书、表全本（除涉及国家秘密和商业秘密等内容外）；7、公众反馈意见的联系方式。

本项目严格苏环办〔2013〕365号文进行的信息公开，符合其相关要求。

4、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）相符性分析

本项目有危险废物的综合利用、贮存等建设内容，选址需综合考虑《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号），并参考其它相关要求。具体如下：

（1）地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与所贮存的危险废物相容；

（2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口；

（4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙；

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

（6）不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断；

（7）基础必须防渗，防渗层至少1米厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/s；

（8）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

（9）衬里放在一个基础或底座上；

（10）衬里能覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

（11）衬里材料与堆放危险废物相容；

（12）在衬里上设计、建筑浸出液收集清除系统；

（13）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；

（14）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降雨量；

（15）危险废物堆防风、防雨、防晒；

（16）产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；

（17）不将不相容的危险废物堆放在一起。

项目危险废物仓库在依托康飞服饰现有设施的基础上，将会严格按照上述要求进行改建。

## 14.3 与生态红线区域保护规划相符性

对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《灌南县生态红线区域保护规划》的相关要求，确定本项目不在生态红线区域范围内，且本项目废水经污水处理厂处理达标后排放，对周围环境影响较小。详见图14.3-1。

综上，本项目符合江苏省和灌南县生态红线区域保护规划。

## 14.4 总平面布置的合理性分析

### 14.4.1 厂区总平面布置原则

（1）该工程的总平面布置的主要设计依据：《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等。

（2）设计在结合厂区自然环境的基础上，符合厂区总体规划、工艺流程顺畅、交通运输方便、满足安全防火间距与清洁卫生要求、节约能耗、节省土地和方便生产管理等原则。

（3）布置力求做到功能分区明确，管线走向便捷，交通组织合理，环境卫生条件良好和厂容厂貌整齐美观以及有利于生产安全管理。

### 14.4.1 总图布置方案

本项目位于灌南县经济开发区西区，新海西大道与珠海路交叉口东北角，原灌南县康飞服饰有限公司厂区；项目厂区总占地面积4954m2，根据建设单位提供的平面布置图，厂区设置一个出入口，面向珠海路。项目出入口东侧为办公室，出入口西侧为门卫、食堂，出入口由南至北依次为地磅房、生产厂房。生产厂房内部分区由东向西依次为危废仓库、原料预处理区、普通仓库、原料配料区、主机生产区、打磨区、养护区。项目厂区中间有景观池，景观池的西侧为产品堆放区。

项目厂区布置合理，平面布置流程顺畅，布局紧凑，便于生产，且符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能区分，系统分明，布置整齐。

## 14.5 外部建设条件可行性

1、选址：项目位于灌南县经济开发区，项目东侧为连云港龙瑞电气有限公司，西侧为立众电器（已停产），南临珠海路，珠海路的南侧为灌南美江印刷有限公司、灌南县中天化工设备厂（已停产），项目北侧为连云港市东森科技发展有限公司、连云港格尔斯金属构件制造有限公司（已停产）。

2、资源：项目所需原辅材料都可以由国内采购，因此项目所需要的原材料来源有保障，可以满足生产总量的需求。

3、交通：建设项目厂址周边交通发达，厂区内部交通布设物流道，保证全厂道路环通。灌南县境内有公路、铁路、港口、航道等。

4、基础设施：项目所在的经济开发区配套有完善的给排水、通讯、供电、供热设施，能够满足企业发展要求。

## 14.6 环境可行性分析

### 14.6.1 环境制约因素分析

1、大气环境

项目所在区域环境功能规划为二类区，从空气环境质量现状监测可知，项目地及其周边的环境空气中各项监测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。由此可见，项目区域的环境空气质量现状较好，可满足项目建设要求。

2、地表水环境

老六塘河中的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，地表水环境质量现状良好。而公兴河上的污水处理厂上游500m处的悬浮物与污水处理厂下游500m处的COD值有超标现象，可能是由于监测期间雨雪天气所致。项目投产后，产生的废水主要为生活污水，依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂处理，污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。项目废水不会对老六塘河水质构成明显的不利影响。因此，本次评价认为，项目区地表水环境质量对项目制约性小。

3、声环境

通过项目区各厂界的现状监测可知，厂界6个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明区域声环境质量较好，对本项目建设不会产生制约。

4、地下水环境

各监测点的总硬度、氯化物有超标现象，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。总硬度、氯化钠超标可能是由于地质结构不同造成的。

5、土壤环境

现状监测结果表明，该厂区的土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中表1的二级标准。土壤质量现状较好。

### 14.6.2 项目对周围的环境影响

1、预测结果表明：项目大气污染物的下风向预测浓度较小，占标率均小于地面质量浓度标准限值10％的值，项目废气经处理达设计指标，正常排放时各污染因子在各种气象条件下，均能达标排放。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

2、本项目废水主要是生活污水，项目生活污水依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂处理，污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。故项目废水不会对老六塘河水质构成明显的不利影响。

3、本项目各噪声设备通过采取隔声、减振、消声等综合控制措施治理后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，项目厂界的昼、夜间的噪声预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，对周围声环境影响较小。

4、固体废物得到及时有效的处理处置或综合利用，不会产生二次污染。

5、项目原料、污染物对地下水环境、土壤环境、生态环境的影响均较小。

## 14.7 环境风险可行性

根据环境风险评价，项目营运期的主要环境风险是物料被引燃之后的燃烧事故风险，其次是危险废物运输过程中的泄漏导致的环境风险。

环境风险分析结果表明：在采取完善的事故风险防范措施，建立了科学完整的应急计划，落实了有效的应急应援措施后，本项目产生的环境风险影响和其他沈国过程中带来的环境问题是可以得到有效控制的。在落实上述措施后，本项目建设在环境风险影响角度是可行的。

## 14.8 公众参与

本次环评通过发放公众参与调查表的形式，较广泛地征询了项目所在地周围受影响的单位和居民的意见，100%的当地居民支持本项目，无人持反对意见，说明了公众对项目建设是抱着支持和认可的态度。同时，公众也要求建设单位应按环境影响评价中提出的污染防治措施，加大治污力度，强化环境管理，控制环境污染。

## 14.9 小结

综合上述分析结果，项目厂址位置合理，用地符合灌南县经济开发区相关规划要求，外部建设条件较好。经预测，项目建成后产生的污染物采取有效的治理措施后均能达到国家的有关排放标准要求，不会导致项目所在地区环境功能类别的改变，公众调查结果表明，项目的建设得到了大部分公众的赞同。可见项目的选址是合理可行的，其分析结论汇总于表14.9-1。

表14.9-1  厂址方案论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策 | 本项目符合国家及地方产业政策 |
| 2 | 选址合理性 | 属于灌南县经济开发区的工业用地，选址可行 |
| 3 | 环境功能区划 | 由环境预测影响评价，不会改变环境功能区划 |
| 4 | 地处环境是否为敏感区 | 地处非敏感区 |
| 5 | 资源条件 | 资源条件充足 |
| 6 | 发展余地 | 适合企业发展 |
| 7 | 环境承载能力 | 可满足工业项目生产需要 |
| 8 | 对外交通 | 厂区周边均为园区道路，交通较便捷 |
| 9 | 生产运行管理 | 供水供电满足企业生产需要 |
| 10 | 水、电、热供应条件 | 供水由开发区供水管网供给；市政管网供电，可满足生产建设需求 |
| 11 | 环境管理制度 | 较完善 |
| 12 | 对风景名胜区等的影响 | 无 |
| 13 | 公众意见 | 无反对 |
| 14 | 结论 | 本项目选址可行 |

# 15 结论与建议

## 15.1 环境影响评价结论

### 15.1.1 建设项目概况

连云港长昊建材有限公司拟投资2000万元于灌南县经济开发区租赁灌南县康飞服饰有限公司厂区建设“利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目”。项目新建1条有机树脂类固体废弃物制砖生产线，建成投产后可满足年处理7000吨有机树脂类固体废弃物（HW13）及年产10000吨水泥制品建材的需求。本项目的建设对废覆铜板非金属部分粉末等有机树脂类固体废弃物实施资源化、减量化、无害化处理，既可以减少焚烧、填埋时造成的负面环境效应，又可以使资源再利用，从而促进社会的可持续发展。

### 15.1.2 产业政策相符性

连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目，经查询《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于第一大类“鼓励类”中的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合国家产业政策要求。经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号），本项目属于第一大类“鼓励类”中的第二十一条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合地方产业政策要求。

本项目已取得连云港市发展和改革委员会文件《市发展改革委关于连云港长昊建材有限公司利用有机树脂类固体废弃物制造室外建材项目备案的通知书》（连发改行服发[2015]59号），同意本项目的建设。

因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。

### 15.1.3 项目选址与规划相符性

本项目位于连云港灌南县经济开发区，用地属于规划的二类工业用地，且不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于江苏省《限制用地项目目录（2013年）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》中的“限制类”和“禁止类”，因此，项目用地符合国家和地方的用地规划。

本项目属于废弃资源综合利用业[C42]，结合灌南县经济开发区建设，该开发区以一类、二类工业为主，同时布置一定的服务配套设施，规划形成一个集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代制造业等功能于一体的花园式综合性经济开发区。本项目用地为二类工业用地，为废弃资源综合利用类项目，符合开发区产业定位要求。

因此，本项目符合国家和地方的用地规划，与开发区产业定位相符。

### 15.1.4 环境质量现状

（1）地表水

老六塘河中的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，地表水环境质量现状良好。而公兴河上的污水处理厂上游500m处的悬浮物与污水处理厂下游500m处的COD值有超标现象，可能是由于监测期间雨雪天气所致。项目投产后，产生的废水主要为生活污水，依托康飞服饰厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂深度处理，污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。项目废水不会对老六塘河水质构成明显的不利影响。因此，本次评价认为，项目区地表水环境质量对项目制约性小。

（2）地下水

地下水各监测点的总硬度、氯化物有超标现象，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。总硬度、氯化物超标可能是由于地质结构不同造成的。

（3）环境空气

项目所在区域环境功能规划为二类区，从空气环境质量现状监测可知，项目地及其周边的环境空气中各项监测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。由此可见，项目区域的环境空气质量现状较好，可满足项目建设要求。

（4）声环境

现状监测结果表明，厂界6个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，该厂区的土壤监测因子均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中表1的二级标准，土壤质量现状较好。

### 15.1.5 污染物稳定达标排放

（1）根据大气污染物影响预测结论：项目废气正常排放时污染物的厂界预测浓度小于空气环境质量标准，因此，项目废气排放不会改变区域空气环境功能，对周围空气环境影响较小。

（2）本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂深度处理，污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。因此，本项目废水排放对于水环境中污染物浓度贡献甚微，项目废水不会对老六塘河水质构成明显的不利影响。

（3）本项目对噪声源均采取了相关的隔声、降噪措施，经影响预测，项目厂界噪声排放均能达标，对周边声环境敏感点影响较小。

（4）固体废物得到及时有效的处理处置或综合利用，不会产生二次污染。

### 15.1.6 项目清洁生产达国内较先进水平

对项目的原料、产品、工艺技术及设备进行清洁生产分析，并与同类企业进行对比，本项目达到国内先进水平要求。特别是将有机树脂类固体废弃物实施资源化、减量化、无害化处理，既可以减少焚烧、填埋时造成的负面环境效应，又可以使资源再利用，从而促进社会的可持续发展。

项目在物料循环利用、污染物达标排放、固废综合利用及工艺过程控制和工艺设备等方面，均达到了清洁生产的要求。

### 15.1.7 总量控制

建设项目将投资34万元人民币用于环保工程（详见表8.8-1），约占项目总投资的1.7%。在这些环保投资设施的正常运转情况下，能确保建设项目的污染物达标排放。

本项目水污染物接管指标总量建议值：

废水量704m3/a、COD 0.209t/a、氨氮0.017t/a、SS0.099t/a、TP0.002t/a，在城西污水处理厂内平衡。

本项目水污染物最终进入环境总量建议值：

废水量704m3/a、COD 0.035t/a、氨氮0.004t/a、SS 0.007t/a、TP 0.0004t/a。

废气排放总量：粉尘0.06t/a，其总量指标由负责建设项目审批的环境保护部门核批。

### 15.1.8 公众参与

本次环评本次环评公众参与采用公告告知、问卷调查等形式。被调查的公众100%对建设项目持支持态度，无人反对，普遍认为本项目的建设有利于本地区的经济发展，增加就业机会，增加国家和地方税收，且增加了当地居民的收入水平，具有明显的经济效益及社会效益。持支持态度的人普遍认为项目的建设应建立在注重环保管理和治理、做到清洁生产、污染物稳定达标排放、环境质量达标的基础上。

### 15.1.9 环境风险评价

根据分析本项目所在区域为工业园区，经采取有效地预防措施，项目发生风险事故的可能性很小，若发生风险事故，采取有效事故应急措施后，能够控制风险事故的发生范围，对外环境影响较小。本项目环境风险水平达到可接受的水平。

### 15.1.10 总结论

项目属于废弃资源综合利用业[C42]，为鼓励类项目，符合国家及地方产业政策要求；项目位于灌南县经济开发区内，符合经济开发区的入园要求，符合开发区产业定位；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。被调查的公众100%对建设项目持支持态度，无人反对。因此，从环保的角度看，在落实各项环保措施的基础上，本项目的建设是可行的。

## 15.2 建议

（1）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（2）建设单位在生产过程中应杜绝任何泡、冒、滴、漏等现象，杜绝有毒物质对生化水处理设施的影响。

（3）尽量减少危险固体废物的暂存时间，及时处理。临时堆存期间应根据《江苏省危险废物管理暂行办法》加强管理，堆放场地应有防渗、防流失措施，运输过程中应防止抛洒泄漏。

（4）建设单位必须建立完善的安全生产管理系统，建立健全事故防范措施及应急措施。同时，该项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

（5）本评价报告，是根据建设单位提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。