目  录

1 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 编制依据	1

1.3 评估目的、重点	7

1.4 评估范围及重点保护目标	7

2 选址情况分析	10

2.1 厂址选择合理性分析及改进措施	10

2.2 项目所在县、区生态环境质量同比改善情况	10

3 工程现状分析	11

3.1 项目概况	11

3.2 工艺流程及产污环节分析	21

3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析	26

3.4 污染物排放总量	34

4 污染防治措施及运行分析	39

4.1 工程建设的污染防治措施调查	39

4.2 废水治理措施及运行情况	39

4.3 废气污染防治措施及运行情况	41

4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况	47

4.5 噪声治理措施及运行情况	47

4.6 污染防治措施评估结论及改进措施	48

5 污染物稳定达标排放情况	49

5.1 环境影响识别和评估因子筛选	49

5.2 环境质量标准和污染物排放标准	51

5.3 项目污染源监测及达标分析	54

5.4 有资质第三方检测机构监测报告	59

6 污染物总量控制分析	60

6.1排污总量控制对象	60

6.2 排污总量控制分析	60

6.3 总量控制平衡途径及完成分析	60

7 环境风险评估	61

7.1 概述	61

7.2 风险识别	61

7.3 风险源项分析	65

7.4 环境风险影响分析	71

7.5 环境风险防范措施	80

7.6 风险事故应急预案	84

8 环境管理情况	97

8.1 排污费缴纳情况	97

8.2 环境监测情况调查	97

8.3 存在问题	98

8.4 环境管理及环境监测制度改进措施	98

9 评价结论及改进措施	99

9.1 评价结论	99

9.2 改进措施	103

附件

附件一   自查评估报告委托书

附件二   《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响报告表》的环评批复（[B2013047]）

附件三   《连云港泽鑫食品配料有限公司建设项目竣工环境验收监测报告》，(2015)环监（综）字第（09）号

附件四   《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响修编报告》的环评批复

附件五   土地证明

附件六   承诺函

附件七   环境监测报告

附件八   二段炉煤气使用说明

# 1 总论

## 1.1 任务由来

连云港泽鑫食品配料有限公司（以下简称“泽鑫食品”）成立于2013年12月26日，一直致力于磷酸盐的研发与生产。公司位于连云港灌南县经济开发区新海西大道6号，位于灌南经济开发区西区，项目占地面积25133.3m2，现有员工90人。

泽鑫食品于2013年12月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响报告表》，于2013年12月25日通过灌南县环境保护局的审批[B2013047]。2015年4月，灌南县环境监测站对该项目进行验收，发现环保措施、供热燃料等方面与环评报告不一致，2015年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响修编报告》，并于2015年10月21日通过灌南县环境保护局的审批。

由于企业申请的食品级调味剂生产许可证未通过，自2014年8月泽鑫食品一直生产三聚磷酸钠，但是在生产前未按照《建设项目环境保护管理条例》的规定编制环境影响报告书报环境保护行政主管部门进行审批，因此，根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）要求：该项目建设单位应进行自查评估。2015年11月连云港泽鑫食品配料有限公司委托我单位（南京科泓环保技术有限责任公司）对现有“年产1万5千吨三聚磷酸钠生产项目”进行自查评估。我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料，在南京基越环境检测有限公司的配合下实施了环境监测，在以上工作的基础上，根据国家相关法律法规和技术规范，编制完成了本项目自查评估报告。

在本次报告编制期间，我公司取得了灌南县环境保护局、连云港泽鑫食品配料有限公司等单位和领导的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律依据

#### 1.2.1.1 国家法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2002]77号令）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席[2015]31号令）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订版）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

(8)《淮河流域水污染防治暂行条例》(国务院[95]183号令)；

(9)《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》(国办发[2004]93号)；

(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号，2015年4月9日，自2015年6月1日起实施）；

(11)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令)；

(12)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）；

(13)《国家危险废物名录（2008）》(国家环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008年6月6日)；

(14)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

(15)《关于印发环境保护部落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》，环办[2013]118号；

(16)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

(17)《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（国家环境保护总局，环发[2006]28号）；

(18)《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年2月；

(19)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发〔2011〕42号）；

(20)《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

(21)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

(22)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；

(23)《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（国家环境保护总局办公厅，环办[2006]4号）；

(24)《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）；

(25)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(26)关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知（环发[2012]130号）；

(27)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

(28)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号，2012年10月30日发布；

(29)关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告，2013年第36号；

(30)关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环境保护部办公厅文件，环办[2013]103号，2013年11月14日；

(31)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

(32)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

(33)《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）；

(34)《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部，公告2013[13]号），2013年2月27日；

(35)《危险化学品环境管理登记办法（试行）》，环境保护部令第22号，2013年3月1日实施；

(36)《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；

(37)关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

(38)《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环办[2014]49号）；

(39)《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》（国办发[2014]23号）；

(40)《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）；

(41)关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

(42)《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年6月14日）；

(43)《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

(44)《环境保护公众参与办法》环保部第35号令，2015年9月1日起施行；

(45)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）。

#### 1.2.1.2 地方法规和政策

(1)《江苏省环境保护条例（2009年修正版）》（1997年8月16日）；

(2)《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(3)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

(4)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

(5)《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，江苏省环境保护厅，苏环便管（2004）22号；

(6)《江苏省污染防治设施监督管理办法(试行)》（2006年）；

(7)江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》（苏政发[2006]92号，2006年7月）；

(8)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号，2006年7月3日）；

(9)《省政府办公厅转发省科技厅关于江苏省节能减排科技支撑行动方案（2007-2010年）的通知》，（苏政办发[2007]83号，2007年7月4日）；

(10)《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发[2007]115号）；

(11)《中共江苏省委江苏省人民政府关于进一步加强节能减排促进可持续发展的意见》，（苏发[2008]9号，2008年7月9日）；

(12)《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》，（苏环办[2009]316号）；

(13)《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

(14)《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2011]308号）；

(15)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

(16)《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》（苏环办[2011]173号）；

(17)《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号，2013年8月1日）；

(18)《省环保厅转发环保部办公厅关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份函的通知》（苏环办[2011]250号）；

(19)江苏省人民代表委员会关于修改《江苏省环境噪声污染防治条例》的决定，（2012.2.1）；

(20)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（江苏省环保厅，苏环规〔2012〕4号）；

(21)《省政府办公厅关于印发江苏省“十二五”工业经济发展规划的通知》（苏政办发[2012]43号）；

(22)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]，9号））；

(23)《关于修改<江苏省工业和信息产业结构指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

(24)《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会；2013年8月发布）；

(25)《关于印发江苏省环境保护厅实施〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉工作规程的通知》（苏环办[2013]365号）；

(26)《关于开展化工、有色行业涉及危险废物建设项目环评专项清理工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]182号）；

(27)《江苏省大气污染防治条例》（自2015年3月1日起施行）；

(28)《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

(29)《江苏省固体废物污染环境防治条例（修正版）》（2012年1月12日）；

(30)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

(31)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

(32)《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）。

### 1.2.2 技术依据

(1)《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2011）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2－2008）；

(3)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011）；

(5)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

(7)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

(8)《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》（江苏省环保厅2005年5月）；

(9)《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）》，江苏省环境保护厅，2004年3月；

(10)《关于环评文件（报告书）中环境监测内容的要求》（江苏省环境工程咨询中心，2009年7月27日）；

(11)《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

(12)《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

(13)《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）；

(14)《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

(15)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

(16)《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；

(17)《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。

### 1.2.3 技术资料

- 《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目》环境影响报告表，环评批复[B2013047]、竣工验收监测报告[(2015)环监（综）字第（09）号]；

- 《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目》环境影响报告修编报告及其批复；

- 污染源现状监测报告（基越检字 第160114号）。

### 1.2.4 任务依据

- 自查评估报告委托书；

(2)建设单位提供的其它有关技术资料。

## 1.3 评估目的、重点

### 1.3.1 评估目的

本次评估的主要目的是对已建成项目的污染因素及治理措施进行回顾性分析，确定工程主要污染物的产生环节、产生量，分析污染物是否达标排放，找出工程目前存在的主要环境问题，并提出整改措施；在现状监测的基础上，分析对环境的影响范围和程度，从污染物排放量的角度，提出污染物总量控制措施及减轻或防治污染的建议，为工程涉及环保问题的整改和后续的环境保护设计和环境管理决策提供依据。

### 1.3.2 评估重点

根据建设项目的实际运行情况，在工程分析的基础上本次环评的评价重点确定如下：

1、项目现状存在的环保问题及整改措施；

2、企业现状污染防治措施运行效果及污染物达标分析；

3、环境风险影响评价及防范措施。

## 1.4 评估范围及重点保护目标

### 1.4.1 评估范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表1.4.1-1。

表1.4.1-1  项目环境影响评价范围汇总表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 本项目位置为中心、半径2.5km的区域 |
| 地表水 | 城西污水处理厂排污口上下游0.5km，公兴河与老六塘河交汇处上游0.5km至下游1km |
| 地下水 | 本项目周围20km2 |
| 声环境 | 厂界外1米范围内及周边200m范围内的敏感目标 |
| 风险 | 以风险源为中心，向外延伸3km |

### 1.4.2 重点保护目标

本项目主要环境保护目标具体见下表1.4.2-1、图1.4.2-1。

表1.4.2-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模及功能 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 孙庄 | N | 242 | 145户/485人 | 二类 |
|  | 朱闸一组 | NE | 907 | 57户/225人 |  |
|  | 公兴村 | NE | 919 | 217户/846人 |  |
|  | 安圩三组 | NE | 1510 | 41户/154人 |  |
|  | 大板跳 | NE | 2050 | 58户/230人 |  |
|  | 水岸名苑 | SE | 940 | 1856户/4980人 |  |
|  | 西村 | SE | 2110 | 3585户/9401人 |  |
|  | 国诚华庭 | SE | 2424 | 756户/2268人 |  |
|  | 华侨高中 | SW | 1000 | 1250人 |  |
|  | 萧大桥村 | SE | 2438 | 11户/32人 |  |
|  | 徐场 | S | 2278 | 32户/85人 |  |
|  | 张庄 | SW | 2295 | 87户/250人 |  |
|  | 翠湖一品 | SW | 1824 | 540户/1640人 |  |
|  | 香格里拉花苑 | SW | 1942 | 58户/250人 |  |
|  | 铜灌世纪家园 | SW | 1225 | 672户/2016人 |  |
|  | 东保成 | W | 1847 | 136户/510人 |  |
|  | 朱圩村 | W | 827 | 3680户/12880人 |  |
|  | 后圩村 | NW | 533 | 147户/441人 |  |
|  | 杨三庄 | NW | 1516 | 21户/50人 |  |
|  | 和兴二组 | NW | 1145 | 123户/364人 |  |
|  | 和兴村 | NW | 2043 | 114户/368人 |  |
| 水环境 | 老刘塘河 | N | 620 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 公兴河 | SW | 95 | 小河 | Ⅲ类 |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | NW | 2500 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | SE | 1700 | 中河 | Ⅲ类 |
|  | 盐河 | E | 3800 | 中河 | Ⅲ类 |
| 声环境 | 项目厂界 | 周界 | 200 | / | 3类 |

注：最近距离指环境保护目标到本项目厂界的最近距离。

# 2 选址情况分析

## 2.1 厂址选择合理性分析及改进措施

1、《江苏省生态红线区域保护规划》分析

对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《灌南县生态红线区域保护规划》的相关要求，确定本项目不在生态红线区域范围内（见图2.1-1），且本项目生活污水经城西污水处理厂处理达标后排放，对周围环境影响较小。

2、交通环境分析

建设项目位于连云港灌南县经济开发区新海西大道6号，厂区紧邻新海西大道，交通便利，可满足运输物流的要求。

3、周边环境分析

建设项目周边地区没有自然保护区、重要的文物保护对象和旅游风景名胜，区域内没有需要保护的珍惜动植物类。

4、项目用地合法性

本项目用地属于规划的工业用地，且不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于江苏省《限制用地项目目录（2013年）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》中的“限制类”和“禁止类”，因此，项目符合国家和地方的用地规划。

综上所述，项目选址合理。

## 2.2 项目所在县、区生态环境质量同比改善情况

经查阅相关资料，项目区生态环境质量无明显变化。

# 3 工程现状分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

- 项目名称：年产1万5千吨三聚磷酸钠生产项目；

- 建设单位：连云港泽鑫食品配料有限公司；

- 建设地点：连云港灌南县经济开发区新海西大道6号；

- 行业类别：[C2613]无机盐制造；

- 建设性质：自查评估；

- 项目投资：项目总投资2000万元；

- 占地面积：25133.3m2；

- 员工人数：劳动定员90人；

- 工作制度：实行连续工作制，每天24h运转，四班二运转，年运行330天，年工作时间7920h。

### 3.1.2 产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.1.2-1   本项目产品方案

| 产品名称 | 规格 | 设计能力 | 年运行时数（h/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三聚磷酸钠 | ≥90% | 1.5万t/a | 7920 | 外售 |

本项目产品质量指标见下表。

表3.1.2-2  产品质量指标

| 产品名称 | 产品主要技术指标 |
| --- | --- |
| 三聚磷酸钠 | 外观 | 白色颗粒或粉状 |
|  | 含量（％） | ≥90% |
|  | 水不溶物% | ≤0.10 |
|  | pH值 | 9.2~10.0 |

### 3.1.3 建设内容及规模

#### 3.1.3.1 项目主体工程

本项目的主体工程见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  本项目主体工程

| 所在车间 | 生产线名称 | 主要工艺流程 |
| --- | --- | --- |
| 配料车间 | 配料生产线 | 中和、精密板框压滤 |
| 烘干造粒车间 | 烘干造粒生产线 | 喷雾干燥、聚合/造粒、冷却、筛分、粉碎 |

#### 3.1.3.2 公用及辅助工程

（1）给、排水系统

给水：项目用水主要为生产用水、生活用水、锅炉用水、煤气站用水、软水制备用水、尾气吸收用水、循环冷却系统补充水、设备清洗用水、碱液水膜除尘用水、反冲洗水等。项目新鲜水用量为6800.966m3/a，用水来自开发区供水管网。

排水：本项目排水实行“清污分流、雨污分流”制。本项目废水主要为生活污水、锅炉排水、反冲洗废水，其中锅炉排水与反冲洗废水作为清下水排入雨水管网，项目生活污水排放量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。厂区雨水通过道路与水沟排至雨水管道。

（2）供电

本工程供电由变电所提供10KV至厂动力中心，厂区供电系统满足本项目正常运转。全厂负荷等级除消防为二级外，其他为三级。项目年用电量为120万KWh/a。

（3）供热

由于开发区天然气还未正常接管使用，项目厂区临时自建2t/h燃煤锅炉为中和工序供热，年使用蒸汽3000t/a。

（4）煤制气

由于开发区天然气还未正常接管使用，项目厂区临时自建煤气发生站制煤气为喷雾干燥、聚合/造粒提供燃烧燃料，煤制气220万m3/a。

（5）循环冷却系统

本项目设置一座1200m3的循环水池，冷却循环水的循环量为10m3/h，循环冷却水循环使用，不外排。

（6）软水制备系统

本项目锅炉用水、煤气制备用水均由软水制备器制备，制备效率高于70%。设备采用阳离子树脂将自来水软化。当含有硬度离子的自来水进入交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子，而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。软水装置平均半月再生一次。

本项目主要建设内容见下表。

表3.1.3-2  公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 配料车间 | 1条配料生产线，主要完成中和、精密板框压滤等生产工序 | 1F，建筑面积1260m2 | 年生产1万5千吨三聚磷酸钠 | / |
|  | 烘干造粒车间 | 1条烘干造粒生产线，主要完成喷雾干燥、聚合/造粒、冷却、筛分、粉碎等生产工序 | 3F，建筑面积1188m2 |  | / |
| 辅助工程 | 办公室 | 满足员工办公需求 | 2F，建筑面积1280m2 | / |
|  | 倒班宿舍 | 满足员工倒班休息需求 | 2F，建筑面积722m2 | / |
|  | 锅炉房 | 满足项目蒸汽供热需求 | 1F，建筑面积80m2 | / |
|  | 煤气发生站 | 满足项目生产烘干加热需求 | 露天，占地面积150m2 | / |
|  | 配电室 | 满足供电需求 | 1F，建筑面积50m2 | / |
| 公 用 工 程 | 供水 | 开发区自来水管网 | 新鲜水用量6800.966m3/a | / |
|  | 排水 | 雨污分流制，生活污水经厂区化粪池预处理后排入城西污水处理厂集中处理 | 生活污水排放量2376m3/a（7.2m3/d） | / |
|  | 供电 | 配电房 | 年耗电量120万kWh/a | 开发区电网 |
|  | 煤制气 | 临时建设二段式煤气发生炉 | 煤制气220万m3/a | 待开发区天然管道接管使用后，改为天然气 |
|  | 供热 | 临时建设2t/h燃煤锅炉 | 年使用蒸汽3000t/a |  |
|  | 冷却系统 | 冷却工序循环冷却水量为10m3/h | 循环水池1200m3，兼做消防水池 | / |
| 贮运 工程 | 外部运输 | 项目主要物料均采用汽车运输 | / |
|  | 产品仓库 | 满足项目产品存放需求 | 2座，1F，建筑面积2520m2 | / |
|  | 原料仓库 | 满足项目原料存放需求 | 1F，建筑面积1500m2 | / |
|  | 煤棚 | 满足煤的存放需求 | 1F，建筑面积700m2 | 要求煤放置于煤棚中，不可露天堆放 |
| 环保工程 | 废气治理 | 煤气发生炉配备一级旋风除尘器、二级电除尘净化煤气 | / |
|  |  | 燃煤锅炉燃烧废气采用碱液脱硫除尘处理后经15m高排气筒排放 | / |
|  |  | 配料车间中和工序的水蒸气、二氧化碳经8m高排气筒排放 | / |
|  |  | 烘干造粒车间的喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放 | / |
|  | 废水治理 | 生活污水经化粪池预处理后接管至城西污水处理厂，尾水最终排入老六塘河 | / |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 |  |
|  | 固体废物处理 | 生活垃圾桶、一般固废堆场200m2 |  |
|  | 风险预防 | 事故应急池350m3 | 本次报告提出 |
|  | 排污口规范化 | 规范化污水排污口 | 污水排放口1个 | / |
|  |  | 规范化废气排污口 | 排气筒3个（含配料车间8m高排气筒） | / |

#### 3.1.3.3 贮运工程

（1）贮存

项目设置罐区，罐区位于配料车间，罐区设置情况见下表。

表3.1.3-3  项目厂区储罐设置情况一览表

| 序号 | 贮存物料名称 | 罐型（m3） | 数量(只) | 材质 | 最大储量（t） | 储罐类型 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 72 | 1 | 不锈钢 | 57.6 | 立式固定顶 | 配料车间 |
| 2 | 磷酸 | 72 | 1 | 不锈钢 | 57.6 | 立式固定顶 | 配料车间 |
| 3 | 物料暂存罐 | 5 | 2 | 不锈钢 | 4 | 立式固定顶 | 配料车间 |
| 4 | 物料暂存罐 | 6 | 4 | 不锈钢 | 4.8 | 立式固定顶 | 配料车间 |

项目所用原料全部桶装或袋装贮存，各类物品按化工企业规范要求存放，能满足储存要求。项目主要原、辅材料年耗量及最大贮存量，以及成品最大贮存量情况见表3.1.3-4。

表3.1.3-4  项目主要原辅材料及成品贮存量一览表

| 序号 | 原料名称 | 质量 指标 | 年耗/年产生量（t/a） | 最大储存量t | 物质形态 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸 | 85% | 14057.334 | 250 | 液态 | 罐装，配料车间 |
| 2 | 纯碱 | 98.8 | 10637.327 | 250 | 固体 | 袋装，仓库 |
| 3 | 三聚磷酸钠 | 90% | 15000 | 300 | 固态 | 袋装，仓库 |

（2）运输

本项目主要采用汽车公路运输，原料运输外委社会运输单位。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务，厂内运输主要依靠自备叉车。

#### 3.1.3.4 环保工程

（1）废气处理

①项目喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放；②锅炉房燃煤锅炉产生的燃烧废气采用碱液水膜除尘装置处理后经一根15m高排气筒排放。③项目煤气发生炉煤上段煤气采用二级静电除尘器进行处理，下段煤气采用一级旋风除尘器处理后进入喷雾干燥塔、旋转造粒炉内使用；④配料车间中和工序的水蒸气、二氧化碳经8m高排气筒排放。

（2）废水处理设施

本项目废水主要为生活污水、锅炉排水、反冲洗废水，其中锅炉排水与反冲洗废水作为清下水排入雨水管网，项目生活污水排放量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

（3）噪声污染控制

建设项目针对噪声源的不同情况采取有效的降噪措施。如风机采用减振、室内布置，生产车间采用隔声吸声材料等措施，拟建项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废处置

建设项目新建一般固废堆场，约200m2，方便产生的固废暂存。项目固废中废原料包装物外售综合利用，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘外售制砖，旋风除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋。所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

### 3.1.4 总平面布置及周围环境概况

（1）项目总平面布置图

本项目位于连云港灌南县经济开发区新海西大道6号，总占地面积25133.3m2。根据建设单位提供的平面布置图，项目厂区总体呈梯形。厂区设置一个出入口，面向新海西大道。厂区分生产区、生活办公区、公用工程区、储存区。出入口的南侧由东向西依次布置为门卫、配电室、产品仓库、煤棚、一般固废堆场。出入口的北侧由东向西依次布置为办公楼、倒班宿舍、配料车间、烘干造粒车间，锅炉房、煤气发生站、原料仓库、循环水池。

厂区道路纵横布置，使主要建筑物四周均有环形通道，除满足人流、物流要求外可满足消防通道的要求。厂房的设计符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GBJ46-82）的要求。从项目厂区平面布置来看，项目储运、生产、办公等功能区独立分开，减少交叉干扰，满足各区的功能。本设计厂区布局合理，局部设有环形通道，交通便利，物流顺畅。厂区总平面布置满足消防、安全、卫生等规范要求；厂区构筑物间留有防火间距和安全消防通道。厂区总平面布置见图3.1.4-1。

（2）项目周边环境概况

项目厂区东临新海西大道；厂区南侧为新奥燃气加气站（建设中）；厂区西侧为开发区预留空地，厂区北侧为天怡家居用品公司。项目厂区周围200m范围内为工业用地，无居民居住。具体分布情况见图3.1.4-2。

### 3.1.5 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员90人，生产车间实行连续工作制，每天24h运转，四班二运转，年运行330天，年工作时间7920h。

### 3.1.6 主要生产设备

本项目生产设备见下表3.1.6-1。

表3.1.6-1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯净水储槽 | Ø5000×6000 | 3 |
| 2 | 回收水槽 | 2000×2000×1600 | 1 |
| 3 | 配料槽 | Ø2500×2000/N=11kw | 1 |
| 4 | 溶液输送泵 | HZX65-50-160，N=15kw | 2 |
| 5 | 精密过滤器 | Ø600×1500 | 2 |
| 6 | 风机 | F4-72-6D，N=4kw | 1 |
| 7 | 过滤器 | 1000×500- Ø300，1.5m2 | 3 |
| 8 | 料浆贮槽 | Ø4000×4500/N=3kw | 1 |
| 9 | 二段式煤气发生炉 | / | 1 |
| 10 | 输送泵 | 3DN3-13/N=15kw | 2 |
| 11 | 喷粉配风机 | 9-19-No4/N=5.5kw | 1 |
| 12 | 喷粉塔 | Ø3500×12600- Ø600 | 1 |
| 13 | 气动振打器 | Ø200×H150- Ø600，P=0.4MPa | 8 |
| 14 | 旋风除尘器 | CLT-700（2台1组） | 2组 |
| 15 | 输送器 | LS250 L=6M/N=4kw | 1 |
| 16 | 大风机 | 9-26-No10D/N=30kw | 1 |
| 17 | 洗涤塔 | Ø1200×10000/15000 | 1 |
| 18 | 浓水洗涤泵 | IHY80-65-160/N=11kw | 1 |
| 19 | 清水洗涤泵 | IHY80-65-160/N=7.5kw | 1 |
| 20 | 烘干造粒炉 | Ø2000/Ø1600×12000/N=15kw | 1 |
| 21 | 配风机 | 9-19No4A/N=4kw | 1 |
| 22 | 尾气风机 | W4-72C/N=15kw | 1 |
| 23 | 冷却滚筒 | Ø800×6000/N=4kw | 1 |
| 24 | 斗式提升机 | HL-250-10(16)m/N=7.5kw | 2 |
| 25 | 振动筛 | 1024/N=2.2kw | 1 |
| 26 | 破碎机 | JF600/N=15kw | 3 |
| 27 | 细粉仓 | Ø2500×4500 | 1 |
| 28 | 颗粒仓 | Ø2500×4500 | 1 |
| 29 | 除尘风机 | 9-26No4.5A/N=7.5kw | 1 |
| 30 | 旋风除尘器 | CLK500 | 2 |
| 31 | 气站 | / | 1 |
| 32 | 加压机 | 9-19No5DA/N=7.5kw | 1 |
| 33 | 低压锅炉 | 2T，0.6MPa | 1 |
| 34 | 自动包装系统 | 25kg/50kg | 1 |
| 35 | 闭路摄像监控系统 | / | 1 |

### 3.1.7 原辅材料、产品理化性质

建设项目原辅材料、产品理化性质见表3.1.7-1

表3.1.7-1  主要原辅料、中间产品及产品的理化性质和毒理毒性

| 名称 | 分子式及分子量 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三聚磷酸钠 | Na5P3O10 367.86 | 白色粉末，密度0.35-0.90g/ml，熔点622℃，极易溶于水，其水溶液呈碱性 | / | LD50口服：3100mg/kg(老鼠)；LD50真皮：7940mg/kg（兔子） |
| 磷酸 | H3PO4 98 | 工业磷酸为无色粘稠液体，具有酸性，熔点22℃，沸点261℃，相对密度1.87，与水混溶，可混溶于乙醇， | 不燃，具腐蚀性，刺激性 | LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg（兔经皮） |
| 碳酸钠 | Na2CO3 105.99 | 白色粉末或细颗粒（无水纯品），味涩，熔点851℃，分解温度744℃，沸点1600℃，密度2.532g/ml，易溶于水和甘油 | 具腐蚀性，刺激性，未有特殊的燃烧爆炸特性 | LD50：4090mg/kg(大鼠经口)；LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入） |
| 一氧化碳 | CO 28.01 | 无色无臭气体。熔点：-199.1℃，沸点：-191.4℃，相对密度：0.79(水=1)，相对蒸气密度：0.97(空气=1)，闪点：<50℃，引燃温度：610℃，爆炸上限%(V/V) | 易燃易爆 | LD50：无资料 LC50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 氢气 | H2 2 | 无色无臭气体。熔点：-259.2℃，沸点：-252.8℃，相对密度：0.07(-252℃)(水=1)，相对蒸气密度：0.07(空气=1)，饱和蒸气压：13.33 kPa(-257.9℃)，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚 | 易燃 | 无资料 |
| 甲烷 | CH4 16 | 无色无臭气体，熔点-182.5℃；沸点-161.5℃，微溶于水，溶于醇、乙醚 | 易燃 | 无资料 |
| 硫化氢 | H2S 34 | 无色、易燃的酸性气体，有刺激性（臭鸡蛋）气味能溶于水，熔点：-85.5℃，闪点：<-50℃，相对空气密度1.19（空气密度设为1），沸点：-60.4℃ | 易燃 | LD50：无资料 LC50：618mg/m3(大鼠吸入) |

## 3.2 工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1 三聚磷酸钠生产工艺

一、反应原理

将磷酸溶液计量加入配料槽中，加入适量水，开蒸汽加热，在搅拌情况下，缓慢加入固体纯碱进行中和反应，控制pH在7左右，使槽中料液维持2mol磷酸氢二钠与1mol磷酸二氢钠的比例。中和后的混合液经板框压滤机压滤后通过高位槽进入喷雾干燥塔进行干燥，最后进入旋转造粒炉中，在360-400℃左右进行聚合反应，生成三聚磷酸钠。

反应方程式：

中和反应方程式：

聚合反应方程式：

二、生产工艺

三聚磷酸钠生产工艺流程及产污节点见下图。

图3.2.1-1  三聚磷酸钠生产工艺流程图

工艺流程简述：

①中和：在配料槽加入少量新鲜水或一级洗涤塔的洗涤水，计量加入磷酸，开蒸汽加热到60-80℃，在搅拌下缓慢加入纯碱，与磷酸发生中和反应生成磷酸二氢钠和磷酸二氢钠，控制pH值在7左右。中和过程产生的水蒸气、二氧化碳经风机引至8m高排气筒放空。

②储罐暂存：将中和后的料浆泵入储罐中暂存备用。

③压滤：将储罐中的料浆通过泵加压送到精密板框压滤机进行压滤，压滤后的清液泵入烘干造粒车间中的料浆贮槽，滤渣返回配料槽中继续使用。

④喷雾干燥、聚合/造粒：料液通过柱塞泵加压后进入喷雾干燥塔进行干燥脱水得粉末，干燥温度为100-110℃；喷雾干燥后的半成品从塔底出口经过输送机均匀地进入旋转式烘干造粒炉中，在360-400℃下进行聚合反应得三聚磷酸钠，尾气经风机送入喷雾干燥塔作为干燥热源。喷雾干燥、聚合/造粒过程会产生废气粉尘、水蒸气，废气经二级旋风除尘、二级水洗涤、丝网除雾器、填料吸收塔处理后通过25m高排气筒排放，收集的粉尘进入聚合/造粒工序。

⑤冷却：造粒后的成品进入冷却滚筒中进行冷却，由循环冷却水进行间接冷却。

⑥筛分、粉碎、包装入库：物料进入斗式提升机后送往振动筛，筛出的块状成品溜入粉碎机，经粉碎后与过筛合格成品汇入成品仓，最后进行产品包装即得产品三聚磷酸钠。筛分、粉碎过程会产生废气粉尘、水蒸气，废气经二级旋风除尘、二级水洗涤、丝网除雾器、填料吸收塔处理后通过25m高排气筒排放，收集的粉尘进入包装入库工序。

污染物产生情况：

①中和工序有水蒸气、二氧化碳Gu1产生。

②填料吸收塔有粉尘、水蒸气G1产生。

### 3.2.2 煤气制造工艺

由于开发区天然气还未正常接管使用，目前项目喷雾干燥、聚合/造粒工序加热由煤气加热，项目煤气来自于厂区临时建设的两段式煤气发生炉。本项目选用Ф2m两段式热煤气发生炉1台，本项目煤制气煤用量550t/a，产煤气220万m3/a，其煤炭气化原理以及煤气生产工艺流程简述及产污环节介绍如下：

（1）煤炭气化原理

发生炉煤气是通过水蒸汽和空气混合形成气化剂后流经炽热的固定燃烧床生成的。空气中所含的氧和蒸汽与燃料中的碳反应，生成了含有CO、CO2、H2、CH4、C2H4、N2等成分的发生炉煤气。

蒸汽与碳反应时吸热反应：

当氧和碳反应时就放出热量：

一氧化碳与蒸汽反应：

在还原层，其温度低于1200℃时还会出现下面的快速反应：

和

当煤气通过还原层时，可燃气体含量迅速上升，而CO2和水蒸汽含量下降。通过还原带后，一部分煤气被输出，流经底部旋风除尘器和风冷器，这一部分煤气称为“底部煤气”，其温度约400~600℃左右。

在干馏段，加入发生炉的煤，依次被干燥、预热和干馏，生成的蒸汽、焦油雾和煤气，一起从发生炉顶部输出，这一部分煤气称之为“顶部煤气”，其温度在80~120℃左右。

（2）煤气生产工艺流程简述及产污环节

本工艺分为煤贮存、提升输送系统、加煤系统、制气系统、净化系统及输送系统。

①煤贮存、提升输送系统

项目热煤气站旁设置煤棚一座，建筑面积700m³，可暂存煤气炉一个月的用煤量。

②气化系统

气化系统为常压固定床气化炉，由加煤系统、炉体及炉栅驱动系统、液压除灰等系统组成。

加煤采用双路双旋塞加煤阀，每两个加煤阀中间设有一个缓冲仓，加煤由控制室内的PLC可编程控制器自动控制，设有自动、半自动、手动控制，旋塞加煤阀由液压系统驱动。

炉体水夹套与汽包连接。汽包含有水位控制器，液位计及蒸汽管路。炉体中心安装耐热不锈钢中心管和外部耐火材料两个相对方向的传热，对煤进行充分干馏。内部耐火炉衬煤气通道上部装有可调阀门，可以防止炉内偏炉现象，下段煤气出风冷器设有碟阀，从而调节上、下段煤气的比例。炉体下段为低压水夹套，可自产0.25MPa蒸汽供探火、保温等用。上段为常压水套，可产生0.07MPa蒸汽，供气化用。炉体加中心管清理孔，便于检修时清理探火孔。

炉栅由耐热耐磨合金铸钢制成，安装灰盘底座上。气化剂通过炉栅的布风口均匀分布在炉内，进行气化反应。

炉体上对称安装有大灰犁和小灰刀，通过灰盘转出，将灰渣犁出，落入溜灰斗，溜灰斗底部通过皮带收集并集中输送到灰渣场，本系统采用湿式除灰，灰盘驱动采用液压系统。灰渣输送系统采用皮带输送。

煤气炉加煤阀和灰盘传动机构的润滑采用干油多点润滑系统，润滑站能够自动将润滑脂注入各个润滑点。

③净化系统

冷却净化系统由二级静电除尘器、一级旋风除尘器组成。主要是对煤气炉产生的粗热煤气进行净化处理，上段煤气经除尘、下段煤气经除尘后混合送入用气工段。

④工艺流程叙述

将合格煤通过运煤系统输送到储煤仓，由程序控制的给煤设备将煤加入到两段炉的干馏段。空气鼓风机将空气鼓入炉底，同时低压蒸汽通过混合箱与空气混合作为气化剂与气化段1200℃高温的半焦进行气化反应，生成CO约为31~33%，H2约为9~10%，CH4约为0.4~0.5%的可燃气体；同时利用下段煤气的热量对干馏段的煤进行干馏，生成CO约为29~31%，H2约为17~19%，CH4约为1~3%，CnHm约为0.2~0.4%的可燃气体。上部产生的煤气其温度大约为100~120℃，经过二级静电除尘器除尘。下端煤气通过一级旋风除尘器除尘后与上段煤气混合，上、下段的煤气直接送至用气工序中。

煤气生产的工艺流程图见下图：

图3.2.2-1  煤气站制备煤气工艺流程及产污节点图

污染物产生情况：

①煤气发生炉煤燃烧会有煤灰渣S1产生。

②上段煤气经二级电除尘有除尘烟尘S2产生。

③下段煤气经一级旋风除尘器会有除尘烟尘S3产生。

（3）煤气主要指标

根据煤气站设计，净化后的煤气主要成分见表3.2.2-1。

表3.2.2-1  煤气成分（%）

| 组分 | CO2 | H2S | O2 | CO | H2 | CH4 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量含量% | 3~4 | ＜20mg/m3 | 0.2~0.4 | 28~30 | 10~15 | 2~3 | 45~50 |

## 3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析

### 3.3.1 三聚磷酸钠生产物料平衡

根据厂区现状监测数据，结合三聚磷酸钠生产工艺流程分析以及厂内实际生产情况，确定项目各物料、产品及污染物输入及输出物料平衡，具体见下表及下图。

表3.3.1-1  三聚磷酸钠生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方，t/a | 循环量t/a | 出方，t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投料量 | 折纯量 | 杂质/水 |  | / | 产污环节 | 产生量 | 小计 |
| 1 | 85%磷酸 | 14057.334 | 11948.734 | 2108.6 | 滤渣回用144.990（磷酸二氢钠24.085、磷酸氢二钠57.001、磷酸1.342、杂质0.536、水62.026） 粉尘回用3193.071（磷酸二氢钠562.209、磷酸氢二钠1330.562、磷酸63.289、三聚磷酸钠1215.037、杂质22.604） 粉尘回用296.582（磷酸9.007、三聚磷酸钠284.599、杂质2.976） 洗涤水回用1080.294（磷酸二氢钠12.935、磷酸氢二钠30.611、磷酸1.663、杂质0.584、三聚磷酸钠34.501、水1000.000） | 废气 | Gu1：水蒸气3721.587、二氧化碳4371.339 | 中和 | 8092.926 | 26355.467 |
| 2 | 99%纯碱 | 10637.327 | 10530.954 | 106.373 |  |  | G1粉尘0.044（磷酸二氢钠0.006、磷酸氢二钠0.016、三聚磷酸钠0.016、磷酸0.001、杂质0.005）； 水蒸气3262.497 | 填料吸收塔 | 3262.541 |  |
| 3 | 水 | 1660.806 | 1660.806 | / |  | 产品 | 三聚磷酸钠15000（磷酸265.335、三聚磷酸钠14624.080、杂质110.585） | 包装入库 | 15000 |  |
| 小计 | 26355.467 | 24140.494 | 2214.973 | 4714.937 | 26355.467 |
| 合计 | 26355.467 | 26355.467 | 4714.937 | 26355.467 |

图3.3.1-1  三聚磷酸钠生产物料平衡图（t/a）

### 3.3.2 工艺水平衡

三聚磷酸钠工艺水平衡见下表及下图。

表3.2.2-1  三聚磷酸钠工艺水平衡表  （t/a）

| 序号 | 入方 | 循环量 | 出方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | / | 产污环节 | 排放量 |
| 1 | 新鲜水 | 1660.806 | 1062.026 | 废气 | 中和 | 3721.587 |
| 2 | 物料带入水 | 2104.383 |  |  | 填料吸收塔 | 3262.497 |
| 3 | 反应生成水 | 3218.895 |  |  | / | / |
| 合计 | 6984.084 | 1062.026 | 6984.084 |

图3.3.2-1  三聚磷酸钠工艺水平衡图（t/a）

### 3.3.3 项目水平衡

#### 3.3.3.1 建设项目用水量

本项目用水主要为生产用水、生活用水、锅炉用水、煤气站用水、软水制备用水、反冲洗用水、尾气吸收用水、循环冷却系统补充水、设备清洗用水、碱液水膜除尘用水等。

（1）生产用水

本项目工艺用水主要为中和工序用水，大部分由尾气洗涤塔的洗涤水提供，少部分为新鲜水，根据工程分析，本项目生产工艺用水量为1010.806m3/a（3.06m3/d），其中1000m3/a来自于尾气洗涤塔的洗涤水。

- 生活用水

本项目现有90个员工，生活用水按100L/人.天计算（年工作330天），则职工生活用水量为2970m3/a（9m3/d）。

- 尾气吸收用水

本项目喷雾干燥塔、烘干造粒炉、筛分工序、破碎工序产生的尾气经二级旋风除尘后再采用二级水洗涤、填料吸收塔处理。二级水洗涤补充水由填料吸收塔提供、填料吸收塔补充水来自新鲜水，根据企业提供资料及工程分析，填料吸收塔新鲜水补充量为1650m3/a（5m3/d）。

（4）循环冷却系统补充用水

项目冷却工序采用循环冷却水进行间接冷却，根据建设单位提供的资料，项目冷却工序冷却水循环量均为10m3/h，循环冷却系统补充用水为792m3/a（2.4m3/d），其中437.14m3/a由软水制备弃水提供，其余354.86m3/a为新鲜水，循环冷却水循环使用，不外排。

（5）锅炉用水

项目自建1台2t/h蒸汽锅炉，锅炉以煤为燃料，蒸汽主要作用是为中和工序加热及物料暂存罐保温，均为间接加热，年用蒸汽量为3000t/a。锅炉房设有软水制备系统1套，经软化处理后的水进入锅炉进行加热产生蒸汽，锅炉用水去向有以下几种：①蒸汽消耗：根据建设单位提供的数据，生产需要蒸汽量约3000m3/a（回收利用率按照80%计算），蒸汽加热过程总损耗量约为600m3/a，蒸汽间接加热冷凝水约为蒸汽量的80%，产生蒸汽冷凝水量（回用至锅炉房）约为2400m3/a；②锅炉排污水：根据锅炉厂家提供的经验数值：锅炉连续排污水量约为蒸汽量的3%。本项目计算取3%，蒸汽产生量约为3000m3/a，则排污水量约为90m3/a。这部分废水水质简单，仅含有少量盐分，作为清下水外排。

本项目蒸汽锅炉软化水消耗量约为：蒸汽加热过程总损耗量约为600m3/a，排污水量约为90m3/a，则全年需要新鲜软化水600+90=690m3/a。

（6）煤气站用水

项目煤气站为热工式煤气站，因此其煤气站用水分为两部分，一部分是煤气炉炉体冷却水，一部分为煤气制备时用水。

煤气炉体冷却水循环利用，降温过程中会损耗部分水，根据建设单位提供资料，冷却水补水量为330m3/a（1m3/d），冷却水循环使用，不外排。煤气制备时用水量为330m3/d（1m3/d），制备用水采用软水设备制备的软化水，煤气制备用水以水蒸气形式损耗。

（7）软水制备系统用水

项目设有软水制备系统1套，软化水制备采用钠离子交换器制备，软水制备效率不低于70%，项目软水用量为1020m3/a，因此消耗自来水1457.14m3/a，软水制备产生的软化废水量为437.14m3/a，用作循环冷却水补充用水，不外排。

（8）反冲洗用水

软水设备采用离子交换工艺进行，离子交换过程定期对设备进行再生，项目离子交换树脂再生采用饱和食盐水进行再生，完成吸盐过程后进行反冲洗，反冲洗用水量为8m3/a。

（9）碱液水膜除尘用水

根据建设单位提供资料，烟气脱硫除尘用水量为133.6m3/a（0.40m3/d），根据经验值，损耗量以10%计算，则损耗量为13.36m3/a（0.04m3/d），水膜除尘废水循环使用不外排，定期外排部分水进行控盐，循环水池控盐强制排水量平均为6.8m3/d（0.02m3/a），其中主要物质为盐类、SS，经沉淀后可直接利用至煤堆场表面降尘使用。则项目水膜除尘设施需补充新鲜水20.16m3/d（0.06m3/a）。

#### 3.3.3.2 建设项目排水量

本项目废水主要为生活污水、反冲洗废水、锅炉排水。

（1）生活污水

项目生活用水量为2970m3/a（9m3/d），生活污水产生系数以0.8计，则项目生活污水产生量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接管至城西污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

（2）锅炉排水

项目锅炉排水量为90m3/a，这部分废水水质简单，COD80mg/L，SS150mg/L，盐分1000mg/L，作为清下水外排。

（3）反冲洗废水

项目反冲洗废水量为8m3/a，这部分废水水质简单，COD80mg/L，SS150mg/L，盐分1500mg/L，作为清下水外排。

本项目水平衡图见图3.3.3-1。

图3.3.3-1  本项目水平衡图（m3/a）

### 3.3.4 蒸汽平衡

本项目需用蒸汽量为3000t/a，由厂区蒸汽锅炉提供。蒸汽由锅炉房经蒸汽管道送至配料车间，用于三聚磷酸钠中和工序的供热及物料暂存罐的保温。

本项目蒸汽平衡见图3.3.4-1。

图3.3.4-1  项目蒸汽平衡图（t/a）

## 3.4 污染物排放总量

### 3.4.1 废气污染源强核算

由于灌南经济开发区的天然气管道正在铺设中，项目厂区临时建设燃煤锅炉为中和工序供热，本项目燃煤锅炉年用煤量220t/a，年工作时间330天，每天平均8h，项目锅炉房燃烧废气采用碱液水膜除尘处理后经15m高排气筒排放。

根据现状监测数据计算污染物的排放情况，具体见下表。

表3.4.1-1  锅炉房废气污染物排放情况

| 产生点 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 排放状况 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度 m | 直径m | 温度℃ |  |
| 锅炉房 | 3210 | SO2 | 10.9 | 0.035 | 0.092 | 15 | 0.35 | 80 | 间歇2640h |
|  |  | NOx | 11.4 | 0.036 | 0.095 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 64.9 | 0.208 | 0.549 |  |  |  |  |

2、烘干造粒车间废气（SO2、NOx、颗粒物）

项目烘干造粒车间内的喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，采用二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放。

根据现状监测数据计算污染物的排放情况，具体见下表。

表3.4.1-2  烘干造粒车间污染物排放情况

| 产生点 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 排放状况 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度 m | 直径m | 温度℃ |  |
| 喷雾干燥、聚合/造粒、筛分、粉碎 | 38219 | SO2 | 5.32 | 0.21 | 1.663 | 25 | 1.6 | 70 | 连续7920h |
| 煤气燃烧 |  | NOx | 6.12 | 0.23 | 1.822 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 9.8 | 0.38 | 3.010 |  |  |  |  |

### 3.4.2 废水污染源强核算

本项目废水主要有生活污水，项目生活污水排放情况见下表。

表3.4.2-1   项目废水产生、排放情况表

| 编号 | 废水量 m3/a | 污染物名称 | 污染物排放量 | 标准浓度限值 mg/L | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |
| 生活污水 | 2376 | COD | 69 | 0.164 | 500 | 接管城西污水处理厂，尾水最终排入老六塘河 |
|  |  | 氨氮 | 2.68 | 0.006 | 45 |  |
|  |  | SS | 68.5 | 0.163 | 400 |  |
|  |  | TP | 0.9 | 0.002 | 8 |  |

### 3.4.3 噪声污染源强核算

拟建项目主要噪声源有风机、各种泵等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约85～90dB（A），其噪声设备声压级见表3.4.3-1。建设方拟采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。

表3.4.3-1  噪声污染源强、治理及排放情况    单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 噪声源强 | 降噪措施 | 降噪后源强 | 所在 位置 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 1 | 90 | 低噪声设备，安装消声器、减震垫，建筑物隔声等 | 65 | 配料车间 | 东:135，南:66，西:175，北:22 |
| 2 | 输送泵 | 2 | 85 |  | 60 |  |  |
| 3 | 喷粉干燥塔 | 1 | 85 |  | 60 | 烘干造粒车间 | 东:165，南:66，西:150，北:22 |
| 4 | 风机 | 4 | 90 |  | 65 |  |  |
| 5 | 旋转造粒炉 | 1 | 85 |  | 60 |  |  |
| 6 | 输送泵 | 2 | 85 |  | 60 |  |  |
| 7 | 破碎机 | 3 | 85 |  | 60 |  |  |
| 8 | 振动筛 | 1 | 85 |  | 60 |  |  |
| 9 | 煤气发生炉 | 1 | 85 |  | 60 | 煤气发生站 | 东:190，南:75，西:135，北:25 |
| 10 | 风机 | 1 | 90 |  | 65 |  |  |
| 11 | 蒸汽泵 | 1 | 90 |  | 65 | 锅炉房 | 东:195，南:85，西:135，北:15 |
| 12 | 风机 | 1 | 90 |  | 65 |  |  |

### 3.4.4 固废污染源强核算

1、建设项目固体废物产生情况分析

本项目固体废弃物主要有废原料包装物，生活垃圾、煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘、旋风除尘器收集的粉尘。

①废原料包装物

项目原料包装主要为袋装，在拆包后会产生废原料包装物，根据建设单位提供资料，废原料包装物的产生量为15t/a。

②煤灰渣

项目燃料为煤，锅炉、煤气发生站燃煤过程均有煤灰渣产生，根据建设单位提供资料，煤灰渣的产生量为88t/a。

③水膜除尘污泥

项目水膜除尘过程烟尘产生量10.980t/a，排放0.549t/a，含水率为30%，则项目的除尘烟尘量为14.9t/a。

④生活垃圾

职工生活过程中会产生职工生活垃圾，本项目员工90人，生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，项目年工作330天，则生活垃圾产生量为14.85t/a。

⑤旋风除尘器收集的粉尘

项目喷雾干燥、旋转造粒、筛分、粉碎工序采用旋风除尘器处理，根据工程分析计算得，旋风除尘器收集的粉尘量为3490.283t/a。

⑥除尘烟尘

项目煤气站上段煤气采用二级电除尘处理、下段煤气采用一级旋风除尘处理，根据建设单位提供资料，收集的烟尘量为51.58t/a，主要成分为粉煤灰。

2、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，对项目工业副产物进行判定，其判定情况及判定依据见下表。

表3.4.4-1  项目固废判定情况及依据一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废原料包装物 | 原料拆包 | 固体 | 磷酸盐、塑料袋等 | 15 | √ |  | Q6、R6 |
| 2 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固体 | 果皮、纸屑等 | 14.85 | √ |  | Q10、D1 |
| 3 | 煤灰渣 | 锅炉、煤气发生站 | 固体 | 粉煤灰等 | 88 | √ |  | Q10、R6 |
| 4 | 水膜除尘污泥 | 碱液水膜除尘 | 固体 | 粉煤灰、水等 | 14.9 | √ |  | Q10、R6 |
| 5 | 旋风除尘器收集的粉尘 | 旋风除尘器 | 固体 | 磷酸盐等 | 3490.283 | √ |  | Q10、R6 |
| 6 | 除尘烟尘 | 静电除尘器、旋风除尘器 | 固体 | 粉煤灰等 | 51.58 | √ |  | Q10、R6 |

注：废物必须进行处置的原因：Q1——生产或消费过程中产生的残余物；Q6——在使用中被污染的物质或物品；Q10——污染控制设施产生的垃圾、残余物、污泥。

废物的作业方式：D1——置于地下或地上进行处置，例如填埋；R12——国务院经济综合宏观调控部门会同国务院环境保护行政主管部门声明或有关法律法规所规定的其他作为利用操作的作业方式；R6——用于消除污染的物质的回收。

3、固体废物产生及处置情况汇总

本项目固体废物产生情况见下表。

表3.4.4-2  项目固体废物产生及处置情况汇总

| 序号 | 副产物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 估计产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装物 | 一般固废 | 原料拆包 | 固体 | 磷酸盐、塑料袋等 | / | / | 15 | 外售综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固体 | 果皮、纸屑等 | / | / | 14.85 | 委托环卫部门清运处理 |
| 3 | 煤灰渣 | 一般固废 | 锅炉、煤气发生站 | 固体 | 粉煤灰等 | / | / | 88 | 外售制砖 |
| 4 | 水膜除尘污泥 | 一般固废 | 碱液水膜除尘 | 固体 | 粉煤灰、水等 | / | / | 14.9 | 外售制砖 |
| 5 | 旋风除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | 旋风除尘器 | 固体 | 磷酸盐等 | / | / | 3490.283 | 回用于生产 |
| 6 | 除尘烟尘 | 一般固废 | 静电除尘器、旋风除尘器 | 固体 | 粉煤灰风 | / | / | 51.58 | 外售制砖 |

# 4 污染防治措施及运行分析

## 4.1 工程建设的污染防治措施调查

本项目已于2014年8月投入生产，根据实际调查情况，企业采用的污染防治措施如下：

1、废气污染防治措施

①项目喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放；②锅炉房燃煤锅炉产生的燃烧废气采用碱液水膜除尘装置处理后经一根15m高排气筒排放。③项目煤气发生炉煤上段煤气采用二级静电除尘器进行处理，下段煤气采用一级旋风除尘器处理后进入喷雾干燥塔、旋转造粒炉内使用；④配料车间中和工序的水蒸气、二氧化碳经8m高排气筒排放。

2、废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水、锅炉排水、反冲洗废水，其中锅炉排水与反冲洗废水作为清下水排入雨水管网，项目生活污水排放量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

3、噪声污染防治措施

设备选型上注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。其次利用噪声随距离增加而衰减的特点，合理布局各功能区，从而降低噪声对工作人员的影响。

4、固废处置措施

建设项目新建一般固废堆场，约200m2，方便产生的固废暂存。项目固废中废原料包装物外售综合利用，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘外售制砖，旋风除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋。所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

## 4.2 废水治理措施及运行情况

### 4.2.1 废水产生情况

本项目排水采用雨污分流制，项目废水主要为生活污水、锅炉排水、反冲洗废水，其中锅炉排水与反冲洗废水作为清下水排入雨水管网，项目生活污水排放量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

### 4.2.2 污水处理厂接管可行性分析

（1）处理规模：城西污水处理厂一期处理量为20000m3/d。本项目废水主要为生活污水，产生量为7.2m3/d，占城西污水处理厂处理规模的0.036%，比例较小。

（2）废水水质：经现状监测数据可知，项目厂区污水排放口污染物浓度为：COD 69mg/L、氨氮2.68mg/L、SS 68.5mg/L、TP 0.9mg/L，均在灌南县城西污水处理厂接管标准规定值以内，即COD≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤400mg/L、TP≤8.0mg/L。

（3）运行时间：项目所在地污水、清水管网均已铺设完毕，城西污水处理厂已投入运营，项目废水可以从厂区污水管网接口处接入开发区污水管网。

（4）污水处理范围：污水收集工程范围是灌南县盐河以西城区片区及开发区。

（5）城西污水处理厂处理工艺

城西污水处理厂工艺流程见下图。

图4.2.2-1  城西污水处理厂处理工艺流程图

污水处理工艺采用强化二级生物脱氮处理工艺，出水采用二氧化氯消毒工艺，污泥处理采用带式压滤脱水机。主要处理构筑物包括：粗、细格栅及沉砂池、倒置A/A/O生物反应池、二沉池、接触池、风机房、污泥浓缩池、污泥匀质池、污泥泵房、污泥脱水间等。

可以将整个处理工艺划分为三个阶段：沉砂池以前的为前处理阶段，沉砂池到倒置A/A/O生物反应池为生物处理阶段，倒置A/A/O生物反应池到接触池为后处理阶段。

出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

物化污泥、生化污泥排入污泥浓缩池，浓缩后的污泥经压滤机压滤，干泥由市政环卫进行卫生填埋或综合利用，浓缩池上清液、压滤机滤液回流至沉砂池。

本项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

综上，本项目废水接管至城西污水处理厂是可行的。

### 4.2.3 经济可行性分析

本项目生活污水采用化粪池预处理，无需另外投资，年运行费用约0.5万元，占项目总投资（2000万元）的0.025%，在企业可承受范围内，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水治理方案是可行的。

## 4.3 废气污染防治措施及运行情况

项目大气污染物主要为有组织废气和无组织废气，有组织废气主要为锅炉燃烧废气及烘干造粒车间废气；无组织废气主要为煤堆场粉尘。

### 4.3.1 有组织废气

#### 4.3.1.1 废气处理方案

根据前文中分析，全厂有组织废气走向见图4.3.1-1。

图4.3.1-1  项目有组织废气处理工艺流程图

#### 4.3.1.2 废气处理措施简介

1、燃煤锅炉的燃烧废气

项目临时建设2t/h的燃煤锅炉为配料工序供热，燃煤废气采用碱液水膜除尘装置进行处理。处理后废气经一根15m高排气筒排放。

湿法除尘介绍：湿法除尘技术，也叫洗涤式除尘技术，是一种利用水(或其他液体)与含尘气体相互接触，伴随有热、质的传递，经过洗涤使尘粒与气体分离的技术。

湿法除尘与干式除尘相比：设备投资少，构造比较简单；净化效率较高，能够除掉0.1μm以上的尘粒；设备本身一般没有可动部件，如制造材料质量好，不易发生故障。更突出的优点是，在除尘过程中还有降温冷却、增加湿度和净化有害有毒气体等作用，非常适合于高温、高湿烟气及非纤维性粉尘的处理，还可净化易燃、易爆及有害气体。

缺点是：要消耗一定量的水(或液体)；粉尘的回收困难；受酸碱性气体腐蚀，应考虑防腐；粘性的粉尘易发生堵塞及挂灰现象；冬季需考虑防冻问题；除尘过程会造成水的二次污染。因此，湿法除尘适用于处理与水不发生化学反应、不发生粘结现象的各类粉尘及南方地区。遇有疏水性粉尘，单纯用清水会降低除尘效率，往水中加净化剂可大大改善除尘效果。

水膜除尘器是由筒体、轻质浮球、喷嘴、除雾器等组成。筒体内下边是栅板，栅板上放置一定数量的小球，球层上边有喷嘴把喷淋液雾化后喷淋到小球表面，再上边又有一层小球和喷嘴，最上边是脱水器。筒体是浮球塔的基本构架，一般筒体是由碳钢制成，内衬防腐材料，防腐材料可用耐蚀玻璃钢；也可以用聚丙稀制作筒体外包一层玻璃钢。

项目采用碱液水膜除尘处理对废气进行净化。含尘烟气以一定的速度切向进入水膜除尘器并沿内壁旋转上升；筒体上部设有溢流器，水经溢流器流向筒体内壁，形成一层3~5mm厚的均匀完成水膜，本项目采用碱性水，即在水中添加氢氧化钠、氢氧化钙等试剂以达到较高的脱硫效果；烟气上升时与水膜逆向接触，尘粒由于离心力的作用被甩向筒体内壁，随灰水一起落入除尘器底部经溢流口排入沉淀池。类比同类企业实际生产经验，碱液水膜除尘脱硫效率可达70%，除尘效率可达95%，具体工艺流程图见图4.3.1-2。

图4.3.1-2  锅炉房燃煤废气处理流程图

2、煤气净化措施

项目临时建设煤气发生炉，为喷雾干燥、聚合/造粒工序提供燃烧燃料，根据项目目前实际生产情况和所上设备可知，本项目采用煤气发生炉为两段式热煤气发生炉，本项目使用的煤为低硫无烟煤，因此，本项目仅针对煤气中的粉尘进行净化处理。项目上段废气采用二级静电除尘器进行处理，下段废气采用一级旋风除尘器进行处理。

静电除尘的一般原理是:当含尘气体通过风机及通风管路被引入除尘器时，在除尘器的两极上通以直流负高压，使电极系统的电压超过临界电压值，产生电晕放电，电子被气体分子吸附，在电晕外区造成大量负离子，气体中粉尘微粒与负离子碰撞使粉尘荷电。荷电的粉尘微粒在电场的作用下向收尘极运动，当荷电的悬浮粒子十分接近收尘极表面时，粒子与正电极接触失去电荷成为中性而粘附于收尘极表面。这就是工业上普遍采用的干式负电晕除尘器的荷电粉尘捕集过程。一般情况下，静电除尘效率可达98-99%，本环评静电除尘器除尘效率取98%，具体结构图见图4.3.1-3。

优点：（1）除尘装置结构简单，造价低廉，耗电量少，所消耗电量远远低于其它除尘器（该除尘方法所消耗的能量仅为集尘除尘装置的1/5，设备投资仅为集尘器装置的1/3），易于维护，安全可靠，除尘效率高且无噪声干扰等特点；（2）可以就地抑制尘源，被抑制的粉尘经集尘箱内、外壁落入下料口内，回收使用；（3）由于混料岗位不宜进行密闭，故需要安装风机引风，使除尘系统在负压下操作，防止了粉尘外溢；（4）产生的大量空气负离子有助于改善厂房内的空气，使其新鲜、洁净，使人精神充沛，不易疲劳，提高工作效率。

图4.3.1-3  静电除尘器原理与结构图

旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。它具有结构简单，体积较小，不需特殊的附属设备，造价较低，阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒，除尘效率可达80％以上，近年来经改进后的特制旋风除尘器，其除尘效率可达85％以上。旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后．沿除尘器的轴心部位转而向上．形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。自进气口流人的另一小部分气流，则向旋风除尘器顶盖处流动，然后沿排气管外侧向下流动，当达到排气管下端时，即反转向上随上升的中心气流一同从诽气管排出，分散在其中的尘粒也随同被带走。具体结构图见图4.3.1-4。

旋风除尘器的主要优点：（1）旋风除尘器内部没有运动部件，维护方便。（2）制作、管理十分方便。（3）处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜。（4）作为预除尘器使用时，可以立式安装，使用方便。（5）处理大风量时便于多台并联使用，效率阻力不受影响。（6）可耐400℃高温，如采用特殊的耐高温材料，还可以耐受更高的温度。（7）除尘器内设耐磨内衬后，可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气。（8）可以干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。

但其也有几个缺点，主要有：（1）卸灰阀如果漏损会严重影响除尘效率。（2）磨损严重，特别是处理高浓度或磨损性大的粉尘时，入口处和锥体部位都容易磨坏。（3）除尘效率不高（对捕集粒径小于5um的微细粉尘和尘粒密度小的粉尘，效率较低），单独使用有时满足不了含尘气体排放浓度的要求。

图4.3.1-4  旋风除尘器原理与结构图

3、烘干造粒车间废气

项目烘干造粒车间喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放。

水洗塔是废气从塔底进入塔身，塔顶部喷射水，以增加废气与水的接触面积，废气与水接触后进入水中，未处理的部分废气从塔顶排除。根据企业提供资料，水洗塔的除尘效率可达90%。

填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔的塔身是一直立式圆筒，底部装有填料支承板，填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置（小直径塔一般不设气体分布装置）分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备，两相组成沿塔高连续变化，在正常操作状态下，气相为连续相，液相为分散相。根据企业提供资料，填料吸收塔的除尘效率可达95%。

工艺废气处理流程图见下图。

图4.3.1-5  烘干造粒车间废气处理流程图

#### 4.3.1.3 废气达标排放情况

根据环境现状监测结果可知，项目燃煤锅炉产生的燃烧废气SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段的相应标准限值的50%，可以达标排放。项目烘干造粒车间排放的废气SO2、NOx、颗粒物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中的相关标准限值要求，可以达标排放。

### 4.3.2 无组织废气

根据现场勘查，厂区煤露天堆放，无组织废气主要为煤堆场装卸粉尘。项目厂区设有煤棚，本次自查评估报告要求企业将煤必须堆放于煤棚内，减少无组织废气对周围环境的影响。

### 4.3.3 经济可行性分析

本项目废气治理总投资约41.5万元，约占项目总投资（2000万元）的2.1%。详见表4.3.3-1。从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。

表4.3.3-1  项目废气处理环保投资一览表

| 类别 | 污染物名称 | 装置数量 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘干造粒车间废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 二级水吸收装置1套 | 8 |
|  |  | 二级旋风除尘器2套 | 12 |
|  |  | 填料吸收塔1套 | 5 |
|  |  | 25m高排气筒1根 | 1 |
| 锅炉房废气 | SO2、NOx、烟尘 | 碱液水膜除尘装置1套 | 3 |
|  |  | 15m高排气筒1根 | 0.5 |
| 煤气发生炉煤气净化 | SO2、烟尘 | 二级静电除尘装置1套 | 8 |
|  |  | 一级旋风除尘器1套 | 4 |
| 小计 | 41.5 |

## 4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况

本项目固体废弃物主要有废原料包装物，生活垃圾、煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘、旋风除尘器收集的粉尘。其中废原料包装物集中收集后外售综合利用，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘集中收集后外售制砖，旋风除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

企业需要加强固体废物规范化管理，临时堆放场所远离办公区域和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场有防渗漏措施。项目厂区设置200m2一般固废堆场，满足项目固废的暂存，并做了防渗漏措施。

综上，通过以上措施，建设项目固废得到有效处理，还能进一步创造了一定的经济效益，一定程度上体现了循环经济理念。

## 4.5 噪声治理措施及运行情况

本项目的噪声污染来源于循环水泵、物料输送泵、风机等，均采用低噪音电机，其声压级为80-90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。拟建工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下：

（1）从声源上控制，物料泵、引风机、水泵等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，水泵尽量选用潜水泵；

（2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

（3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，风机安装消音器，结合声源车间环境，合理布局；

（4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，项目厂区绿化面积为7810m2，绿化率可以达到31%，可有效降低噪声强度。

（5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

本项目噪声治理投资约5万元，占项目总投资2000万元的的0.25%，占用比例较小，在厂家可以承受范围内，因此，本项目噪声处理措施在经济上是可行的。

## 4.6 污染防治措施评估结论及改进措施

根据现状监测数据，项目采取的污染防治措施可以确保项目排放的污染物都能达标排放，但根据现场勘查，企业改进措施如下：

（1）煤堆放在煤棚内，并采取洒水降尘的措施，减少煤堆场无组织排放的粉尘对周围环境的影响。

（2）厂区设置350m3事故池，以防发生事故时消防废水及事故废水的收集。

（3）经济开发区的天然气可以接管正常使用时，企业需立即将燃煤整改为燃气。

# 5 污染物稳定达标排放情况

## 5.1 环境影响识别和评估因子筛选

### 5.1.1 环境影响识别

本工程已于2014年8月建成运营，只考虑运营期对周围环境产生影响，建设项目环境影响因素识别具体见表5.1.1-1。

表5.1.1-1  环境影响因素识别

| 工程 阶段 | 工程作用 因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群 健康 | 就业 机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 污水排放 | × |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | ⊕ | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 生产废液排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 有毒有害物质管理与使用 | × | × | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 项目总体影响 | × |  | × |  |  |  |  |  | × |  | ⊕ | ★ | ★ |

图例：×—无影响；负面影响—Δ轻微影响、ο较大影响、●有重大影响、(可能；★—正面影响

### 5.1.2 评估因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

将项目运营后对环境的危害相对较大，对环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为评估因子。具体内容见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  评估因子一览表

| 项目 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 现状评估因子 | PM10、SO2、NO2、TSP |
|  | 影响评估因子 | SO2、NO2、颗粒物 |
|  | 总量控制因子 | SO2、NO2、颗粒物 |
| 水环境 | 现状评估因子 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 |
|  | 影响评评估子 | COD、SS、氨氮、TP |
|  | 总量控制因子 | COD、SS、氨氮、TP |
| 噪声 | 现状评估因子 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评估因子 |  |
|  | 总量控制因子 |  |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、工业固废 |

## 5.2 环境质量标准和污染物排放标准

### 5.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见下表。

表5.2.1-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |

2、地表水环境影响评价

项目区域地表水体老六塘河、南六塘河、盐河、公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准限值，具体标准值见下表。

表5.2.1-2  地表水水质标准     单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 因子 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | SS | ≤30 | 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |

3、声环境质量

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。标准值见下表。

表5.2.1-3  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 区域环境噪声 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |

4、地下水质量

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准，详见表5.2.1-4。

表5.2.1-4  地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 因子 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水体标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 高锰酸钾指数 | ≤3.0 |  |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 6 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 8 | 硝酸盐 | ≤20 |  |

### 5.2.2 污染物排放标准

- 废气

项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放厂界浓度限值。具体标准值见下表。

表5.2.2-1  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 排放源上风向设置参照点，下风向设监控点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

项目工艺粉尘、烘干造粒炉及喷雾干燥塔内燃烧废气的排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中的相关标准限值要求。具体标准值见下表。

表5.2.2-2  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 限值（mg/m3） | 烟囱最低允许高度（m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 15 | GB31573-2015 |
| SO2 | 100 | 15 |  |
| NOx | 200 | 15 |  |

由于开发区天然气还未能正常使用，项目临时建设2t/h的燃煤蒸汽锅炉，燃烧废气SO2、NOx、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段的相应标准限值的50%（由于排气筒高度为15m，排放标准按照二类区Ⅱ时段的相应标准限值的50%执行）。具体标准值见下表。

表5.2.2-3  燃烧废气污染物排放标准

| 锅炉类别 | 适用区域 | 烟囱最低允许高度（m） | Ⅱ时段排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 |  |
| 燃煤锅炉 | 二类区 | 15 | 450 | / | 100 | GB13271-2001 |

- 废水

项目外排废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮、总磷的标准值参照执行《污水排入城镇下管水道水质标准》（CJ343-2012）中的B等级），接管至城西污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河，污水处理厂接管标准、进水标准、排放标准具体标准值见下表：

表5.2.2-4  城西污水厂接管标准及排放标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 水质参数 | 接管标准 | 进水水质 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| COD | 500 | 320 | 50 |
| SS | 400 | 200 | 10 |
| NH3-N | 45 | 30 | 5（8）* |
| TP | 8 | 4.0 | 0.5 |
| 标准来源 | GB8978-1996三级 | 城西污水处理厂进水标准 | GB18918-2002一级A标准 |

备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 噪声

运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5类标准，具体标准值见下表。

表5.2.2-5  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

- 固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。

## 5.3 项目污染源监测及达标分析

### 5.3.1 废气污染源监测及达标分析

#### 5.3.1.1 有组织废气

（1）锅炉房燃烧废气

项目锅炉房的燃煤锅炉会有燃烧废气SO2、NOx、颗粒物产生，经锅炉房一侧15m高排气筒（1#排气筒）外排。

项目委托南京基越环境检测有限公司对锅炉房15m高排气筒进行监测，监测时间为2016.1.24，监测期间装置满负荷运行，监测结果见下表。

表5.3.1-1  锅炉房废气监测结果

| 检测 点位 | 检测日期 | 检测 次数 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟气温度 (℃) | 流量 (Nm3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| 锅炉房15m高排气筒 | 2016/1/24 | 第一次 | 78 | 3244 | 63.8 | 0.206 | 15.3 | 0.050 | 12.7 | 0.041 |
|  |  | 第二次 | 79 | 3257 | 66.1 | 0.215 | 10.1 | 0.033 | 10.2 | 0.033 |
|  |  | 第三次 | 82 | 3149 | 64.8 | 0.204 | 6.66 | 0.021 | 10.3 | 0.032 |
|  |  | 第四次 | 83 | 3188 | 64.8 | 0.206 | 11.4 | 0.036 | 12.2 | 0.039 |
|  |  | 平均值 | 80 | 3210 | 64.9 | 0.208 | 10.9 | 0.035 | 11.4 | 0.036 |
| 排气筒高度（m） | 15 | 排气筒直径（m） | 0.35 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

由上表可知，项目燃煤锅炉产生的燃烧废气SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段的相应标准限值的50%，可以达标排放。

（2）烘干造粒车间废气

项目喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放。排污污染物为SO2、NOx、颗粒物。

项目委托南京基越环境检测有限公司对烘干造粒车间排气筒出口进行了采样监测，监测时间为2016.1.24，监测期间装置正常运行，监测结果见下表。

表5.3.1-2  烘干造粒车间废气监测结果

| 检测 点位 | 检测日期 | 检测 次数 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟气温度 (℃) | 流量 (Nm3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| 烘干造粒车间25m高排气筒 | 2016/1/24 | 第一次 | 67 | 38542 | 9.8 | 0.38 | 5.90 | 0.23 | 5.34 | 0.21 |
|  |  | 第二次 | 69 | 37946 | 8.5 | 0.32 | 4.10 | 0.16 | 6.91 | 0.26 |
|  |  | 第三次 | 72 | 38218 | 9.8 | 0.38 | 6.15 | 0.24 | 5.84 | 0.22 |
|  |  | 第四次 | 71 | 38171 | 11.3 | 0.43 | 5.13 | 0.20 | 6.41 | 0.24 |
|  |  | 平均值 | 70 | 38219 | 9.8 | 0.38 | 5.32 | 0.21 | 6.12 | 0.23 |
| 排气筒高度（m） | 25 | 排气筒直径（m） | 1.6 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

由上表可知，项目烘干造粒车间排放的废气SO2、NOx、颗粒物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中的相关标准限值要求，可以达标排放。

#### 5.3.1.2 无组织废气

项目无组织废气排放源主要为煤堆场无组织排放的装卸扬尘，污染物主要为颗粒物。

项目委托南京基越环境检测有限公司对项目厂界进行了采样监测，监测时间为2016.1.24，监测期间装置正常运行，监测结果见表5.3.1-3。

表5.3.1-3  无组织排放厂界浓度监测结果  mg/m3

| 检测项目 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1厂区北 | K2厂区西南 | K3厂区东南 |
| 颗粒物 | 2016.1.24 | 02:00—22:00 | 0.256 | 0.228 | 0.234 |

由上表可以看出，颗粒物厂界无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放厂界浓度限值。

### 5.3.2 废水污染源监测及达标分析

项目废水主要为生活污水，项目委托南京基越环境检测有限公司对建设单位污水排放口的水质进行监测，监测时间为2016.1.24，监测期间装置满负荷运行，监测结果见下表5.3.2-1。

表5.3.2-1  项目废水排放口水质监测结果   单位：mg/L

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| 厂区污水排放口 | 2016.01.24 | 上午 | 7.07 | 70 | 70 | 2.66 | 0.88 | 0.47 |
|  |  | 下午 | 7.06 | 68 | 67 | 2.70 | 0.91 | 0.45 |

从上表可知，项目废水排放的各项污染物均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，废水经开发区污水管网排入城西污水处理厂，最终排入老六塘河，项目废水可以达标排放。

### 5.3.3 噪声污染源监测及达标分析

项目主要噪声源为风机、煤气发生炉、、泵类等设备，噪声源强约80～90dB（A）。项目对高噪声设备采取了隔声、减震、消声等噪声治理措施，降噪量在15-25dB(A)。由于项目生产设备未发生变化，本次自查评估报告引用《连云港泽鑫食品配料有限公司年产8Kt多功能、高纯度、复合型磷酸盐工业水处理剂项目》中的监测数据，监测时间为2015年6月24日-6月25日，项目期间装置正常运行，监测结果见下表。

表5.3.3-1  项目厂界噪声监测结果   单位：dB (A)

| 监测点位 | 2015.6.24 | 2015.6.25 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1东厂界 | 56.1 | 46.7 | 55.5 | 45.7 |
| N2南厂界 | 54.4 | 42.1 | 54.3 | 44.9 |
| N3西厂界 | 54.7 | 46.8 | 53.9 | 44.1 |
| N4北厂界 | 52.5 | 47.3 | 53.7 | 43.8 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，项目高噪声设备经隔声、减震、消声等噪声治理措施后，项目厂界昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，项目噪声可以达标排放。

## 5.4 有资质第三方检测机构监测报告

项目委托南京基越环境检测有限公司对厂区的废气污染源、废水污染源、噪声污染源进行监测，监测报告具体见附件。

# 6 污染物总量控制分析

## 6.1排污总量控制对象

根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办〔2011〕71号及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），本项目所排放的污染物中，属于总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、颗粒物、SO2、NOx，结合项目所排放的特征因子，确定实施总量控制及监控因子为：

本项目总量控制及监控因子：

大气污染物：SO2、NOx、颗粒物。

水污染物：COD、氨氮、TP、SS。

工业固体废弃物：固体废弃物排放量。

## 6.2 排污总量控制分析

根据项目工程分析和现状监测数据，本项目污染物总量申报指标见表6.2-1。

表6.2-1  本项目污染物总量申报指标  单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 总量申报指标 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.164 |
|  | NH3-N | 0.006 |
|  | SS | 0.163 |
|  | TP | 0.002 |
| 废气 | SO2 | 1.755 |
|  | NOx | 1.917 |
|  | 颗粒物 | 3.359 |

## 6.3 总量控制平衡途径及完成分析

建设项目首先必须达标排放，另外项目的排污总量必须满足总量控制指标的要求。具体控制途径有以下几个方面：

1、尽可能实施排污减量计划，核准污染物量，杜绝一切可能的物料流失。

2、建设项目大气污染物需向灌南县环保局申请，待批准后实施；水污染物接管考核量纳入城西污水处理厂排放总量中，不单独申请。

3、建设项目各种固体废物均得到有效利用或处置，正常情况不会对外环境产生影响和危害。

# 7 环境风险评估

## 7.1 概述

根据国家环保总局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和国家环保部环发【2012】77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求开展环境风险评价工作，为工程设计和环境管理提供资料和依据。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

## 7.2 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和项目的实际情况，本报告对本项目在实际生产运行过程中可能产生的环境风险进行分析。

### 7.2.1 风险识别的范围和类型

1、风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）本项目生产设施风险识别范围指厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有生产装置区、物料输送管线及设备、“三废”处理设施等。

（2）物质危险性识别范围包括：项目使用的主要原辅料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

2、风险类型

生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄露引起火灾、爆炸、有毒物质排放等。其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。

7.2.2 物质风险识别

（1）对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）附录A.1中物质危险性标准（详见表8.4.2-1）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2014），对项目所涉及的原料、中间产品、产品及废物等物质，识别其是否属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物、易燃物，并根据其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、储量及运输量等结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。

表7.2.2-1 物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

备注：① 毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

② 凡表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-2010）中规定：按职业接触毒物危害程度分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害五级，如下表7.2.2-2所示。

表7.2.2-2  毒物危害程度分级

| 指标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | 极度 危害 | 高度危害 | 中度危害 | 轻度危害 | 轻微 危害 |
| 积分值 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 危害 中毒 | 吸入 LC50 (mg/m3) | 气体（cm3/m3） | <100 | 100≤LC50<500 | 500≤LC50<2500 | 2500≤LC50<20000 | ≥20000 |
|  |  | 蒸汽 （mg/m3） | <500 | 500≤LC50<2000 | 2000≤LC50<10000 | 10000≤LC50<20000 | ≥20000 |
|  |  | 粉尘和烟雾 （mg/m3） | <50 | 50≤LC50<500 | 500≤LC50<1000 | 1000≤LC50<5000 | ≥5000 |
|  | 经皮 LD50(mg/kg) | <50 | 50≤LD50<200 | 200≤LD50<1000 | 1000≤LD50<2000 | ≥2000 |
|  | 经口 LD50(mg/kg) | <5 | 5≤LD50< 50 | 50≤LD50< 300 | 300≤LD50< 2000 | ≥2000 |
| 致敏性 | 引起人类特定的呼吸系统之民或重要脏器的变态反应性损伤 | 导致人类皮肤过敏 | 动物试验证据充分，但无人类相关证据 | 现有动物实验证据不能对该物质的致敏性做出结论 | 无致敏性 |
| 致癌性 | 人类致癌物 | 近似人类致癌物 | 可能人类 致癌物 | 未归入人类致癌物 | 非人类致癌物 |
| 刺激与腐蚀性 | pH≤2或pH≥11.5 腐蚀作用或不可逆损伤作用 | 强刺激作用 | 中等刺激作用 | 轻刺激作用 | 无刺激作用 |

建设项目在生产过程中包括所涉及的原辅材料为磷酸、纯碱、煤气等，项目所涉及的上述物质理化性质、易燃易爆性、毒理毒性列于表3.1.7-1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行物质危险性判定，具体判定依据详见表7.2.2-1、表7.2.2-2。通过对本项目所涉及的主要物质进行危险性识别，识别结果见下表，根据识别结果，最终筛选出本项目环境风险评价因子为：

易燃、易爆物质：煤气。

腐蚀性物质：磷酸。

表7.2.2-3  项目物质危险性判定

| 序号 | 名称 | 形态 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 爆炸极限 | 半致死量 LD50（mg／kg） | 半致死浓度LC50（mg/m3） | 物质危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性 | 爆炸性 | 毒性 |
| 1 | 磷酸 | 液体 | / | 261 | / | 1530（大鼠经口） | / | 不燃 | / | / |
| 2 | 煤气 | 气体 | / | / | / | / | / | 易燃 | √ | / |

7.2.3 重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

① 重大危险物质的识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），筛选出本项目环境风险评价因子为煤气、磷酸。本工程主要危险物名称及临界量见下表。

表7.2.3-1  主要危险物料情况表

| 物料名称 | 性状 | 最大储量（t） | qi/Qi | 临界量（t） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 气体 | 0.27 | 0.0135 | 20 | / |
| 磷酸 | 液体 | 250 | 0.5 | 500 | 罐装 |

② 重大危险源的判别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），对本项目所有重大危险源进行识别，判别方法如下：

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn ——与各危险物质相对应的临界量，t。

根据前面识别出的重大危险物的实际存在量及临界量，计算得出本项目单元内∑qn/Qn的结果为0.5135＜1，由《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中辨识重大危险源的依据和方法，确定本项目不构成重大危险源。

## 7.3 风险源项分析

因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

### 7.3.1 危险事故规模

毒物泄漏扩散事故一般可划分为小型、中型、大型三个等级：

（1）小型泄漏事故

毒物泄漏量较小，泄漏时间较短的事故称为小型泄漏事故。如：因密封材料失效引起的蒸气逸散；因装卸过满造成溢漏等。对大多数物料而言，小型泄漏事故中形成的有毒蒸气逸散量不大，因此扩散为危险较小，往往不会引起生产区内的环境发生重大变化。

根据目前的安全技术水平分析，小型泄漏事故的发生频率较高。

（2）中型泄漏事故

毒物泄漏量较大，泄漏时间中等的事故称为中型泄漏事故。如：输送管线破裂等。

中型泄漏事故可能生产区内受到明显影响，并有可能恶化临近区域的职业安全卫生状况，如：引起火灾爆炸事故和损害作业人员身体健康等。中型泄漏事故对厂区环境造成危害的程度及其范围会比较明显。

按照我国目前的安全管理水平，只要采取了系统有效的化工区安全生产管理措施，就可以明显减少厂区内发生中型泄漏事故的可能性。因此，中型泄漏事故发生概率较小。

（3）大型泄漏事故

毒物泄漏量很大，泄漏时间较长的事故称为大型泄漏事故。如：运输工具及其它场所起火爆炸，引起大量毒物泄漏于陆地或大气。

大型泄漏事故一旦发生，项目生产在一定时间内很可能陷于瘫痪，并且往往伴有人员伤亡和财产损失。与此同时，起火爆炸和相应的管路、贮槽破损所引起的溢漏、扩散及燃烧等，有可能严重恶化拟建项目临近区域的空气质量。因此，大型泄漏事故是对周围环境安全和构成严重威胁的灾难性重大事故。

### 7.3.2 危险事故分析

#### 7.3.2.1 煤气爆炸因素分析

煤气燃烧火力强，热效率高，以煤气作燃料有利于节约能源。但煤气的易燃易爆、有毒等特性，决定了其在生产和输配过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦煤气产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视煤气产生设备的防火防爆工作。产生火灾、爆炸的因素主要有：

（1）煤气发生炉中空气与蒸汽混合不好，或煤气发生炉中火层控制不好，形成风洞或温度过高造成结焦，可能使炉内产生的煤气中氧气含量过高，在煤气管道中发生爆炸事故。另外，如出现意外停车，煤气倒入空气系统，在开空气风机时发生火灾、爆炸事故。

（2）煤气发生爆炸的情况与点火源在煤气生产中，煤气与空气能形成爆炸性气体混合物，火灾爆炸的危险情况一般在开炉、停炉、闷炉、煤在炉中悬挂下坠、突然断电、突然断水、检修，以及发生煤气泄漏时发生。其间主要的点火源有生产设备的高温物体；检修时的焊割、喷灯和明火；雷击、静电；电气设备及线路产生的电火花；铁器碰击、摩擦产生的火星；吸烟、纵火等。

（3）煤气发生炉系统的动、静密封点损坏，煤气管道膨胀节损坏及管道腐蚀、煤气风机在运行过程中可能造成机械密封破坏，管道法兰垫子老化或损坏等，造成煤气泄漏到空间中达到爆炸极限浓度范围，遇点火源发生燃烧或爆炸。

（4）煤气发生炉的水封、切断水封及煤气处理设备的水封有可能因断水或水封桶损坏，造成水封高度不够，煤气冲破水封从而造成煤气大量泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸。

（5）煤气发生炉在加煤时，煤气进入自动加煤机中，加煤机在进煤时煤气进入煤仓，如通风不良，煤气积聚达到爆炸极限范围浓度时，遇点火源可能发生火灾、爆炸。如发生火灾，造成煤仓中煤发生燃烧，将加大灭火的困难。

（6）煤气燃烧设备点火时控制不好，在未点火时燃烧室中先形成爆炸性气体，在点火时可能发生爆炸事故。或因煤气供应中断造成熄火未发现，待煤气恢复供应时发现未采取措施而直接点火，造成爆炸事故。另外，如果加入到燃烧炉内的煤气过量，煤气燃烧不完全，煤气可能在后部或排放口发生燃烧或爆炸。

（7）制气生产过程

利用发生炉制气时，生产过程的火灾危险基本与水煤气炉制气的火灾危险相同。此外，发生炉顶的操作室也是发生煤气泄漏的关键部位，潜在很大的火灾危险。

（8）净化处理过程

在排送工序中，设备、管道出现破裂或因操作失误，会发生煤气外泄或吸入空气，特别是排送机的轴封部位易出现微量泄漏，有形成爆炸性混合物的危险。

（9）煤气的输配过程

煤气管道受腐蚀，致使煤气管道发生泄漏，若又采用明火或高温强光灯具进行检修，就会发生火灾爆炸事故。

#### 7.3.2.2 中毒事故分析

- 煤气中毒事故分析

本项目生产使用的煤气因含有一氧化碳和硫化氢而具有毒性，人体直接接触高浓度此类物质气体可能造成中毒危险，可能发生中毒的途径有：

（1）煤气在生产、运输、使用过程中发生泄漏，造成局部高毒环境，从而发生人员中毒事故。

（2）进入存在有煤气的设备内检修时，因设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施，进入设备前或在作业期间未按规定进行取样分析，可能造成人员中毒。

（3）进入设备内检修或清理时，可能因通风不良造成人员缺氧窒息。

（4）在有煤气的环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。

（5）在有煤气的环境下进食、饮水，毒物随食物食入可能造成人员中毒。

### 7.3.3 向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。项目储存物质若发生泄漏，会形成液池，通过蒸发进入空气，部分泄漏液体随消防液进入水体。

### 7.3.4 最大可信事故分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据查阅的资料和工程分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

根据世界石化企业近30年发生的100起特大事故分析，储罐区事故比例最高。国际上重大事故发生原因和频率分析结果见表7.3.4-1，其中阀门管线泄漏造成的事故频率最高，比例为35.1%，其次为设备故障，占18.2%。

表7.3.4-1  国际重大事故频率分布

| 事故原因 | 事故频数 | 事故比例（%） | 比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |
| 仪表电气失灵 | 11 | 11.4 | 4 |
| 突沸反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 合计 | 97 | 100 | / |

比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次序见表表7.3.4-2。火灾事故排放的烟雾会直接影响周围人群和植物，其可能性排在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事故较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

表7.3.4-2  污染事故可能性、严重性排序

| 序号 | 污染事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

据国家安全生产监督局统计：2004年全国共发生各类事故803571起。死亡136755人，其中：危险化学品伤亡事故193起，死亡291人。

据统计，1983-1993年间，我国化工系统601次事故中，储运系统的事故比例占27.8%。我国建国初期至上世纪90年代，在石化行业储运系统发生的1563例较大事故中，火灾爆炸事故约30%，其次是设备事故14.6%、人为事故7.4%、自然灾害事故3.6%、其他事故0.9%。

在火灾爆炸事故中，明火违章66%，其次是电气设备事故13%、静电事故8%、雷击事故4%、其他事故9%。

本项目最大可信事故分析及其概率详见下表7.3.4-3和表7.3.4-4。

表7.3.4-3  最大可信事故及其概率

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 1.0×10-4次/a |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员伤亡，后果严重 | 1.0×10-6次/a |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 1.0×10-4次/a |

表7.3.4-4  物料泄漏事故原因统计分析

| 泵、阀门 | 人为原因 | 腐蚀穿孔 | 工程隐患 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5% | 15.0% | 6.5% | 19.7% | 18.3% |

最大可信事故具有一定的发生概率，在所评价的事故中风险值最大。因此确定本项目的最大可信事故为煤气管道破裂引起的煤气泄漏并引发爆炸、火灾和煤气中毒事故。

在前面风险识别分析和事故分析的基础上，本项目风险评价的最大可信事故的设定列于表7.3.4-5。

表7.3.4-5  最大可信事故设定

| 序号 | 装置 | 危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气发生炉 | 煤气 | 煤气发生炉发生泄漏，气态物料形成直接挥发， 进入环境；发生火灾，爆炸 |
| 2 | 煤气输送管线 | 煤气 | 管道发生泄漏，气态物料形成直接挥发， 进入环境；发生火灾，爆炸 |

根据表7.3.4-3，确定概率为1.0×10-5次/a，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

### 7.3.5 泄漏事故污染物源强分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中推荐的泄漏速率计算公式进行估算，煤气泄漏采用气体泄漏模型。

当下式成立时，气体流速在音速范围(临界流)：

当下式成立时，气体流速在亚音速范围(次临界流)：

式中：

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

κ——气体的绝热指数（热容比），即定压热容CP与定容热容CV之比。

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

式中：

QG——气体泄漏速度，kg/s；

P——容器压力，Pa；

Cd——气体泄漏系数，当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A——裂口面积，m2；

M——分子量，kg/mol；

R——气体常数，8.314J/(mol·K)；

TG——气体温度，K；

Y——流出系数，对于临界流Y=1.0，对于次临界流按下式计算：

本项目煤气泄漏主要表现为管道泄漏，泄漏孔径为10mm，泄漏时间为15min，泄漏量见表7.3.5-2。

表7.3.5-2  泄漏量

| 事件情况 | 泄漏品 | 事故装置 | 泄漏量 (kg) | 释放速率 (kg/s) | 持续时间 (s) | 释放高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气泄漏 | 煤气 | 管线 | 135 | 0.15 | 900 | 1~5 |

备注：根据煤气泄漏量可以计算出煤气中CO量为40.5kg。

## 7.4 环境风险影响分析

### 7.4.1 气体泄漏中毒分析

根据上述源强计算可知，本项目煤气一旦发生泄漏，其主要毒性物质CO泄漏量为40.5kg，泄漏速率为0.045kg/s，如若煤气发生炉周边通风不好或泄漏发生时气压较低的情况下，CO向四周逸散速度将会较为缓慢，最终区域内CO浓度将会逐渐提升，对涉及到的人群产生严重影响，因此本项目需采取有效的措施，避免或减缓此类事故的发生，具体措施见后文。

#### 7.4.1.1预测模式

本项目煤气泄漏CO扩散，采用多烟团模式，在事故后果评价中采用下列烟团公式：

式中：C—下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

—烟团中心坐标；

—事故期间烟团的排放量；

—为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取。

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

—第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

—烟团排放量（mg），为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

和—第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

#### 7.4.1.2 有害物质在大气中的扩散计算结果

工业场所环境标准执行《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007中的相关标准，以煤气中CO泄漏进行预测。

本次评价分别以风速为1.0m/s和3.1m/s情况下，预测不同稳定度（B、C、D、E）条件下，不同时刻（5min、10min、15min）泄漏物质的扩散浓度。预测结果详见表7.4.1-1。

表7.4.1-1  1m/s条件下CO泄漏下风向轴线浓度预测结果   单位：mg/m3

| 稳定度 | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 1.0 |
| 时间m | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 50m | 12.5472 | 12.5906 | 12.5981 | 41.161 | 41.2666 | 41.2825 | 77.0265 | 77.1639 | 77.1817 | 103.8659 | 104.0685 | 104.0925 |
| 100m | 3.252 | 3.3045 | 3.3129 | 10.761 | 10.9296 | 10.9507 | 22.8078 | 23.101 | 23.1293 | 38.7152 | 39.2233 | 39.2658 |
| 200m | 0.7488 | 0.8178 | 0.8281 | 2.4143 | 2.7397 | 2.7744 | 5.1297 | 5.958 | 6.0209 | 9.1077 | 10.8439 | 10.9559 |
| 300m | 0.2732 | 0.3517 | 0.3638 | 0.7379 | 1.1704 | 1.2216 | 1.3174 | 2.5527 | 2.6696 | 2.0512 | 4.6897 | 4.9238 |
| 400m | 0.109 | 0.1869 | 0.2005 | 0.1946 | 0.6032 | 0.6711 | 0.2184 | 1.2886 | 1.4691 | 0.2397 | 2.3312 | 2.7184 |
| 500m | 0.0417 | 0.1098 | 0.1245 | 0.0366 | 0.331 | 0.4119 | 0.0181 | 0.6641 | 0.8966 | 0.0109 | 1.143 | 1.6519 |
| 600m | 0.0143 | 0.0677 | 0.083 | 0.0045 | 0.1812 | 0.2678 | 0.0007 | 0.3211 | 0.5725 | 0.0002 | 0.5019 | 1.0392 |
| 700m | 0.0043 | 0.0425 | 0.0577 | 0.0003 | 0.095 | 0.1788 | 0 | 0.1379 | 0.3684 | 0 | 0.1851 | 0.649 |
| 800m | 0.0011 | 0.0267 | 0.0413 | 0 | 0.0464 | 0.1201 | 0 | 0.0507 | 0.2327 | 0 | 0.055 | 0.3903 |
| 900m | 0.0002 | 0.0165 | 0.03 | 0 | 0.0208 | 0.08 | 0 | 0.0156 | 0.1413 | 0 | 0.0128 | 0.2207 |
| 1000m | 0 | 0.01 | 0.0219 | 0 | 0.0084 | 0.0522 | 0 | 0.0039 | 0.0814 | 0 | 0.0023 | 0.1154 |
| 1200m | 0 | 0.0034 | 0.0118 | 0 | 0.001 | 0.0203 | 0 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0 | 0.0237 |
| 1400m | 0 | 0.001 | 0.0062 | 0 | 0.0001 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.0031 |
| 1600m | 0 | 0.0002 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0003 |
| 1800m | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200m | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值：《工作场所有害因素职业接触限值》短时间接触容许浓度，30mg/m3。LC50：2069mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 |

续表7.4.1-1  3.1m/s条件下CO泄漏下风向轴线浓度预测结果   单位：mg/m3

| 稳定度 | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 3.1 |
| 时间m | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 50m | 28.2938 | 28.2938 | 28.2938 | 27.0716 | 27.0716 | 27.0716 | 42.2543 | 42.2543 | 42.2543 | 30.0752 | 30.0752 | 30.0752 |
| 100m | 9.4809 | 9.4809 | 9.4809 | 9.7611 | 9.7611 | 9.7611 | 15.4599 | 15.4599 | 15.4599 | 11.9191 | 11.9191 | 11.9191 |
| 200m | 3.4985 | 3.4985 | 3.4985 | 3.6219 | 3.6219 | 3.6219 | 7.2304 | 7.2304 | 7.2304 | 14.5307 | 14.5307 | 14.5307 |
| 300m | 1.8263 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8907 | 1.8907 | 1.8907 | 4.0321 | 4.0321 | 4.0321 | 8.9089 | 8.9089 | 8.9089 |
| 400m | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 2.5863 | 2.5863 | 2.5863 | 6.1234 | 6.1234 | 6.1234 |
| 500m | 0.7682 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7953 | 1.8085 | 1.8085 | 1.8085 | 4.494 | 4.494 | 4.494 |
| 600m | 0.5451 | 0.5462 | 0.5462 | 0.5628 | 0.5655 | 0.5655 | 1.3403 | 1.3406 | 1.3406 | 3.4544 | 3.4544 | 3.4544 |
| 700m | 0.392 | 0.4082 | 0.4082 | 0.3956 | 0.4226 | 0.4226 | 1.0095 | 1.0363 | 1.0363 | 2.7326 | 2.7481 | 2.7481 |
| 800m | 0.2592 | 0.3165 | 0.3165 | 0.249 | 0.3277 | 0.3277 | 0.6415 | 0.8269 | 0.8269 | 1.7258 | 2.2449 | 2.2449 |
| 900m | 0.1505 | 0.2525 | 0.2525 | 0.1368 | 0.2614 | 0.2614 | 0.2902 | 0.6763 | 0.6763 | 0.4663 | 1.8726 | 1.8726 |
| 1000m | 0.0787 | 0.2061 | 0.2061 | 0.0682 | 0.2134 | 0.2134 | 0.0981 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0546 | 1.589 | 1.589 |
| 1200m | 0.0183 | 0.1458 | 0.1461 | 0.0149 | 0.1506 | 0.1512 | 0.0071 | 0.4139 | 0.414 | 0.0002 | 1.2386 | 1.2386 |
| 1400m | 0.0041 | 0.1051 | 0.109 | 0.0032 | 0.106 | 0.1128 | 0.0004 | 0.3096 | 0.3179 | 0 | 0.9938 | 1.0005 |
| 1600m | 0.0009 | 0.0691 | 0.0845 | 0.0007 | 0.066 | 0.0875 | 0 | 0.1915 | 0.2526 | 0 | 0.6063 | 0.83 |
| 1800m | 0.0002 | 0.0389 | 0.0674 | 0.0002 | 0.0347 | 0.0696 | 0 | 0.0794 | 0.206 | 0 | 0.1352 | 0.703 |
| 2000m | 0.0001 | 0.0191 | 0.0544 | 0.0001 | 0.0161 | 0.0556 | 0 | 0.0231 | 0.1704 | 0 | 0.0112 | 0.605 |
| 2200m | 0 | 0.0085 | 0.043 | 0 | 0.0069 | 0.0427 | 0 | 0.0054 | 0.1359 | 0 | 0.0005 | 0.5102 |
| 2400m | 0 | 0.0037 | 0.032 | 0 | 0.0028 | 0.0304 | 0 | 0.0011 | 0.0943 | 0 | 0 | 0.336 |
| 2600m | 0 | 0.0015 | 0.022 | 0 | 0.0012 | 0.0199 | 0 | 0.0002 | 0.0534 | 0 | 0 | 0.1312 |
| 2800m | 0 | 0.0006 | 0.0139 | 0 | 0.0005 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0.0297 |
| 3000m | 0 | 0.0003 | 0.0083 | 0 | 0.0002 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.0044 |
| 标准限值：《工作场所有害因素职业接触限值》短时间接触容许浓度，30mg/m3。LC50：2069mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 |

#### 7.4.1.3 后果评价

煤气泄漏CO对下风向影响情况。

表7.4.1-2  各气象条件下煤气泄漏CO对下风向影响情况一览表

| 风速（m/s） | 稳定度 | 时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度距离（m） | 超半致死浓度范围（m） | 短时间接触容许浓度范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | B | 5 | 91.6011 | 14 | / | 33 |
|  |  | 10 | 91.6382 | 14 | / | 33 |
|  |  | 15 | 91.6451 | 14 | / | 33 |
|  | C | 5 | 276.1682 | 13.7 | / | 58.7 |
|  |  | 10 | 276.2394 | 13.7 | / | 58.8 |
|  |  | 15 | 276.2521 | 13.7 | / | 58.8 |
|  | D | 5 | 192.202 | 14.4 | / | 86.6 |
|  |  | 10 | 192.2753 | 14.4 | / | 87 |
|  |  | 15 | 192.2877 | 14.4 | / | 87 |
|  | E | 5 | 135.7597 | 30 | / | 115.2 |
|  |  | 10 | 135.8929 | 30 | / | 116.6 |
|  |  | 15 | 135.9118 | 30 | / | 116.7 |
| 3.1 | B | 5 | 37.4492 | 41.9 | / | 49 |
|  |  | 10 | 37.4492 | 41.9 | / | 49 |
|  |  | 15 | 37.4492 | 41.9 | / | 49 |
|  | C | 5 | 39.6697 | 40.5 | / | 48.4 |
|  |  | 10 | 39.6697 | 40.5 | / | 48.4 |
|  |  | 15 | 39.6697 | 40.5 | / | 48.4 |
|  | D | 5 | 79.4836 | 41.4 | / | 52.6 |
|  |  | 10 | 79.4836 | 41.4 | / | 52.6 |
|  |  | 15 | 79.4836 | 41.4 | / | 52.6 |
|  | E | 5 | 148.8149 | 40.9 | / | 126 |
|  |  | 10 | 148.8149 | 40.9 | / | 126 |
|  |  | 15 | 148.8149 | 40.9 | / | 126 |

预测结果表明，事故发生后，煤气中CO泄漏挥发至大气中，有风条件E稳定度危害最为严重，无半致死浓度范围，短时接触最高容许浓度超标区域范围达126m。因此，本项目发生预测条件下的事故时，对环境影响较大，一旦发生泄漏，应对超短时接触最高容许浓度区域内邻近企业人员做好防护措施。因此企业需完善事故防范措施及制定合理的事故应急预案。

### 7.4.2 火灾爆炸事故分析

当大量煤气泄漏扩散到广阔的区域，形成弥漫相当大空间的云状可燃性气体混合物，经过一段延滞时间后，可燃蒸气云被点燃，由于存在某些特殊原因和条件，火焰加速传播，产生危险的爆炸冲击波超压，发生蒸气云爆炸。

a. TNT当量计算

WTNT=1.8×0.04×W×Qf/4520

式中：1.8为地面爆炸系数；

0.04为蒸气云当量系数；

Qf为计算对象的燃烧热；

4520为TNT爆热kJ/kg。

b. 死亡半径R1

R1=13.6×（WTNT/1000）0.37

c. 重伤半径R2

44000/P0=0.1372 [R2/（E/P0）1/3]-3＋0.119 [R2/（E/ P0）1/3]-2＋0.269 [R2/（E/ P0）1/3]-1－0.019

式中：P0为环境大气压,取101.3kPa

E为爆炸能量,Kj

R2为重伤半径，m。

d. 轻伤半径R3

17000/P0=0.1372 [R3/（E/ P0）1/3]-3＋0.119 [R3/（E/ P0）1/3]-2＋0.269 [R3/（E/ P0）1/3]-1－0.019

e. 财产损失半径R财

R财=KWTNT1/3/ [1＋（3175/WTNT）2]1/6

式中：K为破坏系数取K=5.6

煤气爆炸预测结果见表7.4.2-1及图7.4.2-1。

表7.4.2-1  爆炸灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 丙烷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TNT当量 | kg | 122.575 |
| 2 | 死亡半径 | m | 6.3 |
| 3 | 重伤半径 | m | 19.6 |
| 4 | 轻伤半径 | m | 35.2 |
| 5 | 财产损失半径 | m | 7.7 |

图7.4.2-1  煤气爆炸危害

从上表和上图可以看出，煤气发生站蒸汽云爆炸事故时，在半径6.3m范围内有死亡的危险，在半径19.6m的范围内有重伤危险，在半径35.2m的范围内有轻伤损害危险。在半径7.7m范围内的建筑物将受到损坏。一旦发生火灾有引起爆炸的危险时，应立即将距离火源36m以内的人员紧急疏散。

根据预测结果，若煤气站发生火灾爆炸后，其影响范围在36米之内，此范围主要是影响厂区内设施，但对于因单体装置爆炸引起的重大连锁火灾爆炸事故，其危害程度和影响范围将远远大于预测结果，此时应立即启动紧急预案，保证危害半径内的居民、重要设施得到迅速救助、撤离或保护。

### 7.4.3 泄漏液体、事故废水对水体的可能影响

本项目位于灌南经济开发区，距本项目最近的水体是项目西南侧95m的公兴河，通向老六塘河。本项目罐装物料主要为暂存罐里的物料及磷酸，项目设有罐区，罐区位于配料车间内，罐区四周均设置1m高的围堰，如果一旦发生液体泄漏，将立即关闭储罐阀门，将围堰内的物料泵入配料槽，作为生产原料进行生产，罐区、仓库地面及侧墙均做防腐、防渗处理，事故发生时，泄漏液体不会直接进入水体，对土壤、地下水影响较小。

当厂内发生火灾、爆炸事故时，消防废水在事故池中临时存储，本次自查评估要求企业建设350m3事故池，废水事故及消防用水产生的废水不另设专门的引水管网，而是利用厂区内设置的雨水管网，同时从事故池中修建一条引水渠接通最近的雨水管网，在连接处设置切换阀门，正常状况下阀门保持在事故池引水渠口处，即保持事故池引水渠道呈关闭状态，一旦发生事故，立即切换阀门，将两渠道交汇处雨水管网口关闭，从而开启事故池引水渠，将事故废水引入事故池中。因此，事故废水对土壤、地下水影响较小。

### 7.4.4 风险可接受分析

#### 7.4.4.1 风险值计算

功能单元的风险值（R）为最大可信灾害事故对环境造成的危害，是风险评价的表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。按下式计算：

R=P·C

式中：R－风险值

P－最大可信事故概率（时间数/单位时间）

C－最大可信事故造成的危害（损害/单位时间）

式中：

即最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C为各种危害Ci的总和。而在实际应用中，若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数即为Ci。

风险评价需从最大可信事故风险R中，选出危害最大的作为最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础，即：

Rmax=f(Rj)

根据前面的分析内容可知：本次评价选取煤气泄露事故的R值作为最大可信事故，并以最不利情况煤气泄漏作为风险可接受水平的分析基础。

风险值在计算过程中，按照下式计算事故风险值（死亡/年）：

风险值（死亡/年）=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气概率

在上式中，人口数和出现不利天气的概率均发生变化，因此，考虑人口数乘以不利天气概率最大为最不利情况。

根据灌南气象监测统计结果，项目区域在SE方向出现风向频率超过50%，年平均风速约3.1m/s。

根据预测可知，本项目最大可信事故煤气泄露事故最为严重，影响范围内的人数约1-2人，本环评以2人计，事故发生概率为1.0×10-5次/年，根据风险值公式计算，可得到本项目的最大风险值为0.5×10-5死亡/年。

#### 7.4.4.2 风险分析

查阅有关资料，参照化工行业可接受风险值为8.33×10-5死亡/年，项目最大可信事故风险值R为0.5×10-5死亡/年＜8.33×10-5死亡/年。因此，项目最大可信事故风险是可以接受的。

## 7.5 环境风险防范措施

建设单位需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该厂的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合临淄区具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

### 7.5.1 总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路应实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范措施

建筑设计严格执行国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关标准。防爆区地坪采用不发火面层，门、窗小五金等选材均以撞击不发火为原则，钢平台上须铺设不发火橡胶垫。建筑构造设计按有关防火规范执行。车间安全出口的数量及疏散距离能够满足防火规范的相应要求。建筑材料选用满足耐火极限要求。生产车间设机械式通风，通风良好，各仓库利用窗户进行通风，以利于可燃易燃液体的泄漏和挥发，防止爆炸。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置了紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱，对工作人员配备必要的个人防护用品。

### 7.5.2 使用、运输中的防范措施

（1）设置一座350m3的事故池，完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。

（2）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（3）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（4）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

（5）煤气管线设安全保护系统。定期进行检查，有破损的管路及时发现并处理。

### 7.5.3 电气、电讯安全防范措施

（1）易燃易爆场所的电气设备与设施应达到防爆等级要求，且定期检查，维护，保养。

（2）若突然停电有可能发生意外的生产装置应有应急电源，并能正常状态切换到应急状态。

（3）易燃易爆场所的通讯联络设备必须使用防爆型的。

### 7.5.4 消防及火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求。

（2）厂区消防水采用独立稳高压消防供水系统：车间、仓储区设置大量手提式干粉灭火器。

（3）火灾报警系统：全厂采用电话报警，车间及库区的周围设有手动火灾报警按钮，装置内重点部位设有感烟、感温探测器及手动报警按钮等。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至厂内消防站。

### 7.5.5 事故状态下排水系统及方式的控制

（1）排水系统

非污染区雨水经雨水系统排入附近水体。污染区配套设置集水井或雨水井，集水井及雨水井均设置切换装置，电源使用界外电源。设置废水切断阀门，阀门采用远程自动控制与人工手动控制相结合的方式。自动控制可保证切断反应的及时性，人工手动控制作为补充和后备，在自动控制失效的情况下，保证关闭切断阀，可以在发生极端环境风险事故确保污水不外排。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口一个污水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩及装备废水流量计；在排放口设置自动在线监测装置，并在排放口设置切断阀，确保废水达标排放。

（3）事故池的容量

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质的不同，事故污水可以分为消防污水、生产区的生产废水和库区的泄漏物料。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)，应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目涉及的最大储量的设施为57.6m3储罐。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按90m3/h（25L/s）计）；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为2h），所以，一次事故收集的消防废水量为180m3。

V3——当地的最大降雨量；厂区事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为4586m2，根据当地暴雨强度计算雨水流量计算雨水流量Q=122.7L/s，以收集前15min雨水进事故池，则全厂必须收集的雨水为110.4m³。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。，则V4=0。

V5——事故废水管道容量。本项目不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝（57.6+180+110.4）-0-0≈348m3

根据上述计算结果，本项目应急事故废水最大量为348m3。

项目事故池大小设立依据主要为应能容下2h事故时间内所排的消防用水，本次环评要求建设单位建设350m3的事故池。

### 7.5.6 强化安全生产和管理

在管理上设置专业安全卫生监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。

加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。在厂区布置有毒、有害、可燃气体探测器，进行不间断监测，防止物料的泄漏。

采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品。

生产车间和仓库均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。

同时，在具有爆炸危险的区域内，所有的电器设备均采用防爆型设备，设备和管道设有防雷防静电接地设施；汽车运输车设有链条接地；落实现场人员地劳动保护措施；严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。

## 7.6 风险事故应急预案

### 7.6.1 应急救援组织

企业在建设期间应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、应急抢险组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组，组织机构详见图7.6.1-1。其中应急抢险组可按生产岗位建立多个应急抢险组，如储罐区抢险组、反应装置抢险组、精制装置抢险组、公用工程抢险组等。

图7.6.1-1 应急组织机构

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

(1) 应急指挥小组

应急指挥小组通常由企业总经理担任组长，值班经理或副总经理担任副组长，生产车间主任、罐区管理主任、安全环保科长等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责职下：

第一时间接警，判别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），启动应急预案指令，同时向园区相关职能管理部门上报事故发生情况；

负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部（园区事故应急处理指挥部或当地有关部门）报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

落实上级应急处理指挥部的指令；

制定应急演习工作计划、开展相关人员培训。

(2) 综合协调小组

由安全环保科长担任小组长，厂办公室领导担任副组长，安全环保科成员及厂办主要成员担任小组成员。主要职责职下：

- 主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围及其对周边生态环境影响；

- 承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；

- 进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

- 负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

(3) 应急抢险小组

组建多个应急抢险组，如储罐区抢险组、公用工程抢险组等。由各部门负责人担任组长，生产管理人员（生产车间班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员分工组成多个抢险小组。主要职责职如下：

在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

(4) 后勤物资保障小组

由厂内负责后勤管理副总经理担任组长，后勤管理人员、保安人员等，组成后勤保障小组。主要职责职下：

① 负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

② 在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③ 负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；

④ 负责厂内车辆及装备的调度；

(5) 医疗救助小组

由总经理指令某副经理担任组长，由安全管理部门抽调一人担任副组长，建立厂职工工会组织，增加工会主席任副组长，组织厂医务室成员及相关人员编成救援救护小组。主要职责职下：

① 负责事故现场的伤员转移、救助工作；

② 协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③ 发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④ 协助领导小组做好死难者的善后工作。

### 7.6.2 预案分级响应条件

根据发生事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

(1) 一般污染事故应急响应程序

① 应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急抢险小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向园区事故应急处理指挥部报告。

② 综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈给园区应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急抢险小组展开工作。

③ 在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和园区事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

(2) 较大或严重污染事故应急响应程序

① 应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急抢险小组10分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向园区事故应急处理指挥部、锦州市应急处理指挥部报告。

② 综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

③ 由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关和园区应急处理指挥部请求支援；由园区应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量。

④ 区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向上级领导部门汇报。

⑤ 污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向锦州市应急处理指挥部请求援助。

### 7.6.3 应急救援保障

(1) 内部应急救援队伍

① 总指挥：任应急救援总指挥，发布和解除应急救援命令，指挥救援行动，向当地政府主管部门汇报事故情况。

② 副总指挥：协助总指挥进行应急求援指挥，总指挥不在时，代理总指挥职责。

③ 安全环保主管：协助行政经理处理事情，随时向总经理报告事故处理进展状况。必要时，联络各社会职能部门（消防、医院等）前来协助救援。

④ 事故所在的单位员工：发生事故时，立即向部门负责人和生产经理报告，及时做好事故现场处理及伤员抢救工作。

⑤ 班组长：现场确认事故级别，并协助部门负责人处理事故。

整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，他们均可以参与应急救援。

(2) 内部消防设施

厂区主道宽6米，设有消防环形通道，并与园区主干道相连，厂界共有2个出入口，满足人员的紧急撤离。

厂区设置泵房一座，做为消防（循环）水泵房；厂区室外消防管网布置成环状，管径为DN200。从业职工配备防护用品（以上涉及消防部分的阐述仅供消防部门参考，具体以消防部门规定为准）。

(3) 内部保障制度

建立健全各级责任制，值班制度，培训制度，应急救援装备、物资、药品等的配备检查、维护制度和演练制度。

公司建立应急救援技术保障数据库，内容包括化学品种类及物理化学特性、各污染物环境质量标准和排放标准、职业卫生标准、事故类型（燃烧、爆炸和中毒）、化学中毒急救知识，并提供解毒药物和净化环境的指南等。

(4) 外部救援

建设单位和周边企业应建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

厂区还可以联系锦州市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。具体联系方式见表7.6.3-1。

表7.6.3-1  外部资源联系方式

| 部门 | 报警电话 |
| --- | --- |
| 消防大队 | 119 |
| 急救中心 | 120 |
| 公安分局 | 110 |

### 7.6.4 突发性环境污染事故应急监测、救援措施

(1) 监测的方式、方法

环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散方向、速度，并对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

(2) 抢险救援方式、方法

应急抢险小组到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

医疗救护队到达现场后，与消防车队配合，就立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

治安队到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留在上风向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

(3) 控制事故扩大的措施

发生事故的部门迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则由治安队命令在发生事故的部门和一定区域内停止一切作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

生产部、安保部到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停产的决定。若需紧急停止，则按紧急停止的程序迅速进行。

抢险抢修队到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

(4) 事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。

由指挥部下达紧急安全疏散命令。

一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

(5) 应急监测计划

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子：CO、CH4，H2S；

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时，监测一天。

废水监测点位及监测因子：在产生事故废水后，在离事故装置区最近管网口、出现超标的排放口，选择监测pH、COD、SS、TP、氨氮、石油类等指标；在对事故废水进行监测的同时，监测废水流量。

废水监测频次：监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加监测频次，监测天数根据情况具体确定。

### 7.6.5 应急措施

(1) 泄漏应急处理措施

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

① 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

② 泄漏化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；

④ 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分：

① 泄漏源控制

可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

A、通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、减负荷运行等方法。

B、容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

小容器泄漏：尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

大容器泄漏：由于大容器不像小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难。一般是边将物料转移至安全容器边采取适当的方法堵漏。

管路系统泄漏：泄漏量小时，可采取钉木楔、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

② 泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

A、围堤堵截

本项目化学品多为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和中间罐区发生液体泄漏时，要防止物料外流，可以在车间内部设置一定高度的围堰。

B、覆盖

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

C、稀释

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

D、收容

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

E、废弃

将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。如果用水冲洗剩下的少量物料，冲洗水要采取合理的收集措施，并经处理达标后排入城市下水管网。

(2) 火灾扑救

从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

① 灭火注意事项

扑救化学品火灾时，应注意以下事项：灭火人员不应单独灭火、出口应始终保持清洁和畅通、要选择正确的灭火剂、灭火时还应考虑人员的安全。

② 灭火对策

A、扑救初期火灾：迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

B、采取保护措施：对周围设施及时采取冷却保护措施；迅速疏散受火势威胁的物资；有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点。

C、火灾扑救：扑救危险化学品火灾应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾；化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料性质，配合扑救。

综上所述，涉及消防和安全生产监督管理等相关管理部门的规定和标准均已其它相关管理部门规定、标准和专业性规范为主，本评价提出的相应措施和办法仅供其参考，具体由相关管理部门规定，企业要按照相关职能部门规定执行。

### 7.6.6 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

(1) 事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向治安组汇报撤离人数，进行最好撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

(2) 周边事故影响区的单位、社区及非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

通讯治安组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全的地方。

(3) 人员在撤离前后的疏散后的报告

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

### 7.6.7 事故应急救援关闭程序与恢复措施

(1) 事故救援工作结束的确定

当应急抢险小组对泄漏的设备、装置抢修结束，泄漏得到有效控制后，应立即向指挥部报告，经总指挥在现场检查确认，根据对泄漏区域内空气中污染物的浓度下降的检测数据，再确定事故应急救援工作的结束。

(2) 事故危险的解除

事故应急救援工作结束后，由指挥部通知公司相关部门，事故危险已解除。

涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。

### 7.6.8 发生事故时与园区及地方的管理措施衔接

发生危险事故时，应及时上报园区管委会，并逐步上报地方政府部门，启动应急预案，然后按照应急方案的流程操作，根据园区及上级部门对风险管理的措施要求，及时通报给周遍企业及保护目标内的人群，制定应急预案。

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

交通保障、管制：根据事故情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线,为黄黑带，警戒哨佩带臂章,救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源为中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。本项目事故时报警与反应系统程序见下图。

图7.6.8-1  现场报警与反应系统图

事故报告及应急救援有关的具体通信联系方式：

1、灌南县环保局24小时值班室联系电话：0518-83223053

2、灌南县安全生产监督管理局联系电话：0518-83224119

3、灌南县人民医院电话：0518-83222259

4、灌南县气象局电话：0518-83221274

5、厂区应急救援办公室电话：0518-83280866

6、灌南经济开发区管委会电话：0518-83881000

7、急救中心：120

8、火警电话:119

### 7.6.9 风险应急预案

根据导则要求，本项目制定的环境风险应急预案主要内容见表7.6.9-1。

表7.6.9-1  本项目环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 主要危险源：生产装置区、储罐区、相关环保设施等； |
| 2 | 应急组织结构 | 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员 必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业 专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况 的处理措施。 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域 的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通 报事故处理情况，以获得区域性支持。 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与 后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 |
| 6 | 抢险、救援控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护 与公众健康。 |
| 8 | 事故应急救援、关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、 恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 9 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业 人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性 进行后影响评价。 |
| 10 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

# 8 环境管理情况

1、环境管理现状调查

公司设有环保主管部门，设有主任一名，负责厂区的环境管理工作。

2、环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家、地方和行业环境保护方针政策、法律、法规；

（2）组织制定环境保护规章制度，建立健全公司环境保护管理体系；

（3）组织制定环境保护规划计划，并负责环境保护统计和上报工作；

（4）对建设项目环境保护管理实施监督管理；

（5）组织污染源治理、污染事故处置和调查处理；

（6）组织环境监测，掌握公司的环境和污染源情况；

（7）监督检查环境保护专用设施的运行和维护；

（8）建立健全环境保护技术档案；

（9）组织开展环境保护宣传教育工作和信息、技术交流活动；

（10）负责排污申报，向环境保护行政主管部门申报排污总量，申领排污许可证，申请排污口设置。

3、环境管理计划

安全生产是避免污染事故发生的重要保证，因此，环境管理不仅要注重环境保护制度，也要注重安全管理，杜绝事故的发生。在本工程建设过程中要建立以下制度：

（1）对建设过程中产生废弃物的排放要监督检查，发现问题及时上报。

（2）检查有关文书和证件。

（3）采集样品，检测排放达标情况。

（4）接到发生污染事故的报告后，尽快会同检测人员赶到现场监视、监测，同时向上级主管部门汇报，尽快采取措施，最大限度减少污染损害。

（5）定期向负责领导和上级环保部门汇报环境保护工作的执行情况。

## 8.1 排污费缴纳情况

2015年，企业缴纳污水排污费10万，废气排污费30万，总计40万。具体见附件。

## 8.2 环境监测情况调查

环境监测是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理的重要基础资料。

监测分析方法按照现行国家、各部委颁布的标准和有关规定执行。本项目监测计划详细内容见表8.2-1。

表8.2-1  项目监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉房排气筒 | SO2、颗粒物、NOx | 正常情况下每季度一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |
|  | 烘干造粒车间排气筒 | SO2、颗粒物、NOx |  |
|  | 厂界下风向 | 粉尘 |  |
| 废水 | 总排口 | pH、COD、氨氮、SS、TP | 半年一次 （事故排放时及时监测） |
| 地下水 | 厂址 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、氯化物、硝酸盐、硫酸盐等 | 半年一次 （非正常工况随时监测） |
| 噪声 | 厂界外1.0m | Leq（A） | 每季一次，每次一天 |
| 固废 | 统计全厂各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月统计1次 |

建设单位可以根据自身经济、人员状况进行安排。若条件允许，监测设备齐全，公司可自行完成上述监测计划；若条件不允许，则委托有资质的单位完成监测计划。

## 8.3 存在问题

无。

## 8.4 环境管理及环境监测制度改进措施

无。

# 9 评价结论及改进措施

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 项目概况

连云港泽鑫食品配料有限公司（以下简称“泽鑫食品”）成立于2013年12月26日，一直致力于磷酸盐的研发与生产。公司位于连云港灌南县经济开发区新海西大道6号，位于灌南经济开发区西区，项目占地面积25133.3m2，现有员工90人。泽鑫食品于2013年12月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响报告表》，于2013年12月25日通过灌南县环境保护局的审批[B2013047]。2015年4月，灌南县环境监测站对该项目进行验收，发现环保措施、供热燃料等方面与环评报告不一致，2015年10月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《连云港泽鑫食品配料有限公司年产15kt多功能、高纯度、复合型食品调味剂项目环境影响修编报告》，并于2015年10月21日通过灌南县环境保护局的审批。

由于企业申请的食品级调味剂生产许可证未通过，自2014年8月泽鑫食品一直生产三聚磷酸钠，但是在生产前未按照《建设项目环境保护管理条例》的规定编制环境影响报告书报环境保护行政主管部门进行审批，因此，根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）要求：该项目建设单位应进行自查评估。

### 9.1.2 与产业政策相符性

经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号、苏经信产业〔2013〕183号），项目所有产品及生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）中限制类与淘汰类，属于允许类。

### 9.1.3 用地规划相符性分析

本项目位于连云港灌南县经济开发区新海西大道6号，用地属于规划的工业用地，且不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于江苏省《限制用地项目目录（2013年）》和《禁止用地项目目录（2013年本）》中的“限制类”和“禁止类”，因此，项目符合国家和地方的用地规划。

### 9.1.4 与经济开发区的相符性分析

灌南县经济开发区环评报告书的中限制入园的条件、禁止入园的项目如下表。

表9.1.4-1  建设项目与经济开发区的相符性分析

| 序号 | 经济开发区环评报告书入区项目清单 | 建设项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、限制进园的项目 |
| 1 | 环境保护：所有入园项目必须提出技术可靠、经济合理的污染防治措施，并保证实施与正常运行，各种污染物能够经处理后达标外排 | 根据现状监测数据，项目污染物经处理后能够达标排放 | 不属于限制进园的项目 |
| 2 | 项目审查：所有入园项目必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度。没有通过环保审批的项目一律不得入园。“三同时”验收不合格的项目，在整改通过审查之前不得正式生产 | 本报告为自查评估报告，项目已建成投产，企业原有项目已做环评并验收 | 不属于限制进园的项目 |
| 3 | 清洁生产水平：入园项目的生产工艺应符合清洁生产要求，其生产工艺和物料、水耗、能耗等指标至少应处于同类产品的国内领先或先进水平 | 本项目生产工艺符合清洁生产要求 | 不属于限制进园的项目 |
| 4 | 行业限制：限制化学品制造的企业入园，尤其是甲醛生产项目，由于木制品业开发区比较重要的产业，甲醛成为比较明显的大气特征因子，为保证甲醛排放控制在本次环评确定的总量以内，应限制在区内再上甲醛项目 | 本项目不属于甲醛生产项目 | 不属于限制进园的项目 |
| 二、禁止入园的项目 |
| 5 | 国家产业政策明令禁止的项目禁止入园 | 项目不属于《产业结构调整目录（2011年本）》(2013年修订)中限制类与淘汰类 | 不属于禁止入园的项目 |
| 6 | 废水污染物预处理后不能达到开发区污水处理厂接管标准，而自行处理成本难以承受的项目 | 项目废水经处理后能满足污水处理厂接管标准 | 不属于禁止入园的项目 |
| 7 | 工艺废气通过治理难以达到排放标准的项目 | 项目废气经处理后满足排放标准 | 不属于禁止入园的项目 |
| 8 | 有较多的重金属或难降解有毒有机物的排放、或污染物排放不能稳定达标的项目 | 项目生产过程不涉及重金属或难降解有毒有机物 | 不属于禁止入园的项目 |
| 9 | 产品工艺落后、技术含量低的“家庭作坊”型项目 | 项目生产不属于工艺落后、技术含量低的“家庭作坊”型项目 | 不属于禁止入园的项目 |

综上所述，本项目的建设不在限制入园、禁止入园的范围内，符合经济开发区的入园要求，符合开发区产业定位。

### 9.1.5 采取的环保措施及达标排放

（1）废气

①项目喷雾干燥、聚合/造粒工序产生的粉尘，筛分、粉碎工序产生的粉尘分别经一套二级旋风除尘器处理后与煤气燃烧废气汇合成一股废气，经二级水洗涤+丝网除雾器+填料吸收塔处理后，经1根25m高排气筒排放；②锅炉房燃煤锅炉产生的燃烧废气采用碱液水膜除尘装置处理后经一根15m高排气筒排放。③项目煤气发生炉煤上段煤气采用二级静电除尘器进行处理，下段煤气采用一级旋风除尘器处理后进入喷雾干燥塔、旋转造粒炉内使用；④配料车间中和工序的水蒸气、二氧化碳经8m高排气筒排放。根据项目监测结果可知，项目废气达标排放，对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目废水主要为生活污水、锅炉排水、反冲洗废水，其中锅炉排水与反冲洗废水作为清下水排入雨水管网，项目生活污水排放量为2376m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。因此，本项目废水排放对于水环境中污染物浓度贡献甚微，项目废水不会对老六塘河水质构成明显的不利影响。

（3）固废

项目固废中废原料包装物外售综合利用，煤灰渣、水膜除尘污泥、除尘烟尘外售制砖，旋风除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋。所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

（4）噪声

项目噪声经减震、隔声、消声处理后，衰减到厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 9.1.6 环境风险

通过对项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件以及易燃易爆等物质可能发生泄漏进行分析后，项目不存在重大危险源，采取本环评报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全和环境风险防范措施后，项目风险值为0.5×10-5死亡/年，环境风险程度可以接受。

### 9.1.7 总量控制

项目大气污染物排放量为颗粒物3.559/a、SO21.755t/a、NOx1.917t/a。由企业向当地环保局申请。水污染物接管考核量为COD0.164t/a，氨氮0.006t/a，纳入城西污水处理厂排放总量中，不单独申请。

### 9.1.8 总结论

项目符合国家及地方产业政策要求；项目位于灌南县经济开发区内，符合经济开发区的入园要求；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 9.2 改进措施

（1）煤堆放在煤棚内，并采取洒水降尘的措施，减少煤堆场无组织排放的粉尘对周围环境的影响。

（2）厂区设置350m3事故池，以防发生事故时消防废水及事故废水的收集。

（3）经济开发区的天然气可以接管正常使用时，企业需立即将燃煤整改为燃气。

# Text boxes

医疗救助

后勤物资保障组

应急抢险组

应急指挥组

综合协调组