建设项目环境影响报告表

项目名称：日产28万包杏鲍菇、双孢菇种植项目

建设单位：     江苏清香生物科技有限公司

编制日期：2015年12月

# 江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 日产28万包杏鲍菇、双孢菇种植项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏清香生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 徐相如 | 联系人 | 徐相如 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇（现代农业示范区） |
| 联系电话 | 13775577777 | 传真 | 0518-83518777 | 邮政 编码 | 222500 |
| 建设地点 | 江苏省新安镇灌南县现代农业示范区 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改备[2016]546号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [A 0142]食用菌种植 |
| 占地面积 | 169550m2 | 绿化面积 | 8500m2 |
| 总投资 （万元） | 8000 | 环保投资 （万元） | 98 | 环保投资占总投资比例 | 1.2% |
| 评价经费 （元） |  | 预期投产日期 | 2017年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 食用菌产业是国家重点培植的“农”字号项目，发展前景优良。江苏清香生物科技有限公司拟投资8000万元，在灌南县新安镇灌南县现代农业示范区建设日产28万包杏鲍菇、双孢菇种植项目。项目占地面积169550m2。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，江苏清香生物科技有限公司委托中煤科工集团南京设计研究院有限公司（国环评证乙字第1912号）重新进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目影响评价报告表。 2、项目概况 项目建设地点位于江苏省新安镇灌南县现代农业示范区，项目东侧为金圩村，南侧为农田，西侧为友和食用菌厂，北侧依次为调度河、唐庄、农田。本项目总投资为8000万元，占地169550m2。 本项目工程内容为杏鲍菇、双孢菇种植车间建设及办公配套设施、公用设施的建设。主要建设内容为：出菇车间19个43813平方米；培养库4个12305平方米；包装车间1个3182平方米；成品库1个3182平方米；定植库1个6120平方米；精料库1个3600平方米；办公、锅炉房、灭菌室等其它构筑物10800平方米。 建设项目地理位置见附图1，周边环境状况见附图3。 3、项目产品方案 本项目建成后产品规模见下表。 表1-1 项目产品方案 产品名称 产量（单位） 备注 杏鲍菇 日产20万包 种植销售 双孢菇 日产8万包 种植销售 4、原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表1-2建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号 类别 名称 年耗量 来源/备注 1 原辅 材料 甘蔗渣 15330t 外购，汽车运输 2 木屑 15330t 3 麦麸 2500t 4 玉米粉 2500t 5 玉米芯 15330t 6 秸秆 30t 7 塑料袋 250t 8 能源 消耗 水 164520m3 供水管网 9 电 120万kWh 供电电网 10 生物质燃料 12600t 生产废物利用（培养基废渣） 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表1-3建设项目主要生产设备一览表 设备名称 型号 数量 30kW变压器 S1130 1台 配电柜 Jp4-63 1台 低压线路 1.5千米 拌料机组 3组 接菌设备 6台 空调 20P 528台 高压灭菌器 10台 风机 6台 蒸汽锅炉6t/h 1台 蒸汽锅炉4t/h 1台 6、项目公辅工程 （1）给排水 ①给水 项目用水量约为548.4m3/d、164520m3/a，由灌南县现代农业示范区供水管网供给。 项目职工600人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，用水定额按80L/(人·d)计，用水量为48m3/d，全年300天用水约14400m3。 原料配制用水约230m3/d（69000m3/a），搅拌过程中会有渗液产生，主要成分为水、培养基，在拌料机组旁设置收集池，收集后回用，不外排。 本项目废水主要为锅炉废水、生活污水。项目生产过程中使用的蒸汽由6t/h、4t/h锅炉提供，每天需补充新鲜水量约160m3。而锅炉用水需经过软化（碳酸钠）处理后才能进入锅炉，因此，锅炉每天供水量为267m3/d、80100m3/a。 本项目绿化面积为8500m2，绿化用水按照1L/m2·d（一年绿化用水时间以120天计）计算，则绿化用水量为1020m3/a。 项目水平衡见下图： 图1-1 项目水平衡图单位：m3/d ②排水 项目废水主要为职工生活污水、软化废水，经化粪池处理达接管标准后经市政污水管网排入灌南县城东污水处理厂（位于北环路，距厂区约5.4km，本项目在污水处理厂收水范围内）。 项目厂区的实施“雨污分流”制，雨水经收集后排入厂区北侧调度河。 （2）供电 项目年用电量为120万kWh，由灌南县现代农业示范区供电管网提供。 （3）供汽 项目蒸汽由厂区锅炉房提供。 （4）绿化 公司在厂区内可用绿地上种植树木草坪，绿化面积为8500m2，绿化率为5%。 （5）储运 储存：项目使用的各类原料储存在料场及精料库，产品储存在成品库，各类固体废物分类堆放于厂区废料场。 运输：厂外运输由社会运输协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠员工手工搬运。 表1-4主体工程及公辅工程一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容 工程规模 主体工程 生产区 出菇车间19个 占地面积43813m2 培养库4个 占地面积12305 m2 定植库1个 占地面积6120m2 包装车间1个 占地面积3182m2 精料库1个 占地面积3600m2 成品库1个 占地面积3182m2 料场1个 占地面积14100m2 辅助工程 其他配套设施 锅炉房、办公室等 占地面积10800m2 公用工程 供水系统 现代农业示范区供水管网 供水量为164520m3/a 供电系统 现代农业示范区供电电网 年用电量120万kWh 环保工程 废气处理 油烟净化装置 / 布袋除尘+40m高排气筒 / 噪声控制 消声、隔离墙、隔音等 | / 固废处理 固废堆放场所 分类堆放 废水处理 化粪池处理 / 绿化 绿化面积8500m2 绿化率5% 7、职工人数及工作制度 职工人数：项目定员600人。 工作制度：年工作300天，每天工作8小时。 8、厂区平面布置 本项目办公区位于厂区中部，位于锅炉房东南侧，项目常年主导风向为东北风，办公区不在锅炉房下风向，本项目平面布置较为合理。 项目平面布置见附图2。 9、与产业政策相符性 本项目为蔬菜种植项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中限制或淘汰类，项目符合国家和地方产业政策。 10、项目选址合理性 项目建设地点位于江苏省新安镇灌南县现代农业示范区，项目东侧为金圩村，南侧为农田，西侧为友和食用菌厂，北侧依次为调度河、唐庄、农田。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 11、环保投资 项目环保投资为98万元，占总投资（8000万元）的1.2％，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，详见下表。 表1-5项目环保投资一览表 项目 环保设施名称 环保投资 （万元） 废水 化粪池 20 废气 布袋除尘+40m高排气筒 35 固废 固废堆场 8 噪声 减震、隔声设施 15 绿化 绿化面积8500m2 20 合计 98 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染物产生。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1030平方公里，辖11个乡镇，4个工业园区，2个农业园区，80万人口。 境内肥水沃土、林木茂盛,农业资源特色明显，是全国有名的优质棉基地县，优质粳稻生产县，江苏省首批生态农林业试验示范县、国家级生态示范县，素有“桐杨木之乡、淮山药之乡、浅水藕之乡、蘑菇之乡、苗猪之乡”等美称。 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低，海拔一般在3～4米，灌河口附近只有1.7米。地形西宽东窄，状如一朵绽开的喇叭花。县域总面积1027平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地77万亩。县内土壤属潮土类，根据地貌特征大致分为3个不同的农业类型区。即：灌河淤土农业区，含堆沟港、田楼、北陈集、张店、三口5个乡镇及三口良种场、渔盐办事处。土壤以粘性盐潮土为主，也称新淤土。盐西竖土农业区，含汤沟、孟兴庄、李集3个乡镇及蚕桑场和县果园。土质属黄潮土，也称无盐害老淤土。东南沙碱土农业区，含硕湖、新安、新集、百禄4个乡镇和县农场、北洋果林场等单位。土质以碱化潮土为主，其中县内土质较好，对于发展农业生产潜力很大。 地理位置属苏北沿海地带，平原地区，地势平坦，场地稳定，为Ⅳ类建筑场地。 2、气象特征 灌南县地处暖湿带向亚热带的湿润地区，属暖温湿性季风气候，日照充足，境内光热资源丰富，太阳年辐射总量约为118.0kcal/cm2，日照时数平均为2435小时，年日照百分率在55%左右。大气空气质量为国家Ⅱ级标准，达到良好标准。全县年平均降水949.99毫米。2013年，全年平均气温14.7℃，较常年年平均气温14.3℃偏高0.4℃。极端最高气温37.3℃，出现在8月7日。极端最低气温-9.0℃，出现在1月4日。年降水量668.8毫米，较常年平均年降水量926.3毫米偏少257.6毫米。最长连续降水日为7天，出现在7月16日至7月22日。最长连续无降水日为22天，出现在2013年12月10日至2013年12月31日。年蒸发量1472.7毫米，较常年年蒸发量1370.6毫米偏多102.1毫米。年日照时数2022.0小时，较常年年日照时数2209.7小时偏少187.7小时。全年无霜期204天。 3、水系、水文和水资源 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，河流水质清澈，达到或优于国家Ⅲ类标准。境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382座。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。 本项目废水主要为职工生活污水、软化废水，经化粪池处理达接管标准后经市政污水管网排入灌南县城东污水处理厂，尾水终排武障河。 4、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 5、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2014年实现地区生产总值264亿元，增长11.1%；实现公共财政预算收入35.1亿元，增长15%，税收占比达86.5%；实现农民人均纯收入10274元，增长10%；城镇居民人均可支配收入20786元，增长10%；全面小康社会建设基本达到目标要求，开创了各项工作新局面。 2013年全年实现地区生产总值240亿元，按可比价格计算比上年增长11.6%。其中，第一产业增加值42.72亿元，增长4.4；第二产业增加值117.18亿元，增长13.1%；第三产业增加值76亿元，增长13.3%。人均地区生产总值达37844元，比上年增加3929元。结构调整取得成效。三次产业结构由上年的18.72:50.02：31.26调整为19.56:45.63:34.81，二、三产业占GDP比重为81.9%，比上年提高个0.6百分点。全年实现财政总收入71.2亿元，增长3.8%，其中公共财政预算收入30.53亿元，增长19.3%。公共财政预算收入中，税收收入26.27亿元，增长29.37%，税收占公共财政预算收入的比重达86%。全年财政总支出80.09亿元，增长2.83%，其中，公共财政预算支出46.57亿元，增长11.21%。 3、灌南县城东污水处理厂 灌南县城东污水处理厂污水厂占地面积43.2亩，总投资8070万元，其中厂区工程3401万元，生活污水截流管网工程4669万元。设计采用A2O工艺，建设总规模规划日处理污水3万立方米，一期工程日处理污水1.5万立方米，占地面积30亩，二期增加用地14.3亩。主要建设内容厂区内包括粗格栅及污水提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、A2O池、二沉池、污泥回流池、深度处理间、污泥储泥池、污泥浓缩脱水机房、消毒池、鼓风机房、变电站、综合楼、围墙、厂区道路、绿化。目前建有生活污水管网工程19.29千米以及开发区东区工业废水管网18公里。污水处理厂一期已于2010年6月开始调试，8月初实现稳定运行。

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年全县PM10年均值为0.0657mg/m3，PM2.5年均值为0.055mg/m3，二氧化硫年均值为0.037mg/m3，二氧化氮年均值为0.018mg/m3，CO年均值为0.340 mg/m3，臭氧年均值为0.035 mg/m3，达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，县城区2014年空气质量为优良的天数294天，空气质量优良率为80.5%。灌南县环境空气质量较好，达到环境规划的功能区要求。 2、水环境质量现状 根据《灌南县2014年环境质量公报》，2014年灌南县环境监测站对全县地表水中盐河、灌河、一帆河、南六塘河、柴米河等9条河流13个监测断面进行取样分析。全年监测数据按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：地表水中高锰酸盐指数年均值为5.65mg/L，溶解氧年均值为7.19mg/L。 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为武障河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，功能主要是工业用水、农业用水。灌南县环境监测站例行监测结果表明，武障河段各项水质监测指标满足IV类水水标准，能够满足功能区要求。 根据《灌南县2014年环境质量公报》灌南县地下水监测因子除硝酸盐外其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。硝酸盐超标的主要是由区域农村面源污染较大，氮肥、生活垃圾等渗滤液漏入地下导致。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定以及灌南县环境监测站例行监测结果，项目区执行2类标准。近期声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于灌南县现代农业示范区，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标如下： 1、保护项目周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护纳污河流武障河达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水标准及周围农业排灌水网水质不得恶化。 3、保护建设区域不因本项目的建设而降低其功能级别。 表3-1主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 环境空气 金圩村 E 10m 约165人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 唐庄 N 120m 约153人 地表水 武障河 E 4.6km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体 声环境 金圩村 E 10m 约165人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 唐庄 N 120m 约153人 |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 平均时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 0.15 小时平均 0.50 TSP 年平均 0.20 | 日平均 0.30 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 小时平均 0.20 NOx 年平均 0.05 日平均 0.10 小时平均 0.25 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，建设项目所在地武障河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见下表。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 类别 pH DO COD 高锰酸盐指数 总磷 氨氮 Ⅳ 6～9 ≥3 | ≤30 ≤10 ≤0.3 ≤1.5 3、地下水 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中表1中Ⅲ类标准，详见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 序号 污染物名称 标准值（mg/L） 标准来源 1 pH（无量纲） 6.5~8.5 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 2 氨氮 0.2 3 硝酸盐 20 4 亚硝酸盐 0.02 5 总硬度 450 6 高锰酸钾指数 3.0 7 总大肠菌群 3.0 4、声环境 项目四侧均执行2类标准。 表4-4 声环境质量标准单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中的燃煤锅炉标准，具体数值见下表。 表4-5锅炉废气排放标准 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 标准来源 颗粒物 50 参照《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） 表2中燃煤锅炉标准 二氧化硫 300 氮氧化物 300 项目油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模限制要求，具体见下表。 表4-6项目油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 2、水污染物 项目的废水经处理达标纳入污水管网，送污水处理厂统一处置，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，具体数值见下表。 表4-7污水综合排放标准除pH外均为mg/L 污染物 PH CODcr BOD5 NH3-N P 动植物油 SS 三级 6～9 ≤500 ≤300 ≤45* ≤8* ≤100 ≤400 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 根据项目废水经纳管送城东污水处理厂处理的实际情况，废水最终排放进入纳污水体的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，具体数值见下表。 表4-8城镇污水处理厂污染物排放标准除pH外均为mg/L 污染物 PH CODcr BOD5 NH3-N TP 动植物油 SS 二级 6～9 ≤100 | ≤30 ≤25 ≤3.0 ≤5 ≤20 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号公告《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量控制 指标 | 本项目废水（43620t/a）预处理达接管标准后经市政污水管网排入灌南县城东污水处理厂，本项目废水污染物排放量仅作为考核量，无需申请总量，其水污染物总量纳入灌南县城东污水处理厂总量指标中。 项目水污染物接管考核量为：COD 9.37t/a、NH3-N 0.29t/a。 申请颗粒物排放总量：1.90t/a，申请NOx排放总量：12.85t/a，SO2排放总量：12.85t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 施工工艺流程及产污环节图 2、生产工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造和地下室建设做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； 3、主要污染工序及源强 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境影响很小，本次评价对该部分废气不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。 项目的施工人员预计为30人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.2t/d，施工期按3个月计，则施工期生活污水产生量约108t，污染物产生浓度分别为SS300mg/L、COD400mg/L、氨氮35mg/L。要求施工单位建设化粪池，对生活污水进行处理后回用于场区绿化，不可直接排放到外环境。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后用于道路洒水抑尘，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见下表。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强[dB(A)] 施工工段 1 推土机 1 78 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 3 80 灌桩、结构 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。类比同类型规模的建设，可估算施工过程中产生的建筑垃圾约50t。 木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分运至垃圾填埋场。 生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为15kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 二、营运期工程分析： 1、生产工艺流程 图5-2杏鲍菇工艺路线及流程图 图5-3双孢菇工艺路线流程图 2、工艺（技术）流程说明 杏鲍菇工艺流程说明： 生产杏鲍菇的原料、辅料一起放放搅拌机料斗、加水搅拌，水份掌握在适度为好，水份不能太多，如太多会影响到菌丝的生长。 原料搅拌好送入装袋机装袋，装袋的松紧要适中，不能压的太紧，否则菌丝生长缓慢。 袋装好装入铁框送入蒸房，蒸房以高压灭菌，温度达到100度，12个小时才能灭菌彻底。 菌包蒸好后拉出来自然冷却，冷却到袋温20度以下，可以进入接种室接种，接种可分为开放式接种和箱式接种两种形式，视生产量确定哪种形式。 种接好后送入养菌室养菌，菌丝在28天左右，基本生长到袋底，菌丝生长到袋底的菌包，就可以催蕾，杏鲍菇分为自然生长法和在生法，家庭小规模一般是自然生长法，如果工厂化栽培，宜选择在生法。 子实体生长期间，着重注意氧气和二氧化碳的比例，如氧气太浓容易生长次品菇，如氧气太少，子实体生长太慢。 待子实体生长到平袋口，就可以采摘，采摘好的菇装框送入包装车间制冷装箱。制冷是为了便于保鲜时间长。 双孢菇工艺流程说明： 生产双孢菇的原材料、辅料一起放入搅拌机料斗、加水进行搅拌，水份掌握在适度为好，水份不能太多，如太多会影响到菌丝的生长。 原料搅拌好送入装袋装袋，装袋的松紧要适中，装好的菌包塞上棉塞，送入蒸房灭菌，以高压灭菌，温度到100度，保持10-12小时方可灭菌彻底。 菌包蒸好后拉出来自然冷却，冷却到袋温20度以下，方可进入接种室接种。 种接好后送入养菌室养菌，待菌丝长到半袋，就可以上架，继续养菌。 菌丝生长到三分之二时，就可以进行你温催摘，如采摘不及时，就变成次品菇了，影响到经济效益。 采摘好的双孢菇要及时送入制冷室进行制冷、包装。制冷是为了保鲜时间长些。 3、主要污染工序及源强分析 （1）废水 项目废水主要是职工生活污水、软化排水。 另外厂区空调用量较大，会有大量空调水产生。项目车间共设置482台空调用于制冷、保温，空调运行过程中会有冷凝水产生，产生量约100m3/a，属于清净下水，可以直接排入厂区北侧调度河 原料配制过程中需要加水，加水量230m3/d，搅拌过程中会有渗液产生，主要成分为水、培养基，在拌料机组旁设置收集池，收集后回用，不外排。 锅炉用水需经过软化（碳酸钠）处理后才能进入锅炉，软化废水产生量107m3/d，32100m3/a。 项目职工600人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，用水定额按80L/(人·d)计，用水量为48m3/d，全年300天用水约14400m3。排水按生活用水80％计，废水排放约11520m3/a。废水中的COD浓度约400mg/L、SS浓度约200 mg/L、氨氮浓度约25mg/L、总磷浓度约4.0mg/L。生活污水、软化废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准，排入市政管网。 预处理后，废水中各污染物排放浓度及排放量见下表。 表5-2污水处理设施处理工艺效果一览表单位：mg/L 废水量（m3/a） 污染物 名称 产生情况 拟采取的处理方法 接管情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 接管量（t/a） 生活污水11520 COD 400 4.61 化粪池 214.9 9.37 SS 200 2.30 88.5 3.86 NH3-N 25 0.29 6.6 0.29 TP 4 0.05 1.1 0.05 软化废水32100 COD 200 6.42 / SS 100 3.21 由上表可以看出，厂区废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准。 （2）废气 ①锅炉废气 项目设置1个锅炉房，配制2台锅炉，装机量分别为6t/h、4t/h。均以生产过程产生的培养基废渣为燃料，属生物质燃料，燃烧排放的污染物主要为烟尘、SO2、NOx。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第10册，生物质燃料燃烧产污系数如下： 表5-3生物质燃料燃烧产污系数 污染物 单位 产污系数 烟气量 m3/吨-燃料 6240.28 SO2 千克/吨-燃料 17S* 烟尘 千克/吨-燃料 37.6 NOx 千克/吨-燃料 1.02 *注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目使用的生物质燃料为培养基废渣，含硫量约为0.06%。 根据类比分析，6t/h锅炉年耗燃料量7560吨，4t/h锅炉年耗燃料量5040吨。产生的烟尘废气采用布袋除尘器处理后，通过40m高排气筒排放，其除尘效率取99.6%。 经核算，项目锅炉污染物排放情况见下表。 表5-4锅炉废气及污染物排放状况表 锅炉房燃料耗量12600t/a，年运行7200h，烟气量10920.49m3/h 处理措施：布袋除尘+40m高排气筒 污染物名称 产生 浓度 产生速率 产生量 处理 效率 排放 浓度 排放 速率 排放量 排放限值浓度 单位 mg/m3 kg/h t/a % mg/m3 kg/h t/a mg/m3 SO2 163.5 1.79 12.85 0 163.5 1.79 12.85 300 烟尘 6025.4 65.80 473.76 99.6 24.1 0.26 1.90 50 NOX 163.5 1.79 12.85 0 163.5 1.79 12.85 300 经布袋除尘器处理后，烟尘的排放浓度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求（烟尘最高允许排放浓度：50mg/m3）。 ②食堂油烟废气 食堂使用液化气作为燃料，属清洁能源，烟尘、NO2、SO2等污染物的外排浓度、外排量非常小。 本项目食堂就餐人员约50人，年工作300天，设有小型规模的职工食堂，人均耗食用油量按50g/d计，油烟产生量为油耗量的3.0%，油烟产生量为22.5kg/a。本项目设灶头2台，每台风量为2000m3/h，按照每天5h运行，则油烟产生浓度为3.75mg/m3。本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为9.0kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求。 （3）噪声 本项目的产噪设备主要为风机、水泵等，其噪声源强范围在70～85dB(A)之间。建设项目主要高噪声设备噪声产生情况详见下表。 表5-5项目主要高噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 声级值 （dB(A)） 所在车间 （工段）名称 与最近厂界距离（m） 1 风机 6 80 锅炉房 150 2 水泵 8 85 定植库 150 噪声治理措施： ①在生产设备的选型上，尽量选用低噪声的设备。 ②重视厂区总体布局。高噪声设备已考虑远离东侧敏感点金圩村，车间内设备及生产线合理布局，生产设备尽量远离门窗，涉及到较多的产噪设备，应加强车间的密闭性。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④加强厂区绿化，不但可以降低噪声，而且美化环境、净化空气。 （4）固体废物 ①生活垃圾 本项目职工定员600人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为90t/a，由环卫部门定期清运。 ②生产固废 锅炉房布袋除尘器产生捕集粉尘472t/a，与锅炉燃烧灰渣（1260t/a）一起外售作为农家肥。锅炉燃烧灰渣、捕集粉尘主要成分为燃木灰，富含钾、钙、磷等成分，是农村广泛使用的一种农家有机肥，可外售于附近农民。 剩余培养基废渣15100t/a（产生27700t/a，锅炉房作为燃料利用12600t/a）统一收集后外售给发电厂进行生物发电。 生产固废均暂存于厂区固废堆场。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 员工食堂 | 油烟 | 3.75mg/m3，22.5kg/a | 1.5mg/m3，9.0kg/a |
|  | 锅炉房 | SO2、烟尘、NOX | SO2：163.5mg/m3，12.85t/a 烟尘：6025.4mg/m3，473.76t/a NOX：163.5mg/m3，12.85t/a | SO2：163.5mg/m3，12.85t/a 烟尘：24.1mg/m3，1.90t/a NOX：163.5mg/m3，12.85t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 11520m3/a | 生活污水11520m3/a与软化废水32100m3/a合并，43620m3/a |
|  |  | COD | 400 mg/L，4.61t/a | 214.9mg/L，9.37t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，2.30t/a | 88.5mg/L，3.86t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.29t/a | 6.6mg/L，0.29t/a |
|  |  | TP | 4 mg/L，0.05t/a | 1.1mg/L，0.05t/a |
|  | 软化废水 | 水量 | 32100m3/a | 与生活污水合并 |
|  |  | COD | 200mg/L，6.42t/a |  |
|  |  | SS | 100 mg/L，3.21t/a |  |
| 固体 废物 | 生产 | 培养基废渣 | 15100t/a | 0 |
|  | 锅炉 | 锅炉燃烧灰渣 | 1260t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 捕集粉尘 | 472t/a | 0 |
|  | 生活 | 生活拉圾 | 90t/a | 0 |
| 噪声 | 建设项目噪声设备产生的噪声声级值为80-85 dB（A），经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值≤60dB（A）。 |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是项目建设期施工期的尘土对树木、植被与农作物的影响。运营期，本项目所产生的各项废物均得到有效处置，对生态环境基本无影响。 |

七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为地面雨水径流、施工人员生活污水等。地面雨水径流主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。施工时设置沉淀池和化粪池，地面雨水径流经沉淀后用于道路洒水抑尘；生活污水排入临时化粪池处理，不可直接排入外环境。 2、环境空气污染及控制 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 （1）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境尤其是东侧金圩村的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 （3）物料堆场设置应远离并在东侧敏感点金圩村下风向，避免扬尘对敏感目标的影响。 3、噪声污染趋势及控制 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目区土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比调查，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表7-1。 本工程施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式； Lp(r)＝L(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——受声点声压，dB(A)； l(ro)——参考点ro处声压，dB(A)； r——受声点至声源距离，m； ro——参考点至声源距离，m。 项目周围区域声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准值分别为65dB(A)、55dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表7-2。 表7-1 主要设备噪声源强表 设备名称 声级 [dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 混凝土搅拌机 98 104.6 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮锯 86.5 104 切割机 88 96 表7-2 施工机械噪声最大影响范围计算结果 产噪设备 最大影响范围(m) 产噪设备 最大影响范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 翻斗车 85 227 移动式空压机 85 217 装载机 53 169 混凝土搅拌机 106 237 挖掘机 79 251 振捣棒 45 142 推土机 95 240 电锯 112 254 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。因此，在施工过程中，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 建设单位应合理安排施工作业时间，尤其是靠近东侧敏感点金圩村进行施工时，中午12:00~14:00和夜间，特别是晚上22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。远离金圩村的厂区进行施工时，如需夜间进行，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 4、生态环境影响分析 本项目工程施工开挖的土方量较小，根据建设单位提供的资料，本项目道路工程需开挖土方约5000m3（含表土500m3），回填土方5000m3，弃方0，土方平衡情况见下表。 表7-3项目土方平衡表单位：m3 项目 挖方 填方 弃方 数量 5000 5000 0 项目地面工程施工面积较小、土方量小，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。本项目厂址地形平缓，起伏不大，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。 项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 综上所述，本项工期产生的施工废水、施工扬尘、施工噪声等以及生态影响，在采取行之有效的措施后，对环境影响较小。项目工程量小，施工期短，随着施工期的结束，对周边的影响也会随之消失。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 锅炉房废气经布袋除尘器处理后，经40m高排气筒排放，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃煤锅炉废气排放标准，对周围环境影响较小。 食堂油烟废气可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求，对周边大气环境质量影响较小。 综上，项目产生的大气污染物，均能达标排放，符合环保要求，对大气环境影响很小，不会改变当地大气环境功能。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水、软化废水，本项目废水经化粪池预处理后可达到灌南县城东污水处理厂接管标准。根据污水处理厂收水范围、处理效率、处理能力可知，本项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，至污水处理厂处理是可行的，对其日常正常运营不会产生不良影响。 本项目废水均得到有效处理，对项目所在地表水产生的影响较小，不会改变当地地表水环境。 3、噪声 项目建成投入使用后，噪声来源于生产过程中机械设备运行产生的噪声，其噪声强度约为70～85dB。正常条件下，对高噪声源进行防震隔音处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，厂界四侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求，高噪声设备已充分考虑远离东侧敏感点金圩村，对周围环境影响不大。 4、固废 项目固废主要为生活垃圾、培养基废渣、锅炉燃烧灰渣、除尘产生的捕集粉尘。生活垃圾（90t/a）由环卫部门定期清运，对当地环境基本无影响；剩余培养基废渣（15100t/a）统一收集后暂存于一般固废堆场，最终外售给发电厂进行生物发电；锅炉燃烧灰渣（1260t/a）、捕集粉尘（472t/a）作为农家肥外售。 建设项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉房 | SO2、烟尘、NOX | 布袋除尘+40m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS | 化粪池 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产 | 培养基废渣 | 外售 | 零排放 |
|  | 锅炉 | 锅炉燃烧灰渣 | 外售 | 零排放 |
|  | 布袋除尘器 | 捕集粉尘 | 外售 | 零排放 |
|  | 生活 | 生活拉圾 | 环卫清运 | 零排放 |
| 噪声 | 建设项目噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值≤60dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 加强“三废”治理，同时充分利用空地绿化、种植花草等，则既可美化环境，又可起到除尘降噪的作用。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况及选址合理性 江苏清香生物科技有限公司日产28万包杏鲍菇、双孢菇种植项目总投资额为8000万元，占地面积为169550m2，生产规模为日产28万包杏鲍菇、双孢菇。 本项目选址位于灌南县现代农业示范区内，选址符合规划要求，项目选址节约了原料的运输成本，避免了原料运输过程对外界环境产生的影响，采取措施后本项目的气体污染物对周围敏感点影响较小。 综上所述，从环保角度上讲，本项目选址可行。 2、产业政策相符性 本项目行业类别属食用菌种植，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目为不属于其中限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 3、环境质量现状及环境相容性 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。评价区域内河流—武障河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求，均能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响的角度进行分析，项目是可行的。 4、达标排放分析 ①废气 项目废气主要为锅炉废气和食堂油烟废气。 锅炉房废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃煤锅炉废气排放标准，对周围环境影响较小。 食堂油烟废气可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求，对周边大气环境质量影响较小。 ②废水 本项目废水主要为员工生活污水、软化废水，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排入灌南县城东污水处理厂。本项目废水对周边环境影响较小，能够达到环保要求。 ③噪声 本项目主要高噪声设备为风机等。经隔音减震措施及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业环境厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，不会对周边声环境及附近居民产生明显影响。 ④固废 项目固废主要为生活垃圾、培养基废渣、锅炉燃烧灰渣、布袋除尘产生的捕集粉尘。生活垃圾（90t/a）由环卫部门定期清运，对当地环境基本无影响；剩余培养基废渣（15100t/a）统一收集后外售给发电厂进行生物发电；锅炉燃烧灰渣（1260t/a）、捕集粉尘（472t/a）作为农家肥外售。建设项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会对周边环境产生影响。 5、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。从上述分析可知，该项目从原料到产品及生产环节均体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。 6、总量控制 本项目废水（43620t/a）预处理达接管标准后经市政污水管网排入灌南县城东污水处理厂，本项目废水污染物排放量仅作为考核量，无需申请总量，其水污染物总量纳入灌南县城东污水处理厂总量指标中。 项目水污染物接管考核量为：COD 9.37t/a、NH3-N 0.29t/a。 申请颗粒物排放总量：1.90t/a，申请NOx排放总量：12.85t/a，SO2排放总量：12.85t/a。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试运行阶段申请环保部门进行“三同时”验收，“三同时”验收清单见下表。 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 项目 验收内容 处理效果 建设时间 废水 化粪池预处理，处理达接管标准后经市政污水管网排入灌南县城东污水处理厂。 达到灌南县城东污水处理厂接管标准 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行 废气 布袋除尘+40m高排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 固废 分类收集、分类存放，试生产前落实各项外售协议 不造成二次污染 噪声 采取相应的消声、隔声、减震等降噪措施 厂界噪声均满足《工业企业环境厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 绿化 绿化面积8500m2 绿化率达5% 8、结论 综上所述，江苏清香生物科技有限公司日产28万包杏鲍菇、双孢菇种植项目符合国家和地方产业政策；其选址基本合理；所处区域环境现状符合功能区区划要求；在落实污水、固废处理，实现各污染物达标排放的前提下，可以实现排污和环境功能“双达标”，满足区域污染物总量控制要求；在确保遵守项目“三同时”制度，运营期严格环保管理，加强对废水、废气、噪声、固体废物的治理，保证污染治理设施正常运行的条件下，该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析该项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。 2、加强生产管理，适用比较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 3、加强对污染治理设施的维护与管理，维持污染治理设施的正常运行，保证污染物的达标排放。

预审意见： 公章 经办：签发：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办：签发：年月日

审批意见： 公章 经办：签发：年月日

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案 附件3 营业执照 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3项目周边环境示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。