《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 人民东路（新东路～东环路）改建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏金灌投资发展集团有限公司 |
| 法人代表 | 徐开明 | 联系人 |  | 纪科长 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇人民中路 12 号 |
| 联系电话 | 15961338723 | 传真 |  | - |  | 邮政编码 | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县新安镇人民东路（新东路～东环路） |
| 立项审批部门 | 灌南县发改委 | 批准文号 |  | 灌发改投资发[2016]50 号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | E4813 市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 101334.52 | 绿化面积(平方米) | 约 500 |
| 总投资 (万元) | 3743 | 其中：环保投资 (万元) | 115 |  | 环保投资占 总投资比例 | 3% |
| 评价经费(万元) | - | 预期投产日期 |  | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 一、 原辅材料： 本项目为道路工程建筑，为非生产性项目，营运期间不需要原辅料。施工期间的原辅料 为各种建筑材料包括土石、混凝土、沥青等； 二、 主要设备： 施工期：装载机、平地机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机、搅拌机等施工设备及运 输车辆等； |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 柴油(吨/年) |  |  | - |
| 电(千瓦时/年) |  |  | - |  |  |  |  |  | 燃沼气(标立方米/年) |  | - |
| 燃煤(吨/年) |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | - |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：雨水 排水量：- 排放去向：经雨水口直接流入区域雨水管网 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

工程内容及规模：

1 项目由来 人民东路是灌南县主干路网布局框架其中一条重要的城市次干道，同时也是连接灌南县与外部的主要道路，由于存在大量的交通，使现状路面破损严重，行车舒适度低，降低了县城对外的运输能力和通行能力，作为灌南中心城区东西向的交通主通道，现状人民东路大大降低了灌南县的门户形象。

目前，道路两侧地块开发强度高，随着灌南经济的发展，交通量随之快速增长，为了满 足不断增长的交通需求，人民东路的建设显得尤为重要，为了保证道路交通系统的通畅顺达， 项目建设单位拟对人民路进行改建，项目实施后可改善区域交通条件，对推动经济健康运行 将产生积极的作用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项 目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规的规定，该项目需编制的“建设项目环境影响 报告表”报当地环保部门审批。受江苏金灌投资发展集团有限公司委托，江苏智盛环境科技 有限公司为该项目编制建设项目环境影响报告表，供环保部门审批。

2 道路现状

2.1 道路现状

人民东路（新东路～东环路 ）原为二级公路，现状为沥青砼路面，红线宽度 40m。全 线机动车道路面是早期在沥青砼路面上加铺的沥青砼；非机动车道为水泥砼路面。

1、现状标准横断面

2、现状道路结构

6cmAC-20 中粒式沥青砼 （抗弯拉强度标准值 5.0Mpa） 沥青下封层

20cm 水泥稳定碎石 沥青砼

砂石路基

2.2 现状道路存在的问题

1、道路断面不规范、不合理，不能满足城市日益增长的交通需求；

2、道路交通组织通行效率较低：路段双向 2 车道，交叉口无相位灯控、公交无港湾式 停靠站；

3、道路与两侧用地竖向高差较大（新东路～太仓路段机动车道、非机动车道存在高差

30cm～50cm），存在安全隐患，道路视觉效果较差；

4、市政管网配套不完善、标准低，不能满足城市道路市政公用的使用要求；

5、城市家具及道路绿化建设落后，与城市主干道形象不匹配。

3 项目建设概况

（1）项目名称：人民东路（新东路～东环路）改建工程

（2）建设单位：江苏金灌投资发展集团有限公司

（3）建设地点：灌南县新安镇人民东路（新东路～东环路）

（4）建设规模及内容：本项目为改建工程项目，工程全线长约 2533.363m，道路红线宽 为 40m，项目建设内容包括路基、路面等道路建设工程及道路照明、绿化、排水（雨水）、 给水、电力等配套工程。项目拆除原道路机动车与非机动车道之间的侧分隔带的绿化，将原 四车道拓宽为双向六车道，拓宽后道路侧分隔带以高护栏代替。

主要设计原则：

1、优化断面型式，改善交通组织。

2、全线采用柔性路面结构型式，提高行车舒适度。

3、提高道路附属设施的建设标准（人行道、路缘石），与城市主干道定位相匹配。

4、全面检查雨水检查井及其连接管，实施管渠畅通 主要技术标准：

道路等级：城市次干道，道路设计车速：路段 40km/h，交叉口 25km/h。路段采用沥青 砼高级路面，设计年限均为 15 年，道路交通等级为中型，道路设计荷载：BZZ－100，地震 动峰值加速度系数为 0.05g，抗震设防 6 度。

4 道路工程

4.1 路线设计

平面线型沿原有老路线型，不作调整，路线西起新东路，设计桩号为 K0+000；东至东 环路，设计桩号为 K2+533.363，路线全长为 2533.363m，本次工程全线分别与新东路、英雄 南路、英雄北路、健康路、新莞路、太仓路、和平路、东环路等平交。

4.2 纵断面设计 本次设计机动车道不改建，不作纵断面设计。

4. 3  道路横断面设计

1、 标准横断面方案设计 本次人民东路为老路改造工程，根据现状已实施断面，确定设计断面：

优点： 双向六车道，与新东路以西断面一致，满足交通需求，一次实施到位。

缺点：

对现状改动较大，美观性较差。

2、 横坡设置

拓宽的机动车道、非机动车道的横坡为外倾 2.0%，两侧的人行道内倾横坡为 1.0%。新 东路～太仓路段：现状道路路中高程与非机动车道高程存在高差，为 30cm～50cm 不等。本 次设计通过横坡、立石高出路面的高度、非机动车道加铺沥青砼面层等措施进行解决。此段 立石高出机动车道 20cm，高出非机动车道 29cm～35cm，非机动车道侧立石采用 100×15× 50 倒角 1×1,隔离墩两侧高差为 1cm～13cm，隔离墩坡度 i 值范围为 0.02～0.26。具体数值根 据施工现场确定，原则上尽量减小隔离墩坡度。

4.4 路基设计 全线机动车道为拓宽和更换沥青面层，非机动车道为加铺沥青砼，人行道为更换铺装。 新老路基结合路段应先将新建路段按设计要求开挖至路槽底面（现状路面标高-路面结构层厚度），老路基挖成台阶状，台阶宽度为 1 米，高 0.3 米～0.5 米，并形成内倾 3%的横 坡。在新填路基底部和路床处的新老路基结合部位铺设双向土工格栅。土工格栅在原有路床 范围内不应小于 2m；在拓宽新建路基范围内满铺土工格栅。其上再按路面结构层实施。

4.5 道路结构设计

1、路面结构类型选择 沥青路面有足够的力学强度，能承受车辆荷载施加到路面上的各种作用力；一定的弹性和塑性变形能力，能承受应变而不破坏；与汽车轮胎的附着力较好，可保证行车安全；有高度的减震性，可使汽车快速行驶，平稳和降低噪音；不扬尘，且容易清扫和冲洗；维修工作比较简单，且沥青路面可再生利用。与水泥混凝土路面相比具有表面平整、无接缝、行车舒 适、耐磨、振动小、噪音低、施工期短、养护维修简便、适宜于分期修建等优点。所以本工程机动车道及非机动车道均采用沥青砼路面。

2、基层比选

由于环保政策要求控制大气污染容量，减少 SO2 排放量，因为二灰碎石中粉煤灰的硫 S 未完全燃烧，含量太高，遇水易产生膨胀，导致面层出现裂缝的危险。综合以上因素，经比 较，基层拟选用水泥稳定碎石。

3、面层比选

路面面层沥青砼在连云港高等级公路中广泛使用的主要有三种：SMA  材料、Superpave 材料、AC 材料。通过比较，选择 AC 材料作为面层沥青砼。

4、路面结构方案 本次工程，机动车道为拓宽和更换沥青。全线非机动车道加铺沥青，人行道更换铺装。

（1）机动车道结构

1）、更换沥青段：

将现状道路 6cm 沥青面层铣刨掉后，对路面进行清扫，碾压后，加铺 3cmAC-10 细粒式 沥青砼+4cmAC-16 中粒式沥青砼。

2）、拓宽路段：

3cmAC-10 细粒式沥青砼 粘层

4cm AC-16 中粒式沥青砼 沥青下封层

透层

18cm  水泥稳定碎石基层（7 天浸水无侧限抗压强度 3.5 MPa）

17cm 水泥稳定碎石底基层（7 天浸水无侧限抗压强度 2.5 MPa）

40cm C20 毛石砼 在新老路基结合处应加铺土工格栅。

（2）非机动车道

1）、加铺段：

4cm AC-13 细粒式沥青砼

沥青下封层 老水泥砼路面 2）、新建段：

4cm AC-13 细粒式沥青砼 沥青下封层

20cm  水泥稳定碎石基层

20cm 6%石灰土

（3） 出入口顺接处结构 4cm AC-13 细粒式沥青砼 沥青下封层

≥15cm   水泥稳定碎石调坡层

（4） 人行道路面结构

20×10×6cm 灰色混凝土预制块

3cm 1:3 干硬水泥砂浆 原垫层

4.6 交叉口设计

本工程沿线共有 8 个平面交叉口：

1、新东路交叉口

中心桩号 K0+000。新东路为城市次干道，道路红线宽 32m，三块板型式。 设计该交叉口对人民东路进行拓宽处理，机动车道由正常路段的 21m 拓宽至 23m，形成

四进三出的交通组织方式。

2、英雄南路交叉口

中心桩号 K0+346.845，―T‖字形平面交叉。英雄南路为城市支路，道路红线宽 20m，一 块板型式。

设计该交叉口人民东路不作拓宽处理，对英雄南路实行右进右出的交通组织方式。

3、英雄北路交叉口

中心桩号 K0+432.264，―T‖字形平面交叉。英雄北路为城市支路，道路红线宽 20m，一 块板型式。

设计该交叉口人民东路不作拓宽处理，对英雄北路实行右进右出的交通组织方式。

4、健康路交叉口

中心桩号 K0+799.946。健康路为规划城市次干道，规划道路红线宽 30m，一块板型式。 设计该交叉口对人民东路进行拓宽处理，机动车道由正常路段的 21m 拓宽至 23m，形成

四进三出的交通组织方式。

5、新莞路交叉口

中心桩号 K1+114.898。健康路为城市次干道，规划道路红线宽 40m，一块板型式。 设计该交叉口对人民东路进行拓宽处理，机动车道由正常路段的 21m 拓宽至 23m，形成

四进三出的交通组织方式。

6、太仓路交叉口

中心桩号 K1+552.496，十字形平面交叉。太仓路为城市支路，现状道路宽 7m，一块板 型式。

设计该交叉口人民东路不作拓宽处理，对太仓路实行右进右出的交通组织方式。

7、和平路交叉口

中心桩号 K1+884.247，―T‖字形平面交叉。和平路为规划城市支路，道路红线宽 20m， 一块板型式。

设计该交叉口人民东路不作拓宽处理，对和平路实行右进右出的交通组织方式。

8、东环路交叉口

中心桩号 K2+533.363。东环路为城市次干道，道路红线宽 40m，规划为三块板型式，现 状为一块板型式。

设计该交叉口对人民东路进行拓宽处理，机动车道由正常路段的 21m 拓宽至 23m，形成 四进三出的交通组织方式

5 交通工程 为了保证道路安全舒适，必须设置完善的交通安全设施和管理设施，符合

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的要求，并要进行必要的绿化。

5.1 交通标志 全线交通设施基本齐全，状况良好，故维持现状不变。

5.2 交通标线

机动车道分双向六车道，道路中心划双黄实线，车道分隔线划白虚线，车道边缘线划白实线。交叉口处划人行横道线，停车线、导流线、导流箭头等。

5.3 交通设施 道路沿线上设置专用车道标志、指路标志、指示标志、警告标志、限速标志、减速让行标志等。交通标志总体布置根据道路走向及线形条件等具体情况，充分考虑道路沿线以及区域交通组织设计要求，合理设置。

5.4 交通信号控制系统

1、交管电缆管道 为便于远期提高交通管理、控制水平，新建道路须预设交通管理管道，其布置方式为：

交通管线一般设在机动车道外侧的绿化带内，道路一侧布置 D75PVC 单管（布置信号电缆），对侧布置 D75PVC 双管（布置信号电缆和供电电缆），双侧管道均间隔 40～50m 设置交通电 缆接线手井，便于远期敷设电缆，交叉口处接线手井间距根据需要确定。交通管线在道路范 围内全线设置。

交叉口处交管电缆管道形成三管环路。所有人行横道、交叉口等位置交通电缆管道需横 穿混合车道部分，预埋 D100 镀锌钢套管，防止机动车荷载对管道产生破坏。

2、信号灯 本工程在交叉口设置交通信号灯设施。包括车行信号灯、人行信号灯（远期）、交通信号控制机、检测线圈、交叉口口字形管道等。

5.5 无障碍设计 为方便步行困难者，在交叉口、人行步道断头处等进行无障碍设计。 为利于导盲，将局部人行道道板表面花型实施条带化。盲道宽度 0.4m。 5.6 公交停靠站全线公交停靠站采用港湾式。站台长 30m，宽 2.0m，结构同人行道结构，停靠站停车位宽 3.0m。

6 排水工程 本项目主要是道路面层改建，项目段排水主要为雨、污合流制排水体系。通过调查发现，人民东路：新东路～太仓路段为双侧雨污合流管；太仓路～东环路段北侧为雨污合流管，南侧无排水管道。

因此本次设计考虑在太仓路～东环路段南侧新建排水管道，其他段只考虑雨水箅、雨水

检查井和其他市政检查井的改建，不考虑地下主管线的改造，仅对其进行清掏疏通，局部修 缮，以满足排水要求。

本次改建工程实施过程中，原地面下各种管线位置保持不变，被覆盖的排水检查井应全 部进行修整，破损、不具备使用功能的检查井统一更换。

7 照明工程 全线路灯基本齐全，状况良好，故维持现状不变，只对部分杆线进行移动. 8 项目实施进度安排

项目计划建设期为 6 个月，其中主体工程建设为 4 个月。实施进度安排见下表 1-1：

表 1-1 项目实施进度表

| 项目 |  | 第月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期手续审批 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 | ▲ |  |  |  |  |  |
| 主体工程建设 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 配套工程建设 |  |  |  |  | ▲ |  |
| 设备、设施安装 |  |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  | ▲ |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目有关的原有污染主要为原有道路标准低质量差，线型宽度不尽规范，路况差、运 行效率低、交通联系不畅。

目前存在的主要环境问题是生态环境有一定程度的不完善，车辆行使过程中产生的道路 扬尘、尾气污染、交通噪声。

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1.地形、地貌、地质

灌南县地处北纬 34°11′~34°27′、东经 119°07′~119°48′之间，位于太平洋西岸，中国大陆东 部沿海，长江三角洲北翼，江苏省东北部，灌河流域下游，淮安、连云港、宿迁、盐城四市交

界处，东西最大直线距离 71 公里，南北 30 公里，县域总面积 1041 平方公里，其中海岸线 8.72

公里，拥有海域面积 1160 多公顷，水域面积 263 平方公里。

灌南地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达 5.9 米，东部 2.0 米，地面坡降 1/18000， 由西南向东北逐渐倾斜，地形西宽东窄。

2.气候气象 灌南县地处暖湿带向亚热带的湿润地区，属暖温湿性季风气候，太阳年辐射总量约为

118.0kcal/cm，日照时数平均为 2435 小时，年日照百分率在 55%左右。灌南县年平均降水 949.99

毫米，平均年降水量 922.3 毫米，年蒸发量 1426.3 毫米，年日照时数 2316.6 小时，全年无霜

期 219 天。

3.河流水文 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，河流水质清澈。境内现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道 14 条，中型涵闸 1 座，小型挡潮闸 58 座，大沟级以上涵闸 382座。不计地下水资源，平均年份水资源总量达 65 亿立方米，其中上游下泄水量达 57.66 亿立方米，本地径流量 2.73 亿立方米，回归水 3.73 亿立方米。其中灌河堆沟以上流域面积达 7273 平方公里，支流众多，水量丰沛。为防汛抗旱和观测需要，在灌河及其支流设立燕尾港、响 水口、龙沟等 12 座永久性水位、水文观测站。由降水而形成的地表径流量年平均为 2.7 亿立 方米。由于受季风影响，降水年内分布不均，60%～70%的降水集中在 6～9 月份。且降水的 年际变化较大，枯水年的降水量只有丰水年的 60%～70%。

灌南县淡水、海水资源丰富。境内有 14 条淡水主干河，长 380 公里。丰富的水资源形成

的 40 多万亩水域可进行多种水产品养殖。全长 74.5 公里的灌河是河运、建港、造船业的黄金 水道。东部的黄海海域是捕捞、海水养殖和化工制盐的理想之源。

4、土壤类型

灌南土地为海水冲积平原，土壤集海、陆多种微量元素于一体，在此土地上出产的农副产品微量元素含量丰富。灌南县地势一马平川。现有耕地分 5 个土属，16 个土种，土壤肥沃污染 较少。

5、自然资源

（1）森林资源

灌南县拥有林地面积 37.8 万亩，林业实现总产值 1.53 亿元，活立木总株数 3000 万株，林

木蓄积量 260 万立方米。林木年生长量 40 万立方米，林木年伐量 25 万立方米，林网化率 90%以上，森林覆盖率 26.95%。完成成片造林 3 万亩，完成农田林网建设 12 万亩，四旁植树 420万株。

（2）花草资源

新扩花卉苗木 8000 亩。增长 8.36%。冠台花卉生产蝴蝶兰、凤梨等高档盆花计 105 万盆，

连禾科技生产一品红 30 万盆，新春园艺生产红掌等高档盆花计 75 万盆，义金科技生产大花蕙兰 50 万盆。

（3）中草药资源 灌南县有中药材品种有板蓝根、元胡、甜菊、白术、红花、丹参、杭白菊等。牧草资源十分丰富，品种有紫花苜蓿、黑麦草等，横贯 8 个乡镇的万亩沂河淌是天然草场。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口 灌南县地处亚洲大陆东部，东部濒临黄海，与韩国济州道、日本九州岛等国家地区隔海相望；南至东南与涟水、响水两县相连，西与沭阳为邻，北隔新沂河与灌云相望；东西最大 直线距离 71 公里，南北 30 公里，县域总面积 1041 平方公里，下辖 1 乡 10 镇，5 个工业园区， 2 个农业园区，1 个文化产业园区，238 个村（居），78 万人口。

2、社会经济

2015 年地区生产总值实现 286 亿元，可比价增长 10.5%；规模以上工业增加值实现 120 亿元，可比价增长 12.1%。一般公共预算收入完成 38.8 亿元，同比增长 10.4%。社会消费品零 售总额完成 78.2 亿元，同比增长 12.5%。城镇居民人均可支配收入 22844 元，同比增长 9.8%。 农村居民人均可支配收入 11507 元，同比增长 10.2%。全面小康社会建设基本达到目标要求， 开创了各项工作新局面。。

3、交通运输状况 灌南县是亚欧大陆桥东桥头堡连云港市的南大门。地处南北交通枢纽，淮连高速、沿海

高速纵跨南北，京沪高速擦境而过，204 国道穿越境内，326 省道、327 省道横贯东西。北距 连云港机场、港口、火车站 40 分钟车程，南距南京 2.5 小时车程，距苏州、上海 4 小时车程。 全长 74.5 公里的灌河一般河宽 350 米，水深 7～11 米，横贯县域东西，上与京杭大运河、长 江相通，下经堆沟港入海，与上海、大连、日本、韩国等国内外各大港口通航。

2015 年新改建道路 167 公里，新建桥梁 5 座，完成农村公路危桥改造 17 个。年末全县公

路通车里程 2030 公里，等级道路 1859 公里，其中高速公路 27 公里，省道 114 公里，县道 290

公里。共有公路客运站 8 个，客运条线 110 条。年末内河航道里程 177 公里。全县共有水陆

客货运输车船 3924 辆（艘）。全年完成公路客运量 1344 万人次，公路货运量 749 万吨次，水

运货运量 192 万吨次。

灌南县现无铁路，但陇海铁路连云港东站、连云港站离灌南仅 40 分钟车程，新长铁路淮 安站、沭阳站与灌南也都在一小时车程内。

此外规划建设的连淮扬镇铁路在灌南设高铁灌南站，设计时速为 250 公里/小时（发展时

速 300 公里/小时），途径连云港、灌云、灌南、涟水、淮安、扬州终到地为镇江，接入沪宁高 铁、京沪高铁以及青连铁路，将会到达上海、南京、苏州、杭州、青岛等大中城市。

宁淮城际铁路通过连淮扬镇铁路连云港至淮安段延伸到连云港，从而形成宁淮连城际铁

路，将来灌南以及沿线城市可以直达南京，无需绕道镇江。

4、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。

5、基础设施建设情况

⑴ 污水集中处理

灌南县城东污水处理厂，位于郑于大沟和调度河交叉口西侧 1km 处，城东污水处理厂分 两期建设，目前一期工程已建成，占地面积 30 亩，日处理能力 1.5万m3/d，设计采用 A2O 工艺，远期 设计处 理 能力 3 万m3/d， 接 管标准执行 《污水 排 入城市下水 道水质标 准》

（CJ343-2010）B 等级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 二级标准，灌南县城已实现接管。

⑵ 市政基础设施 目前灌南县城区内道路、雨水管网、给水管网、污水管网、路灯、绿化、通信、供电等基础设施已基本建设完成。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、 辐射环境、生态环境等)：

1、环境空气质量

根据连云港市 2015 年环境状况公报，2015 年灌南县城区空气质量达标率为 69.6%，环 境空气中的二氧化硫、二氧化氮年平均浓度值均符合空气质量二级标准要求，PM2.5 年均浓 度均超过二级标准， PM10 年均浓度达到二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

根据连云港市 2015 年环境状况公报，灌南县北六塘河各项水质指标均满足地表水Ⅲ类 标准要求，水质达标率为 100%；与 2014 年相比，盐河灌南段水质有所改善。地表水总体呈 轻度污染。

3、声环境质量

根据连云港市 2015 年环境状况公报，灌南县环境噪声为 52.5 分贝，为赣榆区及三县区 域环境噪声最低值，区域环境噪声昼间等效声级年均值较上年有所下降，城区各功能区噪声 昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准要求。

城区交通噪声平均值均符合国家标准昼间四类区标准，灌南县城为 63.6 分贝。同 2014

年相比，灌南县县城交通噪声值有所降低。

4、生态环境质量 生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

工程需沿线均为工厂企业，主要环境保护目标具体见表 3-1。

表 3-1 主要环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距离 （m） | 环境功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 灌南县人民医院 | WN | 100 | 医院 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 镇北村 | N | 10 | 居住区 |  |
|  | 华富世家 | N | 10 | 居住区 |  |
|  | 灌南县实验中学 | N | 20 | 学校 |  |
|  | 新安粮油综合楼 | N | 10 | 办公 |  |

|  |  | 灌南县第二人民医 院 | N | 20 | 医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盛世华庭 | N | 140 | 居住区 |  |  |
|  |  | 小东关 | N | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 灌南仁慈医院 | N | 40 | 医院 |  |  |
|  |  | 小汪庄 | N | 140 | 居住区 |  |  |
|  |  | 城东商业广场 | N | 25 | 商业 |  |  |
|  |  | 中科院成都有机所 灌南技术转移中心 | N | 50 | 办公 |  |  |
|  |  | 南京农业大学食用 菌产业研究院 | N | 35 | 办公 |  |  |
|  |  | 金庄 | S | 140 | 居住区 |  |  |
|  |  | 程庄 | S | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 瑞景桦庭 | S | 50 | 居住区 |  |  |
|  |  | 鲍庄 | S | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 东方之珠 | S | 110 | 居住区 |  |  |
|  |  | 灌南县残疾人法律 援助中心 | S | 10 | 办公 |  |  |
|  |  | 灌南县民政局 | S | 10 | 办公 |  |  |
|  |  | 颐和家园 | S | 25 | 居住区 |  |  |
|  |  | 新世界服饰广场 | S | 25 | 商业 |  |  |
|  |  | 镇东村 | S | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 家得福超级购物中 心 | S | 10 | 商业 |  |  |
|  | 水环境 | 盐河 | W | 930 | 工业用水 | （GB3838－2002） Ⅳ类水标准 |  |
|  |  | 悦来河 | W | 250 | 工业用水 |  |  |
|  | 声环境 | 灌南县人民医院 | WN | 100 | 医院 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类区 |  |
|  |  | 镇北村 | N | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 华富世家 | N | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 灌南县实验中学 | N | 20 | 学校 |  |  |
|  |  | 新安粮油综合楼 | N | 10 | 办公 |  |  |
|  |  | 灌南县第二人民医 院 | N | 20 | 医院 |  |  |
|  |  | 盛世华庭 | N | 140 | 居住区 |  |  |
|  |  | 小东关 | N | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 灌南仁慈医院 | N | 40 | 医院 |  |  |
|  |  | 小汪庄 | N | 140 | 居住区 |  |  |
|  |  | 城东商业广场 | N | 25 | 商业 |  |  |
|  |  | 中科院成都有机所 灌南技术转移中心 | N | 50 | 办公 |  |  |
|  |  | 南京农业大学食用 菌产业研究院 | N | 35 | 办公 |  |  |
|  |  | 金庄 | S | 140 | 居住区 |  |  |

|  |  | 程庄 | S | 10 | 居住区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 瑞景桦庭 | S | 50 | 居住区 |  |  |
|  |  | 鲍庄 | S | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 东方之珠 | S | 110 | 居住区 |  |  |
|  |  | 灌南县残疾人法律 援助中心 | S | 10 | 办公 |  |  |
|  |  | 灌南县民政局 | S | 10 | 办公 |  |  |
|  |  | 颐和家园 | S | 25 | 居住区 |  |  |
|  |  | 新世界服饰广场 | S | 25 | 商业 |  |  |
|  |  | 镇东村 | S | 10 | 居住区 |  |  |
|  |  | 家得福超级购物中 心 | S | 10 | 商业 |  |  |
|  |  | 新安镇城南卫生室、 居住区 | W | 30 | 居住区 |  |  |

四、评价适用标准

1、环境空气质量标准

区域大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。详见表 4-1。

表 4-1 空气质量质量标准

| 污染物 | 浓度限值，μg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24 小时平均 | 1 小时平均 |  |
| TSP | 200 | 300 | / | GB3095–2012 二级标准 |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | / |  |

2、水环境质量标准

盐河和悦来河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，详见表 4-2。

表 4-2 地表水环境质量标准

环 境 质 量

标

注：除 PH 外，其余项目标准值单位均为 mg/L。

准

3、声环境质量标准

项目所在区域声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，详见表 4-3.

表 4-3 区域环境噪声标准

| 类别 |  | 标准值（dB(A)） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 2 类 | ≤60 |  | ≤50 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，具 体见表 4-4。 表 4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 2、废水排放标准 施工期不设施工营地，无生活废水产生，施工废水经沉淀处理后回用。 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 4-5。 表 4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目的排污特征，本项目实施后，运行工程中不产生污水，不设置总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 工程施工期间的工艺流程图如下：

管沟开挖	管线安装	管线测试	配套工程

路面开挖

水泥、砂石及废石渣运输

绿化工程

路面开挖

灰土、沥青砼制

路基工程

路面工程

图 5-1 施工期工艺流程图

工程验收

主要污染工序：

本工程环境影响主要是对生态环境影响、声环境、环境空气等的影响，道路工程不同 的工程行为对环境因素有不同的影响。

施工期

（1）噪声 施工期间，作业机械类型较多，如道路地基处理时有钻孔机械、真空压力泵和砼拌和机械等；路基填筑时有推土机、压路机、装载机、平地机等；路面施工时有铲运机、平地 机、压路机、沥青砼推铺机等。这些机械运行时距声源 1.5m 处的噪声值在 76～95dB 之间。 这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生较大影响。

（2）废气 项目施工期大气污染物有扬尘、汽车尾气及少量的沥青烟。

筑路材料的运输、装卸、拌合、施工过程中产生的大量粉尘散落到周围大气中；筑路 材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下， 粉尘的污染更为严重。

同时，施工机械以及运输车辆在作业时也会排放一定量的汽车尾气。 此外，由于本项目施工采用沥青铺设路面，因此在铺设的过程中会产生一定的沥青烟，

由于项目的沥青均采用成品，不在现场进行拌和，故沥青烟的影响较小，且影响时间较短。

（3）废水

项目施工期产生的废水主要为:

①施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生一定量的油污水， 排放量较小。

②沥青砼路面施工过程中，存在少量的冲洗废水，主要污染物为悬浮物，不能随意排 放污染环境，应在附近临时设置废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，将废 水收集沉淀后回用于抑尘，施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流，每周 进行一次泥浆清理，清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。项目施工构件多为预制件， 道路工程后期绿化时需用一定量浇水外，工程废水产生量很少。

③因施工人员人数来自附近，所以项目不设生活营地等服务设施。

（4）固废 施工期固体废物主要为施工渣土，主要包括由原有路面开挖，地表开挖、道

路清扫产生的废物等。

建设过程中拆迁原有侧分隔带、管线下地开挖以及道路铺设时产生表层弃土，产生量 约为 10000m3。工程弃土在临时堆放时将临时占地，对道路两侧环境卫生、道路交通产生 一定的影响，同时在大风天气下，将有扬尘产生。施工单位可根据工程需要用于路基填方 使用或就地填埋于道路施工沿线的低洼地；对于挖方和清扫过程产生的少量建筑渣土等废 物应集中收集进行综合处置。因此，施工期固体废物不会对周围环境产生较大的影响。

（5）生态环境 路基填挖使沿线的地表裸露，原有道路机动车道和非机动扯车道间绿化

植被遭到破坏，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷

后将造成水土流 失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。

营运期

（1）噪声

①公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。营运后，车辆的发动机、冷却系统、传 动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩 擦等也会产生噪声。

②由于公路路面平整度等原因而使高速行驶的汽车产生整车噪声。

③营运期交通量的增大会提高公路沿线昼夜的交通噪声级。

（2）废气 项目营运期废气主要为汽车尾气，污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统

挥发和排气管的排放，大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气

管。

（3）废水 本项目为原有道路改建项目、新建部分管道及绿化等工程，正常营运期间无废水产生。

可能产生的水污染主要有：

①降雨冲刷路面产生的路面径流、含油污水等造成的污染。

②有毒有害等危险品运输泄漏事故对水环境的污染。

③突发事故造成的污染。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表 6-1 建设项目污染物排放量汇总表

| 类 型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度（速率）及 排放量（单位） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 粉尘、沥青烟、 汽车尾气等 | - | - | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 汽车尾气(CO、 HC、NO2) | - | - |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l | 排放 量 t/a | 排放 去向 |
|  | 施工 期 | 施工废 水 | SS | 少量 | 1000 | / | / | / | 沉淀回用，不 外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 污染物名称 | 产生量 | 处理处置量 | 综合利用量 | 外排 量 | 备注 |
|  | 施工期 | 废弃土方 | 10000m3 | 10000m3 | 0 | 0 | 回填或委托环 卫部门处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 85～95dB（A） | - |
|  | 营运期 | 交通噪声 | ≤85dB（A） | - |
| 主要生态影响 项目的生态影响主要表现在施工期道路开挖及产生的废土、弃石占地对植被及水土流失的影响。 1、道路工程占地对环境的影响分析 项目为改建工程，道路主要为原本道路用地。 2、对植被的影响分析 项目施工期破坏的主要为原有道路机动车道和非机动车道之间的绿化植被，原有绿化带改建为道路，项 目沿所修道路重新设计绿化带，可使受影响的植被得到补偿和恢复，道路建设最终对生态环境的影响较小。 3、水土流失影响分析 项目地处平原，地下无岩石，项目废土弃石产生量约 10000m3，废土弃石产生量较小，但如堆存不当， 将造成植被破坏引起水土流失。对开挖处应及时复土，恢复植被，防止水土流失，减轻对生态环境的影响。 在施工过程中应加强管理，文明施工，从而将环境影响降至最低。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析：

1、声环境影响分析 根据类比调查，工程建设过程中，各施工机械噪声的源强见表 7-1。

表 7-1	施工机械设备噪声

| 施工阶段 | 主要路段 | 施工机械 | 距设备 10m 处平均 A 声级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基处理 | 全线路基路段 | 钻孔机 | 85 |
|  |  | 空压机 | 85 |
| 路基填筑 | 全线路基路段 | 推土机 | 80 |
|  |  | 挖掘机 | 78 |
|  |  | 装载机 | 84 |
|  |  | 平地机 | 83 |
|  |  | 振动式压路机 | 82 |
|  |  | 光轮压路机 | 80 |
| 路面施工 | 全线 | 装载机 | 84 |
|  |  | 铲运机 | 83 |
|  |  | 平地机 | 83 |
|  |  | 沥青摊铺机 | 80 |
|  |  | 振动式压路机 | 82 |
|  |  | 光轮压路机 | 80 |
| 结构施工 | 附属设施 | 钻孔机 | 85 |
|  |  | 起吊机 | 82 |
|  |  | 吊装设备架梁机 | 84 |
| 交通工程施 工 | 全线 | 电钻 | 87 |
|  |  | 电锯 | 84 |
|  |  | 切割机 | 84 |

由表 4.2-4 中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实施施工过程中，往往是多

种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 根据现状调查，项目所在地位于主城区，道路两侧敏感目标极多，包括灌南县人民医院

、灌南县第二人民医院、灌南仁慈医院等医院，灌南县实验中学等学校，镇北村、华富世家、 小汪庄等居住区和城东商业广场、新世界服饰广场等商业区，这些敏感点分布于项目两侧， 距项目距离均较近，易受项目噪声影响，为防止施工噪声对近距离的居民点、学校等造成干 扰影响，对于施工期噪声控制措施如下：

（1）施工噪声属于短期影响，强噪声的施工机械夜间（22：00-6：00）停止施工作业。 昼间施工时进行施工管理和采取必要降噪措施以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）相关标准。

（2）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现

象产生；施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。

（3）材料运输车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放；现场施工人 员要严加管理。

（4）主动与施工路段附近的单位协商，对施工时间进行调整或采取其他措施，尽量减 小施工噪声对工作的干扰。

（5）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定合理的施工场界， 对处于敏感点附近路段施工时，建议强噪声施工机械置入采用移动式隔声屏障组成的工作间 内，减缓对周围环境的施工噪声污染。

（6）应使用静压桩基代替锤击式打桩机，并采取基础固定、加装消声器等措施进行降 噪；

（7）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条的规定（国家主席令[1996] 第 77 号），建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺 要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因 特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民 共和国环境污染防治法》）第三十条），必须征得环保主管部门的同意并提前告知公众，取得 谅解。

为进一步减小施工噪声对近距离居民点造成的干扰影响，施工单位在施工作业中应选用 低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是应严 格控制高噪声机械进行施工，同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标 准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制。

由于项目施工期较短，负面影响只是暂时性的，在合理安排施工作业时间，选择良好的 施工设备，同时加强施工现场管理等措施，可以确保施工噪声能够满足《建筑施工场界环境 噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定值。

2、大气环境影响分析 由于公路的路面是沥青路面，施工期主要污染物包括扬尘、尾气和沥青烟。

（1）扬尘污染 主要来自路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程；水泥、砂石、混

凝土等建筑材料运输、装卸、存储方式不当；灰土拌合、混凝土拌合和加工以及物料运输车

辆在施工便道及施工场地运行过程。

采取洒水抑尘、对散装物料进行加盖，同时禁止大风天气施工，并合理确定施工场所。 采取上述措施后，扬尘影响和污染程度会明显降低，对居民产生的影响得到有效控制。

（2）尾气污染

施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有 HC、CO、NOX 等 大气污染物，施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆 为非连续行驶状态，施工采用分段进行，在每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相 对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响，施工期尾气排放非常有限。

（3）沥青烟污染 工程路面为沥青路面。因此，沥青混凝土在敷设过程中将有少量沥青烟产生，沥青烟影响有限，且影响时间短暂。

3、水环境影响分析 项目施工用水量较小，由于本项目无施工营地，因为无生活污水的产生。 沥青砼路面施工过程中，存在少量的冲洗废水，主要污染物为悬浮物，不能随意排放污染环境，应在附近临时设置废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，将废水收集沉淀后回用于抑尘，施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流，每周进行一次泥浆清理，清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。项目施工构件多为预制件，道路工程后 期绿化时需用一定量浇水外，工程废水产生量很少。

此外，应加强施工现场管理，如管理不善，路基、路面综合施工场地堆放的白灰、水泥

等筑路材料会被雨水冲刷而流失。同时，还应防止施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机 械被雨水冲刷后产生的油污染。因此，在公路施工时，必须采取措施加强环境管理，尽可能 减少油污及物料的流失，减轻对附近河流及土壤的污染。

4、固体废物环境影响分析 项目固体废物主要是拆迁原有侧分隔带、管线下地开挖以及道路铺设时产生表层弃土，产生量约为 10000m3，工程弃土在临时堆放时将临时占地，对道路两侧环境卫生、车辆出行、 道路交通仍会有一定影响。在大风天气下，还将有扬尘产生，通行车辆碾压后，车轮带有一些泥土，也将在运输过程中对沿线环境卫生造成不利影响。因此，评价要求对施工弃土应根 据工程需要用于路基填方使用或填埋于其他低洼地；对于挖方和清扫过程产生的少量建筑渣 土等废物应集中收集进行综合处置。故施工期项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

5、社会环境影响分析

施工期，项目产生一些不利的社会环境，主要为对沿线居民人员出行的影响，考虑到道 路沿线居民的出行，应在公路沿线设置指示、警告、禁令等信息，在危险地段设置了护栏。

待道路建成后，交通更加畅通，有利于居民的日常出行。

6、生态环境影响分析 施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。主要防治措施有：

（1）合理进行施工布置，组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围 内。

（2）在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。

（3）施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对土壤、植被 的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。

（4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被、 作物。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度降低项目建设对生态环境的影响和破坏。

7、交通影响分析 项目在施工期间土方、管材等的临时堆场，会使施工路段交通变得拥

挤，工程运输车辆在白天进行，势必影响交通，使交通更加拥挤，且增加了司机对喇叭的使

用频率，使交通干线噪声值超标，但由于本项目施工期较短，对交通造成的影响相对较小。

营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析 营运后本项目对大气的影响主要为汽车尾气。

项目道路沿线地区，地势平坦，年均风速较大，年降水量较多，有利于污染物质的稀释、 扩散、沉降，同时建议采用以下措施，从而减少大气污染物的排放：

①通过与交通部门的协调，加强机动车辆运输管理，避免车辆集中进入道路造成交通堵 塞，减少怠速废气排放；

②加强道路营运期空气环境监测；

③为了进一步减少路面汽车尾气排放对大气环境的污染，可在道路周围种植绿化带，选 择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化。

因此，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响较轻。

2、声环境影响分析 项目营运后对声环境的影响主要是交通噪声的影响，噪声是由汽车以发动机声(与汽车功率和质量有关)、轮胎与路面摩擦声(与路面材料和车速有关)及车辆各部分的振动等声音混合而成，对周围环境的影响还与声源的位置(即发声点速度，到受音点的距离等)、交通量的大小和密度有关。

通过以下措施减少噪声的影响：

①根据敏感目标环境特征及超标程度，建议采取降噪路面；

②加强交通组织管理，在敏感目标集中路段设置禁鸣标志和限速标志，加强机动车运输 管理，合理控制道路的车流量、车速和车辆鸣号，避免车辆拥挤，并禁止车辆超速行驶；

③尽可能扩大隔离带绿化宽度。 同时项目周边医院、学校和居民区等采用封闭性较好的推拉式塑钢窗、中空双层玻璃窗或高消声量的通风降噪隔声窗等降噪措施，隔声窗降噪效果不低于 20dB(A)，通过这些措施可大大降低道路交通噪声对医院内部的影响。

因此，营运期间交通噪声的影响可以得到有效的控制，影响较小。

3、水环境影响分析 项目营运期仅产生雨水，不产生其他污水，雨水沿线地面径流进入雨水排放系统，对附近水体影响轻微，并加强对给排水系统设施的维护管理，定期对路面排水系统进行清疏和维护，确保排水系统通畅，不降低区域地表水环境质量。

4、固体废物影响分析 项目运营后产生的固体废弃物主要为道路清扫垃圾及道路行人产生的垃圾，评价建议营运期产生的固体废物应纳入城市垃圾处理系统，道路两侧设垃圾桶，并实行分类收集，道路 清扫垃圾由环卫人员打扫收集后清运，故对周围环境影响较小。

5、社会环境影响分析 项目建成后，将对社会环境产生一定积极影响：

（1）很大程度上改善了项目地区的交通运输条件，提高车速，能有效降低因路况较差 引起的交通事故的发生频率，保障车辆安全行驶。

（2）道路建成后，将有利于促进区域经济的发展，交通运输工程是区域主要的基础设 施，对地区经济的发展有着极其重要的作用。

（3）能提高区域交通基础设施整体水平，完善路网规划，发展交通事业。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表 8-1 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建设工 程 | 扬尘 | 对作业场地采取围挡、围护，施工场 洒水抑尘等措施 | 无组织排放监控浓 度限值：建筑粉尘 ≤1.0mg/m3 |
|  |  |  | 汽车尾气 | --- |  |
|  | 施工期 | 生产废水 | 设沉淀池，处理后回用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土 | 交环卫部门处理或路基填方使用 | 对周围环境 无影响 |
| 噪 声 | 施工期：施工期噪声主要来自施工机械，采取隔声降噪、合理布局、加强管理等措施后， 能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工噪声限值。 营运期：采取道路两侧设置绿化带、设备限速标志、保持道路畅通，降低交通噪声的影 响，可使区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2 类区要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、道路从设计到施工应坚持节约用地的原则，同时项目开挖过程中少取土、弃土，少占用。 2、施工期的土石方应做到及时清运，妥善堆存，填埋场堆满后，应及时覆垦、以减少水土流失。 3、采取有效措施把道路建设对土地、植被的破坏降到最低程度，对于临时用地，施工完毕后及时种草 植树。 4、搞好道路两侧绿化带的设计，绿化带应选择高大树种起到防尘、降噪的作用。 综上所述，只要建设单位强化施工期及营运期的环境管理，严格实施推荐的生态保护措施，可以把项目 对生态环境的负面、暂时、短期的影响减少到最小程度。 |

表 8-2 建设项目“三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 | 污染源 | 环保工程 | 投资费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染防治 | 扬尘污染 | 定期清扫施工现场；洒水抑尘；物 资遮盖 | 10 |
| 2 | 水污染防治 | 施工废水 | 施工废水经沉淀后回用 | 5 |
| 3 | 固废防治 | 废弃土方 | 交环卫部门处理或路基填方使用 | 10 |
| 4 | 噪声防治 | 施工机械 | 采取隔声降噪、合理布局、加强管 理等措施 | 30 |
| 5 | 生态恢复 | 绿化及其他 | 60 |
| 合计 | 115 |

九、结论与建议

1、结论

1.1产业政策 人民东路（新东路～东环路）改建工程项目为市政道路工程建筑项目，不属于《产业结

构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录

（2012 年本）》（2013 年修正）等产业政策中限制、淘汰类项目，为国家允许建设项目，符 合当前国家及地方的产业政策要求。

1.2 选线可行性

项目位于灌南县新安镇人民东路，工程全线长约 2533.363m，道路红线宽为 40m，项目 建成后通过改善交通条件，从而增强灌南县的吸引力和辐射力，满足经济发展对交通的要求， 并促进区域经济发展，带动相关产业升级，具有显著的社会效益。因此，项目的选线是可行 的。

1.3 环境影响及采取的环保措施

（1）大气环境 营运后，本项目对大气的影响主要是汽车尾气。因项目周边地势平坦，

年均风速较大，有利于污染物质的稀释、扩散、沉降，加强机动车辆运输管理，道路两旁

种植绿化带等措施，营运期间行驶车辆的尾气排放对周围环境空气的影响较小。

（2）声环境 项目营运后对声环境的影响主要是交通噪声的影响，采取相关降噪措施减少噪声，主要包括采取降噪路面、设置禁鸣标志和限速标志、合理控制道路的车流量、车速和车辆鸣号和 加强绿化等措施，因此，营运期间交通噪声的影响可以得到有效控制，使区域声环境满足《声 环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，对周边影响较小。

（3）水环境 项目营运期不产生其他污水，沿线地面径流进入雨水排放系统，对附近水体

影响轻微，并加强对给排水系统设施的维护管理，定期对路面排水系统进行清疏和维护，

确保排水系统通畅，不降低区域地表水环境质量。

（4）固体废物 项目运营后产生的固体废弃物主要为路清扫垃圾及道路行人产生的垃圾，评价建议营运期产生的固体废物应纳入城市垃圾处理系统，道路两侧设垃圾桶，并实行分类收集，道路清扫垃圾由环卫人员打扫收集后清运，故对周围环境影响较小。

（5）社会环境影响 项目建成后，将对社会环境产生一定积极影响：很大程度上改善了项目地区的交通运输条件，提高车速，能有效降低因路况较差引起的交通事故的发生频率，保障车辆安全行驶， 能提高区域交通基础设施整体水平，完善路网，将有利于促进区域经济的发展。

1.4 总量控制 根据项目的排污特征，项目实施后运行工程中不产生污水，故不设置总量控制指标。

1.5 生态环境影响分析 工程施工建设将改变沿线原有的地表结构，对生态系统的稳定也有一定负面影响。但施工期对生态环境的影响是暂时性的，只要重视植被的保护和加速植被恢复，能够减轻这种不利影响。

营运期通过立体绿化、加强道路管理等措施后，项目对生态环境现状影响范围和程度均 较小。

综上所述，该项目符合国家产业政策，项目的建设可提升区域的交通条件、改善当地的 投资环境。项目在落实各项污染治理措施后，可实现污水、废气、噪声、固废等的达标排放， 对环境的影响总体较小。因此，从环保的角度来说，项目的建设是可行的。

2、建议

1.建设单位应设专人负责项目的施工期间的环境管理工作。

2.建设单位对施工期产生的噪声、土方、扬尘等必须采取相应的防治措施，降低其不利 影响。

3.对作业路段设置提示、指示标志，避免施工期对交通、居民出行、工作带来不利影响。

4.对工作人员进行严格管理，避免出现随意挖土、破坏生态，随意倾倒土方等现象。

5.加强施工的车辆、挖掘机、推土机等燃油机械设备的维护，保持设备的完好运转，使 燃料充分燃烧，既节约能源又减少污染物的产生；同时尽量利用电力作为施工机械的能源， 减少燃料燃烧污染物的发生；加强汽车运输的合理调配，尽量压缩施工区汽车密度，以减少 汽车尾气的排放。

预审意见：

公章

经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：年月日

审批意见：

公章

经办人：年月日

36

图2 项目周边环境示意图

图 3 项目道路红线图

38

灌南县发展和改革委员会文件

灌发改投资发[2016]50号

关于江苏金灌投资发展集团有限公司 人民东路

(新东路—东环路〉改建工程 项目建议书的批复

江苏金灌投资发展集团有限公司：

你们报来关于报批人民东路（新东路—东环路）改建工程项目建议书的请示及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意人民东路（新东路—东环路）改建工程。

二、项目编码：2016320724fg0045。

三、项目具体选址由规划部门确定。主要建设内容：对人民东路（新东路—东环路）进行改建，工程西起新东路、东至东环路，道路总长约2533米，道路红线宽40米。

四、项目估算总投资约3743万元。

五、本批复有效期12个月，自签发之日起计算。请据此抓紧开展项目各项前期工作。依法取得规划、国土、环保等部门的书面意见，落实各项建设工作。待项目手续齐备，条件成熟后，按照规定开发节能评估工作，编制项目可行性研究报告报我委审批。

灌南县发展和改革委员会

2016年6月12日

建设项目环境保护审批登记表

单位（盖章）	填表人（签字）	项目审批部门经办人（签字）

建设地

建设项目

项目名称	人民东路（新东路～东环路）改建工程

本项目为改建工程项目，工程全线长约 2533.363m，道路红线宽为 40m，项目建设内容包括路基、路面 建设内容及规模

等道路建设工程及道路照明、绿化、排水（雨水）、给水、电力等配套工程。

点 建设性质

灌南县新安镇人民东路（新东路～东环路）	经度	东经 119°	纬度	北纬 34°

行业类别	E4813 市政道路工程建筑	环境影响评价管理类别

总投资（万元）	3743	环保投资（万元）	115	所占比例（%）	3

单位名称	江苏金灌投资发展集团有限公司	邮政编码	223500

评价单

单位名称	江苏智盛环境科技有限公司	邮政编码	222000

建设单位

通讯地址	灌南县新安镇人民中路 12 号	联系人	纪建海	通讯地址	连云港市新浦区朝阳中路 8 号	联系电话	85521402

位

法人代表	徐开明	联系电话	15961338723	证书编号	国环评证乙字第 1905 号	评价经费（万元）

环境质量等级	环境空气

GB3095-2012

二级

地表水

GB3838–2002

Ⅳ类

地下水	无

环境噪 声

GB3096-2008

2 类

海水	无	土壤	无	其它

区建 域设

环项	环境敏感特征

自然保护区

水土流失重点防治区

风景名胜区

沙化地封禁保护区

饮用水水源保护区 森林公园

基本农田保护区

地质公园

境目	重要湿地	基本草原

现所

文物保护单位

珍稀动植物栖息地

状处	世界自然文化遗产

重点流域

重点湖泊	两控区

环境影响区域

环境区域内

经度		经度		经度		经度 东	南		西		北

容	纬度	纬度	纬度	纬度

现有工程（已建+在建）	本工程（拟建）	总体工程（已建+在建+拟建）

污染物排

放达标与 总量控制 (工业建 设项目详 填）

排放量及主要污 染物

废水 废气

工业固体废物

实际排放浓度

（1）

允许排 放浓度（2）

实际排 放总量（3）

核定排 放总量（4）

预测排 放浓度（5）

允许排 放浓度（6）

产生量

（7）

自身 削减量（8）

预测排 放总量

（9）

核定排放总 量（10）

―以新带老‖削 减量（11）

区域平衡替 代削减量

（12）

预测排放总 量（13）

核定排放总 量（14）

排放增减 量（15）

注：

1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年

3.     （12）指该项目所在区域通过―区域平衡‖专为本工程替代削减的量

4. （9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

5.  其中，―环境影响区域‖为非必填项

41

# Text boxes

| 序号 | 项目 | 第Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH 值（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 高锰酸盐指数≤ | 10 |  |
| 3 | 化学需氧量（COD）≤ | 30 |  |
| 4 | 氨氮(NH3-N)≤ | 1.5 |  |
| 5 | 总氮≤ | 1.5 |  |
| 6 | 总磷(以 P 计)≤ | 0.3(湖、库 0.1) |  |
| 7 | 石油类≤ | 0.5 |  |

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m³） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |