建设项目环境影响报告表

项目名称：  食用菌种植项目(日产草菇2800公斤)

建设单位（盖章）：连云港瑞升食用菌有限公司

编制日期：2016年6月

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 食用菌种植项目（日产草菇2800公斤） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港瑞升食用菌有限公司 |
| 法人代表 | 陈春明 | 联系人 | 刘凯 |
| 通讯地址 | 灌南县现代农业示范园区工农大道路南 |
| 联系电话 | 15061388711 | 传真 | / | 邮政编码 | 222503 |
| 建设地点 | 灌南县现代农业示范园区工农大道路南 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 灌发改备{2015}537号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [A 0121] 蔬菜的种植 |
| 占地面积 | 53333m2（80亩） | 绿化面积 | 3500m2 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 37 | 环保投资占总投资比例% | 3.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2016年10月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目原辅材料主要为菌种袋（棉籽壳种）培养料（杏鲍菇菌渣98.5%、石灰粉0.75%、碳酸钙0.75%），用量10000t/a。设有一个4t/h的锅炉(燃料为培养基废渣)。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 22370.05 | 燃原油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 90 | 燃气（吨/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 燃柴油（吨/年） | / |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 厂区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网就进排入项目四周农田灌溉水渠，污水来自锅炉软水制备产生的清下水、灭菌工艺产生的冷凝蒸馏水以及员工生活废水，产生量14522.16 m3/a，其中清下水排入农田灌溉水渠，冷凝蒸馏水回用于生产，生活废水经隔油池+化粪池处理后回用作为周边农田灌溉用水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 产品方案、原辅材料及主要设备 产品方案 表1 项目产品方案 序号 产品名称 数量(t) 备注 1 草菇 840 日产2800kg，全年生产295天，合计840t草菇 2、原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗详见表2。 表2 项目主要原辅材料及能源消耗 类别 名称 年消耗量t/a 来源/备注 原辅材料 杏鲍菇菌渣 10000 当地购买 菌种袋（棉籽壳种） 10 当地购买 能源消耗 水 48415m3 地下水 电 20万kW·h 灌南县供电公司提供 培养基废渣 1020.7 作为锅炉燃料，项目自产 3、主要设备及构筑物 本项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 项目 数量 规格/型号 备注 800kw变压器 2台 SCB1-80VA 江苏 总控配电柜 4台 GGD 江苏 低压线路 3千米 / 江苏 输送机组 4条 / 漳州 拌料机组 2台 / 漳州 双冲压装袋机 4台 / 漳州 洁净接菌区及接种线 1200平方 / 深圳 食用菌灭菌器 2台 BMQ-58 江苏 锅炉（临时） 1台 4t/h 旋风除尘器 1套 / / 备注：本项目锅炉为临时生物质锅炉，待园区集中供热后即拆除 项目总占地面积约53333m2（80亩），主要建设内容为：拌料车间，一次发酵库、二次发酵库、两间培养房、三间出菇房、包装车间以及成品仓库一座。项目主要构筑物情况详见表4。 表4 项目主要构筑物一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 拌料车间 占地面积300m³ 用于杏鲍菇菌渣与水拌料，新建 一次发酵库 占地面积1600m³ 用于培养基一次发酵，新建 二次发酵库 占地面积1600m³ 用于培养基二次发酵，新建 培养房 占地面积7780m³ 用于菌种培养，共2间 出菇房 占地面积11805m³ 用于草菇采摘，共3间 包装车间 占地面积789m3 用于草菇包装 办公楼 占地面积500m³ 2F 值班宿舍楼 占地面积800m³ 2F 门卫室 占地面积60m³ / 贮运工程 堆料场 1200m2 用于堆放杏鲍菇菌渣 成品仓库 占地面积1200m3 用于储存成品 公用工程 给水 22370.05m3 /a 项目生产、生活用水采用地下水，在项目区内打一口100m深，出水40t/h的水井统一供水；消防用水来自沟渠灌溉用水 供电 90万kw•h 项目用电由灌南县供电公司提供，新建变配电室，配电电压220/ 380V 排水 生活废水、软水制备弃水、锅炉废水 厂区实行雨污分流；废水经处理后，部分回用，其余外排 供热 蒸汽用量5700t/a 建设4t/h的锅炉，用于供热，燃料为培养基废渣 环保工程 噪声控制 减震、隔音、消声设施 / 废水处理 储水池、隔油池、化粪池 / 固废处理 临时堆放地点 环卫部门统一清运 绿化 绿化面积3500m2 绿化率6.6% |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目背景 食用菌产业是国家重点培植的“农”字号项目，发展前景优良。连云港瑞升食用菌有限公司拟投资1000万元，在江苏省灌南县现代农业示范区新建 “连云港瑞升食用菌有限公司食用菌种植项目”。项目占地面积53333m2，总建筑面积28000m2。项目建成后，可达到日产草菇2800kg（年产840t）的规模。 本项目位于灌南县现代农业示范园区工农大道路南，根据项目单位提供的平面布置图，本项目整体布局呈不规则多边形，出入口设置在厂区南侧。厂区由南向北依次分布办公区、生产区及宿舍区。生产区包括厂区东侧的堆料场、一次发酵库、二次发酵库成品仓库、厂区中部的培养房2座、厂区西部的出菇房3座。项目厂区布置合理，各区域均有道路及绿化带隔离，平面布置流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。项目厂区平面布置详见附图2。 项目厂区东侧紧邻安康食用菌有限公司，南侧15m永强食用菌有限公司，西侧5米中昊农资有限公司，北侧为工农大道。项目周边环境概况详见附图2。 为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，连云港瑞升食用菌有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司（国环评证乙字第1980号）承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、项目概况 本项目属于新建项目，项目总投资为1000万元，项目占地53333m2，绿化面积3500m2。 用地性质：项目位于灌南县现代农业示范园区工农大道路南，项目所在地块属于工业用地，符合区域土地利用规划。 劳动定员：项目职工人数150人。 工作制度：本劳动定员150人，工作时间8小时/天，全年工作295天。 3、项目产品方案 本项目主要进行草菇种植，建成后年产草菇840t/a（日产草菇2800kg） 4、公用工程 （1）给排水 项目全年新鲜用水量22370.05m3，其中包括生产用水（19715.05 m3）和生活用水（2655 m3）。生产用水主要包括软水制备用水（供应锅炉）以及培养基用水。项目仅对生产车间地面进行清理，不进行地面冲洗，因此无地面冲洗废水产生。 生产用水：本项目生产用水包括软水制备用水及培养基用水。 ①软水制备用水 根据业主提供资料，项目软化水制备设备用水7835.05m3/a，项目软水制备的纯水用于锅炉（5876.29 m3/a），软水制备设备弃水部分（516.25 m3/a）回用于项目绿化用水、部分（1442.51 m3/a）外排，弃水产生量按补水量的25%计，则项目弃水量为1958.76m3/a。 锅炉弃水量按照年用水量（5876.29 m3/a）的3%计，则锅炉弃水为176.29m3/a，锅炉弃水作为清下水外排。 ②培养基用水21078.33m3/a，其中新鲜水用量11880 m3/a，其余4560m3/a为蒸汽冷凝水回用。；蒸汽冷凝水经储水池收集后回用于培养基制备、厂区绿化。 ③ 生活用水：项目定员150人，每人每天用水量60L，全年用水2655m3。污水产生系数按0.8计，共产生污水2124m3，经隔油池、化粪池处理后用作厂区绿化或农田灌溉；其余部分蒸发消耗。 ④ 绿化用水：本项目绿化面积3500m2，绿化用水取0.5L/m2•d，则绿化用水量为1.75m3/d（516.25m3/a），水分蒸发或渗透入土地。 项目用水平衡图见图1。 （2）供电 本项目设有配电房，项目用电量为90万kWh/a，由城市电网引入。 （3）储存 区内分别设置原料贮备场、培养基废渣堆放场以及生活垃圾临时堆放场。 （4）运输 厂外运输利用社会车辆协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠手推车搬运，人工辅助。 （5）绿化 项目厂区绿化总面积3500m2，绿化率为6.6%。 5、产业政策相符性分析 本项目为蔬菜种植项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）和《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]140号）中的淘汰或限制类项目。因此项目符合国家产业政策。 6、选址合理性分析 本项目选址位于江苏省灌南县现代农业示范园区工农大道路南。项目所在地紧邻省道，交通便利、水电通信等基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 7、环保投资 本项目环保投资为37万元，占总投资（1000万元）的3.7%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，详见表7。 表7 环保投资估算 名称 环保设施名称 环保投资 （万元） 效果 废水 隔油池、化粪池等 15 达标 废气 多管旋风除尘 4 达标 固废 一般固废堆场 2 固废暂存 噪声 减震、隔声设施 4 达标 绿化工程 空地绿化、种植花草 10 提高绿化率 标准化排污 废气排污口标准 2 规化设置 合计 37 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，不涉及原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 灌南县位于江苏省北部海滨城市——连云港市的南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界之处。 2、地形地貌 县境最大直线距离：东西长71公里，南北最宽30公里。全县版图面积1029.88平方公里，耕地面积89万亩，水域40.37万亩。土质肥沃，水源充足，四季分明，是江苏省10个高光照县之一。县域地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9米，东部2.0米，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。 3、水文条件 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，河流水质清澈，达到或优于国家Ⅲ类标准。境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382座。不计地下水资源，平均年份水资源总量达65亿立方米，其中上游下泄水量达57.66亿立方米，本地径流量2.73亿立方米，回归水3.73亿立方米。其中灌河堆沟以上流域面积达7273平方公里，支流众多，水量丰沛，为防汛抗旱和观测需要，在灌河及其支流设立燕尾港、响水口、龙沟等12座永久性水位、水文观测站。灌南县多年平均降水量约为949.99毫米，由降水而形成的地表径流量年平均为2.7亿立方米。由于受季风影响，降水年内分布不均，60%～70%的降水集中在6～9月份。且降水的年际变化较大，枯水年的降水量只有丰水年的60%～70%。 （1）地表水 堆沟港紧靠灌河。灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min 堆沟港北临新沂河，是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌云县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000年7月竣工，南深泓闸共12孔，总宽134.1m，北深泓闸共10孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可相机分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 产业园区附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等河流，其功能主要为灌溉。这些河流与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8～10m，水深2～4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 （2）地下水 该区域因距海较近，地下水中总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。根据调查，该地区的浅层地下水含盐量高，不适宜作为饮用水源。 4、气候、气象特征 灌南县地处暖湿带向亚热带的湿润地区，属暖温湿性季风气候，日照充足，境内光热资源丰富，太阳年辐射总量约为118.0kcal/cm2，日照时数平均为2435小时，年日照百分率在55%左右。大气空气质量为国家Ⅱ级标准，达到良好要求，全县年平均降水949.99毫米。2011年，全年平均气温14.0℃。极端最高气温36.2℃，出现在6月8日。极端最低气温-11.2℃，出现在1月16日。年降水量558.1毫米，比常年平均年降水量922.3毫米偏少364.2毫米。最长连续降水日数6天，出现在8月17日至8月22日。最长连续无降水日数57天，出现在2010年12月15日至2011年2月9日。年蒸发量1317.5毫米，较常年年蒸发量1426.3毫米偏少108.8毫米。年日照时数1848.6小时，较常年年日照时数2316.6小时偏少468.0小时。全年无霜期213天。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化等：） 1、灌南县社会环境概况 灌南是全国首批开放城市——连云港市的南大门，建县于1958年3月，1996年9月由原淮阴市（现淮安市）划归连云港市，县域总面积1030平方公里，辖14个乡镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，76万人口。近年来，全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势，实现了从“苏北洼地锅底”到“连云港经济强县、苏北发展快县、江苏产业名县”的根本转变。境内的灌河临港产业区、县经济开发区两大工业板块迅猛发展，初步形成化工医药、船舶物流、冶金机械、板材家具、酿酒食品等支柱产业；现代农业示范区、生态农业产业区建设走在全省前列，工厂化食用菌、花卉苗木、生猪养殖等现代农业主导产业效益优良。2011年，全县地区生产总值达到182.3亿元，同比增长15%；财政总收入达到53.9亿元，增长21.7%，其中一般预算收入22.2亿元，增长22.2%；工业总产值达到444亿元，增长19.6%，其中规模工业产值达到322亿元，增长56.4%；农民人均纯收入达到7451元，增长20.2%。 灌南是海河相通的水绿新城。按照“优质精品城市、水绿生态新都、现代宜居家园”的城市发展定位，全县每年多元化投入城市建设资金100多亿元，城市形象现代靓丽，城市功能配套完善，城市品位显著提升。南环、北环、城区路网纵横交错，人民立交桥、盐河二桥、盐河三桥、盐河四桥飞架东西，悦来河、周口河、盐河等“三河风光带”彰显“苏北水绿新城”的旖旎风光。2011年新规划的硕项湖新城规划总面积9平方公里，其中湖面面积1.2平方公里，将打造和展现风情商业街、城市街区为主的城市综合体，集餐饮、娱乐、购物、休闲为一体的商业经济圈。宁连、沿海高速及规划建设中的连盐、连淮铁路穿越全境，内河航运东临黄海，南连大运河，北接连云港港，具备了通江达海、海河联运的独特优势，随着盐灌船闸的正式通航，灌南迎来了发展海河经济的春天。 全年城镇居民人均可支配收入16394元，同比增长17.5%。城镇居民各项收入构成均保持了良好的增长态势，工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入分别为10399元、2999元、475元和4018元，分别增长17.5%、44.9%、34.2%和16.2%。全年农民人均纯收入7451元，增长20.2%，其中，工资性收入4223元，增长22.8%；家庭经营收入2775元，增长16.2%；财产性收入157元，增长9%；转移性收入297元，增长23.7%。城镇居民人均消费性支出9429元，同比增长11.4%；农民人均生活消费性支出5407元，增长15.8%。 全县共有各类学校69所，在校学生103679人，其中，义务教育82299人，普通高中13283人，职业教育8097人；在职教职工7162人，其中专职教师6283人。小学在校生巩固率达到100%，初中在校生巩固率达到99.72%。全年有3819人参加高考，3694人被各类院校录取，其中本科1001人、专科2693人。特殊教育招生11人，在校生219人。学前教育发展加快，新增省优质园11所，优质园比例升至73.62%；幼儿园在园幼儿23037人，适龄幼儿学前入园率达92.93%。办学条件进一步改善，新扩建校舍10.1万平方米，顺利通过省教育现代化创建验收。成职教育健康发展，全年完成各类职业技术培训15.30万人。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 根据灌南县环保局2015年环境质量公报，2015年，城区空气质量优良天数共275天，优良率为75.3%，与2014年相比下降2.7%。2015年，城区空气中二氧化硫年均浓度为29微克/立方米、与2014年相比下降21.6%；二氧化氮为18微克/立方米，与2014年持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为70微克/立方米，与2014年相比上升6.1%。二氧化硫、二氧化氮、PM10年均浓度均符合空气质量二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为62微克/立方米，未达到环境空气质量二级标准要求。一氧化碳和臭氧按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.9毫克/立方米和34微克/立方米，其中，臭氧浓度与2014年持平，一氧化碳浓度较2014年下降22.2%。 2、地表水环境质量现状 根据灌南县环保局2015年环境质量公报，全县地表水8条河流13个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.8%、IV类水质断面占30.8%、劣V类水质断面占15.4%。超标断面主要为跨界河流。跨界河流沂南河、南六塘河未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2014年相比，沂南河、南六塘河、新沂河水质有所下降，盐河、灌河、柴米河、一帆河、通榆河水质无明显变化。 3、噪声环境质量现状 根据灌南县环保局2015年环境质量公报，灌南县区域环境噪声的测点为116个，年平均等效声级为52.5分贝，比2014年有所降低。全县城区各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准要求。

主要环境保护目标： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，本项目主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 保护目标 环境空气 兴庄 N 972 1000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 于圩 N 580 1200人 唐庄 NE 989 1000人 金圩 SE 1180 800人 周庄村一组 SE 482 1000人 周庄村二组 SE 476 1500人 饶圩 SE 1070 300人 周庄安置小区 S 1700 1200人 田家炳中学 SW 18 900人 西王庄 S 1000 500人 环境噪声 厂界 四周 1 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 厂界 S 1 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类 地表水 灌河 南 700 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。详见表 8。 表8 环境空气质量标准（mg/m3，pH为无量纲） 物质名称 最高容许浓度，mg/m3 标准来 小时 日平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 -- 0.15 0.07 2、地下水 地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表9 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 项 目 标准值 标 来源 pH值 （无量纲） 6～9 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类 标准 2 高锰酸盐指数 3 3 总硬度 450 4 氨氮 0.2 5 铁 0.3 6 锰 0.1 7 氯化物 2 0 8 硫酸盐 250 9 总大肠菌群（个/L） 3 3、地表水 水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，见下表。 表10 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号 项 目 标准值 标准来源 1 pH值 （ 量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）中Ⅲ类 2 COD 20 3 BOD5 4 4 NH3-N 1.0 5 总磷 0.2 3、声环境 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类区标准，其中北侧工农大道执行4a类标准。详见下表。 表11 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 本项目排放废气包括：切碎、搅拌原料过程产生微量的粉尘，属无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限制；锅炉燃烧产生的烟尘、二氧化硫废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的燃煤锅炉标准；厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准。具体数值见表12、表13和表14。 表12 粉尘废气排放标准 污染物 监控点 浓度（mg/Nm3） 标准来源 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 表13 锅炉废气排放标准 污 物名称 初始排放浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 烟气黑度 标准来源 二氧化硫 / 300 1级 GB13271-2014燃煤锅炉Ⅱ时段标准 烟尘 1600 80 表14 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 2、水污染物 本项目生产废水中的锅炉弃水做清下水外排，灭菌工艺产生的冷凝水循环用于拌料和培养用水；软水制备弃水部分回用于厂内绿化、部分做清下水外排；生活污水经处理后，生活污水处理后回用于农灌的水质执行《农田灌溉水质标准》。 表15 《农田灌溉水质标准》旱作标准 mg/L 项目 pH SS COD BOD5 粪大肠菌群 旱作标准 5.5-8.5 ≤200 ≤300 ≤150 ≤10000个/100mL 3、噪声 营运期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体数值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜 2 6 50 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制的污染因子为烟尘，申请总量为烟尘：5.61t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期工艺流程 项目施工期工艺主要是主体工程、内部装饰工程及厂区绿化工程的施工工艺。施工过程中会产生扬尘、施工废水、固体废弃物等。 1.废气 ①各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为HC、CO、NOx。机动车辆污染物排放系数见表16。 表16 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 小汽车 载重机 机车 CO 169.0 2 .0 8 4 NOX 1. 44.4 9.0 碳氢化合物 33.3 4.44 6.0 ②施工现场的扬尘主要来自拆除建筑、露天堆场和裸露场地的风力扬尘和土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 2废水 施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 ①生活污水 施工人员平均按50人/d计，生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为4m3/d； 该污水的主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约250mg/L、NH3-N约30mg/、TP约3mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 3噪声 项目施工期间的噪声源主要来自于各种建筑施工机械在运转中的噪声，如打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表17。 表17 建设期间主要噪声源的声级值 施工阶段 声源 声级dB(A) 施工阶段 声源 声级 dB(A) 土石方阶段 挖土机 78-96 装修安装 阶段 电钻 100-115 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 地板和结构阶段 混凝土输送泵 90-100 多功能木工刨 90-100 电锯 100-110 云石机 100-110 电焊机 90-95 角向磨光机 100-115 空压机 75-85 / / 4.固废 在施工建设中会产生大量的建筑垃圾及生活垃圾。 项目建设过程中开挖土方量很大，施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料，都将有大量废土和建筑垃圾产生，表现特征为量大、产生时间相对较短，影响范围为附近周围环境。根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为0.5kg/m2，施工场地面积为53333m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量为26.7t，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行填埋等处置。另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，生活垃圾产生量为50kg/d。 运营期工艺流程 1、生产工艺流程及产污环节 本项目建设内容包括办公区、生产区（包括一次发酵车间、二次发酵车间、培养房、出菇房）以及生活区等。生产工艺如下： （1）草菇生产 草菇生产工艺流程图见图2。 图2 草菇生产及深加工工艺流程图 工艺说明： ①拌料 杏鲍菇菌渣经过脱袋粉碎后晒干（含水率低于15%），堆放于通风处保存。粉碎过程产生少量粉尘Gu1-1。 ②发酵（一次发酵、二次发酵） 将晒干后的杏鲍菇菌渣进行堆制发酵（一次发酵），每天淋水2-3次直到菌渣含水率60%-70%，撒上石灰和碳酸钙，搅拌均匀后即可上架。上架后整平拍实床面，继续喷水并关闭门窗封闭一夜（二次发酵）。 ③消毒灭菌 本项目采用巴氏消毒，密闭门窗一个晚上后，料温上升至45-50℃，通入蒸汽升温到65-70℃，保持24小时后自然冷却至42℃左右。 ④进库 将培养基运送到出菇房，准备接种。 ⑤接种 料温降低到35℃左右后进行接种，每平方米一袋13*26cm的菌种袋。 ⑥出菇-包装-外售 播种13天左右后，草菇长成，可进行采收，送至包装车间包装完成后存放在成品仓库待售。 产污环节：本工艺主要产污环节为：各个生产机械在运转过程中产生的噪声；切碎、搅拌过程中产生的少量粉尘GU1。鲜菇采收后将剩留培养基废渣S1。 另外，项目职工会产生生活污水和生活垃圾；本项目锅炉燃烧培养基废渣（生物质），会产生锅炉废气与灰渣；厨房产生的油烟废气；化粪池会产生污泥。 2、工厂化生产食用菌原料配方 培养料（杏鲍菇菌渣98.5%、石灰粉0.75%、碳酸钙0.75%）。 菌种袋（棉籽壳种） 污染物源强分析： 1、废水 （1）生产废水 软水制备产生的清下水，产生量2303.75t/a；锅炉弃水产生量245.59t/a，作为清下水外排；消毒灭菌工艺中产生的蒸汽冷凝水，产生量约为9578.16t/a；即生产废水产生总量为14185.66t/a，平均每天48.08t。其中清下水水质简单，各污染物浓度如下：COD100mg/L、SS40mg/L，COD产生量为1.42t/a，通过厂区内雨水管，排入附近沟渠；蒸汽冷凝水水质较好，因此可以流入储水池中循环利用，用于拌料用水或培养用水，不外排。 （2）生活污水 项目人员150人，全年工作天数按295天，用水按60L/人·天，全年生活用水量约为2655t/a，排放系数以0.8计，则生活污水年排放量约为2124t/a，平均每天7.2t。生活废水经过隔油池、粪池处理后，用于厂区绿化。 类比同类水质调查测算，项目生活污水水质情况：COD为250mg/L，BOD5为180mg/L，SS为200mg/L，NH3-N为25mg/L。经化粪池处理前后水质情况见表17。 表17 生活废水经隔油池+化粪池处理前后水质情况 单位：mg/L 项目名称 未处理前浓度 处理后浓度 COD 250 212.5 BOD5 180 144 NH3-N 25 23.75 SS 200 140 化粪池对生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N去除率分别以15%、20%、30%、5%计。 根据上表可知，生活废水经过隔油池+化粪池处理后可以满足《农田灌溉水质标准》中的旱作标准，能够回用作为周边农田灌溉用水。 （3）水污染防治措施 生产废水，软水制备弃水部分回用于厂内绿化、部分作为清下水汇入雨水管外排；蒸汽冷凝水经储水池收集后，回用于配料用水及培养用水。 生活废水隔油池、化粪池处理后，回用于周边农田灌溉。 生产废水及生活废水均得到有效处理，不会对环境造成不利影响。 2、废气 （1）粉尘 栽培原料粉碎过程中会产生粉尘，由于粉碎后仍以块状形式为主，产生的粉尘以无组织形式排放。原料杏鲍菇菌渣使用量为10000t，产生的粉尘量按照0.01%计算，年排放粉尘1t/a。 （2）锅炉废气 锅炉燃料利用培养基废渣（经粉碎烘干后使用），根据杭州能源协会等编制《能源管理管理节能实用手册》，木材的发热量为2000kcal/kg，不含硫，含C约50％，含氧45％，含灰量小于1％，木材燃烧产生烟气约42m3/kg。计算得项目每天须燃烧3.46t培养基废渣，其产生的蒸汽才能满足生产需求。又本项目使用的是木屑等生物质，则灰分按30%，烟尘占灰分的25%，产生的灰渣按用量的20%进行计算。项目每天燃烧3.46t培养基废渣产生烟尘0.38t，烟气量200000m3。烟尘产生浓度237.50mg/m3。项目采用旋风除尘器除尘，达标后，通过25米高烟囱排放。锅炉废气产生及排放情况见表18。 表18 锅炉废气产生及排放情况一览表 污染物名称 产生状况 处理措施 效 率% 排放状况 执行标准 排放时间 h 浓度 mg/m3 速率 Kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 Kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率Kg/h 烟尘 237.50 47.5 112.1 旋风除尘器 0.95 11.88 2.38 5.61 50 / 2360 由表可见，通过上述措施处理后，烟尘排放量为5.61t/a，排放浓度11.88mg/m3，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的相关标准。 （3）厨房产生的油烟废气 本项目厨房燃料使用液化石油气，每年用量约15300m3。其燃烧主要产物二氧化碳和水，产生的SO2量5.25kg/a、NOX量27.73kg/a，量较少，对环境无明显影响；厨房共有2个炉灶，产生的油烟废气经净化效率达到75%的油烟净化器处理。 项目就餐人数150人，每天一餐，就餐天数以295天/年计。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d（三餐），一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取2%，则油烟产生量约为0.026t/a。项目拟采用净化效率75%以上的油烟净化装置1套，处理风量约6000m3/h，油烟净化效率以75%计，则项目营运期油烟排放量为0.006t/a，排放浓度为0.46mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准。 3、噪声 本项目噪声主要来自机械设备运行期间产生噪声，如粉碎机、水泵、引风机，其噪声强度约为75-90dB。 建议项目单位采取以下噪声治理措施： ① 选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 加强隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗，尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 噪声采用隔声、减振、消声以及优化平面布置等措施后，可降低20~30dB(A)，厂界达标。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要是生产过程中产生的固废和员工的生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产过程中产生的固废主要是培养基废渣和锅炉燃烧残渣，其中培养基废渣用作锅炉燃料（经粉碎烘干后使用），多余部分外卖，锅炉燃烧残渣交由环卫部门清运。 本项目在栽培过程中会产生培养基废渣，根据建设方提供的资料，进过计算得本项目培养基废渣的产生量约为3024t/a，其中，1020.7t作为锅炉燃料，其余2003.3t外卖给废菌包收购厂；锅炉燃烧产生的残渣主要有培养基废渣燃烧后产生的灰渣，产生量是403.2t/a，与生活垃圾一起交由环卫部门清运、处理。 （2）生活垃圾 项目定员150人，按每人每天产生生活垃圾0.2kg计算，项目全年产生生活垃圾8.85t，由环卫部门清运，集中处理。 （3）污水设施污泥 化粪池产生的污泥0.4kg/人.d，年产生1.8t污泥，由环卫部门定期清理。 因此，本项目产生的各类固废均可得到有效的处理及处置，对周围环境影响较小。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 食堂 | 油烟 | 1.84mg/m3，0.026t/a | 0.46mg/m3，0.0061t/a |
|  |  | 锅炉 | 烟尘 | 237.5mg/m3，112.1t/a | 11.88mg/m3，5.61t/a |
|  | 无组织废气 | 拌料工序 | 粉尘 | 1t/a | 1t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 产生量 | 2655t/a | 隔油池+化粪池处理后回用作为周边农田灌溉用水 |
|  |  | COD | 250 mg/L, 0.663t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L, 0.478t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L, 0.531t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L, 0.066t/a |  |
| 固 废 | 生产过程 | 培养基废渣 | 3024t/a | 部分作为锅炉燃料，部分外售综合利用 |
|  | 污水处理 | 化粪池污泥 | 1.8t/a | 委托环卫部门处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 8.85t/a | 集中收集，委托环卫部门 定期清运 |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备有粉碎机、水泵、引风机等，噪声值在80dB(A)~85dB(A)之间 |
| 主要生态影响 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间，本项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、噪声影响分析及减缓措施 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械如挖土机机械、混凝土搅拌机、升降机等所造成；施工作业噪声主要是零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，并在空旷地带的传播距离较远。 因此，为了减轻项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工作业的有关规定。 （2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。 （3）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 2、环境空气影响分析及减缓措施 项目施工期的大气污染物主要是扬尘，主要来自自然起风和施工车辆。 对整个施工期而言，扬尘的产生是无法根除的，故将会对周围的环境产生一定的短暂影响。因此，必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少对周围大气环境的影响。主要对策有： （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 （4）混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 3、水环境影响分析 及减缓措施 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水。 要求对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流污染道路和环境，泥浆水未经处理不得排放。 4、固体废弃物影响分析及减缓措施 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 项目产生的废气包括原料切碎、搅拌过程产生的粉尘、锅炉废气及厨房油烟废气。 ①粉尘废气 由工程分析可知，项目搅拌切碎过程产生的粉尘无组织排放量为1t/a（排放速率为0.42kg/h）。 根据环评计算大气预测工具SCREEN3估算模式预算得知，本项目无组织排放的粉尘对周围环境影响的最大浓度为0.014mg/m3，距离约为648m，厂界浓度0.005mg/m3＜1.0mg/m3；即废气粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 （2）大气环境防护距离 参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式及并根据项目的无组织排放量计算其大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，故不需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 其中： Qc— 污染物无组织排放量，kg/h Cm— 污染物标准浓度限值，mg/m3 L—卫生防护距离，m A、B、C、D—计算系数，从GB/T-1320-91中查取。 经计算得知，本项目拌料场的卫生防护距离计算值为1.502m，提级后卫生防护距离为50m。根据现场调查，在本项目生产车间周边50m卫生防护距离内均无居民等敏感环境保护目标，所以无组织排放的面源废气对环境造成的不利影响较小。卫生防护距离包络线图见附图二。 图 2 卫生防护距离计算图 （4）职工保护措施 项目生产过程中，生产车间产生主要为粉尘，因此，项目要做好员工的防护措施。一是依据废气的性质，配带合适的口罩、或者呼吸器；二是正确穿戴工作服、头盔、眼镜等，以阻隔废气对皮肤的接触：三是禁止在作业现场进食、抽烟、饮水等。制定项目生产过程的操作规范和各个岗位的工作职责，减少非正常工况排放对周围大气环境的影响，采取强行机械通风以及相关措施后对大气环境影响较小。 ②锅炉废气主要是培养基废渣燃烧产生的烟尘。烟尘经旋风除尘器除尘后，排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的燃煤锅炉废气排放相关标准；因此锅炉废气经处理后，能够达标排放，对周围环境影响较小。 ③厨房产生的油烟废气经油烟净化设备处理后，排放浓度为1.04 mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准，达到环保要求。 综上，项目产生的大气污染物，均能达标排放，符合环保要求，对大气环境影响很小，不会改变当地大气环境功能区划。 2、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要是生产废水和生活废水。 （1）生产废水 生产废水包括锅炉弃水、软水制备产生的清下水和消毒灭菌工艺中产生的蒸汽冷凝水。其中软水制备弃水部分回用于厂内绿化，部分作为清下水外排入项目周边农业灌溉沟渠；冷凝水水质较为简单，可用作培养基制备过程中拌料用水，不外排。 （2）生活废水 项目产生的生活废水，经隔油池隔油后，汇入化粪池，回用于周边农田灌溉。因此，本项目废水均得到有效处理，对项目所在地表水产生的影响较小，不会改变当地地表水环境。 3、噪声环境影响分析 项目建成投入使用后，噪声来源于生产过程中机械设备运行产生的噪声，其噪声强度约为75～90dB。正常条件下，对高噪声源进行防震隔音处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，厂界四侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物包括生产过程中产生的固废、员工生活垃圾、锅炉燃烧产生的灰渣以及化粪池污泥。 （1）生产固废为培养基废渣，培养基废渣的产生量约为3024t/a，培养基废渣统一收集后，其中1020.7t作为锅炉燃料，其余部分外售，卖给废菌包收购厂； （2）项目员工生活垃圾产生量8.85t/a，属一般固废，集中收集后委托环卫部门清运。建设单位做好垃圾堆放点的清洁工作，对周围环境影响不大； （3）锅炉燃烧产生的灰渣，产生量为403.2t，收集后由环卫部门清运处理； （4）化粪池产生的污泥1.8t/a，由环卫部门定期清运。 综上，本项目产生的各类固废均可得到有效的处理及处置，不直接对外排放，对周围环境无明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化处理设施 | 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准达标排放 |
|  |  | 锅炉 | 烟尘 | 多管旋风除尘设备 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的相关标准达标排放 |
|  | 无组织废气 | 拌料工序 | 粉尘 | 加强通风措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 隔油池+化粪池 | 回用于周边农田灌溉。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | COD |  |  |
| 固 体 废 物 | 培养基废渣 | / | 委托有资质单位处置 | 均能得到有效的处理、处置， 不会产生二次污染 |
|  | 化粪池污泥 | / | 委托环卫部门处理 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 集中收集，委托环卫部门 定期清运 |  |
| 噪 声 | 根据噪声预测结果，本项目高噪声设备经采取采取减振及隔音降噪等措施后，对厂区四厂界以及最近的敏感点的最终影响值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准或4a类标准。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 本项目位于灌南县现代农业示范园区工农大道路南，项目总投资为1000万元，项目占地53333m2，绿化面积3500m2。项目建成后年产草菇840t/a。 2、产业政策分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）和《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]140号）中限制或淘汰类，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 项目位于灌南县现代农业示范园区工农大道路南地块。项目所在地区大气环境、地表水环境、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响的角度进行分析，项目是可行的。 4、污染物达标排放及对环境影响分析 （1）废气 本项目产生的大气污染物包括粉尘、锅炉废气及油烟废气。 由于草菇生产采用的原料为农作物的下脚料以及木屑，在切碎、搅拌过程会产生微量的粉尘，属于无组织排放，因其产生量不大，浓度很低，远低于粉尘排放标准值，采用自然扩散处理，对外环境影响不大。 锅炉产生的烟尘，经过旋风除尘器除尘后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中的燃煤锅炉废气排放标准，做到达标排放。 厨房产生的油烟废气经油烟净化器净化后，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准，达到环保要求。 因此，本项目产生的大气污染物均可达标排放，对大气环境的影响较小。 （2）废水 本项目废水包括生产废水和生活废水。其中生产废水包括锅炉软水制备产生的清下水和灭菌工艺产生的蒸汽冷凝水。软水制备清下水直接排入农田灌溉沟渠；由于冷凝废水中不含有害物质，可满足项目拌料用水和培养用水要求，可循环使用。 生活废水产生总量约为2124t/a，废水经隔油池、化粪池处理后，回用于周边农田灌溉。 综上，本项目废水对周边环境影响较小，能够达到环保要求。 （3）噪声 项目建成投入使用后，噪声来源于生产过程中机械设备运行产生的噪声，其噪声强度约为75～90dB。正常条件下，对高噪声源进行防震隔音处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，确保项目周围噪声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固体废弃物 本项目产生的生产固废包括培养基废渣、锅炉燃烧产生的灰渣、员工的生活垃圾以及化粪池污泥。培养基废渣的产生量约为3024t/a，其中1020.7t用于锅炉燃烧，其余部分外售；锅炉燃烧产生的灰渣量为403.2t/a，生活垃圾产生量为8.85t/a，化粪池污泥产生量1.8t/a，均由环卫部门清运处理，能够实现固废零排放，对周边环境不会产生明显影响。 5、环境质量现状及环境相容性 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响方面分析项目可行。 6、总量控制 本项目大气污染物需申请总量：烟尘5.61t/a。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的污染防治措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时“具体实施计划为： ①建设单位向当地环保主管部门申请验收； ②建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； ③“三同时”验收清单见下表26。 表26 建设项目三同时验收一览表 类别 验收内容 建设时间 废水 锅炉清下水排入周边农田灌溉沟渠；灭菌工艺产生的冷凝水回用于生产；生活废水经隔油池、化粪池处理后回用于周边农田灌溉。 与项目同步 废气 杏鲍菇生产原料切碎、搅拌过程中产生的微量的粉尘，自然扩散，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限制；锅炉产生烟尘能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中的燃煤锅炉废气排放标准；油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型炉灶标准。 与项目同步 噪声 对高噪声源进行防震隔音处理，经厂房和自然距离衰减后，项目周围噪声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 与生产设备安装同步 固体废物 生产产生的培养基废渣，一部分用作锅炉燃料，其余外卖；生活垃圾、锅炉燃烧灰渣、化粪池污泥由市政环卫部门定期清运。 与项目同步 管网建设 实现雨污分流， 清下水汇入雨水管，排入周边灌溉水渠 与项目同步 综上所述，项目符合国家和地方的产业政策，选址合理，各项污染物经采取相关措施处理后可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目的建设是可行的。 二、建议与建议 1、加强环境管理，提高员工环保意识，设置专人负责环保，确保各项治理设施正常稳定运行。 2、加强员工的培训工作及安全生产教育，做好宣传工作，避免意外事故发生。 3、加强厂区，特别是厂界的乔木绿化，以进一步加强对噪声的消吸作用和对项目粉尘的滞吸作用。 4、落实环保资金，确保污染得到有效控制。 5、应保持车间的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境。 6、项目单位应积极配合当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益的统一。 7、本报告是在建设单位提供的生产工艺流程及相关资料的基础上得出的结论，若生产工艺、内容发生变动，则应报环保部门审核，必要时应重新进行环境影响评价。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目厂区平面布置图 附件1 项目环境影响评价委托书 附件2 项目备案通知书（高发改发〔2015〕602号） 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

培养基拌料用水

一部分进入产品，其余蒸发

生活用水

隔油池

化粪池

锅炉用水

清下水176.29，外排

22370.05

地下水

11880

2655

纯水5876.29

2124

2124

农田灌溉

消耗531

蒸汽冷凝水4560

绿化用水

516.25

蒸发或渗入土地

软水制备用水

7835.05

清下水、外排1442.51

图1  项目用水平衡图    单位：t/a

蒸汽损耗1140