目  录

1 总论	1

1.1 公司概况	1

1.2 编制依据	1

1.3 评估目的、重点	3

1.4 评估范围及重点保护目标	4

2 选址情况分析	5

2.1 厂址选择合理性分析及改进措施	5

2.2 产业政策相符性分析	5

2.3 项目所在县、区生态环境质量同比改善情况	5

3 工程现状分析	7

3.1 项目概况	7

3.2 工艺流程及产污环节分析	10

3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析	11

3.4 污染物排放总量	12

4 污染防治措施及运行分析	15

4.1 工程建设的污染防治措施调查	15

4.2 废水治理措施及运行情况	15

4.3 废气污染防治措施及运行情况	16

4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况	16

4.5 噪声治理措施及运行情况	16

4.6 污染防治措施评估结论及改进措施	17

5 污染物稳定达标排放情况	18

5.1 环境影响识别和评估因子筛选	18

5.2 环境质量标准和污染物排放标准	20

5.3 项目污染源监测及达标分析	22

5.4 有资质第三方检测机构监测报告	24

6 污染物总量控制分析	25

6.1排污总量控制对象	25

6.2 排污总量控制分析	25

6.3 总量控制平衡途径及完成分析	25

7 环境风险评估	26

8 环境管理情况	27

8.2环境管理现状调查	27

8.3 存在问题	27

8.4 环境管理及环境监测制度改进措施	27

9 评估结论及改进措施	29

9.1 评估结论	29

9.2 改进措施	31

附件

附件一  生态红线图

附件二  检测报告

# 1 总论

## 1.1 公司概况

连云港力源电气设备制造有限公司成立于2003年，位于连云港灌南县人民西路195号，租赁厂房，2010年成立江苏力源电气科技有限公司，2013年搬迁至灌南经济开发区。占地面积19919平方米，标准厂房6000余平方米，员工40人。目前，拥有固定资产8200万元人民币，经营范围：电力工程服务（承装类五级、承修类五级）；高低压开关柜研发；高低压开关柜、高压真空断路器、高压真空负荷开关、隔离刀闸、箱式变电站、环网柜、电容器柜、计量柜生产；机电设备安装，是一所集生产、加工、销售、服务为一体的综合性企业。

本次自查项目于2015年1月1日前建成并投入运行，建设的内容有金工车间、装配车间、厂房以及相应的办公配套设施。项目属于机械加工，产生的污染主要有无组织颗粒物排放、生活污水、噪声污染。项目投入生产至今无环境信访事件。

项目未按照环保部《建设项目环境保护管理条例》的要求办理项目环评手续就投入建设生产。根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号），江苏力源电气科技有限公司违规建设项目要进行自查评估，编制项目自查评估报告并上报灌南县环保局审核。2016年9月，江苏力源电气科技有限公司开展“江苏力源电气科技有限公司建设项目”环保自查评估。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律依据

#### 1.2.1.1 国家法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席[2015]31号令）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订版）；

(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

(7)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令)；

(8)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）；

(9)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

(10)《关于印发环境保护部落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》，环办[2013]118号；

(11)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；

(12)《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）；

(13)关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告，2013年第36号；

(14) 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

(15)《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年6月14日）；

(16)《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

(17)关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知，环发[2015]163号；

#### 1.2.1.2 地方法规和政策

(1)《江苏省环境保护条例（2009年修正版）》（1997年8月16日）；

(2)《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(3)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

(4)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

(5)《江苏省污染防治设施监督管理办法(试行)》（2006年）；

(6)江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》（苏政发[2006]92号，2006年7月）；

(7)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号，2006年7月3日）；

(9)《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

(10) 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号，2013年8月1日）；

(11) 《江苏省大气污染防治条例》（自2015年3月1日起施行）；

(12)《江苏省固体废物污染环境防治条例（修正版）》（2012年1月12日）；

(13)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

(14)《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）；

(15)《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）；

(16)《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》(连环委〔2015〕25号)；

### 1.2.3 技术资料

- 污染源现状检测报告，南京基越环境检测有限公司。

### 1.2.4 任务依据

自查项目有关技术资料。

## 1.3 评估目的、重点

### 1.3.1 评估目的

按照《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）和《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》(连环委办[2015]25号)和《关于加快推进环保违法违规建设项目清理工作的通知》（灌环发[2016]217号）要求，对已建成项目的选址、主体工艺及建设情况、污染物稳定达标排放、符合总量减排控制要求，排污费征缴情况等进行自查评估，找出工程目前存在的主要环境问题，提出整改措施；通过分析现状监测数据，明确己建项目对环境的影响范围和程度，分析提出污染物排放总量控制措施以及削减建议，为登记一批提供依据。

### 1.3.2 评估重点

根据建设项目的实际运行情况，在工程分析的基础上本次自查的评价重点确定如下：

1、项目选址是否满足生态红线保护规划管控要求；

2、项目是否符合国家产业政策；

3、项目污染物排放是否满足排放标准、是否符合总量减排的要求；

4、企业污染防治措施建设及运行情况；

5、环境风险影响评价及防范措施。

## 1.4 评估范围及重点保护目标

### 1.4.1 评估范围

评估范围为自查项目本身。

### 1.4.2 重点保护目标

本项目主要环境保护目标具体见下表1.4.2-1、图1.4.2-1。

表1.4.2-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模及功能 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 张庄 | S | 250 | 66户 | GB3095-2012表1中二级标准 |
|  | 后汪场 | W | 55 | 18户 |  |
|  | 翠湖一品 | NW | 500 | 540户 |  |
|  | 水岸名苑 | NE | 1100 | 1856户 |  |
|  | 华侨高级中学 | N | 1200 | 约1100人 |  |
|  | 朱圩新村 | N | 1500 | 124户 |  |
| 水环境 | 公兴河 | E | 600 | 项目最终纳污水体 | (GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
|  | 老六塘河 | NW | 1700 |  |  |
| 声环境 | 项目厂界 | - | 厂界及周围1～200m | - | 执行GB3096-2008中2类标准 |
| 生态环境 | 南六塘河清水通道维护区 | S | 1250 | 红线区 | 二类 |

# 2 选址情况分析

## 2.1 厂址选择合理性分析及改进措施

本项目选址于灌南县经济开发区用地规划范围内，用地性质为工业用地，选址是合理的。项目通过采取相应的废水、噪声、废气、固废等污染防治措施，对周围环境影响不大。通过计算，本项目卫生防护距离取50米，50米卫生防护距离内无居民等敏感点。

经查询《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线一级、二级管控区范围内，与本项目距离最近的生态红线区是南六塘河清水通道维护区，属于二类红线区，距离本项目1.25千米。

因此，项目选址是合理的。

## 2.2 产业政策相符性分析

经查，项目属于配电开关控制设备制造（C3823），其中高低压开关柜产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类“十一、机械”中“25、220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）；其余产品不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。

## 2.3 项目所在县、区生态环境质量同比改善情况

1、水环境质量同比改善情况

2015年，灌南县城集中式饮用水源地北六塘河水质持续良好，达到地表水Ⅲ类标准，水质达标率100%。

2015年，全县地表水8条河流13个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.8%、IV类水质断面占30.8%、劣V类水质断面占15.4%。超标断面主要为跨界河流。跨界河流沂南河、南六塘河未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。

与2014年相比，沂南河、南六塘河、新沂河水质有所下降，盐河、灌河、柴米河、一帆河、通榆河水质无明显变化。

2、空气环境质量同比改善情况

2015年，城区空气质量优良天数共275天，优良率为75.3%，与2014年相比下降2.7%。2015年，城区空气中二氧化硫年均浓度为29微克/立方米、与2014年相比下降21.6%；二氧化氮为18微克/立方米，与2014年持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为70微克/立方米，与2014年相比上升6.1%。二氧化硫、二氧化氮、PM10年均浓度均符合空气质量二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为62微克/立方米，未达到环境空气质量二级标准要求。

3、声环境质量同比改善情况

2015年，灌南县城各功能区噪声昼、夜平均等效声级值全部符合国家标准限值。县城共设区域环境噪声点位116个，年均等效声级为52.5分贝；与2014年相比有所降低。

2015年，灌南县城交通环境平均值符合国家标准限值。县城16条主要道路交通噪声年均等效声级为63.6分贝；与2014年相比有所上升。

4、生态环境质量同比改善情况

本项目所在区域规划为工业用地，地表植被主要为人工种植的树木、灌木等，未开发地块上种植有农作物，区域无珍稀野生动植物分布，不属于生态环境敏感地，生态环境状况一般。

综上，与2014年相比，2015年区域环境质量变化不大。

# 3 工程现状分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

- 项目名称：江苏力源电气科技有限公司建设项目；

- 建设单位：江苏力源电气科技有限公司；

- 建设地点：连云港灌南县经济开发区深圳路南侧；

- 行业类别：配电开关控制设备制造（C3823）；

- 建设性质：自查评估；

- 项目投资：项目总投资1亿元；

- 占地面积：20000m2；

- 员工人数：劳动定员40人；

- 工作制度：每天8h运转，年运行300天。

### 3.1.2 产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.1.2-1   本项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 年产量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KYN28高压开关柜 | 100 | 外售 |
| 2 | HXGN-12（F\R)环网柜 | 20 | 外售 |
| 3 | SDUnit气体绝缘环网柜 | 20 | 外售 |
| 4 | AMST-12系列户内交流金属封闭开关设备 | 15 | 外售 |
| 5 | DFW-12高压电缆分支箱 | 500 | 外售 |
| 6 | 户外高压环网柜 | 32 | 外售 |
| 7 | 美式箱变 | 25 | 外售 |
| 8 | YBW4-12KV高低压预装式变电站 | 6 | 外售 |
| 9 | GCK系列高级型抽屉式低压开关柜 | 200 | 外售 |
| 10 | GGD型低压配电柜 | 180 | 外售 |
| 11 | 电缆分支箱 | 600 | 外售 |
| 12 | JP4系列配电箱 | 200 | 外售 |
| 13 | 动力控制箱 | 3000 | 外售 |
| 14 | PZ30箱 | 20000 | 外售 |
| 15 | 表位计量箱 | 28000 | 外售 |
| 16 | 高低压断路器 | 800 | 外售 |

### 3.1.3建设内容及规模

本项目的主体工程见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  主要建构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 | 建筑物面积 | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 350 | 1050 | 3 | 砖混 |  |
| 2 | 宿舍楼 | 350 | 700 | 2 | 砖混 |  |
| 3 | 金工车间 | 1100 | 1100 | 1 | 钢架 |  |
| 4 | 装配车间 | 3600 | 3600 | 1 | 钢架 |  |
| 5 | 厂房 | 1100 | 1100 | 1 | 钢架 |  |
| 6 | 配电房 | 70 | 70 | 1 | 砖混 |  |
| 7 | 传达室 | 45 | 45 | 1 | 砖混 |  |

### 3.1.4 项目主要原辅材料和主要设备

项目主要原辅材料消耗情况见表3.1.4-1，项目主要设备见表3.1.4-2。

表3.1.4-1  主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 品名 | 分类 | 型号/规格 | 总耗（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板 | 主料 | 304/1240*2440*1.5 | 6 |
| 2 | 不锈钢板 | 主料 | 201/1240*2440*1.5 | 8 |
| 3 | 冷轧钢板 | 主料 | 1240*2440*1.5 | 10 |
| 4 | 断路器 | 主料 |  | 80000(台） |
| 5 | 母线 | 主料 |  | 100 |
| 6 | 绝缘件 | 主料 |  | 5 |
| 7 | 螺丝、螺母 | 辅料 |  | 8 |
| 8 | 导线 | 辅料 |  | 8 |
| 9 | 冷压接头 | 辅料 |  | 0.5 |
| 10 | 铝锌板 | 主材 | 1240*2440*1.5 | 5 |
| 11 | 焊条 | 辅材 | 结422 | 0.02 |
| 12 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表3.1.4-2  主要设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 使用地点 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三点式液压母线折弯机 | W30 1762×870×1263 | 1/台 | 装配车间 | 昆明昆开专用数控设备有限公司 |
| 2 | 桥式行机 | 载重5t | 1/台 | 装配车间 | 河南省卫华起重机有限公司 |
| 3 | 手动液压搬运车 |  | 1/台 | 装配车间 | 昆明昆开专用数控设备有限公司 |
| 4 | 摆式剪板机 | 9673 | 1/台 | 金工车间 | 江都机床总厂 |
| 5 | 开式可倾压力机 | 98007 | 1/台 | 金工车间 | 徐州锻压机床厂 |
| 6 | 电焊机 | DHJ-1 | 1/台 | 金工车间 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 7 | 电焊机 | DHJ-2 | 1/台 | 金工车间 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 8 | 摇臂钻床 | 2001130 | 1/台 | 金工车间 | 南京第四机床厂 |
| 9 | 台式钻床 | 5955 | 1/台 | 金工车间 | 嘉祥机械厂 |
| 10 | 数控扳料折弯机 | 04012 | 1/台 | 金工车间 | 江苏亚威爱普特锻压机床有限公司 |
| 11 | 数控冲孔机 | CKJ-1 | 1/台 | 金工车间 | 江苏金方圆数控机床有限公司 |
| 12 | 线号机 | C-180T | 1/台 | 装配车间 | 上海锐亿数码科技有限公司 |

说明：以上设备无淘汰落后设备。

### 3.1.5 项目公用及辅助工程

本项目公用及辅助工程见表3.1-6。

表3.1-6 项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 外部运输 | 150.52吨 | 汽车运输 |
|  | 内部贮存 | 仓库120 m2 | / |
| 公用 工程 | 给水 | 977.4m3/a | 当地自来水管网 |
|  | 排水 | 480m3/a | 雨污分流 |
|  | 供电 | 3万度/年 | 区域供电电网 |
|  | 消防 | 消防水池700m3 |  |
|  | 绿化面积 | 2400m2 | 绿化率达12% |
| 环保 工程 | 废气处置 | 无组织 | 粉尘 | 加强车间通风，达标排放 |
|  | 废水处理 | 生活污水1.6m3/d | 化粪池预处理后排入市政污水管 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾6.0t/a | 由环卫部门统一处理 |
|  |  | 边角废料0.5t/a | 外售处理 |
|  | 噪声处理 | 减振消声，厂房隔声，加强设备管理维护 | 厂界噪声达标 |

### 3.1.5 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员40人，每天生产8小时，年运行300天。

## 3.2 工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1生产工艺

项目产品生产工艺主要有自制箱体生产工艺和外购箱体生产工艺，分别如下项目生产工艺流程及产污节点见下图3.2-1。

图3.2-1自制箱体产品生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

产品的生产主要在两个车间进行，金工车间和装配车间，金工车间主要进行箱体制作，装配车间主要是在箱体内进行母线连接、电气元件的装配。箱体制作以不锈钢板、冷轧钢板、铝锌板等板材作为主要原料，经过剪板、锻压、打孔、焊接等工作制成箱体，结合断路器、母线、绝缘件、螺丝、螺母、冷压接头、外购零配件等电气元件进行装配，形成各式开关柜等产品，其中喷涂环节委托中科电力装备集团江苏旭日电力科技有限公司进行。

图3.2-2外购箱体产品生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程简述：部分产品是外购箱体，然后进行母线连接、电气元件装配，最后形成产品。

### 3.2.2 产污环节分析

（1）废气

项目剪板采用的是机械剪裁、打孔采用的是液压冲孔工艺，产生的粉尘量很少；焊接工艺会产生焊接烟尘。

（2）废水

项目工艺生产中不产生工艺废水；项目产生的废水主要为职工的生活污水。

（3）固体废物

项目产生的固体废物主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要为废弃的边角料、焊接产生的焊渣，生活垃圾为职工生活垃圾。

（4）噪声：项目产生的噪声主要为生产设备在运转过程中产生的噪声。

## 3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析

### 3.3.1 项目物料平衡

根据厂区现状监测数据，结合产品生产工艺流程分析以及厂内实际生产情况，确定项目各物料、产品及污染物输入及输出物料平衡，具体见下表。

生产物料平衡见表3.3-1、表3.3-2。

表3.3.-1 箱体制作物料平衡表                      t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料 | 数量 | 产品 | 固废 | 废气 |  |
| 1 | 不锈钢板 | 6 | 产品（箱体）28.917 | 边角料 0.1 | 焊接烟尘0.15kg |  |
| 2 | 不锈钢板 | 8 |  | 焊渣2.6 kg |  |  |
| 3 | 冷轧钢板 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 铝锌板 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 焊条 | 0.02 |  |  |  |  |
| 合计 | 29.02 |  |  |  |  |
|  |  | 29.02 |

### 表3.3.-1 产品制作物料平衡表（不含箱体、断路器）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料 | 数量 | 产品 | 固废 |  |  |
| 1 | 母线 | 100 | 121.4 | 边角废料0.4 |  |  |
| 2 | 绝缘件 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 螺丝、螺母 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 导线 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 冷压接头 | 0.5 |  |  |  |  |
| 合计 | 121.5 | 125.5 |

### 3.3.2 项目水平衡

#### 3.3.2.1 建设项目用水量

本项目用水主要为生活用水、绿化用水等。

（1）生活用水

本项目现有40个员工，生活用水按50L/人.天计算（年工作300天），则职工生活用水量为600m3/a（2m3/d）。

（2）绿化用水

本项目绿化面积2400 m2，用水定额1.3 L / m2·d，一年按120天计算，总计用水量为374.4m3/a。

项目用水总量为974.4 m3/a。

#### 3.3.2.2 建设项目排水量

本项目废水主要为生活污水。

项目生活用水量为600m3/a（2m3/d），生活污水产生系数以0.8计，则项目生活污水产生量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水经厂区化粪池预处理达接管标准后，接管至城西污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

## 3.4 污染物排放总量

### 3.4.1 废气污染源强核算

项目产生的废气主要为车间粉尘和焊接烟尘，均为无组织排放。具体见下表。

表3.4.1-1项目无组织废气产生情况表

| 编号 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 焊接烟尘 | 0.15 kg/a | 无组织排放至大气环境中 |

### 3.4.2 废水污染源强核算

本项目废水主要有生活污水，项目生活污水排放情况见下表。

表3.4.2-1   项目废水产生、排放情况表

| 编号 | 废水量 m3/a | 污染物名称 | 污染物排放量 | 标准浓度限值 mg/L | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |
| 生活污水 | 480 | COD | 27.33 | 0.013 | 500 | 接管城西污水处理厂，尾水就近排入公兴河，最后汇入老六塘河 |
|  |  | SS | 23 | 0.011 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.794 | 0.00038 | 35 |  |
|  |  | TP | 0.72 | 0.00035 | 5 |  |

### 3.4.3 噪声污染源强核算

拟建项目主要噪声源是生产过程中的一些机械设备噪声，噪声源强约70～85dB（A），其噪声设备声压级见表3.4.3-1。建设方拟采取基础减震、设备自带隔声罩、建筑物隔声等措施减少对周围环境干扰。

表3.4.3-1  噪声污染源强、治理及排放情况 单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 噪声源强 | 降噪措施 | 降噪后源强 | 所在 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 2 | 85 | 低噪声设备，减震垫，建筑物隔声等 | 70 | 金工车间 |
| 2 | 数控扳料折弯机 | 1 | 75 |  | 60 |  |
| 3 | 三点式液压母线折弯机 | 1 | 75 |  | 60 | 装配车间 |
| 4 | 摇臂钻床 | 1 | 85 |  | 70 | 金工车间 |
| 5 | 台式钻床 | 1 | 76 |  | 60 | 金工车间 |
| 6 | 桥式行车 | 1 | 75 |  | 60 | 装配车间 |
| 7 | 摆式剪板机 | 1 | 70 |  | 55 | 金工车间 |
| 8 | 数控扳料折弯机 | 1 | 72 |  | 60 | 金工车间 |
| 9 | 数控冲孔机 | 1 | 85 |  | 70 | 金工车间 |
| 10 | 开式可倾压力机 | 1 | 75 |  | 60 | 金工车间 |
| 11 | 线号机 | 1 | 70 |  | 55 | 金工车间 |

### 3.4.4 固废污染源强核算

1、建设项目固体废物产生情况分析

项目产生的固体废物主要为工业固废和职工生活垃圾。工业固废主要为剪板、打孔等产生的边角料、焊接产生的焊渣。

①工业固废

根据建设单位提供资料，因为剪板、打孔、装配等产生的边角废料产生量为0.5t/a。

焊接过程中焊渣的产生量为焊条使用量的13%，焊条使用量为20千克/年，焊渣的产生量为2.6千克/年。

②生活垃圾

职工生活过程中会产生职工生活垃圾，本项目员工40人，生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，项目年工作300天，则生活垃圾产生量为6.0t/a。

# 4 污染防治措施及运行分析

## 4.1 工程建设的污染防治措施调查

本项目于2014年12月前建成并投入生产，根据实际调查情况，企业采用的污染防治措施如下：

1、废气污染防治措施

项目废气主要为焊接产生的烟尘、剪板打孔产生的粉尘，为无组织排放，通过加强车间内排风等措施，降低粉尘对周边环境产生的影响。

2、废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

3、噪声污染防治措施

设备选型上注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。其次利用噪声随距离增加而衰减的特点，合理布局各功能区，加强设备维护，防治因设备维护不当而产生较大噪声，同时利用车间墙体隔声降低噪声对环境的污染。

4、固废处置措施

建设项目车间内有一箱体（L×W×H=2×1.0×1.5），体积3立方米，方便产生的固废暂存。边角废料、焊渣定期清理后外售处置，职工生活所产生的生活垃圾经环卫部门统一收集处置。所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

## 4.2 废水治理措施及运行情况

### 4.2.1 废水产生情况

本项目排水采用雨污分流制，项目废水主要为生活污水。项目生活污水排放量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

### 4.2.2 污水处理厂接管可行性分析

废水水质：经现状监测数据可知，项目厂区污水排放口污染物浓度为：COD 23.77mg/L、氨氮0.794mg/L、SS 23mg/L、TP 0.72mg/L，均在灌南县城西污水处理厂接管标准规定值以内，即COD≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤400mg/L、TP≤5.0mg/L。

运行时间：项目所在地污水、清水管网均已铺设完毕，城西污水处理厂已投入运营，项目废水可以从厂区污水管网接口处接入开发区污水管网。

污水处理范围：污水收集工程范围是灌南县盐河以西城区片区及开发区。

本项目废水达城西污水处理厂接管标准后接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。

综上，本项目废水接管至城西污水处理厂是可行的。

## 4.3 废气污染防治措施及运行情况

项目大气污染物主要为无组织废气，车间生产产生的焊接烟尘。

### 4.3.1 无组织废气

根据现场勘查，焊接过程中会产生焊接烟尘。由于本项目焊条使用量仅为20kg/a，因此产生的焊接烟尘较少。本次自查评估报告要求企业加强车间通风，减少无组织废气对周围环境的影响。

## 4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况

项目固废中主要是生产过程中产生的边角废料，主要是钢板。边角废料、焊渣外售处理，生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋。

企业需要加强固体废物规范化管理，临时堆放场所远离办公区域和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场有防渗漏措施。项目设置3m3一般固废储存箱体，箱体为钢材，满足项目固废的暂存，并做了防渗漏措施。

综上，通过以上措施，建设项目固废得到有效处理，满足固废相关规定。。

## 4.5 噪声治理措施及运行情况

本项目所有噪声设备均设置了减振基座，本项目对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下：

（1）从声源上控制，电焊机等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；

（2）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，结合声源车间环境，合理布局；

（3）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，项目厂区绿化面积为2400m2，绿化率可以达到12%，可有效降低噪声强度。

（4）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

## 4.6 污染防治措施评估结论及改进措施

根据现状监测数据，项目采取的污染防治措施可以确保项目排放的污染物都能达标排放，但根据现场勘查，企业改进措施如下：

（1）采用自带收集罩式焊接机或者增加移动式焊接烟尘净化器，降低焊接烟尘的排放量。

# 5 污染物稳定达标排放情况

## 5.1 环境影响识别和评估因子筛选

### 5.1.1 环境影响识别

本项目已投入生产，只考虑运营期对周围环境产生影响，建设项目环境影响因素识别具体见表5.1.1-1。

表5.1.1-1  环境影响因素识别

| 工程 阶段 | 工程作用 因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群 健康 | 就业 机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 污水排放 | × |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | ⊕ | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 项目总体影响 | × |  | × |  |  |  |  |  | × |  | ⊕ | ★ | ★ |

图例：×—无影响；Δ—轻微影响、⊕可能；★—正面影响

### 5.1.2 评估因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

将项目运营后对环境的危害相对较大，对环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为评估因子。具体内容见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  评估因子一览表

| 项目 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 现状评估因子 | 颗粒物 |
|  | 总量控制因子 | - |
| 水环境 | 现状评估因子 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 |
|  | 总量控制因子 | COD、氨氮 |
|  | 总量监控因子 | SS、TP |
| 噪声 | 现状评估因子 | 等效连续A声级 |
|  | 总量控制因子 |  |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、工业固废 |

## 5.2 环境质量标准和污染物排放标准

### 5.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区周围空气中的PM2.5、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见下表。

表5.2.1-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 日平均 | 75 |  |

2、地表水环境影响评价

项目区域地表水体公兴河、老六塘河、南六塘河、盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准限值，具体标准值见下表。

表5.2.1-2  地表水水质标准     单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 因子 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | SS | ≤30 | 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |

3、声环境质量

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。标准值见下表。

表5.2.1-3  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 区域环境噪声 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |

### 5.2.2 污染物排放标准

- 废气

颗粒物执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的无组织监控浓度，具体标准值见下表。

表5.2.2-1  大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- 废水

项目外排废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达接管标准后，接管至城东污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河，污水处理厂接管标准、进水标准、排放标准具体标准值见下表：

表5.2.2-4  城西污水厂接管标准及排放标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 水质参数 | 接管标准 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |
| COD | 500 | 50 |
| SS | 400 | 10 |
| NH3-N | 45 | 5（8）* |
| TP | 5 | 0.5 |

备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 噪声

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。

表5.2.2-5  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

- 固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。

## 5.3 项目污染源监测及达标分析

### 5.3.1 废气污染源监测及达标分析

#### 5.3.1.1无组织废气

项目无组织废气污染物主要为颗粒物。

项目委托南京基越环境检测有限公司对项目厂界进行了采样监测，监测时间为2016.10.15~2016.10.16，监测期间装置正常运行，监测结果见表5.3.1-3。

表5.3.1-3  无组织排放厂界浓度监测结果  mg/m3

| 检测 日期 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向G1 | 下风向G2 | 下风向G3 | 下风向G4 |
| 10月16日 | 颗粒物 | 08:30-09:30 | 0.088 | 0.158 | 0.193 | 0.176 |
|  |  | 09:30-10:30 | 0.124 | 0.160 | 0.177 | 0.195 |
|  |  | 10:30-11:30 | 0.143 | 0.179 | 0.215 | 0.233 |
| 10月17日 |  | 08:30-09:30 | 0.106 | 0.141 | 0.177 | 0.159 |
|  |  | 09:30-10:30 | 0.125 | 0.178 | 0.196 | 0.178 |
|  |  | 10:30-11:30 | 0.126 | 0.198 | 0.234 | 0.252 |

由上表可以看出，颗粒物厂界无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放厂界浓度限值。

### 5.3.2 废水污染源监测及达标分析

项目废水主要为生活污水，项目委托南京基越环境检测有限公司对建设单位污水排放口的水质进行监测，监测时间为2016.10.15~2016.10.16，监测期间生产正常运行，监测结果见下表5.3.2-1。

表5.3.2-1  项目废水排放口水质监测结果   单位：mg/L

| 检测点位 | 检测日期 | 检测次数 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 |
| 总排口 | 10月16日 | 第一次 | 7.21 | 29 | 0.823 | 0.71 | 25 |
|  |  | 第二次 | 7.16 | 25 | 0.748 | 0.73 | 21 |
|  |  | 第三次 | 7.13 | 26 | 0.802 | 0.72 | 24 |
|  | 10月17日 | 第一次 | 7.16 | 28 | 0.820 | 0.70 | 21 |
|  |  | 第二次 | 7.18 | 27 | 0.763 | 0.71 | 26 |
|  |  | 第三次 | 7.16 | 29 | 0.805 | 0.72 | 21 |

从上表可知，项目废水排放的各项污染物均能满足接管标准，废水经经济开发区污水管网排入城西污水处理厂，尾水经排放管线就近自流排入公兴河，最终排入老六塘河，项目废水可以达标排放。

### 5.3.3 噪声污染源监测及达标分析

项目主要噪声源为风机泵类等设备，噪声源强约80～85dB（A）。项目委托南京基越环境检测有限公司对建设单位厂界噪声进行监测，监测时间为2016.10.15~2016.10.16，项目期间装置正常运行，监测结果见下表。

表5.3.3-1  项目厂界噪声监测结果   单位：dB (A)

| 编号 | 检测点位 | 检测结果Leq[dB(A)] | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016.10.15 | 2016.10.16 | 2016.10.15昼间：1.天气：晴；风速：2.1m/s夜间：1.天气：晴；2.风速：3.1m/s； 2016.10.16昼间： 天气：晴；2.风速：2.6m/s；夜间：1.天气：晴2.风速：3.2m/s |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东厂界外1米 | 54.9 | 43.9 | 52.6 | 43.6 |  |
| N2 | 南厂界外1米 | 54.5 | 44.3 | 53.0 | 41.2 |  |
| N3 | 西厂界外1米 | 54.9 | 43.1 | 52.8 | 41.4 |  |
| N4 | 北厂界外1米 | 54.3 | 42.6 | 52.5 | 41.0 |  |

由上表可知，项目高噪声设备经隔声、减震、消声等噪声治理措施后，项目厂界昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，项目噪声可以达标排放。

## 5.4 有资质第三方检测机构监测报告

项目委托项目委托南京基越环境检测有限公司对厂区的废气污染源、废水污染源、噪声污染源进行监测，监测报告具体见附件。

# 6 污染物总量控制分析

## 6.1排污总量控制对象

根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办〔2011〕71号及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），本项目所排放的污染物中，属于总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N），结合项目所排放的特征因子，确定实施总量控制及监控因子为：

本项目总量控制及监控因子：

水污染物：总量控制因子：COD、氨氮

总量监控因子：TP、SS

工业固体废弃物：固体废弃物排放量

## 6.2 排污总量控制分析

根据项目工程分析和现状监测数据，本项目污染物总量申报指标见表6.2-1。

表6.2-1  本项目污染物总量申报指标  单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 总量申报指标 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.013 |
|  | NH3-N | 0.011 |
|  | SS | 0.00038 |
|  | TP | 0.00035 |

## 6.3 总量控制平衡途径及完成分析

建设项目首先必须达标排放，另外项目的排污总量必须满足总量控制指标的要求。具体控制途径有以下几个方面：

1、尽可能实施排污减量计划，核准污染物量，杜绝一切可能的物料流失。

2、建设项目水污染物接管考核量纳入城东污水处理厂排放总量中，不单独申请。

3、建设项目各种固体废物均得到有效利用或处置，正常情况不会对外环境产生影响和危害。

# 7 环境风险评估

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的相关规定，涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）需进行环境风险评价。新建、改建、扩建和技术改造项目主要系指国家环境保护总局颁布的 《建设项目环境保护管理名录》中的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等新建、改建、 扩建和技术改造项目。

本项目为机械加工项目，使用的原料主要为钢材、电器元件，在生产、加工、使用和贮运中不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质，不存在有毒有害物质的泄露事故和有毒有害物质的火灾、爆炸等事故；项目生产装置、设施以及环保处理设施无危险物质，不存在环境风险单元，不会给公众带来严重危害，不会对环境造成严重污染。因此，本项目不进行环境风险评价工作。

本项目可能发生火灾，但不会对环境造成严重污染，属于安全事故，公司应做好安全事故防范工作。

# 8 环境管理情况

8.1排污费缴纳情况

企业未缴纳排污费。

## 8.2环境管理现状调查

公司暂未成立环保相关部门，暂未开展环境监测相关工作。

## 8.3 存在问题

对环境保护工作重视力度不够，需加强环境保护，完善企业环境管理制度。

## 8.4 环境管理及环境监测制度改进措施

### 8.4.1环境管理改进措施

成立安全环保部门，设主任一名，负责厂区的环境工作。

安全环保部门职责：贯彻执行国家、地方和行业环境保护方针政策、法律、法规；组织制定环境保护规章制度，建立健全公司环境保护管理体系；组织制定环境保护规划计划，并负责环境保护统计和上报工作；对建设项目环境保护管理实施监督管理；组织污染源治理、污染事故处置和调查处理；组织环境监测，掌握公司的环境和污染源情况；监督检查环境保护专用设施的运行和维护；建立健全环境保护技术档案；组织开展环境保护宣传教育工作和信息、技术交流活动。

环境管理计划：安全生产是避免污染事故发生的重要保证，因此，环境管理不仅要注重环境保护制度，也要注重安全管理，杜绝事故的发生。在本工程建设过程中要建立以下制度：

（1）对建设过程中产生废弃物的排放要监督检查，发现问题及时上报。

（2）检查有关文书和证件。

（3）采集样品，检测排放达标情况。

（4）接到发生污染事故的报告后，尽快会同检测人员赶到现场监视、监测，同时向上级主管部门汇报，尽快采取措施，最大限度减少污染损害。

（5）定期向负责领导和上级环保部门汇报环境保护工作的执行情况。

### 8.4.2环境监测改进措施

项目监测计划见表8.4.2-1。

表8.4.2-1项目监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |
| 废水 | 污水排口 | pH、COD、氨氮、SS、TP | 半年一次 |
| 地下水 | 厂址 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、氯化物、硝酸盐、硫酸盐等 | 半年一次 （非正常工况随时监测） |
| 噪声 | 厂界外1.0m | Leq（A） | 每季一次，每次一天 |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月统计1次 |

# 9 评估结论及改进措施

## 9.1 评估结论

### 9.1.1 项目概况

连云港力源电气设备制造有限公司成立于2003年，位于连云港灌南县人民西路195号，租赁厂房，2010年成立江苏力源电气科技有限公司，2013年搬迁至灌南经济开发区。占地面积19919平方米，标准厂房6000余平方米，员工40人。目前，拥有固定资产8200万元人民币，经营范围：电力工程服务（承装类五级、承修类五级）；高低压开关柜研发；高低压开关柜、高压真空断路器、高压真空负荷开关、隔离刀闸、箱式变电站、环网柜、电容器柜、计量柜生产；机电设备安装，是一所集生产、加工、销售、服务为一体的综合性企业。

本次自查项目于2015年1月1日前建成并投入运行，建设的内容有金工车间、装配车间、厂房以及相应的办公配套设施。项目属于机械加工，产生的污染主要有无组织颗粒物排放、生活污水、噪声污染。项目投入生产至今无环境信访事件。

项目未按照环保部《建设项目环境保护管理条例》的要求办理项目环评手续就投入建设生产。根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号），江苏力源电气科技有限公司违规建设项目要进行自查评估，编制项目自查评估报告并上报灌南县环保局审核。2016年9月，江苏力源电气科技有限公司开展“江苏力源电气科技有限公司建设项目”自查评估。

### 9.1.2 与产业政策相符性

项目属于配电开关控制设备制造（C3823），其中高低压开关柜产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类“十一、机械”中“25、220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）、其余产品不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。

### 9.1.3 选址合理性分析

本项目位于连云港灌南县经济开发区深圳路南侧，用地属于规划的工业用地，50米卫生防护距离内无居民等敏感点。经查询《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线一级、二级管控区范围内，与本项目距离最近的生态红线区是南六塘河清水通道维护区，属于二类红线区，距离本项目1.25千米。因此，项目选址是合理的。

### 9.1.4 与经济开发区的相符性分析

根据灌南县经济开发区的总体规划，项目用地为规划工业用地，因此，项目用地与区域总体规划相符。

灌南县经济开发区重点发展一类、二类工业，是集轻工、电子仪表、纺织、机械和其他现代化制造业等功能为一体的花园式的综合性经济开发区。

本项目属于机械加工，基本符合当地规划。

### 9.1.5 采取的环保措施及达标排放

（1）废气

车间产生的无组织废气主要是粉尘和焊接烟尘，经通风等措施不会改变区域环境空气功能类别。通过对厂界无组织颗粒物的监测，本项目产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放相关标准限值要求，能够实现达标排放。

（2）废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，接管至城西污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经排放管线就近自流排入公兴河，最后汇入老六塘河。经监测，厂区内生活污水排放能够满足《污水排入城镇下水道水质执行标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，能够达标排放。

（3）固废

项目固体废弃物主要有边角废料、生活垃圾，均为一般固废，经外售、卫生填埋等处置措施，可得到妥善处理处置，无外排，满足固废处理相关规定。

（4）噪声

经监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。监测期间，项目正常生产运行，噪声贡献值已叠加至现状值中。项目噪声能够实现达标排放。

### 9.1.6 环境风险

本项目为机械加工项目，原料主要为钢材和零配件等，生产中不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不存在环境风险单元，项目可能发生火灾等安全事故，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全防范措施后，环境风险程度可以接受。

### 9.1.7 总量控制

项目水污染物接管考核量为COD0.013t/a，氨氮0.00038t/a，纳入城西污水处理厂排放总量中，不单独申请。

### 9.1.8 总结论

本项目中高、低压开关柜项目属于国家限制类项目，在进行产业升级并有计划淘汰该类产品的基础上能够符合国家产业政策；项目位于灌南县经济开发区，选址符合经济开发区的入园要求，且不涉及生态红线图，选址合理；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，本项目的建设是符合环保要求的，是可以备案的。

## 9.2 改进措施

（1）厂区设置事故池，以防发生事故时消防废水的收集。

（2）采用自带收集罩式焊接机或者增加移动式焊接烟尘净化器，降低焊接烟尘的排放量。

（3）依据国家产业政策调整指导政策进行产业升级转型，逐渐淘汰高低压开关柜等产能过剩的产品。