目  录

第一章  总 论	3

1.1 项目由来	3

1.2 编制依据	4

1.3评估目的、重点	10

1.4评估范围及重点保护目标	11

第二章  选址情况分析	13

2.1 厂址选择合理性分析及改进措施	13

2.2 产业政策及规划符合性分析	13

2.3 项目所在县（区）生态环境质量同比改善情况	14

第三章  工程现状分析	17

3.1 项目概况	17

3.2 工艺流程及产污环节	23

3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析	25

3.4 清洁生产水平分析	28

第四章  污染防治措施及运行情况	29

4.1 工程建设的污染防治措施调查	29

4.2 废水治理措施及运行情况	29

4.3 废气污染防治措施及运行情况	32

4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况	35

4.5 噪声治理措施及运行情况	35

4.6 排污口规范化设置情况	36

4.7 污染防治措施评估结论及改进措施	37

第五章  污染物稳定达标排放情况	38

5.1 环境影响识别和评估因子筛选	38

5.2 环境质量标准和污染物排放标准	38

5.3 项目污染源监测及达标分析	42

5.4 有资质第三方检测机构监测报告	45

第六章  污染物总量控制分析	46

6.1 排污总量控制对象	46

6.2 排污总量控制分析	47

6.3 总量控制平衡途径及完成分析	48

第七章 环境风险评估	49

第八章  环境管理情况	50

8.1 排污费缴纳情况	50

8.2环境监测情况调查	50

8.3 存在问题	51

8.4 环境管理及环境监测制度改进措施	51

第九章  评估结论与改进措施	55

9.1评估结论	55

9.2 改进措施	57

附件1 委托书

附件2 企业营业执照

附件3 现有项目环评批复

附件4 原有项目三同时验收意见的函

附件5 项目用地红线图

附件6 项目备案通知书

附件7 项目应急预案备案登记表

附件8 废水处理协议

附件9 公司排污许可证及废弃物处理合同

附件10企业停产整改通知

附件11油改气项目申请

附件12原料监测报告

附图2 连云港荣鼎金属有限公司平面图

附图3 厂区周边环境示意图

附图4 灌南县生态红线区域保护规划图

# 第一章  总 论

## 1.1 项目由来

连云港荣鼎金属有限公司是一家台资企业，坐落在灌南县经济开发区B区，新莞南路东侧，于2008年5月5日经连云港市环保局批复，5月19日获得市商务局批准，在连云港市工商局注册成立。 占地面积94.45亩，位于连云港市灌南县经济开发区B区，项目总投资2500万美元，注册资金1500万美元，主要从事铜、金、银、钯的生产。

公司于2008年4月完成《连云港荣鼎金属有限公司年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目环境影响报告书》编制，2008年5月5日《连云港荣鼎金属有限公司年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目环境影响报告书》通过环评批复（连环发[2008]126号）。于2012年06月29日通过了连云港市环境保护局“三同时”验收（连环验[2012]23号）。

由于2014年4月14日中华人民共和国工业和信息化部发出公告，将《铜行业准入条件（2006年）》修订为《铜冶炼行业规范条件》，要求“现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年”，因此，阴极铜设计产能2万吨/年已不符合《铜冶炼行业规范条件》要求，2014年10月企业投资2900万美元，对阴极铜生产线进行扩建改造，并增加了一台4m3富氧熔炼炉，现实际产能为年产10.5万吨阴极铜，但未依法报批建筑项目环境影响评价文件，已开工建设，并已正式投入生产。

按照《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）、《连云港市环境保护委员会文件》（连环委[2015]25号）文件要求及，对排查出的环境保护违法违规建设项目，按照“关停一批”、“登记一批”，“整治一批”的工作思路进行处理，凡符合“登记一批”要求的建设项目，由项目单位开展环保自查评估，自查评估报告经在当地环保部门或政府网站对社会公开公示后，报当地环保部门审核，经审核合格后，进行登记并录入一企一档环境管理数据库，并纳入正常环境管理。

因阴极铜生产线技改项目未批先建，根据以上文件，连云港荣鼎金属有限公司属于“登记一批”范围内，企业针对批建不符的年产10.5万吨阴极铜生产线项目编制了自查评估报告，报告中所涉及的废气、废水及噪声的环境监测工作委托第三方监测机构完成。本报告在编制过程中，得到了灌南县环保局、连云港市环境保护局及灌南县环境监测站的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1国家法律、法规和有关规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989]第22号公布，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，中华人民共和国主席令[2014]第九号公布，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席[2000]32号令）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24号修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席[2012]54号）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

（10）《淮河流域水污染防治暂行条例》（国务院第183号令）；

（11）《国务院办公厅关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》（国办发[2004]93号）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院[2011]591号）；

（13）《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）；

（14）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）；

（15）《关于进一步加强工业节水工作的意见的通知》，工信部节[2010]218号；

（16）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，国土资发[2012]98号；

（17）《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（发改委第9号令）；

（18）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定>》（发改委第21号令）；

（19）《产业转移指导目录（2012年本）》（工业和信息化部公告2012年第31号）；

（20）《国家危险废物名录》（国家环保部、发改委令第1号，2016年8月1日实施）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（25）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号，国家环境保护总局办公厅）；

（26）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（27）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（28）关于发布《2012年国家先进污染防治示范技术名录》和《2012年国家鼓励发展的环境保护技术目录》的公告，环境保护部公告[2012]39号；

（29）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

（30）《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发[2015]20号）；

（31）《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号）；

（32）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令，2015年6月1日施行）；

（33）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）；

（34）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）；

（35）《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工业和信息化部发布， 2009年12月4日）；

（36）《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工业和信息化部发布， 2012年第14号）；

（37）《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工业和信息化部发布，2014年3月6日）；

（38）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）；

（39）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业[2010]122号）；

（40）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》工业和信息化部发布， 2016年3月14日）；

（41）《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》。

### 1.2.2地方环境保护法律、法规和有关规定

（1）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（2）关于修改《江苏省环境噪声污染防治条例》的决定，省人大常委会，2012年1月 12日；

（3）《省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（苏政发[2012]24号）；

（4）《江苏省环境保护条例（修正）》（省人大常委会，1997年8月16日） ；

（5）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

（6）《关于进一步加强建设项目环境保护管理的意见的通知》（苏政办发[1997]105号） ；

（7）《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发[2007]115号）；

（8）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

（9）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

（10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（11）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（12）《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]140号）；

（13）连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）；

（14）《关于加强苏北地区新建化工项目管理的意见》（苏政发[2007]122号）；

（15）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（16）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管［2006］98号；

（17）《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》，苏政发[2006]92号文；

（18）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府［1993］第38号令）；

（19）《关于江苏省地表水环境功能区划的批复》（江苏省人民政府，2003.3.18）；

（20）《江苏省环境空气功能区划分》（江苏省环保局，1998.9）；

（21）《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》，苏环规[2012]4号；

（22）《省政府关于印刷江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

（23）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（24）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

（25）《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）；

（26）《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》（连环委[2015]25号）；

（27）《关于我省环评现状监测有关情况的说明》，江苏省环保厅，2015年2月17日；

（28）《铜冶《关于我省环评现状监测有关情况的说明》，江苏省环保厅，2015年2月17日；炼行业准入条件》（2006）；

（29）《铜冶炼行业规范条件》（工信部公告2014年 第29号）；

（30）《有色金属工业“十二五”规划》（工信部2011年12月4日）。

### 1.2.3项目文件及其它资料

（1）《连云港荣鼎金属有限公司年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目环境影响报告书》及其批复（连环发[2008]126号）；

（2）《关于连云港荣鼎金属有限公司“年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目”竣工环境保护验收意见的函》连环验[2012]23号；

（3）《连云港荣鼎金属有限公司年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目竣工环境保护验收监测报告》环监字（2011）第（074）号；

（4）连云港荣鼎金属有限公司废水、废气设计方案；

（5）连云港荣鼎金属有限公司突发环境事件应急预案及备案文件；

（6）企业提供的其他资料。

## 1.3评估目的、重点

### 1.3.1评估目的

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）、江苏省环委办公室《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）和《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》（连环委[2015]25号）文件精神，对排查出的环境保护违法违规建设项目，按照“关停一批”、“登记一批”，“整治一批”的工作思路进行处理，凡符合“登记一批”要求的建设项目，由项目单位开展环保自查评估，自查评估报告经在当地环保部门或政府网站对社会公开公示后，报当地环保部门审核，经审核合格后，进行登记并录入一企一档环境管理数据库，并纳入正常环境管理。

### 1.3.2评估重点

为了规范公司建设项目的环境管理，督促企业稳定达标排放，淘汰落后产能，促进经济社会和环境保护的协调发展，连云港荣鼎金属有限公司开展清理整治环境保护违法违规建设项目工作。在加强工程现状分析、污染源调查的基础上，把阴极铜生产线工程现状分析、污染防治措施、环境风险评估、环境管理作为评估重点。

## 1.4评估范围及重点保护目标

### 1.4.1评估范围

因阴极铜生产线项目实际产能和主要生产设备与环评批建不符，根据《连云港市环境保护委员会文件》（连环委[2015]25号）文件要求被列入“登记类”项目，故本次自查范围为年产10.5万吨阴极铜生产线项目。本次自查评估对阴极铜生产工艺现状、工艺流程及产污环节进行分析，对产生的三废污染防治措施进行调查分析，分析污染物达标排放情况，并进行总量控制分析，在风险评估的前提下，得出评估结论，提出改进措施。

### 1.4.2重点保护目标

项目位于连云港市灌南县经济开发区B区，南面为园区规划用地，北面为政通金属；西面为新苑北路，东面为郑于路，厂址周围均为工业用地及供应设施用地。环境保护目标分布情况见附图1。主要环境保护目标见表1.4-2。

表1.4-2   建设项目环境保护敏感目标表

| 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中居住区 | 管庄 | N | 1500 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 武庄 | NW | 1700 | 220 |  |
|  | 小庙 | NS | 1800 | 230 |  |
|  | 大庙村 | E | 3000 | 300 |  |
|  | 小周庄 | SW | 2500 | 250 |  |
|  | 大周庄 | W | 2500 | 250 |  |
|  | 大于营 | S | 2500 | 200 |  |
|  | 小于营 | SE | 2500 | 200 |  |
| 水环境 | 郑于大沟 | N | 150 | - | 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅳ类水体 |
|  | 武障河 | E | 1800 | - |  |
| 声环境 | 项目厂界 | - | - | - | 《声环境质量标准》3类区 |
| 生态环境 | 武障河洪水调蓄区 | N | 1400 | - | 江苏省生态红线区域 |
|  | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | W | 3300 | - |  |
|  | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | S | 3000 | - |  |
|  | 武障河重要湿地 | S | 3000 | - |  |
| 地下水 | 项目周边地下水及含水层 | 周边 | 园区内 | - | - |

# 第二章  选址情况分析

## 2.1 厂址选择合理性分析及改进措施

连云港荣鼎金属有限公司位于连云港市灌南县经济开发区内，项目地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2。厂址南面为园区规划用地，北面为政通金属；西面为新苑北路，东面为郑于路。开发区用地范围内现状主要以工业用地、一般农田，以及一些灌溉、排洪用的沟渠、部分农村居民点。项目所在地为开发区内工业用地，项目建设符合开发区产业定位及区域土地利用规划的要求因此。项目周边环境概况见附图3。

连云港荣鼎金属有限公司选址于连云港市灌南县经济开发区内，《灌南县城东工业集中区环境影响报告书》由南京赛特环境工程有限公司编制，已于2007年11月通过专家评审会，2008年2月得到连云港市环保局的批复。目前，企业行政、环保等方面管理均纳入园区正常管理。因此，项目的选址可行。

## 2.2 产业政策及规划符合性分析

### 2.2.1	产业政策相符性分析

阴极铜生产工艺为废杂铜冶炼，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类，第九项 有色金属中“废杂有色金属回收”，并属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类，第七项 有色金属中“废杂有色金属回收”，因此项目既符合国家产业政策要求，也符合地方产业政策要求。

### 2.2.2	产业定位相符性分析

连云港荣鼎金属有限公司位于连云港市灌南县经济开发区，原名为城东工业集中区。

城东工业区产业定位以机械加工类、电子类、建材类、有色金属加工、食品、农产品深加工以及纺织类等为主，适度发展新医药、新能源、新材料、食品添加剂、生物工程等高新技术产业。本项目属于有色金属冶炼业，因此符合园区产业定位的要求。

### 2.2.3	用地规划相符性分析

项目选址于连云港市灌南县经济开发区连云港荣鼎金属有限公司厂区内，充分利用厂区现有的构筑物，不新增用地，现有厂区规划为三类工业区，项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，国土资发[2012]98号中的限制类和禁止类，因此符合国家及地方的用地规划。

### 2.2.4	行业准入条件相符性分析

对照《铜冶炼行业规范条件（2014）》（工业和信息化部公告[2014]29号）要求，连云港荣鼎金属有限公司10.5万吨/年阴极铜项目相关情况与《铜冶炼行业规范条件（2014）》（工业和信息化部公告[2014]29号）要求相符。

### 2.2.5	与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析

经查询《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号，本项目不在江苏省生态红线一级、二级管控区范围内，符合生态红线区域规划要求。因此，项目选址是合理的。连云港市灌南县生态红线区域保护规划图见附图4。

## 2.3 项目所在县（区）生态环境质量同比改善情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和江苏省环境保护厅《关于定期发布地方环境状况公报的通知》及《灌南县2015年度环境状况公报》，区域生态环境质量情况如下：

一、水环境

（一）饮用水源

2015年，我县加大了对饮用水源的监测力度，安排专人负责北六塘河水质自动站的维护与管理，确保自动监测设备的正常高效的运行，保障饮用水源地水质安全。县监测站每月例行对北六塘河水质进行监测，各项水质指标均满足地表水III类标准要求，水质达标率为100%。夏季汛期，由于受上游客水影响，短期内饮用水改用地下备用水源，其它时间也偶发这种特殊情况。

另外对县城1#井、汤沟地下水开展每年两次的全分析，我县地下饮用水源水质状况整体呈良好态势，达到地下水饮用水源地要求。

（二）河流

全县地表水8条河流13个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.8%、IV类水质断面占30.8%、劣V类水质断面占15.4%。超标断面主要为跨界河流。

跨界河流沂南河、南六塘河未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2014年相比，沂南河、南六塘河、新沂河水质有所下降，盐河、灌河、柴米河、一帆河、通榆河水质无明显变化。

二、大气环境

（一）大气质量

2015年，城区空气质量优良天数共275天，优良率为75.3%，与2014年相比下降2.7%。

2015年，城区空气中二氧化硫年均浓度为29微克/立方米、与2014年相比下降21.6%；二氧化氮为18微克/立方米，与2014年持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为70微克/立方米，与2014年相比上升6.1%。二氧化硫、二氧化氮、PM10年均浓度均符合空气质量二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为62微克/立方米，未达到环境空气质量二级标准要求。

一氧化碳和臭氧按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.9毫克/立方米和34微克/立方米，其中，臭氧浓度与2014年持平，一氧化碳浓度较2014年下降22.2%。

（二）降水

2015年，全县未出现酸雨。

三、声环境

（一）区域环境噪声

2015年，我县区域环境噪声的测点为116个，年平均等效声级为52.5分贝，比2014年有所降低。

全县城区各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准要求。

（二）交通噪声

2015年，全县城区交通噪声平均值均符合国家标准昼间四类区标准，其中县城区16条主要道路交通噪声年平均等效声级为63.6分贝，比2014年略有上升

# 第三章  工程现状分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 产品方案

项目产品方案见表3.1-1。

表3.1-1企业产品情况一览表

| 工程名称 | 产品名称 | 产品规格 | 环评批复产能（t/a） | 实际生产能力（t/a） | 环评批复情况 | 三同时验收情况 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴极铜生产线 | 阴极铜 | ≥99.95% | 20000 | 105000 | 20000吨已批复，连环发[2008]126号） | 20000吨已验收，连环验[2012]23号 | 7200 |
|  |  |  |  |  | 扩建85000吨未批复 | 扩建85000吨未验收 |  |
| 贵金属生产线 | 黄金 | ≥99.95% | 2 | 2 | 已批复，连环发[2008]126号） | 已验收，连环验[2012]23号 | 1440 |
|  | 白银 | ≥99.95% | 8 | 8 |  |  | 1440 |
|  | 钯 | ≥99.95% | 0.5 | 0.5 |  |  | 1440 |

由上表可知扩建后阴极铜设计产能为10.5万吨/年，满足《铜冶炼行业规范条件》（2014）和《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改）的要求。

表3.1-2 公司现有车间和生产状况表

| 序号 | 车间名称 | 生产产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼车间 | 熔炼车间 | 铜砖 |
|  |  | 阳极炉车间 | 阳极铜 |
| 2 | 电解车间 | 电解车间 | 阴极铜 |
|  |  | 净液车间 | 硫酸镍 |
| 3 | 精炼车间 | 贵金属 |

### 3.1.2主要原辅材料及能源消耗

表3.1-3 阴极铜生产主要原辅材料、能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格（含铜量） | 单耗(kg/t产品) | 年耗量(t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂铜 | 20%~90% | 214.06 | 22476 | 国产汽运 |
| 2 | 铜锭 | 85% | 525.16 | 55142 | 台湾进口 |
| 3 | 阳极板 | 99% | 453.33 | 47600 | 国产汽运 |
| 4 | 焦炭 | / | 42.56 | 4469 | 国产汽运 |
| 5 | 石灰 | / | 0.41 | 43 | 国产汽运 |
| 6 | 石灰石 | / | 8.98 | 943 | 国产汽运 |
| 7 | 岩石 | / | 2.36 | 248 | 国产汽运 |
| 8 | 石英砂 | / | 42.86 | 4500 | 国产汽运 |
| 9 | 骨胶 | / | 0.20 | 21 | 国产汽运 |
| 10 | 硫脲 | / | 0.10 | 10 | 国产汽运 |
| 11 | 干酪素 | / | 0.20 | 21 | 国产汽运 |
| 12 | 盐酸 | / | 0.05 | 5 | 国产汽运 |
| 13 | 硫酸 | / | 3.14 | 330 | 国产汽运 |
| 14 | 水 | / | 84.3 | 8846 | 开发区水厂 |
| 15 | 电 | / | 110kW•h | 11550 kW•h | 开发区供电 |
| 16 | 天然气 | / | 0.119m3 | 12545.3 m3 | 开发区管网供汽 |
| 17 | 氧气 | / | 190.41m3 | 1999.3万m3 | 国产汽运 |
| 18 | 煤 | / | 20.95 | 2200 | 国产汽运 |

表3.1-4 主要原辅料及产品的储存状况表

| 原料名称 | 最大贮存量t | 年消耗/存在量t | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 杂铜 | 500 | 22476 | 部分在原料仓库，其余部分在原料分类堆场 |
|  | 外购铜锭 | 100 | 55142 | 原料仓库 |
|  | 外购阳极板 | 200 | 47600 | 原料仓库 |
|  | 石英砂 | 50 | 500 | 熔炼车间原料准备区 |
|  | 石灰 | 10 | 43 | 原料仓库 |
|  | 硫酸 | 18.5 | 330 | 原料仓库 |
|  | 盐酸 | 1 | 5 | 原料仓库 |
|  | 骨胶 | 1 | 21 | 原料仓库 |
|  | 硫脲 | 1 | 10 | 原料仓库 |
|  | 干酪素 | 1 | 21 | 煤焦油储罐 |
|  | 天然气 | 105m3 | 12545.3 m3 | 燃气瓶 |
|  | 氧气 | 105m3 | 1999.3万m3 | 氧气瓶 |
|  | 煤 | 200 | 2200 | 煤堆场 |
| 成品 | 阴极铜 | 2000 | 105000 | 成品仓库 |
|  | 金 | 0.01 | 2 | 成品仓库 |
|  | 银 | 0.05 | 8 | 成品仓库 |
|  | 钯 | 0.01 | 0.5 | 成品仓库 |
|  | 硫酸镍 | 5 | 883.4 | 成品仓库 |

### 3.1.3主要设备及公辅情况

公司主要生产设备情况详见表3.1-6。

表3.1-6 主要生产设备一览表

| 序号 | 车间 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台、套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼车间 | 一次富氧熔炼炉 | 4m3 | 1 | 新增 |
| 2 |  | 二次富氧熔炼炉 | 50m3 | 1 | 原有 |
| 3 |  | 免烧砖成型机 | 6-20 | 1 | 原有 |
| 4 |  | 四轴智能破碎机 | MX900*1100 | 1 |  |
| 5 |  | 砂浆搅拌机 | / | 2 |  |
| 6 |  | 粉碎机 | / | 1 |  |
| 7 |  | 鄂式破碎机 | PEF-125*100 | 1 |  |
| 8 |  | 加料机 | RO-700G | 2 |  |
| 9 |  | 鼓风机 | 55kw | 2 |  |
| 10 |  | 压滤机 | 10m2 | 1 |  |
| 11 |  | 行车 | 5T | 2 |  |
| 12 | 电解车间 | 电解槽 | 1250×400×650 | 164 |  |
| 13 |  | 2吨塑胶容器 | / | 1 |  |
| 14 |  | 极板储槽 | / | 1 |  |
| 15 |  | 硫酸储槽 | / | 1 |  |
| 16 |  | 阳极洗槽 | / | 1 |  |
| 17 |  | 黑铜溜槽 | / | 1 |  |
| 18 |  | 液压订耳联动线 | / | 1 |  |
| 19 |  | 翻板机 | / | 1 |  |
| 20 |  | 三足离心机 | SS-800 | 1 |  |
| 21 |  | 搪玻璃反应釜 | K-5000L | 3 |  |
| 22 |  | 硫酸铜结晶槽 | / | 1 |  |
| 23 |  | 铜电解净液整流成套装置 | KHS-10000A/40V | 1 |  |
| 24 |  | 分条机 | JIP-13 | 1 |  |
| 25 |  | 铜电解晶闸管逆相整流成套装置 | KHS-16000A/70V | 1 |  |
| 26 |  | 推力机 | / | 1 |  |
| 27 |  | 钛板磨光机 | / | 1 |  |
| 28 | 公共设备 | 燃煤锅炉 | SZL6-1.25-AⅡ | 2 |  |
| 29 |  | 引风机 | 30KW | 2 |  |
| 30 |  | 100T地磅 | / | 1 |  |
| 31 |  | 澄清液压滤泵 | 50UHB-UM-20-20 | 1 |  |
| 32 |  | 澄清液压滤泵 | 配套虹吸桶DN50 | 1 |  |
| 33 |  | 电子秤 | XK315A6P | 1 |  |
| 34 |  | 袋式除尘器 | / | 2 | 更新 |
| 35 |  | 多管除尘器 | / | 2 | 新增 |
| 36 |  | 碱液吸收塔 | / | 5 | 4台原有1台更新 |
| 37 |  | 污水处理设备系统 | / | 1 | 原有 |

经查询，企业主要设备中无《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰的设备，设备中高能耗设备中电解槽泵类、空压机、引风机、鼓风机、锅炉等设备不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）之列。

表3.1-7  公用及辅助工程一览表

| 类别 | 名称 | 设计能力 | 设施 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 150t/d | 厂区设自来水管网及供水设施 | 生产用水及生活用水由厂区供水设施供给，厂区水源由工业区统一供给 | 车间内供水干管采用架空敷设、环状布置，保障各用水点流量和稳定的水压，并设置室内消防栓；办公楼和宿舍楼水管采用明管敷设，接至用水点，并设置室内消防栓 |
|  | 排水 | 60t/d | 雨污分流 | 厂区排水管网采取雨污分流，其中污水排放为生活污水、化验室废水。生活污水经化粪池处理后，与化验室废水混合进入厂区污水站处理，处理合格后排入城镇污水管网，进入灌南城东污水处理厂集中处理 | 灌南城东污水处理厂接管标准为《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号） |
|  | 供电 | 4×106kW•h | 400KVA变压器一台 | 厂区用电由灌南县变电所提供10KV至厂动力中心。根据界区内负荷分配情况，变电所内设置了高压负荷开关柜、高压计量柜、电容补偿柜；厂区内办公楼、车间、仓库设置配电盒，对厂区二级负荷进行二级配电 | 熔炼车间、电解车间，还使用交流用电，熔炼车间属于二级用电负荷，其余均为三级用电负荷 |
|  | 供汽 | / | 6t临时燃煤锅炉两台 | 厂区生产及生活所需蒸汽全部由临时燃煤锅炉燃煤提供，厂区敷设蒸汽管网，以保证各单元正常使用 | 由于我公司在生产工艺中用到蒸汽，所以临时安装燃煤锅炉，待园区集中供热、供气时，将按照相关规定要求，无条件拆除。两台锅炉一备一用，每台都配有相应的水膜除尘设施 |
|  | 天然气 | 3万m3/d | 厂区天然气管道 | 所用天然气由新奥燃气公司提供，厂区敷设蒸汽管网，以保证二次富氧熔炼炉正常使用 | / |
| 贮运工程 | 原料 | 100m2 | 原料仓库 | 存放部分原料 | 其余部分原料放在露天堆场 |
|  | 成品 | 900m2 | 成品仓库 | 存放产品 | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 初期雨水 | 25t/d | 污水处理站 | 初期雨水经化粪池处理后，与化验室废水混合进入厂区污水站处理，处理合格后排入灌南城东污水处理厂集中处理 | 我公司生产过程中产生的废水全部回用，因此没有工艺废水产生 |
|  |  | 车间冲洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 化验室废水 |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 |  |  |  |  |
|  | 废气处理 | 熔炼工段产生废气 | 12600m3/h | 袋式集尘器+脱硫塔 | 采用布袋除尘器处理粉尘，净化后的烟气再采用碱洗涤法处理SO2 | 该部分废气主要成分为燃烧不完全的烟尘和SO2 |
|  |  | 电解工段产生的酸雾 | 11700 m3/h | 碱洗涤塔 | 经车间排风设备收集后，由酸雾洗涤塔碱液洗涤后处理 | 该部分废气主要为硫酸雾 |
|  |  | 精炼工段产生的废气 | 10600 m3/h | 碱洗涤塔 | 经车间排风设备收集后，由酸雾洗涤塔碱液洗涤后处理 | 该部分废气为SO2、硫酸雾、Cl2、HCl、NOX等酸性气体 |
|  |  | 燃煤锅炉废气 | 17500 m3/h | 水膜除尘器 | 水膜除尘器除尘 | 锅炉烟气中污染物主要为SO2、烟尘、NOX |
|  | 固废 | 废渣 | 200m2 | 固废仓库 | 用于临时堆放厂区生产过程中产生的废渣 | / |
| 辅助工程 | 办公楼 | 700m2 | / | / | / |
|  | 职工宿舍 | 800m2 | / | / | / |
|  | 门卫 | 50m2 | / | / | / |
|  | 附属用房 | 100m2 | / | / | / |

## 3.2 工艺流程及产污环节

（1）阴极铜生产工艺流程图

生产工艺流程图见图3.2-1。

（1）阴极铜生产工艺流程简介：

①制砖

以含铜品位低于50%的杂铜（铜矿砂、烧结块等）以及厂内固废（烟囱灰、贵金属回收废液、污水站污泥、锅炉房煤渣）为原料，氧化铜、铜粉、并加入石灰作为粘合剂制成原料砖。铜料按含铜品位为20%~50%配比，平均含铜品位为40%，当铜料平均铜品味过低时配以高品位杂铜（氧化铜、铜粉），调整铜料含铜品位，以达到铜料平均含铜品位为40%的配比要求。

②一次富氧熔炼

以制砖工段制成的原料砖和二次富氧熔炼工段产生的炉渣S1-2为原料、配入含铜品位高于50%的杂铜，配成平均含铜品位为40%的铜料。以石灰石、岩石为辅料，焦炭为热源，采用侧吹富氧熔炼，将铜液注入模板成型，制成含铜品位为80%~90%，平均含铜品位为85%的铜锭。

一次富氧熔炼过程产生废气G1-1和炉渣S1-1。废气G1-1主要成分为烟尘（金属氧化物），进入布袋除尘系统除尘，除尘后的废气经碱液吸收塔脱硫后达标排放，炉渣S1-1，外售给响水县朋辉磨料厂作为原料使用。

③二次富氧熔炼

以一次富氧熔炼产生的铜锭作为原料，并加入外购同品味铜砖，以增加二次富氧熔炼的产能，回用电解工段产生的高品位含铜废渣（黑铜S1-4、残阳极S1-5、边脚料S1-6），配入含铜品位高于50%的杂铜，配成平均含铜品位为85%的铜料。以石英砂作为辅料，利用燃烧器喷枪，向炉内通入天然气和氧气，进行二次富氧熔炼。将铜液注入模板成型，用水冲洗并冷却打磨成铜阳极。

二次富氧熔炼过程产生废气G1-2和炉渣S1-2，废气G1-2主要成分为烟尘（金属氧化物），进入布袋除尘系统除尘，除尘后的废气经碱液吸收塔脱硫后达标排放，收集的烟囱灰到制砖工段制砖。炉渣S1-2到一次富氧熔炼工段回用。

浇铸过程中产生的冷却水循环使用，需要时补充新鲜水。

冷却打磨时产生的下脚料S1-3回二次富氧熔炼炉熔炼。

④铜阳极电解

将二次富氧熔炼工段产生的阳极板放入电解槽中，并加入外购阳极板，以增加电解工段产能，阳极板与始极片（即阴极片）间隔排放，然后加入硫酸溶液与硫酸铜溶液配制而成的电解液和少量的硫脲、盐酸和动物胶。通电电解，电解时，阳极铜的铜析出附到始极片上，得到纯度达到99.95%铜，经水洗剥片后即得到成品阴极铜。阴极铜水洗工段采用热水煮洗，后经剥片得到阴极铜，始极片到电解系统回用。阳极残片经冲洗后至熔炼工段回炉。电解液经过滤后，滤液回用于电解系统，滤渣与阳极泥一同经阳极泥压滤机压滤后至贵金属回收工段提炼贵金属，阳极泥压滤后产生的滤液回电解液过滤工段继续过滤。

阳极铜析出溶解的过程中，其中含有的杂质及贵金属进入到电解液中，沉降到电解槽底部，为保证电解液的电解效果，电解液循环至一定次数后需抽出部分废液，并补充新鲜电解液。废电解液L1-1进入净液工段净化处理，净化后产生的黑酸和硫酸铜到电解工段回用，硫酸镍F1-1外售，产生的黑铜S1-4、残阳极S1-5和下角料S1-6回到二次富氧熔炼炉熔炼。

电解工段产生少量的硫酸雾G1-3经碱洗涤塔处理后达标排放。残阳极冲洗水与阴极铜煮洗水，呈酸性，主要污染物为硫酸及硫酸铜，经车间低位槽收集沉淀后，回用于电解系统，无废水产生。

## 3.3 物料平衡、主要污染物平衡分析

（1）总物料平衡

表3.3-1  阴极铜生产物料平衡表（t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废及废液 |
| 1 | 杂铜 | 22476 | 阴极铜 (99.95%) 105000 | G1-1:16770.05 | / | S1-1:22605.03 |
| 2 | 厂内含铜废渣 | 1277 |  | G1-2:8416.74 |  | S1-2:17730.08 |
| 3 | 铜锭 | 55142 |  | G1-3:15631.13 |  | S1-3:2528 |
| 4 | 阳极板 | 47600 |  | G1-4:165 |  | S1-4:181.21 |
| 5 | 石灰 | 43 |  | 水蒸气:7340 |  | S1-5:5787.41 |
| 6 | 焦炭 | 5107 |  |  |  | S1-6:1212.9 |
| 7 | 石灰石 | 738 |  |  |  | S1-7:1163.65 |
| 8 | 岩石 | 248 |  |  |  | L1-1:5599.65 |
| 9 | 石英砂 | 500 |  |  |  | F1-1:883.4 |
| 10 | 天然气 | 9000 |  |  |  |  |
| 11 | 氧 | 26611 |  |  |  |  |
| 12 | 骨胶 | 21 |  |  |  |  |
| 13 | 硫脲 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 干酪素 | 21 |  |  |  |  |
| 15 | 盐酸 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 硫酸 | 330 |  |  |  |  |
| 22 | 水 | 8846 |  |  |  |  |
| 23 | S1-2炉渣回用 | 17730.08 |  |  |  |  |
| 24 | S1-3下脚料回用 | 2528 |  |  |  |  |
| 25 | S1-4黑铜回用 | 181.21 |  |  |  |  |
| 26 | S1-5残阳极回用 | 5787.41 |  |  |  |  |
| 27 | S1-5下脚料回用 | 1212.9 |  |  |  |  |
| 28 | L1-1电解液回用 | 5599.65 |  |  |  |  |
| 合计 | 211014.25 | 105000 | 238322.92 | / | 57691.33 |
|  |  | 211014.25 |

（2）铜平衡

表3.3-2   铜平衡表（t/a）

| 入方 | 出方 |
| --- | --- |
| 物料带入 | 进入产品 | 进入废气 | 固废及废液 |
| 杂铜带入11609.4 | 阴极铜104947.5 | G1-1:117.26 | S1-1:611.8 |
| 厂内废渣191.55 |  | G1-2:29.53 | S1-2:5410.11 |
| 外购铜锭46870.7 |  | G1-3:54.84 | S1-3:2502.7 |
| 外购阳极板47124 |  |  | S1-4:144.97 |
| S1-2炉渣回用5410.11 |  |  | S1-5:5784.52 |
| S1-3下脚料回用2502.7 |  |  | S1-6:1212.29 |
| S1-4黑铜回用144.97 |  |  | S1-7:34.72 |
| S1-5残阳极回用5784.52 |  |  | L1-1:839.95 |
| S1-6下脚料回用1212.29 |  |  |  |
| L1-1电解液回用839.95 |  |  |  |
| 121690.19 | 104947.5 | 201.63 | 16541.06 |
|  | 121690.19 |

## 3.4 清洁生产水平分析

（1）熔炼车间

由于公司的铜冶炼工序，主要原料为废杂铜，因此不适用《清洁生产标准 铜冶炼业》（HJ558-2010）。

（2）电解车间

根据《清洁生产标准 铜电解业》（HJ559-2010）结合公司实际情况，对公司电解车间的清洁生产水平做出分析，根据公司电解车间清洁生产水平分析情况来看，在污染物产生及废物回收利用和环境管理要求上，大部分达到一级水平，基本达到二级水平。

# 第四章  污染防治措施及运行情况

## 4.1 工程建设的污染防治措施调查

根据现场走访及企业环评报告、验收监测报告等，厂区已建设有废气处理措施，废水处理措施，固废仓库等，三废处理措施运行情况等。

## 4.2 废水治理措施及运行情况

根据《连云港荣鼎金属有限公司废水处理工程技术方案》和《连云港荣鼎金属有限公司年产20000吨阴极铜、2吨金、8吨银、0.5吨钯项目竣工环境保护验收监测报告》环监字（2011）第（074）号可知厂区排水采用“雨污分流、清污分流”制，现有清污排口各一个。厂区雨污管网图见附图5。

1、废水产生现状

项目无工艺废水产生，项目产生的污水有化验室废水、车间冲洗废水、生活污水和初期雨水等。

①化验室废水

化验室废水主要呈酸性，排入厂区污水站处理，达标后排入灌南城东污水处理厂集中处理。

②尾气吸收废水

尾气吸收废水为高盐废水，经沉淀、过滤后回用。

③车间冲洗废水

电解车间冲洗废水经沉淀压滤后回用。

④循环冷却水更新排水

为了保证高温工作的熔炼炉、烟气冷却装置、熔炼炉变压器等正常工作，生产过程中需进行冷却，冷却水通过设备内部蛇形管进行间接冷却。冷却水在使用过程中不与其它物质接触，水质较清洁，经简单处理后循环使用不外排。为保证冷却水水质，循环水系统有少量更新水产生，这部分更新水用于炉渣冲淬用水，不外排。

⑤初期雨水

厂区部分原辅料露天堆放，因此初期雨水含有原辅料颗粒物，经初期雨水池收集后，排入厂区污水站处理，达标后排入灌南城东污水处理厂集中处理。

⑥生活污水

生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，经化粪池处理后排入厂区污水站处理，达标后排入灌南城东污水处理厂集中处理。

2、废水收集现状

自查项目无工艺废水产生，公司化验室废水、生活污水和初期雨水进入厂区污水站处理，厂区污水站污水处理工艺为传统的A/O工艺，经处理后污水站出水排入市政污水管网进入灌南城东污水处理厂集中处理，接管标准执行《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号）标准值，单位产品基准排水量执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467 -2010）表2中标准值。各项污染物经厂区污水站预处理后，综合废水的各项指标均低于《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号）标准值和《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467 -2010）表2中标准值。厂区废水排放及处理措施见表4.2-1，厂区污水站污水处理工艺流程见图4.2-1。

表4.2-1 全厂废水排放及防治措施

| 序号 | 类别 | 污染物 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化验室废水 | pH、SS、CODcr、氨氮、总磷、总铜、石油类、全盐量 | A/O工艺 | 灌南城东污水处理厂 |
| 2 | 生活污水 |  |  |  |
| 3 | 初期雨水 |  |  |  |
| 4 | 清下水 | COD、SS | 雨水排口排放 | 开发区雨水管网 |

3、污水站建设现状

厂区污水站目前正常运行，污水站污水处理系统设计处理量为25t/d，处理工艺为传统的A/O工艺，总投资为223万元，运行费用为6.27元/m3废水，厂区污水站主要构筑物情况见表4.2-2，主要设备及材料见表4.2-3。

表4.2-2 污水处理站主要构筑物情况一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池 | 10m ×7m ×1.5m | 1 | 钢混 |  |
| 2 | 遮雨棚 | 7m × 8m 层高6m | 1 | 钢骨结构 |  |

表4.2-3主要设备及材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 5HP 3cmm*500mm | 2 |  |  |
| 2 | 空压机 | V-0.6/8 5HP | 1 |  |  |
| 3 | 抽送泵 | 3CMH*10M*Y2HP | 2 |  |  |
| 4 | 抽送泵 | KU-4022 | 1 |  |  |
| 5 | 搅拌机 | 2HP 280rpm快混机 | 6 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 1HP 30rpm慢混机 | 1 |  |  |
| 7 | ORP计 |  | 1 |  |  |
| 8 | pH计 |  | 3 |  |  |
| 9 | 加药气阀 | ψ1/2〞 | 5 | PVC |  |
| 10 | 脱水机污泥泵 | AROψ2〞 | 2 | PP |  |
| 11 | 一次中和槽 | 1.8M3 | 1 |  |  |
| 12 | 氧化槽 | 1.2M3 | 1 |  |  |
| 13 | 二次中和槽 | 2.2M3 | 1 |  |  |
| 14 | 药桶 | 500L | 4 | PU |  |
| 15 | 斜板沉淀槽 | 4M3 | 1 | SUS304 |  |
| 16 | 防溢槽 | 2.8m*1.0m*0.15m | 1 | SUS304 |  |
| 17 | 污泥厢式压滤机自动 压滤机 | XMZ30/800-U | 1 |  |  |
| 18 | 电控箱 |  | 1 |  |  |

根据现场踏勘情况，结合污水站日常运营监测的监测数据，厂区污水站正常稳定运行，可有效处理废水中的各项污染物，经处理后的废水出水水质低于《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467 -2010）表2中标准和《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号）标准值。

## 4.3 废气污染防治措施及运行情况

1、有组织废气产生情况及治理措施

（1）有组织废气产生情况

公司有组织废气主要是生产车间产生的工艺废气。各车间废气污染物经预处理后达到相应标准，经排气筒达标排放。

①熔炼废气（G1-1、G1-2、G1-3）

一次富氧熔炼工段产生的废气G1-1，该废气主要成分为CO2、烟尘和SO2、铜。经冷却烟道，进入多管除尘器+布袋除尘系统除尘，除尘后的废气经碱液吸收塔脱硫后经40米高排气筒达标排放。

二次富氧熔炼工段产生的废气G1-2、G1-3，该废气主要成分为CO2、烟尘和SO2、铜。炉口废气G1-2布袋除尘系统除尘后经15米高排气筒达标排放；炉膛废气G1-3经冷却烟道，进入多管除尘器+布袋除尘系统除尘，除尘后的废气经碱液吸收塔脱硫后经40米高排气筒达标排放。

②电解废气（G1-4）

铜电解工段及电解液净化工段产生的废气硫酸雾，产生量较小，由车间排风设备收集后经碱液洗涤塔处理后经15米高排气筒达标排放。

③硫酸储罐区

电解车间硫酸储罐区产生废气硫酸雾，经碱液吸收塔处理后经15米高排气筒达标排放。

④化验室

化验室产生的废气主要成分为粉尘和硫酸雾，经碱液吸收塔处理后经15米高排气筒达标排放。

⑤锅炉房

由于公司在生产工艺中用到蒸汽，所以临时安装有两台SZL6-1.25-AⅡ型6t燃煤锅炉，一备一用。待园区集中供热、供气时，将按照相关规定要求，无条件拆除。公司临时燃煤锅炉烟气中污染物主要为SO2、烟尘、NOX，采用水膜除尘，处理后经27米排气筒达标排放。

2、排气筒设置情况

表4.3-2 项目各生产车间排气筒设置情况一览表

| 车间 | 产品名称 | 排气筒编号 | 排气筒高度（米） | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次富氧熔炼车间 | 阴极铜 | 1# | 15 | 烟尘、SO2、CO2、铜 |
| 二次富氧熔炼车间，二次富氧熔炼车间 |  | 2# | 40 | 烟尘、SO2、CO2、铜 |
| 电解车间 |  | 3# | 15 | 硫酸雾 |
| 硫酸储罐区 |  | 4# | 15 | 硫酸雾 |
| 化验室 | / | 5# | 15 | 硫酸雾 |
| 临时燃煤锅炉房 | / | 6# | 27 | 烟尘、SO2 |

项目针对不同废气的理化性质和处理效果情况，采取不同的治理措施，各处理装置分别设置排气筒便于环境监管。项目所在地势平坦。项目周围200m范围内最高建筑为10m，排气筒设置符合国家相关要求，排气筒个数、高度设置合理。

3、无组织废气

①无组织废气的产生

a、铜电解时有硫酸雾逸出；

b、此外硫酸、盐酸等在贮运、配料过程中有少量的无组织排放，其中盐酸的用量较小，逸散量可忽略不计；

熔炼炉的排烟不能完全收集会产生无组织粉尘废气，还有贮运过程的无组织排放粉尘主要包括汽车运输时的扬尘和铜料等原辅料在装卸过程、厂内堆放和运输过程中扬起的粉尘；

c、无组织烟尘外溢。

②无组织废气的防治措施

a、无组织酸性废气

对于酸性气体的防治措施，主要采用“密闭操作、集中排气、集中处理”的治理原则，对操作人员进行操作规程培训，杜绝跑、冒、滴、漏，加强对密封性差设备管理，发现问题及时解决；

b、无组织粉尘

原料车辆运输中须净车出厂、加盖蓬布，不敞开运输，并按避离人口密集区的指定线路运输。对于运输过程中产生的扬尘采用喷雾洒水降尘措施，各个转载点设有喷雾洒水装置。在生产中充分考虑减少产生扬尘环节，并采用密闭性能较好的输送设备，降低转速和转运点的落差。

粉状物料在存储和输送过程中采用密闭储仓和设备，以杜绝物料运输时散落和产生扬尘。

物料装卸机与料斗分离，料斗四壁的高度合适，料斗和抓斗的内壁均设置倒置吸风罩，外壁设置吸风管，并配置足够风量的收尘器，以减少无组织粉尘排放。

加强环保管理工作，设立专门的环保管理机构和专职管理人员，落实责任制。建立滤袋定期更换制度、粉尘超标排放事故应急处理制度和环保定期监测制度，杜绝各类污染事件发生。

在大风时应考虑加强对易产生扬尘区域无组织粉尘的防治力度，并对易产生扬尘的相关作业加强管理。

根据现场踏勘情况，结合废气污染物排放监测报告，开展环保自查评估期间，连云港荣鼎金属有限公司各项废气处理措施均正常运行，可有效处理生产过程中产生的各项污染物，废气排放满足废气排放标准。

## 4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况

公司固废产生及排放情况见表4.4-1。

表4.4-1  公司固体废弃物产生及排放统计情况表

| 序号 | 固废名称 | 编号 | 产生量（t/a） | 主要成分 | 性状 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次富氧熔炼炉炉渣S1-1 | / | 22605.03 | 氧化铜及其他金属氧化物 | 固态 | 外卖给响水县朋辉磨料厂作为原料使用 |
| 2 | 二次富氧熔炼炉炉渣S1-2 | / | 17730.08 | 氧化铜及其他金属氧化物 | 固态 | 至一次富氧熔炼炉回用 |
| 3 | 下脚料S1-3 | / | 2528 | 铜 | 固态 | 回用于二次富氧熔炼工段 |
| 4 | 黑铜S1-4 | / | 181.21 | 黑铜 | 固态 |  |
| 5 | 残阳极S1-5 | / | 5787.41 | 铜 | 固态 |  |
| 6 | 电解铜边角料S1-6 | / | 1212.9 | 铜 | 固态 |  |
| 7 | 阳极泥S1-7 | / | 1163.65 | 其他金属氧化物 | 固态 | 至精炼车间贵金属回收使用 |
| 8 | 废电解液S1-8 | / | 5599.65 | 硫酸、铜 | 液态 | 净液处理后回用 |
| 9 | 除尘灰 | / | 1277 | 铜 | 固态 | 到制砖工序回用 |
| 10 | 污泥 | / | 0.6 | 有机物和少量金属颗粒物 | 固态 |  |
| 11 | 煤渣 | / | 289 | 煤渣 | 固态 |  |
| 12 | 生活垃圾 | / | 143 | 生活垃圾 | 固态 | 委托环卫部门处置 |

《国家危险废物名录》（2016年）文件中HW22类危险废物已不包含有色金属冶炼业产生的含铜废渣，因此，企业不产生危险废弃物。由上表可知，企业大部分固废均综合利用，实现废弃物资源化。厂区建设200m2固废仓库用于临时堆放厂区生产过程中产生的废渣。

## 4.5 噪声治理措施及运行情况

本项目产生噪声的设备主要为鼓风机、打磨机、压滤机、主抽风机、除尘风机、各类泵、冷却塔等，噪声源强在90~110dB(A)之间。噪声设备设置减振基座，部分设备安装消声器。采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和建筑物隔声等降噪效果。其主要治理治理措施措施如下：

（1）各类风机均布置在室内，安装隔声罩，采取隔声降噪措施，可使其噪声源强降低25dB(A)以上；

（2）将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响，可使其噪声源强降低15dB(A)以上；

（3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，安装消音器，结合声源车间环境，合理布局，可使其噪声源强降低25dB(A)以上；

（4）生产区与生活区分开，防止职工受到高噪声影响，损害身体健康；

（5）定期对各类噪声设备进行保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

经采取以上减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 4.6 排污口规范化设置情况

企业已设置较为完善的雨污分流系统，污水通过污水管网排放，初期雨水用阀门切换至污水处理系统，后期雨水通过雨水管网排放。厂区废水接管口和雨水排放口附近醒目处设立了环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称、废水排放量等。

企业设有规范化的废气排放口，设置了便于采用和测试的操作平台和采样口。在排气筒附近地面醒目处设有环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

企业无危险固废，设置有一般固废堆场，并设置有标志牌。

厂区废水排口、废气排气筒场所均按照苏环控[97]122号进行规范化设置，符合环保管理要求。

## 4.7 污染防治措施评估结论及改进措施

### 4.7.1废水污染防治措施评估结论

本项目无工艺废水产生，废水主要为化验室废水、地面、设备冲洗废水、初期雨水及生活污水等，项目生产废水、冲洗废水等先经微电解催化氧化预处理后，混合生活污水等一同进行生化处理。废水经“A/O工艺”进行预处理后可以达到灌南城东污水处理厂的接管标准，接入灌南城东污水处理厂集中处理后外排。本项目废水可以接管，且污水量较小，在灌南城东污水处理厂接管能力和处理能力范围内。

### 4.7.2废气污染防治措施评估结论

本项目熔炼废气G1-1、G1-2、G1-3，主要成分为CO2、烟尘和SO2、铜。经多管除尘器+布袋除尘系统除尘，除尘后的废气经碱液吸收塔脱硫后高空标排放。电解废气G1-4、硫酸储罐废气、化验室废气等，主要污染物为硫酸雾，由排风设备收集后经碱液洗涤塔处理后高空排放。

6t锅炉产生废气主要污染物为烟尘、二氧化硫等，经水膜除尘后高空排放；

因此，本项目废气可以达到相应排放标准要求。

### 4.7.3固体废物污染防治措施评估结论

项目生产过程中产生的固体废弃物均得到合理处置，利用处置方式符合有关法规、标准的要求，对周围环境产生的影响很小。

### 4.7.4噪声污染防治措施评估结论

生产车间噪声采用室内、隔声罩、减震、厂房隔声等措施，辅助设施泵房、真空泵等采用减震，隔声罩、地下安装等措施，有效地减少噪声污染。

# 第五章  污染物稳定达标排放情况

## 5.1 环境影响识别和评估因子筛选

在全厂工程概况和环境分析概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的初步分析，建立主要环境影响要素识别矩阵和评估因子筛选矩阵，详见表5.1-1、表5.1-2。

表5.1-1 环境影响评价因子识别表

| 环境要素 | 生产期 | 服务期满 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气质量 | ＋ | － | “－”影响轻微或无影响； “＋”轻度影响； “＋＋”中度影响； “＋＋＋”重度影响。 |
| 地面水质量 | ＋ | － |  |
| 地下水质量 | － | － |  |
| 声环境 | ＋ | － |  |

表5.1-2  评估因子筛选矩阵

| 环境识别 | 污染因子 | 生产期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生产单元 | 生活排放 |
| 空气 | 烟尘 | ＋ | － |
|  | SO2 | ＋ | － |
|  | 硫酸雾 | ＋ | － |
| 水 | COD | ＋ | ＋ |
|  | SS | ＋ | ＋ |
|  | 氨氮 | ＋ | ＋ |
|  | 总氮 | ＋ | ＋ |
|  | 总锌 | ＋ | ＋ |
|  | 石油类 | ＋ | ＋ |
|  | 总铜 | ＋ | ＋ |
|  | TP | ＋ | ＋ |
| 噪声 | 噪声 | ＋ | ＋ |
| 固废 | 固体废物 | ＋ | ＋ |

## 5.2 环境质量标准和污染物排放标准

### 5.2.1环境质量标准

（1）大气

空气中SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）表1中二级标准及国家环保总局环发[2000]1号“关于发布《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单的通知”，硫酸、HCl执行居住区大气中有害物质的最高容许浓度。具体标准值参见表5.2-1。

表5.2-1 环境空气质量评价标准（单位：mg/m3，铅μg/m3）

| 评价指标 | 1小时平均 | 日平均 | 季平均 | 年平均 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 0.24 | 0.12 | - | 0.08 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准 |
| TSP | - | 0.30 | - | 0.20 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | - | 0.06 |  |
| PM10 | - | 0.15 | - | 0.10 |  |
| Pb | - | - | 1.50 | 1.00 |  |
| 硫酸 | 0.30 | 0.10 |  | - | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| 氨 | 0.2 | - | - | - |  |
| Cl2 | 0.10 | 0.03 | - | - |  |
| HCl | 0.05 | 0.015 |  | - |  |

（2）地表水

本项目废水进灌南城东污水处理厂集中处理达标排放，废水进郑于大沟，最终排入武障河，郑于大沟和武障河评价河段水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中Ⅳ类标准。具体标准值参见表5.2-2。

表5.2-2地表水环境质量标准值 (单位：mg/L，PH无量纲)

|  | pH | COD | NH3-N | TP | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 6-9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| 依据 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类类标准 |

（3）地下水

区域地下水环境质量分类为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类指标，具体标准值参见表5.2-3。

表5.2-3 地下水质量标准值(单位：mg/L，PH无量纲)

| 项目 | pH | 高锰酸盐 | 总硬度 | 氯化物 | 铅 | 锌 | 铜 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤450 | ≤250 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 依据 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |

（4）环境噪声

区域声环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中3类标准。具体标准值参见表5.2-4。

表5.2-4  噪声标准值

| 类别 | 标准级别 | 标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 质量标准 | 3类区 | 65 | 55 | 《城市区域环境噪声标准》GB3096－93 |
| 厂界标准 | Ⅲ | 65 | 55 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 |

（5）土壤及底泥

区域土壤及底泥环境质量为《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中表1的二级标准，具体标准值参见表5.2-5。

表5.2-5  土壤及底泥标准

| 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
| --- | --- |
|  | Cd | Hg | As | Cu | Pb | Cr | Zn | Ni |
| 质量标准 | 0.60 | 1.0 | 25 | 100 | 350 | 250 | 300 | 60 |
| 依据 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级 |

### 5.2.2污染物排放标准

（1）大气污染物

公司生产过程中熔炼车间燃烧废气烟尘、二氧化硫、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物排放及电解车间产生的硫酸雾废气执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467 -2010）表5中标准；镉及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级；临时燃煤锅炉尾气烟尘、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)表1、表2中Ⅱ时段二类区标准。具体指标详见表5.2-6。

（2）水污染物

项目废水经厂区污水站预处理后进灌南城东污水处理厂集中处理，《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467 -2010）表2中标准，全盐量执行接管标准《经济开发区企业污水接管标准》（灌经发字[2011]29号）标准值，废水具体排放标准见表5.2-7。

（3）厂界噪声

项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，具体标准见表5.2-8。

## 5.3 项目污染源监测及达标分析

根据监测报告结果可知，自查产品工艺废气、废水、噪声等均能够达标排放。

## 5.4 有资质第三方检测机构监测报告

连云港荣鼎金属有限公司委托有资质第三方检测机构监测。监测报告见附件。

# 第六章  污染物总量控制分析

## 6.1 排污总量控制对象

根据总量控制的要求，结合本项目排污特征，本次自查产品仅有废气污染物产生，确定总量控制因子为：

（1）大气污染物

大气污染物控制因子：SO2；

大气污染物考核因子：硫酸雾、铜、烟尘。

（2）水污染物

本项目无废水产生，无废水总量控制因子。

（3）固废

固废控制因子：固废排放量。

（4）总量控制指标

根据环评结论及连云港市环境保护局对公司环评的批复，污染物年排放总量控制指标见表6.1-1。

表6.1-1  全厂污染物总量控制指标

| 种类 | 污染物名称 | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 6.16 |
|  | 硫酸雾 | 0.15 |
|  | HCl | 0.125 |
|  | Cl2 | 0.15 |
|  | 铅 | 0.055 |
|  | 烟尘 | 0.83 |
|  | 粉尘 | 0.025 |

## 6.2 排污总量控制分析

### 6.2.1大气污染物

本项目大气污染物 “三本帐”核算见表6.2-1。

表6.2-1 大气污染物排放总量指标(t/a)

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 1043.77 | 1033.16 | 10.61 |
| SO2 | 71.5 | 60.8 | 10.7 |
| 铜 | 201.63 | 200.43 | 1.2 |
| 硫酸雾 | 166.9 | 165.07 | 1.83 |

根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出将本项目的大气污染物实际排放量作为排放总量申报量：烟尘10.61 t/a、SO2 10.7t/a、铜1.2t/a、硫酸雾1.83t/a。

### 6.2.2水污染物

本项目无工艺废水产生，因此不做总量控制要求。

### 6.2.3固体废弃物

对本项目产生的所有固废均按环保要求进行的处理或处置，故其固体废物排放申报量为0。

### 6.2.4全厂总量控制指标

本项目“三废”排放申请指标见表6.2-2。

表6.2-2污染物产排情况表

| 废气 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | 1043.77 | 1033.16 | 10.61 |
|  | SO2 | 71.5 | 60.8 | 10.7 |
|  | 铜 | 201.63 | 200.43 | 1.2 |
|  | 硫酸雾 | 166.9 | 165.07 | 1.83 |

故本次排污总量分析如下：

（1）大气污染物

大气污染物排放总量申报量为：烟尘10.61t/a、SO210.7t/a、硫酸雾1.83 t/a。

（2）水污染物

无。

（3）固废污染物

固废外排环境量为0。

## 6.3 总量控制平衡途径及完成分析

根据开发区环评报告书的批复，开发区污染物排放总量不得超出报告书批复的总量控制指标，本项目新增部分总量控制因子在灌南县内部平衡解决，若灌南县内部无总量指标，建议企业通过购买总量的方式获取总量，监控因子可根据环境要求和入区企业实际情况由灌南县环保部门核批。

自查项目排放的主要大气污染物为烟尘、SO2、铜、硫酸雾等，根据本次自查监测报告，污染物排放能够达到相应标准，故可根据项目经处理后的大气污染物排放量作为申请大气污染物总量指标的依据。

# 第七章 环境风险评估

连云港荣鼎金属有限公司已于2014年底完成突发环境事件应急预案编制，并于2015年1月13日取得突发环境事件应急预案备案登记表。企业应急措施完善，厂区内内应急设施齐全。

本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

# 第八章  环境管理情况

## 8.1 排污费缴纳情况

根据《排污费征收使用管理条例》，直接向环境排放污染物的单位，应当依照规定缴纳排污费，公司成立至今，一直按规定缴纳排污费。企业近期排污费缴纳凭证如下。

## 8.2环境监测情况调查

### 8.2.1大气污染物

全厂大气污染物排放：烟尘、SO2、铜、硫酸雾，经处理后高空排放，监测均到相应标准要求。

### 8.2.2水污染物

全厂水污染物总量接管考核指标为：废水量，COD，SS，氨氮， TP，石油类、全盐量。经厂区污水处理站处理后达到灌南城东污水处理厂接管标准。

### 8.2.3固体废弃物

对本项目产生的所有固废均按环保要求进行的处理或处置，故其固体废物排放申报量为0。

## 8.3 存在问题

对环境监测管理缺乏认识，环境监测管理制度不完善，在线监测仪器不完备。没有专门负责监测的技术人员。

为更好地进行环境管理，建议在管理手段上进行加强和细化，主要有以下企业在环境监测管理、培训、经济方面给予的支持较少。

## 8.4 环境管理及环境监测制度改进措施

### 8.4.1环境管理机构与职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，工程项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。其主要职责为：

①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

⑤加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

⑥参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

⑦参与本厂的环境科研工作。

⑧参加本厂的环境质量评价工作。

连云港荣鼎金属有限公司计划配置管理人员2人，从事污染设施运行、管理和环境监测。同时按有关环境保护监测工作规定，配置必要的监测仪器、分析仪器并组织监测人员定期参加培训。

### 8.4.2环境管理措施

⑴须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

⑵规范建设废物贮存场所并按照要求设置警告标志，废物包装等有关标识。

### 8.4.3环境监测制度

#### 8.4.3.1环境监测机构

公司应成立专门的环保监测机构，配备专业技术人员，购置必备的仪器设备，如pH计、流量计、COD在线监测仪、噪声测定仪等，具有定期自行监测的能力。部分监测项目的企业没有配备，可委托专业环境监测机构进行监测。

#### 8.4.3.2环境监测项目与周期

⑴废水

对污水处理站的进口、出口及厂区总排口应每天进行监测，需监测的指标为pH、水量、COD、氨氮；每周应监测的因子为SS、总磷、氯苯类、石油类、全盐量；对清下水应每月监测1次，监测项目为水量、COD、SS。若自身监测设备不能满足需要，可通过委托当地环境监测部门进行。

⑵废气

车间废气排口：每半年监测1个生产周期，每周期监测3次，监测项目为废气量、烟尘、SO2、铜、硫酸雾。

厂界无组织废气：每半年监测1个生产周期，每周期监测3次，监测项目为粉尘、硫酸雾。

⑶噪声

监测项目为连续等效A声级，对厂界噪声每年监测一次，每次监测两天，每次分昼间、夜间进行。

⑷地下水

厂区范围内，每半年监测一次。

监测项目为pH、CODMn、总硬度、Hg、Cd、Pb、Cr、As、Mn、Zn等。

⑸固废

对厂区的固废仓库每半年监测一次，监测项目为有无渗漏。若自身监测设备不能满足需要，可通过委托当地环境监测部门进行。

将监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门。

#### 8.4.3.3环境监测仪器配备

项目建成后，需配备一些环境监测仪器，具体情况见表8.4-1。

部分项目的监测仪器本企业不进行配备，可委托专业环境监测机构进行监测。

表8.4-1  主要环境监测仪器设备

| 仪器名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声测定仪 | 台 | 1 | 测噪声 |
| 分光光度计 | 台 | 1 | 测定无机和有机物 |
| 分析天平 | 台 | 1 | 精密称量 |
| 生物显微镜 | 台 | 1 | 观察微生物 |
| 精密pH计 | 台 | 1 | 测pH值 |
| 流量计 | 台 | 1 | 测流量 |
| COD在线监测仪 | 台 | 1 | 测定COD |

### 8.4.4环境管理建议

为更好地进行环境管理，建议在管理手段上进行加强和细化，主要有以下措施：

（1）经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

（2）技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护的要求考虑在内，这样既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

（3）教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对污水站具体操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握污水处理工艺及操作规范，确保污水站正常运行，使外排废水稳定达标。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。

# 第九章  评估结论与改进措施

## 9.1评估结论

### 9.1.1项目概况

连云港荣鼎金属有限公司是一家台资企业，坐落在灌南县经济开发区B区，新莞南路东侧，于2008年5月5日经连云港市环保局批复，5月19日获得市商务局批准，在连云港市工商局注册成立。 占地面积94.45亩，位于连云港市灌南县经济开发区B区，改造后项目总投资5400万美元，注册资金2588.5万美元，主要从事铜、金、银、钯的生产。

按照《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）、《连云港市环境保护委员会文件》（连环委[2015]25号）文件要求及，对排查出的环境保护违法违规建设项目，按照“关停一批”、“登记一批”，“整治一批”的工作思路进行处理，凡符合“登记一批”要求的建设项目，由项目单位开展环保自查评估，自查评估报告经在当地环保部门或政府网站对社会公开公示后，报当地环保部门审核，经审核合格后，进行登记并录入一企一档环境管理数据库，并纳入正常环境管理。

连云港荣鼎金属有限公司因阴极铜设计产能2万吨/年已不符合《铜冶炼行业规范条件》要求，对阴极铜生产线进行扩建改造，并增加了一台熔炼炉，现实际产能为年产10.5万吨阴极铜，但未依法报批建筑项目环境影响评价文件，已开工建设，并已正式投入生产。

因阴极铜生产线项目实际产能和主要生产设备与环评批建不符，根据《连云港市环境保护委员会文件》（连环委[2015]25号）文件要求被列入“登记类”项目，故本次自查范围为年产10.5万吨阴极铜生产线项目。2016年5月，连云港荣鼎金属对厂区现有批建不符的阴极铜项目进行自查评估，编制完成本项目自查评估报告。

### 9.1.2 厂址选择合理性分析

连云港荣鼎金属有限公司位于连云港市灌南县经济开发区内，厂址南面为园区规划用地，北面为同益金属；西面为新莞北路，东面为郑于大沟。开发区用地范围内现状主要以工业用地、一般农田，以及一些灌溉、排洪用的沟渠、部分农村居民点。项目所在地为开发区内工业用地，项目建设符合开发区产业定位及区域土地利用规划的要求因此，项目的选址可行。

### 9.1.3产业政策及规划符合性分析

阴极铜生产工艺为废杂铜冶炼，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类，第九项 有色金属中“废杂有色金属回收”，并属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类，第七项 有色金属中“废杂有色金属回收”，因此项目既符合国家产业政策要求，也符合地方产业政策要求。

### 9.1.4工程现状情况分析

本次自查产品为阴极铜，根据本次物料平衡及监测结果，三废经处理后可以达标排放；此外，根据清洁生产水平分析，项目工艺先进，企业的环境管理也可以满足清洁生产方面相关指标的要求。

两台熔炼炉均为富氧熔炼炉，采用富氧熔炼不仅可以强化熔炼过程，提高生产率；并且可以降低燃耗，减少了烟气排放量，减轻了对大气的污染。

### 9.1.5污染防治措施及运行情况

根据现场走访及企业环评报告、验收监测报告等，厂区已建设有废气处理措施，废水处理措施，固废仓库等，三废处理措施运行情况等，发现三同时验收监测报告废气监测结果中含有铅尘、阴极铜项目批建不符、阳极炉使用气味较大的重油为燃料，与环评批复中要求的柴油不符，无相应的污染防治措施、废气处理设施中脱硫塔部分设备损坏、厂区无组织气味较重，周边群众反应强烈等问题。

通过环保自查评估和油改气项目的实施，以及废气处理设备的更新等整改措施的落实，以解决以上问题，根据本次自查监测结果可以标明，项目三废均得到有效处理，并达标排放。

### 9.1.6污染物总量控制分析

根据总量控制的要求，结合本项目排污特征，本次自查产品仅有废气污染物产生，确定总量控制因子为：

大气污染物考核因子：硫酸雾、SO2、铜、烟尘。

本项目新增部分总量控制因子在灌南县内部平衡解决，若灌南县内部无总量指标，建议企业通过购买总量的方式获取总量，监控因子可根据环境要求和入区企业实际情况由灌南县环保部门核批。

### 9.1.7环境风险评估

根据风险评估，厂区可能发生的最大可信事故为柴油发生火灾爆炸事故，厂区已经进行了环境风险预案相关工作，发生事故时，可以有效的防止事故污染物向环境转移。

### 9.1.8环境管理情况

根据现场调查，企业从成立至今，一直按规定缴纳排污费；此外，公司制定了比较严格的环境管理制度，并定期组职工学习行业的环保法律法规的有关规定及地方的环保要求，指导公司环保办公室开展环保日常管理工作。

综上所述，通过本次自查评估，企业基本达到了三废处理、环境管理、清洁生产等方面的相关要求；自查产品三废处理后，可以达标排放。

## 9.2 改进措施

1、阴极铜电解工段中现有阴极为Cu始极片，清洁生产水平为三级，清洁生产水平较低，建议改为永久不锈钢做阴极；

2、电解铜现有剥离方式为手工剥离，清洁生产水平为三级，自动化程度低，建议改为机械化自动剥离。