灌南县环保大检查清理违法违规

建设项目环境保护现状评估报告

建设单位：      连云港友和食用菌有限公司

环评机构：     南京科泓环保技术有限责任公司

2016年9月

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 日产海鲜菇1万5千袋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港友和食用菌有限公司 |
| 法人代表 | 李成甫 | 联系人 | 陈总 |
| 通讯地址 | 江苏省灌南县现代农业示范区 |
| 联系电话 | 13905132463 | 传真 | / | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 江苏省灌南县现代农业示范区 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 已建 | 行业类别 及代码 | [A0142] 食用菌的种植 |
| 占地面积 | 49000m2 | 绿化面积 | 500m2 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资 （万元） | 22.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.6% |
| 评价经费（元） | / | 投产日期 | 已投产 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原料主要为制作菌包所需的木屑、石灰、麸皮、玉米芯等，项目设有一台4t/h蒸汽锅炉，燃料为生物质，详见表3。 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 7665 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 300万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 蒸汽（吨/年） | 3000t | 其它 | / |
| 废水排水量及排放去向： 项目废水排放量为4080m3/a，清下水和冷凝蒸馏水通入雨水管网，生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模 1、项目由来及概况 连云港友和食用菌有限公司成立于2010年，项目占地约49000m2，日产海鲜菇1万5千袋。由于历史原因，项目未履行环境影响评价手续。根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）， “对已建成但尚未取得环境影响评价批复文件的建设项目，如果该项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到行业执行的排放标准，符合总量减排控制要求，企业应进行自查评估，在完成自查评估并向社会公开公示后，报当地环保行政主管部门审核。各地环保行政主管部门应结合日常和专项检查对企业自查评估报告进行审核，审核合格的项目登记录入“一企一档”环境管理数据库，纳入日常环境管理。连云港友和食用菌有限公司属于“登记一批”范围内，需编制自查评估报告。 根据以上文件，连云港友和食用菌有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了自查评估报告，评价单位接受委托后，组织人员到项目现场进行调查和勘察，收集有关资料，编制完成了连云港友和食用菌有限公司自查评估报告。 项目地理位置详见附图1。 2、产品方案 项目产品方案见下表1。 表1 建设项目主体工程及产品方案 产品 单位 数量 合计 t/a 海鲜菇 袋 15000 4915 3、主要工程建设内容 本项目总体各工程建设内容与规模见下表2。 表2 项目总体主要工程内容一览表 工程 名称 单项工程名称 工程内容 工程规模/ 设计能力 备注 主体 工程 制包车间 制作菌袋 建筑面积4188m2 已建 冷却间 蒸汽冷却 建筑面积4600m2 已建 菌种车间 菌种培育 建筑面积4600m2 已建 出菇房 食用菌培育 建筑面积4600m2 已建 培养室 食用菌培育 建筑面积4600m2 已建 辅助 工程 办公楼 办公 建筑面积270m2 已建 宿舍 生活 建筑面积50m2 已建 储运 工程 仓库 储存成品 建筑面积220m2 已建 公用 工程 供电系统 配套1个配电房 300万kWh/a 已建 供水系统 配套生活、生产、消防给水管网 新鲜水用量约为7665m3/a 已建 制冷系统 风冷式冷却系统 900匹 已建 蒸汽 4t/h生物质锅炉 供应量约为10t/d 已建 环保 工程 噪声控制 隔声、减振等 / / 废水处理 化粪池 / 已建 废气 水膜除尘器除尘 / 已建 车间通风 / / 固废处理 一般固废堆场 占地面积1200m2 / 4、平面布置 本项目位于江苏省灌南县现代农业示范区，占地面积49000m3，厂区入口处南面为工农大道。厂区的西侧主要为办公区和堆放场所。项目区北侧为生产储存区，由北向南依次为制包车间、冷却间、菌种车间、出菇房和培养室。本项目设置一个食堂和一间宿舍。项目总平面布置情况详见附图二。 5、原辅材料及能源消耗 项目运营期主要原辅材料及能源消耗详见下表3。 表3 建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号 类别 名称 年耗/用量 备注 1 原辅 材料 木屑 600t 外购 2 麸皮 800t 外购 3 石灰 40t 外购 4 玉米芯 250t 外购 5 棉籽壳 1000t 外购 6 聚丙烯塑料袋 447万袋 外购 7 生物质燃料 1800t 厂内生物质固废 8 能源 消耗 水 7665m3 园区供给 9 电 300万kWh 园区供给 10 蒸汽 3000t 自产 项目物料平衡图见图1。 图1 项目物料平衡图 6、主要生产设备 本项目运营期主要生产设备详见下表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/个/条） 备注 1 一体机 1 搅拌、输送、装袋一体机 2 锅炉 1 4t/h 3 空气净化器 1 / 4 灭菌锅 5 25m2 5 制冷机组 96 1匹、3匹、5匹、10匹、15匹、30匹 6 加湿机 60 9kg/h 7 抓草机 1 / 8 升降机 1 / 9 臭氧发生器 1 / 10 送排风系统 80 / 11 光抑制系统 32 / 7、项目公辅工程 给水：本项目给水包括生产用水、生活用水和绿化用水。 ①生产用水为锅炉用水和车间增湿用水。 ɑ、锅炉用水：根据现场调查，项目锅炉为灭菌室提供蒸汽，间歇运行，耗水量约为4350m3/a，每年会产生600m3清下水和2400m3蒸汽冷凝水，全部排入周边灌溉沟渠。 b、车间增湿用水：为保证出菇间和培菌室的湿度，需定时洒水，用量较小，约65m3/a，直接蒸发损耗。 c、除尘用水：水膜除尘器烟气会蒸发部分水，需定时补充，约400m3/a。 d、原料补充用水：为保证菌种生长有充足水分，通过原料浸泡和水分添加，耗水量约为1500t/a。 ②生活用水主要为员工的日常洗手、卫生间冲洗用水及食堂餐饮用水，根据现有情况，用水量约为50L/人·天，耗水量为1341t/a。 ③项目绿化面积为500m2，按照1L/m2·d计算，设计浇灌天数为100天，则项目绿化用水为50m3/a。 给水工程详见表5。 表5 给水项目及用水量(单位：m3/a) 序号 用水名称 用水量（m3/a） 备注 一 生产用水 6315 / 1 锅炉用水 4350 / 2 增湿用水 65 / 3 除尘用水 400 / 4 原料补充用水 1500 / 二 生活用水 1350 / 三 绿化用水 50 / 合计 7665 / 建设项目水平衡图见图 1。 图1 项目水平衡 单位：m3/a （3）供水系统 项目区采用生产、生活合一的供水系统，由园区供水。 （4）排水工程 项目排水系统采用雨污分流制排放，锅炉产生的清下水和蒸汽冷凝水排入项目周边灌溉水渠，生活污水经化粪池预处理后，用于周边农田施肥。 （5）供电 本项目用电由灌南县供电公司供应。因新增设备均为低压配电设备，配电电压为220/380V，用电约300万kWh/a。 （6）供热 项目供热由4t/h的锅炉提供，用于灭菌工艺，蒸汽用量3000t/a。 （7） 制冷 本项目在生产车间放置风冷制冷机，功率分别为1匹、3匹、5匹、10匹、15匹、30匹、40匹，共设置96台。 （8）运输方案 厂内运输采用铲车和叉车运输，场外运输采用社会车辆和物流中心车辆。 （9）贮料和堆场方案 区内分别设置原料库房、废渣堆放场以及生活垃圾临时堆放场。 8、职工人数及工作制度 职工人数：正式投产后，项目职工人数约为90人，设一个食堂，约7人在厂区住宿。 工作制度：本项目实行单班制，年工作300d，每天8小时制，年工作时数为2400h。 9、环保投资 项目环保投资见下表6，环保投资为22.5万元，占总投资3500万元的0.6% 。 表6 环保投资估算 废气 锅炉废气水膜除尘设施、烟囱 10 已建 废水 除尘废水沉淀过滤回收系统 5 已建 化粪池 1 已建 噪声 增加隔声门窗、隔声罩、减震垫、隔音板等 4 已建 固废 生活垃圾收集设施 0.5 已建 固废堆场设施 2 已建 合计 22.5 |

### 项目地址情况分析

1、生态红线相符性分析 企业坐落于灌南县农业示范区，符合《江苏省生态红线区域保护规划》，项目与灌南县生态红线位置关系见附图3。 2、项目周围情况分析 项目建设地点地位于灌南县农业示范区，项目四周被农业灌溉沟渠环绕，隔灌溉沟渠，项目西侧为三姑食用菌有限公司，南侧为江苏佩艺菌业有限公司和科智食用菌有限公司，东侧是金庄，北侧是唐庄。项目周边情况详见附图4。 本项目主要大气污染物为粉尘、SO2、NOX，周边均为企业，最近居民点距离均在270m之外，因此本项目不会对周边企业及居民生活造成影响。

### 污染物排放现状

1、大气污染物排放现状 本次评价委托南京基越环境检测有限公司对排气筒出口进行了污染物排放现状监测，监测时间为2016年9月24、25日。污染源排放现状见下表7。 表7 污染源排放现状 单位mg/m3 监测点 监测因子 浓度范围（mg/m3） 标准限值 排气筒出口（2016.9.24） 烟尘 26.1~48.7 50 SO2 0 300 NOx 60~61 300 排气筒出口（2016.9.25） 烟尘 22.8~41.4 50 SO2 0 300 NOx 27~40 300 从上表数据可知：排气筒出口SO2、NOx和颗粒物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的燃煤锅炉标准，说明大气污染物排放现状良好。 2、水污染物排放现状 本次评价委托南京基越环境检测有限公司对清下水排口水质进行监测，监测时间为2016年9月24、25日。监测结果见下表8。 表8 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 日期 监测点 浓度范围 pH COD NH3-N 总磷 SS 2016.9.24 厂区清下水排口 7.23~7.26 19~22 ND 0.07~0.08 23~26 2016.9.25 7.20~7.23 19~21 ND 0.06~0.07 22~27 一级标准 6~9 100 15 0.5 70 根据上表数据可知，清下水排口各项水质因子均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。 3、噪声环境质量现状 根据建设项目周边环境概况，本次环评在厂房四个边界共设置了4个监测点位，委托南京基越环境检测有限公司进行噪声现状监测，监测时间为2016年9月24、25日，噪声现状监测结果见下表9。 表9 噪声质量现状监测结果 序号 监测点 监测结果Leq[dB(A)] 2016.9.24 2016.9.25 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东厂界外1m 52.1 42.2 54.6 43.9 N2 南厂界外1m 51.4 43.6 52.9 43.5 N3 西厂界外1m 52.9 43.1 54.3 44.5 N4 北厂界外1m 54.1 43.5 54.3 43.7 评价标准值Leq[dB(A)] 60 50 60 50 从上表噪声现状监测结果可以看出，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 日平均 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 小时平均 0.50 NO2 日平均 0.08 小时平均 0.20 TSP 日平均 0.30 2、地表水 调度河水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准，标准值见下表11。 表11 地表水环境质量标准 单位： mg/L 序号 项 目 Ⅲ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 （无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类 2 COD 20 3 TP 0.2 4 NH3-N 1.0 5 SS ≤25 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，具体标准值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体见表13。 表13 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值mg/m3 粉尘 1.0 项目锅炉大气产生的废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值-燃煤锅炉排放浓度限值。 表14 在用锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 限值（单位：mg/m3） 污染物排放监控位置 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 颗粒物 80 60 30 烟囱或烟道 二氧化硫 400 300 100 氮氧化物 400 400 400 汞及其化合物 0.05 - - 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 2、水污染物 清洗水和蒸汽冷凝水排入雨水管网。生活废水经化粪池预处理后用于周边农田施肥。 3噪声 营运期噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，执行具体数值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| 总量控制指标 | 1、项目锅炉燃生物质产生燃烧废气，主要污染因子为烟尘、NOX和SO2，经过水膜除尘器处理后通过15m排气筒排放。 其申请总量为：粉尘0.439t/a，SO21.692t/a，NOX5.973t/a。 项目生活废水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，无需申请总量。 本项目固体废弃物均妥善处置，零排放。无需申请总量。 |

### 项目工程分析

工艺流程简述 1、工艺流程 （1）工艺流程图 图3 工艺流程图 工艺流程说明 （1）菌包制做：经木屑好、麸皮等原料加入搅拌机中，并加入定量的水和石灰，搅拌均匀，然后用冲压装袋机装袋，做好的菌袋置于架上待处理。 （2）灭菌：将做好的菌袋送至灭菌室中，用薄膜密闭，通入锅炉产生的蒸汽，在121℃左右高温灭菌1h。 （3）冷却：打开薄膜进行自然冷却，温度降至约40℃后送至冷却室中，冷却室采用空调控温在25℃左右。 （4）接种：冷却达到要求温度的菌包送到接种室内，进行接种。接种在无菌操作柜内进行，操作人员手和手臂及菌包表面均用75%的酒精进行消毒灭菌，接种棒经酒精灯高温灭菌。做好灭菌工作后，将菌种接种在菌包开口的一头。 （5）培菌：接种好的菌包送至车间培养室进行预培养，经过约一周时间的培养后，接种处有小菌长出即可转到出菇车间。 （6）出菇：在出菇房中菌种进一步生长，经过一周左右时间，海鲜菇长至2-5cm。此时一出菇房温度控制在14~16，湿度控制在90~95%，子实体生长期需要一定的光照，菇蕾发生初期需1~10Lx，菇蕾发生中后期需50~100Lx的光照度，进行间歇控制。 （7）收摘：再经过约一个星期，海鲜菇即可长至10-20cm，此时即可收摘，收摘时将菇取下后收集进行整理，用过的菌袋收到塑料袋中送至固废堆场。 （8）包装：对海鲜菇根部进行修理，去除掉菌根和附带的少量菌袋原料。然后按照菇体的大小进行分级，称量后包入保鲜袋中，再用泡沫和纸箱包装好，送入保鲜库中保存待售。 本工艺主要产污环节为：各个生产机械在运转过程中产生的噪声；高压灭菌过程锅炉产生的烟尘、SO2以及水膜除尘废水；包装过程产生的菌根和少量菌袋原料、栽培结束产生的废弃菌袋。 主要污染工序 1、废气 本项目主要产生废气为投料和搅拌过程中产生的粉尘和锅炉废气。 （1）粉尘 本项目在制包车间进行搅拌过程，搅拌过程会添加水分，保证其湿度，搅拌过程产生粉尘量较少，属于无组织排放，年产生量0.05t/a，且浓度很低，自然扩散，对外环境影响不大。 （2）锅炉废气 在高温灭菌过程中使用锅炉提供热压，燃烧的生物质（木屑等有机质）燃料产生的尾气有烟尘、NOX和SO2，本项目利用1台4吨生物质锅炉产生蒸汽供热压工段作用，热压工作安排在白天进行，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430热力生产和供应行业产排污系数表，生物质锅炉废气排放参数详见表16。 表16 锅炉产污系数一览表 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 生物质 层燃炉 所有规模 工业废气量 Nm3/吨-原料 6240.28 SO2 kg/吨-原料 17S 烟尘（压块） kg/吨-原料 0.5 NOX kg/吨-原料 1.02 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示。 根据相关资料，生物质成型燃料中含硫量约为0.02%，本项目锅炉燃烧废气通过1根高15m烟囱进行排放。 计算得污染物产生量： a.项目锅炉烟气产生量为6240.28 Nm3/t-原料×5856t=3.654×107Nm3/a。 b.项目SO2产生量为17Skg/t-原料×5856t =1.99t/a（S=0.02），产生速率1.66kg/h，产生浓度为54.49mg/m3。 c.项目烟尘产生量为0.5kg/t-原料×5856t =2.928t/a，产生速率2.44kg/h，产生浓度为80.13mg/m3。 d.项目NOx产生量为1.02kg/t-原料×5856t =5.973t/a，产生速率4.978kg/h，产生浓度为163.46mg/m3。 本项目项目采用水膜除尘法处理对废气进行净化。烟尘、SO2的去除率分别为85%和15%，其排放量为： 项目烟尘排放量2.928×（1-85%）=0.439t/a，排放速率0.366kg/h，排放浓度为12.014mg/m3。 项目SO2排放量1.99×（1-15%）=1.692t/a，排放速率1.41kg/h，排放浓度为46.305mg/m3。 项目废气产生及排放情况见表17、表18。 表17 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要 污染物 烟气量(m3/a) 污染物产生情况 处理措施 处理效率 污染物排放情况 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 锅炉 SO2 3.654×107 54.49 1.66 1.99 水膜除尘 15% 46.305 1.41 1.692 烟尘 80.13 2.44 2.928 85% 12.014 0.366 0.439 NOx 163.46 4.978 5.973 0 163.46 4.978 5.973 表18 项目无组织废气产生及排放情况一览表 面源位置 污染物 产生情况 处理措施 收集效率 处理效率 排放情况 产生量(t/a) 产生速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 厂房 粉尘 0.05 0.021 / / / 0.05 0.021 2、废水 该项目主要废水为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 锅炉软水制备产生的清下水，产生量600t/a，消毒灭菌工艺中产生的蒸汽冷凝水，产生量约为2400t/a；生产废水即为清下水与冷凝水，产生总量为3000t/a，平均每天10t，通过厂区内雨水管，排入附近沟渠。 锅炉生物质（木屑等有机质）燃料燃烧产生的烟尘，采用水膜除尘器除尘，除尘效率达到85%、SO2去除率为15%，锅炉烟气除尘脱硫用水按照0.7kg/m3废气计算，则每年的用水量约为25578m3。采用沉淀和中和处理成所要求的pH后，回用于锅炉除尘脱硫用。 生活污水 该项目的废水为生活污水，该项目劳动定员90人，每人每天用水量按50L/(人.d)计，则总用水量为1350t/a，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排水量为1080t/a，平均每天3.6t。生活废水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。 类比同类水质调查测算，项目生活污水水质情况：COD为250mg/L，BOD5为180mg/L，SS为200mg/L，NH3-N为25mg/L。经化粪池处理前后水质情况见表19。 表19 生活废水经化粪池处理前后水质情况 单位：mg/L 项目名称 未处理前浓度 处理后浓度 COD 250 212.5 BOD5 180 144 NH3-N 25 23.75 SS 200 140 化粪池对生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N去除率分别以15%、20%、30%、5%计。 3、噪声 本项目主要高噪声见下表20。 表20 本项目主要高噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 声级值dB（A） 1 搅拌、输送、装袋一体机 1台 85 2 制冷机 96台 70 3 加湿器 60台 70 4 灭菌锅 4台 75 本项目噪声设备均位于厂房内，经现场踏勘，项目噪声属于间歇性排放，对厂界影响较小。建议建设单位在平时工作中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，减少噪声影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要是生产过程中产生的固废和员工的生活垃圾。 (1)生产固废 ①锅炉灰渣 根据项目实际情况，锅炉灰渣年产生量约为20t/a，集中收集后可全部作为有机肥料用于农业生产； ②锅炉除尘渣 根据项目实际情况，旋风水膜除尘沉淀后产生的灰渣，约30t/a,可外售制砖。 ③菌袋废渣 废渣部分作为生物质燃料用于锅炉燃烧，约为2000t，剩余690t外售处理。 ④包装废渣 包装过程切除的部分根部，全部作为有机肥综合利用，根据企业资料，年产量约为10t/a。 (2)生活垃圾 本项目职工定员90人，每人每天生活垃圾产生量按0.5Kg计，则产生量为13.5t/a，收集后交环卫部门定期清运； 建设项目各类固废均能得到有效处理。 5、污染物产生情况汇总 污染物产生及排放情况汇总见表21。 表21 项目污染物产生及排放情况一览表 种类 污染物名称 产生量(t/a) 厂内处理削减量(t/a) 排放量(t/a) 有组织废气 锅炉废气 SO2 1.99 0.298 1.692 烟尘 2.928 2.489 0.439 NOx 5.973 0 5.973 无组织废气 粉尘 0.05 0 0.05 清下水和冷凝水 废水量 1992 0 0 废水 污水量 1080 0 0 COD 0.27 0.041 0 BOD5 0.194 0.039 0 NH3-N 0..027 0.001 0 SS 0.216 0.065 0 固体废物 锅炉灰渣 20 20 0 锅炉除尘渣 30 30 0 菌袋废渣 2690 2690 0 包装废渣 10 10 0 生活垃圾 13.5 13.5 0 噪声 等效A声级 厂界达标

### 自查评估分析

1、产业政策分析 依据《产业结构调整指导目录》（2011年本）以及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正的规定，本项目不属于国家淘汰和限制的规定，为允许建设项目。本项目符合国家产业政策和地方发展规划，具有较好的社会效益和经济效益，对于拓宽就业空间、增加当地财政收入、促进区域经济发展具有积极的作用。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、排污总量核定 项目锅炉燃生物质产生燃废气，主要污染因子为烟尘、NOX和SO2，经过水膜除尘器处理后通过15m排气筒排放。其申请总量为：粉尘0.439t/a，SO21.692t/a，NOx5.973t/a。 项目生活污水经化粪池预处理后，用于周边农田施肥，总无需申请总量。 3、污染防治措施可行性 目前本项目现状污染物产生及排放情况如下： （1）达标情况分析 ①废水 项目废水为生产废水和生活污水。 生产废水中的水膜除尘用水经沉淀和中和处理成所要求的pH后，回用于锅炉除尘脱硫用，清下水和冷凝水通入雨水管网。根据监测报告数据，清下水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 生活污水排水量约为3.6m3/d（1080m3/a），经化粪池预处理后，用于周边农田施肥。 ②废气 项目废气为投料和搅拌过程中产生的粉尘和锅炉废气，粉尘产生量较少，以无组织形式排放；锅炉废气经水膜除尘设备处理之后，通过15m高排气筒排放。根据监测报告，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中在用锅炉大气污染物浓度排放限值-燃煤锅炉。废气排放情况见表22、23。 表22 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要 污染物 烟气量(m3/a) 污染物产生情况 处理措施 处理效率 污染物排放情况 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 锅炉 SO2 3.654×107 54.49 1.66 1.99 水膜除尘 15% 46.305 1.41 1.692 烟尘 80.13 2.44 2.928 85% 12.014 0.366 0.439 NOx 163.46 4.978 5.973 0 163.46 4.978 5.973 表23 项目无组织废气产生及排放情况一览表 面源位置 污染物 产生情况 处理措施 收集效率 处理效率 排放情况 产生量(t/a) 产生速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 厂房 粉尘 0.05 0.021 / / / 0.05 0.021 ③固废 目前项目固废产生及排放情况见表24。 表24 目前项目固废产生及处置情况一览表 序号 名称 产生量(t/a) 性状 处理处置方式 1 锅炉灰渣 20 固态 外售处理 2 锅炉除尘渣 30 固体 外售处理 3 菌袋废渣 2690 固态 燃烧、外售 4 包装废渣 10 固态 肥料利用 5 生活垃圾 13.5 固态 环卫部门清运处理 合计 2773.5 / / ④噪声 现有项目主要噪声为一体机和灭菌锅产生的设备噪声，噪声级在70~85分贝之间。噪声排放均为间歇性排放，通过厂房隔声等对环境影响较小。根据监测报告，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （2）存在的环境、整改措施及预期效果 清下水和蒸汽冷凝水直接排入雨水管网，生活污水经化粪池预处理用于周边农田施肥；废气经水膜除尘设备处理后经15m排气筒排放；固废综合利用。本项目无需整改。

### 结论与建议

一、结论 1、项目概况 连云港友和食用菌有限公司成立于2010年，项目占地约49000m2，日产海鲜菇1万5千袋。 2、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）以及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》中淘汰和限制类，为允许建设项目。 3、选址相符性 企业坐落于灌南县农业示范区，项目产生的污染物经过采取污染物减排等环保措施对周边的影响较小，项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》。项目选址合理。 4、环保“三同时”验收 项目单位应尽快落实本次评价提出的环境保护措施，向当地环保主管部门申请验收，“三同时”验收清单见表25。 表25 建设项目三同时验收一览表 类别 验收内容及要求 建设时间 废水 除尘废水经中和沉淀回用；生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥；清下水和冷凝水排入雨水管网 申请验收前 废气 粉碎原料产生的粉尘无组织排放，锅炉废气经旋风除尘器处理达标后排放 噪声 厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 一般固废堆场，各项固废得到有效的处理处置，不会产生二次污染 二、要求与建议 1、加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转；为营造优美、舒适、清洁的仓库环境，建议项目加强绿化水平，特别在恒温培养室外周围多种植花草树木，花草树木既可美化环境，而且对空调外机噪声也有一定的吸收和阻尼作用。 2、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 3、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放,避免污染事故发生。建议企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 建设项目厂区平面布置图 附图三 本项目所在地生态红线位置图 附图四 建设项目周边环境概况图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。