# 一、总论

## 1.1 自查报告的由来

灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司位于灌南县汤沟镇，主要产品为白酒。

目前企业厂区已建白酒酿造、勾兑及包装生产线，设计规模为1500t/a，实际产能为1500t/a，项目于已建2006年建成投产。

为了企业的更好发展，灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司于2014年投资收购原下窑村小学建立新厂区，并于2014年建成投产。（详见附录中汤沟镇镇政府证明。）

现在灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司现有新、旧两个厂区在进行生产。

由于目前还未取得环评批复，灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司未能履行完善的环保审批手续。

根据江苏省环境保护委员会发布文件《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办[2015]26号)及《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(连环委[2015]25号)，根据“通知”精神，企业对照自查，符合其中“登记一批”的范围。因此灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司根据实际情况，编制《企业自查评估报告》，作为企业登记并录入“一企一档”环境管理数据库的依据。

## 1.2 编制依据

1.2.1 国家法规、文件

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，国家主席（96）77号令；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，第54号主席令，2012年2月29日通过，2012年7月1日实施；

8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日实施；

9、《国务院关于环境保护若干问题的决定》，1996年8月；

10、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011），国家环保总局，2012年1月1日；

11、环发[2001]199号“危险废物污染防治技术政策”，国家环保总局、国家经贸委、科技部，2001年12月17日；

12、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本），国家发改委[2013]第21号令，2013年5月1日实施；

13、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

14、《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

15、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》，国家发展改革委，科技部，国家环保总局2005年，第65号；

16、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号；

17、《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订。

1.2.2 地方法规、文件

1、《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）及其修改的决定（1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）；

2、《江苏省政府关于切实加强环境保护工作的若干意见》，苏发[96]4号；

3、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，省政府1993年第38号令；

4、《关于进一步做好建设项目环境保护管理的意见》，苏环管[2005]35号文；

5、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号；

6、省政府《关于“江苏省地表水环境功能区划”的批复》，苏政复（2003）29号文；

7、《江苏省重污染源排放污染物总量监测报告制度》，苏环监[2002]5号；

8、《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省人民代表大会常务委员会，2009年9月23日，2010年1月1日起执行；

9、《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管[2006]98号文；

10、《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发[2007]63号，江苏省人民政府办公厅2007年6月7日；

11、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》，苏政办发[2013]9号，2013年1月29日；

12、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经产业[2013]183号，2013年3月15日；

13、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71号，2011年3月17日；

14、《关于印发〈江苏省环境影响评价现状监测实施细则（试行）〉的通知》，苏环监[2006]13号，2006年4月5日；

15、《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》，苏环委办[2015]26号；

16、《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》，连环委[2015]25号；

17、《关于开展环境保护违法违规建设项目清理整治工作的通知》，灌环改[2016]76号。

1.2.3 项目文件

项目的其他相关文件

## 1.3 评估目的、重点

1.3.1 评估目的

照《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）和《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》(连环委办[2015]25号)要求，对已建成项目的选址、主体工艺及建设情况、污染物稳定达标排放、总量减排控制要求，排污费征缴情况等进行自查评估，找出工程目前存在的主要环境问题，提出整改措施；通过分析现状监测数据，明确己建项目对环境的影响范围和程度，分析提出污染物排放总量控制措施以及削减建议，为环境管理决策提供依据。

1.3.2 评估重点

根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委〔2015〕26号）和《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》（连环委〔2015〕25号），确定本次评估重点为：

1、工程现状分析；

2、污染防治措施；

3、污染物总量控制分析；

4、环境风险评估。

## 1.4 评估范围及重点保护目标

1.4.1 评估范围

评估的范围：灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司年产1500吨成品酒项目及其依托工程

1.4.2 重点保护目标

根据现场勘查，本项目位于灌南县汤沟镇葛集村，主要环境保护目标见表1.4.2。详见附图1环境保护目标图。

表1.4.2 项目所在地周围环境保护目标及控制要求

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 厂界最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汤圩 | ES | 212 | 约675 | GB3095-2012中二类标准 |
|  | 小王庄 | ES | 358 | 约630人 |  |
|  | 下窑七组 | WN | 458 | 约235 |  |
| 地表水 | 北六塘河 | ES | 1100 | 小河 | GB3838-2002中的Ⅲ类标准 |
|  | 柴米河 | WN | 1355 | 小河 |  |
| 声环境 | 汤圩 | ES | 212 | 约675 | GB3096-2008中2类标准 |
|  | 小王庄 | ES | 358 | 约630人 |  |
|  | 下窑七组 | WN | 458 | 约235 |  |

# 二、选址情况分析

## 2.1厂址选择合理性以及改进措施

本项目位于汤沟镇。汤沟镇行政隶属于江苏省灌南县，地处于长江三角洲、陇海经济带的交汇处，位于灌南县的西北方。

酿酒业是汤沟的支柱产业，赋有“南国汤沟酒、开坛十里香”之美誉的汤沟酒就盛产于汤沟镇，汤沟酒是江苏省“三沟一河”中知名品牌，有着“美酒之乡”的美誉。

镇上绿树成荫，郁郁葱葱，且独具水甜土香之利，又兼莺栖燕集之奇，故有“燕莺窝”美誉。2016年5月4日，在国家环保部2015年度全国生态乡镇评比中，汤沟镇获得国家生态乡镇、江苏省级中心镇、江苏百家名镇等荣誉。

本项目不属于国土资发“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制或禁止用地项目；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013）》年本中的限制和禁止用地项目；根据《江苏省生态红线区域保护规划》，项目不在连云港市生态红线区域保护规划范围内。综上，本项目符合国家和地方用地政策要求，项目用地不属于限制和禁止用地，项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求，因此，项目选址合理。

## 2.2 产业政策相符性分析

本项目为白酒制造，属于《产业调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中限制类“十二、轻工”类别中的“25、白酒生产线”项目，不属淘汰类项目，且本项目不属于新建项目，故本项目符合国家的产业政策。

对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号），白酒生产线为限制类“十一、轻工”类别中的“26、白酒生产线”，不属淘汰类范围。因此项目建设符合地方产业政策。

项目所在地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》国土资发[2012]98 号文之规定，因此，项目符合国家和地方的土地政策。

## 2.3 项目所在县区生态环境同比改善情况

2.3.1 大气环境质量现状

根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，连云港大气环境保护目标是国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据2015年灌南县环境状况公报表明：2015年，城区空气中二氧化硫年均浓度为29微克/立方米、与2014年相比下降21.6%；二氧化氮为18微克/立方米，与2014年持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为70微克/立方米，与2014年相比上升6.1%。二氧化硫、二氧化氮、PM10年均浓度均符合空气质量二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为62微克/立方米，未达到环境空气质量二级标准要求。

类比城区环境空气质量可知，自查项目空气环境质量应达到环境空气质量二级标准要求。

2.3.2 地表水环境质量现状

本项目评价范围内的水是北六塘河，根据2015年灌南县环境状况公报的监测结果表明，北六塘河的各项水质指标均满足地表水III类标准要求，水质达标率为100%。夏季汛期，由于受上游客水影响，短期内饮用水改用地下备用水源，其它时间也偶发这种特殊情况。

另外对县城1#井、汤沟地下水开展每年两次的全分析，灌南县地下饮用水源水质状况整体呈良好态势，达到地下水饮用水源地要求。

2.3.3 环境噪声质量现状

本项目位于灌南县汤沟镇，根据2015年灌南县环境状况公报表明：年平均等效声级为52.5分贝，比2014年有所降低。

全县城区各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准要求。即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

类比类比城区环境噪声质量可知，自查项目环境噪声质量应优于2类标准。

2.3.4 生态环境质量现状

项目所在地生态环境状况一般，不属于生态环境敏感地区。附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。

# 三、工程现状

## 3.1 项目概况

项目名称：灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司年产1500吨成品酒项目

建设单位：灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司

法人代表：葛楼

建设地点：江苏省连云港市灌南县汤沟镇

企业性质：民营企业

企业类型：个体工商户

工作时数：300天

定员人数：20人

工作制：一班制（每班8小时）

项目负责人：葛楼

3.1.1 现有工程主体工程及规模

1、建设规模及产品方案

产品方案如下表所示。

表3.1.1-1 项目产品方案及生产规模

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39°白酒 | 500ml/瓶 | 1500 |  |
| 2 | 42°白酒 | 500ml/瓶 |  |  |
| 3 | 45°白酒 | 500ml/瓶 |  |  |
| 4 | 53°白酒 | 475ml/瓶 |  |  |

2、项目公用及辅助工程

表3.1.1-2  现有工程主要建（构）物情况表（老厂）

| 序号 | 工程类别 | 建筑物名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统 | 粉碎车间 | 45 | 90 | 1 |
| 2 |  | 酿酒车间 | 60 | 60 | 1 |
| 3 |  | 发酵车间 | 60 | 60 | 1 |
| 4 | 辅助系统 | 库房 | 酒库 | 60 | 60 | 1 |
| 5 |  |  | 原材料库 | 45 | 45 | 1 |
| 6 |  |  | 仓库 | 60 | 60 | 1 |
| 7 |  | 锅炉房 | 60 | 60 | 1 |
| 8 |  | 堆场 | 50 | 50 |  |
|  |  | 合计 | 400 |  |

表3.1.1-2  现有工程主要建（构）物情况表（新厂）

| 序号 | 工程类别 | 建筑物名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统 | 酿酒车间 | 432 | 432 | 1 |
| 2 |  | 包装车间 | 264 | 264 | 1 |
| 3 |  | 水处理车间 | 20 | 20 | 1 |
| 4 | 辅助系统 | 库房 | 酒库 | 60 | 60 | 1 |
| 5 |  |  | 原材料库 | 45 | 45 | 1 |
| 6 |  |  | 仓库 | 960 | 960 | 1 |
| 7 |  | 锅炉房 | 20 | 20 | 1 |
| 8 |  | 堆场 | 40 | 40 | 1 |
|  |  | 合计 | 1841 |  |

3、主要设备

主要设备情况见表3.1.1-3。

表31.1-3 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 规格型号 | 数量 | 安装使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原料粉碎设备 |
| 1 | 对辊粉碎机 | 22-400型 | 1 | 粉碎车间 |
| 二、蒸馏设备 |
| 1 | 甑 | 12.56㎡ | 1 | 酿酒车间 |
| 2 | 晾楂机 | 4-72-11N06A | 1 | 酿酒车间 |
| 3 | 鼓风机 | / | 1 | 酿酒车间 |
| 三、发酵设备 |
| 1 | 窖池 | 3.5×1.7×1.3m | 58 | 酿酒车间（新厂48个，老厂10个） |
| 四、贮酒设备 |
| 1 | 贮酒罐 | 20T | 6 | 原酒库（新厂） |
| 2 | 贮酒罐 | 30T | 6 | 原酒库（新厂） |
| 3 | 陶瓷缸 | 0.5T | 42 | 原酒库（老厂） |
| 五、灌装设备 |
| 1 | 定量灌装机 | GZ-2 | 1 | 灌装车间 |
| 六、其他设备 |
| 1 | 洗瓶机 | CP-5 | 1 | 洗瓶间 |
| 2 | 反渗透处理机 | TYPE | 1 | 水处理车间 |

4、原辅料及存储

项目运营期间主要原辅料及能源消耗见表3.1.1-4。

表3.1.1-4 项目主要原辅料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 年需要量 | 执行标准 代号 | 生产厂及国别、 生产许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | / | 4800吨 | GB 5749-2006 | 灌南县汤沟镇葛集水厂 |
| 2 | 大曲 | / | 30吨 | QB/T 4258-2011 | 宿迁市宿城区洋河镇金穗制曲厂 |
| 3 | 高粱 | / | 154吨 | GB/T 8231-2007 | 沭阳县王群粮食经营部 |
| 4 | 食用酒精 | 95%vol | 38吨 | GB 10343-2008 | 连云港市易达酒业有限公司（中国） QS3200 1506 0006 |
| 5 | 己酸 乙酯 | 22㎏/桶 | 6桶 | GB 8315-2008 | 尉氏县菊城香料厂（中国） 豫XK13-217-01042 |
| 6 | 乳酸 乙酯 | 22㎏/桶 | 4.5桶 | GB 8317-2006 | 尉氏县菊城香料厂（中国） 豫XK13-217-01042 |
| 7 | 冰乙酸 | 22㎏/桶 | 3桶 | GB 1903-2008 | 尉氏县菊城香料厂（中国） 豫XK13-217-01042 |
| 8 | 丁酸乙酯 | 22㎏/桶 | 1.5桶 | GB 4349-2006 | 尉氏县菊城香料厂（中国） 豫XK13-217-01042 |
| 9 | 瓶盖 | / | 72万只 | GB/T 17876-2010 | 灌南瑞泰莱瓶盖制业有限公司 苏XK16-204-00555 |
| 10 | 酒瓶 | 475ml、500ml | 72万只 | GB/T 24694-2009 | 山东省郓城县正达玻璃有限公司 |
| 11 | 标签 | / | 72万套 | GB10344-2005 | 江阴市华夏彩印有限公司 |
| 12 | 包装盒 | 125×75×315mm | 72万只 | Q/320724XTL010-2012 | 江阴市华夏彩印有限公司 |
| 13 | 包装箱 | 297×223×260mm 380×160×320mm | 12万只 | GB/T 6543-2008 | 江阴市华夏彩印有限公司 |

3.1.2 公用工程

（1）给排水

给水：本项目用水主要分为生产和生活用水。

根据相关资料知，生产一吨酒需要3吨粮食。

A、发酵过程投入的水分与粮食相当，即1吨粮食需要1吨水。

B、生产一吨酒需要1.5吨水对包装玻璃瓶进行清洗。

C、生产一吨酒需要0.5吨水对设备进行清洗清洗。

本项目年产量为1500吨白酒，所以本项目的生产用水量为4500m3/a。

本项目共有员工20人，生活用水量以50L/人•天计，年用水量为300m3/a。

综上所述，本项目一年需要的新鲜水量为4800m3。

排水：本项目污水主要包括设备冲洗水、发酵废水（黄水、锅底水）、洗瓶水及生活污水等。

贵宾酒厂是以生物质（高粱、小麦等）为原料，发酵法生产酒精。产量1500吨/年，根据企业提供的资料显示，每生产300kg白酒，要产生20kg的发酵池废水，则一年发酵废水产量为100t/a。洗瓶水每天为10.05m3，一年产量为3015 m3/a。设备冲洗水用量为321 m3/a。

（2）供电

本项目用电量1200万 kWh/a，由汤沟镇供电所提供。

（3）储运

储存：项目使用的原材料和产品储存在专门的仓库；固体废物分类堆放于厂区

固废堆放场所，定期清运。

运输：厂内运输主要靠企业自备的手推车等搬运工具；厂外运输采用汽车运输，不足部分由社会力量协助解决。

## 3.2 工艺流程

本项目生产工艺简单，主要分为以下步骤：

一.原辅料处理

1.红粮粉碎，要求破碎4-6瓣，配料前红粮要求清蒸，圆汽后5分钟出甑扬凉待用。

2.大曲粉碎，以眼察看，符合工艺要求方可投入生产使用。

3.稻壳要求清蒸，除去邪杂味，清蒸要求圆汽后60分钟以上。

二.配料

1.红粮1560斤，配料550×2＋460。

2.大曲460斤，配料135×2＋125＋65。

3.稻壳500斤，配料150×3，余下杂用。

4.出窖与配料要求：分层出窖，准确配料，分层配料，抄拌均匀，分渣堆放。

三.装甑、蒸馏、蒸煮

1.出甑操作手勤眼快，见潮撒醅，探汽上甑，轻撒均匀，装甑汽压控制在1㎏以下。

2.掐头1.5-2.5㎏，放酒汽压控制在0.3-0.4㎏。

3.蒸煮时间：大渣80分钟，二渣75分钟，小渣60分钟，原则上做到熟而不粘，内无生心。

四.出甑、加浆、加曲

1.渣醅出甑后翻抄一遍后加浆，力争一次性加足，浆水温度在95℃以上。

2.翻醅工作前期加紧，以人工为主。

3.低温加曲，曲醅抄拌均匀，加曲时温度低于自然温度2-3℃。

4.入池水分，入池渣醅要求疏松，水分均匀一致，头桶渣56±0.5，二渣57±0.5，三渣56±0.5。

五.入窖前准备工作

窖子出完后，窖壁四周及底部要打扫干净，窖底黄水抽尽，然后用20o左右低度酒10-15㎏喷洒窖壁，窖底用2-3㎏大曲粉洒均匀。

六.封窖

1.封窖泥要生熟各半，厚度10厘米，第二天用尼龙布盖好，四周塞紧。

2.逐日检查窖子情况，每天踩窖一次。

七.勾兑

1、取酒样，一定要在达到贮存期的前提下，根据不同的贮存期分别进行取样。

2、对所取的酒必须分别进行尝评，选取最佳基础酒，即要求达到香甜适宜，酒体协调，味正，初步具有本厂产品的风格。

3、根据基础酒的风格特点，选取调味酒，并多次地进行调味，要求一定要准确计量。

4、对不同比例的小样采用密码编号，进行反复品评、判定，最后选出具有窖香浓郁、绵甜柔和、回味久长的小样，作为定样。

5、小样必须进行理化测试，留着与所放的大样进行比较。

6、入池加水加活性碳搅拌，活性碳用量为1‰－2‰，搅拌时间≥24小时，勾兑时酒度一定要保证不超过±0.3%vol。

7、搅拌后，必须沉淀4－10天，然后进行过滤。

8、过滤后再通知质检部门取大样化验。

9、质检部门检验合格后，进入稳定期观察其口感方面是否达到出厂酒的内控标准，是否与小样相符合，如有差异，再进行处理。

10、在勾兑全过程中，勾兑用具必须保持清洁，不得带入脏物和异味。

八.检验、灌装

在酒体灌装前，要认真检査酒体所用的酒泵、管路、不锈钢连接和高位罐等是否完全干净或有异味。特别是高位罐与灌酒机之间连接的管路，更要彻底检査和清洗。

酒体在灌装前做最后检测和品评，若发现异常，要停止灌装生产。一定要确保将完好的成品酒输送到灌装车间。灌装完成后检查瓶内酒色泽透明，无杂质，瓶身完好。瓶盖旋紧、压实，贴标、封箱胶带、码放整齐入库。

图3.2  生产工艺流程图

## 3.3 清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或清除对人类健康和环境的危害。

### 3.3.1 原辅料和能源的清洁性

本项目所使用的主要原料为粮食、自来水、酒曲等，均为天然材料，属于高品质、环保型的原辅料。

项目所用的能源为电能和生物质颗粒，为清洁能源，符合清洁生产要求。

### 3.3.2 生产工艺的先进性

自查项目使用的生产工艺为固态发酵法，与液态发酵相比，固态发酵有以下优点：

1、水分活度低，基质水不溶性高，微生物易生长，酶活力高，酶系丰富；

2、发酵过程粗放，不需严格无菌条件；

3、设备构造简单、投资少、能耗低、易操作；

4、后处理简便、污染少，基本无废水排放。

因此，本次项目选用的设备较先进，属于国内外先进工艺技术，在生产过程中减少了污染物的产生，可以满足清洁生产要求。

### 3.3.3 环境管理的先进性

项目履行环保政策法规要求，制定生产过程环境管理和风险管理制度。项目产生的三废经采取相应的治理措施后，均能做到达标排放，污染物排放总量控制在相应指标范围内。项目采用了节水、节能等措施，效果明显。

### 3.3.4 小结和建议

本项目工艺合理，单位产品的原材料及能耗较低，在废水、废气排放方面，采取了一些污染防治措施，污染物排放量较低。经分析，本项目符合清洁生产要求。

但本项目仍有一些不足，企业的锅炉废气没有经过处理直接排放，排放烟气的排气筒不符合相关规定，未设置取样口或取样平台。发酵堆场设置不符合规范，未设置反腐、反渗地坪和废水收集沟，未设置防雨顶棚。

## 3.4 产污环节分析

3.4.1 废气

本项目大气污染物主要是跑冒滴漏产生的少量的乙醇和锅炉烟气两部分。

A、乙醇

类比同类企业，乙醇挥发量按产量的0.001%计，则本项目乙醇年排放量约为0.015t/a，呈无组织排放。

B、锅炉烟气

建设项目建有小型锅炉一台（0.3t/h），年生产天数300天，每天一班。主要污染物为烟尘、SO2和氮氧化物。根据排气筒出口监测数据及项目生产负荷100%，可计算出本项目满负荷时烟尘、SO2、氮氧化物排放量分别：5t/a、0.9t/a、0.5t/a。

C、卫生防护距离

本目采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离的计算公式对本项目无组织废气进行计算。该项目的卫生防护距离见下表。

表3.4.1 卫生防护距离计算结果表

| 单元 | 污染物 | 标准浓度限值 Cm | 计算系数 | 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 酒库 | 乙醇 | 5mg/m3 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.378 | 50 |

通过以上分析，根据相关规范技术要求，本项目酒库卫生防护距离确定为50m。项目旧厂建成时，周围50m内民居等敏感点，项目旧厂选址符合选址防护距离要求。但随着农村经济的发展，项目旧厂周围50m内已出现若干栋民居。但企业在生产中严重控制污染的产生，与周围居民和谐相处，未出现与环境相关的投诉，周围居民均对企业持支持态度，详见附录中自查项目公众态度调查表。项目新厂周围50m内民居等敏感点，项目选址符合选址防护距离要求。

3.4.2 废水

本项目污水主要包括设备冲洗水、发酵池废水、洗瓶水及生活污水等。

本项目是以生物质（高粱、小麦等）为原料，发酵法生产酒精。产量1500吨/年，根据企业提供的资料显示，每生产300kg白酒，要产生20kg的发酵池废水，则一年发酵废水产量为100t/a。洗瓶水每天为10.05m3，一年产量为3015 m3/a。设备冲洗水用量为321 m3/a。

由于企业职工均为附近村民故厂区不设职工宿舍、食堂且企业厕所均为旱厕，因此生活污水主要为清洁用水，按每人每天供水25kg、排水20kg计算，20人供水0.5m3/d，排水0.4 m3/d即120m3/a。详见表3.3.2。

表3.3.2 项目废水产生及排放情况表

| 种类 | 废水量m3/a | 污染物 | 排放浓度mg/L | 污染物排放量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗瓶水、设备冲洗水、生活污水 | 3456 | pH | 6~9 | 调节池+推流式曝气池+二沉池 | pH 6~9 COD≤100 SS≤50 氨氮≤10 | COD:0.346 SS:0.173 氨氮:0.035 | 柴米河 |
|  |  | COD | 300 | 1.037 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 80 | 0.276 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 15 | 0.052 |  |  |  |  |
| 发酵废水 | 100 | - | - | - | 堆肥还田 | - | - | 用于农田施肥 |

3.4.3 固体废物

本项目产生的固废主要有酒糟、不合格酒瓶/酒瓶盖、废包装箱、和生活垃圾。

酒糟产量约为300t/a，酒糟堆肥后作为肥料。不合格酒瓶/酒瓶盖的产生量约0.75t/a；废包装箱的产生量约为0.45t/a；企业自建污水处理池，每年污泥产量约为6t/a，项目现有员工20人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，则生活垃圾的产量为3t/a。

3.4.4、噪声

本项目主要噪声源为洗瓶机、灌装机、封盖机、泵机等，经类比洗瓶机、灌装机、封盖机机噪声为70～75dB(A)，泵机噪声为75～80dB(A)。通过加大减震基础，安装减震装置和隔声罩降低噪声， 再经车间墙壁、门窗隔声、距离衰减后厂界噪声小于《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值。

# 四、污染治理措施及运行情况

## 4.1 污水治理措施及运行情况

4.1.1 污水处理工艺

本项目污水主要包括设备冲洗水、发酵废水、洗瓶水及生活污水等。

针对废水的类型和产量采取不同的处理设施。发酵废水主要为黄水和锅底水，产量约为100t/a。二者产量较少，有机物含量高。针对发酵废水的特点，企业将发酵废水、酒糟和适量泥土混合均匀，在堆场进行堆肥处理，以保证发酵废水的零排放。

设备冲洗水、洗瓶水和生活污水进入企业自建污水池处理。

本项目的废水处理方案为“调节池+推流式曝气池+二沉池”。其具体废水处理工艺流程如图4.1所示。

图4.1 废水处理工艺流程图

4.1.2 污水处理工艺流程简述

1）预处理

预处理部分主要为调节池。

厂区废水首先进入调节池，调节池对废水的水质、水量进行调节，由于废水的pH值波动较大，因此调节池还可以起到一定的调节pH值的作用。

2）生物处理

推流曝气池是水流流动形式为推流式的曝气池。一般在长方形水池内水流推流前进，进入池内的全部颗粒在池内停留时间相同，由于部分活性污泥从二次沉淀池回流入池，有些颗粒可能多次通过水池

3）污泥处理

沉淀池的污泥排放至污泥浓缩池，浓缩6～12小时后，上清液排至调节池，污泥送至离心脱水机脱水。污泥在进入脱水机之前需投加絮凝剂聚丙烯酰铵（PAM），以利于污泥脱水，PAM的投加量为0.1%,污泥脱水后含水率70％～75％，委托有资质单位处理。

4.1.3 运行情况

本项目废水进水水质见表4.1.3-1。

表4.1.3-1 设计原水水质指标

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 300mg/L |
| 2 | SS | 80mg/L |
| 3 | NH3-N | 15 mg/L |
| 4 | pH | 6-9 |

本项目污水站出水水质见表4.1.3-2。

表4.1.3-2  出水水质指标

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤100mg/L |
| 2 | BOD5 | ≤30 mg/L |
| 3 | SS | ≤50 mg/L |
| 4 | NH3-N | ≤10mg/L |
|  | pH值 | 6-9 |

本项目出水水质达废水具体水质指标出水水质执行《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB27631-2011）中的直排标准，项目出水通过污水管网排入柴米河。

## 4.2 废气治理措施及运行情况

本项目大气污染物主要是挥发产生的少量的乙醇、锅炉烟气、粉碎车间产生的粉尘三部分。

无组织废气污染物主要为生产过程中无组织散发的乙醇和粉尘，量很微少。该项目不产生对大气及周围环境具有严重影响的废气，对厂区和附近生活区空气质量的影响可忽略不计。

处理措施：为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮运、反应、出料以及产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应的改进措施，以减少废气无组织排放量，做到达标排放。

锅炉烟气的污染物主要为二氧化硫和烟尘。目前企业已将锅炉燃料更换为生物质颗粒，但未对烟气进行处理。烟气排气筒未设置取样口或取样平台。

## 4.3 固体废弃物治理措施及运行情况

根据环发《危险废物污染防治技术政策》，处置固体废物的基本原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。建设项目产生的废活性炭、硅藻土和污水处理产生的污泥委托危险固废处置单位进行处理。

本项目固废主要为酒糟、不合格酒瓶/酒瓶盖、废包装箱、污泥、生活垃圾和锅炉废渣。

酒糟：酒糟产量约为300t/a，酒糟堆肥后作为肥料出售或还田。

不合格酒瓶/酒瓶盖、废包装箱：不合格酒瓶/酒瓶盖的产生量约0.75t/a；废包装箱的产生量约为0.3t/a；不合格酒瓶/酒瓶盖、废包装箱经收集后外售；

污泥:企业自建污水处理池，每年污泥产量约为6t/a，产生的污泥主要污染成分为各种有机物，经收集后交由环卫部门集中处理；

生活垃圾：公司员工计划用工20人，设每人每天产生量为0.5公斤，则约为3t/a，按要求排放到规定的地方，由环卫部门统一收集处理。

## 4.4 噪声治理措施及运行情况

本项目主要噪声源是生产装置等产生的噪声，源强为75～80dB(A)。本项目优先选用低噪声设备，如低噪的风机、泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。在设备基座与基础之间设橡胶防振垫，在设备各接口处采用软联接，在管道上设置橡胶减振补偿器。除此之外，应采取声学控制措施，对噪声源进行了以下治理。

a.人员集中的控制室，其门窗等进行隔声处理，使环境达到相应噪声标准；。

b.加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

采取上述治理措施后，所有厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，满足环境保护的要求，因而其防治措施可行。

## 4.5 改进措施

1、建议企业针对锅炉烟气采取处理措施，如增加一套水除尘设备；

2、排气筒按规范进行设置，设置取样口或取样平台；

3、加强管理，从源头减少污染的产生；

4、建议企业减少回收酒瓶的使用，尽量使用新酒瓶从而减少洗瓶水的产生。

# 五、污染物稳定达标排放情况

## 5.1 评估因子筛选

5.1.1 大气

总量控制因子：氮氧化物、二氧化硫

现状评价因子：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

监控因子：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

5.1.2 地表水

总量控制因子：COD、氨氮

现状评价因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、色度、BOD5

监控因子：COD、SS、氨氮、总磷

## 5.2 环境质量标准和污染物排放标准

5.2.1 环境质量标准

（1）、地表水

柴米河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，具体标准值参见表5.2.1。

表5.2-1  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |  |
| 4 | 化学需氧量（COD）≤ | 20 |  |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 4 |  |
| 6 | 氨氮（NH3-N）≤ | 1.0 |  |
| 7 | 总磷（以P计）≤ | 0.2（湖、库0.5） |  |

（2）、大气

评价区周围空气中的TSP、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，乙醇浓度参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中的最大允许浓度限值，具体标准值参见表5.2.-2。

表5.2-2  环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| TSP | 0.20 | 0.30 | — |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | — |  |
|  | 最大一次 | 昼夜平均 | 标准来源 |
| 乙醇 | 5 | 5 | 《前苏联居民区大气中有 害物质的最大允许浓度》 （CH245-71） |

（3）环境噪声

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见表5.2-3。

表5.2-3  噪声标准限值

| 类别 | 标准级别 | 标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 质量标准 | 2类区 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

5.2.2 污染物排放标准

(1)大气污染物

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中的表1标准。具体标准值见表5.2-4。

表5.2-4 在用锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | 80 | 400 | 400 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中的表1 |

(2)厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表5.2-5。

表5.2-5  噪声标准值

| 类别 | 标准级别 | 标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界标准 | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（3）水污染物

项目污水经污水站处理后直接排入附近水体。项目污水排放执行执行《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB27631-2011）表2中的直排标准。具体标准值参见表5.2-6。

表5.2-6 水污染物排放限值（单位：mg/L，pH、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 40 |  |
| 3 | 悬浮物 | 50 |  |
| 4 | BOD5 | 30 |  |
| 5 | CODCr | 100 |  |
| 6 | 氨氮 | 10 |  |
| 7 | 总氮 | 20 |  |
| 8 | 总磷 | 1.0 |  |

## 5.3 项目污染源监测以及达标分析

5.3.1 项目污染源监测

1、锅炉废气监测

表5.2-8 锅炉废气污染物监测布点、监测因子情况表

| 编号 | 取样位置 | 监测因子 | 备注 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气处理措施进口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx | 锅炉正常运行 | 连续监测2天，每天取样3次进行监测 |
| 2 | 锅炉废气处理措施出口 |  |  |  |

二、废水污染物监测

表5.2-9 废水污染物监测布点、监测因子情况表

| 编号 | 取样位置 | 监测因子 | 备注 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 总调节池 | 废水量、pH、COD、SS、总磷、氨氮 | 采样期间，产品所有生产工段须全部正常运行 | 连续监测2天，每天取样3次进行监测 |
| W2 | 总排污口 |  |  |  |

三、噪声监测

表5.2-10厂区噪声监测布点情况表

| 编号 | 取样位置 | 监测因子 | 备注 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂区东厂界 | 等效A声级 | 采样期间，产品所有生产工段须全部正常运行 | 连续监测2天，每天2次（昼夜各一次） |
| N2 | 厂区南厂界 |  |  |  |
| N3 | 厂区西厂界 |  |  |  |
| N4 | 厂区北厂界 |  |  |  |

5.3.2 达标分析

监测结果如下：

表5.2-11 有组织废气监测结果表（新厂）  单位：mg/m3

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 锅炉排气筒 | 84.83 | 400 |
| 氮氧化物 | 锅炉排气筒 | 93.00 | 400 |
| 烟尘 | 锅炉排气筒 | 22.33 | 80 |

表5.2-11 有组织废气监测结果表（旧厂）  单位：mg/m3

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 锅炉排气筒 | 117.33 | 400 |
| 氮氧化物 | 锅炉排气筒 | 134.33 | 400 |
| 烟尘 | 锅炉排气筒 | 32.67 | 80 |

表5.2-12 噪声监测结果表（新厂）    单位：dB（A）

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 51.63 | 42.48 | 60 | 50 |

表5.2-12 噪声监测结果表（旧厂）    单位：dB（A）

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 51.1 | 40.9 | 60 | 50 |

表5.2-13 废水监测结果表（新厂）   单位：mg/L（pH、色度除外）

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 总排污口 | 7.49 |  | 6~9 |
| CODCr | 总排污口 | 14.75 |  | 100 |
| SS | 总排污口 | 5.5 |  | 50 |

表5.2-13 废水监测结果表（旧厂）   单位：mg/L（pH、色度除外）

| 检测项目 | 检测点位 | 监测均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 总排污口 | 7.16 |  | 6~9 |
| CODCr | 总排污口 | 14.75 |  | 100 |
| SS | 总排污口 | 6.67 |  | 50 |
| 总磷 | 总排污口 | 0.14 |  | 1.0 |

从监测结果可以看出，项目废水、废气、噪声均能够做到达标排放。

# 六、污染物总量控制分析

## 6.1 排污总量控制对象

6.1.1总量控制因子的确定

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）要求，确定项目实施总量控制的项目和因子为：

（1）水污染物

总量控制因子：COD、氨氮

（2）大气污染物

总量控制因子：二氧化硫、氮氧化物

（3）固体废物：工业固废排放量。

6.1.2排污指标确定原则

排污控制指标按照同行业的先进水平或污染物防治最佳实用技术所能达到的水平核定允许排污量。

## 6.2排污总量控制分析

6.2.1 水污染物排放总量

本项目废水经污水站处理后直接排入项目周边水体。本项目水污染物排放量见表6.2.1。

表6.2.1 项目水污染物排放量（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 排放量 | 水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站出水 | COD | 0.346 | 3456 |
|  | SS | 0.173 |  |
|  | 氨氮 | 0.035 |  |

根据表6.2.1，提出项目的废水污染物排放量为：废水量3456m3/a、COD0.346t/a、SS0.173t/a、氨氮0.035t/a。

6.2.2 大气污染物排放总量

根据企业自身情况，和类比相似企业。特提出大气污染物总量为：

颗粒物：5t/a；二氧化硫：0.9t/a；氮氧化物：0.5t/a。

6.2.3 固体废弃物排放总量

对本项目产生的固废均按环保要求进行处理或处置，故其固体废弃物排放量申报为0。

## 6.3总量控制平衡途径及完成分析

6.3.1大气污染物总量的实现途径

从现状监测结果可知，区域大气环境质量满足环境空气二级质量标准，大气污染物主要为特征污染物，大气环境影响预测结果表明，项目实施后大气污染物并不改变当地大气环境功能质量现状，故本项目大气污染物总量监控因子排放总量由企业申报，由当地环保部门在区域平衡核批。

因此，可根据项目经处理后的大气污染物排放量作为申请本项目大气污染物总量指标的依据。

6.3.2水污染物总量的实现途径

本项目废水污染物排放总量外购。

# 七、环境风险分析

## 7.1 风险识别

7.1.1物质风险识别

白酒主要成分为乙醇（CH3CH2OH），白酒闪点为28℃，属于易燃液体。乙醇在常温压下具有芳香气味的无色液体。其闪点为12℃，具有易燃，易挥发性。燃烧时发出蓝色火焰。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。爆炸极限为3.3~19.0%，引燃温度为363℃，遇到高热、明火能燃烧或爆炸，与氧化剂铬酸，次氯酸钙、过气化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈，有发生燃烧爆炸的危险。能与水、醚、氯仿和甘油以任何比例相溶。乙醇的理化性质和危险特性见下表。

表7.1.1 乙醇的理化性质及危险特性

根据乙醇的性质，其危险性判断如下：乙醇为易燃、易爆、易挥发性物质，具有易流动、闪点低、火灾传播速度等特性，属于微毒、轻度危害物质。

7.1.2 生产设施风险识别

本项目原料乙醇浓度65%，由白钢酒精储备罐灌装，在酒罐区暂存。贮存量54个（新厂：20t/罐6个、30t/罐6个；旧厂：42个0.5t/罐）。最大储量321t。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的乙醇的临界量为500t，则企业未构成重大危险源。

## 7.2 环境敏感性

旧厂建设项目位于农村，周围主要为农村居民点，村民住宅距离厂区较近，项目所在位置较敏感。新厂周围无敏感点。

## 7.3 风险类型及事故影响预测分析

建设项目潜在的风险事故因素见下表。

表7.3-1 乙醇的理化性质及危险特性

①泄漏事故

大量泄漏（大于200L）考虑下风向撤离至少300m。发生事故的隔离区，是以事故发生地为中心，事故区隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，应指挥所有人员向逆风放心撤离至该区域以外，并在隔离区应设置明显标志等隔离措施。一旦发生泄漏，应按要求进行隔离和防护，并采取相应的防护措施和疏散措施。

②爆炸影响预测

酒罐区爆炸影响可按下式技术爆炸危害半径，评价危害后果：

Nc –燃烧发生率，对于体积一定的爆炸取33%。

表7.3.-2 损害半径的计算结果

| 损害级别 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 损害半径（m） | 酒罐 | 30 | 60 | 90 | 120 |

根据以上公式，酒浆罐爆炸影响的范围及其危害特征见上表。可见若发生爆炸，在损害级别为A级时半径30m的范围内将对设备人员产生重大危害。由于酒浆储存库位于厂区中间部位，距离最近居民点的距离约为100m。

## 7.4 风险计算

本项目最大可信事故为酒罐发生泄漏和火灾爆炸事故，考虑项目实际情况，选择酒罐发生泄漏情况，计算其事故风险值，其概率为1.0×10-6次/罐▪年，则本项目的风险值为1.0×10-6（死亡/年），低于危险性中等的建议标准值10-4数量级，为可接受水平。但企业仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统管理、合理采取风险防范应急

措施，使得项目风险水平维持在较低水平。

## 7.5 环境风险预防及应急措施

7.5.1 风险防范措施

a、总图布置充分考虑安全距离，调酒车间距人员密集场所大于20m。

b、选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，进出储罐的管道处设计双阀门防泄漏，从而有效地防止危险物料的泄漏，减少爆炸混合气体聚集的几率，确保在正常运行状况下，危险物料得到安全控制。

c、酒罐区周围设置防火墙并设有防火、防爆标志。

d、消防设施：厂区采用稳高压消防供水系统供水，压力为 0.75MPa。厂区铺设环状消防供水管网。

车间设置水喷雾灭火系统及手提式和推车式干粉灭火器。酒罐区设手提和推车式干粉灭火器。

e、酒罐区设乙醇浓度自动检测装置，一旦乙醇浓度到一定程度，立即报警。火灾自动报警系统采用集中报警系统。在车间内设置手动报警按钮。与消防有关并经常有人值班的场所设119火灾报警外线电话。

f、酒罐区设置防静电装置，防止因静电产生爆炸。

g、对乙醇贮存和使用场所实行定期巡查和检修制度，及时发现并处理事故隐患。

h、企业应针对项目原辅材料使用、用量、物料的特性、运输、贮存、生产工艺的特点、温度、压力以及各生产设备的危险性能，制定切实可行的火灾事故应急预案。

7.5.2 应急预案

企业应设应急机构并制订应急预案，其职责主要是：

a、组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援

预案；应急预案应包括的主要内容见下表。建设单位应在此基础上进行完善。

b、组织本企业开展灾害事故预防和应急救援的培训和训练。

c、组织和指导本企业各单位的灾害事故自救工作。

表7.5.2 应急预案内容

7.5.3 应急救援

a、事故发生后，事故现场人员应立即拨打报警电话或值班联系电话报告，相关人员接到报告后应迅速向常设办公室汇报，同时迅速组织现场抢险。接到重大火灾、包装、危险品泄漏等事故报告后，领导小组应当立即组织人员核实情况。

b、领导小组成员马上进入相应工作程序的实施，通报相关部门，以使各部门按本部门应急预案协调做好救援、抢险和应急处理工作。

c、事故发生初期，事故单位及现场人员应当积极采取有效的自救措施，进行全方位救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员，防止或延缓事故的蔓延、扩大，为外部救援争取时间。

d、领导小组在预案程序启动后应立即向政府相关部门报告，随时通报事故情况，在自身无能力的请求外缘。

## 7.6 小结

总是所述，企业通过编制事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。

# 八、环境管理情况

## 8.1 环境管理及环境监测制度改进措施

8.1.1已制定的环境管理办法

为抓好企业的环境管理工作，公司安排专人负责环境保护管理工作，建立健全公司环境保护管理制度。

⑴项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改、扩建等均向当地环保部门申报，改、扩建项目，并按相关要求报请有审批权限的环保部门审批，经审批同意后方实施。

⑵对污染治理设施的管理与生产经营活动一起纳入企业的日常管理工作中，确保污染治理设施的正常运行。

⑶对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者奖励，对违反操作规程，人为造成环保治理设施的损坏，污染环境，能源和资源浪费者一律处以重罚。

公司内现有制定的环境管理办法切实可行，在公司内发挥了一定的管理效果，对公司内以及周围环境的保护起到了很大作用，已建项目运行良好，各项污染防治措施落实到位，在保证正常生产的情况下对周边环境影响较小，在项目运行期间，企业从未收到群众的投诉。

8.1.2 存在的问题及改进措施

厂区内尚存在一些环境管理方面的问题，因此需完善公司的环境管理，解决当前存在的环境问题，具体包括：

⑴加强环境管理人员培训，增强环境管理人员的环保意识和环保知识；

⑵应在加强环境管理的同时，按照江苏省环境咨询中心发布的《关于环评文件（报告书）中环境监测内容的要求》，定期进行环境监测，以便及时了解工程的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标。

# 九 评估结论与改进措施

## 9.1 评估结论

灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司年产1500吨成品酒项目，项目现在已建成，选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和产业政策要求，污染防治设施已经建设完善，污染物排放能够达到相关排放标准，因此通过自查评估，认为灌南汤沟镇贵宾酒业有限公司年产1500吨成品酒项目，该项目符合“苏环委办[2015]26号”中“登记一批”条件要求，可进行登记并录入“一企一档”环境管理数据库。

## 9.2 改进措施

⑴加强环境管理人员培训，增强环境管理人员的环保意识和环保知识；

⑵应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标。

⑶酒罐区设置防静电装置，防止因静电产生爆炸；

⑷锅炉设置除尘设备；

⑸做好堆肥场地的反腐、反渗，设置防雨顶棚和废水收集沟。

以上评价结论仅限于本自查报告中所述的产品方案、生产工艺、生产设备及所述的污染防治措施。

目录

一、总论	- 1 -

1.1 自查报告的由来	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.2.1 国家法规、文件	- 1 -

1.2.2 地方法规、文件	- 2 -

1.2.3 项目文件	- 3 -

1.3 评估目的、重点	- 3 -

1.3.1 评估目的	- 3 -

1.3.2 评估重点	- 4 -

1.4 评估范围及重点保护目标	- 4 -

1.4.1 评估范围	- 4 -

1.4.2 重点保护目标	- 4 -

二、选址情况分析	- 6 -

2.1厂址选择合理性以及改进措施	- 6 -

2.2 产业政策相符性分析	- 6 -

2.3 项目所在县区生态环境同比改善情况	- 7 -

2.3.1 大气环境质量现状	- 7 -

2.3.2 地表水环境质量现状	- 7 -

2.3.3 环境噪声质量现状	- 7 -

2.3.4 生态环境质量现状	- 7 -

三、工程现状	- 9 -

3.1 项目概况	- 9 -

3.1.1 现有工程主体工程及规模	- 9 -

3.1.2 公用工程	- 12 -

3.2 工艺流程	- 13 -

3.3 产污环节分析	- 15 -

3.3.1 废气	- 15 -

3.3.2 废水	- 15 -

3.3.3 固体废物	- 17 -

3.3.4、噪声	- 17 -

四、污染治理措施及运行情况	- 18 -

4.1 污水治理措施及运行情况	- 18 -

4.1.1 污水处理工艺	- 18 -

4.1.2 污水处理工艺流程简述	- 18 -

4.1.3 运行情况	- 19 -

4.2 废气治理措施及运行情况	- 20 -

4.3 固体废弃物治理措施及运行情况	- 20 -

4.4 噪声治理措施及运行情况	- 20 -

4.5 改进措施	- 21 -

五、污染物稳定达标排放情况	- 22 -

5.1 评估因子筛选	- 22 -

5.1.1 大气	- 22 -

5.1.2 地表水	- 22 -

5.2 环境质量标准和污染物排放标准	- 22 -

5.2.1 环境质量标准	- 22 -

5.2.2 污染物排放标准	- 23 -

5.3 项目污染源监测以及达标分析	- 24 -

5.3.1 项目污染源监测	- 24 -

5.3.2 达标分析	- 24 -

六、污染物总量控制分析	- 27 -

6.1 排污总量控制对象	- 27 -

6.1.1总量控制因子的确定	- 27 -

6.1.2排污指标确定原则	- 27 -

6.2排污总量控制分析	- 27 -

6.2.1 水污染物排放总量	- 27 -

6.2.2 大气污染物排放总量	- 27 -

6.2.3 固体废弃物排放总量	- 28 -

6.3总量控制平衡途径及完成分析	- 28 -

6.3.1大气污染物总量的实现途径	- 28 -

6.3.2水污染物总量的实现途径	- 28 -

七、环境风险分析	- 29 -

7.1 风险识别	- 29 -

7.1.1物质风险识别	- 29 -

7.1.2 生产设施风险识别	- 29 -

7.2 环境敏感性	- 30 -

7.3 风险类型及事故影响预测分析	- 30 -

7.4 风险计算	- 31 -

7.5 环境风险预防及应急措施	- 31 -

7.5.1 风险防范措施	- 31 -

7.5.2 应急预案	- 32 -

7.5.3 应急救援	- 32 -

7.6 小结	- 33 -

八、环境管理情况	- 34 -

8.1 环境管理及环境监测制度改进措施	- 34 -

8.1.1已制定的环境管理办法	- 34 -

8.1.2 存在的问题及改进措施	- 34 -

九 评估结论与改进措施	- 35 -

9.1 评估结论	- 35 -

9.2 改进措施	- 35 -

# Text boxes

二   渣

高   梁

粉   碎

清   蒸

配 料★

装   甑

蒸  煮 蒸  馏

出   甑

加   浆

鼓  风 冷  却

加   曲

入窖发酵 ★

出  窖

回  渣

糟  醅

大  渣

二  渣

原 酒

分级贮存★

蒸馏水

水、小麦、大麦、豌豆

丢  糟

小 渣

大 渣

勾调★

化验

灌装★

检验

入库

原料

粉碎加水制曲

成品曲入库贮存

粉碎

设备  贮酒罐

技   规格： 30T、6T

术   优质浓香白酒贮存

参 一年以上，普通白酒

数 贮存3个月以上

废水

调节池

曝气池

二沉池

出水