连云港广福发食用菌有限公司

年产2800吨杏鲍菇项目

自查评估报告

连云港广福发食用菌有限公司

二零一六年十一月

目录

1 总论	4

1.1 任务由来	4

1.2 编制依据	4

1.2.1 法律依据	4

1.2.2 技术依据	6

1.2.3 技术资料	6

1.3 评估目的、重点	6

1.4 评估范围及重点保护目标	7

1.4.1 评估范围	7

2厂址选择合理性分析及改进措施	8

3 工程现状分析	8

3.1工程内容	8

3.1.1 项目基本情况	8

3.1.2 产品方案	9

3.1.3建设内容及规模	9

3.1.4 项目主要原辅材料和主要设备	9

3.1.5项目公用及辅助工程	9

3.1.6 劳动定员及工作制度	10

3.2 工艺流程及产污环节分析	10

3.2.1生产工艺	10

3.2.2 产污环节分析	12

3.3污染物排放总量	12

3.3.1 废气污染源强核算	12

3.3.2 废水污染源强核算	12

3.3.3 噪声污染源强核算	13

3.3.4固废污染源强核算	13

4 污染防治措施及运行分析	13

4.1 工程建设的污染防治措施调查	13

4.2 废水治理措施及运行情况	14

4.2.1 废水产生情况	14

4.2.3 经济可行性分析	14

4.3 废气污染防治措施及运行情况	14

4.3.1 有组织废气	14

4.3.3 经济可行性分析	15

4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况	15

4.5 噪声治理措施及运行情况	15

4.6 污染防治措施评估结论及改进措施	16

5 污染物稳定达标排放情况	16

5.1 环境影响识别和评估因子筛选	16

5.1.1 环境影响识别	16

5.1.2 评估因子筛选	16

5.2 环境质量标准和污染物排放标准	17

5.2.1 环境质量标准	17

5.2.2 污染物排放标准	18

5.3 项目污染源监测及达标分析	19

5.3.1 废气污染源监测及达标分析	19

5.3.2 废水污染源监测及达标分析	20

5.3.3 噪声污染源监测及达标分析	21

5.3.4固废污染源监测及达标情况	21

5.4 有资质第三方检测机构监测报告	22

6 污染物总量控制分析	22

6.1排污总量控制对象	22

6.2 排污总量控制分析	22

6.3 总量控制平衡途径及完成分析	22

7 环境管理情况	23

7.1 排污费缴纳情况	23

7.2 环境监测情况调查	23

7.3 存在问题	24

7.4 环境管理及环境监测制度改进措施	24

8 评价结论及改进措施	24

8.1 评价结论	24

8.1.1 项目概况	24

8.1.2 与产业政策相符性	24

8.1.3 选址合理性及与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析	25

8.1.4 采取的环保措施及达标排放	25

8.1.5 总量控制	26

8.1.6 总结论	26

8.2 改进措施	26

# 1 总论

## 1.1 任务由来

连云港广福发食用菌有限公司成立于2010年9月，一直从事杏鲍菇的生产销售。公司位于连云港灌南县农业园区，项目占地面积约41亩，现有员工84人。

连云港广福发食用菌有限公司的产品是杏鲍菇，年产2800吨。主要以玉米芯、木屑、麸皮、豆粕、玉米粉为原料。公司现有设备为拌料机两台，制包机两台，灭菌器一台。公司现有制包车间、接种间、库房。年产菌包480吨。锅炉一台、规格是两吨。

2016年11月，连云港广福发食用菌有限公司开展“年产2800吨杏鲍菇项目”自查评估。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律依据

#### 1.2.1.1 国家法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席[2015]31号令）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订版）；

(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

(7)《淮河流域水污染防治暂行条例》(国务院[95]183号令)；

(8)《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》(国办发[2004]93号)；

(9)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令)；

(10)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）；

(11)《国家危险废物名录》，2016年8月1日实施；

(12)《关于印发环境保护部落实<大气污染防治行动计划>实施方案的通知》，环办[2013]118号；

(13)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

(14)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；

(15)《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）；

(16)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号，2012年10月30日发布；

(17)关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

(18)《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）；

(19) 关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

(20)《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年6月14日）；

(21)《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

(22)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

#### 1.2.1.2 地方法规和政策

(1)《江苏省环境保护条例（2009年修正版）》（1997年8月16日）；

(2)《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(3)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

(4)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

(5)《江苏省污染防治设施监督管理办法(试行)》（2006年）；

(6)江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》（苏政发[2006]92号，2006年7月）；

(7)《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

(8)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

(9)《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号，2013年8月1日）；

(10)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]，9号））；

(11)《关于修改<江苏省工业和信息产业结构指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

(12)《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会；2013年8月发布）；

(13)《江苏省大气污染防治条例》（自2015年3月1日起施行）；

(14)《江苏省固体废物污染环境防治条例（修正版）》（2012年1月12日）；

(15)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

(16)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

(17)《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）;

（18）《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）；

（19）建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行） 环发[2015]163号；

（20）《连云港市环境保护委员会文件》（连环委[2015]25号）。

### 1.2.2 技术依据

(1)《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

(2)《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

(3)《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

(4)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

### 1.2.3 技术资料

- 连云港广福发食用菌有限公司《年产2800吨杏鲍菇项目环境影响自查评估检测》， 南京基越环境检测有限公司。

## 1.3 评估目的、重点

## 评估目的：登记一批

## 评估重点：是否符合国家产业政策、生态红线保护规划管控要求、污染物排放是否达到同行业的排放标准、是否符合总量减排的要求、污染治理措施的建设及运行情况 。

## 1.4 评估范围及重点保护目标

### 1.4.1 评估范围

评估的范围：连云港广福发食用菌有限公司年产2800吨杏鲍菇项目生产车间、相关公辅工程等。本次自查对厂区工艺现状、工艺流程及产污环节进行分析，对产生的三废污染防治措施进行调查分析，分析污染物达标排放情况，得出评估结论，提出改进措施。

重点保护目标：列表列出自查项目周围主要环境保护目标等。

表1.4.2-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 西王村 | S | 1200 | 居民区 | 执行《环境空气质量标准》GB3095-2012表1中二级标准 |
|  | 周庄二组 | S | 640 | 居民区 |  |
|  | 租地 | N | 443 | 居民区 |  |
|  | 灌南光明实验学校东校区初中部 | SW | 680 | 学校 |  |
|  | 周庄一组 | SE | 700 | 居民区 |  |
|  | 饶圩 | SE | 962 | 居民区 |  |
|  | 陈何刘 | SE | 1500 | 居民区 |  |
|  | 东王庄 | SE | 1300 | 居民区 |  |
|  | 金圩村 | SE | 1500 | 居民区 |  |
| 水环境 | 调度河 | N | 590 | - | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 |
|  | 灌新河 | E | 832 | - |  |
| 声环境 | 项目厂界 | - | 厂界及周围1～200m | - | 农业示范区，执行《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准 |
| 生态红线区 | 武障河洪水调蓄区 | N | 4600 | - | 二级管控区 |

## 2厂址选择合理性分析及改进措施

1、产业政策相符性分析

经查，项目属于食用菌种植（A0142），属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类“一、农林业”中“23、‘食（药）用菌菌种培育”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目。

2、厂址合理性分析

项目位于灌南县现代农业园区内，用地性质为农业用地，选址是合理的。项目通过采取相应的废水、噪声、废气、固废等污染防治措施，对周围环境影响不大。因此，本项目选址是合理的，符合规划和环保要求。

经查询《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目所在地距离最近的生态红线区为武障河洪水调蓄区，距离为4600米，本项目不在生态红线一级、二级管控区范围内。因此，项目选址是合理的。

# 3 工程现状分析

## 3.1工程内容

### 3.1.1 项目基本情况

- 项目名称：年产2800吨杏鲍菇项目；

- 建设单位：连云港广福发食用菌有限公司；

- 建设地点：连云港灌南县农业园区；

- 行业类别：食用菌种植（A0142）；

- 项目投资：项目总投资800万元；

- 占地面积：41亩；

- 员工人数：劳动定员84人；

- 工作制度：每天6h运转，1班制，年运行200天，年工作时间1200h。

### 3.1.2 产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.1.2-1   本项目产品方案

| 产品名称 | 规格 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杏鲍菇 | - | 2800t/a | 外售 |

### 3.1.3建设内容及规模

本项目的主体工程见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  主要建构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 | 建筑物面积 | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制包车间 | 8000m2 | 8000m2 | 1 | 彩钢瓦保溫板 |  |
| 2 | 接种间 | 16000m2 | 16000m2 | 1 | 彩钢瓦保溫板 |  |
| 3 | 库房 | 3360m2 | 3360m2 | 1 | 彩钢瓦保溫板 |  |

### 3.1.4 项目主要原辅材料和主要设备

项目主要原辅材料消耗情况见表3.1.4-1，项目主要设备见表3.1.4-2。

表3.1.4-1  主要原辅材料消耗情况表

| 产品 | 分类 | 品名 | 单耗（t/t产品） | 总耗（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杏鲍菇 | 原辅材料 | 玉米芯 | 0.4 | 950 |
|  |  | 木屑 | 0.42 | 1000 |
|  |  | 麸皮 | 0.28 | 670 |
|  |  | 豆粕 | 0.12 | 280 |
|  |  | 玉米粉 | 0.12 | 280 |

表3.1.4-2  主要设备清单表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 2台 |  |
| 2 | 制包机 | 2台 |  |
| 3 | 灭菌器 | 1台 |  |

### 3.1.5项目公用及辅助工程

本项目公用及辅助工程见表3.1.5-1。

表3.1.5-1 项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 外部运输 | 2800吨 | 汽车运输 |
|  | 内部贮存 | 仓库3360 m2 | / |
| 公用 工程 | 给水 | 4616 m3/a | 当地自来水管网 |
|  | 供电 | 128万度/年 | 区域供电电网 |
|  | 绿化面积 | 5470 m2 | 绿化率达20% |
|  | 废气处置 | 有组织 | 生物质锅炉废气 | 经水膜除尘后，经18m高排气筒高空排放 |
|  | 废水处理 | 生活污水421.6t/a | 化粪池处理后施肥 |
|  |  | 工艺废水300t/a | 化粪池处理后施肥 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾6.45t/a | 由环卫部门统一处理 |
|  |  | 废菌包1000t/a | 回用于生物质锅炉 |
|  |  | 废菌包1700t/a | 出售给其他厂家制作有机肥 |
|  | 噪声处理 | 减振消声，厂房隔声，加强设备管理维护 | 厂界噪声达标 |

### 3.1.6 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员84人，一班制度，年运行200天，年工作时间1200h。

## 3.2 工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1生产工艺

项目生产工艺流程及产污节点见下图3.2-1。

3.2-1工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

项目以玉米芯、木屑、麸皮、豆粕、玉米粉作为原料经过制包机制成菌包，菌包经过灭菌器灭菌后接种，将接种好的菌包放入车间开始培养，蘑菇长好后进行采收，最后进入包装环节。

3.2.1.1工艺物料平衡图

3.2.1.1-1工艺物料平衡图（t/a）

3.2.1.2全厂水平衡

3.2.1.2-1 全厂水平衡图（t/a）

### 3.2.2 产污环节分析

（1）废气

项目灭菌工段产生锅炉烟尘。

（2）废水

项目制包工段产生废水。

- 固体废物

表3.3.1-2  生物质锅炉水膜除尘设施出口废气污染物排放情况

项目产生的固体废物主要为出菇后的废菌包、锅炉燃烧产生的灰渣、水膜除尘产生的污泥。

（4）噪声：项目产生的噪声主要为制包机等在运转过程中产生的噪声。

## 3.3污染物排放总量

### 3.3.1 废气污染源强核算

项目产生的废气主要为生物质锅炉废气，根据现状监测数据计算污染物的排放情况，具体见下表。

| 产生点 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 排放状况 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度 m | 直径m | 温度℃ |  |
| 生物质锅炉水膜除尘设施出口 | 5908 | 颗粒物 | 78.9 | 0.47 | 0.56 | 18 | 0.35 | 68 | 连续1200h |
|  |  | 二氧化硫 | 27 | 0.16 | 0.19 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 60 | 0.35 | 0.42 |  |  |  |  |

### 3.3.2 废水污染源强核算

本项目用水分为工艺用水和生活用水。工艺上制包阶段用水和灭菌阶段的锅炉用水。废水产生主要为生活污水和制包阶段的废水，锅炉排水为清下水，自然冷却后，直接用于厂区绿化。本项目劳动定员84人，其中有10个人长住厂区，用水量按100L/d·人，另外74个人不住厂区，用水量按20L/d·人，生活用水产生量为2.48t/d，产生污水系数取0.85，生活污水产生量为2.108t/d，年产生421.6t/a。项目制包阶段的废水产生量为300t/a。项目产生废水经化粪池处理后用于厂区的绿化。

### 3.3.3 噪声污染源强核算

项目主要噪声源拌料机、制包机、灭菌机等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约70～75dB（A），其噪声设备声压级见表3.3.3-1。建设方拟采取基础固定等措施减少对周围环境干扰。

表3.3.3-1  噪声污染源强、治理及排放情况 单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 噪声源强 | 降噪措施 | 降噪后源强 | 所在 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 2 | 70 | 低噪声设备，建筑物隔声等 | 65 | 原料储存车间 |
| 2 | 制包机 | 2 | 75 |  | 60 |  |
| 3 | 灭菌机 | 1 | 70 |  | 65 | 灭菌车间 |

## 3.3.4固废污染源强核算

## 项目产生的固体废物主要为废菌包、职工生活垃圾、锅炉燃烧产生的残渣、水膜除尘产生的污泥等。

## ①废菌包

## 根据建设单位提供资料，废菌包产生量为2700t/a，其中1000吨回用于生物质锅炉燃烧，另外1700吨外售给其他厂家制作有机肥。

## ②生活垃圾

## 项目不设职工宿舍和食堂，项目员工84人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，项目年工作200天，则生活垃圾产生量为8.4t/a。生活垃圾由环卫部门收集处理。

③锅炉燃烧产生的残渣和水膜除尘产生的污泥

## 项目生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥，经收集后运用于厂区及周边田地的绿化。

## 4 污染防治措施及运行分析

## 4.1 工程建设的污染防治措施调查

根据实际调查情况，企业采用的污染防治措施如下：

1、废气污染防治措施

项目废气主要为灭菌工段产生锅炉废气，炉口废气经集气装置收集，废气经水膜脱硫装置处理后经1根18m高排气筒排放。

2、废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水和制包工段产生的废水，进入化粪池进行沤肥，定期由附近农户抽取施肥，使其减量化、资源化，在区域内消纳平衡，则对受纳水体造成影响较小。

3、噪声污染防治措施

设备选型上注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。其次利用噪声随距离增加而衰减的特点，合理布局各功能区，从而降低噪声对工作人员的影响。

4、固废处置措施

项目产生的固废主要为废菌包、生活垃圾、生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥。

生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门及时清理；废菌包存放在专门密闭车间，供生物质锅炉燃烧使用；项目生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥，经收集后运用于厂区及周边田地的绿化。

## 4.2 废水治理措施及运行情况

### 4.2.1 废水产生情况

本项目废水主要为生活污水和制包工段产生废水。项目生活污水排放量为421.6m3/a，制包工段产生废水排放量为300t/a，生活污水和制包工段产生废水进入化粪池进行沤肥，定期由附近农户抽取施肥，使其减量化、资源化，在区域内消纳平衡，则对受纳水体造成影响较小。

### 4.2.2 经济可行性分析

本项目生活污水采用化粪池预处理，无需另外投资，年运行费用约0.5万元，占项目总投资（1000万元）的0.05%，在企业可承受范围内，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水治理方案是可行的。

## 4.3 废气污染防治措施及运行情况

项目大气污染物主要为有组织废气，有组织废气主要为锅炉废气。锅炉以废菌包为原料，经过水膜除尘设备后达标排放，废气污染防治措施可行。

### 4.3.1 有组织废气

项目锅炉采用废菌包作为燃料，锅炉废气出口采用水膜除尘处理后，废气经过一根18m高排气筒排放。

根据环境现状监测结果可知，项目生物质锅炉产生的燃烧废气SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014的要求。

### 4.3.2 经济可行性分析

本项目废气治理总投资约2万元，约占项目总投资（800万元）的0.25%。详见表4.3.3-1。从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。

表4.3.3-1  项目废气处理环保投资一览表

| 类别 | 污染物 | 治理设施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 锅炉废气 | 水膜除尘 | 2 |

## 4.4 固体废物治理措施、相关规定满足情况

## 项目固废中废菌包一部分作为生物质燃料供给锅炉焚烧，另一部分外售给其他厂家制作有机肥；生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋；项目生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥，经收集后运用于厂区及周边田地的绿化。

企业需要加强固体废物规范化管理，临时堆放场所远离办公区域和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，项目应设专门的固废封闭堆场，满足项目固废的暂存。

综上，通过以上措施，建设项目固废得到有效处理。

## 4.5 噪声治理措施及运行情况

本项目所有噪声来源主要为拌料机、制包机、灭菌器等设备噪声。项目对噪声主要采取隔断噪声传播途径的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下：

（1）合理布局：合理布局，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

（2）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，项目厂区绿化率可以达到20%，可有效降低噪声强度。

（3）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

本项目噪声治理投资约2万元，占项目总投资800万元的的0.25%，占用比例较小，在厂家可以承受范围内，因此，本项目噪声处理措施在经济上是可行的。

## 4.6 污染防治措施评估结论及改进措施

根据现状监测数据，项目采取的污染防治措施可以确保项目排放的污染物都能达标排放，但根据现场勘查，企业改进措施如下：

（1）根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，企业锅炉容量为2吨，烟囱最低允许高度为30m，企业应加高烟囱高度。

## （2）简易水膜除尘效率低，企业应再加装袋式除尘设备，使烟气排放达到更理想的状态。

## 5 污染物稳定达标排放情况

## 5.1 环境影响识别和评估因子筛选

### 5.1.1 环境影响识别

本项目已改建投入生产，只考虑运营期对周围环境产生影响，建设项目环境影响因素识别具体见表5.1.1-1。

表5.1.1-1  环境影响因素识别

| 工程 阶段 | 工程作用 因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群 健康 | 就业 机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | ⊕ | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 项目总体影响 | × |  | × |  |  |  |  |  | × |  | ⊕ | ★ | ★ |

图例：×—无影响；负面影响—Δ轻微影响、ο较大影响、●有重大影响、(可能；★—正面影响

### 5.1.2 评估因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

将项目运营后对环境的危害相对较大，对环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为评估因子。具体内容见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  评估因子一览表

| 项目 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 影响评估因子 | SO2、NO2、颗粒物 |
|  | 总量控制因子 | SO2、NOX |
| 水环境 | 影响评评估子 | COD、SS、氨氮、TP |
|  | 总量控制因子 | COD、SS、氨氮、TP |
| 噪声 | 影响评估因子 | 等效连续A声级 |
|  | 总量控制因子 |  |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、废菌包、锅炉燃烧产生的残渣、水膜除尘产生的污泥 |

## 5.2 环境质量标准和污染物排放标准

### 5.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准具体标准值见下表。

表5.2.1-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |

2、地表水环境影响评价

项目所在地的地表水为调度河与灌新河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，具体标准值见表5.2-2。

表5.2-2 地表水质量标准 单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 因子 | IV类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准 |
| 2 | COD | ≤30 |  |
| 3 | NH3-N | ≤1.5 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.3 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.5 |  |

3、声环境质量

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。标准值见下表。

表5.2.1-3  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 区域环境噪声 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |

### 5.2.2 污染物排放标准

- 废气

生物质锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，使用生物质成型燃料的锅炉参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，具体标准值见下表。

表5.2.2-1  锅炉大气污染物排放标准

| 污染物 | 限值mg/m3 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃煤锅炉 |  |
| 颗粒物 | 80 | 烟囱或烟道 |
| SO2 | 400 |  |
| NOx | 400 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≦1 | 烟囱排放口 |

- 废水

项目污水经化粪池沤肥后，定期由周围农户抽取，为周围农田、菜地施肥，不排入周围受纳水体。

- 噪声

运营期项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体标准值见下表。

表5.2.2-5  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界噪声 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |

- 固体废物

项目产生的固废为员工生活垃圾、出菇后的废菌包、锅炉燃烧产生的残渣、水膜除尘产生的污泥。生活垃圾委托环卫部门处理；废菌包作为生物质燃料供锅炉燃烧。锅炉燃烧产生的残渣和水膜除尘产生的污泥回用于厂区的绿化。固体废物不外排，对周围环境影响较小。

## 5.3 项目污染源监测及达标分析

### 5.3.1 废气污染源监测及达标分析

#### 5.3.1.1 有组织废气

项目生物质燃烧炉会有SO2、NOx、颗粒物产生，经1根18m高排气筒外排。

#### 项目委托南京基越环境检测有限公司对熔炉炉18m高排气筒进行监测，监测时间为2016年11月27日-11月28日，监测期间各生产设备运行正常，监测结果见下表。

表5.3.1-1 生物质锅炉废气监测结果

| 检测日期 | 2016.11.27 | 检测点位 | 水膜除尘设施出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况说明 | 检测期间企业生产负荷达75% | 净化方式 | 水膜除尘 |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| 颗 粒 物 | 浓度 | mg/m3 | 70.4 | 75.2 | 70.5 | 72.0 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.0.43 |
| 二 氧 化 硫 | 浓度 | mg/m3 | 24 | 27 | 22 | 25 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| 氮 氧 化 物 | 浓度 | mg/m3 | 56 | 58 | 60 | 58 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| 烟气黑度 | ＜1 |

| 检测日期 | 2016.11.28 | 检测点位 | 水膜除尘设施出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况说明 | 检测期间企业生产负荷达75% | 净化方式 | 水膜除尘 |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| 颗 粒 物 | 浓度 | mg/m3 | 72.5 | 78.9 | 76.5 | 76.0 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| 二 氧 化 硫 | 浓度 | mg/m3 | 12 | 11 | 12 | 12 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.93×10-2 | 6.51×10-2 | 7.08×10-2 | 7.04×10-2 |
| 氮 氧 化 物 | 浓度 | mg/m3 | 55 | 47 | 48 | 50 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| 烟气黑度 | ＜1 |

#### 项目生物质锅炉产生的燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014的要求。

### 5.3.2 废水污染源监测及达标分析

### 项目废水主要为生活污水和项目制包工段废水，经化粪池沤肥后，有周围农户定期抽取做肥料。项目废水不外排，对周围环境影响较小。

### 5.3.3 噪声污染源监测及达标分析

项目主要噪声源为拌料机、制包机等设备，噪声源强约70～75dB（A）。监测时间为2016.11.27~2016.11.28，项目期间装置正常运行，监测结果见下表。

表5.3.3-1  项目厂界噪声监测结果   单位：dB (A)

| 检测点位 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 检测日期：2016.11.27 | 检测日期：2016.11.28 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 52.6 | 44.4 | 53.1 | 43.8 |
| 南厂界 | 53.0 | 44.9 | 54.5 | 44.7 |
| 西厂界 | 54.3 | 44.6 | 54.0 | 44.1 |
| 北厂界 | 54.0 | 44.7 | 53.8 | 44.7 |
| 气象条件 | 昼间：1.天气：晴2.风速：1.2m/s 夜间：1.天气：晴2.风速：0.6m/s | 昼间：1.天气：晴2.风速：1.2m/s 夜间：1.天气：晴2.风速：0.7m/s |

### 项目监测数据显示，昼间项目厂界噪声值小于55dB，夜间项目厂界噪声值小于45分贝，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

### 5.3.4固废污染源监测及达标情况

## 项目产生的固体废物主要为废菌包、职工生活垃圾、锅炉燃烧产生的残渣、水膜除尘产生的污泥等。

## ①废菌包

## 根据建设单位提供资料，废菌包产生量为2700t/a，其中1000吨回用于生物质锅炉燃烧，1700吨外售给其他厂家制作有机肥。

## ②生活垃圾

## 项目不设职工宿舍和食堂，项目员工84人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，项目年工作200天，则生活垃圾产生量为8.4t/a。

③锅炉燃烧产生的残渣和水膜除尘产生的污泥

## 项目生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥，经收集后运用于厂区及周边田地的绿化。

## 5.4 有资质第三方检测机构监测报告

项目委托南京基越环境检测有限公司对厂区的废气污染源、噪声污染源进行监测，监测报告具体见附件。

# 6 污染物总量控制分析

## 6.1排污总量控制对象

根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办〔2011〕71号及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），本项目所排放的污染物中，属于总量控制指标为SO2、NOx，结合项目所排放的特征因子，确定实施总量控制及监控因子为：

本项目总量控制及监控因子：

大气污染物：SO2、NOx

## 6.2 排污总量控制分析

根据项目工程分析和现状监测数据，本项目污染物总量申报指标见表6.2-1。

表6.2-1  本项目污染物总量申报指标  单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 总量申报指标 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.19 |
|  | NOx | 0.42 |

## 6.3 总量控制平衡途径及完成分析

建设项目首先必须达标排放，另外项目的排污总量必须满足总量控制指标的要求。具体控制途径有以下几个方面：

1、尽可能实施排污减量计划，核准污染物量，杜绝一切可能的物料流失。

2、建设项目大气污染物需向灌南县环保局申请，待批准后实施。

3、建设项目各种固体废物均得到有效利用或处置，正常情况不会对外环境产生影响和危害。

# 7 环境管理情况

1、环境管理现状调查

公司设有环保主管部门，设有主任一名，负责厂区的环境管理工作。

2、环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家、地方和行业环境保护方针政策、法律、法规；

（2）组织制定环境保护规章制度，建立健全公司环境保护管理体系；

（3）组织制定环境保护规划计划，并负责环境保护统计和上报工作；

（4）对建设项目环境保护管理实施监督管理；

（5）组织污染源治理、污染事故处置和调查处理；

（6）组织环境监测，掌握公司的环境和污染源情况；

（7）监督检查环境保护专用设施的运行和维护；

（8）建立健全环境保护技术档案；

（9）组织开展环境保护宣传教育工作和信息、技术交流活动；

（10）负责排污申报，向环境保护行政主管部门申报排污总量，申领排污许可证，申请排污口设置。

3、环境管理计划

安全生产是避免污染事故发生的重要保证，因此，环境管理不仅要注重环境保护制度，也要注重安全管理，杜绝事故的发生。在本工程建设过程中要建立以下制度：

（1）对建设过程中产生废弃物的排放要监督检查，发现问题及时上报。

（2）检查有关文书和证件。

（3）采集样品，检测排放达标情况。

（4）接到发生污染事故的报告后，尽快会同检测人员赶到现场监视、监测，同时向上级主管部门汇报，尽快采取措施，最大限度减少污染损害。

（5）定期向负责领导和上级环保部门汇报环境保护工作的执行情况。

## 7.1 排污费缴纳情况

2015年企业未缴纳排污费。

## 7.2 环境监测情况调查

环境监测是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理的重要基础资料。

监测分析方法按照现行国家、各部委颁布的标准和有关规定执行。本项目监测计划详细内容见表7.2-1。

表7.2-1  项目监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒出口 | SO2、颗粒物、NOx、 | 正常情况下每季度一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |
| 噪声 | 厂界外1.0m | Leq（A） | 每季一次，每次一天 |
| 固废 | 统计全厂各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月统计1次 |

建设单位可以根据自身经济、人员状况进行安排。若条件允许，监测设备齐全，公司可自行完成上述监测计划；若条件不允许，则委托有资质的单位完成监测计划。

## 7.3 存在问题

## 根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，企业锅炉容量为2吨，烟囱最低允许高度为30m，企业现场烟囱高度为18m，企业应加高烟囱高度。

## 7.4 环境管理及环境监测制度改进措施

（1）根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，企业锅炉容量为2吨，烟囱最低允许高度为30m，企业应加高烟囱高度。

## （2）简易水膜除尘效率低，企业应再加装袋式除尘设备，使烟气排放达到更理想的状态。

# 8 评价结论及改进措施

## 8.1 评价结论

### 8.1.1 项目概况

连云港广福发食用菌有限公司成立于2010年9月，一直从事杏鲍菇的生产销售。公司位于连云港灌南县农业园区，项目占地面积约41亩，现有员工84人。

连云港广福发食用菌有限公司的产品是杏鲍菇，年产2800吨。主要以玉米芯、木屑、麸皮、豆粕、玉米粉为原料。公司现有设备为拌料机两台，制包机两台，灭菌器一台。公司现有制包车间、接种间、库房。年产菌包480吨。锅炉一台、规格是两吨。

### 2016年11月，连云港广福发食用菌有限公司开展“年产2800吨杏鲍菇项目”自查评估。

### 8.1.2 与产业政策相符性

经查，项目属于食用菌种植（A0142），属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类“一、农林业”中“23、‘食（药）用菌菌种培育”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目。

### 8.1.3 选址合理性及与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析

本项目选址于连云港灌南县农业园区，项目通过采取相应的废水、噪声、废气、固废等污染防治措施，对周围环境影响不大。因此，本项目选址是合理的，符合规划和环保要求。

经查询《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目所在地距离最近的生态红线区为武障河洪水调蓄区，距离为4600米，本项目不在生态红线一级、二级管控区范围内。因此，项目选址是合理的。

### 8.1.4 采取的环保措施及达标排放

（1）废气

项目锅炉废气水膜脱硫除尘后经一根18m高排气筒高空排放，对周围环境影响很小，不会改变区域环境空气功能类别。

（2）废水

本项目废水主要为生活污水和制包阶段的废水。废水经化粪池预处理后，定期抽取为周边及厂区农作物施肥，不外排，对周边水环境影响较小。

（3）固废

## 项目固体废弃物得到妥善处理处置，无外排。生活垃圾交由环保部门处理，不会产生二次污染；项目生物质燃烧炉产生的残渣和水膜除尘产生的污泥，经收集后运用于厂区及周边田地的绿化。

（4）噪声

项目噪声经减震、隔声、消声处理后，衰减到厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

### 8.1.5 总量控制

项目大气污染物排放量为颗粒物0.56t/a、SO2  0.19t/a、Nox 0.42t/a。由企业向当地环保局申请。

### 8.1.6 总结论

项目符合国家及地方产业政策要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。因此，本项目满足登记要求，可以登记。

## 8.2 改进措施

（1）根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，企业锅炉容量为2吨，烟囱最低允许高度为30m，企业应加高烟囱高度。

## （2）简易水膜除尘效率低，企业应再加装袋式除尘设备，使烟气排放达到更理想的状态。