# 总 论

## 自查报告由来

连云港双蝶染料化工有限公司是江苏省宝应县东升染料化工有限公司于2006年在江苏连云港化工产业园区投资4200万元人民币注册成立的，并于2007年3月取得连云港市环保局关于“年产2500吨染料及中间体制造项目”的批复，现有生产规模为对氨基偶氮苯盐酸盐1200t/a、酸性大红GR 800t/a、活性艳红X-3B 200t/a、酸性媒介黑T300t/a。

连云港双蝶染料化工有限公司全厂现有职工130余人。厂区面积30181m2，现有1200吨对氨基偶氮苯盐酸盐和800吨酸性大红GR生产线已经投产，并于2009年8月通过了连云港市环保局的“三同时”验收。

本公司投资主体江苏省宝应县东升染料化工有限公司成立于1998年6月，是一家集科研、生产、销售、技术服务及工贸一体化的现代化企业。在染料行业特别是酸性染料行业中，占有一席之地。经过10多年的拼搏，公司规模不断发展壮大，生产经营呈现良好势头，社会效益和经济效益实现了全面的丰收。近年来，企业领导积极拓展市场，现已形成以广州、天津地区为龙头，覆盖浙江、江苏、山东等沿海发达地区为主要市场的销售网络，产品销售长盛不衰，并且市场尚有相当大的潜力。

项目的建设可充分发挥投资人现有的技术、市场、资金优势，通过项目的建设，迅速提高企业的安全生产条件和环保治理能力，扩大产品生产能力，提高产品科技含量和工艺技术水平，从而增强企业的市场竞争能力，实现企业的健康快速发展。企业新增总投资12000.52万元，建成年产800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐项目，并于2014年9月投入生产，但未办理相关环评手续。

由于2015年10月20日，江苏省环境保护委员会下发文件《关于全面清理政治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委〔2015〕26号）及连云港市环境委员会下发文件《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》（连环委〔2015〕25号），对已建成投入生产、未取得环评批复文件的项目，同时满足符合国家产业政策、选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求，污染物排放达到同行业排放标准、符合总量控制要求的企业，即符合“登记一批”要求，可向当地环保局申请登记，登记时须提交环保违法违规建设项目自查评估报告及相关证明材料。

根据“苏环委〔2015〕26号通知”精神，企业对照自查，符合其中“登记一批”的范围。因此连云港双蝶染料化工有限公司根据实际情况，编制《企业自查评估报告》，作为企业登记并录入“一企一档”环境管理数据库的依据。

## 编制依据

### 国家法规、文件

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

2．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

3．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，国家主席（96）77号令；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修正；

6.《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施；

7.《中华人民共和国清洁生产促进法》，第54号主席令，2012年2月29日通过，2012年7月1日实施；

8.《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日实施；

9.《淮河流域水污染防治暂行条例》，国务院[1995]183号令；

10.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本），国家发改委[2013]第21号令，2013年5月1日实施；

11.《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

12.《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号；家危险废物名录》，2016年8月1日实施；

13.《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》国家安全生产监督管理总局，国家环境保护总局，安监总危化[2006]10号；

14.《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

15.《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，2012年5月23日；

16.《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月修订；

17.《危险化学品安全管理条例》，国务院第591号令；

18.《国务院办公厅关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》，国办发[2004]93号；

19.《关于发布和实施〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》，国土资发[2008]24号；

20.《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》，环办函[2006]394号，2006年7月6日；

21.《关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

22.《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

23.《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

24.《关于落实大气污染防治行动严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

25.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

26.《危险化学品名录》，2015年5月1日实施；

27.《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

28.《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号。

### 地方法规、文件

1．《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）及其修改的决定（1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）；

2.《江苏省政府关于切实加强环境保护工作的若干意见》，苏发[96]4号；

3.《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，省政府1993年第38号令；

4.《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号；

5.省政府《关于“江苏省地表水环境功能区划”的批复》，苏政复[2003]129号文；

6.《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省人大常委会公告第114号，2012年1月12日，2012年2月1日起执行；

7.《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》，苏政发[2006]92号；

8.《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管[2006]98号文；

9.《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》，苏政办发[2007]115号，2007年9月16日；

10.《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》，苏政办发[2013]9号，2013年1月29日；

11.关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经产业[2013]183号，2013年3月15日；

12.《江苏省大气污染防治条例》，江苏省人民代表大会公告，第2号；

13.《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71号，2011年3月17日；

14.《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》，苏环规[2012]4号；

15.《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏环发[2013]113号，2013年8月30日；

16.《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》，苏环办[2013]283号，2013年9月18日；

17.《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号，2014年4月28日；

18.《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

19.《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》，苏环办[2014]3号；

20.《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》，苏环办[2014]128号；

21《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

22.《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》，苏政办发[2011]108号；

23.《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》，苏政办发[2015]118号；

24.《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》，连政办发[2015]15号。

25.《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》，苏环委办[2015]26号；

26.《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》，连环委[2015]25号。

### 项目文件及相关资料

项目有关其它材料；

## 评估目的、重点

### 评估目的

按照《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）和《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》(连环委办[2015]25号)要求，对已建成项目的选址、主体工艺及建设情况、污染物稳定达标排放、总量减排控制要求，排污费征缴情况等进行自查评估，找出工程目前存在的主要环境问题，提出整改措施；通过分析现状监测数据，明确己建项目对环境的影响范围和程度，分析提出污染物排放总量控制措施以及削减建议，为环境管理决策提供依据。

### 评估重点

根据苏环委〔2015〕26号和连环委〔2015〕25号相关文件，确定本次项目的评估重点为：

1、工程现状分析

2、污染防治措施

3、污染物总量控制分析

4、环境风险评估

## 评估范围及重点保护目标

### 评估范围

根据苏环委办〔2015〕26号和连环委〔2015〕25号文件，结合项目生产特点及所在区域的周围环境，确定本次的评估范围如表1.4-1所示。

表1.4-1 项目评估范围表

| 评估内容 | 评 估 范 围 |
| --- | --- |
| 连云港双蝶染料化工有限公司 | 废水 | 厂区内主要废水污染源及防治措施 |
|  | 废气 | 厂区内主要各有组织及无组织废气污染源及防治措施 |
|  | 固体废弃物 | 厂区内主要固体废弃物污染源及防治措施 |
|  | 噪声 | 厂区内主要噪声污染源及防治措施 |
| 区域环境质量 | 地表水环境 | 化学工业园污水处理厂污水排口上游500米到下游1000米灌河河段，沂南小河与大咀大沟交汇处 |
|  | 环境空气 | 半径500m范围 |
|  | 噪声环境 | 厂界及周围200m范围 |
|  | 地下水环境 | 连云港市（堆沟港）化学工业园 |
|  | 生态环境 | 项目建设用地红线外100米范围内区域 |
| 风险评价范围 | 距离源点5km范围 |

### 重点保护目标

1、污染控制目标

⑴项目投产，区域大气环境质量不降级，项目所在地周围大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

⑵项目废水经管线收集至厂内污水处理设施分质集中处理，确保项目接管和外排废水不对周围水体产生不利影响；

⑶对生产过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施，使固体废弃物的排放满足环保要求；

⑷体现清洁生产工艺政策，使污染源得到有效控制，实现现代化企业清洁文明的生产要求；

⑸厂界噪声达标排放；

⑹根据功能区划分及区域排污现状，提出总量控制对策，保证项目污染物排放总量满足区域环境承载能力。

2、项目保护目标

项目所在地周围主要环境保护目标及控制要求见下表

表1.4.2-1 项目所在地周围环境保护目标及控制要求

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 规模(人) | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 十队村 | NEE | 700 | 313 | GB3095-2012二级 |
|  | 董沟村 | SW | 1600 | 848 |  |
| 水环境 | 灌河 | S | 1100 | — | GB3838-2002 IV类水体 |
|  | 沂南小河 | N | 3000 | 工业水源地 | GB3838-2002 III类水体 |
| 声环境 | 区域噪声 | — | — | — | GB3096-2008中3类区 |
| 生态 | 连云港市（堆沟港）化学工业园 | — | — | — | — |
|  | 新沂河洪水调蓄区 | NW | 2300 | - | 二级管控区 |
|  | 灌河洪水调蓄区 | - | 1200 | - |  |

# 选址情况分析

## 厂址选择合理性分析及改进措施

### 项目地理位置

项目位于江苏省连云港化工产业园内，该园区位于连云港市灌南县堆沟港镇。

项目所在区域位置陆运交通便利，204国道、326、327省道贯穿灌南县全境，204国道与宁靖盐、京沪、淮连高速公路连成一体；同时，园区所在的堆沟港镇距国际海港——连云港50公里，距陇海铁路60公里，距省城南京仅3小时的路程。堆沟港发展海-河联运条件也相当优越，目前3000吨海轮可达到堆沟港码头，往上游上千吨级的货轮可直达长茂作业区，万吨海轮可乘潮而上达堆沟港作业区。

### 厂址与连云港市（堆沟港）化学工业园规划相符性分析

园区的产业定位是以：优化产业结构、鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节能、省资源的高技术精细化工、染料、农药、生物制药项目，鼓励发展高新技术产业，尽可能引进高技术含量、高附加值、低污染的一、二类工业项目，从严控制化工和化工原料制造等排放有机毒物行业项目。鼓励新型材料化工、高分子化工、微电子及光电一体化等项目入园。

本项目行业类别、清洁生产水平以及污染治理技术水平符合企业入园要求。项目用地属于三类工业用地，项目占用土地也不违反《限值用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定。

因此，项目选址符合园区定位及用地规划要求。

### 环保规划

⑴加强生态环境的保护工作。园区的开发建设要服从连云港市建设总体规划，在开发建设的过程中，要切实保护好当地的生态环境。

⑵做好园区周边的建设控制，化学工业园边界外1km范围为安全、卫生隔离带，隔离带内不得批准建设居民住宅、学校、医院等建筑物。园区内及安全、卫生隔离带内现有的村民住宅可根据园区的建设进展情况分期迁出，但在开发建设过程中，决不允许有污染扰民的现象发生。

⑶加快园区环境保护基础设施建设

连云港亚邦供热有限公司准备新建3台130t锅炉及其配套供热管网。

化学工业园排水严格按“清污分流”、“雨污分流”进行设置。各企业的初期雨水、工业污水须经预处理达到要求后排入污水管网，进污水处理厂进行集中处理。后期清净雨水通过雨水管网集中排放。

加强园区固体废物分类与综合利用处置。根据危险固体废物集中统一处理和处置的原则，本园区的危险固废拟由连云港市赛科废料处置有限公司、光大环保（连云港）固废处置有限公司等危废处置单位统一处置。

⑷做好水质保护工作。严禁污水未经处理或不达标外排。化学工业园的码头和罐区的规划建设，必须有严格的污染防治和事故防范、应急措施，杜绝污染事故的发生。船舶废水应收集至陆域污水管网中，不得向航道内排放；船舶垃圾禁止投入水域，应集中收集后上岸处置。同时开展化工园内河道综合整治工作，对河道进行疏竣清淤，改造河道边坡，做好滨河绿地。

⑸实行污染物排放总量控制。加强环境管理，对重点污染源进行限期治理，建设项目必须进行环境影响评价，并执行“三同时”制度。

⑹加强大气污染防治，转换能源结构，推广使用清洁能源，推广使用热电联产，集中供热。

⑺加强环境噪声管理。

⑻参考国家和江苏省城镇优美环境建设规划指标和本园区特征，将园区环境规划指标体系分为环境质量目标、污染治理指标、环境建设指标和环境能力指标四大类共27项，指标的实施期限分为启动期、一期、二期，环境保护规划具体指标体系见表2.1-1。

表2.1-1  园区环境保护规划指标体系

| 类别 | 分项指标 | 适用期限 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动期 | 近期 | 远期 |
| 环境质量指标 | 大气环境质量等级 | 二级 | 二级 | 优于二级 |
|  | 地表水质量等级 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
|  | 地下水质量等级 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 环境噪声等级 | 3类 | 3类 | 3类 |
| 污染物总量控制指标 | 大气污染物排放总量控制 |  |  |  |
|  | SO2排放，t/a | 952 | 2257 |
|  | 烟尘排放，t/a | 277.7 | 872 |
|  | 水污染物排放总量控制 |  |  |
|  | 园区污水处理厂废水排放量，万t/d | 1 | 4.5 | 10 |
|  | COD排放量，t/a | 300 | 1350 | 3000 |
|  | NH3–N排放量，t/a | 45 | 202.5 | 450 |
|  | TP排放量，t/a | 1.5 | 6.75 | 15 |
|  | 酚排放量，t/a | 1.5 | 6.75 | 15 |
|  | 工业固体废弃物排放量，万t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物安全处置率，% | 100 | 100 | 100 |
|  | 园区绿地覆盖率，% | 30 | 35 | 40 |
|  | 园区污水处理达标率，% | 100 | 100 | 100 |
| 环境建设与管理指标 | 园区工业污水处理率，% | 100 | 100 | 100 |
|  | 园区集中供热率，% | 100 | 100 | 100 |
|  | 工业固废综合利用率，% | 80 | 80 | 80 |
|  | 烟尘控制区覆盖率，% | 100 | 100 | 100 |
|  | 噪声达标区覆盖率，% | 90 | 95 | 100 |
|  | 新建项目环评与“三同时”执行率，% | 100 | 100 | 100 |
|  | 环境信息公开化实现期 | — | 启动 | 全面实现 |
|  | 进区项目ISO14000认证率 | — | 30% | 70% |
| 环保投资指数 | 环境保护投资指数 | 7% |  | 9% |

### 环保要求相符性

项目建设于连云港市（堆沟港）化学工业园用地范围内，区域内规划污水实行集中处理，目前集中供热设施还在建设，预计年底实现园区集中供热。本项目废水、废气以及噪声经有效治理后均可实现达标排放，固体废物零排放；项目废水预处理达接管标准后排入区域污水处理厂集中处理，符合污染集中治理的要求。

### 生态红线规划相符性

根据《江苏省生态红线区域保护规划》，连云港市生态红线区域面积为1672.44平方公里，占其国土面积的21.96%；灌南县共划定生态红线区13个，其中，洪水调蓄区6个，林业资源保护区1个，湿地生态系统保护区1个，水源水质保护区5个。

本自查项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园，园区已通过区域规划，园区辐射范围内无生态红线区域，且距离各生态红线区域较远。本项目用地为规划的工业用地，周边亦无生态敏感目标，因此符合江苏省生态红线区域保护规划。

### 产业政策与清洁生产分析

1、产业政策分析

经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发〔2013)9号、苏经信产业〔2013)183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额(2015年本)》(苏政办发[2015]118号)，项目产品及生产工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013] 9号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额(2015年本)》(苏政办发[2015]118号)中限制类与淘汰类，属于允许类。

2、清洁生产分析

本项目生产过程中尽可能使用清洁的、毒性低的原辅料，采用的工艺均为目前国内成熟的生产工艺，设备采购上尽可能选用国内外先进生产设备。在反应设备的选取上以密封装置和负压装置为主，尽可能减少物料的挥发及损耗。外排的废水、废气、噪声经环保设施处理后均能达到环保要求，对外环境影响较小。

本项目的四个产品所采用的工艺均为目前国内成熟的生产工艺，这些产品企业投资者已经过多年的技术开发，对本次这些产品的投产，企业将在原有的技术基础上对原料的使用，工艺操作条件及物料投放比等方面进行改进，使其具有自身的先进性。主要体现在以下几方面：

⑴本项目采用的工艺简单，工艺路线成熟、可靠，资源利用率高，污染物产生量较少。

⑵本项目通过控制加料方式，提高原料的利用率、反应转化率、产品得率，从而减少污染物排放。

⑶项目所用设备均采用高效、密封性和耐腐蚀性好、低能耗、低噪声的先进设备。

①生产装置的先进性

项目在设备采购上尽可能选用国内外先进生产设备。在反应设备的选取上以密封装置和负压装置为主，并配有机械搅拌和回流式冷凝器，尽可能减少物料的挥发及损耗。在项目生产中，对易挥发的物料采用了密闭投加的方法，有效降低了物料的挥发，减少了物料的损失，最大限度地利用了物料。

②高危工艺的确定及控制措施先进性

本项目自控系统遵循“经济合理，技术先进，运行可靠，操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模，流程特点及工艺操作要求，对生产过程中的温度、压力、流量等各种主要参数，按技术要求进行集中控制。

苏安监[2008]37号《关于做好换发“危险化学品生产企业安全生产许可证”有关工作的通知》中第10条第4款的要求：“根据江苏省化工生产企业专项整治方案中对重点化工生产企业进行改造提升的要求，凡涉及硝化、氯化、氟化、氨化、磺化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、烷基化、裂解、聚合等涉及高温高压、易燃易爆的较高危险反应工艺生产装置，对温度、压力等工艺指标的控制仍采用人工操作的企业，应安装自动控制系统，采用自动控制、自动报警、自动泄漏等控制方法，提升装置安全可靠程度”。

项目生产过程中涉及的高危工艺为重氮化工艺，根据安监部门的要求，实现企业本质安全化，建设单位在工艺设备设计方面安装自动控制系统，紧急对温度和压力进行控制，一旦超温、超压自动报警、自动泄压，同时通过紧急联锁切断反应物料通入和紧急联锁停车，并加装紧急泄料回收装置。

③高危工艺的管理

由于重氮化工艺过程对温度、压力等工艺要求较高，因此在试车投料前，要制定科学、周密的试车投料方案、安全措施和应急预案，技术管理部门要组织有经验的工程技术人员严格审查有关方案和安全措施；操作人员要加强培训，考核合格后方可参加试车投料。试车投料过程中，要严格试车程序，严格执行有关试车过程的安全规定，设备系统升温及引入化工物料等重要操作，要安排专人值守监控。

加强仪表控制系统的维护管理，提高化工装置的控制水平。企业要加强化工装置仪表控制系统的维护、维修，压力、温度、进料等重要控制仪表一旦发生故障，要立即修复；不能立即修复的，要有可靠的替代控制手段，必要时先停止化工装置的运行，待仪表修复后再恢复装置运行。实现工艺过程的自动化联锁控制，实现重要工艺参数温度、压力、流量的自动控制和自动报警。并安装紧急停车泄料装置，确保装置在出现异常时不引发人身伤亡事故。

加强从业人员的安全教育和技能培训，提高操作人员的安全意识、操作技能和应急处置能力。化工企业要持续加强对员工的教育培训，教育员工充分认识化工行业的特点，提高员工遵章守纪和学习钻研技术的自觉性，增强员工的安全意识和工作责任心。要不断加强对操作人员操作技能和应急处置能力的训练，在不断完善各种应急预案的基础上，加强演练，提高企业在事故状态下的应急指挥和应急处置能力。

### 基础设施

（1）给水

化学工业园一期规划范围内建有地面水厂一座，供给园区一期范围工业生产用水，该水厂规划近期日产水量6万m3，远期日产水量25万m3。二期范围内生产用水由新建水厂供给，新建水厂在一期水厂附近，新建水厂规划近期规模10万m3/d，最终规模25万m3/d。

园区水厂水源为沂南小河。取水口为东友涵洞东门闸，原取水设计流量为12.6m3/s，后经改造扩建后，现标准流量为15m3/s，最大洪水流量为20m3/s，全年最小枯水流量为每年11月至次年的3月底，流量约为10m3/s，每年的最高水位在7～9月，常年水位高程约在1.6m左右，枯水期水位高程约为1.0m。沂南小河除去日常供给其它用水外，能够保证化学工业园用水量要求。园区生活用水由新建水厂统一供给。

（2）排水

①化学工业园规划排水体制为雨污分流制，雨水由管道分片收集，就近排入附近水体，污水采用集中处理。

②化学工业园工业污水由工厂进行先期预处理，达到污水处理厂接管标准后，由重力流污水管道汇集，加压后经园区排污主干管排入园区污水处理厂。化工园区工业排污系统采用分区集中、压力提升输送的管网网络。

③化学工业园的工业污水排放系数为0.8，生活污水排放系数为0.85。工业污水处理率和生活污水处理率均采用1.0。

④化学工业园污水处理厂由连云港中新污水处理厂建设，经过三期扩建工艺改造，现已形成12500m3/d规模的能力，染料废水处理中心主要为“UASB+A/O生化+BAF+絮凝脱色”工艺，污水处理应急系统采用气浮、微电解、Fenton氧化、中和沉淀等工艺。

园区内全部生活污水和先期处理后的工业污水均由污水管网收集后，至现有污水处理厂集中处理，达标后经灌河排放大海。未经处理的污水不准直接排入水体，以防水体污染。

⑤化学工业园内建设多个污水提升泵站。

⑥雨水由管道分片收集，就近排入附近水体。雨水管网沿园区道路敷设，覆盖率为100%。

⑦排水管网规划

A.排水管网布置方式为枝状，污水采用分区重力汇集，集中压力输送的管网网络。雨水就近直接排入水体。

B.排水管道在道路两侧沿路布置，埋深一般设在地面下2.0~2.5m。

（3）供热

连云港亚邦供热有限公司准备新建3台130t锅炉及其配套供热管网，现还在建设中。

（4）电力

由化学工业园各种用地负荷预测，本园区在规划远期电力负荷约为129MW，综合同时使用系数为0.7。

规划近期在园区新建一座110kV变电所，容量为2×63MVA。远期将该变电所扩建成容量为4×63MVA。化学工业园工业生产厂区为双电源供电方式，管理服务中心区等由负荷等级确定供电方式。化学工业园规划区配电电源为35kV、10kV。

（5）消防

园区一期规划范围内已建有消防二级普通站一座，配12名消防专职战斗员，现有消防车两辆，防化服12套，防毒面具25个，其它消防设备齐全，实行24小时值班。

规划近期及远期增设相应数量的消防二级站。按国家有关规范实施建设。

化学工业园内室外消火栓间距不超过120m，与园区生产给水管道同步实施，消防用水由生产给水管网提供。在一、二级防火区域附近水体边增设消防取水码头和铺设专有的消防供水管道。

（6）仓储、运输

仓储用地采用集中与分散相结合的原则进行布置，为全园区服务的仓储用地布置在靠近码头并与对外交通有便捷联系，依据这一原则，将主要仓储用地设在靠近灌河码头的防洪堤外侧的绿化防护带以西，并在园区的东北角设置两整合的地块作为仓储用地。根据将来的需要，可在临灌河的码头边设置仓库、罐区或露天堆场；其次，从园区陆路运输的角度出发，在园区的入口处中心路的北侧，设置一处仓储用地；另外，从化学工业园的安全角度出发，结合园区三类化工的特点，在规划园区的西北角地块设置危险品专用仓库。仓储用地规划面积约52.97ha，占园区建设用地的5.45%。

## 项目所在县生态环境质量同比改善情况

连云港双蝶染料化工有限公司自查项目于2014年9月建成，调试完成并投入运营。近两年区域新建、技改项目均做过大量的环境现状监测，能较好的代表区域环境质量状况。根据工程所处的位置，在满足工作要求的前提下，评价将充分利用这些监测数据，同时根据项目所处地理位置以及项目的排污特征，对区域环境质量进行现状监测。

### 项目建成前区域生态环境质量现状

1、大气环境质量现状与评价

（1）监测点位、监测项目

表2.2.1-1  环境空气现状监测布点及监测项目表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离(m) | 监测项目 | 所在地环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 园区管委会 | SE | 400 | NO2、PM10、氨、氯化氢 | GB3095-2012 二级 |

（2）监测时间

本评价大气环境监测因子的监测数据均为调用连云港市环境监测中心站（2014）环监（综）字第（88）的监测数据，其中G1点的NO2、PM10的监测时间为2014年2月22日-28日，G1点的氨和氯化氢的监测时间为2013年4月23日-29日。现场大气监测的同时，同步测量和记录现场的气温、气压等气象要素。

（3）监测结果统计

大气环境监测结果汇总见表2.2.1-2

表2.2.1-2 环境空气质量监测结果汇总表（单位：mg/Nm3）

| 监测点 | 监测项目 | 小时平均值 | 日平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 超标率% | 平均浓度 | 浓度范围 | 超标率% | 平均浓度 |
| G1 | PM10 | - | - | - | 0.129-0.141 | 0 | 0.133 |
| G1 | 氨 | 0.03-0.20 | 0 | 0.098 | - | - | - |
| G1 | 氯化氢 | 未检出 | - | - | - | - | - |
| G1 | NO2 | 0.017-0.056 | 0 | 0.032 |  |  |  |

监测结果表明，项目所在区域的其他污染物指标均未超标，评价区域内的大气环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目周围大气环境质量较好，能够达到相应的环境功能要求。

2、地表水环境质量现状监测与评价

⑴水环境现状监测

本评价地表水环境现状监测共设2个监测断面，详见表2.2.1-4。

表2.2.1-4水质监测断面一览表

| 河流名称 | 监测断面 | 距排口距离 | 监测项目 | 监测频次 | 水功能环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌河 | W1 | 灌河污水厂排口上游500m | pH、总磷、苯胺、COD、氨氮、石油类、氯化物 | 连续监测3天，每天取样2次 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | W2 | 灌河污水厂排口下游500m |  |  |  |

⑵监测时间

本评价地表水环境现状监测的监测数据为调用连云港市环境监测中心站（2014）环监（综）字第（88）的历史监测数据，监测时间为2014年9月24日-26日。

⑵监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表2.2.1-5。

表2.2.1-5 地表水现状监测结果汇总

| 断面 名称 | W1灌河化工园区污水厂排口 上游500米 | W2灌河化工园区污水厂排口 下游500米 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测 结果 | 最大值 | 最小值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 最大值 | 最小值 | 超标率 | 最大超标倍数 |  |
| pH | 7.44 | 7.21 | - | - | 7.37 | 7.19 | - | - | 6~9 |
| 总磷 | 0.28 | 0.11 | - | - | 0.28 | 0.14 | - | - | 0.3 |
| COD | 28 | 16 | - | - | 25 | 20 | - | - | 30 |
| 氨氮 | 0.82 | 0.62 | - | - | 0.79 | 0.59 | - | - | 1.5 |
| 石油类 | 0.15 | 0.03 | - | - | 0.16 | 0.03 | - | - | 0.5 |
| 氯化物 | 182 | 127 |  | - | 172 | 129 | - | - | 250 |
| 苯胺 | 未检出 | - | - | 未检出 | - | - | 0.1 |

注：W1、W2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

②水环境质量现状评价

水环境质量现状评价结果见表2.2.1-6。

表2.2.1-6  现状评价结果汇总表

| 断面编号 | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| 河流 | 灌河 |
| 流向 | 自西向东 |
| 指标 | 评价指数 |
| pH | 0.22~0.105 | 0.185~0.095 |
| 总磷 | 0.93~0.37 | 0.90~0.47 |
| COD | 0.93~0.53 | 0.83~0.67 |
| 氨氮 | 0.54~0.41 | 0.53~0.39 |
| 石油类 | 0.3~0.06 | 0.32~0.06 |
| 氯化物 | 0.73~0.51 | 0.69~0.52 |
| 苯胺 | - | - |
| 标准依据 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

由表2.2.1-6可看出，灌河中各监测因子指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

### 项目建成投产后区域生态环境质量现状

1、大气环境质量现状与评价

（1）监测点位、监测项目

表2.2.2-1  环境空气现状监测布点及监测项目表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离(m) | 监测项目 | 所在地环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 园区管委会 | SE | 400 | 氯化氢，二氧化氮，二氧化硫，PM10 | GB3095-2012 二级 |

（2）监测时间

本项目G1监测点的监测数据调用南京白云化工环境监测有限公司(2016)宁白化环监（气）字第201602158-1号历史数据。监测时间为2016年2月25日~3月2日、4月17~23日，连续监测7天，每天4次。本评价大气环境监测因子的监测数据监测时间为现场大气监测的同时，同步测量和记录现场的气温、气压等气象要素。

（3）监测结果统计

大气环境监测结果汇总见表2.2.2-2

表2.2.2-2  环境空气质量监测结果汇总表（单位：mg/Nm3）

| 监测点 | 监测项目 | 小时平均值 | 日平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 超标率% | 平均浓度 | 浓度范围 | 超标率% | 平均浓度 |
| G1 | NO2 | 0.019-0.040 | 0 | 0.028 | - | - | - |
| G1 | NH3 | 0.024-0.060 | 0 | 0.044 | - | - | - |
| G1 | PM10 | - | - | - | 0.097-0.123 | 0 | 0.111 |
| G1 | HCl | 未检出 | - | - | - | - | - |
| G1 | 臭气浓度 | ≤14 | 0 | - | - | - | - |

评价结果表明，从表2.2.2-3可以看出，项目所在区域的其他污染物指标均未超标，评价区域内的大气环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价区常规污染物的I值大部分小于1，能够达到相应的环境功能要求。

2、地表水环境质量现状监测与评价

⑴水环境现状监测

表2.2.2-4水质监测断面一览表

| 河流名称 | 监测断面 | 距排口距离 | 监测项目 | 监测时间 | 监测频次 | 水功能环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌河 | W1 | 灌河污水厂排口上游500m | pH，COD，SS，苯胺类，甲醛，AOX，硫化物，氯化物，氰化物，石油类 | 2016.8.9-2016.8.11 | 连续监测3天，每天取样2次 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
|  | W2 | 灌河污水厂排口下游500m |  |  |  |  |

⑵监测时间

本项目地表水COD，SS，苯胺类，甲醛，AOX，硫化物，氯化物，氰化物，石油类调用南京白云化工环境监测有限公司历史数据。（2016）宁白化环监（水）字第201608272-1号监测数据监测时间为2016年8月9日~8月11日，连续监测3天，每天2次。pH、总磷数据引用灌南县环境监测站（2015）环监（综）字第（10）号监测数据。

⑶监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表2.2.2-5。

表2.2.2-5 地表水现状监测结果汇总

| 断面 名称 | W1灌河化工园区污水厂排口 上游500米 | W2灌河化工园区污水厂排口 下游500米 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测 结果 | 最大值 | 最小值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 最大值 | 最小值 | 超标率 | 最大超标倍数 |  |
| pH | 7.71 | 7.4 | - | - | 8.19 | 7.62 | - | - | 6~9 |
| 总磷 | 0.46 | 0.44 | 50% | 1.5 | 0.47 | 0.42 | 60% | 1.6 | 0.3 |
| COD5 | 3.8 | 2.1 | - | - | 4.7 | 4.3 | - | - | 6 |
| SS | 26 | 18 | - | - | 25 | 20 | - | - | / |
| 石油类 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.5 |
| 氯化物 | 983 | 96.6 | - | - | 2100 | 1900 | - | - | / |
| 苯胺 | 未检出 | - | - | 未检出 | - | - | 0.1 |
| 甲醛 | 0.43 | 0.36 | - | - | 0.31 | 0.24 | - | - | 0.9 |
| 硫化物 | 0.026 | 0.012 | - | - | 0.024 | 0.008 | - | - | 0.5 |
| 氰化物 | 未检出 | - | - | 未检出 | - | - | 0.2 |
| AOX | 未检出 | - | - | 未检出 | - | - | 0.8 |

注：W1、W2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

由表2.2.2-5可看出，灌河监测断面中的各项监测因子除总磷超标外，其它各水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3、声环境质量现状监测与评价

项目投产后厂区附近声环境质量现状为本次自查评估实测数据

（1）监测时间及频率

监测时间：2016年8月25，26日，连续监测2天。

监测频次：连续监测2天，昼夜各监测1次。

（2）监测结果及评价

监测结果详见表2.2.2-7

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB(A) | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北厂界 | NO1 | 2016.08.25 | 昼间 | 56.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45.4 | 55 | 达标 |
|  |  | 2016.08.26 | 昼间 | 56.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.8 | 55 | 达标 |
| 西南厂界 | NO2 | 2016.08.25 | 昼间 | 52.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 2016.08.26 | 昼间 | 53.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.2 | 55 | 达标 |
| 东南厂界 | NO3 | 2016.08.25 | 昼间 | 56.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.7 | 55 | 达标 |
|  |  | 2016.08.26 | 昼间 | 56.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.7 | 55 | 达标 |
| 东北厂界 | NO4 | 2016.08.25 | 昼间 | 53.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 2016.08.26 | 昼间 | 54.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.5 | 55 | 达标 |

监测结果显示，本项目建成投产后区域声环境4个测点的昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》中的3类区标准要求。

### 环境质量同比变化趋势

项目所在区域生态环境质量同比变化情况依据进行对比分析，具体如下：

1、环境空气

根据大气监测数据，自查项目建设前后区域的污染物指标均未超标，评价区域内的大气环境质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水

根据连云港市环境监测中心站（2014）环监（综）字第（88）的历史监测数据，灌河中各监测因子指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。根据（2016）宁白化环监（水）字第201608272-1号监测数据、灌南县环境监测站（2015）环监（综）字第（10）号监测数据，总磷略微超标，原因为灌河周围生活区污水直排造成的。建议灌南县政府及园区管委会采取地表水环境综合整治措施，如建设城市生活污水处理厂。地表水其他污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。因此，本项目的运营不会给区域地表水环境带来明显不利的影响。

3、声环境质量对比分析

根据区域噪声历史监测数据及本次自查评估实测数据对比分析，项目投产前后，区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》中的3类区标准要求。本项目的建设并未对区域声环境噪声明显不良影响。

# 现有工程

## 现有项目概括

### 现有项目概况

连云港双蝶染料化工有限公司是江苏省宝应县东升染料化工有限公司于2006年在江苏连云港化工产业园区投资4200万元人民币注册成立的，并于2007年3月取得连云港市环保局关于“年产2500吨染料及中间体制造项目”的批复，生产规模为对氨基偶氮苯盐酸盐1200t/a、酸性大红GR 800t/a、活性艳红X-3B 200t/a、酸性媒介黑T300t/a。

连云港双蝶染料化工有限公司全厂现有职工130余人。厂区面积30181m2，现有1200吨对氨基偶氮苯盐酸盐和800吨酸性大红GR生产线已经投产，并于2009年8月通过了连云港市环保局的“三同时”验收。厂区构筑物见表3.1.1-1。

表3.1.1-1 厂区构筑物一览表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号车间 | 1000 | 1000 | 1 | 框架 |
| 2 | 2号车间 | 1200 | 1200 |  |  |
| 3 | 3号生产车间 | 500 | 500 |  |  |
| 4 | 库房、罐区 | 2600 | 2600 | 1 | 混合结构 |
| 5 | 循环水站 | 540 | 540 | 1 | 框架 |
| 6 | 设备检修区 | 540 | 540 | 1 | 框架 |
| 7 | 污水处理设施 | 1080 | 1080 | 1 | 框架 |
| 8 | 综合楼、办公楼 | 1800 | 5400 | 3 | 混合结构 |
| 9 | 其他辅助设施 | 1620 | 1620 | 1 | 混合结构 |
| 10 | 合计 | 10880 | 14480 | / | / |

### 产品方案

现有工程环评批复产品方案见表

表3.1.2-1  现有工程主体及规模

| 序号 | 产品名称 | 建设情况 | 生产能力t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对氨基偶氮苯盐酸盐 | 已验收 | 1200 |
| 2 | 酸性大红GR | 已验收 | 1000 |

## 现有工程公用及辅助设施

1、给排水

⑴给水

①给水水源

现有工程位于连云港市（堆沟港）化工园区内，由连云港市（堆沟港）化工园区自来水厂给水，供生产和生活用水，厂内主管道管径Ф200mm。

②用水情况

现有工程用水主要为工艺用水、生产辅助用水、厂区日常生活用水等。综前所述，已批项目用水情况见表3.2-1。

表3.2-1  项目用水情况一览表（单位：m3/a）

| 序号 | 项目名称 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 对氨基偶氮苯盐酸盐 | 6884.592 | 工艺总用水量为10724.592m3/a，其中新鲜水5325.6m3/a，蒸汽冷凝水5398.992m3/a |
| 2 |  | 酸性大红GR | 3840 |  |
| 3 | 生产用水 | 车间地面冲洗、化验用水等杂用水 | 2400 | 全为蒸汽冷凝水 |
| 4 | 生活用水 | — | 3000 | 生活用水总量为3000 m3/a，其中新鲜水1000 m3/a，蒸汽冷凝水2000 m3/a |
| 小计 | 16124.592 | 总新鲜水用量6325.6m3/a |

根据表3.2-1，现有工程总用水量为16124.592m3/a，其中工艺用水10724.592m3/a，生产用水2400m3/a；项目新鲜水用量为6325.6m3/a。

③冷却盐水系统

现有工程2个产品，有2条生产线。冷却水系统主要由盐水泵、冷凝器及循环水桶组成。现有工程循环冷却盐水系统用量为1580m3/a（53m3/d）。

④水回用情况

现有工程蒸汽冷凝水回用于生产。

⑵排水

现有工程采用清污分流制排水，废水产生情况见表3.2-2。项目废水产生量为12258m3/a，全部为污水。

表3.2. -2 现有项目废水产生情况一览表

| 序号 | 废水类别 | 主要计算依据 | 废水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 正常生产废水量 | 根据工程分析得，直接进入 污水池的废水， 12258 m3/年 | 40.86 | 需预处理的污水量 |
| B | 设备、地面冲洗水 |  |  |  |
| C | 生活用水 |  |  |  |
| D | 分析化验室 |  |  |  |
| E | 污染雨水 | 生产装置地沟内，300m2 | 4/次 | 进入事故池，厂区污水站处理 |
| F |  | 罐区围堰内，400 m2 | 6/次 |  |
| G | 初期污染雨水 | 生产装置区地沟外可能受污染的区域，500 m2 | 7/次 | 有污水切换管道 |
| H | 直排清洁雨水 | 空置区域，10000 m2 | 144/次 | 无污水切换管道 |
| I |  | 办公、产品库区，4200 m2 | 36/次 | 有污水切换管道 |
| J | 消防污水 | 初期可能受污染的消防水，按最大设计用量，0.5小时 | 100 | 有污水切换管道，进入事故池 |
| K | 循环冷却水及未利用蒸汽冷凝水 | 1580m3/年 | 5.3 | 无污水切换管道 |

2、供热

现有工程用热由企业自建的6t/h临时燃煤锅炉（并配套建有一台列管式除尘器）提供，另有一台4t/h燃煤锅炉备用。

3、供电

现有工程利用园区供电系统统一供电，现有工程利用园区供电系统，年用电量约为55万kw·h，厂内已建成300KVA配电房一座，外接园区内的12kv线。

现有工程公用工程、辅助工程情况详见表3.2-3。

表3.2-3 现有工程公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 原材料年运入量5692.7t/a，其中汽运3076.3t（密封桶装苯胺985.2t/a，其他均为固体袋装），槽车运输2720t（30%盐酸2122t、30%液碱598t）,产品运出量2500t/a(袋装固体，汽运)。 | 厂外运输租用货车,厂内自备1辆2t叉车。 |
|  | 成品库 | 占地800m2（袋装储存） | - |
|  | 液体库房 | 占地600 m2 (密封桶装苯胺) | - |
|  | 固体库房 | 占地1200 m2（固体原料、袋装储存） | - |
|  | 储罐区 | 30m3盐酸储罐2个，20m3液碱储罐1个，占地220 m2。 | - |
| 公 用 工 程 | 给水 | 项目新鲜水总用水量16124.592t/a，蒸汽冷凝水9798.992t/a。主要为工艺用水、生活用水、循环水补充水及地面冲洗用水。 | 来自化工产业园区供水管网 |
|  | 排水 | 采用雨污分流排水方式。项目污水站年出水量12258t（不包括初期雨水），出水经厂内污水管进入园区污水厂；雨水管采用暗流管式排水，主要承接清下水(约1580t/a)及后期雨水。 |  |
|  | 供汽 | 12680(m3/a) | 园区供热管网* |
|  | 供电 | 150万度/年 | 电网 |
|  | 冷却系统 | 制冷机2套：10万大卡、15万大卡各一套；循环冷却水系统40t/h。 |  |
| 环 保 工 程 | 废气处理 | 布袋除尘器、活性炭吸附装置、风机等。 | - |
|  | 废水处理 | 部分工段高含盐废水蒸发析盐预处理后，混合废水采用“微电解+中和+气浮+水解酸化+接触氧化”处理工艺。 | - |
|  | 固废处理 | 重氮渣67.2t/a | 委托有资质第三方集中处理 |
|  |  | 废活性炭渣8.0t/a |  |
|  |  | 污水处理污泥15t/a |  |
|  |  | 蒸发析盐残液及废盐577.83t/a | 暂存厂内 |
|  |  | 生活垃圾15t/a | 卫生填埋 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔声、减振等。 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积8000㎡，绿地覆盖率26.7%。 | 利用现有 |

## 现有项目污染物排放总量

现有工程污染物排放量汇总见表3.3.1-1。

表3.3.1-1  现有工程污染物排放量汇总

| 种类 | 污染物名称 | 总量指标 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 （有组织） | 苯胺 | 0.173 |
|  | 粉尘 | 0.065 |
|  | HCl | 0.165 |
| 废水污染物 |  | 接管考核量 |
|  | COD | 12.25 |
|  | NH3-N | 0.49 |
|  | TP | 0.012 |
|  | 苯胺 | 0.06 |
| 清净下水 | 废水量 | 1580 |
|  | COD | 0.047 |
| 固体废物 | 0 |

# 自查项目工程分析

## 项目概况

### 工程基本情况

自查项目名称：年产800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐等5个产品技改项目；

建设单位：连云港双蝶染料化工有限公司；

建设地点：连云港市（堆沟港）化学工业园

行业类别：其他专用化学产品制造（C2669）

建设性质：自查；

员工人数：劳动定员130人；

工作制：每天24h运转，三班制，年运行300天，年工作时间7200h。

### 产品方案

项目主体工程及产品方案见表4.1-1。

表4.1-1 建设项目主体工程及产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量（t/a） | 车间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂红23 | 800 | 四车间 | 新增，每个产品都有独立的生产线 |
| 2 | 油溶红5B | 60 |  |  |
| 3 | 油溶黄14 | 300 |  |  |
| 4 | 间脲酰苯胺盐酸盐 | 1500 | 二车间 |  |
| 5 | J酸 | 1000 |  |  |

### 公用工程及辅助工程

1、项目公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表4.1-2。

表4.1-2 自查项目公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 自查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水 | 21215m3/a | 由灌南县自来水厂供水 |
|  | 排水 | 21305.85m3/a | 雨污分流，清污分流 |
|  | 供电 | 年用电量290.83万KWh/a | 从开发区接线，由灌南县变电所供电 |
|  | 供热 | 蒸汽量约48220t/a | 利用原有临时锅炉 |
|  | 绿化 | 本次不新增绿化面积 | / |
|  | 循环水系统 | 利用原有循环水冷却系统 | 满足本项目产品的要求 |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 总运输量为33860.64吨，运入约23160.64吨，运出约10700吨 | 委托专业化学品运输公司运输 |
|  | 贮 存 | 利用现有成品仓库800 m2、液体仓库600 m2、固废仓库1200 m2 | 利用原有罐区，满足本项目原料存放 |
|  |  | 利用原有罐区220m2。 |  |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 废气处理措施：二级碱喷淋2套，三级水降膜水吸收一套； 利用现有工程烘房，烘房现有一套布袋除尘器 | 确保达标排放 |
|  | 废水治理 | 部分工段高含盐废水蒸发析盐预处理后，混合废水采用“微电解+中和+气浮+水解酸化+接触氧化+深度接触氧化”处理工艺。 | 新增接触氧化工艺，以确保废水处理达标 |
|  | 噪声治理 | 隔音、消声器、减振等措施 | 确保厂界噪声达到标准要求 |
|  | 固体暂存设施 | 利用原有固废房储存废活性炭、污水站污泥等危险固废，委托有资质单位处理；生活垃圾交当地环卫部门处理。 | 符合固废暂存规范，满足生产要求 |
|  | 环境风险 | 利用原有499.2m3消防尾水池 | 满足本项目要求 |
|  |  | 利用原有3000m3事故池 | 满足本项目要求 |

### 劳动定员和工作制度

每天24h运转，三班制，年运行300天，年工作时间7200h。

### 原辅料及能源消耗

按照设计生产能力正常生产，设计及实际生产原辅材料消耗量见表4.1-3。

表4.1-3 主要原材料及能源消耗情况表

| 产品 | 序号 | 原料名称 | 规格（%） | 单耗(Kg/t产品) | 年耗量(t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂红23 | 1 | 苯胺 | ≥99% | 660 | 528 | 国内，汽车 |
|  | 2 | 盐酸 | ≥30% | 470 | 376 | 国内，汽车 |
|  | 3 | 2-萘酚 | ≥99% | 330 | 264 | 国内，汽车 |
|  | 4 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 192 | 153.6 | 国内，汽车 |
|  | 5 | 电（kw/h） | 380/220v | 808kw/h | 64.7万度 | 国内，汽车 |
|  | 5 | 汽 |  | 6500 | 5200 | 国内，汽车 |
|  | 6 | 水 |  | 5000 | 4000 | 国内，汽运 |
|  | 7 | 苯胺 | ≥99% | 660 | 528 | 国内，汽运 |
| 油溶红5B | 1 | 邻氨基苯甲酸 | ≥98% | 1400 | 84 | 国内，汽车 |
|  | 2 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 710 | 42.6 | 国内，汽车 |
|  | 3 | 硫化钠 | ≥98% | 1190 | 71.4 | 国内，汽车 |
|  | 4 | 盐酸 | ≥30% | 4242 | 254.52 | 国内，汽车 |
|  | 5 | 氯乙酸钠 | ≥98% | 420 | 24.8 | 国内，汽车 |
|  | 6 | 电（kw/h） | 380/220v | 210kw/h | 12100kw/h | 国内，汽车 |
|  | 7 | 汽 |  | 12000 | 720 | 国内，汽运 |
|  | 8 | 水 |  | 8000 | 480 | 国内，汽运 |
| 油溶黄14 | 1 | 苯胺 | ≥99% | 243 | 121.5 | 国内，汽车 |
|  | 2 | 盐酸 | ≥30% | 636 | 318 | 国内，汽车 |
|  | 3 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 190 | 95 | 国内，汽车 |
|  | 4 | 液碱 | ≥30% | 167 | 83.3 | 国内，汽车 |
|  | 5 | 2-萘酚 | ≥99% | 376 | 188 | 国内，汽车 |
|  | 6 | 电（kw/h） | 380/220V | 500kw/h | 250000kw/h | 国内，汽运 |
|  | 7 | 汽 |  | 5500 | 2750 | 国内，汽运 |
|  | 8 | 水 |  | 5000 | 2500 | 国内，汽运 |
| 间脲酰苯胺酸盐 | 1 | 间苯二胺 | ≥98% | 780 | 1170 | 国内，汽车 |
|  | 2 | 氰酸钠 | ≥92% | 668 | 1000 | 国内，汽车 |
|  | 3 | 氯化钠 | ≥99% | 80 | 120 | 国内，汽车 |
|  | 4 | 盐酸 | ≥30% | 650 | 975 | 国内，汽车 |
|  | 5 | 电（kw/t） | 380/220v | 45.3kw/h | 68000kw/h | 国内，汽运 |
|  | 6 | 汽 |  | 1.3t | 2000t | 国内，汽运 |
|  | 7 | 水 |  | 2000 | 3000 | 国内，汽运 |
| J酸 | 1 | 2-萘酚 | ≥99% | 669 | 669 | 国内，汽运 |
|  | 2 | 氯磺酸 | ≥95% | 650 | 650 | 国内，汽运 |
|  | 3 | 氨水 | ≥20% | 1100 | 1100 | 国内，汽运 |
|  | 4 | 发烟硫酸 | 25% | 1200 | 1200 | 国内，汽运 |
|  | 5 | 液碱 | 32% | 1600 | 1600 | 国内，汽运 |
|  | 6 | 硫酸 | 98% | 500 | 500 | 国内，汽运 |
|  | 7 | 邻硝基乙苯 | ≥99% | 0.05 | 50 | 国内，汽运 |
| 注：氯磺酸拥有专门库房存储，双人保管，双人收发。 |

### 原辅料贮运

项目所用原料贮存方式有桶装、袋装，分别存放于原料仓库和罐区，成品存放于成品仓库，各类物品按化工企业规范要求存放。项目主要原、辅材料年耗量及最大贮存量，以及成品最大贮存量见表4.1-4。

表4.1-4  项目主要原、辅材料及成品贮存量一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格/% | 年（产）耗量（t/a） | 最大贮存量（t） | 物质形态 | 贮运 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯胺 | ≥99% | 4759.9 | 50 | 液态 | 储罐 |
| 2 | 盐酸 | ≥30% | 1916.52 | 55 | 液态 | 储罐 |
| 3 | 2-萘酚 | ≥99% | 264 | 70 | 固态 | 袋装 |
| 4 | 邻氨基苯甲酸 | ≥98% | 84 | 5 | 固态 | 袋装 |
| 5 | 硫化钠 | ≥98% | 71.4 | 10 | 固态 | 袋装 |
| 6 | 氯乙酸钠 | ≥98% | 24.8 | 5 | 固态 | 袋装 |
| 7 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 95 | 35 | 固态 | 袋装 |
| 8 | 液碱 | ≥30% | 1283.3 | 50 | 液态 | 储罐 |
| 9 | 间苯二胺 | ≥98% | 1170 | 10 | 液态 | 桶装 |
| 10 | 氰酸钠 | ≥92% | 1000 | 5 | 固态 | 袋装 |
| 11 | 氯化钠 | ≥99% | 120 | 50 | 固态 | 袋装 |
| 12 | 2-萘酚 | ≥99% | 120 | 70 | 固态 | 袋装 |
| 13 | 氯磺酸 | ≥99% | 669 | 10 | 液态 | 储罐 |
| 14 | 氨水 | ≥95% | 650 | 50 | 液态 | 储罐 |
| 15 | 硫酸 | 32% | 1600 | 50 | 液态 | 储罐 |
| 16 | 对氨基偶氮苯盐酸盐 | ≥99% | 528 | 50 | 固态 | 袋装 |

### 项目主要设备

正常生产运用的主要设备如表4.1-5所示。

表4.1-5  本项目主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单机功率/kW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂红23 |
| 1 | 重氮釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 2 | 7.5 |  |
| 2 | 转位釜 | 6300L | A3搪瓷 | 台 | 2 | 7.5 |  |
| 2 | 亚硝酸钠计量槽 | 2000L | 碳钢 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 重氮釜 | 30000L | A3衬塑 | 台 | 1 | 22 |  |
| 5 | 偶合釜 | 60000L | A3衬塑 | 台 | 2 | 35 |  |
| 6 | 盐酸计量槽 | 2000L | 玻璃钢 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 液碱计量槽 | 2000L | A3 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 打浆釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 5 | 7.5 |  |
| 9 | 打浆釜 | 5000L | 不锈钢 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 10 | 离心机 | ￠1250 | 不锈钢 | 台 | 2 | 37 | 逐步淘汰 |
| 11 | 亚硝酸钠溶解釜 | 2000L | A3 | 台 | 1 | 5.5 |  |
| 12 | 汽流干燥 |  | 不锈钢 | 台 | 2 | 45 |  |
| 13 | 拼混机 | 15m³ | A3 | 台 | 2 | 22 |  |
| 14 | 压滤机 | 200m² | 聚丙烯 | 台 | 2 | 22 | 逐步淘汰 |
| 油溶红5B |
| 1 | 重氮釜 | 2000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 5.5 |  |
| 2 | 巯基釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 3 | 还原釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 4 | 碱熔釜 | 2000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 5 | 氧化釜 | 12000L | 不锈钢 | 台 | 1 | 15 |  |
| 6 | 缩合釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 油溶黄14 |
| 1 | 重氮釜 | 30000L | A3衬塑 | 台 | 1 | 22 |  |
| 2 | 打浆釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 3 | 打浆釜 | 5000L | 不锈钢 | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 4 | 偶合釜 | 60000L | A3衬塑 | 台 | 2 | 35 |  |
| 5 | 盐酸计量槽 | 2000L | 玻璃钢 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 液碱计量槽 | 2000L | A3 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 汽流干燥 |  | 不锈钢 | 台 | 1 | 45 |  |
| 8 | 拼混机 | 10 m³ | A3 | 台 | 1 | 22 |  |
| 9 | 压滤机 | 200 m² | 聚丙烯 | 套 | 2 | 22 |  |
| J酸 |
| 1 | 磺化釜 | 3000L | A3搪 | 台 | 6 | 4 |  |
| 2 | 高温磺化釜 | 3000L | A3搪 | 只 | 6 | 4 |  |
| 2 | 稀释釜 | 5000L | A3搪 | 只 | 3 | 5.5 |  |
| 4 | 离心机 | PSD1250 | A3衬塑 | 只 | 6 | 22 |  |
| 5 | 氨化釜 | 3000L | 316L | 只 | 4 | 4 |  |
| 6 | 碱熔釜 | 5000L | A3 | 台 | 6 | 11 |  |
| 7 | 酸化釜 | 5000L | A3搪 | 台 | 3 | 5.5 |  |
| 间脲酰苯胺酸盐 |
| 1 | 酰化釜 | 8000L | A3搪瓷 | 台 | 1 | 11 |  |
| 2 | 酰化釜 | 5000L | A3搪瓷 | 台 | 2 | 5.2 |  |
| 3 | 打浆釜 | 2500L | 碳钢 | 台 | 5 | 5.5 |  |
| 4 | 水计量槽 | 2500L | PP |  |  |  |  |
| 5 | 盐酸计量槽 | 1500L | 玻璃钢 |  | 1 |  |  |
| 6 | 酰化釜 | 10000L | A3搪瓷 | 台 | 2 | 15 |  |
| 7 | 冷冻机 | 20万大卡 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 全自动离心机 | 1250 | 不锈钢 | 台 | 4 | 22 |  |
| 9 | 水冲泵 | 7.5KW | PVC | 台 | 1 | 7.5 |  |

## 项目选址情况

### 项目选址合理性分析

本项目位于江苏连云港（堆沟港）化工产业园，南依苏北黄浦江——灌河，北枕新沂河，西接204国道和盐连高速公路，东临黄海，三面环水，一面朝陆，是苏北堆沟港、陈家港、燕尾港三港“金三角”的重心区，交通十分方便。项目位于江苏连云港（堆沟港）化工产业园，用地为工业用地，项目周围主要是化工企业。本项目不属于国土资发“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制或禁止用地项目；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013）》年本中的限制和禁止用地项目；根据《江苏省生态红线区域保护规划》，项目不在连云港市生态红线区域保护规划范围内。综上，本项目符合国家和地方用地政策要求，项目用地不属于限制和禁止用地，项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求，因此，项目选址合理。

### 厂区平面布置

本项目为自查项目，建设于连云港双蝶染料化工有限公司现有厂区内。与自查项目有关的建构筑物情况见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  与自查有关的建构筑物一览表

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑物、构筑物面积（m2） | 层数 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号车间 | 1200 | 1000 | 1 | 框架 |
| 2 | 4号车间 | 1200 | 1200 |  |  |
| 3 | 库房、罐区 | 2600 | 2600 | 1 | 混合结构 |
| 4 | 循环水站 | 540 | 540 | 1 | 框架 |
| 5 | 设备检修区 | 540 | 540 | 1 | 框架 |
| 6 | 污水处理设施 | 1080 | 1080 | 1 | 框架 |
| 7 | 综合楼、办公楼 | 1800 | 5400 | 3 | 混合结构 |
| 8 | 其他辅助设施 | 1620 | 1620 | 1 | 混合结构 |
| 9 | 合计 | 10580 | 13980 | / | / |

### 厂区周围环境状况

连云港双蝶染料化工有限公司于连云港市（堆沟港）化学工业园内，厂界北侧为连云港瑞威化工有限公司，东面为连云港世展精细化学品公司，西侧、南侧均为农田，厂区四邻及周围500米范围内分布状况见见附件。

## 工艺流程及产污环节分析

### 溶剂红23

### 工艺原理

以对氨基偶氮苯盐酸盐重氮反应后过滤，过滤母液再与2-萘酚偶合，过滤、烘干而成。反应原理如下：

（1）重氮反应（以对氨基偶氮苯盐酸盐计转化率99%）

（2）偶合反应（以2-萘酚计转化率98%）

### 工艺流程及产污环节

1、工艺流程简述

⑴重氮反应

将定量对氨基偶氮苯盐酸盐投入重氮釜，加入定量盐酸和冰块降温至0℃，再缓慢滴加亚硝酸钠，温度控制在0-12℃，反应5个小时后完成。

⑵偶合反应

将以上反应后的重氮液过滤去渣，重氮液加入打浆好的偶合釜中，反应温度控制在0-10℃，反应完全后测试反应终点。

⑶后处理工序

反应至终点后升温烘干，拼混，包装成品油溶红23#，总收率达95%。2、生产流程图及产污环节表

### 主要原辅料及能源消耗

主要原辅料及能源消耗情况见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  主要原辅料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗（kg/t） | 年耗量（t/a） | 贮运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基偶氮苯盐盐酸 | ≥99% | 660 | 528 | 袋装 |
| 2 | 盐酸 | ≥30% | 470 | 376 | 储罐 |
| 3 | 2-萘酚 | ≥99% | 330 | 264 | 袋装 |
| 4 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 192 | 153.6 | 袋装 |
| 5 | 电（kw/h） | 380/220v | 808kw/h | 64.7万度 | 园区电网 |
| 6 | 汽 |  | 6500 | 5200 | 利用现有 |
| 7 | 水 |  | 5000 | 4000 | 园区供水管网 |

### 主要设备

表4.3.1-2  主要生产设备

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 材质 | 数量 | 功率(KW/台) | 年运行时数(h/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重氮釜 | 5000L | A3搪瓷 | 2 | 7.5 | 1200 |
| 2 | 转位釜 | 6300L | A3搪瓷 | 2 | 7.5 | 2400 |
| 3 | 亚硝酸钠计量槽 | 2000L | 碳钢 | 3 |  |  |
| 4 | 重氮釜 | 30000L | A3衬塑 | 1 | 22 | 2400 |
| 5 | 偶合釜 | 60000L | A3衬塑 | 2 | 35 | 2400 |
| 6 | 盐酸计量槽 | 2000L | 玻璃钢 | 2 |  |  |
| 7 | 液碱计量槽 | 2000L | A3 | 2 |  |  |
| 8 | 打浆釜 | 5000L | A3搪瓷 | 5 | 7.5 | 1200 |
| 9 | 打浆釜 | 5000L | 不锈钢 | 1 | 7.5 | 2400 |
| 10 | 离心机 | ￠1250 | 不锈钢 | 2 | 37 | 600 |
| 11 | 亚硝酸钠溶解釜 | 2000L | A3 | 1 | 5.5 | 2400 |
| 12 | 汽流干燥 |  | 不锈钢 | 2 | 45 | 4800 |
| 13 | 拼混机 | 15m³ | A3 | 2 | 22 | 1200 |
| 14 | 压滤机 | 200m² | 聚丙烯 | 2 | 22 | 600 |

### 4.3.1.5 物料平衡

溶剂红23的物料平衡见表4.3.1-3和图4.3.1-2。

表4.3.1-3  生产物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 | 套用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |  |
| 1 | 对氨基偶氮苯盐酸盐 | 528 | 800（油溶红23 782.08、氯化钠10.26、2-萘酚5.24、HCl2.42） | G1-1.20：氯化氢10，氮氧化物10 G1-2214.34：水190.3、HCl 10.55、NaCl 13.79 | W1-1 4325.66：氯化氢 190.36 水 4111.42 氨基偶氮苯盐酸盐 1.35 氯化钠 13.33 亚硝酸钠 19.2 | - | - |
| 2 | 盐酸 | 376 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冰块 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 亚硝酸钠 | 192 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-萘酚 | 264 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 5360 | 800 | 234.34 | 4325.66 | - | - |
| 合计 | 5360 | 5360 | - |

### 4.3.1.6 工艺水平衡

工艺水平衡详见表4.3.1-4。

表4.3.1-4  工艺水平衡（t/a）

| 入方 | 循环回用 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进产品/副产 | 废水 | 废气 | 反应消耗 | 水蒸气 |
| 新鲜水 | 4000 | - | - | W1-1：4111.42 | G1-2：190.3 |  |  |
| 反应生成 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |
| 物料带入 | 263.2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 845.86 | - |  | 4111.42 | 190.3 |  |  |
|  |  |  | 4301.72 |

### 油溶红5B

### 工艺原理

以邻胺基苯甲酸与硫化钠、硫酸、液碱、盐酸 、锌粉、片碱为原料，经硫化、还原和中和，压滤、烘干、拼混而成。反应原理如下：

⑴重氮反应（以邻胺基苯甲酸重氮盐计转化率98%）

⑵巯基化反应（以邻胺基苯甲酸重氮盐计转化率95%）

⑶缩合反应（以氯乙酸钠计转化率95%）

⑷碱熔闭环氧化反应（转化率98%）

### 工艺流程及产污环节

1、工艺流程简述

⑴重氮工段

将定量邻胺基苯甲酸、盐酸投入重氮反应釜，然后加入水，缓慢加入亚硝酸钠溶液，反应2小时后完成，并测定终点。

⑵巯基化工段

将定量硫化钠和硫加入上述重氮液中，反应4个小时。反应结束，过滤待用。

⑶缩合工段

将定量氯乙酸钠溶液加入上述溶液中，保温5个小时候结束，测定终点到达后待用。

⑷碱熔闭环工段

将上述溶液逐渐加入碱熔釜中，加完后保温2个小时结束。

⑸氧化工段

将上述溶液缓慢加入氧化釜中，加入定量硫保温4个小时完成反应。

⑹后处理工序

将上述溶液降温至室温，甩干，烘干，粉碎，拼混，包装成成品。B、生产流程图及产污环节图

2、工艺流程及产污环节图

### 主要原辅料及能源消耗

表4.3.2-1  主要原辅料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗(kg/t) | 年耗量(t/a) | 贮运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻氨基苯甲酸 | ≥98% | 1400 | 84 | 袋装 |
| 2 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 710 | 42.6 | 袋装 |
| 3 | 硫化钠 | ≥98% | 1190 | 71.4 | 袋装 |
| 4 | 盐酸 | ≥30% | 4242 | 254.52 | 储罐 |
| 5 | 氯乙酸钠 | ≥98% | 420 | 25.2 | 袋装 |
| 6 | 氢氧化钠 |  | 933 | 56 | 袋装 |
| 6 | 电（kw/h） | 380/220v | 210kw/h | 12100kw/h | 园区电网 |
| 7 | 汽 |  | 12000 | 720 | 利用现有 |
| 8 | 水 |  | 8000 | 480 | 园区供水管网 |

### 主要设备

表4.3.2-2  主要设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 功率(KW/台) | 年运行时数(h/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重氮釜 | 2000L | A3搪瓷 | 1 | 5.5 | 1000 |
| 2 | 巯基釜 | 5000L | A3搪瓷 | 1 | 7.5 | 2400 |
| 3 | 还原釜 | 5000L | A3搪瓷 | 1 | 7.5 | 1200 |
| 4 | 碱熔釜 | 2000L | A3搪瓷 | 1 | 7.5 | 1200 |
| 5 | 氧化釜 | 12000L | 不锈钢 | 1 | 15 | 2400 |
| 6 | 缩合釜 | 5000L | A3搪瓷 | 1 | 7.5 | 2400 |

### 物料平衡

物料平衡见表4.3.2-3和图4.3.2-2。

表4.3.2-3  生产物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 | 套用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |  |
| 1 | 邻氨基苯甲酸 | 84 | 成品60（油溶红5B58.62、氯化氢0.38、水0.5、碳酸钠0.36、氯化钠0.64 | G2-116.36：HCl3.18、氮氧化物3.18 G2-225.19：HCl5.25、氮气15.98、硫化氢3.96 G2-4：硫化氢2.4 G2-41.81：水1、粉尘0.81 | W2-1686.98：水473.58、盐酸91.08、中间产物5.54、氯化钠89.9 硫化钠26.88 W2-2160.86：水64、碳酸钠77.83、中间产物6.63、氯化钠10 | - |  |
| 2 | 亚硝酸钠 | 42.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 硫化钠 | 71.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 盐酸 | 254.52 |  |  |  |  |  |
| 5 | 氯乙酸钠 | 25.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | 480 |  |  |  |  |  |
| 7 | 氢氧化钠 | 56 |  |  |  |  |  |
| 8 | 硫 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 962.22 | 60 | 45.78 | 856.44 |  |  |
| 合计 |  | 962.22 |  |  |

### 工艺水平衡

表4.3.2-4  工艺水平衡（t/a）

| 入方 | 循环回用 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进产品/副产 | 废水 | 废气 | 反应消耗 | 水蒸气 |
| 新鲜水 | 480 | - | 0.5 | W2-1：473.58 | G2-4：1 |  |  |
| 反应生成 | - |  |  | W2-1：64 |  |  |  |
| 物料带入 | 59.08 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 539.08 | - |  | 537.58 | 1 |  |  |
|  |  |  | 539.08 |

### 油溶黄14

### 工艺原理

反应原理：以苯胺、盐酸、亚硝酸钠、2-萘酚、液碱为原料，经重氮、偶合、甩干、烘干、拼混，包装成成品。

主要化学方程式：

⑴重氮反应（以苯胺计转化率98%）

⑵偶合反应（以2-萘酚计转化率98%）

### 工艺流程简述

1、工艺流程简述

⑴重氮反应

将定量苯胺、水、盐酸放入重氮釜，加入碎冰降温至0℃，迅速加入亚硝酸钠溶液反应，温度控制在0-5℃，充分反应2个小时完成。

⑵偶合反应

将上述重氮液加入已打浆好的偶合釜中，温度控制在0-12℃，反应5个小时后，测试终点。终点结束后开始升温。

⑶后处理工序

偶合终点到达后，升温至80-90℃，甩干，烘干，拼混，包装成成品。2、工艺流程及产污环节图

### 主要原辅料及能源消耗

主要原辅料及能源消耗情况见表4.3.3-1。

表4.3.3-1  主要原辅料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗（kg/t） | 年耗量(t/a) | 贮运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯胺 | ≥99% | 243 | 121.5 | 储罐 |
| 2 | 盐酸 | ≥30% | 636 | 318 | 储罐 |
| 3 | 亚硝酸钠 | ≥98% | 190 | 95 | 袋装 |
| 4 | 液碱 | ≥30% | 167 | 83.3 | 储罐 |
| 5 | 2-萘酚 | ≥99% | 376 | 188 | 袋装 |
| 6 | 电（kw/h） | 380/220V | 500kw/h | 250000kw/h | 园区电网 |
| 7 | 汽 | - | 5500 | 2750 | 利用现有 |
| 8 | 水 | - | 5000 | 2500 | 园区供水管网 |

### 主要设备

表4.3.3-2  主要设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 功率(KW/台) | 年运行时数(h/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重氮釜 | 30000L | A3衬塑 | 1 | 22 | 2400 |
| 2 | 打浆釜 | 5000L | A3搪瓷 | 1 | 7.5 | 1200 |
| 3 | 打浆釜 | 5000L | 不锈钢 | 1 | 7.5 | 2400 |
| 4 | 偶合釜 | 60000L | A3衬塑 | 2 | 35 | 2400 |
| 5 | 盐酸计量槽 | 2000L | 玻璃钢 | 2 |  |  |
| 6 | 液碱计量槽 | 2000L | A3 | 2 |  |  |
| 7 | 汽流干燥 |  | 不锈钢 | 1 | 45 | 4800 |
| 8 | 拼混机 | 10 m³ | A3 | 1 | 22 | 1200 |
| 9 | 压滤机 | 200 m² | 聚丙烯 | 2 | 22 | 600 |

### 物料衡算

物料平衡见表4.3.3-3和图4.3.3-2。

表4.3.3-3  物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 | 套用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |  |
| 1 | 苯胺 | 121.5 | 油溶黄14 500（氯化钠1、氯化氢0.63、亚硝酸钠1、2-萘酚1、油溶黄496.37） | G3-112.97：氯化氢8、氮氧化物1、苯胺3.97 G3-2：6.35氯化氢6.35 | W3-1：氯化钠15.73，氯化氢20，水2742.33、亚硝酸钠5.66、2-萘酚2.76 | - | - |
| 2 | 盐酸 | 318 |  |  |  |  |  |
| 3 | 亚硝酸钠 | 95 |  |  |  |  |  |
| 4 | 液碱 | 83.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-萘酚 | 188 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3305.8 | 500 | 19.32 | 2786.48 | - | - |
| 合计 | 3305.8 | 3305.8 | - |

### 工艺水平衡

表4.3.3-4  工艺水平衡（t/a）

| 入方 | 循环回用 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进产品/副产 | 废水 | 废气 | 反应消耗 | 水蒸气 |
| 新鲜水 | 2500 | - | 0.5 | W3-1：2742.33 | - |  |  |
| 反应生成 | - |  |  |  |  |  |  |
| 物料带入 | 242.83 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2742.83 | - | 0.5 | 2742.33 | - |  |  |
|  |  |  | 2742.83 |

### 间脲酰苯胺盐酸盐

### 工艺原理

1、反应原理及反应方程式

反应原理：以间苯二胺、盐酸、和氰酸钠为原料，经过成盐，酰化反应，压滤而得成品。

反应方程式：

1）、成盐反应（以间苯二胺计转化率99%）：

2）、酰化反应（以间苯二胺盐酸盐计转化率98%）

### 工艺流程及产污环节

1、工艺流程简述

⑴成盐反应

将定量间苯二胺、水加入成盐釜，缓慢加入盐酸，反应2个小时结束。

⑵酰化反应

将定量间苯二胺盐酸盐投入酰化釜中，缓慢加入氰酸钠溶液，滴加完成后保温8个小时，测试反应终点。终点到达后加入精盐10袋。

⑶后处理工序

加完盐反应2个小时后，压滤，粉碎，包装成成品。

2、反应流程图及产污环节

### 主要原辅料及能源消耗

主要原辅料及能源消耗情况见表4.3.4-1。

表4.3.4-1  主要原辅料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗(kg/t) | 年耗量(t/a) | 贮运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间苯二胺 | ≥98% | 780 | 1170 | 桶装 |
| 2 | 氰酸钠 | ≥92% | 668 | 1000 | 袋装 |
| 3 | 氯化钠 | ≥99% | 80 | 120 | 袋装 |
| 4 | 盐酸 | ≥30% | 650 | 975 | 储罐 |
| 5 | 电（kw/t） | 380/220v | 45.3kw/h | 68000kw/h | 园区电网 |
| 6 | 汽 |  | 1.3t | 2000t | 利用现有 |
| 7 | 水 |  | 2000 | 3000 | 园区供水管网 |

### 主要设备

表4.3.4-2  主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 功率(kw/台) | 年运行时数(h/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酰化釜 | 8000L | A3搪瓷 | 1 | 11 | 2400 |
| 2 | 酰化釜 | 5000L | A3搪瓷 | 2 | 5.2 | 2400 |
| 3 | 打浆釜 | 2500L | 碳钢 | 5 | 5.5 | 1200 |
| 4 | 水计量槽 | 2500L | PP |  |  |  |
| 5 | 盐酸计量槽 | 1500L | 玻璃钢 | 1 |  |  |
| 6 | 酰化釜 | 10000L | A3搪瓷 | 2 | 15 | 2400 |
| 7 | 冷冻机 | 20万大卡 |  | 1 |  | 2400 |
| 8 | 全自动离心机 | 1250 | 不锈钢 | 4 | 22 | 600 |
| 9 | 水冲泵 | 7.5KW | PVC | 1 | 7.5 | 1200 |

### 物料衡算

物料平衡见表4.3.4-3和图4.3.4-2。

表4.3.4-3  物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 | 套用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |  |
| 1 | 间苯二胺 | 1170 | 成品1500（产品1482.365水12氰酸钠1盐酸0.075氯化钠2.86 简本二胺1.7） | G4-113:HCl13 | W4-14752（水3168、氯化钠730、氰酸钠315.82、间脲酰苯胺盐酸盐500、盐酸22、间苯二胺11、中间产物5.18） | - | - |
| 2 | 氰酸钠 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氯化钠 | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | 盐酸 | 975 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 6265 | 1500 | 13 | 4742 |  | - |
| 合计 | 6265 | 6265 | - |

### 工艺水平衡

表4.3.4-4  工艺水平衡（t/a）

| 入方 | 循环回用 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进产品/副产 | 废水 | 废气 | 反应消耗 | 水蒸气 |
| 新鲜水 | 3000 | - | 12 | W4-1：3168 | - | - |  |
| 反应生成 | - |  |  |  |  |  |  |
| 物料带入 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3180 | - | 12 | 3168 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3180 |

### J酸

### 工艺原理

1、反应原理及反应方程式

反应原理：以2-萘酚为原料经过低温磺化、氨解，再经过高温磺化、水解、碱熔、酸析、抽滤、烘干而成。

反应方程式：

1)磺化反应(以2-萘酚计转化率99%)

2）氨化反应(以2-萘酚计转化率98%)

3）高温磺化反应（以吐氏酸计转化率99%）

4）水解反应(以磺化吐氏酸计转化率98%)

5）碱熔反应(以磺化吐氏酸计转化率98%)

6）酸化反应(以磺化吐氏酸计转化率98%)

### 工艺流程及产污环节

1、工艺流程

1)将定量2-萘酚投入磺化釜中，在加入额定邻硝基乙苯，降温至0℃，缓慢加入氯磺酸，保持温度0-10℃。

2）将定量磺化物加入氨化釜中，加入定量氨水和亚硫酸氢铵，升温至140-150℃，保温10小时。

3）将烘干后的氨化物加入高温磺化釜中，缓慢加入25%烟酸，温度控制在40-70℃，滴加完成后80℃保温6小时。

4）保温结束后，缓慢加入水解釜中，升温至120℃，保温6小时，然后过滤。

5)将滤饼用碱水溶解，缓慢加入到碱熔釜中，保持温度240-250℃,6小时。

6）碱熔结束后，把物料加入到中和釜中，缓慢加入硫酸，不断用刚果红试纸测试，直至刚果红试纸变兰，则滴加结束；90℃保温3小时，然后过滤、烘干、包装成成品。

2、产污环节

### 主要原辅料及能源消耗

主要原辅料及能源消耗情况见表4.3.5-1。

表4.3.5-1  主要原辅料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗（kg/t） | 年耗（t/a） | 储运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-萘酚 | ≥99% | 669 | 669 | 袋装 |
| 2 | 氯磺酸 | ≥95% | 650 | 650 | 储罐 |
| 3 | 氨水 | ≥20% | 1100 | 1100 | 储罐 |
| 4 | 发烟硫酸 | 25% | 1200 | 1200 | 储罐 |
| 5 | 液碱 | 32% | 1600 | 1600 | 储罐 |
| 6 | 硫酸 | 98% | 500 | 500 | 储罐 |
| 7 | 邻硝基乙苯 | ≥99% | 0.05 | 50 | 袋装 |

### 主要设备

表4.3.5-2  主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 功率（KW） | 年运行时数(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磺化釜 | 3000L | A3搪 | 6 | 4 | 3600 |
| 2 | 高温磺化釜 | 3000L | A3搪 | 6 | 4 | 3600 |
| 3 | 稀释釜 | 5000L | A3搪 | 3 | 5.5 | 3600 |
| 4 | 离心机 | PSD1250 | A3衬塑 | 6 | 22 | 2400 |
| 5 | 氨化釜 | 3000L | 316L | 4 | 4 | 3600 |
| 6 | 碱熔釜 | 5000L | A3 | 6 | 11 | 3600 |
| 7 | 酸化釜 | 5000L | A3搪 | 3 | 5.5 | 2400 |

### 物料衡算

物料平衡见表4.3.5-3和图4.3.5-2。

表4.3.5-3  生产物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 物料名称 | 入方 | 出方 | 套用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |  |
| 1 | 2-萘酚 | 669 | 成品1000（产品989水9.5硫酸钠0.75氯化钠0.15 硫酸0.1） 副产：166.72（氯化氢166.72） | G5-11022：氨气152、水870 G5-256.2：硫酸雾56.2 G5-327.97：水16.25、粉尘11.72 | W5-11369.11：水1000、氯磺酸176、硫酸161.81、氨3、吐氏酸7.64、磺化吐氏酸20.66 W5-22127：水1320、硫酸钠770、氯磺酸13.44、硫酸23.56 | - | - |
| 2 | 氯磺酸 | 650 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氨水 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 发烟硫酸 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 液碱 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 6 | 硫酸 | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | 邻硝基乙苯 | 50 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 5769 | 1166.72 | 1106.17 | 3496.11 | - | - |
| 合计 | 5769 | 5769 | - |

### 工艺水平衡

表4.3.5-4  工艺水平衡（t/a）

| 入方 | 循环回用 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进产品/副产 | 废水 | 废气 | 反应消耗 | 水蒸气 |
| 新鲜水 |  | - | 9.5 | W5 -1：1000 | G5-1：870 |  |  |
| 反应生成 | - |  |  | W5-2：1320 | G5-2：16.25 |  |  |
| 物料带入 | 3215.75 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3215.75 | - | 9.5 | 2320 | 886.25 |  |  |
|  |  |  | 3215.75 |

### 蒸汽平衡

本项目所需蒸汽主要用于部分工段的间接加热及干燥，不进入物料。根据项目工程分析和实际生产情况可知，项目年用汽量（含公用及生活用汽），项目用汽情况见图4.3.6。

## 公用工程

### 给水

1、给水

⑴给水水源

本项目位于连云港市（堆沟港）化工园区内，由连云港市（堆沟港）化工园区自来水厂给水，供生产和生活用水，厂内主管道管径Ф200mm。

⑵用水情况

本项目用水主要是工艺用水、生产辅助用水、厂区日常生活用水等。综前所述，本项目用水情况见表4.4.1-1。

表4.4.1-1  项目用水情况一览表（单位：m3/a）

| 序号 | 项目名称 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 溶剂红23 | 4000 | 工艺总用水量为17500m3/a，新鲜水为17500 m3/a |
| 2 |  | 油溶红5B | 8000 |  |
| 3 |  | 油溶黄14 | 2500 |  |
| 4 |  | 间脲酰苯胺盐酸盐 | 3000 |  |
| 5 |  | J酸 | - |  |
| 6 | 生产用水 | 车间地面冲洗水 | 1000 | 蒸汽冷凝水1000m3/a |
| 7 |  | 化验用水 | 300 | 新鲜水300m3/a |
| 8 | 生活用水 | 员工生活 | 2415 | 新鲜水2415 |
| 小计 | 21215 | 总新鲜水用量20215m3/a |

根据表4.4.1-1，本项目总用水量为21215m3/a，其中工艺用水17500m3/a，生产用水1300m3/a；项目新鲜水用量为20215m3/a。

⑶冷却盐水系统

本项目上5个产品，建设5条生产线。利用现有的一套循环冷却盐水系统。冷却水系统主要由盐水泵、冷凝器及循环水桶组成。循环冷却盐水系统用量为62900m3/a。本项目新增1台20万大卡冷冻机

⑷水回用情况

本项目蒸汽冷凝水回用于生产。

2、排水

项目采用清污分流制排水，废水产生情况见表4.4.1-2。本项目废水产生量为21305.85m3/a，工艺废气吸收废水通过蒸发析盐，去除其中的盐分，得到的冷凝废水与其他废水一同进入污水处理站集中处理。

表4.4.1-2 本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废水 | 溶剂红23 | 4130.34 | 工艺废水产生量为16018.19m3/a |
| 2 |  | 油溶红5B | 873.26 |  |
| 3 |  | 油溶黄14 | 2776.48 |  |
| 4 |  | 间脲酰苯胺盐酸盐 | 4742 |  |
| 5 |  | J酸 | 3496.11 |  |
| 6 | 其它废水 | 实验室废水 | 255 | 其它废水量为5287.66.m3/a |
| 7 |  | 地面冲洗废水 | 850 |  |
| 8 |  | 初期雨水 | 446.91 |  |
| 9 |  | 废气吸收冷凝水 | 996.07 |  |
| 12 |  | 生活污水 | 2052.75 |  |
| 合计 | 21305.85 | - |

### 供热

项目所需蒸汽由厂区原有的1台6t/h临时燃煤锅炉提供并配套建有一台列管式除尘设施(另有一台4t/h燃煤锅炉备用)。自查项目和现有项目蒸汽用量小于蒸汽提供量。

### 供电

自查项目总用电量约为290.83万kWh/a，厂内由两台干式变压器和配套电器设备组成，外线接园区内的12kV线。园区供电电源来自灌南县供电公司。企业现有变压器2套，容量分别为630KVA、800KVA。自查项目供电设施利用现有设备。

厂区建筑及库区应设置避雷装置，并接地电应符合规范要求。

### 贮运

⑴贮存

项目物料存储在相对密闭，通风效果好的仓库内，配备相应品种的消防器材。储罐要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

所用原料分类罐装、桶装或袋装等贮存方式，分为贮罐区、原料仓库、危险品专用仓库及成品仓库等，各类物品按化工企业规范要求存放。

⑵运输

本项目生产所需原料均从江苏或邻近省市选购，采用公路运输方式。所用原料中硫、盐酸、硫酸等危险化学品在运输及贮存过程存在一定的危险性，须严格按照国家有关危险化学品储运规定执行，避免事故发生。

原料的运输部分外委社会运输单位。固废及其它运出物料由委托单位自行运输，企业不负责运输任务。

### 消防

厂区主入口（人流门）设在厂址的南面，次入口（物流门）设在北面。在紧急情况下，消防、急救车辆可由两入口直达企业内部。

厂区内部中心主干道宽约10m，其余宽约6m或4m，进入厂区的消防车辆可径直通达各生产及贮存单元。全厂共设室外消防栓14个。

## 主要污染物平衡分析

### 废气排放及污染源强

有组织废气

有组织废气主要污染物为氯化氢、硫酸雾、染料尘等。

项目有组织废气产生、治理及排放情况见表4.5.1-1

表4.5.1-1    本项目有组织废气污染物排放状况一览表

| 名称 | 产生点 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率 | 排放状况 | 执行标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量（t/a） |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度 | 烟道截面积m2 | 产生时间/h |
| 有组织废气 | 四车间 | 25000 | 氯化氢 | 351.83 | 8.80 | 63.33 | 二级碱喷淋 | 97.16% | 10 | 0.25 | 1.8 | 100 | 0.26 | 15m | 0.0707 | 7200 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 78.78 | 1.97 | 14.18 |  | 98.7% | 1 | 0.025 | 0.18 | 240 | 0.77 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 22 | 0.55 | 3.96 |  | 96.37% | 0.8 | 0.02 | 0.144 | - | 0.33 |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺 | 22.06 | 0.55 | 3.97 |  | 97% | 0.5 | 0.0125 | 0.09 | 25 | 0.61 |  |  |  |
|  | 二车间 | 25000 | 氯化氢 | 72.22 | 1.81 | 13 | 二级碱喷淋 | 97% | 2.17 | 0.055 | 0.396 | 100 | 0.26 | 15m | 0.0707 |  |
|  |  |  | 氨气 | 844.44 | 21.11 | 152 | 三级降膜水吸收 | 90% | 80 | 2 | 14.4 | - | 4.9 | 15m |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 312.22 | 7.81 | 56.2 | 二级碱喷淋 | 91% | 28 | 0.7 | 5.04 | 45 | 1.5 | 15m |  |  |
|  | 烘干车间 | 25000 | 染料尘 | 72.5 | 1.82 | 13.06 | 布袋除尘 | 90.81% | 8.57 | 0.48 | 3.456 | 22 | 0.6 | 15m | 0.0707 |  |

⑶无组织废气

项目无组织废气主要为化工原料桶罐区散发的废气以及物料投放、压滤、水洗等生产过程产生的少量挥发性气体。本项目无组织废气污染源强估算值见表4.5.1-2。

表4.5.1-2  本项目无组织废气排放源强表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 无组织排放量t/a | 面源面积m2 | 面源平均高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 厂区四周 | 0.89 | 43689 | 5 |
| 2 | 总悬浮颗粒物 |  | 1.85 |  |  |
| 3 | 酚类 |  | 0.005 |  |  |

### 废水排放及源强

本项目废水主要为生产过程产生的工艺废水、废气吸收废水、设备地面冲洗废水、实验废水、初期雨水及少量生活污水排放，项目废水产生总量为21305.85t/a。项目废水经厂区污水站处理达接管标准后排入园区污水处理厂处理。项目废水污染物产生及排放情况汇总表4.5.2-1。

表4.4.2-1 项目废水产生源强

| 废水类型 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 预处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | 16018.19 | pH | 9.53 | 厂区污水处理站 |
|  |  | COD | 8180 | 131.03 |  |
|  |  | SS | 750 | 12.01 |  |
|  |  | 氨氮 | 60 | 0.96 |  |
|  |  | 总氮 | 150 | 2.40 |  |
|  |  | 总磷 | 2 | 0.03 |  |
|  |  | 苯胺类 | 15 | 0.24 |  |
|  |  | 氰化物 | 0.5 | 0.01 |  |
|  |  | 盐分 | 2.6×105 | 4164.73 |  |
|  |  | 氯化物 | 3.42×104 | 547.82 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1.04 | 0.02 |  |
| 车间地面冲洗 | 850 | pH | 7.6 |  |
|  |  | COD | 2748.39 | 2.34 |  |
|  |  | SS | 1666.57 | 1.42 |  |
|  |  | 总氮 | 114.65 | 0.10 |  |
|  |  | 氨氮 | 26.1 | 0.02 |  |
|  |  | 氯化物 | 16224.04 | 13.79 |  |
|  |  | 氰化物 | 5 | 0.0043 |  |
|  |  | 苯胺类 | 5 | 0.0043 |  |
|  |  | 盐分 | 85 | 0.0723 |  |
|  |  | 硫酸盐 | 70 | 0.0595 |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.0170 |  |
| 实验用水 | 255 | COD | 2415 | 0.62 |  |
|  |  | SS | 820 | 0.21 |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.01 |  |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.01 |  |
|  |  | 苯胺类 | 15 | 0.004 |  |
|  |  | 盐分 | 550 | 0.14 |  |
| 初期雨水 | 446.91 | COD | 1020 | 0.46 |  |
|  |  | SS | 330 | 0.15 |  |
|  |  | 氨氮 | 19 | 0.01 |  |
|  |  | 氯化物 | 90 | 0.04 |  |
| 生活污水 | 2052.75 | COD | 500 | 1.03 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.62 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.06 |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.10 |  |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.02 |  |
| 清下水 | 12600 | COD | 42.30 | 1.47 | 雨水排放口 |
|  |  | SS | 28.00 | 0.97 |  |

### 噪声产生源强

自查项目主要噪声源有压滤机、真空泵、风机等以及生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约80~85dB（A），详见表4.5.3-1。

表4.5.3-1    主要噪声设备源强及分布情况表

| 序号 | 设备 | 等效声级dB（A） | 所在车间名称 | 距最近厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 100 | 车间 | 30 |
| 2 | 冷却塔 | 95 | 循环水站 | 30 |
| 3 | 冷冻机组 | 90 | 冷冻站 | 30 |
| 4 | 风机 | 90 | 车间 | 40 |
| 5 | 干燥机 | 85 | 车间 | 40 |
| 6 | 粉碎机 | 90 | 车间 | 40 |

通过采取吸声、隔声、加减震垫等措施进行降噪。

### 固废排放及产生源强

由工程分析可知，本项目固体废物主要为工业固体废物。本项目利用现有工程劳动定员，不新增员工，不新增生活垃圾。

工业固体废物主要为蒸发盐分（MVR产生的盐分）、污泥（污水处理站产生）和废包装物，总量约为487.38t/a。项目固废产生情况以及拟采取的处理措施情况详见表4.5.4-1。

表4.5.4-1  项目固废产生及排放情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险废物鉴别方法 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发盐分 | 危险废物 | 废水处理 | 固态 | 盐分等 | 危废名录 | HW06 | 900-410-06 | 435.4 | 委托处置 |
| 2 | 污泥 |  | 废水处理 | 固态 | 污泥 |  | HW6 | 900-410-06 | 40.38 |  |
| 3 | 废包装物 |  | 废原料包装袋 | 固态 | - |  | HW49 | 900-041-49 | 1.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 477.38 |  |

### 项目污染物排放量汇总

本项目污染物产生、削减及排放情况汇总见表4.5.5-1。

表4.5.5-1  项目污染物排放量情况汇总

| 类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 接管总量（排放量）（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（t/a） | 废水量 | 21305.85 |
|  | COD | 135.48 | 114.17 | 21.31 |
|  | SS | 14.41 | 1.63 | 12.78 |
|  | 氨氮 | 1.06 | 0.21 | 0.85 |
|  | 总氮 | 2.61 | 1.12 | 1.49 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
|  | 苯胺类 | 0.2483 | 0.14 | 0.11 |
|  | 氰化物 | 0.0413 | 0.02 | 0.02 |
|  | 盐分 | 4164.942 | 3994.50 | 170.45 |
|  | 氯化物 | 561.65 | 544.61 | 17.04 |
|  | 挥发酚 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 石油类 | 0.017 | 0 | 0.017 |
| 有组织废气（t/a） | 氯化氢 | 2.196 |
|  | 氮氧化物 | 0.18 |
|  | 硫化氢 | 0.144 |
|  | 苯胺 | 0.09 |
|  | 氨气 | 14.4 |
|  | 硫酸雾 | 5.04 |
| 无组织废气（t/a） | HCl | 0.89 |
|  | 硫酸雾 | 1.85 |
| 固废（t/a） | 工业固废 | 477.38 | 477.38 | 0 |

注：氮气、水等均为大气中成分，这里不考虑。

# 污染防治措施及运行情况

## 工程建设的污染防治措施调查

本项目已于2014年9月投入生产，根据实际调查情况，企业采用的污染防治措施如下：

### 废气污染防治措施调查

本项目废气主要为工艺废气，污染物主要为生产及贮存过程中排出的酸性气体。

针对酸性废气，项目采用水喷淋吸收治理措施进行治理。该吸收装置是国内用于吸收治理工业酸性废气的常用装置之一，工艺路线成熟，其工作原理为:生产产生的酸性废气从吸收塔底部自上而下依次经过各层塔板，同时在塔板上与自上而下的吸收液进行反应。吸收后的塔尾废气由塔顶排出，最终经15m高排气筒排放。吸收液进入储液槽，循环使用，达到一定浓度后，吸收液成为废水，进入污水站进行处理。

现场实际调查情况如下：

本项目废气主要为工艺废气主要污染物为工艺产生的氯化氢、氮氧化物、硫化氢。废气经处理后直接经排气筒高空排放。废气污染物治理措施流程见图5.1.1-1。本项目产品的烘干工序利用企业现有烘干车间，不再新建，烘干车间的废气处理设施为布袋除尘，本次自查项目不再讨论。自查项目废气处理设施如图5.1.1-1所示。

### 废水污染防治措施调查

本项目废水主要为工艺废水、设备及地面冲洗水、废气吸收废水、实验废水、初期雨水及少量生活污水，本项目废水与厂区其他废水经厂区污水处理站处理达到接管标准后，经管道输送至园区污水处理厂处理。

连云港双蝶染料化工有限公司现有污水处理站设计规模为400m3/d，各项指标均已达到接管要求。

1、高含盐废水预处理

若将项目工艺生产所产生的废水直接处理，则由于废水盐份浓度高，B/C比较低，生化性较差，直接处理难度高，所需环保投资大。经综合考虑，项目将部分工段的高含盐废水经蒸发析盐预处理后即可回用冷凝水和部分盐，同时还降低了最后混合废水的处理难度。

对于含盐废水的处理方法主要有反渗透和蒸发析盐两种方法。对高浓度的含盐废水用反渗透处理成本太高，企业无法接受，因此，对高浓度含盐废水一般选用蒸法析盐来处理。直接蒸发析盐的能耗相对较高，选用三效蒸法器来蒸发可降低成本。目前，处理高浓度含盐废水选用三效蒸发器蒸发析盐，在化工行业中是一种较为普遍的方法。采用三效蒸发器将废水蒸发，氯化钠结晶后离心脱水得到工业盐。

本项目蒸发析盐采用如下工艺，其流程如图5.1.2-1。

将生产过程中的含有盐废水首先收集到贮水池，然后泵入三效蒸发器，在蒸发器中依次完成蒸发浓缩、冷却结晶。经过滤，母液回贮水池，冷凝水水质较好，可进行回用，残渣委托有资质单位第三方处理。

2、污水站

现有污水站处理流程为“微电解+中和+气浮+水解酸化+接触氧化+深度接触氧化”处理工艺。

(1) 项目废水经管道收集后进入调节池调节，然后进入微电解反应器：项目采用铁碳电解池，铁碳电解池是利用微电极产生氧化还原反应，产生大量新生态的物质，还原有机物中的氧化基团生成物，污染物被吸附在其表面而成絮凝物，同时电极电位差使胶体污染物迅速沉积，溶解的物质经过一系列复杂的物理化学反应，生成多种铁氧体，铁氧体对污染物胶体具有絮凝作用，对水中污染物分子起到吸附作用。同时，新生态Fe2+能与废水中许多污染物分子发生氧化还原反应，破坏分子的发色或助色基团，甚至断链而失去发色能力，使某些难降解的有机物生成易处理的物质，尤其对苯胺的去除效果很好，可以达到70%以上。通过处理，可使色度的稀释倍数降到500以下，去除部分COD，提高废水的生化性。铁炭微电解法对COD的去除率在60%～85%之间，本项目取值60%。

铁碳微电解池在运行过程中不需要外加电源，仅使用活性炭和工业上废弃的铁屑，价格低廉、可“以废治废”。且该法具有高效、设备简单、操作管理方便、占地少、运行及投资费用低等优点，对于染料废水的预处理十分适用。

(2) 中和池:向中和池加入石灰乳和助凝剂PAM。在电解池中微电极产生的新生态物质Fe2+污染物胶体絮凝体，在加入石灰乳进行中和及充氧曝气后，提高絮凝体活性，生成的Fe(OH)3胶体絮凝剂，这种胶体絮凝剂较普通污泥更易于沉淀分离，可以维持较高的污泥浓度，具有抗冲击能力，能处理复杂多变的染料废水，废水中的大分子有机物可絮凝沉淀出来。经处理后的染料废水，不但可以降低COD、BOD和色度，使水中的有机物得到进一步降解，而且水质的BOD/COD比值有较大的提高，同时也进一步提高了废水的可生化可降解性能。

(3) 絮凝气浮池：絮凝气浮是水处理的一个重要方法，可用于各种工业废水的预处理、中间处理或最终处理及城市污水的三级处理和污泥处理。本项目废水处理工艺中絮凝气浮主要用于去除中和后废水中不易沉淀的有机物，降低色度和COD。

(4) 水解酸化池：可去除小分子有机物，打断偶氮链，提高废水的可生化性；水解酸化对废水中COD的降解率达20%以上，对苯胺的去除率高于50%，能再次去除水中大部分的苯胺，同时降低色度，以确保出水色度满足园区污水处理厂的接管要求。

(5)接触氧化池：在接触氧化池中未电解的有机污染物经微生物的生物降解后，水中COD浓度降解率可达55%以上，同时可去除水中80%以上的苯胺，部分脱色、脱氮，保证废水达标排放。

(6)二沉池：二沉池排放污泥可回流至水解酸化池，降低污泥体积，剩余污泥排至污泥浓缩池经脱水后，外运处理。

⑵污水处理主要建构筑物及设备

污水处理主要建构筑物及设备情况见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  主要构筑物汇总表

| 序号 | 单元名称 | 数量 | 构筑物参数 | 主要设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 2座 | 每座有效容积45.0m3,水力停留时间24h。钢砼结构，FPR防腐 | 潜水泵4台：二台进水，二台备用。 |
| 2 | 微电解池 | 1座 | 有效容积7.5m3,有效深2.0m，水力停留时间4h。钢砼地上结构，FRP防腐 | 配备用溶药加工装置及搅拌机一套 |
| 3 | 中和沉淀池 | 1座 | 有效容积7.5m3,有效深3.0m，水力停留时间4h，钢砼结构，FRP防腐 | 配备用溶药加工装置一套 |
| 4 | 絮凝气浮池 | 1座 | 有效容积2.0m3,有效深2.0m，水力停留 时间1.0h，钢砼结构，FRP防腐 | 中微孔曝气器、配备用溶 药加工装置及刮泥机一套 |
| 5 | 水解酸化池 | 1座 | 有效容积45.0m3,水力停留时间24h。钢砼结构，FPR防腐 | 污水泵等 |
| 6 | 接触氧化池 | 1座 | 有效容积22.5m3,水力停留时间12h。钢砼结构，FPR防腐 | 污水泵1台，空压机1台 |
| 7 | 二沉淀 | 1座 | 有效容积2.0m3,水力停留时间1h，钢砼结构FRP防腐 | —— |
| 8 | 污泥池 | 1座 | 建筑尺寸：2.0m×2.0m×2.0m（不含泥斗），钢筋砼结构 | 污泥加压泵：G25-1螺杆泵2台：一用一备 |
| 9 | 事故池 | 1座 | 有效容积100m3,有效深2.0m | 水泵等 |

⑶污水处理效果

本次自查委托监测结果表明，厂区废水总排口各COD、氨氮、SS、总磷等因子均可直接满足园区污水处理厂接管标准要求。

2、污水处理站进水及出水标准

根据污水处理工程设计方案，污水处理站设计进水水质见表5.1.2-2，设计出水水质见表5.1.2-3。

表5.1.2-2  进水水质指标

| 污染物种类 | COD | SS | 氨氮 | TN | 总磷 | 苯胺类 | 盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L) | ≤12000 | ≤2000 | ≤200 | ≤200 | ≤10 | ≤400 | 30000 |

表5.1.2-3  出水水质指标

| 污染物种类 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | LAS | 氯化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水(mg/L) | ≤1000 | ≤600 | ≤40 | ≤6.0 | ≤70 | ≤20 | ≤800 | ≤1.0 |
| 污染物种类 | 苯胺类 | 盐 | 氰化物 | 硫酸盐 |  |  |  |
| 出水(mg/L) | ≤5.0 | ≤8000 | ≤0.5 | ≤600 |  |  |  |

### 噪声污染防治措施调查

本项目各主要噪声源采取的具体治理措施详见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  项目各主要噪声源采取的治理措施

| 设备名称 | 设计降噪量dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 25 | 通风进出口设置进出风消声器，安装减振装置，设隔声房 |
| 离心机 | 25 | 安装减振装置，设泵房 |
| 泵 | 30 | 安装减振装置，设泵房 |
| 冷冻机 | 25 | 安装减振装置，设隔声房 |

项目属化工生产，主要噪声设备为风机、离心机、泵等，在设计和设备采购阶段，应优先选用低噪声设备，如低噪的风机、离心机、泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。除此之外，应采取声学控制措施，对噪声源进行治理，根据本项目噪声源特征，项目噪声源具体治理措施如下：

⑴采用“闹静分开”和“合理布局”的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。

⑵在主要噪声源设备及厂房周围，宜布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等。

⑶在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备宜相对集中，并尽量布置在厂房内。

⑷充分利用地形、地物隔挡噪声，主要噪声源低位布置。

⑸有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。

⑹设备布置时，充分考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修空间。

### 固废处理措施调查

由工程分析可知，项目员工利用现有的劳动定员，无生活垃圾产生。项目固体废物主要为工业固体废物，工业固体废物主要为废包装物、污泥、废盐、废活性炭，总量约为487.38t/a。经查实：项目产生的固废均属于《国家危险废物名录》（2016）中规定的危险废物，必须按危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）进行贮存管理。本项目危险废物产生量为487.38t/a。目前厂区内危废仓库储存量满足要求。

### 地下水和土壤处理措施调查

公司已对厂区采取分区防渗处理。对污染装置区、储罐区、物料贮存区、装卸区、污水站和厂内各类污水管线区域进行硬化。罐区、固废房、车间地面、污水站采用环氧树脂铺设，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求进行控制。

### 排污口规划设置情况

废水排放口

本项目排水采取清污分流制，利用厂区现有污水排口及清水排放口，污水经企业自建污水站处理后达到接管标准要求后排入所在区域污水处理厂再进行深度处理，清下水经收集后排入区域雨水管网，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的要求，企业污水排口已设置COD在线监测。

废气排气口

本自查项目设有4根排气筒，排气筒设置详见5.1.1，废气排口已设立标志牌，未安装监测平台。

### 固定噪声污染源规范化设置

企业需在车间引风机等以及其他高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌。

### 固体废弃物储存（处置）场所规范化设置

厂区设置了固废储存（处置）场所收集，并按照危险废物贮存、转移、处置的规定程序进行。危险废物与一般废物分别设置贮存场所，固体废物贮存场所已做好五防措施，并在边界各进出路口设置明显标志牌。

### 污染防治措施评估结论及改进措施

结合现场调查及污染源监测结果，本项目废气、废水、噪声治理措施正常运行，污染物排放均能满足相关排放标准要求。

1、噪声治理整改措施

根据厂界噪声监测结果，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，但监测数值处于较高的水平，企业应进一步加强高噪声源的治理与管理。

①项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，可有效降低噪声强度。

②加强管理:平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

2、固废治理改进措施

固废已建立暂存仓库，尚未建立固废产生、贮存、转运台账。未设置相关环保指示牌。建议以后设立危险废物管理台帐，记录入库时间、来源、入库量、危险废物名称、类别、代码、记录人员签字，并设置指示牌。

3、废气治理整改措施

（1）加强废物转移管理，废物转移出后，应立即用密闭容器暂存，不准暴露在环境中；

（2）加强操作工的培训和管理，减少人为造成的对环境的污染；

（3）对于一些有可能导致废气事故排放的情况，企业必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防治污染；

（4）空物料桶及时收集外运，禁止在厂区内长期特别是敞口露天堆放。

4、废水治理整改措施

经监测，本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后均能实现低于园区接管标准值，无需新增污染防治措施。但应加强污水站的运行管理工作，确保水污染物长期稳定达标排放。

## 废水治理措施及运行情况

本项目预处理尾水与生活污水混合接入“预处理调节+微电解+中和+气浮+水解酸化+接触氧化+深度接触氧化”处理工艺。生化系统处理，处理尾水由园区污水厂接管。本项目废水排放量为21305.85m3/a(约71.02m3/d)。厂区污水处理设施规模为400m3/d，现有工程废水量是45m3/d，因此，在处理规模上，厂区现有废水处理设施规模可以满足本项目废水预处理需求。根据污染源监测结果，厂区废水总排口各污染物浓度均能直接满足园区污水处理厂污水接管标准。结合现场调查及监测结果，厂区污水处理设施运行正常。

园区污水处理厂（中新污水处理厂）接管可行性

(1)项目废水经预处理后，出水水质能够达到园区污水处理厂的接管要求，且废水中无超出园区污水处理厂设计的特征污染因子。已经建成三套污水处理系统（常规生化）和一套应急处理系统（物化）。项目分期建设，已建成日处理能力达12500t。其中，一期日处理2500t的系统于2007年6月通过验收，2012年8月升级改造成农药废水处理中心。二期染料废水处理系统已通过环保验收并正常运行，主要为“UASB+A/O生化+BAF+絮凝脱色”工艺，日处理能力5000t，从处理能力上考虑园区污水处理厂完全可以接纳。

(2)园区已铺设污水收集管网66公里，污水管网已覆盖园区所有投入生产企业，园区企业初步实现清污分流、雨污分流，污水管网、雨水管网同步建设。因此，从园区污水处理厂的服务范围和管网建设上来说，厂区废水接管到园区污水处理厂是可行的。

综上所述，项目废水经预处理后进行园区污水处理厂处理是可行的。

## 废气污染防治措施及运行情况

1、厂区已采取的废气污染防治措施

本项目废气主要为工艺废气，主要污染物为氯化氢、硫酸雾、氮氧化合物等。

本自查项目年产800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐5种产品生产废气主要是在反应过程、抽滤洗涤过程产生的废气。本项目反应过程、抽滤洗涤过程产生的废气均进行有组织收集，废气处理系统见图5.1.1-1，废气经处理后均能实现达标排放。

2、废气污染源达标排放监测结果

企业于2016年11月委托南京万全检测技术有限公司中心对连云港双蝶染料化工有限公司800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐项目生产废气、废气等有组织废气及厂界无组织废气的达标排放情况进行监测，详见监测报告。

3、整改措施

项目工艺产生的有组织废气的排放速率及排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，因此，生产工艺废气污染防治措施无需整改。厂界无组织废气中的氯化氢、硫酸雾、臭气浓度排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。

## 固体废物治理措施、相关规定满足情况

1、厂区已采取的固废污染防治措施

本项目厂区固废主要是废活性炭、废盐、污泥和废包装袋，暂存于危废半成品仓库，其中废活性炭、污泥和废包装袋均属于危险固废，委托连云港市赛科废料处置有限公司的单位处理。

2、存在的问题

危废仓库未设置危险废物分类存放区，未设置危险废物管理台帐，未设置危废仓库环保标志牌。

3、拟采取的整改措施

拟对危险废物仓库进行设置分类存放区，并设立危险废物管理台帐，记录入库时间、来源、入库量、危险废物名称、类别、代码、记录人员签字。设置危废仓库环保标志牌。

## 噪声治理措施及运行情况

1、厂区已采取的噪声污染防治措施

根据现场踏勘，厂区没有相关噪声污染防治措施，主要通过合理布局厂区高噪设备，通过厂房隔声、距离衰减、绿化降噪等，保证厂界噪声达标排放。

2、厂界噪声达标排放监测结果

本项目厂界噪声排放监测结果具体见下表。

表 4.5-1 企业厂界噪声排放情况

| 测 点 编 号 | 检 测 结 果 |
| --- | --- |
|  | 2016.11.15 | 2016.11.16 |
|  | 检测时间 | 昼间dB(A) | 检测时间 | 夜间dB(A) | 检测时间 | 昼间dB(A) | 检测时间 | 夜间dB(A) |
| N1南厂界外1m | 9:27 | 57.7 | 22:24 | 52.3 | 9:12 | 57.3 | 22:48 | 51.6 |
| N2东厂界外1m | 9:37 | 56.0 | 22:36 | 51.8 | 9:24 | 56.4 | 23:00 | 50.9 |
| N3北厂界外1m | 9:48 | 56.2 | 22:45 | 51.4 | 9:36 | 56.4 | 23:11 | 50.8 |
| N4西厂界外1m | 9:58 | 55.4 | 22:57 | 50.7 | 9:46 | 55.5 | 23:24 | 52.5 |

## 污染防治措施评估结论及改进措施

结合现场调查及污染源监测结果，本项目废气、废水、噪声治理措施正常运行，污染物排放均能满足相关排放标准要求。

1、噪声治理整改措施

根据厂界噪声监测结果，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，但监测数值处于较高的水平，企业应进一步加强高噪声源的治理与管理。

①项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，可有效降低噪声强度。

②加强管理:平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

2、固废治理改进措施

固废已建立暂存仓库，尚未建立固废产生、贮存、转运台账。未设置相关环保指示牌。建议以后设立危险废物管理台帐，记录入库时间、来源、入库量、危险废物名称、类别、代码、记录人员签字，并设置指示牌。

3、废气治理整改措施

经监测，自查项目工艺废气、罐区产生的废气、污水站废气及无组织废气均能实现达标排放，因此无需新增污染防治措施。

本项目供热来源于现有临时锅炉，待区实现集中供热，燃煤锅炉拆除，锅炉废气实现零排放。

4、废水治理整改措施

经监测，本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后均能实现低于园区接管标准值，无需新增污染防治措施。

# 污染物达标排放情况

## 环境影响识别和评估因子筛选

### 环境影响因素识别

本工程己于2014年9月建成运营，只考虑运营期对周围环境产生影响。

### 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

将项目运营后对环境的危害相对较大，对环境影响(不利影响)较突出的环境影响因子(污染因子)作为评估因子。具体内容见表6.1.2-1。

表6.1.2-1  评估因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制及监控因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二氧化硫、NO2、粉尘 | 氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、 | 氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、硫酸雾 |
| 水环境 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、氯化氢、氰化物、含盐量、硫化物、氯化物、挥发酚 | - | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、氯化氢、氰化物、含盐量、硫化物、氯化物、挥发酚 |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | - |
| 固体废物 | - | - | 工业固体废物排放量 |

表6.1.1-1  环境影响因素识别

|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群 健康 | 就业 机会 | 科技与经济发展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 污水排放 | × | △ | × |  | × | × | × | × | × | △ | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × |  | × | △ | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 固体废弃物排放 | × | × | △ |  | × | × | × | × | × | △ | × | × | × |
|  | 设备运行产生的噪声 | × | × | × |  | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 有毒有害物质的使用与管理 | × | × | △ |  | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × |
|  | 风险事故 | × | × | △ |  | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × |
| 项目总体影响 | × | △ |  | △ |  | △ | × | × | × | △ | × | ★ | ★ |

图例：×——无影响；负面影响：△——轻微影响、○——较大影响、●——重大影响；★——正面影响

## 环境质量标准和污染物排放标准

### 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子硫酸雾、氯化氢、氨、硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”执行，具体标准值参见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 污染物 | 浓度限值，mg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| TSP | 0.20 | 0.30 | / |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| NOx | 0.05 | 0.10 | 0.25 |  |
| 氯化氢 | / | 0.015 | 0.05 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 硫酸雾 | / | 0.1 | 0.3 |  |
| 氨 | / | 0.2 | 0.2 |  |
| 硫化氢 | / | 0.08 | 0.01 |  |

2、地表水环境影响评价

项目废水经厂内污水站处理达接管标准后再进入园区污水处理厂集中处理达标排放，产业园区废水最终排入灌河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》灌河评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，区域沂南小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中Ⅲ类标准。具体标准值参见表6.2.1-2。

表6.2.1-2  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 类别 | pH | DO | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | 1.0 | ≤0.2 |
| Ⅳ | 6-9 | ≥3 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | 1.5 | ≤0.3 |
| 类别 | 石油类 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 | 苯胺 | 硫化物 |  |  |
| Ⅲ | ≤0.05 | 250 | 250 | ≤0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |
| Ⅳ | ≤0.5 | 250 | 250 | ≤0.2 | 0.1 | 0.5 |  |  |

⑶声环境质量

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值参见表6.2.1-3。

表6.2.1-3  噪声标准限值

| 类别 | 标准级别 | 标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 质量标准 | 3类区 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

### 污染物排放标准

1、大气污染物

氮氧化合物、氯化氢、硫酸雾、苯胺排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）二级标准，氨气、硫化氢排放速率、臭气浓度无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体标准值参见表6.2.2-1。

表6.2.2-1  大气污染物排放标准值

| 污染物 | 最高允许排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15米 | 20米 |  |  |  |
| 氯化氢 | 0.26 | 0.43 | 100 | 0.2 | （GB16297–1996）二级标准 |
| 氮氧化合物 | 0.77 | 1.3 | 240 | 0.12 |  |
| 硫酸雾 | 1.5 | 2.6 | 45 | 1.2 |  |
| 苯胺 | 6.1 | 10 | 25 | 0.5 |  |
| 氨气 | 4.9 | 8.7 | - | - | （GB14554-93） |
| 硫化氢 | 0.33 | 0.56 | - | - |  |
| 臭气浓度 | - |  | - | 20 |  |
| 染料尘 | 0.51 | 0.85 | 18 | 肉眼不可见 |  |

2、废水

项目污水经预处理达接管标准后进入园区污水处理厂集中处理，污水总排放口废水执行污水处理厂接管标准，污水处理厂尾水排入灌河，执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，苯胺类和苯酚类执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），具体指标详见表6.2.2-2。

表6.2.2-2  污水排放标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 污水厂接管标准 | 污水厂尾水标准 | 排放依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 5-8 | 6-9 | 尾水执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，苯胺类和苯酚执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
| 2 | COD | mg/L | ≤1000 | 120 |  |
| 3 | SS | mg/L | ≤600 | 150 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤40 | 25 |  |
| 5 | TP | mg/L | ≤1.0 | 0.5 |  |
| 6 | TN | mg/L | - | - |  |
| 7 | 苯胺类 | mg/L | 5.0 | 1.0 |  |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 800 | 500 |  |
| 9 | 硫化物 | mg/L | 1.0 | 1.0 |  |
| 10 | 氰化物 | mg/L | 1.0 | 0.5 |  |
| 11 | 盐分 | mg/L | 8000 | / |  |
|  | 挥发酚 | mg/L | / | 0.5 |  |

3、厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表6.2.2-3。

表6.2.2-3  噪声标准值

| 类别 | 标准 级别 | 标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界标准 | 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 项目污染源监测及达标分析

本自查项目中产品烘干利用现有工程的烘干车间，根据现有工程监测结果可知，烘干车间染料尘排放浓度为8.57mg/m3。污染源监测委托南京万全检测技术有限公司开展，监测期间生产负荷为≥75%。监测内容主要包括工艺废气监测、项目废水产生浓度及废水排入污水处理厂浓度、厂界噪声等。详细监测结果如下：

### 废气污染源监测及达标分析

1、有组织废气（工艺废气）

（1）二车间工艺废气

本项目二车间生产主要废气为硫酸雾、二氧化硫、氮氧化合物，监测数据如表6.3.1-1，由监测结果可知，该工艺废气各污染因子排放浓度、排放速率均满足排放标准要求。

表6.3.1-1  工艺废气监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测 次数 | 烟气 温度 ℃ | 流量 Nm3/h | 硫酸雾 | 氯化氢 | 酚类 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 |
| 二车间 二级碱喷淋进口 | 2016.11.15 | 第一次 | 42 | 2389 | 38.6 | / | 74.5 | / | 0.204 | 0.204 |
|  |  | 第二次 | 42 | 2382 | 29.4 | / | 96.5 | / | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 第三次 | 42 | 2642 | 32.7 | / | 87.4 | / | 0.084 | 0.084 |
|  |  | 平均值 | 42 | 2471 | 33.6 | / | 86.1 | / | 0.127 | 0.127 |
|  | 2016.11.16 | 第一次 | 47 | 2251 | 40.5 | / | 79.8 | / | 0.258 | 0.258 |
|  |  | 第二次 | 43 | 2515 | 31.8 | / | 94.5 | / | 0.125 | 0.125 |
|  |  | 第三次 | 43 | 2417 | 34.9 | / | 89.7 | / | 0.064 | 0.064 |
|  |  | 平均值 | 44 | 2394 | 35.7 | / | 88.0 | / | 0.149 | 0.149 |
| 排气筒高度（m） | 15 | 排气筒直径（m） | 0.3 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

表6.3.1-2  工艺废气监测结结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测 次数 | 烟气 温度 ℃ | 流量 Nm3/h | 硫酸雾 | 氯化氢 | 酚类 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 二车间 排气筒出口 | 2016.11.15 | 第一次 | 31 | 1759 | 33.5 | 0.0589 | 53.9 | 0.0949 | 0.024 | 4.22×10-5 |
|  |  | 第二次 | 31 | 1673 | 26.5 | 0.0443 | 36.4 | 0.0610 | 0.017 | 2.84×10-5 |
|  |  | 第三次 | 31 | 1788 | 24.8 | 0.0443 | 33.9 | 0.0605 | 0.029 | 5.19×10-5 |
|  |  | 平均值 | 31 | 1740 | 28.3 | 0.0492 | 41.4 | 0.0721 | 0.023 | 4.00×10-5 |
|  | 2016.11.16 | 第一次 | 47 | 1601 | 21.8 | 0.0349 | 51.8 | 0.0829 | 0.014 | 2.40×10-5 |
|  |  | 第二次 | 51 | 1670 | 23.5 | 0.0392 | 52.2 | 0.0871 | 0.018 | 3.01×10-5 |
|  |  | 第三次 | 42 | 1713 | 22.5 | 0.0385 | 36.2 | 0.0621 | 0.019 | 3.04×10-5 |
|  |  | 平均值 | 47 | 1661 | 22.6 | 0.0376 | 47.9 | 0.0773 | 0.017 | 2.82×10-5 |
| 排气筒高度（m） | 15 | 排气筒直径（m） | 0.3 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

（2）四车间工艺废气

本项目四车间产生的主要废气为氯化氢、苯胺类、氮氧化物、硫化氢，监测数据如表6.3.1-3，由监测结果可知，该工艺废气各污染因子排放浓度、排放速率均满足排放标准要求。

表6.3.1-3  工艺废气监测结结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测 次数 | 烟气 温度 ℃ | 流量 Nm3/h | 氯化氢 | 苯胺类 | 氮氧化物 | 硫化氢 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 四车间 二级碱喷淋进口 | 2016.11.15 | 第一次 | 15 | 2539 | 145.5 | / | 0.008 | / | 71 | / | 0.162 | / |
|  |  | 第二次 | 15 | 2419 | 139.7 | / | 0.015 | / | 67 | / | 0.168 | / |
|  |  | 第三次 | 14 | 2746 | 141.6 | / | 0.023 | / | 79 | / | 0.151 | / |
|  |  | 平均值 | 15 | 2568 | 142.3 | / | 0.015 | / | 72 | / | 0.160 | / |
|  | 2016.11.16 | 第一次 | 14 | 1635 | 140.8 | / | 0.021 | / | 79 | / | 0.171 | / |
|  |  | 第二次 | 14 | 2509 | 136.4 | / | 0.017 | / | 81 | / | 0.164 | / |
|  |  | 第三次 | 14 | 2065 | 142.2 | / | 0.015 | / | 73 | / | 0.166 | / |
|  |  | 平均值 | 14 | 2070 | 139.8 | / | 0.018 | / | 78 | / | 0.167 | / |
| 排气筒高度（m） | 15 | 排气筒直径（m） | 0.4 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

表6.3.1-4  工艺废气监测结结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检测 次数 | 烟气 温度 ℃ | 流量 Nm3/h | 氯化氢 | 苯胺类 | 氮氧化物 | 硫化氢 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 四车间 排气筒出口 | 2016.11.15 | 第一次 | 28 | 6125 | 75.8 | 0.464 | 0.015 | 9.19×10-5 | 5 | 0.0306 | 0.035 | 2.14×10-4 |
|  |  | 第二次 | 27 | 5662 | 85.7 | 0.485 | 0.013 | 7.36×10-5 | 6 | 0.0340 | 0.036 | 2.04×10-4 |
|  |  | 第三次 | 27 | 5899 | 67.9 | 0.401 | 0.007 | 4.13×10-5 | 6 | 0.0354 | 0.033 | 1.94×10-4 |
|  |  | 平均值 | 27 | 5895 | 76.5 | 0.451 | 0.012 | 6.88×10-5 | 6 | 0.0333 | 0.034 | 2.04×10-4 |
|  | 2016.11.16 | 第一次 | 28 | 5433 | 71.8 | 0.390 | 0.010 | 5.43×10-5 | 7 | 0.0380 | 0.037 | 2.01×10-4 |
|  |  | 第二次 | 28 | 5451 | 84.2 | 0.459 | 0.009 | 4.91×10-5 | 8 | 0.0436 | 0.033 | 1.80×10-4 |
|  |  | 第三次 | 28 | 5012 | 64.3 | 0.322 | 0.012 | 6.01×10-5 | 6 | 0.0300 | 0.034 | 1.70×10-4 |
|  |  | 平均值 | 28 | 5299 | 73.4 | 0.389 | 0.010 | 5.48×10-5 | 7 | 0.0372 | 0.034 | 1.84×10-4 |
| 排气筒高度（m） | 15 | 排气筒直径（m） | 0.6 | 工况 | 检测期间各生产设备运行正常 |

2、无组织废气

本项目无组织废气主要氯化氢、颗粒物、酚类。

表6.3.1-5  无组织废气监测结果

| 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016.11.15 | 2016.11.16 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 氯化氢 （mg/L） | G1上风向 | 0.171 | 0.161 | 0.191 | 0.149 | 0.151 | 0.163 |
|  | G2下风向 | 0.112 | 0.111 | 0.192 | 0.140 | 0.133 | 0.128 |
| 颗粒物 （mg/L） | G1上风向 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
|  | G2下风向 | 0.41 | 0.42 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.35 |
| 酚类 （mg/L） | G1上风向 | 4.00×10-4 | 1.00×10-3 | 2.00×10-3 | 2.00×10-3 | 1.00×10-3 | 3.00×10-3 |
|  | G2下风向 | 4.00×10-3 | 1.40×10-2 | 1.10×10-2 | 4.00×10-3 | 1.30×10-2 | 1.50×10-2 |
| 臭气浓度 （无量纲） | G1上风向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | G2下风向 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 |

### 废水污染源监测及达标分析

项目废水主要为工艺废水、废气处理系统吸收废液、地面及设备冲洗废水、初期雨水及少量生活污水。通过监测厂区废水总排口，监测结果可见表6.3.2-1。由监测结果可知，污水总排口各污染因子排放浓度均满足园区污水接管标准。

表6.3.2-1  污水总排口各污染因子监测结果（1）

| 检测时间 | 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总调节池 | 总排污口 | 清下水排口 |
| 2016.11.15 | pH值 （无量纲） | 9.52 | 8.23 | 7.13 |
|  |  | 9.53 | 8.23 | 7.14 |
|  |  | 9.51 | 8.23 | 7.12 |
|  | 化学需氧量 （mg/L） | 8.18×103 | 168 | 25 |
|  |  | 8.03×103 | 170 | 26 |
|  |  | 8.08×103 | 160 | 28 |
|  | 悬浮物 （mg/L） | 785 | 32 | 13 |
|  |  | 694 | 29 | 11 |
|  |  | 813 | 36 | 15 |
|  | 氨氮 （mg/L） | 31.1 | 30.9 | / |
|  |  | 32.0 | 30.5 | / |
|  |  | 31.5 | 31.2 | / |
|  | 总氮 （mg/L） | 162 | 48.2 | / |
|  |  | 189 | 43.2 | / |
|  |  | 179 | 44.9 | / |
|  | 总磷 （mg/L） | 1.76 | 0.30 | / |
|  |  | 1.81 | 0.28 | / |
|  |  | 1.81 | 0.30 | / |
|  | 苯胺类 （mg/L） | 14.7 | 8.64 | / |
|  |  | 14.5 | 8.59 | / |
|  |  | 14.6 | 8.61 | / |
|  | 氰化物 （mg/L） | 0.414 | 0.001 | / |
|  |  | 0.409 | ND | / |
|  |  | 0.411 | ND | / |
|  | 盐分 （mg/L） | 2.58×105 | 4.36×103 | / |
|  |  | 2.46×105 | 4.79×103 | / |
|  |  | 2.55×105 | 4.16×103 | / |
|  | 硫化物 （mg/L） | ND | ND | / |
|  |  | ND | ND | / |
|  |  | ND | ND | / |
|  | 氯化物 （mg/L） | 3.42×104 | 2.96×103 | / |
|  |  | 3.42×104 | 2.94×103 | / |
|  |  | 3.42×104 | 2.95×103 | / |
|  | 挥发酚 （mg/L） | 0.932 | 0.232 | / |
|  |  | 0.804 | 0.300 | / |
|  |  | 0.980 | 0.284 | / |
| 备注 | ND表示未检出，硫化物的检出限为0.005 mg/L，氰化物检出限为0.001 mg/L。 |

表6.3.2-1  污水总排口各污染因子监测结果（2）

| 检测时间 | 检测项目 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总调节池 | 总排污口 | 清下水排口 |
| 2016.11.16 | pH值 | 9.54 | 8.51 | 7.21 |
|  |  | 9.52 | 8.53 | 7.19 |
|  |  | 9.53 | 8.51 | 7.20 |
|  | 化学需氧量 | 8.21×103 | 166 | 29 |
|  |  | 7.94×103 | 170 | 24 |
|  |  | 8.11×103 | 169 | 29 |
|  | 悬浮物 | 661 | 30 | 11 |
|  |  | 743 | 39 | 16 |
|  |  | 796 | 32 | 14 |
|  | 氨氮 | 54.2 | 50.5 | / |
|  |  | 53.7 | 50.8 | / |
|  |  | 53.3 | 51.4 | / |
|  | 总氮 | 147 | 42.6 | / |
|  |  | 141 | 43.7 | / |
|  |  | 143 | 45.6 | / |
|  | 总磷 | 1.92 | 0.32 | / |
|  |  | 1.91 | 0.32 | / |
|  |  | 1.87 | 0.31 | / |
|  | 苯胺类 | 14.3 | 8.51 | / |
|  |  | 14.6 | 8.49 | / |
|  |  | 14.4 | 8.48 | / |
|  | 氰化物 | 0.401 | ND | / |
|  |  | 0.408 | 0.001 | / |
|  |  | 0.412 | ND | / |
|  | 盐分 | 2.60×105 | 4.05×103 | / |
|  |  | 2.62×105 | 4.51×103 | / |
|  |  | 2.57×105 | 4.47×103 | / |
|  | 硫化物 | ND | ND | / |
|  |  | ND | ND | / |
|  |  | ND | ND | / |
|  | 氯化物 | 3.42×104 | 2.97×103 | / |
|  |  | 3.42×104 | 2.96×103 | / |
|  |  | 3.42×104 | 2.96×103 | / |
|  | 挥发酚 | 1.10 | 0.168 | / |
|  |  | 0.960 | 0.240 | / |
|  |  | 1.05 | 0.324 | / |
| 备注 | ND表示未检出，硫化物的检出限为0.005 mg/L，氰化物检出限为0.001 mg/L。 |

### 噪声污染源监测及达标分析

项目主要噪声源为风机、泵、压缩机等设备，噪声源强约80-85dB(A)。项目对高噪声设备采取了隔声、减震、消声等噪声治理措施，降噪量在15-25dB(A)。厂界噪声监测结果详见表6.3.3-1。

表6.3.3-1  厂界噪声监测结果

| 测 点 编 号 | 检 测 结 果 |
| --- | --- |
|  | 2016.11.15 | 2016.11.16 |
|  | 检测时间 | 昼间dB(A) | 检测时间 | 夜间dB(A) | 检测时间 | 昼间dB(A) | 检测时间 | 夜间dB(A) |
| N1南厂界外1m | 9:27 | 57.7 | 22:24 | 52.3 | 9:12 | 57.3 | 22:48 | 51.6 |
| N2东厂界外1m | 9:37 | 56.0 | 22:36 | 51.8 | 9:24 | 56.4 | 23:00 | 50.9 |
| N3北厂界外1m | 9:48 | 56.2 | 22:45 | 51.4 | 9:36 | 56.4 | 23:11 | 50.8 |
| N4西厂界外1m | 9:58 | 55.4 | 22:57 | 50.7 | 9:46 | 55.5 | 23:24 | 52.5 |

由上表可知，项目高噪声设备经隔声、减震、消声等噪声治理措施后，项目厂界昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中3类区标准要求，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，项目噪声可以达标排放。

## 有资质第三方检测机构检测报告

南京万全检测技术有限公司对项目污染源及环境质量现状进行监测，环境质量监测及污染源监测报告详见附件。

# 污染物总量控制分析

## 排污总量控制对象

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014] 197号)、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(1993年省政府38号令)、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法的通知》(苏环办[2009]357号)的要求，结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子如下:

本项目总量控制及监控因子:

⑴大气污染物

总量控制因子:SO2，NOX

总量监控因子:烟尘，粉尘，氯化氢，硫酸雾，硫化氢

⑵水污染物

总量控制因子:COD，氨氮

监控因子:SS，总磷，总氮，氯化物，硫化物，氰化物，硫酸盐，苯胺类，盐分

## 排污总量控制分析

根据排放标准和监测数据核算自查项目的总量。已批复总量为原环评批复总量，已验收项目总量参照验收监测报告，“以新带老”削减量=已批复总量-已验收项目，自查项目申请量=自查项目-“以新带老”削减量。自查污染物总量指标见表7.2-1，全厂污染物总量指标见表7.2-2。

表7.2-1  本项目污染物总量申报指标

| 类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 接管总量（排放量）（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（t/a） | 废水量 | 21305.85 |
|  | COD | 135.48 | 114.17 | 21.31 |
|  | SS | 14.41 | 1.63 | 12.78 |
|  | 氨氮 | 1.06 | 0.21 | 0.85 |
|  | 总氮 | 2.61 | 1.12 | 1.49 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
|  | 苯胺类 | 0.2483 | 0.14 | 0.11 |
|  | 氰化物 | 0.0413 | 0.02 | 0.02 |
|  | 盐分 | 4164.942 | 3994.50 | 170.45 |
|  | 氯化物 | 561.65 | 544.61 | 17.04 |
|  | 挥发酚 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 石油类 | 0.017 | 0 | 0.017 |
| 有组织废气（t/a） | 氯化氢 | 2.196 |
|  | 氮氧化物 | 0.18 |
|  | 硫化氢 | 0.144 |
|  | 苯胺 | 0.09 |
|  | 氨气 | 14.4 |
|  | 硫酸雾 | 5.04 |
|  | 染料尘 | 3.456 |
| 无组织废气（t/a） | HCl | 0.89 |
|  | 硫酸雾 | 1.85 |
| 固废（t/a） | 工业固废 | 477.38 | 477.38 | 0 |

## 总量控制平衡途径及完成分析

建设项目首先必须达标排放，另外项目的排污总量必须满足总量控制指标的要求。具体控制途径有以下几个方面：

1、尽可能实施排污减量计划，核准污染物量，杜绝一切可能的物料流失。

2、建设项目大气污染物需向灌南县环保局申请，待批准后实施；水污染物接管考核量纳入园区污水处理厂排放总量中，不单独申请。

3、建设项目各种固体废物均得到有效利用或处置，正常情况不会对外环境产生影响和危害。

# 环境风险评估

## 概述

根据国家环保总局《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（环管字（90）057号）和国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号文）的要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求开展环境风险评价工作，为工程设计和环境管理提供资料和依据。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

## 环境风险识别

### 风险识别范围与类型

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。本项目的风险类型可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

根据工程分析确定本项目存在具有潜在危险因素为原料硫、氯磺酸等在贮存、运输和生产中发生泄漏和火灾爆炸事故。

根据对同类化工项目的类比调查分析，以及鉴于火灾爆炸事故评价在安全评价范畴之内，本次环评只进行简单说明，提出相应的防范、应急和减缓措施，重点进行毒物泄漏污染源事故风险影响评价。工业污染源泄漏事故风险可分为泄漏入水体和大气两种，由于本项目位于园区，对事故废水进行收集，设立应急预案池，可确保事故废水不流出厂外。因此，泄漏事故重点评价为有毒污染物进入大气产生的风险。

### 风险识别内容

1、物质风险识别

本项目生产、贮运过程中所涉及到的物料品种较多，根据《建设项目环境风险评价技术导则》CHJ/T169-2004中物质危险性判别标准(见表8.2.2-1)及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009中的相关要求，本评价仅对GB18218-2009表1和表2中规定的物质进行判定，本项目和现有项目原辅料判定结果情况见表8.2.2-1。

表8.2.2-1  物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

备注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表8.2.2-2  本项目主要危险物质判别表

| 物质 名称 | 有毒物质识别 | 易燃物质识别 | 爆炸物质识别 | 识别界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 |  |
| 盐酸 | LD50900mg/kg (兔经口) | 低毒物质 | 沸点：108.6℃/30% | — | — | － | 酸性腐蚀品 |
| 液碱 | ― | 无毒物质 | 沸点：269℃/无水NaOH | — | — | － | 碱性腐蚀品 |
| 亚硝酸钠 | LD5085mg/kg (大鼠经口) | 一般毒物 | 沸点：320℃ | — | 与可燃物粉末的混合物能燃烧、爆炸。 | — | 有毒物质 |
| 苯胺 | LD50 442mg/kg (大鼠经口) | 低毒物质 | 闪点：70℃，沸点：184℃ | 易燃 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 | — | 有毒物质 |
| 氯磺酸 | - | 低毒物质 | — | 助燃 | 与可燃物粉末混合能燃烧和爆炸 |  | 有毒物质 |
| 氯乙酸 | LD50 76mg/kg (大鼠经口) | 低毒物质 | — | 可燃 | — | — | 有毒物质 |
| 硫 | - | 低毒物质 | 爆炸下限35mg/m3 | 可燃 | 粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物 |  |  |

由表8.2.2-3可见，根据导则判定标准、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009），本项目原辅料中苯胺、亚硝酸钠、硫为有毒物质，苯胺、氯乙酸为可燃物质，盐酸、液碱为腐蚀品。

2、生产设施危险性识别

生产运行过程中潜在的危险性详见表8.2.2-4。

表8.2.2-4  生产系统潜在危险性分析一览表

| 序号 | 危险类型 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工容器物理爆炸 | 高应力爆炸、并引发火灾 | 设备破裂 | 合理设计，加强设备的维修、维护、按安全规程操作 |
|  |  | 低应力爆炸、并引发火灾 | 低温、材料缺陷 |  |
|  |  | 超压爆炸、并引发火灾 | 安全装置失灵、超负荷 运行、误操作、气体过量 |  |
| 2 | 化工容器化学爆炸 | 简单分解爆炸、并引起火灾 | 设备发生韧性破裂、脆性 破裂、疲劳破裂、腐蚀破裂、蠕变破裂 | 合理设计、加强设备维修、维护、按安全规程操作 |
|  |  | 复杂分解爆炸、并引起火灾 |  |  |
|  |  | 混合物爆炸、并引起火灾 |  |  |
| 3 | 化工容器腐蚀 | 化学腐蚀、物料泄 漏、引发环境事故 | 金属设备与电解质溶液发生 化学反应而引起的腐蚀破坏，腐蚀过程不产生电流 | 合理设计、加强设备维修、维护 |
|  |  | 电化学腐蚀、物料 泄漏、引发环境事故 | 金属设备与周围介质发生 化学反应而引起的腐蚀破坏，腐蚀过程产生电流 |  |
| 4 | 化工容器泄漏中毒 | 经呼吸道侵入人体 | 毒物由呼吸进入人体，经血 液循环，遍布全身 | 按安全规程操作 |
|  |  | 经皮肤侵入人体 | 高度脂溶性和水溶性毒物 由皮肤进入人体，经血 液循环，遍布全身 |  |
|  |  | 经消化道侵入人体 | 毒物经消化道侵入人体， 经血液循环，遍布全身 |  |

根据项目生产运行中各装置重要生产设备，根据物料及其数量、工艺参数等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。类比分析表明，生产运行中反应釜等属于中等到很大危险级别（其中重氮化工艺、）装置，应通过采取安全补偿措施后危险等级降低至较轻。

3、储运过程中潜在的危险性识别

储运过程中潜在的危险性识别详见表8.2.2-5。

表8.2.2-5  储运系统危险性识别分析一览表

| 序号 | 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送管道 | 阀门、法兰以及管道 破裂、泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 | 加强监控，关闭上游阀门，准备消防器材扑灭火灾 |
| 2 | 槽车、接收站及罐区的管线 | 阀门、管道破裂、泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 |  |
| 3 | 储槽 | 阀门、管道泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾、爆炸 | 加强监控，消防水冲洗 |
| 4 | 运输车辆 | 阀门、管道泄漏 | 物料泄漏、并引发火灾 | 按照交通规则、在规定路线行驶 |
|  |  | 车辆交通事故 | 物料泄漏、并引发火灾 |  |

项目设有仓库，原料和产品的运输委托社会专业运输单位承运，因此，本项目运输风险影响相对较小。根据对贮运系统的危险性和毒性分析，存在苯胺、氯乙酸等物质火灾爆炸风险，鉴于这些物质发生火灾爆炸的影响范围主要在厂内，对外环境构成的风险相对较小，属于安全风险范畴。

本项目苯胺用量较大，在生产过程中如因设备密封不严、严重腐蚀穿孔引起的设备与管道突然断裂、开错阀门或因阀门故障无法关闭、阀门密封不严等原因导致苯胺泄漏会污染大气及水环境，对人员造成中毒危害。

本项目公用设施中的电器部分可能存在触电危险性。

4、生产过程中潜在的危险性识别

⑴继发事故危险性分析

根据资料统计，石化行业和重大安全事故多为事故重叠而引发的继发性事故危险，即某一设备或仓库的火灾、爆炸和泄漏事故同时或相继发生。首先由于管线或设备破损导致易燃易爆危险性物质大量泄漏或自燃、或遇明火点燃而形成火灾爆炸事故，火灾爆炸又可能造成更多的物料泄漏。

⑵事故连锁效应危险性分析

事故连锁效应是指一个设备或储罐发生火灾、爆炸等事故，因火灾热辐射、爆炸冲击波以及管道连接等因素，导致邻近或上下游的设备或储罐发生火灾、爆炸等事故的效应。本项目存在易燃易爆危险物质，且在生产过程中上下游关系紧密。当一设备一旦发生火灾、爆炸事故而不采取及时、有效的措施，则会发生连锁事故，造成事故蔓延的可能性很大；一旦某一设备发生重大火灾、爆炸事故，巨大的辐射或冲击波有可能泱及附近其它设备，发生连锁事故。本项目使用易燃易爆物料较多，且都贮存在距生产车间较近的罐区或仓储区，当一仓储设备发生火灾事故时，邻近仓储的物料或生产设备经长时间高温烘烤，温度升高，存在引发新的火灾爆炸的可能性。

⑶事故中的伴生危险性分析

在生产过程中违规操作或操作不当以及由于设备老化等其它因素，有可能在装置区或贮存区发生物料泄漏，遇明火或强氧化剂等有可能引发火灾或爆炸事故。为防止引发火灾或爆炸和环境污染事故，一般会采用消防水对泄漏区进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防尾水进入消防尾水池，若该消防尾水不经处理直接外排可能引发伴生危险即污染周围水环境。

### 重大危险源判别

根据《重大危险源辩识》（GB18218-2000）所列名录，本项目所涉及的物质均未被列入名录，项目所用物料中有毒物质的临界储存量导则中也未对其进行规定，因此，项目不属于重大危险源。但根据原料性质，本次自查将苯胺作为评价重点。

### 环境风险评价等级的确定

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中相关内容及其附录A表1“物质危险性标准”进行判定，具体内容见表8.2.3-1。

表8.2.3-1  评价工作级别(一、二级)划分表

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，结合项目所在地环境敏感程度等因素，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，结合项目所在地环境敏感程度等因素，判定全厂危险化学品数量构成重大危险源，确定本工程环境风险评价等级为一级。

### 评价范围及风险保护目标

根据工程特征，风险识别范围定为项目涉及原料、辅料、中间产品和最终产品及三废等物品的生产系统及储运系统以及距离源点不低于5km的范围。项目评价范围内具体人群和敏感目标分布状况见表8.2.4-1。

表8.2.4-1  5km范围风险环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 规模(人) | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 十队村 | S | 90 | 640 | GB3095-2012二级 |
|  | 董沟村 | SW | 1600 | 848 |  |
| 水环境 | 灌河 | E | 2000 | — | GB3838-2002 IV类水体 |
|  | 沂南小河 | N | 2800 | — | GB3838-2002 III类水体 |
| 声环境 | 区域噪声 |  |  |  | GB3096-2008中3类区 |
| 地下水 | 连云港市（堆沟港）化学工业园 | / | / | / | / |
| 生态 | 连云港市（堆沟港）化学工业园 | / | / | / | / |

## 风险源项分析

### 风险分析

本项目所使用的苯胺、亚硝酸钠、硫等有毒物质及其伴生、次生产物（包括液体及其蒸气）接触或侵入人体后，会发生生物化学变化，破坏生理机能，引起功能障碍和疾病，甚至导致死亡。

火灾和爆炸：由于本项目涉及苯胺、氯乙酸等多种易燃物质，且部分物质储量相对较大，火灾烟气的次生伴生危害较大，而本风险评价的评价重点为有毒有害物质泄漏及易燃物质对外环境造成的影响，火灾和爆炸的热辐射及冲击波不列入评价重点，主要考虑其产生的次生伴生危害产生的环境风险。采用危险度评价法确定火灾爆炸危险度。其危险度依据物质、容量、温度、压力和操作等五个项目实际情况确定危险度等级为Ⅱ级。

泄漏：采用类比法计算本项目储存化学品在典型情况下有毒、易燃、助燃化学物质苯胺、氯乙酸等泄漏，泄漏出来的有机或无机气体及液体蒸汽在不同程度上具有毒性危害。一旦发生有毒易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染。

### 最大可信事故分析及概率

根据《化工装备事故分析与预防》一化学工业出版社(1994)中统计1949年～1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，目前国内的各类化工设备事故发生频率Pa分布情况见表8.3.2-1。

表8.3.2-1  事故频率Pa取值表（单位：次/年）

| 设备名称 | 反应釜泄漏 | 储槽 | 换热器 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.1×10-5 | 1.2×10-6 | 5.1×10-7 | 6.7×10-7 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004），根据前述已识别的危险因素和风险类型，用定性类比的分析方法，确定重氮化反应釜发生苯胺泄漏以及泄漏苯胺遇明火引发的火灾事故风险为本项目环境风险评价的最大可信事故，重点对其进行分析评价，同时对原料使用过程中可能的风险进行分析，提出相应的预防或减缓措施。参照目前化工企业的事故频率统计值，确定本项目发生最大可信事故的概率为重氮化反应单元燃烧1.1×10－5。

## 环境风险影响分析

### 苯胺泄漏事故大气环境影响预测分析

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐、管道、反应釜的接头和阀门等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20～100%，本次评价以100％计。

泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中参数含义及计算取值见表8.4－1。取泄漏时间为5分钟，泄漏量按每反应釜用量计，为0.688吨/次。

表8.4-1    泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.03 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1021.7 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 2.0 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 2.29 |
|  | 泄漏时间 | s | 300 |
|  | 泄漏量 | t | 0.688 |

泄漏液体蒸发量

本评价使用《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985）中推荐的计算公式：

式中：－挥发速度，g/s；

－风速，m/s；

－物品蒸汽压，0.49mmHg；

－泄漏面积，1000m2；

－分子量。

此处考虑发生泄漏事故时，液体布满围堰，挥发源项计算结果见表8.4-2。

表8.4-2    挥发速率计算结果

| 预测 因子 | 计算参数 | 排放参数 |
| --- | --- | --- |
|  | P (mmHg) | F (m2) | M | 源强 (kg/s) | 排放 高度 | 持续 时间 |
| 苯胺 | 0.49 | 1000 | 93 | 2.29 | <2m | 5min |

### 苯胺泄露环境影响预测

根据以上源强，采用地面面源模式、静风模式预测超标范围为表8.4-3。

表8.4-3   不同气象条件事故排放地面最大浓度及超标范围

| 类别 | 风速 | B稳定度 | C 稳定度 | D 稳定度 | E稳定度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 浓度 | 超标 距离 | 最大 浓度 | 超标 距离 | 最大 浓度 | 超标 距离 | 最大 浓度 | 超标 距离 |  |
| 苯胺 | 静小风 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0 | 泄漏点 四周 |
|  | 3.1m/s | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.044 | 0 | 0.213 | 0 | 下风向 |

注：浓度单位mg/m3,距离单位m。

由表可见，在生产中若重氮化反应釜发生苯胺泄漏事故，及时处理把泄漏面积控制在10m2以内，在任何大气稳定度及风速气象条件下，苯胺均不会出现超标现象。

### 泄漏液体对水体的可能影响

本项目位于化工园区的西南部，由于项目的污水经园区污水站处理后排入灌河，因此只考虑事故水对灌河的影响。项目出现事故时废水经收集后入事故池或污水调节备用池，经工厂预处理达接管标准后再排入化工园区污水管网，经园区污水处理厂处理达到国家污水综合排放一级标准后才排入灌河。因此，事故状态下排入水环境的污染物总量将有所增加，但将仍然在园区污水处理厂的排放总量范围内，对流域水体环境造成的污染影响增加很小。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水打入到原闲置的另一个调节池中，停止回流稀释水、采用此调节池中的低浓度污水进行配水处理，最多两天即可将废水处理完毕。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。此时，将会增加“停车排水”，项目拟上的设施能够满足废水的收集、储存、处理要求。

因此本项目在事故发生时，泄漏液体不会直接进入水体。因此本风险专章未考虑该源项的事故影响。

## 环境风险防范措施

### 危险化学品运输、储存、管理、使用中的防范措施

拟建项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存在原料仓库和储罐区。

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定易燃易爆、危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常对危险化学品作业场所进行安全检查。

建立健全安全规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识机警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格等级；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

### 火灾爆炸、泄漏风险预防措施

项目使用了较多的化学物质，其中易燃易爆物质较多，因此提出针对厂区的火灾爆炸、泄漏风险预防措施如下:

A、火灾、爆炸预防

⑴设备的安全管理（同现有工程）；⑵火源的管理（同现有工程）⑶火灾的控制（同现有工程）；⑷设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救；⑸根据生产工艺介质的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施，同时设避雷装置。

B、物料泄漏预防（同现有工程）

### 次生、伴生环境风险预防措施

苯胺等泄漏后如接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。气体较轻轻，能扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。发生事故抢救时，建议佩戴正压自给式呼吸器，并做好周边下风向企业职工的防护工作。根据项目的次生环境污染事故，应采取以下防范措施：

⑴在化学品贮存、运输过程中注意避免其接触高热和明火，在厂区内外张贴禁烟禁火标志；

⑵物料运输要请专门、有资质的运输单位，运用专门的设备进行运输；

⑶严禁工作人员吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入贮存区；

⑷贮存运输过程中要严禁与其它氧化剂接触；

⑸加强管理，消防设施要保持完好；

⑹安装火灾、爆炸检测报警装置以及泄漏监控装置，及时检查设备；

⑺对于次生危险影响，公司应在发生火灾爆炸的第一时间内启动应急预案，尽可能将燃烧产生的烟雾通过引风机引入附近的废气处理装置或采取相应的处理措施后高空排放，及时疏散可能受影响的人员（包括周围企业的工作人员，周围居民），并设置警戒线禁止一切无关人员进入可能受影响的区域，及时向有关单位报告。

### 污染治理系统事故预防措施

废气、废水治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强废弃物治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。

企业应通过建立三级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物进入企业外水域，造成水体环境污染事故。

三级防控同现有工程。

厂区应设置消防水收集管线及事故池等事故状态下“清下水”的收集、处置措施，事故池或缓冲池应有足够的容量，处理不合格不得排放，排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，全部汇入事故池，消防水进入消防水池，再入污水处理站处理后排放。当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水打入到调节池中，停止回流稀释水、采用此池中的低浓度污水进行配水处理，最多四天即可将废水处理完毕。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。

保证生产单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。一旦发生事故，应立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开消防水池管道阀门，使厂区内事故废水汇入事故池，再送入污水处理厂处理后达标排放。

企业应从防止事故状态污染物向水环境转移的控制要求进行设计，制定特殊情况下的防控措施，事故时及时转移物料达到避免事故的扩大，控制和减少事故情况下有毒物质从排水系统进入环境。具体设计为：公司应在污水、清下水、雨水排水系统等排出装置前设立闸门，对清下水、雨水排水管设立切换装置，事故时及时切换至收集、处理设施。具体处理流程见图8.5.4-1。

事故排水包括泄漏物料、消防尾水、清下水、雨水以及发生事故时必须进入该收集系统的生产废水，因此，事故池的有效容积按上述各类水量进行设计。项目生产中发生事故时，为防止被污染的消防尾水等通过厂区清下水管道等途径进入周围地表水体，对附近水体造成影响，拟采取以下措施予以防范：

⑴厂区所有清下水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入清下水道。

⑵车间和仓贮区四周均应设置地沟，对泄漏出来的物料和消防尾水进行围堵和收集。

⑶厂区实行严格的“清污分流、雨污分流”，设置切换阀，在紧急状态下及时全部切换至废水处理站。

⑷厂区各单元区设置消防尾水收集管线、设置单独的消防尾水收集池，满足该公司消防火灾延续3小时的消防尾水收集和储存的要求。一旦事故发生后，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池（消防尾水收集池），再送入污水处理厂处理达标后排放。

公司应严格、认真落实上述各项预防应急措施，杜绝由于消防水或事故废水排放而发生的周围地表水污染事件发生。

## 风险事故应急预案

### 应急救援组织

1、组织体系

本项目的应急指挥部可以利用现有的应急指挥部，公司经理任总指挥，生产副经理任副总指挥，成立抢救抢修组、安全警戒组、疏散组、医疗救护组、物资保障组，各岗位配有洗眼器和冲洗水，厂内各职能部门对化学毒物管理、事故急救，各负其责，本产品生产车间主任负责本产品生产车间的应急救援工作。组织体系见图8.6-1。

图7.6-1  事故组织体系

2、事故紧急应变组织职责

明确事故紧急应变组织职责是十分必要的，它避免了在事故发生时出现无人组织、事故救援无序，事故现场混乱等情况的。

事故紧急应变组织职责见表8.6-2。

表8.6-2  事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 内容 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的灭火器、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情即使传报 厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材，设备的整理复调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 抢救抢修小组 | 污染源紧急停车作业； 协助抢救受伤人员； 支持抢修工具、备品、器材； 支援救灾的紧急电源照明； 抢救重要的设备、财务 |
| 安全警戒小组 | 协助总指挥做好事故报警、接警、内部情况通报工作，负责灭火、警戒、治安保卫工作 |
| 疏散小组 | 负责事故现场及有害物质扩散区域内人员疏散、道路交通管制等工作 |
| 医疗救护小组 | 对受害人员实施医疗救护、转移工作 |
| 物资保障组 | 负责急救行动中人员、器材、物质的运输，为急救行动提供物质保证。其中包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材和指挥通讯器材等。 |

3、通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

### 应急救援保障

（1）内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

a、救援队伍：按照相关要求，由开发区消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。

b、消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置了独立的消防给水。

c、应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、电视监视系统线路、火灾自动报警系统线路，巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、贮槽泄漏报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

d、照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

e、救援设备、物质及药品：厂区内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在贮槽及易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

f、保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

a、单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

b、公共援助力量：厂区还可以联系周边城市消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

c、专家信息：厂区建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

### 事故应急处理及急救措施

1、危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

已建项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存在储罐区、原料仓库、成品仓库。

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

2、次生、伴生环境风险防范措施

由于易燃物质遇明火或受高热时会引起燃烧爆炸或者分解，并产生CO2、CO、HCl、NOX等有毒烟气，导致伴生污染。而CO、HCl、NOX等有毒烟气对人体健康具有毒害性，发生事故抢救时，建议佩戴正压自给式呼吸器，并做好周边下风向企业职工的防护工作。根据项目的次生环境污染事故，应采取以下防范措施：

⑴在化学品贮存、运输过程中注意避免其接触高热和明火，在厂区内外张贴禁烟禁火标志。

⑵物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专门的设备进行运输。

⑶严禁工作人员吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入贮存区。

⑷贮存运输过程中要保持周围环境干燥。

⑸加强管理，消防设施要保持完好。

⑹安装火灾、爆炸检测报警装置以及泄漏监控装置。及时检查设备。

4、工艺和设备、装置方面安全防范措施

所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。危险化学品的输送管道根据不同原料成份，使用无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。

压力容器、压力管道等特种设备，应按《压力容器设计规范》的规定，由有相应资质的单位设计、制造、安装；高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料；输送液氯等的设备和管道应设计用非燃材料保温；高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，烟囱专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻、低压接地系统、变电所工作接地系统以及正常不带电的电气设备等，均按照有关设计规范进行设计、安装，经管理部门测试达到要求后方可使用。

进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员（特别是外来人员）受到热物料高温烫伤。

5、消防及火灾报警系统

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物质均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求。

厂区消防水采用独立稳定高压消防供水系统：储罐用消防栓冷却水系统及固定式泡沫灭火系统或沙土，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。

厂内不设消防站，由园区消防中队等消防力量负责临港化工产业园的消防工作。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至产业园消防中队。厂内中心控制室与化学工业园区消防中队设置直通电话。根据需要在仓库、控制室、配电室、办公楼设置火灾自动报警装置。装置及罐区的周围设有手动火灾报警按钮，装置内重点部位设有感烟、感温探测器及手动报警按钮等。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至园区消防中队。

6、防止事故污染物向环境转移的防范措施

防止气态污染物向环境转移的防范措施：

对于因泄漏事故已经进入环境的气态污染物，由于氯化氢水溶性较好，可采取消防水喷淋，进行洗涤吸收。对于氯气泄露采用捕消器，氯化车间外旁设立碱液吸收池。

防止液态污染物向环境转移的防范措施：

对于已进入消防水的液态污染物，本项目在建设过程中应配置完整的消防水排水收集系统，进入事故池，经预处理达到接管要求后排入产业区污水处理厂集中处理。

### 应急环境监测措施

1、监测的方式、方法

环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散方向、速度，并对泄漏物料下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

2、抢险救援方式、方法

应急抢险小组到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

医疗救护队到达现场后，与消防车队配合，就立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

治安队到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留在上风向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

3、控制事故扩大的措施

发生事故的部门迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则由治安队命令在发生事故的部门和一定区域内停止一切作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

生产部、安保部到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停产的决定。若需紧急停止，则按紧急停止的程序迅速进行。

抢险抢修队到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

4、事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。

由指挥部下达紧急安全疏散命令。

一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

### 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

1、事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向治安组汇报撤离人数，进行最好撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

2、周边事故影响区的企业、居民及非事故现场人员紧急疏散的方式、方法通讯治安组负责向周边事故影响区的企业、居民通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本公司非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全的地方。

3、人员在撤离前后的疏散后的报告

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

### 事故善后处理

有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，进汇力污水处理站预处理达接管标准后，排入园区污水处理厂进行处理；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

### 应急培训计划

⑴生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

⑵应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为危险化学品事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

⑶应急指挥机构

邀请应急救援专家，就厂区危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

⑷周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

### 公众教育和信息

建设单位将负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

### 环境风险防控措施“三同时”

本工程环境风险防控措施“三同时”详见表8.6-3。

表8.6-3  本工程环境风险防控措施“三同时”一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 防范措施投资（万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防治措 施 | 报警系统、消防器材、水喷淋设施、碱液池等 | 80 | 将风险水平降 低到可接受范 围 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 自动检测仪器、超限报警装置 |  |  |  |
|  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（利用现有） |  |  |  |
|  | 初期雨水和雨水系统切换装置（利用现有） |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统，特别是事故状况下对致死浓度区的伤害消减措施 |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |  |
| 占总投资比例（%） | 1.17 | - | - |

# 环境管理情况

## 排污费缴纳情况

公司已按照环保局要求，按时交纳排污费（见附件），排污费交纳情况见附件。

## 环境监测情况调查

### 企业环境监测管理制度

1、责任与分工

⑴稽核管理组对环境管理体系运行的有效性和符合性进行监控和管理;

⑵安环部门负责组织对公司重大环境因素的关键特性和环境目标、指标及方案达成情况进行监控和管理，并对结果做出评价;

⑶技术组负责公司能源资源消耗的监督检查与管理;

⑷质检部负责日常的内部环境检测，安环部门负责委外进行的环境检测;

⑸维保中心负责环境监测仪器、仪表、设备外校的联系，以及日常维护及校验工作。

2、监测程序

⑴稽核管理组定期组织内审、外审和管理评审，并跟踪整改，以对环境管理体系运行的有效性和符合性进行监控和管理。

⑵环境目标、指标、方案达成情况，由安环部门每月5日前对上月的监测数据及方案完成情况进行统计分析，并将结果上报管理者代表，如有差异，责成相关部门进行整改。

⑶安环部门负责对环境体系运行的具体操作环节进行监督管理，同时应坚持对现场进行环保监督检查，每月至少结合公司的安环检查全面检查一次，日常的巡查频率不得少于每周两次。重点检查内容:

污染防治设施和措施的效果;

节约能资源的效果;

④安环部门日常巡查或检核中发现的不符合，应立即填写“环保监督检查整改指令书”，责成相关部门子以整改，并按月登记在[年月环保监督检查汇总表]内，以便核查整改结果。对超过国家或地方环境标准的不符合行为，以及其它可能造成严重违反法律法规的不符合行为，组织分析原因，制定纠正预防措施，跟踪执行，并对执行情况的有效性进行验证。

⑤噪声、废气等由安环部门负责委托环境监测部门每半年至少进行一次监测，并留存监查报告。当出现不合格时，安环部门应及时组织分析原因，采取相应的纠正预防措施。

⑥安环部门委托环境监测部门对清下水排口、污水排放口的污染物进行例行监测，监测频率为每月一次，监测项目主要有PH、化学需氧量、悬浮物等。

质检部按照《环境监测分析规程》，对清下水口、污水排放口的废水进行监测，安环部门负责每周至少抽取一个水样送质检部分析，监测项目及频次按《分析频率表》执行。

(3)管理要求

①质检部应做好相应的记录及分析报表，及时把结果反馈至相应生产岗位，若数据超标，生产岗位需立即汇报调度，由当班调度安排及时排查初步原因，采取相应的补救措施，并记录在「生产简报」上。部门安环人员或安环部门还应组织认真分析原因，彻底子以解决，具体按《污水控制程序》执行。

②技术组每月对能源资源的消耗情况进行统计和考核，并与公司消耗标准和以往消耗情况进行比较，及时分析原因，合理利用资源能源，具体按《能资源消耗控制程序》执行;

③所有环境检测测量仪表、仪器及监测设备均由使用部门负责联系、跟催维保中心，进行外校及日常的运行维护和校准维护，具体按公司的计量体系文件执行，以确保环境检测测量仪表、仪器及监测设备正常、稳定运行。

④所有的环境监测和测量记录按《记录控制程序》控制。

### 企业环境监测计划

环境监测是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理的重要基础资料。

监测分析方法按照现行国家、各部委颁布的标准和有关规定执行。本项目监测计划详细内容见表9.2-1。

表9.2-1  项目监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二车间1#排气筒 | 氯化氢、氮氧化物、硫化氢、酚类、硫酸雾 | 每年两次 |
|  | 四车间2#、排气筒 | 甲醛氯化氢、苯胺类 | 每年两次 |
| 废水 | 污水处理站总 排水口 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、氯化氢、氰化物、含盐量、硫化物、氯化物、挥发酚 | pH、COD、氨氮、SS每天一次。其余每年一次 |
| 地下水 | 厂区及区域上下游 | pH，高锰酸盐指数，溶解性总固体，氨氮，硫酸盐，总硬度，氯化物，氰化物，挥发性酚类，硝酸盐，苯胺类，硫化物 | 每年一次 |
| 噪声 | 厂界及敏感点 | 连续等效 A 声级 | 每年一次 |
| 固体废物 | 固体废物堆放点 | 固体堆场的设置是否规范 | 每年一次 |

## 存在问题

1、现园区集中供热系统尚未建成，目前本项目热源由园区自建临时燃煤锅炉供热，待园区实现集中供热后，原有的燃煤锅炉拆除。

2、危废储存未设立危险废物管理台帐。

3、废气中有氨气和氯化氢，建议企业分类将氨气和氯化氢分开收集，以免二者发生化学反应堵塞废气收集管道。

## 环境管理制度及改进措施

企业己制定了《废气排放控制管理办法》、《环境因素识别与控制管理办法》、《环境噪声控制管理办法》、《污染防治设施管理办法》、《污水排放控制管理办法》、《防火、防爆、防毒防泄漏管理规定》等一系列环境管理制度。上述管理制度主要内容如下：

1、废气排放控制管理办法

(1)责任与分工

①各部门负责本部门废气处理装置的日常运行管理，确保产生的废气达标排放。

②安环部门负责对废气达标排放进行监督管理。

(2)源头控制

①在满足使用要求和使用性能的前提下，优先采用产生废气污染物量少或浓度低的生产工艺、设备、原辅料、燃料。

②新改扩建项目的废气污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目在投入生产或者使用之前，其废气污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收，验收合格后方可投入正常生产运行。

(3)废气排放源控制

①操作人员应严格执行岗位操作规程;配套的废气处理设施必须处于良好状态，与生产同步运行，不得擅自停运废气处理设施。

②认真做好设备、管道、储罐的维护、保养工作，及时消除跑、冒、滴、漏，严格执行装卸作业操作规程，减少无组织废气的排放。

(4)监测与测量

①安环部门负责委托所在地环境监测部门或有资质的单位对公司废气污染物排放进行监测，每年至少监测一次。

②安环部门应合理安排废气监测，对日常监督管理中发现的废气排放异常，应及时安排监测；监测报告由安环部门负责保存。

③根据监测报告或在线监测仪，如发现废气污染物浓度超标，安环部门可扣罚责任单位主管500-1000元；责任单位应限期整改；整改完毕后，安环部门应安排重新监测，以验证整改效果，确保废气达标排放。

④因发生事故或者其他突然性事件，排放和泄漏有毒有害气体，造成或者可能造成大气污染事故、危害人体健康的，必须立即采取应急措施。

2、环境噪声控制办法

（1）责任与分工

①各部门负责对本部门噪声源进行管理和控制；

②外来单位在公司内的噪声源，由对应的管理部门负责监督其进行控制;

③安环部门负责联系环境监测部门定期进行厂界噪声监测，并负责环境噪声污染防治的监督管理。

(2)噪声管理要求

①本项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目在投入生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收，验收合格后方可投入正常生产运行。

②合理设置布局，噪声源应安排在空旷、人少、比较密闭的地点。

③合理选用低噪声设备，设备的配备、安装应充分考虑其防噪声的性能。

④高噪声的设备应采取吸声、隔声、减振、隔振、消声等有效的防治措施，并保持消音器、隔声罩等防治环境噪声污染设施的正常使用。

⑤设备基础必须稳固、可靠，以防因振动引起机械噪声。设备安装时，必须按图纸要求进行校正。

⑥加强设备保养和维护，确保润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用。

⑦设备操作人员应按规定持证上岗，了解所操作的机械对环境造成的噪声影响，并严格按操作规程的要求进行操作。

⑧运输车辆进入厂区，禁止鸣笛。

⑨项目施工中高噪声的工序应尽量错开施工，噪声大的设备应安置在偏僻、人少的地点，减少噪声排放的时间和频次。

(3)监测与测量

①安环部门负责委托环境监测单位对厂界噪声进行监测，每季至少监测一次。施工区域的噪声，由安环部门根据需要确定是否进行监测。

②安环部门应合理安排厂界噪声监测，第一款与第二款规定的监测可以合并进行；对日常监督管理中发现的噪声排放异常，应及时安排监测。

③根据监测单位提供的监测报告，如发现噪声超标，按《纠正和预防措施控制程序》要求填写纠正措施记录表，由责任部门限期整改。整改完毕后，应安排重新监测，以验证整改效果，确保环境噪声达标排放。

④对噪声未超标的，但相关方有合理的抱怨时也要尽力采取措施进行控制。

3、污水排放控制管理办法

⑴责任与分工

①安环部门负责公司水污染防治管理工作的推动、检查及协调，废水源水量水质指标的审查、订定，处理、协调或协助各部门有关水污染防治的涉外事项。

②各部门负责对本部门活动中排放的污水进行控制、管理及异常反应处理，制定单位产品污水排放基准，污水减排的检讨、改善及执行，确保排放的水污染物浓度及污水量符合公司规定。

③质检部负责废水日常取样、分析、记录及超标异常反映，配合安环部门等监管部门执行废水抽查取样、分析等事项。

(2)污水减排控制

①污水产生资料清查

各部门兼职安环员应根据生产及装置情况或作业范围，详实清查连续或批次排放，以及开停车、设备保养维修等产生的各类污水的水量、水质等数据，经部门主管核准后存档以备查。

②单位产品污水排放基准的制定

各部门依第一条清查的污水产生资料，检讨制定每吨产品的污水排放量(即单位产品污水排放基准)，并填报于（单位产品污水排放基准制(修)定申请单），经部门经理审核，安环部门批准。

③污水基准排放量

污水基准排放量=单位产品污水排放基准×产品当月实际产量

安环部门于每月2日前统计上月各产品污水基准排放量及实际排放量，若污水实际排放量大于基准排放量，则按《奖惩管理办法》和《安全奖惩管理办法》进行考核至部门主管。

(3)监测与测量

①质检部负责公司废水的日常监测，监测频率按《环境监测分析规程》的[环境监测频率表]执行。

②安环部门根据废水分析数据，监督废水产生部门对废水进行有效处理，并每月对异常情况进行汇总、分析，报管理者代表。

③废水分析记录由质检部保存，环保部门出具的废水监测报告由安环部门保存。

(4)检核作业

部门兼职安环人员应每日查看生产简报、分析报表及相关岗位的巡检记录，密切关注辖区内排放口污染物状况；若发现异常，应在当班运行经理应急处理的基础上，查明原因，彻底解决；对难以解决的问题，兼职安环人员应通过（工作联系单），经部门经理批准后汇报安环部门，由安环部门牵头组织查明原因，以有效解决问题，确保排放的污水水质、水量稳定，且符合国家或地方法规及标准的要求。

# 评估结论与改进措施

## 10.1 评估结论

### 项目概况

由于连云港双蝶染料化工有限公司年产800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐项目于2014年9月建成并投入生产，但尚未取得环评批复，属于未批先建项目。

根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办[2015]26号)及《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》(连环委[2015]25号)要求，该项目建设单位应进行自查评估。

### 与产业结构相符性

经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发〔2013)9号、苏经信产业〔2013)183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额(2015年本)》(苏政办发[2015]118号)，项目产品及生产工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013] 9号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额(2015年本)》(苏政办发[2015]118号)中限制类与淘汰类，属于允许类。

### 用地规划相符性分析

本工程选址于连云港市（堆沟港）化学工业园，该工业园区已通过区域环境影响评价且环保基础基本完善；本项目拟选厂址位于规划的三类工业用地范围内，符合产业园土地利用规划。

### 生态规划相符性

本自查项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园，园区已通过区域规划，园区辐射范围内无生态红线区域，且距离各生态红线区域较远。本项目用地为规划的工业用地，周边亦无生态敏感目标，因此符合江苏省生态红线区域保护规划。

### 采取的环保措施及达标排放

1、废水

本项目废水主要为工艺废水、废气处理系统吸收废液、地面及设备冲洗废水、初期雨水及少量生活污水，产生量为21305.85t/a。经厂区污水处理设施处理达园区污水处理厂接管标准后，排入园区污水处理厂集中处理。结合本次自查评估污染源监测结果，厂区总排口各废水污染物均能满足园区污水处理厂接水标准。

2、废气

本项目有组织废气主要来源于生产过程产生的工艺废气，主要污染物为硫酸雾、氮氧化合物、氯化氢等。废气经废气处理系统处理达标后直接经高于15米高排气筒高空排放。结合本次自查评估污染源监测结果，废气均能满足排放标准要求。

3、固体废弃物

工业固体废物主要为废气处理装置产生的废活性炭、污水处理站产生污泥和废包装袋。废活性炭、污水处理站产生污泥作为危险固废收集，委托连云港赛科处置有限公司处置，营业执照及危险废物经营许可证详见附件。废包装袋经厂家回收重新利用。

4、噪声

本项目的噪声污染来源于离心机、引风机、冷却塔等，均采用低噪音电机，其声压级为80-90dB (A)。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。本工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。结合本次自查评估污染源监测结果，项目正常运行期间，厂界噪声可满足响应排放标准要求。

### 环境风险

项目最大可信事故重氮化反应单元燃烧引起重大事故。项目生产中应加强安全生产管理，采取各种预防措施，杜绝事故发生，同时还应制定事故应急预案，必要时采取周边社区、社会应急避险措施或采取短时间人员避险措施。

### 总量控制

本项目大气污染物总量控制因子在连云港市区内平衡解决，监控因子由灌南县环保局核批；水污染物总量指标已含入连云港市（堆沟港）化学工业园区污水处理厂的总量指标中，在园区污水处理厂内平衡解决；固废外排量为0。

### 总结论

项目为染料制造项目，符合当前国家产业政策和地方环保政策的要求；本项目厂址位于连云港市化学工业园区内，项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理措施切实有效，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此通过自查评估，认为连云港双蝶染料化工有限公司年产800吨溶剂红23、60吨油溶红5B、500吨油溶黄14、1000吨J酸、1500吨间脲酰苯胺盐酸盐项目符合“苏环委办[2015]26号”中“登记一批”条件要求，可进行登记并录入“一企一档”环境管理数据库。

## 10.2改进措施

1、企业在园区供热工程建成运行后关闭临时燃煤锅炉。

2、建议以后设立危险废物管理台帐，记录入库时间、来源、入库量、危险废物名称、类别、代码、记录人员签字，并设置环保指示牌。

3、废气中有氨气和氯化氢，建议企业分类将氨气和氯化氢分开收集，以免二者发生化学反应堵塞废气收集管道。

目录

1	总 论	1

1.1	自查报告由来	1

1.2	编制依据	2

1.3	评估目的、重点	5

1.4	评估范围及重点保护目标	6

2	选址情况分析	8

2.1	厂址选择合理性分析及改进措施	8

2.2	项目所在县生态环境质量同比改善情况	15

3	现有工程	22

3.1	现有项目概括	22

3.2	现有工程公用及辅助设施	23

3.3	现有项目污染物排放总量	25

4	自查项目工程分析	26

4.1	项目概况	26

4.2	项目选址情况	30

4.3	工艺流程及产污环节分析	31

4.4	公用工程	50

4.5	主要污染物平衡分析	53

5	污染防治措施及运行情况	60

5.1	工程建设的污染防治措施调查	60

5.2	废水治理措施及运行情况	65

5.3	废气污染防治措施及运行情况	66

5.4	固体废物治理措施、相关规定满足情况	66

5.5	噪声治理措施及运行情况	67

5.6	污染防治措施评估结论及改进措施	67

6	污染物达标排放情况	69

6.1	环境影响识别和评估因子筛选	69

6.2	环境质量标准和污染物排放标准	71

6.3	项目污染源监测及达标分析	73

6.4	有资质第三方检测机构检测报告	80

7	污染物总量控制分析	81

7.1	排污总量控制对象	81

7.2	排污总量控制分析	81

7.3	总量控制平衡途径及完成分析	82

8	环境风险评估	83

8.1	概述	83

8.2	环境风险识别	83

8.3	风险源项分析	88

8.4	环境风险影响分析	89

8.5	环境风险防范措施	91

8.6	风险事故应急预案	95

9	环境管理情况	105

9.1	排污费缴纳情况	105

9.2	环境监测情况调查	105

9.3	存在问题	107

9.4	环境管理制度及改进措施	107

10	评估结论与改进措施	112

10.1 评估结论	112

10.2改进措施	114

附件

附件一  公司突发环境事件应急预案备案

附件二  排污费缴纳发票

附件三  连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书批复

附件四  固废委托处置协议

附件五  污水接管协议

附件六  第三方监测报告