灌环审〔2018〕 号

关于江苏亿洲再生资源科技有限公司20万吨年危险固废处置配套储存设施建设项目环境影响报告表的批复

江苏亿洲再生资源科技有限公司：

你公司委托永清环保股份有限公司编制报批的《江苏亿洲再生资源科技有限公司20万吨年危险固废处置配套储存设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：

1、原则同意报告表中的结论和建议，要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，该配套仓储项目位于厂区北侧，目前该配套储存设施主体已经建成，我局已对其未批先建行为进行了处罚（灌环罚[2017]7号），尚未建设的部分须按环保“三同时”、环评要求落实到位。

2、项目须实行清污分流、雨污分流。生活废水须依托厂内原有设施；废气吸收废水须经过沉淀和PH调节后回用于水淬池进行综合利用，不允许外排环境。

3、项目运营期废气主要为粉尘和酸雾，生产过程中，须加强管理，减少各类无组织废气产生。仓储逸出的酸雾须通过微负压收集，通过4套并联碱喷淋吸收塔处理达标后，通过不低于15m排气筒集中高空排放。酸雾中的氯化氢和硫酸雾排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。无组织粉尘厂界排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

5、项目设备运行噪声须采用低噪音设备，经减震、隔声和距离衰减后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

7、本项目固废须按照环评及固废相关法律法规要求全部分类处置到位。处置时应考虑综合利用，减少各类固废产生。生活垃圾须分类收集后由环卫部门统一及时清运。

8、该项目危废配套储存面积须严格按照环评文件内容建设。

三、项目建成后需按照环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后方可投入正常使用。

四、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

灌南县环境保护局

2018年7月10日

+

灌南县环境保护局 2018年7月10日发