灌南中裕管道天然气综合站项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凌盼盼 | 00014387 | B190502907 | 交通运输 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 凌盼盼 | 00014387 | B190502907 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境及社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |
|  | 2 | 谷若非 |  |  | 绘图 |  |

声 明

我单位已详细阅读了江苏智盛环境科技有限公司所编制的“灌南中裕管道天然气综合站项目”环境影响报告表，该环评报告表所述的项目建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实。项目环评报告表中所提出的污染防治措施与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按环评报告和审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告表中建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺、污染防治措施等与我公司实际情况有不符合之处，则其产生的后果我公司负责，并承诺承担相关的法定责任。

特此声明。

建设单位（盖章）：灌南中裕燃气有限公司

日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南中裕管道天然气综合站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南中裕燃气有限公司 |
| 法人代表 | 黎岩 | 联系人 | 常彦雷 |
| 通讯地址 | 灌南县新安镇新东南路南首139号 |
| 联系电话 | 17851277188 | 传真 | - | 邮政编码 | 222599 |
| 建设地点 | 连云港灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口 |
| 立项审批部门 | 灌南县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2017-320724-45-03-524909 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | D4511 天燃气生产和供应业 |
| 占地面积 (平方米) | 26667 | 绿化面积(平方米) | 6241.4 |
| 总投资(万元) | 13096 | 其中：环保投资(万元) | 48 | 环保投资占总投资比例 | 0.37% |
| 评价经费(万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 1.原辅材料： 项目营运期主要原辅材料详见表1-1。 2.主要设备： 项目营运期主要设备情况详见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 434.5（其中一期110.5；二期108；三期206） | 柴油(吨/年) | - |
| 电(千瓦时/年) | 735万（其中一期17万；二期18万；三期700万） | 天然气(标立方米/年) | 8600 |
| 燃煤(吨/年) | - | 其 它 | - |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：生活污水；排放总量：0 m3/a； 排放去向：本项目无生产工艺废水产生，职工生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模： 项目由来 社会经济的快速发展，经济水平的不断提高，使得灌南县能源消费需求量逐年增长。但受资源条件的限制，新增的能源消费需求多以增加污染型能源的供应得以满足。随着社会的发展进步，人们对生存环境的要求越来越受到重视，传统的以燃煤为主的燃料结构对环境造成的巨大影响，也越来越被人们所共识。所以，增加优质能源在城市能源消费结构中所占的比重，特别是加大燃气资源的利用，减少主要大气污染物二氧化硫、烟尘的排放，是减少大气污染物对人体损害、提高人民生活质量的最为直接有效的利用方式。积极引入外来燃气资源，完善燃气设施布局，大力发展燃气供应事业、扩大燃气利用区域、利用领域、利用规模对于灌南县社会经济的发展及大气环境质量的保护都是非常迫切和必要的。 为贯彻国家能源政策，兼顾能源的综合利用，优化能源结构，保护生态环境，灌南中裕燃气有限公司拟在灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角投资13096万元建设管道天然气综合站项目。 灌南中裕燃气有限公司，前身是灌南县中原天然气开发有限公司，公司成立于2003年，注册资金251万元，项目于2005年5月1日投入运营；2007年7月被北京中燃伟业收购并成立灌南县伟业燃气有限公司，注册资金951万元；2017年2月变更为灌南中裕燃气有限公司，原灌南县中原天然气开发有限公司履行的特许经营协议转为灌南中裕燃气有限公司；特许经营权地域范围为灌南县县城规划区，东至东莞路，西至开发区，北至北外环路，南至南外环路，特许经营范围管网已全部覆盖。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行，2018年4月28日修订），本项目属于“三十二燃气生产和供应业”中“94城市天然气供应工程”环境影响评价行业类别，应编制环境影响报告表。灌南中裕燃气有限公司委托江苏智盛环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 项目周边环境概况 拟建项目位于灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角，本项目北侧和西侧均为空地，东临金仓路，南临来安大道。本项目具体地理位置及周边四邻环境情况详见附图1、附图2，项目平面布置情况详见附图3。 产业政策及规划相符性 产业政策相符性： 本项目为D4511天燃气生产和供应业，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于国家鼓励类第七类“石油、天然气”中第3项“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，属于鼓励类投资产业类别；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中规定的限制和淘汰项目，为一般允许类。因此，项目的开发建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 规划相符性： 本项目选址于连云港灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角，站址用地性质为公共设施用地。灌南中裕燃气有限公司已于2018年7月30与灌南县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（见附件），该项目符合土地规划的要求。 本项目于2017年6月6日获得灌南县发展和改革委员会的备案通知书，项目符合《灌南县充电、加油加气站基础设施发展规划（2016-2020）》。 “三线一单”相符性分析 ⑴与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》，与本项目距离最近的生态红线区域为南六塘河清水通道维护区，本项目距离南六塘河清水通道维护区约1000m，不在南六塘河清水通道维护区二级管控区内，因此本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 项目与灌南县生态红线关系图详见附图5。 ⑵与环境质量底线的相符性 评价区域内SO2、NO2等污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，可吸入颗粒物（PM10）超过环境空气质量二级标准，全县也在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动，随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。 本项目不排放废水，不会对周边地表水体的造成不良影响。 项目所在区域声环境质量现状良好。建设项目建成后，主要噪声设备都合理布置在厂区内，并且部分采取了减振、隔声等措施。其噪声不会对周围环境造成明显影响。 因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。 ⑶与资源利用上线的相符性 本项目为天燃气供应项目，作为一种清洁能源，增加天然气在城市能源消费结构中的比重不仅可以减少煤炭资源的开采与利用，还可以大量减少大气污染物的排放。项目用水由区域给水管道供给，项目用电为区域电网供电，冬季天燃气锅炉用气为企业自己提供，用水、电、气量较少，不会突破资源利用上线项目，项目运行过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少能耗。本项目与资源利用上限相符。 ⑷环境准入负面清单相符性 本项目为天然气供应项目，对照产业政策，本项目不属于环境准入负面清单。 项目建设概况 项目名称：灌南中裕管道天然气综合站项目 建设地点：灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口 建设性质：本项目为新建项目，属天燃气生产和供应业 建设规模及内容：项目占地40亩，总建筑面积3217.17平方米。项目分三期建设。 一期建设LNG气化站一座(主要包括2个50m3 LNG储罐和4台空温式汽化器，气化规模4000 m3/h)及锅炉房、配电房、发电机室、消防池等配套公辅工程； 二期建设门站一座（主要为撬装式调压计量加臭装置1套，额定流量9000 m3/h）、办公楼一座、LNG气化站增加2个50m3 LNG储罐； 三期建设LNG加气站一座（主要包括1个60m3 LNG储罐、2台LNG加气机、1台LNG低温泵，日加气量20000 m3/d）、CNG加气站一座（主要包括4台CNG加气机，3台压缩机，2台脱水装置、1台回收罐、1台缓冲罐、1台顺序控制盘，日加气量20000 m3/d）、加气母站一座（主要为CNG加气柱1台，日加气量60000 m3/d）。 原料及产品 本项目LNG气化站气源拟采用宿迁恒通燃气发展有限公司LNG天然气；门站及CNG加气站气源采用宁晋线天然气，从灌云门站通过高压管道输送至灌南中裕综合站（本项目不含管道工程）。 本项目主要原料和产品均为LNG（液化天然气）和CNG（压缩天然气），主要原料及产品见表1-1，原辅料组分及理化性质见表1-2。 表1-1 项目原料及产品 序号 部门 原料及产品 供气规模 单位 备注 1 LNG气化站 LNG 4000 m3/h 一期 四氢噻吩 0.876 t/a 2 门站 CNG 9000 m3/h 二期 四氢噻吩 1.971 t/a 3 LNG加气规模 LNG 20000 m3/d 三期 4 CNG加气规模 CNG 20000 m3/d 5 加气母站 CNG 9000 m3/h 表1-2 原辅料组分及理化性质表 序号 名 称 单位 LNG 1 甲 烷 99.99%(V/V) 2 乙 烷 0.01%(V/V) 3 硫化氢 ≤1 mg/m3 4 水露点 -32℃ 5 密度（20℃） 0.6709 kg/m3 6 高位发热值 37.66 MJ/nm3 7 爆炸范围 上限为 15%，下限为 5% CNG 1 甲烷 93.5933 mol% 2 乙烷 3.2352 mol% 3 丙烷 0.5714 mol% 4 异丁烷 0.0895 mol% 5 正丁烷 0.1062 mol% 6 异戊烷 0.0390 mol% 7 二氧化碳 1.2071 mol% 8 氮气 1.0594 mol% 9 密度（20℃） 0.929 kg/m3 10 高位发热值 37.9407 MJ/nm3 11 爆炸范围 上限为 15.3%，下限为 4.75% 四氢噻吩 四氢噻吩又叫噻吩烷或简称THT，分子式 C4H8S；分子量 88.1；闪点>18℃；比重（4/20℃） 0.9987；沸点（℃，760mmHg）120.9；冰点-96.16℃；自燃点200℃；溶解性：20℃几乎不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、丙酮；爆炸极（20℃，760mmHg V%）12.1%-1.1%。 它的味道被认为最接近于被逐渐取代的煤气味道。就化学而言，四氢噻吩是用于气体加臭最稳定的化合物。四氢噻吩与其它加臭剂相比，具有抗氧化性能强、化学性质稳定、气味存留时间久、烧后无残留物、不污染环境、添加量少、腐蚀性小等优点。它通常以纯的未稀释形式使用。 注：分析条件为标态101.325Pa，293.15K。 主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 位置 设备名称 规格 数量/台 备注 气化站 气化站撬装式调压计量撬 额定流量4000N m3/h 1套 一期新增 EAG气化器 200Nm3/h 1 BOG气化器 200Nm3/h 1 复加热器 加热能力2000 Nm3/h 1 卸车增压器 200Nm³/h 1 储罐增压器 200Nm3/h 2 LNG立罐 50m3 2 空温式气化器 4000 Nm3/h 4 LNG立罐 50m3 2 二期新增 门站 撬装式调压计量加臭装置 9000Nm3/h 1套 LNG加气站 LNG立罐 60m3 1 三期新增 LNG加气机 - 2 LNG低温泵 - 1 CNG加气站 CNG加气机 - 4 压缩机 风冷型 3 脱水装置 - 2 回收罐 3m3 1 缓冲罐 5m3 1 顺序控制盘 - 1 加气母站 CNG加气柱 - 1 附属设施 热水锅炉 0.23MW 1 一期新增 发电机 - 1 劳动定员及工作制度 项目一期劳动定员6人，二期新增劳动定员6人，三期新增劳动定员12人，三期建成后全站劳动定员24人，三班制，每班8小时，年工作360天。 平面布置情况 本站采用分区布置，按其功能分为生产区、经营区、办公区。生产区由LNG气化站工艺区、门站工艺区、LNG加气站工艺区、CNG加气站工艺区、CNG加气母站工艺区等组成；经营区由CNG、LNG加气区组成；办公区由办公楼组成。 厂区道路布置应符合生产、维修、消防等通车的要求，有效地组织车流、物流、人流，达到方便生产运输，场容美观，并尽可能地减少工程量。道路与竖向相结合，道路网的布局有利于站场地面雨水的排放，同时符合防火、环保的规定。站内道路单车道宽度不小于4.0米，双车道宽度不小于6米，采用砼路面。行车道道路转弯半径不小于9米，坡度不大于6％。 厂区主要构筑物见表1-4，厂区平面布置图详见附图3。 表1-4 主要构筑物一览表 序号 建、构筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1 气化站 LNG储罐区 342 342 2 气化区 300 300 3 调压计量区 80 80 4 门站 门站调压计量区 488 488 5 母站 母站罩棚 423 423 6 加气罩棚 39.6 39.6 7 LNG加气站 LNG加气站罐区 173 173 8 加气罩棚 416 416 9 CNG加气站 加气罩棚 624 | 624 10 办公楼 348.3 1741.5 11 加气站区 配电室 31.05 31.05 12 营业室 62.10 62.10 13 办公室 31.05 31.05 14 控制室 31.05 31.05 15 值班室 31.05 31.05 16 更衣室 31.05 31.05 17 公附工程区 消防水池 640 640 18 消防泵房 46.98 46.98 19 锅炉房 49.69 49.69 20 储物间 162.84 162.84 21 控制室 39.33 | 39.33 22 抵压配电室 28.98 28.98 23 高压配电室 31.05 31.05 24 变电室 31.05 31.05 25 发电机房 31.05 31.05 合计 4512.22 5905.42 公用及辅助工程 项目公用工程情况见表1-5。 表1-5 公辅工程表 工程名称 单项工程名称 工程内容 备注 储运工程 LNG储罐 LNG气化站：50m3 LNG储罐4个（其中一期建设两个，二期建设两个）；LNG加气站：60m3 LNG储罐1个（三期建设） - CNG储气井 CNG加气站：CNG储气井4口，总水容积18m3（三期建设） - 给水 本项目需新鲜水用量为434.5m3/a（其中一期用量110.5 m3/a，二期用量108 m3/a，三期用量206 m3/a），来自区域自来水管网。 区域供水管网 公用工程 排水 废水量345.6 m3/a（其中一期二期分别为86.4 m3/a，三期为172.8 m3/a），生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。 不外排 供电 用电量为735万kw.h/年（其中一期17万kw.h/年，二期18万kw.h/年，三期700万kw.h/年），由区域供电电网提供。 区域电网 环保工程 废气处理 天然气锅炉设20米烟囱一根；生产区设1根10米高放散总管 达标排放 废水处理 本项目无工艺废水产生，职工生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排 不外排 固废处理 压缩机更换的废机油委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理 不外排 噪声 采用减震、隔声等措施，降低本项目的噪声影响。 达标排放 绿化面积 种植各类树木、花卉，绿化面积6241.4m2 - ⑹市场规模预测 灌南县各类管道燃气用户年用气量、年平均日用气量、计算月平均日用气量的预测见表1-6。 表1-6 用气量预测 2020年 项目 供气对象 年用气量 (万 m3/a) 年平均日用气量 （m3/d） 计算月平均日用 气量（m3/d） 居民 907.4 248611 29833.4 公建及商业 453.7 12430.6 14916.7 工业企业 1784.0 48876.7 51320.5 天然气汽车 1048.3 28721.0 | 30157.1 采暖 181.5 4972.2 16507.8 未预见量 230.3 6308.5 7512.4 合计 4605.2 126170.1 150247.8 ⑺项目实施计划 本工程项目分三期建设，一期建设LNG气化站及其配套公辅工程，建设周期为9个月，从2018年10月~2019年6月；二期建设门站、2个LNG储罐（50m3）及办公楼等，建设周期5个月，从2020年5~2020年9月；三期建设CNG母站、CNG加气站、LNG加气站及其配套设施，项目计划2021年开始建设，建设周期5个月左右。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 灌南县位于连云港市南部，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间。其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地89万亩，辖14个乡镇，245个村（居），72.7万人。县境最大直线距离：东西长71公里，南北宽30公里。 地形、地貌、地质 灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐份的潜在威胁，土壤保水、保肥性强，养分含量高。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 气候 灌南县地处暖温带和北亚热带过渡的湿润地区、属暖湿季风气候、四季分明、气候温和、光照充足、雨量充沛、气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。常年主导风向为东北及东南风，雨量充沛，降雨主要集中在每年的7~8月份。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象特征表 序号 项目 单位 数据 1 年平均气温 ℃ 13.8 2 极端最高气温 ℃ 40 3 极端最低气温 ℃ -19.7 4 年平均降雨量 mm 922.3 5 全年主导风向 NE 6 年平均日照 h 2434.5 7 年平均气压 mmHg 1016.4 河流水文 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型。灌河常年受海潮影响，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。 灌河河床断面稳定，多年来河床冲淤变化不大，河势稳定。灌河水深条件优良，根据2006年灌河水下地形测图资料，从灌河大桥至灌河口河段的-2m等深线（当地理论基面）全程贯通；-3m等深线几乎全程贯通，仅在大咀弯道上游断开约700m；-4m等深线则分别在连盐高速灌河大桥下游断开了约1.5km，在七队、管庄和十队三处合计断开了约1.5km的距离；-5m等深线主要分布于各弯道的凹岸，总长约26.5km；-10ｍ深槽主要出现在八队、新东河闸、刘庄、大咀4个弯道处的凹岸和以刚闸处河段，总长4.3km。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 地下水 项目所在地处于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，属低山丘陵和平原地貌， 地势从西北向东南由高到低。灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组 成。浅层孔隙水的地面高程为 2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以 蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩 组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主， 多为咸水，地下水位埋深一般为 1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下 水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上 地三纪沉积物，岩性以灰白色中细沙、中粗沙为主，厚度达 50m，含水层顶板埋 深一般 90~120m。 自然资源情况 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2008年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。 珍稀物种 区域内有少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。 地震强度 据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），连云港市境内场地抗震设防烈度为7度 生态 本项目位于连云港灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《连云港市生态红线区域保护规划》（2013年），本项目距离南六塘河清水通道维护区1000m。 南六塘河清水通道维护区二级管控区范围：南六塘河清水通道维护区二级管控区位于南六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度12公里，保护区域面积为4.3平方公里。该区域作为二级管控区保护，其主导生态功能为水源水质保护。 南六塘河清水通道维护区保护对策为：二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。 沿岸港口建设必须严格按照省人民政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。 经查询本项目不在南六塘河清水通道维护区二级管控区内（见附图5），不违反其相关保护政策，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 行政区划 连云港市下辖海州区、连云区、赣榆三个区和东海、灌云、灌南三县。全市陆地总面积7443平方公里，其中耕地面积1.7万公顷，人口密度为758.8人/km2。 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 社会经济 2017年，灌南县生产总值实现335亿元，不变价增长7.0%；服务业增加值实现125亿元，不变价增长7.6%；一般公共预算收入完成21.8亿元，同口径增长10.1%；规模工业企业达192家，净增24家；规模以上固定资产投资完成244亿元，同比增长12%。其中：规模以上工业投资完成175亿元，同比增长14%；社会消费品零售总额完成105亿元，同比增长12%；外贸进出口实现2.43亿美元，同比增长8%；实际利用外资完成8556万美元；二三产业占GDP比重达84.2%，比2016年提高1个百分点；R&D经费支出占GDP比重达1.22%，比2016年提高0.09个百分点；城镇居民人均可支配收入实现26568元，同比增长8.6%；农村居民人均可支配收入实现13636元，同比增长9.7%；常住人口城市化率达50.8%，比2016年提高2个百分点；万元GDP能耗下降2.1%。 教育、卫生 全县拥有各级各类学校（不含幼儿园）80所，在校学生96570人，其中，职业教育学校在校生7244人，普通中学在校生31791人，小学在校生57420人，特殊教育学校在校生115人，专任教师6581人。全县拥有卫生机构378个，其中医院12个，卫生院17个。卫生机构床位2847张，其中医院1540张，卫生院1307张。卫生技术人员3505人，其中执业（助理）医师1649人，注册护士1856人。 文物保护、风景名胜 灌南建县时间虽短，但存在的历史却很悠久，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。县域内主要文物古迹有垄沟石刻雕像、小尧乡邵圩村百寿坊石刻和张店镇盐河东岸的王耀斋纪念碑。 人群健康和生活质量概况 实行改革开放以来，连云港市城乡居民生活水平有了较大提高，市民健康状况良好， 无地方病存在和发生。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 2. 环境空气质量 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《灌南县空气质量2018年第31期周报表》，项目所在区域环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 单位：mg/m3 项目 SO2 NO2 CO PM10 灌南县监测站（1小时平均） 0.007 0.013 0.345 0.051 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 0.5 0.2 10 0.45* 注：*按24小时平均浓度限值的三倍计算。 由上表可知，SO2、NO2、CO、PM10等因子均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 2. 地表水环境质量 区域主要河流为南六塘河、公兴河。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，南六塘河、公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准； 根据灌南县环保局发布的《2017年环境质量公报（2017年度）》，全县地表水10条河流15个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.3%、IV类水质断面占33.3%、V类水质断面占6.7%、劣V类水质断面占6.7%。灌河（陈港）、郑于大沟（人民路桥）未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2016年相比，沂南河、南六塘河、新沂河、盐河、灌河、柴米河、通榆河水质所好转。 该区域南六塘河水质和公兴河水质均能达到相应水质标准要求。 3. 声环境质量 依据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，项目所在区域声环境执行2类区要求。根据灌南县环保局发布的《2017年环境质量公报（2017年度）》，2017年灌南县区域环境噪声的测点为116个，年平均等效声级为54.0分贝，比2016年高1.2分贝。全县城区各功能区噪声昼间平均等效声级年均值均符合国家标准要求，年平均等效声级为53.0分贝，与2016年基本持平。 目前项目所在区域声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 4. 生态环境状况 全市生态环境状况指数（EI）为62.07，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标。主要环境保护目标具体见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 环境功能区划 大气环境 王三圩 W 460 约400人 居民区 GB3095-2012 二级 孙小圩 NE 315 约300人 硕项村 NE 650 约300人 小海岛 N 800 约150人 朱二圩 SW 660 约320人 周圩 SE 750 约400人 吴圩 S 330 约350人 李集镇中心小学 SE 800 约450人 学校 水环境 南六塘河 NW 1100 约13km 饮用水源 农业用水 GB3838-2002Ⅲ类 公兴河 W 110 约5.8km 农业用水 声环境 项目厂界 - 厂界200m - - GB3096–2008 2类 生态 南六塘河清水通道维护区 NW 1000 总面积4.3km2 水源水质保护 二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐的标准。详见表4-1。 表4-1 空气质量质量标准限值表 污染物项目 单位 浓度限值 标准来源 1小时 24小时 年均 SO2 mg/m³ 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 NO2 mg/m³ 0.2 0.08 0.04 NOx mg/m³ 0.25 0.1 0.05 PM10 mg/m³ - 0.15 0.07 TSP mg/m³ - 0.3 0.2 PM2.5 mg/m³ - 0.075 0.035 非甲烷总烃 mg/m3 2.0 - - 《大气污染物综合排放标准详解》推荐的标准 | 水环境质量标准 区域主要水体为南六塘河及公兴河，南六塘河及公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类标准。地表水环境质量标准详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位： mg/L） 序号 项目 Ⅲ类 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 溶解氧≥ 5 3 高锰酸盐指数≤ 6 4 化学需氧量（COD）≤ 20 5 五日生化需氧量（BOD5）≤ 4 | 6 氨氮(NH3-N) ≤ 1.0 7 总磷(以P计) ≤ 0.2（湖、库0.05） 声环境质量标准 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，项目所在区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-3。 表4-3 区域环境噪声标准 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼间 夜间 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气排放标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准；燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建锅炉大气污染物浓度特别排放限值，具体指标见表4-4。 表4-4 废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 120 4.0 GB16297-1996 颗粒物 20 - GB13271-2014 SO2 50 - NOX 150 - 废水排放标准 项目污水主要为生活污水，职工生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。具体标准值见表4-5。 表4-5 城市污水再生利用 绿地灌溉水质指标（mg/L） 类别 pH BOD5 氨氮 工业用水 6.0~9.0 20 20 排放依据 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499－2010） 噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准值dB(A) 标准 昼间 夜间 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 厂界声环境执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，详见表4-7。 表4-7 工业企业厂场界环境噪声排放限值（dB（A）） 类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 总量建议控制指标： 项目站区污染物总量控制情况： （1）废气： 烟尘：2.06 kg/a；SO2：0.0172 kg/a；NOX：16.10 kg/a （2）废水：0m3/a （3）固废：0t/a |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述 一. 施工期 建设项目建设施工工艺及产污流程，详见图5-1： 图5-1 施工工艺及产污流程图 二. 运营期工艺流程 ①气化站工艺及产污流程，详见图5-2： 气化站工艺流程简述： 本站的LNG通过低温槽车运输到站，通过卸车增压器将槽车LNG卸载到本站储罐进行储存，然后通过储罐增压器，将储罐LNG加压送入LNG气化系统进行升温气化（在冬季，当空温式气化器出口的天然气温度达不到5℃以上时，还需通过水浴式NG复热器升温），接着由调压计量撬进行调压、计量和加臭后输送至灌南县中压燃气管网。门站建成后在LNG储罐储存的天然气在城市用气高峰时经调压计量进入城市中压管道。 卸车后槽车内的BOG及卸车过程中储罐内的BOG，通过BOG放空系统将气体排放至BOG加热器加热，再进入到天然气加量装置，经调压、计量、加臭后送入到中压管网或中压管道。 站内设有紧急放空系统（EAG），LNG储罐和管道上的安全排放和放散管汇集到EAG总管，经EAG加热器加热后，至放散管排放。（安全阀超压泄放发的全部是低温气体，比常温空气重，容易向下扩散、积聚，从而形成爆炸性混合物，固需要EAG加热器加热后放散。） ②门站工艺及产污流程，详见图5-3： 门站工艺流程简述： 门站天然气引自连云港浦南至灌云管线，设计压力为4.0MPa，进站后进行加臭，一路经调压至0.3～0.4MPa，计量后进入城市中压管道；一路经计量进入进入CNG系统。 ③母站及CNG加气站工艺及产污流程，详见图5-4： 母站及CNG加气站工艺流程简述： 门站天然气经过滤、调压、计量后进入脱水装置，脱去天然气中所含水分，然后进入天然气压缩机，压缩后的天然气经顺序控制盘向高、中、低压储气井、加气机和加气柱供气，再通过加气机向CNG汽车气瓶充气；或者通过加气柱给CNG转运拖车气瓶充气，运往其他CNG子站。高、中、低压储气井也可为加气机和加气柱供气。 由于压力增加时，天然气中的水会呈液相析出，在管道或设备中积液，不仅增加流动压力，甚至形成段塞流，还会加速天然气中酸性组分对管道和设备的腐蚀，所以在压缩机前需要对天然气进行脱水处理。系统管道上安装两套脱水装置，一用一备。脱水装置中使用的是分子筛硅胶吸附剂，当工作中的脱水装置吸附水分接近饱和时，可通过阀门的转换将备用装置投入运行，再将饱和的脱水装置阀门关闭，与系统隔开，加热再生，吸收的水分在高温下蒸发，从而吸附剂可循环使用，使用寿命较长。 ④LNG加气站工艺及产污流程，详见图5-5： LNG加气站工艺流程简述： 本站的LNG通过低温槽车运输到站，由LNG低温潜液泵将LNG槽车内LNG卸入LNG储罐，然后通过LNG低温潜液泵再将将储罐内LNG抽出，通过LNG加液机给汽车加液。 主要污染工序： 一. 施工期污染工序： 建设项目施工期主要包括地表清理、地基工程及相关设备的安装；办公区和经营区建筑物的建设和装修。主要污染物有：废气（扬尘、施工机械车辆尾气、焊接烟尘、装修废气）、废水（施工废水、管道试压水）、噪声（施工机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（建筑垃圾）等。 1.废气 （1）扬尘 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在扬尘污染，扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的土方及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （2）尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。由于施工车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。通常情况下汽车及施工设备尾气通常不会引起大气环境污染。 （3）焊接烟尘 项目站场内天然气管道及构件由厂家预制好后运至现场进行铺设安装，部分构件安装过程中需要焊接，会产生少量的焊接废气。由于仅在安装过程中需要进行少量的焊接工作，而且焊接工序施工时间短，固产生的焊接烟尘对周围的环境影响较小。 （4）装修废气 办公楼及经营用房等建成后，需要进行室内装修，装修过程中会产生少量装修废气。一般涂料、油漆等建筑材料有苯类、丙酮、乙醛、丁醇等挥发物。由于装修工期较短，且各种涂料、油漆用量不大，选用的环保产品有毒有害物质含量小，固对环境影响不大。 2.噪声 施工阶段的噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。施工阶段的主要噪声设备有推土机、挖掘机、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在在70～90dB(A)之间。 3.废水 本项目施工期废水来源于生产废水和门站管道试压水，项目不设置施工营地，因此不考虑生活污水。 项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。参照《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目总建筑面积为2682.4m2，则整个施工期内施工用水量约为938.8m3，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期废水量为187.8m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类20mg/L。施工期污染物总量为COD0.009t、SS0.188t、石油类0.004t。该类废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。 项目门站站场内管道和设备安装结束后需要用水进行压力测试。试压水中除含少量的悬浮物外，没有其他污染物，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放。一般试压分段进行，用量一般为充满整个管道容积的1.2倍，水量不大，试压结束可回用于施工场地抑尘，不外排。 4.固废 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾。 ①土石方：项目地基开挖产生的土方全部回填，土石方基本达到平衡。 ②施工建筑垃圾：项目施工过程中会产生建筑垃圾，各种建材的包装、砂石、砖头碎料、钢筋头等。根据同类工程调查统计资料，建筑垃圾的产生量按1kg/m2，本项目总建筑面积为2682.4m2，则建筑及装修垃圾产生量为2.68t。施工建筑垃圾应集中收集后由环卫部门统一处置。 二. 运营期污染工序： 1.废气 本项目产生的废气主要有冬季锅炉产生的锅炉废气、生产区和经营区产生的天然气废气及其含有的臭气。 （1）锅炉废气 在冬季，当气化站空温式加热器出口的天然气温度达不到5℃以上时，通过水浴式加热器为其升温，热水由锅炉提供，锅炉所用燃料为天然气。锅炉每年运行4个月，每年天然气消耗量约为8600m3/a，产生废气主要污染物为烟尘、二氧化硫与氮氧化物。根据环境保护实用数据手册提供的天然气燃烧废气污染物排放资料，每燃烧1万Nm3天然气产生烟尘0.8~2.4kg，本项目以2.4 kg/万Nm3计。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》，天然气锅炉二氧化硫、氮氧化物污染物产生情况详见表5-1。 表5-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理 排污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 Nm3/万m3·原料 136259.17 直排 136259.17 二氧化硫 kg/万m3·原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 kg/万m3·原料 18.71 直排 18.71 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分 含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 1 毫克/立方米，则 S=1。 根据企业提供资料，液化天然气含硫量≤1mg/m3，以1mg/m3计，废气产生量为11.72万m3/a，SO2产生量为0.0172kg/a，NOx产生量为16.10kg/a，烟尘产生量为2.06kg/a。废气经20m高排气筒排放（新建锅炉房烟囱周围200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上，本项目锅炉烟囱周围200米距离内最高的建筑为本项目的办公楼，共五层，高17米）。锅炉每天运行约8h，年运行120d，则年工作实数为960小时。废气量排放量为122.08m3/h，SO2排放速率0.0000179kg/h，排放浓度0.15mg/m3；NOx排放速率0.0168kg/h，排放浓度137.61mg/m3,烟尘排放速率0.00215kg/h，排放浓度17.53mg/m3。锅炉废气各污染物排放情况见表5-2。 表 5-2 废气各污染物排放情况一览表 项目 烟气量 （Nm3/h） 排放参数 排放标准 （mg/m3） mg/m3 kg/h kg/a 烟尘 122.08 17.61 0.00215 2.06 20 SO2 0.15 0.0000179 0.0172 50 NOx 137.61 0.0168 16.10 150 由表5-2可知，本项目燃气锅炉废气中的各污染物可以符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。 锅炉为一期气化站项目的配套辅助设施，二期、三期不新增锅炉燃气用量。 （2）天然气 项目正常运营过程无天然气放散，只在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，才有少量的天然气放散，以高于地面约10米的放散管排放。放散频率很小，为1~2次/a。天然气主要成分为甲烷，非甲烷总烃含量很低，其排放方式为偶然瞬时冷排放，不会对周围环境带来较大影响。 LNG槽车卸装和加气机、加气柱加气过程中，软管快装接头与车辆分开后难以避免的会有天然气泄露，以无组织形式排放。槽车装卸和加气的时间都较短，且密闭装卸管道两端均有阀门控制，因此泄露的的天然气量极小，在大气中稀释扩散后对周边环境影响不大。 （3）臭气 天然气气化站和门站需对天然气进行加臭处理，因此，排放的天然气还可能引起恶臭污染。正常情况下臭味剂-四氢噻吩通过精密的计量控制器按比例投加进系统，全线封闭，不会有臭气排放。在非正常工况下如检修、超压泄放时会随天然气一起进入大气环境。由于1m3的天然气中只添加约20~25mg的四氢噻吩，即使在非正常情况下，臭气排放浓度也不大，因此，不会对大气环境产生不良的影响。 2.废水 （1）锅炉用水 项目锅炉仅于冬季使用，只在空温式气化器出口的天然气温度达不到5℃以上时，通过水浴式加热器为其升温，热水由锅炉提供，热水在管道内循环使用。锅炉每年运行4个月，锅炉使用时，软水制备的过程中会产生少量的浓水，制备2m3软水约产生0.5m3的浓水；锅炉停止运行时将管道及水箱水排空，水量约为2m3。锅炉排水及其软水制备过程产生的浓水为洁净下水，用于站区道路抑尘，不外排。 （2）职工生活用水 本项目一期劳动定员6人，二期新增劳动定员6人，三期新增劳动定员12人，三期建成后全厂劳动定员24人。员工主要为附近的居民，不在厂区内食宿，用水每人每日按50L计算，年工作360天，年需用水量为432m3（其中一期、二期分别为108m3），产污系数取0.8，生活污水年排放量为345.6m3（其中一期、二期分别为86.4m3）。项目产生的生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。 生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，其浓度分别约为400mg/L、300mg/L，35mg/L，8mg/L，45mg/L，则污染物产生量分别为COD：0.138t/a（其中一期、二期分别为0.035t/a）、SS：0.104t/a（其中一期、二期分别为0.026t/a）、氨氮：0.012t/a（其中一期、二期分别为0.003t/a）、总磷0.003 t/a（其中一期、二期分别为0.0007t/a）、总氮0.016 t/a（其中一期、二期分别为0.004t/a）。 项目水平衡图见图5-6。（注：（）内分别为一期、二期项目用水及损失、排放量） 3.噪声 项目噪声主要来源于气化站及门站的调压计量撬、压缩机、增压器、气化器、加热器、低温潜液泵等设备和运输车辆产生的噪声，根据类比，其噪声约在70~95dB(A)；系统超压放空时还会产生偶发瞬时噪声，约95~100 dB(A)，天然气非正常工况下放空过程历时较短，排气口设消声器后，一般可降低30dB（A）左右。 表5-2 生产设备噪声值 序号 设备名称 噪声级(dB(A)) 1 调压计量撬 90 2 压缩机 95 3 增压机 85 | 4 气化器 80 5 加热器 70 6 低温潜液泵 80 7 运输车辆 95 8 泄压设备 95~100 4.固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目劳动定员24人（其中一期、二期分别为6人），年工作360天。生活垃圾按0.5kg/人•d 计算，则生活垃圾年产生量约4.32t/a（其中一期、二期分别为1.08t/a），集中收集后交环卫部门进行统一处理。 （2）滤渣 项目三期建设的母站、CNG加气站，先对门站来气进行过滤，以防颗粒杂质对压缩机的正常运行产生影响。过滤器滤芯所截留的主要是天然气中夹杂的一些粉尘颗粒以及铁屑等物质。滤芯清洗后可重复使用，产生的滤渣为一般固废，主要成分为氧化铁，由于天然气气源比较纯净，滤渣产生量很小，年产生量约为0.001t/a，收集后交环卫部门进行统一处理。 （3）危险废物 项目三期建设的母站、CNG加气站，压缩机运行时需定期更换机油，产生的废机油属危险废物，年更换量约为0.03t/a，须设置防风、防雨、防渗、防晒的专用储存场所和专用容器收集、暂存，并委托有资质单位处理。 |
| --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1建设项目污染物排放量汇总表

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量(kg/a) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(kg/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营 运 期 | 一期 | 锅炉废气 | 烟尘 | 17.61 | 2.06 | 17.53 | 2.06 | 有组织排放 |
|  |  |  |  | SO2 | 0.15 | 0.0172 | 0.15 | 0.0172 |  |
|  |  |  |  | NOX | 137.61 | 16.10 | 137.61 | 16.10 |  |
|  |  | 放散管 | 非甲烷总烃、臭气 | 极少量 | 偶然瞬间排放 |
|  |  | 罐车装卸、加气泄漏 |  |  |  |
| 水污染物 | 排放源 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量(kg/a) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(kg/a) | 排放去向 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 一期86.4 | COD | 400 | 35 | / | / | 生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排 |
|  |  |  |  | SS | 300 | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 8 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 二期建成后全厂172.8 | COD | 400 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 300 | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 8 | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 三期建成后全厂345.6 | COD | 400 | 138 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 300 | 104 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 8 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45 | 16 |  |  |  |
| 固废污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 排放去向 |
|  | 营运期 | 一期 | 生活垃圾 | 1.08 | 1.08 | - | 0 | 环卫 部门 定期 清运 |
|  |  | 二期 | 生活垃圾 | 1.08 | 1.08 | - | 0 |  |
|  |  | 三期 | 生活垃圾 | 2.16 | 2.16 | - | 0 |  |
|  |  |  | 滤渣 | 0.001 | 0.001 | - | 0 |  |
|  |  |  | 废机油 | 0.03 | - | 0.03 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 三期建成后全厂 | 废机油 | 0.03 | - | 0.03 | 0 |  |
|  |  |  | 滤渣 | 0.001 | 0.001 | - | 0 | 环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.32 | 4.32 | - | - |  |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于气化站及门站的调压计量撬、压缩机、增压器、气化器、加热器、低温潜液泵等设备和运输车辆产生的噪声，集中在气化站及门站调压计量区及母站的压缩机所在区域。其噪声约在70-95dB(A)。通过减震、隔声等措施后，再经距离衰减后，对周围环境敏感目标的影响较小。 |
| 主要生态影响： 本项目施工期主要为天然气综合站生产区、经营区和办公区的建设，区域周边植物主要为人工植物，无珍惜、濒危、野生动植物种。运营期“三废”较少，均得到妥善处理和处置，满足环保要求，不会对生态环境产生影响；营运期主要进行天然气的供应，天然气为清洁能源，不会对生态环境产生影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 （1）施工粉尘 项目建设在地基开挖、施工材料装卸运输等施工过程均会产生扬尘，同时施工场地的道路与砂石堆场遇风均会产生扬尘；装修、设备安装过程中也会产生少量粉尘。项目施工期产生的各类粉尘源属于瞬时源，产生高度比较低，粉尘颗粒比较大，污染扩散距离不远。 针对项目施工期粉尘污染，建设单位采取了以下措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑤当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； 采用上述措施后，可有效地控制施工粉尘对周围环境的影响，无组织排放的颗粒物在工地周界外浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求。 （2）尾气 项目施工期施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）焊接烟尘 项目站场内天然气管道及构件由厂家预制好后运至现场进行铺设安装，部分构件安装过程中需要焊接，焊接时由于高温致使焊条、焊丝中部分金属氧化形成烟气，即焊接烟尘。焊接烟尘中主要含有铁、锰、铜的金属氧化物及CO等污染物。由于项目焊接间歇进行，焊接地点在站区内部，焊接量较小，废气稀释扩散较快，不对周围大气环境产生明显影响。 （4）装修废气 办公楼及经营用房等建成后，需要进行室内装修，装修过程中会产生少量装修废气。一般涂料、油漆等建筑材料有苯类、丙酮、乙醛、丁醇等挥发物，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有机废气在室内累积，对室内工作人员的健康有一定的影响。因此，为减轻装修废气对工作人员的影响，应选择无毒无害或低毒的环保产品。通过采取以上措施，有机废气对人员健康的影响较小。 通过采取以上措施，项目施工期大气污染物对周围环境的影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目施工期废水来源于生产废水和管道试压水，项目不设置施工营地，因此不考虑生活污水。 项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。参照《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目总建筑面积为2682.4m2，则整个施工期内施工用水量约为938.8m3，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期废水量为187.8m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类20mg/L。施工期污染物总量为COD0.009t、SS0.188t、石油类0.004t。该类废水经临时隔油池、沉淀池处理后，废水中主要污染物SS可降至200 mg/L以下，回用于施工场内绿化及道路降尘，对周围环境影响不大。 项目站场内管道和设备安装结束后需要用水进行压力测试。由于试压水中除含少量的悬浮物外，没有其他污染物，水量不大，试压结束回用于场地抑尘，不外排。对周围环境影响不大。 3. 声环境影响分析 本项目在施工过程中，各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。 （1）施工机械的作业声级 根据类比调查，工程建设过程中，各施工机械噪声的源强在70~90dB（A）之间。现场施工设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 （2）施工噪声控制措施 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ②施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大程度地降低噪声； ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点： ④钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。 ⑤应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 通过采取上述措施，将大大减少施工噪声对周围环境的影响，并且这种噪声影响是短暂的、可恢复的，将随施工结束而消失。 4. 固废环境影响分析 项目施工期的固体废弃物主要是施工过程产生的土石方、施工建筑垃圾等。土石方主要用于后期回填，不得任意堆放和丢弃；建筑及装修垃圾产生量为2.68t，收集后交由环卫部门统一处理。通过采取上述有效措施后，项目施工期固废对周围环境基本无影响。 5. 生态环境影响分析 项目在灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角进行项目建设，对生态环境有一定的影响，在基础工程施工过程中会不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使之降低或丧失水土保持功能。 为减少对生态环境的影响及防治建设期的水土流失，应采取以下防治措施： ①制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，同时对施工场地采取围挡、遮盖措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀； ②加强施工管理，对于临时堆放场雨天要进行覆膜遮盖； ③施工结束后，拆除临时设施、并对临时施工场地进行绿化； ④做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度降低项目建设对生态环境的影响和破坏。 营运期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要有冬季锅炉产生的锅炉废气、生产区和经营区产生的天然气废气及其含有的臭气。 （1）锅炉废气的影响分析 在冬季，当气化站空温式加热器出口的天然气温度达不到5℃以上时，通过水浴式加热器为其升温，热水由锅炉提供，锅炉所用燃料为天然气。天然气是清洁能源，但燃烧过程中仍有少量污染物产生，主要为烟尘、二氧化硫与氮氧化物。废气量排放量为122.08m3/h，SO2排放速率0.0000179kg/h，排放浓度0.15mg/m3；NOx排放速率0.0168kg/h，排放浓度137.61mg/m3；烟尘排放速率0.00215kg/h，排放浓度17.53mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中规定，燃气锅炉排气筒高度不小于8m，并且新建锅炉房烟囱周围200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上，本项目锅炉烟囱周围200米距离内最高的建筑为本项目二期建设的办公楼，共五层，高17米，固排气筒以20m高计。 综上，燃气锅炉颗粒物、SO2和NOX排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。因此，锅炉废气实现达标排放后，对周边环境影响较小。 （2）天然气 项目正常运营过程无天然气放散，只在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，才有少量的天然气放空，放空频率很小，为1~2次/a。天然气主要成分为甲烷，非甲烷总烃含量很低，其排放方式为偶然瞬时冷排放。 LNG槽车卸装和加气机、加气柱加气过程中，软管快装接头与车辆分开后难以避免的会有天然气泄露，属于无组织排放。槽车装卸和加气的时间都较短，且密闭装卸管道两端均有阀门控制，因此泄露的的天然气量极小。 天然气的主要成分为甲烷，其中非甲烷总烃的含量很低。根据同类企业监测数据（《土右旗天然气加气站（东二环加气站）项目（一期工程）竣工环境保护验收报告》（2018年6月28日）中冶华天包头设计研究总院有限公司编制），排放的天然气中非甲烷总烃含量能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准要求，天然气的排放对区域空气环境影响较小。 （3）臭气 项目一期气化站及二期门站需对天然气进行加臭处理，1m3的天然气中只添加约20~25mg的四氢噻吩，通过精密的计量控制器进行投加，全线密闭，加臭过程不会有臭气泄露。只有当天然气放散时会有微量的四氢噻吩随之进入大气，由于其量及其微小，不会对大气环境产生不良影响。 本项目设置卫生防护距离，以厂界为边界，设置50m的卫生防护距离，经现场勘察，项目周围50m范围内无居民、学校等敏感点，满足卫生防护距离要求。 总体而言，本项目营运期间对环境空气质量影响不大。 2. 水环境影响分析 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水。生活污水年排放量为345.6m3（其中一期、二期分别为86.4m3），其中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，浓度分别约为400mg/L、300mg/L，35mg/L，8mg/L，45mg/L。职工生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。 污水处理系统处理规模为2m3/d，采用缺氧+接触氧化工艺，通过查阅资料可知，一体化装置对COD、SS、氨氮、总磷去除率分别约为30%、70%、50%、3%，废水经处理可达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499－2010）的水质标准，回用厂区绿化，对周围水环境无显著影响。 项目废水产生排放情况见表7-2。 表7-2 项目废水产生排放情况表 类别 废水量m3/a 污染物名称 产生浓度（mg/m3） 产生量(kg/a) 排放浓度（mg/m3） 排放量(kg/a) 排放去向 生活污水 一期86.4 COD 400 35 / / 职工生活污水经“地埋式污水处理设备”处理后，用于厂区绿化，不外排。 SS 300 26 氨氮 35 3 总磷 8 0.7 总氮 45 4 二期建成后全厂172.8 COD 400 70 SS 300 52 氨氮 35 6 总磷 8 1.4 总氮 45 8 三期建成后全厂345.6 COD 400 138 SS 300 104 氨氮 35 12 总磷 8 3 总氮 45 16 3. 固废环境影响分析 项目正常营运过程中会产生职工生活垃圾、过滤滤渣以及压缩机废机油。项目固体废物产生量及其利用处置方式见表7-3。 表7-3 项目固体废物产生量及其利用处置方式 固废名称 属性 产生工序 主要成分 危废代码 产生量t/a 利用处理方式 一期 生活垃圾 一般 固废 1.08 生活垃圾 - 1.08 环卫 部门 定期 清运 二期 生活垃圾 1.08 - 1.08 三期 生活垃圾 2.16 - 2.16 滤渣 0.001 氧化铁 - 0.001 废机油 危险 废物 0.03 废矿物油 HW08 (900-214-08) 0.03 委托资质单位处理 三期建成后全厂 废机油 0.03 0.03 滤渣 一般 固废 0.001 氧化铁 - 0.001 环卫部门定期清运 生活垃圾 4.32 生活垃圾 - 4.32 综上，项目产生的固体废物可以做到零排放，对环境不产生影响。 4. 噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于气化站及门站的调压计量撬、压缩机、增压器、气化器、加热器、低温潜液泵等设备和运输车辆产生的噪声，其噪声值约在70-95dB(A)之间。 本项目综合站采取了以下措施，减少产生的噪声对环境的影响。 （1）通过采取合理布局，合理安排各单元的平面布置，将噪声影响较大的设备布置在远离厂界、远离敏感点位置。合理安排营业时间。 （2）选用低噪过滤、调压设备，确定合理管内气体流速；管道和阀门用软性材料包扎减少管道的声辐射等，控制站界噪声。 （3）对部分高噪设备，如：压缩机等采取适当隔声、减震、消声处理措施。 （4）对于超压泄放等异常放空设施加装消声器。 在采取上述措施后，边界噪声可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的要求（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。治理达标后的噪声对周围声环境的影响较小。 5. 风险评价结论 本项目可能发生的事故主要为天然气泄漏并引发爆炸和火灾，主要为泄漏的天然气引发爆炸对项目周边企业、居民产生安全危害。本项目在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下Rmax≤RL，本项目的环境风险是可以接受的，具体情况分析见本项目风险评价专章。 6. 清洁生产 清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险，实现经济和环境保护的协调发展。本项目建设实现清洁生产体现在： （1）工程充分利用天然气自身压力进行集输。 （2）配置检漏监测报警装置，及时发现漏气点，减少漏气损失。 （3）天然气的集输与处理全部采用密闭工艺，减少天然气能源的漏失。 （4）采用密闭清管工艺，减少天然气放空损失。 （5）管材选择抗酸性介质的钢管，增加壁厚保证腐蚀余量。 总体而言，本工程采取的集输工艺先进、可靠，设备选型及材质满足生产需要，防腐措施得当，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 7. 环境管理制度 公司需设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构，并设置专职环保人员负责环境管理、污染治理设施的日常维护。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位职责，增强操作人员环境保护意识。 部门具体职责为： ①制定全厂的环境管理和生产制度章程； ②检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况； ③检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训； ④负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理工作等。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1  建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 使用清洁能源天然气；废气经20m高排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  | 放空管、加气接头 | 非甲烷总烃 | 严格执行《汽车用燃气加气站技术规范》及各种规范要求 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、氨氮、总氮、总磷、SS | 经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 过滤滤渣 | 交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 压缩机废机油 | 交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 营运期 | 项目产生的噪声经采取减振、隔声、消声、距离衰减。噪声到达厂界时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据厂区实际情况，建议厂区内沿道路栽种常绿低矮灌木，并结合当地情况选取合适的花草及其他植物物种，将可利用的空地进行绿化处理以美化环境。 |

表8-2  建设项目“三同时”验收一览表

|  | 项目 | 处理处置措施 | 估算投资 (万元） | 处理效果 | 建设 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气 | 燃气锅炉：采用清洁能源，废气通过20m高排气筒排放 | 2 | 满足《锅炉大气污染物排标准 》(GB13271-2014)表3标准 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，安装隔声罩、设置基础减振等措施；站场设备检修采用选取低噪声设备、控制气体流速、异常放空加装消声器等措施后。引风机采取基础减振， 进出口软连接 | 16 | 满足相应声环境功能区环境噪声要求 |  |
|  | 环境风险 | 消防设施、可燃气体报警器等 | 30 | 环境风险可接受水平 |  |
| 合计 | 48 |  |

# 九、结论与建议

结论 1.1项目概况 灌南中裕燃气有限公司投资13096万元建设灌南中裕管道天然气综合站项目，建设地点位于灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口。项目占地40亩，总建筑面积3217.17平方米。项目分三期建设，一期建设LNG气化站一座及锅炉房、配电房、发电机室、消防池等配套公辅工程；二期建设门站一座、2个LNG储罐（50m3）和两台空温式汽化器以及办公楼等配套辅助设施；三期建设LNG加气站一座、CNG加气站一座、加气母站一座。 1.2产业政策相符性 本项目为D4511天燃气生产和供应业，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于国家鼓励类第七类“石油、天然气”中第3项“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”属于鼓励类投资产业类别；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中规定的限制和淘汰项目，为一般允许类。因此，项目的开发建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 1.3选址合理性分析 规划相符性 本项目选址于连云港灌南县经济开发区金仓路与来安大道交叉口西北角，站址用地性质为公共设施用地。灌南中裕燃气有限公司已于2018年7月30与灌南县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（见附件），该项目符合土地规划的要求。 本项目于2017年6月6日获得灌南县发展和改革委员会的备案通知书，项目符合《灌南县充电、加油加气站基础设施发展规划（2016-2020）》。 与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》，与本项目距离最近的生态红线区域为南六塘河清水通道维护区，本项目距离南六塘河清水通道维护区约1000m，不在南六塘河清水通道维护区二级管控区内，因此本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 综上所述，本项目的选址是可行的。 1.4环保防治措施 项目在运营期污染物主要有废气、废水、固废及噪声，通过采取一系列相关治理措施可以降低对外部环境的不利影响。 （1）废气 项目建成后废气主要为锅炉燃烧废气、天然气及其含有的微量臭气。 燃气锅炉采用清洁能源天然气，燃烧废气经20m高排气筒高空排放，能够实现达标排放；项目天然气排放量较小，非甲烷总烃含量很低，对区域环境影响较小。 （2）废水 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水。职工生活污水经“地埋式污水处理设备（缺氧+接触氧化）”处理后，用于厂区绿化，不外排。对周围环境影响较小。 （3）噪声 综合站营运期产生的噪声，通过优化平面布置及采取减震、消声、围墙隔声、距离衰减等措施后，能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 （4）固废 项目产生的固体废物有职工生活垃圾、过滤滤渣以及压缩机废机油。职工生活垃圾和过滤滤渣收集后由环卫部门定期清运；压缩机更换的废机油收集后按危废处置相关规定进行暂存并委托有资质单位处理。项目产生的固体废物均得到妥善处置，不外排，对环境影响较小。 因此，项目建成运营期间，各项污染物排放量较少，对外环境影响较小，不会产生大的环境影响问题，从环保的角度看，项目的建设是可行的。 1.5 项目投产后区域环境质量与环境功能的相符性 （1）废气 经分析，在采取表中所提的环保措施基础上，项目废气均能能做到达标排放，不会造成大气功能区类别降低。 （2）废水 本项目不排放废水，不会造成周围水体功能降级。 （3）固体废物 项目产生的固废均得到合理的处置，对外环境不会造成明显不利的影响。本项目各种固体废弃物都得到了安全处置，对环境的影响较小。 （4）噪声 项目的各噪声设备均得到了较好的控制，项目的建设运营对周围环境造成的影响较小，不会造成区域声环境功能级别的降低。 1.6 环境风险评价结论 天然气综合站属于易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是天然气的泄露，并由此进一步引发的火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。本项目在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下Rmax≤RL，本项目的环境风险是可以接受的。 总量控制： （1）废气： 烟尘：2.06 kg/a；SO2：0.0172 kg/a；NOX：16.10 kg/a （2）废水：0m3/a （3）固废：0t/a 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策的要求，在采取有效的污染防治措施后，项目建设和运营期产生的废气、废水、固废和噪声等环境问题可得到有效缓解，其建设和运营不会对周边环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏，当地环境也不对本项目的建设构成制约。在采取了本评价提出的环境影响减缓措施后，从环保角度来说，本项目的建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 建议 （1）综合站必须分区布置。首先将其分为生产区、经营区和办公区，其次按功能和工艺路线分区布置。 （2）按本规范规定的防火间距大小顺序进行总图布置，节约用地；便于安全管理和生产管理；储罐宜集中布置，利于减少设备能源消耗的同时利于特殊情况的应急处理。 （3）加强企业的安全管理，提高环境保护意识；建立健全职工的安全教育，增强职工的安全生产和防范风险的意识。 （4）综合站出入口设置的规定，除生产需要外还应考虑发生火灾时保证消防车畅通。 （5）严格执行本次评价及安全部门、消防单位等提出的安全防范措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注    释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  500m范围内主要环境保护目标及四邻情况图

附图3  项目平面布置图

附图4  水系图

附图5  生态红线图

附件1  投资项目备案通知书

附件2  企业营业执照

附件3  国有建设用地使用权出让合同

附件4  国有建设用地使用权网上交易成交确认书

附件5  项目委托书

附件6  企业环保信用承诺书

附件7  建设项目环评审批基础信息表

灌南中裕管道天然气综合站项目

环境风险专项评价

灌南中裕燃气有限公司

编制日期：二零一八年九月

# 1 总则

## 1.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 1.2 评价重点

本次环境风险评价以发生环境风险事故引起厂界外人群的伤害作为评价重点。

（1）筛选风险因子及事故工段；

（2）预测环境风险事故条件下，天然气泄漏引发火灾和爆炸事故的影响程度和范围；

（3）提出环境风险防范措施和应急预案。

## 1.3 评价内容

本风险评价的内容主要有以下几个方面：

（1）对综合站进行风险识别和源项分析。

（2）对综合站项目进行风险计算和评价。

（3）对综合站站运行过程中存在的风险提出合理可行的防范与减缓措施，制定初步应急预案。

（4）得出环境风险评价结论。

## 1.4 环境风险评价技术路线

图1-1  环境风险评价技术路线图

# 2 风险识别

## 2.1 风险识别的范围和类型

项目风险识别的范围包括生产过程所涉及的物质风险和生产设施风险识别，其中物质风险的识别主要包括原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施的风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施系统及辅助生产设施等。

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。根据拟建工程所涉及的原料、生产工艺特征，同时类比调查同类项目，本项目的事故风险类型确定为液化天然气储罐泄露所引发的火灾和爆炸等。

## 2.2 物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定物质危险性识别标准见表2-1。

表2-1物质危险性标准

|  |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5< LD50<25 | 10< LD50<50 | 0.1< LC50<0.5 |
|  | 3 | 25< LD50<200 | 50< LD50<400 | 0.5< LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20°C 或 20°C 一下的物质。 |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于 21°C，沸点高于 20°C 的物质。 |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于 55°C， 压力下保持液态， 在实际操作条件下 （如 高温高压）可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

本项目天然气综合站为天然气生产和供应业，主要由LNG气化站、门站、CNG母站及LNG和CNG加气合建站组成，主要物料为天然气，其主要理化性质见表2-2。

表2-2 天然气理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 |
|  | 危险性类别：第 2.1 类易燃气体 | 危险货物包装标志：4 | UN 编号：1971 |
|  | 危险货物编号：21007 | RTECS 号：PA1490000 | CAS 号：74-82-8 |
| 理化特性 | 外观与性状：无色无臭气体 |
|  | 溶点/℃：-182．5 | 沸点/℃：-161．5 |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 | 相对密度(空气=1)：0.62 |
|  | 最大爆炸压力（100kpa） ：6.8 | 相对密度（空气=1） ：约 0.45（液化） |
|  | 临界温度/℃：-82.6 | 临界压力/MPa：4.62 |
|  | 燃烧热值（kJ/mol） ：803 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 闪点/℃：-188 | 火灾危险性：甲 |
|  | 爆炸极限(V%)：5%～15% | 聚合危害：不聚合 |
|  | 引燃温度/℃：482～632 | 稳定性：稳定 |
|  | 最大爆炸压力/MPa：0.717 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 最小点火能（mJ） ：0.28 | 燃烧温度/℃：2020 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇点火源、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。蒸汽遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却 容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、CO2、砂土 |
| 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达 25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |
| 环境危害 | 环境危害该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者 立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |
| 职业接触限值 | 300mg/m3（甲烷，前苏联） |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 防护服：穿工作服。 手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |
| 泄露处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人 员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内) 或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以 清除可能剩下的气体。 |
| 储运 | 易燃压缩气体，储存于阴凉、通风仓间内，仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源，防止 阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放，切忌混储混运。储存 间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器 材，罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施，禁止使用易产生火花 的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装 轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
| 其他 | 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定物质危险性识别标准与物质危险性标准对照得知，天然气为易燃爆炸性物质，毒性低于一般毒性物质。风险识别结果见表2-3。

表2-3 物质风险识别结果

| 物质识别 | LD50 | 沸点 | 闪点 | 爆炸（v%） | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 无资料 | -161.5℃ | / | 爆炸上限14.6% | 爆炸下限4.6% | 低于一般毒性物质属易燃气体爆炸性物质 |

## 2.3 生产过程风险识别

本工程工艺过程风险因素识别见表2-4。泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中的冻伤等直接危害、天然气引燃后的冲击波危害和热辐射危害，具体过程见图2-1。

表2-4  工艺过程风险因素识别表

| 分类 | 类型 | 风 险 项 |
| --- | --- | --- |
| 综合站工艺危险性 | 设计施工 | 调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。 |
|  | 设备 | ①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。 ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。 ③压缩机处于高压、受热状态，工艺管网易造成泄漏，遇热源发生火灾和爆炸。 ④LNG储气罐、CNG储气井泄漏、检修时放散出的天然气与空气接触，遇明火发生爆炸。LNG是在压力为0.1MPa、温度-165℃条件下液化的天然气，具有冻伤危险，且易膨胀，吸热气化后体积为液体的625倍。 ⑤设备管线运行压力较高，且有不均匀变化，存在由于压力波动、疲劳、腐蚀等引发事故的可能。 ⑥站场有过滤设备，当滤芯堵塞时，如果压差变送计失灵，安全阀定压过高或发生故障不能及时泄放，容易造成憋压或泄露事故。 |
|  | 操作 | ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸。 ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险。 ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。 |
|  | 自然 因素 | ①地震等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄漏，遇火源发生爆炸； ②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。 |
|  | 其他 | LNG泄漏后的情况非常特殊，在－162℃左右爆炸极限为6%-13%，当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与在常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水和地面上的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团，由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围以处，仍有易燃混合物存在，如果易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃处，当冷气温热至－112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。由于LNG是低温深冷液化储存，一旦泄漏出来，一小部分急剧气化成蒸气，剩下的泄漏到地面，沸腾气化后与空气混合成寒冷的蒸气雾，在空气中冷凝形成浓密的白雾，再稀释受热后与空气形成爆炸性混合物。LNG泄漏冷气体在初期比周围空气浓度大，易形成云层或层流，刚泄漏时气化率较高，一段时间后趋近于一个常数，这时LNG泄漏到地面会形成液流。因此LNG泄漏时，一是会导致周围环境温度骤减而造成低温冻伤危害，二是容易积聚在低洼地区而形成爆炸性混合气体。 当天然气大量泄漏到空气中或封闭的室内空间并达到一定浓度时，会使空气中的含氧量减少，严重时会使人窒息死亡，当空气中的甲烷浓度达到25～30％时就会使人出现窒息表现。另外，天然气在燃烧时需要消耗大量的氧气，也会产生窒息危害，在通风供氧不良的场所燃烧时，会造成天然气燃烧不完全，而产生有毒的一氧化碳，这将也会使人中毒。 |

图2-1    天然气泄漏事故风险危害类型图

2.4 生产设施的危险性分析

通过对拟建项目各评价单元主要工艺设备特性及参数等性质分析，对主要生产设备有害因素及危险性进行识别，详见表2-5。

表2-5 主要生产设备有害及危险性分析表

| 序号 | 名称 | 涉及物质 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐 | LNG | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 调压计量撬 | CNG | √ | √ | √ |  |
| 3 | CNG储气井 | CNG | √ | √ | √ |  |
| 4 | 压缩机 | CNG | √ | √ | √ |  |
| 5 | 加热器 | CNG | √ | √ | √ |  |

注：表中√为主要设备存在的危险及有害因素：A-火灾、爆炸，B-窒息，C-泄露，D-冻伤

# 3 评价等级和范围

## 3.1 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），由项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，结合项目所在地环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作等级划分为一、二级，评价等级的判定见表3-1。

表3-1  评价工作等级

| 类别 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

重大危险源的识别是依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》中有关危险物质的定义，以及危险物质在本项目单元（项目同属于一个生产经营单位的，且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所）的临界量来进行筛选。

对于某种或某类危险物质规定的数量，若功能单元中物质数量等于或超过规定的临界量，则该功能单元被视作重大危源源。当该单元存在一种以上危险物质时，有下列公式：

q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn≥1

式中：

q1、q2…qn  — 每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn  — 与各危险物质相对应的临界量，t；

如果该单元的多种并存危险物质满足上式，则也属重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），天然气储存、使用量临界量为50t。

本项目天然气气化站、门站、母站、加气合建站位于同一个厂区内，因此，本项目气化站、门站、母站、加气合建站作为同一个生产单元进行重大危险源辨识。

本综合站项目LNG气化站拟建LNG储罐（50m3）4个；LNG加气站拟建LNG储罐（60m3）1个；CNG母站拟建CNG储气井4口（总水容积18m3）。LNG的密度按0.425t/m3计算，CNG的密度按0.76kg/m3计算，储罐和气井充装系数最大为0.9，则天然气的储存量为99.5t。

本综合站的危险物料主要集中在LNG储罐和CNG储气井里，其他装置内天然气保有量不大，可不计。

本项目重大危险源辨识的辨析单元为整个站区。具体辨识见表3-2

表3-2 危险物质储存量与临界量一览表

| 物质名称 | 本项目站区最大储存量 | 临界量 | 判别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 99.5t | 50t | 重大危险源 |

因此，本综合站项目生产区构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）中评价等级判定，评价将项目环境风险评价等级应为一级。

3.2 评价范围及风险保护目标

根据导则规定，一级评价范围距离源点不低于5公里范围。5公里范围内的环境保护目标见表3-3。

表3-3  5公里范围风险环境保护目标表

| 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电产业园 | E | 60 | 约120人 | 企业 |
| 王三圩 | W | 460 | 约400人 | 居民区 |
| 孙小圩 | NE | 315 | 约300人 | 居民区 |
| 硕项村 | NE | 650 | 约300人 | 居民区 |
| 小海岛 | N | 800 | 约150人 | 居民区 |
| 朱二圩 | SW | 660 | 约320人 | 居民区 |
| 周圩 | SE | 750 | 约400人 | 居民区 |
| 吴圩 | S | 330 | 约350人 | 居民区 |
| 李集镇中心小学 | SE | 800 | 约450人 | 学校 |
| 鲁庄 | NW | 2300 | 约200人 | 居民区 |
| 吴庄 | NW | 3000 | 约100人 | 居民区 |
| 东条河庄 | NW | 3300 | 约150人 | 居民区 |
| 小李庄 | NW | 2800 | 约270人 | 居民区 |
| 东租地 | NW | 3500 | 约300人 | 居民区 |
| 条河幼儿园 | NW | 3300 | 约120人 | 学校 |
| 小刘庄 | NW | 2700 | 约100人 | 居民区 |
| 汪租地 | NW | 4000 | 约80人 | 居民区 |
| 三湾 | NW | 4500 | 约120人 | 居民区 |
| 基督教堂 | N | 2200 | 约20人 | 教堂 |
| 翠湖一品 | N | 3500 | 约700人 | 居民区 |
| 灌南开发区管委会 | N | 3800 | 约50人 | 政府部门 |
| 灌南电子商务产业园 | N | 2000~4400 | 约600人 | 企业 |
| 华侨高级中学 | N | 4800 | 约400人 | 学校 |
| 徐庄 | N | 4700 | 约200人 | 居民区 |
| 后朱圩 | N | 4800 | 约220人 | 居民区 |
| 小王庄 | NE | 1700 | 约130人 | 居民区 |
| 公兴村 | NE | 3800 | 约300人 | 居民区 |
| 八家人 | NE | 1900 | 约230人 | 居民区 |
| 杂姓庄 | NE | 2100 | 约140人 | 居民区 |
| 大桥七组 | NE | 2300 | 约350人 | 居民区 |
| 大桥村 | NE | 3600 | 约240人 | 居民区 |
| 新安镇未来星幼儿园 | NE | 4100 | 约130人 | 学校 |
| 灌南县城（西） | NE | 3500 | 约5500人 | 商业交通居民混合区 |
| 前惠涧 | E | 2000 | 约400人 | 居民区 |
| 灌南魔术学校 | E | 3300 | 约200人 | 学校 |
| 灌南中学专业学校 | E | 3300 | 约500人 | 学校 |
| 灌南长江路小学 | E | 3300 | 约400人 | 学校 |
| 灌南县政府 | E | 3900 | 约800人 | 政府部门 |
| 渔场村 | E | 3700 | 约150人 | 居民区 |
| 桃园庄 | E | 4400 | 约250人 | 居民区 |
| 宋庄 | E | 4700 | 约200人 | 居民区 |
| 张庄 | E | 3800 | 约300人 | 居民区 |
| 尹河七组 | E | 3800 | 约150人 | 居民区 |
| 邵庄 | E | 4200 | 约150人 | 居民区 |
| 小汪庄 | SE | 3600 | 约200人 | 居民区 |
| 大马场沟 | SE | 2800 | 约400人 | 居民区 |
| 小陈庄 | SE | 4000 | 约180人 | 居民区 |
| 侉二庄 | SE | 4900 | 约120人 | 居民区 |
| 大王村 | SE | 2600 | 约80人 | 居民区 |
| 万圩 | SE | 4700 | 约40人 | 居民区 |
| 小东庄 | SE | 5000 | 约60人 | 居民区 |
| 小兴庄 | SE | 4600 | 约150人 | 居民区 |
| 灯北新村 | SE | 5000 | 约170人 | 居民区 |
| 陈庄 | S | 4700 | 约40人 | 居民区 |
| 后张庄 | S | 5000 | 约90人 | 居民区 |
| 王头圩 | S | 1800 | 约290人 | 居民区 |
| 陈沟 | S | 3400 | 约300人 | 居民区 |
| 贾庄 | S | 4300 | 约110人 | 居民区 |
| 小张庄 | S | 4000 | 约80人 | 居民区 |
| 佑东村 | SW | 2200 | 约350人 | 居民区 |
| 小张圩 | SW | 2700 | 约200人 | 居民区 |
| 小新庄 | SW | 3600 | 约120人 | 居民区 |
| 大拐 | SW | 3900 | 约150人 | 居民区 |
| 中场 | SW | 2000 | 约200人 | 居民区 |
| 三拐 | SW | 2900 | 约350人 | 居民区 |
| 久安村 | SW | 3700 | 约220人 | 居民区 |
| 沈三圩 | SW | 4200 | 约360人 | 居民区 |
| 前租地 | SW | 3900 | 约220人 | 居民区 |
| 后租地 | SW | 3900 | 约180人 | 居民区 |
| 福庄 | W | 1900 | 约200人 | 居民区 |
| 三场 | W | 1400 | 约180人 | 居民区 |
| 胡场 | W | 1800 | 约140人 | 居民区 |
| 赵庄 | W | 2900 | 约140人 | 居民区 |
| 灌南县六塘中学 | W | 2900 | 约480人 | 学校 |
| 久安四组 | W | 3500 | 约120人 | 居民区 |
| 官庄 | W | 2200 | 约320人 | 居民区 |
| 灌南六塘中心幼儿园 | W | 2900 | 约80人 | 学校 |
| 灌南县六塘小学 | W | 2900 | 约300人 | 学校 |
| 六塘乡 | W | 3200 | 约400人 | 居民区 |
| 老圩 | W | 3600 | 约120人 | 居民区 |
| 王圩子 | W | 4000 | 约140人 | 居民区 |
| 新圩 | W | 4600 | 约110人 | 居民区 |
| 汤沟酒业产业园 | NE | 4100 | 约350人 | 企业 |

4 源项分析

4.1 潜在事故类型

不论是生产装置还是储运系统，潜在的风险事故类型为火灾爆炸和气体泄漏以及事故状态下所造成的伴次生危害。

4.2 最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）的定义，最大可信事故时指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据同类项目风险识别结果，本工程最大可信事故为LNG储罐发生泄漏，引发火灾爆炸事故。根据天然气工程事故统计结果，天然气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为1.95×10-5。风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

4.3 最大可信事故泄漏量

⑴计算模式

LNG泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）推荐的两相流泄漏模式如下：

假定液相和气相是均匀的，且互相平衡，两相流泄漏计算按下式：  

式中：QLG——两相流泄漏速度，kg/s；

Cd——两相流泄漏系数，可取0.8；

A ——裂口面积，m2；

P ——操作压力或容器压力，Pa；

PC ——临界压力，Pa，可取 PC=0.55P；

ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3，由下式计算：

式中：P1——液体蒸发的蒸气密度，kg/m3；

P2——液体密度，kg/m3；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算；

式中：Cp——两相混合物的定压比热，J/（kg·K）；

TLG——两相混合物的温度，K；

TC——液体在临界压力下的沸点，K；

H——液体的气化热，J/kg。

当FV＞1时，表明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果FV很小，则可近似地按液体泄漏公式计

⑵计算结果

事故源项计算结果见表4-1。

表4-1  最大可信事故源项

| 事故类型 | 裂口直径（mm） | 储罐压力 | 定压比热容 | 液体气化热 | 临界压力沸点 | 两相混合温度 | 泄露速度(kg/s) | 泄漏时间 | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气化站、LNG加气站储罐LNG泄漏 | 10 | 0.1MPa | 3.289 | 511kJ/kg | -82℃ | 20℃ | 0.03 | 5min | 9 |

# 4.4 火灾及爆炸后果分析

（1）预测内容

火灾爆炸事故对外环境产生危害主要是天然气可爆炸云团产生的冲击波危害。

（2）预测方法

蒸气云爆炸通常采用传统的TNT当量系数法计算，将事故性爆炸产生的爆炸能量同一定当量的TNT联系起来。在TNT当量系数法中，当量的TNT质量与云团中的燃料的总质量有关。

TNT当量计算公式如下：

式中：WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg；

Wf——蒸汽云中燃料的总质量，kg；

α——蒸汽云爆炸的效率因子，表明参与爆炸的可燃气体的分数，一般取3%或4%；

Qf——蒸汽的燃料热，J/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，一般取4.52×106J/kg；

对于地面爆炸，由于地面反射使用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。

爆炸中心与给定超压间的距离可以按下式计算。

R=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln(Δp/6900)+0.0398(lnΔp/6900)2]

式中：R——距离，m；

Δp——目标处的超压值，Pa。

⑶预测结果及评价

表4-2 爆炸事故影响半径（m）

| 伤害类别 事故源 | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG储罐 | 56 | 141.4 | 253.7 | 164.6 |

此时LNG储罐发生大型泄漏，伤亡、财产损失最为严重，爆炸事故影响半径表4-2，形成的风险包络图见图4-1。

图4-1 天然气爆炸事故影响半径图

从图表可知，爆炸事故的死亡半径为56m，重伤区外径141.4m，轻伤区外径253.7m，财产损失外径164.6m，安全区为253.7m以外区域。从伤害后果估算情况来看，发生爆炸事故情况下，死亡半径范围基本都在站区内部，气化站LNG储罐区中心离西厂区边界围墙约31米，厂区西侧为空地，所以受危害的为本站在岗职工。项目LNG储罐区中心距离厂区东面光电产业园188米，不会对其人员造成死亡事故。

# 4.5 消防污水事故排放影响分析

当发生泄漏时，易燃气体遇明火会发生火灾，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。废水产生量采用类比分析与模式计算相结合的方式确定。

根据火灾事故调查分析，化学物品燃烧时灭火用水量与着火面积、单位面积化学物质燃烧速率、池火持续时间、火焰高度有关，灭火用水量按如下经验公式估算：

Q=0.12·[S(1+H/dH)·(dm/dt)·t·H]

Q—消防用水量，m3

S—池火面积，m2

dm/dt—液体表面单位面积的燃烧速度

t—池火燃烧时间，t

H—池火火焰高度，m

经计算，气化站LNG储罐区发生火灾时消防用水量约为550m3；类比调查，消防废水产生量约为用水量的90%，因此本项目气化站LNG储罐区消防废水量约为495m3，由于液化天然气属于清洁能源，环境温度下迅速气化，火灾过程中天然气与氧气反应生产二氧化碳和水，污染物产生量很小，因此消防废水中污染物含量极少，消防尾水直接从厂区雨水管外排，不会对周边纳污水体产生影响。

## 5 环境风险计算及评价

5.1 风险值计算

5.1.1 风险值选取

（1）后果综述

拟建项目实施后，在发生风险事故从而造成危险物质泄漏，其最大可信事故危害后果见表5-1。

表5-1 拟建项目最大可信事故后果综述

| 装置 | 类型 | 源项 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LNG储罐 | 火灾、爆炸 | 储罐燃气泄漏燃烧 | 死亡半径56m |

（2）危害计算

火灾爆炸的危害范围主要为厂区内，因此火灾爆炸的危害值以死亡半径内的工作人数计算。最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci综合：

最大可信事故对环境所造成的风险R按下式计算：

式中：R——风险值；

P——最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C——最大可信事故造成的危害（损害/事件）。

根据事故状态下影响预测结果，天然气泄漏发生火灾爆炸引起危害性最大，死亡半径56米，因此选取天然气泄漏发生火灾爆炸为最大可信灾害事故，并以此计算项目风险可接受水平。

5.1.2 风险值计算

风险值（死亡/年）=死亡半径内人口数×事故发生概率

事故发生的概率为1.95×10-5，根据对项目所在地和生产区内调查可知，项目发生火灾爆炸死亡半径在厂区内，泄漏区域属于气化站罐区，位于厂区西南部，企业设置2人负责生产区日常巡查工作。若发生天然气的火灾爆炸事故，根据厂区总平面布置图可知，仅生产区的部分人员处于死亡半径范围内，死亡范围内约有工作人员2名。根据厂区总平面布置图可知，罐区远离办公楼和经营区，若发生火灾爆炸死亡半径范围内基本不会有其它工作人员，因此本项目天然气死亡半径内人口数选取2作为计算参数进行风险可接受水平分析。

经计算，本项目的最大风险为3.9×10-5/年。

5.2 风险评价

风险可接受分析将采用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较。目前石油化工行业的可接受风险水平为8.33×10－5，而目前本项目的风险值为3.9×10－5小于8.33×10－5，因此定本项目的建设，风险水平是可以接受的。

## 6 风险管理

6.1 风险防范措施

采取完善的防范措施、加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的有效办法。

6.1.1 泄漏事故的预防

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾 和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：

(1)装卸设备、照明设施、通讯设备均应使用防爆型设备；

(2)在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理；

(3)在罐车卸装时，要严格管理，按章操作，尽量避免事故的发生；罐区设置集液池。

(4)经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。

(5)储罐应配置阀门关、闭应急双电路系统，并进行定期检查、检修，防止出现仪器失灵现象，避免造成严重泄漏事故。

(6)储罐必须设置就地指示的适用于液化天然气的压力表，必须设置压力上限报警装置，压力表精度等级不应低于1.5级，测量范围。LNG储罐应设置就地指示的液位计，液位计应明确显示储罐的上限和下限液位。使用带远传二次仪表的液位传感器，应为隔爆产品，二次仪表应直接指示液位高度。应设置液位上、下限报警和液位上限限位控制的联锁装置。

6.1.2 火灾和爆炸的预防

（1）控制与消除火源

①工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。

②动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。

③使用防爆型电器。

④严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。

⑤转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

⑥物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

（2）严格控制设备质量与安装质量

①罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。

②管道等有关设施应按要求进行试压。

③对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。

④电器线路定期进行检查、维修、保养。

- 加强管理、严格纪律

①遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

②坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。

③检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。加强培训、教育和考核工作。

- 安全措施

①消防设施要保持完好。

②安装可燃气体检测报警装置。

③要正确佩戴相应的劳防用品。

④搬运时轻装轻卸，防止包装破损。

⑤厂区要设有卫生冲洗设施。

⑥采取必要的防静电措施

6.1.3 LNG气槽车运输的泄漏防范措施

液化天然气运输槽车储存部位主要有罐体、液面计、安全阀、阀门箱（包括气相阀、液相阀、紧急切断阀等），易泄漏部位有：密封部位由于密封材料腐蚀老化、螺栓松动、压力增高等原因产生泄漏；安全阀泄漏。储罐压力超过安全许可值，导致安全阀起跳；管道、罐体腐蚀穿孔，出现泄漏；槽车运输途中发生交通事故，因撞击，罐体、管道出现裂纹，导致泄漏；装、卸过程中，因接头对接不正不牢或快速接头密封圈损坏，造成泄漏；槽车气相、液相阀门关不严出现泄漏。易泄漏部位应经常检修，防患于未然。

6.1.4 加气合建站的风险防范措施

加气区设置罩棚，防止设备长期处于日晒雨淋状态，保证设备安全运行。加气区罩棚采用非燃烧材料制作，罩棚边缘距加气机最小平面距离为5m。

加气机设在加气岛上，加气岛四周设有防撞柱，可以防止加气车辆对加气机造成碰撞损伤，从而导致天然气外泄引发事故。加气站内加气设施之间的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014年版）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中的规定。

LNG储罐的进液管和出液管上均设气动紧急切断阀，在紧急情况下，可在卸车台、LNG装置区、控制室紧急切段进出液管路。CNG装置区、LNG装置区、加气区均设置可燃气体浓度探测器。站控系统应能对LNG储罐、潜液泵、站内工艺阀门以及加注机进行监控和管理，应能对气站的安全状态进行检测，可以采集可燃气体报警仪报警信号，并输出报警信号的关闭系统。

为日常加气站经营业务的联系工作，接受公司的日常管理以及特殊情况下的对外报警要求，本站内营业室、控制室装设直拨外线调度电话。

6.1.5 LNG、CNG贮存风险防范措施

泄漏事故是生产和储运过程中最应重视的环节，发生泄漏事故可能引起人员冻伤、窒息或火灾爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备的失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。在采购、运输危险品原辅材料时，应加强管理，与具有相关资质的公司签订合同，有供货方负责，可确保运输安全和安全进场。项目生产车间和贮存区在目前的条件下需认真管理并且增强相关操作人员的责任心与安全意识。另外，建设方应做好以下工作：严格执行安全和消防规范，包括主要道路不能堆放杂物等，以利于消防和疏散；采用露天或敞开框架布置以利通风，避免死角造成有害物质的聚集；应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查；对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有必要的防护服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果；采用喷淋水的方式给LNG储罐降温，避免因高温引起超压进而导致的泄漏与爆炸事情发生。

6.2 事故应急处置措施要求

在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。

6.2.1 围堰堵截、钢筋混凝土实体墙阻隔

- 为了降低LNG发生泄漏时产生的危害，建设单位应在储罐周围设置围堰。其作用在于限制泄漏的液体发生流淌和进一步扩散。根据工程设计，储罐四周设置了19.00m×18.00m的围堰。LNG储罐防火堤堰体材料应满足－162℃以下低温冲击，LNG储罐防火堤堰体应完整，不得有孔洞或管道、电缆等管线穿越等。

（2）对于母站CNG储气井应与加气柱之间设置钢筋混凝土实体墙进行阻隔，减小发生泄漏、火灾或爆炸事故时对正在充装作业的气瓶车的危害。

6.2.2 火灾控制与扑救预防

天然气泄漏后发生火灾首先应该严格控制火源.在高危区域任何火焰，高温热点以及可能产生火花的设备都应该禁止。天然气泄漏后应立即切断气源,控制泄漏。如不能有效控制堵住泄漏，可允许泄漏气体稳定燃烧,防止大量气体扩散造成二次危害。当需要对着火罐进行灭火时可采用干粉灭火系统，它是扑救高压力、大流量液化火灾的最有效措施，对泄漏量较小的火灾，可用二氧化碳、卤代烷进行扑救，灭火后应立即切断气源，阻止气体溢出，防止复燃的发生。此外还要对着火罐及邻近罐和设备进行冷却保护,固定式冷却设备失效时应迅速采用消防水炮等移动式设备进行冷却，避免储罐受热发生超压爆炸造成更大灾害。

6.2.3 消防设施及火灾报警系统

⑴综合站的消防给水系统包括：消防水池，消防泵房，给水管网，消火栓和固定喷淋装置等。消防给水管网采用环形管网，其给水干管不应小于两条。当其中一条发生事故时，其它干管仍能供应消防总用水量；

⑵消防水池的容量满足火灾连续时间3h要求；消防泵房的设计应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；

⑶站内具有火灾和爆炸危险的建、构筑物应设置小型干粉灭火器和其它简单消防器材。门站、气化站、母站应配有移动式高倍数泡沫灭火系统。系统的设计应符合现行国家标准《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50196的有关规定；

⑷站内备有一定数量的防护服和至少2个手持可燃气体探测器；

⑸综合站内在存在潜在危险需要经常观测处，应设连续检测天然气泄漏的低温检测报警装置。探测器和报警器的信号盘应设置在其保护区的控制室或操作室内。

7. 应急预案

对于本项目可能造成环境风险的突发性事故，建设单位应根据本环境风险分析的结果，根据《建设项目环境风险评价技术导则》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号），制定的有关内容和要求制定突发事故应急预案。应急预案编制纲要见表7-1。

表7-1 应急预案编制纲要

7.1 应急计划区

应急计划区主要针对危险目标。储罐区在于如何控制不蔓延，让事故尽量局限在场内，短期消除。环境保护目标区则应尽快脱离污染区，作好人员的疏散和安置。

储罐区的危险目标名称、主要危险物质及主要防范内容列于表7-2。

表7-2  装置区应急内容

| 序号 | 应急计划区 | 主要关注部位 | 主要危险物质 | 应急防范内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 储罐、管道、阀门等 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸、 |
| 3 | 环境保护目标区 |  |  |  |

7.2 应急组织机构、人员及分级响应

预案的级别分三级，各级应急组织机构、人员及响应条件如下：

(1) 站场内应急组织机构及人员

公司应设立应急救援小组，在应急救援小组的领导下，由公司安全生产委员会统一指挥、协调公司安全生产事故的应急处置工作，公司有关部门按照各自职责的权限，负责有关安全生产事故灾难的应急管理和应急处置工作。下级应急预案服从上级应急预案的统一组织、指挥、协调和调度。

(2) 社会救援

当事故危害局限在站场内，但危害程度较大或危害范围已影响周围邻近地区、依靠建设单位力量不能控制事故，或不能及时消除事故后果，则组织社会救援，如灌南县消防大队等。

7.3 应急指挥和救援保障

应急指挥小组组成见图7-1：

图7-1 应急指挥小组

救援保障：

配备必要的应急装备，平时作好应急装备的保管、维修和调试，保证装备处于良好的使用状态，一旦发生事故就能立即投入使用。

(1)基本装备

通讯装备：电话、手机、对讲机等；

交通工具：汽车为主；

防护装置：各类人员均需配备个人用防护装备，防护服。

医疗急救：建设单位设救护小组，能处理厂内事故发生时的人员伤害，若发生重大事故时，则需外援，与岳西县人民医院共同配合，制定救治方案。救护小组配备急救器械（呼吸机等）、急救药品（防烧伤等），可参照世界卫生组织的紧急卫生材料标准进行配置。

(2)专用装备

消防车辆及消防人员。

工程抢险队专用设施等。

7.4 报警、通讯联络方式

在站区内重大危险源设置监控系统，一旦发生异常将向生产调度室报告，主要通过电话或手机报警。应急指挥中心可通过广播向全站区发布救援信号，发生较大范围事故时注意与地方政府突发环境事件应急预案对接和联动。

7.5 应急环境监测、抢险、救援及控制措施

7.5.1 应急环境监测

重点对气体扩散区域和浓度的监测，监测人员必须戴空气呼吸器，两人一组进入现场采样，送往实验室进行分析化验，确定污染物和浓度；另分派四人在事发现场周围用便携式报警仪进行监测，并及时将监测结果汇报现场指挥部。

7.5.2 抢险、救援及控制

当发生事故时，发现者应及时向生产调度室报告，组织抢险队入现场进行抢险维修，此时，以自救为主。并对泄漏应进行堵漏，以控制事故的蔓延。

当有人员受伤时，应组织应急的专业救援队及时赶到现场，对人员进行救治，并及时送往条件好的医院，尽量减少人员的伤亡。

发生火灾时应对不同物质采用不同的灭火剂，本项目涉及内容列于表7-3。

表7-3 灭火方法

| 项目 | 措施 |
| --- | --- |
|  | 灭火方法 | 灭火剂 |
| 天然气 | 消防人员必须穿戴全身防火服。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器。 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |

7.6 应急撤离措施

规定附近居民和工作人员撤离方向，撤离方法；组织厂外下风向附近居民安全撤离和疏散。若时间较长，则应妥善安置人员，减少损失，安定民心。

7.6.1 公众教育与信息

对涉及环境风险保护的公众进行宣传、教育，加强事故防范意识，宣讲有关急救措施及疏散注意事项。

7.6.2 应急报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，并分析事故原因，由环保处负责管理。

7.6.3 应急状态终止

事故消除并清消，宣布应急状态终止。

7.6.4 应急演习

为了确保风险时能启动有效的应急预案，建设单位应结合安全评估，组织应急预案涉及的各应急计划区包括站区工作人员定期进行应急演习，最好也包括附近居民，让他们知晓并掌握事故状态下如何自救和撤离，以作到心中有数，防患于未然，尽量杜绝事故导致人员伤亡。

建设单位应制定有计划的应急演练方案，如：

（1）演练前一天提前贴出通知、告知司机朋友演练时间，并在演练前提醒在场司机，以免出现不必要的恐慌；

（2）邀请安监、质监局领导进行现场指导；

（3）演练前站内正常营业，保持真实性；

（4）提醒进入现场人员关闭手机等通讯设备，严禁携带易燃物品；

（5）各应急小队正常工作，演练前不做任何准备，以验证真正的救援实效；

（6）救援器材：手提干粉灭火器、呼吸器、警戒带、担架、棉手套、安全头盔、防护服

8.环境风险分析小结

通过以上分析研究，小结如下：

（1）在完善上述工艺控制和监控设施，并针对不同事故制定相应应急预案，在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下，本项目的Rmax≤RL，本项目的环境风险是可以接受的。

（2）本项目最大可信事故是LNG储罐由于罐壁腐蚀、管道、阀门等损坏，导致外泄、引发火灾、爆炸。泄漏一旦发生，会对保护目标产生影响。

（3）根据《城镇燃气设计规范》（GB/50028-2006），本项目LNG储罐、液化天然气卸车点与站外建、构筑物的安全防护距离均符合规范中的要求。

（4）项目全厂具有潜在的事故风险，要从建设、生产、贮运各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。发生事故时，要采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的影响。针对不同环节的事故风险，应从运输、贮运、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范。

综上，在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。

委 托 书

江苏智盛环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我公司的实际情况，特委托贵公司对我单位“灌南中裕管道天然气综合站”项目进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。

特此委托。

灌南中裕燃气有限公司

2018年9月

连云港市企业环保信用承诺书

| 单位全称 | 灌南中裕燃气有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 750522940 | 工商注册号 | 320724000002406 |
| 社会信用代码 | 91320724000002406 |
| 信 用 承 诺 事 项 | 我公司申请建设项目环境影响评价审批(，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物经营许可和危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治措施□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 5、严格按照环保部门拆除或者闲置污染防治设施的要求执行。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |