灌环审〔2018〕   号

关于灌南宏耀污水处理有限公司日处理4万吨工业污水项目环境影响报告书环境影响报告书的批复

灌南宏耀污水处理有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制报批的《日处理4万吨工业污水项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告书》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：

1、原则同意报告书中的结论和建议，严格执行《报告书》中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，禁止夜间施工。

3、项目产生的废气主要为恶臭气体，为无组织排放，厂区、厂界需建设绿色隔离带：建设安装除臭装置、加强通风、采用密闭性较好的设备，确保达到无组织气体浓度要求。项目须设置100米的卫生防护距离。

4、项目须实行清污分流、雨污分流，项目产生的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

5、落实固体废物的管理措施，项目产生的固体废弃物主要是栅渣、污泥及生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。

6、优先选用低噪声设备；加强车间隔音措施，如安装隔声门窗、尽量少开启门窗等；合理布局，高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量；加强厂区绿化工程，以增加对噪声的消、吸作用；加强设备维护，项目运营期间确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

7、该项目总量控制部门核批排放量如下：

水：COD  237.25t/a，氨氮23.73t/a，TN　71.18t/a,TP　2.37t/a，

SS  47.45t/a，BOD47.45t/a,石油类4.75t/a,挥发酚2.37t/a。

气：氨0.0146t/a, 硫化氢0.0968t/a。

- 本项目为分期建设，一期建设处理规模为2.0万t/a,一期中水回用为0.7万t/a，二期建设处理规模为2.0t/a，二期中回水为0.7t/a，目前先进行第一期建设。

- 项目建设单位应向县环境监察部门主动申报项目建设情况，并请县环境监察部门加强对该项目的日常监管，督促项目落实环评报告中的各项污染防治措施。

五、项目建成后须取得环保部门核发的排污许可证后方可正式投入生产。

六、项目建成后需按照环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后方可投入正常使用。

七、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

灌南县环境保护局

2018年10月11日

灌南县环境保护局 2018年9月10日发