建设项目环境影响报告表

项目名称：    烧结机尾气余热利用改造项目

建设单位：     连云港兴鑫钢铁有限公司

编制日期：2019年01月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 烧结机尾气余热利用改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 |
| 法人代表 | 王爱瑞 | 联系人 | 仇靖 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业园 |
| 联系电话 | 13775577710 | 传真 | — | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 连云港江苏灌河半岛临港产业园 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 批准文号 | 灌南行政审批备[2018]157号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 占地面积（m2） | 3400(约5.1亩) | 绿化面积 （平米） | / |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保 投资（万元） | 600 | 环保投资占总投资比例 | 33.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年07月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 建设项目为烧结机尾气余热利用改造项目无主要原辅材料消耗。 本项目主要设备清单见表1-1。 表1-1 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 环冷机 有效冷却面积235m2，每台环冷机配套离心通风机五台，每台单重30吨 套 2 2 链板机 H7LB12.00-23米，运输量：400-500t/h，运行速度：0.05-0.54n/s。功率35kW 条 2 3 链斗机 长度58米，1.2米宽。耐热钢750° 条 2 4 电振给料机 最大处理量：210t/h 个 2 5 单辊溜槽 16m厚Q345钢板，内衬16Mn钢板16cm厚 个 1 现场制作 6 成品皮带机改造 改造现有B1000皮带机，增加长度约50n，新增功率为75kW皮带机驱动装置1套 个 1 7 电力变压器 S11-M6/0.4kV 2000kVA 台 2 8 负荷开关 YFN18-10R/200 台 2 9 低压配电柜 CGD2 台 10 抵压封闭母线 1500A 380VAC 三相四线 米 11 机旁操作箱 JXF5户外 台 不锈钢 12 检修电源箱 JXF5户外 台 不锈钢 13 PLC柜 仿威图柜 台 1 上位机1台含编程及监控软件 14 UPS电源 6kVA30min 220VAC/220VAC 台 1 15 变频器 / 台 3 16 软启动装置 132kW 380VAC 台 2 17 照明配电箱 PZ30 台 1 18 风冷工业空调 五匹 台 1 甲方供货 19 红外测温仪 / 台 2 名牌产品 20 双支热电偶 / 台 1 名牌产品 21 差压变送器 / 台 5 名牌产品 22 仪表保护箱 / 台 5 名牌产品 23 控制系统 / 套 1 24 测重仪 / 套 1 25 布袋除尘器 处理风量：1.5万m3/h。除尘器排放浓度：小于等于30mg/Nm3 台 1 氟美斯滤料 26 风机及配套电机 全压5000Pa、风量16万m3/h。工作温度240度 台 1 27 调节阀组 / 套 1 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | / | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万kW·h /a） | 减少106.02 | 燃气（万Nm3/a） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 氮气（万m3/a） | / |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 项目为烧结机尾气余热利用改造项目，不产生废水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、项目由来 连云港兴鑫钢铁有限公司地处江苏灌河半岛临港产业园，公司成立于2003年，占地面积1390亩，现有员工3200余人，建有一座吞吐量近1000万吨的现代化料场；3台180平方米烧结机；3座1080立方米高炉；2座120吨转炉；年产量300万吨的连铸机以及2条高速棒材生产线。已具备年产300万吨钢的能力，形成了以螺纹钢为主的产品体系。 连云港兴鑫钢铁有限公司于2008年取得了《关于对连云港兴鑫钢铁有限公司钢铁生产线搬迁技改项目环境影响报告书》的批复（连环发[2008]346号）；并于2010年12月通过连云港市环保局验收（关于连云港兴鑫钢铁有限公司钢铁生产线搬迁技改项目竣工环境保护验收的函 连环验[2010]56号），企业投入正式生产。 于2015年6月取得灌南县环保局关于与连云港兴鑫钢铁有限公司年产40万吨热轧带肋钢筋搬迁技改项目环境影响报告表（附工程分析及污染防治措施分析专项）的批复，批号为：灌环审[2015]49号。 连云港兴鑫钢铁有限公司根据苏环委办[2015]26号文件于2016年8月编制完成了环境影响自查评估报告，灌南县环保局于2016年11月15日下发了《关于对连云港兴鑫钢铁有限公司环境影响自查评估报告的审查意见》（灌环审查[2016]3号），同意将连云港兴鑫钢铁有限公司纳入“登记一批”企业管理，并登记备案。 企业现有三台180m2步进式烧结机，烧结机尾气温度约为180~200℃排入大气不仅浪费了热能，也污染大气环境。因此，企业决定投资1800万元建设烧结机尾气余热利用改造项目。在1#、2#烧结机烧结矿设置环冷机，增加烧结矿冷却效果。每台环冷机对应一台布袋除尘器，处理破碎和环冷机粉尘，粉尘废气通过2个20米高排气筒排放。烧结机尾气经布袋除尘之后由密闭烟道引回烧结机余热利用，拆除原有2个90米高排气筒。改造后既可有效利用机尾冷却段废气的热量，降低烧结机能耗，又可减少废气排放量，达到节能减排的效果。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日）的有关规定，本项目需要编制环境影响报告表。连云港兴鑫钢铁有限公司委托江苏新清源环保有限公司（国环评乙字第1915号）对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。委托书见附件1。 二、选址及产业政策符合性(与“三线一单”相符性分析) （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 建设项目选址在连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业园连云港兴鑫钢铁有限公司现有厂区内，不新增用地，建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。项目所在地交通便利、基础设施齐全。项目能够减少现有污染物排放量，项目正常运营对周围水环境、声环境无影响，对大气环境有改善作用。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目为烧结机尾气余热利用改造项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修改）中“第一类鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第23条规定的“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，属于国家鼓励发展的项目；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中“第一类鼓励类”中第二十一项“环境保护与资源节约综合利用”第23条规定的“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，属于江苏省鼓励发展的项目。项目不新增用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策鼓励类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 ③与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》符合性分析 根据《钢铁行业规范条件（2015年修订）》的要求： “（二）工艺与装备 3.钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。各工序原辅材料及产品的生产、转运、筛分、破碎等产尘点须配备有效的除尘装置。焦炉须配套干熄焦、脱硫、煤气回收利用装置以及焦化酚氰废水生化处理和煤气脱硫废物处理装置，烧结须配套烟气脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）及余热回收利用装置，球团须配套脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）装置，高炉须配套煤粉喷吹、煤气净化回收利用和余压发电装置，转炉须配套煤气净化回收利用装置，轧钢须配套废水（含酸碱废液及乳化液）处理、轧制固废回收等装置。鼓励企业配套烧结脱硝、脱二噁英、脱氟化物，转炉、电炉、轧钢加热炉烟气余热回收利用，以及铁渣、钢渣、除尘灰、氧化铁皮等固废的处理装置和循环利用措施。” “（三）环境保护 2.钢铁企业须做到达标排放。 大气污染物排放须符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）的规定。其中烧结、球团工序颗粒物浓度≤50mg/Nm3，二氧化硫浓度≤200mg/Nm3，氮氧化物浓度≤300mg/Nm3；高炉工序（原料系统、煤粉系统、高炉出铁场）颗粒物浓度≤25mg/Nm3；炼钢工序转炉（一次烟气）颗粒物浓度≤50mg/Nm3，电炉颗粒物浓度≤20mg/Nm3。《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）规定的京津冀、长三角、珠三角等区域内的钢铁企业须执行大气污染物特别排放限值。” 建设单位为大型钢铁生产企业，本次技改项目为烧结机尾气余热利用改造项目，技改后既可有效利用机尾冷却段废气的热量，降低烧结机能耗，又可减少废气排放量，达到节能减排的效果。因此项目，符合《钢铁行业规范条件（2015年修订）》的要求。 ④与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）符合性分析 《大气污染防治行动计划》要求： “一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。” 本项目为烧结机尾气余热利用改造项目，可大大减少烧结机机尾废气排放量，符合《大气污染防治行动计划》要求。 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政办发[2013]113号) 及《灌南县生态红线区域保护规划调整说明》（2018），距离本项目最近的生态红线区为灌河（灌南县）洪水调蓄区、新沂河（沂河淌）洪水调蓄区。 灌河（灌南县）洪水调蓄区：东西长68公里，东至灌云界、南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米。本项目位于灌河（灌南县）洪水调蓄区北侧508米处，不在灌河（灌南县）洪水调蓄区范围内。 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区：东西长31.7公里，东至灌河，西至204国道，北至灌云界，南至南堤外灌北干渠南岸内河坡堤脚。本项目位于新沂河（沂河淌）洪水调蓄区南侧4500米处，不在新沂河（沂河淌）洪水调蓄区范围内。 综上所述，建设项目选址不在19个灌南县生态红线区范围内，符合生态保护红线管控要求。 ②环境质量底线分析 项目位于灌南县江苏灌河半岛临港产业园，根据《灌南县2017年环境质量公报》项目区域大气环境中各项污染物基本满足二级标准，大气环境质量较好； 全县地表水10条河流15个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.3%、IV类水质断面占33.3%、V类水质断面占6.7%、劣V类水质断面占6.7%。 灌河（陈港）、郑于大沟（人民路桥）未能达到相应功能类别标准，主要污染物为氨氮、总磷、化学需氧量。与2016年相比，沂南河、南六塘河、新沂河、盐河、灌河、柴米河、通榆河水质所好转； 根据《灌南县2017年环境质量公报》，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准值。 项目运行过程不产生废水和噪声，可减少粉尘废气排放量，对敏感目标及周围环境有改善作用，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 本项目无需新增用水，项目用电量减少106.02万kW·h/a，由当地供电电网提供，项目能源使用占用当地资源较少，不会突破当地资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策要求，选址符合生态保护红线管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 三、项目概况 项目名称：烧结机尾气余热利用改造项目 建设地点：连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业园，项目地理位置图详见附图1 建设性质：技改 建设规模及内容：企业拟投资1800万元，建设烧结机尾气余热利用改造项目，占地面积为1500m2，项目拟购置主抽风机及电机2台（套）、热风调节阀、循环风密封罩、膨胀节、回热烟道主支管道、支架、除尘罩、除尘管道、保温材料等。项目建设面积7000平方米。经改造后90%的热风回到循环密封罩中，提高了热能的利用率，并减少颗粒物的排放。 四、建设方案 1#、2#烧结机烧结段不变，机尾安装环冷机一台，经链斗机将两台烧结机的烧结矿送至环冷机进行冷却，增加冷却效果。机尾冷却段风机改为电机功率：2800kW、风量750000m3/h、风压1.02/0.93kPa。风机前除尘器不变，将机尾冷却段废气经密闭烟道引至烧结段，利用其热能，取消原机尾冷却废气排气筒。将原1#、2#机尾破碎布袋除尘器由风量750000m3/h、风机功率为110kW，改造为风量170000m3/h、风机功率为450kW和风量160000m3/h、风机功率为400kW的布袋除尘器各一台，用于环冷机、链斗机及机尾破碎除尘。 五、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-2 建设项目公用及辅助工程一览表 工程类别 工程名称 工程规模 备注 主体 工程 烧结矿冷却系统 增加两台环冷机 新建 公用 工程 供水系统 本项目不新增用水 / 排水系统 项目产生工艺废水，也不新增员工，不产生生活污水，因此项目不新增废水 / 供电系统 用电来自灌河变电站和堆沟港变电站，厂内配备变电站一座，规格100MW，自建发电站两座，设计能力2*25MW，项目不新增用电量，且减少用电量106.02万kW·h /a 依托原有 环保 工程 废气治理 1#、2#环冷机布袋除尘器2套，排气筒2个20米高 新建 废水治理 项目不产生废水 / 噪声治理 隔声门窗、减振设施、消音器、管道包装 新建 一般固废 暂存场所 建筑面积：2000m2，一般固废做好防雨、防渗措施 依托原有 1、给、排水系统 （1）给水系统 本项目不新增用水。 （2）排水系统 项目不产生工艺废水，不新增员工，也无生活废水产生。 2、供电 企业用电由两个供电站提供，分别是220KV灌河变电站和220KV堆沟港变电站。 企业现有两台SZ11-50000/110主变，目前1#主变负荷在42MW左右，2#主变负荷在43MW左右，本项目高压设备是接在2#主变所带的10KVⅡ段母线上，项目投运后2#主变负荷预计在46MW左右，其他几台小功率设备就近接转炉车间低压配电室，本项目供电有保障。 六、环保投资 本项目总投资1800万元，环保投资600万元，占总投资的33.3%，具体见表1-3。 表1-3 项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 数量或规模 环保投资(万元) 大气污染治理 布袋除尘器、烟道 2台除尘器2个20m排气筒 572 水污染治理 / / / 固废污染治理 一般固体废物暂存场 利用厂区原有 / 噪声污染治理 减振、消声、隔声设施 / 8 其他 规化排污口 废气采样监测平台2个；废气排气筒2个 20 合计 600 七、厂区平面布置 本项目选址位于灌南县江苏灌河半岛临港产业园连云港兴鑫钢铁有限公司现有厂区内，企业主要分为两个区域：生活办公区和生产区，两个区域有各自的大门，中间以道路隔开。生活办公区在南侧，设置食堂、员工宿舍、食堂、超市、文娱场所。生产区在北侧，其南侧设人流入口，西侧和东侧设物流大门。生产区由兴钢路分成南北两块，北部自西向东依次为变电站、电厂，电厂东侧为炼钢厂，炼钢厂东侧为轧钢厂，轧钢厂东侧为烧结料场、球团车间和原料场，原料场北侧为厂内运输部；南部自西向东依次为制氧车间、炼铁厂和烧结厂，石灰车间位于烧结厂的东侧。本项目建设于烧结厂内。 建设项目厂区平面布置见附图4。 本项目选址位于灌南县江苏灌河半岛临港产业园，项目东侧为恒成船业及三航局，项目西侧为灌河港，西北侧为道路，道路西侧为大咀村，南侧为灌河河段，项目北侧隔新港大道为连云港市化工园区。新港大道为区域交通干线。项目的周围概况详见附图2。 八、劳动定员、工作班制和工作时间 本技改项目不新增职工人数，年工作330天，三班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目基本情况 企业现有环保手续履行情况详见表1-4。 表1-4 企业现有环保手续履行情况一览表 项目名称 批复意见 验收通过时间 环境影响自查评估报告 2016年11月 （灌环审查[2016]3号） 纳入“三个一批” 连云港兴鑫钢铁有限公司钢铁生产线搬迁技改 2008年10月 连环发[2008]346号 2010年12月 年产40万吨热轧带肋钢筋搬迁技改项目 2015年6月 灌环审[2015]49号 暂未验收 炼钢工艺改进技改项目 灌环审[2017]23号，2017年3月20日 暂未验收 连云港兴鑫钢铁有限公司原有批复项目主体工程及产品方案见表1-5。 表1-5 原有项目主体工程及产品方案 产品名称 产能（万吨/年） 材质 规格 年运行天数(d) 粗钢 螺纹钢 300 Q195、Q235、HRB400 Q235 Q300 150*150 mm mm 330天 螺纹钢 240 HRB400、HRB400E、 HRB500、HRB500E ￠10-￠32 330天 表1-6 主要原辅材料一览表 序号 名称 主要成分 消耗量（万t/a） 来源 运输方式 1 石灰石 碳酸钙 71.3 安徽、山东 船运+汽运 2 白云石 碳酸钙、碳酸镁 35.65 安徽、山东 船运+汽运 3 铁精矿 铁60%-66% 300 山东 船运+汽运 4 焦炭 固定碳：80%以上 115.86 山东、山西、河南 船运+汽运 5 燃料（焦粉、煤粉） 固定碳：80%以上 70.78 山西、山东 船运+汽运 6 球团矿 / 60 船运+汽运 7 铁合金 / 4.2 安阳、包头 汽运 表1-7 项目公用及辅助工程一览表 工程 类别 工程名称 工程规模 工程内容 备注 主体 工程 原料堆场 占地面积：96918.5m2，最大储存量20万t 原料处理 已建 烧结厂 3台180 m2烧结机，设计产能400万t/a 烧结矿 已建 炼铁厂 3座1080m³高炉及配套喷煤、循环水、配电、供料等附属设施，设计产能300万t/a 炼铁 已建 炼钢厂 2座120吨转炉及2台连铸机，设计产能300万t/a 炼钢 已建 轧钢厂 两条120万吨热轧生产线，设计产能240万t/a 轧钢 已建 球团车间 年产60万吨球团焙烧设备 球团 已建，2014年停止生产 石灰窑 年产40万吨石灰窑及配套供料、配电、喷煤等附属系统 制备石灰 已建 制氧车间 2套20000m³制氧机组及配套附属设施 制备O2、N2 已建 辅助 工程 办公楼 建筑面积：3700m2×1座，4F 日常办公 已建 食堂 建筑面积：3048m2 日常生活 已建 宿舍 19栋，建筑面积：29973m2 已建 公用 工程 供水系统 项目用水取自沂南小河 项目新增用水2600m3/a 已建 排水系统 采用雨污分流制排水，工艺废水经处理后全部回用，生活污水经化粪池处理后接管园区污水处理厂 - 已建 供电系统 用电来自灌河变电站和堆沟港变电站，厂内配备变电站一座，规格100MW，自建发电站两座，设计能力2*25MW 项目新增用电量万1825.28kW·h /a 已建 贮存 工程 原材料仓库 占地面积40000m2 - 已建 成品仓库 建筑面积25558m2 - 已建 煤气柜 容积50000m3 - 已建 环保 工程 废气治理 烧结静电除尘器6套，布袋除尘器5套，脱硫装置2套，10个排气筒 球团布袋除尘器1套，静电除尘器4套，5个排气筒 炼铁布袋除尘器7套、煤气重力+布袋除尘器2套，排气筒10个 炼钢塔文除尘器2套，布袋除尘器2套，排气筒4个 石灰布袋除尘器1套、排气筒1个 食堂油烟油烟净化器2套，排气筒2个 拆除烧结机机尾废气排气筒2个 新建环冷机布袋除尘器2套，排气筒2个 废水治理 炼铁冲渣水浊环水处理系统2套，设计规模3650 m3/h 转炉除尘塔文浊环水处理系统1套，设计规模1080m3/h 连铸二冷浊环水处理系统1套，设计规模1620m3/h 轧钢浊环水处理系统2套，设计规模3900m3/h 沉淀池1座，设计处理能力20000m3/d 化粪池1座，设计处理能力1500m3/d 已建 噪声治理 隔声门窗、减振设施、消音器、管道包装 已建 一般固废 暂存场所 建筑面积：2000m2，一般固废做好防雨、防渗措施 已建 绿化 绿化率15%，绿化面积152665m2 已建 表1-8 主要设备一览表 序号 工序 设备名称 规格型号 数量 单位 1 烧结 皮带称 800*2800 30 台 圆盘给料机 PZ25 28 台 烧结机 180m2 3 座 一次混合机 ￠3200*13000 2 台 二次混合机 ￠3800*16000 2 台 主抽风机 ST10000-1.15/0.85 3 台 单辊破碎机 1800*3640 3 台 冷筛 70SS3175 3 台 2 球团 竖炉 12㎡ 4 台 圆盘给料机 PT-650-20000EWV 3 台 生球筛 ￠104/1400 1 台 3 炼铁 炼铁高炉 1080m³ 3 座 鼓风机 AV45-12、F112-3 2、1 台 热风炉 卡卢金顶燃格子砖式（3） 10 座 转运火车 JMY175、WH240 2、2 台 TRT发电机组 MPG3.5-205.7/120 3 套 喷煤装置 MPF1915、HPS663 1、1 套 4 炼钢 转炉 120t 2 座 连铸机 150*150mm 2 套 混铁炉 600T 1 套 一次除尘风机 AII1600-1.1/0.82 3 台 二次除尘风机 Y4-2X73.25.5F 1 台 5 轧钢 加热炉 36*6.6m、30*12.8m 1、1 台 粗轧机组 610、530、520、400 13 套 中轧机组 470、400 10 套 预轧机组 365、325 22 套 精轧机组 380 6 套 1#剪切机 Z6200-3Y 2 台 2#剪切机 轧7361-3 4 台 3#剪切机 FL50F02G.3#BBI 3 座 夹送辊 JSB-14型 4 套 自动打包机 YHB-400-10A 6 台 6 石灰 燃煤双膛窑 600T 2 座 受料坑振动给料机 120T/h 2 台 成品破碎机 50t/h 2 台 7 制氧 制氧机 20000m³ 2 台 空气压缩机 4TYD112 2 台 氧气活塞压缩机 ZW-60/30 8 台 氮气活塞压缩机 ZW-60/30 3 台 气体分馏塔 FON-10000/10000 2 套 纯化系统 HXK-54000/5.2 2 套 低温液氧储槽 ZSDC410002 2 套 8 自备电厂 1#锅炉 *G-90/9.81-Q型 1 台 2#锅炉 *G-110/9.81-Q型 1 台 1#发电机 QFW-25-2/ 1 台 2#发电机 QFW-28-2/ 1 台 饱和蒸汽机组发电机 QFW-3-2/ 1 台 1#凝气器 N-1800/ 1 台 2#凝气器 N-2000/ 1 台 饱和蒸汽机组凝气器 N-560 1 台 厂变压器 SCB10-1600/10 4 台 1#凝气式汽轮机组 N25-8-83 1 套 2#凝气式汽轮机组 N25-8-83 1 套 饱和蒸汽汽轮机 N3—0.7 1 套 水泵 / 8 台 电机 N=75KW，U=380V N=800KW，U=10kV 8 台 二、原有项目生产工艺 本项目最终产品为螺纹钢和钢坯，生产工艺包括：烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢等。目前厂内球团车间处于停产状态，生产所需球团外购。 1、原料场 原料场是为炼铁前系统和炼铁车间服务的大型机械化料场，主要包括受卸系统、供料系统、成品矿槽等。承担炼铁前系统所需的各种原料、燃料的贮存及含铁原料的混匀加工和炼铁车间所需的焦炭、球团矿、溶剂、烧结矿等原料、燃料的受卸及转运任务。 原料场工艺及产污环节见图1-1。 图1-1 原料场工艺及产污环节图 2、烧结工艺及产污环节 （1）工艺描述 原料运输、储存、预处理：烧结所需的原料主要有铁矿粉、溶剂（白云石粉、生石灰） 、燃料（焦粉、无烟煤）。烧结使用的燃料为高炉筛下返焦，不需破碎。生石灰在石灰车间破碎后进入石灰料仓，经密封罐车运输，压缩空气打入烧结石灰料仓。燃料焦粉经汽车运输至密闭煤仓，卸料时采用喷雾抑尘。 含铁原料（铁矿）与辅助料熔剂（白云石粉、生石灰）、燃料（焦粉、无烟煤）经配料、混合后，由皮带机送往烧结机。烧结采用铺底料工艺，先将底料均匀地布在带式烧结机台车上，再将混合料通过布料装置均匀地布在底料上。机上的混合料经点火后，在烧结抽风机负压作用下进行抽风烧结。烧成的烧结矿经过破碎、筛分，成为合格烧结矿产品，筛下的粉矿返回配料室利用。 （2）废弃物产生情况： 铁矿粉、焦粉等原料输送过程产生的粉尘，与原料配料过程中产生的粉尘G1，经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放； 烧结机头产生的燃烧废气G2-1（1#烧结机头）、G2-2（2#3#烧结机头） ，主要污染物为SO2、NOx、烟粉尘，采用脱硫装置处理后，分别由60m、60m高排气筒高空排放； 烧结机尾产生的烟气 G3-1（1#烧结机尾）、G3-2（2#烧结机尾）、G3-3（3#烧结机尾），主要污染物为粉尘，经静电除尘处理后，分别由3个90m高排气筒高空排放。 烧结矿破碎产生的粉尘G4-1（1#、2#烧结破碎）、G4-2（3#烧结破碎），主要污染物为粉尘，经布袋除尘处理后，分别由15m、18m高排气筒高空排放； 烧结成品筛分产生的粉尘G5-1（1#烧结成品筛分）、G5-2（2#3#烧结成品筛分），主要污染物为粉尘，经布袋除尘处理后，分别由20m、15m高排气筒高空排放； 烧结工艺及产污环节见图1-2。 图1-2 烧结工艺及产污环节图 3、球团工艺及产污环节 （1）工艺描述 球团生产原料为铁精粉，燃料为高炉煤气，辅料为膨润土。原料、 辅料经配料、混匀后，由皮带机送造球室加水造球。生球经输送机 由竖炉炉顶加入炉内进行焙烧。生成的熟料经过振动筛分，得到合格球团 矿。 （2）废弃物产生情况： 焙烧过程中产生的燃烧废气G6，主要污染物为烟尘、SO2、NOx，通过静电除尘器处理后排放，脱硫设施拟在2016年底建成； 成品料仓产生的下料、卸料粉尘G7，主要污染物为粉尘，通过布袋除尘器处理后排放。 球团生产工艺与产污环节见下图： 图1-3 球团生产工艺及产污环节图 4、活性石灰工艺流程及产污环节 （1）工艺描述 白灰窑的工艺过程为，石灰石装入石灰窑预热后到 850 度开始分解，到 1200 度完成煅烧，再经冷却后，卸出窑外，即完成生石灰产品的生产，燃料为高炉煤气。 （2）废弃物产生情况： 上料系统产生的粉尘G8，以及石灰焙烧过程及出料、破碎产生的粉尘 G9，统一采用布袋除尘处理后，由20m高排气筒排放。 活性石灰工艺及产污环节见图1-4。 图1-4 活性石灰工艺及产污环节图 现有9座石灰窑废气采用一套布袋除尘器处理，受风量、距离因素影响，废气收集处理效果较差，且原料预处理废气未进行收集，以致石灰车间区域废气污染较为严重。 目前厂内正在对石灰车间进行升级改造，建设双膛窑石灰工程，拟建设600t/d石灰窑2座，其生产工艺见下图。 图1-5 活性石灰升级改造工艺及产污环节图 5、炼铁工艺流程及产污环节 先将原料（烧结矿、球团矿）和燃料（焦炭）通过上料系统和炉顶设备引入炉内，由喷煤系统向炉内喷入洗精煤，并向炉内鼓入经热风炉预热的助燃空气。原、燃料随着炉内燃烧熔炼等过程的进行而下降，在炉料下降和煤气上升过程中，先后发生传热、还原、熔化、渗炭作用而生成铁水，原料中的杂质与加入炉内的熔剂相结合形成炉渣。铁水及炉渣由出铁口及出渣口间断地放出，铁水用铁包罐车送到炼钢车间作为炼钢的原料；高炉渣采用环保型粒化渣工艺，水淬后的水渣作为生产水泥或超细粉的原料使用。炉内燃料燃烧后产生的废气含有大量一氧化碳，称为高炉煤气，净化处理后用于热风炉等其它生产工段。高炉内的主要化学过程示意见图1-6。 图1-6 高炉内的主要化学过程示意图 （1）工艺描述 备料：高炉炼铁所需原辅料主要为烧结矿、球团矿、焦炭、洗精煤等。 上料：各种原料由卷扬机送入相应的高炉料仓，在高炉料仓的底部配有振动筛和称量斗。各种原料经筛选和称量后落入槽下皮带输送机，通过中间斗落入加料车，加料车通过高炉斜桥将原料送入高炉顶部，再进入高炉。 喷煤：高炉喷煤就是将煤粉用压缩空气输送，通过喷煤枪从高炉风口直接喷入炉缸。 高炉：原辅料进入炉后，热风炉从高炉下部风口鼓入热风，使燃料不断燃烧、溶剂不断熔化，同时炉料下降、煤气上升，在此过程中不断进行还原、造渣作用而形成铁水。高炉渣和铁水分别由出渣口和出铁口出炉。 出铁场：高炉铁水从出铁口射出后，经渣铁分离器（根据渣铁密度不同）实现渣铁炉外分离。铁水进入转炉进行炼钢。同时为满足炼钢检修时保证高炉正常生产，配套设置水平长度为60米的双链带滚轮固定式铸铁机1台，在高炉正常生产，炼钢停产或能力不足时进行铸铁。 渣处理：由出渣口放出以及渣铁分离器分离出的炉渣进入炉渣沟，由冲渣高压水水淬成水渣，水渣经过冲渣沟自流进入沉渣池进行沉淀。沉淀后炉渣由抓斗抓起放入汽车运至渣场待售。冲渣水经沉淀后循环利用，不外排。 高炉煤气：高炉熔炼过程中，用碳还原原料中的氧化铁产生CO，称为高炉煤气，高炉煤气中含有大量粉尘，采用一级重力除尘后，再经布袋除尘。除尘后的高炉煤气送至热风炉等其它生产工段燃烧。 热风炉：本工程设有3套落地式顶燃高效格子砖热风炉，热风炉燃用净化后的高炉煤气，燃烧温度为1150-1200℃，热风炉设有鼓风机站向高炉送热风助燃。 TRT装置：利用高炉炉顶煤气的余压和余热，把煤气导入一台透平膨胀机，经透平绝热膨胀做功，将压力能转化为机械能，从而驱动发电机发电。 具体流程为：高炉煤气经过除尘装置后，经入口电动碟阀、入口插板阀、快速切断阀后，进入透平机，然后经出口插板阀、出口电动碟阀到煤气管网，在入口插板阀之前，透平出口之后并联着旁通快开阀组，旁通阀组在正常停机和紧急停机时，进行高炉顶压控制。 （2）废弃物产生情况： 原料输送、转运工段产生输送带系统转运废气G10，主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理后，由30m高排气筒高空排放； 原料料仓、料车产生的上料废气G11，主要污染物为粉尘，采用布袋除尘器处理后排放； 热风炉废气G12，主要污染物为SO2、NOx、烟尘，该部分废气为净化后高炉煤气，较为清洁无需处理，直接由90m高排气筒高空排放； 高炉供料废气G13，主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理后，由25m高排气筒高空排放。 高炉出铁废气G14，主要污染物为颗粒物，采用布袋除尘处理后，由25m高排气筒高空排放。 煤粉料仓、磨机产生的煤粉废气G15，主要污染物为颗粒物，采用布袋除尘处理后排放。 高炉炉渣S1，外售给水泥厂。 炼铁工艺及产污环节见图1-7。 图1-7 炼铁工艺及产污环节图 6、炼钢工艺流程及产污环节 （1）工艺描述 项目转炉炼钢采用顶吹氧转炉→高效连铸的炼钢生产模式。 转炉炼钢主要生产工艺过程如下： 转炉炼钢是先将从高炉来的铁水兑入转炉，并加入一定量废钢后供氧吹炼；根据炉况和所需钢号种类，再加入少量石灰、铁合金等散状料。熔剂在炉内与杂质元素发生化学反应生成钢渣，待钢水温度及成份合格后停止吹氧，进入钢水罐，然后送往连铸。 连铸机浇铸平台处，对钢水温度再次测量，确认钢水温度满足连铸要求，则将钢水罐吊至钢包回转台上，旋转180度使钢水罐进入浇铸位置。打开钢水罐水口让钢水注入中间罐，当中间罐液面上升至一定高度时，打开中间罐水口，钢水进入结晶器，然后启动拉矫机，同时启动结晶器振动装置和二次冷却水及排蒸汽风机等。铸坯在引锭杆的引导下沿扇形段向下运行，开始起步拉速较慢，然后逐渐提高拉速至正常工作拉速。 当运行至火焰切割机时，切割坯头，引锭杆由辊道送至引锭杆存放区，由引锭杆收集存放装置处理好坯头，并将引锭杆收集存放待下次使用。 火焰切割机切割完坯头后，进入定尺铸坯的切割。定尺铸坯通过运输辊道、出坯辊道、接坯车、热送辊道热送到轧钢车间的原料跨，经过去毛刺、打号、升降称量辊道送至轧钢厂入炉辊道。少数需要下线的铸坯在挡板前停下，由拉钢机拉上冷床，由起重机吊至铸坯清理区进行冷却、检查、清理，然后由起重机将合格的冷坯吊运到板坯过跨车或接坯车上，运往轧钢厂原料跨。 （2）废弃物产生情况： 炼钢地下、地上料仓及上料过程中产生散装上料废气G16，采用布袋除尘处理后，由25m平排气筒高空排放。 混铁炉及铁水罐废气G17，采用布袋除尘处理后排放。 转炉一次废气G18，主要污染物为粉尘，采用湿法除尘处理后，由40m高排气筒高空排放； 钢水罐烟气与转炉二次烟气（G19）一起，主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理后，由28m高排气筒高空排放； 钢渣S2，经破碎、筛分磁选后送烧结、炼钢循环利用；尾渣销水泥厂； 除尘灰S3、氧化铁皮S4~S5、，送烧结工段循环利用。 炼钢工艺及产污环节见图1-8。 图1-8 炼钢工艺及产污环节图 7、轧钢（棒材）工艺流程及产污环节 （1）工艺描述 工艺流程说明： 轧钢车间与炼钢连铸车间紧凑布置，热铸坯可直接送到轧钢车间。坯料准备和上料方式包括两种：炼钢连铸车间的热坯直接上料和冷坯经检查修磨后上料。 热装热送方式：由连铸坯输出辊道送至本车间装料辊道，经测长、称重后送入加热炉，入炉时坯料温度约600～800℃。 冷装料方式：炼钢连铸车间生产的连铸坯冷却之后，经检查修磨，合格的连铸坯通过过跨小车送到轧钢钢坯跨中存放。根据生产计划，再由吊车吊运至步进式上料台架上，上料台架逐根地把钢坯送到加热炉装料辊道上，经测长、称重后送入加热炉加热。 钢坯由上料辊道运至步进梁式加热炉钢坯跨后，由电磁吊车将其送到加热炉台架，由装炉辊道送入炉内加热。钢坯加热到轧制所需的温度（一般为950℃～1200℃）后，由出料机将炉内待出料坯托起送至炉外出料辊道上，送入粗轧机进行轧制。粗轧后，采用飞剪对轧件修边并控制直径大小，即切头尾。此后再分别进行中轧和精轧处理。连轧机组出口设置有测径仪，对轧件进行在线测径，以便及时了解轧制情况和调整轧机。冷却后的轧件由辊道送到收集台架上进行称重、标志、收集，最后料捆由吊车吊到成品库堆放。加热炉所用燃料为高炉煤气和转炉煤气。 需缓冷的棒材由热锯切成定尺后，由缓冷装置收集到缓冷箱（保证其入箱温度在650℃以上）。 轧钢机组运行过程中，轧制喷水降温，减少废气的产生与排放。 废弃物产生情况： 加热炉废气G20，主要污染物为SO2、NOx、烟尘，该部分废气较为清洁无需处理，直接由25m平排气筒高空排放； 热轧废水W1、冷轧废水W2、冷却废水W3，经厂区污水处理系统处理后回用； 废钢S6、S7，回炼钢车间作为原料使用。 轧钢工艺及产污环节见图1-10。 8、制氧工艺流程及产污环节 （1）工艺描述 原料空气由过滤器吸入，除去灰尘和机械杂质，在离心空压机中被压缩0.52MPa、~100℃，压缩空气经空气冷却塔冷却至8~10℃，进入分子筛吸附器，以清除空气中的水、二氧化碳、乙炔，出分子筛的空气首先经过换热器换热，一部分进入膨胀机膨胀后进入上塔中部参加精馏，另一部分空气直接进入主换热器被冷却至露点温度进入下塔参加精馏。 经过上塔、下塔及粗氩塔的精馏，利用氧、氮、氩沸点的不同，最后在上塔底部获得纯度为99.6%的氧气，在上塔顶部获得纯度小于10*10-6 O2的氮气，经主换热器复热至~13℃后送出冷箱。 （2）产污环节 主要为空压机、氧压机、氮压机等产生的噪声，以及氮气、氧气放散产生的噪声。 制氧工艺及产污环节见图1-11。 图1-11 制氧生产工艺流程及产物环节图 三、原有项目污染物产生及排放情况 （一）大气污染防治措施 1、有组织废气 （1）烧结 ①烧结配料废气（G1） 烧结配料废气采用布袋除尘器处理，布袋除尘器的设计风量为30000m3/h，设计处理效率为99%。 ②烧结机头废气（G2） 原料经过处理后进入烧结机进行烧结，在烧结的过程中烧结机头会有烟尘、SO2、氮氧化物产生，烧结机头废气经各自的静电除尘器处理后进入烟气脱硫设备处理，烧结机年运行7920h。 ③粉尘废气（G3、G4、G5） 粉尘废气主要为烧结机尾粉尘（G3），烧结矿破碎废气（G4）、烧结矿筛分废气（G4），烧结矿破碎废气、筛分废气设置布袋除尘器，烧结机尾废气设置电袋除尘器；3个烧结机机尾除尘系统静电除尘器的设计风量分别为750000m3/h、750000 m3/h、540000 m3/h，处理效率为99%。 （2）球团 ①竖炉烟气（G6） 竖炉烟气污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。废气通过静电除尘器处理后排放，4个竖炉静电除尘器的设计风量均为60317 m3/h，设计处理效率为99%。 ②球团筛分废气（G7） 球团筛分主要产生粉尘废气，采用布袋除尘器处理，设计风量均为36183m3/h，设计处理效率为99%。 （3）白灰 白灰窑焙烧及装卸料废气（G8、G9）通过1套布袋除尘器处理，布袋除尘器的设计风量为32000m3/h，设计处理效率为99%。 （4）炼铁 炼铁厂3座高炉炼铁过程主要产生的污染物为烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。产生污染的主要工序为供料系统、上料系统、高炉出铁场以及热风炉。 ①转运废气（G10） 炼铁转运废气通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器的设计风量为260000 m3/h，处理效率为99%。 ②上料废气（G11） 炼铁上料废气主要产生在料仓，与供料废气一起通过布袋除尘器处理后排放，处理效率为99%。 ③供料废气（G13） 1#、2#、3#高炉供料废气通过各自的布袋除尘器处理后排放。3套布袋除尘器的设计风量分别为353000 m3/h、320000 m3/h、360000 m3/h，处理效率为99%。 ④出铁场废气（G14） 出铁场废气主要为粉尘，上料系统配备布袋除尘器，设计风量为170000 m3/h，处理效率为99.5%；出铁场3套布袋除尘器，设计风量分别为400000 m3/h、400000 m3/h、360000 m3/h，处理效率为99%。 ⑤热风炉烟气（G12） 热风炉采用高炉煤气作为燃料，其烟气中含有的污染物量少，该部分废气直接排放。 ⑥煤粉废气（G15） 煤料仓、煤磨粉过程中均会产生粉尘废气，废气经收集后布袋除尘器处理，设计风量为40000 m3/h，处理效率为99%。 ⑦煤气 高炉在冶炼时将产生大量的煤气，其成分为烟尘、CO2、CO、甲烷等，煤气采用重力除尘+布袋除尘处理装置，处理效率为99.5%。净化后的煤气为净煤气，用于热风炉、球团、烧结等工序。 （5）炼钢 ①炼钢上料废气（G16） 炼钢上料废气通过布袋除尘器处理，布袋除尘器的设计风量为80000 m3/h，处理效率为99%。 ②铁水废气（G17） 炼铁铁水经混铁炉转运、铁水倒灌过程中产生的烟气，通过布袋除尘器处理，布袋除尘器的设计风量为80000 m3/h，处理效率为99%。 ③转炉一次烟气（转炉煤气G18） 转炉煤气主要含烟尘、CO2、CO，CO含量占50~60%， CO2含量占15~20% ，根据现场考察，项目转炉煤气CO平均含量占53%，O2含量占0.91%。粉尘通过塔文处理器，风量均为96000 m3/h，处理效率为99.9%。 ④转炉二次烟气（G19） 转炉二次烟气中的粉尘通过1套布袋除尘器处理，布袋除尘器的设计风量均为1000000 m3/h，处理效率为99%。 （5）轧钢（G20） 轧钢过程中产生的废气主要为加热炉烟气，加热炉采用高炉煤气作为燃料，其烟气中含有的污染物量少，该部分废气直接排放。 2、无组织废气 无组织废气主要为粉尘，本项目无组织废气主要为烧结、炼铁、炼钢、轧钢过程中产生的无组织废气，以及原料堆放过程和装卸及搬运过程中产生的粉尘。 项目针对粉尘采取了相应的治理措施，具体如下： ①物料运输污染防治措施：项目物料运输主要采用密闭的皮带运输，在转运站设置布袋除尘器； ②项目原料堆场均设有防风抑尘网，并定期洒水抑尘；部分细颗粒、易挥发原料采用密闭仓储存，生石灰在石灰仓存放，无烟煤、洗精煤等分别在煤仓存放；焦粉存放在原料堆场，通过覆盖减少起尘量；焦炭储存在焦炭密闭仓； ③炼铁焦炭堆场设防风抑尘网和焦炭密闭仓，设喷水雾抑尘，减少焦炭上料、预处理产生的粉尘； 厂内配备多辆洒水车厂区内道路定期洒水，并设置纯吸扫地车，大量种植易吸尘绿色植物，可有效防治粉尘废气污染。 （二）水污染防治措施 项目用水主要有：原料配料、净环水系统补水、浊环水系统补水、锅炉用水、绿化用水、员工生活用水等。 厂内配备2套水处理系统，即工业水净化系统和除盐水站，河水经工业水净化系统处理后，出水用于原料配料、净环水系统补水、浊环水系统补水、绿化用水等，锅炉用水、员工生活用水则需经过除盐水站进一步深度处理。 项目净环水出水用于浊环水补水，浊环水主要有炼铁冲渣水、炼钢湿法除尘废水、轧钢热轧废水等，经各自处理系统处理后回用，部分外排水与车间地面冲洗水、初期雨水等经沉淀处理后，进入厂内工业水净化系统处理后回用。 本项目工艺废水不外排，员工生活污水收集进入化粪池处理后排入园区污水处理厂。 （三）噪声污染防治措施 1、噪声源强 现有项目主要噪声源为本项目噪声主要来源于生产厂的设备噪声等，噪声源强约70～120dB（A）。具体值见表1-9。 表1-9 项目噪声源及源强一览表 序号 噪声源 数量 台/套 源强dB(A) 产生位置 距最近厂界距离（m） 已采取措施 1 堆取料机 6 80 原料场 东厂界30 无 2 破碎机 2 87 烧结厂 东厂界80 减振，建筑隔声 3 烧结机 2 85 北厂界150 减振，建筑隔声 4 混合机 2 85 南厂界80 减振，建筑隔声 5 制粒机 2 85 南厂界80 减振，建筑隔声 6 主抽风机 2 90 南厂界80 减振，建筑隔声 8 单辊破碎机 2 95 南厂界80 减振，建筑隔声 9 环冷机 2 80 南厂界80 减振，建筑隔声 10 鼓风机 3 95 炼铁厂 南厂界100 隔声、消声器 11 助燃风机 2 95 南厂界100 隔声、消声器 12 引风机 3 95 南厂界100 隔声、消声器 13 减压阀 1 105 南厂界100 无 14 振动筛 6 95 南厂界100 减振，建筑隔声 15 圆盘给料机 4 90 南厂界100 减振，建筑隔声 16 带冷机 2 80 东厂界100 减振，建筑隔声 17 转运火车 3 80 南厂界100 减振，建筑隔声 18 喷煤装置 2 87 南厂界170 隔声、减振 19 冷却塔 10 95 / 南厂界180 / 20 除尘风机 19 100 除尘器 西厂界60 消声器 21 火焰切割机 1 90 炼钢车间 北厂界80 厂房隔声 22 连铸机 2 85 北厂界100 厂房隔声 23 除尘风机 3 97 北厂界110 厂房隔声 24 吹氧 / 120 北厂界110 消音器 24 锅炉风机 1 100 北厂界90 减振，建筑隔声 25 吐丝机 3 95 轧钢车间 北厂界60 减振，建筑隔声 26 粗轧机 3 95 北厂界60 减振，建筑隔声 27 中轧机 3 95 北厂界60 减振，建筑隔声 28 预轧机 3 95 北厂界60 减振，建筑隔声 29 精轧机 3 95 北厂界60 减振，建筑隔声 30 剪切机 9 95 北厂界60 减振，建筑隔声 31 空压机 4 95 空压站 西厂界60 进口设消声器，排气管设排气消声器等 32 制氧机 1 100 制氧站 西厂界60 隔声、消声器 33 泵 若干 95 各车间 西厂界30 隔声、消声器 34 煤气放散 / 120 厂区 西厂界300 消音器 35 蒸汽管道 / 100 厂区 西厂界30 包扎、减振 2、治理措施 ①从治理噪声源入手，选用高效低噪产品，并对噪声级较高的设备加装消音、隔音、降噪装置，对泵类及风机连接处采用柔性接头等措施降低声源源强。对于冷却塔噪声采用基础减震等； ②设备管道采取防振、防冲击措施以减轻振动噪声，并考虑输送管道转向等重点部位，减小空气动力噪声； ③厂内吹氧、煤气放散采用消音器，蒸汽管道采取包扎、基础减振等措施，风机采取消音器，各类泵采取基础减振、厂房隔声等措施； ④厂区合理布局，在厂区、厂区前及厂界设置绿化带，进一步降低厂内噪声对周围环境的影响。 经上述方法处理后，厂界四周噪声均可达到排放标准的要求。 （四）固体废物防治措施 原有固体废物主要包括高炉渣、除尘灰、转炉渣、氧化铁皮及脱硫石膏、生活垃圾等。 高炉渣采用环保型粒化渣工艺，水淬后的水渣作为生产水泥或超细粉的原料使用。 转炉钢渣倒入渣盆，冷却后，委托连云港茂迪贸易有限公司进行综合利用，茂迪贸易有限公司进行磁选回收后，其余部分进行外售。 原有项目产生的固体废物均得到了合理处置，对环境影响较小。 四、原有项目主要环境问题 1、企业存在的环保问题 连云港兴鑫钢铁有限公司炼铁300万吨/a、炼钢300万吨/a、轧钢240万吨/a生产线及各项治理措施已建成，通过试生产，生产设备及环保治理措施正常运行，可使各污染物达到相关排放标准要求，各项污染物治理得当，不存在明显的环境问题，企业在项目生产过程中没有发生生产事故及环境污染事故。 根据企业自查评估报告，厂区但仍存在以下问题： （1）自备电厂烟囱未设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口，未安装在线监测设施； （2）项目生活污水排放口、雨水排口、固废堆场、危废仓库，以及废气污染源排气筒均需按照相关规定设定环保标识； （3）危废储存容器应张贴标签，标签上注明危废名称、主要成分、危废种类等相关内容； 危废仓库应设有明显的环保标识，仓库地面做防腐防渗处理，做到防风、防雨、防盗； 危废仓库应设有运行台账，运行台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 （4）原料堆场、焦炭堆场已建有防尘网，但还须有防洪、防流失和防火措施。 经核实，以上问题现已整改完成。 2、拟采取的“以新带老”措施 （1）技改项目提出例行监测计划，完善企业运行过程中的环境管理； （2）炼钢厂无组织粉尘废气经收集后，采用布袋除尘器处理后 通过30米高排气筒排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 灌南县属沿海平原，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原，为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带，地势南高北低，西高东低。西南部地面高程5.9m，东部2.0m，地面坡 降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 灌南县经济开发区位于灌南县城的西端，南侧与六塘乡相邻，北侧是武障河、大圈乡，与老城区相隔约5公里，地理位置优越。306省道、宁连高速公路穿越该区，对外联系非常便捷；306省道是开发区东西向联系的主要干道，也是该开发区与整个城区东西向联系的主要道路。 连云港兴鑫钢铁有限公司位于灌南县江苏灌河半岛临港产业园内，紧邻北海路。项目地理位置图见附图1。 2、地质 连云港兴鑫钢铁有限公司位于灌南县江苏灌河半岛临港产业园内，属黄淮冲积平原，地势平坦，属平原缓坡地带，地质硬，地耐力好，承载力为12吨/m2。土壤属潮土类，土质以碱化潮土为主。 灌南县境内地震烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g米/秒2。根据初步勘察，拟建项目建筑场地类别属II类，没有影响项目建设的特殊地形地貌及地质结构，为对建筑抗震有利的地段。所属设计地震分组为第三组，园区规划要求区内建构筑物按《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010）进行抗震设计。 3、气候、气象特征 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。 降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 4、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全厂33.4千米。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5千米。河底高程2.5~-2.0m，河底宽25~74m，边坡1:3。流域面积954.6平方千米。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全厂13千米。河底高程-0.5~-1.5m，河底宽11~15m，边坡1:3。流域面积90.2平方千米。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 5、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 6、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2017年，灌南县实现地区生产总值335亿元，增长7%。服务业增加值实现125亿元。一般公共预算收入21.8亿元，同口径增长10.1%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.6%、9.7%。三次产业结构比例由16.79：47.19：36.02优化为15.82：46.87：37.31。 2017年，规模工业企业达192家，净增24家。规模以上固定资产投资完成244亿元，同比增长12%。其中：规模以上工业投资完成175亿元，同比增长14%。社会消费品零售总额完成105亿元，同比增长12%。外贸进出口实现2.43亿美元，同比增长8%。二三产业占GDP比重达84.2%，比2016年提高1个百分点。城镇居民人均可支配收入实现26568元，同比增长8.6%。农村居民人均可支配收入实现13636元，同比增长9.7%。常住人口城市化率达50.8%，比2016年提高2个百分点。万元GDP能耗下降2.1%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，城区空气有效监测天数为362天，优良天数共287天，优良率为79.3%，与2016年相比上升6.8%。 2017年，城区空气中二氧化硫年均浓度为20微克/立方米、与2016年相比下降13%；二氧化氮为19微克/立方米，与2016年相比下降26.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98微克/立方米，与2016年相比下降1%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47微克/立方米，与2016年相比下降9.6%。二氧化硫、二氧化氮年均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。 一氧化碳和臭氧按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.8毫克/立方米和80微克/立方米，其中，臭氧浓度与2016年相比上升95%，一氧化碳浓度与较2016年基本持平。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为距离较近的南六塘河及纳污水体武障河，南六塘河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是工业用水、农业用水，公兴河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。根据《灌南县2017年环境质量公报》，南六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，公兴河各项水质监测指标满足Ⅳ类水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，开发区内声环境属3类区。根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年灌南县区域环境噪声的测点为116个，年平均等效声级为54.0分贝，各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表所示。 表3-1 环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 方位 距本项 目最近 距离（m） 规模 (户/人) 环境功能 大气 环境 合兴 SW 1260 320/1200 环境空气 质量二类 黄姚村 SW 1370 70/230 董沟村 SW 1560 65/200 堆沟村 N 2400 950/3410 傅庄 SWS 1980 140/490 陈家港镇 ENE 1200 6000/20000 地表水 灌河 E、W 15 中河 地表水环境 质量Ⅳ类 沂南小河 W 3540 小河 声环境 厂界外 - 1 - 声环境质量3类

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NH3 一次 0.20 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2、地表水 项目区域地表水为灌河，根据《江苏省地表水（环境）区划》，灌河为Ⅳ类水体，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 序号 项目 Ⅳ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类 2 COD ≤30 3 NH3-N ≤1.5 4 TP ≤0.3 5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级 3、地下水 建设项目评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅰ~Ⅴ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 污染物名称 Ⅰ类标准值（mg/L） Ⅱ类标准值（mg/L） Ⅲ类标准值（mg/L） Ⅳ类标准值（mg/L） Ⅴ类标准值（mg/L） pH 6.5～8.5 5.5~6.5，8.5~9 <5.5，>9 总硬度（以CaCO3计） ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 高锰酸盐指数 ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5 镍 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 铜 ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5 铬 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 类别 标准值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 65 55 5、土壤环境 土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 项目 二级标准值(mg/kg) 土壤 pH值 ＜6.5 6.5~7.5 ＞7.5 镉≤ 0.30 0.30 .60 汞≤ 0.30 0.50 1.0 砷 水地≤ 30 25 20 旱地≤ 40 30 25 铜 农田≤ 50 100 100 果园≤ 150 200 200 铅≤ 250 300 350 铬 水田≤ 250 300 350 旱地≤ 150 200 250 锌≤ 200 250 300 镍≤ 40 50 60 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目转炉粉尘排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中的相关标准限值要求。具体标准值见下表，具体见表4-6。 表4-6 炼钢大气污染物排放浓度限值 分类 生产工序或设施 污染物 限值 （mg/m3） 标准来源 有组织 烧结机机尾 颗粒物 30 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） 2、废水 本项目无生产废水，不新增劳动定员，无生活污水。 3、噪声 建造期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-7。 表4-7 建造期噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界方位 执行标准 指标 标准限值 厂界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼 70 夜 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 运营期噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 标准来源 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目主要污染物产生量、削减量、排放量预测见表4-9。 表4-9 技改项目建成后全厂污染物排放情况汇总 单位：t/a 污染物类别 污染物名称 原环评环评批复排放总量 技改项目接管量 “以新带老”削减量 技改项目外排环境量 全厂接管量 全厂外环境排放量 废水 废水量 534600 0 0 0 534600 534600 COD 68.43 0 0 0 68.43 68.43 SS 24.588 0 0 0 24.588 24.588 NH3-N 1.36 0 0 0 1.36 1.36 动植物油 25.394 0 0 0 25.394 25.394 石油类 0 0 0 0 0 0 有组织废气 SO2 3350.92 0 0 0 0 3350.92 NOx 6032.67 0 0 0 0 6032.67 颗粒物 3687.16 0 893 -166.8 0 3520.36 无组织废气 颗粒物 4102.01 0 0 0 0 4102.01 固废 固体废物 0 0 / 0 / 0 技改项目有组织颗粒物排放总量减少166.8t/a，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目对环境影响时段包括建设施工期和建成营运期两个时段，因此，本评价主要是对项目的施工期和营运期进行分析。 1、施工期工艺流程简述 工程施工期间，本项目施工期工艺流程主要为拆除1#、2#烧结机机尾排气筒，安装2台环冷机和环冷机对应的布袋除尘器和排气筒，建设密闭烟道将烧结机尾烟气引至烧结段。本项目施工期工艺流程与产污环节见下图。 图5-1 项目建设期工艺流程及产污节点图 2、营运期技改项目工艺流程简述 图5-2 项目技改前工艺流程及产污节点图 图5-3 项目技改后工艺流程及产污节点图 项目技改前：烧结矿破碎后经筛分后去高炉炼铁，烧结机尾气经布袋除尘之后由90米高排气筒。 项目技改后：烧结矿破碎后经环冷机冷却，再经筛分后去高炉炼铁，1#、2#烧结机机尾各配一台环冷机，每台环冷机对应一台布袋除尘器，处理破碎和环冷机粉尘，粉尘废气通过2个20米高排气筒排放。烧结机尾气经布袋除尘之后由密闭烟道引回烧结机余热利用，拆除原有2个90米高排气筒。 主要污染工序及源强分析 1、施工期产污工序及源强分析 施工期主要污染因素有扬尘、机动车尾气、噪声、废水和固废等。 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境影响很小，本次评价对该部分废气不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。 项目的施工人员预计为10人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.4t/d，施工期按2个月计，则施工期生活污水产生量约24t，污染物产生浓度分别为SS300mg/L、COD400mg/L、氨氮35mg/L。施工期产生的生活污水排入厂区现有污水处理设施处理，不可直接排放到外环境。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后用于道路洒水抑尘，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强[dB(A)] 施工工段 1 推土机 1 78 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 3 90 灌桩、结构 为避免施工噪声扰民，必须做到以下几点： ① 项目施工前，告知四邻；在施工时，尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工，设置施工围挡。 ② 施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标。 ③ 制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，采取有效的基础减震、隔声措施。 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。类比同类型规模的建设，可估算施工过程中产生的建筑垃圾约20t。 木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分运至垃圾填埋场。 生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为50kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 2、营运期产污工序及源强分析 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为烧结机尾气经环冷机除尘器除尘后排放的有组织废气。本项目有组织废气产生和排放情况详见下图。 图5-3 有组织废气产生和治理情况 项目技改前1#、2#烧结机机尾冷却风机风量为750000 m3/h，技改后1#、2#烧结机机尾环冷机除尘风量分别为170000 m3/h和160000 m3/h。则项目有组织废气产生及处置情况见下表： 表5-2 项目技改前有组织废气产生情况一览表 序号 污染源 污染物 废气量（Nm3/h） 产生情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 1 1#烧结机机尾废气 粉尘 750000 360 270 2138 2 2#烧结机机尾废气 粉尘 750000 360 270 2138 表5-3 项目技改前有组织废气治理及排放情况一览表 序号 污染源 污染物 处理方法 排放情况 处理效率 执行标准 排放去向 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 1 1#烧结机机尾废气 粉尘 布袋除尘 18 13.5 106.9 95% 30 90米高排气筒 2 2#烧结机机尾废气 粉尘 布袋除尘 18 13.5 106.9 95% 30 90米高排气筒 表5-4 项目技改后有组织废气产生情况一览表 序号 污染源 污染物 废气量（Nm3/h） 产生情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 1 1#环冷机废气 粉尘 170000 360 208 484 2 2#环冷机废气 粉尘 160000 360 212 456 表5-5 项目技改后有组织废气治理及排放情况一览表 序号 污染源 污染物 处理方法 排放情况 处理效率 执行标准 排放去向 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 1 1#环冷机废气 粉尘 布袋除尘 18 10.4 24.2 95% 30 20米高排气筒 2 2#环冷机废气 粉尘 布袋除尘 18 10.6 22.8 95% 30 20米高排气筒 表5-6 项目技改后有组织废气排放变化情况一览表 序号 污染源 污染物 排放情况（t/a） 技改前 技改后 变化量 1 1#环冷机废气 粉尘 106.9 24.2 减少82.7 2 2#环冷机废气 粉尘 106.9 22.8 减少84.1 （2）无组织废气 本项目不产生无组织废气。 2、废水 本项目为烧结机尾气余热利用改造项目，无工艺废水产生，项目不新增员工，也无生活污水产生。因此，项目营运期不产生废水。 3、噪声 本项目的噪声源主要为环冷机、链板机、链斗机、布袋除尘器、风机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。 噪声污染防治措施： 本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为70-90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。拟建工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下： （1）从声源上控制，风机、水泵等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，水泵尽量选用潜水泵； （2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； （3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，风机安装消音器，结合声源车间环境，合理布局； （4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草。 （5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 4、固体废弃物 （1）固体废物产生情况 本项目产生固废主要是除尘灰，产生量为893t/a。除尘灰（含铁量约32%）混入烧结料进行烧制，再循环利用，减少了原材料的投入，实现了资源综合利用。 （2）固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》(2016年版)、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2007)，固体废物属性判定见表5-7。 表5-7 建设项目营运期固体废物属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要 成分 固体废物属性判定 是否列入《国家危险废物名录》及危险特性 未列入《国家危险废物名录》，是否可能具有危险特性 废物 类别 废物 代码 1 除尘灰 布袋除尘 固 除尘灰 否 否 84 / 建设项目固体废物产生情况汇总见下表： 表5-8 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 形态 主要成分 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 处置量 （t/a） 拟采取处置方法 1 除尘灰 一般固废 固 除尘灰 84 / 893 893 回烧结工段综合利用

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 及编号 | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 产生 浓度 mg/m3 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a | 排气筒高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#环冷机废气 | 粉尘 | 484 | 360 | 18 | 10.4 | 24.2 | 20 |
|  | 2#环冷机废气 | 粉尘 | 456 | 360 | 18 | 10.6 | 22.8 | 20 |
| 固体 废物 | 属性 | 产生工序 | 固体废物 名称 | 产生量 t/a | 处理 处置量 t/a | 综合 利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 布袋除尘 | 除尘灰 | 893 | 0 | 893 | 0 | 回烧结工段综合利用 |
| 噪声 | 设备名称 | 污染物 名称 | 等效声级 | 治理情况 | 排放量 |
|  | 环冷机、链板机、链斗机、布袋除尘器、风机等 | 噪声 | 70-90 dB(A) | 通过设备选型、平面布局、减振、隔声等措施控制 | 厂界外噪声达标排放 |
| 主要生态影响(不够可附另页) 建设项目所在地周围无自然保护区等环境敏感区，不会对环境敏感区产生影响。 建设项营运期不会对生态环境产生明显影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为地面雨水径流、施工人员生活污水等。地面雨水径流主要污染物为SS，生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。施工时使用厂区化粪池，地面雨水径流经沉淀后用于道路洒水抑尘；生活污水排入临时化粪池处理，不可直接排入外环境。 2、环境空气污染及控制 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 （1）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 3、噪声污染趋势及控制 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目区土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。 本工程施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式； Lp(r)＝L(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——受声点声压，dB(A)； l(ro)——参考点ro处声压，dB(A)； r——受声点至声源距离，m； ro——参考点至声源距离，m。 项目周围区域声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准值分别为65dB(A)、55dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表7-1。 表7-1 主要设备噪声源强表 设备名称 声级 [dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 混凝土搅拌机 98 104.6 振捣棒 87 101 电锯 101 111 砂轮锯 86.5 104 切割机 88 96 表7-2 施工机械噪声最大影响范围计算结果 产噪设备 最大影响范围(m) 产噪设备 最大影响范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 翻斗车 85 227 移动式空压机 85 217 装载机 53 169 混凝土搅拌机 106 237 挖掘机 79 251 振捣棒 45 142 推土机 95 240 电锯 112 254 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。因此，在施工过程中，在严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不会有扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12:00~14:00和夜间特别是晚上22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目为烧结机尾气余热利用改造项目项目，无工艺废水产生，项目不新增员工，也无生活污水产生。因此，项目营运期不产生废水，对地表水不会产生影响。 2、大气环境影响分析 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为环冷机废气除尘器除尘后排放的有组织废气，排放浓度和排放速率均满足相应排放标准要求，可以做到达标排放。 表7-3 有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 产生状况 治理 措施 排放状况 处理效率 % 执行标准 排放源参数 污染物名称 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 1#环冷机废气 170000 粉尘 360 208 484 布袋除尘 18 10.4 24.2 95 30 20m 0.3m 60℃ 2#环冷机废气 160000 粉尘 360 212 456 布袋除尘 18 10.6 22.8 95 30 20m 0.3m 60℃ 综上所述，本项目使用布袋除尘装置是合理、可行的。 表7-4 项目技改后有组织废气排放变化情况一览表 序号 污染源 污染物 排放情况（t/a） 技改前 技改后 变化量 1 1#环冷机废气 粉尘 106.9 24.2 减少82.7 2 2#环冷机废气 粉尘 106.9 22.8 减少84.1 本项目粉尘废气经处理后排放浓度能够达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）排放标准要求，并且项目实施后大大减少了烧结机机尾废气粉尘排放量，对区域大气环境产生有利影响。 项目技改前后排气筒设置见表7-5、表7-6。 表7-5 项目技改前排气筒设置情况一览表 位置 技改前排放源参数 排放污染物 高度（m） 内径（m） 1#烧结机机尾废气除尘器后 90 14.4 粉尘 2#烧结机机尾废气除尘器后 90 14.4 粉尘 表7-6 项目技改后排气筒设置情况一览表 位置 技改后排放源参数 排放污染物 高度（m） 内径（m） 1#环冷机废气除尘器后 20 3.2 粉尘 2#环冷机废气除尘器后 20 3.2 粉尘 （2）无组织废气 本项目不产生无组织废气。 综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周边大气环境影响较小。 3、噪声污染影响分析 本项目的噪声源主要为环冷机、链板机、链斗机、布袋除尘器、风机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。建设方拟采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。 噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下： 式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置ro处的A声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，dB(A)； ro ——参考基准点距声源的距离，m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，项目厂房为密闭框架结构厂房，取厂房墙体评价隔声量20dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： 式中：Leq ——预测点等效声级，dB(A)； Lpi ——第i个点声源的声压级，dB(A)； ti ——第i个点声源的作用时间，S； L0 ——预测点处背景噪声，dB(A)； T ——昼间或夜间评价时间。 此外，声环境背景值按照现状测量结果的平均值取值预测结果见表7-7。 表7-7 噪声影响预测结果 项目 厂界贡献值 东 南 西 北 贡献值 49.39 47.45 43.37 42.34 标准值（昼间） 65 标准值（夜间） 55 根据以上预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的措施后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。本次评价认为项目投产后，噪声排放满足相关标准，不会改变功能区声环境类别，对环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目产生固废主要是除尘灰，产生量为893t/a。除尘灰（含铁量约32%）混入烧结料进行烧制，再循环利用，减少了原材料的投入，实现了资源综合利用。项目固废得到有效的处理处置，不会对环境造成二次污染，对周边环境影响较小。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#环冷机废气 | 粉尘 | 布袋除尘装置，20m高排气筒达标排放 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012） |
|  | 2#环冷机废气 | 粉尘 | 布袋除尘装置，20m高排气筒达标排放 |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为环冷机、链板机、链斗机、布袋除尘器、风机等，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间，采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 | 厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准要求 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 布袋除尘 | 除尘灰 | 回烧结工段综合利用 | 规范贮存，零排放 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目所在地周围建设项目所在地周围无特殊生态敏感区、重要生态敏感区，不会对特殊生态敏感区、重要生态敏感区产生明显影响。 建设项营运期不会对生态环境产生明显影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 连云港兴鑫钢铁有限公司投资1800万元，在连云港兴鑫钢铁有限公司现有厂区内建设烧结机尾气余热利用改造项目。 2、选址及产业政策符合性 ①选址合理性 建设项目选址在连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业园连云港兴鑫钢铁有限公司现有厂区内，不新增用地，建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。项目所在地交通便利、基础设施齐全。项目能够减少现有污染物排放量，项目正常运营对周围水环境、声环境无影响，对大气环境有改善作用。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 产业政策相符性 本项目为烧结机尾气余热利用改造项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）中“第一类鼓励类”中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第23条规定的“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，属于国家鼓励发展的项目；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“第一类鼓励类”中第二十一项“环境保护与资源节约综合利用”第23条规定的“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，属于江苏省鼓励发展的项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 项目为烧结机尾气余热利用改造项目，技改后既可有效利用机尾冷却段废气的热量，降低烧结机能耗，又可减少废气排放量，达到节能减排的效果。符合《钢铁行业规范条件（2015年修订）》的要求。 项目为烧结机尾气余热利用改造项目，符合《大气污染防治行动计划》要求。 “三线一单”符合性分析 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求；项目运行过程产生的废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；项目取水来自市政管网，用电来自市政供电电网；本项目符合国家及地方产业政策要求，不属于禁止建设的项目。 3、环境现状与主要环境问题 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；评价区域内河流南六塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；公兴河控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；根据《灌南县2017年环境质量公报》，南六塘河各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，公兴河各项水质监测指标满足Ⅳ类水标准，能够满足功能区要求；区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、环境影响分析 （1）废水 项目不产生废水。 （2）废气 本项目营运期产生的有组织粉尘废气经布袋除尘装置处理后通过20米高排气筒排放，满足排放标准要求。项目建成后可大大减少烧结机机尾废气粉尘排放量，对区域大气环境产生有利影响。 （3）噪声 项目建成营运后，噪声源主要为环冷机、链板机、链斗机、布袋除尘器、风机等，拟采取选设备选型、平面布局、减振、隔声等措施控制，可以实现厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），不会对周边声环境产生不利影响。 （4）固废 建设项目营运期产生的固体废物为除尘灰，回烧结工段综合利用。建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的收集和贮存满足分类收集、贮存和一般工业固体废物“防风、防雨、防渗漏”的要求、可以有效防止二次污染，固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物妥善处置”的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 （5）排污口规范化设置 建设项目根据国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、标准及《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)，按照“一明显、二合理、三便于”(环境保护标志明显、排污口设置合理、排污去向合理和便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监管理)的要求，规范化设置排污口。 建设项目营运期设置工艺废气排气筒2个，高度为20m；废气排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台(采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)的规置定设置)；在废气排气筒附近醒目处，设置提示环境保护图形标志2个，能长久保留；建设项目营运期设置废水排污口，在废水接管口附近醒目处，设置提示环境保护图形标志2个，能长久保留；建设项目营运期设置固定噪声污染源扰民处环境保护图形标志2个；建设项目运营期设置一般固体废物暂存场依托企业现有，不新增环境保护图形标志。 5、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目可大大减少原有粉尘废气排放，改善周围大气环境。从上述分析可知，该项目体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内平均水平，清洁生产评价属一般。 6、总量控制 建设项目营运期可减少粉尘排放量166.8t/a；项目不产生废水，无水污染物排放；主要固体废物(包括生活垃圾)排放总量为0。 因此，本项目不需要申请总量。 7、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表9-1。 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源分类 污染防治措施 预期效果 投资估算（万元） 备注 进度 大气污染源 粉尘 经布袋除尘器处理后通过2个20米高排气筒排放； 满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）排放监控浓度限值 572 企业自主验收 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 水污染源 / 项目不产生废水 / / / 固体废物 一般固废 依托原有固废堆场 符合环境卫生管理要求和综合处置原则，不对外环境产生明显影响 / 灌南县环保局验收 噪声 生产设备产生的噪声 减振、消声、隔声等降噪措施 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 8 企业自主验收 环境管理 建立环境管理台账记录，依法领取排放污染物许可证 满足法律法规要求 / / 排污口 设置 排污口规范化设置 排污口 “一明显、二合理、三便于”；废气采样监测平台2个；废气排气筒2个 20 / 其他 / / / / / 合计 600 8、项目建设可行性结论 综上所述，连云港兴鑫钢铁有限公司烧结机尾气余热利用改造项目选址符合生态红线区管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单内，在落实相应环境保护措施的前提下，项目建设从环境保护的角度可行。 二、建议 1、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算；建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 3、建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告； 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4、建设单位应按《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)定期开展污染源自行监测； 5、建设单位应按《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)建立环境管理台账。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 灌南县生态红线图 附图4 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 建设项目备案 附件3 现有项目环评批复 附表4 审批信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

水蒸汽

钢包回转台

火焰切割

中间罐

结晶器

拉矫及二次冷却

出坯辊道

铸坯喷号

连铸坯

氧化铁皮S5

图1-9  连铸生产工艺流程及产污环节图

氧化铁皮S4

钢水包

连铸热坯

热轧棒材

加热炉废气G20

废钢S6

冷却废水W3

连铸冷坯上料

加热炉

粗轧

切头尾

精轧

冷却

打捆称重

剥皮碾光

剪切

废钢S7

图1-10  棒材生产工艺流程及产物环节图

高炉煤气、转炉煤气

水

热轧废水W1

热轧废水W2

水

水

空气压缩

系统

过滤

空  气

预冷

系统

纯化

系统

增压

透平

分

馏

塔

液氧储罐

液氮储罐

液氩储罐

氧气

储罐

氧气压缩系统

氮气

储罐

氮气压缩系统

安装2台环冷机和环冷机对应的布袋除尘器和排气筒，建设密闭烟道将烧结机尾烟气引至烧结段

固废

竣工验收

噪声

拆除1#、2#烧结机机尾排气筒

固废

噪声

废气

废气

机尾废气

破碎

去高炉

除尘灰

90米排气筒排放

烧结机

布袋除尘器

烧结矿

筛分

机尾废气

破碎

去高炉

除尘灰

20米排气筒排放

烧结机

布袋除尘器

烧结矿

环冷机

回到烧结机

筛分

除尘灰

布袋除尘器

20米排气筒排放

1#烧结机烧结矿破碎粉尘废气

1#环冷机粉尘废气

布袋除尘器

20米排气筒排放

2#烧结机烧结矿破碎粉尘废气

2#环冷机粉尘废气

布袋除尘器