目录

1.	概述	1

1.1.	建设项目特点	1

1.2.	环境影响评价的工作过程	2

1.3.	分析判定相关情况	2

1.4.	关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5.	环境影响报告主要结论	8

2.	总则	9

2.1.	编制依据	9

2.2.	评价因子与评价标准	12

2.3.	评价等级和评价范围	18

2.4.	相关规划	21

2.5.	环境保护目标	30

2.6.	环境功能区划	32

3.	项目建设单位现状	34

3.1.	项目建设单位总体概况	34

3.2.	建设单位现有批复项目概况	34

3.3.	企业存在的主要环境问题及“以新带老”措施	42

3.4.	技改后现有项目生产工艺及物料平衡	43

3.5.	技改后现有项目水平衡	49

3.6.	技改后现有项目污染源强核算	50

4.	建设项目工程分析	58

4.1.	建设项目概况	58

4.2.	生产工艺及物料平衡	66

4.3.	建设项目水平衡	86

4.4.	建设项目污染源强分析	89

4.5.	清洁生产水平分析	104

4.6.	风险识别	107

5.	区域环境概况	116

5.1.	自然环境概况	116

5.2.	环境质量现状调查与评价	120

5.3.	区域污染源调查与评价	136

6.	环境影响预测与评价	146

6.1.	施工期环境影响评价	146

6.2.	大气环境影响评价	148

6.3.	地表水环境影响评价	170

6.4.	地下水环境影响评价	178

6.5.	噪声环境影响评价	179

6.6.	固体废物环境影响分析	182

6.7.	土壤环境影响分析	183

6.8.	生态环境影响评价	184

6.9.	环境风险预测与评价	184

7.	环境保护措施评述	189

7.1.	大气污染防治措施	189

7.2.	废水污染防治措施	197

7.3.	地下水和土壤污染防治措施	206

7.4.	固废污染防治措施	210

7.5.	噪声污染防治措施	212

7.6.	生态保护措施	213

7.7.	环境风险防范措施及应急预案	214

7.8.	施工期污染防治措施	227

7.9.	环保投资估算	230

8.	环境影响经济损益分析	232

8.1.	经济效益分析	232

8.2.	社会效益分析	232

8.3.	环境经济损益分析	232

9.	环境管理与环境监测计划	234

9.1.	环境管理要求	234

9.2.	污染物排放清单	235

9.3.	环境监测	241

9.4.	总量控制	242

9.5.	环保“三同时”验收	246

10.	评价结论与建议	248

10.1.	结论	248

10.2.	建议与要求	251

附件

附件1：委托书

附件2：项目备案

附件3：项目用地红线图

附件4：企业营业执照

附件5：固废外售合同

附件6：污泥处置合同

附件7：现有项目环评批复

附件8：现有项目环保验收意见

附件9：园区环评批复

附图

图2.4-1 灌南县生态红线图

图2.4-2 灌南经济开发区规划图图

图2.5-1 项目保护目标示意图

图4.1-1 项目平面布置图

图4.1-2 项目卫生防护距离包络线图

图5.1-1 项目地理位置图

图5.1-2 项目所在地水系图

图5.2-1 项目监测点位示意图

图6.2-1 项目所在区域地形图

概述

建设项目特点

由于煤、石油、天然气等常规化石燃料的无节制使用和世界范围内的石油危机，使得人们越来越清醒地认识到化石燃料资源迟早会枯竭耗尽。因此，应用包括太阳能在内的可再生能源将是开源工作的新出路，也是一条可持续发展的途径，避免人类能源短缺与枯竭。

二十世纪八十年代，人们进一步认识到化石燃料对环境造成的严重污染所导致的生态破坏、地球温室效应，日趋严重地威胁着人类的生存。能源短缺和环境污染是当前经济发展面临的两大问题,制约着经济和社会的发展。常规化石燃料资源在地球中的储量是有限的。随着大规模工业开采和不断增长的能源消费需求，全球的化石燃料资源正在加速枯竭，全世界都面临着化石能源资源日益枯竭的巨大压力。而中国的一次能源资源的储量远低于世界的平均水平；中国的能源形势比世界能源形势要严峻得多；中国可再生能源的替代形势比世界要严峻得多、紧迫得多。目前，太阳光伏发电是世界上节约能源、倡导"绿色电力"的一种主要的高新技术产业。光伏发电产业在中国及世界各国正以前所未有的速度迅猛发展，其中尤以中国举世瞩目。

灌南县天宇硅业科技有限公司是从事硅材料提纯加工的生产企业，公司采取先进的生产工艺提纯加工再生硅块及再生硅片，生产纯度较高的硅块、硅片，为生产单晶硅、多晶硅等后续产业提供原材料。

在此背景下，根据国内外市场需求，灌南县天宇硅业科技有限公司拟在江苏省灌南经济开发区东区现有厂区内投资建设年产5000吨硅材料提纯加工技改项目。项目总投资3000万元，项目建成后将形成年产5000吨材料的生产规模。项目建设内容主要包括打磨车间、洗料车间、分选包装车间、烘干房、原料仓库及配套的公用工程、辅助生产设施等。

为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，灌南县天宇硅业科技有限公司于2018年10月委托江苏苏辰勘查设计研究院有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了《灌南县天宇硅业科技有限公司年产5000吨硅材料提纯加工项目》环境影响报告书，报请环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供依据。

接受委托后，对该项目开展了相关的环境影响评价工作，经分析后发现本项目主要具有以下特点：

1、本项目进行硅材料提纯加工，属于C3099其他非金属矿物制品制造。

2、项目生产工艺较简单，产污环节明了，评价重点在于废气、污水的污染防治措施可行性分析，关注项目废气对区域大气环境的影响。

环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

相关产业政策相符性分析

1、国家产业政策相符性

本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类鼓励类第十九项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，项目的建设符合国家产业政策。

2、地方产业政策相符性

（1）与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》相符性

本项目产品属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改通知（苏经信产业[2013]183号）中第一类鼓励类第十七项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，项目的建设符合江苏省地方产业政策。

（2）与连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）相符性

本项目产品属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中第一类鼓励类第九项轻工第9条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，项目建设符合连云港市产业政策要求。

3、开发区产业定位相符性

江苏省灌南经济开发区东区（城东工业集中区）规划总用地面积12.86平方公里，产业定位以二类工业为主，兼顾发展一类工业，适当发展三类工业。该区产业结构以皮革加工、冶金、机械、医药为主。

根据园区原环评批复要求，园区应优化产业结构，严格入区项目准入门槛。所有入园企业必须履行国家建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，必须采用国内先进的生产工艺、设备，资源、能源及水的利用率必须达到国内先进水平。

本项目属于硅材料提纯加工项目，以再生硅块、再生硅片为原料，通过碱洗、酸洗、水洗、烘干等工序对原料进行提纯加工，生产高纯硅材料。项目已经取得江苏省投资项目备案证，备案证号：灌南行政审批备[2019]95号。项目不属于国家、省产业政策明令禁止的项目，符合园区产业定位要求。项目所采用的生产工艺、生产设备及资源利用率、水重复利用率等均处于国内先进水平，污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放，预测结果表明，项目产生的污染物经处理后达标排放，对外环境影响较小，不会造成环境功能下降。

综上所述，项目的建设符合国家和地方的产业政策、环保政策的要求，符合园区区域环评及批复要求。

“三线一单”控制要求相符性分析

1、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性

根据省政府《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号）、省政府《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）文件和县政府《关于印发灌南县生态红线区域保护规划的通知》（灌政发[2016]30号）及2018调整说明，本项目选址与周边生态红线保护区位置关系见表1.3-1、表1.3-2。本项目涉及的生态红线区域为武障河洪水调蓄区、盐河洪水调蓄区，项目向北距离武障河洪水调蓄区有820m、向西距离盐河洪水调蓄区有3200m，项目不在红线区保护范围内。因此，本项目的建设符合江苏省和连云港市生态红线区域保护规划的相关要求。

2、环境质量底线分析

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1.3-3所示。根据下表可知，本项目与当地环境质量底线要求相符。

表1.3-1灌南县范围内的国家级生态红线区域

| 序号 | 生态保护红线名称 | 类型 | 地理位置 | 区域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 | 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围 | 1.79 |
| 2 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。 二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | 0.24 |
| 3 | 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围； 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 3.40 |
| 4 | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。 二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） | 6.84 |

表1.3-2 灌南县范围内的生态红线区域地区

| 区域 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（km2） | 与本项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 灌南县 | “幸福林海”生态公益林 | 林业资源保护 |  | 包括县境内盐河以西李集部分地区，其核心区位于李集乡境内236省道向西北六塘河南侧约500米 | 8.2 |  | 8.2 |  |
|  | 通榆河（灌南县）清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 包括通榆河一级保护区和二级保护区。一级保护区：通榆河灌南段区域两侧各1000米，通榆河灌南段河流经长茂至张店，沿新沂河南偏泓至沿河交界处。二级保护区为盐河（灌南段），自新沂河向南5000米，两侧各1000米 | 28 |  | 28 |  |
|  | 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 位于灌南县北，处于灌南县与灌云县的交界处。流经灌南县孟兴庄、张店、北陈集、堆沟等乡镇 | 116 |  | 116 |  |
|  | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 以各开采井为中心，半径30米的圆形区域；地理位置为E119°21′08″，N34°05′39″ | 一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | 0.24 | 0.02 | 0.22 |  |
|  | 北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 | 二级管控区为二级保护区和准保护区。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 3.4 | 0.8 | 2.6 |  |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 南六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度12公里 | 4.3 |  | 4.3 |  |
|  | 武障河重要湿地 | 湿地生态系统保护 |  | 灌南县县城北郊，县城中心北约5000米处，宁连高速公路东6000米处。处于武障河、盐河、南六塘河、老六塘河的交汇处，是苏北黄金水道—灌河的最上游 | 4.22 |  | 4.22 |  |
|  | 柴米河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 柴米河（市边境至盐河）河道及两侧堤脚内范围，长度15.2公里 | 1.79 |  | 1.79 |  |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 北六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度10公里（该区域有3.4平方公里与北六塘河饮用水水源保护区重合） | 6.44 |  | 6.44 |  |
|  | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 盐河（市边境至新沂河）河道及两侧堤脚内范围，长度29公里（该区域有0.3平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有0.1平方公里与武障河重要湿地重合） | 2.09 |  | 2.09 | 3200 |
|  | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 一帆河（市边境至灌河）河道及两侧堤脚内范围，长度23公里 | 5.99 |  | 5.99 |  |
|  | 灌河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 包括灌南县境内的灌河（盐河至入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度68公里（该区域有4平方公里与通榆河清水通道维护区重合） | 20.7 |  | 20.7 |  |
|  | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 包括武障河（盐河至灌河）河道及两侧堤脚内范围，长度12.4公里 | 4.2 |  | 4.2 | 820m |

表1.3-3 项目与当地环境质量底线的相符性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大气环境质量 | 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 | 根据《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。根据本项目补充环境监测报告，仅G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。 通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。 根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内，根据估算，项目大气污染物排放总量均有合适的平衡途径/方案。项目实施后不会改变大气环境功能类别。 | 相符 |
| 2、水环境质量 | 以水环境质量持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。 | 从地表水现状监测结果可以看出，测点W1~W3监测因子COD、氨氮、总氮、总磷的浓度超过标准值要求，其他各污染物浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 针对水质超标问题，灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），经整治后，河流武障河的水质得到改善。同时本项目的实施可以规划区域污水管理，灌南县经济开发区内的污水经污水厂统一处理后，可以很好地减少区域污水排放的总量，可以有效削减COD、氨氮、总磷等污染物，进一步促进区域深度减排的要求。 本项目废水经厂区污水站预处理达到污水厂进管标准后纳入区域污水管网，进开发区污水处理厂进行处理，故本项目废水对武障河水环境影响较小，项目实施后不会改变地表水环境功能类别。 | 相符 |
| 3、土壤环境质量 | 以农用地土壤镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物含量为主要指标，设置农用地土壤环境质量底线指标，与国家有关土壤污染防治计划规划相衔接，各地区农用地土壤环境质量达标率不低于现状，向更好转变。条件成熟地区，应将城市、工矿等污染地块环境质量纳入底线管理。 | 根据环境现状监测结果，项目所在区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。另外，本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 | 相符 |

3、资源利用上线分析

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.3-4所示。根据下表可知，本项目符合当地资源消耗上限要求。

表1.3-4 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、能源消耗 | 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 | 本项目不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。 | 符合 |
| 2、水资源消耗 | 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 | 1、本项目用水由区域供水管网提供，本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 | 符合 |
| 3、土地资源消耗 | 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 | 本项目用地性质为规划工业用地，不占用基本农田，项目所在区域无“用地供需矛盾突出”现象，因此，本项目不涉及用地总量控制目标。 | 符合 |

4、环境准入负面清单分析

本项目为硅材料提纯加工项目，根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》，依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要 湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。

本项目位于灌南经济开发区东区，用地为三类工业用地，不属于上述禁止开发区域，符合要求。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

相关环保政策的相符性

（1）与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）相符性

《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》中要求：严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。

本项目为硅材料提纯加工项目，不属于苏环办[2014]104号文中严格控制的“两高”行业，项目建设符合苏环办[2014]104号中相关规定。

（2）与苏政发[2007]63号相符性

项目生产的产品属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类。技改项目采用一系列措施进行节能，能够符合《江苏省节能减排工作实施意见》苏政发[2007]63号文的要求。

（3）与苏政办发[2007]115号相符性

苏政办发[2007]115号要求：各级各类开发区“加快开发区环境基础设施建设步伐。须配备完善的环境基础设施，并做到环境基础设施先行；加快推进开发区污水处理厂及其配套污水管网建设；加快推进开发区集中供热中心及其配套供热管网建设；加快开发区固体废物暂存、收集和处置体系建设”。灌南县经济开发区东区（灌南县城东工业集中区）已通过环境影响评价，园区实行污水集中处理，并建设了完善的供电、供水、道路等其础设施。灌南开发区污水处理厂已建成运营，可以满足项目排水需求。项目废边角料、铁粉、除尘渣收集外售，生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理，符合苏政办发[2007]115号对园区基础设施的要求。

（4）与《灌南县城区黑臭水体和重点河流整治实施方案》的相符性

根据《灌南县城区黑臭水体和重点河流整治实施方案》，对郑于河、北环河、中心大沟等3条已经确定为轻度黑臭水体的河道进行彻底整治；对盐河、悦来河、周口河、调度河等4条重要河流实施必要的治理和管控。其中郑于河的整治内容包括：①实施人民东路段、西湖东路段等区域截污纳管，加强润沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设；②整治企业非法排口，定期对水质监控；③规范养殖场；④实施农田控污污；⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗；⑥清淤疏浚；⑦新安港区的建设并交付使用。郑于河位于本项目收水范围内，本项目的建设与运行将完善污水的收集与治理，改善区域水环境，对郑于河的水体整治有积极的作用。

（5）与苏政发[2015]175 号文的相符性

根据苏政发[2015]175 号文《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，开展经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查，全面推行工业集聚区企业废水和水污染物纳管总量双控制度，重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，集聚区内企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施；加强工业污泥集中处理设施建设，确保工业污泥得到安全处置，对工业集聚区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。

本项目工业废水分类收集、经厂内污水处理厂分质处理后，进入开发区污水厂统一处理；危险废物委托有资质单位进行处置。

综上，本项目与苏政发[2015]175 号文相符。

判定结论

根据国家发改委第2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类项目。项目的选址位于江苏省灌南经济开发区东区灌南县天宇硅业科技有限公司现有厂区内，符合开发区产业定位，符合灌南县城市总体规划。项目已经取得江苏省投资项目备案证，备案证号：灌南行政审批备[2018]95号。

本项目向北距离武障河洪水调蓄区有820m、向西距离盐河洪水调蓄区有3200m，项目不在红线区保护范围内。建设项目排污量对环境容量的影响很小，不会改变区域的环境功能类别，符合环境质量底线要求，本项目取用地下水量符合资源利用上线要求。本项目不属于环境准入负面清单中项目，项目符合三线一单的建设要求。

关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的环境问题及环境影响主要有：

1、项目生产过程中废气、废水、噪声和固废产排情况、环境影响及污染防治措施。

2、重点关注废气、废水、固废污染防治措施。

环境影响报告主要结论

本项目建设符合国家和地方产业政策、环保政策要求。厂址位于江苏省灌南经济开发区东区灌南县天宇硅业科技有限公司现有厂区内，符合区域用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保角度分析，“灌南县天宇硅业科技有限公司年产5000吨硅材料提纯加工技改项目”具有环境可行性。

总则

编制依据

法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起实施，主席令第九号；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》， 2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正），2016年11月7日起施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订通过，2012年7月1日起施行；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行。

法规依据

1、国家规章

（1）《大气污染防治行动计划》十条措施，2013年9月12日起施行；

（2）《水污染防治行动计划》，2016年4月16日起施行；

（3）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号；

（4）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

（5）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发〔1996〕31号，国务院1996年8月3号公布，自公布之日起施行；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，环境保护部2012年7月3号公布，自公布之日起施行；

（7）《关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号，国务院2011年10月17日公布，自公布之日起施行；

（8）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办〔2012〕134号，环境保护部2012年10月30日公布，自公布之日起施行；

（9）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》(环办[2013]103号) ；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.28；

（11）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发〔2016〕65号；

（12）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 2018年4月28日启用；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，国家发改委[2013]21号令；

（15）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）。

2、地方性法规及规章

（1）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

（2）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号）；

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）；

（4）《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》（苏环委[98]1号）；

（7）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号）；

（8）《江苏省危险废物管理暂行办法》，2011年1月7日修正；

（9）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2012年2月1日起实施；

（10）《江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法》江苏省人民政府令第71号；

（11）《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》苏环规[2012]4号；

（12）《江苏省“十三五”环境保护和生态建设规划》；

（13）《江苏省危险废物管理暂行办法》，2011年1月7日修正版；

（14）《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》，（苏环办[2011]71号）；

（15）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号；

（16）省政府关于印发《江苏省水污染防治工作方案》的通知（苏政发[2015]175号）；

（17）《江苏省大气污染防治条例》，2015年3月1日起施行；

（18）中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）；

（19）省政府办公厅《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）；

（20）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏政发[2013]113号。

（21）《江苏省地表水环境功能区划》江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月；

（22）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998年6月；

（23）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，苏政办发[2013]9号；

（24）《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）；

（25）《江苏省地表水（环境）功能区划》，苏政发[2003]29号；

（26）《关于发布江苏省政府核准的投资项目目录（2014年本）的通知》，苏环办[2014]23号；

（27）《灌南县城市总体规划（2008-2030）》；

（28）《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发[2018]74号；

（29）《关于印发灌南县生态红线区域保护规划的通知》（灌政发[2016]30号）及2018调整说明；

（30）国家发展改革委等9部委印发《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》，发改环资[2016]1162号。

技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部2016年12月16日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月8日发布，2016年1月8日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

（8）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），生态环境部2018年3月27日发布，2018年3月27日实施。

文件依据

（1）环评委托书；

（2）企业投资项目备案通知书；

（3）《灌南县天宇硅业科技有限公司年产5000吨硅材料提纯加工技改项目可行性研究报告》；

（4）《灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目环境影响报告书》；

（5）灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目竣工环境保护验收监测报告；

（6）业主方提供的其他资料。

评价因子与评价标准

环境影响因素识别

本工程施工期、运行期和服务期满后均会对周围环境产生影响，根据工程特点，本项目环境影响矩阵识别表见表2.2-1。

表2.2-1 主要环境要素影响识别矩阵

| 项目 | 建设期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工 | 运输 | 废气 | 废水 | 固废 | 噪声 |
| 自然环境 | 大气 | －2S、D | －1S、D | －1L、D |  |  |  |
|  | 地表水 | －1S、I |  |  | －1L、D |  |  |
|  | 地下水 | －1S、I |  |  | －1L、I | －1L、I |  |
|  | 声环境 | －2S、I | －1S、D |  |  |  | －1L、D |
|  | 土壤 | －1S、D |  |  | －1L、I | －1L、D |  |
| 生态环境 | 生态 |  |  | －2L、I |  |  |  |
| 生活质量 | 生活水平 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康安全 |  |  | －1L、I |  | －1L、I | －1L、I |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

由表2.2-1可以看出：工程营运期排放的废气、废水和噪声等将对环境产生轻微不利影响。

通过上述环境影响因素识别，根据工程营运期产生的不利长期环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。

评价因子筛选

根据建设项目特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求，环境保护目标、环境评价标准和环境制约因素，评价因子筛选和确定详见表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选矩阵

| 环境识别 | 污染因子 | 施工期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产单元 | 生活排放 |
| 空气 | 粉尘 | － | ＋ | － |
|  | VOCs |  | ＋ | － |
|  | 氯化氢 | － | ＋ | － |
|  | 氮氧化物 | － | ＋ | － |
|  | 氟化物 | － | ＋ | － |
| 水 | COD | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | SS | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 氨氮 | ＋ | － | ＋ |
|  | 总氮 | ＋ | － | ＋ |
|  | 总磷 | － | － | ＋ |
|  | 氟化物 | － | ＋ | － |
|  | 盐分 | － | ＋ | － |
| 噪声 | 噪声 | ＋＋ | ＋ | ＋ |
| 固废 | 固体废物 | ＋ | ＋ | ＋ |

在项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准。确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子。项目评价因子详见表2.2-3。

表2.2-3 评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx、氟化物、氯化氢 | 有组织废气：粉尘、氯化氢、氮氧化物、氟化物、VOCs | 总量控制因子：粉尘、氮氧化物、VOCs 总量监控因子：氯化氢、氟化物 |
|  |  | 无组织废气：氯化氢、氮氧化物、氟化物 |  |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、盐分 | - | 总量控制因子：COD、氨氮 总量监控因子： SS、总氮、盐分、总磷、氟化物 |
| 土壤 | pH、铜、锌、铅、铬、砷、汞、镉 | - | - |
| 地下水 | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、铁、锌 | - | - |
| 风险评价 | - | 泄漏扩散风险因子：氢氟酸 | - |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | - |
| 固体废物 | - | - | 固体废物排放量 |
| 生态 | - | 动植物资源、生态敏感区 | - |
| 人群健康风险 | — | — | — |

环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划》，项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、PM10、PM2.5、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；氟化物、氨、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”有关标准要求；氯化氢和TVOC执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中质量标准。详细标准值见表2.2-4。

表2.2-4 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 氟化物 | 日平均 | 0.007 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 一次浓度 | 0.02 |  |  |
| 氨 | 一次浓度 | 0.20 |  |  |
| 硫化氢 | 一次浓度 | 0.01 |  |  |
| 氯化氢 | 24小时平均 | 15 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均 | 50 |  |  |
| 硫酸雾 | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 300 |  |  |
| TVOC | 8小时均值 | 600 |  |  |

2、地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目附近的河流主要有项目北侧武障河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体数据见下表。

表2.2-4 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L）

| 污染物名称 | Ⅲ类水域标准浓度限值 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| COD（mg/L） | ≤20 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 |
| SS（mg/L） | ≤30 |
| NH3-N（mg/L） | ≤1.0 |
| 总氮（mg/L） | ≤1.0 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | ≤0.2 |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |

3、地下水环境质量标准

项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分级评价，具体标准值详见下表。

表2.2-6 地下水质量标准一览表（单位：mg/L）

| 评价因子 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类标准 | 6.5～8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤150 | ≤2.0 | ≤50 |
| II类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤300 | ≤5.0 | ≤150 |
| Ⅲ类标准 |  | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤450 | ≤20 | ≤250 |
| IV类标准 | 5.5~6.5, 8.5~9 | ≤10 | ≤1.5 | ≤650 | ≤30 | ≤350 |
| V类标准 | ＜5.5，＞9 | ＞10 | ＞1.5 | ＞650 | ＞30 | ＞350 |
| 评价因子 | 氯化物 | 铁 | 锌 | 铜 | 铬 | 氟化物 |
| I类标准 | ≤50 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤1.0 |
| II类标准 | ≤150 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| Ⅲ类标准 | ≤250 | ≤0.3 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤1.0 |
| IV类标准 | ≤350 | ≤2.0 | ≤5.00 | ≤1.50 | ≤0.10 | ≤2.0 |
| V类标准 | ＞350 | ＞2.0 | ＞5.00 | ＞1.50 | ＞0.10 | ＞2.0 |

4、声环境质量标准

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体标准值见下表。

表2.2-7 声环境质量标准(单位dB (A))

| 标准 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 65 | 55 |

5、土壤环境质量标准

区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地标准，具体见表2.2-8。

表2.2-8 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 氰化物 | 22 | 135 | 44 | 270 |

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。

6、环境风险评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），技改项目涉及的危险化学品临界量具体见表2.2-9。

表2.2-9 危险物质名称及临界量

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 7.5 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B |
| 2 | 盐酸 | 7.5 |  |
| 3 | 氢氟酸 | 1 |  |

污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

工艺废气中颗粒物（主要成分为石英粉尘）、氯化氢、氟化物、氮氧化物排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；VOCs排放浓度和排放速率参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃排放标准；氨、硫化氢最高允许排放速率、无组织排放监控浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。详细标准值见表2.2-10。

表2.2-10 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放浓度监控限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒，m | 二级标准 |  |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 颗粒物 | 60 | 15 | 1.9 | 1.0 |  |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 0.2 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 1.2 |  |
| 氟化物 | 9.0 | 15 | 0.1 | 0.02 |  |
| VOCs | 80 | 15 | 7.2 | 4.0 | 《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
| 氨 | - | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | - |  | 0.33 | 0.06 |  |

2、水污染物排放标准

项目废水中pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、盐分等经厂内处理达到灌南县开发区污水处理厂接管标准后，进入灌南县开发区污水处理厂集中处理。灌南县开发区污水处理厂尾水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表2.2-11。

表2.2-11 污水排放标准（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 污水接管标准 | 污水厂排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | ≤300 | ≤50 |
| 3 | SS | ≤120 | ≤10 |
| 4 | 氨氮 | ≤45 | ≤5 |
| 5 | 总氮 | ≤70 | ≤15 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤4 | ≤0.5 |
| 7 | 氟化物 | ≤20 | - |
| 8 | 盐分 | ≤6000 | - |

3、噪声排放标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，具体详见表2.2-12。

表2.2-12 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 标准值（dB（A）） |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体数值见下表。

表2.2-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-2008中的3类 | 65 | 55 |

4、固体废弃物排放标准

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。

评价等级和评价范围

评价等级

依据“环境影响评价技术导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价级别。

1、大气环境影响评价工作等级

大气评价工作等级划分依据见表2.3-1。

表2.3-1 大气评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

全厂排放的大气污染物主要有粉尘、氮氧化物、氯化氢、氟化物、VOCs等，通过工程分析，选择上述污染物来判别项目大气评价工作等级。

表2.3-2 大气评价等级判别参数及选项表

| 排放源 | 污染物 | 排放口几何高度（m） | 烟气流量（m3/h） | 烟气出口温度（K） | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | Pi（%） | D10％（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 粉尘 | 15 | 4000 | 298 | 2.99E-03 | 0.66 | 未出现 |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 15 | 2000 | 298 | 2.60E-03 | 0.58 | 未出现 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 15 | 16000 | 298 | 8.17E-03 | 1.82 | 未出现 |
|  | VOCs |  |  |  | 1.76E-02 | 1.47 | 未出现 |
| 4#排气筒 | 氮氧化物 | 15 | 34000 | 298 | 2.28E-02 | 9.12 | 未出现 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 5.98E-04 | 1.2 | 未出现 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 1.43E-03 | 7.16 | 未出现 |
| 面源名称 | 主要污染物名称 | m2 | 高度m | 温度，K | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | Pi（%） | D10％（m） |
| 危化品仓库 | 氮氧化物 | 80×23.5 | 6 | 298 | 9.49E-04 | 0.38 | 未出现 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 7.59E-04 | 1.52 | 未出现 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 7.59E-04 | 3.79 | 未出现 |
| 酸洗池 | 氮氧化物 | 5.9×11 | 6 | 298 | 7.57E-03 | 3.03 | 未出现 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 9.25E-03 | 3.08 | 未出现 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 6.31E-04 | 3.15 | 未出现 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型分析，最大占标率为4#排气筒的氮氧化物，占标率为9.12%，小于10%，另外，无组织排放的污水站硫化氢最大占标率为3.97%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别依据可知，本项目评价等级为二级。

2、地表水环境影响评价工作等级

建设项目营运期产生的废水主要为生活污水、生产废水，废水经预处理达接管要求后由市政污水管网收集至灌南县开发区污水处理厂集中处理，废水污染物总量纳入灌南县开发区污水处理厂总量指标。项目最大废水排放量为147.33m3/d，排放的废水中主要污染物有COD、SS、氟化物、盐分等。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目废水间接排放，建设项目评价等级为三级B。本项目废水经预处理达接管要求后由市政污水管网收集至灌南县开发区污水处理厂集中处理，属于间接排放，故本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

本项目位于江苏省灌南经济开发区东区。对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于III类建设项目。项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。”，因此项目所在地地下水环境敏感程度为较敏感，对照该导则中表2，本项目地下水应为三级评价。

表2.3-3 地下水评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境影响评价工作等级

本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域，项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

5、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目风险评价工作等级划分见表2.3-4。根据第4.6.4章节环境风险潜势初判，技改项目风险潜势为II级，风险评价等级为三级。

表2.3-4 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

6、生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）判定本项目生态影响评价工作等级：厂区占地面积6000m2＜2km2，影响区域生态敏感性属于一般区域。因此，本项目生态影响评价工作等级为三级。判定依据见表2.3-5。

表2.3-5 生态环境影响评价等级划分依据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.3-6。

表2.3-6 本项目评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 厂界外边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 开发区污水处理厂污水排口入武障河上游500m至下游1000m |
| 地下水环境 | 江苏省灌南经济开发区东区 |
| 声环境 | 建设项目厂界外200m范围内 |
| 生态环境 | 江苏省灌南经济开发区东区 |
| 风险评价范围 | 距厂界3km范围内 |

相关规划

《灌南县城总体规划》（2016-2030）

灌南县人民政府于2016年委托江苏省城镇与乡村规划设计院编制《灌南县城市总体规划（2016-2030）》，目前该规划已经过专家论证，目前正在报灌南县人民政府批准。

1、总体目标

坚持“产业转型发展、城乡统筹发展、社会和谐发展、环境绿色发展”思路，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为总体要求，将灌南建成人民生活幸福、社会和谐稳定、经济充满活力、城乡协调发展、文化特色鲜明、生态环境优美、民主法制健全的生态宜居之城。

2、县域产业总体布局

规划形成“两核、一带、五区”的产业总体布局

（1）“两核”

中心城区综合服务核：以中心城区为主要载体，大力发展现代金融商业、贸流通、信息服务外包教育培训等现代业。

产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼—堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工人所需的生活性服务业。

（2）“一带”

S345 高效产业集聚发展带：依托S345、S345，自西向东串联县域内部各乡镇是，自西向东串联县域内部各乡镇是联系中心城区和田楼—堆沟副城，通各产业园区最主要发展轴带。

（3）“五区”

现代农业示范区；生态农业示范区；稻麦农业科技展示区；工业和现代服务业集聚区；临港产业集聚区。

3、产业体系构建

规划提出“4+2+3+3”的总体产业发展思路，构建四大主导产业、培育两大新兴产业、积极改造三大传统产业，发展壮大三大现代服务业，建设具有灌南特色的产业体系。

表2.4-1 灌南县产业发展结构

| 产业发展结构 | 细分行业 |
| --- | --- |
| 主导产业 | 精细化工、钢铁冶金、临港工业、食用菌加工 |
| 新兴产业 | 电子信息、化工新材料 |
| 传统优势产业 | 机械制造、酿酒食品、木材深加工 |
| 现代服务业 | 现代物流、电子商务、休闲旅游 |

4、中心城市市政规划

（1）供水规划

常规水源地为北六塘河及通榆河饮用水水源保护区，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

规划应急水源为硕项湖及新沂河南偏泓，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

灌南县北六塘河及通榆河饮用水水源保护区、硕项湖备用水源保护区按照《灌南县生态红线区域保护规划（灌政发〔2016〕30号）》执行。

（2）污水处理设施规划

规划扩建城东污水处理厂，位于新港大道与英雄北路交叉口的东北侧，处理规模4万立方米/日，占地面积7.7公顷；

规划扩建城西污水处理厂，位于烟台路与新海西大道交叉口的东南侧，处理规模8万立方米/日，占地面积约7.5公顷；

规划扩建化工园区污水处理厂，位于化工园区内，处理规模10万立方米/日。

规划10座乡镇污水处理厂，其中保留现状1座，为三口镇污水厂；扩建3座，为堆沟港镇、汤沟镇、田楼镇污水厂；在建6座，为百禄镇、孟兴庄镇、李集乡、新集镇、北陈集镇及张店镇污水处理厂，总规模5万立方米/日。

（3）电源规划

新建500千伏神州变作为灌南县域电源支撑，位于张店镇东部。500千伏神州变上位电源引自连云港新海发电厂及田湾核电站等。

中心城区新建宏耀热电厂，位于中心城区北侧工业区内，实现城区热电联产。

（4）气源规划

县域燃气主气源引自“西气东输”中裕高压燃气管道（灌云—灌南段）及“中俄东线”天然气。另如东LNG接收站已建成，接收进口天然气，可以作为灌南县备用气源，以保障城区燃气供应安全。另外徐圩港区规划新建（LNG）接收项目作为灌南县域辅助气源。形成多气源供气格局，提高供气可靠性。

（5）供热规划

近期以淘汰现有的分散小锅炉为重点，同时对低参数、小容量的热源点进行整合，提高全县的供热效率，中心城区集中供热率取80%。远期淘汰全部燃煤小锅炉，改善环境质量。

开展新能源供热试点，如建筑的地源热泵系统、水源热泵系统，严格执行太阳能建筑一体化热水系统要求，提高可再生能源的利用比例，减少煤炭、天然气等一次能源的消耗量。

形成以两大热电厂为主供热源，以分散式热源为补充热源的供气系统，两大热电厂供气能力规划详细如下表：

表2.4-2 灌南县热源规划一览表

| 序号 | 热电厂名称 | 供热能力（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌南宏耀环保能源有限公司（宏耀热电厂） | 2*75t/h+1*130t/h | 在建 |
| 2 | 连云港亚邦供热有限公司（亚邦热电厂） | 3*130t/h | 现状 |
| 合计 | 670 |  |

本项目在城市总体规划中为工业用地，本项目的建成有助于推进灌南县城市的发展，厂址现状用地性质为工业用地，不涉及限制和禁止建设区。

《江苏省生态红线区域保护规划》

对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《灌南县生态红线区域保护规划》及2018调整说明，灌南县重要生态功能保护区区域列表如下：

表2.4-3 主要生态功能保护区区域一览表

| 序号 | 名称 | 主导功能 | 规划面积及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（平方公里） | 范围 |
|  |  |  | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 1 | “幸福林海”生态公益林 | 生态公益林 | 7.96 |  | 7.96 | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡脚向南500米（北六塘河南岸渔涝桥以东至宁连高速路以西内河坡至坡肩除外）。核心区位于渔涝桥西侧至市边界。 |
| 2 | 通榆河（灌南县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 8.64 | 0.42 | 8.22 | 南北长7.2公里，南至灌河北岸外河坡堤脚，北至新沂河南堤外河坡堤脚，东至外河堤脚外400米，西至灌河东岸外河坡堤脚和小潮河闸。一级管控区为通榆河水域及两岸河堤外堤脚内。二级管控区除一级管控区外区域面积。 |
| 3 | 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 41.26 |  | 41.26 | 东西长31.7公里，东至灌河，西至204国道，北至灌云界，南至南堤外灌北干渠南岸内河坡堤脚。 |
| 4 | 新沂河（沂河淌）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 37.04 | 33.35 | 3.69 | 东西长40.2公里，东至204国道、西至宿迁市界，一级保护区南至新沂河南偏泓南岸内河坡堤脚，北至灌云界，二级保护区北至新沂河南偏泓南岸内河坡堤脚，南至新沂河南堤北侧坡顶。 |
| 5 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 0.24 | 0.04 | 0.2 | 一级管控区以各开采井为中心，半径30米的圆形区域；二级管控区为主水井一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域。 |
| 6 | 北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 23.80 | 1.85 | 21.95 | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，一级管控区为宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；二级管控区北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸是堤顶外侧至外堤脚向南500米至2000米陆域范围。 |
| 7 | 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 4.19 |  | 4.19 | 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道两侧背水坡堤脚外100米之间的范围，其中县经济开发区对应5公里西岸、西侧水域和新港大道两侧200米陆域范围除外。 |
| 8 | 柴米河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 7.81 |  | 7.81 | 东西长15.2公里，西至宿迁市界，东至盐河，河道水域及至两岸外堤脚外100米之间陆域的范围。 |
| 9 | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 3.15 |  | 3.15 | 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围内。 |
| 10 | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 55.08 |  | 55.08 | 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1200米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里和新204国道西侧对应的1.5公里范围除外。 |
| 11 | 灌河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 41.82 |  | 41.82 | 东西长68公里，东至灌云界、南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米。 |
| 12 | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 1.48 |  | 1.48 | 长度10.2 公里；西至X207东1.6 公里，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5 米范围。 |
| 13 | 义泽河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 2.08 |  | 2.08 | 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 14 | 龙沟河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 1.16 |  | 1.16 | 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 15 | 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 0.97 |  | 0.97 | 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 16 | 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 0.93 |  | 0.93 | 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚外5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外）。 |
| 17 | 义北灌渠洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 2.44 |  | 2.44 | 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚。 |
| 18 | 硕项湖备用水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 1.02 | 0.52 | 0.5 | 一级管控区为硕项湖饮用水源保护一级保护区湖面水域（东湖区），二级管控区为饮用水源保护二级保护区及准保护区湖面水域（中湖区及西湖区）。 |
| 19 | 灌南二郎神文化遗迹公园 | 自然与人文景观保护 | 0.09 |  | 0.09 | 西至盐河东外堤脚，南至武障河，东至县道X207，北至风景区边界。 |
| 合计 |  |  | 241.16 | 36.18 | 204.98 |  |

综上，建设项目的建设符合江苏省重要生态功能保护区规划，项目的建设地不在禁止开发区和限制开发区内，项目生态红线图见图2.4-1。

江苏省灌南经济开发区东区总体规划概况

江苏省灌南经济开发区东区（城东工业集中区）规划总用地面积12.86平方公里，产业定位以二类工业为主，兼顾发展一类工业，适当发展三类工业。该区产业结构以皮革加工、冶金、机械、医药为主。

园区环评及批复概要

2007年9月，灌南县政府下发了《灌南县人民政府关于设立灌南县城东工业集中区的通知》， 2008年1月，《灌南县城东工业集中区环境影响报告书》通过环评审批（连环发[2008]21号）。目前，园区正开展回顾性环评。2008年1月环评批复要点摘录如下：

1、根据报告书评价结论、专家技术咨询意见及灌南县环保局预审意见，灌南县城东工业集中区建设具有环境可行性。

2、明确园区环境保护的总体要求。园区建设必须坚持以环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，贯彻节能减排精神、推行循环经济，走新型工业化道路。

3、优化园区产业结构，严格入区项目准入门槛。所有入园企业必须履行国家建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，必须采用国内先进的生产工艺、设备，资源、能源及水的利用率必须达到国内先进水平。

4、合理规划园区布局，高效利用园区土地资源。区内不设居民区，现有村民应根据园区开发进度适时搬迁至区外。废气排放量大、噪声污染严重的项目应远离区处居住区设置，并设置必要的生态保护屏障。

5、加快园区基础设施建设，确保污染物达标排放。按“清污分流、雨污分流”原则规划建设园区排水管网。园区所有企业污水须经预处理达园区污水处理厂接管标准后，全部进入规划建设的城东工业区污水处理厂。园区不设固废处置中心，但应建立统一的固废运营管理系统。

6、落实事故风险防范和应急措施。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，制定危险化学品的登记管理制度，在园区基础建设和企业生产项目建设中须落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。

7、加强园区环境监督管理，建立跟踪监测制度。设立园区环境监督管理机构，执行环境保护目标责任制，确保生产企业稳定达标排放。

9、园区实行污染物排放总量控制。园区污染物排放总量不得超出报告书提出的总量控制指标值。

规划范围及产业定位

规划范围：灌南经济开发区东区位于灌南县的东北部，规划范围东到吴圩大沟，西至新兴北路，南到北环路，北至武障河，规划总面积1286公顷。

产业定位：以二类工业为主，兼顾发展一类工业，行业包括机械加工（汽配、五金、不锈钢）、电子类、建材、纺织、服装加工、塑料制品、食品、成品医药等。

总体规划布局

根据基地的现有用地布局及地形地貌特点，确定灌南经济开发区东区的总体空间布局结构为：以区南路为重要景观、发展轴线，形成绿化、 水系纵横交织，用地组团“簇群相生”的规划结构。

土地利用规划

灌南经济开发区东区用地分为七大类，即公共设施用地、工业用地、仓储用地、道理广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和水域。园区规划图见图2.4-2，建设用地情况见表2.4-4。

表2.4-4 区域建设用地情况一览表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 用地面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 公共设施用地 | 97.93 | 7.62 |
|  | C | 其中 | 商业办公用地 | 25.88 | 2.01 |
|  |  |  | 市场用地 | 72.05 | 5.61 |
| 2 | M | 工业用地 | 723.49 | 56.26 |
|  | M | 其中 | 一类工业 | 187.13 | 14.55 |
|  |  |  | 二类工业 | 536.36 | 41.71 |
| 3 | G | 仓储用地 | 20.10 | 1.56 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 144.16 | 11.21 |
| 5 | U | 市政公用设施用地 | 44.66 | 3.47 |
| 6 | G | 绿化用地 | 210.39 | 16.36 |
| 7 | E | 水域 | 45.27 | 3.52 |
| 合计 | 规划区建设用地 | 1286 | 100 |

基础设施规划

- 给水系统规划

灌南经济开发区东区生活用水水源来自灌南县城区自来水厂，工业用水取自开发区内的水厂，该水厂位于海宁路与管武大沟交叉路口东南面，该水厂取水口位于调度河与管武大沟的交叉口，水厂近期规模2万吨/天，远期规模4万吨/天。规划的给水主管管径为DN500~DN800；在各片区次干道和次道均敷设管径为DN200~DN300的配水管，与主干道上的主管连通形成环形给水管网。给水管成环状布置，确保供水安全,且便于地块 用水从多方位开口接入。给水管道沿道路敷设，道路宽度大于40m时两侧布置，单侧布置时以道路东侧、南侧为主。一般敷设在人行道或道路绿带下。

- 排水工程规划

本规划区内排水体制采用雨污分流制。

1、雨水工程规划

雨水管道釆取分区、就近、重力流排放。在规划道路上敷设DN400~DNl500雨水管，雨水就近排放至雨水管网，在郑于大沟入武障河处设置总雨水排口一个。由道路路幅决定将雨水管道布置在机动车道或非机动车道下。雨水管道与城市道路同步建设，逐步形成完善的城市雨水排水系统。

2、污水工程规划

在灌南县经济开发区海宁路南侧建设开发区污水处理厂一座。该污水处理厂处理废水量1.5万m3/d，收水范围为灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水，服务面积为16km2，污水厂目前已建成运营。待开发区污水处理场正常运行后，开发区内企业废水经预处理达开发区污水处理厂接管标准后，送该污水处理厂集中处理，最终尾水经管道排入武障河。污水厂釆用“H/O+反硝化+电催化芬顿氧化+接触氧化+滤布过滤+颗粒活性炭吸附”污水处理工艺，污泥釆用直接压滤脱水工艺。开发区污水处理厂的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准要求。

- 电力工程规划

电力线路按道路走向及规划的高压走廊统一布置架设，考虑釆用电缆埋地敷设。

电力线路原则上以路东、路南为主要通道，与电信线路分置道路两侧。埋地敷设的电力电缆应符合各种管线间距要求，保证输配电线路安全可靠。

- 供热工程规划

根据连环发[2008]21号《关于对灌南县城东工业集中区环境影响报告书的批复》，工业集中区不设集中供热设施，所有入园企业必须使用清洁能源。

- 固废处置规划

1、生活垃圾

灌南经济开发区东区设置垃圾中转站，集中收集生活垃圾，送生活垃圾填埋场填埋。

2、一般工业固体废物

考虑以综合利用为主。

3、危险废物

灌南经济开发区东区危险废物的处置结合连云港市危险废物处置规划，实施委外处置。

区域存在的环境问题及整改措施

根据对灌南县经济开发区东区环境管理现状的分析，园区内存在的问题以及解决方案见表2.4-5。

表2.4-5 园区存在问题及解决方案

| 类别 | 现存环境问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 环境管理 | 现状企业环评执行率及环保“三同时”验收执行率不达标。 | 近期着手对区内未进行“三同时”验收的企业进行逐一了解，完善验收工作。 |
|  | 园区环境保护分局未建立园区环境管理数据库；未与完善园区环境数据库；尚未建立监测站以及例行监测体系，环境监测环境监察部门也未建立向工业园区管委会主动传达其监测与执法信息的机制；工业园区企业未实行其环评中要求的每年主动例行监测，且将监测报告报送管委会的机制，导致工业园区环保管理机构对区内企业的环保守法情况掌握不全面或相对滞后，不能有针对性地开展后续跟踪管理。 | 完善工业区环境管理措施，应建立园区环境管理数据库，实现“一企一档”；结合灌南县环境监测体系规划，建立园区环境监测制度并严格执行；对区域环境空气、地表水开展例行监测；对区内重点废气、废水排放企业开展废气有组织排放及无组织排放监督性和废水排污口达标监督性监测；对工业区内危险废物产生企业进行跟踪监管；完善园区与企业风险三级联动应急预案以及措施保障体系建设。 |
|  | 部分企业涉及重金属污染防控重点行业、使用有毒有害原料进行生产未完善清洁生产审核。 | 要求未完善清洁生产审核的企业应在2019年底前完善该手续。 |
|  | 连云港金长林酒业有限公司、连云港港丰皮业有限公司、连云港源泰皮业有限公司和连云港联合皮业有限公司卫生防护距离内存在居民点 。 | 需要落实环保报告的要求，对厂内原料仓库、污水站、生产车间以及固废堆场进行密闭处理，将产生的臭气进行收集处置后排放，并且园区应尽快开展拆迁安置工作。 |
| 基础设施 | 区内中使用燃煤锅炉的有5家企业，未按规划要求使用清洁能源。 | 目前政府正在建设宏耀热电联产项目，统一对园区企业集中供热、供气，逐步淘汰园区燃煤小锅炉。目前集中供热项目已于2017年初开工建设。 |
|  | 天然气管网未接入集中区。 | 根据灌南县天然气规划，应加快天然气管网的接入，大力设施煤改气工程，利用引入新奥燃气的有利条件，积极推动荣鼎金属等企业利用清洁的燃气做燃料。 |
|  | 污水处理站规模已不能满足后期园区发展需求。 | 目前开发区污水处理厂已经建成运营，灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水经预处理达开发区污水处理厂接管标准后，均接入送该污水处理厂集中处理，最终尾水经管道排入武障河。污水厂釆用“H/O+反硝化+电催化芬顿氧化+接触氧化+滤布过滤+颗粒活性炭吸附”污水处理工艺，污泥釆用直接压滤脱水工艺。开发区污水处理厂的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准要求 |
|  | 灌南县同益金属有限公司和连云港中宇环保有限公司在管理和运行方面存在问题，厂内污染防治措施未按要求安装到位，危废储存场所未按规范进行设置。 | 按报告书要求进行整改，同时园区管委会加大对企业固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理。 |
| 环境制约因素 | 规划集中区南部为居住区和商业区，工业区与居住区紧邻，且灌南县东北风频率较多，对集中区的产业布局以及产业发展造成一定的制约。 | 应积极调整园区东北侧和西侧敏感点周边产业规划，以贸易型、轻污染型企业作为产业缓冲带，在产业控制带内，禁止新建涉及生产废气排放、有防护距离要求或使居住区声环境质量超标的强噪声源项目。对于重点污染源企业应在工业区中部和东部布置，避免相邻企业对规划居住区产生不良影响。 |
|  | 规划集中区紧邻灌南县县城，且灌南县东北风频率较多，对集中区的产业发展造成一定的制约。 | 应积极调整园区产业结构，现有产业禁止新、扩建，积极引入对环境空气影响较小的企业入驻；严格控制并实时监控集中供热的废气污染物排放量，在供热管网铺设的范围内加强区内能源结构调整，积极关闭燃煤燃油锅炉，避免集中区的建设对灌南县现成居住区产生不良影响。 |
|  | 区内仍有分布有较多的敏感点，近期项目入驻会制约园区发展。 | 加快园区内敏感点搬迁。 |

环境保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内主要环境保护目标详见表2.5-1和图2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 坐标 | 厂界最近距离（m） | 规模 | 使用功能 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气及风险 | 胥荡村 | N | 119.362126° | 34.157364° | 2400 | 120户420人 | 居住区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 |
|  | 武老庄 | N | 119.362126° | 34.155691° | 1900 | 60户210人 | 居住区 |  |
|  | 孙刘庄 | NE | 119.376926° | 34.3919° | 2300 | 40户140人 | 居住区 |  |
|  | 小园村 | N | 119.362557° | 34.147625° | 1200 | 35户122人 | 居住区 |  |
|  | 周小兴庄 | NW | 119.341141° | 34.144279° | 2000 | 30户100人 | 居住区 |  |
|  | 栾埝村 | NW | 119.348903° | 34.142486° | 1500 | 110户390人 | 居住区 |  |
|  | 龚庄 | N | 119.365504° | 34.136062° | 700 | 10户35人 | 居住区 |  |
|  | 单庄 | N | 119.365468° | 34.13657° | 800 | 35户128人 | 居住区 |  |
|  | 武庄村 | NW | 119.357024° | 34.133552° | 700 | 200户700人 | 居住区 |  |
|  | 和尚庄 | NW | 119.33568° | 34.138901° | 2100 | 20户70人 | 居住区 |  |
|  | 小左营 | E | 119.33568° | 34.138901° | 1500 | 110户385人 | 居住区 |  |
|  | 东窑庄 | W | 119.354041° | 34.133134° | 1700 | 105户370人 | 居住区 |  |
|  | 郝圩村 | SE | 119.401723° | 34.137586° | 1900 | 200户700人 | 居住区 |  |
|  | 引羊寺 | SW | 119.356952° | 34.12136° | 1800 | / | 景观 |  |
|  | 二郎神遗址公园 | W | 119.331781° | 34.13155° | 3000 | / | 景观 |  |
|  | 大周村 | SW | 119.345849° | 34.122047° | 2300 | 170户600人 | 居住区 |  |
|  | 左营村 | SE | 119.384009° | 34.127128° | 1600 | 90户315人 | 居住区 |  |
|  | 吴圩 | NE | 119.388514° | 34.135749° | 2700 | 92户322人 | 居住区 |  |
|  | 黄圩 | SE | 119.387054° | 34.116956° | 3000 | 30户105人 | 居住区 |  |
|  | 灌南县大圈实验学校 | N | 119.362324° | 34.149597° | 1600 | 260人 | 学校 |  |
|  | 灌南县大周小学 | SW | 119.341968° | 34.121241° | 2500 | 200人 | 学校 |  |
|  | 小潘庄 | W | 119.331045° | 34.135495° | 2900 | 70户245人 | 居住区 |  |
|  | 小胥荡 | NW | 119.338842° | 34.149° | 2700 | 100户350人 | 居住区 |  |
|  | 大屋基 | NW | 119.351921° | 34.14643° | 1600 | 78户273人 | 居住区 |  |
|  | 新前庄 | N | 119.36942° | 34.150254° | 1600 | 84户294人 | 居住区 |  |
|  | 小庙村 | NE | 119.370354° | 34.145982° | 1300 | 120户430人 | 居住区 |  |
|  | 左庄 | NE | 119.332266° | 34.11338° | 1600 | 32户112人 | 居住区 |  |
|  | 骆庄 | NE | 119.373965° | 34.142818° | 2000 | 22户75人 | 居住区 |  |
|  | 管庄村 | SW | 119.357814° | 34.125932° | 1000 | 225户800人 | 居住区 |  |
|  | 小周村 | SW | 119.345202° | 34.119657° | 2400 | 120户420人 | 居住区 |  |
|  | 惠庄 | S | 119.353752° | 34.105480° | 2600 | 30户105人 | 居住区 |  |
|  | 窑湾 | SW | 119.346639° | 34.115293° | 2700 | 40户140人 | 居住区 |  |
|  | 大户村 | NE | 119.374866° | 34.150028° | 2750 | 80户280人 | 居住区 |  |
| 地表水 | 郑于大沟 | E | / | / | 480 | 小型 | 排污通道 | GB3838-2002中IV类 |
|  | 盐河 | W | / | / | 3200 | 大型 | 排洪、渔业、工业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类 |
|  | 武障河 | N | / | / | 820 | 小型 | 排洪、渔业、排污通道 |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围 | / | / | / | / | / | 工业区 | GB3096-2008中3类区 |
| 生态环境 | 武障河洪水调蓄区 | N | / | / | 820 | 1.48 km2 | 洪水调蓄 | 江苏省生态红线区域 |
|  | 盐河洪水调蓄区 | W | / | / | 3200 | 3.1 km2 | 洪水调蓄 |  |
| 地下水 | 项目周边地下水及含水层 | 周边 | / | / | 6km2 | / | / | GB/T14848-2017Ⅲ类水体 |

环境功能区划

本项目位于灌南县经济开发区东区，根据灌南县环境功能区划可知：

（1）大气环境功能区划

项目区大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（2）水环境功能区划

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目所在区域地表水为武障河、盐河，均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体。

（3）地下水环境功能区划

该项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

本项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地标准。

项目建设单位现状

项目建设单位总体概况

灌南县天宇硅业科技有限公司成立于2014年，厂址位于江苏省灌南经济开发区东区，主要从事碳化硅微粉、可膨胀石墨的生产、销售。

灌南县天宇硅业科技有限公司于2014年投资5086.68万元，在江苏省灌南经济开发区东区建设灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目，厂区总占地面积20000m2。目前，厂区建设有碳化硅生产车间、可膨胀石墨生产车间及配套公用工程、贮运工程、环保设施等。《灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目环境影响报告书》于2014年12月取得环评批复（灌环审[2014]71号），并于2016年11月通过灌南县环境保护局竣工环境保护验收（灌环验[2016]13号）。

建设单位现有批复项目概况

现有批复项目主体工程及产品方案

灌南县天宇硅业科技有限公司现有批复项目主体工程及产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  厂区已批项目主体工程及产品方案

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品、副产品名称及规格 | 设计能力（t/a） | 运行时数h/a | 批准文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳化硅生产车间 | 碳化硅微粉 | 5万 | 4800 | 灌环审[2014]71号，灌环验[2016]13号 | 已批已建已验收 |
| 可膨胀石墨生产车间 | 可膨胀石墨 | 5000 | 4800 |  |  |

主要建、构筑物情况

厂区现有已建主要建、构筑物情况见表3.2-2。

表3.2-2  厂区现有已建主要建筑物、构筑物工程一览表

| 序号 | 主要建（构）筑物名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可膨胀石墨车间 | 1200 | 1200 | 1 | 已建 |
| 2 | 可膨胀石墨成品及原料库 | 1050 | 1050 | 1 | 已建 |
| 3 | 碳化硅车间 | 2100 | 2100 | 1 | 已建 |
| 4 | 碳化硅成品库 | 450 | 450 | 1 | 已建 |
| 5 | 化验室 | 300 | 1200 | 4 | 已建 |
| 6 | 配电站 | 80 | 80 | 1 | 已建 |
| 7 | 办公楼 | 300 | 600 | 2 | 已建 |
| 8 | 传达室 | 35 | 35 | 1 | 已建 |
| 9 | 污水站 | - | - | 1 | 已建 |

现有项目产品生产工艺

碳化硅

1、工艺原理

本项目碳化硅主要以太阳能硅片切割液废砂浆处理产生的旋流砂（碳化硅滤饼）为原料经碱洗、酸洗制得。涉及的主要化学反应方程式如下：

（1）碱洗反应

（2）酸洗反应

2、工艺流程及产污环节图

碳化硅主要以太阳能硅片切割液废砂浆处理产生的旋流砂（碳化硅滤饼）为原料，经碱洗、酸洗制得。碳化硅微粉生产工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1碳化硅生产工艺流程图

3、工艺流程说明

（1）碱洗、压滤：固体混合物加99%的烧碱和少量的水进行碱洗，以去除单质硅、二氧化硅，压滤得到碳化硅微粉滤饼，并用水洗涤滤饼。

碱洗过程会产生少量的水蒸汽和氢气混合废气Gu1-1，压滤过程产生少量的废水W1-1，主要成分为硅酸钠、氢氧化钠、聚乙二醇、碳化硅、水等。

（2）酸洗、压滤：加10%的硫酸进行酸洗，以去除铁的氧化物及少量的铁，压滤得到碳化硅微粉滤饼，并用水洗涤滤饼，最后采用纯水水洗。水洗后根据客户需求进行烘干即得成品。

酸洗过程产生的氢气、硫酸雾和水蒸汽混合废气Gu1-2，压滤过程产生废水W1-2，主要成分为硫酸亚铁、硫酸、硫酸铁、碳化硅、水等，烘干过程产生粉尘废气G1-1。

可膨胀石墨

1、工艺原理

石墨晶体具有由碳元素组成的六角网平面层状结构。层平面上的碳原子以强有力的共价键结合，而层与层间以范德华力结合，结合非常弱，而且层间距离较大。因此，在适当的条件下，酸、碱金属、盐类等多种化学物质可插入石墨层间，并与碳原子结合形成新的化学相—石墨层间化合物。这种层间化合物在加热到适当温度时，可瞬间迅速分解，产生大量气体，使石墨沿轴方向膨胀成蠕虫状的新物质，即膨胀石墨。这种未膨胀的石墨层间化合物就是可膨胀石墨。

本项目可膨胀石墨的制备采用强酸浸渍工艺（化学插层法），即采用硫酸作为插层剂，双氧水作为氧化剂，项目涉及的主要化学反应如下：

2、工艺流程及产污环节图

可膨胀石墨主要以高纯鳞片石墨为原料经酸化反应、压滤、水洗离心、真空干燥制得。可膨胀石墨生产工艺流程见图3.2-2。

图3.2-2可膨胀石墨生产工艺流程图

3、工艺流程说明

（1）酸化反应：在反应釜中依次投入水、硫酸、鳞片石墨，在不停的冷却搅拌下反应20min后，加入35%的双氧水继续反应20min，反应结束出料去压滤工段。反应过程产生石墨粉尘、硫酸雾等混合废气G2-1。

（2）压滤

对反应釜出料进行压滤，滤饼进行水洗，约2/3的滤液循环使用，剩余部分外售处理。压滤过程产生硫酸雾废气Gu2-1。

（3）水洗离心、真空干燥

反复洗涤至pH=5~6之后，离心甩干、真空干燥除去水分后得可膨胀石墨。真空干燥工段委外进行，不在厂内干燥，无干燥废气产生。水洗离心工段主要产生含有硫酸及石墨的水洗废水W2-1。

公用及辅助工程

（1）给排水

给水：已建一期项目新鲜水年用量为293484.78m3/a，项目供水由灌南县经济开发区东区自来水管网供给，主要提供生活、生产及消防用水。

排水：厂区排水采用雨污分流、清污分流制，其中工艺废水、废气吸收水、化验废水及设备冲洗水等生产废水经厂区污水站处理后，尾水由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放；生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理。

纯水系统：碳化硅生产中采用纯水水洗，已建一期项目有一套反渗透纯水制备系统，规模为40t/h，此系统可扩大纯水系统对水质的适应范围，采用“超滤+保安过滤+反渗透”工艺，无酸碱耗量，减少废液的排放量，产生的浓水作为清下水排放。

（2）供电

厂区供电由灌南县经济开发区东区变电所供给，配置400KVA变压器一台，由该系统向正常运行工况下装置区内所有低压负荷供电。

（3）循环冷却系统

厂区循环冷却系统设计能力5m3/h，需补充水约480m3/a。

（4）储存、运输

现有项目内部贮存包括原料仓库、成品仓库、储罐等。现有项目运输包括原辅材料及产品等，其中原辅材料均由运输单位汽运至厂内；产品由公司统一外运。

（5）环保工程

废气治理：对已建项目产生的废气采用一级水吸收、布袋除尘等措施处理；废水治理：废水经清污分流后，工艺废水、废气吸收水、化验废水及设备冲洗水等经厂区污水站处理后，尾水由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放；生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理。厂区污水站采用“二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”，处理能力为700m3/d；噪声治理：选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等；固体废物处理：采取回收、危险废物委托处理、生活垃圾环卫清理。

已建项目公用及辅助工程见表3.2-3。

表3.2-3  公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水（新鲜水） | 新鲜水年用量293484.78m3/a，主要用水点为生产车间、生活用水及循环水补充水等。用水来源于开发区自来水管网 | - |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流制。总排水量291595.25m3/a，其中生产废水经厂区污水站处理后，尾水由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放；生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理，厂区雨水、清下水经厂区雨水管网外排入区域雨水管网 | - |
|  | 供电 | 用电来自开发区变电所，厂区配建一座配电房 | 已建 |
|  | 冷却系统 | 厂区循环冷却系统设计能力5m3/h | 已建 |
| 绿化 | 绿化面积2264m2 | 已建 |
| 贮 运 工 程 | 外部贮存 | 原料、产品委托专用汽车运输 | - |
|  | 内部贮存 | 设置碳化硅成品仓库1个450m2，可膨胀石墨成品及原料仓库1个1050m2，储罐区一个20m2 | 已建 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 可膨胀石墨车间酸性废气经一级水吸收处理后，经15m高排气筒达标排放；碳化硅干燥粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放 | 已建 |
|  | 废水治理 | 厂区现有污水处理站处理规模为700m3/d，污水站采用““二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”工艺处理 | 已建 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备；局部消声、隔音；厂房隔音 | 已建 |
|  | 固体废物处理 | 项目废气吸收沉渣和布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；可膨胀石墨生产过程产生的稀硫酸外售处理；生活垃圾由环卫部门定期清运 | 已建 |

已建项目污染源情况调查

验收监测情况

灌南县天宇硅业科技有限公司现有项目于2016年进行了“三同时”验收，鉴于公司一期项目均正常生产，验收监测同时对已验收项目产品生产线的污染设施运行情况进行监测。江苏安环职业健康技术服务有限公司于2016年对灌南县天宇硅业科技有限公司进行了验收监测。

（1）废水验收监测情况

公司已建项目产生的废水主要有工艺废水、废气吸收水、化验废水、设备及地面冲洗水、生活污水等，其中工艺废水、废气吸收水、化验废水、设备及地面冲洗水经厂区污水站处理后，尾水由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放；生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理。根据《灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目环境影响报告书》，厂区污水站污水处理能力为1000m3/d，采用“铁碳微电解+化学氧化+絮凝沉淀”处理工艺。

已建项目废水监测结果表明：该项目废水总排口的COD、氨氮、悬浮物、总磷等污染因子的日均排放浓度及pH值均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求，生活污水排口中的COD、氨氮、悬浮物、总磷等污染因子的日均排放浓度及pH值均满足城东污水处理厂接管标准。废水排放量、COD、氨氮、总磷的年排放总量满足环评批复的要求。

2017年，企业根据实际生产能力及生产废水水质，对厂区污水站进行改造，改造后，污水处理系统设计处理能力为700m3/d，采用“二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺。厂区生产废水经改造后污水站处理后，废水中污染物较之前减少，污染物排放总量减少。

（2）废气验收监测情况

公司已建项目废气主要有可膨胀石墨车间产生的酸性废气，经一级水吸收处理后，经15m高排气筒达标排放；碳化硅车间产生的烘干废气经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放。

监测结果结果表明，现有项目生产过程中有组织工艺废气硫酸雾、颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，实际排放总量满足环评批复的标准要求。

厂界无组织废气粉尘、硫酸雾的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（3）固废

一期项目从核准试生产至验收监测期间，项目废气吸收沉渣和布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；可膨胀石墨生产过程产生的稀硫酸外售处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。项目产生的各项固废均得到有效处置，处理方式与环评一致。

（4）噪声

项目主要噪声设备为泵、风机等，其噪声源强在80～90dB（A）之间，经有针对性的采取厂房隔音、安装消声器、隔声罩、减震设备等降噪措施后，再经距离衰减等，根据验收监测结果，企业厂界能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

已建工程环保设施建设及运行情况

（1）废水处理设施

公司现有污水处理系统设计处理能力为700m3/d，现已建成运行。该污水处理系统采用“二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺。目前，现有项目污水经厂区污水站处理后，尾水由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放；生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理。根据公司一期项目的验收监测数据可知，厂区污水站出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求。

待技改项目建成后，现有项目及技改项目生产废水、生活污水均经厂区污水站处理后，达到城东污水处理厂接管标准，接入城东污水处理厂处理。

（2）废气处理设施

公司目前已经建成一期项目生产线、生产车间及配套辅助车间，根据环保“三同时”验收批复，原环评中可膨胀石墨生产线真空干燥因外包干燥无干燥废气产生，碳化硅烘干工序有粉尘废气产生，故厂区仅设置2根15m高排气筒。厂区目前已经建设的废气吸收装置详见表3.2-4。

表3.2-4  已建项目废气吸收装置情况表

| 污染源 | 反应工段 | 污染物名称 | 处理方式 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尾气吸收装置名称 | 排气筒高度 | 排气筒编号 |  |
| 可膨胀石墨生产线 | 酸化 | 硫酸雾、颗粒物 | 一级水吸收 | 15m | 1# | 连续 排放 |
| 碳化硅生产线 | 烘干 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 15m | 2# | 连续 排放 |

根据已建工程竣工验收监测报告，在试生产过程中，上述环保设施均能正常运转。

（3）固体废物及危险固体废物暂存场所

公司设有专门的固体废物暂存场所，对现有产品生产过程中产生的固废及危险固废进行暂存后进行合理处置。

已建项目污染物排放总量

根据一期项目环评报告及环评批复，一期已建项目建成后污染物排放总量详见表3.2-5。由下表可知，已建项目各项污染物年排放总量均满足环评批复的要求。

表3.2-5  已建项目污染物排放总量与已批总量控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 验收时实际排放量（吨/年） | 总量控制指标（吨/年） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管考核量 | 最终排放量 | 接管考核量 | 最终排放量 |  |
| 生活污水 | 废水量 | 450 | - | 459 | 459 | 达标 |
|  | COD | 0.12 | - | 0.18 | 0.04 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.012 | - | 0.2 | 0.01 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 达标 |
| 生产废水 | 废水量 | - | 256500 | - | 283764.25 | 达标 |
|  | COD | - | 6.71 | - | 28.38 | 达标 |
| 废气 | 硫酸雾 | - | 0.17 | - | 0.23 | 达标 |
|  | 粉尘 | - | 0.21 | - | 0.46 | 达标 |

已建项目竣工环保验收结论及企业现状

根据现有项目工程竣工验收监测报告，已建工程在试生产过程中，环保设施能正常运转，各项污染物稳定达标排放，各项污染物排放指标均低于原有总量控制指标，因此2016年灌南县环境保护局同意公司现有项目通过环保“三同时”验收（批复见附件），可以投入正常生产。

企业存在的主要环境问题及“以新带老”措施

企业存在的环境问题

根据一期项目竣工验收报告，结合现场调查及对企业运行情况的了解可知，公司现有产品采用较先进的生产工艺，各环保治理措施已按要求建成，环保治理措施正常运行，可使各污染物达到相关排放标准要求，各项污染物治理得当，不存在明显的环境问题，公司一期项目已通过环保“三同时”竣工验收工作，企业在项目生产过程中没有发生生产事故及环境污染事故。但仍存在以下问题：

1、碳化硅微粉生产废水中水污染物中盐分浓度较高；

2、现有厂区生产废水经厂区污水站处理后，由专用管线送至郑于大沟城东污水处理厂排口排放，生活污水经厂内化粪池处理后，进城东污水处理厂集中处理，生产废水未经集中式污水处理厂处理。

拟采取的“以新带老”措施

具体“以新带老”措施如下：

1、技改项目完成后，现有年产5万吨碳化硅生产线产量缩减为1万吨，大气污染物、水污染物有所减少；

2、改进碳化硅微粉生产工艺，回收原料中的硅和二氧化硅，减少原料用量，减少污染物排放，降低废水中盐分浓度；

3、技改后，生产废水和生活污水经厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理；

4、技改项目完成后，可膨胀石墨生产线拆除，不再生产。

技改后现有项目生产工艺及物料平衡

生产工艺及产污环节

本次技改对现有项目碳化硅微粉生产工艺进行技术改造，具体生产工艺见下图。

图3.4-1  碳化硅微粉生产工艺流程

工艺流程说明：

碳化硅主要以太阳能硅片切割液废砂浆处理产生的碳化硅滤饼为原料，经酸洗碱洗制得。

（1）水洗

向原料碳化硅滤饼中加水进行水洗，同时进行搅拌，搅拌的过程中硅粉及二氧化硅上浮，浮于水面，上层水进入沉淀池进行沉淀，下层碳化硅加酸进行酸洗。沉淀池底部的硅粉和二氧化硅集中收集，自然晾干后外售，废水进入污水站进行处理。

（2）酸洗

利用10%的硫酸和再生硅块（直径＞10mm）提纯加工过程中产生的S2-2废酸液进行酸洗，以去除铁的氧化物及少量的铁，10%的硫酸由98%的硫酸加水配制而成。酸洗后进行水洗至中性。

（3）碱洗

酸洗后的混合物加入10%的碱液进行碱洗，以去除单质硅和二氧化硅，10%的碱液由99%的氢氧化钠和水配制而成。碱洗后进行水洗至中性，然后纯水洗进一步去除杂质。纯水洗后烘干水分，烘干温度为120℃。

（4）分级、混合、过筛

烘干后的碳化硅微粉按照粒径不同进行大小分级，为保证产品质量及均匀性，进行混合，混合后进行过筛，进一步去除碳化硅微粉中的细小杂质，过筛后包装即为成品。

产污环节：

有组织废气：烘干、分级、混合、过筛包装过程分别产生废气Gt-1粉尘、Gt-2粉尘、Gt-3粉尘；

无组织废气：酸洗过程产生无组织废气Gu-2氟化物、硝酸雾、硫酸雾；

废水：沉淀过程产生废水Wt-1，酸洗过程产生含酸废水Wt-2，水洗过程产生水洗废水Wt-3、Wt-5，碱洗过程产生含碱废水Wt-4，纯水洗过程产生水洗废水W t-6，离心过程产生离心废水W t-7；

噪声：生产过程有噪声产生；

固废：沉淀过程产生St-1硅粉。

原辅材料及能源消耗

现有项目原辅材料及能源消耗情况见表3.4-1。

表3.4-1 项目主要原辅料及能源情况一览表

| 序号 | 名称 | 组分、规格 | 年耗量（t/a） | 物料形态 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳化硅滤饼 | 碳化硅70%、硅粉6.2%、二氧化硅1.68%、三氧化二铁0.6%、铁0.4%、水20%、聚乙二醇0.2%、其他0.62% | 14350 | 液体 | 外购，汽车运输 |
| 2 | 98%硫酸 | 98% | 160 | 液体 | 外购，汽车运输 |
| 3 | 99%氢氧化钠 | 99% | 250 | 液体 | 外购，汽车运输 |
| 4 | S2-2废酸液 | / | 87.427 | 液体 | 厂内回用 |
| 5 | 水 | / | 206750 | / | 园区供水 |
| 6 | 电 | / | 120万kwh | / | 园区供电 |

主要生产设备

碳化硅微粉生产线主要生产设备见下表。

表3.4-2 现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/个） | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗池 | 2 | 10*3.2*1.6 |
| 2 | 碱洗池 | 2 | 10*3.2*1.6 |
| 3 | 水洗池 | 5 | 10*3.2*1.6 |
| 4 | 搅拌器 | 9 | 5.5-2 |
| 5 | 离心机 | 3 | 1250 |
| 6 | 旋转闪蒸干燥机 | 1 | XSG-10 |
| 7 | 气流分级机 | 2 | JZF-400 |
| 8 | 三次元振动筛分过滤机 | 4 | 1000 |
| 9 | 混料机 | 2 | 卧式 |
| 10 | 气动隔膜泵 | 4 | 50 |
| 11 | 气动隔膜泵 | 1 | 80 |
| 12 | 纯水机 | 1 | 15T |
| 13 | EDI超纯水过滤器 | 1 | LXM45Z-1 |

物料平衡

根据企业提供资料，现有项目碳化硅微粉生产工艺总物料平衡见图3.4-2及表3.4-3。

表3.4-3 项目生产总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废（液） |
| 1 | 碳化硅滤饼 | 14350 | 10000 | Gu-1：768.6 | Wt-1：30139.255 | St-1：1092.925 |
| 2 | 98%硫酸 | 160.00 |  | Gu-2：11.246 | Wt-2：8866.564 |  |
| 3 | 99%氢氧化钠 | 250.0 |  | Gu-3：261.143 | Wt-3：39436.077 |  |
| 4 | S2-2废酸液 | 87.427 |  | Gt-1：412.243 | Wt-4：6856.165 |  |
| 5 | 自来水 | 82384 |  | Gt-2：0.120 | Wt-5：38671.319 |  |
| 6 | 纯水 | 30000 |  | Gt-3：0.139 | Wt-6：29756.356 |  |
| 7 | 浓水回用 | 42616 |  |  | Wt-7：3575.276 |  |
| 合计 | 169847.427 | 10000 | 1453.491 | 157301.011 | 1092.925 |
|  |  | 169847.427 |

图3.4-2 项目生产总物料平衡图（t/a）

技改后现有项目水平衡

现有项目用水量

现有项目用水主要是碳化硅微粉生产工艺用水、地面及设备冲洗用水、检验化验用水、职工生活用水等，项目用水情况见表3.5-1。

表3.5-1 项目用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 155000 | 其中82384为新鲜自来水，30000为纯水，42616为纯水制备浓水回用，其中22916为技改项目纯水制备浓水，19700为现有项目纯水制备浓水 |
| 2 | 纯水制备用水 | 50000 | 纯水制备浓水20000，其中300用作地面及设备冲洗水，19700回用于水洗工段 |
| 3 | 检验化验用水 | 100 | 新鲜水 |
| 4 | 地面及设备冲洗用水 | 300 | 来自纯水制备浓水 |
| 5 | 生活用水 | 1350 | 项目劳动定员30人，职工在厂内住宿，生活用水取150L/d |
| 6 | 绿化用水 | 271.68 | 新鲜水 |
| 合计 | 207021.68 | 其中新鲜水133834，纯水30000，纯水制备浓水42916 |

现有项目排水量及水平衡

现有项目废水主要有工艺废水、化验废水、地面及设备冲洗废水、生活污水等，废水经厂区污水处理设施处理后，排入开发区污水处理厂处理。项目新鲜水用量为134105.68 m3/a，纯水用量为30000m3/a，纯水制备浓水回用量为42916m3/a；总污水产生量为155324.129m3/a，其中工艺废水153924.129m3/a、地面及设备冲洗废水240m3/a、检验化验废水80m3/a、生活污水1080m3/a。

现有项目水平衡图见图3.5-1。

图3.5-1 现有项目水平衡图（m3/a）

技改后现有项目污染源强核算

废气

一、有组织废气

现有项目碳化硅微粉生产线年运行300天，年工作7200小时。根据碳化硅微粉生产工艺流程及物料平衡，有组织废气主要为粉尘。生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放。根据生产车间布置情况，现有项目设置废气排气筒2个，其中烘干分级车间设置一根15米排气筒1#，混合包装车间设置一根15米排气筒2#。项目废气产生、治理及排放情况见表3.6-1，各排气筒污染物排放情况见表3.6-2。

表3.6-1 项目正常工况下有组织废气产生及排情况一览表

| 车间 | 污染源 | 产生情况 | 处理方法 | 排放情况 | 执行标准 | 排气量Nm3/h | 排放源参数 | 排气筒编号 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 处理效率% | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |  |
| 烘干分级车间 | Gt-1 | 粉尘 | 2169.271 | 4.339 | 31.238 | 布袋除尘 | 粉尘 | 4.339 | 0.009 | 0.062 | 99.8 | 120.0 | 3.5 | 2000 | 15 | 1 | 25 | 3# | 连续 |
|  | Gt-2 | 粉尘 | 4153.785 | 8.308 | 59.814 | 布袋除尘 | 粉尘 | 8.308 | 0.017 | 0.120 | 99.8 | 120.0 | 3.5 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 混合包装车间 | Gt-3 | 粉尘 | 4810.124 | 9.620 | 69.266 | 布袋除尘 | 粉尘 | 9.620 | 0.019 | 0.139 | 99.8 | 120.0 | 3.5 | 2000 | 15 | 1 | 25 | 4# | 连续 |

表3.6-2 各排气筒有组织废气正常排放源强

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放情况 | 执行标准 | 排气量m3/h | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |  |
| 1# | 粉尘 | 6.323 | 0.025 | 0.182 | 120 | 3.5 | 4000 | 15m，25℃，D=0.8m |
| 2# | 粉尘 | 9.620 | 0.019 | 0.139 | 120 | 3.5 | 2000 | 15m，25℃，D=0.8m |

二、无组织废气

现有项目无组织废气主要为酸洗池无组织废气，无组织废气污染物产生及排放量见表3.6-3。

表3.6-3 项目主要无组织废气产生源强汇总表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 面源面积m2 | 面源高度m | 处理方式 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗池 | 氟化物 | 0.002 | 64 | 6 | / | 0.002 |
|  | 氮氧化物 | 0.023 |  |  |  | 0.023 |
|  | 硫酸雾 | 0.031 |  |  |  | 0.031 |

三、废气污染物产生及排放情况

现有项目产生的水蒸汽、氢气为无毒害气体，可直接排放，本次评价不将其列入大气污染物进行统计分析，现有项目废气污染物产生及排放情况见表3.6-4。

表3.6-4 技改项目废气污染物产生及排放情况（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 粉尘 | 160.318 | 159.997 | 0.321 |
| 无组织 | 氟化物 | 0.002 | 0 | 0.002 |
|  | 氮氧化物 | 0.023 | 0 | 0.023 |
|  | 硫酸雾 | 0.031 | 0 | 0.031 |

废水

现有项目排放的废水主要有工艺废水、化验废水、地面及设备冲洗废水、生活污水等。

（1）工艺废水

现有项目工艺废水为水洗工段和离心脱水产生的废水，产生量为153924.129m3/a；

（2）纯水制备浓水

纯水制备系统废水产生量约为20000m3/a，其中300m3/a作为地面及设备冲洗水，19700m3/a回用于水洗工段；

（3）检验化验废水

检验化验用水量为100m3/a，损耗按20%计，则废水产生量约为80m3/a；

（4）地面及设备冲洗废水

地面及设备冲洗用水量为300m3/a，损耗按20%计，则废水产生量约为240 m3/a；

（5）生活污水

现有项目员工30人，生活用水按150L/人.天（员工在厂区内住宿）计算，年工作300天，则职工生活用水量为1350m3/a。生活污水产生系数以0.8计，则项目生活污水产生量为1080m3/a；

根据企业提供资料及类别同类型企业，现有项目废水产生及排放情况见表3.6-5，水污染物“三本账”见表3.6-6。

表3.6-5 现有项目水污染物产生及排放情况

| 废水种类 | 产生工段 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 接管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 综合废水 | Wt-1、Wt-2、Wt-3、Wt-4、Wt-5、Wt-6、Wt-7、地面及设备冲洗水、检验废水 | 154244.129 | pH | 5~6 | 经过综合废水处理装置处理后进入生化装置 | pH | 6~9 |  |
|  |  |  | COD | 558.206 | 86.100 |  | COD | 429.540 | 66.254 |  |
|  |  |  | SS | 249.358 | 38.462 |  | SS | 47.877 | 7.385 |  |
|  |  |  | 盐分 | 4634.804 | 714.891 |  | 盐分 | 4182.911 | 645.189 |  |
| 现有项目废水 | 综合废水、生活污水 | 155324.129 | pH | 6~9 | 生化处理 | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  | COD | 429.334 | 66.686 |  | COD | 68.693 | 10.670 | 300 |
|  |  |  | SS | 48.934 | 7.601 |  | SS | 34.254 | 5.320 | 120 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.125 | 0.019 |  | 氨氮 | 0.060 | 0.009 | 45 |
|  |  |  | 总磷 | 0.028 | 0.004 |  | 总磷 | 0.018 | 0.003 | 4 |
|  |  |  | 盐分 | 4153.826 | 645.189 |  | 盐分 | 3946.135 | 612.930 | 6000 |

表3.6-6 现有项目废水污染物三本帐（t/a）

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 155324.129 | 0 | 155324.1288 | 155324.1288 |
| COD | 86.532 | 75.862 | 10.670 | 7.766 |
| SS | 38.678 | 33.358 | 5.320 | 1.553 |
| 氨氮 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.007 |
| 总磷 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| 盐分 | 714.891 | 101.961 | 612.930 | 612.930 |

噪声

现有项目主要噪声设备为打磨机、分选机、磁选机、离心干燥机、泵、风机等，其噪声源强在80～90dB（A）之间，其噪声产生、治理及排放情况见表3.6-7。

表3.6-7 项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪后 | 降噪量 | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 洗沙区 | 离心机 | 3 | 90 | 60 | 30 | 105 | 52 | 25 | 95 |
|  | 泵 | 5 | 90 | 60 | 30 | 122 | 35 | 30 | 90 |
| 烘干分级车间 | 分级机 | 2 | 80 | 60 | 20 | 78 | 79 | 50 | 70 |
| 混合包装车间 | 筛分过滤机 | 4 | 85 | 65 | 20 | 110 | 47 | 80 | 40 |
|  | 混料机 | 2 | 80 | 60 | 20 | 102 | 55 | 72 | 48 |

副产物产生及排放源强

1、副产物产生情况

根据物料平衡及经验估算，现有项目副产物主要为硅粉、废包装桶、污泥、生活垃圾等，副产物产生情况汇总表见表3.6-8。

表3.6-8 现有项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | St-1硅粉 | 沉淀 | 固态 | 硅、二氧化硅、水 | 1092.925 |
| 2 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.2 |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 2 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 9 |

2、固体废物属性判定情况

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）及《国家危险废物名录》（2016版）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物、危险废物，具体判定结果见表3.6-9。

（2）项目工业废物分析情况汇总

现有项目固体废物产生及处置情况汇总见表3.6-10。

表3.6-9 现有项目副产物属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 是否为危险废物 | 副产品 | 判断依据 |
| 1 | St-1硅粉 | 沉淀 | 固态 | 硅、二氧化硅、水 | 1092.925 | ( | 否 |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016版） |
| 2 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.2 | ( | 否 |  |  |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 2 | ( | 否 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 9 | ( | 否 |  |  |

表3.6-10 现有项目固体废物处置方式汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 拟采取处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | St-1硅粉 | 沉淀 | 固态 | 硅、二氧化硅、水 | 1092.925 | 外售 |
| 2 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.2 | 厂家回收 |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 2 | 委托处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 9 | 环卫部门清运 |

非正常情况下废气污染物产生及排放情况

项目非正常工况为进行开停车检修时，排放时间按每次15分钟，每2个月检修一次，每年检修6次计。按照最不利的情况，所有产污环节同时进行，核算的非正常情况下各废气污染物的最大排放源强见表3.6-11。

表3.6-11 非正常或事故状况下废气污染物排放源强表

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排气量Nm3/h | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 粉尘 | 3161.528 | 12.646 | 4000 | 15m，25℃，D=0.8m |
| 2# | 粉尘 | 4810.124 | 9.620 | 2000 | 15m，25℃，D=0.8m |

污染物排放量核算

本次技术改造完成后，碳化硅微粉设计能力降为1万吨，可膨胀石墨不再生产。现有项目废水经厂区污水站处理后，接入开发区污水处理处理，现有项目污染物污染物排放量核算见表3.6-12。

表3.6-12 现有项目污染物排放量核算一览表（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管排放量 | 外排环境量 |
| 废水 | 废水量 | 155324.129 | 0 | 155324.1288 | 155324.1288 |
|  | COD | 86.532 | 75.862 | 10.670 | 7.766 |
|  | SS | 38.678 | 33.358 | 5.320 | 1.553 |
|  | 氨氮 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.007 |
|  | 总磷 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
|  | 盐分 | 714.891 | 101.961 | 612.930 | 612.930 |
| 废气 | 有组织废气 | 粉尘 | 160.318 | 159.997 | / | 0.321 |
|  | 无组织废气 | 氟化物 | 0.002 | 0 | / | 0.002 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.023 | 0 | / | 0.023 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.031 | 0 | / | 0.031 |
| 固体废物 | 工业固废 | 1095.125 | 1095.125 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 |

建设项目工程分析

建设项目概况

建设项目基本情况

（1）项目名称：年产5000吨硅材料提纯加工技改项目；

（2）项目性质：技改；

（3）建设单位：灌南县天宇硅业科技有限公司；

（4）项目地址：江苏省灌南县经济开发区东区；

（5）占地面积：6000m2；

（6）员工人数：新增劳动定员10人；

（7）工作制度：年运行300天，年工作7200小时，采取三班制，每班8小时；

（8）项目投资：3000万元；

（9）行业类别和代码：[C3099]其他非金属矿物制品制造。

项目建设内容

主体工程及产品方案

技改项目主体工程及产品方案情况详见表4.1-1。技改项目完成后，现有年产5万吨碳化硅生产线产量缩减为1万吨，可膨胀石墨生产线拆除，不再生产，技改后全厂产品方案见表4.1-2。

表4.1-1  技改项目主体工程及产品方案一览表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 纯度 | 规格（直径） | 设计生产能力 （吨） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅材料提纯加工生产线 | 再生硅块（直径＞10mm） | 99.99% | 10mm-20mm | 2400 | 2400 |
|  | 再生硅块（直径＜10mm） |  | 6mm-10mm | 600 | 4800 |
|  | 再生硅片 |  | 3mm-5mm | 2000 | 7200 |

表4.1-2  技改后全厂主体工程及产品方案一览表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力（吨/年） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 | 增量 |  |
| 碳化硅生产线 | 碳化硅微粉 | 50000 | 10000 | -40000 | 7200 |
| 可膨胀石墨生产线 | 可膨胀石墨 | 5000 | 0 | -5000 | 0 |
| 硅材料提纯加工生产线 | 再生硅块（直径＞10mm） | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | 再生硅块（直径＜10mm） | 0 | 600 | 600 | 4800 |
|  | 再生硅片 | 0 | 2000 | 2000 | 7200 |

公用及辅助工程

1、公辅工程

（1） 给水

本项目新鲜水用量为66705m3/a，主要为工艺用水、生活用水、设备冲洗水等，项目用水水源来自区域供水管网。给水管直接从自来水管网上引入，其供水水质符合国家生活饮用水GB5749-85标准，交接点处供水压≥0.30Mpa，可满足本项目的生产和生活用水需要。

（2） 排水

本项目实行清污分流、雨污分流的排水方式。项目废水产生量为44198.482m3/a，废水经厂区现有污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理。

（3） 供电

本项目生产的用电负荷为三级用电负荷，单回路供电即可。项目年用电量108万KWh，厂区配置400KVA变压器一台。整个厂区的供电由开发区统一供给，可满足项目生产需要。

（4）纯水系统

本项目纯水用量为35433m3/a，项目新增一套反渗透纯水制备系统，规模为20t/h，可满足生产所需。

技改项目公用及辅助工程见表4.1-5。

表4.1-5 公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水（新鲜水） | 新鲜水用量为66705m3/a，主要为工艺用水、生活用水、设备冲洗水等，项目用水水源来自区域供水管网 | 利用现有管线 |
|  | 排水 | 实行清污分流、雨污分流的排水方式。项目废水产生量为44198.482m3/a，经厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理。雨水经雨水管网排入附件地表水体。 | 利用厂区现有污水站，改建污水管线 |
|  | 供电 | 项目年用电量108万KWh，厂区配置400KVA变压器一台。 | 利用现有线路 |
|  | 纯水 | 纯水用量为35433 m3/a，新增一套反渗透纯水制备系统，规模为20t/h，可满足生产所需。 | 技改项目新增 |
| 绿化 | 项目绿地面积2264 m2，绿化率12% | 利用现有绿化 |
| 贮 运 工 程 | 外部贮存 | 项目原料、产品均为汽车运输 | 委托专用车辆运输 |
|  | 内部贮存 | 利用现有一般固废仓库1座（400m2），新建待洗料仓库、危化品仓库、成品仓库、预留仓库等4座 | 利用现有一般固废仓库、新增4座仓库 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 二级水膜除尘+低温等离子反应器1套；双筒旋风除尘+一级水膜除尘1套；二级碱液吸收1套；三级碱液吸收1套 | 技改项目新增 |
|  | 废水治理 | 含氟废水经预处理，与综合废水、生活污水进厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂处理。含氟废水预处理采用“调节池+化学沉淀池+二沉池”；厂区污水站采用“调节池+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”，处理能力为750m3/d；雨水经雨水管网排入附件地表水体。 | 利用厂区现有污水站，改建污水管线 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备；局部消声、隔音；厂房隔音 | 技改项目新增 |
|  | 固体废物 处理 | 铁粉、硅铁粉和除尘渣作为硅铁原料外售；不合格品和废包装桶由厂家回收；污水处理产生的污泥委托处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。利用厂区现有一般固废仓库1座（400m2）。 | 利用厂区现有一般固废仓库 |
|  | 事故池（兼消防尾水池） | 有效容积350m3 | 技改新增 |

2、依托设施可行性分析

技改项目位于灌南县天宇硅业科技有限公司现有厂区内，厂内各项公辅工程已建成使用。供水管线、供电线路已铺设完成，技改项目可利用现有供水管线及供电线路进行供水、供电；厂内污水站建成运行，根据废水处理设施依托可行性分析，技改项目废水经过分类收集、分质处理，经现有污水站处理后，各项水污染物可满足灌南县开发区污水处理厂接管标准；厂内现有一般固废仓库1座，占地面积400m2，高6m，技改项目一般固废产生量约105.408t/a，暂存于一般固废仓库，定期清运，现有一般固废仓库可满足生产所需；新增事故池（兼消防尾水池）1个，有效容积350m3，经计算，事故状态下全厂事故废水排放量约299.13m3，事故池容积能够满足事故状态下所产生事故废水排放需求。

贮运工程

1、贮运

本项目涉及主要原料、产品贮存情况详见表4.1-3。

表4.1-3  项目主要原辅料及产品贮存量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 用量或产量（t/a） | 容器或包装规格 | 容器或包装贮存数量（个） | 最大贮存量（t） | 物料形态 | 贮存（暂存）场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 55% | 67.25 | 25kg/桶 | 50 | 1.25t | 液体 | 危化品仓库 | 原料 |
| 2 | 硝酸 | 68% | 168.75 | 25kg/桶 | 40 | 1t | 液体 | 危化品仓库 | 原料 |
| 3 | 盐酸 | 38% | 30 | 25kg/桶 | 40 | 1t | 液体 | 危化品仓库 | 原料 |
| 4 | 氢氧化钠 | 99% | 100 | 25kg/袋 | 20 | 0.5 | 固体 | 危化品仓库 | 原料 |
| 5 | 再生硅块（直径＞10mm） | 98% | 2450 | 散装堆放 | 20 | 200 | 固体 | 原料仓库 | 原料 |
| 6 | 再生硅块（直径＜10mm） | 96% | 625 | 散装堆放 | 10 | 100 | 固体 | 原料仓库 | 原料 |
| 7 | 再生硅片 | 95% | 2105 | 散装堆放 | 15 | 150 | 固体 | 原料仓库 | 原料 |
| 8 | 再生硅块（直径＞10mm） | 99.99% | 2400 | 10t托盘包装 | 18 | 180 | 固体 | 成品仓库 | 产品 |
| 9 | 再生硅块（直径＜10mm） | 99.99% | 600 | 10t托盘包装 | 10 | 100 | 固体 | 成品仓库 | 产品 |
| 10 | 再生硅片 | 99.99% | 2000 | 10t托盘包装 | 15 | 150 | 固体 | 成品仓库 | 产品 |

2、运输

本项目主要采用汽车公路运输，原料运输由厂家直接运输。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务，厂内运输主要依靠自备叉车。

环保工程

（1）废气处理

技改项目各类废气处理装置设置情况见表4.1-4。

表4.1-4 技改项目废气处理装置

| 位置 | 排气筒参数 | 治理装置及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分选车间 | 3# | 二级水膜除尘+低温等离子反应器1套 | 新增 |
|  |  | 双筒旋风除尘+一级水膜除尘1套 | 新增 |
| 酸碱洗车间 | 4# | 二级碱液吸收1套 | 新增 |
|  |  | 三级碱液吸收1套 | 新增 |

（2）废水排放量为147.33m3/d，利用厂区现有污水站进行处理，现有污水站采用“调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺，处理能力为750m3/d。含氟废水经过预处理，与综合废水、生活污水一起经厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理；雨水经雨水管网排入附件地表水体。

（3）噪声污染控制

建设项目针对噪声源的不同情况采取有效的降噪措施。如离心干燥机采用减振、室内布置，生产车间采用隔声吸声材料等措施，拟建项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废处置

技改项目利用厂区现有一般固废仓库，面积400m2，方便产生的固废暂存。项目产生的所有固废经过分类后得到合理处置，不会产生二次污染。

平面布置情况

根据项目提供的平面布置图，项目区域主导风向为东北风，办公生活区位于厂区东北部，处于主导风向上风向，布置合理。整个厂区生产区和生活办公区分开，现有项目石墨生产车间及仓库、碳化硅生产车间及仓库位于厂区中部，技改项目硅材料提纯加工生产区位于厂区西部，主要包括打磨车间、分选车间、凉料室、酸碱洗车间、泡料车间、待洗料仓库、危化品仓库、成品库、烘干房等。厂区在平面布置上有利于废水的收集和清污分流，生产车间布置可降低噪声对外环境的影响，并能保证无组织排放源的卫生防护距离满足要求。厂区总平面布置既能满足正常生产的要求，又能减少对环境的影响，因此总平面布置比较合理。

建成后，厂内各建、构筑物与相邻单位的建、构筑物的防火间距、场内各建筑物与场外道路的安全间距，均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。同时，场内各建筑物之间的防火间距、与场内道路之间的间距、与场围墙间的间距也均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。

技改项目于厂区内新建构筑物主要包括打磨车间、分选车间、凉料室、酸碱洗车间、泡料车间、待洗料仓库、危化品仓库、成品库、烘干房等，厂区总平面布置详见图4.1-1。技改项目主要构筑物情况详见表4.1-6。

表4.1-6 项目主要建筑物情况表

| 建筑物名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡料车间 | 130 | 130 | 1 | 砖混结构 | 新建 |
| 酸碱洗车间 | 130 | 130 | 1 | 砖混结构 | 新建 |
| 待洗料仓库 | 150 | 150 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 凉料室 | 50 | 50 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 分选车间 | 100 | 100 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 烘干房 | 50 | 50 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 危化品仓库 | 65 | 65 | 1 | 砖混结构 | 新建 |
| 成品库 | 100 | 100 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 工具房 | 50 | 50 | 1 | 砖混结构 | 新建 |
| 预留仓库 | 290 | 286 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 打磨车间 | 484 | 484 | 1 | 框架结构 | 新建 |
| 化验室 | 32 | 32 | 1 | 砖混结构 | 原有 |
| 消防水池 | 144 | 144 | 1 | 砖混结构 | 原有 |
| 事故池（兼消防尾水池） | 700 | 700 | 1 | 砖混结构 | 新增 |
| 一般固废仓库 | 400 | 400 | 1 | 砖混结构 | 原有 |
| 污水处理区 | 1880 | 1880 | 1 | 钢结构 | 原有 |

建设项目周边环境概况

项目位于灌南经济开发区东区，厂界东侧为连云港金泉皮业有限公司，南侧为连云港市中宇环保科技有限公司，西侧为连云港港丰皮业有限公司，北侧为在建企业。建设项目周围环境概况详见图4.1-2。

主要技术经济指标

项目主要经济技术指标见表5.1-7。

表4.1-7 主要经济技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 3000 |  |
| 2 | 工程建设投资 | 万元 | 2220 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 600 |  |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 180 |  |
| 4 | 年销售收入 | 万元 | 41000 | 各年平均 |
| 5 | 税前利润 | 万元 | 1160.2 | 各年平均 |
| 6 | 税后利润 | 万元 | 870.14 | 各年平均 |
| 7 | 税率 | % | 25 |  |
| 8 | 财务内部收益率 | % | 68.96 | 所得税后 |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 1.44 | 所得税后 |

主要原辅料理化性质、毒理毒性

项目生产过程中使用的原辅料硝酸、盐酸、氢氟酸及氢氧化钠的理化性质及毒理毒性详见表4.1-8。

表4.1-8 项目主要原辅料理化性质及毒性情况

| 序号 | 名称/CAS号 | 理化特性 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 1310-73-2 | 分子式：NaOH，分子量：40.01，外观与性状：白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度(水=1)：2.12，饱和蒸气压：0.13 kPa(739℃)。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 2 | 盐酸 7647-01-0 | 分子式：HCl，分子量：36.46，无色或微黄色发烟液体，相对密度1.2、熔点-114.8℃、沸点108.6 ℃；与水任意比互溶 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 3 | 硝酸 7697-37-2 | 分子式：HNO3，分子量63.01，熔点：-42℃，沸点：86℃，相对密度：1.50，与水混溶 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 4 | 氢氟酸 7664-39-3 | 分子式：HF，分子量20.01，熔点：-83.1℃，沸点：120℃，相对密度：1.26，与水混溶 | 本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 | LD50：无资料 LC50：1044 mg/m3(大鼠吸入) |

生产工艺及物料平衡

生产工艺流程及产污环节

一、工艺原理

技改项目以再生硅块、再生硅片为原料，再生硅片经高温除杂、磁选、过筛、泡酸、碱洗、中和、烘干等工序进行提纯，再生硅块（直径＞10mm）经打磨、混酸洗、纯水洗、烘干等工序进行提纯，再生硅块（直径＜10mm）经混酸洗、泡酸、纯水洗、离心脱水、烘干等工序进行提纯，提纯后的产品纯度可达99.99%。

涉及的主要化学反应方程式如下：

（1）泡酸反应

（2）碱洗反应

（3）混酸洗反应

二、生产工艺流程

技改项目建设再生硅片提纯加工生产线1条，年运行时间7200h；再生硅块（直径＞10mm）和再生硅块（直径＜10mm）提纯加工生产线1条，再生硅块（直径＞10mm）和再生硅块（直径＜10mm）共用一条生产线，其中再生硅块（直径＞10mm）提纯加工年运行时间2400h，再生硅块（直径＜10mm）提纯加工年运行时间4800h。

1、再生硅片提纯加工工艺流程

图4.2-1 再生硅片提纯加工工艺流程

工艺流程说明：

原料再生硅片纯度约95%，其余5%为表面切割液（主要成分为聚乙二醇、分散剂、螯合物、金属腐蚀抑制剂、消泡剂、表面活性剂等）、氧化硅、水。再生硅片提纯包括高温除杂、磁选、过筛、泡酸、碱洗、中和、水洗、烘干等工序。

①泡酸：再生硅片在高温除杂机进行高温除杂，去除硅片表面的硅片切割液、水等杂质，温度约700~900℃。根据企业提供资料，硅片表面的切割液约占原料总质量的0.5%。高温除杂后进行磁选，以去除硅片上的铁渣等。磁选后进行过筛，直径小于3mm的硅片由厂家回收。由于再生硅片在铸锭、切片过程产生金属离子铁等，同时硅块表面被氧化成二氧化硅，故将此料放入泡酸槽中进行浸泡，以去除里面金属离子及二氧化硅。泡酸槽中加入浓度为55%的氢氟酸，浸泡5h后，用纯水洗至中性。泡酸后进行水洗，含酸废水进厂区污水站处理。

②碱洗：泡酸后的硅片经纯水洗后进行碱洗，以去除再生硅片表面的二氧化硅。碱洗工段温度为80℃，碱液浓度为33.3%。将硅料放入碱洗槽中浸泡30s后用纯水冲洗，含碱废水进厂区污水站处理。

③中和：再生硅片经碱洗后放入浓度约9%的酸液中，以中和硅片表面的碱液，浓度约9%的酸液由再生硅块（直径＜10mm）提纯过程中产生的S3-1废酸液加纯水配制而成。硅片经中和、纯水洗、超声波清洗，进一步去除物料表面的酸碱等物质，然后进行烘干，烘干温度为120℃。烘干后进一步磁选，以去除硅片表面微量的铁粉，磁选后即为成品。

产污环节：

有组织废气：高温除杂过程产生废气G1-1粉尘、VOCs，磁选过程产生废气G1-2粉尘，泡酸过程产生废气G1-3氟化物，自来水洗过程产生废气废气G1-4氟化物，中和过程产生废气G1-6氟化物、氮氧化物，烘干过程产生废气G1-7氮氧化物、氟化物；

废水：自来水洗过程产生含酸废水W1-1，纯水洗过程分别产生含碱废水W1-2、水洗废水W1-3，超声波清洗过程产生清洗废水W1-4；

噪声：生产过程有噪声产生；

固废：磁选过程产生铁粉S1-1和S1-3，过筛过程产生不合格品S1-2。

2、再生硅块（直径＞10mm）提纯加工工艺流程

图4.2-1 再生硅块（直径＞10mm）提纯加工工艺流程

工艺流程说明：

原料再生硅块（直径＞10mm）纯度约98%，其余2%为表面切割液、氧化硅、水。再生硅块（直径＞10mm）提纯包括打磨、混酸洗、水洗、烘干等工序。

再生硅块（直径＞10mm）经打磨去除硅块表面的铁粉、硅粉等，经自来水洗后进行混酸洗，去除硅块表面的锌、铁及二氧化硅等。混酸的主要成分为68%硝酸、55%氢氟酸，将硅料放入酸洗槽中浸泡30s后用纯水冲洗至中性。硅料经混酸洗、纯水洗后，进行超声波清洗，进一步去除物料表面的酸碱等物质，然后进行烘干即为成品。S2-2废酸液回用于碳化物微粉生产线酸洗工序，含酸废水、水洗废水、清洗废水进厂区污水站处理。

产污环节：

有组织废气：打磨过程产生废气G2-1粉尘，混酸洗过程产生废气G2-2氟化物、氮氧化物，纯水洗过程产生废气G2-3氟化物、氮氧化物，烘干过程产生废气G2-4氟化物、氮氧化物；

废水：自来水洗过程产生水洗废水W2-1，纯水洗过程产生含酸废水W2-2，超声波清洗过程产生清洗废水W2-3；

噪声：生产过程有噪声产生；

固废：打磨过程产生硅铁粉S2-1，混酸洗过程产生废酸液S2-2，S2-2回用于碳化物微粉生产线酸洗工序。

3、再生硅块（直径＜10mm）提纯加工工艺流程

图4.2-1 再生硅块（直径＜10mm）提纯加工工艺流程

工艺流程说明：

原料再生硅块（直径＜10mm）纯度约96%，其余4%为表面切割液、氧化硅、水。再生硅块（直径＜10mm）提纯包括混酸洗、泡酸、水洗、烘干等工序。

再生硅块（直径＜10mm）经混酸洗去除硅块表面的锌、铁及二氧化硅等。混酸的主要成分为68%硝酸、55%氢氟酸，将硅料放入酸洗槽中浸泡30s后用纯水冲洗至中性。纯水洗后进行泡酸，进一步去除硅块的表面的杂质金属和二氧化硅。泡酸槽中加入浓度为38%的盐酸，浸泡8h后，用纯水洗至中性。水洗后进行离心脱水、烘干，即为成品。S3-1废酸液回用于再生硅片中和工序，含酸废水、离心废水进厂区污水站处理。

产污环节：

有组织废气：混酸洗过程产生废气G3-1氟化物、氮氧化物，纯水洗过程产生废气G3-2氟化物、氮氧化物，泡酸洗过程产生废气G3-3氯化氢；烘干过程产生废气G3-4氯化氢；

废水：纯水洗过程产生含酸废水W3-1和W3-2，离心脱水过程产生离心废水W3-3；

噪声：生产过程有噪声产生；

固废：混酸洗过程产生废酸液S3-1，回用于再生硅片中和工序。

原辅材料及能源消耗

项目硅材料提纯加工过程中使用的主要原辅料及能源消耗情况详见表4.2-1。

表4.2-1 项目主要原辅材料及能源情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年耗量（t/a） | 来源与运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 55% | 67.25 | 外购、汽运 |
| 2 | 硝酸 | 68% | 168.75 | 外购、汽运 |
| 3 | 盐酸 | 38% | 30 | 外购、汽运 |
| 4 | 氢氧化钠 | 99% | 100 | 外购、汽运 |
| 5 | 再生硅块（直径＞10mm） | 纯度98%，2%为表面切割液、氧化硅、水 | 2450 | 外购、汽运 |
| 6 | 再生硅块（直径＜10mm） | 纯度96%，4%为表面切割液、氧化硅、水 | 625 | 外购、汽运 |
| 7 | 再生硅片 | 纯度95%，5%为表面切割液、氧化硅、水 | 2105 | 外购、汽运 |
| 8 | 水 | / | 66705 | 园区供水 |

建设项目主要生产设备

建设项目主要生产设备见下表。

表4.2-2 建设项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨机 | 6 | 800×800×850 |
| 2 | 磁选机 | 2 | YC-14T |
| 3 | 非磁性金属分选机 | 1 | DDP-3 |
| 4 | 高温除杂机 | 1 | BXG-45-11 |
| 5 | 热风循环烘箱 | 5 | CT-C-11 |
| 6 | 离心干燥机 | 2 | 500型 |
| 7 | 超声波清洗机 | 2 | HDX-10KW |
| 8 | 泡酸槽 | 30 | 464L |
| 9 | 碱洗槽 | 3 | 82L |
| 10 | 酸洗槽 | 2 | 63L |
| 11 | 纯水机 | 1 | 20T |
| 12 | EDI超纯水过滤器 | 1 | LXM45Z-1 |

物料平衡

1、总物料平衡

（1）再生硅片提纯工艺物料平衡

根据企业提供资料，再生硅片提纯工艺总物料平衡见图4.2-2及表4.2-3。

图4.2-2 再生硅片提纯工艺总物料平衡图（t/a）

表4.2-3 再生硅片提纯工艺总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废（液） |
| 1 | 再生硅片 | 2105 | 2000 | G1-1：61.045 | W1-1：4001.794 | S1-1：16.352 |
| 2 | 55%氢氟酸 | 56 |  | G1-2：4.088 | W1-2：4286.541 | S1-2：30.353 |
| 3 | 99%氢氧化钠 | 100 |  | G1-3：8.376 | W1-3：10231.064 | S1-3：0.040 |
| 4 | 水 | 19933 |  | G1-4：0.056 | W1-4：1497.089 |  |
| 5 | S3-1废酸液 | 27.237 |  | G1-5：27.989 |  |  |
| 6 |  |  |  | G1-6：0.181 |  |  |
| 7 |  |  |  | G1-7：56.269 |  |  |
| 合计 | 22221.237 | 2000 | 158.004 | 200016.489 | 46.744 |
|  |  | 22221.237 |

（2）再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺物料平衡

根据企业提供资料，再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺总物料平衡见图4.2-3及表4.2-4。

图4.2-3 再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺总物料平衡图（t/a）

表4.2-4 再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废（液） |
| 1 | 再生硅块（直径＞10mm） | 2450 | 2400 | G2-1：4.900 | W1-1：2998.827 | S2-1：31.850 |
| 2 | 55%氢氟酸 | 7.50 |  | G2-2：1.979 | W1-2：11998.479 | S2-2：93.925 |
| 3 | 68%硝酸 | 112.5 |  | G2-3：0.173 | W1-3：1499.446 |  |
| 4 | 水 | 16500 |  | G2-4：40.423 |  |  |
| 合计 | 19070 | 2400 | 47.474 | 16496.751 | 125.775 |
|  |  | 19070 |

（3）再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺物料平衡

根据企业提供资料，再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺总物料平衡见图4.2-4及表4.2-5。

图4.2-4 再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺总物料平衡图（t/a）

表4.2-5 再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废（液） |
| 1 | 再生硅块（直径＜10mmm） | 625 | 600 | G3-1：1.582 | W3-1：2951.884 | S3-1：27.237 |
| 2 | 55%氢氟酸 | 3.75 |  | G3-2：0.085 | W3-2：2967.171 |  |
| 3 | 68%硝酸 | 56.25 |  | G3-3：2.266 | W3-3：134.289 |  |
| 4 | 38%盐酸 | 30 |  | G3-4：30.486 |  |  |
| 5 | 水 | 6000 |  |  |  |  |
| 合计 | 6715 | 600 | 34.420 | 6053.344 | 27.237 |
|  |  | 6715 |

2、酸物料平衡

项目再生硅片、再生硅块提纯加工酸平衡分别见图4.2-6、图4.2-7、图4.2-8。

图4.2-6 再生硅片提纯工艺酸平衡图（t/a）

图4.2-7 再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺酸平衡图（t/a）

图4.2-8 再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺酸平衡图（t/a）

3、氟元素平衡

再生硅片、再生硅块提纯加工氟元素平衡分别见图4.2-9、图4.2-10、图4.2-11。

图4.2-9 再生硅片提纯工艺氟元素平衡图（t/a）

图4.2-10 再生硅块（直径＞10mm）提纯工艺氟元素平衡图（t/a）

图4.2-11 再生硅块（直径＜10mm）提纯工艺氟元素平衡图（t/a）

建设项目水平衡

建设项目用水量

本项目用水主要是工艺用水、地面及设备冲洗用水、检验化验用水、废气吸收用水、职工生活用水等，项目用水情况见表4.3-1。

表4.3-1 项目用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 42433 | 其中7000为新鲜自来水，35433为纯水 |
| 2 | 纯水制备用水 | 59055 | 纯水制备浓水23622，其中206用作废气吸收用水，500用作地面及设备冲洗水，22916回用于碳化硅微粉生产线水洗工序 |
| 3 | 检验化验用水 | 200 | 新鲜水 |
| 4 | 地面及设备冲洗用水 | 500 | 来自纯水制备浓水 |
| 5 | 废气吸收用水 | 206 |  |
| 6 | 生活用水 | 450 | 项目劳动定员10人，职工在厂内住宿，生活用水取150L/d |
| 合计 | 102844 | 其中新鲜水66705，纯水35433，纯水制备浓水706 |

建设项目排水量及水平衡

建设项目废水主要有工艺废水、纯水制备废水、化验废水、地面及设备冲洗废水、废气吸收废水等生产废水及生活污水、初期雨水等，废水经厂区污水处理设施处理后，排入开发区污水处理厂处理。项目新鲜水用水量为66705m3/a，纯水制备浓水回用量为706m3/a；总污水产生量为44198.482m3/a，其中工艺废水42103.482m3/a、废气吸收废水185.4m3/a、地面及设备冲洗废水400m3/a、检验化验废水160m3/a、生活污水360m3/a、初期雨水1175m3/。

技改项目水平衡图见图4.3-1，技改项目完成后全厂水平衡图见图4.3-2。

图4.3-1 技改项目水平衡图（m3/a）

图4.3-2 全厂项目水平衡图（m3/a）

建设项目污染源强分析

施工期污染源分析

废水

本项目施工期间的水污染来源包括生活污水与建筑施工废水两个方面。

1、生活污水

施工期生活污水源自施工人员日常生活，主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS和TP。本项目共有施工人员约30人，施工人员每天生活用水以130L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为6.24m3/d，施工期约1年，一年以330日施工计，则施工期共排放生活污水1029.6m3，排入厂区现有污水处理设施处理。本项目生活污水中主要污染物的产生量详见表4.4-1。

表4.4-1 施工期生活污水及污染物产生情况

| 主要污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| COD | 400 | 1.250 | 0.413 |
| NH3-N | 35 | 0.110 | 0.037 |
| SS | 300 | 0.935 | 0.309 |
| TP | 4 | 0.010 | 0.004 |

建设项目施工期间，生活污水产生总量不是很大，经收集后排入厂区现有污水处理设施处理；必须采取严格的防护措施，以免污水由附近沟渠排入附近河流污染拟建项目周边水体。

2、建筑施工废水

建筑施工废水主要是施工期间产生的水泥搅拌等泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80~120 g/L）等特点，且废水含有少量的废机油等污染物。要求建设单位施工期间修建临时沉淀池，地表雨水径流及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后用于道路洒水抑尘，不得随意排放。

废气

建设项目在施工建设过程中，大气污染物主要有：施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气和粉尘。粉尘污染主要来源于：（1）建筑材料如水泥、白灰、砂子、开挖土方等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；（2）运输车辆往来将造成地面扬尘；（3）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5 m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150 m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49 mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5 m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量不进行定量估算。

噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，不同施工机械的源强及影响状况见表4.4-2。

表4.4-2 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB（A）） | 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82 | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 推土机 | 76 | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 搅拌机 | 84 | 7 | 卡车 | 85 |
| 4 | 打桩机 | 105 | 8 | 电锯 | 84 |

建筑施工可分为基础施工阶段和结构施工阶段。各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言，主要的噪声源有挖掘机、推土机、搅拌机、打桩机、夯土机、起重机、电锯、运输卡车等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。

固体废物

本项目施工过程中固体废弃物主要有：

1、生活垃圾

施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门定期清运，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。

本项目按照生活垃圾发生系数1kg/人·d计，施工期间生活垃圾产生量为9.9t/a，要求设专人打扫卫生，设置密闭垃圾箱，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门定期统一清运。

2、建筑垃圾

施工过程将产生一定量的建筑废弃物，主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。工程完工后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中造成水体污染。施工单位应要求施工单位规划运输，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾；施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾。

根据类比调查，本项目施工期间建筑垃圾产生量为120t。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

营运期污染源分析

废气

一、有组织废气

根据产品生产工艺流程及物料平衡，工艺废气主要包括氮氧化物、氯化氢、氟化物、粉尘（主要成分为石英）、VOCs等。生产过程中产生的各项废气分别经相应废气处理装置处理后排放。根据生产车间布置情况，本项目设置废气排气筒2个，其中分选车间设置一根15米排气筒1#，酸碱洗车间设置一根15米排气筒2#。项目废气产生、治理及排放情况见表4.4-3，各排气筒污染物排放情况见表4.4-4。

表4.4-3 项目正常工况下有组织废气产生及排情况一览表

| 车间 | 污染源 |  | 产生情况 | 处理方法 | 排放情况 | 执行标准 | 排气量m3/h | 排放源参数 | 排气筒编号 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 处理效率% | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |  |
| 分选车间 | G1-1 | 粉尘 | 292.361 | 1.754 | 12.63 | 二级水膜除尘+低温等离子 | 粉尘 | 2.924 | 0.018 | 0.126 | 99 | 60 | 1.9 | 6000 | 15 | 0.8 | 25 | 3# | 连续 |
|  |  | VOCs | 243.634 | 1.462 | 10.525 |  | VOCs | 24.363 | 0.146 | 1.053 | 90 | 80 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 分选车间 | G1-2 | 粉尘 | 56.777 | 0.568 | 4.088 | 旋风除尘+一级水膜除尘 | 粉尘 | 5.219 | 0.052 | 0.180 | 98 | 60 | 1.9 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 打磨车间 | G2-1 | 粉尘 | 204.167 | 2.042 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡料车间 | G1-3 | 氟化物 | 82.992 | 1.162 | 8.366 | 二级碱液吸收 | 氟化物 | 0.835 | 0.012 | 0.084 | 99 | 9 | 0.1 | 14000 | 15 | 0.8 | 25 | 4# | 连续 |
|  | G1-4 | 氟化物 | 0.553 | 0.008 | 0.056 |  | 氯化氢 | 0.337 | 0.005 | 0.023 | 99 | 45 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | G3-3 | 氯化氢 | 33.720 | 0.472 | 2.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸碱洗车间 | G1-6 | 氮氧化物 | 1.166 | 0.023 | 0.168 | 三级碱液吸收 | 氮氧化物 | 9.463 | 0.189 | 0.627 | 78.4 | 240 | 0.77 | 20000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.091 | 0.002 | 0.013 |  | 氟化物 | 0.021 | 0.0004 | 0.001 | 99.9 | 9 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | G2-2 | 氮氧化物 | 24.246 | 0.485 | 1.164 |  | 氯化氢 | 0.014 | 0.0003 | 0.001 | 99.9 | 45 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 16.947 | 0.339 | 0.813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2-3 | 氮氧化物 | 3.186 | 0.064 | 0.153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.424 | 0.008 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3-1 | 氮氧化物 | 12.799 | 0.256 | 1.229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 3.616 | 0.072 | 0.347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干房 | G1-7 | 氮氧化物 | 0.583 | 0.012 | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.055 | 0.001 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2-4 | 氮氧化物 | 1.593 | 0.032 | 0.076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.085 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3-4 | 氯化氢 | 1.180 | 0.024 | 0.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化品仓库 | Gwh | 氮氧化物 | 0.240 | 0.005 | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.188 | 0.004 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.158 | 0.003 | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.4-4 各排气筒有组织废气正常排放源强

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放情况 | 执行标准 | 排气量m3/h | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |  |
| 3# | 粉尘 | 4.358 | 0.070 | 0.306 | 60 | 1.9 | 16000 | 15m，25℃，D=0.8m |
|  | VOCs | 9.136 | 0.146 | 1.053 | 80 | 7.2 |  |  |
| 4# | 氮氧化物 | 5.567 | 0.189 | 0.627 | 240 | 0.77 | 34000 | 15m，25℃，D=0.8m |
|  | 氯化氢 | 0.147 | 0.005 | 0.024 | 45 | 1.2 |  |  |
|  | 氟化物 | 0.357 | 0.012 | 0.085 | 9 | 0.1 |  |  |

二、无组织废气

技改项目无组织废气主要为危化品仓库无组织废气、污水站无组织废气，危化品仓库无组织废气经过引风机收集接入废气管道，再进入“三级碱液吸收”装置处理，捕集率按90%计。项目无组织废气污染物产生及排放量见表4.4-5。

表4.4-5 项目主要无组织废气产生源强汇总表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 面源面积m2 | 面源高度m | 处理方式 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 | 氮氧化物 | 0.032 | 100 | 6 | 三级碱液吸收 | 0.003 |
|  | 氯化氢 | 0.025 |  |  |  | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.021 |  |  |  | 0.002 |

三、废气污染物产生及排放情况

本项目产生的水蒸汽、氢气为无毒害气体，可直接排放，本次评价不将其列入大气污染物进行统计分析，技改项目废气污染物产生及排放情况见表4.4-6。

表4.4-6 技改项目废气污染物产生及排放情况（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 氮氧化物 | 2.902 | 2.276 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 2.402 | 2.378 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 9.646 | 9.561 | 0.085 |
|  | 粉尘 | 21.618 | 21.312 | 0.306 |
|  | VOCs | 10.525 | 9.473 | 1.053 |
| 无组织 | 氮氧化物 | 0.032 | 0.029 | 0.003 |
|  | 氯化氢 | 0.025 | 0.023 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.021 | 0.019 | 0.002 |

废水

项目排放的废水主要有工艺废水、纯水制备废水、化验废水、地面及设备冲洗废水、废气吸收废水等生产废水及生活污水、初期雨水等，项目各项废水经厂内污水站处理后，接入灌南开发区污水处理厂处理。

（1）工艺废水

技改项目生产废水为水洗、离心工序产生的废水，产生量约为42103.482m3/a；

（2）纯水制备浓水

纯水制备系统浓水产生量约为23600m3/a，其中500m3/a作为地面及设备冲洗水，206m3/a作为废气吸收水，229160m3/a回用于碳化硅微粉生产线水洗工序；

（3）检验化验废水

检验化验用水量为200m3/a，损耗按20%计，则废水产生量约为160m3/a；

（4）地面及设备冲洗废水

地面及设备冲洗用水量为500m3/a，损耗按20%计，则废水产生量约为400 m3/a；

（5）废气吸收废水

废水吸收废水产生量约为184.5m3/a；

（6）生活污水

本项目新增员工10人，生活用水按150L/人.天（员工在厂区内住宿）计算，年工作300天，则职工生活用水量为450m3/a。生活污水产生系数以0.8计，则项目生活污水产生量为360m3/a；

（7）初期雨水

项目总占地面积为6000m2，经查有关资料，连云港市年均暴雨强度为1.36×10-5m3/（m2•s），年平均暴雨次数约24次，初期降雨时间取10min，则算得初期雨量约为1175m3/a。

根据企业提供资料及类别同类型企业，技改项目废水产生及排放情况见表4.4-7，水污染物“三本账”见表4.4-8。

表4.4-7 项目水污染物产生及排放情况

| 废水种类 | 产生工段 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 接管标准 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 含氟废水 | W1-1、W1-3、W2-3、W3-1、废气吸收水 | 18610.900 | pH | 4~5 | 经含氟废水处理装置处理后，进入综合废水处理装置 | pH | 6~9 |  |
|  |  |  | COD | 1893.192 | 35.234 |  | COD | 1703.872 | 31.711 |  |
|  |  |  | SS | 335.986 | 6.253 |  | SS | 211.671 | 3.939 |  |
|  |  |  | 总氮 | 211.493 | 3.936 |  | 总氮 | 152.275 | 2.834 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 2899.842 | 53.969 |  | 氟化物 | 57.997 | 1.079 |  |
|  |  |  | 盐分 | 4348.761 | 80.934 |  | 盐分 | 4131.323 | 76.888 |  |
| 其他废水 | W1-2、W1-4、W2-1、W2-2、W3-2、W3-3、地面及设备冲洗水、检验废水 | 24052.582 | pH | 5~6 | 经过综合废水处理装置处理后进入生化装置 | / | / |  |
|  |  |  | COD | 2636.773 | 63.421 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | SS | 491.347 | 11.818 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 总氮 | 235.648 | 5.668 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 氟化物 | 45.390 | 1.092 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 盐分 | 761.693 | 18.321 |  | / | / | / |  |
| 综合废水 | 含氟废水、其他废水 | 42663.482 | pH | 5~6 | 经过综合废水处理装置处理后进入生化装置 | pH | 6~9 |  |
|  |  |  | COD | 2229.818 | 95.132 |  | COD | 1715.845 | 73.204 |  |
|  |  |  | SS | 369.345 | 15.758 |  | SS | 70.914 | 3.025 |  |
|  |  |  | 总氮 | 199.279 | 8.502 |  | 总氮 | 121.161 | 5.169 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 50.890 | 2.171 |  | 氟化物 | 18.320 | 0.782 |  |
|  |  |  | 盐分 | 2231.611 | 95.208 |  | 盐分 | 2014.029 | 85.926 |  |
| 技改项目废水 | 综合废水、生活污水、初期雨水 | 44198.482 | pH | 6~9 | 生化处理 | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  | COD | 1680.780 | 74.288 |  | COD | 268.925 | 11.886 | 300 |
|  |  |  | SS | 75.397 | 3.332 |  | SS | 52.778 | 2.333 | 120 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.204 | 0.009 |  | 氨氮 | 0.098 | 0.004 | 45 |
|  |  |  | 总氮 | 117.198 | 5.180 |  | 总氮 | 56.255 | 2.486 | 70 |
|  |  |  | 总磷 | 0.033 | 0.001 |  | 总磷 | 0.021 | 0.001 | 4 |
|  |  |  | 氟化物 | 17.684 | 0.782 |  | 氟化物 | 0.098 | 0.004 | 20 |
|  |  |  | 盐分 | 1787.657 | 79.012 |  | 盐分 | 1698.274 | 75.061 | 6000 |

表4.4-8 技改项目废水污染物三本帐（t/a）

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 44198.482 | 0 | 44198.482 | 44198.482 |
| COD | 99.739 | 87.853 | 11.886 | 2.210 |
| SS | 16.065 | 13.732 | 2.333 | 0.442 |
| 氨氮 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 总氮 | 8.965 | 6.347 | 2.618 | 0.663 |
| 总磷 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 |
| 氟化物 | 1.937 | 1.933 | 0.004 | 0.004 |
| 盐分 | 70.148 | 10.005 | 60.143 | 60.143 |

噪声

项目主要噪声设备为打磨机、分选机、磁选机、离心干燥机、泵、风机等，其噪声源强在80～90dB（A）之间，其噪声产生、治理及排放情况见表4.4-9。

表4.4-9 项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪后 | 降噪量 | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 打磨车间 | 打磨机 | 6 | 90 | 60 | 30 | 127 | 30 | 100 | 20 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 132 | 25 | 90 | 30 |
| 分选车间 | 分选机 | 1 | 85 | 55 | 30 | 137 | 20 | 60 | 60 |
|  | 磁选机 | 1 | 85 | 55 | 30 | 127 | 30 | 70 | 50 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 122 | 35 | 60 | 60 |
| 酸碱洗车间 | 离心干燥机 | 2 | 90 | 60 | 30 | 127 | 30 | 40 | 80 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 117 | 40 | 45 | 75 |
| 污水站 | 污水泵 | 10 | 90 | 60 | 30 | 30 | 127 | 20 | 100 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 40 | 117 | 30 | 90 |

副产物产生及排放源强

1、副产物产生情况

根据物料平衡及经验估算，项目副产物主要为铁粉、硅铁粉、不合格品、废包装桶、污泥、除尘渣、生活垃圾等，副产物产生情况汇总表见表4.4-10。

表4.4-10 建设项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 16.352 |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 固态 | 再生硅片 | 30.353 |
| 3 | S1-1铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 0.040 |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 液态 | 硅粉、铁粉 | 31.850 |
| 5 | 除尘渣 | 废气处理 | 固态 | 铁粉、硅粉等 | 21.312 |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.5 |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 5 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 3 |

2、固体废物属性判定情况

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表4.4-11。

（2）项目工业废物分析情况汇总

固体废物产生及处置情况汇总见表4.4-12。

表4.4-11 建设项目副产物属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 是否为危险废物 | 副产品 | 判断依据 |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 16.352 | ( | 否 |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016版） |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 固态 | 再生硅片 | 30.353 | ( | 否 |  |  |
| 3 | S1-3铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 0.040 | ( | 否 |  |  |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 液态 | 硅粉、铁粉 | 31.850 | ( | 否 |  |  |
| 5 | 除尘渣 | 废气处理 | 固态 | 铁粉、硅粉等 | 21.312 | ( | 否 |  |  |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.5 | ( | 否 |  |  |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 5 | ( | 否 |  |  |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 3 | ( | 否 |  |  |

表4.4-12 建设项目固体废物处置方式汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 拟采取处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 16.352 | 作为硅铁原料外售 |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 固态 | 再生硅片 | 30.353 | 厂家回收 |
| 3 | S1-3铁粉 | 磁选 | 固态 | 铁粉 | 0.040 | 作为硅铁原料外售 |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 液态 | 硅粉、铁粉 | 31.850 |  |
| 5 | 除尘渣 | 废气处理 | 固态 | 铁粉、硅粉等 | 21.312 |  |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 固态 | 包装物、原辅料 | 0.5 | 厂家回收 |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 5 | 委托处置 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 3 | 环卫部门清运 |

非正常情况下污染物产生与排放情况

1、废气污染物

本项目非正常工况为进行开停车检修时，排放时间按每次15分钟，每2个月检修一次，每年检修6次计。按照最不利的情况，所有产污环节同时进行，核算的非正常情况下各废气污染物的最大排放源强见表4.4-14。

表4.4-14 非正常或事故状况下废气污染物排放源强表

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排气量Nm3/h | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 粉尘 | 272.725 | 4.364 | 16000 | 15m，25℃，D=0.8m |
|  | VOCs | 91.363 | 1.462 |  |  |
| 4# | 氮氧化物 | 25.772 | 0.876 | 34000 | 15m，25℃，D=0.8m |
|  | 氯化氢 | 14.689 | 0.499 |  |  |
|  | 氟化物 | 46.974 | 1.597 |  |  |

2、废水污染物

本项目非正常工况主要为本厂污水处理站处理装置发生故障或处理效率达不到设计指标要求时引起的。污水处理装置出现事故的主要原因是动力输送设备发生故障或停电原因造成，对于动力设备在污水处理装置设计时一般考虑了备用；对于停电引起的事故，废水先排入事故池，待污水处理站运行正常后分批返回处理达到接管要求后再排放。本项目废水预处理站出水须安装COD 在线监测仪、自动阀门及视频监控系统，一旦发现出水不能达到接管要求则切断出水，废水汇入事故池（容积350m³事故池），分批返回处理达到接管要求后再排放，故不考虑废水非正常排放情况。

污染物“三本账”核算

技改项目完成后，全厂产品为5000吨提纯硅材料、1万吨碳化硅。技改项目污染物污染物排放量核算见表4.5-15。技改项目完成后，全厂废水经厂区污水站处理后，均接入开发区污水处理处理，全厂污染物“三本账”见表4.4-16。

表4.4-15 技改项目污染物产排情况一览表（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管排放量 | 外排环境量 |
| 废水 | 废水量 | 44198.482 | 0 | 44198.482 | 44198.482 |
|  | COD | 99.739 | 87.853 | 11.886 | 2.210 |
|  | SS | 16.065 | 13.732 | 2.333 | 0.442 |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
|  | 总氮 | 8.965 | 6.347 | 2.618 | 0.663 |
|  | 总磷 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 |
|  | 氟化物 | 1.937 | 1.933 | 0.004 | 0.004 |
|  | 盐分 | 70.148 | 10.005 | 60.143 | 60.143 |
| 废气 | 有组织废气 | 氮氧化物 | 2.902 | 2.276 | / | 0.627 |
|  |  | 氯化氢 | 2.402 | 2.378 | / | 0.024 |
|  |  | 氟化物 | 9.646 | 9.561 | / | 0.085 |
|  |  | 粉尘 | 21.618 | 21.312 | / | 0.306 |
|  |  | VOCs | 10.525 | 9.473 | / | 1.053 |
|  | 无组织废气 | 氮氧化物 | 0.032 | 0.029 | / | 0.003 |
|  |  | 氯化氢 | 0.025 | 0.023 | / | 0.003 |
|  |  | 氟化物 | 0.021 | 0.019 |  | 0.002 |
| 固体废物 | 一般固废 | 105.406 | 105.406 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 |

表4.4-16 技改项目建成后全厂污染物“三本帐”核算表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目 | 已批项目批复总量 | 技改项目 | “以新带老”削减量 | 项目建成后全厂接管排放量 | 项目建成后全厂外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管排放量 | 外排环境量 | 接管量 | 外排环境量 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 外排环境量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 155324.129 | 155324.129 | 459 | 284223.25 | 44198.482 | 0.000 | 44198.482 | 44198.482 | 128899.121 | 199522.611 | 199522.611 |
|  | COD | 10.670 | 7.766 | 0.18 | 28.42 | 99.739 | 87.853 | 11.886 | 2.210 | 20.654 | 22.556 | 9.976 |
|  | SS | 5.320 | 1.553 | 0.14* | 5.82* | 16.065 | 13.732 | 2.333 | 0.442 | 4.267 | 7.653 | 1.995 |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.011 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 6.347 | 2.618 | 0.663 | 0 | 2.618 | 0.663 |
|  | 总磷 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.933 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 |
|  | 盐分 | 612.930 | 612.930 | 0 | 3591.9* | 70.148 | 10.005 | 60.143 | 60.143 | 2978.970 | 673.073 | 673.073 |
| 废气（有组织） | 氮氧化物 | / | 0 | / | 0 | 2.902 | 2.276 | / | 0.627 | 0 | / | 0.627 |
|  | 氯化氢 | / | 0 | / | 0 | 2.402 | 2.378 | / | 0.024 | 0 | / | 0.024 |
|  | 氟化物 | / | 0 | / | 0 | 9.646 | 9.561 | / | 0.085 | 0 | / | 0.085 |
|  | 粉尘 | / | 0.321 | / | 0.46 | 21.618 | 21.312 | / | 0.306 | 0.139 | / | 0.627 |
|  | VOCs | / | 0 | / | 0 | 10.525 | 9.473 | / | 1.053 | 0 | / | 1.053 |
| 固废 | 工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.406 | 105.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：①废水水量的单位为m3/a，其余物质单位为t/a；②已批项目批复总量以最终一次环评批复为准；③*数据参照现有项目环评报告。

清洁生产水平分析

原辅料的清洁性

本项目主要原辅料为再生硅片和再生硅块，纯度较高，毒性较小，使用的原辅材料过程中对周围环境影响较小。项目生产过程应尽可能使用清洁的、毒性低的原辅材料，注意工艺更新和创新，减少污染物的产生。为进一步降低环境影响，须采用严格的生产管理和先进的工艺条件，本项目在使用过程中，要尽量防止跑、冒、滴、漏等现象发生。

产品清洁性

本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类鼓励类第十九项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改通知（苏经信产业[2013]183号）中第一类鼓励类第十七项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，且产品在使用过程中对环境影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求。

工艺先进性

技改项目所采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类工艺。本项目硅材料提纯工艺为目前国内成熟的生产工艺，以再生硅块、再生硅片为原料，再生硅片经高温除杂、磁选、过筛、泡酸、碱洗、中和、烘干等工序进行提纯，再生硅块经打磨、水洗、混酸洗、泡酸、烘干等工序进行提纯，提纯后的产品纯度可达99.99%。

项目在酸洗、碱洗工序前对原辅料进行高温除杂、磁选、打磨，再利用酸洗、碱洗、混酸洗的方法对再生硅片和再生硅块进行提纯，不仅减少了生产过程中污染物的产生，而且得到的产品纯度较高，故技改项目生产工艺先进。

设备先进性

本项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，对生产过程中易出现危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理，以降低危险事故的发生。主要体现在：

（1）为保证装置的正常、安全、高效运行，本项目采用高品质的生产装置，且定期维修，加强操作人员的技术水平，操作人员对生产装置进行过程监视、控制、操作和管理。车间设有有效的通风设备，降低车间内废气浓度；

（2）生产工艺和设备选型方面充分考虑了各种操作步骤之间的协调性，减少了各生产环节中的跑、冒、滴、漏；

（3）在设备平面布置时，依据工艺流程、生产特点、火灾危险性和毒性分类，并结合地形、风向等自然条件，将易燃、易爆的设备及原料按有关规范和安全规定集中布置，并留有足够的防火间距和消防通道；

（4）提高设备的自动化水平，最大限度的避免人与有害物质的接触，改善操作人员的劳动条件。采用先进可靠的控制技术，确保装置生产操作安全稳定运行；

（5）在过程控制上尽量减少人工操作的中间环节，机械或自动控制各段流程速度，以充分发挥人工、设备的潜在能力，稳定工艺操作，提高操作精度，减少人为误差，降低故障率，一方面有利于加强生产管理，提高产品质量，降低能耗，一方面操作简便，减少操作人员的劳动强度。

节能降耗措施

节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着工业生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高装置经济效益的具体保证。

本项目在工业化的基础上对生产工艺进行优化改进，提高能源的综合利用水平，对生产过程产生的热量进行综合利用，使能耗效率得到较大提高，主要节能措施如下：

（1）选取节能型设备，减少耗电量；

（2）生产装置中合理选用电机设备，使能耗降低；

（3）通过生产装置采用部分自动化以稳定生产工艺条件，提高工艺水平，从而使能耗下降；

（4）生产中凡需要保温的设备、冷冻管、蒸汽管、蒸汽凝水管均选用良好的保温保冷材料，减少热量损失，使能量降低；

（5）循环套用工艺中的废水，提高能源利用率，降低能耗。

废物治理和回收利用指标

由于技改项目的生产性质决定，产生的多种污染物无法全部进行厂内直接回收，但是在采取一系列的控制措施后，不仅能有效控制各类污染物的排放量同时实现废物在其他生产厂家的循环再生和回收使用。具体措施如下：

（1）除尘设施收集的粉尘作为硅铁原料外售，废酸液回收套用，生活垃圾和污泥委托环卫部门定期清运；

（2）生产过程中产生的纯水制备废水一部分回用于地面及设备冲洗用水、废气吸收用水，项目产生的生产废水和生活污水经过厂内污水处理装置处理后，水质达接管要求，排入开发区污水处理厂集中处理；

（3）强化了废气污染物处理，本项目产生的废气经废气处理装置处理达标排放，减轻了本项目产生的废气对区域内大气环境的污染。

环境管理要求

建设单位废气处理装置、废水处理装置及噪声防护措施满足当地环保部门的管理要求，污染物达标排放，满足清洁生产中环境管理指标的要求，符合清洁生产要求。本项目清洁生产指标分析见下表。

表4.5-1 清洁生产指标一览表

| 类别 | 指标名称 | 清洁生产相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与设备 | 工艺路线及先进性 | 工艺成熟先进，原辅料利用率高，产污量少，技术成熟稳定，符合清洁生产要求 |
|  | 技术特点和改进 |  |
|  | 设备先进性及可靠性 | 设备先进，符合清洁生产要求 |
|  | 危害性物料的限制和替代 | 采用稳定、低毒害的原辅料，符合清洁生产要求 |
| 资源与能源利用 | 原料单耗或万元产值消耗 | 能耗、水耗均满足国内先进水平，符合清洁生产要求 |
|  | 万元工业增加值能耗和吨产品能耗 |  |
|  | 吨产品水耗 |  |
| 产品 | 产业政策 | 符合国家产业政策 |
|  | 安全使用与包装符合环保性 | 产品使用安全方便，包装可回收，符合清洁生产要求 |
| 污染物产生 | 产污强度 | 单位产品产污量较国内同类企业低，满足清洁生产水平 |
| 废物回收利用 | 废弃物回收利用量和回收利用率 | 废酸液回收套用，符合清洁生产要求 |
| 环境管理 | 政策法规要求 | 履行环保政策，完善各项管理制度 |
|  | 环保措施 | 环保措施合理有效，能够满足“达标排放”和“总量控制”双项要求 |
|  | 节能措施 | 采用节能措施，符合清洁生产要求 |
|  | 监控管理 | 监控方案合理，满足清洁生产要求 |

三致、高毒、恶臭物质控制分析

本项目使用的原辅材料不含有三致物质。

小结

本项目使用的原辅料通过严格的生产管理，对周围环境影响较小。生产工艺路线先进，工艺成熟稳定，原辅料利用效率高。产品符合国家产业政策，使用安全方便，包装可回收；单位产品产污量较国内同类企业低，酸溶液回收套用；环保措施合理有效，采用节能措施，监控方案合理。本项目的生产和管理均符合清洁生产要求。

风险识别

概述

根据（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

风险调查

建设项目风险源调查

调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

技改项目涉及的危险物质主要有硝酸、盐酸、氢氟酸，其数量、分布情况及涉及的生产工艺特点见表4.6-1，理化性质等基础资料见表4.6-2。

表4.6-1 危险物质数量、分布情况及工艺特点

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量（t/a） | 分布情况 | 所涉工艺 | 工艺特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 55% | 67.25 | 危化品仓库、泡酸车间、酸碱洗车间 | 泡酸工艺、混酸洗工艺 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 2 | 硝酸 | 68% | 168.75 | 危化品仓库、酸碱洗车间 | 混酸洗工艺 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 3 | 盐酸 | 38% | 30 | 危化品仓库、泡酸车间 | 泡酸工艺 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 4 | 氢氧化钠 | 99% | 100 | 危化品仓库、酸碱洗车间 | 碱洗工艺 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |

表4.6-2 危险物质理化性质基础资料一览表

| 物质名称 | 形态 | 熔点(℃) | 沸点 （℃） | 比重 (水=1) | 闪点 （℃） | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | 爆炸极限 （V%） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 液 | -42 | 86 | 1.5 | / | / | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 盐酸 | 液 | -114.8 | 108.6 | 1.2 | / | / | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 氢氟酸 | 液 | -83.1 | 120 | 1.26 | / | / | 1044 | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 氢氧化钠 | 固 | 318.4 | 1390 | 2.12 | / | / | / | / | 第8.2类碱性腐蚀品 |

环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，技改项目环境敏感目标见表2.5-1，环境敏感目标区位分布图见图2.5-1。

环境风险潜势初判

环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表4.6-3确定环境风险潜势。

表4.6-3 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

P的分级确定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

技改项目所涉危险物质Q值见表4.6-4。

表4.6-4 项目危险化学物品临界储存量及重大危险源判别表

| 物质名称 | 本项目厂区储存量（t） | 临界量Q（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车间 | 储存场所 | 小计q |  |  |
| 硝酸 | / | 1 | 1 | 7.5 | 0.13 |
| 盐酸 | / | 1 | 1 | 7.5 | 0.13 |
| 氢氟酸 | / | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 |
| 合计 | / | / | / | / | 1.51 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，技改项目所涉危险物质Q=1.51，即1≤Q<10。

2、行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表C.1评估生产工艺情况（M）。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，具体见表4.6-5。

表4.6-5 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |

技改项目属于其他项目中涉及危险物质使用、贮存的项目，因此，M=5，以M4表示。

3、危险物质及工艺系统危险性等级（P）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），按照4.6-6确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4.6-6 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

技改项目危险物质数量与临界量比值1≤Q<10，行业及生产工艺为M4，则危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

E的分级确定

技改项目涉及的危险物质主要为硝酸、盐酸、氢氟酸，潜在风险事故类型主要是物质泄漏扩散，对大气环境造成不利影响，故本次评价仅对大气环境敏感程度等级进行判断。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.6-7。

表4.6-7 大气环境敏感度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人 |

根据项目周边居民居住情况，技改项目大气环境敏感度为E2。

建设项目环境风险潜势初判

根据上述分析及表4.6-3，技改项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，大气环境敏感度为E2，则项目环境风险潜势为II级。

评价等级和评价范围

1、风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），技改项目风险潜势为II级，风险评价等级为三级。建设项目风险评价工作等级划分见表4.6-8。

表4.6-8 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

2、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），技改项目风险评价等级为三级，确定技改项目的风险评价范围为距离项目边界3km范围内。对项目边界3公里内主要居民点等环境风险敏感点进行调查，具体情况见表2.5-1和图2.5-1。

风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和项目的实际情况，本次评价对技改后全厂在实际生产运行过程中，可能产生的环境风险进行分析。

风险识别内容

风险识别内容如下：

1、物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；

2、生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等；

3、危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

风险识别方法

1、物质危险性识别

技术项目所涉及的原辅料有关性质列于表4.6-2，主要危险物质判别见表4.6-9。

表4.6-9 技改项目主要危险物质判别表

| 序号 | 物料 名称 | 危险类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 第8.1类碱性腐蚀品 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 2 | 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
| 3 | 硝酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 |
| 4 | 氢氟酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 |

2、生产系统危险性识别

项目厂区内各单元危险性见表4.6-10，厂内重点风险源为仓库、泡酸工段、混酸洗工段。

表4.6-10 厂内各单元主要危险、有害性分析

| 单元名称 | 危险有害物质（因素） | 主要危险、有害性 | 危险源划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产过程 | 泡酸工艺 | 盐酸 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 碱洗工艺 | 氢氧化钠 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 混酸洗工艺 | 硝酸、氢氟酸 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
| 贮运 | 仓库 | 硝酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
| 公用工程 | 公用工程单元 | 噪声、短路、漏电、电弧、违章操作 | 火灾、爆炸、触电、灼伤 | 一般危险 |
| 环保工程 | 废气处理 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 泄漏、中毒 | 一般危险 |
|  | 废水处理 | COD等 | 泄漏 | 一般危险 |

风险类型

生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷渐致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价和管理的主要研究对象是：危险物质泄漏。

风险事故情形分析

风险事故情形设定

1、风险事故情形设定内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

本项目风险事故情形设定为危化品仓库氢氟酸原料桶泄漏，氢氟酸挥发扩散对周边大气环境产生不利影响。

2、最大可信事故

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。

根据资料统计各种事故状况的发生概率的频次，选取本项目的最大可信事故概率。潜在事故及发生频率详见表4.6-11。

表4.6-11 潜在事故及发生频率一览表

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 10-1次/年 |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 10-2次/年 |

根据上表可知，储存容器及储存物质发生泄漏中毒的概率为1.0×10-5次/年，由此确定本项目最大可信事故概率为1.0×10-5次/年，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

源项分析

根据项目原辅料的使用、存储情况及毒理毒性，选取氢氟酸作为泄漏有毒物质的分析对象。项目最大可信事故危险物质氢氟酸采用25kg桶装储存。本评价包装桶泄漏量以液体泄漏量Q用伯努利方程计算，事故泄漏时间以10分钟计。

（1）液体泄漏量计算

液体泄漏量Q用伯努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度。

h ——裂口之上液位高度，m。

按上式计算，本项目氢氟酸的泄漏情况见表4.6-12。

表4.6-12 液体泄漏量计算参数

| 含义 | 单位 | 氢氟酸 |
| --- | --- | --- |
| 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.63 |
| 裂口面积 | m2 | 7.85×10-5 |
| 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1125 |
| 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| 环境压力 | Pa | 101325 |
| 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| 裂口之上液位高度 | m | 0.2 |
| 液体泄漏速度 | kg/s | 0.108 |
| 泄漏时间 | min | 10 |
| 泄漏量 | kg | 64.8 |

（2）质量蒸发量

液体泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防护堤、岸墙等，形成液池。

质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=α×p×M/(R×T0) ×μ（2-n）/（2+n）×r（4+n）/(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α,n——大气稳定度系数，具体取值见表6.9-8；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

μ——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表4.6-13 液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

按照最不利情况进行考虑，泄漏液体未及时得到收集，全部散溢在地面上，液池半径考虑为泄漏物料总量按照以5mm厚度铺满地面计算，泄漏氢氟酸液体面积为2.4m2。

一般在稳定度为稳定时，是泄漏事故为最大不利的情况。根据计算公式，项目氢氟酸泄漏时计算物料蒸发速率参数和计算结果分别见表4.6-14和表4.6-15。

表4.6-14 计算物料蒸发速率参数

| 物料 | 氢氟酸 |
| --- | --- |
| 大气稳定度系数 | 稳定度取D，n=0.25，α=4.685×10-3 |
| 液体表面蒸气压（Pa） | 53320 |
| 摩尔质量（kg/mol） | 0.020 |
| 气体常数（J/mol·k） | 8.314 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 液池半径（m） | 0.87 |

表4.6-15 不同气象条件下泄漏物质的蒸发速率Q3（kg/s）

| 泄漏物质 | 氢氟酸 |
| --- | --- |
| 稳定度D、有风（3.1m/s） | 0.0038 |
| 稳定度D、静小风（1.0m/s） | 0.0016 |

区域环境概况

自然环境概况

地理位置

灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。堆沟港化工园区位于灌南县最东部的堆沟港镇。

苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。堆沟港发展海——河联运条件相当优越，目前3000t货轮可直达堆沟港镇码头，往上游上千吨级的货轮可直达长茂作业区，乘潮万吨级货轮可直达灌河的堆沟作业区。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县涟水，构成四通八达的县内内河运输网。陆运也十分发达，省级公路穿境而过与204国道相接，204国道与宁靖盐、京沪、淮连高速公路连成一体。堆沟港距国际性大港连云港仅70km，距陇海铁路60km，距连云港白塔埠飞机场70km，境内至南京仅3h路程。

灌南县天宇硅业科技有限公司位于江苏省灌南县经济开发区东区内，项目地理位置详见图5.1-1。

地形、地貌

灌南县位于连云港东部滨海沉积平原区，海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐率低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。地貌类型以滨海低平地为主，地面高程一般在1.0-3.0m，近地表广泛分布滨海相粉质粘土和淤泥质粘土。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。

气候、气象

灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。

日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。

温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。

降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。

风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。

雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。

水文水系

1、地表水

灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。

灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：

平均高潮位：    1.88m

平均低潮位：   –1.29m

平均潮差：      3.16m

平均涨潮历时：  5h

平均落潮历时：  7h24min

平均高潮间隙：  6h56min

平均低潮间隙：  14h21min

流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。

灌河常年受海潮影响，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。

灌河河床断面稳定，多年来河床冲淤变化不大，河势稳定。灌河水深条件优良，根据2006年灌河水下地形测图资料，从灌河大桥至灌河口河段的-2m等深线（当地理论基面）全程贯通；-3m等深线几乎全程贯通，仅在大咀弯道上游断开约700m；-4m等深线则分别在连盐高速灌河大桥下游断开了约1.5km，在七队、管庄和十队三处合计断开了约1.5km的距离；-5m等深线主要分布于各弯道的凹岸，总长约26.5km；-10ｍ深槽主要出现在八队、新东河闸、刘庄、大咀4个弯道处的凹岸和以刚闸处河段，总长4.3km。

老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。

盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。

武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。

本项目区域水系情况见图5.1-2。

2、地下水

区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。

自然资源

灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。

灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2008年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

生态环境

1、陆地生态

灌南的陆地生态环境为农业型生态环境，土壤植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有水稻、小麦等粮食作物和棉花和油菜等的经济作物，还有各类蔬菜等，树木大部为人工营造的松、杉等及经济林和竹林等，次生植被以高度次生的野生灌草丛为主，分布在暂未开发的荒地和田埂上，常见的种类有紫花地丁、马鞭草、曼陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。区内无经济果树和珍稀濒危野生植物。

2、水域生态

灌南县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，区内水沟及周围河流中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以人工养殖为主。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河水中水生生物种类已经受到不同程度的影响。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状监测与评价

一、项目所在区域达标判断

1、2017年区域环境质量数据

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，城区空气有效监测天数为362天，优良天数共287天，优良率为79.3%，与2016年相比上升6.8%。2017年，城区空气中二氧化硫年均浓度为20微克/立方米、与2016年相比下降13%；二氧化氮为19微克/立方米，与2016年相比下降26.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98微克/立方米，与2016年相比下降1%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47微克/立方米，与2016年相比下降9.6%。二氧化硫、二氧化氮年均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。一氧化碳和臭氧按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.8毫克/立方米和80微克/立方米，其中，臭氧浓度与2016年相比上升95%，一氧化碳浓度与较2016年基本持平。

项目所在区域环境空气质量达标情况见表5.2-1。

表5.2-1 区域环境空气质量达标情况

| 评价指标 | 年均浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 20 | 60 | 33.3 | 达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 19 | 40 | 47.5 |  |
| CO | 0.8mg/m3（24小时平均浓度） | 4 mg/m3（24小时评均浓度） | 20 |  |
| O3 | 80（日最大8小时浓度） | 160（日最大8小时浓度） | 50 |  |
| PM10 | 98 | 70 | 140 | 灌南县城区PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM2.5 | 47 | 35 | 134.3 |  |

根据上表可知，SO2和NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10和PM2.5未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。PM10和PM2.5超标主要是由锅炉燃煤、工业企业生产、建筑工地扬尘等活动引起。

2、区域环境质量整治措施

根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下：

（1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。

（2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。

（3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。

（4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。

（5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。

（6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。

在灌南县城范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

3、整治后区域环境质量

根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），测点名称：灌南县监测站，测点代码：684，采样时间：2019年2月7日~2019年2月13日。环境空气质量情况见表5.2-2。

表5.2-2 灌南县空气质量2019年第7期周报表

| 评价指标 | 24小时平均浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.006 | 0.15 | 4 | 达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.004 | 0.080 | 5 |  |
| CO | 0.822 | 4 | 20.6 |  |
| O3 | 0.067（日最大8小时浓度） | 0.16（日最大8小时浓度） | 41.9 |  |
| PM10 | 0.068 | 0.15 | 45.3 |  |
| PM2.5 | 0.049 | 0.075 | 65.3 |  |

根据上表可知，SO2、NO2、CO、PM10和PM2.5 24小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况，灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

二、各污染物的环境质量现状评价

根据项目特点及排放污染物情况，对SO2、NOx、PM10、氟化物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃等污染物进行补充监测，具体监测内容如下：

（1）监测点位及监测项目

本项目环境空气质量现状监测点位见表5.2-2和图5.2-1。

表5.2-2 大气环境监测布点表

| 测点编号 | 测点名称 | 方位 | 距离(米) | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 天宇硅业厂区内 | / | / | SO2、NOx、PM10、氟化物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 左庄 | 天宇厂区东北 | 1600 |  |  |
| G3 | 大周村 | 天宇厂区西南 | 2300 |  |  |

（2）监测时间及频次

采样时间及频率：SO2、NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃小时平均浓度连续监测7天，每天至少获取当地时间为02、08、14、20时4个小时质量浓度值，每次采样不少于45min。PM10日均浓度连续监测7天，每天至少20h采样时间。

监测时间：本次监测委托江苏安环职业健康技术服务有限公司进行监测，监测时间为：2019年1月14日至1月20日。

（3）监测分析方法

所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表5.2-3。

表5.2-3 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 2 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 3 | NOx | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
| 4 | 氟化物 | 氟离子选择电极法 | HJ 955-2018 |
| 5 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局 （2003） |
| 6 | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ549-2009 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 |

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，现状监测结果见表5.2-4。

表5.2-4 监测结果汇总表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 | mg/m3 |  |  |  |
| G1 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.1~0.204 | 136.000 | 28.57 | 超标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.01~0.021 | 4.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.014~0.046 | 18.400 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 小时平均 | 20 | 0.0012~0.0046 | 23.000 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.011~0.038 | 12.667 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.11 | 18.333 | 0 | 达标 |
| G2 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.063~0.128 | 85.333 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.009~0.016 | 3.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.012~0.046 | 18.400 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 小时平均 | 20 | 0.001~0.0018 | 9.000 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.009~0.02 | 6.667 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.11 | 18.333 | 0 | 达标 |
| G3 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.068~0.133 | 88.667 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.008~0.016 | 3.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.014~0.045 | 18.000 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 小时平均 | 20 | 0.001~0.0027 | 13.500 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.007~0.018 | 6.000 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.1 | 16.667 | 0 | 达标 |

（5）现状评价

①评价方法：

大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pi = Ci / Csi

式中：Pi ：等标污染指数；

Ci ：污染物i的实测日平均浓度；

Csi：污染物i的标准浓度值。

若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。

②评价结果

评价区各监测点各污染因子最大监测值的评价指数见表5.1-4。

表5.1-4  各污染因子最大监测值的评价指数

| 监测点 | PSO2 小时值 | PNOx 小时值 | P氟化物 小时值 | P氯化氢 小时值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天宇硅业厂区内 | 二类区 | 0.042 | 0.184 | 0.230 | 0.2 |
| 左庄 |  | 0.032 | 0.184 | 0.090 | 0.2 |
| 大周村 |  | 0.032 | 0.180 | 0.135 | 0.2 |
| 监测点 | P硫酸雾 小时值 | P非甲烷总烃 小时值 | Ppm10 日均值 |  |
| 天宇硅业厂区内 | 二类区 | 0.127 | 0.183 | 1.36 |  |
| 左庄 |  | 0.067 | 0.183 | 0.853 |  |
| 大周村 |  | 0.060 | 0.167 | 0.887 |  |

根据大气环境现状监测结果及评价指数来看，G1监测点PM10有两天超标，超标率28.57%，单因子污染指数大于1，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，其他各监测点位各监测因子的单因子污染指数较小，均小于1，满足相应标准要求。G1监测点PM10超标，主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测项目

本项目废水经厂区污水站处理达接管标准后排入开发区污水处理厂，经处理后排入武障河，根据武障河的水文特征、项目排水口位置及项目废水排放的特点等因素，在武障河上设3个监测断面，具体监测断面情况见表5.2-5和图5.2-1。

表5.2-5 地表水水质监测断面设置情况表

| 河流名称 | 监测断面 | 断面位置 | 监测项目 | 水环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武障河 | W1 | 污水厂排污口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、全盐量及有关水文要素 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | W2 | 污水厂排污口下游1000m |  |  |
|  | W3 | 污水厂排污口下游3000m |  |  |

（2）监测时间及频次

监测项目为：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、全盐量及有关水文要素，并同步测试水流方向、流速、流量。

监测时间和频次：本次委托江苏安环职业健康技术服务有限公司进行了监测，监测时间为2019年1月14日~16日，连续监测3天，每天一次。

（3）监测分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。具体见表5.2-6。

表5.2-6 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002） |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷（TP） | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
| 6 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解－紫外分光光度法 | HJ/T 636-2012 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-87 |
| 13 | 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51-1999 |

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，地表水现状监测结果统计见表5.2-7。

表5.2-7 地表水水质监测结果汇总表   单位：mg/L（pH无量纲，色度为倍数）

| 监测断面 | 项目 | pH值 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 7.3 | 3.8 | 29 | 27 | 3.84 | 0.33 | 6.01 | 0.97 | 512 |
|  | 最小值 | 7.29 | 3.8 | 28 | 21 | 4.07 | 0.28 | 5.55 | 0.93 | 495 |
|  | 平均值 | 7.3 | 3.8 | 29 | 19 | 3.66 | 0.31 | 5.7 | 0.94 | 486 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| W2 | 最大值 | 7.25 | 3.8 | 27 | 18 | 2.05 | 0.27 | 5.73 | 0.93 | 482 |
|  | 最小值 | 7.32 | 3.6 | 25 | 16 | 2.46 | 0.25 | 4.63 | 0.87 | 523 |
|  | 平均值 | 7.28 | 3.7 | 26 | 21 | 2.3 | 0.26 | 5.09 | 0.90 | 443 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| W3 | 最大值 | 7.27 | 3.4 | 24 | 18 | 1.36 | 0.26 | 3.63 | 0.98 | 455 |
|  | 最小值 | 7.3 | 3.3 | 21 | 18 | 1.65 | 0.22 | 3.15 | 0.91 | 467 |
|  | 平均值 | 7.28 | 3.3 | 22 | 16 | 1.47 | 0.24 | 3.29 | 0.95 | 450 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| III类标准值 | 6~9 | 4 | 20 | 30 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | / |

（5）现状评价

武障河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准评价。

本次环评采用单项污染指数法和超标倍数法评价，评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。

单项水质参数i在第j点的标准指数为：

式中：	Si,j—污染因子i在第j点的标准指数

Ci,j—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L

Csi—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L

pH的标准指数为：

式中：	SpH,j—污染因子pH在第j点的标准指数

pHj—污染因子pH在第j点的值

pHsu—地表水环境质量标准的pH值上限

pHsd—地表水环境质量标准的pH值下限

水质现状评价结果表见5.2-8。

表5.2-8 地表水环境现状监测单因子指数表

| 序号 | pH值 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.15 | 0.95 | 1.43 | 0.74 | 3.86 | 1.53 | 5.75 | 0.94 | / |
| W2 | 0.14 | 0.93 | 1.30 | 0.61 | 2.27 | 1.28 | 5.09 | 0.90 | / |
| W3 | 0.14 | 0.83 | 1.12 | 0.58 | 1.49 | 1.20 | 3.36 | 0.95 | / |

注：“/”全盐量无相应质量标准限值。

由上表可知，测点W1~W3监测因子COD、氨氮、总氮、总磷的浓度超过标准值要求，其他各污染物浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

武障河水质超标原因主要为周边企业及生活污水未经处理排放进入武障河以及上游水流较少、河水不流通、污染物堆积、水质较差的郑于河进入下游武障河，造成周边河流部分水质超标。

针对水质超标问题，灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），针对郑于河水质问题，提出整治措施，具体如下：

①实施人民东路段、西湖东路段等区域截污纳管，加强涧沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。

②整治企业非法排口，定期对水质监控。

③规范养殖场。

④实施农田控污。

⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗。

⑥清淤疏浚。

⑦新安港区的建设并交付使用。

经整治后，郑于大沟的水质明显改善，郑于大沟水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，由于武障河为郑于河下游，水质均受到郑于河水质的影响，郑于河及灌南县城区其他区域河流整治完成后，可以进一步改善下游武障河的水质环境，可以很好地改善下游河流武障河的水质，使下游河流达到相应的水质标准要求，改善灌南地区的地表水环境状况。同时本项目的实施可以规划区域污水管理，灌南县经济开发区内的污水经污水厂统一处理后，可以很好地减少区域污水排放的总量，可以有效削减COD、氨氮、总磷等污染物，进一步促进区域深度减排的要求。

地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测项目

本项目地下水现状监测点位布设情况详见表5.2-9和图5.2-1。

表5.2-9 地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 天宇硅业厂区附件 | / | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数，同时记录水位及水位埋深（均为潜水监测点） |
| D2 | 左庄 | 天宇硅业东北方向，1600米 |  |
| D3 | 大周村 | 天宇硅业西南方向，2300米 |  |

（2）监测时间及频次

监测时间和频次：本次委托江苏安环职业健康技术服务有限公司负责采样和检测，检测时间为2019年1月14日~15日，连续监测2天，每天一次。

采样分析方法：按国家环保局《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（3）监测分析方法

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，地下水监测结果列于表5.2-10。

表5.2-10 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（其中pH无量纲）

| 编号 | 日期 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1.14 | 7.76 | 138 | 341 | 1.89 | 159 | 0.62 | 4.36 | 2 |
|  | 1.15 | 7.79 | 130 | 346 | 1.82 | 178 | 0.642 | 4.27 | 2.2 |
| D2 | 1.14 | 7.54 | 87 | 192 | 1.06 | 560 | 0.524 | 3.50 | 5.3 |
|  | 1.15 | 7.57 | 92 | 187 | 1.20 | 582 | 0.539 | 3.46 | 5 |
| D3 | 1.14 | 7.46 | 95 | 88 | 0.29 | 348 | 0.381 | 1.02 | 1.9 |
|  | 1.15 | 7.43 | 101 | 91 | 0.35 | 376 | 0.396 | 1.09 | 1.7 |

（5）现状评价

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量评价采用附注的单项组分评价法。按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

地下水环境质量现状评价结果见表5.2-11。

表5.2-11 地下水环境质量现状评价结果表

| 编号 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | I~III | II | IV | IV | II | IV | II | III |
| D2 | I~III | II | III | IV | IV | IV | II | IV |
| D3 | I~III | II | II | I~III | III | III | I | II |

注：“/”表示石油类无相应质量标准限值。

由上表可知，监测点D1监测因子氯化物、氟化物、氨氮和监测点D2监测因子氟化物、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数监测值为IV类，其他监测指标为I~III类；监测点D3各指标监测值均为I~III类。总体来说，地下水环境质量较好。

声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

等效连续A声级。

（2）监测时间及频次

连续监测2天，昼夜各连续监测一次。

（3）测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的监测方法执行，使用A声级，传声器距地面1.2米以上，离厂界1米。

用Hs6220型声级计、测试前进行校准。符合环境监测技术规范中的要求。

（4）监测结果

本项目声环境质量现状监测结果见表5.2-12。

表5.2-12 本项目环境噪声监测结果      单位dB（A）

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | N1 | 2019.1.14 | 昼间 | 57.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 58.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.3 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | N2 | 2019.1.14 | 昼间 | 56.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.6 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.3 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | N3 | 2019.1.14 | 昼间 | 56.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 55.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.5 | 55 | 达标 |
| 东厂界 | N4 | 2019.1.14 | 昼间 | 54.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.9 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 55.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 44.4 | 55 | 达标 |

（5）现状评价

由表5.2-12可知，厂区的东、西、北、南厂界4个测点的昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准，表明项目所在地声环境较好能够达到相应标准要求。

土壤环境质量现状评价

（1）监测布点及监测时间

2019年1月19日，江苏安环职业健康技术服务有限公司对场区及项目周边进行了土壤监测。拟建项目土壤监测点位见图5.2-1。

（2）监测项目及方法

土壤监测项目为：pH、铜、锌、铅、铬、砷、汞、镉、镍、氰化物、氟化物。

（3）采样分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。具体见表5.2-13。

表5.2-13  土壤监测项目分析方法表

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤中pH值的测定 | NY/T1377-2007 |
| 2 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 |
| 3 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |
| 6 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |
| 7 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
| 8 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 |
| 9 | 氰化物 | 分光光度法 | HJ 745-2015 |
| 10 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 |
| 11 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T22104-2008 |

（4）现状监测结果与评价

土壤监测结果见表5.2-14。

表5.2-14 土壤监测结果及其现状评价

| 监测点位 | 监测项目（单位： mg/kg，pH除外） |
| --- | --- |
|  | pH | 铜 | 锌 | 总铬 | 铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 镍 | 氰化物 | 氟化物 |
| T1 | 7.01 | 43 | 97 | 148 | 21 | 13.1 | 0.044 | 0.17 | 50 | ND | 780 |
| 筛选值Pi | / | 0.002 | / | / | 0.026 | 0.218 | 0.001 | 0.003 | 0.056 | 0.0001 | / |
| 管制值Pi | / | 0.001 | / | / | 0.008 | 0.094 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.0001 | / |
| T2 | 7.32 | 83 | 116 | 170 | 13 | 20.3 | 0.054 | 0.04 | 83 | ND | 532 |
| 筛选值Pi | / | 0.005 | / | / | 0.016 | 0.338 | 0.001 | 0.001 | 0.092 | 0.0001 | / |
| 管制值Pi | / | 0.002 | / | / | 0.005 | 0.145 | 0.001 | 0.000 | 0.042 | 0.0001 | / |
| 二类用地筛选值 | / | 18000 | / | / | 800 | 60 | 38 | 65 | 900 | 135 | / |
| 二类用地管制值 | / | 36000 | / | / | 2500 | 140 | 82 | 172 | 2000 | 270 | / |

注：“/”表示pH、总锌、总铬、氟化物无相应质量标准限值。

从上表可以看出，监测点TI和T2各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。

环境质量现状评价小结

（1）环境空气

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

根据大气现状监测与评价结果，G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

（2）地表水

从地表水现状监测结果可以看出，测点W1~W3监测因子COD、氨氮、总氮、总磷的浓度超过标准值要求，其他各污染物浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

武障河水质超标原因主要为周边企业及生活污水未经处理排放进入武障河以及上游水流较少、河水不流通、污染物堆积、水质较差的郑于河进入下游武障河，造成周边河流部分水质超标。

针对水质超标问题，灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），经整治后，河流武障河的水质得到改善。同时本项目的实施可以规划区域污水管理，灌南县经济开发区内的污水经污水厂统一处理后，可以很好地减少区域污水排放的总量，可以有效削减COD、氨氮、总磷等污染物，进一步促进区域深度减排的要求。

（3）地下水

根据地下水现状监测及评价结果，各监测点位各指标各监测因子均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，评价区域地下水环境质量较好。

（4）声环境

现状监测结果表明，东、南、西、北厂界4个测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，项目区土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。

区域污染源调查与评价

大气污染源调查与评价

（1）废气污染源调查

根据调查，评价区内各企业大气污染物主要排放情况见表 5.3-1。

（2）废气污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废气等标污染负荷及等标污染负荷比见表5.3-2。由表5.3-2 可见，评价区域内废气主要污染源有灌南县新冠酒业有限公司、连云港金长林酒业有限公司、连云港通用生物化工有限公司，其等标污染负荷比(Ki)分别为14.23%、13.26%、10.73%。评价区内大气污染物SO2、烟（粉）尘、NOx的等标污染负荷比分别为46.68%、32.69%、9.28%。

表5.3-1 开发区内主要大气污染源排放状况（单位：t/a）

表5.3-2 评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

废水污染源调查与评价

（1）废水污染源调查

灌南经济开发区的废水污染源主要是区内企业的生产废水和生活污水。根据灌南县环保局提供资料，开发区内主要污染物是COD、氨氮、石油类、TP、SS 等。企业生活污水和部分企业的生产废水进入污水处理厂处理，另外一部分生产废水由企业自行处理达标后排入开发区内河道。开发区主要废水污染源及排放情况见表5.3-3。

表5.3-3 评价区域内废水污染源排放状况表（单位：t/a）

（2）废水污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废水等标污染负荷及等标污染负荷比见表5.3-4。从表5.3-4可知，评价区内废水主要污染源是：连云港港丰皮业有限公司、灌南县新冠酒业有限公司、连云港万森皮业有限公司，其污染负荷比(Ki) 分别为28.86%、19.23%、15.94%。主要污染物为氨氮、COD 和SS，其等标污染负荷比(Ki)占70.01%、17.47%、6.04%。

表5.3-4 区域废水污染源评价表

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气造成的影响，主要来自施工扬尘及施工机械产生的废气。施工过程中产生的扬尘和废气，均属无组织排放。在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染范围较大，故当风速大于4级时停止户外施工。在施工中遇到干燥、风速较大的天气时，应注意及时对施工场区和道路定时洒水抑尘。另外，车辆运输弃土、石灰、砂土时，应加盖苫布，防止洒落；开挖的土方应及时清运，减少扬尘的产生。

施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境空气造成的影响较小。

施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。生活污水排入厂区现有污水处理设施，对地表水环境影响不大。

施工噪声影响分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表6.1-1。

表6.1-1 施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB(A)） | 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82 | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 推土机 | 76 | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 搅拌机 | 84 | 7 | 卡车 | 83 |
| 4 | 打桩机 | 105 | 8 | 电锯 | 84 |

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互迭加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行评价。施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

式中：	、 ——分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2 ——为接受点距声源的距离（m）。

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见表6.1-2。

表6.1-2 噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，有同距离接受的声级值如表6.1-3。

表6.1-3 施工设备对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值[dB(A)] | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

由表5.1-3可知，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达600m。夜间禁止打桩作业，对其他设备作业而言，300m外才能达到施工作业噪声极限值。

为了减轻本项目施工期噪声产生的环境影响，可采取以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间禁止进行施工作业，若确需连续工作，必须经环保部门同意，并以安民告示的方式张贴公告；

（2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

（3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

（4）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞；

（5）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

施工固废环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等，以及工程结束后残留的废弃建筑材料。该部分建筑垃圾若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中，会造成周边水体污染。施工单位应合理运输，不能随路洒落、随意倾倒、堆放，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾。施工期间产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，施工期各项固体废物均能得到有效处置，不会对环境造成二次污染。

大气环境影响评价

气象资料

1、场址地区常年气候特征

灌南县地处北纬33°59＇—34°27′，东经119°07′—119°48′，属暖温带南缘湿润性季风型气候，处在暖温带向亚热带过渡地区，气候温润，其主要特点：四季分明，冬季受西伯利亚变性冷气团控制，以寒冷干燥天气为主；夏季受海洋性季风控制，炎热多雨，高温期同多雨期一致，春秋两季处于南北季风交替时期，干、湿、冷、暖天气多变。日照充足，无霜期较长，光、热、水等气候资源比较丰富。年平均气温13.8℃，最高气温42.5℃（1932年8月5日），最低气温-21.7℃（1969年2月6日）。年平均日照时数2409.4小时，日照百分率54%，1978年最多为2678小时，1964年最少为2183小时，年相差495小时。全年太阳辐射平均总量118.8千卡/cm2。年平均蒸发量1660.2毫米，一年中5、6月份蒸发最多，1、2月份最少。主要气象特征见下表。

表6.2-1评价区主要气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.8 | / |
| 2 | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 | 1997.12.13 |
| 3 | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 | 2000.6.4 |
| 3 | 多年平均降水量 | Mm | 922.3 | / |
| 4 | 全年主导风向 | — | NE | / |
| 5 | 年平均风速 | m/s | 3.1 | / |

2、厂址地区风向特征

根据灌南县气象局提供的2015年至2017年的气象资料，该区域主导风向为NNE，出现频率为13%，次主导风向为ENE，出现频率为12%。根据各季风向频率分析，春季以NNW为主，主要受西西伯利亚冷气流所致，西西伯利亚冷空气经我国新疆向我国东南方向侵犯，因此本地区表现为NNW风，夏季ENE风盛行，主要受太平洋副热带高压所致，夏季该地区处于副热带高压的南缘从而盛行ENE，秋季和冬季盛行NNE风，主要受中西伯利亚、西西伯利亚冷气团影响所致，具体见图6.2-1。各月平均风速在2.6-3.8m/s之间，年平均风速为3.1 m/s，九月份风速最小为2.6 m/s。

从全年平均情况来看，以NNE风风速最大达4.7m/s，而NNE又是冬季的主导风和春秋主要风向，这种气象条件对大气污染的扩散是有利的，全年以WNW风向平均风速最小，为2.9m/s。

图6.2-1   灌南县风频玫瑰图（%）

3、厂址地区大气稳定度、风速特征

稳定度是控制大气污染扩散的一个非常重要的因子，气团越稳定越不利于污染物的扩散。污染物可以在稳定的大气中传播到较远的地区，空气越不稳定，说明气团混合的速度快，污染物仅仅污染较近的地方，污染范围较小，但最大落地浓度比稳定状态下大。风速起到传播污染源的作用，但又可以降低烟气抬升高度。对于烟气量较小的烟囱，风速越大，污染物传播的越远。

根据导则中推荐的稳定度分类法，统计评价区各级大气稳定度、风速出现的频率，本地区各季及全年各类稳定度、风速出现频率见表6.2-2。

表6.2-2 各季及全年各类稳定度、风速出现频率

| 稳定度 季节 | A—B | C—D | E—F |
| --- | --- | --- | --- |
| 春 | 频率(%) | 13.8 | 45.7 | 36.9 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.6 | 5.1 | 4.0 |
| 夏 | 频率(%) | 15.6 | 61.7 | 22.6 |
|  | 平均风速(m/s) | 4.0 | 5.0 | 3.1 |
| 秋 | 频率(%) | 14.6 | 50.1 | 35.2 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.7 | 5.2 | 3.2 |
| 冬 | 频率(%) | 8.8 | 53.0 | 38.1 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.3 | 5.7 | 3.4 |
| 全年 | 频率(%) | 13.6 | 57.3 | 28.0 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.9 | 5.5 | 3.3 |

由表6.2-2可以看出，项目所在地各类稳定度出现频率的特点是：全年中以C—D类出现的频率最高，为57.3％，说明该地区出现中性稳定度的天气较多，此类稳定度多大风或阴雨天气。稳定类E—F频率高于不稳定类A—B，全年平均28.0%，冬季以稳定类频率较高，为38.1%，春季较低为21.8%，符合全年冬季风速相对较小，多辐射逆温，而春季动力湍流较大的一般规律。

4、厂址地区逆温特征

逆温对污染物扩散不利，逆温就象盖子一样抑制污染物向上扩散，逆温强度越大越对扩散不利，逆温情况见表6.2-3。

晴朗夜间，特别是无风或弱风或气温日差较大时，地面强烈发射红外辐射，而红外辐射可以有效的被大气中的水蒸气、二氧化碳强烈吸收，较冷的地面使得近地面空气降温幅度比高空降温幅度大，从而形成逆温，贴地逆温多在19时左右生成,出现频率较高，随时间转移,其频率、平均厚度都逐渐增加，在05时达到最高，频率达100%，强度为2.57℃/100m，平均厚度104米左右，日出前后开始消亡，09时贴地逆温完全消失或抬升为上部逆温，此易造成“熏烟”污染。

表6.2-3 逆温情况

| 类型 | 频率(%) | 平均高度(m) | 平均厚度 | 平均强度(℃/100m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴地逆温 | 32 | — | 104 | 2.57 |
| 底高在20米以上 | 20 | 79 | 75 | 2.17 |

5、厂址地区混合层高度

混合层指空气团由于热力、动力湍流使空气物理性质趋于一致的厚度，混合层越高越对扩散有利，混合层高度可由气温层结线和风速廓线求解，具体见表6.2-4。

表6.2-4混合层高度情况

| 时间(h) | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | 12 | 84 | 341 | 612 | 713 | 97 |

6、全年风速风向稳定度联合频率

全年风速风向稳定度联合频率表见6.2-5。

表6.2-5全年风速风向稳定度联合频率表（％）

| 分类 | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1.5 | N | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 | S | 0.07 |  |  |  | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
| 1.5-3 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.41 | 0.96 |
| 3-5 |  |  | 0.07 | 0.34 |  | 0.48 | 0.41 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.48 | 0.34 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.82 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | NNE | 0 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0.14 | SSW | 0 |  |  |  | 0.55 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.62 | 0.62 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 2.53 | 0.27 | 0.41 |
| 3-5 |  |  | 0.75 | 1.03 |  | 1.71 | 1.3 |  |  |  | 0.21 | 0.89 |  | 0.48 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.27 | 4.18 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | NE | 0.27 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 | SW | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.14 |  | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.34 | 0.55 |  | 1.16 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.21 |  | 0.48 | 0.41 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.89 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.82 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | ENE | 0.48 |  |  |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 | WSW | 0.21 |  |  |  | 0.34 | 0.27 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.48 |  | 0.55 | 0.27 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.62 | 0.55 |
| 3-5 |  |  | 1.37 | 1.23 |  | 2.12 | 0.82 |  |  |  | 0.27 | 0.68 |  | 0.89 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.34 | 2.88 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1.10 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |
| ≤1.5 | E | 0.14 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.21 | W | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.21 |  | 0.68 | 0.27 | 0.34 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.34 | 0.62 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0.24 | 0.68 |  | 1.64 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0.41 |  | 0.21 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.21 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| ≤1.5 | ESE | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0 | WNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.68 | 0.89 | 0.34 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 1.78 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0.27 |  | 0.41 | 0.14 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.07 | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.41 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | SE | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.27 | NW | 0.07 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.27 | 0.21 | 0.82 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.68 | 0.41 |  |  |  | 0.21 | 0.07 |  | 0 | 0 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.27 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |
| ≤1.5 | SSE | 0.14 |  |  |  | 0.27 | 0 | 0.21 | NNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| 1.5-3 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.68 | 0.62 | 0.41 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.21 | 0.07 | 9.20 |
| 3-5 |  |  | 0.41 | 0.41 |  | 2.26 | 1.03 |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  | 1.10 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 1.99 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2.67 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |

7、气象观测资料调查内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，经网上查阅相关资料及监测单位现场实测，项目所在地的地面气象观测资料及常规高空气象探测资料内容如下：

表6.2-6 地面气象观测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 风向 | 主导风向为东风 |
| 风速 | 3m/s |
| 总云量 | 4 |
| 低云量 | 2 |
| 干球温度 | 23~32℃ |
| 湿球温度 | 11.25~17.00 |
| 相对温度 | 23~32℃ |
| 降水量 | 180mm |
| 降水类型 | 对流雨 |
| 海平面气压 | 1010hpa |
| 观测站地面气压 | 1000pa |
| 云底高度 | 3500m |
| 水平能见度 | 2km |

表6.2-7常规高空气象探测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 探空数据层数 | 7 |
| 气压 | 850Hpa |
| 高度 | 3000M |
| 干球温度 | 25~35℃ |
| 露点温度 | 12.25~18.40 |
| 风速 | 3m/s |
| 风向 | 主导风向为东风 |

预测参数

现有项目大气污染物主要为粉尘，技改项目大气污染物主要为氟化物、氯化氢、氮氧化物、粉尘、VOCs等，根据工程分析计算，正常排放情况下全厂大气污染物的点源排放参数见表6.2-8，面源排放参数见表6.2-9。

表6.2-8 点源排放参数

| 污染物 | 排气筒高度，m | 内径，m | 风量m3/h | 环境温度，K | 烟气出口温度，K | 排放源强，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 1#，15m | 0.8 | 4000 | 298 | 298 | 0.025 |
| 粉尘 | 2#，15m | 0.8 | 2000 | 298 | 298 | 0.019 |
| 粉尘 | 3#，15m | 0.8 | 16000 | 298 | 298 | 0.070 |
| VOCs |  |  |  |  |  | 0.146 |
| 氮氧化物 | 4#，15m | 0.8 | 34000 | 298 | 298 | 0.189 |
| 氯化氢 |  |  |  |  |  | 0.005 |
| 氟化物 |  |  |  |  |  | 0.012 |

表6.2-9 面源排放参数

| 污染源名称 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 面源面积 m2 | 面源 高度m | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 | 氮氧化物 | 0.0005 | 5.9×11 | 6 | 连续 |
|  | 氯化氢 | 0.0004 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 0.0004 |  |  |  |
| 酸洗池 | 氟化物 | 0.0003 | 10×6.4 | 6 | 连续 |
|  | 氮氧化物 | 0.0036 |  |  |  |
|  | 硫酸雾 | 0.0044 |  |  |  |

预测模型

根据项目特征，本项目大气预测选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型进行计算，估算模型参数见表6.2-10，项目所在区域地形图见图6.2-2。

表6.2-10 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | -21.7 |
| 最高环境温度/℃ | 42.5 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 0.2075 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

预测内容

本项目根据《环境影响评价影响导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物的最大影响程度进行预测。

大气环境影响预测因子为：粉尘、VOCs、氮氧化物、氯化氢、氟化物、硫酸雾等。

主要预测内容如下：

a、下风向污染物预测浓度及占标率；

b、下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离

c、污染物排放量核算；

d、无组织排放对厂界的影响。

预测结果及评价

污染源影响预测分析

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模型分别计算全厂各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

1、有组织大气污染源影响预测分析

经估算模式预测，有组织排放污染物浓度分布情况见表6.2-11。

预测结果表明，正常排放情况下，全厂有组织废气最大落地浓度为4#排气筒排放的氮氧化物，占标率为9.12%，未出现D10%，各有组织废气污染物排放浓度均小于标准值。

2、无组织大气污染源影响预测分析

经估算模式预测，无组织排放污染物浓度分布情况见表6.1-10。

预测结果表明，正常排放情况下，全厂无组织废气最大落地浓度为污水站硫化氢，占标率为3.97%，未出现D10%，各无组织废气污染物排放浓度均小于标准值。

表6.2-11 有组织废气预测结果

| 下风向距离/m | 1#排气筒—粉尘 | 下风向距离/m | 2#排气筒—粉尘 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 6.67E-04 | 0.15 | 10 | 9.92E-04 | 0.22 |
| 25 | 2.39E-03 | 0.53 | 25 | 2.19E-03 | 0.49 |
| 50 | 1.61E-03 | 0.36 | 50 | 1.88E-03 | 0.42 |
| 69 | 2.99E-03 | 0.66 | 64 | 2.60E-03 | 0.58 |
| 75 | 2.96E-03 | 0.66 | 75 | 2.52E-03 | 0.56 |
| 100 | 2.57E-03 | 0.57 | 100 | 2.10E-03 | 0.47 |
| 125 | 2.11E-03 | 0.47 | 125 | 1.66E-03 | 0.37 |
| 150 | 1.73E-03 | 0.38 | 150 | 1.33E-03 | 0.3 |
| 175 | 1.42E-03 | 0.31 | 175 | 1.21E-03 | 0.27 |
| 200 | 1.24E-03 | 0.28 | 200 | 1.37E-03 | 0.3 |
| 225 | 1.41E-03 | 0.31 | 225 | 1.46E-03 | 0.32 |
| 250 | 1.50E-03 | 0.33 | 250 | 1.56E-03 | 0.35 |
| 275 | 1.51E-03 | 0.34 | 275 | 1.57E-03 | 0.35 |
| 300 | 1.60E-03 | 0.35 | 300 | 1.53E-03 | 0.34 |
| 325 | 1.64E-03 | 0.36 | 325 | 1.50E-03 | 0.33 |
| 350 | 1.62E-03 | 0.36 | 350 | 1.44E-03 | 0.32 |
| 375 | 1.59E-03 | 0.35 | 375 | 1.38E-03 | 0.31 |
| 400 | 1.54E-03 | 0.34 | 400 | 1.32E-03 | 0.29 |
| 425 | 1.49E-03 | 0.33 | 425 | 1.27E-03 | 0.28 |
| 450 | 1.44E-03 | 0.32 | 450 | 1.21E-03 | 0.27 |
| 475 | 1.39E-03 | 0.31 | 475 | 1.17E-03 | 0.26 |
| 500 | 1.34E-03 | 0.3 | 500 | 1.12E-03 | 0.25 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.99E-03 | 0.66 | 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.60E-03 | 0.58 |
| 下风向最大浓度距离m | 69 | 下风向最大浓度距离m | 64 |

续上表

| 下风向距离/m | 3#排气筒—粉尘 | 3#排气筒—VOCs |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 2.61E-04 | 0.06 | 5.62E-04 | 0.05 |
| 25 | 3.33E-03 | 0.74 | 7.18E-03 | 0.6 |
| 50 | 3.87E-03 | 0.86 | 8.35E-03 | 0.7 |
| 69 | 8.17E-03 | 1.82 | 1.76E-02 | 1.47 |
| 75 | 8.10E-03 | 1.8 | 1.75E-02 | 1.46 |
| 100 | 7.01E-03 | 1.56 | 1.51E-02 | 1.26 |
| 125 | 5.75E-03 | 1.28 | 1.24E-02 | 1.03 |
| 150 | 4.72E-03 | 1.05 | 1.02E-02 | 0.85 |
| 175 | 4.00E-03 | 0.89 | 8.63E-03 | 0.72 |
| 200 | 3.45E-03 | 0.77 | 7.46E-03 | 0.62 |
| 225 | 3.44E-03 | 0.76 | 7.43E-03 | 0.62 |
| 250 | 3.77E-03 | 0.84 | 8.14E-03 | 0.68 |
| 275 | 4.13E-03 | 0.92 | 8.91E-03 | 0.74 |
| 300 | 4.37E-03 | 0.97 | 9.44E-03 | 0.79 |
| 325 | 4.45E-03 | 0.99 | 9.61E-03 | 0.8 |
| 350 | 4.42E-03 | 0.98 | 9.53E-03 | 0.79 |
| 375 | 4.34E-03 | 0.96 | 9.37E-03 | 0.78 |
| 400 | 4.21E-03 | 0.94 | 9.09E-03 | 0.76 |
| 425 | 4.08E-03 | 0.91 | 8.81E-03 | 0.73 |
| 450 | 3.94E-03 | 0.88 | 8.51E-03 | 0.71 |
| 475 | 3.81E-03 | 0.85 | 8.22E-03 | 0.68 |
| 500 | 3.67E-03 | 0.82 | 7.93E-03 | 0.66 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 8.17E-03 | 1.82 | 1.76E-02 | 1.47 |
| 下风向最大浓度距离m | 69 | 69 |

续上表

| 下风向距离/m | 4#排气筒—氮氧化物 | 4#排气筒—氯化氢 | 4#排气筒—氟化物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 2.36E-04 | 0.09 | 6.19E-06 | 0.01 | 1.48E-05 | 0.07 |
| 25 | 3.78E-03 | 1.51 | 9.91E-05 | 0.2 | 2.37E-04 | 1.19 |
| 50 | 1.06E-02 | 4.26 | 2.79E-04 | 0.56 | 6.69E-04 | 3.34 |
| 69 | 2.28E-02 | 9.12 | 5.98E-04 | 1.2 | 1.43E-03 | 7.16 |
| 75 | 2.26E-02 | 9.03 | 5.92E-04 | 1.18 | 1.42E-03 | 7.1 |
| 100 | 1.92E-02 | 7.68 | 5.03E-04 | 1.01 | 1.21E-03 | 6.03 |
| 125 | 1.56E-02 | 6.22 | 4.08E-04 | 0.82 | 9.77E-04 | 4.89 |
| 150 | 1.27E-02 | 5.09 | 3.33E-04 | 0.67 | 7.99E-04 | 3.99 |
| 175 | 1.07E-02 | 4.27 | 2.80E-04 | 0.56 | 6.71E-04 | 3.35 |
| 200 | 9.15E-03 | 3.66 | 2.40E-04 | 0.48 | 5.75E-04 | 2.87 |
| 225 | 8.85E-03 | 3.54 | 2.32E-04 | 0.46 | 5.56E-04 | 2.78 |
| 250 | 1.05E-02 | 4.21 | 2.76E-04 | 0.55 | 6.61E-04 | 3.31 |
| 275 | 1.15E-02 | 4.6 | 3.01E-04 | 0.6 | 7.22E-04 | 3.61 |
| 300 | 1.22E-02 | 4.88 | 3.20E-04 | 0.64 | 7.67E-04 | 3.83 |
| 325 | 1.26E-02 | 5.03 | 3.30E-04 | 0.66 | 7.91E-04 | 3.95 |
| 350 | 1.24E-02 | 4.97 | 3.26E-04 | 0.65 | 7.80E-04 | 3.9 |
| 375 | 1.21E-02 | 4.84 | 3.18E-04 | 0.64 | 7.61E-04 | 3.8 |
| 400 | 1.18E-02 | 4.7 | 3.08E-04 | 0.62 | 7.39E-04 | 3.69 |
| 425 | 1.14E-02 | 4.55 | 2.99E-04 | 0.6 | 7.15E-04 | 3.58 |
| 450 | 1.10E-02 | 4.4 | 2.89E-04 | 0.58 | 6.91E-04 | 3.46 |
| 475 | 1.06E-02 | 4.25 | 2.79E-04 | 0.56 | 6.67E-04 | 3.34 |
| 500 | 1.02E-02 | 4.1 | 2.69E-04 | 0.54 | 6.44E-04 | 3.22 |
| 下风向最大浓度 | 2.28E-02 | 9.12 | 5.98E-04 | 1.2 | 1.43E-03 | 7.16 |
| 下风向最大浓度距离m | 69 | 69 | 69 |

表6.2-12 无组织废气预测结果

| 下风向距离/m | 危化品仓库—氮氧化物 | 危化品仓库—氯化氢 | 危化品仓库—氟化物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 39 | 9.49E-04 | 0.38 | 7.59E-04 | 1.52 | 7.59E-04 | 3.79 |
| 50 | 8.64E-04 | 0.35 | 6.91E-04 | 1.38 | 6.91E-04 | 3.46 |
| 75 | 6.83E-04 | 0.27 | 5.47E-04 | 1.09 | 5.47E-04 | 2.73 |
| 100 | 5.56E-04 | 0.22 | 4.45E-04 | 0.89 | 4.45E-04 | 2.22 |
| 125 | 4.75E-04 | 0.19 | 3.80E-04 | 0.76 | 3.80E-04 | 1.9 |
| 150 | 4.15E-04 | 0.17 | 3.32E-04 | 0.66 | 3.32E-04 | 1.66 |
| 175 | 3.67E-04 | 0.15 | 2.94E-04 | 0.59 | 2.94E-04 | 1.47 |
| 200 | 3.27E-04 | 0.13 | 2.61E-04 | 0.52 | 2.61E-04 | 1.31 |
| 225 | 2.93E-04 | 0.12 | 2.34E-04 | 0.47 | 2.34E-04 | 1.17 |
| 250 | 2.64E-04 | 0.11 | 2.11E-04 | 0.42 | 2.11E-04 | 1.06 |
| 275 | 2.40E-04 | 0.1 | 1.92E-04 | 0.38 | 1.92E-04 | 0.96 |
| 300 | 2.19E-04 | 0.09 | 1.75E-04 | 0.35 | 1.75E-04 | 0.88 |
| 325 | 2.01E-04 | 0.08 | 1.61E-04 | 0.32 | 1.61E-04 | 0.8 |
| 350 | 1.85E-04 | 0.07 | 1.48E-04 | 0.3 | 1.48E-04 | 0.74 |
| 375 | 1.72E-04 | 0.07 | 1.37E-04 | 0.27 | 1.37E-04 | 0.69 |
| 400 | 1.59E-04 | 0.06 | 1.28E-04 | 0.26 | 1.28E-04 | 0.64 |
| 425 | 1.49E-04 | 0.06 | 1.19E-04 | 0.24 | 1.19E-04 | 0.6 |
| 450 | 1.39E-04 | 0.06 | 1.11E-04 | 0.22 | 1.11E-04 | 0.56 |
| 475 | 1.31E-04 | 0.05 | 1.05E-04 | 0.21 | 1.05E-04 | 0.52 |
| 500 | 1.23E-04 | 0.05 | 9.84E-05 | 0.2 | 9.84E-05 | 0.49 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 9.49E-04 | 0.38 | 7.59E-04 | 1.52 | 7.59E-04 | 3.79 |
| 下风向最大浓度距离m | 39 | 39 | 39 |

续上表

| 下风向距离/m | 酸洗池—氮氧化物 | 酸洗池—硫酸雾 | 酸洗池—氟化物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 34 | 7.57E-03 | 3.03 | 9.25E-03 | 3.08 | 6.31E-04 | 3.15 |
| 50 | 6.22E-03 | 2.49 | 7.61E-03 | 2.54 | 5.19E-04 | 2.59 |
| 75 | 4.92E-03 | 1.97 | 6.01E-03 | 2 | 4.10E-04 | 2.05 |
| 100 | 4.01E-03 | 1.6 | 4.90E-03 | 1.63 | 3.34E-04 | 1.67 |
| 125 | 3.42E-03 | 1.37 | 4.18E-03 | 1.39 | 2.85E-04 | 1.43 |
| 150 | 2.99E-03 | 1.2 | 3.66E-03 | 1.22 | 2.49E-04 | 1.25 |
| 175 | 2.65E-03 | 1.06 | 3.23E-03 | 1.08 | 2.21E-04 | 1.1 |
| 200 | 2.35E-03 | 0.94 | 2.88E-03 | 0.96 | 1.96E-04 | 0.98 |
| 225 | 2.11E-03 | 0.84 | 2.58E-03 | 0.86 | 1.76E-04 | 0.88 |
| 250 | 1.90E-03 | 0.76 | 2.32E-03 | 0.77 | 1.58E-04 | 0.79 |
| 275 | 1.73E-03 | 0.69 | 2.11E-03 | 0.7 | 1.44E-04 | 0.72 |
| 300 | 1.58E-03 | 0.63 | 1.93E-03 | 0.64 | 1.31E-04 | 0.66 |
| 325 | 1.45E-03 | 0.58 | 1.77E-03 | 0.59 | 1.21E-04 | 0.6 |
| 350 | 1.33E-03 | 0.53 | 1.63E-03 | 0.54 | 1.11E-04 | 0.56 |
| 375 | 1.24E-03 | 0.49 | 1.51E-03 | 0.5 | 1.03E-04 | 0.51 |
| 400 | 1.15E-03 | 0.46 | 1.40E-03 | 0.47 | 9.57E-05 | 0.48 |
| 425 | 1.07E-03 | 0.43 | 1.31E-03 | 0.44 | 8.93E-05 | 0.45 |
| 450 | 1.00E-03 | 0.4 | 1.23E-03 | 0.41 | 8.36E-05 | 0.42 |
| 475 | 9.41E-04 | 0.38 | 1.15E-03 | 0.38 | 7.85E-05 | 0.39 |
| 500 | 8.86E-04 | 0.35 | 1.08E-03 | 0.36 | 7.38E-05 | 0.37 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 7.57E-03 | 3.03 | 9.25E-03 | 3.08 | 6.31E-04 | 3.15 |
| 下风向最大浓度距离m | 34 | 34 | 34 |

无组织厂界达标影响

正常排放情况下项目无组织废气污染物对厂界的影响预测结果见表6.2-14。表6.2-14无组织废气污染物对厂界影响情况表

| 污染源 | 污染物 | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | 厂界排放浓度限值(mg/m3) | 环境标准值(小时值，mg/m3) | 预测值最大占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 | 氮氧化物 | 9.49E-04 | 0.12 | 0.25 | 0.38 |
|  | 氯化氢 | 7.59E-04 | 0.2 | 0.05 | 1.52 |
|  | 氟化物 | 7.59E-04 | 0.02 | 0.02 | 3.15 |
| 酸洗池 | 氟化物 | 6.31E-04 | 0.02 | 0.02 | 1.20 |
|  | 氮氧化物 | 7.57E-03 | 0.12 | 0.25 | 3.03 |
|  | 硫酸雾 | 9.25E-03 | 1.2 | 0.3 | 3.08 |

由上表可见，全厂各无组织污染物下风向最大浓度均不超过厂界排放浓度限值，故厂界处的浓度贡献值低于厂界浓度排放标准限值和环境小时标准值，且小于环境小时标准值的10%，项目无组织废气排放对厂界影响较小。

对大气环境保护目标的影响

本次评价仅针对本次技改项目排放的污染物取下风向最大落地浓度与现状监测背景值进行叠加，对各环境保护目标进行影响分析，详见表6.2-15。

表6.2-15 污染物正常排放对保护目标的影响

| 因子 | 保护目标 | 本项目最大贡献值(mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 叠加值(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 左庄 | 0.0082 | 0.128 | 0.1362 | 0.15 | 90.80 |
|  | 大周村 | 0.0082 | 0.133 | 0.1412 | 0.15 | 94.13 |
| NOx | 左庄 | 0.0228 | 0.046 | 0.0688 | 0.25 | 27.52 |
|  | 大周村 | 0.0228 | 0.045 | 0.0678 | 0.25 | 27.12 |
| 氟化物 | 左庄 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0032 | 0.02 | 16.00 |
|  | 大周村 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0041 | 0.02 | 20.50 |
| 氯化氢 | 左庄 | 0.0006 | ND | 0.0106 | 0.05 | 21.20 |
|  | 大周村 | 0.0006 | ND | 0.0106 | 0.05 | 21.20 |
| VOCs | 左庄 | 0.0018 | 0.11 | 0.1118 | 0.6 | 18.63 |
|  | 大周村 | 0.0018 | 0.1 | 0.1018 | 0.6 | 16.97 |

由预测结果可知，正常工况下，全厂排放的各污染物对周边主要敏感目标的贡献值较小，预测值均能满足相应标准要求。在处理措施正常情况运行下，对大气环境保护目标的影响是可以接受的。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。采用进一步预测模型模拟评价基准年内，项目所有污染物对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据估算模型预测结果，厂界外各项大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值；同时根据HJ2.2-2018，本项目不需要进行进一步预测与评价。因此，本项目不设置大气环境防护区域，建设项目无组织排放各污染物满足环境控制要求。

卫生防护距离

卫生防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门的边界与居住区之间所需卫生防护距离”。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

Qc/Cm= (BLC+0.25r2)0.05LD/A

式中Cm为环境一次浓度标准限值(mg/m3)，Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），L为工业企业所需的卫生防护距离（m），A、B、C、D为计算系数。根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

表6.2-15 卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 | 1000<L<2000 | L>2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.7 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

各污染物源强数据、相关参数及计算结果见表6.2-16。

表6.2-16 各污染物源强数据、相关参数及计算结果表

| 污染物 | 排放速率kg/h | 面源面积（m2） | L(m) | 计算结果 | 提级后 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 | 氮氧化物 | 0.015 | 80×23.5 | 0.35 | 50 | 100 |
|  | 氯化氢 | 0.006 |  | 1.81 | 50 |  |
|  | 氟化物 | 0.032 |  | 9.24 | 50 |  |
| 酸洗池 | 氟化物 | 0.025 | 5.9×11 | 0.85 | 50 | 100 |
|  | 氮氧化物 | 0.021 |  | 2.73 | 50 |  |
|  | 硫酸雾 | 0.002 |  | 9.87 | 50 |  |

由上表可知，本项目各污染源无组织排放的废气卫生防护距离均为100m。综合考虑，确定全厂卫生防护距离为以项目厂界为起点的100m范围，卫生防护距离包络线图见图4.1-2。本项目卫生防护距离内主要为开发区其他企业，无长期居住的人群。因此，项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小。

污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

技改项目大气污染物有组织排放量核算见表6.2-17。

表6.2-17 技改项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 3# | 粉尘 | 4358.144 | 0.070 | 0.306 |
|  |  | VOCs | 9136.285 | 0.146 | 1.053 |
| 2 | 4# | 氮氧化物 | 5566.647 | 0.189 | 0.627 |
|  |  | 氯化氢 | 146.891 | 0.005 | 0.024 |
|  |  | 氟化物 | 356.581 | 0.012 | 0.085 |
| 一般排放口合计 | 粉尘 | 0.306 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 粉尘 | 0.306 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |

全厂大气污染物有组织排放量核算见表6.2-18。

表6.2-18 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1# | 粉尘 | 6323.969 | 0.025 | 0.182 |
| 2 | 2# | 粉尘 | 9621.656 | 0.019 | 0.139 |
| 3 | 3# | 粉尘 | 4358.144 | 0.070 | 0.306 |
|  |  | VOCs | 9136.285 | 0.146 | 1.053 |
| 4 | 4# | 氮氧化物 | 5566.647 | 0.189 | 0.627 |
|  |  | 氯化氢 | 146.891 | 0.005 | 0.024 |
|  |  | 氟化物 | 356.581 | 0.012 | 0.085 |
| 一般排放口合计 | 粉尘 | 0.627 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 粉尘 | 0.627 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |

2、无组织排放量核算

技改项目大气污染物无组织排放量核算见表6.2-19。

表6.2-19 技改项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 危化品仓库 | 氮氧化物 | 接入酸碱洗车间“三级碱液吸收”装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 | 0.003 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 200 | 0.003 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 20 | 0.002 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 氮氧化物 | 0.003 |
|  | 氯化氢 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.002 |

全厂大气污染物无组织排放量核算见表6.2-20。

表6.2-20 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 危化品仓库 | 氮氧化物 | 接入酸碱洗车间“三级碱液吸收”装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 | 0.003 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 200 | 0.003 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 20 | 0.002 |
| 2 | 酸洗池 | 氟化物 |  |  | 20 | 0.002 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 120 | 0.026 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 1200 | 0.031 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 氮氧化物 | 0.029 |
|  | 氯化氢 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.004 |
|  | 硫酸雾 | 0.031 |

3、大气污染物年排放量核算

技改项目大气污染物年排放量核算见表6.2-21。

表6.2-21 技改项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.306 |
| 2 | VOCs | 1.053 |
| 3 | 氮氧化物 | 0.630 |
| 4 | 氯化氢 | 0.027 |
| 5 | 氟化物 | 0.088 |

全厂大气污染物年排放量核算见表6.2-22。

表6.2-22 全厂大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.627 |
| 2 | VOCs | 1.053 |
| 3 | 氮氧化物 | 0.656 |
| 4 | 氯化氢 | 0.027 |
| 5 | 氟化物 | 0.090 |
| 6 | 硫酸雾 | 0.031 |

4、污染源非正常排放量核算

技改项目污染源非正常排放量核算见表6.2-23。

表6.2-23 技改项目污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#排气筒 |  | 粉尘 | 272724.913 | 4.364 | 0.25 | 6 | 加强生产管理，定期维护保养设备 |
|  |  |  | VOCs | 91362.847 | 1.462 |  |  |  |
| 2 | 4#排气筒 |  | 氮氧化物 | 25771.515 | 0.876 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 14689.091 | 0.499 |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 46973.776 | 1.597 |  |  |  |

全厂污染源非正常排放量核算见表6.2-24。

表6.2-24 全厂污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 开停车检修 | 粉尘 | 3161.984 | 12.648 | 0.25 | 6 | 加强生产管理，定期维护保养设备 |
| 2 | 2#排气筒 |  | 粉尘 | 4810.828 | 9.622 |  |  |  |
| 3 | 3#排气筒 |  | 粉尘 | 272724.913 | 4.364 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 91362.847 | 1.462 |  |  |  |
| 4 | 4#排气筒 |  | 氮氧化物 | 25771.515 | 0.876 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 14689.091 | 0.499 |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 46973.776 | 1.597 |  |  |  |

大气环境影响评价结论及建议

1、大气环境影响评价结论

由估算模式计算结果可知，全厂有组织废气最大落地浓度为2#排气筒排放的氮氧化物，占标率为7.48%，未出现D10%，Pmax﹤10%。项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求。该项目不需设置大气环境防护区域，卫生防护距离的设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施可行。综上所述，项目产生的环境影响可以接受。

2、污染控制措施可行性

由估算模式可知，经相应措施处理后项目废气均能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

3、大气环境防护距离及卫生防护距离设置

本项目不需要设置大气环境防护距离，确定场区卫生防护距离以厂界为起点的100m范围。经调查，卫生防护距离范围内主要为开发区其他企业，无长期居住的人群。因此，项目无组织排放源距离可满足大气环境防护距离的要求。

4、污染物排放量核算结果

技改项目废气污染物排放量核算结果见表6.2-25。

表6.2-25 技改项目废气污染物排放量核算结果表

| 种类 | 污染物 | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放量 | 粉尘 | 0.306 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |
| 无组织排放量 | 氮氧化物 | 0.003 |
|  | 氯化氢 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.002 |
| 大气污染物年排放量 | 粉尘 | 0.306 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.630 |
|  | 氯化氢 | 0.027 |
|  | 氟化物 | 0.088 |
| 非正常排放量 | 粉尘 | 0.007 |
|  | VOCs | 0.002 |
|  | 氮氧化物 | 0.001 |
|  | 氯化氢 | 0.001 |
|  | 氟化物 | 0.002 |

全厂废气污染物排放量核算结果见表6.2-26。

表6.2-26 全厂废气污染物排放量核算结果表

| 种类 | 污染物 | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放量 | 粉尘 | 0.627 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | 0.024 |
|  | 氟化物 | 0.085 |
| 无组织排放量 | 氮氧化物 | 0.029 |
|  | 氯化氢 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.004 |
|  | 硫酸雾 | 0.031 |
| 大气污染物年排放量 | 粉尘 | 0.627 |
|  | VOCs | 1.053 |
|  | 氮氧化物 | 0.656 |
|  | 氯化氢 | 0.027 |
|  | 氟化物 | 0.090 |
|  | 硫酸雾 | 0.031 |
| 非正常排放量 | 粉尘 | 0.040 |
|  | VOCs | 0.002 |
|  | 氮氧化物 | 0.001 |
|  | 氯化氢 | 0.001 |
|  | 氟化物 | 0.002 |

5、大气环境影响评价自查表

技改项目大气环境影响评价自查表见表6.2-27。

表6.2-27 技改项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级 | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500~2000t/a( | <500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（氮氧化物、粉尘、VOCs） 其他污染物（氯化氢、氟化物） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准( | 附录D | 其他标准 |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区 | 一类区和二类区( |
|  | 环境基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据 | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区 |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 | 拟替代污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源 |
| 大气环境影响预测和评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS ( | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网格模型 ( | 其他  |
|  | 预测范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km |
|  | 预测因子 | 预测因子（氮氧化物、粉尘、VOCs、氯化氢、氟化物） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氮氧化物、粉尘、VOCs、氯化氢、氟化物） | 有组织废气监测 无组织废气监测 | 无检测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受( |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx：（0.627）t/a | 颗粒物：（0.306）t/a | VOCs：（1.053）t/a |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地表水环境影响评价

水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价

项目生产过程中产生的含氟废水经过预处理，与综合废水、生活污水一起经厂区污水站处理，厂内污水站处理规模为750m3/d。含氟废水采用“调节池+化学沉淀池+二沉池”处理，综合废水采用“一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理，生活污水采用“生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理，达到开发区污水处理厂接管标准的要求，进入开发区污水处理厂集中处理。项目废水经污水处理厂处理后，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小，环境影响可以接受。

依托污水处理设施的环境可行性评价

正常情况下，技改项目废水排放量为147.33m3/d，现有项目废水排放量为517.73m3/d，全厂废水排放量为665.06m3/d。

灌南开发区污水处理厂处理规模为1.5万m3/d，处理工艺为“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”。项目废水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物、盐分，各污染物污水厂接管标准和排放标准见表2.2-11，污水处理厂尾水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。项目废水经厂内污水站处理后，各污染物排放浓度可满足灌南开发区污水处理厂接管标准，污水处理厂有富余足够的处理能力接收本厂废水。项目废水经污水处理厂处理后，尾水中各污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小。

非正常情况下，本项目污水处理系统出现故障，废水不能满足接管要求而直接排入污水管网，对工业园区污水处理厂的正常运行造成一定的负荷冲击。因此，企业应根据要求设置事故池，在废水预处理出现故障时接纳事故污水，逐步分批将事故污水处理后再排入污水管网，杜绝废水超标外排事故发生。

综上所述，建设项目废水经厂内污水站预处理，满足灌南开发区污水处理厂接管标准，进入开发区污水处理厂处理，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小。

污染源排放量核算

1、废水类别、污染物及污染物治理设施情况及废水间接排放口基本情况

技改项目和现有项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.3-1，废水间接排放口基本情况见表6.3-2。

表6.3-1 全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 含氟废水 | pH、COD、SS、总氮、氟化物、盐分 | 预处理设施+厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW001、TW002 | 经含氟废水处理装置处理后，进入综合废水处理设施 | 含氟废水预处理工艺：调节池+化学沉淀池+二沉池；综合废水处理设施工艺：一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化 | DW001 | 符合要求 | 一般排放口 |
| 2 | 其他工艺废水、地面及地面及设备冲洗水、检验废水 | pH、COD、SS、总氮、氟化物、盐分 | 厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 经过综合废水处理设施处理后进入生化处理设施 | 一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化 |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 生化处理 | 生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化 |  |  |  |
| 4 | 初期雨水 | COD、SS | 厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 生化处理 | 生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化 |  |  |  |

表6.3-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 接管标准/（mg/m3） | 排放标准/（mg/m3） |
| 1 | DW001 | 119.345024° | 34.153552° | 19.952 | 灌南开发区污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 灌南开发区污水处理厂 | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | ≤300 | ≤50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | ≤120 | ≤10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤45 | ≤5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | ≤70 | ≤15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | ≤4 | ≤0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | ≤20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐分 | ≤6000 | - |

3、废水污染物排放量核算

全厂废水污染物排放信息见表6.3-3。

表6.3-3 全厂废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 新增日排放量/(t/d) | 全厂日排放量/(t/d) | 新增年排放量/(t/a) | 全厂年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 268.925 | 0.040 | 0.075 | 11.886 | 22.556 |
|  |  | SS | 52.778 | 0.008 | 0.026 | 2.333 | 7.653 |
|  |  | 氨氮 | 0.098 | 0.00001 | 0.00005 | 0.004 | 0.014 |
|  |  | 总氮 | 59.242 | 0.009 | 0.009 | 2.618 | 2.618 |
|  |  | 总磷 | 0.021 | 0.000003 | 0.00001 | 0.001 | 0.004 |
|  |  | 氟化物 | 0.098 | 0.00001 | 0.00001 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 盐分 | 1360.749 | 0.200 | 2.244 | 60.143 | 673.073 |
| 全厂排放口合计 | COD | 22.556 |
|  | SS | 7.653 |
|  | 氨氮 | 0.014 |
|  | 总氮 | 2.618 |
|  | 总磷 | 0.004 |
|  | 氟化物 | 0.004 |
|  | 盐分 | 673.073 |

水环境影响评价结论

项目生产过程中产生的含氟废水经过预处理，与综合废水、生活污水一起经厂区污水站处理，达到灌南开发区污水处理厂接管标准的要求，进入开发区污水处理厂集中处理。项目废水经污水处理厂处理后，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小，环境影响可以接受。

项目地表水环境影响评价自查信息见表6.3-4。

表6.3-4 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他 |
|  | 影响途径 | 直接排放(；间接排放；其他( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值(；热污染；富营养化(；其他( |
| 评价等级 | 一级(；二级(；三级A(；三级B |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证；环评；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、总铬、总锌、石油类、LAS） | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（3500）m |
|  | 评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、氟化物、总铬、总锌、石油类、LAS |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类；V类( |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季 |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( | 达标区 不达标区( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水城水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 22.556 | 268.925 |
|  |  | SS | 7.653 | 52.778 |
|  |  | 氨氮 | 0.014 | 0.098 |
|  |  | 总氮 | 2.618 | 59.242 |
|  |  | 总磷 | 0.004 | 0.021 |
|  |  | 氟化物 | 0.004 | 0.098 |
|  |  | 盐分 | 673.073 | 1360.749 |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测 | 手动；自动；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （1个，废水总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物、盐分） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评价结论 | 评价结论 | 可以接受不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地下水环境影响评价

污染机理分析

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉 淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价本着风险最大原则，在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流弥散作用。在对水流模型进行识别校正和检验后，输入溶质运移模型参数，模拟拟建工程项目地下水中污染物的运移过程。

技改项目对地下水可能造成污染的物质主要是酸、碱等。根据本项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。

影响分析

（1）对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，本项目建成后增加少量硬化面积，不透水地表面积不变，地下水涵养量基本不变。

（2）对地下水质的影响

项目废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

值得注意的是，当危化品仓库及危废仓库储存的酸碱液发生泄漏事故时，泄漏出的酸碱液将会通过浓度差动力输送等方式，渗入地下，对地表水、地下水和土壤生态环境均会产生较大的影响，因此，环评要求，企业应认真制定、落实事故预防措施和应急方案，一旦事故发生，尽量减小事故排放对生态环境的影响。

影响评价

建设单位首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；正常生产过程中产生的污水及事故状态下污水全部经封闭管道收集后进行处理，进一步减少污染物浓度；厂区内地面采取防渗措施；污水管线均为防渗效果明显的玻璃钢管。因此，本项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各污水处理措施、罐区、输送管线的防渗性能较高。

综上所述，在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够做到有效减少对地下水的不良影响。

噪声环境影响评价

噪声源强

项目主要噪声设备为打磨机、分选机、磁选机、离心干燥机、泵、风机等，其噪声源强在80～90dB（A）之间，其噪声产生、治理及排放情况见表6.5-1。

表6.5-1 项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪后 | 降噪量 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 打磨车间 | 打磨机 | 6 | 90 | 60 | 30 | 127 | 100 | 30 | 20 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 132 | 90 | 25 | 30 |
| 分选车间 | 分选机 | 1 | 85 | 55 | 30 | 137 | 60 | 20 | 60 |
|  | 磁选机 | 1 | 85 | 55 | 30 | 127 | 70 | 30 | 50 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 122 | 60 | 35 | 60 |
| 酸碱洗车间 | 离心干燥机 | 2 | 90 | 60 | 30 | 127 | 40 | 30 | 80 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 117 | 45 | 40 | 75 |
| 污水站 | 污水泵 | 10 | 90 | 60 | 30 | 30 | 20 | 127 | 100 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 65 | 20 | 40 | 30 | 117 | 90 |
| 洗沙区 | 离心机 | 3 | 90 | 60 | 30 | 105 | 52 | 25 | 95 |
|  | 泵 | 5 | 90 | 60 | 30 | 122 | 35 | 30 | 90 |
| 烘干分级车间 | 分级机 | 2 | 80 | 60 | 20 | 78 | 79 | 50 | 70 |
| 混合包装车间 | 筛分过滤机 | 4 | 85 | 65 | 20 | 110 | 47 | 80 | 40 |
|  | 混料机 | 2 | 80 | 60 | 20 | 102 | 55 | 72 | 48 |

预测模式

选用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4–2009）中的工业噪声预测模式。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

① 室外点声源在预测点的倍频带声压级

a. 某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

b. 如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

c. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d. 各声源在预测点产生的声级的合成

② 室内点声源的预测

a. 室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数； Q为方向性因子。

b. 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c. 室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

d. 室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积；

e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

③ 声级叠加

噪声环境影响预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声控制措施及噪声随距离的衰减时噪声源对外环境影响情况。

各噪声源对厂界噪声贡献值见表6.5-2。

表6.5-2 声环境影响预测结果 （单位：dB（A））

| 影响值 声源 | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨车间 | 打磨机 | 25.69 | 27.77 | 38.23 | 41.75 |
|  | 风机 | 25.59 | 28.92 | 40.04 | 38.46 |
| 分选车间 | 分选机 | 12.67 | 19.44 | 28.98 | 19.44 |
|  | 磁选机 | 12.92 | 18.10 | 25.46 | 21.02 |
|  | 风机 | 26.27 | 32.44 | 37.12 | 32.44 |
| 酸碱洗车间 | 离心干燥机 | 20.92 | 30.96 | 33.46 | 24.94 |
|  | 风机 | 26.64 | 34.94 | 35.96 | 30.50 |
| 污水站 | 污水泵 | 30.46 | 33.98 | 17.92 | 20.00 |
|  | 风机 | 35.96 | 38.46 | 26.64 | 28.92 |
| 洗沙区 | 离心机 | 24.32 | 28.42 | 23.12 | 25.64 |
|  | 泵 | 25.34 | 27.61 | 26.54 | 26.01 |
| 烘干分级车间 | 分级机 | 23.40 | 28.12 | 31.20 | 27.48 |
| 混合包装车间 | 筛分过滤机 | 26.02 | 27.56 | 33.15 | 29.23 |
|  | 混料机 | 24.15 | 27.87 | 21.34 | 29.17 |
| 贡献值 | 39.35 | 43.35 | 45.73 | 45.19 |
| 背景值 | 昼间 | 53.7 | 53.2 | 52.6 | 53.0 |
|  | 夜间 | 43.6 | 43.9 | 43.5 | 42.8 |
| 预测值 | 昼间 | 54.1 | 53.8 | 54.2 | 53.7 |
|  | 夜间 | 44.9 | 46.4 | 45.8 | 45.3 |

由表6.3-1可以看出，全厂各噪声源经治理后排放，对厂界噪声影响值经叠加背景最大值后，未出现超标现象，对外环境影响较小。

固体废物环境影响分析

固废产生及处置情况

技改项目产生的固体废物主要为铁粉、硅铁粉、废包装桶、污泥、除尘渣、生活垃圾等。技改项目固体废物利用处置方式评价见表6.6-1，全厂固体废物利用处置方式评价见表6.6-2。

表6.6-1 全厂项目固体废物处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 属性 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 一般固废 | 16.352 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 一般固废 | 30.353 | 厂家回收 |
| 3 | S1-3铁粉 | 磁选 | 一般固废 | 0.040 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 一般固废 | 31.850 |  |
| 5 | 除尘渣 | 废气处理 | 一般固废 | 21.312 |  |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 一般固废 | 0.7 | 厂家回收 |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 一般固废 | 7.0 | 委托连云港启点环保科技有限公司处置 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | 12.0 | 环卫部门清运 |

表6.6-2 全厂项目固体废物处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 属性 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 一般固废 | 16.352 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 一般固废 | 30.353 | 厂家回收 |
| 3 | S1-3铁粉 | 磁选 | 一般固废 | 0.040 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 一般固废 | 31.850 |  |
| 5 | St-1硅粉 | 沉淀 | 一般固废 | 1092.925 |  |
| 6 | 除尘渣 | 废气处理 | 一般固废 | 21.312 |  |
| 7 | 废包装桶 | 原料包装 | 一般固废 | 0.7 | 厂家回收 |
| 8 | 污泥 | 废水处理 | 一般固废 | 7.0 | 委托连云港启点环保科技有限公司处置 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | 12.0 | 环卫部门清运 |

一般固废环境影响分析

现有厂区内已设置一般固废仓库1座，面积400m2，可满足现有项目和技改项目所需。项目产生的铁粉、硅粉、硅铁粉、除尘渣作为硅铁原料外售给安阳合益能源有限公司；不合格品和废包装桶由厂家回收；污水处理产生的污泥委托连云港启点环保科技有限公司处理；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。项目各项固废均得到有效处置，不外排，对周围环境影响较小。

土壤环境影响分析

本项目有涉及盐酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠等腐蚀性污染物，将会对土壤生态和理化性质造成严重的污染，因此，拟建项目要确保落实好各种防渗措施，保护厂区土壤。

（1）对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度；

（2）车间、化学品存放仓库设防渗基础；

（3）废水管道一律要求设置的地上管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（4）对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤。

（5）事故水池及其废水收集管道均采用水泥混凝土材料，事故水池内壁附高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-7cm/s。

（6）水处理污泥采用密封包装，单独存放，存放场所设置防渗基础。入园企业要做到以上要求，项目对所在地土壤影响较小，在可接受水平。

（7）在企业原料运输过程中若不小心在裸土上倾倒泄漏了一些原料，因及时铲除该部分土壤，送至相关资质单位处理，以免遗留下来对土壤环境产生长期影响。

同时根据《土壤污染防治行动计划》，若服务期满后，更改土地用途或者变更主体，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。对土壤进行修复治理，治理完成后并验收后可更改为其他用途。

采取以上措施后，项目营运期对土壤的影响较小。

生态环境影响评价

项目位于灌南经济开发区东区内，周边为工业生产企业，厂区土地现状均为工业用地，无需特殊保护的动植物，施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，同时进行绿化工程。施工完毕，尽快整理施工现场，做好厂区硬化。

项目为硅材料提纯加工项目，根据上述环境影响预测与分析，项目正常工况和非正常工况下对环境影响较小。项目生产过程中产生的废气经相应废气处理措施处理后，对周边植物影响较小；项目废水经厂区污水站处理后排入灌南县开发区污水处理厂，进一步处理后排入武障河，对鱼类等影响较小。项目卫生防护距离为100m，防护距离范围内主要为工业企业，厂区内绿地面积2264m2，绿地率12%，项目建设对生态环境影响较小。

本项目的建设在灌南县经济开发区东区现有厂区内，无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等。但是项目有计划地在厂区的进行绿化。空地种植大片草坪，辅以常青乔木和观赏花卉，并设置小品进行点缀；生产区道路两侧种植常绿乔木；围墙四周栽植常青开花灌木；装置的四周空地种植草坪、花卉和小灌木。通过绿化，使整个厂区绿树常青，鲜花常开，成为一个环境优美宜人的工作场所。

综上所述，本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的不良影响。

环境风险预测与评价

事故影响预测

事故状态下大气环境影响预测

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），采用推荐模型AFTOX模型进行扩散模拟预测，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。

（1）气象条件的选取

气象条件的选取依据全年最大出现概率原则。有风和静小风时大气稳定度取D类，有风时选取全年平均风速3.1m/s，静小风时选取风速为1.0m/s。

（2）预测结果及评价

计算不同稳定度不同风速下的氢氟酸泄漏事故预测结果见表6.9-1、表6.9-2。

表6.9-1 有风条件下氢氟酸泄漏预测结果

| 预测时刻min | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离m | LC50 范围 m | 短时间接触浓度允许范围m | 评价标准mg/m3 | 预测结果 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作场所短时间接触允许浓度 | LC50 |  |
| 泄漏期 | 1 | 27.2626 | 15.3 |  | 155.6 | 0.02 | 1044 | 泄漏期，最大下风向274.8m范围内形成超标区；消除期，最大下风向1427m范围内形成超标区，未出现半致死浓区域 |
|  | 2 | 27.2626 | 15.3 |  | 274.8 |  |  |  |
| 消除期 | 3 | 2.3434 | 124.0 |  | 385.2 |  |  |  |
|  | 4 | 0.9139 | 234.0 |  | 490.1 |  |  |  |
|  | 5 | 0.4893 | 342.5 |  | 590.9 |  |  |  |
|  | 6 | 0.3019 | 443.9 |  | 688.3 |  |  |  |
|  | 7 | 0.2003 | 539.9 |  | 782.6 |  |  |  |
|  | 8 | 0.1398 | 633.9 |  | 873.8 |  |  |  |
|  | 9 | 0.1013 | 727.0 |  | 961.7 |  |  |  |
|  | 10 | 0.0758 | 819.6 |  | 1046.3 |  |  |  |
|  | 11 | 0.0582 | 912.0 |  | 1127.4 |  |  |  |
|  | 12 | 0.0457 | 1005.4 |  | 1204.5 |  |  |  |
|  | 13 | 0.0368 | 1097.9 |  | 1276.8 |  |  |  |
|  | 14 | 0.0300 | 1190.4 |  | 1342.6 |  |  |  |
|  | 15 | 0.0249 | 1282.8 |  | 1398.1 |  |  |  |
|  | 16 | 0.0209 | 1375.2 |  | 1427.0 |  |  |  |
|  | 17 | 0.0177 | 1467.7 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 0.0151 | 1560.1 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 0.0130 | 1652.6 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 0.0113 | 1745.0 |  |  |  |  |  |

表6.9-2 静小风条件下氢氟酸泄漏预测结果

| 预测时刻min | 最大落地浓度mg/m3 | 出现距离m | LC50 范围 m | 短时间接触浓度允许范围m | 评价标准mg/m3 | 预测结果 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作场所短时间接触允许浓度 | LC50 |  |
| 泄漏期 | 1 | 11.4790 | 15.3 |  | 145.9 | 0.02 | 1044 | 泄漏期，最大下风向257.6m范围内形成超标区；消除期，最大下风向997.5m范围内形成超标区，未出现半致死浓区域 |
|  | 2 | 11.4790 | 15.3 |  | 257.6 |  |  |  |
| 消除期 | 3 | 0.9867 | 124.0 |  | 360.4 |  |  |  |
|  | 4 | 0.3848 | 234.0 |  | 457.6 |  |  |  |
|  | 5 | 0.2060 | 342.5 |  | 550.2 |  |  |  |
|  | 6 | 0.1271 | 443.9 |  | 638.8 |  |  |  |
|  | 7 | 0.0844 | 539.9 |  | 723.3 |  |  |  |
|  | 8 | 0.0588 | 633.9 |  | 803.2 |  |  |  |
|  | 9 | 0.0427 | 727.0 |  | 877.6 |  |  |  |
|  | 10 | 0.0319 | 819.6 |  | 944.2 |  |  |  |
|  | 11 | 0.0245 | 912.0 |  | 997.5 |  |  |  |
|  | 12 | 0.0192 | 1005.4 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 0.0155 | 1097.9 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 0.0126 | 1190.4 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 0.0105 | 1282.8 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 0.0088 | 1375.2 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 0.0074 | 1467.7 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 0.0064 | 1560.1 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 0.0055 | 1652.6 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 0.0048 | 1745.0 |  |  |  |  |  |

预测结果表明，有风条件下，氟化物最大落地浓度为27.2626mg/m3，最大超标距离为1427m，未出现半致死区域；静小风条件下：氟化物最大落地浓度为11.4790mg/m3，最大超标距离为997.5m，未出现半致死区域。因此，企业除事故防范措施外，还应制定事故应急预案，必要时采取周边企业、社会应急避险措施或采取短时间人员避险措施。

事故排水对环境影响分析

事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对区域地面进行硬化，并对其设置围堰及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。因此，建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理站进行处理。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中相关要求，对项目的消防用水量进行估算。根据要求，建筑的消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。根据厂区建筑物的容积、防火等级，室内消火栓消防用水量为10L/s，室外消火栓消防用水量为20L/s，按照2h的消防用水时间计算得项目室内消防用水量为72m3，室外消防用水量为144m3。按照同一时间内火灾次数为1次进行计算，项目消防用水量为216m3，则消防尾水为216m3。当废水处理装置发生事故时，以3h计，全厂产生事故废水为83.13m3。厂内设置事故池（兼消防尾水池）1座，容积为350 m3，可满足事故状态下事故废水排放需求。一旦事故发生后，立即关闭雨水管道阀门，切断雨水排口，打开消防尾水收集阀进事故池，再送入污水站处理，处理达开发区污水处理厂接管标准后再排入区域污水管网，经开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入武障河，对武障河水质影响较小。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水切换至事故池。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

若废水在意外情况下进入开发区雨水管网、排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。酸碱性废水可采用酸碱中和将污染物转化为盐，进而减小对水体的影响。

风险计算及评价

风险值选取

功能单元的风险值（R）为最大可信灾害事故对环境造成的危害，是风险评价的表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。按下式计算：

R=P·C

其中：R——风险值；

P——最大可信事故概率（事件数/单位时间）

C——最大可信事故造成的危害（损害/单位时间）

式中：C=∑Ci，

Ci=∑0.5N（Xiln,Yjln）

最大可信事故，即所有有毒有害物泄漏所致环境危害C为各种危害Ci总和。而Ci在实际应用中，若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数即为Ci。

风险评价需从最大可信事故风险R中，选出危害最大的作为最大可信灾难事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础，即：Rmax=f(Rj)。

风险值计算

按照下式计算事故风险值：

风险值=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率

在上式中，事故发生概率为1.0×10-5次/a。根据厂内人员分布情况，半致死百分率区内的人员主要为厂内人员，发生泄漏事故在半致死百分率区内的可能死亡的人数取4人，根据风险值公式计算，可得到本项目风险值为2×10-5次/年。本次评价取化工行业可接受风险水平，化工行业RL为8.33×10-5次/年，本项目最大风险值为2×10-5次/年，则Rmax＜RL。因此，本项目环境风险水平是可以接受的。

风险评价结论

本项目最大可信事故为氢氟酸泄漏扩散。

若氢氟酸发生泄漏，有风条件下，氟化物最大落地浓度为27.2626mg/m3，最大超标距离为1427m，未出现半致死区域；静小风条件下：氟化物最大落地浓度为11.4790mg/m3，最大超标距离为997.5m，未出现半致死区域。

企业已设置450m3事故池（消防尾水收集池）1个，火灾爆炸后消防尾水经收集后入消防尾水池，通过阀门井进行人工切换，进入污水处理站，确保不排入外环境。

根据计算，本项目的风险值为2.0×10-5次/年，小于8.33×10-5次/年，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目风险值处于可接受水平。

环境保护措施评述

大气污染防治措施

有组织废气

污染防治措施

一、污染防治措施比选

全厂有组织废气主要为氮氧化物、氯化氢、氟化物、粉尘、VOCs等。目前，国内同类企业常用的除尘装置有：多管型旋风除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和电除尘器；常用的VOCs处理技术有：吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、低温等离子体法等。常见除尘设备性能对比见表71-1，常见VOCs处理技术对比见表7.1-2。

表7.1-1 常见除尘设备性能对比表

| 设备名称 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 旋风除尘器 | ①旋风除尘器内部没有运动部件，维护方便；②制作、管理十分方便；③处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜；④作为预除尘器使用时，可以立式安装，使用方便；⑤处理大风量时便于多台并联使用，效率阻力不受影响；⑥可耐400℃高温，如采用特殊的耐高温材料，还可以耐受更高的温度；⑦除尘器内设耐磨内衬后，可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气；⑧可以干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。 | ①卸灰阀如果漏损会严重影响除尘效率；②磨损严重，特别是处理高浓度或磨损性大的粉尘时，入口处和锥体部位都容易磨坏；③除尘效率不高(对捕集粒径小于5um的微细粉尘和尘粒密度小的粉尘，效率较低)，单独使用有时满足不了含尘气体排放浓度的要求；④由于除尘效率随筒体直径增加而降低，因而单个除尘器的处理风量受到一定限制。 |
| 袋式除尘器 | ①除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到15mg/m3甚至以下；②附属设备少，投资省，技术要求没有电除尘器那样高；③能捕集电除尘难以回收的粉尘；并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物；④对负荷变化适应性好，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用；⑤袋式除尘器收集含有爆炸危险或带有火花的含尘气体时安全性较高。 | ①对于不同类型气体，应选用相应类型的布袋；且需要经常更换布袋，布袋消耗量较大；②收集湿度高的含尘气体时，应采取保湿措施，以免因结露而造成“糊袋”，因此布袋除尘气对气体的湿度有一定的要求；③阻力较大，一般压力损失为1000～1500Pa；④对于高温气体，必须采用降温措施，需要主要烟气温度不能超过滤料所能耐受的温度，同时不低于酸露点（烟气中硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点，一般比水露点要高很多，可达140～160℃，甚至更高）；⑤接收粒径大的含尘气体时，布袋较易磨损。 |
| 湿式除尘器 | 湿式除尘器能同时进行有害气体的净化，适用于处理高温、高湿的烟气以及黏性大的粉尘。在这种情况下，采用干式除尘器则往往受到各种条件的限制；②在消耗同等能量的情况下，湿式除尘器的除尘效率要比干式高，高能湿式除尘器(文氏管除尘器)对于小至0.1μm的粉尘仍有很高的除尘效率；③湿式除尘器结构简单，一次投资低，占地面积少；④除尘的同时还具备一定的脱硫能力 | ①不适用于憎水性和水硬性粉尘；②从湿式除尘器中排出的泥浆要进行处理，否则会造成二次污染；③在寒冷地区要防止冬季结冰。 |
| 电除尘 | ①净化效率高，能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数，来满足所要求的净化效率；②阻力损失小，一般在20毫米水柱以下，和旋风除尘器比较，即使考虑供电机组和振打机构耗电，其总耗电量仍比较小；③允许操作温度高，如SHWB型电路尘器最好允许操作温度250℃，其他类型还有达到350""400℃或者更高的；④处理气体范围量大；⑤可以完全实现操作自动控制。 | ①设备比较复杂，要求设备调运和安装以及维护管理水平高；②对粉尘比电阻有一定要求，所以对粉尘有一定的选择性，不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率；③受气体温、温度等的操作条件影响较大，同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作，所得的效果不同，有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好，而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器；④一次投资较大，卧式的电除尘器占地面积较大；⑤目前在某些企业实用效果达不到设计要求。 |

表7.1-2 常见VOCs处理技术对比表

| 处理技术 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 吸附法 | 适用于低浓度挥发性有机物废气的有效分离和去除，是目前最为广泛的VOCs回收法，已在各行业得到广泛应用，最常见的吸附剂有颗粒活性炭和活性炭纤维 | 设备庞大，流程复杂，运行费用较高且有二次污染产生，当废气中有胶粒物质或其他杂质时，吸附剂易中毒。 |
| 吸收法 | 适用于废气流量较大、浓度较高、温度较低和压力较高的挥发性有机化合物的处理，工艺较简单，可用于喷漆、绝缘材料、黏接、金属清洗和化工等行业。 | 运行费用高，对有机废气成分选择性大，易出现二次污染，在处理时需选择多种不同的溶剂分别进行吸收，增加技术复杂性及运行成本。 |
| 燃烧法 | 适用于处理可燃、在高温下可分解和在目前技术条件下还不能回收的挥发性有机化合物废气，燃烧法应回收燃烧反应热量，提高经济效益。 | 有燃烧爆炸危险，需要消耗燃料，不能回收溶剂 |
| 生物法 | 适用于在常温、低浓度、生物降解性好的挥发性有机物，主要包括生物过滤法、生物洗涤法、生物滴滤法， | 对于成分复杂的废气或难以降解的废气，去除效果差，体积大且停留时间长，选用不同的填料对降解有机废气的效果不同 |
| 低温等离子体法 | 前部自带干式过滤装置，增加设备的使用寿命和处理效率；运行费用低廉，无二次污染；反应速度快，气体通过反应区的速度达到3-10米/秒；.基本不受气温和污染物成分的影响，对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用。 | 对于易燃易爆废气的处理存在危险性；设备精密性要求较高，投资较大。 |

综上所述，根据技改项目废气的特点，拟采用旋风除尘器和水膜除尘组合的方式处理生产过程产生的粉尘，采用低温等离子体法处理VOCs；现有项目粉尘采用布袋除尘器处理。

二、项目废气收集和治理措施

1、技改项目有组织废气收集和治理设施

技改项目有组织废气主要为5个生产车间（分选车间、打磨车间、泡料车间及酸碱洗及烘干房车间）产生的工艺废气，此外还有危化品仓库无组织废气捕集后产生的废气。技改项目工艺废气收集和治理措施分述如下：

（1）分选车间和打磨车间废气

分选车间主要废气有G1-1、G1-2，打磨车间主要废气有G2-1，其中G1-1主要为粉尘和VOCs，G1-2和G2-1主要为粉尘。该部分废气经收集管道直接接入相应废气处理措施。废气G1-1经“二级水膜除尘+低温等离子体反应器”处理。由于废气G1-1温度较高且粉尘含量较大，故先经二级水膜除尘去除密度粉尘，同时降低废气温度，去除率达99%；然后进入低温等离子体反应器，以去除VOCs，去除率达90%。废气G1-2和G2-1经“双筒旋风除尘+一级水膜除尘”处理，去除率达98%。

旋风除尘器是借助离心力的作用将粉尘从气体中分离并捕集的一种除尘装置，由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成，具有结构简单、制造、安装和维护管理容易、投资少、体积小和占地面积少等特点。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa的条件下操作，可用于高温烟气的净化。双筒旋风除尘器对粉尘的去除率可达80%以上。

水膜除尘设备主要由主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔等组成。筒体是一个圆形筒体，水从除尘器上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走。在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从低部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中和，循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。水膜除尘器粉尘的去除率可达90%以上。

低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子放电过程中，电子从电场中获得能量，通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能，这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团，同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出，等离子体内部富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。低温等离子体降解VOCs主要包括2个部分：（1）气体离子间的再结合过程；（2）同气体分子的反应。在平均能量约5eV的大量电子作用下，通过净化器的有机废气分子转化成各种活性粒子，与空气中的氧气结合生产CO2、H2O等低分子无害物质，使有机废气得到净化。低温等离子净化器对VOCs的去除率可达90%以上。

分选车间废气G1-1经“双筒旋风除尘+低温等离子体+一级水膜除尘”处理后，经1#15m高排气筒排向大气；分选车间废气G1-2和打磨车间废气G2-1经“双筒旋风除尘+一级水膜除尘”处理后，经3#15m高排气筒排向大气。

（2）泡料车间废气

泡料车间主要废气有G1-3、G1-4、G3-3，其中G1-3和G1-4为氟化物，G3-3为氯化氢。建利用狭缝式风罩对氟化物、氯化氢进行收集，在使用其中一个泡酸槽时，其上的盖板移动到相邻的泡酸槽上方，泡酸完成后使其移动回原位置，使每个泡酸槽始终保持在上方有盖板覆盖的状态下，减少氯化氢、氟化物的外逸。使用狹缝式风罩，配合盖板系统，将泡酸槽逸出的氯化氢、氟化物进行有效捕集，将捕集到的氯化氢接入相应废气处理措施处理，同时车间保持封闭，废气不外排。废气经“二级碱液吸收”处理，去除率达99%，处理后经4#15m高排气筒排向大气。

对于酸性气体多采用“碱吸收”方法进行治理，碱液吸收是目前国内用于治理酸性水溶性气体最为有效、常用的技术，主要是利用喷淋塔中酸性气体与水雾充分结合的方式，提高吸收效率进而降低损耗。该工艺技术成熟，装置简单，净化效率高，运行效果稳定。废气从底部进入碱液吸收塔，先后穿过填充层、喷水部和气液分离层后进入排气筒，废气进入喷水部后与碱液吸收塔喷出的水雾相碰撞，其中的酸性废气与碱液反应而被脱除，水蒸汽与水雾碰撞后形成“水珠”，“水珠”由小结大，增加了有效质量，部分因重力作用在喷水部沉降下来，部分在通过气液分离层时被阻挡而沉降。二级碱液吸收对氟化物和氯化氢去除率可达99%以上。

碱液吸收塔主要工艺参数：①主体尺寸：Φ2500mm×H4500mm，②喷淋填料（三层）：拉西环或波尔环，单层高度30cm，③液气比：2，④数量：2套，⑤材质：FRP，⑥循环泵N=2.2kW，⑦EBCT：5s，⑧空塔风速：1.1m/s，⑨储液量：2m3。

（3）酸碱洗车间、烘干房、危化品仓库废气

酸碱洗车间主要废气有G1-6、G2-2、G2-3、G3-1，主要污染物为氮氧化物和氟化物。同泡酸槽一样，酸洗槽废气仍然采用狭缝式风罩收集，废气经狭缝式风罩收集后进入“三级碱液吸收”处理设施，同时车间保持封闭，废气不外排；烘干房主要废气有G1-7、G2-4、G3-4，主要污染物为氮氧化物、氟化物、氯化氢，该部分废气经收集管道直接接入相应废气处理措施；危化品仓库主要废气有Gwh，主要污染物为氮氧化物、氟化物、氯化氢，该部分废气经引风机收集接入废气管道，再进入相应废气处理措施，废气捕集率按90%计。以上废气均为酸性气体，集中收集后采用“三级碱液吸收”处理。处理装置对氮氧化物去除率达78.4%，对氯化氢和氟化物去除率达99.9%。各项废气经“三碱液吸收”处理后，经4#15m高排气筒排向大气。

碱液吸收塔主要工艺参数：①主体尺寸：Φ2500mm×H4500mm，②喷淋填料（三层）：拉西环或波尔环，单层高度30cm，③液气比：2，④数量：3套，⑤材质：FRP，⑥循环泵N=2.2kW，⑦EBCT：5s，⑧空塔风速：1.1m/s，⑨储液量：2m3。

技改项目有组织废气污染物走向详图7.1-1。

图7.1 -1 技改项目有组织废气污染物走向图

2、现有项目有组织废气收集和处理措施

现有项目有组织废气主要为2个生产车间（烘干分级车间及、混合包装车间）产生的工艺废气，烘干分级车间主要废气有Gt-1、Gt-2，主要污染物为粉尘；混合包装车间主要废气有Gt-3，主要污染物为粉尘。该部分废气经收集管道直接接入相应废气处理措施。以上废气采用“布袋除尘器”处理，对粉尘去除率达99.8%，处理后经1#15m、2#15m高排气筒排向大气。

现有项目有组织废气污染物走向详图7.1-2。

图7.1 -2 现有项目有组织废气污染物走向图

经济可行性分析

废气处理工艺环保投资情况见表7.1-3。

表7.1-3 技改项目废气处理工艺环保投资情况表

| 类别 | 污染物名称 | 治理措施 | 数量(套) | 排气筒 | 总投资 (万元/a) | 运行费用 (万元/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分选车间 | 粉尘、VOCs | 二级水膜除尘+低温等离子反应器 | 1 | 1#，15m，内径0.8m | 30 | 2 |
|  | 粉尘 | 双筒旋风除尘+一级水膜除尘 | 1 |  | 15 | 1 |
| 打磨车间 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 泡料车间 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 二级碱液吸收 | 1 | 2#，15m，内径0.8m | 30 | 2 |
| 酸碱洗车间 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 三级碱液吸收 | 1 |  | 45 | 3 |
| 烘干房 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 |  |  |  |  |  |
| 危化品仓库 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 |  |  |  |  |  |
| 危废仓库 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | - | - | 120 | 8 |

排气筒设置

考虑到管线的布置及气体收集的实际可操作性，企业拟考虑按质设计废气处理设备。项目拟针对不同的废气的理化性质和处理效果情况，拟采取不同的治理措施，各处理装置分别设置排气筒便于环境监管，同时本项目产生的各股废气量不大，建设单位拟在满足工艺操作条件下，将产生废气的设备相对集中布置。分选车间和打磨主要为粉尘气体和有机废气，在分选车间设置一根15米排气筒3#；泡料车间、酸碱洗车间、烘干房和危化品仓库主要为酸性废气，在酸碱洗车间设置一根15米排气筒4#，共设置2根排气筒。技改项目排气筒设置情况见表7.1-4，全厂排气筒设置情况见表7.1-5。

表7.1-4 技改项目排气筒设置情况一览表

| 排气筒位置 | 排气筒编号 | 排放源参数 | 排放污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| 分选车间 | 3# | 15 | 0.8 | 粉尘、VOCs | 新增 |
| 酸碱洗车间 | 4# | 15 | 0.8 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 新增 |

表7.1-5 全厂排气筒设置情况一览表

| 排气筒位置 | 排气筒编号 | 排放源参数 | 排放污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| 烘干分级车间 | 1# | 15 | 0.8 | 粉尘 | 新增 |
| 混合包装车间 | 2# | 15 | 0.8 | 粉尘 | 新增 |
| 分选车间 | 3# | 15 | 0.8 | 粉尘、VOCs | 新增 |
| 酸碱洗车间 | 4# | 15 | 0.8 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 新增 |

建设项目所在地势平坦，建设项目周围200米范围内最高建筑为10米。根据计算，排气筒的高度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，污染物能够很好扩散，对周围环境影响较小，符合国家的相关要求对周围环境影响较小，符合国家相关要求，排气筒个数、高度设置合理可行。

无组织废气

在正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要是无组织排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

危化品仓库应采取封闭设计，日常危化品仓库库门为关闭状态，墙上设有引风装置，挥发的废气经过引风机收集接入废气管道，再进入酸碱洗车间废气吸收设施，采用 “三级碱液吸收”装置进行处理。同时加强危化品仓库场所日常管理，避免原料洒落，以避免无组织废气的排放。

车间事故性排放应急措施与卫生防护

生产期间要防止管道和尾气收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内要备有足够的通风设备。

在非露天的生产车间侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。

大气污染防治措施经济可行性分析

项目废气治理设施按车间设置，设备及构筑物总投资为120万元，占项目总投资的4%，所占比例较小；项目废气处理装置运行费用主要包括水电费、设备折旧及维修费、职工福利等，年运行费用合计约为8万元，占项目年平均利润总额（税前）的2.67%，在企业的承受范围内。

废水污染防治措施

技改项目废水主要包括生产工艺废水、地面及设备冲洗水、废气吸收水、检验化验废水、生活污水、初期雨水等，现有项目废水主要包括生产工艺废气、地面及设备冲洗水、检验化验废水、生活污水等。现有项目和技改项目工艺废水性质分别见表3.6-5和表4.4-7。

含氟废水预处理

由于含氟废水的大量排放，不仅污染环境，还危害到农作物的生长发育及人类身体健康，同时，废水中氟化物浓度较高，会影响后续生物处理工艺的效果，故对含氟废水进行单独收集预处理。

含氟废水预处理系统采用“调节池+化学沉淀池+二沉池”处理工艺。含氟废水统一输送至含氟废水收集调节池进行均质，然后加入CaOH，使氟离子与钙离子反应生成氟化钙沉淀，同时加入PAC 和PAM 进行絮凝沉淀，氟化钙与有机物、悬浮物等一起在PAM 的作用下形成絮凝体，经过二沉池沉淀后分离。沉淀分离后的废水再进综合废水处理装置处理。含氟废水预处理系统通过对进水水质水量的调节、药剂投加量的控制等，对氟化物去除率可达98%。

综合废水处理

1、废水处理工艺流程

对全厂废水进行分类收集、分质处理，具体方法如下：①含氟废水W1-1、W1-3、W2-2、W3-1、废气吸收水进行预处理去除氟化物后，再进入综合调节池进行处理，预处理采用“调节池+化学沉淀池+二沉池”处理工艺；②现有项目和技改项目工艺废水、地面及设备冲洗废水、检验化验废水拟先采用“综合调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔”进行物化预处理，降低后续处理单元负荷，提高废水可生化性；②物化后出水与生活污水、初期雨水等混合进行“生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理，以进一步去除废水中有机污染物。

技改项目废水利用厂区现有污水站进行处理，现有污水站采用“综合调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺，处理能力为750m3/d，污水处理工艺流程图见图7.2-1。

图7.2-1 项目污水处理工艺流程图

2、处理工艺说明

（1）综合调节

废水中含酸性废水和碱性，故废水进入调节池后进行中和调节，同时稳定废水，调节pH后部分有机物会形成絮凝物，从而便于后期处理去除。

（2）一级、二级物化旋流反应塔

综合调节池出水进入一级物化旋流反应塔，同时投加聚丙烯酰胺、硫酸亚铁、钙盐和碱式净水剂，对废水进行中和调节的同时絮凝沉淀，以去除废水中的污染物COD、氟化物、悬浮物等。该工段有较大的絮体产生，处理出水pH值在7.5~8.5之间。

一级物化旋流反应塔经沉淀后的上清液经水槽管道自流进入二级物化旋流反应塔，同时加入钙盐等物质，进一步去除COD、悬浮物、氟化物等。

（3）生物好氧池、二沉池

二级物化旋流反应塔出水自流到生物好氧池，好氧池底部设有鼓风曝气系统，采用活性污泥法利用好氧微生物对废水中剩余有机物质进行去除。

好氧池出水至二沉池，二沉池底部污泥自动回流至好氧池活性污泥，上清液进入后续处理。

（4）微纳米高级氧化

经二沉池沉淀后的上清液自流进入微纳米高级氧化系统。微纳米高级氧化系统原理是将需治理的污水通过微纳米气泡装置把污水细分成纳米、微米级乳态气液混合体，污水中的污染物降解在气泡溃灭、上浮过程中进行。该技术充分利用了微纳米气泡的理化特性，快速实现污水的空化降解、汽膜过滤、消毒杀菌、固液分离。

（5）污泥处置

污水站污泥经管道及污泥泵收集后进入污泥浓度罐，再经泵提升至压滤机处理，压滤后的废水回综合沉淀池处理，泥饼交由环卫部门清运填埋。

主要建（构）筑物及设备

本项目废水利用厂区现有污水处理站进行处理，污水站主要构（建）筑物及设备见表7.2-1。

表7.2-1 污水处理站主要构（建）筑物及设备表

| 序号 | 构筑物名称 | 规格(m) | 容积(m3) | 座(台) | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合调节池 | 6.2*9*2.5 | 139.5 | 2 | 砖混+PP板 | 排污泵，2台，1用1备，Q=20m3/h |
| 2 | 一级物化旋流反应塔 | Φ6*7.5 | 211.95 | 1 | 钢结构 | 加药泵2台，1用1备功率3KW，流量5m³/h |
| 3 | 一级物化旋流反应塔 | Φ6*7.5 | 211.95 | 1 | 钢结构 | 加药泵2台，1用1备功率3KW，流量5m³/h |
| 4 | 生物好氧池 | Φ10*7.5 | 588.75 | 1 | 钢结构 | 罗茨风机2套，1用1备，风量1300m³/H，风压55PA |
| 5 | 二沉池 | Φ5.5*7 | 166.22 | 1 | 钢结构 | 圆罐 |
| 6 | 微纳米高级氧化系统 | Φ2.2*6 | 22.79 | 1 | 钢结构 | 加药泵2台，1用1备功率3KW，流量5m³/h，5.5KW排水增压泵1台 |
| 7 | 污泥浓缩罐 | Φ5.5*7 | 166.22 | 1 | 钢结构 | 污泥泵2台，一用一备 |

废水预处理效果分析

技改项目和现有项目废水处理预测结果分别见表7.2-2和表7.2-3。

表7.2-2 技改项目废水处理效率及预测结果

| 处理单元 | 项目 | 水量 | pH | COD | SS | 总氮 | 氟化物 | 盐分 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合调节池 | 进水水质 | 42663.482 | 5~6 | 2229.818 | 369.345 | 199.279 | 50.890 | 2052.050 | / | / |
|  | 出水水质 | 42663.482 | 6~9 | 2118.327 | 110.804 | 189.315 | 50.890 | 2052.050 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 5% | 70% | 5% | 0 | 0 | / | / |
| 一级物化旋流反应塔 | 进水水质 | 42663.482 | 6~9 | 2118.327 | 110.804 | 189.315 | 50.890 | 2052.050 | / | / |
|  | 出水水质 | 42663.482 | 6~9 | 1906.494 | 88.643 | 151.452 | 30.534 | 1949.448 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 10% | 20% | 20% | 40% | 5% | / | / |
| 二级物化旋流反应塔 | 进水水质 | 42663.482 | 6~9 | 1906.494 | 88.643 | 151.452 | 30.534 | 1949.448 | / | / |
|  | 出水水质 | 42663.482 | 6~9 | 1715.845 | 70.914 | 121.161 | 18.320 | 1851.975 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 10% | 20% | 20% | 40% | 5% | / | / |
| 生物好氧池 | 进水水质 | 44198.482 | 6~9 | 1680.237 | 75.126 | 117.157 | 17.684 | 1787.657 | 0.170 | 0.027 |
|  | 出水水质 | 44198.482 | 6~9 | 672.095 | 75.126 | 70.294 | 17.684 | 1787.657 | 0.102 | 0.022 |
|  | 去除率 | 0 | - | 60% | 0 | 40% | 0 | 0 | 40% | 20% |
| 二沉池 | 进水水质 | 44198.482 | 6~9 | 672.095 | 75.126 | 70.294 | 17.684 | 1787.657 | 0.102 | 0.022 |
|  | 出水水质 | 44198.482 | 6~9 | 672.095 | 52.588 | 70.294 | 17.684 | 1698.274 | 0.102 | 0.022 |
|  | 去除率 | 0 | - | 0 | 30% | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 |
| 微纳米高级氧化 | 进水水质 | 44198.482 | 6~9 | 672.095 | 52.588 | 70.294 | 17.684 | 1698.274 | 0.102 | 0.022 |
|  | 出水水质 | 44198.482 | 6~9 | 268.838 | 52.588 | 56.235 | 17.684 | 1698.274 | 0.081 | 0.017 |
|  | 去除率 | 0 | - | 60% | 0 | 20% | 0 | 0 | 20% | 20% |
| 接管标准 | - | - | 6~9 | 300 | 120 | 70 | 20 | 6000 | 45 | 4 |

表7.2-3 现有项目废水处理效率及预测结果

| 处理单元 | 项目 | 水量 | pH | COD | SS | 盐分 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合调节池 | 进水水质 | 154244.129 | 5~6 | 558.206 | 249.358 | 4634.804 | / | / |
|  | 出水水质 | 154244.129 | 6~9 | 530.296 | 74.807 | 4634.804 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 5% | 70% | 44198.482 | / | / |
| 一级物化旋流反应塔 | 进水水质 | 154244.129 | 6~9 | 530.296 | 74.807 | 4634.804 | / | / |
|  | 出水水质 | 154244.129 | 6~9 | 477.266 | 59.846 | 4403.064 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 10% | 20% | 5% | / | / |
| 二级物化旋流反应塔 | 进水水质 | 154244.129 | 6~9 | 477.266 | 59.846 | 4403.064 | / | / |
|  | 出水水质 | 154244.129 | 6~9 | 429.540 | 47.877 | 4182.911 | / | / |
|  | 去除率 | 0 | - | 10% | 20% | 5% | / | / |
| 生物好氧池 | 进水水质 | 155324.129 | 6~9 | 429.334 | 48.934 | 4153.826 | 0.125 | 0.028 |
|  | 出水水质 | 155324.129 | 6~9 | 171.734 | 48.934 | 4153.826 | 0.075 | 0.022 |
|  | 去除率 | 0 | - | 60% | 0 | 0 | 40% | 20% |
| 二沉池 | 进水水质 | 155324.129 | 6~9 | 171.734 | 48.934 | 4153.826 | 0.075 | 0.022 |
|  | 出水水质 | 155324.129 | 6~9 | 171.734 | 34.254 | 3946.135 | 0.075 | 0.022 |
|  | 去除率 | 0 | - | 0 | 30% | 5% | 0 | 0 |
| 微纳米高级氧化 | 进水水质 | 155324.129 | 6~9 | 171.734 | 34.254 | 3946.135 | 0.075 | 0.022 |
|  | 出水水质 | 155324.129 | 6~9 | 68.693 | 34.254 | 3946.135 | 0.060 | 0.018 |
|  | 去除率 | 0 | - | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% |
| 接管标准 | - | - | 6~9 | 300 | 120 | 6000 | 45 | 4 |

主要技术经济指标及可行性分析

本项目废水利用厂区现有污水站进行处理，污水处理站年总运行费用29.46万元，占项目年平均利润总额（税前）的2.54%，企业能够接受，在实践上和经济上都是可行的。技改项目废水依托厂区现有污水站进行处理，运行成本详见表7.2 -3。

表7.2-3 污水处理站主要经济指标一览表  单位：万元

| 技改项目（69.17m3/d） |
| --- |
| 运 行 费 用 | 能耗费（本地价1.0元/kwh） | 3 |
|  | 药剂费（4.2元/m3废水） | 7.26 |
|  | 工资福利费（3.6万元/人·年） | 7.2 |
|  | 折旧费（按工程投资额5%计） | 10 |
|  | 维修费（按工程投资额1%计） | 2 |
| 年总运行费用 | 29.46 |
| 本项目预处理吨水处理成本（元/t） | 17.04 |

依托可行性及接管可行性分析

1、技改项目废水依托厂区现有污水站处理可行性分析

技改项目进入厂区污水处理站处理的废水量为44198.482m3/a，约147.33m3/d；技改项目完成后，现有年产5万吨碳化硅生产线产量缩减为1万吨，根据现有项目物料平衡及水平衡，现有项目废水产生量为155324.129m3/a，约517.75m3/d。现有项目和技改项目废水产生量共199522.611m3/a，约665.07m3/d，厂区现有污水站处理规模为750m3/d，可满足生产所需。

现有项目废水主要污染物为COD、SS、盐分、氨氮、总磷等，技改项目废水主要污染物为COD、SS、氟化物、盐分、氨氮、总氮、总磷等。含氟废水经预处理后进入污水站，厂区污水站采用“一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺，对废水中主要污染物具有较好的处理效果，废水经污水站处理后，可满足灌南县开发区污水处理厂接管标准。

二、接管可行性分析

1、污水处理厂概况

灌南宏兴环保科技有限公司在灌南县经济开发区海宁路南侧地块建设灌南开发区污水处理厂，目前已建成运营。污水厂收水范围为灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水，服务面积为16km2。厂址拟建于灌南县经济开发区	海宁路南侧地块，项目工程总投资为0.8亿元，总建设规模为1.5万m3/d。项目主要以“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”为污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2、污水处理厂处理工艺

灌南开发区污水处理厂采用“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”处理工艺，工艺流程图见图7.2-2，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

图7.2-2 污水处理厂工艺流程图

工艺流程说明：

（1）水量均衡池

由于不同企业的排水量和排水时间上存在比较大的差异，容易对后续工艺产生冲击，因此采用水量均衡池对进入生化系统的废水水量进行均衡。

（2）H/O处理工艺

H/O工艺分为缺氧水解段和好氧降解段两部分。废水首先进入缺氧水解段（H段），利用缺氧微生物对废水中的难降解污染物进行一定程度的水解，实现将部分难降解的污染物水解成为小分子易降解物质，从而适当提高废水的可生化性。同时在缺氧段利用废水中剩余的有机物进行反硝化作用，将进水中的硝酸盐反硝化生成氮气释放，实现总氮脱除。好氧阶段主要实现废水中剩余COD的降解和氨氮的硝化，采用活性污泥工艺。

（3）反硝化处理工艺

反硝化脱氮处理是一种利用反硝化细菌的污水微生物脱氮处理方法。经过前期H/O处理后废水中氨氮通过硝化作用基本转化成为硝态氮，氨氮浓度小于15mg/L。但由于制革废水原水中氨氮和总氮浓度很高、H/O系统的污泥回流比限制等因素，H/O系统出水中总氮仍然偏高，需要进行反硝化脱氮。反硝化处理系统出水自流进入反硝化沉淀池。

（4）电催化Fenton-混凝沉淀处理工艺

经过前期生化处理出水氨氮和总氮指标可以达到排放标准，废水中残留COD浓度估计在100-110mg/L左右，且均为难降解COD，继续生化处理无法有效降解。

采用电催化芬顿氧化作为深度处理工艺，该工艺采用了微电流逆向Fenton技术，即通过在传统Fenton氧化过程中通过微小电流实现三价铁离子向亚铁离子的转化，可以在较高的pH条件下实现Fenton氧化效果，同时减少亚铁的投加量。解决了传统Fenton氧化酸碱用量大、Fe2+投加量大（根据双氧水投加量摩尔比10:1）、最终产生铁泥量大的问题。采用经过Fenton氧化处理后的出水COD浓度估计70～80mg/L。

Fenton氧化处理后混合液加碱调节pH到7.5～8.0，然后自流进入Fenton氧化沉淀池。

（5）接触氧化处理工艺

通过电Fenton氧化处理，部分难降解污染物被Fenton试剂氧化或者部分氧化，经过强氧化处理后的废水可生化性提高，采用接触氧化工艺作为二级生化强化处理工艺。

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

（6）滤布处理工艺

二级生化处理出水经过沉淀池沉淀后，废水中携带少量悬浮物。由于后续过高的悬浮物影响出水水质，也降低后续活性炭吸附处理的效率，因此采用过滤系统降低出水中悬浮物浓度。

过滤系统采用纤维滤布滤池，废水通过进水管进入滤布滤池，水流在压力作用下从滤片两侧由外向内地通过滤布进行过滤，滤后水由滤框中的小孔及底部的出水管收集，最后通过出水堰溢入出水口。随着过滤的进行，滤布表面的悬浮物逐渐累积，过滤速度逐渐减小，池内水位逐渐上升。当水位 上升到预定水位时，开始进行负压抽吸反冲洗。反冲洗时竖式滤片固定不动，随着移动冲洗行车的移动和吸泥泵的启动，对滤片上的污泥进行线状扫吸，吸出的泥水由水泵排出池外回到生化处理系统，行车移动一个行程后，滤布被清洗干净。滤池自流进水，自流出水，可以不间断连续过滤。

（7）颗粒活性炭吸附处理与再生系统工艺

经过过滤处理系统处理后出水SS小于10mg/L，剩余COD在60~80mg/L。这部分剩余COD可生化性和化学氧化性均非常差，用常规方法很难有效去除，因此采用颗粒活性炭吸附处理。

活性炭再生系统为多段炉系统，采用天然气为能源。多段炉活性炭再生属于热再生工艺，再生过程分为三个阶段，分别是干燥阶段、焙干阶段和活化阶段。干燥阶段在温度为100~300℃条件下将废活性炭中的水分蒸发干燥；焙干阶段在400-600℃条件下将吸附在活性炭空隙中的有机物挥发碳化；活化阶段是在800~1000℃高温条件下通入蒸汽，使活性炭空隙中的“残碳”发生气化反应（生成一氧化碳和氢气）得以去除，活性炭的空隙结构和内表面被清扫干净，恢复吸附性能。

（8）消毒处理工艺

设置紫外消毒渠1座，设计处理能力15000t/d，渠道宽度1m，渠道内设置紫外消毒模块，模块带自动清洗装置。经过消毒处理后的废水通过泵提升直接排放，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（9）污泥脱水处理

破壁后的生化污泥和Fenton氧化污泥混合进入生物减量调质池，利用专门微生物调质菌群（以隐藏嗜酸杆菌为优势菌）进行溶出物降解，同时减少污泥中胞外聚合物（EPS），最终大幅度提高污泥的脱水性能。污泥经过处理后，可以直接进入板框压滤后，脱水污泥含水率在60%以下。

3、接纳项目废水处理可行性分析

（1）废水量的可行性分析

技改项目废水排放量147.33m3/d，现有项目废水排放量517.75m3/d，均接入开发区污水处理厂进行处理，占开发区污水处理厂处理规模的2.1%（处理规模1.5万m3/d）。可见，项目废水排放量相对较小，接入开发区污水处理厂完全可行。因此，从废水量来看，开发区污水处理厂完全有能力接受本项目废水。

（2）水质的可行性分析

本项目废水经厂区预处理后污染物浓度均在灌南县开发区污水处理厂接管标准规定值以内，水质较为简单，不会对污水处理厂工艺造成冲击。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接受本项目废水。

（3）管网建设情况

经核实，本项目所在区域的污水收集管网已建成，并已铺设至项目地，接管可行。

综上所述，项目废水可以接入开发区污水处理厂，水量小，水质能够达到其接管要求，不影响其出水水质，项目废水排入开发区污水处理厂是可行的。

地下水和土壤污染防治措施

针对项目生产过程中废水、废液及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产废水下渗对地下水造成的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带主要为渗透系数小于1.0×10-6cm/s的粉质粘土及粘土层，包气带防污性能为“中”。但若废水或废液发生长期渗漏，污染物可能穿过包气带进入潜水，对地下水造成污染；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥及粘土极微透水层，所以垂直渗入补给条件较差，与上部潜水水力联系不密切。因此承压地下水受到项目下渗污水污染影响较小。为进一步保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下防控措施。

注重管理，源头控制

拟建项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道；建立日常性设备维护和巡回检查制度，减少有关设备的损坏，做到出现问题及时发现、及时处理、及时解决。污水处理系统检修要在停产期或与设备检修期同期进行；加强对所有管道、储罐和污水处理设施的维护管理，保证污水处理设施的正常运转，保证项目废水经处理后达标排放，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象；污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施；依托现有事故池，可备废水发生突发性事故时贮存使用。

末端控制，分区防渗

一、分区防渗

根据包气带防污性能，结合建设项目各生产设备分布及污染物特征，将污染放置区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。不同区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。重点防渗区防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，一般防渗区防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

厂区防渗分区划分及防渗技术要求见表7.3-1，设计采取的各项防渗措施具体要求见表7.3-2。

表7.3-1 厂内污染防渗区划分及防渗技术要求一览表

| 防渗分区 | 污染物类型 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 酸、碱、氟化物 | 事故池、危化品仓库、危废仓库和厂区内各类污水管线等区域 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s 或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 其他类型污染物 | 雨水收集池、仓库、生产车间 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 其他类型污染物 | 综合楼、配电房、门卫 | 一般地面硬化 |

表7.3-2项目建议采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水等输送管道、阀门 | 应严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。 |
| 2 | 一般固废仓库 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求设置防渗措施，基础采用双人工衬层，设置集排水系统。 |
| 3 | 各集水池、循环水池等蓄水构筑物 | 采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用。 |
| 4 | 生产区路面、车间地面 | 采取粘土铺底，防渗层达到等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。 |
| 5 | 危化品仓库 | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置防渗措施，设置基础防渗层和径流疏导系统。 |

二、防渗区域填土垫高

项目所在区域地下水位埋深一般0.5-1.2m，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，建议在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理；为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将厂区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。

此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。施工期设置的临时围堰和堰内池底及地沟采用高分子防水卷材和耐酸碱混凝土等做防渗处理。

应急响应

企业成立应急救援指挥部，由应变组织内职务最高者为总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由安环部负责。专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。在发生事故时，各应急小组能按各自职责分工开展应急救援工作，并通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动应急预案，加强监测,密切关注地下水水质变化情况。

一、制定应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对对潜水层的污染。地下水应急预案中应包括污染源概况、应急组织、应急响应程序、应急环境监测及事故后评估、应急防护措施等内容，同时企业应做好应急事故专门记录、建立应急事故档案，并设专门部门负责管理，详见表5.4-1。在厂区一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，开展地下水污染应急治理。

1、发生地下水污染事故后，首先应控制事故现场，及时切断污染源，并上报主管部门，同时准备事故相关资料；

2、进行环境监测取样，确定污染物类型与浓度；

3、开展详细调查，探明地下水污染深度、范围和污染程度；

4、制定修复方案，并进行方案审查；

5、实施修复方案，并进行地下水跟踪监测，当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，可认为修复达到目标；

6、开展修复工程验收，至此修复工作结束。

表7.3-1 地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 更好地保护地下水资源，有效预防、及时控制和减轻突发灾害和事故造成对地下水污染破坏，促进经济与环境的协调发展 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在全厂总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 全厂：全厂应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 地区：指挥部—负责全厂邻近地区全面指挥，救援、管制、疏散； 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援； 专业监测队伍负责对厂监测站的支援； 地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

二、应急治理措施

地下水污染事故发生后，应采取如下污染治理措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

2、查明并切断污染源。

3、加强监测，探明地下水污染深度、范围和污染程度。

4、依据探明的地下水污染情况，在污染中心挖渗坑，以利于其周边受污染地下水渗流进入渗坑。

5、将渗坑中被污染的地下水抽出后进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

6、当地下水中的特征污染物浓度满足标准后，逐步停止挖渗坑及抽水，并进行土壤修复治理工作。

7、对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

固废污染防治措施

一般固废处置措施

技改项目和现有产生的固体废物主要为铁粉、硅粉、硅铁粉、废包装桶、污泥、除尘渣、生活垃圾等。固废污染产生及防治措施见表7.4-1。

表7.4-1 固体废物产生及防治措施一览表

| 序号 | 污染物名称 | 产生工序 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 一般固废 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1铁粉 | 磁选 | 16.352 | 0 | 一般固废 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 2 | S1-2不合格品 | 过筛 | 30.353 | 0 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 3 | S1-3铁粉 | 磁选 | 0.040 | 0 | 一般固废 | 外售给安阳合益能源有限公司 |
| 4 | S2-1硅铁粉 | 打磨 | 31.850 | 0 | 一般固废 |  |
| 5 | St-1硅粉 | 沉淀 | 1092.925 | 0 | 一般固废 |  |
| 6 | 除尘渣 | 废气处理 | 21.312 | 0 | 一般固废 |  |
| 7 | 废包装桶 | 原料包装 | 0.7 | 0 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 8 | 污泥 | 废水处理 | 7.0 | 0 | 一般固废 | 委托连云港启点环保科技有限公司处置 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 12.0 | 0 | / | 环卫部门清运 |

现有厂区内已设置一般固废仓库1座，面积400m2，可满足现有项目和技改项目所需。一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下：

（1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

（2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；

（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠；

（4）应设计渗滤液集排水设施；

（5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施；

（6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

废酸液回收利用可行性分析

技改项目废酸液产生量87.427t/a，作为原料回用于现有项目碳化硅生产线。

根据《灌南县天宇硅业科技有限公司废砂浆再生综合利用年产5万吨碳化硅、5000吨可膨胀石墨项目环境影响报告书》及企业提供资料，碳化硅生产线需要使用10%的稀硫酸溶液进行酸洗，10%稀硫酸溶液由98%硫酸加水进行配制。技改项目完成后，碳化硅产量降为1万吨， 98%浓硫酸使用量为247t/a，10%稀硫酸溶液使用量为2470t/a。

现有项目碳化硅主要以太阳能硅片切割液废砂浆处理产生的旋流砂（碳化硅滤饼）为原料经碱洗、酸洗制得。酸洗的目的是去除铁的氧化物及少量的铁。酸洗后均用水进行洗涤脱水，碱液、酸液不进入碳化硅产品。

根据企业提供资料，技改项目产生的S2-2废酸液可回用于碳化硅生产线酸洗工段，可以达到去除铁及铁的氧化物的目的，不会影响碳化硅的产品质量。根据本报告第4.2生产工艺及物料平衡章节， S2-2废酸液产生量为87.427t/a，其中硝酸45.872t、氢氟酸2.034t。氢氟酸和硝酸可以与铁及铁的氧化物进行反应，从而达到去除铁及其氧化物的目的。综上所述，技改项目产生的废酸液和废碱液可全部被利用。

噪声污染防治措施

本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为80~90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。拟建工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下：

（1）从声源上控制，物料泵、引风机、水泵等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，水泵尽量选用潜水泵；

（2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

（3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，风机安装消音器，结合声源车间环境，合理布局；

（4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，项目厂区绿化面积为2264m2，绿化率可以达到12%，可有效降低噪声强度。

（5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

生态保护措施

生态影响的预防措施

（1）生态影响的避免

本工程需注意的是施工过程中尽可能减少土地开挖，施工过程中注意文明施工，施工产生的土方妥善堆存，防止水土流失，减少占压土地。

建筑物基础开挖施工，在安排施工计划前，注意施工开挖尽量避免在雨季，减少水土流失，同时避免春季开挖，减少扬尘影响。

（2）生态影响的消减

标桩划界，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占用地区域，严令禁止到非施工区活动。

（3）水土保持措施

水土保持措施的建立应依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范进行。应考虑安全可行，尽量减少占地。具体建议如下：

① 雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。

② 保持排水系统畅通。

③ 加强生态绿化，在“适地适树”的原则上，既要提高绿化的档次，又要考虑总造价的平衡，力求低投入，高效果，乔、灌、草、地被有机结合，丰富绿化层次和景观内容。绿化上选择能代表区域特色的植物，形式布置上充分考虑层次感。项目建设完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。

上述措施的确定需要建设方提供详细的施工方案和运行方式，才能更具有针对性，才能将生态影响消减到合理程度。

生态影响的恢复措施

生态恢复是相对于生态破坏而言的，生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化、功能退化或丧失。生态恢复是指恢复系统的合理结构、高效的功能和协调关系。本项目生态恢复的内容有：

（1）落实绿化规划中的绿化指标，在道路两侧、车间周围等种植行道树绿化和景观树绿化。在绿化宽度内种植腊梅、春梅、合欢、枇杷、火棘球、木槿等作为灌木和地被绿化，并大面积种植草坪进行环境保护。

（2）对区域内裸露地表进行绿化处理，消除地表裸露。

环境风险防范措施及应急预案

企业环境风险回顾性评价

企业已建项目已进行过环境风险评价，并制订了环境风险应急预案，主要包括的内容有：

根据重大危险源辨识和消防安全重点部位及公司的实践经验对现有生产线及公用、辅助工程进行确认，确定了罐区为危险目标。储罐储存的物质为硫酸，具有毒性及腐蚀性。由于运输、装卸过程操作不慎，或由于泄漏、蒸发等处置不当，会对周边环境及人群健康造成损害。

（1）风险防范措施

企业针对已建及在建项目使用的主要风险物质采取的风险防范措施主要有：

① 建立健全各项管理制度，落实安全生产责任制、安全检查制、事故管理制等；

② 企业法人代表、分管安全负责人、安全管理人员、特殊工种人员等必须参加安全培训，经考核合格后方能持证上岗；

③ 各车间、储存场所应确定一名主要领导人为安全负责人；全面负责本单位安全管理工作；

④ 加强设备的检查，保持设备、设施的完好状态，对特种设备如压力容器等要按特种设备管理规定执行。

⑤生产和存储场所严禁使用易撞击易产生火花的机械和工具；

⑥仓库区要保持良好的通风环境，消除可燃气体和粉尘在空气中的浓度；

⑦仓库按GB190的规定，设置明显的安全警示标志，区域内严禁吸烟和使用明火。

（2）应急救援系统

① 应急救援机构设置

公司成立了应急救援领导小组，应急救援机构设置在综合部内。

② 应急救援机构组成人员

总经理任应急救援小组组长，副总经理任应急救援小组副组长，生产部负责人、专职安全员任应急救援小组安全员，各车间负责人、班长、义务消防队员为应急救援小组成员。

在突发事故时，现场由组长指挥，若组长不在现场，则由副组长指挥，若副组长不在现场，由安全员指挥，一般性事故由在现场的救援指挥级的任何一人或在现场的最高职员负责指挥。

③ 组成人员和职责划分

a、 应急指挥处理机构

应急指挥机构小组成员的职责：

1.分析判断安全应急事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

2.组织制定和批准生产现场安全事故综合应急救援预案；

3.决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急救援工作组进行应急救援行动；

4.报告公司与地方安全生产归口管理部门，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

5.评估事态发展程度，决定升高或降低应急救援级别；

6.决定救援人员、员工从事故区域撤离，保证现场抢救和现场外其他人员的安全；

7.根据事态发展，决定是否请求外部援助；

8.决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

9.协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面给以支持；

10.宣布应急结束、组织、指挥恢复生产和事故总结；

11.决定各类事故应急救援预案的演练；

b、 安环部应急处理小组成员的组织机构及职责

公司成立突发事故应急处理小组（安全领导小组），由生产经理任组长，分管安全的部长任副组长，成员由工程部、办公室、安环部、人事部、采购部、财务部、生产部等部门、班组负责人组成。当突发事故发生时，生产各部负责人、助理、班长即列入指挥小组的组成人员。

突发事故应急处理小组日常办公室设在公司安环部，分为指挥应急小组、抢险救援小组、现场警戒小组、后勤供给小组、医疗救护小组。主要职责为：

1.贯彻执行国家及地方政府关于处理突发事故的方针、政策和法规，结合安环部实际组织实施；

2.贯彻“预防为主、安全第一”的方针，落实防范措施，避免和减少突发事故的发生；

3.突发事故发生后，负责组织突发事故的应急处理，加强指挥调度，控制事态发展，减少事故损失；

4.负责突发事故应急处理的对外沟通、协调工作，并按规定向上级报告；

5.负责轻伤事故、3人以下中暑和中毒事故、一般火灾事故的应急处理工作。

技改项目风险防范措施

一、总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路应实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范措施

建筑设计严格执行国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关标准。防爆区地坪采用不发火面层，门、窗小五金等选材均以撞击不发火为原则，钢平台上须铺设不发火橡胶垫。建筑构造设计按有关防火规范执行。车间安全出口的数量及疏散距离能够满足防火规范的相应要求。建筑材料选用满足耐火极限要求。生产车间设机械式通风，通风良好，各仓库利用窗户进行通风，以利于可燃易燃液体的泄漏和挥发，防止爆炸。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。并在装置区设置救护箱，对工作人员配备必要的个人防护用品。

二、危险化学品使用、运输中的防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）设立危险化学品仓库，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

三、电气、电讯安全防范措施

（1）电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

（2）供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。

四、消防及火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。

（2）厂区消防水采用独立稳高压消防供水系统，生产区和储存区均设置干粉灭火器，仓库设置泡沫灭火器。

（3）消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

（4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

五、事故状态下排水系统及方式的控制

（1）事故废水的处理

事故废水经过收集后进入事故池，利用项目检验室检验器材对事故池废水进行监测，如可满足污水处理站进水负荷，则将事故池废水逐渐排入污水处理站，处理达标后接管；如不能满足项目污水处理负荷，则委托有资质单位处理。残留地面的少量液体，用煤灰或沙土吸干，然后集中收集，并做好标识。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口一个污水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩及装备废水流量计；在排放口设置自动在线监测装置，并在排放口设置切断阀，确保废水达标排放。

技改项目风险应急措施

1、泄漏处理

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

（1）泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

① 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

② 如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④ 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

（2）泄漏事故控制

一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

泄漏源控制:可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

① 通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

② 容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

a、小容器泄漏

尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

b、大容器泄漏

由于大容器不象小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难。一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。

c、管路系统泄漏

泄漏量h，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

泄漏物处置:泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

① 围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和中间罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

② 覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

③ 稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

④ 收容：对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量h，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

⑤ 废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入污水系统处理。

二、火灾爆炸处理措施

从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

扑救化学品火灾时，应注意以下事项：

① 灭火人员不应单独灭火；

② 出口应始终保持清洁和畅通；

③ 要选择正确的灭火剂；

④ 灭火时还应考虑人员的安全。

2、灭火对策

（1） 扑救初期火灾：

① 迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

② 在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（2）采取保护措施：

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

① 对周围设施及时采取冷却保护措施；

② 迅速疏散受火势威胁的物资；

③ 有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；

④ 用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

（3）火灾扑救：扑救危险化学品火灾应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料性质，配合扑救。

火灾爆炸后对事故应急处置过程中，产生大量的事故消防废水，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开消防尾水收集阀进消防尾水池，再送入污水站处理，处理达化工园区污水厂接管标准后再排入区域污水管网。

本项目主要原辅料储存及泄漏的处理方案详见表7.7-1。

表7.7-1 本项目主要物料储存及泄漏后处理措施一览表

| 物料名称 | 储存要求 | 泄漏应急处理 | 灭火方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 硝酸 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |
| 氢氟酸 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 灭火剂：雾状水、泡沫。 |
| 氢氧化钠 | 严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用铲子收集于干燥清洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，排入废水处理系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水排入废水处理系统。如大量泄漏，收集、回收或无害处理后废弃。 | 可用水、砂土和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。 |

技改项目风险应急预案

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，在项目投产后应着手制定这方面的具体实施的方案。由于本项目环境风险相对较大，企业应当针对项目可能产生的风险事故制定有针对性的风险应急预案（应急预案主要内容可参照表7.7-2），同时将本项目应急预案与园区环境风险预案相衔接，一旦发生重大风险事故，应及时上报并启动风险应急预案，必要时可请求启动园区环境风险预案，以便将风险事故可能造成的危害降低至最小值。

表7.7-2 企业事故应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | - |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源概况、数据及分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 生产车间、危化品仓库 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥。专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 预案状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 仓储区：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止事故扩大、蔓延及连锁反应、清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 工厂邻近区：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训和演练计划 | 厂内应急计划制定后，平时要定期安排对关键岗位人员进行培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

        - 组织体系

应急组织体系以公司现有突发环境事件应急预案中设立的应急组织体系为准，详见8.7.1章节。

        - 事故紧急应变组织职责

明确事故紧急应变组织职责是十分必要的，它避免了在事故发生时出现无人组织、事故救援无序，事故现场混乱等情况的。

事故紧急应变组织职责见表7.7-3。

        - 通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

表7.7-3 事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 内容 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的灭火器、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情即使传报厂领导； 负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度； 掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况； 督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材，设备的整理复调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 通讯警戒小组 | 报警求助、联络各小组； 协助抢救受伤人员。 |
| 抢救救援小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员； 支持抢修工具，备品，器材； 支援救灾的紧急电源照明； 抢救重要的设备，财物。 |
| 事故处理小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾； 冷却火场周围设备、物品，以遮断隔绝火势蔓延； 协助抢救受伤人员。 |
| 后勤保障小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业。 |

        - 应急环境监测、抢险、救援及控制措施

（1）由专业队伍（负责对事故现场监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的控制保护措施。厂内环境监测人员协助专业队伍完成。

事故状态下，各污染物因子应急环境监测方法见表7.7-4。

表7.7-4 各污染物因子应急环境监测方法

| 物料名称 | 应急监测方法 |
| --- | --- |
| 氯化氢 | 便携式气体检测仪 |
| 氟化物 | 便携式气体检测仪 |
| 氮氧化物 | 快速检测管法 |

（2）现场急救：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤、冻伤等。必须对受伤人员进行紧急救护，减少伤害。

一般抢救原则如下：

对受到化学伤害的人员进行急救时，几项首先要做的紧急处理是：

① 置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入，呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。

② 皮肤污染时，脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗；头部灼伤时，要注意眼、鼻、口腔的清洗。

③ 眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。

④ 当人员发生冻伤时，应迅速复温，复温的方法是采用40℃—42℃恒温热水浸泡，使其在15-30分钟内温度提高至接近正常，在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

⑤ 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布盖住创伤面，避免伤面污染，不要任意将水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑥ 口服者，可根据物料性质，对症处理，有必要进行洗胃。

⑦ 经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

现场急救注意事项：

① 进行急救时，不论患者还是救援人员都需进行适当的防护。

② 应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全地点。

③ 应至少2-3人为一组的集体活动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

④ 急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病员的污染衣物—然后冲洗—共性处理—个性处理—转送医院。

⑤急救时需注意口对口的人工呼吸及冲洗污染的眼睛或皮肤时要避免进一步受伤，针对本项目部分原辅化学品的急性中毒症状，项目事故状态下化学品泄漏急救措施汇总如表7.7-5。

表7.7-5 事故状态下泄漏化学品中毒急救措施表

| 物料名称 | 中毒急救措施 |
| --- | --- |
| 盐酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 硝酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 氢氟酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 氢氧化钠 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |

        - 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

企业应配备适当的环境监测设备，环境监测小组配合市环境监测站派出的监测小组对事故源及邻近区域和保护目标处进行加密监测采样分析，随时关注事故的处理控制情况。采样分析时需注意自身的防护。企业应备有足够的自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、氧气呼吸器、耐酸碱防护服、橡胶耐酸碱手套等。

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划：

在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行了紧急疏散。企业在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向，距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括相邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

① 如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施。

② 应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③ 不要在低洼处滞留。

④ 要查清是否有人留在污染区和着火区。

紧急隔离带是以紧急距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保护通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天远。

        - 事故善后处理

有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，进污水处理站预处理达接管标准后，排入园区污水处理厂进行处理（如本项目污水处理设施无法将消防废水处理到接管标准，应委托处理）；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

环境风险防范措施“三同时”

本项目环境风险防控措施“三同时”详见表7.7-6。

表7.7-6 环境风险防范措施“三同时”一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 防范措施投资（万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防治措施 | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统 | 80 | 将风险水平降低到可接受范围 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 初期雨水和雨水系统切换装置 |  |  |  |
|  | 雨水收集池 |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统，特别是事故状况下对致死浓度区的伤害消减措施 |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |  |
|  | 员工培训 |  |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案 |  |  |  |
| 占总投资比例 | 2.29% | - | - |

施工期污染防治措施

施工期大气污染防治措施

施工期间产生的扬尘，将对附近的环境空气带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。本项目施工扬尘污染治理措施主要对策有：

（1）施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，工地项目部必须成立扬尘治理工作小组，由项目经理任组长，专职安全员为副组长，施工员、材料员、监理员、门卫为主要成员；必须建立扬尘管理网络并上墙公示；必须制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账；必须落实保洁人员，必须定时清扫施工现场；

（2）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；

（3）施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

（4）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

（5）施工现场设置洒水降尘设施，开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘；

（6）施工现场土方开挖后尽快完成回填，加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒，遇到5级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网；

（7）运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒；

（8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（9）施工现场使用商品混凝土；

（10）渣土等建筑垃圾及土方、砂石、粉煤灰等材料应分类堆放，严密覆盖。需要运输、处理的，按市容部门规定的时间、路线和要求，清运至指定的场所处理。

（11）风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则施工扬尘对周围环境的影响可降至最小。

施工期水污染防治措施

（1）施工人员的生活污水不得随地倾倒，接入厂区现有污水站进行处理；

（2）各类施工材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走；

（3）施工过程中，因挖、填土方，遇到雨季会引起河流水质浑浊，造成水中悬浮物浓度升高。为防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度。

施工期噪声污染防治措施

（1）施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，给在较高声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换；

（2）昼间施工时应确保施工噪声不影响运输路线沿线的居民生活环境，噪声大的施工机械在夜间（22∶00～6∶00）停止施工，主要运输通道也应远离居民区。噪声源强大的作业可放在白天（6∶00～22∶00）或对各种机械操作时间作适当调整。运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修、保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平；

（3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；

（4）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点；

（5）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

（6）尽量压缩施工现场汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

施工期固体废物防治措施

在施工期间，严禁向区域外抛掷生活垃圾。建筑垃圾作为区域回填土；生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。

施工过程中建筑垃圾要及时回填，加以利用，防止因其长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响，因此施工场地内应设临时收集施工垃圾的垃圾站，定期送指定垃圾处置场所进行处理。

施工期其他防治措施

（1）施工现场管理

①现场进出口处必须设置开启式大门，同时设置企业标志，做到整洁、美观；有门卫及门卫制度；进出口处要设置高压洗车水枪和冲洗场地；运输车辆必须冲洗干净后方能上路行使，禁止往街路上甩泥带土；物料运输不超出车厢且中速平稳行驶，不超载行驶，以保证车辆行驶安全；装运建筑材料、建筑垃圾及工程废土的车辆，应当采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

②现场的道路两侧、机械设备基础周边、外脚手架基础周边等特殊部位要合理设置排水沟。排水沟应当砌筑抹灰，保证排水通畅。

③基槽施工等，要按标准设置泥浆沟、沉淀场地，保持现场整洁。经沉淀场地过滤的水方可外排。

④建筑材料、构件、器具必须按总平面布置图所标定的位置进行堆放。

⑤要做到工完、料净、场地清。

⑥因故不能及时清运的建筑垃圾须归方码垛，并做标志。

⑦所有的材料堆放不得侵占道路及公用设施。

（2）水土流失的控制

施工期间挖方、填方、弃方要妥善处置，先集中放置在堆棚内，堆棚上设防风雨的苫布，并定期运至指定地点填埋。

环保投资估算

本项目总投资3000万元，环保投资约320万元，占总投资额的10.7%，主要用于废气、废水、固废、噪声、环境风险以及生态保护方面，详见下表。

表7.9-1  环保投资估算一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 | 运行费用 | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） | （万元） |  |  |
| 废气 | 二级水膜除尘+低温等离子反应器 | 30 | 2 | 达标排放 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 双筒旋风除尘+一级水膜除尘 | 15 | 1 |  |  |
|  | 二级碱液吸收 | 30 | 2 |  |  |
|  | 三级碱液吸收 | 45 | 3 |  |  |
| 废水 | 700m3/d污水处理站1座（采用“调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺） | 依托原有 | 17.04 | 各项指标达接管要求 |  |
| 固废 | 一般固废仓库1座，面积400m2 | 依托原有 | 5 | 符合环保要求 |  |
|  | 危废仓库1座，面积80m2 | 10 |  |  |  |
| 地下水、土壤 | 防渗衬层 | 20 | 5 | 符合环保要求 |  |
| 噪声 | 消声器、隔声设施等 | 10 | - | 厂界达标 |  |
| 绿化 | 花草树木 | 10 | 0.2 | 满足绿化要求 |  |
| 监测仪器 | 环境监测工作 | 10 | - | 满足监测需要 |  |
| 排污口设置 | 雨水、污水管网铺设，规范化排污口设置 | 10 | - | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，在现有项目基础上建设 |  |
|  | 雨水、污水排口安装流量计、在线监测仪装置 | 50 | - | 按照要求安装污水、雨水排口在线监测装置 |  |
| 风险防治措施 | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统 | 80 | - | 将风险水平降低到可接受范围 |  |
|  | 初期雨水和雨水系统切换装置 |  |  |  |  |
|  | 事故池、雨水收集池 |  |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统，特别是事故状况下对致死浓度区的伤害消减措施 |  |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |  |  |
|  | 员工培训 |  |  |  |  |
| 环保投资合计 | 320 | 35.24 |  |  |
| 环保投资占总投资比例 | 10.7% | / |  |  |

环境影响经济损益分析

经济效益分析

本工程总投资3000万元，项目投产后，年实现平均利润870.14万元（税后）,投资回收期1.44年。该项目技术成熟，原料立足国内或国际市场，货源充足，市场较好，以上技术经济指标显示，本项目各项经济指标较好，项目的财务盈利能力强，具有较好的经济效益及抗风险能力，且可为企业带来可观的经济效益。

社会效益分析

本项目新增就业岗位10个，有利于地方经济的发展；增加当地财政收入，为当地经济和社会事业发展做出贡献；对当地转变经济增长方式、促进产业结构调整和升级起到示范作用；本项目的建设，有利于满足庞大的市场需求，有利于满足企业自身发展的愿望，有利于当地和周边经济的发展，具有良好的社会效益。

环境经济损益分析

环保投资

项目废气治理设施投资120万元，废水治理设施利用厂区现有污水站，固废治理投资10万元，噪声治理投资10万元，地下水及土壤防护投资约20万元，监测仪器设备投资约10万元，绿化投资约10万元，雨污管网铺设、排污口规范化设置投资约10万元，风险防范措施投资约80万，安装流量计、在线监测仪装置约50万元，总计约320万元，占项目总投资额的10.7%。

环保运行费用分析

本项目废气治理设施年运行费用约8万元，废水治理设施年运行费用17.04万元，固废治理年运行费用约5万元，地下水及土壤治理年运行费用5万元，绿化管理费用0.2万元，总运行费用约35.24万元，约占项目利润总额的5%，运行费用在企业可接受范围内，同时做好项目环保工作也是企业生产过程中应尽的环保责任及义务。

环保投资效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“清洁生产”的原则，达到保护环境的目的。

环保措施实施后，废气、废水达标排放，固废得到安全处置，厂界噪声满足要求，可有效地减少废气、废水、固废污染物的排放量。

本项目实施过程中严格执行“三同时”政策，各项目污染物均采取合理、有效措施处理后达标排放，预测结果表明对区域环境影响不明显。

环境管理与环境监测计划

环境管理要求

环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

目前，厂内已设置了安环部，并设置了1名专职经理统一负责厂区的安全和环保工作，直接向公司总经理负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并逐级向上负责。安环处已设置专职管理人员2~3名，负责与各车间、污水处理站的安全与环保工作。

环境管理内容

建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行制定了环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。

（9）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

环境管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

污染物排放清单

项目工程组成

本项目工程组成包括主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等，详见表9.2-1。

表9.2-1 技改项目工程组成表

| 类别 | 建设名称 | 现有设计能力 | 本项目设计能力 | 备注 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 碳化硅提纯生产线 | / | 年产5000吨高纯硅材料 | 新增 | 根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关企业信息 |
| 公用工程 | 供水 | 现有管道 | 新鲜水用量为35433m3/a，主要为工艺用水、生活用水、设备冲洗水等，项目用水水源来自区域供水管网 | 开发区供水系统供给 |  |
|  | 排水 | / | 实行清污分流、雨污分流的排水方式。项目废水产生量为44198.482m3/a，经厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理。雨水经雨水管网排入附件地表水体。 | 利用厂区现有污水站，改建污水管线 |  |
|  | 供电 | 现有供电管网 | 技改项目年用电量108万kWh | 由开区区供电系统供供给 |  |
|  | 纯水 | 15t/h | 纯水用量为35433 m3/a，新增一套反渗透纯水制备系统，规模为20t/h，可满足生产所需。 | 新增 |  |
|  | 事故池（兼消防尾水池） | / | 350m³ | 新增 |  |
| 绿化 | 绿化 | 项目绿地面积2264 m2、绿地率12% | / | 依托原有 |  |
| 贮运 工程 | 外部贮存 | / | 项目原料、产品均为汽车运输 | 委托专用车辆运输 |  |
|  | 内部贮存 | / | 利用现有一般固废仓库1座（400m2），新建待洗料仓库、危化品仓库、成品仓库、预留仓库等4座 | 利用现有一般固废仓库、新增4座仓库 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | / | 二级水膜除尘+低温等离子反应器1套；双筒旋风除尘+一级水膜除尘1套；二级碱液吸收1套；三级碱液吸收1套 | 新增 |  |
|  | 废水处理 | / | 含氟废水经预处理，与综合废水、生活污水进厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂处理。含氟废水预处理采用“调节池+化学沉淀池+二沉池”；厂区污水站采用“调节池+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”，处理能力为750m3/d；雨水经雨水管网排入附件地表水体。 | 利用厂区现有污水站，改建污水管线 |  |
|  | 噪声治理 | / | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 | 新增 |  |
|  | 固体废物处理 | 现有固废仓库一座 | 铁粉、硅铁粉和除尘渣作为硅铁原料外售；不合格品和废包装桶由厂家回收；污水处理产生的污泥委托处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。利用厂区现有一般固废仓库1座（400m2）。 | 利用厂区现有一般固废仓库 |  |

污染物排放清单

技改项目污染物排放情况见表9.2-2。

表9.2-2 技改项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物名称 | 排放情况 | 治理措施 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） |  | 编号及高度 | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 废气 | G1-1、G1-2、G2-1 | 粉尘 | 4.358 | 0.070 | 0.306 | G1-1：二级水膜除尘+低温等离子反应器 G1-2、G2-1：旋风除尘+一级水膜除尘 | 分选车间15m（3#）（16000m3/h），直径0.8m，温度25℃ | 60 | 1.9 |
|  |  | VOCs | 9.136 | 0.146 | 1.053 |  |  | 80 | 7.2 |
|  | G1-3、G1-4、G1-6、G1-7、G2-2、G2-3、G2-4、G3-1、G3-3、G3-4、Gwh | 氮氧化物 | 5.567 | 0.189 | 0.627 | G1-3、G1-4、G3-3：二级碱液吸收 其他：三级碱液吸收 | 酸碱洗车间15m（4#）（34000m3/h），直径0.8m，温度25℃ | 240 | 0.77 |
|  |  | 氯化氢 | 0.147 | 0.005 | 0.024 |  |  | 45 | 1.2 |
|  |  | 氟化物 | 0.357 | 0.012 | 0.085 |  |  | 9 | 0.1 |
| 废水 | 生产生活 | 废水量 | - | - | 44198.482 | 调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+微纳米高级氧化 | 污水排放口 | - | - |
|  |  | COD | 268.925 | - | 11.886 |  |  | 300 | - |
|  |  | SS | 52.778 | - | 2.333 |  |  | 120 | - |
|  |  | 氨氮 | 0.098 | - | 0.004 |  |  | 45 | - |
|  |  | 总氮 | 56.255 |  | 2.486 |  |  | 70 |  |
|  |  | 总磷 | 0.021 | - | 0.001 |  |  | 4 | - |
|  |  | 氟化物 | 0.098 | - | 0.004 |  |  | 20 | - |
|  |  | 盐分 | 1698.274 | - | 75.061 |  |  | 6000 | - |
| 噪声 | 生产 | 噪声 | 东厂界：昼间54.1dB（A），夜间44.9 dB（A） | 采用隔声、减振、消音等措施 | N1 | 昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
|  |  |  | 西厂界：昼间53.8dB（A），夜间46.4 dB（A） |  | N2 |  |
|  |  |  | 南厂界：昼间54.2dB（A），夜间45.8dB（A） |  | N3 |  |
|  |  |  | 北厂界：昼间53.7dB（A），夜间45.3dB（A） |  | N4 |  |
| 一般固废 | 生产生活 | S1-1铁粉 | - | - | 0 | 外售给安阳合益能源有限公司 | - | - | - |
|  |  | S1-2不合格品 | - | - | 0 | 厂家回收 | - | - | - |
|  |  | S1-3铁粉 | - | - | 0 | 外售给安阳合益能源有限公司 | - | - | - |
|  |  | S2-1硅铁粉 |  | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 除尘渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废包装桶 | - | - | 0 | 厂家回收 | - | - | - |
|  |  | 污泥 | - | - | 0 | 委托连云港启点环保科技有限公司处置 | - | - | - |
|  |  | 生活垃圾 | - | - | 0 | 环卫部门清运 | - | - | - |

排污口规范化设置

（1）废水排放口

本项目排水采取清污分流制，污水经预处理达到接管要求后排入所在区域污水处理厂再进行深度处理，清净下水经收集后排入区域雨水管网。项目利用现有污水排水口及清水排放口，废水、清下水排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置，具体如下设施与标志：

- 雨水、污水排放口安装安装流量、COD、pH在线监测设备，并设置采样点。

②污水接管口、雨水排放口附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称、废水排放量等。

（2）废气排气口

技改项目新增2个排气筒（3#、4#），现有项目新增2个排气筒（1#、2#），设置要求见大气污染源强分析部分。废气排口拟按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）及关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号）进行设置，具体如下：

- 各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

②废气净化设施的进出口均设置采样口；

③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号），挥发性有机物排放重点单位应当按照有关规定和监测规范安装挥发性有机物自动监测设备，与环境保护主管部门的监控系统联网，保证其正常运行和数据传输，并按照规定如实向社会公开相关数据和信息，接受社会监督。若本公司在环境保护主管部门定期发布的挥发性有机物排放重点单位名录里，需上挥发性有机物在线监测设备。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

（3）固定噪声源

应在车间引风机以及其它高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌，进入高噪声区域人员应佩戴性能良好的防噪声护耳器。

（4）固废

项目利用厂内现有一般固废仓库（400m2），对公司产生的固体废物进行收集。固废的贮存按规定程序进行。

① 固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。

② 一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。

环境监测

监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

污染源监测计划

（1） 废水

根据排污口规范化设置要求，对工厂外排的主要水污染物进行监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），项目废水排放口为一般排放口，废水排口设置采样点，同时设置流量自动监测装置，废水水质每半年监测一次，连续监测2天，每天监测一次，监测项目为：流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物、盐分。

在项目的雨水排口设置采样点，雨水水质每半年监测一次，连续监测2天，每天监测一次，监测项目为：流量、pH、COD、SS。

（2）废气

按《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行例行监测。在废气排口和厂界采样，每半年监测一次。废气排口监测项目为：粉尘、氯化氢、氮氧化物、氟化物、VOCs，厂界监测项目为：NH3、H2S、氯化氢、氮氧化物、氟化物。

（3）噪声污染源监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每半年一次（昼夜连续两天），监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

（4）固废监测计划

对厂内固废产生量、贮存量进行统计，每天一次。

上述监测若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。

项目污染源监测计划汇总见表9.3-1。

表9.3-1 项目监测项目计划表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1#排气筒 | 粉尘 | 每半年监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 2#排气筒 | 粉尘 |  |  |
|  | 3#排气筒 | 粉尘、VOCs |  |  |
|  | 4#排气筒 | 氯化氢、氮氧化物、氟化物 |  |  |
|  | 厂界 | NH3、H2S、氯化氢、氮氧化物、氟化物 | 每半年监测一次 |  |
| 废水 | 废水排口 | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物、盐分 | 每半年监测一次， 连续监测2天，废水排口和雨水排口均安装流量、COD、pH在线监测设备 | 灌南县开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 雨水排口 | 流量、pH、COD、SS |  | / |
| 噪声 | 厂界外1m | Leq(A) | 半年一次，每次连续监测两天，昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固废 | 统计全公司各类固废量 | 统计种类、性质、产生量、处理方式、去向 | 每天一次 | / |

环境质量监测计划

噪声：对厂界噪声每半年监测一次，昼夜各一次，建议监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

地下水环境：按照地下水流向，按照当地地下水流向，在项目场地内重要污染源附近（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，并定期监测，监测井深12m，井径130mm，监测层位为潜水层，监测指标pH、氯化物、氟化物、总硬度、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、铁、锌，监测频率为每半年一次。

总量控制

总量控制区域和总量控制因子

（1）总量控制区域

根据本项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势，确定总量控制区范围为灌南县。

（2）总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本次评价总量控制因子为：

废气：粉尘、VOCs、氮氧化物；

废水：COD、NH3-N；

固体废物：工业固体废物。

污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

技改项目完成后，全厂废水经厂区污水站处理后，均接入灌南县开发区污水处理处理。本项目实施后“三废”污染物排放总量见表9.4-1。

表9.4-1 本项目建成后全厂污染物排放量

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目 | 已批项目批复总量 | 技改项目 | “以新带老”削减量 | 项目建成后全厂接管排放量 | 项目建成后全厂外排环境量 | 本次需申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管排放量 | 外排环境量 | 接管量 | 外排环境量 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 外排环境量 |  |  |  | 废水为接管量 | 废水为外排环境量 |
| 废水 | 废水量 | 155324.129 | 155324.129 | 459 | 284223.25 | 44198.482 | 0.000 | 44198.482 | 44198.482 | 128899.121 | 199522.611 | 199522.611 | 199063.611 | 0 |
|  | COD | 10.670 | 7.766 | 0.18 | 28.42 | 99.739 | 87.853 | 11.886 | 2.210 | 20.654 | 22.556 | 9.976 | 22.376 | 0 |
|  | SS | 5.320 | 1.553 | 0.14* | 5.82* | 16.065 | 13.732 | 2.333 | 0.442 | 4.267 | 7.653 | 1.995 | 7.513 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.001 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 6.347 | 2.618 | 0.663 | 0 | 2.618 | 0.663 | 2.618 | 0.663 |
|  | 总磷 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.933 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 盐分 | 612.930 | 612.930 | 0 | 3591.9* | 70.148 | 10.005 | 60.143 | 60.143 | 2978.970 | 673.073 | 673.073 | 673.073 | 0 |
| 废气（有组织） | 氮氧化物 | / | 0 | / | 0 | 2.902 | 2.276 | / | 0.627 | 0 | / | 0.627 | 0.627 | 0.627 |
|  | 氯化氢 | / | 0 | / | 0 | 2.402 | 2.378 | / | 0.024 | 0 | / | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 氟化物 | / | 0 | / | 0 | 9.646 | 9.561 | / | 0.085 | 0 | / | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | 粉尘 | / | 0.321 | / | 0.46 | 21.618 | 21.312 | / | 0.306 | 0.139 | / | 0.627 | 0.167 | 0.167 |
|  | VOCs | / | 0 | / | 0 | 10.525 | 9.473 | / | 1.053 | 0 | / | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| 固废 | 工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.406 | 105.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：①废水水量的单位为m3/a，其余物质单位为t/a；②已批项目批复总量以最终一次环评批复为准；③*数据参照现有项目环评报告。

（1）废气

根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出技改项目废气污染物排放总量建议值为：有组织氮氧化物0.627t/a、氯化氢0.024t/a、氟化物0.085t/a、粉尘0.306t/a、VOCs1.053t/a。

现有项目废气污染物排放总量建议值为：有组织粉尘0.321t/a。

项目建成后，全厂废气污染物排放总量建议值为：有组织氮氧化物0.627t/a、氯化氢0.024t/a、氟化物0.085t/a、粉尘0.627t/a、VOCs1.053t/a。

现有项目批复总量为粉尘0.46t/a，故本项目需要申请总量为有组织氮氧化物0.627t/a、氯化氢0.024t/a、氟化物0.085t/a、粉尘0.167t/a、VOCs1.053t/a。

（2）废水

本项目废水经预处理后排入灌南县开发区污水处理厂，排水达到开发区污水处理厂相应接管要求。

技改项目废水污染物总量接管考核指标建议值为：废水量44198.482m3/a、COD11.886t/a、SS2.333t/a、氨氮0.004t/a、总氮2.618t/a、总磷0.0009t/a、氟化物0.004t/a、盐分60.143t/a；排入外环境量建议值为：废水量44198.482m3/a、COD2.210t/a、SS0.442t/a、氨氮0.003t/a、总氮0.663t/a、总磷0.0007t/a、氟化物0.004/a、盐分60.143t/a。

现有项目废水污染物总量接管考核指标建议值为：废水量155324.129m3/a、COD10.670t/a、SS5.320t/a、氨氮0.009t/a、总磷0.0028t/a、盐分612.930t/a；排入外环境量建议值为：废水量155324.129m3/a、COD7.766t/a、SS1.533t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0022t/a、盐分612.930t/a。

项目建成后全厂废水污染物总量接管考核指标建议值为：废水量199522.611m3/a、COD22.556t/a、SS7.653t/a、氨氮0.014t/a、总氮2.618t/a、总磷0.004t/a、氟化物0.004t/a、盐分673.073t/a；排入外环境量建议值为：废水量199522.611m3/a、COD9.976t/a、SS1.995t/a、氨氮0.011t/a、总氮0.663t/a、总磷0.003t/a、氟化物0.004t/a、盐分673.073t/a。

现有项目批复接管考核指标废水量459m3/a、COD0.18t/a、SS0.14t/a、氨氮0.02t/a、总磷0.013t/a；最终外排环境量为废水量284223.25m3/a、COD28.42t/a、SS5.82t/a、氨氮0.01t/a、总磷0.001t/a、盐分3591.9t/a。故本项目需要申请总量废水接管考核量为废水量199063.611m3/a、COD22.376t/a、SS7.513t/a、总氮2.618t/a、总磷0.003t/a、氟化物0.004t/a、盐分673.073t/a；最终外排环境量为氨氮0.001t/a、总氮0.663t/a、总磷0.002t/a、氟化物0.004t/a。

（3）固体废物

本项目产生的所有固废经相应的措施治理后，固废外排量为0。

总量平衡途径

（1）废气

全厂有组织排放大气污染物总量控制指标为：氮氧化物1.981t/a、粉尘0.167t/a、VOCs1.053t/a，由环保主管部门在灌南县内通过区域平衡解决。其他污染物的总量指标仅作为考核量，在达标排放的基础上，按照实际排放总量进行控制。

（2）废水

本项目废水经厂内污水站预处理后，排入灌南县开发区污水处理厂，排水达到污水厂相应接管要求，其排入武障河的总量指标已含在灌南县开发区污水处理厂总量指标内。全厂水污染物接管量控制指标为：氨氮0.012t/a。考核指标为：SS1.894t/a、总氮2.486t/a、总磷0.004t/a、氟化物0.004t/a。在达标排放的基础上，按照实际排放总量进行控制。

（3）固废

所有固废均得到有效处置，外排量为0。

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段进行“三同时”验收，具体实施计划为：

（1） 建设单位按环评要求进行试生产。

（2） 建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

（3）建设单位组织竣工环境保护（废水、废气、噪声）自主验收，并向当地环保主管部门申请竣工环境保护（固废）验收。

本项目“三同时”环保验收内容见下表。

表9.5-1  “三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水、初期雨水 | COD、SS、 NH3-N、TP、氟化物、盐分 | 750m3/d污水处理站1座（采用“调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺） | 外排废水满足灌南县开发区污水处理厂接管标准 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时运营 |
| 废气 | 技改项目生产废气 | 粉尘、VOCs、NOX、氯化氢、氟化物 | 二级水膜除尘+低温等离子反应器1套；双筒旋风除尘+一级水膜除尘1套；二级碱液吸收1套；三级碱液吸收1套；2个排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 现有项目生产废气 | 粉尘 | 2套布袋除尘装置 |  |  |
| 噪声 | 打磨机、分选机、磁选机、离心干燥机、风机、泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |  |
| 固废 | S1-1铁粉 | － | 外售给安阳合益能源有限公司 | 均得到有效处置、零排放 |  |
|  | S1-2不合格品 | － | 厂家回收 |  |  |
|  | S1-3铁粉 | － | 外售给安阳合益能源有限公司 |  |  |
|  | S2-1硅铁粉 | － |  |  |  |
|  | 除尘渣 | － |  |  |  |
|  | 废包装桶 | － | 厂家回收 |  |  |
|  | 污泥 | － | 委托连云港启点环保科技有限公司处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | － | 环卫部门清运 |  |  |
| 风险 | - | － | 报警系统、消防器材、事故池等；建立事故风险紧急监测系统；建立事故风险紧急监测系统 | 将风险水平降低到可接受范围 |  |
| 绿化 | 种植绿化带，绿化面积2264m2 | 达到绿地率12% |  |
| 雨水 | 雨污分流 | 雨污分流 |  |
| 排污口规范化设置 | 在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌 | 排污口规范化 |  |
|  | 雨水、污水排口安装流量计、在线监测仪装置 |  |  |
|  | 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌 |  |  |

评价结论与建议

结论

项目概况

根据国内外市场需求，灌南县天宇硅业科技有限公司拟在江苏省灌南经济开发区东区现有厂区内投资建设年产5000吨硅材料提纯加工技改项目。项目总投资3000万元，项目建成后将形成年产5000吨材料的生产规模。项目建设内容主要包括打磨车间、洗料车间、分选包装车间、烘干房、原料仓库及配套的公用工程、辅助生产设施等。技改项目完成后，现有年产5万吨碳化硅生产线产量缩减为1万吨，生产工艺进行技术盖章；生产废水和生活污水经厂区污水站处理后，进开发区污水处理厂集中处理。

产业政策相符性

本项目的产品及生产工艺属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委[2013]21号令）中第一类鼓励类第十九项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改通知（苏经信产业[2013]183号）中第一类鼓励类第十七项轻工第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料；属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中第一类鼓励类第九项轻工第9条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

项目选址与规划相符性

项目属于硅材料提纯加工项目，以再生硅块、再生硅片为原料，通过碱洗、酸洗、水洗、烘干等工序对原料进行提纯加工，生产高纯硅材料。项目已经取得江苏省投资项目备案证，备案证号：灌南行政审批备[2019]95号。项目不属于国家、省产业政策明令禁止的项目，符合园区产业定位要求。项目不在红线区保护范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。因此，本项目选址符合规划要求。

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

根据大气现状监测与评价结果，G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

（2）地表水环境质量现状

从地表水现状监测结果可以看出，测点W1~W3监测因子COD、氨氮、总氮、总磷的浓度超过标准值要求，其他各污染物浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

武障河水质超标原因主要为周边企业及生活污水未经处理排放进入武障河以及上游水流较少、河水不流通、污染物堆积、水质较差的郑于河进入下游武障河，造成周边河流部分水质超标。

针对水质超标问题，灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），经整治后，河流武障河的水质得到改善。同时本项目的实施可以规划区域污水管理，灌南县经济开发区内的污水经污水厂统一处理后，可以很好地减少区域污水排放的总量，可以有效削减COD、氨氮、总磷等污染物，进一步促进区域深度减排的要求。

（3）声环境质量现状

根据噪声现状监测及评价结果，拟建项目厂址周边声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》中3类区标准的要求。

（4）地下水环境质量现状

根据地下水现状监测及评价结果，各监测点位各指标各监测因子均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，评价区域地下水环境质量较好。

（5）土壤环境质量现状

根据土壤环境质量监测结果及评价，监测点土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。

污染物达标排放

（1）废水

技改项目生产废水和生活污水共155324.129m3/a，由厂区污水管网收集，进入厂区污水站，污水站采用“调节池+一级物化旋流反应塔+二级物化旋流反应塔+生物好氧池+二沉池+微纳米高级氧化”处理工艺，处理能力为750m3/d。废水经处理后由厂区污水口接管到开发区污水处理厂；雨水经雨水管网排入附件地表水体。

（2）废气

本项目工艺废气主要有粉尘、VOCs、氮氧化物、氯化氢、氟化物等，分别经各项污染治理措施处理后，均可确保达标排放。

（3）噪声

项目的各噪声设备经选用低噪声设备，采用吸声、隔音、减震等措施后，得到有效控制，厂界噪声均能达标。

（4）固废

项目各项固废均得到有效处置，不外排。

环境影响分析

（1）废气

经预测项目主要废气污染物在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低。本项目建成后，卫生防护距离设置是厂界外100m范围。

（2）废水

经分析，建设项目产生的废水经厂区污水站预处理后，接入开发区污水处理厂处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到达标排放，也不会影响污水处理厂的正常运行。项目废水经灌南县开发区污水处理厂处理后外排，对纳污水体武障河影响较小，不会造成水体功能降级。

（3）噪声

项目的各噪声设备均得到了较好的控制，经预测，厂界均能达标，对周围环境造成的影响很小。

（4）固废

项目产生的各项固体废弃物都得到了较好的处理处置，不直接排入环境，对环境的影响较小。

环境风险评价结论

本项目最大可信事故为氢氟酸泄漏扩散。

若氢氟酸发生泄漏，有风条件下，氟化物最大落地浓度为27.2626mg/m3，最大超标距离为1427m，未出现半致死区域；静小风条件下：氟化物最大落地浓度为11.4790mg/m3，最大超标距离为997.5m，未出现半致死区域。

企业已设置450m3事故池（消防尾水收集池）1个，火灾爆炸后消防尾水经收集后入消防尾水池，通过阀门井进行人工切换，进入污水处理站，确保不排入外环境。

根据计算，本项目的风险值为2.0×10-5/年，小于8.33×10-5/年，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目风险值处于可接受水平。

公众参与结论与意见

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在确定好建设内容后，于2018年10月12日在灌南县经济开发区现场公示了灌南县天宇硅业科技有限公司年产5000吨硅材料提纯加工技改项目环境影响评价信息；在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于2019年2月22日在灌南县经济开发区现场公示了灌南县天宇硅业科技有限公司年产5000吨硅材料提纯加工技改项目环境影响评价信息，同时对项目环评影响评价信息进行网络公示（征求意见稿全文链接：https://share.weiyun.com/5vfzpoB；公众意见表网络链接： https://share.weiyun.com/5Ebrsbl）和报纸公开（报纸信息：灌南日报2019年2月22日刊登）。在公众参与的公示期间，截至到目前尚未收到公众的反馈意见。

总结论

本项目符合国家产业政策和地方环保要求；厂址位于江苏省灌南经济开发区东区，用地为工业用地，符合园区用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；并能满足总量控制要求，污染物总量指标可在区域内平衡；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案；公众总体上支持项目的建设。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

建议与要求

（1）项目应确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放；

（2）建议项目废水排口、废气排放口及固废仓库应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督；

（3）严格落实有关风险防范措施，在生产及储存场所设置泄漏报警装置等，使危险事故发生时危害减小到最低限度；

（4）提高工艺操作条件，对无组织排放源加强管理，对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。