灌环审〔2019〕号

关于对连云港兴鑫钢铁有限公司日处理量两万立方污水处理工程项目环境影响报告表的批复

连云港兴鑫钢铁有限公司：

你单位委托江苏智盛环境科技有限公司编制报批的《连云港兴鑫钢铁有限公司日处理量两万立方污水处理工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和施工扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，合理安排施工时间段，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，禁止夜间施工，若确需施工应提前经具备审批权限部门批准后方可施工。

3、项目施工期废水主要为施工废水，施工废水须通过沉淀池处理后，用于场地洒水除尘，不得外排；营运期综合废水经“高效沉淀池+V型滤池”处理后，满足《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ2019-2012）表3的标准后，回用，不得外排。

4、项目废气主要为H2S、NH3、硫酸等无组织废气，必须按环评报告表要求做好废气排放控制工作，确保各类污染物都达标排放。

5、项目产生的固体废物主要为氧化铁皮渣、石灰废渣、废包装袋等，各类固体废物必须按照环评及固废相关法律法规要求全部分类处置到位。氧化铁皮渣、石灰反应池废渣回用于烧结工段；废包装袋返回厂家不得外排。

6、项目主要噪声源主要为搅拌机、水泵、风机等设备运行时产生的噪声源。项目须优先选用低噪声设备，通过合理布局，对相关设备实施隔声减振、厂房隔声、距离衰减等措施予以控制后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）的3类标准。

7、重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水。

三、项目边界外须严格按《报告表》执行的大气防护距离，防护范围内目前尚无居民点等敏感保护目标，以后不允许建设集中居住等任何环境敏感目标。

四、项目建成后需按照环保法律法规要求，办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

四、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

五、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

灌南县环境保护局

2019年 月 日

灌南县环境保护局 2019年 月 日印发