灌环审〔2019〕57号

关于对连云港兴鑫钢铁有限公司日处理量两万立方污水处理工程项目（水处理综合利用）环境影响报告表的批复

连云港兴鑫钢铁有限公司：

你单位委托江苏智盛环境科技有限公司编制报批的《连云港兴鑫钢铁有限公司日处理量两万立方污水处理工程项目（水处理综合利用）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目运营期产生综合废水主要为炼铁浊环水、炼铸浊环水、湿法除尘浊环水、轧钢浊环水和脱硫浊环水部分外排水，净环水排水、初期雨水、锅炉排水、地面和设备清洗废水、设备冷却水等，根据江苏佳羽环境科技有限公司提供的污水处理工艺技术方案，综合污水经“高效沉淀池+V型滤池”处理，必须达到《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ2019-2012）表3的标准后回用，不得外排。

4、项目运营期产生的废气主要为氨、硫化氢、氯化氢等废气，在项目运行过程中必须严格做好废气收集控制工作，从源头加强大气污染物防治。其排放必须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。

5、项目产生的固体废物主要为废石灰渣、石灰废包装袋、氯化铁废包装袋、其他药剂废包装等，须按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中废石灰渣回用于烧结工段；石灰废包装袋、氯化铁废包装袋和其他药剂废包装返回厂家综合利用。

6、项目主要噪声源主要为搅拌机、风机及各类泵等设备运行时产生的噪声源。通过选用低噪声设备、合理布局、对相关设备隔声减振、消声等措施予以控制后，厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。

7、重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水。

8、建设单位必须按环评核算要求执行防护距离，防护距离范围内以后不得建有居民、学校等环境敏感目标。

三、项目建成后需按照环保法律法规要求，办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

四、项目建成投运后要加强环境管理工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物必须达标排放。

五、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

六、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

灌南县环境保护局

2019年5月16日

灌南县环境保护局 2019年5月16日印发