目录

1.	概述	1

1.1.	建设项目特点	1

1.2.	环境影响评价的工作过程	2

1.3.	分析判定相关情况	3

1.4.	关注的主要环境问题及环境影响	19

1.5.	环境影响报告主要结论	20

2.	总则	21

2.1.	编制依据	21

2.2.	评价因子与评价标准	26

2.3.	评价等级和评价范围	33

2.4.	相关规划	36

2.5.	环境保护目标	47

2.6.	环境功能区划	49

3.	建设项目工程分析	51

3.1.	建设项目概况	51

3.2.	项目工程分析	55

3.3.	建设项目污染源强分析	107

3.4.	清洁生产水平分析	135

3.5.	风险识别	143

4.	区域环境概况	155

4.1.	自然环境概况	155

4.2.	环境质量现状调查与评价	159

4.3.	区域污染源调查与评价	178

5.	环境影响预测与评价	187

5.1.	施工期环境影响评价	187

5.2.	大气环境影响评价	189

5.3.	地表水环境影响评价	212

5.4.	地下水环境影响评价	221

5.5.	噪声环境影响评价	222

5.6.	固体废物环境影响分析	225

5.7.	土壤环境影响分析	228

5.8.	生态环境影响评价	229

5.9.	环境风险评价	229

6.	环境保护措施评述	234

6.1.	废气防治措施评述	234

6.2.	废水防治措施评述	242

6.3.	噪声防治措施评述	262

6.4.	固废防治措施评述	262

6.5.	土壤和地下水防治措施	266

6.6.	环境风险防范措施及应急预案	271

6.7.	施工期污染防治措施	290

6.8.	环保投资估算	293

7.	环境影响经济损益分析	295

7.1.	经济效益分析	295

7.2.	社会效益分析	295

7.3.	环境经济损益分析	295

8.	环境管理与环境监测计划	297

8.1.	环境管理要求	297

8.2.	污染物排放清单	298

8.3.	环境监测	305

8.4.	总量控制	307

8.5.	环保“三同时”验收	309

9.	评价结论与建议	312

9.1.	结论	312

9.2.	建议与要求	317

附件

附件1：委托书

附件2：企业名称预核准通知书

附件3：项目备案

附件4：项目投资协议书

附件5：园区环评批复

附件6：环境检测报告

附件7：证明佐证材料

附件8：危废处置承诺书

附件9：园区准入证明

附件10：会议纪要专家意见

附件11：修改清单

附图

图2.4-1 灌南县生态红线图

图2.4-2 灌南经济开发区规划图图

图2.5-1 项目保护目标示意图

图3.1-1 项目平面布置图

图3.1-2 项目周边概况图

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2 项目所在地水系图

图4.2-1 项目监测点位示意图

概述

建设项目特点

物流机械设备是现代化企业的主要作业工具之一，是合理组织批量生产和机械化流水作业的基础。对第三方物流企业来说，物流设备又是组织物流活动的物质技术基础，体现着企业的物流能力大小。物流设备是物流系统中的物质基础，伴随着物流的发展与进步，物流设备不断得到提升与发展。物流设备领域中许多新的设备不断涌现，如四向托盘、高架叉车、自动分拣机、自动引导搬运车(AGV)、集装箱等，极大的减轻了人们的劳动强度，提高了物流运作效率和服务质量，降低了物流成本，在物流作业中起着重要作用，极大的促进了物流的快速发展。

2011 年，中国物流运行形势总体良好，物流需求虽然增幅有所回落但仍然保持较快增长，物流业增加值加快增长，为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。

2011 年，全国社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点；全国社会物流总额158.4万亿元，按可比价格计算，同比增长 12.3%，增幅比上年回落2.7个百分点；全国物流业增加值为3.2万亿元，按可比价格计算，同比增长13.9%，增幅比上年提高0.8个百分点。

在此背景下，根据国内外市场需求，江苏刚钜物流器械有限公司拟在江苏省灌南经济开发区东区（原灌南县城东工业集中区）投资物流器械设备制造项目。项目总投资20059.5万元，项目建设内容主要包括机加工、吊镀锌、滚镀锌、电泳、热镀锌、烤漆、浸塑、喷塑、久美特、链条、注塑、织（绳）带、橡胶制品、锌铝合金制管及导轨、护板产品16条生产线及配套的公用工程、辅助生产设施等。项目已于2019年获得灌南县发展和改革委员会备案（备案号：2019-320724-34-03-508123）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日启用），本项目类别属于第二十二项金属制品业中的“金属制品表面处理及热处理加工”，该项目类别中有电镀工艺的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），有钝化工艺的热镀锌，须进行环境影响报告书的编制。本项目生产工艺涉及电镀工艺，故须编制环境影响报告书。

为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，江苏刚钜物流器械有限公司于2018年10月委托江苏苏辰勘查设计研究院有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了《江苏刚钜物流器械有限公司物流器械设备制造项目》环境影响报告书，报请环保主管部门审批，为项目实施和环境管理提供依据。

接受委托后，对该项目开展了相关的环境影响评价工作，经分析后发现本项目主要具有以下特点：

1、本项目为机械加工类项目，主要产品为物流器械设备，属于[C3399]其它未列名金属制造。

2、项目生产工艺涉及电镀及钝化等表面处理，评价重点在于重点关注废气、废水、固废污染源强及污染防治措施，关注项目生产过程中排放含铬废水、含锌废水，重点关注废水处理措施处理效果及污染物达标可行性及废气对区域大气环境的影响。

环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

相关产业政策相符性分析

1、国家产业政策相符性

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C3399其它未列名金属制造”，项目产品及生产工艺不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）中限制、淘汰类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策。

2、地方产业政策相符性

（1）与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》相符性

本项目产品不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类、淘汰类，属于允许类。项目的建设符合江苏省地方产业政策。

（2）与连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）相符性

本项目产品及生产工艺不属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中限制类和淘汰类项目，为允许类，项目建设符合连云港市产业政策要求。

3、开发区产业定位相符性

2007年9月20日，灌南县人民政府以《关于设立灌南县城东工业集中区的通知》的文件确定成立灌南县城东工业集中区，总规划面积为12.86 平方公里，产业定位以二类工业为主，兼顾发展一类工业，适当发展三类工业，行业包括机械加工（汽配、五金、不锈钢）、电子类、建材、纺织、服装加工、塑料制品、食品、成品医药。灌南县城东工业集中区迄今发展进程缓慢，其中区内多年来入驻产业与原规划中产业已不相匹配，用地布局与原规划发生了较大的变化，因此，2017年5月，灌南县经济开发区管委会对该集中区发展重新定位，并根据集中区的未来发展方向重新组织编制《灌南县城东工业集中区总体规划》，规划范围为东至吴圩大沟，西至新兴北路，南至北环路，北至武障河，规划面积为12.86 平方公里。规划范围和面积不变。产业定位为：机械电子及装备制造、纺织服装及箱包制造、食品加工、废弃资源综合利用。

其中机械电子及装备制造包括有色金属冶炼和压延加工，金属制品加工制造，金属制品表面处理及热处理加工，通用设备制造，专用设备制造，电气机械和器材制造，运输设备制造，仪器仪表制造、计算机、通信和其他电子设备制造。本项目属于其中的金属制品加工制造，涉及表面处理（含热处理、电镀及钝化等），涉及重金属污染因子（锌、铬），属于涉重项目。

灌南县城东工业集中区（江苏省灌南县经济开发区东区）内现有涉重企业约十家，涉重企业名单及含有的主要重金属污染物见表1.3-1。

表1.3-1  涉重企业名单及主要的含重金属污染物

| 编号 | 企业名称 | 涉及的重金属污染类型及排放量 | 污染因子 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放量t/a | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港万森皮业有限公司 | 废水量 59287.36m3/a | 总铬 | 35.364 | 加碱液反应二次沉淀预处理后进厂区污水站（初沉+气浮+A/O+二沉+ABFT+终沉） | 0.130 | 99.9% |
|  |  |  | 六价铬 | 0.035 |  | 0.000035 | 99.9% |
|  |  | 固体废物422.008t/a | 铬 | / | 委托有资质单位综合利用或处理 | 422.008 | 100% |
| 2 | 连云港源泰皮业有限公司 | 废水量 11886.964 m3/a | 总铬 | 9.433 | 含铬废水“加碱液反应沉淀”预处理后进厂区污水站(调节池+初沉池+曝气池+混凝沉淀池+好氧池+二沉池) | 0.042 | 99.99% |
|  |  |  | 六价铬 | 0.009 |  | 0.00008 | 99.9% |
|  |  | 固体废物152.99t/a | 铬 | / | 委托有资质单位综合利用或处理 | 152.99 | 100% |
| 3 | 连云港港丰皮业有限公司 | 废水量 507900.815 m3/a | 总铬 | 12.142 | 含铬废水“加碱液反应沉淀”预处理后进厂区污水站(调节池+初沉池+曝气池+混凝沉淀池+好氧池+二沉池) | 0.512 | 95.78% |
|  |  |  | 六价铬 | 0.012 |  | 0.00012 | 99% |
|  |  | 固体废物 131.3t/a | 铬 | / | 委托有资质单位综合利用或处理 | 131.3 | 100% |
| 4 | 连云港联合皮业有限公司 | 废水量 108916.962 m3/a | 总铬 | 91.490 | 加碱液反应二次沉淀预处理后进厂区污水站（格栅+曝气调节池+混凝沉淀池+初沉池+氧化沟+二沉池+气浮池） | 0.03 | 99.9% |
|  |  |  | 六价铬 | 0.091 |  | 0.0001 | 99.9% |
|  |  | 固体废物 279.82t/a | 铬 | / | 委托有资质单位综合利用或处理 | 279.82 | 100% |
| 5 | 连云港金泉皮业有限公司 | 废水量59287.36m3/a | 总铬 | 35.653 | 含铬废水“加碱液反应二次沉淀”预处理后进污水站（格栅+预沉池+调节池+初沉池+氧化沟+二沉池+接触氧化+混凝沉淀） | 0.130 | 99.9% |
|  |  |  | 六价铬 | 0.035 |  | 0.000035 | 99.9% |
|  |  | 固体废物 282.06t/a | 铬 | / | 委托有资质单位综合利用或处理 | 282.06 | 100% |
| 6 | 连云港荣鼎金属有限公司 | 铜粉尘废气 | 铜 | 1043.77 | 多管除尘+布袋除尘+碱液吸收 | 10.61 | 99% |
|  |  | 固体废物 51206t/a | 铜 | / | 回用或综合利用 | 51206 | 100% |
| 7 | 灌南县同益金属有限公司 | 铜粉尘废气 | 铜 | 0.097 | 旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器 | 0.0097 | 99% |
| 8 | 江苏亿洲再生资源有限公司 | 镍废气 | 镍 | 0.206 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 0.001 | 99.5% |
| 9 | 灌南县炬鑫铜业有限公司 | 铜及其化合物 0.016t/a | 铜 | 0.016 | 布袋除尘器 | 0.0033 | 80% |
| 10 | 连云港中宇环保科技有限公司 | 镍及其化合物 | 镍 | 0.28 | 旋风除尘器+布袋除尘器+水喷淋+水膜除尘 | 0.28 | / |
|  |  | 废水量 1350 | 总镍 | 0.0028 | 絮凝沉淀 | 0.00056 | 80% |
|  |  |  | 总铜 | 0.0028 |  | 0.00056 | 80% |
|  |  |  | 总锌 | 0.0028 |  | 0.00056 | 80% |

上述十家企业均采取了合法合规的处理措施处理重金属，且能够做到达标排放，工业区内未出现重金属超标排放等现象，根据本次监测报告，①武障河地表水监测中，总铬、总锌因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准；②地下水监测中，锌、总铬因子指标均为I~III类；③大气监测中，铬酸雾因子均为未检出，能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。园区虽然十家企业涉及重金属因子排放等不利因素，但是至今并未出现相关污染问题，环境功能并未因重金属排放导致恶化等不利，园区环境现状亦能满足重金属因子排放需求。

此外，根据关于印发《连云港市重金属重点防控区专项整治实施方案》的通知（连环发[2018]62号）、《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办[2017]390号），灌南县城东工业集中区被列入“提升类”目录，进一步减少重金属排放对大气、地表水、地下水、土壤等环境风险事故的发生机率。

同时，灌南县环保局编制了《灌南县城东工业集中区重金属专项整治实施方案》，主要从企业改造提升、规范化管理水平及污染物总量削减等方面进行提升。预计各重点污染物排放量到2020年削减12%，区域土壤及地下水环境质量得到保障，环境质量进一步改善。

本项目属于金属制品加工制造，属于机械行业，以钢材为原料，主要工段涉及冲压焊接、锻压，然后进行电镀等表面处理及热处理，生产物流器械设备，项目排放涉及重金属，在经过污染防治措施处理后，涉及的重金属能够达标排放，且在《灌南县城东工业集中区重金属专项整治实施方案》指导下，企业按照《清洁生产审核办法》要求，开展涉重企业强制性清洁生产审核，推进先进生产和治污技术的运用实现节能减排、减污增效；同时加强企业日常管理，制定企业环保规章制度，做好台账档案管理，同时每年要自行或委托有资质的环境检测机构，对其用地进行土壤和地下水环境监测，监测结果向环境公开。

项目不属于国家、省产业政策明令禁止的项目，符合园区产业定位要求。项目所采用的生产工艺、生产设备及资源利用率、水重复利用率等均处于国内先进水平，污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放，预测结果表明，项目产生的污染物经处理后达标排放，对外环境影响较小，不会造成环境功能下降。

综上所述，在涉及的重金属污染因子达标排放的前提下、项目的建设符合国家和地方的产业政策、环保政策的要求，符合园区区域环评及批复要求。

“三线一单”控制要求相符性分析

1、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性

根据省政府《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113 号）、省政府《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）文件和县政府《关于印发灌南县生态红线区域保护规划的通知》（灌政发〔2016〕30号）及2018调整说明，本项目选址与周边生态红线保护区位置关系见表1.3-2、表1.3-3，本项目涉及的生态红线区域为武障河洪水调蓄区、盐河洪水调蓄区及南六塘河清水通道维护区，向北距离武障河洪水调蓄区有800m、向西距离盐河洪水调蓄区有2200m、向西南距离南六塘河清水通道维护区有2700m，项目不在红线区保护范围内。因此，本项目的建设符合江苏省和连云港市生态红线区域保护规划的相关要求。

表1.3-2灌南县范围内的国家级生态红线区域

| 序号 | 生态保护红线名称 | 类型 | 地理位置 | 区域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园 | 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区 | 江苏灌南硕项湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围 | 1.79 |
| 2 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：以各开采井为中心，半径30米的圆形区域。 二级保护区：一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | 0.24 |
| 3 | 灌南县北六塘河饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围； 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 3.40 |
| 4 | 灌南县硕项湖饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。 二级保护区：一级保护区外延100米的水域和陆域范围（含西湖区独立内湖），其中东侧以S326路为界（包括S326） | 6.84 |

表1.3-3 灌南县范围内的生态红线区域地区

| 区域 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 | 面积（km2） | 与本项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 灌南县 | “幸福林海”生态公益林 | 林业资源保护 |  | 包括县境内盐河以西李集部分地区，其核心区位于李集乡境内236省道向西北六塘河南侧约500米 | 8.2 |  | 8.2 |  |
|  | 通榆河（灌南县）清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 包括通榆河一级保护区和二级保护区。一级保护区：通榆河灌南段区域两侧各1000米，通榆河灌南段河流经长茂至张店，沿新沂河南偏泓至沿河交界处。二级保护区为盐河（灌南段），自新沂河向南5000米，两侧各1000米 | 28 |  | 28 |  |
|  | 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 位于灌南县北，处于灌南县与灌云县的交界处。流经灌南县孟兴庄、张店、北陈集、堆沟等乡镇 | 116 |  | 116 |  |
|  | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 以各开采井为中心，半径30米的圆形区域；地理位置为E119°21′08″，N34°05′39″ | 一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 | 0.24 | 0.02 | 0.22 |  |
|  | 北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 | 二级管控区为二级保护区和准保护区。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围以及准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 3.4 | 0.8 | 2.6 |  |
|  | 南六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 南六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度12公里 | 4.3 |  | 4.3 |  |
|  | 武障河重要湿地 | 湿地生态系统保护 |  | 灌南县县城北郊，县城中心北约5000米处，宁连高速公路东6000米处。处于武障河、盐河、南六塘河、老六塘河的交汇处，是苏北黄金水道—灌河的最上游 | 4.22 |  | 4.22 |  |
|  | 柴米河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 柴米河（市边境至盐河）河道及两侧堤脚内范围，长度15.2公里 | 1.79 |  | 1.79 |  |
|  | 北六塘河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 北六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度10公里（该区域有3.4平方公里与北六塘河饮用水水源保护区重合） | 6.44 |  | 6.44 | 2700m |
|  | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 盐河（市边境至新沂河）河道及两侧堤脚内范围，长度29公里（该区域有0.3平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有0.1平方公里与武障河重要湿地重合） | 2.09 |  | 2.09 | 2200m |
|  | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 一帆河（市边境至灌河）河道及两侧堤脚内范围，长度23公里 | 5.99 |  | 5.99 |  |
|  | 灌河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 包括灌南县境内的灌河（盐河至入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度68公里（该区域有4平方公里与通榆河清水通道维护区重合） | 20.7 |  | 20.7 |  |
|  | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 包括武障河（盐河至灌河）河道及两侧堤脚内范围，长度12.4公里 | 4.2 |  | 4.2 | 800m |

2、环境质量底线分析

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1.3-4所示。根据下表可知，本项目与当地环境质量底线要求相符。

表1.3-4 项目与当地环境质量底线的相符性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大气环境质量 | 以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。 | 根据《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。根据本项目补充环境监测报告，仅G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。 通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。 根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内，根据估算，项目大气污染物排放总量均有合适的平衡途径/方案。项目实施后不会改变大气环境功能类别。 | 相符 |
| 2、水环境质量 | 以水环境质量持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。 | 从地表水现状监测结果可以看出，武障河各监测因子指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 本项目废水经厂区污水站预处理达到污水厂进管标准后纳入区域污水管网，进灌南县宏兴污水处理有限公司进行处理，故本项目废水对武障河水环境影响较小，项目实施后不会改变地表水环境功能类别。 | 相符 |
| 3、土壤环境质量 | 以农用地土壤镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物含量为主要指标，设置农用地土壤环境质量底线指标，与国家有关土壤污染防治计划规划相衔接，各地区农用地土壤环境质量达标率不低于现状，向更好转变。条件成熟地区，应将城市、工矿等污染地块环境质量纳入底线管理。 | 根据环境现状监测结果，项目所在区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。另外，本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。 | 相符 |

3、资源利用上线分析

《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号）及《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1.3-5所示。根据下表可知，本项目符合当地资源消耗上限要求。

表1.3-5项目与当地资源消耗上限的符合性分析表

| 指标设置 | 管控内涵 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、能源消耗 | 依据经济社会发展水平、产业结构和布局、资源禀赋、环境容量、总量减排和环境质量改善要求等因素，确定能源消费总量控制目标。京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。 | 本项目用电730.34万kwh/a、自来水110163.1m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数计算，单位GDP能耗为0.101吨标准煤/万元，低于低于连云港战略环评中GDP能耗标准。 | 符合 |
| 2、水资源消耗 | 依据水资源禀赋、生态用水需求、经济社会发展合理需要等因素，确定用水总量控制目标。严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标。 | 1、本项目新鲜用水量110163.1 m3/a，企业工业总产值23940.0万元，万元工业增加值用水量在4.66m3/万元，低于连云港战略环评中万元工业增加值用水量。； 2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 | 符合 |
| 3、土地资源消耗 | 依据粮食和生态安全、主体功能定位、开发强度、城乡人口规模、人均建设用地标准等因素，划定永久基本农田，严格实施永久保护，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。 | 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》的通知，对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制，落实耕地占补平衡，确保耕地数量不下降、质量不降低。本项目江苏省灌南县经济开发区东区，用地性质规划为三类工业用地，不占用耕地，本次建设也不新增用地，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的限制和禁止用地，符合土地资源消耗总量上限的要求。 | 符合 |

4、环境准入负面清单分析

本项目为金属表面处理项目，根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》，依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。

本项目位于灌南经济开发区东区，用地为三类工业用地，不属于上述禁止开发区域，符合要求。

综上所述，在落实灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案以及《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号）等方案后，水环境及大气环境执行相应的整治措施，区域水环境及大气环境改善后，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

相关环保政策的相符性

（1）与行业准入条件的相符性

本项目为机械加工项目，需进行金属表面处理，属于[C3399]其它未列名金属制造，部分产品工艺中含有电镀工艺，对照《电镀行业规范条件》（工信部公告2015年第64号），本项目的建设符合行业准入条件。

（2）与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）相符性

《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》中要求：严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。

本项目为机械加工项目，需进行金属表面处理，属于[C3399]其它未列名金属制造，不属于苏环办[2014]104号文中严格控制的“两高”行业，项目建设符合苏环办[2014]104号中相关规定。

（3）与苏政发〔2017〕69号相符性

项目生产的产品不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类、淘汰类，属于允许类。项目采用一系列措施进行节能，能够符合《江苏省政府关于印发江苏省“十三五”节能减排综合实施方案的通知》苏政发〔2017〕69号文的要求。

（4）与苏政办发[2007]115号相符性

苏政办发[2007]115号要求：各级各类开发区“加快开发区环境基础设施建设步伐。须配备完善的环境基础设施，并做到环境基础设施先行；加快推进污水处理厂及其配套污水管网建设；加快推进开发区集中供热中心及其配套供热管网建设；加快开发区固体废物暂存、收集和处置体系建设”。灌南县经济开发区东区（灌南县城东工业集中区）已通过环境影响评价，园区实行污水集中处理，并建设了完善的供电、供水、道路等其础设施。开发区污水厂已建成运营，可以满足项目排水需求。项目生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理，符合苏政办发[2007]115号对园区基础设施的要求。

（5）与《灌南县城区黑臭水体和重点河流整治实施方案》的相符性

根据《灌南县城区黑臭水体和重点河流整治实施方案》，对郑于河、北环河、中心大沟等3条已经确定为轻度黑臭水体的河道进行彻底整治；对盐河、悦来河、周口河、调度河等4条重要河流实施必要的治理和管控。其中郑于河的整治内容包括：①实施人民东路段、西湖东路段等区域截污纳管，加强润沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设；②整治企业非法排口，定期对水质监控；③规范养殖场；④实施农田控污污；⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗；⑥清淤疏浚；⑦新安港区的建设并交付使用。郑于河位于本项目收水范围内，本项目的建设与运行将完善污水的收集与治理，改善区域水环境，对郑于河的水体整治有积极的作用。

（6）与苏政发[2015]175 号文的相符性

根据苏政发[2015]175 号文《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，开展经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查，全面推行工业集聚区企业废水和水污染物纳管总量双控制度，重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，集聚区内企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施；加强工业污泥集中处理设施建设，确保工业污泥得到安全处置，对工业集聚区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。

本项目工业废水分类收集、经厂内污水处理厂分质处理后，进入灌南县宏兴污水处理有限公司统一处理；危险废物委托有资质单位进行处置。

综上，本项目与苏政发[2015]175号文相符。

（7）与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）相符性分析

根据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号），新建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，项目涉及重点重金属总铬及六价铬，总量在区域内实行“等量替换”的原则，区域可平衡本项目的重金属总量。项目符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）文件的规定。

（8）和《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办 [2019]36）的相符性分析

①严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。项目在江苏省灌南经济开发区（东区）内，不涉及保护类耕地，符合要求；②严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。项目总量在区域内实行“等量替换”的原则，区域可平衡本项目的重金属总量。符合文件要求。③禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。项目危险废物委托有资质单位处置，不涉及跨市转移危废，危废可以得到有效处置，符合要求。

综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办 [2019]36）的文件要求。

（9）与《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）相符性分析

根据《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号），①对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。根据《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，同时根据本次监测，项目所在区域环境质量良好，重金属污染因子均能达到相应的质量标准，项目区总体环境质量良好。②严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。项目位于项目在江苏省灌南经济开发区（东区）内，不涉及保护类耕地，符合要求。项目符合《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）的要求。

判定结论

项目产品及生产工艺不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）中限制、淘汰类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策，本项目属于允许类项目。项目的选址位于江苏省灌南经济开发区（东区），符合开发区产业定位，符合灌南县城市总体规划。

本项目向北距离武障河洪水调蓄区有800m、向西距离盐河洪水调蓄区有2200m、向西南距离南六塘河清水通道维护区有2700m，项目不在红线区保护范围内。建设项目排污量对环境容量的影响很小，不会改变区域的环境功能类别，符合环境质量底线要求，本项目取用地下水量符合资源利用上线要求。本项目不属于环境准入负面清单中项目，项目符合“三线一单”的建设要求。

关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的环境问题及环境影响主要有：

1、项目生产过程中废气、废水、噪声和固废产排情况、环境影响及污染防治措施。

2、重点关注废气、废水、固废污染源强及污染防治措施。

3、项目生产过程中排放含铬废水、含锌废水，重点关注废水处理措施处理效果及污染物达标可行性。

环境影响报告主要结论

本项目建设符合国家和地方产业政策、环保政策要求。厂址位于江苏省灌南经济开发区东区，符合区域用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保角度分析，“江苏刚钜物流器械有限公司物料器械设备制造项目”具有环境可行性。

总则

编制依据

国家法律、法规及技术规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席9号令，2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席[2012]54号令）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（国家主席［2008］4号令）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1 号，2018 年4月28 日）；

（11）《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节［2010］218号）；

（12）《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发[2016]74号）；

（13）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（发展改革委令2011第9号，2011年3月27日）；

（14）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》（2013年5月1日起施行）；

（15）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办［2012］134号）；

（16）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（19）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》环发[2011]19号；

（20）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》；

（21）《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发［2015］17号)，国务院，2015年4月2日；

（22）《国家危险废物名录》，国家环保部令第39号，2016年8月1日；

（23）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（24）《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》（国办发[2004]93号）；

（25）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发［2016］31号)，国务院，2016年5月28日；

（26）《关于印发“建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法”的通知》（环发［2014］197号）；

（27）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（28）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），国务院，2013年9月10日；

（29）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）；

（30）国家发展改革委等9部委印发《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》，发改环资[2016]1162号；

（31）《关于印发《重点行业企业用地调查信息采集工作手册（试行）》的通知》（环办土壤函[2018]884号）。

地方法律、法规及技术规范

（1）《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办〔2018〕18号）；

（2）《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办[2017]390号）；

（3）《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控［1997］122号）；

（4）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复［2003］29号）；

（5）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》环办函［2006］394号，国家环境保护总局办公厅；

（6）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管［2006］98号），2006年7月3日；

（7）《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发［2007］115号）；

（8）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办［2011］71号）；

（9）《江苏省关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号，2012.8.24）；

（10）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年5月1日起施行）；

（11）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年5月1日起施行）；

（12）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

（13）《关于发布实施《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》的通知》（苏国土资发[2013]323号）；

（14）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发［2013］113号）；

（15）《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）；

（16）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发［2014］1号）；

（17）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办［2014］104号）；

（18）《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办［2014］294号）；

（19）《江苏省大气污染防治条例》，2018年5月1日起施行；

（20）《省政府关于加强近岸海域污染防治工作的意见》（苏政发 [2015]52 号，2015.5.5）；

（21）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2017年7月1日起施行）；

（22）《江苏省土壤污染防治工作方案》（ 苏政发[2016]169号，2016.12.27）；

（23）《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发<两减六治三提升专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47 号）；

（24）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）；

（25）《市政府办公室关于印发连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）的通知》（连政办发[2015]15号）；

（26）《关于印发连云港市区声环境质量功能区划分规定的通知》（连政发[2012]120 号）

（27）《连云港市人民政府关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》（连政发[2012]115号）；

（28）《市政府关于印发连云港市水污染防治工作方案的通知》（连政发[2016]69号）；

（29）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号文）

（30）《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）

（31）《关于印发<连云港市环境影响评价现状监测管理实施细则（试行）的通知》，连环办[2017]1号

（32）《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）

（33）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号）

（34）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）；

（35）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）；

（36）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）；

（37）《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发[2018]74号；

（38）《关于印发灌南县生态红线区域保护规划的通知》（灌政发[2016]30号）及2018调整说明；

（39）《关于进一步规范我省电镀及酸洗污泥综合利用行业环境管理工作的通知》（江苏省环境保护厅，2017年6月14日）；

（40）关于印发《连云港市重金属重点防控区专项整治实施方案》的通知（连环发[2018]62号）；

（41）《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办 [2019]36）；

（42）《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）；

（43）《灌南县城东工业集中区重金属专项整治实施方案》。

技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部2016年12月16日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月8日发布，2016年1月8日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），生态环境部2018年10月15日发布，2019年3月1日实施。

（8）《电镀行业清洁生产标准》（HJ/T 314-2006）；

（9）《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）；

（10）《电镀行业清洁生产评价指标体系》；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）。

文件依据

（1）环评委托书；

（2）《江苏刚钜物流器械有限公司物流器械设备制造项目可行性研究报告》；

（3）业主方提供的其他资料。

评价因子与评价标准

环境影响因素识别

本工程施工期、运行期和服务期满后均会对周围环境产生影响，根据工程特点，本项目环境影响矩阵识别表见表2.2-1。

表2.2-1 主要环境要素影响识别矩阵

| 项目 | 建设期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工 | 运输 | 废气 | 废水 | 固废 | 噪声 |
| 自然环境 | 大气 | －2S、D | －1S、D | －1L、D |  |  |  |
|  | 地表水 | －1S、I |  |  | －1L、D |  |  |
|  | 地下水 | －1S、I |  |  | －1L、I | －1L、I |  |
|  | 声环境 | －2S、I | －1S、D |  |  |  | －1L、D |
|  | 土壤 | －1S、D |  |  | －1L、I | －1L、D |  |
| 生态环境 | 生态 |  |  | －2L、I |  |  |  |
| 生活质量 | 生活水平 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康安全 |  |  | －1L、I |  | －1L、I | －1L、I |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

由表2.2-1可以看出：工程营运期排放的废气、废水和噪声等将对环境产生轻微不利影响。

通过上述环境影响因素识别，根据工程营运期产生的不利长期环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。

评价因子筛选

根据建设项目特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求，环境保护目标、环境评价标准和环境制约因素，评价因子筛选和确定详见表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选矩阵

| 环境识别 | 污染因子 | 施工期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产单元 | 生活排放 |
| 空气 | 氯化氢 | － | ＋ | － |
|  | 氮氧化物 | － | ＋ | － |
|  | 烟（粉）尘 | － | ＋ | － |
|  | VOCs | － | ＋ | － |
|  | 二氧化硫 | － | ＋ | － |
| 水 | pH | － | ＋ | － |
|  | 色度 | － | ＋ | － |
|  | COD | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | SS | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 氨氮 | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 总氮 | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 总磷 | － | － | ＋ |
|  | 石油类 | － | ＋ | － |
|  | 总铬 | － | ＋ | － |
|  | 六价铬 | － | ＋ | － |
|  | 总锌 | － | ＋ | － |
|  | LAS | － | ＋ | － |
| 噪声 | 噪声 | ＋＋ | ＋ | ＋ |
| 固废 | 固体废物 | ＋ | ＋ | ＋ |

在项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准。确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子。项目评价因子详见表2.2-3。

表2.2-3  评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx、氯化氢、硫酸雾 | 有组织废气：氯化氢、烟（粉）尘、VOCs | 总量控制因子：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs 总量监控因子：氯化氢 |
|  |  | 无组织废气：氯化氢、VOCs、烟尘 |  |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、总铬、六价铬、总锌、石油类、LAS | - | 总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷、总铬、六价铬 总量监控因子： SS、石油类、总锌、LAS |
| 土壤 | pH、铜、锌、铅、铬、砷、汞、镉 | - | - |
| 地下水 | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、铁、锌、铜、铬、石油类 | - | - |
| 风险评价 | - | 泄漏扩散风险因子：硝酸、钝化液 火灾爆炸风险因子：甲醇 | - |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | - |
| 固体废物 | - | - | 固体废物排放量 |
| 生态 | - | 动植物资源、生态敏感区 | - |
| 人群健康风险 | — | — | — |

环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划》，项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、PM10、PM2.5、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、氯化氢、硫酸雾及挥发性有机物（TVOC）参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；铬酸雾执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”有关标准要求。详细标准值见表2.2-4。

表2.2-4 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 铬酸雾 （六价） | 一次值 | 0.0015 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 氯化氢 | 24小时平均 | 15 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均 | 50 |  |  |
| 硫酸雾 | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 300 |  |  |
| TVOC | 8小时均值 | 600 |  |  |

2、地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目附近的河流主要有项目北侧武障河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体数据见下表。

表2.2-5  地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L）

| 污染物名称 | Ⅳ类水域标准浓度限值 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| COD（mg/L） | ≤30 |
| BOD5（mg/L） | ≤6 |
| SS（mg/L） | ≤60 |
| NH3-N（mg/L） | ≤1.5 |
| 总氮（mg/L） | ≤1.5 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | ≤0.3 |
| 石油类（mg/L） | ≤0.5 |
| 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |
| 锌（mg/L） | ≤2.0 |
| LAS（mg/L） | ≤0.3 |

3、地下水环境质量标准

项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分级评价，具体标准值详见下表。

表2.2-6  地下水质量标准一览表（单位：mg/L）

| 评价因子 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类标准 | 6.5～8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤150 | ≤2.0 | ≤50 |
| II类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤300 | ≤5.0 | ≤150 |
| Ⅲ类标准 |  | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤450 | ≤20 | ≤250 |
| IV类标准 | 5.5~6.5, 8.5~9 | ≤10 | ≤1.5 | ≤650 | ≤30 | ≤350 |
| V类标准 | ＜5.5，＞9 | ＞10 | ＞1.5 | ＞650 | ＞30 | ＞350 |
| 评价因子 | 氯化物 | 铁 | 锌 | 铜 | 铬 | 氟化物 |
| I类标准 | ≤50 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤1.0 |
| II类标准 | ≤150 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| Ⅲ类标准 | ≤250 | ≤0.3 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤1.0 |
| IV类标准 | ≤350 | ≤2.0 | ≤5.00 | ≤1.50 | ≤0.10 | ≤2.0 |
| V类标准 | ＞350 | ＞2.0 | ＞5.00 | ＞1.50 | ＞0.10 | ＞2.0 |

4、声环境质量标准

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体标准值见下表。

表2.2-7  声环境质量标准(单位dB (A))

| 标准 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 65 | 55 |

5、土壤环境质量标准

区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地标准，具体见表2.2-8。

表2.2-8建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。

6、环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的危险化学品临界量具体见表2.2-9。

表2.2-9 危险物质名称及临界量

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 7.5 | 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2017）附录A |
| 2 | 盐酸 | 7.5 |  |
| 3 | 硫酸 | 10 |  |
| 4 | 甲醇 | 10 |  |
| 5 | 冰醋酸 | 10 |  |

污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

工艺废气中氯化氢排放浓度执行《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表5中新建企业大气污染物排放浓度限值标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；烟（粉）尘排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；VOCs排放浓度和排放速率参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃排放标准；燃气锅炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中的燃气锅炉标准。详细标准值见表2.2-10。

表2.2-10 大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放浓度监控限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒，m | 二级标准 |  |  |
| 氯化氢 | 30 | 15 | 0.26 | 0.2 | 《电镀污染物排放标准》（21900-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |  |
| VOCs | 80 | 15 | 7.2 | 4.0 | 《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
| 颗粒物 | 20 | / | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） 表2中燃气锅炉标准 |
| 二氧化硫 | 50 | / | / | / |  |
| 氮氧化物 | 200 | / | / | / |  |

2、水污染物排放标准

项目废水中总铬、六价铬执行《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表2新建企业水污染物车间或生产设施废水排放口限值；pH、色度、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类及LAS排放浓度达到灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准后，总锌执行《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表2新建企业表2中企业废水总排放口标准，进入灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理。灌南县宏兴污水处理有限公司尾水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表2.2-11。

表2.2-11 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 车间或者生产设施废水排放口 | 灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准 | 灌南县宏兴污水处理有限公司排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 色度 | / | 100 | 30 |
| 3 | COD | / | 300 | 50 |
| 4 | SS | / | 120 | 10 |
| 5 | 氨氮 | / | 45 | 5 |
| 6 | 总氮 | / | 70 | 15 |
| 7 | 总磷（以P计） | / | 4 | 0.5 |
| 8 | 六价铬 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| 9 | 总铬 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 总锌 | / | 1.5 | 1.0 |
| 11 | 石油类 | / | 15 | 1.0 |
| 12 | LAS | / | 20 | 0.5 |

根据《电镀污染物排放标准》（21900-2008），企业向设铬污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞在本标准规定的监控位臵执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；本项目总铬、六价铬执行《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表2新建企业水污染物车间或生产设施废水排放口限值，总锌执行表2中企业废水总排放口标准，其他污染物执行灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准。

3、噪声排放标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，具体详见表2.2-12。

表2.2-12 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 标准值（dB（A）） |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体数值见下表。

表2.2-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-2008中的3类 | 65 | 55 |

4、固体废弃物排放标准

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单中相应标准。

评价等级和评价范围

评价等级

依据“环境影响评价技术导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价级别。

1、大气环境影响评价工作等级

大气评价工作等级划分依据见表2.3-1。

表2.3-1 大气评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目排放的大气污染物主要有氯化氢、烟（粉）尘、VOCs等，通过工程分析，选择上述污染物来判别项目大气评价工作等级。

表2.3-2 大气评价等级判别参数及选项表

| 排放源 | 污染物 | 排放口几何高度（m） | 烟气流量（m3/h） | 烟气出口温度（K） | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | Pi（%） | D10％（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 氯化氢 | 15 | 3000 | 298 | 1.91E-03 | 3.82 | 未出现 |
| 2#排气筒 | 烟尘 | 15 | 3000 | 298 | 5.97E-04 | 0.13 | 未出现 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 1.43E-03 | 2.87 | 未出现 |
|  | VOCs |  |  |  | 1.37E-02 | 1.15 | 未出现 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 15 | 3000 | 298 | 7.18E-04 | 0.16 | 未出现 |
| 4#排气筒 | VOCs | 15 | 3000 | 298 | 2.41E-03 | 0.2 | 未出现 |
| 面源名称 | 主要污染物名称 | m2 | 高度m | 温度，K | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | Pi（%） | D10％（m） |
| 1#车间 | 氯化氢 | 430 | 7 | 298 | 4.17E-03 | 8.34 | 未出现 |
| 2#车间 | 氯化氢 | 1430 | 10 | 298 | 4.30E-03 | 8.61 | 未出现 |
|  | 烟尘 |  |  |  | 4.30E-03 | 0.96 | 未出现 |
|  | VOCs |  |  |  | 1.15E-02 | 0.96 | 未出现 |
| 4#车间 | 烟尘 | 220 | 7 | 298 | 7.23E-04 | 0.16 | 未出现 |
| 6#车间 | VOCs | 800 | 7 | 298 | 2.74E-03 | 0.23 | 未出现 |
| 8#车间 | 烟尘 | 4000 | 7 | 298 | 2.56E-04 | 0.06 | 未出现 |
| 9#车间 | VOCs | 1120 | 7 | 298 | 3.17E-03 | 0.26 | 未出现 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型分析，最大占标率为1#排气筒的氯化氢，占标率为3.82%，小于10%，另外，无组织排放的2#车间氯化氢最大占标率为8.61%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别依据可知，本项目评价等级为二级。

2、地表水环境影响评价工作等级

建设项目营运期产生的废水主要为生活污水、生产废水，生产废水中含锌废水和含铬废水经车间废水处置装置预处理，与其他生产废水、地面清洗废水、初期雨水、废气吸收水、生活污水一起经厂区污水站预处理达接管要求后，由市政污水管网收集至灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理，废水污染物总量纳入灌南县宏兴污水处理有限公司总量指标。项目最大废水排放量为298.4m3/d，排放的废水中主要污染物有pH、色度、COD、氨氮、SS、总氮、总磷、石油类、总铬、六价铬、总锌、LAS等。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目废水间接排放，建设项目评价等级为三级B。本项目废水经预处理达接管要求后由市政污水管网收集至灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理，属于间接排放，故本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

本项目位于江苏省灌南经济开发区东区。对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于III类建设项目。项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。”，因此项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感，对照该导则中表2，本项目地下水应为三级评价。

表2.3-3  地下水评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境影响评价工作等级

本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域，项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

5、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目大气环境风险潜势为II级，风险评价等级为三级，地表水和地下水风险潜势为Ⅰ级，风险等级为简单分析。

表2.3-4 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

6、生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）判定本项目生态影响评价工作等级：厂区占地面积125550.74m2＜2km2，影响区域生态敏感性属于一般区域。因此，本项目生态影响评价工作等级为三级。判定依据见表2.3-5。

表2.3-5 生态环境影响评价等级划分依据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.3-7。

表2.3-7 本项目评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 厂界外边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 灌南县宏兴污水处理有限公司污水排口入武障河上游500m至下游1000m |
| 地下水环境 | 江苏省灌南经济开发区东区 |
| 声环境 | 建设项目厂界外200m范围内 |
| 生态环境 | 江苏省灌南经济开发区东区 |
| 风险评价范围 | 距厂界3km范围内 |

相关规划

《灌南县城总体规划》（2016-2030）

灌南县人民政府于2016年委托江苏省城镇与乡村规划设计院编制《灌南县城市总体规划（2016-2030）》，目前该规划已经过专家论证，目前正在报灌南县人民政府批准。

1、总体目标

坚持“产业转型发展、城乡统筹发展、社会和谐发展、环境绿色发展”思路，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为总体要求，将灌南建成人民生活幸福、社会和谐稳定、经济充满活力、城乡协调发展、文化特色鲜明、生态环境优美、民主法制健全的生态宜居之城。

2、县域产业总体布局

规划形成“两核、一带、五区”的产业总体布局

（1）“两核”

中心城区综合服务核：以中心城区为主要载体，大力发展现代金融商业、贸流通、信息服务外包教育培训等现代业。

产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼产业园区综合服务核：以田楼—堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、堆沟副城为主要载体，大力发展商贸物流、信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工信息服务、电子商金融等生产性业以及灌河半岛地区居民和工人所需的生活性服务业。

（2）“一带”

S345 高效产业集聚发展带：依托S345、S345，自西向东串联县域内部各乡镇是，自西向东串联县域内部各乡镇是联系中心城区和田楼—堆沟副城，通各产业园区最主要发展轴带。

（3）“五区”

现代农业示范区；生态农业示范区；稻麦农业科技展示区；工业和现代服务业集聚区；临港产业集聚区。

3、产业体系构建

规划提出“4+2+3+3”的总体产业发展思路，构建四大主导产业、培育两大新兴产业、积极改造三大传统产业，发展壮大三大现代服务业，建设具有灌南特色的产业体系。

表2.4-1 灌南县产业发展选择

| 产业发展结构 | 细分行业 |
| --- | --- |
| 主导产业 | 精细化工、钢铁冶金、临港工业、食用菌加工 |
| 新兴产业 | 电子信息、化工新材料 |
| 传统优势产业 | 机械制造、酿酒食品、木材深加工 |
| 现代服务业 | 现代物流、电子商务、休闲旅游 |

4、中心城市市政规划

（1）供水规划

常规水源地为北六塘河及通榆河饮用水水源保护区，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

规划应急水源为硕项湖及新沂河南偏泓，水质保护目标达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

灌南县北六塘河及通榆河饮用水水源保护区、硕项湖备用水源保护区按照《灌南县生态红线区域保护规划（灌政发〔2016〕30号）》执行。

（2）污水处理设施规划

规划扩建城东污水处理厂，位于新港大道与英雄北路交叉口的东北侧，处理规模4万立方米/日，占地面积7.7公顷；

规划扩建城西污水处理厂，位于烟台路与新海西大道交叉口的东南侧，处理规模8万立方米/日，占地面积约7.5公顷；

规划扩建化工园区污水处理厂，位于化工园区内，处理规模10万立方米/日。

规划10座乡镇污水处理厂，其中保留现状1座，为三口镇污水厂；扩建3座，为堆沟港镇、汤沟镇、田楼镇污水厂；在建6座，为百禄镇、孟兴庄镇、李集乡、新集镇、北陈集镇及张店镇污水处理厂，总规模5万立方米/日。

（3）电源规划

新建500千伏神州变作为灌南县域电源支撑，位于张店镇东部。500千伏神州变上位电源引自连云港新海发电厂及田湾核电站等。

中心城区新建宏耀热电厂，位于中心城区北侧工业区内，实现城区热电联产。

（4）气源规划

县域燃气主气源引自“西气东输”中裕高压燃气管道（灌云—灌南段）及“中俄东线”天然气。另如东LNG接收站已建成，接收进口天然气，可以作为灌南县备用气源，以保障城区燃气供应安全。另外徐圩港区规划新建（LNG）接收项目作为灌南县域辅助气源。形成多气源供气格局，提高供气可靠性。

（5）供热规划

近期以淘汰现有的分散小锅炉为重点，同时对低参数、小容量的热源点进行整合，提高全县的供热效率，中心城区集中供热率取80%。远期淘汰全部燃煤小锅炉，改善环境质量。

开展新能源供热试点，如建筑的地源热泵系统、水源热泵系统，严格执行太阳能建筑一体化热水系统要求，提高可再生能源的利用比例，减少煤炭、天然气等一次能源的消耗量。

形成以两大热电厂为主供热源，以分散式热源为补充热源的供气系统，两大热电厂供气能力规划详细如下表：

表2.4-2 灌南县热源规划一览表

| 序号 | 热电厂名称 | 供热能力（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌南宏耀环保能源有限公司（宏耀热电厂） | 2*75t/h+1*130t/h | 在建 |
| 2 | 连云港亚邦供热有限公司（亚邦热电厂） | 3*130t/h | 现状 |
| 合计 | 670 |  |

本项目在城市总体规划中为工业用地，本项目的建成有助于推进灌南县城市的发展，厂址现状用地性质为工业用地，不涉及限制和禁止建设区。

《江苏省生态红线区域保护规划》

对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《灌南县生态红线区域保护规划》及2018调整说明，灌南县重要生态功能保护区区域列表如下：

表2.4-3 主要生态功能保护区区域一览表

| 序号 | 名称 | 主导功能 | 规划面积及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（平方公里） | 范围 |
|  |  |  | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 1 | “幸福林海”生态公益林 | 生态公益林 | 7.96 |  | 7.96 | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁市界，北至北六塘河南岸内河坡堤脚，南至北六塘河南岸外河坡脚向南500米（北六塘河南岸渔涝桥以东至宁连高速路以西内河坡至坡肩除外）。核心区位于渔涝桥西侧至市边界。 |
| 2 | 通榆河（灌南县）饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 8.64 | 0.42 | 8.22 | 南北长7.2公里，南至灌河北岸外河坡堤脚，北至新沂河南堤外河坡堤脚，东至外河堤脚外400米，西至灌河东岸外河坡堤脚和小潮河闸。一级管控区为通榆河水域及两岸河堤外堤脚内。二级管控区除一级管控区外区域面积。 |
| 3 | 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 41.26 |  | 41.26 | 东西长31.7公里，东至灌河，西至204国道，北至灌云界，南至南堤外灌北干渠南岸内河坡堤脚。 |
| 4 | 新沂河（沂河淌）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 37.04 | 33.35 | 3.69 | 东西长40.2公里，东至204国道、西至宿迁市界，一级保护区南至新沂河南偏泓南岸内河坡堤脚，北至灌云界，二级保护区北至新沂河南偏泓南岸内河坡堤脚，南至新沂河南堤北侧坡顶。 |
| 5 | 灌南县地下水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 0.24 | 0.04 | 0.2 | 一级管控区以各开采井为中心，半径30米的圆形区域；二级管控区为主水井一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域。 |
| 6 | 北六塘河饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 23.80 | 1.85 | 21.95 | 东西长14.47公里，东至盐河，西至宿迁和淮安市界，一级管控区为宁连高速以西的水域范围，北岸内河坡至堤顶外侧、南岸渔涝桥以东至宁连高速内河坡至堤顶外侧的陆域范围；二级管控区北岸堤顶外侧向北100米陆域范围，南岸是堤顶外侧至外堤脚向南500米至2000米陆域范围。 |
| 7 | 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 4.19 |  | 4.19 | 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道两侧背水坡堤脚外100米之间的范围，其中县经济开发区对应5公里西岸、西侧水域和新港大道两侧200米陆域范围除外。 |
| 8 | 柴米河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 7.81 |  | 7.81 | 东西长15.2公里，西至宿迁市界，东至盐河，河道水域及至两岸外堤脚外100米之间陆域的范围。 |
| 9 | 盐河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 3.15 |  | 3.15 | 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围内。 |
| 10 | 一帆河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 55.08 |  | 55.08 | 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1200米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里和新204国道西侧对应的1.5公里范围除外。 |
| 11 | 灌河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 41.82 |  | 41.82 | 东西长68公里，东至灌云界、南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000米。 |
| 12 | 武障河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 1.48 |  | 1.48 | 长度10.2 公里；西至X207东1.6 公里，东至灌河的河道及两侧外堤脚内5 米范围。 |
| 13 | 义泽河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 2.08 |  | 2.08 | 东西长10.9公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 14 | 龙沟河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 1.16 |  | 1.16 | 东西长5.2公里，西至盐河，东至灌河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 15 | 公兴河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 0.97 |  | 0.97 | 南北长5.8公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚外5米范围。 |
| 16 | 柴南河（灌南县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 0.93 |  | 0.93 | 东西长7.3公里，西至宿迁市界，东至柴米河的河道及两侧外堤脚外5米范围（汤沟镇城镇规划区陆域面积除外）。 |
| 17 | 义北灌渠洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 2.44 |  | 2.44 | 东西长17.7公里，西至盐河，东至小潮河闸，北至新沂河南堤北侧坡顶，南至南岸内河坡堤脚。 |
| 18 | 硕项湖备用水饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 1.02 | 0.52 | 0.5 | 一级管控区为硕项湖饮用水源保护一级保护区湖面水域（东湖区），二级管控区为饮用水源保护二级保护区及准保护区湖面水域（中湖区及西湖区）。 |
| 19 | 灌南二郎神文化遗迹公园 | 自然与人文景观保护 | 0.09 |  | 0.09 | 西至盐河东外堤脚，南至武障河，东至县道X207，北至风景区边界。 |
| 合计 |  |  | 241.16 | 36.18 | 204.98 |  |

综上，建设项目的建设符合江苏省重要生态功能保护区规划，项目的建设地不在禁止开发区和限制开发区内，项目生态红线图见图2.4-1。

江苏省灌南经济开发区东区总体规划概况

江苏省灌南经济开发区东区（城东工业集中区）规划总用地面积12.86平方公里，产业定位以二类工业为主，兼顾发展一类工业，适当发展三类工业。该区产业结构以皮革加工、冶金、机械、医药为主。

园区环评及批复概要

2007年9月，灌南县政府下发了《灌南县人民政府关于设立灌南县城东工业集中区的通知》， 2008年1月，《灌南县城东工业集中区环境影响报告书》通过环评审批（连环发[2008]21号）。目前，园区正开展回顾性环评。2008年1月环评批复要点摘录如下：

1、根据报告书评价结论、专家技术咨询意见及灌南县环保局预审意见，灌南县城东工业集中区建设具有环境可行性。

2、明确园区环境保护的总体要求。园区建设必须坚持以环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，贯彻节能减排精神、推行循环经济，走新型工业化道路。

3、优化园区产业结构，严格入区项目准入门槛。所有入园企业必须履行国家建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，必须采用国内先进的生产工艺、设备，资源、能源及水的利用率必须达到国内先进水平。

4、合理规划园区布局，高效利用园区土地资源。区内不设居民区，现有村民应根据园区开发进度适时搬迁至区外。废气排放量大、噪声污染严重的项目应远离区处居住区设置，并设置必要的生态保护屏障。

5、加快园区基础设施建设，确保污染物达标排放。按“清污分流、雨污分流”原则规划建设园区排水管网。园区所有企业污水须经预处理达园区污水处理厂接管标准后，全部进入规划建设的工业区污水处理厂。园区不设固废处置中心，但应建立统一的固废运营管理系统。

6、落实事故风险防范和应急措施。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，制定危险化学品的登记管理制度，在园区基础建设和企业生产项目建设中须落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。

7、加强园区环境监督管理，建立跟踪监测制度。设立园区环境监督管理机构，执行环境保护目标责任制，确保生产企业稳定达标排放。

9、园区实行污染物排放总量控制。园区污染物排放总量不得超出报告书提出的总量控制指标值。

规划范围及产业定位

2007年9月20日，灌南县人民政府以《关于设立灌南县城东工业集中区的通知》的文件确定成立灌南县城东工业集中区，总规划面积为12.86 平方公里，产业定位以二类工业为主，兼顾发展一类工业，适当发展三类工业，行业包括机械加工（汽配、五金、不锈钢）、电子类、建材、纺织、服装加工、塑料制品、食品、成品医药。灌南县城东工业集中区迄今发展进程缓慢，其中区内多年来入驻产业与原规划中产业已不相匹配，用地布局与原规划发生了较大的变化，因此，2017年5月，灌南县经济开发区管委会对该集中区发展重新定位，并根据集中区的未来发展方向重新组织编制《灌南县城东工业集中区总体规划》，规划范围为东至吴圩大沟，西至新兴北路，南至北环路，北至武障河，规划面积为12.86 平方公里。规划范围和面积不变。产业定位为：机械电子及装备制造、纺织服装及箱包制造、食品加工、废弃资源综合利用。

产业定位：规划四大产业，即食品加工、纺织服装及箱包制造、机械电子及装备制造、废弃资源综合利用。

食品加工（饲料添加剂、食品添加剂、酒精饮料及酒类制造），纺织服装及箱包制造(纺织业，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋),机械电子及装备制造(有色金属冶炼和压延加工，金属制品加工制造，金属制品表面处理及热处理加工，通用设备制造，专用设备制造，电气机械和器材制造，运输设备制造，仪器仪表制造、计算机、通信和其他电子设备制造)，废弃资源综合利用（环境治理业）。

根据《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办[2017]390号），灌南县城东工业集中区被列入“提升类”目录，进一步减少重金属排放对大气、地表水、地下水、土壤等环境风险事故的发生机率。主要从企业改造提升、规范化管理水平及污染物总量削减等方面进行提升。预计各重点污染物排放量到2020年削减12%，区域土壤及地下水环境质量得到保障，环境质量进一步改善。

本项目属于金属制造项目，属于机械行业，以钢材为原料，主要工段涉及冲压焊接、锻压，然后进行电镀等表面处理及热处理，生产物流器械设备，项目排放涉及重金属，但是项目在经过污染防治措施处理后，涉及的重金属能够达标排放，且在《灌南县城东工业集中区重金属专项整治实施方案》指导下，企业按照《清洁生产审核办法》要求，开展涉重企业强制性清洁生产审核，推进先进生产和治污技术的运用实现节能减排、减污增效；同时加强企业日常管理，制定企业环保规章制度，做好台账档案管理，同时每年要自行或委托有资质的环境检测机构，对其用地进行土壤和地下水环境监测，监测结果向环境公开。

总体规划布局

根据基地的现有用地布局及地形地貌特点，确定灌南经济开发区东区的总体空间布局结构为：以区南路为重要景观、发展轴线，形成绿化、 水系纵横交织，用地组团“簇群相生”的规划结构。

土地利用规划

灌南经济开发区东区用地分为七大类，即公共设施用地、工业用地、仓储用地、道理广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和水域。园区规划图见图2.4-2，建设用地情况见表2.4-4。

表2.4-4 区域建设用地情况一览表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 用地面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 公共设施用地 | 97.93 | 7.62 |
|  | C | 其中 | 商业办公用地 | 25.88 | 2.01 |
|  |  |  | 市场用地 | 72.05 | 5.61 |
| 2 | M | 工业用地 | 723.49 | 56.26 |
|  | M | 其中 | 一类工业 | 187.13 | 14.55 |
|  |  |  | 二类工业 | 536.36 | 41.71 |
| 3 | G | 仓储用地 | 20.10 | 1.56 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 144.16 | 11.21 |
| 5 | U | 市政公用设施用地 | 44.66 | 3.47 |
| 6 | G | 绿化用地 | 210.39 | 16.36 |
| 7 | E | 水域 | 45.27 | 3.52 |
| 合计 | 规划区建设用地 | 1286 | 100 |

基础设施规划

- 给水系统规划

灌南经济开发区东区生活用水水源来自灌南县城区自来水厂，工业用水取自开发区内的水厂，该水厂位于海宁路与管武大沟交叉路口东南面，该水厂取水口位于调度河与管武大沟的交叉口，水厂近期规模2万吨/天，远期规模4万吨/天。规划的给水主管管径为DN500~DN800；在各片区次干道和次道均敷设管径为DN200~DN300的配水管，与主干道上的主管连通形成环形给水管网。给水管成环状布置，确保供水安全,且便于地块 用水从多方位开口接入。给水管道沿道路敷设，道路宽度大于40m时两侧布置，单侧布置时以道路东侧、南侧为主。一般敷设在人行道或道路绿带下。

- 排水工程规划

本规划区内排水体制采用雨污分流制。

1、雨水工程规划

雨水管道釆取分区、就近、重力流排放。在规划道路上敷设DN400~DNl500雨水管，雨水就近排放至雨水管网，在郑于大沟入武障河处设置总雨水排口一个。由道路路幅决定将雨水管道布置在机动车道或非机动车道下。雨水管道与城市道路同步建设，逐步形成完善的城市雨水排水系统。

2、污水工程规划

在灌南县经济开发区海宁路南侧建设开发区污水处理厂（灌南县宏兴污水处理有限公司）一座。该污水处理厂处理废水量1.5万m3/d，收水范围为灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水，服务面积为16km2，污水厂目前已建成运营，开发区内企业废水经预处理达灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准后，送该污水处理厂集中处理，最终尾水经管道排入武障河。污水厂釆用“H/O+反硝化+电催化芬顿氧化+接触氧化+滤布过滤+颗粒活性炭吸附”污水处理工艺，污泥釆用直接压滤脱水工艺。灌南县宏兴污水处理有限公司的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准要求。

- 电力工程规划

电力线路按道路走向及规划的高压走廊统一布置架设，考虑釆用电缆埋地敷设。

电力线路原则上以路东、路南为主要通道，与电信线路分置道路两侧。埋地敷设的电力电缆应符合各种管线间距要求，保证输配电线路安全可靠。

- 供热工程规划

根据连环发[2008]21号《关于对灌南县城东工业集中区环境影响报告书的批复》，工业集中区不设集中供热设施，所有入园企业必须使用清洁能源。

- 固废处置规划

1、生活垃圾

灌南经济开发区东区设置垃圾中转站，集中收集生活垃圾，送生活垃圾填埋场填埋。

2、一般工业固体废物

考虑以综合利用为主。

3、危险废物

灌南经济开发区东区危险废物的处置结合连云港市危险废物处置规划，实施委外处置。

区域存在的环境问题及整改措施

根据对灌南县经济开发区东区环境管理现状的分析，园区内存在的问题以及解决方案见表2.4-5。

表2.4-5 园区存在问题及解决方案

| 类别 | 现存环境问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 环境管理 | 现状企业环评执行率及环保“三同时”验收执行率不达标。 | 近期着手对区内未进行“三同时”验收的企业进行逐一了解，完善验收工作。 |
|  | 园区环境保护分局未建立园区环境管理数据库；未与完善园区环境数据库；尚未建立监测站以及例行监测体系，环境监测环境监察部门也未建立向工业园区管委会主动传达其监测与执法信息的机制；工业园区企业未实行其环评中要求的每年主动例行监测，且将监测报告报送管委会的机制，导致工业园区环保管理机构对区内企业的环保守法情况掌握不全面或相对滞后，不能有针对性地开展后续跟踪管理。 | 完善工业区环境管理措施，应建立园区环境管理数据库，实现“一企一档”；结合灌南县环境监测体系规划，建立园区环境监测制度并严格执行；对区域环境空气、地表水开展例行监测；对区内重点废气、废水排放企业开展废气有组织排放及无组织排放监督性和废水排污口达标监督性监测；对工业区内危险废物产生企业进行跟踪监管；完善园区与企业风险三级联动应急预案以及措施保障体系建设。 |
|  | 部分企业涉及重金属污染防控重点行业、使用有毒有害原料进行生产未完善清洁生产审核。 | 要求未完善清洁生产审核的企业应在2019年底前完善该手续。 |
|  | 连云港金长林酒业有限公司、连云港港丰皮业有限公司、连云港源泰皮业有限公司和连云港联合皮业有限公司卫生防护距离内存在居民点 。 | 需要落实环保报告的要求，对厂内原料仓库、污水站、生产车间以及固废堆场进行密闭处理，将产生的臭气进行收集处置后排放，并且园区应尽快开展拆迁安置工作。 |
| 基础设施 | 区内目前多数企业采用分散式燃煤供热小锅炉进行供热。 | 目前政府正在建设宏耀热电联产项目，统一对园区企业集中供热、供气，逐步淘汰园区燃煤小锅炉。目前集中供热项目已于2017年初开工建设。 |
|  | 天然气管网未接入集中区。 | 根据灌南县天然气规划，应加快天然气管网的接入，大力设施煤改气工程，利用引入新奥燃气的有利条件，积极推动荣鼎金属等企业利用清洁的燃气做燃料。 |
|  | 污水处理站规模已不能满足后期园区发展需求。 | 目前灌南县宏兴污水处理有限公司已经建成运营，灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水经预处理达接管标准后，均接入送该污水处理厂集中处理，最终尾水经管道排入武障河。污水厂釆用“H/O+反硝化+电催化芬顿氧化+接触氧化+滤布过滤+颗粒活性炭吸附”污水处理工艺，污泥釆用直接压滤脱水工艺。灌南县宏兴污水处理有限公司的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准要求 |
|  | 灌南县同益金属有限公司和连云港中宇环保有限公司在管理和运行方面存在问题，厂内污染防治措施未按要求安装到位，危废储存场所未按规范进行设置。 | 按报告书要求进行整改，同时园区管委会加大对企业固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理。 |
| 环境制约因素 | 规划集中区南部为居住区和商业区，工业区与居住区紧邻，且灌南县东北风频率较多，对集中区的产业布局以及产业发展造成一定的制约。 | 应积极调整园区东北侧和西侧敏感点周边产业规划，以贸易型、轻污染型企业作为产业缓冲带，在产业控制带内，禁止新建涉及生产废气排放、有防护距离要求或使居住区声环境质量超标的强噪声源项目。对于重点污染源企业应在工业区中部和东部布置，避免相邻企业对规划居住区产生不良影响。 |
|  | 规划集中区紧邻灌南县县城，且灌南县东北风频率较多，对集中区的产业发展造成一定的制约。 | 应积极调整园区产业结构，现有产业禁止新、扩建，积极引入对环境空气影响较小的企业入驻；严格控制并实时监控集中供热的废气污染物排放量，在供热管网铺设的范围内加强区内能源结构调整，积极关闭燃煤燃油锅炉，避免集中区的建设对灌南县现成居住区产生不良影响。 |
|  | 区内仍有分布有较多的敏感点，近期项目入驻会制约园区发展。 | 加快园区内敏感点搬迁。 本次环评要求，应按国家相关污染法规技术和规范的要求解决有关环境敏感目标的问题。 |

开发区跟踪评价现状

2016年经济开发区管委会委托南京科泓环保技术有限责任公司承担《灌南县城东工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》的编制工作，并于2016年3月18日在灌南县政府信息公开网上进行了第一次公示，目前跟踪评价正在编制进行中。

环境保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内主要环境保护目标详见表2.5-1和图2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 相对厂址方位 | 坐标（/m） | 相对厂界距离（m） | 规模 | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气及风险 | 胥荡村 | NE | 10 | 2680 | 2700 | 110户385人 | 居住区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 |
|  | 武老庄 | NE | -50 | 1450 | 1500 | 60户210人 | 居住区 |  |
|  | 闸北村 | NW | -2800 | 780 | 3000 | 50户175人 | 居住区 |  |
|  | 小园村 | NE | 78 | 1690 | 1700 | 35户122人 | 居住区 |  |
|  | 周小兴庄 | NW | -1250 | 1380 | 1700 | 30户100人 | 居住区 |  |
|  | 栾埝村 | N | -500 | 1390 | 1000 | 110户390人 | 居住区 |  |
|  | 龚庄 | NE | 350 | 1290 | 1450 | 10户35人 | 居住区 |  |
|  | 单庄 | NE | 480 | 1480 | 1600 | 35户128人 | 居住区 |  |
|  | 武庄村 | N | -350 | 1150 | 640 | 200户700人 | 居住区 |  |
|  | 和尚庄 | NW | -1960 | 625 | 1300 | 20户70人 | 居住区 |  |
|  | 小左营 | E | 1990 | 500 | 2100 | 110户385人 | 居住区 |  |
|  | 东窑庄 | NW | -505 | 480 | 550 | 105户370人 | 居住区 |  |
|  | 郝圩村 | SE | 2450 | -50 | 2700 | 100户350人 | 居住区 |  |
|  | 引羊寺 | SW | -500 | -450 | 850 | / | 景观 |  |
|  | 二郎神遗址公园 | W | -2350 | 0 | 1780 | / | 景观 |  |
|  | 大周村 | SW | -1890 | -350 | 1000 | 170户600人 | 居住区 |  |
|  | 左营村 | SE | 1870 | -150 | 2100 | 90户315人 | 居住区 |  |
|  | 老堆头 | SW | -2495 | -20 | 2300 | 40户140人 | 居住区 |  |
|  | 灌南县大圈实验学校 | NE | 35 | 1870 | 2000 | 260人 | 学校 |  |
|  | 灌南县大周小学 | SW | -1890 | -500 | 1750 | 200人 | 学校 |  |
|  | 小潘庄 | NW | -2320 | 545 | 2000 | 70户245人 | 居住区 |  |
|  | 小胥荡 | NW | -1750 | 1875 | 2300 | 100户350人 | 居住区 |  |
|  | 小相庄 | NW | -1985 | 2045 | 2950 | 70户245人 | 居住区 |  |
|  | 大屋基 | N | -285 | 1750 | 1400 | 78户273人 | 居住区 |  |
|  | 新前庄 | NE | 2150 | 1265 | 2000 | 84户294人 | 居住区 |  |
|  | 小庙村 | NE | 1785 | 985 | 2000 | 120户430人 | 居住区 |  |
|  | 左庄 | NE | 2250 | 1050 | 2650 | 20户70人 | 居住区 |  |
|  | 红星村 | SW | -2380 | 360 | 2650 | 120户420人 | 居住区 |  |
|  | 管庄村（尚未拆迁） | S | 40 | 0 | 40 | 225户800人 | 居住区 |  |
|  | 小周村 | SW | -1250 | -1856 | 1600 | 120户420人 | 居住区 |  |
|  | 王渡 | SW | -1986 | -2352 | 2600 | 200户700人 | 居住区 |  |
|  | 港利上城国际 | S | 0 | -2650 | 2650 | 860户3000人 | 居住区 |  |
|  | 新苑小区 | SE | 256 | -2498 | 2800 | 420户1450人 | 居住区 |  |
|  | 于营村 | SE | 1870 | -1895 | 2700 | 50户175人 | 居住区 |  |
|  | 窑湾 | S | -50 | -2150 | 2200 | 90户315人 | 居住区 |  |
|  | 曹庄小区 | SW | -1990 | -2545 | 3000 | 240户840人 | 居住区 |  |
| 地表水 | 武障河 | N | / | / | 800 | 小型 | 排洪、渔业、排污通道 | GB3838-2002中IV类 |
|  | 郑于大沟 | E | / | / | 1600 | 小型 | 排污通道 |  |
|  | 南六塘河 | SW | / | / | 2700 | 小型 | 清水通道 | GB3838-2002中Ⅲ类 |
|  | 盐河 | W | / | / | 2200 | 大型 | 排洪、渔业、工业用水区 |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围 | / | / | / | / | / | 工业区 | GB3096-2008中3类区 |
| 生态环境 | 武障河洪水调蓄区 | N | / | / | 800 | 1.48 km2 | 洪水调蓄 | 江苏省生态红线区域 |
|  | 盐河洪水调蓄区 | W | / | / | 2200 | 3.1 km2 | 洪水调蓄 |  |
|  | 南六塘河（灌南县）清水通道维护区 | SW | / | / | 2700 | 4.24 km2 | 水源水质保护 |  |
| 地下水 | 项目周边地下水及含水层 | 周边 | / | / | 6km2 | / | / | GB/T14848-93Ⅲ类水体 |

环境功能区划

本项目位于江苏省灌南经济开发区东区，根据灌南县环境功能区划可知：

（1）大气环境功能区划

项目区大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（2）水环境功能区划

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目所在区域地表水为武障河，武障为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体。

（3）地下水环境功能区划

该项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

本项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地标准。

建设项目工程分析

建设项目概况

建设项目基本情况

项目名称：江苏刚钜物流器械有限公司物流器械设备制造项目；

项目性质：新建；

项目地址：江苏省灌南县经济开发区东区；

占地面积：125550.74m2；

员工人数：500人，厂内设部分职工住宿；

投资总额：20059.5万元，其中环保投资1603万元，环保投资比例7.99%。

行业类别和代码：[C3399] 其它未列名金属制造。

项目建设内容

主体工程及产品方案

本项目建设16条生产线、分别为机加工、吊镀锌、滚镀锌、电泳、热镀锌、烤漆、浸塑、喷塑、久美特、链条、注塑、织（绳）带、橡胶制品、锌铝合金、制管及导轨、护板产品，产品工件大小情况不一，生产能力见表3.1-1。

表3.1-1 拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 | （车间或生产线） | 产品名称及规格 | 设计生产能力（/） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工 | 冲压位于5#车间、锻造位于3#车间、热处理位于4#车间、表面前处理位于2#车间 | / | / | 3600 |
| 2 | 吊镀锌 | 1#车间 | 拉紧器用部件 | 500万套 | 3600 |
| 3 | 滚镀锌 |  | 拉紧器用部件 | 500万套 | 3600 |
| 4 | 电泳 | 2#车间 | 铰盘 | 70万套 | 3600 |
| 5 | 热镀锌 |  | 索具部件 | 30万件 | 1500 |
| 6 | 烤漆 |  | 车厢部件 | 12万件 | 2500 |
| 7 | 浸塑 |  | 挂钩 | 100万件 | 1500 |
| 8 | 喷塑 |  | 索具部件 | 30万件 | 1500 |
| 9 | 久美特 |  | 拉紧器用部件 | 30万件 | 1500 |
| 10 | 链条 | 8#车间 | 链条 | 1944吨 | 3600 |
| 11 | 注塑 | 6#车间 | 拉紧器用部件 | 36万件 | 3600 |
| 12 | 织（绳）带 | 织带编制位于10#、11#车间，上色、切带、印字及烘干位于9#车间；织绳位于12#、13#车间，上色位于11#车间 | 捆绑带+吊装带 | 100万套 | 7200 |
| 13 | 橡胶制品 | 6#车间 | 捆绑带用橡胶固定片 | 36万件 | 2400 |
| 14 | 锌铝合金 |  | 千斤顶部件 | 20万件 | 3600 |
| 15 | 制管 | 4#车间 | 制管、 | 750000套 | 2400 |
| 16 | 护板 |  | 导轨、护板 | 171429套 |  |

本项目电镀工件的形状近似为规则，根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录C.2，

其中：A-面积，cm2；

W-质量，g；

ρ-密度，g/cm3；

d-厚度，mm。

钢材的密度取7.9g/cm3，厚度约12mm，本项目产品所采用的基材、镀层厚度及工件面积情况见表3.1-2。

表3.1-2  本项目产品产量及相应镀层厚度一览表

| 类别 | 规模 |
| --- | --- |
| 电镀材料 | 钢件 |
| 年产量 | 见表3.1-1 |
| 基材 | 锌 |
| 电镀方式 | 吊镀、滚镀、热镀 |
| 吊镀锌 | 镀层厚度µm | 5~8 |
|  | 工件面积cm2 | 902953586 |
| 滚镀锌 | 镀层厚度µm | 3~5 |
|  | 工件面积cm2 | 603375527 |
| 热镀锌 | 镀层厚度µm | 45~70 |
|  | 工件面积cm2 | 210970464 |

公用及辅助工程

本项目公辅工程由辅助工程、贮运工程、公用工程和环保工程组成，各公辅工程具体组成情况见表3.1-3。

表3.1-3  项目公辅工程一览表

| 工程 类别 | 工程名称 | 规模/设计 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 1400m2 | 1F，位于厂区西北侧，主要为电镀车间，包括吊镀锌及滚镀锌 |
|  | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、 烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 2574m2 | 1F，位于厂区西北侧，其中热镀锌区域约297 m2，久美特电泳区域约1100 m2，烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑区域约715 m2，此外表面前处理也位于这个车间 |
|  | 抛丸、锻造车间（3#车间） | 4600m2 | 1F，位于厂区西北侧 |
|  | 焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 4600m2 | 1F，位于厂区西侧 |
|  | 冲压、剪板车间（5#车间） | 6250 | 1F，位于厂区西南侧 |
|  | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间） | 7700 m2 | 1F，位于厂区西南侧 |
|  | 装配车间（7#车间） | 8325 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 链条生产车间（8#车间） | 3180 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 上色、切带、印字及烘干车间（9#车间） | 4000 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 织（绳）带编制车间（10#、11#、12#、13#车间） | 14790 m2 | 10#车间2F，位于厂区东南侧； 11#、12#、13#均为1F，位于厂区西南侧 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 2700 m2 | 3F，砖混结构，位于厂区东北侧 |
|  | 生产质检部 | 889 m2 | 3F，砖混结构，位于厂区南侧，主要进行各类机加工产品的精度检测 |
| 贮运 工程 | 外部运输 | 20000t/a | 委托汽车外运 |
|  | 各类仓库 | 13569m2 | 包括原料库、毛坯库、半成品库、成品库、五金库、化学品仓库等。 化学品库位于北侧，距离南侧居民点距离大于400米 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 367.2m3/d | 用水来自经济开发区供水系统，室内生产、生活用水与消防系统分开，车间及生活单元给水均设计量装置。给水管网从新厂区一侧道路引入DN150给水管，区域内成枝状布置。根据使用功能不同设置计量装置。 |
|  | 排水系统 | 298.4m3/d | 新建污水处理站，各类废水分质处理达标后排入园区污水管网，通过管网排入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，雨水经厂区雨水系统有组织收集后排放。 |
|  | 供电系统 | 10KV | 用电来自经济开发区变电站，由园区10kV线路引至厂区内，在新厂内建一座10kV开闭所，用电缆放射式供电至车间各个用电设备，计量方式为高供高计，计量点设于开闭所内，各出线高压柜均设电度计量。 |
|  | 供气系统 | 10万m3/a | 天然气由经济开发区提供，厂区内设天然气调压柜，通过天然气管道供应车间燃气设备用气。 |
| 环保 工程 | 废气 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 3000 m3/h | 吊镀锌、滚镀锌车间产生的酸雾（氯化氢）经过二级碱液喷淋后经过1#15m高排气筒外排 |
|  |  | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 3000m3/h | 镀锌烟气经过布袋除尘后同酸洗产生的酸雾（氯化氢）一同进入二级碱液喷淋装置；挥发性有机废气经过一级活性炭吸附后同酸雾和镀锌烟气一同经过2#15m高排气筒外排 |
|  |  | 抛丸、锻造车间（3#车间）、焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 3000m3/h | 抛丸产生的粉尘经过布袋除尘经过3#15m高排气筒外排 |
|  |  | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间）、链条生产车间（8#车间）、上色、切带、印字车间（9#车间） | 3000m3/h | 挥发性有机废气经过一级活性炭吸附后通过4#15m高排气筒外排 |
|  |  | 燃气锅炉废气 | 341.67m3/h | 燃气锅炉废气经5# 15m 高排气筒排放。 |
|  |  | 无组织废气 | — | 加强管理，加强通风，减少排放。 |
|  | 废水 | 生产废水 | 249.3m3/d | 各类废水分质处理达标后排入开发区污水管网，接入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，雨水经厂区雨水系统有组织收集后排放。 |
|  |  | 生活污水 | 48m3/d |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 若干个 | 新建若干个生活垃圾箱，集中收集后交环卫部门处置。 |
|  |  | 一般工业固废 | 100 m2 | 新建固废暂存场所 |
|  |  | 危险固废 | 50 m2 | 新建危废堆放场所，委托有资质单位处理。 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声减震、吸声等措施 | / |

厂区平面布置

本项目总用地面积125550.74平方米，总建筑面积80664.6平方米。

项目总图布置根据工厂性质、生产规模、生产流程，结合场地自然条件因地制宜进行布置，满足规范防火、安全、卫生以及厂内运输、生产及经营管理要求。

厂区内由西向东依次布置了镀锌车间、滚光车间、热镀锌车间、久美特、电泳涂装车间、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间、抛丸车间、机械加工车间、注塑车间、压铸车间、橡胶制品加工车间、链条生产车间、织（绳）带、制管、导轨及护板生产车间。项目涉及的硝酸等危险物质储存在化学品仓库内，位于厂区北部，距离南厂界外居民距离大于400米，电镀车间的建设和防火间距按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求进行，厂房四周设不小于4米环形消防通道。

厂区总平面布置见图3.1-1。

厂区周边环境概况

项目位于灌南经济开发区东区，厂界东侧为连云港联合皮业有限公司，北侧为连云港金长林酒业，西侧为江苏健坤木业有限公司，南侧厂界外40米为管庄村（约4户）。建设项目周围环境概况详见图3.1-2。

项目工程分析

生产工艺流程

      - 总工艺流程

工艺过程包括机加工、吊镀锌、滚镀锌、电泳、热镀锌、烤漆、浸塑、喷塑、久美特、链条、注塑、织（绳）带、橡胶制品、锌铝合金、制管及导轨、护板铝合金等，总工艺流程见图3.2-1~3.2-5。

图3.2-1 项目总工艺流程图（一）（机加工）

图3.2-2 项目总工艺流程图（二）（注塑）

图3.2-3 项目总工艺流程图（三）（链条生产）

图3.2-4 项目总工艺流程图（四）（织带、织绳）

图3.2-5 项目总工艺流程图（五）（橡胶制品加工）

简述如下：

①钢材运输进厂后先经冲压或者锻压后进行热处理，改变金属材料的性能，经过热处理后再对工件表面进行表面前处理，对工件表面进行脱脂、酸洗等处理后再对工件进行镀锌、电泳、烤漆、喷塑及涂装等操作。

②塑料产品：原料经过注塑后得到产品。

③链条产品：钢材经过编链、对焊及热处理等后得到链条。

④织（绳）带产品：原料纱经过编制及着色印字等后得到产品。

⑤橡胶制品加工：原料经过配料、辊轧开料及固化成型得到产品。

      - 机械加工工艺流程

机械加工工艺包括冲压、锻压、热处理及表面前处理工段，工艺流程见图3.2-6~3.2-7。

图3.2-6 冲压及锻压工段工艺流程

图3.2-7 热处理及表面前处理工段工艺流程及产污环节

1、冲压

①冲孔

钢材安装完毕后，冲孔模具作用在工件上，得到需要的工件并成型，冲孔过程会产生噪声（N1-1）和钢屑边角料（S1-1）。

②焊接

成型后的工件用焊丝进行焊接，焊接采用拟采用氩弧焊，焊条为实芯焊丝，焊接过程会产生焊接烟尘G1-1、废焊丝S1-2及噪声。

焊接完的工件进入热处理工段。

2、锻压

原料钢材经过加热后，通过锻压机械对工件进行锻造和冲压，得到需要的工件，待进入后续热处理工段，加热温度约860℃，加热锻压过程产生噪声（N1-2）和钢屑边角料（S1-3）。

3、热处理

①淬火：经过冲压和锻压后的工件进入网带淬火炉进行淬火，温度约80℃为了将炉膛内的空气燃烧尽，防止产品在加热过程中接触到氧气，而产生氧化层，此过程加入少量甲醇，燃烧后全部转化为二氧化碳和水蒸气。

②冷却：经过淬火后的工件进入冷却工段，此过程加入淬火油及PIT水溶剂作为介质，产生一定的废淬火渣（S1-4）。

③清洗：经过冷却后的工件用少量的清水进行清洗表面，产生一定的清洗废水（W1-1）。

④回火：为了改善和提高工件的性能，将淬火后的工件进行回火，回火温度约420度。

4、表面前处理

①热脱脂：经过回火后的工件进入脱脂工段，在脱脂槽里加入水和外购的热脱脂剂，蒸汽加热约45~60℃，脱脂剂与工件表面的油脂等发生皂化反应，将表面油脂去除。

（C17H35COO)3C3H5+3NaOH=3C17H35COONa+C3H5(OH)3

脱脂剂定期补充，槽液使用每天更换，产生废槽液W1-2进入污水站预处理，槽底沉渣S1-5委外处置。

②水洗：脱脂后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W1-3。

③酸洗：酸洗的目的是清除工件表面的铁锈和固体附着物，酸洗液采用盐酸，水洗后的工件再进入酸洗槽进行酸洗，此过程产生一定的氯化氢（G1-2），随着酸洗次数的增加，酸洗槽中的盐酸浓度会下降，根据实际情况盐酸定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W1-4进入污水站预处理，槽底沉渣S1-6委外处置。

④水洗：酸洗后的工件再进行二次水洗，产生清洗废水W1-5。

⑤抛丸：部分不需要酸洗处理的工件水洗后进入抛丸工段，此工段产生一定的粉尘G1-3及噪声。

⑥滚动：也叫滚光，成批零件与磨削介质一起在滚筒中作低速旋转，靠零件和磨料的相对运动进行光饰处理的过程。经过水洗后以及抛丸后的工件加入磨料、水及片碱进行滚动，滚桶的转动，使工件与工件，工件与磨料，工件与桶壁互相摩擦、撞击，加上片碱的化学作用，除去工件表面的油污、锈迹、毛刺，并整平金属表面，此过程产生一定的噪声N1-4，滚动完后产生磨料泥S1-7。

⑦水洗：滚动完毕后的工件进入水洗工段，产生清洗废水W1-6。

⑧防锈：水洗后的工件在表面涂防锈层（水、亚硝酸钠）待后续工段处理。

      - 吊镀锌

吊镀锌工艺包括脱脂、电解、水洗、酸洗、镀锌及钝化等工段，工艺流程见3.2-8。

图3.2-8 吊镀锌工艺流程及产污环节

1、脱脂

将工件固定在吊装设施上，在脱脂槽里加入水和外购的热脱脂剂，蒸汽加热约45~60℃，脱脂剂与工件表面的油脂等发生皂化反应，将表面油脂去除，脱脂剂定期补充，槽液使用约3个月更换1/2，产生废槽液W2-1进入污水站预处理，槽底沉渣S2-1委外处置。

2、初段电解

脱脂后的工件通过自动吊镀线进入电解槽内进行初段电解，槽液使用约3个月更换1/2，产生废槽液W2-2进入污水站预处理，槽底沉渣S2-2委外处置。

3、水洗

电解后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W2-3。

4、酸洗

水洗后的水洗后的工件再进入酸洗槽进行酸洗，对工件表面进行除锈处理此过程产生一定的氯化氢（G2-1），盐酸及水定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W2-4进入污水站预处理，槽底沉渣S2-3委外处置。

5、水洗

酸洗后的工件再进行二次水洗，产生清洗废水W2-5。

6、终端电解

为了去除工件表面的水锈斑，水洗后的工件进入终端电解槽进行终端电解，脱脂剂定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W2-6进入污水站预处理，槽底沉渣S2-4委外处置。

7、水洗

电解后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W2-7。

8、活化

为了保证电镀层与基体的结合力，需要使工件表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面，故镀锌前进入活化工段，采用盐酸进行活化，此过程产生一定的挥发氯化氢G2-2，槽液每12小时更换一次，产生废水W2-8。

9、中和

中和槽由镀锌槽水洗槽回用到中和槽使用，不更换。

10、镀锌

本项目采用不含氰化物的碱性镀锌工艺。将粒碱、光亮剂、走位剂及锌锭投入盛有纯水的电镀锌槽内配置成电镀锌槽液，并维持Zn2+的浓度，通过吊装设施将工件浸没于槽液内，电镀20-30min，常温下进行，槽液每3个月清渣一次，同时更换部分槽液，产生废槽液W2-9进入污水站预处理，槽底沉渣S2-5委外处置。

11、水洗

镀锌完毕后进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W2-10。

12、出光

为了增加镀锌层的亮度，还能中和镀件表面的碱性物质，有利于稳定后续钝化液，将硝酸投入盛有纯水的镀锌件出光槽内，常温条件下通过吊装设施将工件浸没于槽内浸泡8s~30s。出光液每12小时更换一次作为废水W2-11进入污水站。

13、水洗

出光后进行水洗，产生清洗废水W2-12。

14、钝化

为了提高镀层的防护性能和装饰性能，在镀件表面形成一层化学稳定性较高的钝化膜，故进入钝化工段，将彩锌粉、钝化液、硫酸及硝酸投入盛有纯水的钝化槽内，通过电加热的方式使槽液温度维持在常温18-25℃，通过吊装设施将工件浸没于槽内浸泡18-60s，槽液使用约15天更换1/2，废槽液W2-13进入污水站。

15、水洗

钝化后进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W2-14。

16、封闭

根据客户需求，钝化水洗后的工件在投入封闭剂的槽内进行浸泡，使其表面具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性，更换频率，封闭槽液不进行更换。

17、吹风烘干

水洗完成后，工件在烘干区域由电加热热风吹干，最后检验得到产品。

      - 滚镀锌

滚镀锌与吊镀锌工艺基本相同，也包括脱脂、电解、水洗、酸洗、镀锌及钝化等工段。

工艺流程见图3.2-9。

图3.2-9 滚镀锌工艺流程及产污环节

1、脱脂

将工件装入滚筒内，在脱脂槽里加入水和外购的热脱脂剂，蒸汽加热约45~60℃，脱脂剂与工件表面的油脂等发生皂化反应，将表面油脂去除，脱脂剂定期补充，槽液使用约3个月更换1/2，产生废槽液W3-1进入污水站预处理，槽底沉渣S3-1委外处置。

2、初段电解

脱脂后的工件通过滚筒进入电解槽内进行初段电解，槽液使用约3个月更换1/2，产生废槽液W3-2进入污水站预处理，槽底沉渣S3-2委外处置。

3、水洗

电解后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W3-3。

4、酸洗

水洗后的水洗后的工件再进入酸洗槽进行酸洗，此过程产生一定的氯化氢（G2-1），盐酸及水定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W3-4进入污水站预处理，槽底沉渣S3-3委外处置。

5、水洗

酸洗后的工件再进行二次水洗，产生清洗废水W3-5。

6、终端电解

水洗后的工件进入终端电解槽进行终端电解，脱脂剂定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W3-6进入污水站预处理，槽底沉渣S3-4委外处置。

7、水洗

电解后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W3-7。

8、镀锌

本项目采用不含氰化物的酸性镀锌工艺。将粒碱、光亮剂、走位剂及锌锭投入盛有纯水的电镀锌槽内配置成电镀锌槽液，并维持Zn2+的浓度，通过吊装设施将工件浸没于槽液内，电镀65-80min，常温下进行，槽液每3个月清渣一次，同时更换部分槽液，产生废槽液，W3-8进入污水站预处理，槽底沉渣S3-5委外处置。

9、水洗

镀锌完毕后进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W3-9。

10、出光

为了增加镀锌层的亮度，还能中和镀件表面的碱性物质，有利于稳定后续钝化液，将硝酸投入盛有纯水的镀锌件出光槽内，常温条件下通过吊装设施将工件浸没于槽内浸泡8s~10s。出光液每12小时更换一次W3-10进入污水站。

11、水洗

出光后进行水洗，产生清洗废水W3-11。

12、钝化

为了提高镀层的防护性能和装饰性能，在镀件表面形成一层化学稳定性较高的钝化膜，故进入钝化工段，将彩锌粉、钝化液、硫酸及硝酸投入盛有纯水的钝化槽内，通过电加热的方式使槽液温度维持在18~25℃，通过吊装设施将工件浸没于槽内浸泡18~45s，槽液使用约15天更换1/2，产生废槽液W3-12进入污水站预处理。

13、水洗

钝化后进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W3-13。

14、热水烫

为了促进成膜作用，同时防止局部变色，水洗后使用热水烫工件，产生一定的废水W3-14。

15、封闭

根据客户需求，钝化水洗后的工件在投入封闭剂的槽内进行浸泡，使其表面具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性，更换频率，封闭槽液不进行更换。

16、吹风烘干

水洗完成后，工件在烘干区域由电加热热风吹干，最后检验得到产品。

      - 热镀锌

热镀锌工艺包括脱脂、水洗、酸洗、镀锌等工段，工艺流程见3.2-10。

图3.2-10 热镀锌工艺流程及产污环节

1、热镀锌

将锌块加入溶锌槽内融化，加热至约400度左右，将烘干后的工件慢慢浸入锌块的镀槽内，防止爆溅，镀锌完毕，再慢慢的将工件提出液面，让工件表面多余的锌液自然流入溶锌槽内，浸入及提出工件的瞬间，由于搅动会产生的一定的烟气G4-1，同时工件表面残余的部分铁盐与锌液作用可能产生一定的锌铁合金，存在槽底为沉渣S4-1，约4个月捞出收集一次。

2、冷却

热镀锌完毕后进入冷却槽中进行冷却，冷却槽水定期补充，不更换，冷却后即产品。

      - 电泳

电泳工艺包括酸洗、脱脂、表调、磷化及涂装等工艺，工艺流程见3.2-11。

图3.2-11 电泳工艺流程及产污环节

1、酸洗

工件进入酸洗槽中进行酸洗对工件表面进行除锈处理此过程产生一定的氯化氢（G5-1），盐酸及水定期补充，槽液使用约2个月更换，产生废槽液W5-1进入污水站预处理，槽底沉渣S5-1委外处置。

2、水洗

酸洗后的工件进行水洗，产生清洗废水W5-2。

3、热脱脂

水洗后的工件进入脱脂槽进行脱脂，脱脂剂与工件表面的油脂等发生皂化反应，将表面油脂去除，脱脂剂定期补充，槽液使用约3个月更换1/2，产生废槽液W5-3进入污水站预处理，槽底沉渣S5-2委外处置。

4、水洗

脱脂后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W5-4。

5、表调

为了更好的对表面进行磷化，磷化前，工件进入表调槽内进行表调，可以加快工件的磷化膜的成膜速度，表调槽液每3天更换一次，产生废水W5-5进入污水站预处理。

6、磷化

为了给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀，同时用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力，常温下表调后的工件进入磷化槽进行磷化，磷化剂等定期补充，槽液约3个月更换1/2，产生废槽液W5-6进入污水站预处理，槽底沉渣S5-3委外处置。

7、水洗

磷化后的工件进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W5-7。

8、涂装

水洗后的工件进入电泳槽进行电泳涂装，电泳涂装(electro-coating)是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，是对水性涂料最具有实际意义的施工工艺。

电泳涂装的原理：阴极电泳涂料所含的树脂带有碱性基团，经酸中和后成盐而溶于水。通直流电后，酸根负离子向阳极移动，树脂离子及其包裹的颜料粒子带正电荷向阴极移动，并沉积在阴极上。

黑浆、混合溶剂及乳化剂定期补充，槽液约3天更换一次，产生废槽液W5-8入污水站预处理，槽底沉渣S5-4委外处置。

9、水洗

涂装后的工件进入水洗槽，产生清洗废水W5-9。

10、吹风烘干

水洗后的工件吹风烘干得到产品。

      - 烤漆

烤漆工艺包括脱脂、酸洗及喷漆工段，工艺流程见图3.3-12。

图3.2-12 烤漆工艺流程及产污环节

1、喷漆

经过热处理等过程后的工件在喷漆房内进行喷漆（底漆），产生挥发性废气G6-1及漆渣S6-2。

6、烘干

喷完底漆的工件进行烘干，产生废气G6-2。

7、喷漆

底漆烘干后继续喷面漆，产生挥发性废气G6-3及漆渣S6-2。

8、烘干

喷完面漆的工件进行烘干，产生废气G6-4。

      - 浸塑

浸塑工艺包括浸塑及固化等工段，工艺流程见图3.2-13。

图3.2-13 浸塑工艺流程及产污环节

1、加热

将工件挂入浸塑生产线内，并加热至约350℃左右。

2、浸塑

将液态PVC、PE粉倒入浸塑槽内，将加热后的工件慢慢浸入浸塑槽内，浸塑完毕后，再慢慢的将工件提出液面，让工件表面多余的塑液内，浸入及提出工件的瞬间，由于搅动会产生的一定的烟气G7-1。

6、加热固化

工件提出浸塑槽后 转入烘箱进行加热固化，温度大约160℃左右产生挥发性废气G7-2。

7、冷却

固化后的工件冷却待出厂。

      - 喷塑

喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂涂装，其处理工艺是20世纪80年代以来国际上采用较为普遍的一种金属表面处理的装饰技术。该技术与普通喷漆表面处理相比，优点体现在工艺先进、节能高效、安全可靠、色泽艳丽等方面。因此，常常被应用于轻工、家用装修领域。其工作原理在于将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层；牢牢附着在工件表面。喷塑工艺包括热涂装及固化工段，工艺流程见图3.2-14。

图3.2-14喷塑工艺流程及产污环节

1、烘干

经过热处理预处理的工件烘干待涂装。

2、涂装

将塑粉用喷枪均匀地喷涂在工件的表面上，此过程产生VOCsG8-1及塑渣S8-1。

3、固化

将涂装好的工件转入烘箱内加热烘烤固化得到成品，温度大约185℃，此过程产生VOCs G8-2。

      - 久美特

久美特工艺是目前世界上最先进、环保的涂覆工艺技术，主要包括抛纱、浸涂料等工段。

工艺流程见图3.2-15。

图3.2-15 久美特涂装工艺流程及产污环节

1、抛丸

将工件放入抛丸机中，加入钢丸进行抛丸，产生G9-1粉尘及噪声。

2、备料

将涂料放入涂料槽内进行备料。

3、浸涂料

将抛丸完的工件进入涂料槽中进行涂装，产生VOCsG9-2。

4、烘干

浸好涂料的工件转入烘箱内进行烘干，产生VOCsG9-3。

      - 链条

链条的生产由原材料钢材直接进行加工，不进行前述等表面处理。

工艺流程见图3.2-16。

图3.2-16  链条工艺流程及产污环节

1、编链

钢材进入链条自动编链机中进行编链，此过程有一定的噪声，产生一定的边角料S10-1。

2、对焊

编链完毕的链条进入对焊机中进行对焊，产生一定的焊接烟尘G10-1和噪声。

3、打标

对焊完的链条进入打标机中进行打标。

4、热处理

打标完的链接进行热处理，产生少量的清洗废水W10-1。

5、脱脂

根据客户需求，部分经过热处理后的链条进入脱脂槽脱脂，脱脂剂与工件表面的油脂等发生皂化反应，将表面油脂去除，脱脂剂定期补充，槽液使用约3天更换一次，产生废槽液W10-2进入污水站预处理，槽底沉渣S10-2委外处置。

6、水洗

脱脂后的链接进入水洗槽进行水洗，产生清洗废水W10-3。

7、酸洗

链条水洗后进入酸洗槽中进行酸洗对工件表面进行除锈处理此过程产生一定的氯化氢（G10-2），盐酸及水定期补充，槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W10-4进入污水站预处理，槽底沉渣S10-3委外处置。

8、水洗

酸洗后的工件进行水洗，产生清洗废水W10-5。

9、发黑

发黑是化学表面处理的一种常用手段，又叫发蓝，原理是使金属表面产生一层氧化膜，以隔绝空气，达到防锈目的。水洗后的工件进入发黑槽进行发黑，发黑槽中加入发黑剂、亚硝酸钠及氢氧化钠，池液浓度pH值12-14，处理时间10-12min，发黑槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W10-6进入污水站预处理。

10、皂化

皂化可使发蓝氧化膜中的孔隙被填满，在零件表面生成一层封闭薄膜，以提高发黑膜的抗蚀性。发黑皂化再浸油，可生成一层油膜，能阻止潮气浸入，增加搞蚀性和光泽。发黑后对金属表面进行皂化，工件进入皂化槽中进行皂化，处理时间约10min，发黑槽液使用约2个月更换1/2，产生废槽液W10-7进入污水站预处理。

11、防锈

同上，工件进行发黑后皂化再浸油，可生成一层油膜。

12、拉力全检

热处理后的链条进行拉力全检，待出厂。

      - 注塑

注塑主要由塑料颗粒原料投入一体化注塑机后得到产品。

工艺流程见图3.2-17。

图3.2-17 注塑工艺流程及产污环节

注塑的过程主要由一体化注塑机完成，塑料颗粒进料的过程中有噪声产生，无废水和废气产生。

      - 织（绳）带

织（绳）带的生产主要由编织和着色两个过程，根据客户需要增加印字工段，工艺流程图见图3.2-18。

工艺流程见图3.2-18。

图3.2-18  织（绳）带工艺流程及产污环节

1、编织

①穿纱

原料纱装配在穿纱机上，进行穿纱。

②编织

穿纱完毕后的纱条进行编制。

2、着色

①上色

编织好的织（绳）带进入上色槽内进行上色，上色槽内根据消耗量补充染料，槽液约2个月更换一次。槽液在更换上色的颜色时进行更新，产生废上色液W12-1。

②烘干

上色后的织（绳）带然后进入烘箱内加热烘干，产生VOCsG12-1。

③水洗

上色完毕后的织（绳）带进入水洗槽内进行水洗，为了更好的固色，水洗槽内加入了片碱、保险粉，片碱及保险粉定期补充，槽液约半个月更换一次，此过程产生清洗废水W12-2。

④还原清洗

水洗后的织（绳）带再进入清洗槽内进行还原清洗，此过程产生一定的VOCsG12-2以及清洗废水W12-3。

⑤烘干

清洗后的织（绳）带进行烘干，此过程产生一定的VOCsG12-3。

⑥印字

根据客户需要，部分织（绳）带需要印字，产生一定的VOCsG12-4。

⑦定型

烘干后的织（绳）带定型待出厂。

      - 橡胶制品加工

橡胶制品主要由再生胶、天然胶、碳黑及其他添加剂等配料后进行辊轧、开料后固化定型得到，工艺流程见图3.2-19。

图3.2-19  橡胶制品工艺流程及产污环节

1、配料

将再生胶、天然胶、轻质碳酸钙、氧化锌、硬质酸、碳黑、机油、防老剂及促进剂放入槽内进行配料。

2、辊轧

配料后的原料在常温下进行混合辊轧。

3、开料

辊轧后的混合原料放入开料机中进行开料。

4、固化定型

开料完的原料进入固化定型压力机中定型，有挥发性废气G13-1产生。

      - 锌铝合金

锌铝合金主要由锌合金块和铝合金块经过压铸、修边得到，工艺流程见图3.2-20。

图3.2-20  锌铝合金压铸工艺流程及产污环节

将锌合金块及铝合金块投入压铸机进行压铸，压铸完毕后进行修毛边，产生噪声N14-1，同时产生一定边角料S14-1。

制管

制管产品主要由卷带钢混合锌丝及皂化液后经过模具压轧成型，焊缝、定型切断后得到的产品。

图3.2-21  制管工艺流程及产污环节

①成型：将卷带钢、皂化液及锌丝混合后经过模具压轧成型，此过程产生噪声及边角料S15-1。

②焊缝：成型后的工件进行焊缝，产生焊接烟尘G15-1。

③切断定型：焊缝后的工件切断定型后涂防锈油得到成品。

护板、导轨

护板、导轨产品主要由卷带钢混合锌丝及皂化液后经过模具压轧成型，焊缝、定型切断后得到的产品。

图3.2-22  护板、导轨工艺流程及产污环节

①成型：将卷带钢经过模具压轧成型，此过程产生噪声及边角料S16-1。

②切断定型：焊缝后的工件切断定型后涂防锈油得到成品。

项目工艺参数情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目工艺参数一览表

| 工艺 | 工序 | 槽体 | 数量 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 有效容积（L） | 槽体材质 | 温度（℃） | 停留时间（min） | 浓度（g/L） | 槽液更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面前处理 | 热脱脂 | 热脱脂槽 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 2430 | PP | 60~80 | 10 | 45~60 g/L | 1天更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 2 | 1500 | 1200 | 1500 | 2430 | PP | 常温 | 3~5 | / | 逆流清洗 |
|  | 酸洗 | 酸洗槽 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 2430 | PP | 常温 | 5~10 | 10-15% | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 2430 | PP | 常温 | 3~5 | / | 逆流清洗 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 2430 | PP | 常温 | 3~5 | / | 逆流清洗 |
| 吊镀锌 | 脱脂 | 脱脂槽 | 5 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | 不锈钢 | 45~60 | 220 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 初段电解 | 初段电解槽 | 5 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 45~60 | 220 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 8~25 | / | 逆流清洗 |
|  | 酸洗 | 酸洗槽 | 3 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 8~25 | 10-15% | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 2 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 8~25 | / | 逆流清洗 |
|  | 终端电解 | 终端电解槽 | 3 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 45~60 | 220 | 45~60 g/L | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 25 | / | 逆流清洗 |
|  | 活化 | 活化槽 | 1 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 4 | 5~10% | 12小时更换一次 |
|  | 中和 | 中和槽 | 1 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 25 | / | 不更换 |
|  | 镀锌 | 镀锌槽 | 26 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 18~25 | 20-30 | 10~12 g/L | 3个月更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 25 | / | 逆流清洗 |
|  | 出光 | 出光槽 | 1 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 25 | 1.2-~2 g/L | 12小时更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 25 | / | 逆流清洗 |
|  | 钝化 | 钝化槽 | 2 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PVC | 常温 | 18~70 | 3~5% | 15天更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 2 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | PP | 常温 | 8~25 | / | 逆流清洗 |
|  | 封闭 | 封闭槽 | 1 | 1000 | 900 | 1500 | 1215 | 不锈钢 | 常温 | 8~25 | 45~65 g/L | 不排放 |
| 滚镀锌 | 脱脂 | 脱脂槽 | 5 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 45~60 | 1320 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 初段电解 | 初段电解槽 | 4 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 45~60 | 1020 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 4 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 逆流清洗 |
|  | 酸洗 | 酸洗槽 | 5 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 420~1320 | 10-15% | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 逆流清洗 |
|  | 终端电解 | 终端电解槽 | 2 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 420 | 45~60 g/L | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 3天更换一次 |
|  | 镀锌 | 镀锌槽 | 16 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 18~25 | 4620 | 10~12 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 3 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 逆流清洗 |
|  | 出光 | 出光槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | 1.2-~2 g/L | 12小时更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 逆流清洗 |
|  | 钝化 | 钝化槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PVC | 常温 | 18~35 | 5~8% | 15天更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 2 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 120~150 | / | 逆流清洗 |
|  | 热水烫 | 热水烫槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | 不锈钢 | 50~75 | 120~150 | / | 3天更换一次 |
| 热镀锌 | 冷却 | 冷却槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | 不锈钢 | 常温 | 8~25 | / | 不排放 |
| 电泳 | 酸洗 | 酸洗槽 | 1 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 60~180 | 10~15% | 2个月更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 2 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 40 | / | 逆流清洗 |
|  | 脱脂 | 脱脂槽 | 2 | 3600 | 1200 | 2000 | 7776 | PP | 45~55 | 90~240 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 40 | / | 逆流清洗 |
|  | 表调 | 表调槽 | 1 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 60 | 45~60 g/L | 3天更换一次 |
|  | 磷化 | 磷化槽 | 2 | 3600 | 1200 | 2000 | 7776 | PP | 常温 | 250~300 | 45~60 g/L | 3个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 4 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 40 | / | 逆流清洗 |
|  | 涂装 | 涂装槽 | 3 | 3600 | 1200 | 2000 | 7776 | PP | 25~30 | 100~150 | 45~60 g/L | 3天更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 4 | 3600 | 800 | 2000 | 5184 | PP | 常温 | 40 | / | 逆流清洗 |
| 链条 | 脱脂 | 脱脂槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 45~55 | 20 | 45~60 g/L | 3天更换一次 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 10 | / | 逆流清洗 |
|  | 酸洗 | 酸洗槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 60~180 | 10~15% | 2个月更换1/2 |
|  | 水洗 | 水洗槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 10 | / | 逆流清洗 |
|  | 发黑 | 发黑槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 10~12 | 45~60 g/L | 2个月更换1/2 |
|  | 皂化 | 皂化槽 | 1 | 900 | 900 | 1500 | 1094 | PP | 常温 | 10 | 45~60 g/L | 2个月更换1/2 |

    - 物料能源消耗

本项目涉及的主要原辅材料能源消耗见表3.2-2，部分原辅材料组分情况见表3.2-3。

表3.2-2 项目原辅材料一览表（t/a）

| 名称 | 年用量 | 包装形式 | 包装单位 | 厂内最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 16345.00 | / | / | 1362.08 |
| 甲醇 | 160.00 | 200L/桶 | 20 | 4.00 |
| 淬火油 | 33.00 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| PIT水溶剂 | 21.60 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 焊丝 | 62.00 | / | / | 5.17 |
| 热脱脂 | 138.32 | 200L/桶 | 20 | 4 |
| 盐酸 | 69.57 | 200L/桶 | 20 | 4.00 |
| 磨料 | 25.00 | 25kg/袋 | 50 | 2.75 |
| 片碱 | 24.38 | 25kg/袋 | 50 | 2.75 |
| 亚硝酸钠 | 1.50 | 25kg/袋 | 10 | 0.25 |
| 电解粉 | 10.00 | 25kg/袋 | 20 | 0.50 |
| 粒碱 | 16.00 | 25kg/袋 | 50 | 1.25 |
| 光亮剂 | 19.20 | 25kg/桶 | 50 | 1.25 |
| 走位剂 | 9.00 | 25kg/桶 | 40 | 1.00 |
| 锌锭 | 30.00 | 25kg/袋 | 50 | 1.25 |
| 硝酸 | 3.20 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 彩锌粉 | 10.80 | 25kg/袋 | 50 | 1.25 |
| 钝化液 | 19.20 | 20kg/桶 | 50 | 1.00 |
| 封闭剂 | 0.20 | 25kg/袋 | 2 | 0.05 |
| 锌块 | 100.00 | 25kg/袋 | 100 | 2.50 |
| 表调剂 | 1.04 | 25kg/袋 | 10 | 0.25 |
| 磷化剂 | 1.87 | 25kg/袋 | 10 | 0.25 |
| 锌系皮膜剂 | 0.50 | 25kg/袋 | 2 | 0.05 |
| 黑浆 | 78.00 | 200L/桶 | 50 | 10.00 |
| 混合溶剂 | 2.70 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 乳化剂 | 27.00 | 200L/桶 | 10 | 2.00 |
| 油漆 | 20.00 | 200L/桶 | 10 | 2.00 |
| 液态PVC | 15.00 | 200L/桶 | 10 | 2.00 |
| PE粉 | 5.00 | 25kg/袋 | 20 | 0.50 |
| 塑粉 | 18.00 | 25kg/袋 | 40 | 1.00 |
| 久美特涂料 | 32.00 | 200L/桶 | 20 | 4.00 |
| 塑料颗粒 | 72.00 | 25kg/袋 | 50 | 1.25 |
| 原料纱 | 3501.00 | 25kg/袋 | 500 | 12.50 |
| 染料 | 7.68 | 200L/桶 | 5 | 0.13 |
| 保险粉 | 2.60 | 25kg/袋 | 20 | 0.50 |
| 冰醋酸 | 20.00 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 再生胶 | 10.00 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 天然胶 | 32.00 | 200L/桶 | 10 | 2.00 |
| 轻质碳酸钙 | 36.00 | 25kg/袋 | 50 | 1.25 |
| 氧化锌 | 2.40 | 25kg/袋 | 20 | 0.50 |
| 硬质酸 | 1.20 | 25kg/袋 | 10 | 0.25 |
| 碳黑 | 1.20 | 25kg/袋 | 10 | 0.25 |
| 机油 | 2.40 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 防老剂 | 0.96 | 200L/桶 | 2 | 0.40 |
| 促进剂 | 2.40 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 锌合金块 | 1500.00 | / | / | 125.00 |
| 铝合金块 | 1500.00 | / | / | 125.00 |
| 发黑剂 | 0.87 | 200L/桶 | 1 | 0.20 |
| 皂化液 | 0.87 | 200L/桶 | 2 | 0.40 |
| 防锈油 | 4.35 | 200L/桶 | 5 | 1.00 |
| 油墨 | 1.2 | 200L/桶 |  | 0.00 |
| 卷带钢 | 4200 | / | / | 350.00 |
| 皂化液 | 6.12 | 200L/桶 | 10 | 2.00 |
| 锌丝 | 6 | 25kg/袋 | 20 | 0.50 |

表3.2-3   原辅材料组分说明

| 名称 | 组分 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 热脱脂 | 氢氧化钠 | 60% |
|  | 碳酸钠 | 30% |
|  | 硅酸钠 | 10% |
| 电解粉 | 碳酸钠 | 90% |
|  | 其他杂质 | 10% |
| 光亮剂 | 苄叉丙酮 | 5% |
|  | ZY-1 高温载体 | 30% |
|  | 扩散剂 | 5% |
|  | 水 | 60% |
| 钝化液 | 其中硝酸铬 | 25% |
|  | 硫酸铬 | 25% |
|  | 氯化钠 | 5% |
|  | 硫酸 | 1% |
|  | 硝酸 | 4% |
|  | 酒石酸钾钠 | 5% |
|  | 水 | 35% |
| 磷化剂 | 其中磷酸 | 25% |
|  | 硝酸 | 12% |
|  | 碳酸氢铵 | 3% |
|  | 双氧水 | 1% |
|  | 柠檬酸 | 3% |
|  | 水 | 56% |
| 黑浆 | 环氧树脂 | 20% |
|  | 炭黑 | 15% |
|  | 促进剂 | 5% |
|  | 水 | 60% |
| 乳化剂 | 环氧树脂 | 2% |
|  | 醋酸 | 20% |
|  | 消泡剂 | 5% |
|  | 助剂 | 30% |
|  | 水 | 43% |
| 水性漆 | 丙烯酸改性聚氨酯 | 6% |
|  | 水 | 70% |
|  | 其他 | 24% |
| 涂料 | 着色剂 | 30% |
|  | 水性树脂 | 25% |
|  | 水 | 40% |
|  | 其他 | 5% |
| 染料 | 分散剂 | 40% |
|  | 着色剂 | 35% |
|  | 助剂 | 20% |
|  | 其他 | 5% |
| 皂化液 | 其中石油磺酸钠 | 40% |
|  | 三乙醇胺 | 20% |
|  | 十二烯基丁二酸 | 20% |
|  | 油酸 | 10% |
|  | 机械油 | 10% |

    - 主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理

项目生产过程中使用的原辅料理化性质及毒理毒性详见表3.2-4。

表3.2-4 项目主要原辅料理化性质及毒性情况

| 序号 | 名称/CAS号 | 理化特性 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 1310-73-2 | 分子式：NaOH，分子量：40.01，外观与性状：白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度(水=1)：2.12，饱和蒸气压：0.13 kPa(739℃)。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 2 | 盐酸 7647-01-0 | 分子式：HCl，分子量：36.46，无色或微黄色发烟液体，相对密度1.2、熔点-114.8℃、沸点108.6 ℃；与水任意比互溶 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 3 | 硝酸 7697-37-2 | 分子式：HNO3，分子量63.01，纯品为无色透明发烟液体，有酸味，熔点：-42℃，沸点：86℃，相对密度：1.50，与水混溶 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 | LD50：无资料 LC50：65ppm/4h（大鼠吸入） |
| 4 | 硫酸 7664-93-9 | 分子式：H2SO4，分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点：10.5℃，沸点：330℃，相对密度：1.83，与水混溶 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 | LD50：2140mg/kg LC50：510mg/m3(大鼠吸入) |
| 5 | 甲醇 67-56-1 | 分子式：CH3OH，分子量32.04，无色澄清液体，有刺激性气味，熔点：-97.8℃，沸点：64.8℃，相对密度：0.79，溶于水，可混溶于醇、醚、等多数有机溶剂 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 | LD50：5628mg/kg LC50：83776mg/m3(大鼠吸入) |
| 6 | 亚硝酸钠 7632-00-0 | 分子式：NaNO2，分子量69.01，白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解，熔点：271℃，沸点：320℃，相对密度：2.17，易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚 | 无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 7 | 冰醋酸 64-19-7 | 分子式：CH3COOH，分子量60.05，无色透明液体，有刺激性酸臭，熔点：16.6℃，沸点：118.1℃，相对密度：1.05，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 | LD50：3530mg/kg LC50：13791mg/m3(大鼠吸入) |
| 8 | 氧化锌 1314-13-2 | 分子式：ZnO，分子量81.38，白色六角形晶体或粉末，熔点：1975℃，相对密度：5.61，不溶于水，不溶于乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氰化钾 | 无特殊的燃烧爆炸特性。与镁能发生剧烈的反应, 引起爆炸。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 9 | 锌粉 7440-66-6 | 分子式：Zn，分子量65.38，浅灰色粉末，熔点：419.6℃，沸点：907℃，相对密度：7.13，溶于酸、碱 | 具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 | LD50：无资料 LC50：无资料 |

    - 主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.2-5。

表3.2-5 项目主要生产设备一览表

| 名称 | 型号 | 数量（台/套） | 单机功率（kw/h） | 总功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动冲压机 |  | 8 | 22 | 176 |
| 自动送料机 |  | 8 | 15 | 120 |
| 开式冲压机 |  | 38 | 10 | 380 |
| 锻造压力机 |  | 12 | 25 | 300 |
| 高频加热机 |  | 12 | 35 | 70 |
| 自动线钩机 |  | 6 | 11 | 66 |
| 连续网带热处理生产线 |  | 3 | 340 | 1020 |
| 井式真空炉 |  | 1 | 110 | 110 |
| 箱式电阻炉 |  | 2 | 25 | 50 |
| 自动编链机 |  | 7 | 5.5 | 38.5 |
| 自动焊链机 |  | 7 | 125 | 875 |
| 自动中频热处理 |  | 2 | 300 | 600 |
| 闪光对焊机 |  | 2 | 125 | 250 |
| 焊接机器人 |  | 4 | 52 | 208 |
| 导轨成形机 |  | 1 | 130 | 130 |
| 高频焊管机 |  | 1 | 270 | 270 |
| 自动缝纫机 |  | 54 | 1.5 | 81 |
| 编织机含张力机纱架 |  | 100 | 3 | 300 |
| 自动编绳机 |  | 20 | 14 | 280 |
| 编绳着色机 |  | 3 | 20 | 60 |
| 织带着色机 |  | 5 | 147 | 735 |
| 自动印字机 |  | 4 | 10 | 40 |
| 自动切带机 |  | 10 | 10 | 100 |
| 圆管吊带绕带机 |  | 5 | 2.2 | 11 |
| CNC加工中心 |  | 20 | 10 | 200 |
| 注塑机 |  | 3 | 50 | 150 |
| 橡胶制品混料机 |  | 2 | 60 | 120 |
| 橡胶制品成形机 |  | 2 | 45 | 90 |
| 锌铝合金压铸机 |  | 2 | 8 | 16 |
| 滚光机 |  | 8 | 11.5 | 92 |
| 抛丸机 |  | 6 | 19 | 114 |
| 自动抛丸机 |  | 1 | 30 | 30 |
| 自动吊镀线 |  | 1 | 130 | 130 |
| 自动滚镀线 |  | 1 | 130 | 130 |
| 浸塑涂装线 |  | 1 | 6 | 6 |
| 电泳涂装线 |  | 1 | 76 | 76 |
| 喷塑流水线 |  | 1 | 150 | 150 |
| 久美特涂装线 |  | 1 | 250 | 250 |
| 污水处理设备 |  | 1 | 20 | 20 |
| 叉车 |  | 4 |  | 0 |
| 变压器 | 3150KVA | 1 |  | 0 |
| 剪板机 |  | 2 | 15 | 30 |
| 振抛机 |  | 2 | 7.5 | 15 |
| 烤漆生产线 |  | 1 | 150 | 150 |
| 其他生产设备 |  |  |  | 500 |

    - 主要产品物料平衡与水平衡

      - 机加工工艺物料平衡

机加工工艺物料平衡见表3.2-6和图3.2-21。

表3.2-6 机加工工艺物料平衡表（单位t/a）

| 物料投入 | 物料产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） |
| 钢材 | 14400.0 | 产品 |  | 14284.7 |
| 甲醇 | 160.0 | 固废 | 边角料 | 144.0 |
| 淬火油 | 33.0 |  | 废焊条 | 0.4 |
| PIT水溶剂 | 21.6 |  | 废淬火渣 | 51.9 |
| 焊丝 | 42.0 |  | 脱脂沉渣 | 3.25 |
| 热脱脂 | 36.5 |  | 酸洗沉渣 | 3.1 |
| 盐酸 | 3.5 |  | 磨料泥 | 67.9 |
| 磨料 | 25.0 | 废气 | 焊接烟尘 | 0.17 |
| 片碱 | 1.5 |  | 二氧化碳、水蒸气 | 400.0 |
| 亚硝酸钠 | 1.0 |  | 抛丸粉尘 | 4.3 |
| 水 | 12303.2 |  | 酸雾 | 0.5 |
| 空气中的氧气 | 240 | 废水 | 清洗废水 | 7704.4 |
|  |  |  | 废脱脂槽液 | 763.6 |
|  |  |  | 废酸洗槽液 | 12.2 |
|  |  | 蒸发损耗 | 3826.9 |
| 合计 | 27267.3 | 合计 | 27267.3 |

图3.2-21 机械加工工艺物料平衡图（t/a）

      - 电镀工艺物料平衡

吊镀锌物料平衡见表3.2-7和图3.2-22，滚镀锌物料平衡见表3.2-7和图3.2-23。

表3.2-7 吊镀锌工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 水 | 18928.38 | 产品 | / | 4276.40 |
| 2 | 热脱脂 | 6.80 | 废气 | 氯化氢 | 18.61 |
| 3 | 电解粉 | 5.00 | 废水 | 废脱脂槽液 | 37.34 |
| 4 | 片碱 | 10.00 |  | 废电解槽液 | 12.78 |
| 5 | 盐酸 | 42.00 |  | 废酸洗槽液 | 13442.57 |
| 6 | 粒碱 | 8.00 |  | 清洗废水 | 730.43 |
| 7 | 光亮剂 | 9.60 |  | 废出光液 | 159.35 |
| 8 | 走位剂 | 4.50 |  | 废镀液 | 765.43 |
| 9 | 锌锭 | 15.00 |  | 活化废水 | 35.83 |
| 10 | 硝酸 | 1.80 |  | 废钝化液 | 0.77 |
| 11 | 彩锌粉 | 1.20 | 固废 | 脱脂沉渣 | 1.61 |
| 12 | 钝化液 | 9.60 |  | 电解沉渣 | 1.33 |
| 13 | 封闭剂 | 0.20 |  | 酸洗沉渣 | 1.76 |
| 14 | 工件 | 4280.00 |  | 镀锌沉渣 | 18.61 |
|  |  |  | 蒸发损耗 | 3833.55 |
|  | 合计 | 23322.08 | 合计 | 23322.08 |

图3.2-22 吊镀锌工艺物料平衡图（t/a）

表3.2-8 滚镀锌工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 水 | 15143.34 | 产品 | / | 2856.18 |
| 2 | 热脱脂 | 6.80 | 废气 | 氯化氢 | 1.04 |
| 3 | 电解粉 | 5.00 | 废水 | 废脱脂槽液 | 17.40 |
| 4 | 片碱 | 10.00 |  | 废电解槽液 | 29.56 |
| 5 | 盐酸 | 6.55 |  | 废镀液 | 69.87 |
| 6 | 粒碱 | 8.00 |  | 清洗废水 | 11170.55 |
| 7 | 光亮剂 | 9.60 |  | 出光废水 | 656.50 |
| 8 | 走位剂 | 4.50 |  | 废钝化液 | 21.94 |
| 9 | 锌锭 | 15.00 |  | 废酸洗槽液 | 22.25 |
| 10 | 彩锌粉 | 1.20 | 固废 | 脱脂沉渣 | 0.63 |
| 11 | 钝化液 | 9.60 |  | 电解沉渣 | 1.32 |
| 12 | 硝酸 | 0.20 |  | 酸洗沉渣 | 0.59 |
| 13 | 工件 | 2860.00 |  | 镀锌沉渣 | 1.86 |
|  |  |  | 蒸发损耗 | 3230.72 |
|  | 合计 | 18079.79 | 合计 | 18079.79 |

图3.2-23 滚镀锌工艺物料平衡图（t/a）

热镀锌工艺物料平衡

热镀锌工艺产品物料平衡见表3.2-9和图3.2-24。

表3.2-9 热镀锌工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 工件 | 1000 | 产品 | / | 1092.30 |
| 2 | 锌块 | 100 | 废气 | 镀锌烟气 | 0.70 |
| 3 | 水 | 2.19 | 废水 | 清洗废水 | 0.00 |
|  |  |  | 固废 | 锌渣 | 7.00 |
|  |  |  | 蒸发损耗 | 2.19 |
|  | 合计 | 1102.186 | 合计 | 1102.186 |

图3.2-24 工艺物料平衡图（t/a）

电泳工艺物料平衡

电泳工艺物料平衡见表3.2-10和图3.2-25。

表3.2-10  电泳工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 水 | 30119.52 | 产品 | / | 2617.836 |
| 2 | 盐酸 | 7.776 | 废气 | 酸雾 | 0.742 |
| 3 | 热脱脂 | 1.86624 | 废水 | 废酸洗槽液 | 38.4912 |
| 4 | 表调剂 | 1.0368 |  | 废脱脂槽液 | 32.88 |
| 5 | 磷化剂 | 1.86624 |  | 清洗废水 | 21121.048 |
| 6 | 锌系皮膜剂 | 0.5 |  | 表调废水 | 519.699 |
| 7 | 黑浆 | 78 |  | 废磷化槽液 | 33.352 |
| 8 | 混合溶剂 | 2.7 |  | 废涂装槽液 | 2435.115 |
| 9 | 乳化剂 | 27 | 固废 | 酸洗沉渣 | 0.651 |
| 10 | 工件 | 2622 |  | 脱脂沉渣 | 0.355 |
|  |  |  |  | 磷化沉渣 | 1.445 |
|  |  |  |  | 涂装沉渣 | 5.647 |
|  |  |  | 蒸发损耗 | 6055.008 |
|  | 合计 | 32862.265 | 合计 | 32862.265 |

图3.2-25  电泳工艺物料平衡图（t/a）

      - 烤漆工艺物料平衡

烤漆工艺物料平衡见表3.2-11和图3.2-26。

表3.2-11 烤漆工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 工件 | 1000 | 产品 | / | 1004.560 |
| 2 | 油漆 | 20 | 废气 | 挥发废气 | 0.84 |
|  |  |  | 固废 | 漆渣 | 0.600 |
|  |  |  | 蒸发 | 14.000 |
|  | 合计 | 1020 | 合计 | 1020.000 |

图3.2-26 烤漆工艺物料平衡图（t/a）

浸塑工艺物料平衡

浸塑工艺物料平衡见表3.2-12和图3.2-27。

表3.2-12  浸塑工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 工件 | 1000 | 产品 | / | 1019.760 |
| 2 | 液态PVC | 15 | 废气 | 挥发废气 | 0.240 |
| 3 | PE粉 | 5 |  |  |  |
| 合计 | 1020 | 合计 | 1020.000 |

图3.2-27 浸塑工艺物料平衡图（t/a）

喷塑工艺物料平衡

喷塑工艺物料平衡见表3.2-13和图3.2-28。

表3.2-13 喷塑工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 工件 | 800 | 产品 | / | 812.600 |
| 2 | 塑粉 | 18 | 废气 | 挥发废气 | 0.900 |
| 3 |  |  | 固废 | 塑粉 | 4.500 |
|  | 合计 | 818 | 合计 | 818.000 |

图3.2-28 喷塑工艺物料平衡图（t/a）

久美特工艺物料平衡

久美特工艺物料平衡见表3.2-14和图3.2-29。

表3.2-14 久美特工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 工件 | 722.7 | 产品 | / | 751.1 |
| 2 | 久美特涂料 | 30.0 | 废气 | 粉尘 | 1.4 |
|  |  |  |  | 挥发废气 | 0.1 |
|  | 合计 | 752.7 | 合计 | 752.7 |

图3.2-29 久美特工艺物料平衡图（t/a）

链条工艺物料平衡

链条工艺物料平衡见表3.2-15和图3.2-30。

表3.2-15 链条工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 钢材 | 1945 | 产品 | / | 1943.858 |
| 2 | 焊丝 | 20 | 废气 | 焊接烟尘 | 0.080 |
| 3 | 水 | 7680.9 |  | 酸雾 | 0.209 |
| 4 | 发黑剂 | 0.185 | 固废 | 边角料 | 19.450 |
| 5 | 亚硝酸钠 | 0.5 |  | 脱脂沉渣 | 0.926 |
| 6 | 氢氧化钠 | 0.5 |  | 酸洗沉渣 | 0.252 |
| 7 | 热脱脂 | 18.225 | 废水 | 清洗废水 | 5782.245 |
| 8 | 盐酸 | 2.050 |  | 废脱脂槽液 | 126.664 |
| 9 | 皂化液 | 0.18 |  | 废酸洗槽液 | 8.509 |
| 10 | 防锈油 | 0.947 |  | 发黑槽液 | 4.406 |
|  |  |  |  | 皂化槽液 | 3.465 |
|  |  |  | 蒸发 | 1778.431 |
| 合计 | 9668.49 | 合计 | 9668.49 |

图3.2-30 链条工艺物料平衡图（t/a）

注塑工艺物料平衡

注塑工艺物料平衡见图3.2-31。

图3.2-31 注塑工艺物料平衡图（t/a）

织（绳）带工艺物料平衡

织（绳）带工艺物料平衡见表3.2-16和图3.2-32。

表3.2-16 织（绳）带工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 原料纱 | 3501 | 产品 | / | 3511.176 |
| 2 | 涂料 | 2 | 废气 | 挥发废气 | 1.353 |
| 3 | 染料 | 7.68 | 废水 | 清洗废水 | 344.831 |
| 4 | 水 | 2400 |  |  |  |
| 5 | 片碱 | 2.88 |  |  |  |
| 6 | 保险粉 | 2.6 |  |  |  |
| 7 | 冰醋酸 | 20 |  |  |  |
| 8 | 油墨 | 1.2 | 蒸发 | 2080.000 |
|  | 合计 | 5937.36 | 合计 | 5937.36 |

图3.2-32 织（绳）带工艺物料平衡图（t/a）

      - 橡胶制品加工工艺物料平衡

橡胶制品加工工艺物料平衡见表3.2-17和图3.2-33。

表3.2-17 橡胶制品加工工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 再生胶 | 10 | 产品 | / | 88.000 |
| 2 | 天然胶 | 32 | 废气 | 挥发废气 | 0.560 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 36 |  |  |  |
| 4 | 氧化锌 | 2.4 |  |  |  |
| 5 | 硬质酸 | 1.2 |  |  |  |
| 6 | 碳黑 | 1.2 |  |  |  |
| 7 | 机油 | 2.4 |  |  |  |
| 8 | 防老剂 | 0.96 |  |  |
| 9 | 促进剂 | 2.4 |  |  |  |
|  | 合计 | 88.56 | 合计 | 88.56 |

图3.2-33 橡胶制品加工工艺物料平衡图（t/a）

      - 锌铝合金加工工艺物料平衡

锌铝合金工艺物料平衡见表3.2-18和图3.2-34。

表3.2-18 锌铝合金工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 锌合金块 | 1500 | 产品 | / | 2970.000 |
| 2 | 铝合金块 | 1500 | 固废 | 边角料 | 30.000 |
|  | 合计 | 3000 | 合计 | 3000.00 |

图3.2-34 锌铝合金工艺物料平衡图（t/a）

      - 制管产品加工工艺物料平衡

制管产品工艺物料平衡见表3.2-19和图3.2-35。

表3.2-19制管产品工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 卷带钢 | 3000 | 产品 | / | 3012.280 |
| 2 | 皂化液 | 6.12 | 废气 | 焊接烟尘 | 0.040 |
| 3 | 焊丝 | 10 | 固废 | 边角料 | 12.000 |
| 4 | 防锈油 | 2.2 |  |  |  |
| 5 | 锌丝 | 6 |  |  |  |
|  | 合计 | 3024.32 | 合计 | 3024.32 |

图3.2-35 制管产品工艺物料平衡图（t/a）

      - 护板、导轨产品加工工艺物料平衡

护板、导轨产品工艺物料平衡见表3.2-20和图3.2-36。

表3.2-20护板、导轨产品工艺物料平衡表（单位t/a）

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 投入量 | 类别 | 产出量 |
| 1 | 卷带钢 | 1200 | 产品 | / | 1196.400 |
| 2 | 防锈油 | 1.2 | 固废 | 边角料 | 4.800 |
|  | 合计 | 1201.2 | 合计 | 1201.20 |

图3.2-36 护板、导轨产品工艺物料平衡图（t/a）

      - 锌、铬元素平衡

锌、铬元素平衡见表3.2-21。

表3.2-21锌、铬元素平衡表（单位t/a）

| 锌平衡 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 用量 | 锌含量 | 类别 | 锌含量 |
|  | 锌锭 | 30.000 | 29.700 | 产品 | 锌层 | 111.07 |
|  | 锌块 | 100.000 | 98.000 | 固废 | 镀锌沉渣 | 7.425 |
|  |  |  |  |  | 热镀锌锌渣 | 7.000 |
|  |  |  |  | 废水 | 镀锌槽液 | 1.188 |
|  |  |  |  |  | 清洗废水 | 0.320 |
|  |  |  |  | 废气 | 热镀锌锌烟 | 0.700 |
|  | 合计 | 127.700 | 合计 | 127.700 |
| 铬平衡 | 入方 | 出方 |
|  | 物料名称 | 用量 | 铬含量 | 类别 | 铬含量 |
|  | 钝化液 | 19.200 | 2.322 | 废水 | 废钝化液 | 2.206 |
|  |  |  |  |  | 清洗废水 | 0.116 |
|  | 合计 | 2.322 | 合计 | 2.322 |

      - 水平衡

项目工艺用排水情况见表3.3-9，全厂水平衡见图3.2-37。

图3.2-37 本项目用水平衡图（t/a）

建设项目污染源强分析

    - 废气

本项目可能产生的废气主要包括：焊接烟尘、氯化氢、氮氧化物、铬酸雾及挥发性废气等，以下逐项分析。

      - 焊接烟尘

部分钢结构成型时需进行焊接，电弧产生的热量作用于焊丝端部的熔滴上，使其处于过热状态，温度高达4000℃~5000℃，金属及其化合物急剧蒸发，高温蒸汽由电弧区吹出后，迅速被氧化并冷凝为细小的固态粒子，形成了焊接烟尘。在焊接过程中主要污染物为电焊烟尘、CO等。

常见的焊接污染物发尘量见表3.3-1。

表3.3-1 几种常见的焊接污染物发尘量一览表

①机械加工

本项目拟采用氩弧焊，焊条为实芯焊丝，查表取焊接材料发尘量为4g/kg。焊丝年用量为42t/a，焊接烟尘产生量为0.17t/a，产生速率为0.07kg/h。

在焊接区设置一套移动式焊接烟尘净化器，引风量为3000m3/h，烟尘净化效率为99%，则废气排放浓度为0.24mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。

②链条加工

链条加工编链后需要进行对焊，拟采用氩弧焊，焊条为实芯焊丝，取焊接材料发尘量为4g/kg。焊丝年用量为20t/a，焊接烟尘产生量为0.08t/a，产生速率为0.033kg/h。对焊机配套烟尘处理设备，引风量为3000m3/h，烟尘净化效率为99%，则废气排放浓度为0.11mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。

③制管工艺

制管工艺需要进行焊缝，拟采用氩弧焊，焊条为实芯焊丝，取焊接材料发尘量为4g/kg。焊丝年用量为10t/a，焊接烟尘产生量为0.05t/a，产生速率为0.017kg/h。对焊机配套烟尘处理设备，引风量为3000m3/h，烟尘净化效率为99%，则废气排放浓度为0.06mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。

焊接烟尘产生及排放情况见表3.3-2。

表3.3-2  项目焊接烟尘产生情况一览表

| 工段 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h) | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械加工 | 0.170 | 0.071 | 0.002 | 0.001 | 0.24 |
| 链条 | 0.080 | 0.033 | 0.001 | 0.000 | 0.11 |
| 制管、护板 | 0.040 | 0.017 | 0.0004 | 0.0002 | 0.06 |

      - 盐酸雾（氯化氢）

项目采用盐酸对工件表面进行酸洗，以除去工件表面的氧化膜及铁锈等。在酸洗工序中酸洗槽产生一定的氯化氢。氯化氢的形成主要有两种途径：一种酸溶液表面的蒸发，酸分子进入空气，吸收水分并凝聚而形成氯化氢滴；二是酸洗过程当工件进入酸洗池产生扰动时，槽面和工件表面均会挥发出HCl。

根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）5.2.1，

其中: D—核算时段内污染物产生量，t；

Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)；

A—镀槽液面面积，m2；

t—核算时段内污染物产生时间，h。

同时根据附录B.1，①在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分比10~15%，取107.3；16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取370.7；氯化氢质量百分浓度26%~31%，取643.6；②在稀或中等盐酸溶液中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度5%~10%，取107.3；氯化氢质量百分浓度11%~15%，取370.7；氯化氢质量百分浓度16%~20%，取643.6。

以下分别计算。

①机械加工过程

机械加工过程设1个酸洗槽，单个槽长1.5m，槽宽1.2m，总表面积为1.8m2，该过程温度为常温（不加热），不添加酸雾抑制剂，浓度为10-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.193kg/h（0.464t/a），拟在酸洗槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000 m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达99%以上（取98.5%）。未被收集的氯化氢无组织排放。

②吊镀锌

吊镀锌设3个酸洗槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，总表面积为2.7m2，该过程温度为常温，不添加酸雾抑制剂，浓度为10-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.290kg/h（0.695t/a），拟在酸洗槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达99%以上（取98.5%）。设置1个活化槽，单个槽宽1.0m，槽长0.9m，总表面积为0.9m2，该过程温度为常温，不添加酸雾抑制剂，浓度为5-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.097kg/h（0.232t/a），拟在活化槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000 m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达99%以上（取98.5%）。未被收集的氯化氢无组织排放。

③滚镀锌

滚镀锌设5个酸洗槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，总表面积为4.05m2，该过程温度为常温，不添加酸雾抑制剂，浓度为10-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.435kg/h（1.043t/a），拟在酸洗槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000 m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达98%以上（项目取98%）。未被收集的氯化氢无组织排放。

④电泳

电泳设1个酸洗槽，单个槽长0.8m，槽宽3.6m，总表面积为2.88m2，该过程温度为常温，不添加酸雾抑制剂，浓度为10-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.309kg/h（0.742t/a），拟在酸洗槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000 m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达98%以上（项目取98%）。未被收集的氯化氢无组织排放。

⑤链条发黑

发黑工艺设1个酸洗槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，总表面积为0.81m2，该过程温度为常温（不加热），不添加酸雾抑制剂，浓度为10-15%，Gs取107.3g/(m2·h)，计算得氯化氢总产生量为0.087kg/h（0.209t/a），拟在酸洗槽顶部两侧安装风罩收集氯化氢，收集效率可达到99%以上（取98.5%），经风机（风量为3000 m3/h）引入氯化氢净化塔进行二级碱液喷淋处理后再排放，二级碱液喷淋对氯化氢去除率可达99%以上（取98.5%）。未被收集的氯化氢无组织排放。

项目氯化氢产生情况见表3.3-3。

表3.3-3  项目氯化氢产生情况一览表

| 工段 | 氯化氢 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械加工 | 有组织 | 0.457 | 0.190 | 0.009 | 0.004 |
|  | 无组织 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.003 |
| 吊镀锌 | 有组织 | 0.913 | 0.380 | 0.018 | 0.008 |
|  | 无组织 | 0.014 | 0.006 | 0.014 | 0.006 |
| 滚镀锌 | 有组织 | 1.027 | 0.428 | 0.021 | 0.009 |
|  | 无组织 | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.007 |
| 电泳 | 有组织 | 0.731 | 0.304 | 0.015 | 0.006 |
|  | 无组织 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.005 |
| 链条发黑 | 有组织 | 0.205 | 0.086 | 0.004 | 0.002 |
|  | 无组织 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |

      - 铬酸雾

项目吊镀锌及滚镀锌采用铬系物在常温条件下进行钝化，浓度约为3-5%（低浓度）本项目采用硫酸铬、硝酸铬等三价铬进行钝化，根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）5.2.1，

其中：D铬酸雾=核算时段内污染物产生量，t；

GA=六价铬镀铬安培小时铬酸雾产生量，mg/(A*h)；

J-阴极电流密度，A/dm2；

S-核算时段内总电镀面积，dm2；

t-电镀时间，h。

查附录B，常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液中产污系数可忽略，故本项目产生铬酸雾可忽略不计。

      - 挥发性有机废气

①烤漆

项目采用环保水性丙烯酸底漆及水性丙烯酸面漆，以水做溶剂，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。主要成分为水（溶剂）及丙烯酸改性聚氨酯，其中部分挥发性的成分会在喷漆和烘干过程中释放出来。项目建成后，主要喷涂产品为车厢部件，约为12万件，年水性漆用量约为20t/a（其中水性丙烯酸底漆及水性丙烯酸面漆各10t/a），其中挥发性有机化合物的含量＜41.5%（取42%），故烤漆产品挥发性有机物（VOCs）的产生量为0.84t/a，烤漆房设补集罩，收集效率可达到98%以上（取98%），经风机（风量为3000 m3/h）引入活性炭吸附塔处理后再排放，活性炭吸附塔去除率可达95%以上（项目取95%）。

②浸塑

项目产品挂钩采用浸塑工艺，使用原料液态PVC及PE粉，在浸塑及加热固化时会产生废气（以挥发性有机化合物计），根据类比数据可知，产生量约为0.24t/a。

③喷塑

项目采用静电粉末喷涂涂装，涂装及固化过程产生废气（以挥发性有机化合物计），项目喷塑使用塑粉约18t/a，一次喷涂涂着率约70%，塑粉中易挥发组分约为5%，根据类比数据可知，挥发性废气产生量约为0.90t/a。

④久美特

久美特采用浸料的方式进行表面涂装，浸料及烘干的过程中会产生挥发性有机废气，根据企业提供的数据可知，挥发性废气产生量约为0.12 t/a。

⑤织（绳）带生产

织（绳）带生产涉及上色及醋酸还原清洗等过程，烘干、还原清洗及印字过程会产生挥发性有机废气，根据企业提供的数据可知，挥发性废气产生量约为1.353 t/a（醋酸也计入挥发性有机废气）。

⑥橡胶制品加工

橡胶制品加工在固化成型过程中会产生挥发性有机废气，产生量约为

项目挥发性有机物产生情况见表3.3-4。

表3.3-4  项目挥发性有机物产生情况一览表

| 工段 | 挥发性有机废气 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h) | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烤漆 | 有组织 | 0.823 | 0.329 | 0.016 | 0.007 | 0.002 |
|  | 无组织 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.007 | 0.002 |
| 浸塑 | 有组织 | 0.235 | 0.157 | 0.012 | 0.008 | 0.003 |
|  | 无组织 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
| 喷塑 | 有组织 | 0.882 | 0.588 | 0.044 | 0.029 | 0.010 |
|  | 无组织 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.004 |
| 久美特 | 有组织 | 0.118 | 0.078 | 0.006 | 0.004 | 0.001 |
|  | 无组织 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 织（绳）带 | 有组织 | 1.326 | 0.184 | 0.066 | 0.009 | 0.003 |
|  | 无组织 | 0.027 | 0.004 | 0.027 | 0.004 | 0.001 |
| 橡胶制品 | 有组织 | 0.549 | 0.229 | 0.027 | 0.011 | 0.004 |
|  | 无组织 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.002 |

      - 酸性废气（氮氧化物）

吊镀锌及滚镀锌加工中涉及出光，本项目采用0.5%稀硝酸为出光液，根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）5.2.1（公式见3.3.1.2），同时根据附录B.1，在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等，氮氧化物产生系数可忽略，故本项目出光过程产生氮氧化物可忽略不计。

      - 镀锌烟气

为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成锌渣，锌锅的温度通常控制在400℃之间，镀锌时间在0.5~1.5min。工件在进入锌锅热镀锌时，产生大量镀锌烟尘是难以避免的。 锌锅正常运行时由于表面很快形成氧化层，烟气产生量较少。当工件浸入和提出锌锅的瞬间，由于搅动，导致烟气大量增加。根据经验系数，烟气产生量约为7g/kg原料，项目使用锌块量为100t/a，镀锌烟气产生量为0.7 t/a。项目拟在锌锅两侧设集气罩对烟气进行收集，收集效率可达98%，先经布袋除尘器去除颗粒物，再经过喷淋塔处理。未经收集的烟气无组织排放。

项目镀锌烟气产生情况见表3.3-5。

表3.3-5  项目镀锌烟气产生情况一览表

| 镀锌烟气 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h) | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 0.686 | 0.457 | 0.034 | 0.023 | 7.622 |
| 无组织 | 0.014 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 3.111 |

      - 燃烧废气

项目采用天然气为主要能源，项目将天然气通入加热炉等进行燃烧，年使用天然气约10万m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）表6，燃烧1 m3的天然气将产生12.3m3的废气量，燃烧后的废气中含有少量的烟尘、SO2、NOX，天然气为清洁能源，由环境保护手册可知，每燃烧10000立方米天然气将产生如下污染物：氮氧化物（以NO2计）：6.3kg；二氧化硫（SO2）：1.0kg；烟尘：2.4kg。则本项目运营后天然气燃烧废气产生量为123万m3/a，废气中NO2、SO2和烟尘的年排放量分别为0.063t/a、0.01t/a和0.024t/a，浓度分别为51.22mg/m3，8.13 mg/m3，19.51mg/m3。

本项目大气污染物有组织排放情况见表3.3-6。

表3.3-6 大气污染物产生及排放状况

| 污染源名称 | 编号 | 抽风量 | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 污染物名称 | 去除率（%） | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/h） |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量（t/a） |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量 | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度 | 直径 | 温度 |  |
| 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | G2-1、G2-2、G2-3、G3-1、G3-2 | 3000 | 氯化氢 | 269.511 | 0.809 | 1.940 | 碱液喷淋 | 氯化氢 | 98 | 5.390 | 0.016 | 0.039 | 30 | 0.26 | 15 | 0.5 | 25 | 3600 |
| 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | G4-1 | 3000 | 镀锌烟气 | 155.556 | 0.467 | 0.7 | 布袋除尘+碱液喷淋 | 镀锌烟气 | 99 | 1.556 | 0.005 | 0.007 | 120 | 3.5 | 15 | 0.5 | 25 | 1500 |
|  | G1-2、G5-1、G10-2 |  | 氯化氢 | 193.414 | 0.580 | 1.396 | 碱液喷淋 | 氯化氢 | 98 | 3.868 | 0.012 | 0.028 | 30 | 0.26 |  |  |  | 3600 |
|  | G6-1、G6-2、G6-3、G6-4、G7-1、G7-2、G8-1、G8-2、G9-1、G9-2、G9-3 |  | 挥发废气 | 384.160 | 1.152 | 2.058 | 活性炭吸附 | 挥发废气 | 90 | 38.416 | 0.115 | 0.206 | 80 | 7.2 |  |  |  | 3600 |
| 抛丸、锻造车间（3#车间）、焊接、热处理车间（4#车间） | G1-3 | 3000 | 粉尘 | 397.11 | 1.191 | 4.289 | 布袋除尘 | 粉尘 | 99 | 3.971 | 0.012 | 0.043 | 120 | 3.5 | 15 | 0.5 | 25 | 3600 |
| 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间）、链条生产车间（8#车间）、上色、切带、印字及烘干车间（9#车间） | G12-1、G12-2、G12-3、G12-4、G13-1 | 3000 | 挥发废气 | 137.606 | 0.413 | 1.875 | 活性炭吸附 | 挥发废气 | 90 | 13.761 | 0.041 | 0.187 | 80 | 7.2 | 15 | 0.5 | 25 | 7200 |
| 燃气锅炉 | 341.67 | NOx | 51.22 | 0.018 | 0.063 | 直排 | NOx | -- | 51.22 | 0.018 | 0.063 | 200 | -- | 15 | 0.5 | 50 | 3600 |
|  |  | SO2 | 8.13 | 0.003 | 0.010 |  | SO2 | -- | 8.13 | 0.003 | 0.010 | 50 | -- |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 19.51 | 0.007 | 0.024 |  | 烟尘 | -- | 19.51 | 0.007 | 0.024 | 20 | -- |  |  |  |  |

未被收集的废气作为无组织废气，无组织废气产生及排放情况见表3.3-7。

表3.3-7 无组织废气产生排放一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物名称 | 产生量（t/a) | 产生速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 氯化氢 | 0.030 | 0.006 | 0.030 | 0.006 | 1400 | 12 |
| 2 | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 氯化氢 | 0.021 | 0.009 | 0.021 | 0.009 | 2574 | 12 |
|  |  | 挥发废气 | 0.042 | 0.024 | 0.042 | 0.024 |  |  |
|  |  | 镀锌烟气 | 0.014 | 0.009 | 0.014 | 0.009 |  |  |
| 3 | 焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 烟尘 | 0.210 | 0.088 | 0.002 | 0.001 | 4600 | 7 |
| 4 | 链条生产车间（8#车间） | 烟尘 | 0.080 | 0.033 | 0.001 | 0.0003 | 3180 | 7 |
| 5 | 上色、切带、印字车间（9#车间） | 挥发废气 | 0.027 | 0.004 | 0.027 | 0.004 | 4000 | 7 |
| 6 | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间） | 挥发废气 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 7700 | 7 |

    - 废水

项目废水主要包括工艺废水、地面冲洗水、生活污水、废气吸收废水及初期雨水等，工艺废水主要包括脱脂废液、废酸洗液、电解废液、废镀液、出光废液、钝化废液、磷化废液及涂装废液。

根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），项目废槽液根据实际更换周期进行计算，镀锌槽液中总锌污染物浓度根据下式进行计算，清洗废水根据工艺设计参数确定，以下分项叙述。

其中D—核算时段内污染物产生量，t；

S—核算时段内电镀面积，m2；

V—每平方米电镀面积槽液带出体积（L/m2），取值可参考附录D；

C—镀槽槽液中金属的浓度，g/L。

      - 脱脂废液

项目采用脱脂剂进行脱脂，脱脂剂浓度降低时，需要补充脱脂剂，槽内洗液循环使用，以下分别计算。

①机械加工过程

机械加工过程设1个脱脂槽，单个槽长1.5m，槽宽1.2m，槽深1.5m，总容积为2.43m3，槽液一天更换一次，产生废槽液为729m3/a，进入污水处理中心预处理。

②吊镀锌

吊镀锌设5个脱脂槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为6.075m3，槽液3个月更换1/2，产生废槽液为12.15m3/a，进入污水处理中心预处理。

③滚镀锌

滚镀锌设4个脱脂槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为5.465m3，槽液3个月更换1/2，产生废槽液为10.94m3/a，进入污水处理中心预处理。

④电泳

电泳设2个脱脂槽，单个槽长3.6m，槽宽1.2m，槽深2.0m，总容积为15.552m3，槽液3个月更换1/2，产生废槽液为31.104m3/a，进入污水处理中心预处理。

⑤链条发黑

发黑设1个脱脂槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为1.094m3，槽液3天更换一次，产生废槽液为109.4m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 废酸洗液

项目采用盐酸进行酸洗液，酸洗液浓度降低时，需要补充盐酸，槽内酸洗液循环使用，以下分别计算。

①机械加工过程

机械加工过程设1个酸洗槽，单个槽长1.5m，槽宽1.2m，槽深1.5m，总容积为2.43m3，槽液2个月更换1/2次，产生废槽液为7.29m3/a，进入污水处理中心预处理。

②吊镀锌

吊镀锌设3个酸洗槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为3.645m3，槽液2个月更换1/2，产生废槽液为10.935m3/a，进入污水处理中心预处理。

③滚镀锌

滚镀锌设5个酸洗槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为5.465m3，槽液2个月更换一次，产生废槽液为16.403m3/a，进入污水处理中心预处理。

④电泳

设1个酸洗槽，单个槽长3.6m，槽宽0.8m，槽深2.0m，总容积为5.184m3，槽液2个月更换一次，产生废槽液为31.104m3/a，进入污水处理中心预处理。

⑤链条发黑

发黑设1个酸洗槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为1.094m3，槽液2个月更换1/2，产生废槽液为3.280m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 电解废液

①吊镀锌

吊镀锌设8个电解槽（初段电解及终端电解），单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为9.72m3，槽液3个月更换1/2，产生废槽液为23.085m3/a，进入污水处理中心预处理。

②滚镀锌

滚镀锌6个电解槽（初段电解及终端电解），单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为6.558m3，槽液个月更换一次，产生废槽液为15.302m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 废镀液

①吊镀锌

吊镀锌设26个镀槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为31.59m3，槽液3个月更换一次，产生废槽液为126.36m3/a，进入污水处理中心预处理。

②滚镀锌

滚镀锌设16个镀槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为17.496m3，槽液3个月更换一次，产生废槽液为34.992m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 出光废液

①吊镀锌

吊镀锌过程需要加入硝酸进行出光，设1个出光槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为1.215m3，槽液12个小时更换一次，产生废槽液为729m3/a，进入污水处理中心预处理。

②滚镀锌

滚镀锌设1个出光槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为1.093m3，槽液12个小时更换一次，产生废槽液为655.8m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 钝化废液

①吊镀锌

吊镀锌设2个钝化槽，单个槽长1.0m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为2.43m3，槽液15天更换1/2，产生废槽液为24.3m3/a，进入污水处理中心预处理。

②滚镀锌

滚镀锌设1个钝化槽，单个槽长0.9m，槽宽0.9m，槽深1.5m，总容积为1.093m3，槽液15天更换1/2，产生废槽液为10.94m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 磷化废液

电泳设2个磷化槽，单个槽长3.6m，槽宽1.2m，槽深2.0m，总容积为15.552m3，槽液3个月更换1/2产生废槽液为31.104m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 电泳涂装废液

电泳涂装设3个涂装槽，单个槽长3.6m，槽宽1.2m，槽深2.0m，总容积为23.328m3，槽液3天更换一次，产生废槽液为2332.8m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 发黑废液及皂化废液

发黑工艺设1个发黑槽及一个皂化槽，单个槽长0.9m，槽宽均为0.9m，槽深1.5m，总容积为1.094m3。发黑槽液2个月更换1/2，产生废槽液为3.280m3/a，进入污水处理中心预处理；皂化槽液2个月更换1/2，产生废槽液为3.280m3/a，进入污水处理中心预处理。

      - 清洗废水

项目酸洗，脱脂等过程后会进行清洗，根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录E，清洗用水量可参考工艺设计参数确定，以下分别计算。

①机械加工过程

机械加工过程在热处理工段、表面处理均采用清水水洗工件。

淬火后使用少量的水清洗，大部分的水被蒸发，产生少量的清洗废水约20 m3/a；表面前处理水洗方式为逆流漂洗，槽内清洗水重复使用，补水量为9600m3/a，清洗废水产生量为7680m3/a。

②吊镀锌

吊镀锌在脱脂、电解、酸洗、镀锌、出光及钝化后均采用清水水洗工件。

项目水洗方式为逆流漂洗，槽内清洗水重复使用，补水量为16800m3/a，清洗废水产生量为13440m3/a。

根据计算式

吊镀锌电镀面积为90295m2，V根据附录D取0.1，槽液中锌浓度约为12g/L，故清洗废水中总锌约0.108t。

③滚镀锌

滚镀锌在脱脂、电解、酸洗、镀锌及钝化后均采用清水水洗工件。

项目水洗方式为逆流漂洗，槽内清洗水重复使用，补水量为13824m3/a，清洗废水产生量为11059.2m3/a。

滚镀锌电镀面积为60338m2，V根据附录D取0.3，槽液中锌浓度约为12 g/L，故清洗废水中总锌约0.212t。

④电泳

电泳在酸洗、脱脂、磷化及涂装后均采用清水水洗工件。

项目水洗方式为逆流漂洗，槽内清洗水重复使用，补水量为26400m3/a，清洗废水产生量为21120m3/a。

⑤链条

链条热处理工段使用少量的水清洗，脱脂、酸洗等过程后采用逆流水洗，产生清洗废水约5780 m3/a。

⑥织（绳）带

织（绳）带生产烘干后需要水洗及还原清洗，根据物料衡算，产生清洗废水约320 m3/a。

项目工艺废水一览表见表3.3-8。

表3.3-8 项目工艺废水用排水一览表

| 生产线 | 序号 | 工序 | 排水方式 | 用水量 | 排水量 | 废水性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （L/h） | （m3/a） | （L/h） | （m3/a） |  |
| 热处理 | 1 | 清洗 | / | / | 200 | / | 20 | 含油废水 |
| 表面前处理 | 2 | 热脱脂 | 更换槽液 | / | 2430 | / | 729 | 酸碱含油废水 |
|  | 3 | 水洗 | 逆流 | 1000 | 4800 | 800 | 3840 | 酸碱含油废水 |
|  | 4 | 酸洗 | 更换槽液 | / | 18.225 | / | 7.29 | 酸碱废水 |
|  | 5 | 水洗 | 逆流 | 500 | 2400 | 400 | 1920 | 酸碱废水 |
|  | 6 | 水洗 | 逆流 | 500 | 2400 | 400 | 1920 | 酸碱废水 |
| 吊镀锌 | 7 | 脱脂 | 更换槽液 | / | 30.375 | / | 12.15 | 酸碱含油废水 |
|  | 8 | 初段电解 | 更换槽液 | / | 30.375 | / | 12.15 | 酸碱含油废水 |
|  | 9 | 水洗 | 逆流 | 1500 | 3600 | 1200 | 2880 | 酸碱含油废水 |
|  | 10 | 酸洗 | 更换槽液 | / | 13.66875 | / | 10.935 | 酸碱废水 |
|  | 11 | 水洗 | 逆流 | 1000 | 2400 | 800 | 1920 | 酸碱废水 |
|  | 12 | 终端电解 | 更换槽液 | / | 27.3375 | / | 10.935 | 酸碱含油废水 |
|  | 13 | 水洗 | 逆流 | 1000 | 2400 | 800 | 1920 | 酸碱含油废水 |
|  | 14 | 活化 | 更换槽液 | / | 911.25 | / | 729 | 酸碱废水 |
|  | 15 | 镀锌 | 更换槽液 | / | 157.95 | / | 126.36 | 含锌废水 |
|  | 16 | 水洗 | 逆流 | 1500 | 3600 | 1200 | 2880 | 含锌废水 |
|  | 17 | 出光 | 更换槽液 | / | 911.25 | / | 729 | 酸碱废水 |
|  | 18 | 水洗 | 逆流 | 500 | 1200 | 400 | 960 | 酸碱废水 |
|  | 19 | 钝化 | 更换槽液 | / | 30.375 | / | 24.3 | 含铬废水 |
|  | 20 | 水洗 | 逆流 | 1000 | 3600 | 800 | 2880 | 含铬废水 |
| 滚镀锌 | 21 | 脱脂 | 更换槽液 | / | 27.3375 | / | 10.935 | 酸碱含油废水 |
|  | 22 | 初段电解 | 更换槽液 | / | 21.87 | / | 8.748 | 酸碱含油废水 |
|  | 23 | 水洗 | 逆流 | 1440 | 3456 | 1152 | 2764.8 | 酸碱含油废水 |
|  | 24 | 酸洗 | 更换槽液 | / | 20.503 | / | 16.4025 | 酸碱废水 |
|  | 25 | 水洗 | 逆流 | 1080 | 2592 | 864 | 2073.6 | 酸碱废水 |
|  | 26 | 终端电解 | 更换槽液 | / | 8.201 | / | 6.561 | 酸碱含油废水 |
|  | 27 | 水洗 | 逆流 | 1080 | 2592 | 864 | 2073.6 | 酸碱含油废水 |
|  | 28 | 镀锌 | 更换槽液 | / | 43.74 | / | 34.992 | 含锌废水 |
|  | 29 | 水洗 | 逆流 | 1080 | 2592 | 864 | 2073.6 | 含锌废水 |
|  | 30 | 出光 | 更换槽液 | / | 820.125 | / | 656.1 | 酸碱废水 |
|  | 31 | 水洗 | 逆流 | 360 | 864 | 288 | 691.2 | 酸碱废水 |
|  | 32 | 钝化 | 更换槽液 | / | 13.669 | / | 10.935 | 含铬废水 |
|  | 33 | 水洗 | 逆流 | 720.00 | 1728.00 | 576.00 | 1382.40 | 含铬废水 |
|  | 34 | 热水烫 | 更换槽液 | / | 364.50 | / | 109.35 | 含铬废水 |
| 电泳 | 35 | 酸洗 | 更换槽液 | / | 38.88 | / | 31.10 | 酸碱废水 |
|  | 36 | 水洗 | 逆流 | 2000.00 | 4800.00 | 1600.00 | 3840.00 | 酸碱废水 |
|  | 37 | 脱脂 | 更换槽液 | / | 77.76 | / | 31.10 | 酸碱含油废水 |
|  | 38 | 水洗 | 逆流 | 1000.00 | 2400.00 | 800.00 | 1920.00 | 酸碱含油废水 |
|  | 39 | 表调 | 更换槽液 | / | 648.00 | / | 518.40 | 酸碱含油废水 |
|  | 40 | 磷化 | 更换槽液 | / | 38.88 | / | 31.10 | 酸碱含油废水 |
|  | 41 | 水洗 | 逆流 | 4000.00 | 9600.00 | 3200.00 | 7680.00 | 酸碱含油废水 |
|  | 42 | 涂装 | 更换槽液 | / | 2916.00 | / | 2332.80 | 酸碱含油废水 |
|  | 43 | 水洗 | 逆流 | 4000.00 | 9600.00 | 3200.00 | 7680.00 | 酸碱含油废水 |
| 链条 | 44 | 清洗 | / | / | 100.00 | / | 20.00 | 含油废水 |
|  | 45 | 脱脂 | 更换槽液 | / | 364.50 | / | 109.35 | 酸碱含油废水 |
|  | 46 | 水洗 | 逆流 | 1000.00 | 3600.00 | 800.00 | 2880.00 | 酸碱含油废水 |
|  | 47 | 酸洗 | 更换槽液 | / | 8.20 | / | 3.28 | 酸碱废水 |
|  | 48 | 水洗 | 逆流 | 1000.00 | 3600.00 | 800.00 | 2880.00 | 酸碱废水 |
|  | 49 | 发黑 | 更换槽液 | / | 4.10 | / | 3.28 | 酸碱废水 |
|  | 50 | 皂化 | 更换槽液 | / | 4.10 | / | 3.28 | 酸碱废水 |
| 织带 | 51 | 清洗 | / | / | 2400.00 |  | 320.00 | 酸碱有色废水 |

      - 生活污水

本项目定员约500人，按人均日用水量120升计算（含公共用水），日用水量为60m3，则本项目职工年生活用水约18000m3/a，生活污水排放系数以0.8计，排水量约14400 m3/a。

      - 地面冲洗水

根据企业提供的数据，厂区需要进行地面冲洗，项目地面冲洗废水产生量约为2080m3/a，冲洗废水进入污水处理站处理。

      - 喷淋废水

项目设置碱液喷淋废水对氯化氢及锌烟进行处理，根据计算及水平和，年产生量为351.612m3/a。

软水制备浓水

电镀液需要用纯水来配置，根据企业提供的材料，产生浓水约86.44m3/a。

      - 初期雨水

项目总占地面积为125550.74m2，汇水面积约13667 m2，经查有关资料，连云港市年均暴雨强度为1.36×10-5m3/（m2•s），年平均暴雨次数约24次，初期降雨时间取10min，则算得初期雨量约为7032m3/a。

本项目废水污染源产生源强、处理方式及排放情况见表3.3-9。

表3.3-9  本项目水污染物产生及排放状况

| 废水种类 | 产生工段 | 废水量t/a | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 执行标准mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/l | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/l | 排放量t/a |  |
| 含铬工艺废水 | W2-13、W2-14、W3-12、W3-13、W3-14 | 4406.99 | pH | 5~6 | 经过含铬废水处理装置处理车间口达标后进入综合污水处理 | pH | 6~7 | / |
|  |  |  | COD | 8039.51 | 35.43 |  | COD | 3542.53 | 15.61 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 803.95 | 3.54 |  | 氨氮 | 394.71 | 1.74 | / |
|  |  |  | SS | 2854.56 | 12.58 |  | SS | 221.97 | 0.98 | / |
|  |  |  | 石油类 | 113.46 | 0.50 |  | 石油类 | 66.99 | 0.30 | / |
|  |  |  | 总铬 | 526.94 | 2.32 |  | 总铬 | 0.94 | 0.004 | 1.0 |
|  |  |  | 六价铬 | 0.527 | 0.002 |  | 六价铬 | 0.01 | 0.00002 | 0.2 |
|  |  |  | 总氮 | 803.95 | 3.54 |  | 总氮 | 375.09 | 1.65 | / |
| 含锌工艺废水 | W2-9、W2-10、W3-8、W3-9 | 5114.952 | pH | 5~6 | 经过含锌废水处理装置后进入综合污水处理 | pH | 6~7 | / |
|  |  |  | COD | 7229.78 | 36.98 |  | COD | 3982.17 | 20.37 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 722.98 | 3.70 |  | 氨氮 | 361.49 | 1.85 | / |
|  |  |  | SS | 2420.36 | 12.38 |  | SS | 726.11 | 3.71 | / |
|  |  |  | 石油类 | 97.75 | 0.50 |  | 石油类 | 78.20 | 0.40 | / |
|  |  |  | 总锌 | 294.82 | 1.51 |  | 总锌 | 5.90 | 0.03 | / |
|  |  |  | 总氮 | 722.98 | 3.70 |  | 总氮 | 361.49 | 1.85 | / |
| 综合废水 | W1-1、W1-2、W1-3、W1-4、W1-5、W1-6、W2-1、W2-2、W2-3、W2-4、W2-5、W2-6、W2-7、W2-8、W2-11、W2-12、W3-1、W3-2、W3-3、W3-4、W3-5、W3-6、W3-7、W3-10、W3-11、W5-1、W5-2、W5-3、W5-4、W5-5、W5-6、W5-7、W5-8、W5-9、W10-1、W12-1、W12-2、预处理后的含锌废水及含铬废水、地面冲洗废水 | 75278.098 | pH | 5~6 | 经过综合废水处理装置处理后进入生化装置 | pH | 6~7 | / |
|  |  |  | 色度 | 400 |  | 色度 | 150 | / |
|  |  |  | COD | 2867.80 | 215.88 |  | COD | 1341.719 | 101.002 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 143.01 | 10.77 |  | 氨氮 | 94.350 | 7.102 | / |
|  |  |  | SS | 1246.64 | 93.84 |  | SS | 136.489 | 10.275 | / |
|  |  |  | 石油类 | 46.49 | 3.50 |  | 石油类 | 10.813 | 0.814 | / |
|  |  |  | 总铬 | 0.060 | 0.005 |  | 总铬 | 0.060 | 0.005 | / |
|  |  |  | 六价铬 | 0.00034 | 0.00003 |  | 六价铬 | 0.00034 | 0.00003 | / |
|  |  |  | 总氮 | 200.21 | 15.07 |  | 总氮 | 125.138 | 9.420 | / |
|  |  |  | TP | 19.66 | 1.48 |  | TP | 15.129 | 1.139 | / |
|  |  |  | 总锌 | 0.60 | 0.05 |  | 总锌 | 0.601 | 0.045 | / |
|  |  |  | LAS | 60.44 | 4.55 |  | LAS | 28.464 | 2.143 | / |
| 全厂废水 | / | 89678.098 | pH | 6~9 | 调节+厌氧+好养+沉淀+MBR | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  | 色度 | 120 |  | 色度 | 100 | 100 |
|  |  |  | COD | 1229.041 | 110.22 |  | COD | 289.070 | 25.92 | 300 |
|  |  |  | 氨氮 | 84.017 | 7.53 |  | 氨氮 | 41.135 | 3.69 | 45 |
|  |  |  | SS | 127.418 | 11.43 |  | SS | 108.942 | 9.77 | 120 |
|  |  |  | 石油类 | 18.153 | 1.63 |  | 石油类 | 13.969 | 1.25 | 15 |
|  |  |  | 总铬 | 0.051 | 0.005 |  | 总铬 | 0.051 | 0.005 | 0.1 |
|  |  |  | 六价铬 | 0.00028 | 0.00003 |  | 六价铬 | 0.00028 | 0.00003 | 0.05 |
|  |  |  | 总氮 | 136.557 | 12.25 |  | 总氮 | 66.858 | 6.00 | 70 |
|  |  |  | TP | 14.496 | 1.30 |  | TP | 3.996 | 0.36 | 4 |
|  |  |  | 总锌 | 0.504 | 0.05 |  | 总锌 | 0.504 | 0.05 | 1.5 |
|  |  |  | LAS | 23.894 | 2.14 |  | LAS | 15.483 | 1.39 | 20 |

    - 副产物产生及排放源强

副产物产生情况

根据《国家危险废物名录》2016年的规定，对项目运营过程中副产物类别进行判定，其中含铬废水污泥根据《污染物源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）8.3，当采用化学法处理电镀废水时，

式中：

M—单位时间内污泥产生量（绝干量），kg/d；

k—系数，以亚硫酸盐为还原剂时，k值为2；以硫酸亚铁为还原剂时，当废水中六价铬离子质量浓度等于或大于5mg/ L时，k值为14；当废水中六价铬离子质量浓度小于5mg/ L时，k值为16；本项目采用亚硫酸钠作为还原剂，k为2；

c1—废水中六价铬离子质量浓度，mg/ L ，当废水中离子质量浓度小于5mg/ L时，应以5mg/ L计算；项目采用三价铬进行钝化，取5mg/ L计算；

c2—废水中铁离子质量浓度，mg/ L；

c3—废水中除铁和铬离子以外的金属离子质量浓度总和，mg/ L；

c4—废水中悬浮物质量浓度，mg/ L；

q1、q2、q3、q4—对应于相应污染物的处理水量，m3/d。

计算得含铬废水污泥量约为21.86t/a。

其余副产物根据的量根据物料平衡计算得到或经验估算，运营过程副产物产生情况汇总表见表3.3-10。

表3.3-10 项目副产物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生 | 主要成分 | 形态 | 估算产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 冲孔、锻压等 | 钢材 | 固态 | 210.25 |
| 2 | 废焊条 | 焊接 | 焊丝 | 固态 | 0.42 |
| 3 | 废淬火渣 | 淬火 | 淬火油、乳化剂等 | 固态 | 51.87 |
| 4 | 脱脂沉渣 | 脱脂 | 铁锈、表面油脂 | 固态 | 5.93 |
| 5 | 酸洗沉渣 | 酸洗 | 铁锈、废酸等 | 固态 | 5.88 |
| 6 | 磨料泥 | 滚动 | 磨料、铁粉 | 固态 | 67.93 |
| 7 | 镀锌沉渣 | 镀锌 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 固态 | 3.61 |
| 8 | 电解沉渣 | 电解 | 铁锈、表面油脂 | 固态 | 2.93 |
| 9 | 磷化沉渣 | 磷化 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 固态 | 1.45 |
| 10 | 涂装沉渣 | 电泳涂装 | 黑浆、乳化剂等 | 半固态 | 5.65 |
| 11 | 热镀锌锌渣 | 热镀锌 | 锌 | 固态 | 7 |
| 12 | 漆渣 | 喷漆 | 漆渣 | 固态 | 0.6 |
| 13 | 废漆桶 | 水性喷漆 | 水性漆 | 固态 | 1.8 |
| 14 | 废塑粉 | 喷塑 | 塑粉 | 固态 | 4.5 |
| 15 | 废活性炭 | 废气处理 | 有机物等 | 固态 | 18.54 |
| 16 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 污泥、锌、铬等 | 固态 | 70.00 |
| 17 | 废离子交换树脂 | 废水处理/纯水制备 | 废水处理/纯水制备 | 固态 | 8.00 |
| 18 | 含铬污水污泥 | 废水处理 | 污泥、铬等 | 固态 | 21.86 |
| 19 | 生活垃圾 | 职工生活 | 职工生活 | 固体 | 150.00 |
| 20 | 除尘灰 | 除尘 | 钢粉 | 固体 | 4.25 |

      - 副产物属性判定情况

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表运营期副产物处理处置方式见表3.3-11。

（2）危险废物属性判定

根据《国家危险废物》和《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表3.3-12。

表3.3-11本项目副产物属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生装置 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 是否为危险废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 边角料 | 冲孔机、锻压机 | 冲孔、锻压等 | 固态 | 钢材 | 210.25 | √ | 否 |  | 主要成分为钢材，可以再次利用，未列入危废名录 |
| 2 | 废焊条 | 焊接 | 焊接 | 固态 | 焊丝 | 0.42 | √ | 否 |  | 主要成分为焊条，未列入危废名录 |
| 3 | 废淬火渣 | 淬火炉 | 淬火 | 固态 | 淬火油、乳化剂等 | 51.87 | √ | 是 |  | 《国家危险废物名录》（2016版）HW17类表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 |
| 4 | 脱脂沉渣 | 脱脂槽 | 脱脂 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 5.93 | √ | 是 |  |  |
| 5 | 酸洗沉渣 | 酸洗槽 | 酸洗 | 固态 | 铁锈、废酸等 | 5.88 | √ | 是 |  |  |
| 6 | 磨料泥 | 滚光桶 | 滚动 | 固态 | 磨料、铁粉 | 67.93 | √ | 是 |  |  |
| 7 | 镀锌沉渣 | 镀锌槽 | 镀锌 | 固态 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 3.61 | √ | 是 |  |  |
| 8 | 电解沉渣 | 电解槽 | 电解 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 2.93 | √ | 是 |  |  |
| 9 | 磷化沉渣 | 磷化槽 | 磷化 | 固态 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 1.45 | √ | 是 |  |  |
| 10 | 涂装沉渣 | 电泳涂装槽 | 电泳涂装 | 半固态 | 黑浆、乳化剂等 | 5.65 | √ | 是 |  |  |
| 11 | 热镀锌锌渣 | 热镀锌锅 | 热镀锌 | 固态 | 锌 | 7.00 | √ | 是 |  |  |
| 12 | 漆渣 | 喷枪 | 喷漆 | 固态 | 漆渣 | 0.60 | √ | 否 |  | 《国家危险废物名录》（2016版）中未录入水性漆漆渣及包装材料 |
| 13 | 废漆桶 | 包装 | 水性喷漆 | 固态 | 水性漆 | 1.80 | √ | 否 |  |  |
| 14 | 废塑粉 | 喷塑枪 | 喷塑 | 固态 | 塑粉 | 4.50 | √ | 否 |  | 主要成分为塑粉，未列入危废名录 |
| 15 | 废活性炭 | 废气处理 | 废气处理 | 固态 | 有机物等 | 18.54 | √ | 是 |  | 《国家危险废物名录》（2016版）HW17类表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 |
| 16 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 废水处理 | 固态 | 污泥、锌、铬等 | 70.00 | √ | 是 |  |  |
| 17 | 废离子交换树脂 | 废水处理/纯水制备 | 废水处理/纯水制备 | 固态 | 树脂、锌、铅等 | 8.00 | √ | 是 |  |  |
| 18 | 含铬污水污泥 | 废水处理 | 废水处理 | 固态 | 污泥、铬等 | 21.86 | √ | 是 |  |  |
| 19 | 生活垃圾 | 职工生活 | 职工生活 | 固体 | 生活日用品 | 150.0 | √ | 否 |  | 生活垃圾 |
| 20 | 除尘灰 | 布袋除尘器 | 除尘 | 固体 | 钢粉 | 4.2 | √ | 否 |  | 除尘灰 |

表3.3-12危险废物属性判定一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废淬火渣 | HW17 | 336-064-17 | 51.87 | 淬火炉 | 固态 | 淬火油、乳化剂等 | 淬火油、乳化剂等 | 3天清理一次 | T/C | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 脱脂沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.93 | 脱脂槽 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 铁锈、表面油脂 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 3 | 酸洗沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.88 | 酸洗槽 | 固态 | 铁锈、废酸等 | 铁锈、废酸等 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 4 | 磨料泥 | HW17 | 336-064-17 | 67.93 | 滚光桶 | 固态 | 磨料、铁粉 | 磨料、铁粉 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 5 | 镀锌沉渣 | HW17 | 336-052-17 | 3.61 | 镀锌槽 | 固态 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 3天清理一次 | T |  |
| 6 | 电解沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 2.93 | 电解槽 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 铁锈、表面油脂 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 7 | 磷化沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 1.45 | 磷化槽 | 固态 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 3天清理一次 | T |  |
| 8 | 涂装沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.65 | 电泳涂装槽 | 固态 | 黑浆、乳化剂等 | 黑浆、乳化剂等 | 7天清理一次 | T/C |  |
| 9 | 热镀锌锌渣 | HW17 | 336-052-17 | 7.00 | 热镀锌锅 | 固态 | 锌 | 锌 | 7天清理一次 | T |  |
| 10 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 18.54 | 废气处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物等 | 30天清理一次 | T |  |
| 11 | 污水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 | 70.00 | 废水处理 | 固态 | 污泥、锌、铬等 | 污泥、锌、铬等 | 30天清理一次 | T |  |
| 12 | 废离子交换树脂 | HW17 | 336-052-17 | 8.00 | 废水处理/纯水制备 | 固态 | 树脂、锌、铅等 | 树脂、锌、铅等 | 30天清理一次 | T |  |
| 13 | 含铬污水污泥 | HW17 | 336-060-17 | 21.86 | 废水处理 | 固态 | 污泥、铬等 | 活性炭、有机物 | 30天清理一次 | T |  |

    - 噪声

项目主要噪声设备为冲压机、送料机、线钩机、锻造压力机、编链机、焊链机、闪光对焊机、导轨成形机、高频焊管机、缝纫机、切带机、橡胶制品混料机、成形机、压铸机、滚光机、抛丸机等，其噪声源强在75～90dB（A）之间，其噪声产生、治理及排放情况见表3.3-13。

表3.3-13 项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪量 | 降噪后 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 5#车间 | 自动冲压机 | 8 | 90 | 30 | 60 | 200 | 92 | 34 | 244 |
|  | 自动送料机 | 8 | 80 | 30 | 50 | 201 | 113 | 37 | 222 |
|  | 开式冲压机 | 38 | 90 | 30 | 60 | 195 | 102 | 38 | 233 |
|  | 自动线钩机 | 2 | 85 | 30 | 55 | 163 | 241 | 98 | 100 |
| 3#车间 | 锻造压力机 | 6 | 75 | 20 | 55 | 160 | 80 | 81 | 260 |
|  | 滚光机 | 4 | 80 | 20 | 60 | 148 | 88 | 92 | 252 |
|  | 抛丸机 | 2 | 85 | 30 | 55 | 159 | 92 | 86 | 149 |
|  | 自动抛丸机 | 1 | 85 | 30 | 55 | 153 | 85 | 90 | 256 |
| 8#车间 | 自动编链机 | 7 | 75 | 20 | 55 | 30 | 147 | 220 | 213 |
| 4#车间 | 自动焊链机 | 7 | 82 | 30 | 52 | 195 | 123 | 64 | 216 |
|  | 闪光对焊机 | 2 | 82 | 30 | 52 | 207 | 136 | 48 | 204 |
|  | 导轨成形机 | 1 | 75 | 20 | 55 | 201 | 142 | 56 | 198 |
|  | 高频焊管机 | 1 | 82 | 30 | 52 | 192 | 146 | 72 | 194 |
| 7#车间 | 自动缝纫机 | 54 | 85 | 30 | 55 | 69 | 202 | 188 | 147 |
| 9#车间 | 自动切带机 | 10 | 80 | 20 | 60 | 94 | 97 | 152 | 250 |
| 6#车间 | 橡胶制品混料机 | 2 | 80 | 20 | 60 | 173 | 63 | 68 | 277 |
|  | 橡胶制品成形机 | 2 | 75 | 20 | 55 | 169 | 60 | 72 | 290 |
|  | 锌铝合金压铸机 | 2 | 90 | 30 | 60 | 141 | 48 | 97 | 294 |

    - 非正常情况下污染物的产生与排放情况

1、废气污染物

本项目非正常工况为进行开停车管理时，按照最不利的情况，所有产污环节同时进行，核算的非正常情况下各废气污染物的最大排放源强见表3.3-13。

表3.3-14 非正常或事故状况下废气污染物排放源强表

| 排气筒 | 主要污染物 | 排放量/（kg/h） | 烟气出口流量（m/s） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H/m | ø/m | 出口温度℃ |
| 1# | 氯化氢 | 3.525 | 4.25 | 15 | 0.5 | 25 |
| 2# | 烟尘 | 0.467 | 4.25 | 15 | 1 | 25 |
|  | 氯化氢 | 3.997 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 1.152 |  |  |  |  |
| 3# | 氯化氢 | 1.191 | 4.25 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | 粉尘 | 0.413 |  |  |  |  |
| 4# | VOCs | 3.525 | 4.25 | 15 | 0.5 | 25 |

2、废水污染物

本项目非正常工况主要为本厂污水处理站处理装置发生故障或处理效率达不到设计指标要求时引起的。污水处理装置出现事故的主要原因是动力输送设备发生故障或停电原因造成，对于动力设备在污水处理装置设计时一般考虑了备用；对于停电引起的事故，废水先排入事故池，待污水处理站运行正常后分批返回处理达到接管要求后再排放。本项目废水预处理站出水口安装自动阀门及视频监控系统，一旦发现出水不能达到接管要求则切断出水，废水汇入事故池（容积250m³事故池），分批返回处理达到接管要求后再排放，故不考虑废水非正常排放情况。

污染物“三本账”汇总

本项目所产生的污染物经过厂内处理设施处理后达标排放，建成后污染物“三本账”见表3.3-15。

表3.3-15  项目建成后污染物“三本帐”核算表（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管排放量 | 最终排放量 |
| 废水 | 水量 | 89678.098 | 0 | 89678.098 | 89678.098 |
|  | COD | 297.51 | 271.585 | 25.92 | 4.48 |
|  | 氨氮 | 18.44 | 14.750 | 3.69 | 0.45 |
|  | SS | 119.96 | 110.187 | 9.77 | 0.90 |
|  | 石油类 | 4.50 | 3.247 | 1.25 | 0.09 |
|  | 总铬 | 2.32 | 2.318 | 0.005 | 0.005 |
|  | 六价铬 | 0.0023 | 0.002 | 0.00003 | 0.00003 |
|  | 总氮 | 22.31 | 16.317 | 6.00 | 1.35 |
|  | TP | 1.30 | 0.942 | 0.36 | 0.04 |
|  | 总锌 | 1.51 | 1.463 | 0.05 | 0.05 |
|  | LAS | 4.55 | 3.161 | 1.39 | 0.04 |
| 大气污染物 | 氯化氢（酸雾） | 3.336 | 3.269 | 0.067 | 0.067 |
|  | 氮氧化物 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 |
|  | 烟（粉）尘 | 5.013 | 4.939 | 0.074 | 0.074 |
|  | 二氧化硫 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0.010 |
|  | VOCs | 3.933 | 3.539 | 0.393 | 0.393 |
| 固体废弃物 | 一般固体废物 | 221.82 | 221.82 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 270.64 | 270.64 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 |

清洁生产水平分析

清洁生产是由末端治理转向生产全过程控制的综合预防污染为目的的环境策略，是污染防治和环境管理的重要措施，是实现可持续发展的重要手段，是以节能、降耗、减污、减少工业企业生产对人类健康和环境的危害为主要目标，以改进技术、强化企事业管理为手段，通过产品的开发设计、原料的充分使用、良好的企业管理、合理的工艺流程、有效的物料循环以及综合利用等途径，实现工业生产中包括生产、产品和消费的全过程控制，使污染物的产生量和排放量最小化的一种综合性措施，其目的是使生产和消费过程中产生的废物资源化、减量化、无害化，从而使企业获得最大的环境效益和经济效益。

    - 生产工艺先进性

本项目工艺成熟，设备先进，采用流水线作业，技术水平与产品质量都与国际同步，形成了市场竞争优势。本项目的工艺先进性主要体现在以下几个方面：

（1）电镀工艺

①项目采用全自动化挂镀和滚镀工艺；

②钝化工艺采用三价铬进行钝化；

③镀锌工艺采用无氰镀锌工艺，不使用氰化物作为原料；

④镀液和钝化液采用回收槽对镀液和钝化液进行回收。

（2）连续电镀加工

项目通过引进先进的设备，采用自动化吊镀及滚镀的工艺，镀件完全自动化的经过电镀线始末段，增加了镀液的回收工序，采取镀液过滤后循环使用技术，节省了镀液的使用。

（3）根据工艺选择多级逆流漂洗方式

项目清洗过程中采用的多级逆流清洗工艺，根据理论计算多级逆流清洗可大大减少废水排放量，如二级逆流清洗的用水量只是单级清洗的百分之五十左右。

（4）对适用镀种有带出液回收工序。

镀件出槽的带出液损失，也是造成电镀原材料浪费和污染物产生的重要环节。

减少带出液的量，首先降低了原材料的损耗，节约了成本；第二减少了污染物的产生量，减少了污染治理费用；第三减轻了对环境的污染。项目对镀件出槽的带出液方面采取的措施如下：

①设置最合理的镀件停留时间，让电镀液充分回滴，减少带出。

②设置回收槽。经过一级回收槽的处理，可以将工件表面上40-80%的带出液清洗下来。

（5）及时取出掉在镀槽中的镀件

积极清除依次掉入镀槽的镀件，避免镀件在镀槽中腐蚀、溶解、杂质增高，增加溶液处理次数。

    - 生产设备先进性

（1）新型电镀电源

电镀电源从直流发电机、氧化铜整流器、硒整流器、硅整流器、可控硅整流器发展至高频开关电源，电镀电源在技术上不断得到提升，性能不断完善。高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、过流和短路保护快速可靠；具有保护和抗瞬时冲击能力，能自动恢复、带载启动及停止，操作简单，对电网干扰小等一系列优点。新型高频开关电源还具有稳压、稳流功能，并且能做到全输出范围内的波形好，纹波系数极小。由于高频开关电源可以将输入到变压器的交流电频率提高一千倍以上变压器和滤波器的尺寸就大大缩小，使得同样功率开关电源的体积和重量均只有可控硅整流器的四分之一至六分之一左右，制造时耗材少，使用时所占空间小，是目前最省料、最节能的电镀电源。

（2）过滤机

用过滤机连续循环过滤，过滤机和溶液之间形成一个闭路循环，在此过程中除了清理介质和难得的过滤机维修外，基本没有其它额外损失。由于镀液不断得到净化，镀层质量会明显提高，成品率也可以保持稳定。

（3）挂具

挂具在电镀过程中扮演十分重要的角色，符合清洁生产要求的电镀挂具基本条件是：

①挂具的主杆和支杆要有足够的截面积，挂具各构件间的连接一定要可靠，保证电接触良好。

②除工件的装挂部位保持金属裸露外，其余部分要保持绝缘。良好的绝缘好处很多：避免挂具上镀上金属；减少镀液的消耗；促使电流集中分布在工件上，降低电流的供给值，使电能得到充分利用，避免无效损耗；改善电流分布状况，改善镀层的均匀性，提高镀层质量；加快沉积速度，提高生产效率延长使用寿命，降低使用成本等。

③挂具所用绝缘材料和施涂工艺要可靠，所选涂覆层的耐热性和化学稳定性好，在溶液中不会释放出有害物质；要有一定厚度，要均匀、光滑、不挂水，以减少镀液的带出；要有弹性、有强度、耐撞、耐磨；同挂具主材的结合好，挂钩切割处不会产生缝隙。

④挂具要保证良好导电。破损挂具要及时维修、更新，防止挂具夹带废镀层和残留盐进入镀液导致污染，增加不必要的镀液处理次数。

    - 资源能源消耗

本评价主要从以下两个方面加强实施清洁生产措施。

（1）节水，提高水的循环利用率

为了贯彻国、经贸资源【2000】1015号文《关于加强工业节水工作的意见的通知》的精神，项目在建设和运行过程中应充分考虑水的回用，尽可能的提高水的回用率。由于生产过程中产品质量的要求，工艺用水水质要求较高，因此水的回用主要考虑在辅助设施和公用工程方面。具体措施如下：

①采用省水电镀生产设备；

②在各个水洗工段，采用逆流清洗或水洗+喷淋，提高水的利用效率。

③废水处理后回用到生产中。

（2）提高原料回收利用率

项目电镀线镀液定期维护，使镀液可以循环使用，以提高原料回收利用率，减少重金属的流失。

电镀设置回收槽，回收槽定期补充到镀槽液中，以提高提高原料回收利用率。镀锌后的水洗水设置了回收装置，以回收锌、铬，减少废水中锌、铬的排放量。

（3）采取污染防治措施

本项目废气处理措施，主要对氯化氢采取喷淋吸收塔处理；有机废气采用活性炭吸附处理，能确保废气达标排放。

本项目采取噪声措施主要是优化厂平面布置、厂房隔声、安装消声器、选用低噪声设备、绿化防护等，通过各项降噪措施，可以确保厂界达标。

本项目的危险废物通过委托有资质单位处置，可以保证没有排放，对环境造成影响较小。

（4）生产管理先进性

对设备进行定期维修，减少物料流失和节能降耗。定期检查，校正各种台称、天平等仪器的精度，保证投入化学试剂最优化，防止投加量过大。生产线都安装水表，确定水的用量，防止水量过大或过小。加强各种原辅材料在厂区内的管理，减少其在储存过程中的污染，减轻镀前处理负荷。

对比分析结果见表3.4-1。

表3.4-1 电镀清洁生产评价指标项目、权重及基准值及本项目情况

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | II 级基准 | III 级基准 | 本项目分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺 | 0.15 | 1. 民用产品采用低铬或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层替代铅锡合金 | 1. 民用产品采用低铬或三价铬钝化 2. 民用产品采用无氰镀锌 3. 使用金属回收工艺 | 1、本项目采用三价铬钝化 2、采用无氰镀锌 3、使用回收处回收镀液中的锌（项目使用镀液回收槽回收镀液） 达到Ⅰ级基准值 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.15 | 1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀液均设置过滤机循环连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3. 定时清槽，去除溶液中的杂质 达到 I 级基准值 |
| 3 |  |  | 电镀生产线要求 | 0.4 | 电镀生产线采用节能措施，70%生产线实现自动化或半自动化 | 电镀生产线采用节能措施②，50%生产线实现半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施 | 电镀生产线采用节能措施，使用高频开关电源和可控硅整流器电源，直流母线压降约2~3V，小于10%。镀覆线均为全自动吊镀线及滚镀线。 达到 I 级基准值 |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | 本项目选择逆流漂洗、电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施。 达到 I 级基准值。 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.10 | 单位产品每次清洗取水量 | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | 达到II 级基准值 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.18 | 锌利用率 | % | 0.8/n | ＞82 | ＞80 | ＞75 | 镀锌中锌利用率：87.0% 达到II 级基准值 |
| 7 |  |  | 电镀用水重复利用率 | % | 0.2 | ＞60 | ＞40 | ＞46 | 45% 达到II 级基准值 |
| 8 | 污染物产生指 标 | 0.16 | 有减少重金属污染物污染预防措施 | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施 | 至少使用三项减少镀液带出措施 | 本项目采取的减少镀液带出措施： 1.在不影响产品质量的情况下尽量延长镀件出槽时间，以延长镀液滴流时间； 2.科学装挂镀件； 3.对镀镍设有镀液回收槽； 4.镀槽间装有导流板； 5.可以在线或离线回收重金属。 达到 I 级基准值 |
| 9 |  |  | 危险废物污染预防措 | 0.3 | 电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属， 交外单位转移须提供危险废物转移联单 | 废液均在企业内预处理进入污水站处理，电镀污泥等危险废物均交给有资质单位处理，执行危险废物转移联单制度。 达到 I 级基准值 |
| 10 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 | 1 | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记 录 | 企业对镀液成分进行定量检测，并保存检测记录；有产品质量检测设备，并保存有产品检测记录。 达到II级基准值。 |
| 11 | 管理指标 | 0.16 | 环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | 废气、废水、噪声等污染物均能做到达标排放，主要污染物排放达到国家和地方总量控制指标。 达到I级基准值。 |
| 12 |  |  | 产业政策执行情况 | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 | 符合，达到 I 级基准值 |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 | 0.1 | 按照GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求， 开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核。达到 II 级基准值。 |
| 14 |  |  | 危险化学品管理 | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 符合，达到 I 级基准值 |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH 自动监测装置，建立治污设施运行台账;对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH 自动监测装置;对有害气体有 良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH 自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 电镀废水根据不同类别进行分质处理，含重金属的废水不与非电镀废水混合处理。建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH 自动监测装置；对有害气体设有喷淋吸收或喷淋中和装置，并定期委托有资质的监测单位检测。达到 II 级基准值。 |
| 16 |  |  | 危险废物处理处置 | 0.1 | 危险废物按照GB 18597 等相关规定执行 | 符合，达到 I 级基准值。 |
| 17 |  |  | 能量计量器配备情况 | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167 标准 | 按 GB17167 的要求配备有电能表、 气体流量表、水流量表、温度仪表、 压力仪表等能源计量器具。 达到 I 级基准值。 |
| 18 |  |  | 环境应急预案 | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 | 企业为新建企业，企业承诺编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练。 达到I 级基准值。 |

综合以上，可得出综合电镀清洁生产水平的计算结果。

表3.4-2 综合电镀清洁生产评价指标计算结果

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺 | 0.15 | 100 | 15 | 15 | 33 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.15 | 100 | 15 | 15 |  |
| 3 |  |  | 电镀生产线要求 | 0.4 | 100 | 40 | 40 |  |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 100 | 30 | 30 |  |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.10 | 单位产品每次清洗取水量 | L/m2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.18 | 锌利用率 | % | 0.8/2 | 100 | 40 | 40 | 18 |
| 7 |  |  | 电镀用水重复利用率 | % | 0.8/2 | 100 | 40 | 40 |  |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.16 | 有减少重金属污染物污染预防措施 | 0.2 | 100 | 20 | 20 | 16 |
| 9 |  |  | 危险废物污染预防措 | 0.3 | 100 | 30 | 30 |  |
| 10 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 | 1 | 100 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 管理指标 | 0.16 | 环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 100 | 20 | 20 | 16 |
| 12 |  |  | 产业政策执行情况 | 0.2 | 100 | 20 | 20 |  |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 | 0.1 | 100 | 10 | 10 |  |
| 14 |  |  | 危险化学品管理 | 0.10 | 100 | 10 | 10 |  |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 100 | 10 | 10 |  |
| 16 |  |  | 危险废物处理处置 | 0.1 | 100 | 10 | 10 |  |
| 17 |  |  | 能量计量器配备情况 | 0.1 | 100 | 10 | 10 |  |
| 18 |  |  | 环境应急预案 | 0.1 | 100 | 10 | 10 |  |

由于Y=100＞85，且限定性指标全部满足II 级基准值要求及以上，故综合电镀清洁生产水平达到II 级（国内清洁生产先进水平）。

    - 小节

本项目采用了较为先进的工艺，产品质量稳定，污染控制水平较高，是污染较小、节约能源的清洁生产工艺，符合清洁生产、循环经济和节能减排要求，清洁生产水平在同行业中属于国内先进水平。

风险识别

概述

根据（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，新、改、扩建相关相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

风险调查

建设项目风险源调查

调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目涉重点关注的危险物质主要有硝酸、盐酸及钝化液等，其数量、分布情况及涉及的生产工艺特点见表3.5-1，理化性质等基础资料见表3.5-2。

表3.5-1 危险物质数量、分布情况及工艺特点

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 分布情况 | 所涉工艺 | 工艺特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 3.20 | 化学品仓库、生产车间 | 出光、钝化 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 2 | 盐酸 | 69.57 | 化学品仓库、生产车间 | 酸洗、活化 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 3 | 甲醇 | 160.00 | 化学品仓库、生产车间 | 淬火 | 涉及泄漏、中毒、火灾、爆炸 |
| 4 | 亚硝酸钠 | 1.50 | 化学品仓库、生产车间 | 防锈、发黑 | 涉及泄漏、中毒 |
| 5 | 冰醋酸 | 20.00 | 化学品仓库、生产车间 | 还原清晰 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |
| 6 | 铬及其化合物（以铬计） | 2.322 | 化学品仓库、生产车间 | 钝化 | 涉及泄漏、中毒、腐蚀 |

表3.5-2 危险物质理化性质基础资料一览表

| 物质名称 | 形态 | 熔点(℃) | 沸点 （℃） | 比重 (水=1) | 闪点 （℃） | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | 爆炸极限 （V%） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 液 | -42 | 86 | 1.5 | / | / | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 盐酸 | 液 | -114.8 | 108.6 | 1.2 | / | / | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 氢氧化钠 | 固 | 318.4 | 1390 | 2.12 | / | / | / | / | 第8.2类碱性腐蚀品 |
| 硫酸 | 液 | 10.5 | 330 | 1.83 | / | 2140 | 510 | / | 第8.1类酸性腐蚀品 |
| 甲醇 | 液 | -97.8 | 64.7 | 0.79 | 12 | 5628 | 83776 | 5.5~44 | 第3.2类 中闪点液体 |
| 亚硝酸钠 | 固 | 271 | 320 | 2.17 | / | / | / | / | 第5.1类 氧化剂 |
| 冰醋酸 | 液 | 16.6 | 118.1 | 1.05 | 39 | 3310 | 13791 | 4~17 | 第8.1类酸性腐蚀品 |

环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，本项目环境敏感目标见表2.5-1，环境敏感目标区位分布图见图2.5-1。

环境风险潜势初判

环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表3.5-3确定环境风险潜势。

表3.5-3 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

P的分级确定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目所涉危险物质Q值见表3.5-4。

表3.5-4 项目危险物品数量与临界值比值Q值判别表

| 物质名称 | 本项目厂区储存量（t） | 临界量Q（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车间在线量 | 储存场所 | 小计q |  |  |
| 硝酸 | 0.01 | 1.00 | 1.01 | 7.5 | 0.135 |
| 盐酸 | 0.21 | 2.00 | 2.21 | 7.5 | 0.294 |
| 甲醇 | 0.53 | 4.00 | 4.53 | 10 | 0.453 |
| 冰醋酸 | 0.07 | 1.00 | 1.07 | 10 | 0.107 |
| 铬及其化合物 （以铬计） | 0.044 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.66 |
| 合计 | / | / | / | / | 1.645 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉风险物质Q=1.645，即1≤Q<10。

2、行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表C.1评估生产工艺情况（M）。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，具体见表3.5-5。

表3.5-5 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |

项目属于其他项目中涉及危险物质使用、贮存的项目，因此，M=5，以M4表示。

3、危险物质及工艺系统危险性等级（P）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），按照3.5-6确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表3.5-6 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

项目危险物质数量与临界量比值1≤Q<10，行业及生产工艺为M4，则危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

E的分级确定

本项目涉及的危险物质主要为硝酸、盐酸、甲醇、冰醋酸及钝化液，潜在风险事故类型主要是物质泄漏扩散和火灾爆炸，对大气环境造成不利影响，故本次评价仅对大气环境敏感程度等级进行判断。

1、大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.5-7。

表3.5-7 大气环境敏感度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口大于100人 |

根据项目周边居民居住情况，本项目大气环境敏感度为E2。

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表3.5-8。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.5-9和表3.5-10。

表3.5-8 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3.5-9 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3.5-10环境敏感目标分级

| 敏感性 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1和类型 2包括的敏感保护目标 |

项目排水进入污水厂，尾水进入武障河，武障河为Ⅳ类水；发生事故时，24h不留经跨省界，地表水功能敏感性分区为低敏感区F3；排放口下游顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1和类型 2包括的敏感保护目标，为S3。根据表3.5-8，项目地表水环境敏感程度分级为E3。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型， E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表 3.5-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.5-12和表3.5-13。当同一建设项目涉及两个 G分区或 D分级及以上时，取相对高值。

表3.5-11 地下水环境敏感程度

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3.5-12 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表3.5-13 包气带防污性能分级

| 分级 |  | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- | --- |
| D3 |  | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 |  | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 |  | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

项目建设场地不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。”，也不属于“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。”，因此项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感G3；所在区域包气带根据水文地质勘探资料，该地区潜水极不发育，主要赋存于渗透系数小于1×10-6cm/s的粘土及淤泥（粘土）中，厚18-22m，为水文地质条件意义上的弱透水层，包气带防污性能为D3，对照表3.5-11，地下水敏感程度为E3。

建设项目环境风险潜势初判

根据上述分析及表3.5-3，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，大气环境敏感度为E2，则项目大气环境风险潜势为II级；地表水环境敏感度为E3，地表水环境风险潜势为Ⅰ级；地下水环境敏感度为E3，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。

评价等级和评价范围

1、风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目大气环境风险潜势为II级，风险评价等级为三级，地表水和地下水风险潜势为Ⅰ级，风险等级为简单分析。建设项目风险评价工作等级划分见表3.5-14。

表3.5-14 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

2、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险评价最高等级为三级，确定项目的风险评价范围为距离项目边界3km范围内。对项目边界3公里内主要居民点等环境风险敏感点进行调查，具体情况见表2.5-1和图2.5-1。

风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和项目的实际情况，本次评价对全厂在实际生产运行过程中，可能产生的环境风险进行分析。

风险识别内容

风险识别内容如下：

1、物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；

2、生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等；

3、危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

风险识别方法

1、物质危险性识别

项目所涉及的原辅料有关性质列于表3.5-2，主要危险物质判别见表3.5-9。

表3.5-9 项目主要危险物质判别表

| 序号 | 物料 名称 | 危险类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 2 | 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
| 3 | 硝酸 | 第8.2类碱性腐蚀品 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 |
| 4 | 甲醇 | 第3.2类 中闪点液体 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |
| 5 | 亚硝酸钠 | 第5.1类 氧化剂 | 无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 |
| 6 | 冰醋酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
| 7 | 锌粉 | 第4.3类 遇湿易燃物品 | 具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 |

2、生产系统危险性识别

项目厂区内各单元危险性见表3.5-10，厂内重点风险源为仓库、生产车间。

表3.5-10 厂内各单元主要危险、有害性分析

| 单元名称 | 危险有害物质（因素） | 主要危险、有害性 | 危险源划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产过程 | 酸洗 | 盐酸 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 钝化 | 钝化液（含铬）、硝酸、锌粉 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 还原清洗 | 冰醋酸 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 电解 | 电解粉、片碱 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 出光 | 硝酸 | 泄漏、中毒、腐蚀 | 一般危险 |
|  | 淬火 | 甲醇 | 火灾、泄漏、中毒 | 一般危险 |
| 贮运 | 仓库 | 硝酸、盐酸、氢氧化钠、硫酸、甲醇、冰醋酸、锌粉 | 火灾、泄漏、中毒 | 一般危险 |
| 公用工程 | 公用工程单元 | 噪声、短路、漏电、电弧、违章操作 | 火灾、爆炸、触电、灼伤 | 一般危险 |
| 环保工程 | 废气处理 | 氯化氢、VOCs、烟（粉）尘 | 泄漏、中毒 | 一般危险 |
|  | 废水处理 | COD、总铬、六价铬等 | 泄漏 | 一般危险 |
|  | 危险固废贮存 | COD等 | 泄漏 | 一般危险 |

风险类型

生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷渐致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。

因此，本次环境风险评价和管理的主要研究对象为化学品仓库硝酸泄漏、电镀车间钝化液外泄以及火灾燃烧造成的次生伴生污染对环境产生的不利影响。

风险事故情形分析

风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

本项目风险事故情形设定为硝酸包装桶泄漏及钝化液泄漏对环境产生的不利影响。

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。

根据资料统计各种事故状况的发生概率的频次，选取本项目的最大可信事故概率。潜在事故及发生频率详见表3.5-11。

表3.5-11 潜在事故及发生频率一览表

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 10-1次/年 |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 10-2次/年 |

根据上表可知，储存容器及储存物质发生泄漏中毒的概率为1.0×10-5次/年，由此确定本项目最大可信事故概率为1.0×10-5次/年，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

本项目最大可信事故主要为化学品仓库硝酸泄漏、电镀车间钝化液外泄以及火灾燃烧造成的次生伴生污染对环境产生的不利影响。

源项分析

由于本项目大气环境本项目大气环境风险潜势为II级，风险评价等级为三级，地表水和地下水风险潜势为Ⅰ级，风险等级为简单分析。不需要进行预测，仅定性分析大气影响影响后果、地表水影响后果及地下水影响后果。

根据项目原辅料的使用、存储情况及毒理毒性，选取硝酸及钝化液作为泄漏有毒物质的分析对象。项目最大可信事故危险物质硝酸及钝化液储存于化学品仓库内，硝酸为200L包装桶，钝化液为20kg包装桶。

次生/伴生污染事故

公司生产原辅料中存在危险化学品，在火灾、爆炸情况下可能产生次生伴生污染，事故状态下的次生伴生污染见表3.5-15。事故状态下次生危害途径为通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内局部大气环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，可能对近距离范围内的操作工人或其它人员造成伤害。

表3.5-15 事故状态下次生伴生污染一览表

| 物料名称 | 次生伴生危害 |
| --- | --- |
| 硝酸 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 |
| 盐酸 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
| 氢氧化钠 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 硫酸 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 甲醇 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |
| 亚硝酸钠 | 无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 |
| 冰醋酸 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
| 氧化锌 | 无特殊的燃烧爆炸特性。与镁能发生剧烈的反应, 引起爆炸。 |
| 锌粉 | 具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 |

伴生、次生危险性分析：以上物质在火灾爆炸事故中，经燃烧大部分转化为二氧化碳、一氧化碳。各污染物浓度范围在几十至几百之间，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小。但由于部分未燃烧的甲醇、乙酸等进入大气环境中，各污染物浓度范围在几十至几百之间，造成区域内局部大气环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，短时间内对近距离范围内的操作工人或其它人员造成伤害。因此要根据不同物质的特性采取适宜的灭火方式，防止并减轻伴生次生危害的产生，尽量消除因火灾等而引起的环境污染事故。

区域环境概况

自然环境概况

地理位置

灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。堆沟港化工园区位于灌南县最东部的堆沟港镇。

苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内，水运十分发达。堆沟港发展海——河联运条件相当优越，目前3000t货轮可直达堆沟港镇码头，往上游上千吨级的货轮可直达长茂作业区，乘潮万吨级货轮可直达灌河的堆沟作业区。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县，可通航百吨级小船，这些河与灌河邻县涟水，构成四通八达的县内内河运输网。陆运也十分发达，省级公路穿境而过与204国道相接，204国道与宁靖盐、京沪、淮连高速公路连成一体。堆沟港距国际性大港连云港仅70km，距陇海铁路60km，距连云港白塔埠飞机场70km，境内至南京仅3h路程。

江苏刚钜物流器械有限公司位于江苏省灌南县经济开发区东区内，项目地理位置详见图4.1-1。

地形、地貌

灌南县位于连云港东部滨海沉积平原区，海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐率低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。地貌类型以滨海低平地为主，地面高程一般在1.0-3.0m，近地表广泛分布滨海相粉质粘土和淤泥质粘土。地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。

气候、气象

灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。

日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。

温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。

降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。

风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。

雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。

水文水系

1、地表水

灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。

灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，潮汐特征值为：

平均高潮位：    1.88m

平均低潮位：   –1.29m

平均潮差：      3.16m

平均涨潮历时：  5h

平均落潮历时：  7h24min

平均高潮间隙：  6h56min

平均低潮间隙：  14h21min

流域面积大约8000平方公里，包括连云港、盐城、淮安、宿迁四市的灌南、灌云、响水、涟水、沭阳、滨海、阜宁、淮阴、泗阳、宿豫等10个县区，约1000万人。

灌河常年受海潮影响，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。

灌河河床断面稳定，多年来河床冲淤变化不大，河势稳定。灌河水深条件优良，根据2006年灌河水下地形测图资料，从灌河大桥至灌河口河段的-2m等深线（当地理论基面）全程贯通；-3m等深线几乎全程贯通，仅在大咀弯道上游断开约700m；-4m等深线则分别在连盐高速灌河大桥下游断开了约1.5km，在七队、管庄和十队三处合计断开了约1.5km的距离；-5m等深线主要分布于各弯道的凹岸，总长约26.5km；-10ｍ深槽主要出现在八队、新东河闸、刘庄、大咀4个弯道处的凹岸和以刚闸处河段，总长4.3km。

老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全长13km。河底高程-0.5～-1.5m，河底宽11～15m，边坡1：3。流域面积90.2km2。

盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。

武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。

本项目区域水系情况见图4.1-2。

2、地下水

区域属于沙碱地区，矿化度10～20‰左右，水位在3.5m以下，可供开发利用的只有深部承压水层，深度分别在110m到150m之间，有两个承压含淡水砂层，厚度在10～20m，单井日产水量均大于1000t。

自然资源

灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。

灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。2008年全县年均种植三麦53万亩，水稻面积近44万亩，其它旱作物10万亩，经济作物总复种面积达60万亩。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

生态环境

1、陆地生态

灌南的陆地生态环境为农业型生态环境，土壤植被以农作物和人工林为主要类型，农作物有水稻、小麦等粮食作物和棉花和油菜等的经济作物，还有各类蔬菜等，树木大部为人工营造的松、杉等及经济林和竹林等，次生植被以高度次生的野生灌草丛为主，分布在暂未开发的荒地和田埂上，常见的种类有紫花地丁、马鞭草、曼陀罗、车前草、蒲公英、艾蒿等。区内无经济果树和珍稀濒危野生植物。

2、水域生态

灌南县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，区内水沟及周围河流中鱼类及其他水生动物较多，鱼类有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、乌鱼等，甲壳类有河虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，主要以人工养殖为主。水生植物主要由沼泽植物和沉水植物构成。水生植物中常见的有水花生、水车前、凤眼莲、金鱼藻、满江红等，淀粉类植物有芡实、菱等，主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河水中水生生物种类已经受到不同程度的影响。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状监测与评价

一、项目所在区域达标判断

1、2017年区域环境质量数据

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，城区空气有效监测天数为362天，优良天数共287天，优良率为79.3%，与2016年相比上升6.8%。2017年，城区空气中二氧化硫年均浓度为20微克/立方米、与2016年相比下降13%；二氧化氮为19微克/立方米，与2016年相比下降26.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98微克/立方米，与2016年相比下降1%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47微克/立方米，与2016年相比下降9.6%。二氧化硫、二氧化氮年均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。一氧化碳和臭氧按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.8毫克/立方米和80微克/立方米，其中，臭氧浓度与2016年相比上升95%，一氧化碳浓度与较2016年基本持平。

项目所在区域环境空气质量达标情况见表5.2-1。

表4.2-1 区域环境空气质量达标情况

| 评价指标 | 年均浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 20 | 60 | 33.3 | 达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 19 | 40 | 47.5 |  |
| CO | 0.8mg/m3（24小时平均浓度） | 4 mg/m3（24小时评均浓度） | 20 |  |
| O3 | 80（日最大8小时浓度） | 160（日最大8小时浓度） | 50 |  |
| PM10 | 98 | 70 | 140 | 灌南县城区PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM2.5 | 47 | 35 | 134.3 |  |

根据上表可知，SO2和NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10和PM2.5未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。PM10和PM2.5超标主要是由锅炉燃煤、工业企业生产、建筑工地扬尘等活动引起。

2、区域环境质量整治措施

根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）中的“重点工作”几项治理措施明确减缓的方案如下：

（1）燃煤污染治理：①认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发[2017]110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标；②对灌南县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零。依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放；③强化高污染染料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律法规要求，严查在高污染染料禁燃区内销售、使用煤炭等高污染燃料的行为；④继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治吗，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。

（2）机动车污染治理：①加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施；②严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准；③加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度；④加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站；⑤巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设；⑥推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；⑦强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。

（3）工业污染治理：①按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁生产改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿；②严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划关停2家、升级10家、重组2家企业任务；③钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸料等各环节的无组织排放治理任务。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米；④启动VOCs排放清单和源解析工作，开展臭氧治理技术攻关，对灌南县臭氧污染机理进行深入研究。⑤钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作；⑥对化工园区重点企业异味源进行全面梳理，逐一制定收集、处理措施，实现区域内无明显异味。

（4）扬尘污染治理：①大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例；②全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘；③强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响；④强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施；⑤进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染；⑥开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋防尘措施厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。

（5）城市综合污染治理：①开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网；②巩固和完善汽修行业VOCs综合治理，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准；③政府投资建设的公用建筑使用低（无）VOCs含量的涂料；④巩固干洗行业VOCs专项整治，全面完成开启式干洗机的淘汰和改造工作；⑤严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，讲田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引起污染事件；⑥在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。

（6）重污染天气预警与应急：①定期更新工业企业限停产、工地停产等应急管控清单，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，并向社会公布；②提升空气质量预测预报能力，一旦预测到重污染天气，迅速实施相应等级的应急响应措施，并引导公众做好健康防护。

在灌南县城范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

3、整治后区域环境质量

根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），测点名称：灌南县监测站，测点代码：684，采样时间：2019年2月7日~2019年2月13日。环境空气质量情况见表4.2-2。

表4.2-2 灌南县空气质量2019年第7期周报表

| 评价指标 | 24小时平均浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.006 | 0.15 | 4 | 达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.004 | 0.080 | 5 |  |
| CO | 0.822 | 4 | 20.6 |  |
| O3 | 0.067（日最大8小时浓度） | 0.16（日最大8小时浓度） | 41.9 |  |
| PM10 | 0.068 | 0.15 | 45.3 |  |
| PM2.5 | 0.049 | 0.075 | 65.3 |  |

根据上表可知，SO2、NO2、CO、PM10和PM2.5 24小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况，灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

二、、各污染物的环境质量现状评价

根据项目特点及排放污染物情况，对SO2、NOx、PM10、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃等污染物进行补充监测，具体监测内容如下：

（1）监测点位及监测项目

本项目环境空气质量现状监测点位见表4.2-2和图4.2-1。

表4.2-2 大气环境监测布点表

| 测点编号 | 测点名称 | 方位 | 距离(米) | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 江苏刚钜厂区内 | / | / | SO2、NOx、PM10、硫酸雾、氯化氢、铬酸雾、非甲烷总烃及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 左庄 | 刚钜厂区东北 | 2100 |  |  |
| G3 | 大周村 | 刚钜厂区西南 | 1600 |  |  |

（2）监测时间及频次

采样时间及频率：SO2、NOx、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃小时平均浓度连续监测7天，每天至少获取当地时间为02、08、14、20时4个小时质量浓度值，每次采样不少于45min。PM10日均浓度连续监测7天，每天至少20h采样时间。

监测时间：本次监测委托江苏安环职业健康技术服务有限公司进行监测，监测时间为：2019年1月14日至1月20日。

（3）监测分析方法

所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.2-3。

表4.2-3 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 2 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 3 | NOx | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
| 4 | 铬酸雾 | 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 |
| 5 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局 （2003） |
| 6 | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ549-2009 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 |

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4 监测结果汇总表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 | mg/m3 |  |  |  |
| G1 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.079~0.183 | 122 | 28.57 | 超标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.01~0.021 | 4.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.014~0.046 | 18.400 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.011~0.038 | 12.667 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.11 | 18.333 | 0 | 达标 |
|  | 铬酸雾 | 小时平均 | 1.5 | ND | 16.667 | 0 | 达标 |
| G2 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.063~0.128 | 85.333 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.009~0.016 | 3.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.012~0.046 | 18.400 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.009~0.02 | 6.667 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.11 | 18.333 | 0 | 达标 |
|  | 铬酸雾 | 小时平均 | 1.5 | ND | 16.667 | 1 | 达标 |
| G3 | PM10 | 日平均 | 150 | 0.068~0.133 | 88.667 | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 小时平均 | 500 | 0.008~0.016 | 3.200 | 0 | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 250 | 0.014~0.045 | 18.000 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均 | 50 | ND | 20.000 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 小时平均 | 300 | 0.007~0.018 | 6.000 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 600 | ND~0.1 | 16.667 | 0 | 达标 |
|  | 铬酸雾 | 小时平均 | 1.5 | ND | 16.667 | 0 | 达标 |

（5）现状评价

（1）评价方法：

大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pi = Ci / Csi

式中：Pi ：等标污染指数；

Ci ：污染物i的实测日平均浓度；

Csi：污染物i的标准浓度值。

若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。

（2）评价结果

评价区各监测点各污染因子最大监测值的评价指数见表4.2-5。

表4.2-5  各污染因子最大监测值的评价指数

| 监测点 | PSO2 小时值 | PNOx 小时值 | P氯化氢 小时值 | P铬酸雾 小时值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏刚钜厂区内 | 二类区 | 0.042 | 0.184 | 0.2 | 0.167 |
| 左庄 |  | 0.032 | 0.184 | 0.2 | 0.167 |
| 大周村 |  | 0.032 | 0.180 | 0.2 | 0.167 |
| 监测点 | P硫酸雾 小时值 | P非甲烷总烃 小时值 | Ppm10 日均值 |  |
| 江苏刚钜厂区内 | 二类区 | 0.127 | 0.183 | 1.22 |  |
| 左庄 |  | 0.067 | 0.183 | 0.853 |  |
| 大周村 |  | 0.060 | 0.167 | 0.887 |  |

据大气环境现状监测结果及评价指数来看，G1监测点PM10有两天超标，超标率28.57%，单因子污染指数大于1，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，其他各监测点位各监测因子的单因子污染指数较小，均小于1，满足相应标准要求。G1监测点PM10超标，主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

地面水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测项目

本项目废水经厂区污水站处理达接管标准后排入灌南县宏兴污水处理有限公司，经处理后排入武障河，根据武障河的水文特征、项目排水口位置及项目废水排放的特点等因素，在武障河上设3个监测断面，具体监测断面情况见表4.2-6和图4.2-1。

表4.2-6 地表水水质监测断面设置情况表

| 河流名称 | 监测断面 | 断面位置 | 监测项目 | 水环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武障河 | W1 | 污水厂排污口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、总铬、总锌、石油类、LAS、色度及有关水文要素 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
|  | W2 | 污水厂排污口下游1000m |  |  |
|  | W3 | 污水厂排污口下游3000m |  |  |

（2）监测时间及频次

监测项目为：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、总铬、总锌、石油类、LAS及有关水文要素，并同步测试水流方向、流速、流量。

监测时间和频次：本次委托江苏安环职业健康技术服务有限公司进行了监测，监测时间为2019年1月31日~2月2日，连续监测3天，每天一次。

（3）监测分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。具体见表4.2-7。

表4.2-7 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》第四版增国家环境保护总局 2002年， 第三篇，第一章，六（二）便携式pH计法(B) |
| 2 | CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 |
| 3 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 4 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 |
| 5 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
| 6 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量BOD5的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |
| 7 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 |
| 8 | 色度 | 《水质 色度的测定》GB 11903-1989 |
| 9 | 总铬 | 《水质 总铬的测定》 GB 7466-1987 |
| 10 | 总锌 | 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度》GB 7475-1987 |
| 11 | LAS | 《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987 |

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，地表水现状监测结果统计见表4.2-8。

表4.2-8 地表水水质监测结果汇总表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测断面 | 项目 | pH值 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 色度 | 总氮 | 总铬 | 总锌 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 7.35 | 3.5 | 26 | 20 | 0.748 | 0.25 | 8 | 1.38 | 0.006 | ND | ND | 0.08 |
|  | 最小值 | 7.27 | 3.3 | 25 | 15 | 0.666 | 0.19 | 8 | 1.21 | ND | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | 7.31 | 3.4 | 25 | 17 | 0.712 | 0.23 | 8 | 1.28 | 0.003 | ND | ND | 0.052 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最大值 | 7.33 | 3.7 | 27 | 21 | 0.718 | 0.26 | 8 | 1.37 | 0.008 | ND | ND | 0.08 |
|  | 最小值 | 7.29 | 3.1 | 24 | 19 | 0.669 | 0.18 | 8 | 1.29 | 0.006 | ND | ND | 0.06 |
|  | 平均值 | 7.31 | 3.4 | 25.7 | 20 | 0.689 | 0.23 | 8 | 1.33 | 0.007 | ND | ND | 0.07 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最大值 | 7.33 | 3.4 | 24 | 18 | 0.687 | 0.24 | 8 | 1.38 | ND | ND | ND | 0.06 |
|  | 最小值 | 7.28 | 3.2 | 20 | 16 | 0.645 | 0.17 | 8 | 1.19 | 0.005 | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | 7.31 | 3.3 | 22.0 | 17.33 | 0.661 | 0.21 | 8 | 1.26 | 0.003 | ND | ND | 0.045 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV类标准值 | 6~9 | 6 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 | / | 1.5 | 0.05 | 2 | 0.5 | 0.3 |
| 检出限 | / | 0.5 | 4 | 4 | 0.025 | 0.01 | / | 0.05 | 0.004 | 0.012 | 0.01 | 0.05 |

（5）现状评价

武障河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准评价。

本次环评采用单项污染指数法和超标倍数法评价，评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。

单项水质参数i在第j点的标准指数为：

式中：	Si,j—污染因子i在第j点的标准指数

Ci,j—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L

Csi—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L

pH的标准指数为：

式中：	SpH,j—污染因子pH在第j点的标准指数

pHj—污染因子pH在第j点的值

pHsu—地表水环境质量标准的pH值上限

pHsd—地表水环境质量标准的pH值下限

水质现状评价结果表见4.2-9。

表4.2-9 地表水环境现状监测最大值单因子指数表

| 序号 | pH值 | BOD5 | CODcr | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总铬 | 总锌 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.15 | 0.57 | 0.84 | 0.28 | 0.47 | 0.76 | 0.85 | 0.06 | 0.003 | 0.01 | 0.17 |
| W2 | 0.16 | 0.57 | 0.86 | 0.33 | 0.46 | 0.76 | 0.89 | 0.13 | 0.003 | 0.01 | 0.23 |
| W3 | 0.16 | 0.55 | 0.73 | 0.29 | 0.44 | 0.70 | 0.84 | 0.06 | 0.003 | 0.01 | 0.15 |

由上表可知，测点W1~W3各监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测项目

本项目地下水现状监测点位布设情况详见表4.2-10和图4.2-1。

表4.2-10 地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 江苏刚钜厂区附近 | / | 钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、pH、硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、耗氧量、铁、锌、铜、铬、石油类，同时记录水位及水位埋深（均为潜水监测点） |
| D2 | 左庄 | 江苏刚钜东北方向，2100米 |  |
| D3 | 大周村 | 江苏刚钜西南方向，1600米 |  |

（2）监测时间及频次

监测时间和频次：本次委托江苏安环职业健康技术服务有限公司负责采样和检测，检测时间2019年1月14日~15日，连续监测2天，每天一次。。

采样分析方法：按国家环保局《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（3）监测分析方法

监测方法见表4.2-11。

表4.2-11 监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》第四版增国家环境保护总局 2002年， 第三篇，第一章，六（二）便携式pH计法(B) |
| 2 | CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 |
| 3 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 4 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 |
| 5 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |
| 6 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量BOD5的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |
| 7 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 |
| 8 | 色度 | 《水质 色度的测定》GB 11903-1989 |
| 9 | 总铬 | 《水质 总铬的测定》 GB 7466-1987 |
| 10 | LAS | 《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987 |
| 11 | 总锌 | 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度》GB 7475-1987 |
| 12 | 总铜 |  |
| 13 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB 7480-1987 |
| 14 | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》GB 7477-1987 |
| 15 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 HJ 970-2018 |
| 16 | 总铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 |
| 17 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 （试行）》HJ/T 342-2007 |
| 18 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989 |
| 19 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989 |

（4）监测结果

本次评价仅统计与本项目有关的监测因子，地下水监测结果列于表4.2-12。

表4.2-12 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（其中pH无量纲）

| 编号 | 日期 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1.14 | 7.76 | 138 | 341 | 159 | 0.62 | 4.36 |
|  | 1.15 | 7.79 | 130 | 346 | 178 | 0.642 | 4.27 |
| D2 | 1.14 | 7.54 | 87 | 192 | 560 | 0.524 | 3.50 |
|  | 1.15 | 7.57 | 92 | 187 | 582 | 0.539 | 3.46 |
| D3 | 1.14 | 7.46 | 95 | 88 | 348 | 0.381 | 1.02 |
|  | 1.15 | 7.43 | 101 | 91 | 376 | 0.396 | 1.09 |
| 检出限 | / | 2 | 2.5 | 5.0 | 0.025 | 2 |
| 编号 | 日期 | 高锰酸盐指数 | 石油类 | 铁 | 锌 | 铜 | 总铬 |
| D1 | 1.14 | 2 | ND | ND | ND | ND | 0.013 |
|  | 1.15 | 2.2 | ND | ND | 0.016 | ND | 0.01 |
| D2 | 1.14 | 5.3 | ND | ND | ND | ND | 0.004 |
|  | 1.15 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| D3 | 1.14 | 1.9 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 1.15 | 1.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检出限 | / | 0.01 | 0.03 | 0.012 | 0.012 | 0.004 |

（5）现状评价

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量评价采用附注的单项组分评价法。按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

地下水环境质量现状评价结果见表4.2-13。

表4.2-13地下水环境质量现状评价结果表

| 编号 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | I~III | II | IV | II | IV | II |
| D2 | I~III | II | III | IV | IV | II |
| D3 | I~III | II | II | III | III | I |
| 编号 | 高锰酸盐指数 | 石油类 | 铁 | 锌 | 铜 | 总铬 |
| D1 | III | / | I | I | I | III |
| D2 | IV | / | I | I | I | I |
| D3 | II | / | I | I | I | I |

注：“/”表示石油类无相应质量标准限值。

由上表可知，监测点D1监测因子氯化物、氨氮和监测点D2监测因子总硬度、氨氮、高锰酸盐指数监测值为IV类，其他监测指标为I~III类；监测点D3各指标监测值均为I~III类。总体来说，地下水环境质量较好。

声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

等效连续A声级。

（2）监测时间及频次

连续监测2天，昼夜各连续监测一次。

（3）测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的监测方法执行，使用A声级，传声器距地面1.2米以上，离厂界1米。

用Hs6220型声级计、测试前进行校准。符合环境监测技术规范中的要求。

（4）监测结果

本项目声环境质量现状监测结果见表4.2-14。

表4.2-14本项目环境噪声监测结果  单位dB（A）

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界 | N1 | 2019.1.14 | 昼间 | 53.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 40.7 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 54.7 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.9 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | N2 | 2019.1.14 | 昼间 | 51.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.0 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 52.1 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.8 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | N3 | 2019.1.14 | 昼间 | 52.3 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.9 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 51.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 41.5 | 55 | 达标 |
| 东厂界 | N4 | 2019.1.14 | 昼间 | 51.9 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.0 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.1.15 | 昼间 | 53.8 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.7 | 55 | 达标 |

（5）现状评价

由表5.2-12可知，厂区的东、西、北、南厂界4个测点的昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准，表明项目所在地声环境较好能够达到相应标准要求。

土壤环境质量现状评价

（1）监测布点及监测时间

本次土壤监测同时采用引用数据和补充实测的方法，其中T1金泉皮业、T2亿洲再生资源点位镉、汞、砷、铜、铅、镍数据于2018年10月23日进行采样，监测单位为淮安市华测检测技术有限公司；T3厂区内镉、汞、砷、铜、铅、镍数据采用实测，监测单位为江苏安环职业健康技术服务有限公司，监测时间为2019年1月19日；其他39项因子于2019年1月16日进行采样，设置点位为厂区附近。

（2）监测项目

铅、铜、六价铬、镉、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘。

（3）采样分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。具体见表4.2-15。

表4.2-15  土壤监测项目分析方法表

| 项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 土壤 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008） |
|  | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2-2008） |
|  | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） |
|  | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17139-1997） |
|  | 六价铬# | 参照《 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014》 |
|  | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 |
|  | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 |

（4）现状监测结果与评价

土壤监测结果见表4.2-16~4.2-17。

表4.2-16 土壤监测结果及其现状评价（重金属和无机物）

| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 镍 |
| T1金泉皮业 | 监测值 | 0.30 | 0.078 | 8.92 | 470 | 43.4 | 642 |
|  | 筛选值标准 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 900 |
|  | 管制值标准 | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 2000 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
| T2亿洲再生资源 | 监测值 | 0.26 | 0.036 | 8.74 | 83 | 32.0 | 140 |
|  | 筛选值标准 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 900 |
|  | 管制值标准 | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 2000 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
| T3项目厂区内 | 监测值 | 0.19 | 0.050 | 21.2 | 32 | 36 | 32 |
|  | 筛选值标准 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 900 |
|  | 管制值标准 | 172 | 82 | 140 | 36000 | 2500 | 2000 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |

表4.2-17 土壤监测结果及其现状评价（挥发性有机物、半挥发性有机物及六价铬）

| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷+苯 | 1，2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 |
| 项目厂址附近区域 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9+4 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 |
|  | 管制值标准 | 36 | 10 | 120 | 100+40 | 21 | 200 | 2000 | 163 | 2000 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 |
|  | 管制值标准 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 | 15 | 20 | 5 | 4.3 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 | ND | ND | ND |
|  | 筛选值标准 | 270 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 管制值标准 | 1000 | 560 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 760 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b] 荧蒽 | 苯并[k] 荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 萘 |
|  | 监测值 | ND | ND | 0.2 | ND | ND | ND | 0.2 | 0.2 | ND |
|  | 筛选值标准 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |
|  | 管制值标准 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 | 12900 | 15 | 151 | 700 |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 |
|  | 监测项目 | 4-氯苯胺 | 2-硝基苯胺 | 3-硝基苯胺 | 4-硝基苯胺 | 铬（六价） | / | / | / | / |
|  | 监测值 | ND | 0.16 | 0.4 | ND | 3.03 | / | / | / | / |
|  | 筛选值标准 | 260 | 260 | 260 | 260 | 5.7 | / | / | / | / |
|  | 管制值标准 | 663 | 663 | 663 | 663 | 78 | / | / | / | / |
|  | 满足标准值情况 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | 筛选值 | / | / | / | / |

备注：1、1,1-二氯乙烷筛选值标准为9mg/kg，管制值标准为100mg/kg；苯筛选值标准为4mg/kg，管制值标准40mg/kg；2、苯胺值参照4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺等苯胺类物质。

从上表中的监测统计结果来看，所测土壤指标均不超过国家《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准，说明建设用地土壤污染风险较小。

环境质量现状评价小结

（1）环境空气

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

根据大气现状监测与评价结果，G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

（2）地表水

从地表水现状监测结果可以看出，测点W1~W3各监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

（3）地下水

根据地下水现状监测及评价结果，各监测点位各指标各监测因子均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，评价区域地下水环境质量较好。

（4）声环境

现状监测结果表明，东、南、西、北厂界4个测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好。

（5）土壤环境

现状监测结果表明，项目区土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。

区域污染源调查与评价

大气污染源调查与评价

（1）废气污染源调查

根据调查，评价区内各企业大气污染物主要排放情况见表 4.3-1。

（2）废气污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废气等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.3-2。由表4.3-2 可见，评价区域内废气主要污染源有灌南县新冠酒业有限公司、连云港金长林酒业有限公司、连云港通用生物化工有限公司，其等标污染负荷比(Ki)分别为14.23%、13.26%、10.73%。评价区内大气污染物SO2、烟（粉）尘、NOx的等标污染负荷比分别为46.68%、32.69%、9.28%。

表4.3-1 开发区内主要大气污染源排放状况（单位：t/a）

表4.3-2 评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

废水污染源调查与评价

（1）废水污染源调查

灌南经济开发区东区的废水污染源主要是区内企业的生产废水和生活污水。根据灌南县环保局提供资料，开发区内主要污染物是COD、氨氮、石油类、TP、SS 等。企业生活污水和部分企业的生产废水进入污水处理厂处理，另外一部分生产废水由企业自行处理达标后排入开发区内河道。开发区主要废水污染源及排放情况见表4.3-3。

表4.3-3 评价区域内废水污染源排放状况表（单位：t/a）

（2）废水污染源评价方法

采用等标污染负荷法及等标污染负荷比法进行评价。

（3）评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废水等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.3-4。从表4.3-4可知，评价区内废水主要污染源是：连云港港丰皮业有限公司、灌南县新冠酒业有限公司、连云港万森皮业有限公司，其污染负荷比(Ki) 分别为28.86%、19.23%、15.94%。主要污染物为氨氮、COD 和SS，其等标污染负荷比(Ki)占70.01%、17.47%、6.04%。

表4.3-4 区域废水污染源评价表

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气造成的影响，主要来自施工扬尘及施工机械产生的废气。施工过程中产生的扬尘和废气，均属无组织排放。在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染范围较大，故当风速大于4级时停止户外施工。在施工中遇到干燥、风速较大的天气时，应注意及时对施工场区和道路定时洒水抑尘。另外，车辆运输弃土、石灰、砂土时，应加盖苫布，防止洒落；开挖的土方应及时清运，减少扬尘的产生。

施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境空气造成的影响较小。

施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。生活污水排入污水处理设施，对地表水环境影响不大。

施工噪声影响分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表5.1-1。

表5.1-1 施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB(A)） | 序号 | 设备名称 | 距噪声源10m处A声级 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82 | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 推土机 | 76 | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 搅拌机 | 84 | 7 | 卡车 | 83 |
| 4 | 打桩机 | 105 | 8 | 电锯 | 84 |

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互迭加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行评价。施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

式中：	、 ——分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2 ——为接受点距声源的距离（m）。

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见表5.1-2。

表5.1-2 噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，有同距离接受的声级值如表5.1-3。

表5.1-3 施工设备对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值[dB(A)] | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

由表5.1-3可知，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达600m。夜间禁止打桩作业，对其他设备作业而言，300m外才能达到施工作业噪声极限值。

为了减轻本项目施工期噪声产生的环境影响，可采取以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间禁止进行施工作业，若确需连续工作，必须经环保部门同意，并以安民告示的方式张贴公告；

（2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

（3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

（4）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞；

（5）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

施工固废环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等，以及工程结束后残留的废弃建筑材料。该部分建筑垃圾若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中，会造成周边水体污染。施工单位应合理运输，不能随路洒落、随意倾倒、堆放，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾。施工期间产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，施工期各项固体废物均能得到有效处置，不会对环境造成二次污染。

大气环境影响评价

气象资料

1、场址地区常年气候特征

灌南县地处北纬33°59＇—34°27′，东经119°07′—119°48′，属暖温带南缘湿润性季风型气候，处在暖温带向亚热带过渡地区，气候温润，其主要特点：四季分明，冬季受西伯利亚变性冷气团控制，以寒冷干燥天气为主；夏季受海洋性季风控制，炎热多雨，高温期同多雨期一致，春秋两季处于南北季风交替时期，干、湿、冷、暖天气多变。日照充足，无霜期较长，光、热、水等气候资源比较丰富。年平均气温13.8℃，最高气温42.5℃（1932年8月5日），最低气温-21.7℃（1969年2月6日）。年平均日照时数2409.4小时，日照百分率54%，1978年最多为2678小时，1964年最少为2183小时，年相差495小时。全年太阳辐射平均总量118.8千卡/cm2。年平均蒸发量1660.2毫米，一年中5、6月份蒸发最多，1、2月份最少。主要气象特征见下表。

表5.2-1评价区主要气象要素统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.8 | / |
| 2 | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 | 1997.12.13 |
| 3 | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 | 2000.6.4 |
| 3 | 多年平均降水量 | Mm | 922.3 | / |
| 4 | 全年主导风向 | — | NE | / |
| 5 | 年平均风速 | m/s | 3.1 | / |

2、厂址地区风向特征

根据灌南县气象局提供的2015年至2017年的气象资料，该区域主导风向为NNE，出现频率为13%，次主导风向为ENE，出现频率为12%。根据各季风向频率分析，春季以NNW为主，主要受西西伯利亚冷气流所致，西西伯利亚冷空气经我国新疆向我国东南方向侵犯，因此本地区表现为NNW风，夏季ENE风盛行，主要受太平洋副热带高压所致，夏季该地区处于副热带高压的南缘从而盛行ENE，秋季和冬季盛行NNE风，主要受中西伯利亚、西西伯利亚冷气团影响所致，具体见图6.2-1。各月平均风速在2.6-3.8m/s之间，年平均风速为3.1 m/s，九月份风速最小为2.6 m/s。

从全年平均情况来看，以NNE风风速最大达4.7m/s，而NNE又是冬季的主导风和春秋主要风向，这种气象条件对大气污染的扩散是有利的，全年以WNW风向平均风速最小，为2.9m/s。

图5.2-1   灌南县风频玫瑰图（%）

3、厂址地区大气稳定度、风速特征

稳定度是控制大气污染扩散的一个非常重要的因子，气团越稳定越不利于污染物的扩散。污染物可以在稳定的大气中传播到较远的地区，空气越不稳定，说明气团混合的速度快，污染物仅仅污染较近的地方，污染范围较小，但最大落地浓度比稳定状态下大。风速起到传播污染源的作用，但又可以降低烟气抬升高度。对于烟气量较小的烟囱，风速越大，污染物传播的越远。

根据导则中推荐的稳定度分类法，统计评价区各级大气稳定度、风速出现的频率，本地区各季及全年各类稳定度、风速出现频率见表5.2-2。

表5.2-2 各季及全年各类稳定度、风速出现频率

| 稳定度 季节 | A—B | C—D | E—F |
| --- | --- | --- | --- |
| 春 | 频率(%) | 13.8 | 45.7 | 36.9 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.6 | 5.1 | 4.0 |
| 夏 | 频率(%) | 15.6 | 61.7 | 22.6 |
|  | 平均风速(m/s) | 4.0 | 5.0 | 3.1 |
| 秋 | 频率(%) | 14.6 | 50.1 | 35.2 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.7 | 5.2 | 3.2 |
| 冬 | 频率(%) | 8.8 | 53.0 | 38.1 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.3 | 5.7 | 3.4 |
| 全年 | 频率(%) | 13.6 | 57.3 | 28.0 |
|  | 平均风速(m/s) | 3.9 | 5.5 | 3.3 |

由表6.2-2可以看出，项目所在地各类稳定度出现频率的特点是：全年中以C—D类出现的频率最高，为57.3％，说明该地区出现中性稳定度的天气较多，此类稳定度多大风或阴雨天气。稳定类E—F频率高于不稳定类A—B，全年平均28.0%，冬季以稳定类频率较高，为38.1%，春季较低为21.8%，符合全年冬季风速相对较小，多辐射逆温，而春季动力湍流较大的一般规律。

4、厂址地区逆温特征

逆温对污染物扩散不利，逆温就象盖子一样抑制污染物向上扩散，逆温强度越大越对扩散不利，逆温情况见表6.2-3。

晴朗夜间，特别是无风或弱风或气温日差较大时，地面强烈发射红外辐射，而红外辐射可以有效的被大气中的水蒸气、二氧化碳强烈吸收，较冷的地面使得近地面空气降温幅度比高空降温幅度大，从而形成逆温，贴地逆温多在19时左右生成,出现频率较高，随时间转移,其频率、平均厚度都逐渐增加，在05时达到最高，频率达100%，强度为2.57℃/100m，平均厚度104米左右，日出前后开始消亡，09时贴地逆温完全消失或抬升为上部逆温，此易造成“熏烟”污染。

表5.2-3 逆温情况

| 类型 | 频率(%) | 平均高度(m) | 平均厚度 | 平均强度(℃/100m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴地逆温 | 32 | — | 104 | 2.57 |
| 底高在20米以上 | 20 | 79 | 75 | 2.17 |

5、厂址地区混合层高度

混合层指空气团由于热力、动力湍流使空气物理性质趋于一致的厚度，混合层越高越对扩散有利，混合层高度可由气温层结线和风速廓线求解，具体见表5.2-4。

表5.2-4混合层高度情况

| 时间(h) | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | 12 | 84 | 341 | 612 | 713 | 97 |

6、全年风速风向稳定度联合频率

全年风速风向稳定度联合频率表见5.2-5。

表5.2-5全年风速风向稳定度联合频率表（％）

| 分类 | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F | P.S | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1.5 | N | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 | S | 0.07 |  |  |  | 0.27 | 0.21 | 0.27 |
| 1.5-3 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.41 | 0.96 |
| 3-5 |  |  | 0.07 | 0.34 |  | 0.48 | 0.41 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.48 | 0.34 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.82 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | NNE | 0 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0.14 | SSW | 0 |  |  |  | 0.55 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.34 |  | 0.62 | 0.62 | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 2.53 | 0.27 | 0.41 |
| 3-5 |  |  | 0.75 | 1.03 |  | 1.71 | 1.3 |  |  |  | 0.21 | 0.89 |  | 0.48 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.27 | 4.18 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | NE | 0.27 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 | SW | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.14 |  | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.34 | 0.55 |  | 1.16 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.21 |  | 0.48 | 0.41 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 0.89 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.82 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |
| ≤1.5 | ENE | 0.48 |  |  |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 | WSW | 0.21 |  |  |  | 0.34 | 0.27 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0.27 |  | 0.48 |  | 0.55 | 0.27 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.62 | 0.55 |
| 3-5 |  |  | 1.37 | 1.23 |  | 2.12 | 0.82 |  |  |  | 0.27 | 0.68 |  | 0.89 | 0.62 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.34 | 2.88 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1.10 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |
| ≤1.5 | E | 0.14 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.21 | W | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.34 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.21 |  | 0.68 | 0.27 | 0.34 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.34 | 0.62 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0.24 | 0.68 |  | 1.64 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0.41 |  | 0.21 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.21 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| ≤1.5 | ESE | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.21 | 0 | WNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.07 |
| 1.5-3 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.68 | 0.89 | 0.34 |  | 0.14 |  | 0.07 |  | 0.34 | 0.21 | 0.07 |
| 3-5 |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 1.78 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0.27 |  | 0.41 | 0.14 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.07 | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.41 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ≤1.5 | SE | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0.27 | NW | 0.07 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 1.5-3 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.27 | 0.21 | 0.82 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| 3-5 |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.68 | 0.41 |  |  |  | 0.21 | 0.07 |  | 0 | 0 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.27 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |
| ≤1.5 | SSE | 0.14 |  |  |  | 0.27 | 0 | 0.21 | NNW | 0.14 |  |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| 1.5-3 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.68 | 0.62 | 0.41 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.21 | 0.07 | 9.20 |
| 3-5 |  |  | 0.41 | 0.41 |  | 2.26 | 1.03 |  |  |  | 0.07 | 0.48 |  | 1.10 | 0.21 |  |
| 5-7 |  |  |  |  | 0.14 | 1.99 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2.67 |  |  |
| >7 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |

7、气象观测资料调查内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，经网上查阅相关资料及监测单位现场实测，项目所在地的地面气象观测资料及常规高空气象探测资料内容如下：

表5.2-6 地面气象观测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 风向 | 主导风向为东风 |
| 风速 | 3m/s |
| 总云量 | 4 |
| 低云量 | 2 |
| 干球温度 | 23~32℃ |
| 湿球温度 | 11.25~17.00 |
| 相对温度 | 23~32℃ |
| 降水量 | 180mm |
| 降水类型 | 对流雨 |
| 海平面气压 | 1010hpa |
| 观测站地面气压 | 1000pa |
| 云底高度 | 3500m |
| 水平能见度 | 2km |

表5.2-7常规高空气象探测资料内容

| 名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 年 | 2015 |
| 月 | 8 |
| 探空数据层数 | 7 |
| 气压 | 850Hpa |
| 高度 | 3000M |
| 干球温度 | 25~35℃ |
| 露点温度 | 12.25~18.40 |
| 风速 | 3m/s |
| 风向 | 主导风向为东风 |

预测参数

本项目的大气污染物主要为氯化氢、烟（粉）尘、VOCs等，根据工程分析计算，正常排放情况下大气污染物的点源排放参数见表5.2-8，面源排放参数见表5.2-9。

表5.2-8点源排放参数

| 污染物 | 排气筒高度，m | 内径，m | 风量m3/h | 环境温度，K | 烟气出口温度，K | 排放源强，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 1#，15m | 0.5 | 3000 | 298 | 298 | 0.016 |
| 烟尘 | 2#，15m | 0.5 | 3000 | 298 | 298 | 0.005 |
| 氯化氢 |  |  |  |  |  | 0.012 |
| VOCs |  |  |  |  |  | 0.115 |
| 粉尘 | 3#，15m | 0.5 | 3000 | 298 | 298 | 0.012 |
| VOCs | 4#，15m | 0.5 | 3000 | 298 | 298 | 0.041 |

表5.2-9 面源排放参数

| 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物排放量 | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 速率(kg/h) |  |  |
| 氯化氢 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 0.030 | 0.006 | 28×50 | 12 |
| 氯化氢 | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 0.021 | 0.009 | 22×117 | 12 |
| VOCs |  | 0.042 | 0.024 |  |  |
| 烟尘 |  | 0.014 | 0.009 |  |  |
| 烟尘 | 焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 0.002 | 0.001 | 40×115 | 7 |
| 烟尘 | 链条生产车间（8#车间） | 0.001 | 0.0003 | 30×106 | 7 |
| VOCs | 上色、切带、印字车间（9#车间） | 0.027 | 0.004 | 40×100 | 7 |
| VOCs | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间） | 0.011 | 0.005 | 55×140 | 7 |

预测模式

根据项目特征，本项目大气预测选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型进行计算，估算模型参数见表5.2-10，项目所在区域地形图见图5.2-2。

表5.2-10 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | -21.7 |
| 最高环境温度/℃ | 42.5 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 0.2075 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

预测内容

本项目根据《环境影响评价影响导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物的最大影响程度进行预测。

大气环境影响预测因子为：氯化氢、烟（粉）尘、VOCs等。

主要预测内容如下：

a、下风向污染物预测浓度及占标率；

b、下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离；

c、污染物排放量核算；

d、无组织排放对厂界的影响。

预测结果及评价

污染源影响预测分析

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模型分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

1、有组织大气污染源影响预测分析

经估算模式预测，有组织排放污染物浓度分布情况见表5.2-11。

预测结果表明，正常排放情况下，项目有组织废气最大落地浓度为1#排气筒排放的氯化氢，占标率为3.82%，未出现D10%，各有组织废气污染物排放浓度均小于标准值。

2、无组织大气污染源影响预测分析

经估算模式预测，无组织排放污染物浓度分布情况见表5.2-12。

预测结果表明，正常排放情况下，项目无组织废气最大落地浓度为2#车间的氯化氢，占标率为8.61%，未出现D10%，各无组织废气污染物排放浓度均小于标准值。

表5.2-11 有组织废气预测结果

| 下风向距离/m | 1#排气筒—氯化氢 |
| --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 3.40E-04 | 0.68 |
| 25 | 1.42E-03 | 2.84 |
| 50 | 9.11E-04 | 1.82 |
| 70 | 1.91E-03 | 3.82 |
| 75 | 1.89E-03 | 3.79 |
| 100 | 1.66E-03 | 3.33 |
| 125 | 1.36E-03 | 2.73 |
| 150 | 1.11E-03 | 2.22 |
| 175 | 9.12E-04 | 1.82 |
| 200 | 7.61E-04 | 1.52 |
| 225 | 7.03E-04 | 1.41 |
| 250 | 8.47E-04 | 1.69 |
| 275 | 9.54E-04 | 1.91 |
| 300 | 1.02E-03 | 2.04 |
| 325 | 1.05E-03 | 2.1 |
| 350 | 1.04E-03 | 2.08 |
| 375 | 1.01E-03 | 2.03 |
| 400 | 9.85E-04 | 1.97 |
| 425 | 9.54E-04 | 1.91 |
| 450 | 9.22E-04 | 1.84 |
| 475 | 8.90E-04 | 1.78 |
| 500 | 8.59E-04 | 1.72 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.91E-03 | 3.82 |
| 下风向最大浓度距离m | 70 |

续上表

| 下风向距离/m | 2#排气筒—烟尘 | 2#排气筒—氯化氢 | 2#排气筒—VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.07E-04 | 0.02 | 2.57E-04 | 0.51 | 2.46E-03 | 0.21 |
| 25 | 4.43E-04 | 0.10 | 1.06E-03 | 2.13 | 1.02E-02 | 0.85 |
| 50 | 2.92E-04 | 0.06 | 7.01E-04 | 1.4 | 6.72E-03 | 0.56 |
| 69 | 5.97E-04 | 0.13 | 1.43E-03 | 2.87 | 1.37E-02 | 1.15 |
| 75 | 5.92E-04 | 0.13 | 1.42E-03 | 2.84 | 1.36E-02 | 1.13 |
| 100 | 5.20E-04 | 0.12 | 1.25E-03 | 2.49 | 1.20E-02 | 1.00 |
| 125 | 4.27E-04 | 0.09 | 1.02E-03 | 2.05 | 9.81E-03 | 0.82 |
| 150 | 3.47E-04 | 0.08 | 8.33E-04 | 1.67 | 7.98E-03 | 0.66 |
| 175 | 2.85E-04 | 0.06 | 6.84E-04 | 1.37 | 6.56E-03 | 0.55 |
| 200 | 2.38E-04 | 0.05 | 5.71E-04 | 1.14 | 5.47E-03 | 0.46 |
| 225 | 2.20E-04 | 0.05 | 5.28E-04 | 1.06 | 5.06E-03 | 0.42 |
| 250 | 2.65E-04 | 0.06 | 6.35E-04 | 1.27 | 6.09E-03 | 0.51 |
| 275 | 2.99E-04 | 0.07 | 7.18E-04 | 1.44 | 6.88E-03 | 0.57 |
| 300 | 3.19E-04 | 0.07 | 7.65E-04 | 1.53 | 7.33E-03 | 0.61 |
| 325 | 3.29E-04 | 0.07 | 7.89E-04 | 1.58 | 7.56E-03 | 0.63 |
| 350 | 3.25E-04 | 0.07 | 7.80E-04 | 1.56 | 7.48E-03 | 0.62 |
| 375 | 3.17E-04 | 0.07 | 7.61E-04 | 1.52 | 7.29E-03 | 0.61 |
| 400 | 3.08E-04 | 0.07 | 7.39E-04 | 1.48 | 7.08E-03 | 0.59 |
| 425 | 2.98E-04 | 0.07 | 7.16E-04 | 1.43 | 6.86E-03 | 0.57 |
| 450 | 2.88E-04 | 0.06 | 6.92E-04 | 1.38 | 6.63E-03 | 0.55 |
| 475 | 2.78E-04 | 0.06 | 6.68E-04 | 1.34 | 6.40E-03 | 0.53 |
| 500 | 2.69E-04 | 0.06 | 6.44E-04 | 1.29 | 6.18E-03 | 0.51 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 5.97E-04 | 0.13 | 1.43E-03 | 2.87 | 1.37E-02 | 1.15 |
| 下风向最大浓度距离m | 69 | 69 | 69 |

续上表

| 下风向距离/m | 3#排气筒—粉尘 | 下风向距离/m | 4#排气筒—VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 3.60E-05 | 0.01 | 10 | 1.24E-04 | 0.01 |
| 25 | 3.78E-04 | 0.08 | 25 | 1.29E-03 | 0.11 |
| 50 | 6.45E-04 | 0.14 | 50 | 2.20E-03 | 0.18 |
| 55 | 7.18E-04 | 0.16 | 54 | 2.41E-03 | 0.2 |
| 75 | 5.99E-04 | 0.13 | 75 | 2.05E-03 | 0.17 |
| 100 | 6.60E-04 | 0.15 | 100 | 2.26E-03 | 0.19 |
| 125 | 6.08E-04 | 0.14 | 125 | 2.08E-03 | 0.17 |
| 150 | 5.40E-04 | 0.12 | 150 | 1.85E-03 | 0.15 |
| 175 | 4.76E-04 | 0.11 | 175 | 1.63E-03 | 0.14 |
| 200 | 4.19E-04 | 0.09 | 200 | 1.43E-03 | 0.12 |
| 225 | 3.68E-04 | 0.08 | 225 | 1.26E-03 | 0.11 |
| 250 | 3.31E-04 | 0.07 | 250 | 1.20E-03 | 0.1 |
| 275 | 3.03E-04 | 0.07 | 275 | 1.15E-03 | 0.1 |
| 300 | 2.79E-04 | 0.06 | 300 | 1.11E-03 | 0.09 |
| 325 | 2.59E-04 | 0.06 | 325 | 1.08E-03 | 0.09 |
| 350 | 2.49E-04 | 0.06 | 350 | 1.01E-03 | 0.08 |
| 375 | 2.44E-04 | 0.05 | 375 | 9.06E-04 | 0.08 |
| 400 | 2.41E-04 | 0.05 | 400 | 8.07E-04 | 0.07 |
| 425 | 2.31E-04 | 0.05 | 425 | 7.16E-04 | 0.06 |
| 450 | 2.11E-04 | 0.05 | 450 | 6.55E-04 | 0.05 |
| 475 | 1.93E-04 | 0.04 | 475 | 6.14E-04 | 0.05 |
| 500 | 1.78E-04 | 0.04 | 500 | 5.89E-04 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 7.18E-04 | 0.16 | 下风向最大浓度 | 2.41E-03 | 0.2 |
| 下风向最大浓度距离m | 55 | 下风向最大浓度距离m | 54 |

表5.2-12无组织废气预测结果

| 下风向距离/m | 1#车间—氯化氢 |
| --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 3.02E-03 | 6.03 |
| 25 | 4.04E-03 | 8.08 |
| 28 | 4.17E-03 | 8.34 |
| 50 | 2.98E-03 | 5.96 |
| 75 | 2.64E-03 | 5.28 |
| 100 | 2.24E-03 | 4.48 |
| 125 | 1.89E-03 | 3.77 |
| 150 | 1.70E-03 | 3.4 |
| 175 | 1.60E-03 | 3.21 |
| 200 | 1.51E-03 | 3.02 |
| 225 | 1.43E-03 | 2.85 |
| 250 | 1.34E-03 | 2.69 |
| 275 | 1.27E-03 | 2.54 |
| 300 | 1.20E-03 | 2.4 |
| 325 | 1.14E-03 | 2.27 |
| 350 | 1.08E-03 | 2.16 |
| 375 | 1.02E-03 | 2.05 |
| 400 | 9.75E-04 | 1.95 |
| 425 | 9.38E-04 | 1.88 |
| 450 | 9.04E-04 | 1.81 |
| 475 | 8.71E-04 | 1.74 |
| 500 | 8.41E-04 | 1.68 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 4.17E-03 | 8.34 |
| 下风向最大浓度距离m | 28 |

续上表

| 下风向距离/m | 2#车间—烟尘 | 2#车间—氯化氢 | 2#车间—VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 3.29E-03 | 0.73 | 3.29E-03 | 6.58 | 8.78E-03 | 0.73 |
| 25 | 3.57E-03 | 0.79 | 3.57E-03 | 7.14 | 9.51E-03 | 0.79 |
| 50 | 4.07E-03 | 0.9 | 4.07E-03 | 8.13 | 1.08E-02 | 0.9 |
| 60 | 4.30E-03 | 0.96 | 4.30E-03 | 8.61 | 1.15E-02 | 0.96 |
| 75 | 4.00E-03 | 0.89 | 4.00E-03 | 8 | 1.07E-02 | 0.89 |
| 100 | 3.46E-03 | 0.77 | 3.46E-03 | 6.93 | 9.24E-03 | 0.77 |
| 125 | 2.93E-03 | 0.65 | 2.93E-03 | 5.86 | 7.82E-03 | 0.65 |
| 150 | 2.58E-03 | 0.57 | 2.58E-03 | 5.16 | 6.88E-03 | 0.57 |
| 175 | 2.43E-03 | 0.54 | 2.43E-03 | 4.86 | 6.48E-03 | 0.54 |
| 200 | 2.29E-03 | 0.51 | 2.29E-03 | 4.58 | 6.10E-03 | 0.51 |
| 225 | 2.16E-03 | 0.48 | 2.16E-03 | 4.31 | 5.75E-03 | 0.48 |
| 250 | 2.03E-03 | 0.45 | 2.03E-03 | 4.07 | 5.42E-03 | 0.45 |
| 275 | 1.92E-03 | 0.43 | 1.92E-03 | 3.83 | 5.11E-03 | 0.43 |
| 300 | 1.81E-03 | 0.4 | 1.81E-03 | 3.62 | 4.83E-03 | 0.4 |
| 325 | 1.71E-03 | 0.38 | 1.71E-03 | 3.43 | 4.57E-03 | 0.38 |
| 350 | 1.63E-03 | 0.36 | 1.63E-03 | 3.25 | 4.33E-03 | 0.36 |
| 375 | 1.54E-03 | 0.34 | 1.54E-03 | 3.09 | 4.12E-03 | 0.34 |
| 400 | 1.47E-03 | 0.33 | 1.47E-03 | 2.94 | 3.92E-03 | 0.33 |
| 425 | 1.41E-03 | 0.31 | 1.41E-03 | 2.82 | 3.76E-03 | 0.31 |
| 450 | 1.36E-03 | 0.3 | 1.36E-03 | 2.72 | 3.63E-03 | 0.3 |
| 475 | 1.31E-03 | 0.29 | 1.31E-03 | 2.62 | 3.50E-03 | 0.29 |
| 500 | 1.27E-03 | 0.28 | 1.27E-03 | 2.53 | 3.37E-03 | 0.28 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 4.30E-03 | 0.96 | 4.30E-03 | 8.61 | 1.15E-02 | 0.96 |
| 下风向最大浓度距离m | 60 | 60 | 60 |

续上表

| 下风向距离/m | 4#车间—烟尘 | 下风向距离/m | 6#车间—VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 5.77E-04 | 0.13 | 10 | 2.16E-03 | 0.18 |
| 25 | 6.35E-04 | 0.14 | 25 | 2.35E-03 | 0.2 |
| 50 | 7.05E-04 | 0.16 | 50 | 2.59E-03 | 0.22 |
| 58 | 7.23E-04 | 0.16 | 71 | 2.74E-03 | 0.23 |
| 75 | 5.77E-04 | 0.13 | 75 | 2.69E-03 | 0.22 |
| 100 | 3.55E-04 | 0.08 | 100 | 1.83E-03 | 0.15 |
| 125 | 2.50E-04 | 0.06 | 125 | 1.28E-03 | 0.11 |
| 150 | 1.90E-04 | 0.04 | 150 | 9.63E-04 | 0.08 |
| 175 | 1.51E-04 | 0.03 | 175 | 7.64E-04 | 0.06 |
| 200 | 1.25E-04 | 0.03 | 200 | 6.28E-04 | 0.05 |
| 225 | 1.05E-04 | 0.02 | 225 | 5.29E-04 | 0.04 |
| 250 | 9.07E-05 | 0.02 | 250 | 4.55E-04 | 0.04 |
| 275 | 7.92E-05 | 0.02 | 275 | 3.97E-04 | 0.03 |
| 300 | 7.01E-05 | 0.02 | 300 | 3.51E-04 | 0.03 |
| 325 | 6.27E-05 | 0.01 | 325 | 3.14E-04 | 0.03 |
| 350 | 5.65E-05 | 0.01 | 350 | 2.83E-04 | 0.02 |
| 375 | 5.14E-05 | 0.01 | 375 | 2.57E-04 | 0.02 |
| 400 | 4.69E-05 | 0.01 | 400 | 2.35E-04 | 0.02 |
| 425 | 4.31E-05 | 0.01 | 425 | 2.16E-04 | 0.02 |
| 450 | 3.98E-05 | 0.01 | 450 | 1.99E-04 | 0.02 |
| 475 | 3.70E-05 | 0.01 | 475 | 1.85E-04 | 0.02 |
| 500 | 3.44E-05 | 0.01 | 500 | 1.72E-04 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 7.23E-04 | 0.16 | 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.74E-03 | 0.23 |
| 下风向最大浓度距离m | 58 | 下风向最大浓度距离m | 71 |

续上表

| 下风向距离/m | 8#车间—烟尘 | 下风向距离/m | 9#车间—VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 2.07E-04 | 0.05 | 10 | 2.49E-03 | 0.21 |
| 25 | 2.28E-04 | 0.05 | 25 | 2.80E-03 | 0.23 |
| 50 | 2.53E-04 | 0.06 | 50 | 3.15E-03 | 0.26 |
| 54 | 2.56E-04 | 0.06 | 51 | 3.17E-03 | 0.26 |
| 75 | 1.71E-04 | 0.04 | 75 | 2.12E-03 | 0.18 |
| 100 | 1.06E-04 | 0.02 | 100 | 1.36E-03 | 0.11 |
| 125 | 7.50E-05 | 0.02 | 125 | 9.75E-04 | 0.08 |
| 150 | 5.70E-05 | 0.01 | 150 | 7.46E-04 | 0.06 |
| 175 | 4.54E-05 | 0.01 | 175 | 5.97E-04 | 0.05 |
| 200 | 3.74E-05 | 0.01 | 200 | 4.93E-04 | 0.04 |
| 225 | 3.16E-05 | 0.01 | 225 | 4.18E-04 | 0.03 |
| 250 | 2.72E-05 | 0.01 | 250 | 3.60E-04 | 0.03 |
| 275 | 2.38E-05 | 0.01 | 275 | 3.15E-04 | 0.03 |
| 300 | 2.11E-05 | 0 | 300 | 2.79E-04 | 0.02 |
| 325 | 1.88E-05 | 0 | 325 | 2.50E-04 | 0.02 |
| 350 | 1.70E-05 | 0 | 350 | 2.25E-04 | 0.02 |
| 375 | 1.54E-05 | 0 | 375 | 2.05E-04 | 0.02 |
| 400 | 1.41E-05 | 0 | 400 | 1.87E-04 | 0.02 |
| 425 | 1.29E-05 | 0 | 425 | 1.72E-04 | 0.01 |
| 450 | 1.20E-05 | 0 | 450 | 1.59E-04 | 0.01 |
| 475 | 1.11E-05 | 0 | 475 | 1.48E-04 | 0.01 |
| 500 | 1.03E-05 | 0 | 500 | 1.37E-04 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.56E-04 | 0.06 | 下风向最大质量浓度及占标率 | 3.17E-03 | 0.26 |
| 下风向最大浓度距离m | 54 | 下风向最大浓度距离m | 51 |

无组织厂界达标影响

正常排放情况下项目无组织废气污染物对厂界的影响预测结果见表5.2-13。表5.2-13无组织废气污染物对厂界影响情况表

| 污染源 | 污染物 | 预测值最大落地浓度(mg/m3) | 厂界排放浓度限值(mg/m3) | 环境标准值(小时值，mg/m3) | 预测值最大占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 氯化氢 | 4.47E-03 | 0.2 | 0.05 | 8.94 |
| 2#车间 | 氯化氢 | 4.09E-03 | 0.2 | 0.05 | 8.17 |
|  | 烟尘 | 6.13E-03 | 1.0 | 0.075 | 1.36 |
|  | VOCs | 1.63E-02 | 4.0 | 0.6 | 1.36 |
| 4#车间 | 烟尘 | 7.23E-04 | 1.0 | 0.075 | 0.16 |
| 8#车间 | 烟尘 | 2.56E-04 | 1.0 | 0.075 | 0.06 |
| 9#车间 | VOCs | 3.17E-03 | 4.0 | 0.6 | 0.26 |
| 6#产车间 | VOCs | 2.74E-03 | 4.0 | 0.6 | 0.23 |

由上表可见，本项目各无组织污染物下风向最大浓度均不超过厂界排放浓度限值，故厂界处的浓度贡献值低于厂界浓度排放标准限值和环境小时标准值，且小于环境小时标准值的10%，项目无组织废气排放对厂界影响较小。

对大气环境保护目标的影响

本次评价对项目排放的污染物取下风向最大落地浓度与现状监测背景值进行叠加，对各环境保护目标进行影响分析，详见表6.2-14。

表6.2-14 污染物正常排放对保护目标的影响

| 因子 | 保护目标 | 本项目最大贡献值(mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 叠加值(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 左庄 | 0.0007 | 0.128 | 0.1287 | 0.15 | 85.80 |
|  | 大周村 | 0.0007 | 0.133 | 0.1337 | 0.15 | 89.13 |
| 氯化氢 | 左庄 | 0.0049 | 0.01 | 0.0149 | 0.05 | 29.80 |
|  | 大周村 | 0.0049 | 0.01 | 0.0149 | 0.05 | 29.80 |
| VOCs | 左庄 | 0.0024 | 0.11 | 0.1124 | 0.6 | 18.73 |
|  | 大周村 | 0.0024 | 0.1 | 0.1024 | 0.6 | 17.07 |

由预测结果可知，正常工况下，建设项目排放的各污染物对周边主要敏感目标的贡献值较小，预测值均能满足相应标准要求。在处理措施正常情况运行下，对大气环境保护目标的影响是可以接受的。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护距离外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。采用进一步预测模型模拟评价基准年内，项目所有污染物对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据估算模型预测结果，厂界外各项大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值；同时根据HJ2.2-2018，本项目不需要进行进一步预测与评价。基于严谨性，项目仍设置一定的大气环境防护距离，计算方法参照卫生防护距离计算公式。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

Qc/Cm= (BLC+0.25r2)0.05LD/A

式中Cm为环境一次浓度标准限值(mg/m3)，Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），L为工业企业所需的卫生防护距离（m），A、B、C、D为计算系数。根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

表5.2-15   卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 | 1000<L<2000 | L>2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.7 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

各污染物源强数据、相关参数及计算结果见表5.2-16。

表5.2-16  各污染物源强数据、相关参数及计算结果表

| 污染物 | QC（kg/h） | 面源面积（m2） | L(m) | 计算结果 | 提级后 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 氯化氢 | 0.006 | 1400 | 5.16 | 50 | 50 |
| 2#车间 | 氯化氢 | 0.009 | 2574 | 5.83 | 50 | 100 |
|  | VOCs | 0.024 |  | 0.97 | 50 |  |
|  | 烟尘 | 0.009 |  | 0.43 | 50 |  |
| 4#车间 | 烟尘 | 0.001 | 4600 | 0.02 | 50 | 50 |
| 8#车间 | 烟尘 | 0.0003 | 3180 | 0.007 | 50 | 50 |
| 9#车间 | VOCs | 0.004 | 4000 | 0.09 | 50 | 50 |
| 6#车间 | VOCs | 0.005 | 7700 | 0.08 | 50 | 50 |

由上表可知，本项目1#车间、4#车间、6#车间、8#车间、9#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为50m， 2#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为100m，大气环境防护距离包络线图见图3.1-1。本项目大气环境防护距离内无居民。本次环评要求，应按国家相关污染法规技术和规范的要求解决有关环境敏感目标的问题，并建议企业项目南侧留有部分缓冲地带，用于种植高杆防护林，间隔居民区与工业区。因此，项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小。

污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算见表5.2-17。

表5.2-17大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 5#排气筒 | NOx | 51219.51 | 0.018 | 0.063 |
|  |  | SO2 | 8130.08 | 0.003 | 0.01 |
|  |  | 烟尘 | 19512.20 | 0.007 | 0.024 |
| 主要排放口合计 | NOx | 0.063 |
|  | SO2 | 0.010 |
|  | 烟尘 | 0.024 |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | 氯化氢 | 5390.22 | 0.0162 | 0.039 |
| 2 | 2#排气筒 | 烟尘 | 1555.56 | 0.005 | 0.007 |
|  |  | 氯化氢 | 3868.27 | 0.012 | 0.028 |
|  |  | VOCs | 38416.00 | 0.115 | 0.206 |
| 3 | 3#排气筒 | 粉尘 | 3971.07 | 0.012 | 0.043 |
| 4 | 4#排气筒 | VOCs | 13760.57 | 0.041 | 0.187 |
| 一般排放口合计 | 烟（粉）尘 | 0.050 |
|  | VOCs | 0.393 |
|  | 氯化氢 | 0.067 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 烟（粉）尘 | 0.074 |
|  | VOCs | 0.393 |
|  | 氮氧化物 | 0.063 |
|  | 氯化氢 | 0.067 |
|  | SO2 | 0.010 |

2、无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算见表5.2-18。

表5.2-18 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 1#车间 | 氯化氢 | 通风、加强补集率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 200 | 0.030 |
| 2 | 2#车间 | 氯化氢 | 通风、加强补集率 |  | 200 | 0.021 |
|  |  | VOCs |  |  | 4000 | 0.042 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 1000 | 0.014 |
| 3 | 4#车间 | 烟尘 | 移动式烟尘净化器 |  | 1000 | 0.002 |
| 4 | 6#车间 | VOCs | 通风、加强补集率 |  | 4000 | 0.001 |
| 5 | 8#车间 | 烟尘 | 通风、加强补集率 |  | 1000 | 0.027 |
| 6 | 9#车间 | VOCs | 移动式烟尘净化器 |  | 4000 | 0.011 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 氯化氢 | 0.051 |
|  | 烟尘 | 0.043 |
|  | VOCs | 0.012 |

3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表5.2-19。

表5.2-19 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 0.117 |
| 2 | VOCs | 0.405 |
| 3 | 氮氧化物 | 0.063 |
| 4 | 氯化氢 | 0.117 |
| 5 | SO2 | 0.010 |

4、污染源非正常排放量核算

项目污染源非正常排放量核算见表5.2-20。

表5.2-20污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 开停车检修 | 氯化氢 | 269510.775 | 0.809 | 0.25 | 6 | 加强生产管理，定期维护保养设备 |
| 2 | 2#排气筒 |  | 烟尘 | 155555.556 | 0.467 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 193413.615 | 0.580 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 384160.000 | 1.152 |  |  |  |
| 3 | 3#排气筒 |  | 粉尘 | 397106.955 | 1.191 |  |  |  |
| 4 | 4#排气筒 |  | VOCs | 137605.687 | 0.413 |  |  |  |
| 5 | 5#排气筒 |  | NOx | 51219.512 | 0.018 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | 8130.081 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 19512.195 | 0.007 |  |  |  |

大气环境影响评价结论及建议

1、项目选址及总图布置的合理性和可行性

由估算模式计算结果可知，项目有组织废气最大落地浓度为1#排气筒排放的氯化氢，占标率为3.82%，未出现D10%，Pmax﹤10%。项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求。该项目设置大气环境防护距离，大气环境防护距离的设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施可行。综上所述，项目产生的环境影响可以接受。

2、污染控制措施可行性

由估算模式可知，经相应措施处理后项目废气均能达标排放，同时最终环境影响也符合环境功能区划要求。项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。

3、大气环境防护距离设置

项目1#车间、4#车间、6#车间、8#车间、9#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为50m， 2#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为100m。经调查，大气环境防护距离范围内主要为开发区其他企业，无居民点，包络线图见3.1-1，项目南侧居民官庄村不在项目大气环境防护距离之内。因此，项目无组织排放源距离可满足大气环境防护距离的要求。

4、污染物排放量核算结果

项目废气污染物排放量核算结果见表5.2-21。

表5.2-21 项目废气污染物排放量核算结果表

| 种类 | 污染物 | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放量 | 烟（粉）尘 | 0.074 |
|  | VOCs | 0.393 |
|  | 氮氧化物 | 0.063 |
|  | 氯化氢 | 0.067 |
|  | SO2 | 0.010 |
| 无组织排放量 | 氯化氢 | 0.051 |
|  | 烟尘 | 0.043 |
|  | VOCs | 0.012 |
| 大气污染物年排放量 | 烟（粉）尘 | 0.117 |
|  | VOCs | 0.405 |
|  | 氮氧化物 | 0.063 |
|  | 氯化氢 | 0.117 |
|  | SO2 | 0.010 |
| 非正常排放量 | 烟（粉）尘 | 0.0025 |
|  | VOCs | 0.0023 |
|  | 氯化氢 | 0.0003 |
|  | SO2 | 4.17E-06 |

5、大气环境影响评价自查表

项目废大气环境影响评价自查表见表5.2-22。

表5.2-22 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级√ | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500~2000t/a( | <500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（烟（粉）尘、VOCs） 其他污染物（氯化氢） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准( | 附录D√ | 其他标准√ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区√ | 一类区和二类区( |
|  | 环境基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源( | 拟替代污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源√ |
| 大气环境影响预测和评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS ( | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网格模型 ( | 其他 √ |
|  | 预测范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（烟（粉）尘、VOCs、氯化氢） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5√ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs、氯化氢、二氧化硫） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无检测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受( |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.010）t/a | NOx：（0.063）t/a | 颗粒物：（0.074）t/a | VOCs：（0.393）t/a |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地表水环境影响评价

水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价

项目生产过程中产生的含铬废水和含锌废水分别经车间废水处理装置预处理，含铬废水处理系统采用“pH调节+还原反应+pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+砂滤+离子交换”处理工艺；含锌废水处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+离子交换”，预处理后含铬废水及含锌废水与其他生产废水、地面清洗废水、废气吸收水、初期雨水一起经综合废水处理装置处理，综合废水处理工艺为“中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀”处理，再同生活污水一同经“调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤”处理，各项废水经厂内相应处理措施处理后，达到灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准的要求，进入灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理。项目废水经灌南县宏兴污水处理有限公司处理后，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小，环境影响可以接受。

依托污水处理设施的环境可行性评价

正常情况下，项目废水排放总量约为298.4m3/d。灌南县宏兴污水处理有限公司处理规模为1.5万m3/d，处理工艺为“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”。项目废水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总铬、六价铬、总锌、石油类、LAS，各污染物污水厂接管标准和排放标准见表2.2-11，灌南县宏兴污水处理有限公司尾水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。项目废水经厂内污水站处理后，各污染物排放浓度可满足灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准，该污水处理厂有富余足够的处理能力接收本厂废水。项目废水经灌南县宏兴污水处理有限公司处理后，尾水中各污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小。

非正常情况下，本项目污水处理系统出现故障，废水不能满足接管要求而直接排入污水管网，对灌南县宏兴污水处理有限公司的正常运行造成一定的负荷冲击。因此，企业应根据要求设置事故池，在废水预处理出现故障时接纳事故污水，逐步分批将事故污水处理后再排入污水管网，杜绝废水超标外排事故发生。

综上所述，建设项目废水经厂内污水站预处理，满足灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准，进入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小。

污染源排放量核算

1、废水类别、污染物及污染物治理设施情况及废水间接排放口基本情况

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.3-1，废水间接排放口基本情况见表5.3-2。

表5.3-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 含铬工艺废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、石油类、总铬、六价铬 | 含铬废水预处理设施+厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW001、TW003 | 经过含铬废水处理装置处理车间口达标后进入综合污水处理设施 | 含铬废水预处理工艺：pH调节+还原反应+pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+砂滤+离子交换； 综合污水处理设施工艺：中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀+调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤 | DW001 | 符合要求 | 主要排放口 |
| 2 | 含锌工艺废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、石油类、总锌 | 含锌废水预处理设施+厂区污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW002、TW003 | 经过含锌废水处理装置后进入综合污水处理设施 | 含锌废水预处理工艺： pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+离子交换 综合污水处理设施工艺：中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀+调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤 |  |  |  |
| 2 | 其他工艺废水、地面冲洗废水、初期雨水 | pH、色度、COD、SS、总氮、石油类、总磷、LAS | 厂内污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW003 | 经过综合废水处理装置处理后进入生化处理 | 中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀+调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤 |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 厂内污水站 | 连续排放，流量稳定 | TW003 | 生化处理 | 调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤 |  |  |  |

表5.3-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 接管标准/（mg/m3） | 排放标准/（mg/m3） |
| 1 | DW001 | 119.328024° | 34.453552° | 8.97 | 灌南县宏兴污水处理有限公司 | 连续排放，流量稳定 | 灌南县宏兴污水处理有限公司 | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 100 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 300 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 45 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 120 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 15 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 70 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 4 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.5 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LAS | 20 | 0.5 |

3、废水污染物排放量核算

项目废水污染物排放信息见表5.3-3。

表5.3-3 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 289.070 | 0.086 | 25.92 |
|  |  | 氨氮 | 41.135 | 0.012 | 3.69 |
|  |  | SS | 108.942 | 0.033 | 9.77 |
|  |  | 石油类 | 13.969 | 0.004 | 1.25 |
|  |  | 总铬 | 0.051 | 0.000015 | 0.005 |
|  |  | 六价铬 | 0.00028 | 0.00000008 | 0.00003 |
|  |  | 总氮 | 66.858 | 0.020 | 6.00 |
|  |  | TP | 3.996 | 0.001 | 0.36 |
|  |  | 总锌 | 0.504 | 0.0002 | 0.05 |
|  |  | LAS | 15.483 | 0.005 | 1.39 |
| 全厂排放口合计 | COD | 25.92 |
|  | 氨氮 | 3.69 |
|  | SS | 9.77 |
|  | 石油类 | 1.25 |
|  | 总铬 | 0.005 |
|  | 六价铬 | 0.00003 |
|  | 总氮 | 6.00 |
|  | TP | 0.36 |
|  | 总锌 | 0.05 |
|  | LAS | 1.39 |

水环境影响评价结论

项目生产过程中产生的含铬废水、含锌废水经过预处理，与综合废水、生活污水一起经厂区污水站处理，达到灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准的要求，进入灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理。项目废水经灌南县宏兴污水处理有限公司处理后，尾水可以稳定达标排放，对武障河水质影响较小，环境影响可以接受。

项目地表水环境影响评价自查信息见表5.3-4。

表5.3-4 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔业等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他√ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放√；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物√；非持久性污染物√；pH值(；热污染；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B√ | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建√；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证√；环评√；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季 | 生态环境保护主管部门(；补充监测√；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量 40%以下(；开发量 40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期 (；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季√ | （pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、色度、总铬、总锌、石油类、LAS） | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（3500）m；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、色度、总铬、总锌、石油类、LAS） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期√；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季√ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标( 水环境保护目标质量状况 ：达标√；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流情况与河湖演变状况( | 达标区√ 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求满足区(流)域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 25.92 | 289.070 |
|  |  | 氨氮 | 3.69 | 41.135 |
|  |  | SS | 9.77 | 108.942 |
|  |  | 石油类 | 1.25 | 13.969 |
|  |  | 总铬 | 0.005 | 0.051 |
|  |  | 六价铬 | 0.00003 | 0.00028 |
|  |  | 总氮 | 6.00 | 66.858 |
|  |  | TP | 0.36 | 3.996 |
|  |  | 总锌 | 0.05 | 0.504 |
|  |  | LAS | 1.39 | 15.483 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓措施(；生态流量保障措施(；区域削减(；依托其他工程措施√；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测√ | 手动√；自动√；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （3个，含铬废水处理措施排口、废水总排口及雨水排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （流量、pH、色度、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、总铬、六价铬、总锌、LAS） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评价结论 | 评价结论 | 可以接受√不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

地下水环境影响评价

污染机理分析

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉 淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价本着风险最大原则，在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流弥散作用。在对水流模型进行识别校正和检验后，输入溶质运移模型参数，模拟拟建工程项目地下水中污染物的运移过程。

本项目对地下水可能造成污染的物质主要是酸碱、石油类、总铬、六价铬、总锌等物质。根据本项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。

影响分析

（1）对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，本项目建成后增加少量硬化面积，不透水地表面积不变，地下水涵养量基本不变。

（2）对地下水质的影响

项目废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

值得注意的是，当生产原料或生产废水发生泄漏、火灾以及爆裂等事故时，泄漏出的污染物将会通过浓度差动力输送等方式，渗入地下，对地表水、地下水和土壤生态环境均会产生较大的影响，因此，环评要求，企业应认真制定、落实事故预防措施和应急方案，一旦事故发生，尽量减小事故排放对生态环境的影响。

影响评价

建设单位首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；正常生产过程中产生的污水及事故状态下污水全部经封闭管道收集后进行处理，进一步减少污染物浓度；厂区内地面采取防渗措施；污水管线均为防渗效果明显的玻璃钢管。因此，本项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各污水处理措施、罐区、输送管线的防渗性能较高。

综上所述，在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够做到有效减少对地下水的不良影响。

噪声环境影响评价

噪声源强

项目主要噪声设备为冲压机、送料机、线钩机、锻造压力机、编链机、焊链机、闪光对焊机、导轨成形机、高频焊管机、缝纫机、切带机、橡胶制品混料机、成形机、压铸机、滚光机、抛丸机等，其噪声源强在75～90dB（A）之间，其噪声产生、治理及排放情况见表5.5-1。

表5.5-1  项目噪声产生、治理及排放情况表

| 产生位置 | 噪声源 | 数量 | 噪声级（dB（A）） | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台/套 | 降噪前 | 降噪量 | 降噪后 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 5#车间 | 自动冲压机 | 8 | 90 | 30 | 60 | 200 | 92 | 34 | 244 |
|  | 自动送料机 | 8 | 80 | 30 | 50 | 201 | 113 | 37 | 222 |
|  | 开式冲压机 | 38 | 90 | 30 | 60 | 195 | 102 | 38 | 233 |
|  | 自动线钩机 | 2 | 85 | 30 | 55 | 163 | 241 | 98 | 100 |
| 3#车间 | 锻造压力机 | 6 | 75 | 20 | 55 | 160 | 80 | 81 | 260 |
|  | 滚光机 | 4 | 80 | 20 | 60 | 148 | 88 | 92 | 252 |
|  | 抛丸机 | 2 | 85 | 30 | 55 | 159 | 92 | 86 | 149 |
|  | 自动抛丸机 | 1 | 85 | 30 | 55 | 153 | 85 | 90 | 256 |
| 8#车间 | 自动编链机 | 7 | 75 | 20 | 55 | 30 | 147 | 220 | 213 |
| 4#车间 | 自动焊链机 | 7 | 82 | 30 | 52 | 195 | 123 | 64 | 216 |
|  | 闪光对焊机 | 2 | 82 | 30 | 52 | 207 | 136 | 48 | 204 |
|  | 导轨成形机 | 1 | 75 | 20 | 55 | 201 | 142 | 56 | 198 |
|  | 高频焊管机 | 1 | 82 | 30 | 52 | 192 | 146 | 72 | 194 |
| 7#车间 | 自动缝纫机 | 54 | 85 | 30 | 55 | 69 | 202 | 188 | 147 |
| 9#车间 | 自动切带机 | 10 | 80 | 20 | 60 | 94 | 97 | 152 | 250 |
| 6#车间 | 橡胶制品混料机 | 2 | 80 | 20 | 60 | 173 | 63 | 68 | 277 |
|  | 橡胶制品成形机 | 2 | 75 | 20 | 55 | 169 | 60 | 72 | 290 |
|  | 锌铝合金压铸机 | 2 | 90 | 30 | 60 | 141 | 48 | 97 | 294 |

预测模式

选用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4–2009）中的工业噪声预测模式。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

① 室外点声源在预测点的倍频带声压级

a. 某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

b. 如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

c. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d. 各声源在预测点产生的声级的合成

② 室内点声源的预测

a. 室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数； Q为方向性因子。

b. 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c. 室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

d. 室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积；

e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

③ 声级叠加

噪声环境影响预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声控制措施及噪声随距离的衰减时噪声源对外环境影响情况。

各噪声源对厂界噪声贡献值见表5.5-2。

表5.5-2  声环境影响预测结果 （单位：dB（A））

| 影响值 声源 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#车间 | 自动冲压机 | 23.0 | 29.7 | 38.4 | 21.2 |
|  | 自动送料机 | 12.9 | 17.9 | 27.6 | 12.1 |
|  | 开式冲压机 | 32.2 | 37.8 | 46.4 | 30.7 |
|  | 自动线钩机 | 13.8 | 10.4 | 18.2 | 18 |
| 3#车间 | 锻造压力机 | 17.0 | 27.4 | 33.8 | 14.2 |
|  | 滚光机 | 22.6 | 27.1 | 26.7 | 18.0 |
|  | 抛丸机 | 14.0 | 18.7 | 19.3 | 14.5 |
|  | 自动抛丸机 | 11.3 | 16.4 | 15.9 | 6.8 |
| 8#车间 | 自动编链机 | 35.5 | 21.7 | 18.2 | 18.4 |
| 4#车间 | 自动焊链机 | 16.2 | 20.2 | 25.9 | 15.3 |
|  | 闪光对焊机 | 8.7 | 12.3 | 21.4 | 8.8 |
|  | 导轨成形机 | 6.9 | 12.0 | 20.0 | 9.1 |
|  | 高频焊管机 | 6.3 | 8.7 | 14.9 | 6.2 |
| 7#车间 | 自动缝纫机 | 34.2 | 24.9 | 25.5 | 27.7 |
| 9#车间 | 自动切带机 | 30.5 | 30.3 | 26.4 | 22.0 |
| 6#车间 | 橡胶制品混料机 | 18.2 | 27.0 | 26.3 | 14.2 |
|  | 橡胶制品成形机 | 13.4 | 22.4 | 20.9 | 8.8 |
|  | 锌铝合金压铸机 | 20.0 | 29.4 | 23.3 | 13.6 |
| 贡献值 | 39.95 | 40.59 | 47.53 | 34.01 |
| 背景值 | 昼间 | 52.2 | 54.3 | 54.4 | 52.9 |
|  | 夜间 | 44.4 | 44.1 | 42.5 | 43.6 |
| 预测值 | 昼间 | 52.4 | 54.5 | 55.2 | 53.0 |
|  | 夜间 | 45.9 | 46.0 | 44.0 | 44.1 |

由表6.3-1可以看出，项目各噪声源经治理后排放，对厂界噪声影响值经叠加背景最大值后，未出现超标现象，对外环境影响较小。

固体废物环境影响分析

固废产生及处置情况

项目产生的固体废物主要为边角料、废焊条、废淬火渣、脱脂沉渣、酸洗沉渣、磨料泥、镀锌沉渣、电解沉渣、磷化沉渣、涂装沉渣、热镀锌锌渣、漆渣、废漆桶、废塑粉、废活性炭、污水处理污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、除尘灰等。项目固体废物利用处置方式评价见表5.6-1。

表5.6-1 项目固体废物处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 冲孔、锻压等 | 一般固废 | / | / | 210.25 | 外售 |
| 2 | 废焊条 | 焊接 | 一般固废 | / | / | 0.42 | 厂家回收 |
| 3 | 废淬火渣 | 淬火 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 51.87 | 委托有资质单位处理 |
| 4 | 脱脂沉渣 | 脱脂 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 5.93 |  |
| 5 | 酸洗沉渣 | 酸洗 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 5.88 |  |
| 6 | 磨料泥 | 滚动 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 67.93 |  |
| 7 | 镀锌沉渣 | 镀锌 | 危险废物 | HW17 | 336-052-17 | 3.61 |  |
| 8 | 电解沉渣 | 电解 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 2.93 |  |
| 9 | 磷化沉渣 | 磷化 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 1.45 |  |
| 10 | 涂装沉渣 | 电泳涂装 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 5.65 |  |
| 11 | 热镀锌锌渣 | 热镀锌 | 危险废物 | HW17 | 336-052-17 | 7.00 |  |
| 12 | 漆渣 | 喷漆 | 一般固废 | / | / | 0.6 | 厂家回收 |
| 13 | 废漆桶 | 水性喷漆 | 一般固废 | / | / | 1.8 |  |
| 14 | 废塑粉 | 喷塑 | 一般固废 | / | / | 4.5 |  |
| 15 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 18.54 | 委托有资质单位处理 |
| 16 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 | 336-052-17 | 70.00 |  |
| 17 | 废离子交换树脂 | 废水处理/纯水制备 | 危险废物 | HW17 | 336-052-17 | 8.00 |  |
| 18 | 含铬污水污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 | 336-060-17 | 21.86 |  |
| 19 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | / | / | 150.00 | 环卫部门定期清运 |
| 20 | 除尘灰 | 除尘 | 一般固废 | / | / | 4.2 | 回用生产 |

一般固废环境影响分析

建设单位拟设置一般固废仓库1座，占地面积100m2，可满足项目所需。项目产生的一般固废外售或由厂家回收等，生活垃圾由环卫部门定期清运，不外排，对周边环境影响较小。

危险废物环境影响分析

（一）危险废物贮存场所环境影响分析

1、选址可行性

本项目设置危险废物暂存库1座，占地50m2，用于暂存本项目生产中产生的危险废物。公司所在地为江苏省灌南经济开发区东区，为工业企业集中区，不在溶洞区和易遭受洪水等自然灾害影响的地区，不在高压输电线路防护区域内。项目所在区域地质结构稳定，地震烈度小于7；区域地下水水位较低，厂界离周边最近的居民点约800米，公司厂址不在周边居民点的常年最大风频的上风向，故本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中选址的相关要求。危废暂存库按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的技术标准进行防渗设计，具体防渗要求可采用如下方案：由底层至地面分别为基础→砂层→土工布→HDPE防渗膜→土工布→砂层→混凝土地面→耐磨面层；内墙防渗层做到0.5m高，防渗层由墙内至墙面分别为土工布→HDPE防渗膜→土工布→混凝土面层，渗透系数K≤10-10cm/s。

综上所述，本项目危险废物暂存场所选址是可行的。

2、危废暂存场所能力分析

根据建设单位提供相关资料，目前厂区拟建设50m2的危险废物暂存库1座，最大存储量为40t。根据固废产生情况一般1个月清运一次，一年可储存约480t危险废物，项目危险废物年产生量为270.64t/a，因此，危废仓库可以满足项目需要。厂区危废仓库拟按照“五防”要求建设，设置渗滤液收集输送系统、通风换气系统，并且按照要求对危废仓库进行防渗、防腐，分隔段对不同种类危险固废分开存放。液体危废均采用桶装方式贮存、固态危废均采用袋装方式贮存。

建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

3、危废暂存过程环境影响分析

为防止雨水径流进入贮存、处置场内以及危险废物渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。为加强监督管理，贮存、处置场应按要求设置环境保护图形标志。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

危险废物在贮存过程中有易挥发的气体产生，可能对环境空气及周边的居民产生一定的影响，危险废物在贮存过程中出现泄露，可能污染土壤和地下水，因补进排的水力联系污染周边的地表水。

公司危险废物贮存堆场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，日常危废仓库库门为关闭状态，墙上设有引风装置。同时加强危废暂存场所日常管理，避免废物洒落，以避免无组织废气的排放，同时做好防渗处理，设置泄露液体收集装置等，采取上述措施后，危险废物贮存时对大气、水、土壤的影响很小。

（二）运输过程环境影响分析

危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前应充分认识危废的类别、主要成分，根据危废的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134号文）的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，协助工作人员做好应急工作。

危险废物运输中做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

⑤本项目危险废物采用密闭容器封装后装车运输，正常情况下不会产生新的次生污染，运输至固危废处置单位过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。

土壤环境影响分析

本项目涉及盐酸、硝酸、氢氧化钠、冰醋酸等腐蚀性污染物及含铬钝化液，将会对土壤生态和理化性质造成严重的污染，因此，拟建项目要确保落实好各种防渗措施，保护厂区土壤。

（1）对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度；

（2）车间、化学品存放仓库设防渗基础；

（3）废水管道一律要求设置的地上管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（4）对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤。

（5）事故水池及其废水收集管道均采用水泥混凝土材料，事故水池内壁附高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-7cm/s。

（6）水处理污泥采用密封包装，单独存放，存放场所设置防渗基础。入园企业要做到以上要求，项目对所在地土壤影响较小，在可接受水平。

（7）在企业原料运输过程中若不小心在裸土上倾倒泄漏了一些原料，因及时铲除该部分土壤，送至相关资质单位处理，以免遗留下来对土壤环境产生长期影响。

同时根据《土壤污染防治行动计划》，若服务期满后，更改土地用途或者变更主体，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。对土壤进行修复治理，治理完成后并验收后可更改为其他用途。

采取以上措施后，项目营运期对土壤的影响较小。

生态环境影响评价

本项目位于灌南经济开发区东区内，周边为工业生产企业，厂区土地现状均为工业用地，无需特殊保护的动植物，施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，同时进行绿化工程。施工完毕，尽快整理施工现场，做好厂区硬化。

根据上述影响预测与分析，项目正常工况和非正常工况下对环境影响较小。项目生产过程中产生的废气经相应废气处理措施处理后，对周边植物影响较小；项目废水经厂区污水站处理后排入灌南县宏兴污水处理有限公司，进一步处理后排入武障河，对鱼类等影响较小。项目厂区内绿地面积8900m2，绿地率8%，项目建设对生态环境影响较小。

因此，本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的不良影响。

环境风险评价

事故影响分析

大气环境影响分析

硝酸包装桶发生泄漏后，附近一段距离内可能会受到其影响，硝酸储存在厂区北侧化学品仓库内，周边100米均为开发区其他企业，距离最近的居民点管庄村为400米，发生事故后，对管庄村居民的影响很小。此外，化学品仓库备有碱液，发生事故后用碱液对其进行中和，化学品仓库才去防雨淋、防流失、防腐蚀及防渗漏措施，并设置围堰，废液通过收集管道进入厂区事故池，故采取措施后，对环境的影响可以接受。

地表水环境影响分析

事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对区域地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。因此，建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理站进行处理。

根据《建筑设计防火规范》（GB50056-2006）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）以及《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》（中国石化建标[2006]43 号）相关要求，进行事故池总有效容积的计算。本项目发生火灾爆炸产生的废水主要为消防废水。本项目室内外消火栓用水总流量为20L/s（室内10L/s，室外10L/s）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求，甲类生产车间和甲类仓库火灾延续时间均为3h，经计算最大消防用水量为216m³。厂区拟建设1座为250m³的事故池（兼消防尾水收集池），能够满足发生事故时所产生最大废水量的排放需求，同时建设1座100m³的雨水收集池。

一旦事故发生后，立即关闭雨水管道阀门，切断雨水排口，打开消防尾水收集阀进事故池，再送入污水站处理，处理达灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准后再排入区域污水管网，经灌南县宏兴污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入武障河，对武障河水质影响较小。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水切换至事故池。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

若废水在意外情况下进入开发区雨水管网、排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。酸碱性废水可采用酸碱中和将污染物转化为盐，进而减小对水体的影响。

地下水环境影响分析

生产过程中钝化液若操作不当，设备老化可能出现钝化槽破损，造成钝化液外泄渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对区域地面进行硬化，并对其设置及导流系统等措施，对泄漏的钝化液进行收集后进入污水站处理，处理达标后可排入灌南县宏兴污水处理有限公司。

次生污染环境影响分析

若硝酸等化学品发生燃烧，会散发出剧毒的棕色烟雾，对附近一定区域内大气环境造成影响，，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小；泄漏事故源附近局部区域有少量物料沉降至土壤，成为污染区。

环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险潜势为II级，风险评价等级为三级，地表水和地下水风险潜势为Ⅰ级，风险等级为简单分析。

最大可信事故主要为化学品仓库硝酸泄漏、电镀车间钝化液外泄以及火灾燃烧造成的次生伴生污染对环境产生的不利影响。

大气环境影响主要为硝酸泄漏对周边环境的影响，以及火灾燃烧产生的次生污染，短期对下风向的环境空气有一定影响，这种影响是短期的；地表水环境影响主要为事故水排放及火灾爆炸产生的消防废水对地表水的影响，一旦事故发生后，立即关闭雨水管道阀门，切断雨水排口，打开消防尾水收集阀进事故池，再送入污水站处理，处理达灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准后再排入区域污水管网，经灌南县宏兴污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入武障河，对武障河水质影响较小；生产过程中钝化液若操作不当，设备老化可能出现钝化槽破损，造成钝化液外泄渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对区域地面进行硬化，并对其设置及导流系统等措施，对泄漏的钝化液进行收集后进入污水站处理，处理达标后可排入灌南县宏兴污水处理有限公司。

风险自查表见表5.9-1。

表5.9-1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 硝酸 | 盐酸 | 甲醇 | 冰醋酸 | 铬及其化合物 （以铬计） |
|  |  | 存在总量/t | 1.01 | 2.21 | 4.53 | 1.07 | 0.16 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 550 人 | 5km范围内人口数 9500万 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3(□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ( | I |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( | 简单分析□ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆□ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水□ | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |
| 重点风险防范措施 |  |
| 评价结论与建议 |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

风险评价结论

本项目最大可信事故为化学品仓库硝酸泄漏、电镀车间钝化液外泄以及火灾燃烧造成的次生伴生污染对环境产生的不利影响。

硝酸储存在厂区北侧化学品仓库内，周边100米均为开发区其他企业，距离最近的居民点管庄村为400米，发生事故后，对管庄村居民的影响很小。此外，化学品仓库备有碱液，发生事故后用碱液对其进行中和，废液通过管道进入厂区事故池，故采取措施后，对环境的影响可以接受。

企业拟建设250m3事故池（同消防尾水收集池合用）1个，火灾爆炸后消防尾水经收集后入消防尾水池，通过阀门井进行人工切换，进入污水处理站，确保不排入外环境。

对区域地面进行硬化，并对其设置及导流系统等措施，对泄漏的钝化液进行收集后进入污水站处理，处理达标后可排入灌南县宏兴污水处理有限公司。

环境保护措施评述

废气防治措施评述

    - 有组织废气

一、污染防治措施比选

本项目有组织废气主要为氯化氢、烟（粉）尘、VOCs等。目前，国内同类企业常用的除尘装置有：多管型旋风除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和电除尘器；常用的VOCs处理技术有：吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、低温等离子体法等。常见除尘设备性能对比见表6.1-1，常见VOCs处理技术对比见表6.1-2。

表6.1-1 常见除尘设备性能对比表

| 设备名称 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 旋风除尘器 | ①旋风除尘器内部没有运动部件，维护方便；②制作、管理十分方便；③处理相同风量的情况下体积小，结构简单，价格便宜；④作为预除尘器使用时，可以立式安装，使用方便；⑤处理大风量时便于多台并联使用，效率阻力不受影响；⑥可耐400℃高温，如采用特殊的耐高温材料，还可以耐受更高的温度；⑦除尘器内设耐磨内衬后，可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气；⑧可以干法清灰，有利于回收有价值的粉尘。 | ①卸灰阀如果漏损会严重影响除尘效率；②磨损严重，特别是处理高浓度或磨损性大的粉尘时，入口处和锥体部位都容易磨坏；③除尘效率不高(对捕集粒径小于5um的微细粉尘和尘粒密度小的粉尘，效率较低)，单独使用有时满足不了含尘气体排放浓度的要求；④由于除尘效率随筒体直径增加而降低，因而单个除尘器的处理风量受到一定限制。 |
| 袋式除尘器 | ①除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到15mg/m3甚至以下；②附属设备少，投资省，技术要求没有电除尘器那样高；③能捕集电除尘难以回收的粉尘；并且在一定程度上能收集硝化物、硫化物等化合物；④对负荷变化适应性好，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用；⑤袋式除尘器收集含有爆炸危险或带有火花的含尘气体时安全性较高。 | ①对于不同类型气体，应选用相应类型的布袋；且需要经常更换布袋，布袋消耗量较大；②收集湿度高的含尘气体时，应采取保湿措施，以免因结露而造成“糊袋”，因此布袋除尘气对气体的湿度有一定的要求；③阻力较大，一般压力损失为1000～1500Pa；④对于高温气体，必须采用降温措施，需要主要烟气温度不能超过滤料所能耐受的温度，同时不低于酸露点（烟气中硫酸蒸汽的凝结温度称为酸露点，一般比水露点要高很多，可达140～160℃，甚至更高）；⑤接收粒径大的含尘气体时，布袋较易磨损。 |
| 湿式除尘器 | 湿式除尘器能同时进行有害气体的净化，适用于处理高温、高湿的烟气以及黏性大的粉尘。在这种情况下，采用干式除尘器则往往受到各种条件的限制；②在消耗同等能量的情况下，湿式除尘器的除尘效率要比干式高，高能湿式除尘器(文氏管除尘器)对于小至0.1μm的粉尘仍有很高的除尘效率；③湿式除尘器结构简单，一次投资低，占地面积少；④除尘的同时还具备一定的脱硫能力 | ①不适用于憎水性和水硬性粉尘；②从湿式除尘器中排出的泥浆要进行处理，否则会造成二次污染；③在寒冷地区要防止冬季结冰。 |
| 电除尘 | ①净化效率高，能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数，来满足所要求的净化效率；②阻力损失小，一般在20毫米水柱以下，和旋风除尘器比较，即使考虑供电机组和振打机构耗电，其总耗电量仍比较小；③允许操作温度高，如SHWB型电路尘器最好允许操作温度250℃，其他类型还有达到350""400℃或者更高的；④处理气体范围量大；⑤可以完全实现操作自动控制。 | ①设备比较复杂，要求设备调运和安装以及维护管理水平高；②对粉尘比电阻有一定要求，所以对粉尘有一定的选择性，不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率；③受气体温、温度等的操作条件影响较大，同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作，所得的效果不同，有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好，而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器；④一次投资较大，卧式的电除尘器占地面积较大；⑤目前在某些企业实用效果达不到设计要求。 |

表6.1-2 常见VOCs处理技术对比表

| 处理技术 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 吸附法 | 适用于低浓度挥发性有机物废气的有效分离和去除，是目前最为广泛的VOCs回收法，已在各行业得到广泛应用，最常见的吸附剂有颗粒活性炭和活性炭纤维 | 设备庞大，流程复杂，运行费用较高且有二次污染产生，当废气中有胶粒物质或其他杂质时，吸附剂易中毒。 |
| 吸收法 | 适用于废气流量较大、浓度较高、温度较低和压力较高的挥发性有机化合物的处理，工艺较简单，可用于喷漆、绝缘材料、黏接、金属清洗和化工等行业。 | 运行费用高，对有机废气成分选择性大，易出现二次污染，在处理时需选择多种不同的溶剂分别进行吸收，增加技术复杂性及运行成本。 |
| 燃烧法 | 适用于处理可燃、在高温下可分解和在目前技术条件下还不能回收的挥发性有机化合物废气，燃烧法应回收燃烧反应热量，提高经济效益。 | 有燃烧爆炸危险，需要消耗燃料，不能回收溶剂 |
| 生物法 | 适用于在常温、低浓度、生物降解性好的挥发性有机物，主要包括生物过滤法、生物洗涤法、生物滴滤法， | 对于成分复杂的废气或难以降解的废气，去除效果差，体积大且停留时间长，选用不同的填料对降解有机废气的效果不同 |
| 低温等离子体法 | 前部自带干式过滤装置，增加设备的使用寿命和处理效率；运行费用低廉，无二次污染；反应速度快，气体通过反应区的速度达到3-10米/秒；.基本不受气温和污染物成分的影响，对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用。 | 对于易燃易爆废气的处理存在危险性；设备精密性要求较高，投资较大。 |

综上所述，根据项目废气的特点，拟采用布袋除尘器处理生产过程产生的粉尘，采用活性炭吸附装置处理VOCs。

二、项目废气治理措施

本项目有组织排放废气主要包括：

①滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间）：机械加工表面前处理酸洗产生的氯化氢废气G1-2；热镀锌过程产生的锌烟G4-1；电泳工段酸洗时产生的氯化氢废气G5-1；烤漆工艺产生的挥发性废气G6-1、G6-2、G6-3、G6-4；浸塑工段产生的挥发性废气G7-1、G7-2；喷塑工艺产生的挥发性废气G8-1、G8-2；久美特涂装工艺产生的挥发性废气G9-1、G9-2、G9-3；链条发黑工段产生的氯化氢废气G10-2；

②抛丸、锻造车间（3#车间）：产生的粉尘废气G1-3；

③吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间）：吊镀锌及滚镀锌酸洗、活化时产生的氯化氢废气G2-1、G2-2、G3-1；

④织（绳）带上色、切带、印字车间（9#车间）：清洗过程产生的挥发性废气G12-2、G12-3、G12-4；

⑤天然气燃烧废气：天然气燃烧产生的燃烧废气。

分述如下：

1、氯化氢

本项目吊镀锌、滚镀锌、机械加工表面处理、电泳及链条发黑均产生氯化氢废气。

目前国内治理氯化氢普遍利用酸碱中和的净化机理，采取碱液喷淋法。

本项目利用狭缝式风罩对氯化氢进行收集，在使用其中一个酸洗槽时，其上的盖板移动到相邻的酸洗槽上方，吊完镀件后使其移动回原位置，使每个酸洗槽始终保持在上方有盖板覆盖的状态下，减少氯化氢外逸。使用狹缝式风罩，配合盖板系统，将酸洗槽逸出的氯化氢进行有效捕集（98.5%以上），将捕集到的氯化氢通过废气管道接入相应废气处理措施处理。

氯化氢净化塔具有阻力损失少、比表面积大、化学反应完善、气液比选用合理、 吸收净化效率高、耐腐蚀、耐老化性能好、占地面积小、便于安装维护等特点。目前己广泛应用于化工、电镀、五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的氯化氢等有毒有害气体的净化，是目前较为先进、成熟的氯化氢治理工艺设备。狹缝式风罩补集到的氯化氢气体由吸收塔下部进风门进入塔体，然后进入填料层，填料层上方的喷雾装置将在塔顶经水泵增压后的氢氧化钠吸收液进行均匀喷淋，在填料层与氯化氢进行气液两相充分接触吸收中和反应，使气体中的氯化氢被液体吸收，净化后的气体再经风机引至排气筒排入大气。通过对目前化工企业的调查，对于酸性气体多采用“碱吸收”方法进行治理，“一级碱液吸收”对氯化氢等去除率可达90%以上，二级碱液吸收去除率可达99%以上，本项目采用“二级碱液吸收”，去除率取98%，经处理后排放的氯化氢能达到环保排放标准的要求。

综上所述，本项釆用二级碱液喷淋塔处理氯化氢是可行的。

2、镀锌烟气

镀锌烟气中主要包含ZnCl、ZnO等。其中，烟尘中含ZnO颗粒粒径较小，且具有一定回收价值，本项目拟釆用“袋式除尘+二级碱液喷淋”的方法对镀锌烟气进行处理。布袋除尘器除尘效率高，运行性能稳定，操作维护简单，最适宜处理有回收价值、粒径较小的颗粒物。

同氯化氢一样，仍然采用狭缝式风罩收集，镀锌烟气经狭缝式风罩收集后直接进入脉冲式布袋除尘器内，先去除锌烟，再经碱液喷淋塔进一步吸收，袋式除尘器对烟尘等有效去除效率达99%以上，项目取99%，经处理后排放的烟尘能达到环保排放标准的要求。

建设单位拟采取在镀锌炉的上方两侧安装有缝状形态的风罩，配合锌槽两侧隔断外部空气影响的挡板，在镀锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，能够达到98%以上的捕集率。捕集后的锌烟温度低于200℃，进入脉冲式布袋除尘器，布袋除尘后进入碱液喷淋进一步吸收。

综上所述，本项目镀锌烟气采取“布袋除尘+二级碱液喷淋”方法处理镀锌烟气是可行的。

3、挥发性有机废气

对于烤漆、浸塑、喷塑、久美特等生产产生的有机挥发性废气，目前国内广发应用为广泛应用了吸附法。吸附法在使用中表现了如下的特点：可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于中、低浓度废气的净化，比其他方法显现出更大的优势。同时本法为国内现处理化工行业有机废气中最常用、最经济安全、并且可完全做到达标排放的净化方法。

一般常规的吸附剂为活性炭颗粒，活性炭的吸附性能主要是与其独特的物理性质有关。活性炭孔壁的总表面积一般高达500 ~1700m2/g，与其他吸附材料相比，具有小微孔(半径为<0.02nm)特别发达的特征，这也是活性炭吸附能力强、吸附容量大的主要原因。其中小微孔决定了活性炭的总比表面积；过渡孔(半径为0.02~1nm)起着重要的通道作用；大微孔(半径为1~100nm)则是该吸附材料微观体系的入口。活性炭的表面有丰富的官能团，一般可分为含氧官能团和含氮官能团，这些官能团赋予了活性炭独特的化学性能，能与多种物质进行结合。其中含氧官能团主要有酚羟基、羧基、羰基、内酯基、嘧啶等；含氮官能团有酰胺、酰亚胺、乳胺基、类毗咯基等。活性炭作为一种优良的吸附分离材料，具有比表面积大、孔结构发达、化学性质稳定、耐酸耐碱等特点。活性炭优良的吸附性能主要取决于其特殊的孔结构，由于存在大量的微孔和中孔，使活性炭具备高的比表面积和吸附容量。制备条件的不同使得活性炭孔结构具有可调性。当今工业的高速发展，必然会导致各种废气的排放量的增加。尤其是化工行业，比如涂料、树脂、皮革、印刷等，会排放大量的有机废气，虽然治理有机废气，研究人员已经有了一些卓有成效的控制技术，比如热破坏法、冷凝法等。但吸附法的应用最为广泛，由于活性炭本身的特性，其又是最常用的吸附剂。单级活性炭吸附效率约在94%~95%，本项目取90%，经处理后排放的挥发性有机物能达到环保排放标准的要求。

烤漆、喷塑、浸塑位于烤漆、喷塑、浸塑、电泳、久美特车间内专门区域内，区域内设补集罩，对挥发性有机废气进行补集，补集后经风机引入活性炭吸附塔处理；久美特工艺位于该车间中部，采用狭缝式风罩对挥发性废气进行收集，收集后经风机引入活性炭吸附塔处理。

织（绳）带与橡胶生产位于不同的车间，但是车间位置相邻，故设置一套装置，在织（绳）带烘干等位置设置集气罩，经过引风机引入该装置中处理，同样，在橡胶制品加工车间，在固化成型区域设置集气罩，经过引风机引入活性炭处理装置处理。

综上全厂废气走向图见图6.1-1。

图6.1-1 项目有组织废气走向图

    - 无组织废气

①焊接烟尘：焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间）由于焊接产生的无组织废气；链条生产车间对焊产生的无组织废气；

②氯化氢：项目吊镀锌、滚镀锌、机械加工表面处理、电泳及链条发黑均产生氯化氢废气，在生产时未完全收集的部分氯化氢废气；

③镀锌烟气：热镀锌过程产生的未收集的镀锌烟气；

④挥发性有机废气：烤漆、浸塑、喷塑、久美特等生产产生的有机挥发性废气未收集的部分挥发性有机废气。

项目焊接烟尘采用移动式烟尘净化器，对焊接烟尘进行移动式收集处理，处理后废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。

对于其余无组织废气，均为未完全收集剩余的废气，针对项目特点，本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有：（1）生产装置：对生产设备、管道经常检查、检修，保持装置气密性良好；在各碱洗槽、酸洗槽和电镀槽不工作时全部用塑料薄膜覆盖，以减少各槽液散发出的废气。（2）原料区防治措施：加强管理，保持原料桶的气密性良好，将其无组织排放降至最低；（3）设排气扇等通风装置，加强车间内通风；（4）及时清运处理固体废物，减少其在厂内的滞留时间，避免异味对周围的环境产生影响；（5）加强厂区内及厂区周围的绿化，种植一定数量的对本项目特异因子具有抗性的树种，起到既美化环境又保护环境的作用；（6）设置一定的卫生防护距离，降低对周围环境的影响；（7）设置报警仪，及时发现问题，及时处理，有效避免污染气体的排放。

采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在贮存和生产过程中的无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到较低的水平。

    - 异味气体防治措施

项目烤漆时使用的固化剂和稀释剂，电镀时使用的酸液、碱液具有一定的刺激性气味，管理不当会对周围环境造成一定的异味影响，对此本项目拟采取以下措施对异味气体进行防治，具体如下：

（1）生产过程中和废气处理过程中，电镀车间的废气通过收集系统送入废气处理装置进行处理，确保达标排放，厂界无异味。

（2）加强生产车间和厂界的绿化，特别加强了生产车间、原料区等区域的绿化，采用乔、灌、草结合的方式，且绿化树种主要选用对异味气体具有一定吸附作用的绿化树种、灌木丛等；

通过以上的处理和控制措施，项目可有效降低异味气体对厂界和周围环境的影响，因此，项目的异味气体防治措施是可行的。

    - 废气达标排放分析

本项目天然气燃烧尾气直接排放，粉尘经过集气罩收集后采用布袋除尘后排放，含锌烟气经过集气罩收集后采用“布袋除尘+二级碱液喷淋”，有机废气经过集气罩收集后采用活性炭吸附，技术成熟可靠，且项目有机废气量较小，风量也不大，活性炭吸附效果极好。氯化氢经过风罩采集后进入“二级碱液喷淋”处理，技术成熟可靠。废气均可以达标排放。

表6.1-3  废气排放达标性分析

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放状况 | 排放标准标准 | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| P1 | 氯化氢 | 23.50 | 0.071 | 0.169 | 30 | 0.26 | 达标 |
| P2 | 镀锌烟气 | 1.56 | 0.005 | 0.007 | 120 | 3.50 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 26.65 | 0.080 | 0.194 | 30 | 0.26 |  |
|  | 挥发废气 | 4.00 | 0.01 | 0.036 | 80 | 7.2 |  |
| P3 | 粉尘 | 3.97 | 0.012 | 0.043 | 120 | 3.50 | 达标 |
| P4 | 挥发废气 | 13.76 | 0.041 | 0.187 | 80 | 7.2 | 达标 |
| P5 | NOx | 51.22 | 0.02 | 0.06 | 200 | - | 达标 |
|  | SO2 | 8.13 | 0.00 | 0.01 | 50 | - |  |
|  | 烟尘 | 19.51 | 0.01 | 0.02 | 20 | - |  |

    - 排气筒设置合理性分析

本项目共设置5个排气筒，分别为吊镀锌车间、滚镀锌车间设置的1#15米排气筒；热镀锌、烤漆、喷塑、浸塑、电泳、久美特车间设置的2#15米排气筒；抛丸、锻造车间车间设置3#15米排气筒；注塑、织（绳）带、压铸、橡胶加工车间设置的4#排气筒；燃气锅炉设置的5#排气筒。

该项目排气筒设置情况见表 6.1-4。

表6.1-4   项目废气排气筒设置情况

| 污染源名称 | 排气筒编号 | 高度（m） | 直径（m） | 排气量(m3/h) | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 1# | 15 | 0.5 | 3000 | 氯化氢 |
| 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 2# | 15 | 0.5 | 3000 | 烟尘、氯化氢、VOCs |
| 抛丸、锻造车间（3#车间）、焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 3# | 15 | 0.5 | 3000 | 粉尘 |
| 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间）、链条生产车间（8#车间）、上色、切带、印字车间（9#车间） | 4# | 15 | 0.5 | 3000 | VOCs |
| 燃气锅炉 | 5# | 15 | 0.5 | 341.67 | NOx、SO2、烟尘 |

排气筒设置合理性分析：

（1）项目排气筒均高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，可以保证各污染物的排放浓度和排放速率均达标；

（2）根据上表排气筒参数，计算的烟气出口速度满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）的相关要求。

（3）本项目通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置，尤其是电镀线，企业在项目工艺设计时已经考虑到自身的特点，通过合理规划布局生产线位置，对排放同类污染物的排气筒已做到能并则并，部分不能合并的是由于生产线长度和风量的限制。

经第4.2节大气环境预测，对地面环境空气影响较小。因此，本项目排气筒设置比较合理。

    - 经济、技术可行性分析

（1）经济可行性分析

废气处理系统共计投资约100万元，运行费用约5万元/年，主要用于电费、药剂等支出；项目经济效益较好，本项目废气处理措施投资及运行费用均可承受，具有经济可行性。

（2）技术可行性分析

本项目氯化氢采用碱洗喷淋塔工艺处理，挥发性有机废气采用活性炭吸附处理工艺。以上废气处理技术均为成熟可靠工艺，且已经被同类企业普遍采用。

目前电镀线产生的氯化氢普遍采用碱洗喷淋塔处理，如南通宜高塑胶有限公司、延康汽车零部件如皋有限公司等电镀线酸碱废气均采用碱洗喷淋塔处理，对酸碱废气的去除效率均可达到90%以上，尾气能够稳定达标排放。

活性炭吸附处理有机废气是目前工业上普遍采用的处理工艺之一，例如浙江巨化棉纶厂、山东齐鲁石化、江苏海力化工、南通醋酸厂、中石化宁波化工厂、南京扬子石化储运厂等众多企业采用活性炭装置处理有机废气，结合《采用活性炭纤维吸附装置回收VOC的优点分析》等文献，活性炭吸附有机废气处理效率为90%以上。根据北京市劳动保护科学研究所对北京特种纤维技术开发有限公司的现场监测数据，经该装置处理后废气中烷烃可保证达标排放，活性炭对废气中的烷烃吸附净化效率可达99％。

综上所述，经上述措施处理后，可以做到各类污染物达标排放，建设项目废气处理措施技术经济可行。

废水防治措施评述

项目废水主要包括工艺废水、地面冲洗水、生活污水、废气吸收废水及初期雨水等，工艺废水主要包括脱脂废液、废酸洗液、电解废液、废镀液、出光废液、钝化废液、磷化废液及涂装废液等。

项目工艺废水性质见表3.3-9。

    - 含铬废水

项目含铬废水采用单独处理的方式，含铬废水处理系统采用“pH调节+还原反应+pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+砂滤+离子交换”处理工艺。

含铬废水从车间通过管道输送至含铬废水收集调节池进行均质，然后再进入调节池调节pH 至酸性环境，然后再加入硫酸氢钠对其中可能存在的六价铬将其还原成三价铬，然后再调节pH 至碱性环境，加入PAC 和PAM 分别进行混凝和絮凝，使铬离子与氢氧根反应形成可沉淀物。这些沉淀物与有机物、悬浮物等一起在PAM 的作用下形成絮凝体，经过斜管沉淀后泥水分离，再进入砂滤系统进一步处理，最后在树脂过滤器的离子交换作用下强化去除效果。各工序的污泥统一排放至含铬污泥池，经厢式压滤机脱水后的干泥饼作危废处理，污泥池上清液及压滤机滤液返回含铬废水收集池进行再处理。

含铬废水处理系统通过对进水水质水量的调节、药剂投加量的控制等可达到99%的除铬效果；再加上离子交换，可以达到99.5%的除铬效果。考虑到实际运行时废水浓度会有一定的波动，保守按99%计。

    - 含锌废水

含锌废水中的锌是一种两性元素，它的氢氧化物不溶于水，并具有弱碱性和弱酸性，故其化学式可写作：碱式：Zn(OH)2，酸式：H2ZnO2。由于它呈两性、故在强酸或强碱中能溶解。在锌酸盐溶液中加适量的碱可折出Zn(OH)2 白色沉淀，再加过量的碱，沉淀又复溶解；但反之，在锌酸盐溶液中，加适量酸也可析出Zn(OH)2白色沉淀，再加过量的酸、沉淀又复溶解。锌的氢氧化合物为两性化合物，pH值过高或过低，均能使沉淀返溶而使出水超标。所以在用化学沉淀法处理含锌废水的过程中，要注意pH值的控制，pH控制在9.5-10左右，反应时间20～30min，含锌废水单独设计一个处理系统，采用碱NaOH沉淀法，生成的沉淀易脱水，利于污泥的处理。

本方案采用NaOH沉淀法，反应式为：

Zn2+ + OH- → Zn（OH）2

含锌废水从车间经过管道进入含锌废水收集池，然后再进入调节池调节pH，再加入PAC 和PAM 分别进行混凝和絮凝，使锌离子与氢氧根反应形成可沉淀物。这些沉淀物与有机物、悬浮物等一起在PAM 的作用下形成絮凝体，经过斜管沉淀后泥水分离，最后在树脂过滤器的离子交换作用下强化去除效果。含锌废水处理各工序的污泥统一排放至综合污泥浓缩池，经板框压滤机脱水后的干泥饼作危废处理，压滤机滤液返回综合废水收集池进行再处理。

    - 综合废水处理

综合废水处理装置包括“中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀+调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤”工艺。预处理后的含锌废水、预处理后的含铬废水、酸碱废水、喷淋塔废水、初期雨水和机加工车间地面冲洗废水等统一输送至综合废水收集池进行中和调节，调节后的废水进入斜管沉淀后进入破乳气浮装置，投加破乳剂进行气浮预处理，破坏乳化液中小分子的稳定性，使废水中的乳化液小分子变为大分子状态。然后再加入PAC和PAM进行混凝和絮凝，使金属离子与氢氧根反应形成可沉淀物，这些可沉淀物与有机物、悬浮物等一起在PAM 的作用下形成絮凝体，在斜板沉淀池内泥水分离。处理后的废水同生活污水及一同进入生化调节池进行调节，调节后的废水进入厌氧池进行厌氧消化，再进入好氧池中，再进入MBR池中，最后再经过砂滤处理后进入排放水池。

各工序的污泥统一排放至综合废水污泥池，经板框压滤机脱水后的干泥饼作危废处理，压滤机滤液返回综合废水收集调节池进行再处理。

废水处理流程见图6.2-1~6.2-2。

图6.2-1 项目含铬废水处理流程图

图6.2-2 项目综合废水处理流程图

    - 工艺设备说明

含铬废水处理

1、含铬废水调节池

由于含铬废水为单独排入调节池中，为使废水处理效果稳定，处理设施正常运行，设置调节池来调节水量和均化水质，池内设置气力搅拌系统，保证池内废水充分均匀。

池内设置液位仪，与提升泵联动控制。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

2、pH调节池

加入硫酸对废水进行调节，将废水调节至酸性，便于后续还原处理。

池内设置液位仪，与提升泵联动控制。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

3、还原反应槽

将碳酸氢钠加入还原反应槽中，将废水中可能存在的Cr6+还原成Cr3+。

H2Cr2O7+3NaHSO3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3NaHSO4+4H2O

池内设置液位仪，与提升泵联动控制。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

4、pH调节池

经过还原后的废水在此进行pH调节，将废水调节为中性。

池内设置液位仪，与提升泵联动控制。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

5、混凝槽、絮凝槽

调节后的含铬废水进入混凝槽中进行混凝处理，投入PAC对废水进行混凝，再进入絮凝槽中投入PAM进行絮凝处理，絮凝反应槽中加药搅拌反应，废水反应时间需20-25min以上，絮凝槽中采用机械搅拌保证池内废水加药充分反应。

6、斜管沉淀池

混凝后废水自流入斜管沉淀池中进行固液分离，上清液泵入含铬废水调节池进行处理，分离的污泥排入厢式压滤机中进行压滤，压滤液泵入含铬废水调节池进行处理，含铬废水污泥委托处置。

7、砂滤

沉淀后的废水进入砂滤系统，进一步去除水中的有机物和杂质等。

8、离子交换

经过砂滤处理后的含铬废水经过离子交换进一步处理，处理后废水进入综合废水调节池。

综合废水处理

1、含锌废水调节池

由于含锌废水为单独排入含锌废水调节池中，为使废水处理效果稳定，处理设施正常运行，设置调节池来调节水量和均化水质，池内设置气力搅拌系统，保证池内废水充分均匀。

池内设置液位仪，与提升泵联动控制。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

2、含锌废水pH反应槽

含锌废水提升泵定量提升入pH调节槽进行pH调节，将废水调节为中性。

3混凝及絮凝

调节后的废水进入进入混凝槽中进行混凝处理，投入PAC对废水进行混凝，再进入絮凝槽中投入PAM进行絮凝处理，絮凝反应槽中加药搅拌反应，废水反应时间需20-25min以上，絮凝槽中采用机械搅拌保证池内废水加药充分反应。

4、斜管沉淀池

经反应后的废水自流入斜管沉淀池中进行固液分离，上清液进入离子交换池进一步处理，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

5、离子交换

经过斜管沉淀处理后的含锌废水经过离子交换进一步处理，处理后废水进入综合废水调节池。

6、综合废水调节池

由于各种废水为分批排放，废水水质和水量的变化幅度大，为使后续工艺的处理效果稳定，使废水处理设施正常运行，故设置调节池来调节水量和均化水质，预处理后的含铬废水、含锌废水、其他工艺废水、初期雨水等排入调节池中进行中和调节，再由污提升泵定量排入后续处理设备中。

池内设置液位自控仪，与废水提升泵进行联动控制。

池内设置气力搅拌系统，保证池内废水充分均匀。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

7、斜管沉淀池

综合废水由提升泵进入斜管沉淀池，池内设置气力搅拌系统，上清液进入后续处理，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

8、破乳气浮装置

（1）气浮工作原理

气浮净水设备在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器聚然减压，快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地除去水中的污染物质，达到净水的目的。

（2）工艺说明

气浮净水设备分四个部份

①加药聚凝部份：

废水由沉淀池自流进入气浮池反应仓加药反应，这样可使药液和废水得到充分的混合，从而废水产生聚凝。药液由加药装置供给。

②回流水溶气释放部份：

气浮效果的好坏，主要取决于回流水溶气及释放的效果。本气浮采用高效节能的溶气和释放设备。该设备为同济大学专利产品，使空压机的压缩空气与处理后通过水泵加压的回流水在溶气罐中充分混合溶解，形成溶气水。溶气罐的工作压力为0.3～0.4MPa。

③气浮净水部份：

通过加药混凝的废水进入气浮池中，由溶气罐的溶气水在进水管口下部由溶气释放器骤然减压，使溶解于水中的空气由骤然减压而释放出大量微气泡，微气泡在上升过程中遇到污水中已经聚凝的悬浮物，微气泡附着在悬浮物上，使之很快上浮，这样污水中处理掉的悬浮物全部浮于上面，然后通过气浮上部的刮沫机把它们刮去排到污泥池中，而池底部通过处理的清水排出。

池内设置气力搅拌系统，保证池内废水充分均匀。

池内设置pH仪表，用以控制池内废水的pH值。

9、混凝及絮凝

废水进入混凝反应器，与一定浓度混凝剂及助凝剂混合均匀；在混凝剂和助凝剂作用下，形成絮凝絮团；经过混凝反应后，出水流入斜管沉淀池进行固液分离，上清液流入综合调节池进行处理，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

10、调节池

经过预处理的后综合废水同生活污水及初期雨水一同进入调节池均衡水量水质。

池内设置液位自控仪，与废水提升泵进行联动控制。

池内设置气力搅拌系统，保证池内废水充分均匀。

池体采用钢砼结构，内壁采用环氧玻璃钢防腐。

11、厌氧池

调节后的废水进入厌氧池进行厌氧处理，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

12、好氧池

厌氧处理后废水再进入好氧池进行生化，培养好氧细菌，通过微生物作用来处理废水中的COD，另一方面，也可以进行硝化作用，通过硝化细菌的作用将氨氮，亚硝态氮转化为硝态氮，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

13、沉淀池

厌氧+好氧处理后的废水进入沉淀池，废水进入MBR池，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

14、MBR池

废水经过提升进入生物反应器内进行深度处理，高效地进行固液分离，工艺剩余污泥少，分离的污泥排入综合污泥池待脱水分离。

15、砂滤

废水最后进入砂滤系统，进一步去除水中的有机物和杂质等。

16、综合污泥池

综合废水处理的污泥在此进行汇总，上清液回流进入综合废水调节池中继续处理，污泥进入厢式压滤机压滤。

17、厢式压滤机

厢式压滤机工作原理是由滤板排列组成滤室（滤板两侧凹进，每两块滤板组合成一厢形滤室）。

在输料泵的压力作用下， 将需要过滤的物料液体送进各滤室，通过过滤介质，将固体和液体分离。在滤布上形成滤渣，直至充满滤室形成滤饼。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至下方出液孔通道，集中排出。过滤完毕，可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后，有时还通入压缩空气，除去剩余的洗涤液。过滤结束后打开压滤机卸除滤饼（滤饼储存在于相邻两个滤板间），清洗滤布，重新压紧板滤开始下一工作循环。

压滤液回流入综合废水调节池中进行处理，泥饼外运处置。

    - 废水厂内处理技术经济可行性分析

      - 技术可行性分析

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》附录F表F.2，电镀废水污染治理技术及效果，本项目各处理单元处理效果预测分析见表6.2-1至表6.2-3。

表6.2-1   含铬废水处理主要设施处理效果预测

| 处理阶段 | 进水水质 | 出水水质 | 去除率 | 总去 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L |  | 除率 | mg/L |
| pH调节池 | pH | 5~6 | 4~5 | － | － | － |
|  | COD | 8039.510 | 8039.51 | － | － | － |
|  | 氨氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
|  | SS | 2854.559 | 2854.56 | － | － | － |
|  | 石油类 | 113.456 | 113.46 | － | － | － |
|  | 总铬 | 526.938 | 526.94 | － | － | － |
|  | 六价铬 | 0.527 | 0.53 | － | － | － |
|  | 总氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
| 还原反应槽 | pH | 4~5 | 4~5 | － | － | － |
|  | COD | 8039.510 | 8039.51 | － | － | － |
|  | 氨氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
|  | SS | 2854.559 | 2854.56 | － | － | － |
|  | 石油类 | 113.456 | 113.46 | － | － | － |
|  | 总铬 | 526.938 | 526.94 | － | － | － |
|  | 六价铬 | 0.527 | 0.11 | 80% | － | － |
|  | 总氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
| pH调节槽 | pH | 4~5 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 8039.510 | 8039.51 | － | － | － |
|  | 氨氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
|  | SS | 2854.559 | 2854.56 | － | － | － |
|  | 石油类 | 113.456 | 113.46 | － | － | － |
|  | 总铬 | 526.938 | 526.94 | － | － | － |
|  | 六价铬 | 0.105 | 0.105 | － | － | － |
|  | 总氮 | 803.951 | 803.95 | － | － | － |
| 混凝槽 | pH | 6~7 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 8039.51 | 7235.56 | 10% | － | － |
|  | 氨氮 | 803.95 | 763.75 | 5% | － | － |
|  | SS | 2854.56 | 2569.10 | 10% | － | － |
|  | 石油类 | 113.46 | 102.11 | 10% | － | － |
|  | 总铬 | 526.94 | 131.73 | 75% | － | － |
|  | 六价铬 | 0.11 | 0.07 | 30% |  |  |
|  | 总氮 | 803.95 | 723.56 | 10% | － | － |
| 絮凝槽 | pH | 6~7 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 7235.56 | 6512.00 | 10% | － | － |
|  | 氨氮 | 763.75 | 725.57 | 5% | － | － |
|  | SS | 2569.10 | 2312.19 | 10% | － | － |
|  | 石油类 | 102.11 | 91.90 | 10% | － | － |
|  | 总铬 | 131.73 | 32.93 | 75% | － | － |
|  | 六价铬 | 0.07 | 0.04 | 50% |  |  |
|  | 总氮 | 723.56 | 651.20 | 10% | － | － |
| 斜管沉淀池 | pH | 6~7 | 6~7 | - | － | － |
|  | COD | 6512.00 | 5209.60 | 20% | － | － |
|  | 氨氮 | 725.57 | 580.45 | 20% | － | － |
|  | SS | 2312.19 | 462.44 | 80% | － | － |
|  | 石油类 | 91.90 | 82.71 | 10% | － | － |
|  | 总铬 | 32.93 | 31.29 | 5% | － | － |
|  | 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 5% |  |  |
|  | 总氮 | 651.20 | 520.96 | 20% | － | － |
| 砂滤系统 | pH | 6~7 | 6~7 | - | － | － |
|  | COD | 5209.60 | 4167.68 | 20% | － | － |
|  | 氨氮 | 580.45 | 464.36 | 20% | － | － |
|  | SS | 462.44 | 277.46 | 40% | － | － |
|  | 石油类 | 82.71 | 74.44 | 10% | － | － |
|  | 总铬 | 31.29 | 4.69 | 85% | － | － |
|  | 六价铬 | 0.04 | 0.02 | 50% |  |  |
|  | 总氮 | 520.96 | 416.77 | 20% | － | － |
| 离子交换 | pH | 6~7 | 6~7 | - | - | - |
|  | COD | 4167.68 | 3542.53 | 15% | 56% | - |
|  | 氨氮 | 464.36 | 394.71 | 15% | 51% | - |
|  | SS | 277.46 | 221.97 | 20% | 92% | - |
|  | 石油类 | 74.44 | 66.99 | 10% | 41% | - |
|  | 总铬 | 4.69 | 0.94 | 80% | 99% | 1.0 |
|  | 六价铬 | 0.02 | 0.01 | 70% | 99% | 0.2 |
|  | 总氮 | 416.77 | 375.09 | 10% | 53% | - |

表6.2-2    含锌污水处理主要设施处理效果预测

| 处理阶段 | 进水水质 | 出水水质 | 去除率 | 总去 | 接管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L |  | 除率 | mg/L |
| pH调节池 | pH | 5~6 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 7229.784 | 7229.78 | － | － | － |
|  | 氨氮 | 722.978 | 722.98 | － | － | － |
|  | SS | 2420.355 | 2420.36 | － | － | － |
|  | 石油类 | 97.753 | 97.75 | － | － | － |
|  | 总锌 | 294.822 | 294.82 | － | － | － |
|  | 总氮 | 722.978 | 722.98 | － | － | － |
| 混凝槽 | pH | 6~7 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 7229.78 | 6506.81 | 10% | － | － |
|  | 氨氮 | 722.98 | 686.83 | 5% | － | － |
|  | SS | 2420.36 | 2178.32 | 10% | － | － |
|  | 石油类 | 97.75 | 87.98 | 10% | － | － |
|  | 总锌 | 294.82 | 73.71 | 75% | － | － |
|  | 总氮 | 722.98 | 650.68 | 10% | － | － |
| 絮凝槽 | pH | 6~7 | 6~7 | － | － | － |
|  | COD | 6506.81 | 5856.13 | 10% | － | － |
|  | 氨氮 | 686.83 | 652.49 | 5% | － | － |
|  | SS | 2178.32 | 1960.49 | 10% | － | － |
|  | 石油类 | 87.98 | 79.18 | 10% | － | － |
|  | 总锌 | 73.71 | 18.43 | 75% | － | － |
|  | 总氮 | 650.68 | 585.61 | 10% | － | － |
| 斜管沉淀池 | pH | 6~7 | 6~7 | - | － | － |
|  | COD | 5856.13 | 4684.90 | 20% | － | － |
|  | 氨氮 | 652.49 | 521.99 | 20% | － | － |
|  | SS | 1960.49 | 392.10 | 80% | － | － |
|  | 石油类 | 79.18 | 71.26 | 10% | － | － |
|  | 总锌 | 18.43 | 17.51 | 5% | － | － |
|  | 总氮 | 585.61 | 468.49 | 20% | － | － |
| 离子交换 | pH | 6~7 | 6~7 | - | - | - |
|  | COD | 4684.90 | 3982.17 | 15% | 45% | - |
|  | 氨氮 | 521.99 | 443.69 | 15% | 39% | - |
|  | SS | 392.10 | 333.28 | 15% | 86% | - |
|  | 石油类 | 71.26 | 60.57 | 15% | 38% | - |
|  | 总锌 | 17.51 | 3.50 | 80% | 99% | - |
|  | 总氮 | 468.49 | 398.22 | 15% | 45% | - |

表6.2-3 综合废水污水处理主要设施处理效果预测（mg/L）

| 处理单元 | 项目 | 水量 | pH | 色度 | COD | 氨氮 | SS | 石油类 | 总铬 | 六价铬 | 总氮 | TP | 总锌 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中和调节池 | 预测进水水质 | 250.93 | 5~6 | 400 | 2867.80 | 143.01 | 1246.64 | 46.49 | 0.06 | 0.00034 | 200.21 | 19.66 | 0.60 | 60.44 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~7 | 400 | 2724.41 | 135.86 | 1184.30 | 44.17 | 0.06 | 0.00034 | 190.20 | 19.66 | 0.60 | 57.42 |
|  | 去除率 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
| 斜管沉淀 | 预测进水水质 | 250.93 | 6~9 | 400 | 2724.41 | 135.86 | 1184.30 | 44.17 | 0.06 | 0.00034 | 190.20 | 19.66 | 0.60 | 57.42 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~9 | 280 | 2588.19 | 129.07 | 355.29 | 37.54 | 0.06 | 0.00034 | 180.69 | 19.66 | 0.60 | 48.81 |
|  | 去除率 | - | - | - | 5% | 5% | 70% | 15% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 15% |
| 破乳气浮 | 预测进水水质 | 250.93 | 6~9 | 280 | 2588.19 | 129.07 | 355.29 | 37.54 | 0.06 | 0.00034 | 180.69 | 19.66 | 0.60 | 48.81 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~9 | 200 | 2329.37 | 122.61 | 284.23 | 18.77 | 0.06 | 0.00034 | 171.66 | 18.68 | 0.60 | 39.05 |
|  | 去除率 | - | - | - | 10% | 5% | 20% | 50% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 20% |
| 混凝槽 | 预测进水水质 | 250.93 | 6~9 | 200 | 2329.37 | 122.61 | 284.23 | 18.77 | 0.06 | 0.00034 | 171.66 | 18.68 | 0.60 | 39.05 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~9 | 150 | 1863.50 | 116.48 | 278.55 | 15.02 | 0.06 | 0.00034 | 154.49 | 16.81 | 0.60 | 35.14 |
|  | 去除率 | - | - | - | 20% | 5% | 2% | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% |
| 絮凝槽 | 预测进水水质 | 250.93 | 6~9 | 150 | 1863.50 | 116.48 | 278.55 | 15.02 | 0.06 | 0.00034 | 154.49 | 16.81 | 0.60 | 35.14 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~9 | 150 | 1490.80 | 104.83 | 272.98 | 12.01 | 0.06 | 0.00034 | 139.04 | 15.13 | 0.60 | 31.63 |
|  | 去除率 | - | - | - | 20% | 10% | 2% | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% |
| 斜管沉淀 | 预测进水水质 | 250.93 | 6~9 | 150 | 1490.80 | 104.83 | 272.98 | 12.01 | 0.06 | 0.00034 | 139.04 | 15.13 | 0.60 | 31.63 |
|  | 处理效果 | 250.93 | 6~9 | 150 | 1341.72 | 94.35 | 136.49 | 10.81 | 0.06 | 0.00034 | 125.14 | 15.13 | 0.60 | 28.46 |
|  | 去除率 | - | - | - | 10% | 10% | 50% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| 厌氧池 | 预测进水水质 | 298.93 | 6~9 | 120 | 1229.04 | 84.02 | 127.42 | 18.15 | 0.05 | 0.00028 | 136.56 | 14.50 | 0.504 | 23.89 |
|  | 处理效果 | 298.93 | 6~9 | 100 | 860.33 | 71.41 | 127.42 | 16.34 | 0.05 | 0.00028 | 116.07 | 10.87 | 0.504 | 23.89 |
|  | 去除率 | - | - | - | 30% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% |
| 好氧池 | 设计进水水质 | 298.93 | 6~9 | 100 | 860.33 | 71.41 | 127.42 | 16.34 | 0.051 | 0.00028 | 116.07 | 10.87 | 0.504 | 23.89 |
|  | 处理效果 | 298.93 | 6~9 | 100 | 602.230 | 57.132 | 127.418 | 16.338 | 0.051 | 0.00028 | 92.859 | 7.611 | 0.504 | 19.115 |
|  | 去除率 | - | - | - | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 20% |
| MBR池 | 设计进水水质 | 298.93 | 6~9 | 100.00 | 602.23 | 57.13 | 127.42 | 16.34 | 0.05 | 0.00028 | 92.86 | 7.61 | 0.504 | 19.12 |
|  | 处理效果 | 298.93 | 6~9 | 100.00 | 361.34 | 45.71 | 121.05 | 15.52 | 0.05 | 0.00028 | 74.29 | 5.33 | 0.504 | 17.20 |
|  | 去除率 | - | - | - | 40% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 10% |
| 砂滤 | 设计进水水质 | 298.93 | 6~9 | 100.00 | 361.34 | 45.71 | 121.05 | 15.52 | 0.05 | 0.00028 | 74.29 | 5.33 | 0.504 | 17.20 |
|  | 处理效果 | 298.93 | 6~9 | 100.00 | 289.07 | 41.13 | 108.94 | 13.97 | 0.05 | 0.00028 | 66.858 | 3.996 | 0.504 | 15.483 |
|  | 去除率 | - | - | - | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0% | 0% | 10.0% | 25.0% | 0% | 10.0% |
| 执行标准 | - | 6~9 | 100.0 | 300 | 45 | 120 | 15 | 0.1 | 0.05 | 70 | 4.0 | 1.5 | 20 |

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》附录F表F.2，①含铬废水采用化学还原法处理，去除率≥98%，本项目采用“pH调节+化学还原+pH调节+絮凝+混凝+沉淀+离子交换处理”，总铬及六价铬去除率≥99%，处理措施排放口达到《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表2新建企业水污染物车间或生产设施废水排放口限值；②含锌废水采用化学沉淀法处理，去除率≥98%，本项目采用“pH调节+絮凝+混凝+沉淀+离子交换处理”，去除率≥99%，总排放口排放浓度达到《电镀污染物排放标准》（21900-2008）表2新建企业水污染物企业废水总排放口限值；③综合废水经过处理后，进入“调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤”生化装置，根据指南，综合废水采用“厌氧－缺氧（或兼氧）膜生物处理技术”，当进水CODcr≤500mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤5mg/L、总氮≤60mg/L时，CODcr去除率93%～95%，氨氮去除率90%～95%，总磷去除率90%～95%，总氮去除率≥90%，处理后pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷均能满足新建企业水污染物企业废水总排放口限值。

同时，本次废水设计方案参照了上海刚立机械工具有限公司废水设计方案，该公司产品与拟建项目类似，废水处理工艺类似，根据该公司验收监测及日常监测报告（2017.6.20）（见附件），该公司废水废气均能做到达标排放，故处置方式可行。

      - 经济可行性分析

本项目废水处理站预计投资1350万元，废水处理费用 6元/吨（约50.84万元/年），项目经济效益较好，可以承受。

接管可行性分析

1、污水处理厂概况

灌南宏兴环保科技有限公司在灌南县经济开发区海宁路南侧地块建设灌南县宏兴污水处理有限公司，目前已建成运营。污水厂收水范围为灌南县经济开发区东区内除宏达产业园外所有企业的工业废水及生活污水与污水厂本身运行产生的污水，服务面积为16km2。厂址拟建于灌南县经济开发区	海宁路南侧地块，项目工程总投资为0.8亿元，总建设规模为1.5万m3/d。项目主要以“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”为污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2、污水处理厂处理工艺

灌南县宏兴污水处理有限公司采用“H/O池—反硝化脱氮—电催化Fenton—接触氧化—滤布过滤—颗粒活性炭吸附—消毒”处理工艺，工艺流程图见图7.2-2，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

图6.2-2 污水处理厂工艺流程图

工艺流程说明：

（1）水量均衡池

由于不同企业的排水量和排水时间上存在比较大的差异，容易对后续工艺产生冲击，因此采用水量均衡池对进入生化系统的废水水量进行均衡。

（2）H/O处理工艺

H/O工艺分为缺氧水解段和好氧降解段两部分。废水首先进入缺氧水解段（H段），利用缺氧微生物对废水中的难降解污染物进行一定程度的水解，实现将部分难降解的污染物水解成为小分子易降解物质，从而适当提高废水的可生化性。同时在缺氧段利用废水中剩余的有机物进行反硝化作用，将进水中的硝酸盐反硝化生成氮气释放，实现总氮脱除。好氧阶段主要实现废水中剩余COD的降解和氨氮的硝化，采用活性污泥工艺。

（3）反硝化处理工艺

反硝化脱氮处理是一种利用反硝化细菌的污水微生物脱氮处理方法。经过前期H/O处理后废水中氨氮通过硝化作用基本转化成为硝态氮，氨氮浓度小于15mg/L。但由于制革废水原水中氨氮和总氮浓度很高、H/O系统的污泥回流比限制等因素，H/O系统出水中总氮仍然偏高，需要进行反硝化脱氮。反硝化处理系统出水自流进入反硝化沉淀池。

（4）电催化Fenton-混凝沉淀处理工艺

经过前期生化处理出水氨氮和总氮指标可以达到排放标准，废水中残留COD浓度估计在100-110mg/L左右，且均为难降解COD，继续生化处理无法有效降解。

采用电催化芬顿氧化作为深度处理工艺，该工艺采用了微电流逆向Fenton技术，即通过在传统Fenton氧化过程中通过微小电流实现三价铁离子向亚铁离子的转化，可以在较高的pH条件下实现Fenton氧化效果，同时减少亚铁的投加量。解决了传统Fenton氧化酸碱用量大、Fe2+投加量大（根据双氧水投加量摩尔比10:1）、最终产生铁泥量大的问题。采用经过Fenton氧化处理后的出水COD浓度估计70～80mg/L。

Fenton氧化处理后混合液加碱调节pH到7.5～8.0，然后自流进入Fenton氧化沉淀池。

（5）接触氧化处理工艺

通过电Fenton氧化处理，部分难降解污染物被Fenton试剂氧化或者部分氧化，经过强氧化处理后的废水可生化性提高，采用接触氧化工艺作为二级生化强化处理工艺。

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

（6）滤布处理工艺

二级生化处理出水经过沉淀池沉淀后，废水中携带少量悬浮物。由于后续过高的悬浮物影响出水水质，也降低后续活性炭吸附处理的效率，因此采用过滤系统降低出水中悬浮物浓度。

过滤系统采用纤维滤布滤池，废水通过进水管进入滤布滤池，水流在压力作用下从滤片两侧由外向内地通过滤布进行过滤，滤后水由滤框中的小孔及底部的出水管收集，最后通过出水堰溢入出水口。随着过滤的进行，滤布表面的悬浮物逐渐累积，过滤速度逐渐减小，池内水位逐渐上升。当水位 上升到预定水位时，开始进行负压抽吸反冲洗。反冲洗时竖式滤片固定不动，随着移动冲洗行车的移动和吸泥泵的启动，对滤片上的污泥进行线状扫吸，吸出的泥水由水泵排出池外回到生化处理系统，行车移动一个行程后，滤布被清洗干净。滤池自流进水，自流出水，可以不间断连续过滤。

（7）颗粒活性炭吸附处理与再生系统工艺

经过过滤处理系统处理后出水SS小于10mg/L，剩余COD在60~80mg/L。这部分剩余COD可生化性和化学氧化性均非常差，用常规方法很难有效去除，因此采用颗粒活性炭吸附处理。

活性炭再生系统为多段炉系统，采用天然气为能源。多段炉活性炭再生属于热再生工艺，再生过程分为三个阶段，分别是干燥阶段、焙干阶段和活化阶段。干燥阶段在温度为100~300℃条件下将废活性炭中的水分蒸发干燥；焙干阶段在400-600℃条件下将吸附在活性炭空隙中的有机物挥发碳化；活化阶段是在800~1000℃高温条件下通入蒸汽，使活性炭空隙中的“残碳”发生气化反应（生成一氧化碳和氢气）得以去除，活性炭的空隙结构和内表面被清扫干净，恢复吸附性能。

（8）消毒处理工艺

设置紫外消毒渠1座，设计处理能力15000t/d，渠道宽度1m，渠道内设置紫外消毒模块，模块带自动清洗装置。经过消毒处理后的废水通过泵提升直接排放，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（9）污泥脱水处理

破壁后的生化污泥和Fenton氧化污泥混合进入生物减量调质池，利用专门微生物调质菌群（以隐藏嗜酸杆菌为优势菌）进行溶出物降解，同时减少污泥中胞外聚合物（EPS），最终大幅度提高污泥的脱水性能。污泥经过处理后，可以直接进入板框压滤后，脱水污泥含水率在60%以下。

3、接纳项目废水处理可行性分析

（1）废水量的可行性分析

项目废水排放量298.4m3/d，接入灌南县宏兴污水处理有限公司进行处理，占灌南县宏兴污水处理有限公司处理规模的1.98%（处理规模1.5万m3/d）。可见，项目废水排放量相对较小，接入灌南县宏兴污水处理有限公司完全可行。因此，从废水量来看，灌南县宏兴污水处理有限公司完全有能力接受本项目废水。

（2）水质的可行性分析

本项目废水经厂区预处理后污染物浓度均在灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准规定值以内，不会对灌南县宏兴污水处理有限公司工艺造成冲击。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接受本项目废水。

（3）管网建设情况

经核实，本项目所在区域的污水收集管网已建成，并已铺设至项目地，接管可行。

综上所述，项目废水可以接入灌南县宏兴污水处理有限公司，水量、水质能够达到其接管要求，不影响其出水水质，项目废水排入灌南县宏兴污水处理有限公司是可行的。

噪声防治措施评述

本项目噪声污染防治措施主要有：

（1）在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械，对高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩；

（2）进、出口到管道之间采用软接头，风机房外管道须包扎，风机（鼓风机、压缩机）进风口加装消声器。

（3）合理布局，充分利用距离衰减：在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，使之远离办公区、厂界，以充分利用距离衰减，以减小项目运行对外界声环境的影响。

（4）对紧邻厂界的热镀锌生产线风机加装隔声罩。

（5）控制作业时间，避免夜间时段（22:00 至次日 6:00 时段）加班。

对各类噪声源采取上述防治措施后，根据噪声预测结果，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

固废防治措施评述

本项目固废主要包括危险废物（废淬火渣、脱脂沉渣、酸洗沉渣、磨料泥、镀锌沉渣、电解沉渣、磷化沉渣、涂装沉渣、热镀锌锌渣、废活性炭、污水处理污泥、废离子交换树脂）、一般工业固废（水性漆漆渣、废漆桶、废塑粉、边角料、废焊条、除尘灰）及生活垃圾。

固废处置本着“资源化、减量化和无害化”的原则，对固废分类处置，分别采取外售、厂家回收、委外处置、卫生填埋处置等方式进行处理。

    - 一般固废处理措施

营运期产生的一般固体废物主要为一般工业固废（水性漆漆渣、废漆桶、废塑粉、边角料、废焊条、除尘灰）及生活垃圾，生活垃圾经收集后由园区环卫部门集中处理，日产日清，不会对周围环境产生二次污染；水性漆漆渣、废漆桶、废塑粉、废焊条由供应商回收；边角料可外售；除尘灰主要为金属粉末，回用于生产中。

    - 危险废物处理处置措施

项目危险废物处理处置措施详见表6.4-1。

表6.4-1 危险废物处理处置措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废淬火渣 | HW17 | 336-064-17 | 51.87 | 淬火炉 | 固态 | 淬火油、乳化剂等 | 淬火油、乳化剂等 | 3天清理一次 | T/C | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 脱脂沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.93 | 脱脂槽 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 铁锈、表面油脂 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 3 | 酸洗沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.88 | 酸洗槽 | 固态 | 铁锈、废酸等 | 铁锈、废酸等 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 4 | 磨料泥 | HW17 | 336-064-17 | 67.93 | 滚光桶 | 固态 | 磨料、铁粉 | 磨料、铁粉 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 5 | 镀锌沉渣 | HW17 | 336-052-17 | 3.61 | 镀锌槽 | 固态 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 锌、光亮剂、走位剂等 | 3天清理一次 | T |  |
| 6 | 电解沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 2.93 | 电解槽 | 固态 | 铁锈、表面油脂 | 铁锈、表面油脂 | 3天清理一次 | T/C |  |
| 7 | 磷化沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 1.45 | 磷化槽 | 固态 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 磷化剂、锌系皮膜剂 | 3天清理一次 | T |  |
| 8 | 涂装沉渣 | HW17 | 336-064-17 | 5.65 | 电泳涂装槽 | 固态 | 黑浆、乳化剂等 | 黑浆、乳化剂等 | 7天清理一次 | T/C |  |
| 9 | 热镀锌锌渣 | HW17 | 336-052-17 | 7.00 | 热镀锌锅 | 固态 | 锌 | 锌 | 7天清理一次 | T |  |
| 10 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 18.54 | 废气处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物等 | 30天清理一次 | T |  |
| 11 | 污水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 | 70.00 | 废水处理 | 固态 | 污泥、锌、铬等 | 污泥、锌、铬等 | 30天清理一次 | T |  |
| 12 | 废离子交换树脂 | HW17 | 336-052-17 | 8.00 | 废水处理/纯水制备 | 固态 | 树脂、锌、铅等 | 树脂、锌、铅等 | 30天清理一次 | T |  |
| 13 | 含铬污水污泥 | HW17 | 336-060-17 | 21.86 | 废水处理 | 固态 | 污泥、铬等 | 活性炭、有机物 | 30天清理一次 | T |  |

    - 危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施分析

根据《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）规定，项目产生的废物中属名录中的危险废物主要是废淬火渣、脱脂沉渣、酸洗沉渣、磨料泥、镀锌沉渣、电解沉渣、磷化沉渣、涂装沉渣、热镀锌锌渣、废活性炭、污水处理污泥、废离子交换树脂，委托有资质单位处置。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别和主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小的和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、逸出、抛洒或挥发等情况，最后按照江苏省环保厅（苏环控[2008]72号文）《江苏省环境保护厅关于规范固体废物转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。

（2） 危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

① 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

④ 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（3）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托焚烧单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①危废废物暂存场所应设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标示。

② 贮存场所内禁止混放不相容危险废物。

③ 贮存场所要有集排水和防渗设施。

④ 贮存场所符合消防要求。

⑤ 废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

⑥建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部危险废物交接制度。

⑦建设单位需建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及应急救援制度，和有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

（4）固废暂存场所污染防治措施分析

固废仓库需要做到五防：防雨淋、防扬散、防渗漏、防蚊、防鼠。

①储存设施周边设围堰，并设置废液导排系统；② 地面应按规定采取防腐、防渗措施； ③设置明显的标识并加强管理。

    - 固废（废液）污染防治措施技术经济可行性分析

本项目需要委托有资质单位处理的固废量为270.64t/a，处理费用按6000元/t计，需处理费用约162.3万元/年。

公司产品年均利润总额约3493.2万元/年，固废处理费用占年利润的4.64%，企业可以承受。

土壤和地下水防治措施

注重管理，源头控制

拟建项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道；建立日常性设备维护和巡回检查制度，减少有关设备的损坏，做到出现问题及时发现、及时处理、及时解决。污水处理系统检修要在停产期或与设备检修期同期进行；加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，保证污水处理设施的正常运转，保证项目废水经处理后达标排放，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象；污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施；建设事故收集池，可备废水发生突发性事故时贮存使用。

末端控制，分区防控

一、分区防渗

根据包气带防污性能，结合建设项目各生产设备分布及污染物特征，将污染放置区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。不同区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。重点防渗区防渗措施参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，一般防渗区防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)。

本项目防渗分区划分及防渗技术要求见表6.5-1，本项目设计采取的各项防渗措施具体见表6.5-2。

表6.5-1  本项目污染区划分及防渗要求

| 防渗分区 | 定义 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区，循环冷却水池等 | 中 | 难 | 持久性有机物污染物 | 电镀生产车间、化学品库区、危废暂存库、污水处理站、事故池等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 | 中 | 易 | 其他类型 | 铸造车间、机加工车间、仓库区、检验中心等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 除污染区的其余区域 | 中 | 易 | 其他类型 | 办公楼、公用工程房等 | 一般地面硬化 |

表6.5-2  本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 建议自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪；接触酸碱部分使用PVC树脂进行防腐防渗漏处理。 |
| 2 | 电镀生产车间 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②对各环节(包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池； |
| 3 | 化学品库区、危废暂存库、污水处理站、事故池 | ①对各环节(包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598—2001)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗波计规范，已采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁已作防渗处理；③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏 |
| 4 | 雨水收集系统 | ①厂区内集水井中的雨水在外排前必须经过分析、化验，确认没有污染后才允许外排。如有污染则按初期雨水处理；②建立合理的废水收集管网，设计合理的排水坡度，使雨水与地坪冲洗水收集方便、完全。③各集水池、循环水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。 |

二、防渗区域填土垫高

项目所在区域地下水位埋深一般0.5-1.2m，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，建议在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理；为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将厂区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。

此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。施工期设置的临时围堰和堰内池底及地沟采用高分子防水卷材和耐酸碱混凝土等做防渗处理。

应急响应

企业建成运营后，成立应急救援指挥部，由应变组织内职务最高者为总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由安环部负责。专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。在发生事故时，各应急小组能按各自职责分工开展应急救援工作，并通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动应急预案，加强监测,密切关注地下水水质变化情况。

一、制定应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对对潜水层的污染。地下水应急预案中应包括污染源概况、应急组织、应急响应程序、应急环境监测及事故后评估、应急防护措施等内容，同时企业应做好应急事故专门记录、建立应急事故档案，并设专门部门负责管理，详见表5.4-1。在厂区一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，开展地下水污染应急治理。

1、发生地下水污染事故后，首先应控制事故现场，及时切断污染源，并上报主管部门，同时准备事故相关资料；

2、进行环境监测取样，确定污染物类型与浓度；

3、开展详细调查，探明地下水污染深度、范围和污染程度；

4、制定修复方案，并进行方案审查；

5、实施修复方案，并进行地下水跟踪监测，当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，可认为修复达到目标；

6、开展修复工程验收，至此修复工作结束。

表6.5-3   地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 更好地保护地下水资源，有效预防、及时控制和减轻突发灾害和事故造成对地下水污染破坏，促进经济与环境的协调发展 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在全厂总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 全厂：全厂应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 地区：指挥部—负责全厂邻近地区全面指挥，救援、管制、疏散； 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援； 专业监测队伍负责对厂监测站的支援； 地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

二、应急治理措施

地下水污染事故发生后，应采取如下污染治理措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

2、查明并切断污染源。

3、加强监测，探明地下水污染深度、范围和污染程度。

4、依据探明的地下水污染情况，在污染中心挖渗坑，以利于其周边受污染地下水渗流进入渗坑。

5、将渗坑中被污染的地下水抽出后进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

6、当地下水中的特征污染物浓度满足标准后，逐步停止挖渗坑及抽水，并进行土壤修复治理工作。

7、对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

环境风险防范措施及应急预案

根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。

    - 环境风险防范管理要求

本项目按环境风险防范的管理要求进行管理，具体要求如下：

一、建设单位应当建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

二、建设单位应当根据具体的危险化学品种类、数量、储存方式或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。

三、建设单位应当按照国家有关规定，定期对仓库的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

四、建设单位应当明确风险关键区域、重点部位的责任人或者责任机构，并对各仓库的安全储存状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

五、建设单位应当对管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险化学品的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

六、建设单位应当设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

七、建设单位应当将可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

    - 风险防范措施

公司组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

      - 选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）选址安全防范措施

项目所在地为工业用地，因此，本项目的选址与当地规划是相符的，能满足工业企业的生产要求。

（二）、总平面布置安全防范措施

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路的布置应满足《建筑设计防火规范》的要求，并做到行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（三）、建筑工程安全防范措施

（1）生产装置区应利于可燃气体的扩散，防止爆炸。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05m，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

（3）生产车间和各物料储存仓库设计有通风系统。根据化学品的性质，对化学品存储仓库考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（4）为了防止泄漏事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

      - 储运设施风险防范措施

（1）一般防范要点

对于化学品风险的防范要点包括：

①专门制定涉及化学品各潜在出险环节的管理和技术规定；

②训练有关人员熟知各接触化学品性质的知识；

③经常巡视化学品运输工具、存放地点、盛放容器、设施等的安全状况；

④对于各种可能的化学品风险须事先拟定不同的应急处置措施；

⑤应当事先对潜在风险影响区或敏感受损目标设置专门的预警方式；

⑥建立专门对化学品风险管理的机构，实行严格管理和事故的快速处置。

（2）减少环境风险危害的措施

①设置原料泄漏收集池

硝酸、氢氧化钠等原料使用单元设置地沟和收集池，可以将渗漏的原料和地坪清洗水收集排入收集池，再进行废水处理。

②设置消防水收集系统

为了防止消防水将有毒有害物质带入地表水体，应在厂房周围设置截水地沟和消防水收集池，将消防水统一收集后排入收集池，确定没有污染后再外排，如果污染超标，则应自行处理或委托处理达排放。

（3）物料泄漏的预防

盐酸、硝酸等化学品泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起一系列重大事故。经验表明：

设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①进料检验

通过有运输化学品资质的车辆将化学品由采购至厂内，原料到厂时，必须进行检验，尤其是包装的完整性，如发现包装损耗等情况将退货不收，以免造成泄漏。本项目使用的原料均为桶装或瓶装，不设槽罐储存。

②人员持证上岗

对于仓库相关人员必须持证上岗，加强对其业务培训和管理。提高人员素质，降低因人员问题造成的意外事故发生的可能性。

③化学品桶的检查

化学品桶的结构材料应与储存的物料和储存条件(温度、压力等)相适应。新化学品桶应进行适当的整体试验、外观检查。定期对化学品桶外部检查，及时发现破损和漏处，对化学品桶性能下降应有对策。

④装卸时防泄漏措施

在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生。

（4）泄漏事故应急措施

①对于硝酸等贮存容器(小容量贮桶或瓶)破损泄漏时，尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料至安全完好的贮存容量内，对于已泄漏物料则首先尽可能收集回收，不能收集回收时则用水冲洗并将废水纳入废水处理系统处理。

②对于管路系统泄漏，泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效损坏的部件。

泄漏物料收容处置的原则主要为：对于大量液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或备用槽内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和，或者用固化法处理泄漏物。

泄漏物料废弃处置的原则主要为：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入废水调节池，然后进进行废水处理。

（5）火灾和爆炸的预防

①设备的安全管理

定期对对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。

②控制液体化学物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电的产生。

③在装物料作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

④火源的管理

严禁火源进入化学品桶区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修捡查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

⑤在装置区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

      - 工艺废气事故排放风险防范措施

对于废气污染物排放风险的防范要点包括：

（1）密切监视废气产生状况的波动；

（2）保持净化设备的密闭、安全、可靠性能，特别要注意设备的耐磨性和防火防爆保证；

（3）熟练在正常和异常情况中的处理操作技能；

（4）建立事故防范和处理应对制度。

      - 减少危险废物环境污染事故的措施

企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，危险废物必须严格按照市环保局的有关要求，委托有资质单位的危险废物处理企业进行处理和处置，并按照废物转移联单制度进行管理，危险废物应分类收集、分区存放，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理，防止不同种类的危险废物混合。

本项目通向外环境的排水管（包括废污水和雨水）都设置了闸阀，一旦有火灾消防，立即关闭所有闸阀，以保证消防废水全部进入事故应急池。

      - 有毒有害物质风险防范

（1）加强作业环境通风，车间内的局部排风设备应保持完好状态。

（2）加强员工的防毒意识和技能的培训工作，使作业人员具备能够辩识有毒物质的技能，并能在突发情况下展开自救互救。

（3）按照卫生行政部门的规定，定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价，确保车间内有毒物质浓度低于国家有关标准。

（4）操作人员必须按照有关规定进行定期和不定期的职业性体检，对有禁忌症者不得上岗。

（5）电镀液、废水不经过有效处理不得任意排放以免造成污染。

      - 事故应急救援措施

（1）该项目储存过程中，存在着火灾、爆炸等危险有害因素，一旦发生意外，有可能造成人员伤害或财产损失。企业按照江苏省环保厅《江苏省环境保护部门突发环境事件应急预案编制导则》以及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》编制企业应急预案并实施报备，并建立项目的专项应急预案。

（2）企业依托园区设置与生产、储存、运输的物料和操作条件相适应的消防设施，供专职消防人员和岗位操作人员使用。

（3）厂房室外最大消防需水量为30L/s；室内最大消防用水量为20L/s，按规范同时使用2支水枪，每支水枪最小流量为10L/s。项目工程设置独立环状消防给水管网。由消防水泵出水管设置二根输水管向环状消防给水管网供水。

（4）本项目各区域灭火器的设置符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005有关规定的要求。

（5）厂内应设置有洗眼器，消防站附近应设立有淋浴设施。厂区内应成立医疗救护组并配备有相应的急救药品。若出现人员重伤、中毒情况时，可以联系附近的医院。

（6）因本项目事故情况下一旦化学品及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染；因此应对厂区地面进行硬化，并在四周设置防护围堤及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5

式中：（V1＋V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目包装桶储存容积为25L，则V1取0.025m3。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。发生事故时的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

式中：Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h。

本项目室内消防给水量为20L/s，持续喷水时间为1小时，用水量为72m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目V3=0。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，一旦发生事故，企业立即停止生产，V4=0m3。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。根据计算V5=163m3。

通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为：

V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（0.025+72-0）+0+163＝235.025m3

建设单位拟建设一个有效容积为250m3事故池，因此事故池规格可以满足事故条件下的废水收集需求。根据要求，平时必须保证事故池空置，不得作为它用。

（7）项目事故废水拦截措施

为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取以下拦截措施。

①在生产线及原辅料储存间四周设置防护围堤，并对厂区内地面进行硬化防渗处理。

②设置足够容量的事故池（250m3）可用于贮存事故消防废水、事故废水。

③企业在集、排水系统管网中设置截流阀，具体为：雨水和污水接管口分别设置截流阀。正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向应急事故池、污水收集系统的阀门打开，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭污水收集系统的截流阀，可将泄露物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，然后通过系统泵，将伴生、次生污水打入事故应急池，事故废水经处理达标后方可接入园区污水管网，若建设单位不能处理泄露物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。上述管理措施应安排专人负责日常管理和维护，设专人负责阀门切换。

本项目距离武障河最近距离为800m，当项目发生事故时立即通过采取上述拦截措施后，事故废水一般情况不会进入武障河对其水质造成影响。

风险应急措施

1、泄漏处理

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

（1）泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

① 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

② 如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④ 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

（2）泄漏事故控制

一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

泄漏源控制:可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

① 通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

② 容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

a、小容器泄漏

尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

b、大容器泄漏

由于大容器不象小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难。一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。

c、管路系统泄漏

泄漏量h，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

泄漏物处置:泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

① 围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和中间罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

② 覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

③ 稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

④ 收容：对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量h，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

⑤ 废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入污水系统处理。

二、火灾爆炸处理措施

从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

扑救化学品火灾时，应注意以下事项：

① 灭火人员不应单独灭火；

② 出口应始终保持清洁和畅通；

③ 要选择正确的灭火剂；

④ 灭火时还应考虑人员的安全。

2、灭火对策

（1） 扑救初期火灾：

① 迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

② 在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（2）采取保护措施：

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

① 对周围设施及时采取冷却保护措施；

② 迅速疏散受火势威胁的物资；

③ 有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；

④ 用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

（3）火灾扑救：扑救危险化学品火灾应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料性质，配合扑救。

火灾爆炸后对事故应急处置过程中，产生大量的事故消防废水，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开消防尾水收集阀进消防尾水池，再送入污水站处理，处理达化工园区污水厂接管标准后再排入区域污水管网。

本项目主要原辅料储存及泄漏的处理方案详见表6.6-1。

表6.6-1 本项目主要物料储存及泄漏后处理措施一览表

| 物料名称 | 储存要求 | 泄漏应急处理 | 灭火方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 硝酸 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |
| 硫酸 | 储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土 |
| 氢氧化钠 | 严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用铲子收集于干燥清洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，排入废水处理系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水排入废水处理系统。如大量泄漏，收集、回收或无害处理后废弃。 | 可用水、砂土和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。 |
| 甲醇 | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 亚硝酸钠 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。 | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 冰醋酸 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用稀苛性钠(NaOH)或苏打灰(Na2CO3)中和。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 | 用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。 |
| 氧化锌 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 锌粉 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过75％。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、胺类、氯代烃等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防静电服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。严禁用水处理。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋。粉末泄漏：用塑料布或帆布覆盖泄漏物，减少飞散，保持干燥。在专家指导下清除。 | 用干粉、干砂灭火。 |

风险应急预案

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，在项目投产后应着手制定这方面的具体实施的方案。由于本项目环境风险相对较大，企业应当针对项目可能产生的风险事故制定有针对性的风险应急预案（应急预案主要内容可参照表6.6-2），同时将本项目应急预案与园区环境风险预案相衔接，一旦发生重大风险事故，应及时上报并启动风险应急预案，必要时可请求启动园区环境风险预案，以便将风险事故可能造成的危害降低至最小值。

表6.6-2 企业事故应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | - |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源概况、数据及分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 生产车间、原料仓库 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥。专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 预案状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 仓储区：①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止事故扩大、蔓延及连锁反应、清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 工厂邻近区：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训和演练计划 | 厂内应急计划制定后，平时要定期安排对关键岗位人员进行培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

        - 组织体系

公司成立应急救援领导小组，总经理任应急救援小组组长，副总经理任应急救援小组副组长，生产部负责人、专职安全员任应急救援小组安全员，各车间负责人、班长、义务消防队员为应急救援小组成员。

在突发事故时，现场由组长指挥，若组长不在现场，则由副组长指挥，若副组长不在现场，由安全员指挥，一般性事故由在现场的救援指挥级的任何一人或在现场的最高职员负责指挥。

公司成立突发事故应急处理小组（安全领导小组），由生产经理任组长，分管安全的部长任副组长，成员由工程部、办公室、安环部、人事部、采购部、财务部、生产部等部门、班组负责人组成。当突发事故发生时，生产各部负责人、助理、班长即列入指挥小组的组成人员。

突发事故应急处理小组日常办公室设在公司安环部，分为指挥应急小组、抢险救援小组、现场警戒小组、后勤供给小组、医疗救护小组。

        - 事故紧急应变组织职责

明确事故紧急应变组织职责是十分必要的，它避免了在事故发生时出现无人组织、事故救援无序，事故现场混乱等情况的。

事故紧急应变组织职责见表6.7-3。

        - 通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

表6.6-3 事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 内容 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的灭火器、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情即使传报厂领导； 负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度； 掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况； 督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材，设备的整理复调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 通讯警戒小组 | 报警求助、联络各小组； 协助抢救受伤人员。 |
| 抢救救援小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员； 支持抢修工具，备品，器材； 支援救灾的紧急电源照明； 抢救重要的设备，财物。 |
| 事故处理小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾； 冷却火场周围设备、物品，以遮断隔绝火势蔓延； 协助抢救受伤人员。 |
| 后勤保障小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业。 |

        - 应急环境监测、抢险、救援及控制措施

（1）由专业队伍（负责对事故现场监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的控制保护措施。厂内环境监测人员协助专业队伍完成。

事故状态下，各污染物因子应急环境监测方法见表6.6-4。

表6.6-4 各污染物因子应急环境监测方法

| 物料名称 | 应急监测方法 |
| --- | --- |
| 氯化氢 | 便携式气体检测仪 |
| 硫酸雾 | 便携式气体检测仪 |
| 氮氧化物 | 快速检测管法 |
| 甲醇 | 便携式气体检测仪 |
| 冰醋酸 | 便携式气体检测仪 |

（2）现场急救：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤、冻伤等。必须对受伤人员进行紧急救护，减少伤害。

一般抢救原则如下：

对受到化学伤害的人员进行急救时，几项首先要做的紧急处理是：

① 置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入，呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。

② 皮肤污染时，脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗；头部灼伤时，要注意眼、鼻、口腔的清洗。

③ 眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。

④ 当人员发生冻伤时，应迅速复温，复温的方法是采用40℃—42℃恒温热水浸泡，使其在15-30分钟内温度提高至接近正常，在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

⑤ 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布盖住创伤面，避免伤面污染，不要任意将水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑥ 口服者，可根据物料性质，对症处理，有必要进行洗胃。

⑦ 经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

现场急救注意事项：

①进行急救时，不论患者还是救援人员都需进行适当的防护。

②应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全地点。

③应至少2-3人为一组的集体活动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

④急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病员的污染衣物—然后冲洗—共性处理—个性处理—转送医院。

⑤急救时需注意口对口的人工呼吸及冲洗污染的眼睛或皮肤时要避免进一步受伤，针对本项目部分原辅化学品的急性中毒症状，项目事故状态下化学品泄漏急救措施汇总如表6.6-5。

表6.6-5 事故状态下泄漏化学品中毒急救措施表

| 物料名称 | 中毒急救措施 |
| --- | --- |
| 盐酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 硝酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 硫酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 氢氧化钠 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 甲醇 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：催吐。2％碳酸氢钠洗胃，硫酸镁导泻。就医。 |
| 亚硝酸钠 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 冰醋酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 氧化锌 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。 |
| 锌粉 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |

        - 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

企业应配备适当的环境监测设备，环境监测小组配合市环境监测站派出的监测小组对事故源及邻近区域和保护目标处进行加密监测采样分析，随时关注事故的处理控制情况。采样分析时需注意自身的防护。企业应备有足够的自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、氧气呼吸器、耐酸碱防护服、橡胶耐酸碱手套等。

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划：

在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行了紧急疏散。企业在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向，距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括相邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

① 如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施。

② 应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③ 不要在低洼处滞留。

④ 要查清是否有人留在污染区和着火区。

紧急隔离带是以紧急距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保护通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天远。

        - 事故善后处理

有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，进污水处理站预处理达接管标准后，排入园区污水处理厂进行处理（如本项目污水处理设施无法将消防废水处理到接管标准，应委托处理）；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

环境风险防范措施“三同时”

本项目环境风险防控措施“三同时”详见表6.6-6。

表6.6-6 环境风险防范措施“三同时”一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 防范措施投资（万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防治措施 | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统 | 80 | 将风险水平降低到可接受范围 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 初期雨水和雨水系统切换装置 |  |  |  |
|  | 事故池、雨水收集池 |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统，特别是事故状况下对致死浓度区的伤害消减措施 |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |  |
|  | 员工培训 |  |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案 |  |  |  |
| 占总投资比例 | 0.39% | - | - |

施工期污染防治措施

施工期大气污染防治措施

施工期间产生的扬尘，将对附近的环境空气带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。本项目施工扬尘污染治理措施主要对策有：

（1）施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，工地项目部必须成立扬尘治理工作小组，由项目经理任组长，专职安全员为副组长，施工员、材料员、监理员、门卫为主要成员；必须建立扬尘管理网络并上墙公示；必须制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账；必须落实保洁人员，必须定时清扫施工现场；

（2）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏，施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；

（3）施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

（4）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

（5）施工现场设置洒水降尘设施，开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘；

（6）施工现场土方开挖后尽快完成回填，加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒，遇到5级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网；

（7）运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒；

（8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（9）施工现场使用商品混凝土；

（10）渣土等建筑垃圾及土方、砂石、粉煤灰等材料应分类堆放，严密覆盖。需要运输、处理的，按市容部门规定的时间、路线和要求，清运至指定的场所处理。

（11）风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则施工扬尘对周围环境的影响可降至最小。

施工期水污染防治措施

（1）施工人员的生活污水不得随地倾倒，接入污水站进行处理；

（2）各类施工材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走；

（3）施工过程中，因挖、填土方，遇到雨季会引起河流水质浑浊，造成水中悬浮物浓度升高。为防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度。

施工期噪声污染防治措施

（1）施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，给在较高声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换；

（2）昼间施工时应确保施工噪声不影响运输路线沿线的居民生活环境，噪声大的施工机械在夜间（22∶00～6∶00）停止施工，主要运输通道也应远离居民区。噪声源强大的作业可放在白天（6∶00～22∶00）或对各种机械操作时间作适当调整。运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修、保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平；

（3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；

（4）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点；

（5）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

（6）尽量压缩施工现场汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

施工期固体废物防治措施

在施工期间，严禁向区域外抛掷生活垃圾。建筑垃圾作为区域回填土；生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。

施工过程中建筑垃圾要及时回填，加以利用，防止因其长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响，因此施工场地内应设临时收集施工垃圾的垃圾站，定期送指定垃圾处置场所进行处理。

施工期其他防治措施

（1）施工现场管理

①现场进出口处必须设置开启式大门，同时设置企业标志，做到整洁、美观；有门卫及门卫制度；进出口处要设置高压洗车水枪和冲洗场地；运输车辆必须冲洗干净后方能上路行使，禁止往街路上甩泥带土；物料运输不超出车厢且中速平稳行驶，不超载行驶，以保证车辆行驶安全；装运建筑材料、建筑垃圾及工程废土的车辆，应当采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

②现场的道路两侧、机械设备基础周边、外脚手架基础周边等特殊部位要合理设置排水沟。排水沟应当砌筑抹灰，保证排水通畅。

③基槽施工等，要按标准设置泥浆沟、沉淀场地，保持现场整洁。经沉淀场地过滤的水方可外排。

④建筑材料、构件、器具必须按总平面布置图所标定的位置进行堆放。

⑤要做到工完、料净、场地清。

⑥因故不能及时清运的建筑垃圾须归方码垛，并做标志。

⑦所有的材料堆放不得侵占道路及公用设施。

（2）水土流失的控制

施工期间挖方、填方、弃方要妥善处置，先集中放置在堆棚内，堆棚上设防风雨的苫布，并定期运至指定地点填埋。

环保投资估算

本项目总投资20059.5万元，环保投资约1603万元，占总投资额的7.99%，主要用于废气、废水、固废、噪声、环境风险以及生态保护方面，详见下表。

表6.8-1  环保投资估算一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 | 运行费用 | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） | （万元） |  |  |
| 废气 | 二级碱液喷淋 | 15 | 5 | 达标排放 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 布袋除尘器+二级碱液喷淋 | 23 |  |  |  |
|  | 活性炭吸附 | 20 |  |  |  |
|  | 二级碱液喷淋 | 15 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 7 |  |  |  |
|  | 活性炭吸附 | 20 |  |  |  |
| 废水 | 含锌废水处理装置1套、含铬废水处理装置1套、300m3/d污水处理站1座 | 1350 | 50.84 | 各项指标达接管要求 |  |
| 固废 | 一般固废仓库1座，面积100m2 | 5 | 2 | 符合环保要求 |  |
|  | 危废仓库1座，面积50m2 | 10 |  |  |  |
| 地下水、土壤 | 防渗衬层 | 20 | 5 | 符合环保要求 |  |
| 噪声 | 消声器、隔声设施等 | 10 | - | 厂界达标 |  |
| 绿化 | 花草树木 | 10 | 0.2 | 满足绿化要求 |  |
| 监测仪器 | 环境监测工作 | 10 | - | 满足监测需要 |  |
| 排污口设置 | 雨水、污水管网铺设，规范化排污口设置 | 8 | - | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》基础上建设 |  |
| 风险防治措施 | 消防排水收集系统，包括收集池、管网 | 80 | - | 将风险水平降低到可接受范围 |  |
|  | 初期雨水和雨水系统切换装置 |  |  |  |  |
|  | 事故池、雨水收集池 |  |  |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统，特别是事故状况下对致死浓度区的伤害消减措施 |  |  |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |  |  |
|  | 员工培训 |  |  |  |  |
| 环保投资合计 | 1603 | 63.04 |  |  |
| 环保投资占总投资比例 | 7.99% | / |  |  |

环境影响经济损益分析

经济效益分析

本工程总投资20059.5万元，项目投产后，年实现平均利润3493.2万元（税后），投资回收期2.97年。该项目技术成熟，原料立足国内或国际市场，货源充足，市场较好，以上技术经济指标显示，本项目各项经济指标较好，项目的财务盈利能力强，具有较好的经济效益及抗风险能力，且可为企业带来可观的经济效益。

社会效益分析

本项目新增就业岗位500个，有利于地方经济的发展；增加当地财政收入，为当地经济和社会事业发展做出贡献；对当地转变经济增长方式、促进产业结构调整和升级起到示范作用；本项目的建设，有利于满足庞大的市场需求，有利于满足企业自身发展的愿望，有利于当地和周边经济的发展，具有良好的社会效益。

环境经济损益分析

环保投资

项目废气治理设施投资100万元，废水治理设施投资1350万元，固废治理投资15万元，噪声治理投资10万元，地下水及土壤防护投资约20万元，监测仪器设备投资约10万元，绿化投资约10万元，雨污管网铺设、排污口规范化设置投资约8万元，风险防范措施投资约80万，总计约1603万元，占项目总投资额的7.99%。

环保运行费用分析

本项目废气治理设施年运行费用约5万元，废水治理设施年运行费用50.84万元，固废治理年运行费用约2万元，地下水及土壤治理年运行费用5万元，绿化管理费用0.2万元，总运行费用约63.04万元，约占项目利润总额的1.8%，运行费用在企业可接受范围内，同时做好项目环保工作也是企业生产过程中应尽的环保责任及义务。

环保投资效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“清洁生产”的原则，达到保护环境的目的。

环保措施实施后，废气、废水达标排放，固废得到安全处置，厂界噪声满足要求，可有效地减少废气、废水、固废污染物的排放量。

本项目实施过程中严格执行“三同时”政策，各项目污染物均采取合理、有效措施处理后达标排放，预测结果表明对区域环境影响不明显。

环境管理与环境监测计划

环境管理要求

环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

项目建成后，企业设置安环部，并设置1名专职经理统一负责厂区的安全和环保工作，直接向公司总经理负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并逐级向上负责。

环境管理内容

建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行制定了环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。

（9）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

环境管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

污染物排放清单

项目工程组成

本项目工程组成包括主体工程、配套工程、公用工程和环保工程等，详见表8.2-1。

表8.2-1项目工程组成表

| 工程 类别 | 工程名称 | 规模/设计 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 1400m2 | 1F，位于厂区西北侧，主要为电镀车间，包括吊镀锌及滚镀锌 |
|  | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、 烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 2574m2 | 1F，位于厂区西北侧，其中热镀锌区域约297 m2，久美特电泳区域约1100 m2，烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑区域约715 m2，此外表面前处理也位于这个车间 |
|  | 抛丸、锻造车间（3#车间） | 4600m2 | 1F，位于厂区西北侧 |
|  | 焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 4600m2 | 1F，位于厂区西侧 |
|  | 冲压、剪板车间（5#车间） | 6250 | 1F，位于厂区西南侧 |
|  | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间） | 7700 m2 | 1F，位于厂区西南侧 |
|  | 装配车间（7#车间） | 8325 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 链条生产车间（8#车间） | 3180 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 上色、切带、印字及烘干车间（9#车间） | 4000 m2 | 1F，位于厂区东侧 |
|  | 织（绳）带编制车间（10#、11#、12#、13#车间） | 14790 m2 | 10#车间2F，位于厂区东南侧； 11#、12#、13#均为1F，位于厂区西南侧 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 2700 m2 | 3F，砖混结构，位于厂区东北侧 |
|  | 生产质检部 | 889 m2 | 3F，砖混结构，位于厂区南侧，主要进行各类机加工产品的精度检测 |
| 贮运 工程 | 外部运输 | 20000t/a | 委托汽车外运 |
|  | 各类仓库 | 13569m2 | 包括原料库、毛坯库、半成品库、成品库、五金库、化学品仓库等。 化学品库位于北侧，距离南侧居民点距离大于400米 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 367.2m3/d | 用水来自经济开发区供水系统，室内生产、生活用水与消防系统分开，车间及生活单元给水均设计量装置。给水管网从新厂区一侧道路引入DN150给水管，区域内成枝状布置。根据使用功能不同设置计量装置。 |
|  | 排水系统 | 298.4m3/d | 新建污水处理站，各类废水分质处理达标后排入园区污水管网，通过管网排入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，雨水经厂区雨水系统有组织收集后排放。 |
|  | 供电系统 | 10KV | 用电来自经济开发区变电站，由园区10kV线路引至厂区内，在新厂内建一座10kV开闭所，用电缆放射式供电至车间各个用电设备，计量方式为高供高计，计量点设于开闭所内，各出线高压柜均设电度计量。 |
|  | 供气系统 | 10万m3/a | 天然气由经济开发区提供，厂区内设天然气调压柜，通过天然气管道供应车间燃气设备用气。 |
| 环保 工程 | 废气 | 吊镀锌、滚镀锌车间（1#车间） | 3000 m3/h | 吊镀锌、滚镀锌车间产生的酸雾（氯化氢）经过二级碱液喷淋后经过1#15m高排气筒外排 |
|  |  | 滚光、热镀锌、久美特、电泳涂装、烤漆、喷塑、浸塑及链条发黑车间（2#车间） | 3000m3/h | 镀锌烟气经过布袋除尘后同酸洗产生的酸雾（氯化氢）一同进入二级碱液喷淋装置；挥发性有机废气经过一级活性炭吸附后同酸雾和镀锌烟气一同经过2#15m高排气筒外排 |
|  |  | 抛丸、锻造车间（3#车间）、焊接、热处理、制管、护板车间（4#车间） | 3000m3/h | 抛丸产生的粉尘经过布袋除尘经过3#15m高排气筒外排 |
|  |  | 注塑、压铸、橡胶制品加工车间（6#车间）、链条生产车间（8#车间）、上色、切带、印字车间（9#车间） | 3000m3/h | 挥发性有机废气经过一级活性炭吸附后通过4#15m高排气筒外排 |
|  |  | 燃气锅炉废气 | 341.67m3/h | 燃气锅炉废气经5# 15m 高排气筒排放。 |
|  |  | 无组织废气 | — | 加强管理，加强通风，减少排放。 |
|  | 废水 | 生产废水 | 249.3m3/d | 各类废水分质处理达标后排入开发区污水管网，接入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，雨水经厂区雨水系统有组织收集后排放。 |
|  |  | 生活污水 | 48m3/d |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 若干个 | 新建若干个生活垃圾箱，集中收集后交环卫部门处置。 |
|  |  | 一般工业固废 | 100 m2 | 新建固废暂存场所 |
|  |  | 危险固废 | 50 m2 | 新建危废堆放场所，委托有资质单位处理。 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声减震、吸声等措施 | / |

污染物排放清单

项目污染物排放情况见表8.2-2。

表8.2-2 污染物排放清单

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物名称 | 排放情况 | 治理措施 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） |  | 编号及高度 | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 废气 | G2-1、G2-2、G2-3、G3-1、G3-2 | 氯化氢 | 5.390 | 0.016 | 0.039 | 二级碱液喷淋 | 1#，15m（3000m3/h），直径0.5m，温度25℃ | 30 | 0.26 |
|  | G4-1 | 烟尘 | 1.556 | 0.005 | 0.007 | 布袋除尘+二级碱液喷淋 | 2#，15m（3000m3/h），直径0.5m，温度25℃ | 120 | 3.5 |
|  | G1-2、G5-1、G10-2 | 氯化氢 | 3.868 | 0.012 | 0.028 | 二级碱液喷淋 |  | 30 | 0.26 |
|  | G6-1、G6-2、G6-3、G6-4、G7-1、G7-2、G8-1、G8-2、G9-1、G9-2、G9-3 | VOCs | 38.416 | 0.115 | 0.206 | 活性炭吸附 |  | 80 | 7.2 |
|  | G1-3 | 粉尘 | 3.971 | 0.012 | 0.043 | 布袋除尘 | 3#，15m（3000m3/h），直径0.5m，温度25℃ | 120 | 3.5 |
|  | G12-1、G12-2、G12-3、G12-4、G13-1 | VOCs | 13.761 | 0.041 | 0.187 | 活性炭吸附 | 4#，15m（3000m3/h），直径0.5m，温度25℃ | 80 | 7.2 |
|  | 燃气锅炉 | NOx | 51.22 | 0.018 | 0.063 | 直排 | 5#，15m（341.67m3/h），直径0.5m，温度25℃ | 200 | - |
|  |  | SO2 | 8.13 | 0.003 | 0.010 |  |  | 50 | - |
|  |  | 烟尘 | 19.51 | 0.007 | 0.024 |  |  | 20 | - |
| 废水 | 生产生活 | 废水量 | - | - | 89678.098 | 含锌废水：pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+离子交换； 含铬废水：pH调节+还原反应+pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+砂滤+离子交换； 综合废水：中和调节+斜管沉淀+破乳气浮+混凝+絮凝+斜管沉淀+调节+厌氧+好养+沉淀+MBR+砂滤 | 污水排放口 | - | - |
|  |  | COD | 289.070 | - | 25.92 |  |  | 300 | - |
|  |  | 氨氮 | 41.135 | - | 3.69 |  |  | 45 | - |
|  |  | SS | 108.942 | - | 9.77 |  |  | 120 | - |
|  |  | 石油类 | 13.969 | - | 1.25 |  |  | 15 |  |
|  |  | 总铬 | 0.051 | - | 0.005 |  |  | 0.1 |  |
|  |  | 六价铬 | 0.00028 | - | 0.00003 |  |  | 0.05 |  |
|  |  | 总氮 | 66.858 | - | 6.00 |  |  | 70 |  |
|  |  | TP | 3.996 | - | 0.36 |  |  | 4 | - |
|  |  | 总锌 | 0.504 | - | 0.05 |  |  | 1.5 | - |
|  |  | LAS | 15.483 | - | 1.39 |  |  | 20 | - |
| 噪声 | 生产 | 噪声 | 东厂界：昼间52.4dB（A），夜间45.9 dB（A） | 采用隔声、减振、消音等措施 | N1 | 昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
|  |  |  | 西厂界：昼间55.2dB（A），夜间44.0 dB（A） |  | N2 |  |
|  |  |  | 南厂界：昼间54.5dB（A），夜间46.0dB（A） |  | N3 |  |
|  |  |  | 北厂界：昼间53.0dB（A），夜间44.1dB（A） |  | N4 |  |
| 一般固废 | 生产生活 | 边角料 | - | - | 0 | 外售 | - | - | - |
|  |  | 废焊条 | - | - | 0 | 厂家回收 | - | - | - |
|  |  | 漆渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废漆桶 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废塑粉 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废淬火渣 | - | - | 0 | 委托有资质单位处理 | - | - | - |
|  |  | 脱脂沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 酸洗沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 磨料泥 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 镀锌沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 电解沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 磷化沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 涂装沉渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 热镀锌锌渣 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废活性炭 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 污水处理污泥 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 含铬废水污泥 | - | - | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 废活性炭 | - | - | 0 |  | - | - | - |
|  |  | 生活垃圾 | - | - | 0 | 环卫部门定期清运 | - | - | - |
|  |  | 除尘灰 | - | - | 0 | 回用于生产 | - | - | - |

排污口规范化设置

（1）废水排放口

本项目排水采取清污分流制，污水经预处理达到接管要求后排入所在区域污水处理厂再进行深度处理，清净下水经收集后排入区域雨水管网。项目新建污水排水口及清水排放口，废水、清下水排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置，具体如下设施与标志：

①废水排放口设置采样点；

②废水接管口、雨水排放口附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称、废水排放量等。

（2）废气排气口

项目新增5个排气筒，排气筒设置要求见大气污染源强分析部分。废气排口拟按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）及关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号）进行设置，具体如下：

- 各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

- 废气净化设施的进出口均设置采样口；

- 在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌；

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号），挥发性有机物排放重点单位应当按照有关规定和监测规范安装挥发性有机物自动监测设备，与环境保护主管部门的监控系统联网，保证其正常运行和数据传输，并按照规定如实向社会公开相关数据和信息，接受社会监督。若本公司在环境保护主管部门定期发布的挥发性有机物排放重点单位名录里，需上挥发性有机物在线监测设备。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

（3）固定噪声源

应在车间引风机以及其它高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌，进入高噪声区域人员应佩戴性能良好的防噪声护耳器。

（4）固废

项目设置危废仓库（1个50m2的危废仓库）、一般固废仓库（1个100m2的固废仓库），对公司产生的固体废物进行收集。固废的贮存、转移按规定程序进行。

①危险废物与一般废物分别设置贮存场所。

②固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。

③一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。

④危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。

环境监测

监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

污染源监测计划

（1） 废水

根据排污口规范化设置要求，对工厂外排的主要水污染物进行监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017），项目电镀废水和生活废水最终一同外排，故含铬废水处理措施排口及废水总排放口均为主要排放口，本项目含铬废水设施排放口设置流量自动监测装置，每日进行监测，监测因子为：总铬、六价铬；废水总排放口硬设置流量自动监测装置，其中pH、COD、总锌因子每日监测一次；色度、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS因子每月监测一次。

雨水排放口在期间每日至少测一次pH值，如果pH值超标，应尽快分析原因，并监测总铬、六价铬因子。

（2）废气

按《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行例行监测。

在废气排口和厂界采样，有组织废气每半年监测一次。废气排口监测项目为：氯化氢、烟尘、VOCs、粉尘，同步监测烟气参数；

厂界无组织废气每年监测一次，监测项目为：氯化氢、VOCs、烟尘。

（3）噪声污染源监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每半年一次（昼夜连续两天），监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

（4）固废监测计划

对厂内固废产生量、贮存量、转移量进行统计，每天一次。

上述监测若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。

项目污染源监测计划汇总见表8.3-1。

表8.3-1 项目监测项目计划表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1#排气筒 | 氯化氢 | 每半年监测一次 | 《电镀污染物排放标准》（21900-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉标准 |
|  | 2#排气筒 | 烟尘、氯化氢、VOCs |  |  |
|  | 3#排气筒 | 氯化氢、粉尘 |  |  |
|  | 4#排气筒 | VOCs |  |  |
|  | 5#排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界 | 氯化氢、氮氧化物、VOCs、烟（粉）尘 | 每年监测一次 |  |
| 废水 | 含铬废水处理措施排口 | 流量 | 自动监测 | 《电镀污染物排放标准》（21900-2008） |
|  |  | 总铬、六价铬 | 1次/日 |  |
|  | 废水总排放口 | 流量 | 自动监测 | 灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准 |
|  |  | pH、COD、总锌 | 1次/日 |  |
|  |  | 色度、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS | 1次/月 |  |
|  | 雨水排口 | pH | 1次/日 | 如果pH值超标，应尽快分析原因，并监测总铬、六价铬因子 |
| 噪声 | 厂区四周，界外1m | Leq(A) | 半年一次，每次连续监测两天，昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固废 | 统计全公司各类固废量 | 统计种类、性质、产生量、处理方式、去向 | 每天一次 | / |

环境质量监测计划

大气环境：在项目厂址和主导风向下风向1000m处各布设1个监测点，每年监测一次，每次连续测2天，每天1次；监测因子为氯化氢、烟尘、VOCs、粉尘。

噪声：对厂界噪声每半年监测一次，昼夜各一次，建议监测点位设置为本次声环境现状监测的N1~N4。

地下水环境：按照地下水流向，按照当地地下水流向，在项目场地内重要污染源附近（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，并定期监测，监测井深12m，井径130mm，监测层位为潜水层，监测指标为pH、硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、硝酸盐、锌、铬、石油类，监测频率为每半年一次。

总量控制

总量控制区域和总量控制因子

（1）总量控制区域

根据本项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势，确定总量控制区范围为灌南县。

（2）总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本次评价总量控制因子为：

废气：烟（粉）尘、VOCs、氮氧化物、二氧化硫；

废水：COD、NH3-N、总氮、总磷、总铬、六价铬；

固体废物：工业固体废物。

污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

本项目完成后，全厂废水经厂区污水站处理后，均接入灌南县经济开发区污水处理处理。本项目实施后“三废”污染物排放总量见表8.4-1。

表8.4-1 本项目建成后全厂污染物排放量

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管排放量 | 最终排放量 |
| 废水 | 水量 | 89678.098 | 0 | 89678.098 | 89678.098 |
|  | COD | 297.51 | 271.585 | 25.92 | 4.48 |
|  | 氨氮 | 18.44 | 14.750 | 3.69 | 0.45 |
|  | SS | 119.96 | 110.187 | 9.77 | 0.90 |
|  | 石油类 | 4.50 | 3.247 | 1.25 | 0.09 |
|  | 总铬 | 2.32 | 2.318 | 0.005 | 0.005 |
|  | 六价铬 | 0.0023 | 0.002 | 0.00003 | 0.00003 |
|  | 总氮 | 22.31 | 16.317 | 6.00 | 1.35 |
|  | TP | 1.30 | 0.942 | 0.36 | 0.04 |
|  | 总锌 | 1.51 | 1.463 | 0.05 | 0.05 |
|  | LAS | 4.55 | 3.161 | 1.39 | 0.04 |
| 大气污染物 | 氯化氢（酸雾） | 3.336 | 3.269 | 0.067 | 0.067 |
|  | 氮氧化物 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 |
|  | 烟（粉）尘 | 5.013 | 4.939 | 0.074 | 0.074 |
|  | 二氧化硫 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0.010 |
|  | VOCs | 3.933 | 3.539 | 0.393 | 0.393 |
| 固体废弃物 | 一般固体废物 | 221.82 | 221.82 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 270.64 | 270.64 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 |

（1）废气

根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出本项目的废气污染物排放总量建议值为：有组织氮氧化物0.063t/a、氯化氢0.067t/a、二氧化硫0.010t/a、烟（粉）尘0.074t/a、VOCs0.393t/a。

（2）废水

本项目废水经预处理后排入灌南县宏兴污水处理有限公司，排水达到灌南县宏兴污水处理有限公司相应接管要求。

本项目的废水污染物总量接管考核指标建议值为：废水量89678.098m3/a、COD25.92t/a、SS9.77t/a、氨氮3.69t/a、总氮6.00t/a、总磷0.36t/a、石油类1.25t/a、总铬0.005t/a、六价铬0.00003t/a、总锌0.05t/a、LAS1.39t/a；排入外环境量建议值为：废水量89678.098m3/a、COD4.48t/a、SS0.90t/a、氨氮0.45t/a、总氮1.35t/a、总磷0.04t/a、石油类0.09t/a、总铬0.005t/a、六价铬0.00003t/a、总锌0.05t/a、LAS0.04t/a。

（3）固体废物

本项目产生的所有固废经相应的措施治理后，固废外排量为0。

总量平衡途径

（1）废气

拟建项目有组织排放大气污染物总量控制指标为：二氧化硫0.010t/a、氮氧化物0.063t/a、烟（粉）尘0.074t/a、VOCs0.393t/a，由环保主管部门在灌南县内通过区域平衡解决；考核指标为：氯化氢0.067t/a。氯化氢的总量指标仅作为考核量，在达标排放的基础上，按照实际排放总量进行控制。

（2）废水

本项目废水经厂内污水站预处理后，排入灌南县宏兴污水处理有限公司，排水达到污水厂相应接管要求，其排入武障河的总量指标已含在灌南县宏兴污水处理有限公司总量指标内。项目水污染物接管量控制指标为：废水量89678.098m3/a、COD25.92t/a、氨氮3.69t/a、总铬0.005t/a、六价铬0.00003 t/a、总氮6.00t/a、总磷0.36t/a；考核指标为：SS9.77t/a、石油类1.25t/a、总锌0.05t/a、LAS1.39t/a，在达标排放的基础上，按照实际排放总量进行控制。

根据关于印发《连云港市重金属重点防控区专项整治实施方案》的通知（连环发[2018]62号）、《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办[2017]390号），工业区内进一步削减重金属总量，现在已经取得一定的成效，园区企业通过专项整治可以空出约总铬0.012t/a、六价铬0.00006的总量，可供本项目使用。

（3）固废

所有固废均进行合理处理处置，外排量为0。

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。由于本项目属于补办环评，因此，需要在通过环评之后，尽快落实各项环保措施，尽快向环保部门申请进行“三同时”验收，具体本项目“三同时”环保验收内容见下表。

表8.5-1  “三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、总氮、石油类、总铬、六价铬、总锌、LAS | 各类废水分质处理达标后排入园区污水管网，通过管网排入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，雨水经厂区雨水系统收集后排放 | 外排废水满足灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时运营 |
| 废气 | 生产废气 | 烟（粉）尘、VOCs、NOX、氯化氢、二氧化硫 | 二级碱液喷淋1套；布袋除尘器+二级碱液喷淋1套；布袋除尘器1套；活性炭吸附装置2套；5个排气筒 | 达标排放 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |  |
| 固废 | 边角料 | － | 外售 | 分类处理处置、零排放 |  |
|  | 废焊条 | － | 厂家回收 |  |  |
|  | 漆渣 | － |  |  |  |
|  | 废漆桶 | － |  |  |  |
|  | 废塑粉 | － |  |  |  |
|  | 废淬火渣 | － | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 脱脂沉渣 | － |  |  |  |
|  | 酸洗沉渣 | － |  |  |  |
|  | 磨料泥 | － |  |  |  |
|  | 镀锌沉渣 | － |  |  |  |
|  | 电解沉渣 | － |  |  |  |
|  | 磷化沉渣 | － |  |  |  |
|  | 涂装沉渣 | － |  |  |  |
|  | 热镀锌锌渣 | － |  |  |  |
|  | 废活性炭 | － |  |  |  |
|  | 污水处理污泥 | － |  |  |  |
|  | 含铬污泥 |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 | － |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | － | 环卫部门定期清运 |  |  |
| 风险 | - | － | 报警系统、消防器材、事故池等；建立事故风险紧急监测系统；建立事故风险紧急监测系统 | 将风险水平降低到可接受范围 |  |
| 绿化 | 种植绿化带，绿化面积16704.9m2 | 达到绿地率15% |  |
| 雨水 | 雨污分流 | 雨污分流 |  |
| 排污口规范化设置 | 在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌 | 排污口规范化 |  |
|  | 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌 |  |  |

评价结论与建议

结论

项目概况

根据国内外市场需求，江苏刚钜物流器械有限公司拟在江苏省灌南经济开发区东区投资物流器械设备制造项目。项目总投资20059.5万元，项目建设16条生产线、分别为机加工、吊镀锌、滚镀锌、电泳、热镀锌、烤漆、浸塑、喷塑、久美特、链条、注塑、织（绳）带、橡胶制品、锌铝合金、制管及导轨、护板产品生产线及配套的公用工程、辅助生产设施等。

产业政策相符性

本项目主要产品物流器械设备，项目建设内容主要包括机加工、吊镀锌、滚镀锌、电泳、热镀锌、烤漆、浸塑、喷塑、久美特、链条、注塑、织（绳）带、橡胶制品、锌铝合金等制管及导轨、护板产品16条生产线及配套的公用工程等，属于《国民经济行业分类》分类中的“C3399其它未列名金属制造”。项目以钢材为原料，主要工段涉及冲压焊接、锻压，然后进行电镀等表面处理及热处理，生产物流器械设备，属于机械加工项目，产品及生产工艺不属于《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（国家发改委[2017]4号令）中限制、淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类、淘汰类，属于允许类；不属于连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）中限制类和淘汰类项目，为允许类。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

项目选址与规划相符性

项目以钢材为原料，主要工段涉及冲压焊接、锻压，然后进行电镀等表面处理及热处理，生产物流器械设备，属于机械加工项目。项目建设位于江苏省灌南县经济开发区东区，区域内现有涉重企业约十家，开发区内涉重企业均采取了合法合规的处理措施处理重金属，且能够做到达标排放，工业区内未出现重金属超标排放等现象，根据本次监测报告，①武障河地表水监测中，总铬、总锌因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准；②地下水监测中，锌、总铬因子指标均为I~III类；③大气监测中，铬酸雾因子均为未检出，能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。园区虽然十家企业涉及重金属因子排放等不利因素，但是至今并未出现相关污染问题，环境功能并未因重金属排放导致恶化等不利，园区环境现状亦能满足重金属因子排放需求。

此外，根据关于印发《连云港市重金属重点防控区专项整治实施方案》的通知（连环发[2018]62号）、《关于开展重金属重点防控区专项整治工作的通知》（苏环办[2017]390号），灌南县城东工业集中区被列入“提升类”目录，进一步减少重金属排放对大气、地表水、地下水、土壤等环境风险事故的发生机率。

同时，灌南县环保局编制了《灌南县城东工业集中区重金属专项整治实施方案》，主要从企业改造提升、规范化管理水平及污染物总量削减等方面进行提升。预计各重点污染物排放量到2020年削减12%，区域土壤及地下水环境质量得到保障，环境质量进一步改善。

项目不属于国家、省产业政策明令禁止的项目，符合园区产业定位要求。项目所采用的生产工艺、生产设备及资源利用率、水重复利用率等均处于国内先进水平，污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放，预测结果表明，项目产生的污染物经处理后达标排放，对外环境影响较小，不会造成环境功能下降。

综上所述，在涉及的重金属污染因子达标排放的前提下、项目的建设符合国家和地方的产业政策、环保政策的要求，符合园区区域环评及批复要求。

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据灌南县环境保护局发布的《灌南县2017年环境质量公报》，SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。通过灌南县“打赢蓝天保卫战”行动方案，执行相应的整治措施后，改善了区域环境质量达标情况。根据灌南县环境保护局最新发布的《灌南县空气质量2019年第7期周报表》（发布时间：2019年2月14日），灌南县环境空气质量达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。

根据大气现状监测与评价结果，G1监测点PM10超标，其他各监测点位各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。G1测点PM10超标主要是由于2019.1.14和1.15两天空气质量较差，同时开发区内企业生产过程中排放颗粒物，要求企业加强管理监督，保证废气处理设施正常运行，定期监测污染物排放浓度，保证达标排放。

（2）地表水环境质量现状

从地表水现状监测结果可以看出，测点W1~W3各监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

（3）声环境质量现状

根据噪声现状监测及评价结果，拟建项目厂址周边声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》中3类区标准的要求。

（4）地下水环境质量现状

根据地下水现状监测及评价结果，各监测点位各指标各监测因子均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中IV类标准，评价区域地下水环境质量较好。

（5）土壤环境质量现状

根据土壤环境质量监测结果及评价，监测点土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）标准表1中二类用地土壤污染风险筛选值和风险管制值标准的要求，土壤环境质量总体良好。

污染物达标排放

（1）废水

项目总废水产生量89678.098m3/a，含锌废水和含铬废水均经车间废水处理装置预处理，含铬废水处理工艺为“pH调节+还原反应+pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+砂滤+离子交换”，处理后车间口六价铬、总铬因子达到《电镀污染物排放标准》（21900-2008）中表2新建企业水污染物车间或生产设施废水排放口限值，含锌废水处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+离子交换”，预处理后的含锌废水、预处理后的含铬废水、酸碱废水、喷淋塔废水、初期雨水和机加工车间地面冲洗废水等统一输送至综合废水收集池进行中和调节，调节后的废水进入斜管沉淀后进入破乳气浮装置，投加破乳剂进行气浮预处理，破坏乳化液中小分子的稳定性，使废水中的乳化液小分子变为大分子状态。然后再加入PAC和PAM进行混凝和絮凝，使金属离子与氢氧根反应形成可沉淀物，这些可沉淀物与有机物、悬浮物等一起在PAM 的作用下形成絮凝体，在斜板沉淀池内泥水分离。处理后的废水同生活污水及一同进入生化调节池进行调节，调节后的废水进入厌氧池进行厌氧消化，再进入好氧池中，再进入MBR池中，最后再经过砂滤处理后，达到灌南县宏兴污水处理有限公司接管标准的要求，进入灌南县宏兴污水处理有限公司集中处理。

（2）废气

本项目工艺废气主要有氯化氢、VOCs、烟（粉）尘等，天然气燃烧尾气直接排放，粉尘经过集气罩收集后采用布袋除尘后排放，含锌烟气经过集气罩收集后采用“布袋除尘+二级碱液喷淋”，有机废气经过集气罩收集后采用活性炭吸附，技术成熟可靠，且项目有机废气量较小，风量也不大，活性炭吸附效果极好。氯化氢经过集气罩采集后进入“二级碱液喷淋”处理，技术成熟可靠，均可确保达标排放。

（3）噪声

项目的各噪声设备经选用低噪声设备，采用吸声、隔音、减震等措施后，得到有效控制，厂界噪声均能达标。

（4）固废

营运期产生的一般固体废物主要为一般工业固废（水性漆漆渣、废漆桶、废塑粉、边角料、废焊条、除尘灰）及生活垃圾，生活垃圾经收集后由园区环卫部门集中处理，日产日清，不会对周围环境产生二次污染；水性漆漆渣、废漆桶、废塑粉、废焊条由供应商回收；边角料可外售；除尘灰主要为金属粉末，回用于生产中；产生的危险废物主要是废淬火渣、脱脂沉渣、酸洗沉渣、磨料泥、镀锌沉渣、电解沉渣、磷化沉渣、涂装沉渣、热镀锌锌渣、废活性炭、污水处理污泥、废离子交换树脂，委托有资质单位处置。

项目产生的各项固废均得到有效处置，不外排。

环境影响分析

（1）废气

经预测在各种气象条件下，项目主要有组织废气污染物及无组织废气污染物对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低，根据预测结果项目本项目1#车间、4#车间、6#车间、8#车间、9#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为50m，2#车间无组织排放的废气大气环境防护距离为100m。本项目大气环境防护距离包络线内无居民。

（2）废水

经分析，建设项目产生的废水经厂区污水站预处理后，接入灌南县宏兴污水处理有限公司处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到达标排放，也不会影响污水处理厂的正常运行。项目废水经灌南县宏兴污水处理有限公司处理后外排，对纳污水体武障河影响较小，不会造成水体功能降级。

（3）噪声

项目的各噪声设备均得到了较好的控制，经预测，厂界均能达标，对周围环境造成的影响很小。

（4）固废

项目产生的各项固体废弃物都得到了较好的处理处置，不直接排入环境，对环境的影响较小。

环境风险评价结论

本项目最大可信事故为化学品仓库硝酸泄漏、电镀车间钝化液外泄以及火灾燃烧造成的次生伴生污染对环境产生的不利影响。

硝酸储存在厂区北侧化学品仓库内，周边100米均为开发区其他企业，距离最近的居民点管庄村为400米，发生事故后，对管庄村居民的影响很小。此外，化学品仓库备有碱液，发生事故后用碱液对其进行中和，化学品仓库采取防雨淋、防流失、防腐蚀及防渗漏措施，并设置围堰，废液通过收集管道进入厂区事故池，故采取措施后，对环境的影响可以接受。

企业拟建设250m3事故池（同消防尾水收集池合用）1个，火灾爆炸后消防尾水经收集后入消防尾水池，通过阀门井进行人工切换，进入污水处理站，确保不排入外环境。

对区域地面进行硬化，并对其设置及导流系统等措施，对泄漏的钝化液进行收集后进入污水站处理，处理达标后可排入灌南县宏兴污水处理有限公司。

公众参与结论与意见

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，为了使建设项目所在地周围公众对该项目及环评情况有所了解，在确定好建设内容后，于2018年10月18日在灌南县经济开发区现场公示了江苏刚钜物流器械有限公司物流器械设备制造项目环境影响评价信息；在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于2019年2月22日在灌南县经济开发区现场公示了江苏刚钜物流器械有限公司物流器械设备制造项目环境影响评价信息，同时对项目环评影响评价信息进行网络公示（征求意见稿全文链接：https://share.weiyun.com/5xSZetL；公众意见表网络链接：  https://share.weiyun.com/52g7D73）和报纸公开（报纸信息：灌南日报2019年2月22日刊登）。在公众参与的公示期间，截至到目前尚未收到公众的反馈意见。

总结论

本项目符合国家产业政策和地方环保要求；厂址位于江苏省灌南经济开发区东区内，用地为工业用地，符合园区用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；并能满足总量控制要求，污染物总量指标可在区域内平衡；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案；公众总体上支持项目的建设。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

建议与要求

（1）项目应确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放；

（2）建议项目废水排口、废气排放口及固废仓库应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督；

（3）严格落实有关风险防范措施，在生产及储存场所设置泄漏报警装置等，使危险事故发生时危害减小到最低限度；

（4）提高工艺操作条件，对无组织排放源加强管理，对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。