建设项目环境影响报告表

项目名称：     年产800万平方米蜂巢帘项目

建设单位：    连云港市汉普顿遮阳用品有限公司

编制日期：2019年03月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万平方米蜂巢帘项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港市汉普顿遮阳用品有限公司 |
| 法人代表 | 黄海洲 | 联系人 | 黄海洲 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园 |
| 联系电话 | 15396998998 | 传真 | — | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C1772窗帘、布艺类产品制造（家用纺织成品制造） |
| 占地面积（m2） | 4800（7.2亩） | 绿化面积 （平米） | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 70 | 环保投资占总投资比例 | 3.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 已投产，重新报批 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： |
| 建设项目主要原辅材料名称及用量见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 储存方式 单位 用量 运输方式 1 无纺布 捆装 t 7315 汽车 2 铝膜 捆装 t 45.3 汽车 3 PUR热熔胶 桶装 t 168 汽车 4 水性柔板油墨 桶装 t 40 汽车 5 UV墨水 桶装 t 80 汽车 建设项目涉及的主要产品及原辅料的理化性质及毒理毒性见表1-2。 表1-2 主要原料理化性质 序号 物料名称 理化性质 危害性 1 PUR热熔胶 异氰酸酯、醋酸乙烯共聚物、聚氨酯树，固体无气味。 无刺激性症状，过度高温可导致灼伤，常温下未造成过敏，无毒性。 2 水性柔板油墨 水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。属于碱溶性复合体系，PH值在8~9.5之间，在干燥前可与水任意混溶，印膜干后则不能溶于水，具有抗水性。水性油墨属于牛顿流体体系，低粘度，高流动性，具有环保性。 无 3 UV墨水 UV墨水中颜料粒子直径小于1微米，不含挥发性有机溶剂，超低粘度，无刺激性气味，可确保墨水在喷射印刷过程中无堵塞喷头现象，经六个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等异常现象。 无 表1-3 PUR热熔胶组分说明 序号 组分 含量 1 聚醚多元醇 10~30% 2 聚酯多元醇 30~50% 3 异氰酸酯 12~16% 4 增粘树脂 6~20% 5 反应性增塑剂 8~20% 6 潜固化剂 1~3% 7 催化剂 0.5~1% 表1-4 水性柔板油墨组分说明 序号 组分 含量 1 水溶性丙烯酸树脂 35% 2 颜料 30% 3 溶剂 5% 4 助剂 3% 5 水 27% 表1-5 UV墨水组分说明 序号 组分 含量 1 主体树脂 40% 2 单体 40% 3 光引发剂 5~10% 4 添加剂 5% 5 固含量 100% 6 颜料含量 5~10% 本项目主要设备清单见表1-3。 表1-6 主要生产设备一览表 序号 名称 规格(型号) 单位 数量 备注 1 印刷机 / 台 10 国产 2 覆膜机 / 台 8 国产 3 分切机 / 台 12 国产 4 制条机 / 台 60 国产 5 UV平板打印机 / 台 20 国产 6 空压机 / 台 4 国产 表1-7 项目主要构筑物一览表 序号 设备名称 建筑面积 占地面积 耐火等级 1 生产车间 6500 3250 二级 2 仓库 1500 1500 二级 2 办公室 500 50 二级 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（t/a） | 5250 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万kW·h /a） | 150 | 燃气（万Nm3/a） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 氮气（万m3/a） | / |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 建设项目运营期产生的废水主要为生活污水，废水排放量为4210t/a，项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、项目由来 连云港市汉普顿遮阳用品有限公司地处灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，公司成立于2015年，经营范围为：遮阳产品技术研发；窗帘、窗帘设备、窗帘配件、遮阳蓬、雨蓬生产；床上用品、五金配件销售；自营也代理各类商品和技术的进出口业务。 连云港市汉普顿遮阳用品有限公司于2015年2月2日取得了《连云港市汉普顿遮阳用品有限公司年产50万平方米窗帘项目环境影响登记表》的审批；于2015年2月开工建设，2015年8月投产运营。 由于市场的需求和产品质量的要求，企业扩大生产规模，建成年产800万平方米蜂巢帘生产线，并增加了覆膜、印刷和数码打印工艺，造成了实际建设规模和生产工艺与原环评登记表不一致的情况。因项目实际建设过程中规模和生产工艺均发生了重大变动，环保部门已对企业进行处罚并责令停止生产（处罚书见附件5），根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求需重新报批环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于20纺织品制造中其他（编织物及其制品制造除外）类项目，应依法编制环境影响报告表。连云港市汉普顿遮阳用品有限公司委托南京中咨华环工程技术有限责任公司对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。委托书见附件1。 二、选址及产业政策符合性(与“三线一单”相符性分析) （1）选址合理性及产业政策相符性分析 ①选址合理性 建设项目选址在连云港市灌南县田楼镇合浦村，建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。项目周边200m范围内无居民等敏感目标，项目建成后对周围敏感点影响较小。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 ②产业政策相符性 本项目为窗帘产品加工项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修改）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于一般允许类、不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 ③与园区规划相符性 根据园区规划环评及批复要求，园区主导产业由塑料制品业、废弃资源综合利用业、金属制品业、纺织业、汽车配件等五大产业构成。 本项目为窗帘产品加工项目，属于纺织业，符合园区的产业定位。 ④与省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号文相符性 本项目位于灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，园区及卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在。企业产生的废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。目前园区内水、电等基础设施比较完善。建设项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备，自动化水平高，三废”经治理后，均能稳定达标排放，本项目不采用低端落后的生产工艺和设备，不属于淘汰落后化工企业，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发[2016]47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 （2）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政办发[2013]113号) 及《灌南县生态红线区域保护规划调整说明》（2018），距离本项目最近的生态红线区为新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、通榆河（灌南县）饮用水水源保护区和灌河（灌南县）洪水调蓄区。 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区：东西长31.7公里，东至灌河，西至204国道，北至灌云界，南至南堤外灌北干渠南岸内河坡堤脚。本项目位于新沂河（沂河淌）洪水调蓄区南侧3100米处，不在新沂河（沂河淌）洪水调蓄区范围内。 通榆河（灌南县）饮用水水源保护区：南北长7.2公里，南至灌河北岸外河坡堤脚，北至新沂河南堤外河坡堤脚，东至外河堤脚外400米，西至灌河东岸外河坡堤脚和小潮河 闸。一级管控区为通榆河水域及两岸河堤外堤脚内。二级管控区除一级管控区外区域面积。本项目位于通榆河（灌南县）饮用水水源保护区东侧4300米处，不在通榆河（灌南县）饮用水水源保护区范围内。 灌河（灌南县）洪水调蓄区：东西长68公里，东至灌云界、南至盐城市界，西至武障河的水域面积，陆域面积为陆域面积为南岸是盐城市界以西内河坡堤脚、北岸是小潮河闸以西内河坡堤脚至外河坡堤脚外1000 米。本项目位于灌河（灌南县）洪水调蓄区南侧4200米处，不在灌河（灌南县）洪水调蓄区范围内。 综上所述，建设项目选址不在19个灌南县生态红线区范围内，符合生态保护红线管控要求。 ②环境质量底线分析 项目位于灌南县临港产业区中小企业园内，根据《灌南县2017年环境质量公报》二氧化硫、二氧化氮年均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号），2018年，灌南县PM2.5年均浓度得到明显改善，项目所在地环境空气质量能够达标。莽牛大沟各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，能够满足功能区要求。各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。 项目运行过程产生的生活污水、废气、噪声均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 本项目用水来自园区自来水管网，仅为少量的生活用水和生产原料稀释用水，用水量很少，不会对区域供水产生明显影响。项目用电量由当地供电电网提供，无高耗电高耗能设备。项目能源使用占用当地资源较少，不会突破当地资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策要求，选址符合生态保护红线管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 综上所述，建设项目选址合理，符合产业政策要求，项目与生态保护红线相容，项目建设与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 三、项目概况 项目名称：年产800万平方米蜂巢帘项目 建设单位：连云港市汉普顿遮阳用品有限公司 建设地点：连云港市灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，项目地理位置图详见附图1。 建设性质：新建 总投资：2000万元 产品方案：项目年产800万平方米蜂巢帘，主要产品为蜂巢帘，又名风琴帘，适用于别墅家居，星级酒店，办公楼等场所。 建设规模及内容：项目占地面积为4800m2，总建筑面积为8540m2，项目建设一条年产800万平方米的蜂巢帘生产线、项目租赁园区现有厂房，并改造仓库、办公室、食堂等辅助工程。项目能源供应依托园区现有工程。 四、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 建设项目公用及辅助工程一览表 工程类别 工程名称 工程规模 备注 主体 工程 生产区 蜂巢帘车间，建筑面积：6500m2 租赁 辅助 工程 办公室 建筑面积：500m2 租赁 仓库 建筑面积：1500m2 租赁 食堂 建筑面积：40m2 租赁 公用 工程 供水系统 项目用水由园区自来水管网提供，项目新鲜水用量为5160m3/a 依托园区现有 排水系统 项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 新建 供电系统 用电来自园区供电管网，项目新增用电量150万kW·h/a 依托园区现有 环保 工程 废气治理 二级活性炭纤维吸附装置1套，排气筒1个15米高 新建 废水治理 项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 新建 噪声治理 隔声门窗、减振设施、消音器 新建 固废暂存场所 一般固废暂存场所，建筑面积：20m2，一般固废做好防雨、防渗措施；危废暂存场所，建筑面积10m2，满足防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水要求。 新建 1、给、排水系统 （1）给水系统 项目用水主要为生活用水，用水量为5250t/a，由园区自来水管网供给。 本项目职工定员175人，食宿以生活用水按100L/人.天计算（年工作300天），则职工生活用水量为17.5m3/d（5250m3/a）。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为4210m3/a。 （2）排水系统 项目排水实行“清污分流、雨污分流”制。本项目废水主要为生活污水，项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 项目水平衡见下图。 图1 -1项目总水平衡图 单位：t/a 2、供电 项目用电量为150万kW·h/a，由园区供电管网提供。 3、储存 本项目设有仓库1500m2，用于存放各类原料和产品。 4、运输 本项目厂外运输主要通过公路运输，主要是无纺布和成品窗帘，厂内运输采用拖车运输。 六、环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资70万元，占总投资的3.5%，具体见表1-9。 表1-9 项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 数量或规模 环保投资(万元) 大气污染治理 二级活性炭纤维吸附装置 1套1个15m排气筒 21 油烟净化装置 / 3 排风扇 / 7 水污染治理 化粪池 1座 5 固废污染治理 一般固体废物暂存场 20 m2 5 危废暂存场所 10 m2 9 噪声污染治理 减振、消声、隔声设施 / 10 事故措施 消防尾水池（兼事故池） 100m3 5 其他 规化排污口 废气采样监测平台1个；废气排气筒1个；废水排放口1个 5 合计 70 七、厂区平面布置 本项目选址位于灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，企业共有两栋两层建筑，8#楼一楼进门为大会议室，由南至北分别为机修区、制条区、覆膜区、喷绘印刷区、仓库，二楼由南至北分别为分切区、制条区，办公区和展厅在8#楼二楼西侧，9#楼一楼由南至北为包装区、原辅料及产品仓库，二楼由南至北为检验区和制条区。 建设项目厂区平面布置见附图4。 本项目选址位于灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，厂区东侧为空地，空地以东67米处为G15沿海高速；南侧为空地，空地以南40米处为S345省道；西侧为灌南县中天汽车销售服务有限公司和连云港群英联创管业有限公司；北侧为园区闲置厂房。项目的周围概况详见附图2。 八、劳动定员、工作班制和工作时间 本项目职工人数为175人，年工作300天，白班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原项目概况 项目建设地址为灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园，占地面积4000平方米，《连云港市汉普顿遮阳用品有限公司年产50万平方米窗帘项目环境影响登记表》于2015年2月2日通过了灌南县环境保护局审批，项目2015年2月开工建设，2015年8月竣工并投入运营。项目生产工艺简单，仅包括分条、制条、切边、包装等工艺，覆膜、印刷、数码打印工段委托其他公司代加工。由于市场的需求和产品质量的要求，企业于2018年8月扩大了生产规模，建成了年产800万平方米蜂巢帘生产线，并增加了覆膜、印刷和数码打印工艺，造成了部分实际建设内容与原环评、环评批复不一致的情况。 二、存在的环境问题 根据现有污染情况分析，原项目存在的环境问题如下： 表1-10 存在的环境问题及解决方案一览表 序号 存在的环境问题 解决方案 1 原环评年产50万平方米窗帘，实际建设年产800万平方米窗帘 属于重大变动，重新报批环评 1 原环评生产工艺仅包括分条、制条、切边、包装等工艺，覆膜、印刷、数码打印工段委托其他公司代加工，实际建设增加了覆膜、印刷和数码打印工艺。 2 原环评无危废产生，实际建设过程中因增加工艺，产生危废 完善固废污染源项分析，补充危废产生及处置情况，建设10m2危废暂存库 3 原环评无废气产生，未设废气处理设施，实际建设过程中因增加工艺，产生废气，需增加废气处理设施 完善废气污染源项分析，增加“二级活性炭纤维吸附装置”尾气处理设施 4 原环评无废气产生，未设排气筒，实际建设过程中有废气产生，需设置排气筒 在废气处理设施后设置一个15米高排气筒 5 原环评未考虑废水产排情况，实际建设过程中有生活污水 项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、植被生物多样性等）： 1、地形地貌 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔灌河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 灌南县属沿海平原，主要为山前倾斜平原、洪水冲积平原及滨海平原，为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带，地势南高北低，西高东低。西南部地面高程5.9m，东部2.0m，地面坡 降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 田楼镇位于灌南县东北部，连云港、盐城两市，灌云、灌南、响水三县交界处。南临灌河，与响水县城仅一桥之隔；北依新沂河；西与三口镇隔河相望；东与堆沟港镇毗邻。 本项目位于灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园内。项目地理位置图见附图1。 2、地质 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 3、气候、气象特征 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 日照：太阳辐射总量为117.6～125.5千卡/平方厘米·年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3～14.4千卡/平方厘米·月和11.8～13.0千卡/平方厘米·月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170～180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240～250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿底2℃左右。 降水：全年平均降水量为900～950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 雾：全年雾日约15-20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 4、水系、水文和水资源 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横。苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全厂33.4千米。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5千米。河底高程2.5~-2.0m，河底宽25~74m，边坡1:3。流域面积954.6平方千米。 老六塘河起自丁头庄，下至盐河，全厂13千米。河底高程-0.5~-1.5m，河底宽11~15m，边坡1:3。流域面积90.2平方千米。 武障河古称五丈河，是灌河的一大支流，流域面积1141km2。该河西起盐河，东止东三岔，长12.5km。河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1：4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m，正常水深2.3m，历史最高水位4.62m。 5、植被与生物多样性 （1）陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （2）水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。 6、自然资源 灌南是典型的农业县，资源优势十分丰富，除了优质林木、优质稻麦、优质棉花三大主产品外，淮山药、浅水藕、食用菌、线椒、鸭蛋、粉丝、螃蟹、苗猪等特色农副产品在省内外市场上享有较高声誉。 灌南县的优质粳稻、商品粮、优质棉是国家粮棉资源品牌，苗猪、家禽、海产品及系列蔬菜多为省农副产品资源品牌。年均粮食总产45万吨，其中小麦18万吨，水稻26万吨。年均出栏肥猪40万头，母猪存栏7万头，出栏苗猪60万头；家禽饲养量1000万羽；蟹苗繁育、成蟹养殖形成一条龙，稻田养殖2.2万亩；特种水产养殖1.1万亩；食用菌栽培面积1500万平方尺。全县已形成充裕的区域农副产品资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、土地、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻，县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖1乡10镇，5个工业园区，2个农业园区，1个文化产业园区，238个村（居），78万人口。 2、社会发展概况 2017年，灌南县实现地区生产总值335亿元，增长7%。服务业增加值实现125亿元。一般公共预算收入21.8亿元，同口径增长10.1%；城乡居民人均可支配收入分别增长8.6%、9.7%。三次产业结构比例由16.79：47.19：36.02优化为15.82：46.87：37.31。 2017年，规模工业企业达192家，净增24家。规模以上固定资产投资完成244亿元，同比增长12%。其中：规模以上工业投资完成175亿元，同比增长14%。社会消费品零售总额完成105亿元，同比增长12%。外贸进出口实现2.43亿美元，同比增长8%。二三产业占GDP比重达84.2%，比2016年提高1个百分点。城镇居民人均可支配收入实现26568元，同比增长8.6%。农村居民人均可支配收入实现13636元，同比增长9.7%。常住人口城市化率达50.8%，比2016年提高2个百分点。万元GDP能耗下降2.1%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境）： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，城区空气有效监测天数为362天，优良天数共287天，优良率为79.3%，与2016年相比上升6.8%。 2017年，城区空气中二氧化硫年均浓度为20微克/立方米、与2016年相比下降13%；二氧化氮为19微克/立方米，与2016年相比下降26.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98微克/立方米，与2016年相比下降1%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47微克/立方米，与2016年相比下降9.6%。二氧化硫、二氧化氮年均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号），2018年，灌南县PM2.5年均浓度得到明显改善，项目所在地环境空气质量能够达标。 2、地表水环境质量现状 根据《灌南县2017年环境质量公报》，全县地表水10条河流15个监测断面中，达到III类以上水质类别的断面占53.3%、IV类水质断面占33.3%、V类水质断面占6.7%、劣V类水质断面占6.7%。与2016年相比，沂南河、南六塘河、新沂河、盐河、灌河、柴米河、通榆河水质所好转。 莽牛大沟控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是工业用水、农业用水。根据《灌南县2017年环境质量公报》，莽牛大沟各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，开发区内声环境属3类区。根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年灌南县区域环境噪声的测点为116个，年平均等效声级为54.0分贝，各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定项目周边500m内环境保护目标如下： 1、周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护周边地表水莽牛大沟水质不得恶化。 3、保护周边地下水水质不得恶化。 4、保护园区内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目主要环境保护目标见下表所示。 表3-1 环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 方位 距本项 目最近 距离（m） 规模 (户/人) 环境功能 大气环境 G15高速 NE 67 道路 GB3095-2012 二级标准质量二类 合浦村 S/E 150 约2984人 地表水 莽牛大沟 E、W 125 小河 GB3838-2002 Ⅳ类水体质量Ⅳ类 声环境 厂界 - - - GB3096-2008 3类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，建设项目所在地环境空气功能区划为《环境空气质量标准》二类区，项目所在地周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及计算值。具体标准限值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 mg/Nm3 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 CO 24小时平均 4.0 1小时平均 10.0 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 VOCs 8小时平均 0.60 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2、地表水 项目区域地表水为莽牛大沟，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，pH除外） 序号 项目 Ⅲ类（mg/L） 标准来源 1 pH值 6～9（无量纲） 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类 2 COD ≤20 3 NH3-N ≤1.0 4 TP ≤0.2 3、地下水 建设项目评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 III类标准值 项目 III类标准值 色（铂钴色度单位） ≤15 氨氮（NH3-N） ≤0.5 嗅和味 无 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3 浑浊度（度） ≤3 溶解性固体 ≤1000 肉眼可见物 无 硫酸盐 ≤250 pH 6.5~8.5 氯化物 ≤250 好氧量(mg/L) ≤3.0 总大肠菌群（个/L） ≤3.0 硝酸盐（以N计） ≤20 菌落总数（个/mL） ≤100 亚硝酸盐（以N计） ≤1.0 硫化物 ≤0.02 4、声环境 根据园区规划环评，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 类别 标准值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 65 55 5、土壤环境 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）二级标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20 60 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目工艺废气VOCs（参照非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体标准值见表4-6。 表4-6建设项目大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放速率，kg/h 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放监控浓度限值mg/m3 标准来源 H=15m VOCs（参照非甲烷总烃） 10 120 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 本项目厨房设2台灶头，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准，具体见表4-7。 表4-7饮食业油烟排放标准（试行） 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 标准来源 类型 基准灶头数 小型 ≥1，＜3 2.0 60 《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 中型 ≥3，＜6 75 2、废水 本项目产生的废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。废水排放标准见表4-8。 表4-8 项目废水排放标准 除pH外均为mg/l 接管标准 标准来源 污水厂排放标准 标准来源 污染物 标准浓度 污染物 标准浓度 pH 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD 500 COD 50 SS 400 SS 10 NH3-N / NH3-N 5（8）* TP / TP 0.5 *注：括号外的数值为水温>12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 3、噪声 根据所在地声环境功能区划，建设项目营运期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准，具体标准值见表4-9。 表4-9 运营期噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 标准来源 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建设项目主要污染物产生量、削减量、排放量预测见表6-1。 项目大气污染物最终排入大气量：VOCs0.126t/a。 项目水污染物外排量为：废水量4210t/a、COD0.505t/a、SS0.547t/a、NH3-N0.084t/a、总磷0.003t/a。 固废排放量：0。 本评价建议，申请污染物排放总量：VOCs0.126t/a、COD0.505t/a、NH3-N0.084t/a、总磷0.003t/a。污染物排放总量拟在灌南县范围内调剂平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目对环境影响时段包括建设施工期和建成营运期两个时段，因此，本评价主要是对项目的施工期和营运期进行分析。 一、施工期工程分析 本项目租赁灌南县临港产业区中小企业园现有厂房为生产办公场所，项目已经建成投产，建设时施工期无需建设厂房，主要为设备安装调试，对周围环境影响较小，未造成周围环境功能降低，且污染已经消失，可不做详述分析。 二、运营期工程分析 1、营运期工艺流程及产污节点见图5-1。 图5-1 项目蜂巢帘生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： （1）为涤纶长纤或短纤无纺布（热轧无纺布、水刺无纺布）。 （2）覆膜：是把无纺布和镀铝遮光膜使用PUR热熔胶水进行复合，用于生产遮光蜂巢帘面料。 （3）印刷：采用柔版印刷方式，在无纺布表面印刷一层颜色，使用无苯、无酮环保型油墨。由于印刷所使用的水性柔板油墨中含有少量的有机物，在印刷过程中挥发产生VOCs废气G1-1。 （4）分条：将宽门幅的已覆膜或已印刷或无覆膜无印刷的无纺布分切成窄门幅的条状。多余的边角料作为废物处理S1-1，窗帘面料上水性柔板油墨中所含有机物继续挥发产生VOCs废气G1-2。 （5）制条：将已分条后的条状无纺布折叠成加工蜂巢帘形状工序。 （6）上胶：在每条折叠成蜂巢帘形状的表面使用PUR热熔胶水上两条胶线或多条胶线。 （7）成型：将以上两条或多条胶线的蜂巢帘叠加气动加压，使PUR热熔胶在加压后相互粘合，固化后展开成蜂窝状蜂巢帘。 （8）切边：将已制作粘合后的蜂巢帘的幅边裁切整齐，从而达到标准幅宽。切下的边角料作为废品处理S1-2。 （9）数码打印：在蜂巢帘面料的表面使用UV数码打印机喷绘花型图案。UV墨水中含有少量的有机物，打印过程中高温挥发产生VOCs气体G1-3。 （10）成品检验：将已全部生产工序完成后的蜂巢帘面料进行各项常规指标的检验。 （11）成品包装入库：将已检验合格的蜂巢帘面料使用包装袋和纸箱进行包装，填写入库单据，办理入库。 主要污染工序及源强分析 （1）有机废气 本项目蜂巢帘车间产生少量的挥发性有机废气，产生情况如下： ①印刷工段：水性柔板油墨含有少量的有机溶剂，根据水性柔板油墨组分说明可知，有机溶剂含量为3%，水性柔板油墨消耗量为40t/a，则印刷工段有机废气VOCs产生量为1.2t/a。 ②数码打印工段UV墨水中含有5%添加剂，其中有机物含量为2%，UV墨水消耗量为80t/a，则数码打印工段有机废气VOCs产生量为1.6t/a。 VOCs经设备集气罩及车间引风系统进入车间废气治理措施“二级活性炭纤维吸附装置”处理，处理后经过1#15米排气筒高空排放，废气收集效率为90%，则有组织VOCs产生量为2.52t/a，无组织VOCs产生量为0.28t/a。 （2）食堂油烟废气 食堂使用液化气作为燃料，属清洁能源，烟尘、NO2、SO2等污染物的外排浓度、外排量非常小。 本项目职工定员175人，年工作300天，设有小型规模的职工食堂，人均耗食用油量按50g/d计，油烟产生量为油耗量的2.0%，油烟产生量为52.5kg/a。本项目设灶头2台，风机风量为12000m3/h，按照每天4h运行，则油烟产生浓度为3.65mg/m3。本次评价要求项目单位采用处理效率达到60%的油烟净化器，则油烟排放量为21kg/a，排放浓度为1.46mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的标准要求。 项目有组织废气产生及处置情况见下表： 表5-1 项目有组织废气产生情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 处理率％ 排放状况 排放方式 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 蜂巢帘车间 1000 VOCs 1050 1.05 2.52 二级活性炭纤维吸附装置 95 52.5 0.052 0.126 1#排气筒 食堂 12000 油烟 3.65 0.022 0.0525 油烟净化器 60 1.46 0.009 0.021 / 二、无组织废气 本项目无组织废气主要为有机废气捕集后残留的无组织VOCs废气，项目无组织废气产生、处理以及排放情况详见下表。 表5-2 项目无组织废气产生情况一览表 序号 污染源 污染物 产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 1 蜂巢帘车间 VOCs 0.28 0.117 2、废水 本项目无工艺废水产生，项目产生的废水主要为生活污水。 本项目职工定员175个人，生活用水按100L/人.天计算（年工作300天），则职工生活用水量为17.5m3/d（5250m3/a）。生活排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为4210m3/a。 本项目排水实行“清污分流、雨污分流”制。本项目废水主要为生活污水，产生量为14.03m3/d（4210m3/a），项目废水经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。废水产生量详见下表。 表5-3 废水源强及排放情况一览表 废水类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 污染物 排放情况 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活污水 4210 COD 350 1.474 化粪池 COD 120 0.505 近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期接管至园区污水处理站处理 SS 200 0.842 SS 130 0.547 NH3-N 25 0.105 NH3-N 20 0.084 TP 3 0.013 TP 0.8 0.003 3、噪声 本项目的噪声源主要为印刷机、覆膜机、分切机、制条机、上胶机、打折机、UV平板打印机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。 噪声污染防治措施： 本项目的噪声污染来源于设备运行时的噪声，其声压级为70-90dB（A）。所有噪声设备均设置了减振基座，隔声罩，部分设备安装了消声器。建设工程对噪声主要采取控制噪声源和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果。其主要治理治理措施措施如下： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； （2）合理布局：将新增高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； （3）生产车间设备设置基础减振、隔音设施，部分高噪声设备安装消音器，结合声源车间环境，合理布局； （4）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草。 （5）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 4、固体废弃物 （1）固体废物产生情况 项目固废有废窗帘面料、废胶、原料包装桶和职工生活垃圾等。 废窗帘面料 本项目生产过程中会产生少量废窗帘边角料，主要是窗帘面料。废窗帘面料的产生量约15.3t/a，收集后交由相关厂家回收处理，不外排。 废包装桶 项目原料包装主要为桶装，在使用后会产生废包装桶，根据建设单位提供资料，废包装桶的产生量为8.5t/a，废包装桶中含有的原料经清水清洗后兑入原料中使用，不含危险废物，清洗后的空桶由厂家回收，不外排。 废活性炭纤维 废气处理设施更换活性炭纤维产生的废活性炭纤维，根据活性炭更换周期计算公式：T=m*S/C*10-6*F*t。其中，T为更换周期，d；m为活性炭的质量，kg，本项目单套系统活性炭用量约1000kg；S为平衡保持量，取30%；C为吸收的污染物的总浓度，mg/m3；F为风量，m3/h；t为运行时间，h/d。由此可计算出单套废气处理系统中活性炭的更换周期约为68d，共1套废气处理系统，则每次更换产生的废活性炭约1t，全年收集的废活性炭约4.38t。 ④生活垃圾 生活垃圾产生量以每人0.5kg/d估算，项目劳动定员175人，全年300天共产生生活垃圾26.25t/a，委托环卫部门处理，不外排。 表5-4 建设项目固体废物产生情况汇总表 编号 名称 产生工序 性状 主要成分 估计产生数量（t/a） 1 废窗帘面料 分条、切边 固 无纺布 15.3 2 废包装桶 原辅材料使用 固 PUR热熔胶、水性柔板油墨、UV墨水等原料 8.5 3 废活性炭纤维 尾气处理设施 固 废活性炭纤维 4.38 4 生活垃圾 职工生活 固 果皮、纸屑等 26.25 （2）固体废物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，具体判定结果见下表5-5。 表5-5 建设项目副产物情况表（固体废物属性） 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 废窗帘面料 分条、切边 固 无纺布 15.3 ( / 生产过程中产生的废渣等废弃物质 2 废包装桶 原辅材料使用 固 PUR热熔胶、水性柔板油墨、UV墨水等原料 8.5 ( / 沾有原料的废包装材料 3 废活性炭纤维 废气处理 固 废活性炭纤维 4.38 ( / 废气处理产生的废物 4 生活垃圾 职工生活 固 果皮、纸屑等 26.25 ( / 办公生活产生的生活垃圾 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 1 废窗帘面料 分条、切边 否 2 废包装桶 原辅材料使用 是 3 废活性炭纤维 废气处理 是 4 生活垃圾 职工生活 否 （3）固体废物分析情况汇总 固废产生情况汇总见表5-7。 表5-7 建设项目固体废物产生情况一览表 编号 名称 废物类别 产生工序 性状 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生数量（t/a） 采取的处理处置方式 1 废窗帘面料 一般固废 分条、切边 固 无纺布 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别 / / / 15.3 由相关厂家回收处理 2 废包装桶 危险固废 原辅材料使用 固 PUR热熔胶、水性柔板油墨、UV墨水原料 T HW49 900-041-49 8.5 委托有资质单位处理 3 废活性炭纤维 废气处理 固 废活性炭纤维 T HW49 900-041-49 4.38 委托有资质单位处理 4 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固 果皮、纸屑等 / / / 26.25 环卫部门处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 及编号 | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 产生 浓度 mg/m3 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放 量 t/a | 排气筒高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 蜂巢帘车间 | VOCs | 2.52 | 1050 | 52.5 | 0.052 | 0.126 | 15 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0525 | 3.65 | 1.46 | 0.009 | 0.021 | / |
|  | 无组织排放 | VOCs | 0.28 | / | / | 0.117 | 0.28 | / |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 4210 | 水量：4210t/a COD：120mg/l，0.505t/a SS：130mg/l，0.547t/a 氨氮：20mg/l，0.084t/a TP：0.8mg/l，0.003t/a |  |
|  |  | COD | 1.474 | 350 |  |  |
|  |  | SS | 0.842 | 200 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.105 | 25 |  |  |
|  |  | TP | 0.013 | 3 |  |  |
| 固体 废物 | 属性 | 产生工序 | 固体废物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 蜂巢帘车间 | 废窗帘面料 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 由相关厂家回收处理 |
|  | 危险固废 |  | 废包装桶 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭纤维 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 |  |
|  | / | 办公生活 | 生活垃圾 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 设备名称 | 污染物 名称 | 等效声级 | 治理情况 | 排放量 |
|  | 除尘器、风机、冷却塔、泵等 | 噪声 | 70-90 dB(A) | 通过设备选型、平面布局、减振、隔声等措施控制 | 厂界外噪声达标排放 |
| 主要生态影响(不够可附另页) 建设项目所在地周围无自然保护区等环境敏感区，不会对环境敏感区产生影响。 建设项营运期不会对生态环境产生明显影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租赁灌南县临港产业区中小企业园现有厂房及生产办公场所，并且已经建成投产，因此不存在施工期，对环境无影响。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、源强及处理措施 （1）有组织废气 ①废气产生情况 本项目有组织废气主要为蜂巢帘车间印刷和数码打印工段生产过程中有机物挥发产生的VOCs废气。 ②废气控制及处理措施 本项目生产过程中产生的VOCs废气设置引风机收集后进入废气处理设施达标后高空排放，捕集率按90%计，但仍有10%废气未能收集，车间废气收集方案如下： 蜂巢帘车间设置1条废气收集总管，收集工艺产生废气后连接废气处理装置；按车间内生产线上产生废气的不同生产装置分别设置支管，各支管管线架设在生产装置的上方，管线材质全部采用PP 管，对损坏的设备及时修理及更换，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放。VOCs废气捕集率以90%计，有组织VOCs产生量为2.52t/a、产生浓度为1050mg/m3，经处理后排放量为0.126t/a、排放浓度为52.5 mg/m3，排放浓度和排放速率均满足相应排放标准要求，可以做到达标排放。 图7-1 项目废气治理措施及排放情况 表7-1 有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量Nm3/h 产生状况 治理 措施 排放状况 处理效率 % 执行标准 排放源参数 污染物名称 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 蜂巢帘车间 1000 VOCs 1050 1.05 2.52 二级活性炭纤维吸附装置 95 52.5 0.052 0.126 120 15m 0.3 食堂 12000 油烟 3.65 0.022 0.0525 油烟净化器 1.46 0.009 0.021 60 2.0 / 综上所述，本项目废气处理设施是合理、可行的。 本项目VOCs经处理后排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，食堂油烟经处理后排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准要求，对区域大气环境影响较小。 项目排气筒设置见表7-2。 表7-2 项目排气筒设置情况一览表 位置 排气筒位置 排放源参数 排放污染物 高度（m） 内径（m） 蜂巢帘车间 二级活性炭纤维吸附装置后 15 0.3 VOCs （2）无组织废气 ①无组织废气产生情况 本项目无组织废气主要为蜂巢帘生产车间的VOCs废气捕集后残留的无组织废气。 项目无组织废气排放情况详见下表： 表7-3 项目无组织废气产生情况一览表 序号 污染源 污染物 产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 1 蜂巢帘车间 VOCs 0.28 0.117 ②处理措施 建设单位拟通过以下措施加强无组织废气控制： a.加强生产管理及维护； b.加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准； 2、大气环境影响预测 本环评选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的AERSCREEN估算模型分别计算污染源及污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度的占标率，预测结果见表7-4。 表7-4 本项目废气污染物排放预测结果一览表 排放方式 污染源 污染物名称 Cmax（mg/m3） 占标率（%） Dmax（m） 有组织 1#排气筒 VOCs 0.00867 0.72 99 预测结果表明，项目VOCs浓度预测最高值为0.00867mg/m3，占标率为0.72%<1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)，本项目大气环境影响评价等级为三级。 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式计算，本项目大气环境影响评价等级为三级，无厂界外环境质量短期浓度超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 4、卫生防护距离计算 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的第7.2条规定：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。” 1、计算公式 本环评计算并分析了卫生防护距离。防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25γ2）0.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织源产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算参数（按《GB/T13201-91》规定选取）； Qc—无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； 根据计算，项目生产车间卫生防护距离取50m。结合项目外环境关系：项目位于南县临港产业区中小企业园内，项目卫生防护距离范围内无居民，无其它环境保护目标，因此环评建议在项目周围今后的规划建设中，在该卫生防护距离内，不能规划建设住宅、医院、学校及对大气环境有较高要求的生产项目。 综上所述，建设项目废气污染防治措施可行，废气经治理后可达标排放，对周围大气环境影响较小。 三、营运期水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水。项目废水排放量为4210m3/a（18.1m3/d），经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，待园区污水处理站建成后，通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。对地表水环境影响较小。 厂区废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准。厂区废水排放源参数表详见表7-5。 表7-5 废水排放源参数表 项目 污染物及源强（t/a） 排放方式 排放去向 废水量 COD SS NH3 TP 排放量(t/a) 4210 0.505 0.547 0.109 0.003 连续 近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理 排放浓度mg/L 120 130 20 0.8 四、噪声污染影响分析 本项目的噪声源主要为印刷机、覆膜机、分切机、制条机、上胶机、打折机、UV平板打印机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间。建设方拟采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。 噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下： 式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置ro处的A声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，dB(A)； ro ——参考基准点距声源的距离，m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，项目厂房为密闭框架结构厂房，取厂房墙体评价隔声量20dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： 式中：Leq ——预测点等效声级，dB(A)； Lpi ——第i个点声源的声压级，dB(A)； ti ——第i个点声源的作用时间，S； L0 ——预测点处背景噪声，dB(A)； T ——昼间或夜间评价时间。 此外，声环境背景值按照现状测量结果的平均值取值预测结果见表7-6。 表7-6 噪声影响预测结果 项目 厂界贡献值 东 南 西 北 贡献值 49.39 47.45 43.37 42.34 标准值（昼间） 70 65 标准值（夜间） 88 55 根据以上预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本次评价认为项目噪声排放满足相关标准，不会改变功能区声环境类别，对环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及利用处置概述 建设项目运营期产生的固体废物包括废窗帘面料、废包装桶、废活性炭纤维和生活垃圾。废窗帘面料专门收集后交由相关厂家回收统一处理；废包装桶和废活性炭纤维为危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 2、固体废物环境影响分析 （1）危险废物 ①危险废物的收集 根据工程分析，本项目运营期产生的危险废物为生产过程中产生的废包装桶和废气处理过程中产生的废活性炭纤维，使用专用容器分类收集。 ②危险废物的暂存、转移 危险废物应按（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》和“2013年修改单”要求设置危险废物暂存间暂存和管理，最后交由资质单位处置。 项目拟设置1间危险废物暂存间，建筑面积为10m2；暂存间基础防渗层和裙脚为2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，其上的面层为水泥，与危险废物兼容，设有泄漏清除收集系统；危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装；外购符合标准的容器分类存放危险废物，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器保证完好无损，暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过1年，暂存后交由有资质单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。 ③危险废物的处置 根据工程分析，项目产生的废包装桶和废活性炭纤维委托有资质单位处置。 （2）一般固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 综上，只要企业强化管理，做好一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 建设项目营运期固体废物利用处置方式评价见7-7。 表7-7 建设项目营运期固体废物利用处置方式评价表 序号 名称 产生量（t/a） 废物性质 拟采取处置方法 1 废窗帘面料 15.3 一般固废 由相关厂家回收处理 2 废包装桶 8.5 危险固废 委托有资质单位处理 3 废活性炭纤维 4.38 危险固废 委托有资质单位处理 4 生活垃圾 26.25 生活垃圾 环卫部门处理 综上所述，建设项目营运期落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足分类收集和“防风、防雨、防渗”的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 蜂巢帘车间 | VOCs | 二级活性炭纤维吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织排放 | VOCs | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为印刷机、覆膜机、分切机、制条机、上胶机、打折机、UV平板打印机等设备，其噪声源强范围在70～90dB(A)之间，采取安装消声器、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 | 厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准要求。 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 生产车间 | 废窗帘面料 | 厂家回收 | 规范贮存，零排放 |
|  | 危险固废 |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭纤维 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目所在地周围建设项目所在地周围无特殊生态敏感区、重要生态敏感区，不会对特殊生态敏感区、重要生态敏感区产生明显影响。 建设项营运期不会对生态环境产生明显影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 连云港市汉普顿遮阳用品有限公司投资2000万元，在灌南县田楼镇合浦村灌南县临港产业区中小企业园建设年产800万平方米蜂巢帘项目。 2、选址及产业政策符合性 ①选址合理性 建设项目选址在连云港市灌南县田楼镇合浦村，不新增用地，建设区域内无明显环境问题，交通便利，符合当地政府总体规划，区域环境现状质量良好，符合相关环境功能区划要求。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 产业政策相符性 本项目为年产800万平方米蜂巢帘项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修改）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于一般允许类、不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订本）中的淘汰类和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允许类项目。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 “三线一单”符合性分析 本项目选址不在红线保护区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求；项目运行过程产生的废气、废水、固废、噪声均可得到有效的防治，对周围环境影响很小，项目建设符合环境质量底线和资源利用上限要求；项目取水来自市政管网，用电来自市政供电电网；本项目符合国家及地方产业政策要求，选址符合生态保护红线管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单范围内。 3、环境现状与主要环境问题 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；莽牛大沟各项水质监测指标满足Ⅲ类水标准，能够满足功能区要求。各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量较好。 4、环境影响分析 （1）废水 项目产生的废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，待园区污水站建成后，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理尾水排入莽牛大沟，对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目营运期产生的废气主要为蜂巢帘车间印刷和数码打印工段生产过程中有机物挥发产生的VOCs废气和食堂油烟废气。VOCs废气经车间引风机收集后进入废气处理设施“二级活性炭纤维吸附装置”处理后高空排放（15m排气筒），能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准，项目建成后对周边大气环境影响较小。 （3）噪声 项目建成营运后，噪声源主要为印刷机、覆膜机、分切机、制条机、上胶机、打折机、UV平板打印机等设备，采取选设备选型、平面布局、减振、隔声等措施控制，可以实现厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准要求，不会对周边声环境产生不利影响。 （4）固废 建设项目营运期产生的固体废物为包括废窗帘面料、废包装桶、废活性炭纤维和生活垃圾。废窗帘面料专门收集后交由相关厂家回收统一处理；废包装桶和废活性炭纤维为危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的收集和贮存满足分类收集、贮存和一般工业固体废物“防风、防雨、防渗漏”的要求、可以有效防止二次污染，固体废物的利用和处理处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 （5）排污口规范化设置 建设项目根据国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、标准及《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)，按照“一明显、二合理、三便于”(环境保护标志明显、排污口设置合理、排污去向合理和便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监管理)的要求，规范化设置排污口。 ①废气排气筒规范化设置：废气排气筒数量和高度：建设项目营运期设置蜂巢帘车间废气排气筒1个，排气筒高度为15m。 废气样品采样：各废气排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台（采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157—1996)的规定设置）。 环境保护图形标志。在距离废气排气筒附近醒目处，设置提示环境保护图形标志1个，能长久保留。 废水排污口规范化设置：建设项目营运期规范化设置废水排污口。 ③固体废物贮存（处置）场所的规范化：本项目将设置危废仓库（1个10m2）、一般固废临时贮存场所（1个20m2的固废仓库），对公司产生的固体废物进行收集。固废的贮存、转移按规定程序进行。 a.危险废物与一般废物分别设置贮存场所。 b.固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 c.一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。 d.危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。 ④固定噪声源扰民处的规范化设置：建设项目周围无噪声敏感目标，不设置固定噪声污染源扰民处环境保护图形标志。 5、总量控制 本项目大气污染物最终排入大气量：VOCs：0.126t/a。 本项目废水（4210t/a）经厂区化粪池处理后近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期通过污水管网接管至园区污水处理站处理，尾水排入莽牛大沟。本项目废水排放总量如下： 项目水污染物外排量为：COD0.505t/a、SS0.547t/a、NH3-N0.084t/a、总磷0.003t/a。 本评价建议，申请污染物排放总量：VOCs0.126t/a、COD0.505t/a、NH3-N0.084t/a、总磷0.003t/a。污染物排放总量拟在灌南县范围内调剂平衡。 6、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1） 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 （2） 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （3） 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表9-1。 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 项目名称 年产800万平方米蜂巢帘项目 类别 污染源名称 污染物 治理措施 运行效果 环保投资 (万元) 备注 进度 废气 1#排气筒 VOCs 二级活性炭纤维吸附装置 排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 31 企业自主验收 与 主体工程 同时设计同时施工同时运行 无组织废气 VOCs / 食堂废气 油烟 油烟净化装置 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准 废水 生活污水 / 化粪池 近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期接管至园区污水处理站处理 5 噪声 噪声 选择低噪声设备、合理布局噪声源、对相关设备实施减振厂房隔声、距离衰减等 厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准要求。 10 固废 生产固废 废窗帘面料 固废堆场收集暂存 规范贮存，零排放 14 灌南县环保局验收 废包装桶、废活性炭纤维 危废暂存库（10m2） 办公与生活 生活垃圾 生活垃圾桶 绿化 / / 事故措施 消防尾水池（兼事故池） 100m3 5 环境管理 建立环境管理台账记录，依法领取排放污染物许可证 满足法律法规要求 / 排污口 设置 排污口规范化设置 实现排污口 “一明显、二合理、三便于” 5 总量控制 建设项目营运期主要气污染物VOCs：0.126t/a；主要水污染物废水量、COD、SS、NH3-N、总磷排放总量分别为4210t/a、0.505t/a、0.547t/a、0.084t/a、0.003t/a；固体废物(包括生活垃圾)排放总量为0。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 无 / 合计 / 70 7、清洁生产 根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目产生的废气、废水和噪声经处理后均达标排放，固废均得到有效处置。从上述分析可知，该项目体现有清洁生产的思路，相关指标达到本行业国内先进水平，清洁生产评价属国内先进。 8、项目建设可行性结论 综上所述，连云港市汉普顿遮阳用品有限公司年产800万平方米蜂巢帘项目选址符合生态红线区管控要求，与环境质量底线、资源利用上线相容，不在环境准入负面清单内，在落实相应环境保护措施的前提下，项目建设从环境保护的角度可行。 二、建议 1、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算；建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 3、建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告； 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4、建设单位应按《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)定期开展污染源自行监测； 5、建设单位应按《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)建立环境管理台账。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目保护目标及周边概况图 附图3 灌南县生态红线图 附图4 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 营业执照及法人身份证 附表3 真实性声明 附表4 危废处置承诺书 附件5 环保处罚书 附件6 园区准入证明 附件7 建设单位环保信用承诺表 附表8 审批信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

新鲜水5250

损耗1040

近期拖运至田楼镇污水处理厂处理，远期接管至园区污水处理站处理

化粪池

4210

外购无纺布

覆膜

印刷

分条

制条

上胶

数码打印

蜂巢帘成型

切边

成品检验

成品包装入库

S1-2废料

G1-3废气

窗帘面料成品

水性柔板油墨

铝膜

PUR热熔胶水

G1-1废气

PUR热熔胶水

UV墨水

S1-1废料

G1-2废气

图例：

G—废气

S—固废

水蒸气

二级活性炭纤维吸附装置

蜂巢帘车间

1#排气筒15米高空外排

VOCs