灌环审〔2019〕80号

关于对连云港浩然家具有限公司年产30000件（套）家具项目环境影响报告表的批复

连云港浩然家具有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制报批的《年产30000件（套）家具项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众在公示期内未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目建设期间须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目产生废水主要为生活废水等，生活废水经厂区化粪池预处理后，作为农肥外运。

4、项目产生的大气污染物主要为木粉尘、胶粘剂废气和覆膜废气等，在项目运行过程中必须严格按要求加强粉尘和废气控制收集工作，严格加强无组织废气捕集，从源头做好大气污染物防治。木粉尘经集尘设备统一收集，通过双桶布袋除尘器处理后，经各自不低于15m高排气筒排放，排放必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求；胶粘剂废气和覆膜，排放必须执行山东省《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1和表2中VOCs排放标准要求。

5、项目噪声源主要为数控开料机、数控自动封边机、精密锯、塑料覆膜机等设备。项目须优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，通过安装消声器及距离衰减后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

6、项目产生的固体废物主要为废木屑、废边角料、除尘器捕集木粉尘、废热熔胶包装袋和生活垃圾等，须按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中废木屑、废边角料和除尘器捕集木粉尘统一收集后外售；废热熔胶包装袋和生活垃圾交由环卫部门统一清运。

7、建设单位必须按环评核算要求执行防护距离要求，防护距离范围内以后不得建有居民、学校等环境敏感目标。

三、经我局总量部门核定主要污染物控制指标：

粉尘：0.0876 t/a，VOCs：0.0003 t/a。

四、项目建成后要按环保法律法规要求办理环保治理设施“三

同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

五、项目建成投运后，要严格落实环保法律法规要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化的，必须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

灌南县环境保护局

2019年7月11日

灌南县环境保护局 2019年 7月11日印发