灌环审〔2019〕79号

关于对江苏金路源交通发展集团有限公司连淮扬镇铁路灌南县综合客运枢纽项目环境影响

报告表的批复

江苏金路源交通发展集团有限公司：

你公司委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制报批的《连淮扬镇铁路灌南县综合客运枢纽项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众在公示期内未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目建设期间须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目产生废水主要为员工生活废水、流动旅客冲厕废水、酒店废水、车辆保养和洗车废水、职工餐厅废水及地下超市废水等，车辆保养和洗车废水经隔油沉砂池处理，职工餐厅废水经隔油处理设备处理后和员工生活废水、流动旅客冲厕废水、酒店废水、地下超市废水一起排入室外化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3中三级标准要求，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表3中三级标准要求后，通过污水管网接管灌南海西污水处理有限公司处理。

4、项目产生的大气污染物主要为员工食堂油烟废气、地面汽车尾气和地下车库废气等，在项目运行过程中必须严格按要求加强废气控制收集工作，从源头做好大气污染物防治。员工食堂油烟废气经静电油烟净化装置处理后，通过屋顶排气筒排放，排放必须执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求；严格加强无组织废气捕集，地面汽车尾气排放必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求，地下车库废气通过竖井至停车场顶排放，排放必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。

5、项目噪声源主要为车辆、设备和流动人群等产生的噪声。项目须优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，通过安装消声器及距离衰减后，东、南、北边噪声须满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，西边噪声须满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准要求。

6、项目产生的固体废物主要为职工食堂垃圾、污泥、客车维修固废（废机油、废过滤棉、废活性炭、废抹布）、地下超市固废和生活垃圾等，须按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中职工食堂垃圾收集后作为泷水外运处理；地下超市固废回收后出售给物资回收单位；客车维修固废（废机油、废过滤棉、废活性炭）须委托有资质单位处置；污泥、废抹布和生活垃圾交由环卫部门统一处置。

三、经我局总量部门核定主要污染物控制指标：

VOCs：2.794 t/a；氨氮：0.279 t/a；总磷：0.028 t/a。

四、项目建成后要按环保法律法规要求办理环保治理设施“三

同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

五、项目建成投运后，要严格落实环保法律法规要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化的，必须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

灌南县环境保护局

2019年7月11 日

灌南县环境保护局 2019年 7 月11 日印发