灌环审〔2019〕76号

关于对江苏延展金属制品有限公司年产12万吨金属制品项目环境影响报告书的批复

江苏延展金属制品有限公司：

你公司委托广东志华环保科技有限公司编制报批的《年产12万吨金属制品项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众在公示期内未提出反对意见及听证请求。根据环评结论、专家技术咨询意见和县环境科学学会技术评估意见，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告书中的结论和建议。

二、《报告书》中涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告书中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，禁止夜间施工。

3、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目产生的废水主要为工艺废水（包括含铬废水、含氰废水、不含铬废水）和生活污水等。工艺废水须经酸碱调节+化学沉淀+A/O生化系统处理（220t/d）达标后，须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中标准要求。处理达标后的含铬废水、含氰废水同生活污水一起经厂区综合污水处理站，处理后经园区污水管网接管灌河半岛临港产业园区污水处理厂深度处理；不含铬的废水经污水处理站处理达标后回用于生产，不得外排。

4、项目主要噪声源主要为空压机、退火炉、冷却塔、各类风机等设备运行时产生的噪声源。项目须优先选用低噪声设备，通过合理布局，对相关设备实施吸声、隔声、减震等措施予以控制后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

5、项目产生的大气污染物主要为电镀废气（含氰废气、铬酸雾、硫酸雾）、退火炉废气、导热油炉废气和无组织废气等，在项目运行过程中必须严格按要求加强各类废气控制收集工作，从源头做好大气污染物防治，严格按照工艺规范要求加强无组织废气的控制与收集。电镀废气经酸雾回收净化器处理后，通过不低于25米排气筒高空排放；退火炉须使用天然气作为燃料，退火炉废气不低于15米排气筒高空排放，排放的废气须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；导热油炉须以天然气为燃料，导热油炉燃烧废气经不低于15m排气筒高空排放，排放的废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃气锅炉排放限值要求。

6、项目产生的固体废物主要为一般固废（废边角料、不合格品），危险固废（废酸液、废磷化渣、沉淀池污泥）和生活垃圾等，各类固体废物必须按照环评及固废相关法律法规要求全部分类处置到位。其中废边角料、不合格品外售处置；废酸液、废磷化渣、沉淀池污泥等危险固废须设置专门的危险废物暂存房，并交由有资质单位处置，不得外排；生活垃圾由环卫部门定期清运。

7、重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水。

三、项目边界外须严格按《报告书》和《技术评估意见》执行防护距离，防护范围内目前尚无居民点等敏感保护目标，以后不允许建设集中居住、学校、医院等任何环境敏感目标。

四、经县环保局总量部门核定控制指标：

COD：9.1692t/a;总铬:0.0022043t/a;NOx:6.4951;颗粒物：2.3 t/a;

氨氮:1.661t/a;SO2:1.11t/a。

五、建设单位必须严格执行报告书中污染防治相关措施，在线监控设施必须安装到位，并与环保部门联网。

六、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

七、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，或建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺及拟采用的污染防治措施等发生重大变化的，必须报我局重新审批。

八、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

灌南县环境保护局

2019年7月10日

灌南县环境保护局 2019年 7 月 10日印发