灌环审〔2019〕90 号

关于对连云港和港建筑材料有限公司灌南县内河港海河联运作业区八尺大沟码头工程项目环境影响报告表的批复

连云港和港建筑材料有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制报批的《灌南县内河港海河联运作业区八尺大沟码头工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，灌南县内河港海河联运作业区八尺大沟码头工程项目（不涉及内河航运上建设项目），该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目产生的废水主要为生活污水、洗砂废水、车辆清洗废水、船舶生活废水和船舶含油废水等，其中生活污水经一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准后回用于厂区绿化；洗砂废水经压滤机压滤后循环使用；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；船舶生活废水由船舶带走；船舶含油废水收集后由船舶自备油水分离器隔油处理，定期委托有资质单位处置；所有废水一律不得外排。

4.项目噪声源主要为船舶、作业设备和运输车辆等。项目须优先选用低噪声设备，通过合理布局，厂房隔声，绿化等措施予以控制，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5.项目产生的大气污染物主要为粉尘和车辆尾气等，在项目运行过程中必须严格按要求加强粉尘及废气控制收集，从源头做好大气污染物防治工作。严格加强无组织废气捕集工作，机制砂卸料作业过程中产生粉尘，企业须采取全封闭堆场配备洒水降尘，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准要求；机制砂生产给料过程中产生粉尘，输送带须采取全密闭处理，经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，经不低于15米高1#排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求；机制砂生产线破碎、磁选、筛分和制砂过程中产生粉尘，经集气罩收集，通过旋风+布袋除尘器处理后，经不低于15米高2#和3#排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求；建设单位必须严格按报告表要求对进出港区的车辆及流动机械等严格管控，对不符合性能及相关排放标准要求的船舶和车辆等一律禁止进入作业区。

6.项目产生的固体废物主要为生活垃圾、金属废料、沉渣、除尘装置粉尘、压滤机压滤泥沙、机制砂生产杂物和机修废油等，须按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中生活垃圾、沉渣、除尘装置粉尘、压滤机压滤泥沙、机制砂生产杂物委托环卫部门清运处理；金属废料统一收集后外售；机修废油委托有资质单位处置。

7.重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水及土壤。

三、建设单位必须按环评核算要求执行防护距离，防护距离范围内以后不得建有居民、医院、学校等环境敏感目标。

四、经我局总量部门核定控制指标：颗粒物:1.74t/a。

五、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

六、项目建成投运后要全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与环保部门联网。

七、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，或建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺及拟采用的污染防治措施等发生重大变化的，必须报我局重新审批。

八、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年9月29日

连云港市灌南生态环境局 2019年9月29日印发