灌环审〔2019〕 92 号

关于对江苏馨而美木业有限公司年产10000套组合家具、30000立方米胶合板项目环境影响

报告表的批复

江苏馨而美木业有限公司：

你公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制报批的《年产10000套组合家具、30000立方米胶合板项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众在公示期内未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位和编制机构承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，该项目因批建不符被已被我局于2019年6月25日下达行政处罚决定书（灌环罚[2019]37号）。

2、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目运营期产生废水主要是生活废水，生活废水经隔油池+化粪池预处理达到接管标准后，由污水管网接入灌南县海西污水处理有限公司集中处理，不得外排。

3、项目主要噪声源为砂光机、锯头机、锯边机、往复锯等设备。项目须优先选用低噪声设备，通过车间厂房隔音、减震基座及距离衰减后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4、项目产生的大气污染物主要为天然气导热油炉废气、粉尘、有机废气和食堂油烟等。在项目运行过程中必须严格按要求加强粉尘及废气控制收集，从源头做好大气污染物防治工作。天然气导热油炉废气经管道收集，通过各自不低于15米高排气筒高空排放，其排放必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉污染物排放标准限值要求；车间粉尘经中央集尘设施收集，通过布袋除尘器处理后，经各自不低于15米高排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求；有机废气产生的甲醛和VOCs采用集气罩收集，通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后，经各自不低于15米高排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求和《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32-3152-2016）表1中相关浓度限值标准要求；有机废气产生的粉尘经水帘+过滤棉处理后，通过各自不低于15米高排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过烟气专用管道排放，其排放必须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2中限值标准要求；严格按照报告表要求，加强无组织废气捕集工作，未被捕集到的粉尘和有机废气经通风系统达标排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求和《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32-3152-2016）表2中相关浓度限值标准要求；所有废气必须达标排放。

5、项目产生的固体废物主要为废边角料、水帘废水、漆渣、废油漆桶、废UV灯管、废棉布、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾等。须按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中废边角料收集后外售；水帘废水、漆渣、废油漆桶、废UV灯管、废棉布、废过滤棉和废活性炭必须委托有资质单位规范处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

6、建设单位必须按环评核算要求执行防护距离要求，防护距离范围内以后不得建有居民、学校等环境敏感目标。

7、重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水及土壤。

三、经我局总量部门核定主要污染物控制指标：COD:0.336t/a;氨氮:0.034t/a；总磷:0.003t/a；VOCs:0.314t/a；颗粒物:3.217t/a；   SO2:0.08t/a；NOx :0.188t/a。

四、项目建成后要按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

五、项目建成投运后要全面落实环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化的，必须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年9月29日

连云港市灌南生态环境局 2019年9月29日印发