建设项目环境影响报告表

项目名称：     灌南县三口镇废电路板非法加工点

生产废渣应急处置暂存仓库建设项目

建设单位：      灌南县三口镇人民政府

编制日期：2019年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置暂存仓库建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南县三口镇人民政府 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 灌南县三口镇人民政府 |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 222500 |
| 建设地点 | 灌南县三口镇茂新食用菌厂仓库 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [G594]危险品仓储 |
| 占地面积(m2) | 5000 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资(万元) | 26 | 其中: 环保投资(万元) | 26 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2019年12月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 建设项目主要原辅材料名称及用量见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 储存方式 单位 来料量 运输方式 1 灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣 袋装 m3 8620 汽车 本项目设备清单一览表1-2。 表1-2 主要设施设备一览表 序号 名称 规格 数量 备注 1 围堰 容积2800m3 2座 新增 2 应急池 容积50m3 1座 新增 3 叉车 2.5T 2辆 新增 4 排风扇 / 1台 新增 5 仓库厂房 容积2500m3 2座 改造地面防渗 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(t/a) | / | 燃油(t/a) | / |
| 电(kwh/a) | / | 燃气(万m3/a) | / |
| 燃煤(t/a) | / | 其他 | / |
| 废水(工业废水、生活废水)排放量及排放去向 建设项目运营期由灌南县三口镇人民政府负责日常管理，仓库不设置常驻员工，不产生生活污水，固体废物为临时一次性投放，采用内塑外编织包装带，不产生废水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 江苏省连云港市灌南县三口镇康渡村境内张全荣等人非法加工废电路板环境污染案刑事案件于2018年5月15日判决，但现场暂存的废电路板等边角料以及倾倒在废塘中的生产废渣还需妥善处置。 该加工点把废电路板经过粉碎，用曲线摇床（湿法）分选回收电路板中金属后，产生的废渣主要成分是废树脂粉。根据《国家危险废物名录》（2016），废树脂粉属危险废物，废物类别HW13有机树脂类废物，废物代码900-451-13，该类危险废物明确列入《危险废物豁免管理清单》。《名录》第五条规定，列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。废物代码900-451-13的豁免条件和内容是：运输：“运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，不按危险废物进行运输；处置：进入生活垃圾填埋厂填埋，处置过程不按危险废物管理”。 根据《灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置方案》，坑塘中总计有8620m3的废渣，方案中拟对其开挖并转运至茂新食用菌厂仓库暂存，要求运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒等条件，符合《国家危险废物名录》（2016）中豁免清单的豁免条件要求，运输过程不按危险废物管理，本次环评对暂存过程进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行，2018年修改），本项目建设内容涉及有毒有害危险废物的储运（不属于危险品），符合其中的“180仓储（不含油库、气库、煤炭储存）/有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”的规定，应当编制环境影响报告表。因此，建设单位委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 2、项目可行性预判分析 （1）选址及规划符合性 ①与总体规划符合性 项目现状用地为建成的工业厂房，用地性质为工业用地，符合灌南县城市总体规划要求。 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）相符性分析 本项目为危险废物暂存中转项目，不进行处理处置。项目拟选址于三口镇厂茂新食用菌厂仓库内，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中的选址要求。符合性分析见下表： 表1-3 与GB18597-2001相符性分析表 序号 选址原则 本项目情况 相符性 1 设施底部必须高于地下水最高水位 场地高于地下水最高水位 符合 2 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 本项目周边以工业企业为主，最近的居民区为西南方向600 米处的林南村，不在大气防护距离包络线范围内。 符合 3 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 项目所在地未见溶洞，不易遭受洪水、滑坡，泥石流、潮汐等自然灾害的影响。 符合 4 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 周边现状无易燃、易爆等危险品仓库，厂房在高压输电线路防护区域以外。 符合 5 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目收集的危险废物为坑塘废渣，可能产生少量恶臭废气，项目周边较集中居民区位于项目上风向，满足要求。 符合 6 基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 项目内地坪拟采用2mm 的HDPE 材料作防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 符合 （2）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整目录（2011年本，2013年修正）》中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此，项目符合国家和地方产业政策。 ③与《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号文相符性 文件内容摘要“减少煤炭消耗总量；减少落后化工产能；治理太湖水环境；治理生活垃圾；治理黑臭水体；治理畜禽养殖污染；治理挥发性有机物污染；治理环境隐患。提升生态保护水平；提升环境经济政策调控水平；提升执法监管水平”。 本项目为固体废物暂存场建设项目，属于治理环境隐患，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》(苏发[2016]47号)的相关要求，满足安全和环保要求。 （3）“三线一单”符合性分析 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政办发[2013]113号)、县政府印发《关于印发灌南县生态红线区域保护规划的通知》（灌政发〔2016〕30号）的通知以及《灌南县生态红线区域保护规划调整说明》明确的灌南县生态红线区包括1块生态公益林、11块洪水调蓄区、4块饮用水水源保护区、2块清水通道维护区、1块风景名胜区等5类19块区域，总面积241.16km2。 本项目较近的生态红线区为一帆河洪水调蓄区。本项目与上述生态红线区距离见表1-4。 表1-4 本项目与灌南县生态红线保护区距离表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 与本项目的距离（m） 一帆河（灌南）洪水调蓄区 洪水调蓄 南北长23公里，南至淮安市界，北至灌河的河道水域及河道两侧外堤脚外1200米，S326省道和X309县道、小尧大桥交汇处400米陆域范围内除外，S326省道小尧大桥西南侧1.5公里、东北侧2公里至4公里和新204国道西侧对应的1.5公里范围除外。。 3000 由表 1-3可知，本项目不位于灌南县生态红线保护区中，本项目与灌南县生态红线保护区位置关系图见附图4。 ②环境质量底线分析 根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，灌南县城区空气中SO2年均浓度为20μg/m3，NO2年均浓度为19μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47μg/m3，CO和O3按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.8mg/m3和80μg/m3。SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号），2018年，灌南县PM2.5年均浓度得到明显改善，项目所在地环境空气质量能够达标。 项目区南侧1km有地表水妇联河，南侧3km有地表水一帆河，控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，功能主要是排洪、渔业、工业用水，满足功能区划要求。地下水各项水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 项目固体废物暂存其间产生的少量废水、废气均可得到有效的防治，对敏感目标及周围环境影响很小，因此本项目的建设是符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上限分析 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）的通知，设定资源消耗上限对能源、水、土地等战略性资源消耗总量实施管控；根据连云港市战略环评：2020年、2030年水资源利用总量红线分别为29.43亿立方米、31.4亿立方米。2020年、2030年万元工业增加值用水量控制在18立方米/万元、12立方米/万元的目标。2020年、2030年全市能耗总量控制在2100万吨、3200万吨标煤（其中，煤炭消费比例控制在62%、52%以下）；2020年、2030年单位GDP能耗控制在0.62、0.5吨标准煤/万元。 本项目为暂存场项目，不取用新鲜水，不会对区域供水产生影响。项目用电来自市政供电电网，项目无高耗电高耗能设备。 ④环境准入负面清单 项目建设符合《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准人制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕9号）的各项要求，不属于禁止建设的项目。 3、主体工程及产品方案 项目名称：灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置暂存仓库建设项目 建设单位：灌南县三口镇人民政府 建设性质：新建 总投资：26万元 建设地点：灌南县三口镇 产品方案：灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣8620m3。 项目总占地面积5000m2，主要建筑物为暂存仓库，建设围堰，建设地面防渗及应急池，购置叉车等运输设备。 项目主要建设内容一览表见表1-5。项目总平面布置见附图1。 表1-5 项目主要建设内容一览表 工程 名称 单项工程 名称 工程内容及规模 备注 主体 工程 暂存仓库 2个，1F，建筑面积5000m2 / 公用 工程 供电 灌南县供电管网 排水 污水拖运到 环保 工程 废气治理 排风扇 废水治理 设置应急池容积50m3 噪声治理 减振、消声降噪设施 地下水防治 仓库地面重点防渗 雨污分流 项目仅使用仓库，依托原有雨污分流管网 4、公用及辅助工程 （1）给排水系统 项目不使用新鲜水，正常情况不排水。 （2）供电 依托灌南县三口镇变电站供电。 （3）储存 项目建设危险废物仓库5000m2，用于存放指定废渣。 （4）运输 厂外运输主要通过公路运输，厂内运输采用叉车运输。 5、环保投资 本项目总投资26万元，环保投资估算为26万元，占项目总投资的100%，具体见表1-6。 表1-6 项目环保投资一览表 环保项目 污染处理措施 环保投资 万元 环保效益 废水 应急池50m3 5.0 防止事故情况下污染外环境地表水 废气 排气扇 2 少量无组织排放 噪声 车间隔声、降噪 1 降噪，厂界噪声达标 固废 危险废物仓库5000m2厂房改造围堰 5.0 减量化、资源化、无害化 地下水 地面防渗 13.0 保护地下水 合计 26 6、厂区平面布置及合理性分析 厂区主要建筑物为2个连续建设的危险废物仓库，不设置办公室等公用辅助设施，厂区布置较为简单。 项目总体平面图见附图。 7、劳动定员、工作班制和工作时间 工作制度：由三口镇人民政府负责监督管理，设专员一人，定期督查，不在项目区食宿，年工作天数300天，每天一班，每班8小时，年工作2400h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，场地为原茂新食用用菌厂仓库，无遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 灌南县位于连云港市南部，其南部与盐城市响水县隔柴米河相望，北部与灌云县相接，西部与涟水县相邻，东部与大海相连。 本项目位于灌南县新集镇工业集中区，本项目地理位置图见附图。 2、地质地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1：18000。县境内土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 项目所在地地势较为平坦，自地质高程高度一般在2.3～3.0m，基岩和表地层一般在200m以下。 3、气候气象 灌南县地处暖温带和北亚热过渡的湿润地区，属暖湿季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，气候资源比较丰富，适于工农业生产，有利于喜温、喜凉、喜光作物生长。 风向：本地区全年主导风向为NNE风，出现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%；静风频率为0.49%。 气温：灌南年平均温度13.8℃，最冷1月份平均温度为－0.6℃，最热7月份平均温度为26.9℃。 降水：全年无霜期212天，年降水量约660毫米。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪，春季雨量偏少，有寒流。夏季时有冰雹，7、8、9三个月盛行东南季风，雨量充沛，偶有台风、暴雨、龙卷风出现。 4、水文水系 灌南县属淮河水系，地处淮、沂、泗、沭诸水下游，全县境内河沟纵横，有大中河流15条，其中有盐河、一帆河纵贯南北；新沂河、灌河、沂南河、柴米河、六塘河等横穿东西，其中新沂河、灌河为主要河流。 区域地下水中，总硬度、氯化物等指标值较高，与该地区临近大海，受海水渗入地下水相关。根据调查，该地区的浅层地下水含盐量高，不适宜作为饮用水源。 苏北黄金水道灌河、新沂河贯穿于灌南县全境与黄海交汇，亚洲第一坝——新沂河大坝建于灌南境内。另外灌南县河网密布，灌河上游四条支流——武障、六塘、柴米、龙沟都通入该县。 灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运和泄洪。根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型。潮汐特征值为：海区潮流属不正规半日潮流，涨落潮流的流速及历时皆不等，大中小全潮的平均流速分别为0.82m/s、0.55m/s、0.33m/s。该海潮有两种类型，即旋转流和往复流，但不论何种类型，其潮流主轴方面均一致。该海区近底层流速较大，为1.4m/s。灌河下游外航道的潮流为：涨潮流流向西南，流速为0.8m/s，落潮流流向东北，最大流速0.5m/s。 5、植被与生物多样性 ⑴陆地生态 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主：该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要布于道路和河道两边及村民宅前屋后。盐河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 ⑵水域生态 灌南境内的河流因人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的排入，河中水生生物种类已受到一定影响。 项目所在区域地处黄海之滨，潮间带的底栖生物有文蛤、四角蛤、泥螺、近江牡蛎等。经济种类以文蛤、青蛤、竹蛏、缢蛏、泥蚶等为主。潮下带的资源丰富，包括底栖动物、游泳动物等。浮游动物98种，近海鱼类150种，隶属于17个目、73个科、119个属，但主要的鱼种有四鳃鲈鱼、鲻鱼、梭鱼、鲚鱼、梅鲫鱼等10余种；虾类有对虾、白虾、羊毛虾三种；蟹类主要品种为梭子蟹。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口和行政概况 灌南是连云港市的南大门，濒临黄海，四市交界，东与盐城的响水相连，南与淮安的涟水接壤，西与宿迁的沭阳毗邻,县域总面积1041平方公里，其中水域面积263平方公里，耕地面积594.40平方公里，园地15.10平方公里，林地12.0平方公里，城镇及工矿用地110.9平方公里，交通用地26.1平方公里，未利用土地为13.4平方公里。灌南辖18个乡镇，245个村（居），72.7万人。 2、政区沿革 灌南县区域历史可追溯到两千年前的西汉时代。据《嘉庆重修一统志》载，汉武帝太初四年（前101）曾在海州之南百二十里，置海西侯国，为贰师将军李广利的封邑。征和三年（前90），李降匈奴废侯，遂改置海西县，属东海郡，后汉属广陵郡。 明洪武元年（1368），淮安府设莞渎场，监收盐税，今莞渎即盐课司驻地。洪武三年（1370），立张店镇，领州南7镇，惠泽巡检司驻于此。崇祯九年（1636）将张店镇之南的悦来集，正式命名为新安镇。乾隆五十八年（1793），巡检司迁新安镇，隶属海州直隶州。 辛亥革命后，在东海县南部置灌云县，今灌南县新安镇以北地区均属其辖地。1941年冬，中国共产党在此设立灌东办事处。灌南县组建后，属江苏省苏北人民行政公署、淮阴专署和准阴地区行政公署。 1983年江苏省实行“市管县”体制，隶淮阴市。1996年7月19日，经国务院批准，改属连云港市。 3、社会发展概况 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 城镇居民人均可支配收入实现29085元，同比增长9.2%。农村居民人均可支配收入实现14894元，同比增长9.2%。常住人口城镇化率达52%，比2017年提高1.98个百分点。万元GDP能耗下降4.9%，比2017年提高1.59个百分点。 4、文物保护 灌南县陆地形成时间并不太长久，而且先后不一，总的是西部成陆较早，东部成陆较晚。灌南县文物保护单位见表2-1。在项目附近无文物保护单位和风景名胜区。 表2-1 灌南县文物保护单位一览表 时期 文物名称 地址 公布时间 汉代 龙沟汉居民遗址 龙沟河闸 1986.5 汉代 大庙汉墓群 北陈集中学附近 1986.5 唐代 张店白果树 张店镇白果村 1986.5 明代 新安镇白果树 县烟草局内 1986.5 1939年 汤曙红烈士墓 汤沟镇 1986.5 1947年 县烈士陵园 新安镇人民东路 1986.5

# 三、环境质量状况

1、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区。根据《灌南县2017年环境质量公报》，2017年，灌南县城区空气中SO2年均浓度为20μg/m3，NO2年均浓度为19μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为98μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为47μg/m3，CO和O3按年评价规定的方法计算，浓度分别为0.8mg/m3和80μg/m3。SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准。根据《关于印发灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号），2018年，灌南县PM2.5年均浓度得到明显改善，项目所在地环境空气质量能够达标。 2、地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水环境功能区划》评价区地表水体为距离较近的妇联河及一帆河，其控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据《灌南四场、五场、六场、十六场生猪养殖项且环境质量现状检测报告》（基越检字 第171206号）南京基越环境检测有限公司，检测日期为2017年12月4到12月6日，一帆河水质监测指标均值满足Ⅲ类水水标准，能够满足功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。居民点声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 项目所在区域声环境质量较好，工业区内声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

2、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 建设项目位于灌南县三口镇，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定项目周边环境保护目标如下： 1、周围环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护周边地表水一帆河水质不得恶化。 3、保护周边地下水水质不得恶化。 4、保护工业区内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气影响评价二级评价评价范围边长取5km。大气环境敏感目标坐标为设定厂界左下角(0,0)的相对坐标；《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境保护目标取建设项目选址周围200范围，该范围内无声环境保护目标。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标 方位 距离 规模 环境功能 X Y 环境空气 小圩村 628 2096 NE 2100m 100户，400人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 大港村 -10 1629 N 1630m 120户，450人 复兴村 1200 2400 NW 2500m 50户，200人 张湾村 -1645 0 NW 1645 m 80户，330人 何荡村 -1645 2300 SW 2480 m 80户，320人 林南村 0 -586 S 600 m 200户，750人 小南村 1700 -638 SE 1410 m 150户，600人 地表水 妇联河 / / S 1km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水 一帆河 / / SE 3km 中型 地下水 周边地下水 / / / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 噪声 厂区周边 / / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区 土壤 厂区周边 / / / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

# 四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、大气环境 SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物 取值时间 浓度限值mg/Nm3 标准来源 SO2 年平均 0.60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 0.15 小时平均 0.50 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 PM10 年平均 0.7 日平均 0.15 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 小时平均 0.20 NOx 年平均 0.05 日平均 0.10 小时平均 0.25 H2S 一次值 0.01 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D NH3 一次值 0.2 2、地表水 项目区南侧1km妇联河，南侧3km一帆河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 水体 类别 pH COD BOD5 总磷 （以P计） 氨氮 妇联河、一帆河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 3、声环境 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准, 即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 4、地下水环境 项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》（摘选） 单位：mg/L 项目 III类标准值 项目 III类标准值 色（铂钴色度单位） ≤15 氨氮（NH3-N） ≤0.5 嗅和味 无 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3 浑浊度（度） ≤3 溶解性固体 ≤1000 肉眼可见物 无 硫酸盐 ≤250 pH 6.5~8.5 氯化物 ≤250 好氧量(mg/L) ≤3.0 总大肠菌群（个/L） ≤3.0 硝酸盐（以N计） ≤20 菌落总数（个/mL） ≤100 亚硝酸盐（以N计） ≤1.0 硫化物 ≤0.02 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、废水 本项目接收废渣含水率低于60%，采用内塑外编织包装带密封包装，不产生废水。 2、废气 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 新污染源二级标准值。 表4-4 恶臭污染物排放标准 污染物 无组织监控浓度限值 （mg/m3） 标准来源 NH3 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） H2S 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB、夜间≤50d。 4、固体废物 本项目为危险废物临时暂存， 暂存危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物：不申请总量。 大气污染物：不申请总量。 固废零排放：不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 施工工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 施工期主要是按照本项目的初步设计进行场地平整，土方开挖，建筑物及辅助设施施工，相关设备、管网安装以及厂区绿化等。 二、运营期 1、工艺流程 本项目工艺流程工艺流程图见图5-1。 图5-1 项目工艺流程及产污环节图 2、生产工艺的补充说明: （1）本项目拟对灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置产生的危险废物进行统一收集，危险废物的形态为固态，用内塑外编袋密封储存。 （2）项目接收的废渣主要成分废树脂粉及沾染的池塘污泥。根据《国家危险废物名录》（2016），废树脂粉属危险废物，废物类别HW13有机树脂类废物，废物代码900-451-13，该类危险废物明确列入《危险废物豁免管理清单》。废物代码900-451-13的豁免条件和内容是：运输：“运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，不按危险废物进行运输；处置：进入生活垃圾填埋厂填埋，处置过程不按危险废物管理”。因此三口镇人民政府拟在三口镇生活垃圾填埋场可以接收该固体废物时，将本项目固体废物转出。危险废物的收运及处置均不在本次评价范围内。危险废物专用运输车辆到达现场后，通过叉车或人工将袋装的危险废物搬运到专用车上。通过专用车辆密闭运输至暂存区，运输线路按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。 （3）危险废物经专用车辆运至本项目暂存区，直接用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。 （4）危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，并设置围堰，修建排水沟及事故应急池，排水沟与事故应急池连接。 （5）三口镇人民政府拟在三口镇生活垃圾填埋场可以接收该固体废物时，将本项目固体废物转出。 项目暂存的固体废物为灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣，该废渣堆积于池塘中，在进入本仓库前应进行预压滤，使其含水率小于60%。废渣在运输及进入生活垃圾填埋场时，满足条件可不按危险废物进行管理，本项目为暂存过程，仓库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求进行建设。 仓库在暂存期间可能产生少量的恶臭废气，该废渣（废树脂粉及污泥）已经在池塘中露天堆积较长时间，并无明显恶臭表现，主要污染因子如下表。 表5-1 主要污染工序及污染物（因子）一览表 类别 污染源/工序 主要污染因子 废气 暂存过程 臭气浓度 噪声 叉车等运输设备 等效声级dB(A) 固废 原料 危险固废

主要污染工序： 一、施工期 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，对环境影响很小，本次评价对该部分废气不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及基础施工和养护用水。 项目的施工人员预计为20人，人均生活用水量按照50L/人·天考虑（根据《给排水设计手册》），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.8 t/d，施工期按6个月计，则施工期生活污水产生量约144t，污染物产生浓度分别为SS300mg/L、COD 400mg/L、氨氮35 mg/L。施工期产生的生活污水排入场区临时沉淀池，不可直接排放到外环境。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在基础施工和工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后用于道路洒水抑尘，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，噪声源强在75dB(A)-90dB(A)。各设备的噪声源强见表5-2。 表5-2 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强[dB(A)] 施工工段 1 推土机 1 78 土方开挖 2 挖掘机 1 79 3 混凝土振捣器 3 79 灌桩等 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。采用建筑面积发展预测，预测模型为： JS=QS x CS 式中，JS——建筑垃圾产生量（t）， QS——建筑面积（m2）， CS——平均每平方米建筑面积垃圾产生量（t/m2）。 按50kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，本项目总建筑面积为1200m2，则将产生建筑垃圾60t。 木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分运至垃圾填埋场。 生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天考虑，则产生量为10kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 二、运营期 1、水污染源: 本项目无露天堆场，厂房顶棚密闭，门口设置边坡，可有效防止雨水进入，收集的危险废物不会被雨淋，也不会被水浸，无雨污水产生。 固体废物来料为经过压滤的废渣，含水率低且采用内塑外编织袋包装，正常情况下不会产生渗滤液，考虑极端情况以防万一，项目配套应急池，可对极端情况下产生的渗滤液进行处理，并委外处置。 2、大气污染源： 本项目危险废物密封包装，因此项目危险废物进入项目车间贮存过程中依旧保持原密封包装状态，不需打开、更换包装或拼装，因此危险废物在收集、贮存、运输过程中，一般情况下不会产生恶臭气体。但是如果管理不到位，出现包装破损的情况，则有可能产生少量臭气。为了避免这种情况出现，建设单位在经营过程中应加强管理，装卸过程注意轻拿轻放、危险废物进入仓库暂存前先检查包装是否完好，如果有包装物破损的情况，应及时更换更换包装，同时，建设单位应在车间设置通过排气系统，加强通风排放，使其浓度达到《恶臭污染物排放限值》（DB14554-93）表1新污染源二级标准值的要求。 本项目大气污染源主要来自废渣中污泥堆积过程可能产生的氨气、硫化氢等恶臭废气，项目共堆积废渣8620m3，污泥约占10%，根据查找文献资料，污泥好氧发酵过程排放气体污染物主要为氨气和硫化氢，污泥好氧发酵过程氨气排放量为3.2g/t污泥，硫化氢为11g/t污泥。污泥密度取1.1t/m3，假如有0.1%编制袋发生漏气，估算堆积过程氨气产生量为0.003t，硫化氢产生量为0.010t。 表5-3 废气排放情况汇总 污染物 产生量 排放形式 排放量 排放速率 排放浓度 氨气 0.003t 无组织 0.003t 0.0003kg/h* / 硫化氢 0.01t 无组织 0.01t 0.0011kg/h* / *本项目暂存危险废物为一次性临时存放，本排放速率直接按照总排放量进行年化计算。 3、噪声污染源 本工程噪声主要来自生产设备噪声，根据类比相关资料，各设备声源情况见表5-7。 表5-4 项目主要声源汇总表 序号 名 称 数量（台） 声级（dB） 备注 1 排风扇 1 70 连续操作 2 叉车 1 60-70 间断噪声 以上设备噪声较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。本次环评建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ① 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、固体废物： 项目固体废物主要为仓库内堆积的废渣。 综上所述，厂区副产物产生情况汇总表见下表5-5。 表5-5 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨） 1 废渣 原料接收 固态 废树脂粉及污泥 9482 副产物属性判定 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体见表5-6。 表5-6 项目副产物属性判定表 (固态废物属性) 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 废渣 原料接收 固态 废树脂粉及污泥 是 《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016）以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2007 )，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见表5-7。 表5-7 项目副产物属性判定表 序号 固态废物名称 产生工序 是否属于危废 危废类别 危废代码 1 废渣 原料接收 是 HW13有机树脂类废物 900-451-13 固体废物分析情况汇总 表5-8 全厂固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 属性 危废 代码 预计产生量（吨） 1 废渣 原料接收 固态 废树脂粉及污泥 危险固废 900-451-13 9482 该类危险废物明确列入《危险废物豁免管理清单》。《名录》第五条规定，列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。废物代码900-451-13的豁免条件和内容是：运输：“运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，不按危险废物进行运输；处置：进入生活垃圾填埋厂填埋，处置过程不按危险废物管理”。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 恶臭废气 | 氨气 | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a |
| 水污染物 | / | / | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区 | 类别 | 产生量 | 处理处置量 | 外排量 | 备注 |
|  |  | 废渣 | 9482t | 9482t | 0 | 三口镇生活垃圾填埋场填埋处理 |
| 噪声 | 本工程噪声设备主要有叉车、排风扇等，设计中采取了消声、隔声等降噪措施，以减轻对周围环境的影响，预计厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼≤60dB(A)、夜≤50dB(A)。 |
| 其他 | 无 |
| 主 要 生 态 影 响 | 拟建厂区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目项目施工期主要的环境影响为： 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。冲洗废水经二级沉淀后用于绿化；生活污水利用已经建成化粪池处理后接新集镇污水处理厂处理。 2、环境空气污染及控制 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。 （1）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 3、噪声污染趋势及控制 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。由于项目区土地较平整，施工阶段主要为地基和厂房结构，使用施工设备较多。主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机等，多属于撞击噪声，无明显指向性。经类比调查，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表7-1。 本工程施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式； Lp(r)＝L(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——受声点声压，dB(A)； l(ro)——参考点ro处声压，dB(A)； r——受声点至声源距离，m； ro——参考点至声源距离，m。 项目周围区域声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准值分别为60dB(A)、50dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表7-2： 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和地方有关建筑施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行。 表7-1 主要设备噪声源强表 设备名称 声级 [dB(A)] 声功率级LWA[dB(A)] 翻斗车 88.83 106.3 装载机 85.7 105.7 推土机 90 115.7 挖掘机 84 107.5 移动式空压机 80 109.5 吊车 71.5 103 混凝土搅拌机 98 104.6 电锯 101 111 砂轮锯 86.5 104 切割机 88 96 表7-2 施工机械噪声最大影响范围计算结果 产噪设备 最大影响范围(m) 产噪设备 最大影响范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 翻斗车 85 267 移动式空压机 85 267 装载机 53 169 混凝土搅拌机 106 337 挖掘机 79 251 振捣棒 45 142 推土机 95 300 电锯 112 354 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。 建设项目周边200m范围有居民。因此，在施工过程中，在严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不会有扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12:00-14:00和夜间特别是晚上22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目危险废物密封包装，因此项目危险废物进入项目车间贮存过程中依旧保持原密封包装状态，不需打开、更换包装或拼装，因此危险废物在收集、贮存、运输过程中，一般情况下不会产生恶臭气体。但是如果管理不到位，出现包装破损的情况，则有可能产生少量臭气。为了避免这种情况出现，建设单位在经营过程中应加强管理，装卸过程注意轻拿轻放、危险废物进入仓库暂存前先检查包装是否完好，如果有包装物破损的情况，应及时更换更换包装，同时，建设单位应在车间设置通过排气系统，加强通风排放，使其浓度达到《恶臭污染物排放限值》（DB14554-93）表1新污染源二级标准值的要求，对周边的大气环境影响较小。 1、大气环境影响评价等级 (1)大气环境影响评价等级确定方法 ①大气环境影响评价等级确定原则：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模式中的估算模型，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②大气环境影响评价分级方法：根据项目污染源初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi (第i个污染物,简称最大地面浓度占标率) 及第i个污染物地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10。其中Pi定义为： Pi=ρi/ρoi×100% 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ρoi--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8小时平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值；GB3095、HJ2.2-2018附录D中都未包含的污染物，可以参照其它国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。 根据Pi计算公式分别计算第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，污染物数大于i，取P最大者Pmax，按下表判别建设项目大气环境评价工作等级。 表7-3 大气环境影响评价等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% (2)评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准筛选见表7-4。 表7-4 评价因子和评价标准筛选表 评价因子 平均时段 标准值(mg/m3) 标准来源 H2S 一次值 0.01 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D NH3 一次值 0.2 (3)估算模型参数及点源参数、面源参数 估算模型参数及点源参数、面源参数见表7-5、表7-6、表7-7。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 农村/城市选项 农村/城市 农村 人口数(城市选项时) / 气象参数 最低环境温度(℃) -18.1 最高环境温度(℃) 40 土地利用类型 农作物 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 虑岸线熏烟 否 岸线距离(km) ＞3km 岸线方向(°) / 表7-7 面源调查参数计算清单 面源 编号 面源 名称 面源起始点 海拔 高度 面源长度 面源宽度 与正北方向 夹角 面源初始排放 高度 年排 放小 时数 排放 工况 评价因子源强 X 坐标 Y 坐标 Q氨气 Q硫化氢 m m m m m ° m h / kg/h kg/h 1 仓库 15 10 3.0 50 100 15 8 8760 连续 0.0003 0.0011 (4)主要污染源估算模式计算结果 主要污染源估算模式计算结果见表7-8，环评仅节选代表性500m范围，具体见附件。 表7-8 估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m) 无组织排放 硫化氢 氨气 下风向预测浓度 (μg/m3) 占标率 (%) 下风向预测浓度 (μg/m3) 占标率 (%) 10 4.20E-01 4.2 1.15E-01 0.06 25 5.17E-01 5.17 1.41E-01 0.07 50 6.49E-01 6.49 1.77E-01 0.09 54 6.58E-01 6.58 1.80E-01 0.09 75 6.09E-01 6.09 1.66E-01 0.08 100 4.53E-01 4.53 1.24E-01 0.06 125 4.20E-01 4.2 1.15E-01 0.06 150 4.07E-01 4.07 1.11E-01 0.06 175 3.94E-01 3.94 1.07E-01 0.05 200 3.83E-01 3.83 1.04E-01 0.05 225 3.73E-01 3.73 1.02E-01 0.05 250 3.64E-01 3.64 9.92E-02 0.05 275 3.55E-01 3.55 9.68E-02 0.05 300 3.47E-01 3.47 9.46E-02 0.05 325 3.39E-01 3.39 9.26E-02 0.05 350 3.32E-01 3.32 9.06E-02 0.05 375 3.25E-01 3.25 8.88E-02 0.04 400 3.19E-01 3.19 8.70E-02 0.04 425 3.13E-01 3.13 8.53E-02 0.04 450 3.07E-01 3.07 8.37E-02 0.04 475 3.01E-01 3.01 8.22E-02 0.04 500 2.96E-01 2.96 8.07E-02 0.04 下风向最大浓度点位置(距源中心m) 54 54 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m) 无浓度占标准10%的点 无浓度占标准10%的点 (5)建设项目大气评价工作等级确定 由表7-8可以看出，建设项目主要污染物硫化氢Pmax=6.58% ，1%≤Pmax＜10%，所以本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 (6)评价范围 以项目排风扇为中心，边长为5km的矩形区域。 2、营运期大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 (1)估算模式结果综述 估算模式结果表明：废气无组织排放：下风向氨气、硫化氢最大浓度分别为0.658μg/m3、0.18μg/m3，占标率分别为6.58%、0.09%，出现在距离源中心分别约54m、54m处，无污染物浓度占标准10%点。所以，建设项目废气排放不会对大气环境产生明显影响。 (2)污染物排放量核算 建设项目营运期污染物排放量核算见表7-9、表7-10。 表7-9 建设项目营运期大气污染物无组织排放量核算结果 序号 排污口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家和地方污染物排放标准 年排 放量（t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 排风扇 氨气 通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 1.5 0.003 2 / 硫化氢 通风 0.06 0.01 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.013 表7-10 建设项目营运期大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a) 1 氨气 0.003 2 硫化氢 0.01 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式计算本项目大气环境防护距离。 根据计算结果，本项目无超标点，无需设大气环境防护距离。 4、卫生防护距离 本环评计算并分析了卫生防护距离。防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25γ2）0.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织源产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算参数（按《GB/T3840-91》规定选取）； Qc—无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； 根据计算，项目以厂房排风扇边界应该设置卫生防护距离50m。结合项目外环境关系：项目周围50m内无居民，无其它环境保护目标，因此环评建议在项目周围今后的规划建设中，在该卫生防护距离内，不能规划建设住宅、医院、学校等环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 本项目无露天堆场，厂房顶棚密闭，门口设置边坡，可有效防止雨水进入，收集的危险废物不会被雨淋，也不会被水浸，无雨污水产生。 项目固体废物来料为经过压滤的废渣，含水率低且采用内塑外编织袋包装，正常情况下不会产生渗出液，无废水排放。考虑极端情况以防万一，项目配套应急池，可对极端情况下产生的渗滤液进行处理，并委外处置。因此项目对周边地表水环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.9-2009）判定本项目声环境评价工作等级： （1）项目所在声环境功能区划适用于GB3096-2008中的2类区； （2）根据预测，项目建成后，噪声级增加不大，厂界噪声增量不超过3dB（A）； （3）建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。 因此，本项目声环境评价工作等级为二级，评价范围为项目厂界向外200m范围。 2、预测模式 建设项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式： (1)建设项目声源在预测点的等效声级贡献值 . 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值[等效声级Leq(dB(A))； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； Ti—— 预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 (2)户外声传播衰减计算 ①基本公式 a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ +Aatm+Abar+ Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级； Lp(r0) ——参考位置r0处的倍频带声压级； Adiv——声波几何发散引起的的倍频带衰减, dB； Aatm——空气吸收引起的的倍频带衰减, dB； Abar——屏蔽屏障引起的的倍频带衰减, dB；的A声级LA(r): 式中： LPi(r)—— 预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；ΔLi —— 第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算： LA(r)=LA(r0)- Adiv ②几何发散衰减(Adiv) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) Adiv= 20lg(r/r0) ③屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。 ④本噪声环境影响评价中忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、 地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减 (Amisc)。 3、噪声环境影响预测点 建设项目选址周围200m范围内无声环境敏感目标，选择厂界四周距边界1m作为噪声环境影响预测点，以考察项目建成后厂界环境噪声达标情况。 4、噪声环境影响预测结果 建设项目营运期噪声影响预测结果见表7-11。 表7-11 建设项目营运期声环境影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点 总贡献值 昼间 夜间 标准值 达标预测 标准值 达标预测 东边界 45.0 60 达标 50 达标 南边界 45.6 西边界 42.1 北边界 42.8 由表7-11可以看出，建设项目营运期厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区标准要求。 4、营运期地下水环境影响评价说明 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级确定。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A地下水环境影响评价行业分类表，由于分类管理名录更新，按照报告表Ⅲ类执行，建设项目地下水环境影响评价行业分类为Ⅲ类。根据导则判定，项目所在地为地下水非敏感区，地下水评价应为三级。 4.1区域水文条件 4.1.1水文地质条件 根据地下水的赋存条件、含水介质及地层岩性组合特征，项目区域周边均被较厚的第四纪覆盖，区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，根据含水层的埋藏深度和富水性不同，可进一步划分为三个含水岩组。 （1）浅层含水岩组（Q3 -Q4 ） 广泛分布于平原区，主要由第四系全新统、上更新统的粉质粘土、亚砂土、淤泥质粘土、粉细砂等组成，水位埋深一般 0.5 -2.5m，单井涌水量 500-1000m3/d。地下水类型为潜水，可分为淡水或微咸水区及半咸水区，淡水或微咸水区位于西南侧，矿化度一般 1～10g/L，水型一般为 HCO3 ▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na 型。本含水岩组可细分为上、下两个含水岩段。 ①上部含水岩段 由全新统地层组成，上部为粉质粘土，下部为海相淤泥质粉质粘土，厚度 0-30m，含水岩段中的含水粉细砂层很薄，多呈薄层或透镜体状夹在粘性土层中，民井单井涌水量 500-1000 m3/d，局部地段可大于 1000m3/d。水位埋深一般 0.5-2.0m，矿化度1-10g/L，以 HCO3▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na 型水为主，表层多为淡水或微咸水。 ②下部含水岩段 由上更新统地层组成，岩性为粘性土与粉砂互层，含水层岩性以亚砂土、粉砂及细砂为主，局部为中砂，顶板埋深 20-30m，厚度 25-40m。水位埋深 1.0-2.5m，单井涌水量 500-1000 m 3/d，矿化度一般为 3-10g/L，以 HCO 3 ▪Cl-Na▪Ca、Cl-Na 型水为主；区域西南部主要为淡水或微咸水，具有供水意义；东、北部主要为半咸水，供水意义不大。 本含水岩组之下分布有中更新统厚层含钙质结核的粉质粘土，厚 20-40m，一般30m 左右，可作为该含水层的相对隔水底板。 （2）中层含水岩组（Q 2 ） 分布于滨海平原区，含水岩组主要由中新统的冲积、冲洪积成因的亚粘土及中粗砂组成。厚度 30-50m。富水性较差，单井涌水量小于 10 m3/d，矿化度一般大于3g/L，水量小，无供水意义。 （3）深层含水岩组（Q 1 ） 分布于平原区，含水岩组下主要由下更新统的冲积、冲洪积成因的中细砂、含砾中粗砂和含砾中细砂组成，砂层占优势夹粘性土，厚度 40-60，水位埋深约 2m，不同深度富水性也不同，其中含水岩组埋深 50-100m 段分为四种，西部、北部单井涌水量可达 500-1000 m3/d，东部、南部单井涌水量可达 1000-2500m3/d，矿化度一般大于 1 g/L，属 HCO3 .Cl-Na 型水，地下水大部分为淡水，水质较上部好得多。 4.1.2地下水类型 灌南县范围内松散沉积物厚度大于200m，其下的基岩地下水目前开发意义不大。 在漫长的历史长河中，该区接受了粗细叠置、厚薄不一、成因不同的第四系及上第三系松散堆积物，本区沉积物变化在垂直方向上明显存在二元结构，下部为上第三系及第四系中下更新统的河湖和沉积，砂层具有颗粒粗、层数多、厚度大等特点；上部为上更新统和全新统的海相和陆相沉积，具有砂层厚度较薄、层数少的特点。 根据本区松散岩类地下水水力特征，将区内地下水分成浅层水和深层水。其中浅层水表分布，多分布于50m以浅，地下水是无压或微承压状态，地下水矿化度较高（大于3g/L），供水意义不大，该含水岩组又可分为潜水含水岩组和浅层承压含水岩组。深层水多分布于50m以深，地下水具承压性质，地下水水质较好，矿化度多小于1g/L。根据其埋藏深度，又可分为中层承压含水岩组和深层承压含水岩组，这两个含水岩组之间有一层稍湿硬塑的粘土相隔，两者之间水力联系微乎其微。 （1）浅层水 （a）潜水含水岩组 由全新世地层组成，含水层岩性为亚砂、粉砂，水位埋深1～3m，民井设计井型单井涌水量一般只有10～20m3/d，矿化度大于3g/L，为咸水。局部地段3～5m以浅水质已淡化，为微咸水和淡水，目前因淡水水源和深层水开发利用条件的限制，部分居民将此作为饮用水水源。 （b）浅层承压含水岩组 由上更新世地层组成，顶板埋深在10～40m之间，底板埋深在50m左右，为海相沉积，含水层岩性为粉砂，局部地段为细砂，水位埋深0.6m左右，设计井型单井涌水量一般只有1500～2000m3/d，矿化度大于3g/L，为Cl-Na型水，无供水意义。灌南县浅层地下水水质较差，多为咸水。 （2）中层承压含水岩组 由中下更新世河湖相沉积物组成，该含水岩组地下水具承压性质，含水层厚度30～40m之间，顶板埋深一般在60～80m之间，底板埋深一般在100～200m，含水层岩性为黄色、灰白色、灰绿色中细砂、中粗砂，中粗砂层含石英质砾石，砾径大小不一，富水性明显受砂层厚度控制，砂层厚度小，富水性亦小，反之，富水性则大，该层水水质较好，多为矿化度＜1g/L的HCO3-Na型水，适宜引用。 （3）深层承压含水岩组 该含水岩组其沉积物为上第三系湖相沉积，主要岩性为细粉砂、中粗砂含砾石 ，有4～5层砂，砂层厚达50多米，砾石分选性差，磨圆度也较差，含水层顶板埋深一般在90～120m之间，该含水层水量较丰富，水质好，矿化度0.9g/L，偏硅酸含量也很高，达72.8mg/L，水化学类型为Cl·HCO3-Na·Ca型水，是极理想的优质饮用水源。该含水层在区域上多呈透镜体状，向四周逐渐尖灭。 4.1.3区域地下水的补、径、排条件及开采现状 潜水含水层含水层直接与地表水体接触，该层岩性为第四系全新统和上更新统粘土、亚砂土、粉细砂等，具有透水性，使得潜水含水层与地表水有一定的水力联系，根据现场调查访问，在枯水期地下水补给地表水体，但在丰水期时，地表水补给地下水。承压含水层上部有第一隔水层存在，岩性为中更新统的含钙质结核粉质粘土，分布稳定，并且未发育“天窗”，厚度较大，具有较好的隔水性能，使得潜水含水层与承压含水层水力联系不密切，且区内河流和水塘均未切至承压含水层，使得承压含水层与上部地表水体无水力联系。 （1）潜水含水层 潜水含水层的补给来源主要为大气降水补给，其次为灌溉及地表水入渗，评价区处于该层地下水的径流区，地下水的流向由西南向东北，地下水水力坡度小，地下径流缓慢，地下水位、水质、水量受气象条件控制，一般丰水期为主要降水入渗期（7-9月），以后水位逐渐降低，水位年变幅2-3m，地下水排泄以蒸发、人工开采和补给地表水体为主。 （2）承压含水层 承压含水层的补给来源主要为上游河流和水平侧向径流补给，地下水总体流向自西南向东北径流，地下径流缓慢，由于上部有较好的隔水层，因而受季节性气候水文因素影响不大，水位动态变幅较小，地下水排泄以人工开采为主，其次为侧向径流。根据《灌南工业园地下水环境影响评价》2017年监测孔的地下水位，可以看出，西南部地下水位较高，东北部地下水位较低，地下水总体流向为由西南流向东北，与该区的地势走向上基本一致，地下水最终汇入公兴河。 （3）地下水开采现状 灌南境内有 380km 长的 14 条淡水主干河，40 多万亩水域，地表水资源十分丰富。让人尴尬的是，水乡缺水，2009 年之前，灌南一直以地下水作为饮用水源，是全省唯一依靠地下水作为饮用水源的县份，长期超采使城区及其周边形成了 50 平方公里的地下水降落漏斗，20 万人的饮水安全受到严重威胁。2009 年之前，灌南城市饮用水依靠抽取地下水获取，多年来，丰富的地下水滋养并保障了灌南人民的生活。进入新世纪以来，随着城市人口的增长和经济的迅速发展，地下水开采量剧增，据统计，从 2000 年起，灌南城区地下水开采量以年均 5%的速度增长，到 2009 年达到了年均开采量 730 万吨，是 1999 年的 8 倍，长期的超采，致使灌南地下水位平均以每年 2.8m 的速度下降，特别是县城及周边地区已形成面积约 50km2 的地下水降落漏斗。为解决此问题，灌南县建设了 166 公里区域供水主管道工程主体工程；区域供水环状支管道工程完成环状管网铺设驳接；硕项湖西线输水工程于 2014 年 12 月 30 日竣工，可正式向硕项湖及自来水厂供水。田楼水厂与硕项湖水厂的全面竣工建设。 评价区内无地下水生活用水供水水源地。集中供水水源地周边没有泉水等，集中供水水源地与地下水的关系主要为地表水对地下水的补给，而地下水对地表水的补给较少。当地表水水位高于地下水水位时，地表水下渗补给地下水。区域内持续干燥，地表水位下降，接着地下潜水位相对下降；持续降雨，地表水位上升，地下潜水位也相对上升。 4.2地下水污染途径分析 根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下途径： 1、工程使用的应急池、仓库地面等防渗措施不足，而造成事故废水渗漏污染。 4.3影响分析 项目不产生废水，只在事故情况下可能产生少量渗滤废水，废水通过应急池收集并处理后委外处理，根据类比分析法，环评认为工程对地下水环境影响较小。 4.4地下水环保措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），分区防渗措施划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据本项目地下水污染特点，本项目厂地均列入重点防渗区。 表7-12 本项目分区防渗参照表 防渗分区 防渗单元 防渗技术要求 重点防渗区 车间地面、应急池、消防沙池 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，或参照GB18598执行。 重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上采用HDPE膜+混凝土防渗。HDPE膜抗渗能力比较强，HDPE膜+混凝土的抗渗组合，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s。底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水。 环评要求在应急池地下水下游方向15-20m 左右布设长期观测孔，在正常单月观测的情形下，渗漏发生100 天以内必定会观测到并采取修复措施。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 5、营运期土壤环境影响评价说明 根据《土壤环境影响评价技术导则》(HJ964-2018)，污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级。建设项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类(附录A土壤环境项目评价项目类别“交通运输仓储邮政业--其他，Ⅳ类”)，本项目涉及有毒有害危险废物，不属于危险品，可不开展土壤环境影响评价工作、特此说明。 6、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及利用处置概述 项目产生的主要副产物为废渣。具体产生情况汇总如下。 表7-13 固体废物利用处置方式评价表 序号 固废 名称 产生 工序 属性 废物 代码 预测产生量（吨） 利用处置 方式 是否符合环保要求 1 废渣 原料接收 危险固废 / 9482 三口镇生活垃圾填埋场填埋处理 符合 2、固体废物环境影响分析 本项目危险废物明确列入《危险废物豁免管理清单》。《名录》第五条规定，列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。废物代码900-451-13的豁免条件和内容是：运输：“运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，不按危险废物进行运输；处置：进入生活垃圾填埋厂填埋，处置过程不按危险废物管理”。 本项目固体废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）要求建设，项目危废仓库基础防渗层和裙脚为2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，其上的面层为水泥，与危险废物兼容，设有泄漏清除收集系统；危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装；外购符合标准的容器分类存放危险废物，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器保证完好无损，暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过1年，暂存后交由有资质单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。 固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GBl5562.1-1995，GBl5562.2-1995)规定制作。由三口镇人民政府负责管理，暂存期间，固体废物不会对周围环境产生明显的不利影响。 综上所述，建设项目营运期落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足分类收集和“防风、防雨、防渗”的要求、可以有效防止二次污染；固体废物暂存仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 7、清洁生产分析 本项目的清洁生产可以从以下几方面来考虑： （1）使用密闭的运输车辆，减少运输泄露及废气污染。 （2）做好雨污分流工作。 （3）加强包装袋密闭性，控制无组织恶臭废气向车间外排放。 8、环境风险分析 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及危险物质。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C“C1.1危险物质数量与临界量比值(Q)”：计算所涉及的各种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中： q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q划分为(1)1≤Q＜10； 10≤Q＜100；Q≥100。 建设项目不涉及危险物质，危险物质数量与临界量比值(Q)为0，Q＜1，建设项目环境风险潜势为Ⅰ [Q＜1，故此处不再详细分析行业及生产工艺(M)、环境敏感程度(E)的分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险评价工作等级为简单分析，简单分析内容为在危险物质、环境影响途径，环境危害后果，风险防范措施方面给出定性的说明。 （3）风险识别 ①建设项目危险物质及其分布: 建设项目不涉及危险物质。 ②建设项目生产系统危险性识别：仓库潜在危险源为极端天气引起渗滤液泄露。 ③危险单元风险源的危险性、存在条件、转化为事故的触发因数：各危险单元环境风险潜势为Ⅰ、存在条件为极端暴雨天气、转化为事故的触发因数主要为极端天气。 ④重点风险源筛选：根据国内外同行业事故统计及典型事故案例分析，建设项目重点风险源为极端天气渗滤液泄漏。 ⑤环境风险类型及危害分析：建设项目环境风险类型及危险物质向环境转移的可能途径和影响方式见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险类型及危害分析表 序号 环境风险类型 危险物质向环境转移的可能途径 对环境风险受体的影响范围和程度 是否需要疏散人口及数量 是否影响到饮用水水源地取水 是否造成跨界影响 是否影响生态敏感区 生态功能 1 极端天气渗滤液泄漏 不涉及危险物质 否 否 否 否 ⑥风险识别结果 建设项目的危险单元包括危险废物仓库，风险源为渗滤液，不涉及危险物质，环境风险类型为极端天气渗滤液泄漏，环境影响途径为废水通过雨水排放口进入外环境，可能受影响的环境敏感目标为附近地表水。 (4)风险事故情形分析 ①风险事故情形设定：建设项目的环境风险类型为极端天气渗滤液泄漏，火灾事故的概率取1.00×10-5/a。 ②风险源项分析 危险物质泄漏量：建设项目不涉及危险物质泄漏。 泄漏液体蒸发速度：建设项目不涉及危险物质泄漏蒸发。 火灾爆炸事故有毒有害物质释放量：建设项目不涉及火灾爆炸事故。 火灾伴生/次生污染物：建设项目不涉及火灾爆炸事故。 （5）风险防范措施 参照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，建设项目营运期拟落实的水环境风险防范措施如下： ①危险废物仓库整体重点防渗。 ②仓库内配置建设应急池及混凝沉淀处理装置。 （6）环境风险分析 在落实以上环保措施基础上，评价认为本项目环境风险对外环境影响不大。 9、环境管理与监控计划 （1）环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应根据项目建设情况，强化现有环保安全机构，增加相应的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。 （2）环境管理措施、建议 为更好地进行环境管理，建议采取以下措施： 经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。 技术手段：在制定产值标准、工艺条件、操作规程等工作中，把环境保护要求考虑在内，既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。 教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对锅炉废气处理装置具体操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握废气处理工艺及操作规范，确保脱硫塔正常运行，使外排废气稳定达标。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。 （3）环境监测计划 废气：厂界无组织废气：每年监测1次，监测项目为氨气、硫化氢。 噪声：对厂界噪声每半年监测1天（昼夜各一次）。 地下水：每年监测1次，监测项目为COD等。 项目监测计划汇总见表7-15。 表7-15 项目监测计划汇总表 类型 项目 周期 废气 厂界废气 氨气、硫化氢 每年监测1次 噪声 厂界噪声 每半年监测1天，昼夜各 1次 地下水 COD等 每年监测1次 将监测结果按年进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门。 10、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号文)的要求设置与管理排污口(指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所):在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1） 废水排污口的规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求，原则上允许企业设立“污水”和“清下水”排口各1个。 废水排口应有如下设施与标志：污水排口设置于厂内污水处理站尾水排放口处，进园区污水管网之前位置，并应便于监测取样，并设置明显的标志。 清下水排口设置于进园区雨水管网之前，并应设置明显标志并装备污水流量计。 本项目设置 “清下水”排口1个。 （2）废气排放口的规范化设置 项目对有组织废气，通过废气收集系统收集，在车间设立相应的排气筒，设立标识牌，并预留采样监测孔及监测平台。本项目不设置排气筒。 （3） 固废排放口的规范化设置 项目生产过程中产生的各种固废存放处要设立明显的固废标志牌，标明固废的种类、成份等。各固废暂存场所应按相关规范建设。项目设置1个危险废物暂存场。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 恶臭废气 | 氨气 | 排风扇通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 新污染源二级标准值 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
| 水污 染物 | 事故渗滤液 | 渗滤废水 | 应急池及仓库全面防渗 | 防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |
| 固体 废物 | 废渣 | 废树脂粉及污泥 | 三口镇生活垃圾填埋场填埋处理 | 处置率为100%， 对周围环境影响较小 |
| 噪声 | 本工程噪声设备主要有叉车、排风扇等，设计中采取了消声、隔声等降噪措施，以减轻对周围环境的影响，预计厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼≤60dB(A)、夜≤50dB(A)。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物在落实本评价提出的各项环保措施，可有效保证各污染物达标排放，项目运营期对周边生态环境产生影响较小。 生态保护措施及预期效果： 建立并实施严格的管理措施，加强对污染治理设施的管理，避免未经处理或处理未达标的污染物进入周围环境，使污染物对周围生态环境的影响降到最低。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 根据《灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置方案》，坑塘中总计有8620m3的废渣，方案中拟对其开挖并转运至茂新食用菌厂仓库暂存，要求运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒等条件，符合《国家危险废物名录》（2016）中豁免清单的豁免条件要求，运输过程不按危险废物管理，本次环评对暂存过程进行环境影响评价。 本项目固体废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）要求建设，。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行，2018年修¦改），本项目建设内容符合其中的“100危险废物（含医疗废物）利用及处置/其他” 规定，应当编制环境影响报告表。因此，建设单位委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制该项目环境影响报告表。 2、项目符合产业政策及选址符合规划 本项目不属于《产业结构调整目录（2011年本，2013年修正）》中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此，项目符合国家和地方产业政策。 项目现状用地为建成的工业厂房，用地性质为工业用地，符合灌南县城市总体规划要求。项目周边500m范围内无居民等敏感目标，项目建成后对周围敏感点影响较小。项目所在地交通便利、基础设施齐全。在污染达标排放状况下，项目正常运营对周围水环境、大气环境、声环境影响较小。项目的选址不会对该区域的环境造成影响，项目选址合理可行。 3、项目周围环境质量现状 项目所在地区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。评价区域内河流—妇联河、一帆河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求。 4、环境影响分析 （1）水环境影响分析 本项目无露天堆场，厂房顶棚密闭，门口设置边坡，可有效防止雨水进入，收集的危险废物不会被雨淋，也不会被水浸，无雨污水产生。 项目固体废物来料为经过压滤的废渣，含水率低且采用内塑外编织袋包装，正常情况下不会产生渗出液，无废水排放。考虑极端情况以防万一，项目配套应急池，可对极端情况下产生的渗滤液进行处理，并委外处置。因此项目对周边地表水环境影响很小。 （2）大气环境影响分析 估算模式结果表明：废气无组织排放：下风向氨气、硫化氢最大浓度分别为0.658μg/m3、0.18μg/m3，占标率分别为6.58%、0.09%，出现在距离源中心分别约54m、54m处，无污染物浓度占标准10%点。所以，建设项目废气排放不会对大气环境产生明显影响。 （3）声环境影响评价 项目建成营运后，厂界各方向昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），不会对周边环境产生不利影响，项目周边200m内无居民，环境噪声不会对周边居民造成影响。 （4）固体废物 建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的收集和贮存满足分类收集、贮存和一般工业固体废物“防风、防雨、防渗漏”的要求、可以有效防止二次污染，固体废物的利用和处理处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，可以实现固体废物零排放，不会对环境产生明显影响。 5、总量控制 本项目不涉及总量控制指标。 6、建设项目环保“三同时”制度 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。即建设项目应当按照本报告表及其审批意见要求建设相关污染防治设施和落实相关环境保护措施，建设项目营运期相关污染治理设施必须正常运行，确保相关气污染物、水污染物稳定达到规定的排放标准和总量控制要求，固体废物零排放和噪声达到规定的排放标准。 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施本环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目 “三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设项目项目应按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号）实施建设项目竣工环境保护验收监测（如出台新的行业验收技术规范执行新的行业验收技术规范）。 （2） 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），建设单位组织竣工环境保护废水、废气、噪声自主验收，并向当地环保主管部门申请竣工环境保护固废验收（《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订后，按新法规定实施）。 项目“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 项目“三同时”竣工验收一览表 类别 污染物 环保设施 验收方式 验收要求 建设时间 废水 事故废水 应急池及底部防渗 自主验收 满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求 与基建同步 防渗区在清场夯压的基础上采用HDPE膜+混凝土防渗 废气 氨气、硫化氢 排风扇 自主验收 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 新污染源二级标准值 与基建同步 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，消声、隔声措施 自主验收 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 与生产设备安装同步 固体 废物 废渣 仓库全面防渗，按规定设置环保标志 向当地环保主管部门申请 零排放，合理处置 与基建同步 7、总结论 灌南县三口镇废电路板非法加工点生产废渣应急处置暂存仓库建设项目选址于灌南县三口镇茂新食用菌厂仓库。项目选址符合连云港市总体规划和区域环境规划，选址合理，符合国家产业政策要求。项目运营期主要环境的问题为环境风险、固体废物和废气产生的影响，建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，并加强日常环境管理，确保项目风险排除、污染物达标排放，满足区域环境功能区划和总量控制的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

二、建议与要求 1、在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到专款专用，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 2、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环境目标及周边概况图 附图3 项目区水系图 附图4 生态红线图 附图5 厂区平面布置图 附件1 委托书 附表1 环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。