灌环审〔2019〕  号

关于对连云港华禧木业有限公司年产2万立方LVL板材、10万套木门及家居用品改扩建项目环境影响报告表的批复

连云港华禧木业有限公司：

你公司委托南京中咨华环工程技术有限责任公司编制报批的《年产2万立方LVL板材、10万套木门及家居用品改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，我局认为你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目运营期产生废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后接入灌南海西污水处理有限公司集中处理，不得外排。

4.项目产生的废气主要为LVL板材产生的粉尘、涂胶工段产生的有机废气、生物质锅炉产生的烟气、木门及家居产生的粉尘和喷漆房产生的有机废气等。在项目运行过程中必须严格按环评报告表要求做好烟、粉尘和废气收集控制工作，从源头加强大气污染防治。LVL板材产生的粉尘（斜磨、砂光、锯切、抽条），经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，经不低于15m高DA001排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；涂胶工段产生的有机废气，经集气罩收集，通过UV光氧催化处理后，经不低于15m高DA002排气筒高空排放，其排放必须达到《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中标准要求；生物质锅炉房产生的烟气，经水膜除尘设备处理后，经不低于30m高DA003排气筒高空排放，其排放必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准要求；木门及家居产生的粉尘（木加工和打磨），经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，经不低于15m高DA004排气筒高空排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；喷漆房须密闭处理，喷漆房产生的有机废气，经抽风系统负压收集，通过高效干式过滤器+UV光氧催化处理后，经不低于15m高DA005排气筒高空排放，其排放必须达到《江苏省表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中标准要求；严格按照报告表要求，加强无组织废气捕集工作，所有废气必须达标排放。

5.项目产生的噪声源主要为斜磨机、砂光机、锯边机等设备运行时产生的噪声。采取设备选型、合理布局、设置减振基座、隔声罩及距离衰减等措施后，必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

6.项目固废主要为木材边角料、除尘灰、废包装袋、废包装桶、水性漆渣、油性漆渣、废含油漆抹布及手套、废油漆桶、废胶桶、废过滤棉、废导热油和生活垃圾。须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则、环评报告表及固废相关法律法规要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中木材边角料、除尘灰、废包装袋和废包装桶收集后外售；油性漆渣、废含油漆抹布及手套、废油漆桶、废胶桶、废过滤棉和废导热油必须委托有资质单位处置；水性漆渣和生活垃圾委托环卫部门定期清运。

7.重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水和土壤。

8.建设单位须按环评核算要求执行防护距离，防护距离范围内以后不得建有居民、学校和医院等环境敏感目标。

三、经我局总量部门核定主要污染物控制指标：

COD：0.116t/a；氨氮：0.012t/a；总磷：0.002t/a；总氮：0.035t/a；

二氧化硫：0.91t/a；氮氧化：3.627t/a颗粒物：2.046t/a；VOCs:1.234t/a。

四、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三

同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

五、项目建成投运后要全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化的，必须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年  月  日

连云港市灌南生态环境局 2019年 月 日印发