# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产180万吨机制砂和石子项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港众润建材有限公司 |
| 法人代表 | 张昌亚 | 联系人 | 张永成 |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市灌南县堆沟港镇 |
| 联系电话 | 13775459888 | 传真 | - | 邮政编码 | 222523 |
| 建设地点 | 江苏省连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业区内 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 项目代码 | 2019-320724-30-03-542497 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 占地面积(平方米) | 13350 | 绿化面积(平方米) |  |
| 总投资(万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费(万元) | - | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原辅材料： 施工期：主要材料用量：水泥、木材、钢筋、碎石、黄砂、块石等。 营运期：工程原料主要为碎石、风化石等，详见表1.5。 主要设备： 项目运营期主要为给料机、液压鄂破、液压圆锥破等，详见表1-7。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 23565 | 柴油(吨/年) |  |
| 电(度/年) | 200万 | 燃天然气(标立方米/年) | - |
| 燃煤(吨/年) | - | 其 它 | - |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 废水类型：主要为车辆清洗废水、洗砂废水、生活污水； 排放去向：车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，洗砂废水经洗砂废水处理罐沉淀、压滤机压滤后回用。生活废水经化粪池处理后定期清运做农肥。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 连云港众润建材有限公司是一家成立于2019年的建材公司，公司经营范围为：机制砂生产、石子加工、水泥销售。公司决定投资2000万元购置机制砂和石子自动化设备，形成年产180万吨机制砂和石子生产能力（石子100万吨、机制砂80万吨）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目中属于“十九、非金属矿物制品业——56 石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，应该编制环境影响评价报告表。连云港众润建材有限公司委托江苏智盛环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。评价单位在接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响评价报告表。 2. 项目周边环境概况 项目位于江苏灌河半岛临港产业区内。项目占地13350m2，均为建设用地（见附件）。项目东侧21m处为灌河河堤，河堤东侧为灌河码头，西侧为江苏灌河半岛临港产业区内厂房，南、北两侧为闲置用地，地块500m范围内主要环境保护目标及四邻情况详见附图。 3. 初步分析判断内容 3.1 产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性 本项目属于C303砖瓦、石材等建筑材料制造。经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类。因此，建设项目符合产业政策。 经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183 号，2013年3月15日），建设项目属于允许类。因此，本项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）规划相符性 项目位于江苏灌河半岛临港产业区内，江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响评价正在编制中，项目建设已取得江苏灌河半岛临港产业区管委会的同意，项目满足江苏灌河半岛临港产业区的规划。 3.2与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办【2018】4号）相符性 根据《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办【2018】4号），建设项目属于其他行业，建设项目相符性分析见表1-1。 表1-1 相符性分析 序号 文件要求 建设项目建设情况 相符性分析 1 物料运输 运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车 机制砂项目原料采用密闭车厢运输。项目产品机制砂通过密闭皮带输送机输送至密封车厢中。 相符 运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。 机制砂项目产品不使用包装袋包装，不存在袋装粉状物料。机制砂原料存放于车间存放区域中，项目原料与产品共用一个车间存放区域，分区堆放。车间为封闭框架式厂房，四周封闭，拥有屋顶。地面使用混凝土硬化，设置地坑进行产品输送，配备洒水抑尘装置。 相符 厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。 厂区道路硬化，定期清扫，定期洒水抑尘。项目车间配备洒水抑尘装置，车辆在驶离料场前清洗车轮、清洁车身。 相符 2 物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：(1)密闭操作； (2)在封闭式建筑物内进行物料装卸； (3)在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施 项目原料与产品共用一个车间存放区域，分区堆放。项目车间为封闭式建筑，并在原料存放区域设置配备洒水装置进行洒水抑尘。 相符 3 物料储存 粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 机制砂存放于车间原料存放区域，项目原料与产品共用一个原料存放区域，分区堆放。 相符 粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙(或围挡)及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 车间为封闭式建筑，并在原料存放区域设置配备洒水装置进行洒水抑尘。 相符 露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡(出入口除外)，围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布(网)或喷洒化学稳定剂等控制措施。 机制砂项目不设置露天原料仓。 相符 临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 机制砂项目不设置临时原料仓 相符 4 物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一: (1)采用密闭输送系统； (2)在封闭式建筑物内进行物料转移和输送；(3)在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 机制砂项目物料输送采取密闭输送系统输送并在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取集气罩收集处理措施。 相符 5 物料加工与处理 物料加工与处理过程中易散发粉尘的工艺环节(如破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料等)应采用密闭设备，或在密闭空间内进行。不能密闭的，应采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 机制砂项目生产过程中均采用密闭设备，并在放料口设置集气罩收集处理。 相符 密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 密闭式生产工艺设备、废气收集系统、除尘设施等应密封良好，无粉尘外逸。 相符 6 运行与记录 (1)生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 (2)封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态。 (3)应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。 机制砂项目拟在项目运行后按要求记录台账，建立完善的风险应急机制 相符 3.3“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），建设项目紧邻灌河洪水调蓄区，距离灌河洪水调蓄区约21m，根据规划，灌河洪水调蓄区包括灌南县境内的灌河（盐河至入海口）河道及两侧堤脚内范围，长度68公里（该区域有4平方公里与通榆河清水通道维护区重合）。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）要求。 （2）环境质量底线 表1 -2区域环境质量底线情况 环境 要素 环境质量标准及现状 超标情况 大气 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据《2018年连云港市环境质量公报》，2018年区、县城区环境空气质量良好。区、县城区主要污染物中可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；其他指标均满足该标准二级浓度限值。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。 颗粒物、细颗粒物超标 地表水 本项目附近地表水主要为灌河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）：灌河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。根据连云港市生态环境局发布的《2018年11月连云港市区地表水环境质量》：灌河水质达Ⅲ类标准。 - 声环境 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》（连政发〔2012〕120号），建设项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类声环境质量标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 根据连云港市生态环境局发布的《连云港市2018年四季度功能区噪声监测结果分析》，灌南区域内各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。 - （3）资源利用上线 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号）分析： 根据连云港市战略环评：2020年、2030年水资源利用总量红线分别为29.43亿立方米、31.4亿立方米。2020年、2030年万元工业增加值用水量控制在18立方米/万元、12立方米/万元的目标。2020年、2030年全市能耗总量控制在2100万吨、3200万吨标煤（其中，煤炭消费比例控制在62%、52%以下）；2020年、2030年单位GDP能耗控制在0.62、0.5吨标准煤/万元；单位GDP碳排放控制在1.6、1.2吨/万元以下。 本项目用电200万kwh/a、新鲜水23565m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数分别为：0.1229kg ce/(kw.h)、0.0857 kg ce/t，则合计折标煤约273.19t/a，企业年工业增加值1000万元，则单位GDP能耗约为0.27吨标准煤/万元。 综上所述，项目资源利用率能够满足连云港市战略环评。 （4）负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕9号），本项目不属于负面清单规定的禁止和限制的建设项目。 4. 项目建设概况 项目名称：年产180万吨机制砂和石子项目； 建设单位：连云港众润建材有限公司； 项目投资：2000万元； 建设地点：江苏省连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业区内。详见附图。 建设规模及内容：投资2000万元购置机制砂和石子自动化设备，形成年产180万吨机制砂和石子生产能力（石子100万吨、机制砂80万吨）。。 （1）建设内容及产品方案 表1-3 项目产品方案 序号 生产线名称 生产规模 产品 年工作时间 1 机制砂石子生产线（以碎石为原料） 20万吨/年 机制砂 4800h* 100万吨 石子 2 机制砂生产线（以风化石为原料） 60万吨 机制砂 注：本项目每天两班，每班生产8h，每年300天，全年工作4800h。 （2）平面布置情况 项目主要构筑物见表1-4，厂区平面布置见附图，主要建构筑物见表1-4。 表1-4 项目主要构筑物一览表 序号 建设名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 2600 2600 车间全密闭，车间分生产区1700 m2、原料储存区900 m2 2 生产、办公等附属用房 100 100 - （3）主要原辅材料消耗 机制砂工程原料主要为碎石、风化石等，详见表1.5。 表1-5 主要原辅材料消耗情况 序号 原辅料名称 主要成分 用量 单位 备注 1 碎石 花岗岩 120 万t/a 带盖汽车 2 风化石 花岗岩 61 万t/a 带盖汽车 3 PAM PAM 0.5 t/a 洗砂水处理用 机制砂工程主要材料储存见表1-6。 表1-6 主要原材料储存方式一览表 序号 物料名称 储存形式 1 碎石 车间分区储存 2 风化石 3 机制砂 车间分区储存 4 石子 *注：厂区不设置燃油储存点，装载机燃油在附件加油站补充。 （4）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-7。 表1-7 主要生产设备一览表 序号 名称 型号及处理能力 数量 机制砂石块生产线 1 给料机 F5X1345 1台 2 液压颚破 PE900*1200 1台 3 多缸液压圆锥破 HPT500 1台 4 离心冲击破 VS15X1145 2台 5 S5X系列振动筛 S5X2460-2 2台 6 S5X系列振动筛 S5X2460-3 2台 7 皮带机 / 16台 8 电缆电气制动 / 1套 机制砂生产线 9 给料机 F5X1360 1台 10 滚动筛 GD2460-2 2台 11 洗砂机 XS2530 2台 12 螺旋洗砂机 2LSX1115 2台 13 提托一体机（从洗砂机中转移机制砂） TS1535-2 2台 14 压滤机 - 1台 （5）劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员22人，每天两班，每班工作8h，年工作300天。 （6）给排水 给水：项目供水由供水管网提供。 排水：企业实行清污分流；生活废水经化粪池处理后定期清理做农肥。 （7）公用及辅助工程 表1-8 公用工程表 工程类别 单项工程名称 工程内容 备注 公用工程 给水 本项目需新鲜水用量为23565m3/a，来自区域自来水管网。 / 排水 本项目实行清污分流制，生活废水经化粪池处理后作农肥。 不外排 供电 项目用电量为200万kw.h，由区域供电电网。 / 环保工程 废气处理 针对机制砂项目卸料时产生粉尘，企业将车间封闭并配备洒水装置进行洒水抑尘，增加空气水分含量，减少车间卸料时粉尘产量。 生产线给料环节设置集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经“布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒（1#）排放。 生产线破碎、筛分、制砂等产尘环节设置集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒（2#、3#）排放。 针对生产线未收集粉尘，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘。 对厂区道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生。 / 废水处理 生活废水经化粪池处理后定期清理做农肥。车辆清洗水经沉淀池沉淀池沉淀后回用，洗砂用水经沉淀、压滤机压滤后回用，不外排。 / 固废处理 废气处理粉尘、生活垃圾、车辆清洗废水沉淀池沉渣集中收集后交环卫部门进行统一处理,压滤泥砂收集后外售。 不外排 噪声 采用吸声、隔声等措施，降低本项目的噪声影响。 达标排放 绿化面积 500m2 新建 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地形、地貌、地质 灌河口地区地貌类型属废黄河超级的滨海平原，主要由1128～1855年黄河夺淮后冲积而成，当时海岸陆域与目前位于海中的开山岛相连。黄河北归后，由于本地区无大量的泥砂补给来源，以致岸线在海洋动力作用下不断后蚀，近百年来岸线已被侵蚀后退约7.5公里，形成了现今岸线形态的地貌景观。鉴于目前岸线已接近平直，海洋冲刷力一相对减弱，因此岸线的自然演变已趋于相对稳定。 工程区域场地地形较平坦；地貌单元属场地属于滨海相沉积平原。地面标高最大值2.33m,最小值1.53m,地表相对高差0.80m，沿线微地貌主要分布有河堤、农田、道路、村庄、鱼塘及沟渠。 2. 气候气象 灌南县位于连云港市南部，属暖温带向亚热带过渡区，气候特征为暖湿季风气候，全年四季分明，夏季暖热多雨，冬季寒冷干燥少雨，春季升温缓慢，冷空气活动频繁，秋季以晴朗天气为主。年平均气温14℃，极端最高温39.1℃，极端最低温-20.9℃，年平均最高气温 14.3℃，最低13.3℃；历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。 年平均降水量912.0mm，降水日数平均为96.1天，年最高降水天数为120天（1964年），年最少降雨天数为69天（1978年）；一般在6月下旬后期进入雨季，雨季结束期一般在7月中旬后期，持续时间约为20天。全年有66.7%的集中雨量在6-9月份，其中6-8月份占56.1%，最大的7月份高达26%，历时长、强度大、灾害性重的暴雨多发生在这个季节。据统计3-5月份平均降雨量无明显差异，但短期雨量不同。 年平均风速为 2.8m/s，年平均大风日数为27.9天，春季以东风和东北偏东风为主，夏季以东南偏东风为主，秋季以东北风为主，冬季以东北偏北风为主，全县常年主导风向为东南风和东北风。 日照充足，境内光热资源丰富，日照时数平均为2435小时，年日照百分率在55%左右。一年中有两个日照高峰期，第一高峰期在5、6月份，第二高峰期在8月份，分别有利于夏、秋两熟作物的开花结实。大气空气质量为国家Ⅱ级标准，达到良好要求。 项目所在区域为暖温带与北亚热带过渡地带，该地区气候温和湿润，四季分明，属典型的季风气候区，冬季受冷高压控制，盛行偏北风，夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风。年平均气温14.2℃，降水量910-980mm，历年平均降水882.6mm，降水主要集中在6-8月份。 3. 水文 3.1潮汐及水位 1、基准面 本项目采用的基准面为国家85高程基准面，其与其他基准面的换算关系如下： 2、潮位 灌河口外的潮汐为非正规的半日潮，在一个太阴日（即24小时50分）有两个高潮和两个低潮。两个高潮和两个低潮各不相同。据燕尾港潮位站1951～2005年共55年、响水口潮位站1979～2005年共27年的实测资料统计，其潮汐特征值见表2-1、表2-2。 图2-1 燕尾港潮汐特征值 最高高潮位：3.63m（2000年8月31日） 最低低潮位：-3.03m（1987年12月5日） 多年平均高潮位：1.84m 多年平均低潮位：-1.69m 最大潮差： 5.36m（1982年1月11日） 最小潮差：0.19m（1951年3月9日） 平均潮差：3.15m 图2-2 响水口站潮汐特征值 最高高潮位：4.00m（2000年8月31日） 最低低潮位：-2.54m（1955年2月21日） 多年平均高潮位：1.96m 多年平均低潮位：-1.40m 最大潮差：5.31m（2002年9月9日） 最小潮差：0.03m（1994年9月1日） 平均潮差：3.02m 4. 地下水文 灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组成。浅层孔隙水的地面高程为2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上地三纪沉积物，岩性以灰白色中细砂、中粗砂为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m。 5. 地表植被 全县地处温暖带南缘的黄海之滨，光、热、水资源比较丰富，适应多种植物的生长发育，典型的原生自然植被已基本不存，被次生植被和人工植被所代替。 （1）人工植被 人工植被主要有：农田作物、用材林、经济林、防护林。 主要农作物有：水稻、棉花、玉米、小麦、油菜、大豆、山芋等。广泛分布于全县各乡镇农田和经济林间。 用材林和防护林书中有乔木和灌木两大类；乔木主要有泡桐、槐树、杨树、椿树、柳树、杉树、柏树等，主要分布于新沂河、灌河、柴米河、六塘河、一帆河等河堤以及路旁、农户的房前屋后，共有1.3万亩。灌木主要有腊条、杞柳、紫穗槐，重点分布在新沂河大堤和百禄、花园、小窑等乡镇盐碱土地带，面积为0.52万亩。 经济林树种，有苹果、梨、桃、山楂、桑等，主要分布于县蚕桑场、三口、张湾、大圈、花园、百禄、县国缘、北洋果林场、田楼、长茂、孟兴庄、白皂等乡镇。 （2）次生自然草本植被与水深植被 次生自然草本植物常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西北利亚蓼等为主其次是画眉草、狗牙根、苜蓿、问荆、扁杆蔗草、蒲公英等。 水生植物是生长在水域环境中的植物类型，由水生植物所组成，根据形态特征和生活习性分沉水、浮水、挺生三个类型。 沉水水生植物主要种类有妈米眼子菜、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等，一般分布河、塘的较深水中。 漂浮水生植物主要种类有野菱、芡实、魁叶萍、大藻（水浮莲）、空心莲子草（水花生）、凤眼莲（水葫芦）、浮萍等，多分布在塘、沟的水面。 挺水水生植被主要种类有芦苇、水烛、菖蒲、蒿草、茭白、黑三菱、藕、慈姑、荸荠等。 6. 珍稀物种 区域内动物种类主要为少量鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。 7. 地震强度 据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），连云港市境内场地抗震设防烈度为7度 8. 生态 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），建设项目紧邻灌河洪水调蓄区，距离灌河洪水调蓄区约21m，但项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）要求。 项目与生态红线位置关系图见附图。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 灌南县总人口75.28万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 堆沟港镇现有人口8.6万。在2013年6月的乡镇行政区划调整中，将原五队乡与堆沟港镇合并，设立新的堆沟港镇，镇政府驻五队居委会五队街。全镇面积155.48km2。辖27个村委会，4个居委会。 2、社会经济 2017年，灌南县地区生产总值实现335亿元，增长7%。规模以上工业增加值实现125亿元，增长7.6%。一般公共预算收入完成21.8亿元，同口径增长10.1%。。 规模工业企业达192家，净增24家规模以上固定资产投资完成244亿元，同比增长12%。其中：规模以上工业投资完成175亿元，同比增长14%。社会消费品零售总额完成105亿元，同比增长12%。外贸进出口实现2.43亿美元，同比增长8%。实际利用外资完成8556万美元。二三产业占GDP比重达84.2%，比2016年提高1个百分点。R&D经费支出占GDP比重达1.22%，比2016年提高0.09个百分点。城镇居民人均可支配收入实现26568元，同比增长8.6%。农村居民人均可支配收入实现13636元，同比增长9.7%。常住人口城市化率达50.8%，比2016年提高2个百分点。万元GDP能耗下降2.1%。 3、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 4、区域规划、配套基础设施规划及建设情况 本项目位于江苏灌河半岛临港产业区，项目地块土地性质为建设用地，项目所在区域供电、供水已完善，但污水收集管网尚未建设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1. 环境空气质量状况 根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；根据《根据《2018年连云港市环境质量公报》，2018年区、县城区环境空气质量良好。区、县城区主要污染物中可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；其他指标均满足该标准二级浓度限值。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。 在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9 微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030年PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计2020年超标天数为54天，主要集中在冬季，全年优良率85%以上，2030年超标天数约18天，全年优良率达到95%以上。类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM1095%保证率日平均和年平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均和年平均目标浓度分别为0.1416mg/m3，0.066mg/m3。 2. 水环境质量状况 本项目附近地表水主要为灌河，根据连云港市生态环境局发布的《2018年11月连云港市区地表水环境质量》，灌河水质考核目标为Ⅲ类标准。根据《2018年11月连云港市区地表水环境质量》，灌河水质达Ⅲ类标准。 3. 声环境质量状况 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据连云港市生态环境局发布的《连云港市2018年四季度功能区噪声监测结果分析》，各测点昼间、夜间噪声值均符合相应功能区标准。 4、生态环境现状 （1）生态环境状况 全市生态环境状况指数（EI）为62.06，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。 （2）生物学指标 全市饮用水源地水质卫生状况总体良好，整个水域水质处在清洁-轻污染状态。新饮用水源得到了较好的保护，不再作为饮用水源的蔷薇河海州水厂流域受到了一定程度的污染。 近岸海域海水生物学指标总体良好，近岸海域监测点位的浮游生物及底栖动物均匀度与丰度指数较高，个体分布均匀，水质评价为轻-中污染，近岸水质劣于远岸水质，入海河流污染问题，应引起足够重视，同时，大规模的养殖也可能是造成近岸点位水质污染原因之一。 全市大气生态环境状况总体良好，城市环境空气指示，植物叶片中硫、氟的含量总体处于清洁－轻污染状态。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 保护对象名称 距项目厂界最近距离 规 模 环境功能 环境/生态功能区划 大气 环境 刘庄村 N，853m 约2000人 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 堆沟港中学 EN，1344m 约600人 文教 八尺村 WN，587m 约1000人 居住区 王庄 WN，1131m 约1500人 居住区 堆沟新城 WS，1906m 约5000人 居住区 王庄村 S，605m 约600人 居住区 八队村 S，1705m 约1000人 居住区 大湾村 ES，2105 约1500人 居住区 水环境 灌河 E，21m -- 农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 项目厂界 200m — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态 灌河洪水调蓄区 E，21m - 洪水调蓄区 洪水调蓄

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1. 大气环境质量标准 根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》（连政发[2012]115号），本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目 单位 浓度限值 标准来源 1小时 24小时 年均 SO2 mg/m³ 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 NO2 mg/m³ 0.2 0.08 0.04 NOx mg/m³ 0.25 0.1 0.05 PM10 mg/m³ - 0.15 0.07 PM2.5 mg/m³ - 0.075 0.035 2. 水环境质量标准 根据连云港市生态环境局发布的考核标准：灌河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位： mg/L） 序号 项目 Ⅲ类 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 化学需氧量（COD）≤ 20 3 氨氮(NH3-N) ≤ 1.0 4 总磷(以P计) ≤ 0.2 5 BOD5≤ 4 3、声环境质量标准 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 标准值（dB(A)） 依据 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 废气排放标准 施工期扬尘、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度新污染源限值：粉尘≤1.0 mg/m3。 运营期大气污染颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2及无组织排放标准的限值。具体标准见表4-4。 表4-4 项目大气污染物排放标准限值 污染物名称 标准 采用标准 最高允许排放浓度mg/m3 排放速率 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3 排气筒高度m 排放速率 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2.废水排放标准 生活废水经化粪池处理后定期清理做农肥。 3. 噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-5。 表4-5 施工期厂界噪声标准值（单位：dB(A)） 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 标准来源 昼间 夜间 场地 推土机、挖掘机 75 55 GB12523-2011 砂石、填土运输 运输车辆 85 禁止施工 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4. 固废贮存标准 生活垃圾及其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 表4-10 项目污染物排放情况表 种类 污染物名称 污染物排放量t/a 废气 颗粒物 0.985 废水 0 固废 0 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1. 施工期 建设项目建设施工工艺及产污流程，详见图5-1： 图5-1 施工工艺及产污流程图 2.机制砂生产工艺 注：本项目生产设备布置在全封闭厂房内。本项目所使用原料为碎石、风化石。项目依据原料的不同，将生产线设为两条生产线，一条为碎石机制砂石子生产线，一条为风化石机制砂生产线，两条线并行布置，不存在共用设备。 原材料均由汽车运入全封闭车间存放区域待用，使用时装运入料斗。 碎石机制砂石子生产流程：原料用铲车装入喂料机输送至颚式破碎机破碎，破碎后成为粗料，粗料进入圆锥破碎机中进行再次破碎。破碎后的原料进行多次筛分，细料成为机制砂，粗料成为石子，作为产品出售。 产污环节： 废气：原料卸料、给料、破碎、筛选、制砂过程中产生粉尘； 废水：清洗车辆产生的清洗废水； 噪声：设备噪声； 固废：车辆清洗水沉淀池沉渣、废气处理粉尘。 图5-2 机制砂石子生产工艺流程及产污图 风化石机制砂生产流程：原料用铲车装入喂料机输送至破碎机破碎，破碎后的原料进入圆振动筛进行筛分，大颗粒返回破碎机进行破碎，细颗粒进入洗砂机进行清洗，清洗后成为产品机制砂。 产污环节： 废气：原料卸料、给料、破碎、筛选过程中产生粉尘； 废水：洗砂废水、清洗车辆废水； 噪声：设备噪声； 固废：车辆清洗水沉淀池沉渣、压滤泥沙、废气处理粉尘。 图5-3 机制砂生产工艺流程及产污图 主要污染工序 施工期 建设项目施工期主要包括厂房、办公场所等建设及设备的安装与调试。主要污染物有：废气（扬尘、施工机械车辆尾气）、废水（施工废水）、噪声（施工机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（建筑垃圾）等。 1、废气 （1）粉尘 粉尘是建设阶段大气污染物的主要来源，它包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 本项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘以及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 ①风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场地起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50—V0)3e-1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见下表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.126 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要范围在扬尘点下风向距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。 ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 5 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。 表5-3 施工场地洒水试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。因此应加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以预防起尘。 ②尾气： 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。由于施工车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。通常情况下汽车及施工设备尾气通常不会引起大气环境污染，故本次评价不予以定量评价。 （2）噪声 施工阶段的噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。施工阶段的主要噪声设备有推土机、挖掘机、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在在70～90dB(A)之间。 （3）废水 本项目施工期废水来源于生产废水，不设置施工营地，因此不考虑生活污水。 项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。参照《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目总建筑面积为2700m2，则整个施工期内施工用水量约为945m3，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期废水量为189m3。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类20mg/L。该类废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。 （4）固废 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾。 ①土石方：项目场地较平整，地基开挖产生的土方全部回填，土石方基本达到平衡。 ②施工建筑垃圾：项目施工过程中会产生建筑垃圾，水泥包装袋、各种砂石、砖头碎料、钢筋头等。根据同类工程调查统计资料，建筑垃圾的产生量按1kg/m2，本项目总建筑面积为2700m2，则建筑及装修垃圾产生量为2.7t。按建筑垃圾有关要求及时回收利用，不能利用的部分及时清运出场并进行填埋等处置。 2．运营期 2.1运营期废水 车辆清洗用水 根据《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办【2018】4号）“车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身”要求，机制砂项目车辆驶离料场前需对车辆进行清洗，车辆清洗用水经沉淀池循环使用，定期添加。运输车辆每天运输车辆进出约200辆次，每辆车每次出入厂区清洗用水约50L，清洗车辆用水量为10m3/d，清洗过程损耗按40%计，则损耗量为4m3/d，清洗车辆之后将接水池中的水用泵打入厂区沉淀池中，沉淀后回用。每天仅需补充清洗水，每日补充水量约为4m3，年用水量为1200m3/a。，主要污染物为SS，浓度约为2000mg/L，洗车用水来自区域供水管网。 抑尘用水 项目道路、车间需定期洒水抑尘，项目道路、车间面积约4000m2，按平均1L/m2•次，每天洒水1次（雨天不进行喷洒），本项目工作日为300天，非雨天按225天计算，则道路洒水抑尘用水量为900m3/a，这部分水全部自然蒸发，无废水产生。 ⑤洗砂用水 根据企业提供资料显示，洗砂工序中需要连续加水，根据业主提供的项目可研和设备参数，洗砂工序用水量为50m3/h，洗砂生产线生产时间约为15h/d，则洗砂工序用水量为225000 m3/a。洗砂水经水泵输送至洗砂水处理罐进行处理，洗砂水处理罐为下部为锥形的柱形水罐，其直径为10m，高11m，有效容积为860m3。洗砂水在处理罐内进行沉淀，为了加快沉淀速度，使用加药泵加入0.1%的PAM作为絮凝剂加速沉淀。 PAM絮凝原理：污水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，PAM投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒，再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。从其絮凝原理可以看出，大部分PAM与水中的颗粒物形成絮状沉淀，成为沉淀沉渣，不会影响沉淀后的水质，更不会影响水的重复利用。沉淀清水进入清水罐（其直径为10m，高4.5m，有效容积为350m3）储存作为洗砂水重复使用，洗砂水处理罐沉渣经污泥泵抽取经过压滤机压滤后收集外售。 由于使用过程中不断循环蒸发消耗，本项目洗砂用水需进行补充，补充水量为用水量的10%左右，即22500m3/a，洗砂用水来自区域自来水管网。 ⑥生活污水 项目劳动定员22人，职工用水定额为25L/人·d，全年工作天数以300天计，则职工生活用水为165t/a。污水排放系数取0.80，则项目生活用水量污水排放量为132t/a，项目生活污水集中收集后进入化粪池处理，化粪池定期清理做农肥，不排放。 图5-4 项目水平衡图 2.2运营期废气 粉尘 粉尘源强估算 一、机制砂原料卸料粉尘 机制砂原料为碎石、风化石，原料进厂卸料时产生粉尘，根据山西环保科研所与武汉水运工程学院提出的经验公式，计算卸料时的起尘量。 其中Q为汽车卸料起尘量，g/次；u为平均风速，m/s，项目区域历史平均风速为3.1m/s；M为汽车卸料量，t，项目载重汽车每次卸载量约为30t/辆。 项目年处理碎石、风化石180万吨，则产生卸料粉尘0.88t/a。企业全封闭车间配备了洒水装置进行洒水抑尘，增加空气水分含量，减少车间卸料时粉尘产量并规范卸料操作。经过上述措施后，粉尘产生量减少约80%，则卸料粉尘产生量约为0.176t/a。 二、生产给料粉尘 项目原料由铲车装卸到给料系统的上料斗中，项目设置了两条生产线，每条生产线前段设置一个上料斗。输送带为全密闭设置，输送过程匀速稳定，一般不会产生粉尘。 原料由铲车卸到上料斗时产生的粉尘量类比使用装车机械落差的起尘量，采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/t； u——风速（m/s），3.1m/s； W——含水率，按5%； H——物料落差，取0.1m。 经估算，项目入料斗粉尘产生量约为4.79t/a（机制砂石块生产线3.19t/a、机制砂生产线1.6t/a）。企业拟将该部分粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（1#）排放。集气罩捕集率按90%计，布袋除尘器处理效率取99%，则经过处理后粉尘外排量为0.04t/a，排放速率为0.008kg/h，项目风机风量为1000m3/h，则排放浓度为8.98mg/m3。 给料斗未收集粉尘量约为0.479t/a，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少99%，即生产线无组织粉尘量约为0.05t/a。 三、生产线粉尘 碎石机制砂石块生产线粉尘 项目机制砂石块生产线的破碎、筛分环节皆有粉尘产生。 类比类似同类项目，物料在破碎、筛分环节的排放因子为0.1kg/t·破碎料。项目生产线的处理量约为120万t/a，则机制砂系统破碎、筛分粉尘产生量120t/a。 破碎、筛分产尘环节设置集气罩收集粉尘，收集系统风机风量约为3000m3/h，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为99.5%，处理后的废气经15m高排气筒（2#）排放。 项目破碎、筛分环节粉尘产生量约为120t/a。集气罩收集效率约为90%，废气经除尘器除尘效率约为99.5%，风机风量为3000m3/h，经除尘后粉尘排放总量约0.54t/a，排放浓度为37.5mg/m3，排放速率为0.023kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 生产线未收集粉尘量约为12t/a，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少99%，即生产线无组织粉尘量约为0.12t/a。 风化石机制砂生产线 项目风化石机制砂生产线中风化石需经2次破碎后才能进入洗砂机洗砂。类比同类项目，物料多次在破碎、筛分环节的排放因子为0.15kg/t·破碎料。项目生产线的处理量约为60万t/a，则机制砂系统破碎、筛分粉尘产生量90t/a。 破碎、筛分产尘环节设置集气罩收集粉尘，收集系统风机风量约为3000m3/h，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为99.5%，处理后的废气经15m高排气筒（3#）排放。 项目破碎、筛分环节粉尘产生量约为90t/a。集气罩收集效率约为90%，废气经除尘器除尘效率约为99.5%，风机风量为3000m3/h，经除尘后粉尘排放总量约0.405t/a，排放浓度为30mg/m3，排放速率为0.09kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 生产线未收集粉尘量约为9t/a，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少99%，即生产线无组织粉尘量约为0.09t/a。 表5-1 本项目有组织废气产生及排放情况 污染源 污染物 产生时间h 风量m3/h 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 废气治理设施 去除效率（%） 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放方式 投料斗 给料粉尘 4800 1000 4.31 0.8 898 布袋除尘器 99 0.04 0.008 8.98 1#排气筒 碎石机制砂石块生产线 生产线粉尘 4800 3000 108 22.5 7500 旋风+布袋 99.5 0.54 0.023 37.5 2#排气筒 风化石机制砂生产线 生产线粉尘 4500 3000 81 27 6000 旋风+布袋 99.5 0.405 0.09 30 3#排气筒 四、道路扬尘 营运期厂区作业车辆的行驶将引起的道路扬尘。根据本项目装卸方案的设备情况及《港口建设项目环境影响评价规范》推荐的经验公式，厂区道路扬尘量按下式估算： （4） 式中：Q4—扬尘量（kg/km•辆） V—速度（km/h），20km/h W—装载机重量（t/辆），30t/辆 P—道路表面积尘量（kg/m2），与是否洒水有关。 同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。本项目规划对港区路面全部进行混凝土固化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为3.45t/a。本次评价要求项目对厂区内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少99%，则项目汽车扬尘会减少至0.03t/a。 五、产品装载粉尘 项目产品为机制砂和石子，其中机制砂分为湿砂和干砂，湿砂在装载过程中不会产生粉尘。但干砂和石子在装载过程中会产生粉尘。使用装车机械落差的起尘量，采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/t； u——风速（m/s），3.1m/s； W——含水率，按5%； H——物料落差，取0.1m。 经估算，项目产品装载时粉尘产生量约为3.19t/a，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少99%，即生产线无组织粉尘量约为0.03t/a。 ⑵车辆尾气 类比同类型项目，柴油载重车排放系数，估算出单车污染物平均排放量，CO为815.13g/100km、NOX为1340.44g/100km、SO2为97.82g/100km、烃类为134.04g/100km。根据港区车流量和汽车在港区内的行使距离，按载重车为柴油车，车辆在厂区内往返平均行使距离 100m/次，运输汽车的载重量按30t载重汽车考虑，运输车流量约为200辆/天。估算运输车辆在港区内汽车尾气排放量见表5-2。 表 5-2 运输车辆尾气排放情况 污染物 CO SO2 NOX 烃类 污染物排放量 kg/d 0.164 0.02 0.268 0.268 t/a 0.08 0.006 0.08 0.08 2.3 噪声 本项目营运期间的噪声主要来源于生产线噪声，具体见表5-3。 表5-3 噪声源情况 序号 设 备 名 称 设备噪声源dB（A） 1 给料机 80~90 2 液压颚破 80~90 3 液压圆锥破 80~85 4 离心冲击破 80~90 5 S5X系列振动筛 70~75 6 S5X系列振动筛 80~90 7 滚动筛 75~80 8 洗砂机 80~90 7 滚动筛 75~80 8 洗砂机 80~90 9 螺旋洗砂机 75~80 10 提托一体机 80~90 2.4运营期固废 1、生活垃圾 本项目员工22人，生活垃圾按0.2kg/人•d 计算，则生活垃圾产生量约1.32t/a，集中收集后交环卫部门进行统一处理。 2、车辆清洗废水沉淀池沉渣 项目车辆清洗水经沉淀池沉淀后回用于生产，沉淀池沉渣委托环卫部门处置，废水沉淀池沉渣的产量约为4t/a（含水率40%）。 3、除尘装置粉尘 项目在生产中会有粉尘产生，根据上节废气产生源强分析，项目除尘装置收集的粉尘量约为192.325t/a。各个除尘装置粉尘收集的粉尘收集后委托环卫部门处置。 4、压滤机压滤泥砂 项目洗砂水经洗砂水处理罐沉淀后经压滤机压滤回用于生产，压滤过程中会有产生部分泥砂。类比同类项目，项目压滤机压滤泥砂产生量约为10000t/a（含水率10%）。压滤泥砂经收集后外售。 本项目运营期固废产生情况详见表5-4。 5-4 本项目固废产生情况一览表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 估算产生量（t/a） 1 生活垃圾 一般固废 生活 固态 果皮、纸屑等 1.32 2 车辆清洗废水沉淀池沉渣 一般固废 废水处理 固态 砂石等 4 3 除尘装置粉尘 一般固废 废气处理 固态 砂石等 192.325 4 压滤机压滤泥砂 一般固废 洗砂水处理 固态 泥砂等 10000

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总表

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生总量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放总量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营运期 | 有组织 | 生产给料粉尘 | 粉尘 | 898 | 4.31 | 8.98 | 0.04 | 经15m排气筒（1#）达标排放 |
|  |  |  | 生产线粉尘 | 碎石机制砂石块生产线 | 粉尘 | 7500 | 108 | 37.5 | 0.54 | 经15m排气筒（2#）达标排放 |
|  |  |  |  | 风化石块机制砂生产线 |  | 6000 | 81 | 30 | 0.405 | 经15m排气筒（3#）达标排放 |
|  |  | 无组织废气 | 机制砂原料卸料粉尘 | 粉尘 | - | 0.176 | - | 0.176 | 间歇，无组织排入大气 |
|  |  |  | 给料粉尘 |  | - | 0.48 | - | 0.05 |  |
|  |  |  | 生产线粉尘 |  | - | 0.21 | - | 0.21 |  |
|  |  |  | 道路扬尘 |  | - | 0.34 | - | 0.03 |  |
|  |  |  | 产品装载 |  | - | 0.03 |  | 0.03 |  |
|  |  |  | 车辆尾气 | CO、NOx、SO2、烃类 | - | - |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量 m3 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 接管浓度mg/L | 接管量t/a | 排放 去向 |
|  |  | 生活污水 | COD | 132 | 400 | 0.22 | / | / | 项目生活污水经化粪池处理后定期清理做农肥 |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.17 | / | / |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.019 | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 5 | 0.028 | / | / |  |
|  |  |  | TN |  | 40 | 0.022 | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 分类 | 产生工序 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 排放去向 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 环卫处置 |
|  |  | 车辆清洗废水沉淀池沉渣 | 废水处理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 环卫处理 |
|  |  | 除尘装置粉尘 | 废气处理 | 192.325 | 192.325 | 0 | 0 | 环卫处置 |
|  |  | 压滤机压滤泥砂 | 废水处理 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 收集外售 |
| 噪 声 | 本项目运营过程中项目主要噪声源为设备运转时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。通过减震、隔声等措施后，再经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响：本项目区域周边植物主要为人工植物和农田，无天然、珍稀野生动、植物物种。项目运营期生活废水经化粪池处理后做农肥，洗砂废水经沉淀压滤后回用，不会对周边水体产生影响；对外界生态的影响主要为废气的生态影响。通过分析，本项目废气采取有效的污染防治措施下，所排放的废气对项目所在地生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1．大气环境影响分析 施工过程的大气污染主要是在建设过程产生的扬尘，其污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 ⑴起尘环节 根据拟建工程施工特点，施工过程中产生粉尘的主要环节如下： ①推土机、翻拌车等机械作业处； ②砂石料堆场在空气动力作用下起尘； ③汽车等运输车辆在运送砂石料和土方过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘及道路二次扬尘； ④卡车自动装卸料时产生的粉尘污染以及水泥等拆包粉尘。 ⑵影响分析 由于施工现场起尘环节多且多属于无组织排放，在时间及空间上均较零散，评价采用类比调查方法对施工区局部范围内大气TSP浓度影响情况进行分析。 ①根据有关施工工程的调查资料，施工现场近地面粉尘浓度可达到1.5-30mg/m3，根据有关实测资料，在一般气象条件下，平均风速为3.1m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，并且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 ②土方、砂石料、白灰、水泥等物料是主要的起尘物质，白灰一般使用膏状，一般情况下不易产生粉尘；砂的粒径较大，一般为200~2000μm，为粒径较大颗粒物，一般情况下也不易起尘；水泥粒径一般为0.7~91μm，一般气象条件下容量起尘，是主要的扬尘污染源。不同粒径尘的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(µm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 0.158 0.170 0.182 粒径(µm) 150 200 250 350 450 550 650 750 850 950 沉降速度(m/s) 0.239 0.804 1.005 1.829 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 由表可知，尘粒沉降速度随粒径增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向10~100m范围内，尘粒小于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向100m以外。根据有关资料，现场搅拌混凝土时的扬尘影响范围主要在距离搅拌机50m之内，200m以外基本上达到《环境空气质量标准》二级标准，项目使用预制混凝土，不现场搅拌，影响范围会大大降低。项目因地基处理过程需现场搅拌灰土时，需将搅拌机应尽量远离居民等环境敏感点，距敏感目标的距离在200m以上，则不会对敏感目标产生大的影响。 ③材料在堆放过程，会在空气动力作用下起尘。通过在堆场四周设置土工布挡风网，并合理安排堆垛位置，可减少可能引起的扬尘料，堆场产生的TSP主要影响周围200m范围内的空气质量。 ④施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。运输车辆的扬尘可使下风向50m处TSP达11.65mg/m3，下风向150m处TSP达5.04mg/m3，距灰土运输车辆下风向50～150m范围内的TSP浓度将超过1.0mg/m3。道路的扬尘主要和运输车辆的行驶速度、风速、路面积尘量、路面积尘湿度和地面粉尘厚度有关，其中风速还直接影响扬尘的传输距离。扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。施工现场采取洒水等措施后，可大大减缓道路及场地内特别是临时堆场扬尘对环境的影响。 表7-2为1辆10吨卡车通过一段1km的路面时，在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况。 表7-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况(单位：kg) P车速 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 1.0(kg/m2) 5(km/h) 0.051056 0.082865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10 (km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/h) 0.255279 0.428326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435529 由表可见，在同样路面清洁程度下，车速越快、扬尘量越大，而在同样车速条件下，路面越脏，扬尘量越大。 表7-3为施工路段洒水降尘的试验结果。试验表明：洒水后道路扬尘TSP减少50%以上，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，距离200m处的TSP可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。另外，进出本场地施工车辆，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr，此时的扬尘量可降少为一般行驶速度（15km/hr计）下的1/3，进一步降低扬尘影响范围。 表7-3 施工路段洒水降尘试验结果 距离（m） 0 5 20 50 100 200 TSP小时浓度（mg/m3） 不洒水 11.03 10.14 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 2.01 1.40 0.67 0.60 0.29 ⑤其它作业环节产生的TSP污染一般在距施工现场50～200m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》二级标准要求。本工程施工场地距居民区等敏感点相对较远，因此，只要控制好停车场和堆场施工中的扬尘问题，其它一般不会对敏感点产生明显不利影响。 综上，施工期扬尘影响范围主要在施工场地周围200米。为减轻施工过程的大气环境影响，施工单位应对施工场地定期洒水；运输土石方的汽车要采用封闭车辆或加盖苫布并减速慢行，加强施工现场管理。根据以往施工经验，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制。且以上影响主要集中在施工期，随着施工的结束，污染也随之结束。 （2）施工期其它废气影响分析 施工过程中项目使用大量施工机械，施工机械的燃料主要为汽、柴油，其在作业过程中排放燃烧尾气，施工机械产生的大气影响主要是柴油机所排放的NOX、SO2、CO、烃类等污染物气体，会对区域环境空气质量造成一定的影响。由于项目地处农村空旷地带，有利于污染物的扩散，因此尾气排放对不会对敏感目标产生明显影响，对区域大气环境的影响也是局部、有限的、短期的。通过提高施工组织管理水平，加强施工期的环境监测和管理，实施施工期环境保护对策措施如减少汽车怠速行驶时间、合理调控施工车辆、使用更清洁的燃料，可使之对大气环境的影响降到最低。 2．水环境影响分析 工程施工使用的挖掘机、振捣棒和自卸卡车等施工机械冲洗及修理过程也将产生一些废水，主要污染物为泥砂、石油类，经现场修建的隔油、沉淀池沉降处理后，主要用于厂区区域洒水抑尘，对区域水体环境不会产生大的影响。 3．声环境影响分析 项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地产生噪声污染。施工机械噪声主要属于中低频噪声，因此只考虑扩散衰减。 类比同类工程：不同类型施工机械在不同距离的噪声预测值，见表7-4和7-5： 表7-4 施工设备噪声值随距离衰减情况 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 △LdB(A) 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 按上表计算，各施工设备噪声随距离衰减后的情况如下： 表7-5 各施工设备噪声随距离衰减后情况 距离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 由上表可以看出，施工过程中的声环境影响相对较小，施工机械噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起项目周边区域噪声级的增加，对周边区域环境噪声有一定影响。 为了减小噪声对周围环境的影响需采取一定的措施如合理布局、隔声，合理安排施工时间，加强管理等，建筑施工场界的噪声必须达到GB12523-2011的规定值。施工期的噪声影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 营运期 1.大气环境影响分析 1.1有组织废气 本项目废气主要为粉尘，包括来源于生产给料、生产线产生的粉尘等。 企业拟将给料斗粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（1#）排放，粉尘外排量为0.04t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为8.98mg/m3。 项目两条生产线的破碎、筛分环节皆有粉尘产生，在破碎、筛分环节上方设置集气罩收集粉尘，风机风量约为3000m3/h，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为99.5%，处理后的废气经15m高排气筒（2#、3#）排放，粉尘排放总量约0.945t/a（碎石机制砂石块生产线0.54t/a、风化石机制砂生产线0.405t/a），排放浓度分别为37.5mg/m3（碎石机制砂石块生产线）、30mg/m3（风化石机制砂生产线），排放速率分别为0.023 kg/h（碎石机制砂石块生产线）、0.09kg/h（风化石机制砂生产线）。 综上所述，项目粉尘排放浓度、速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 1.2 无组织废气 本项目营运期无组织废气污染源主要为到未收收集的装卸、生产粉尘、运输车辆在厂内运输产生的道路扬尘和汽车尾气，主要污染物为SO2、CO、NOX、颗粒物、烃类等。 根据有关类比资料，汽车尾气对道路中心线20m范围之外基本不产生SO2、CO、NOX、烃类超标污染影响，本工程运输车在厂区内行驶，非交通干道，污染物排放量远小于一般交通干道汽车尾气，对道路两侧的影响范围很小，影响局限于本项目厂区内，厂区外及保护目标受到汽车尾气的污染影响较小。 针对装卸料时产生粉尘，企业将车间全封闭并配备洒水装置进行洒水抑尘，增加空气水分含量，减少车间卸料时粉尘产量。 针对生产线未收集粉尘，车间采取洒水抑尘，加强通风等措施处理无组织粉尘，经处理后，无组织粉尘量减少90%。 本次评价要求项目对厂区内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少90%。 1.3 大气预测 ①预测因子 项目生产过程中有组织废气污染物为颗粒物，故本项目选取颗粒物作为预测因子。无组织排放的废气主要为粉尘，选取颗粒物作为无组织废气预测因子。在所有排放有组织粉尘的排气筒中，3#排气筒排放速率最大，故选取3#排气筒进行预测。无组织粉尘中，由于原料、产品装卸、堆放、产品生产均在生产车间完成，故选取生产车间进行预测。 各废气排放参数详见表7-6、7-7。 表7-6有组织废气排放参数 排气筒 污染物 小时浓度限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 烟气出口流量（m3/h） 排气筒参数 3#排气筒 颗粒物 0.45 0.09 3000 15m，25℃，D0.4m 表7-7 大气污染物面源排放参数 污染源名称 污染物名称 厂界排放浓度限值（mg/m3） 环境标准值（小时平均）mg/m3 产生及排放量（kg/h） 面源参数 面积（m2） 高度（m） 生产车间 粉尘 1.0 0.45 0.09 2700 15 ②预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式，利用估算模式分别计算每一种判定因子在所有气象条件下，下风向轴线浓度和相应浓度占标率Pi（第i个污染物），计算公式如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 估算模型参数情况见表7-8。 表7-8 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 37 最低环境温度/℃ -9 最小风速/m/s 0.50 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等 是否考虑地形 考虑地形 口是 ☑否 地形数据分辨率/m — 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 口是 ☑否 岸线距离/km — 岸线方向/° — 评级因子和评价标准 评价因子和评价标准详见表7-9。 表7-9 评价因子和评价标准表 污染物项目 单位 浓度限值 标准来源 1小时平均 24小时平均 年均 PM10 μg/m³ 450 150 70 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 估算模式具体计算结果见表7-10。 表7-10 主要污染源计算结果表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci （mg/m3） 占标率 Pi （%） 出现距离 （m） 标准值Coi* （ug/m3） 点源 3#排气筒 粉尘 1.93×10-2 4.28 90 450 面源 生产车间 粉尘 3.48×10-2 7.73 74 450 1.4评价等级的确定 通过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T 2.2–2018）中推荐的估算模式对本项目的大气环境评价工作进行分级，分级判据见表7-11。 表7-11大气环境影响评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1 由表7-11预测可知，本项目有组织排放最大占标率为粉尘（P=4.28%），无组织排放最大占标率为粉尘（P=7.73%），本项目环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，即不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）以及要求，大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量计算公式如下： 其中：E年排放——项目年排放量，t/a； Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a； 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m³） 核算排放速率（kg/h） 核算排放量（t/a） 主要排放口 1 15m高排气筒1# 颗粒物 8.98 0.008 0.04 2 15m高排气筒2# 颗粒物 37.5 0.023 0.54 3 15m高排气筒3# 颗粒物 30 0.09 0.405 主要排放口合计 颗粒物 0.985 一般排放口 / / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.985 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染物防治措施 污染物排放标准 核算排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m³） 1 厂区 生产 颗粒物 洒水抑尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.496 合计 颗粒物 0.496 正常工况下，本项目污染物年排放量核算结果如下： 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 核算排放量（t/a） 1 颗粒物（有组织+无组织） 1.481 1.5卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm为环境一次浓度标准值（毫克/立方米）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.4m/s，A、B、C、D值的选取见表7-15。 表7-15 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 ～4 700 470 50 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 2.45 1.79 1.79 ＞2 2.45 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 据此计算，项目生产区（车间）需设置50m卫生防护距离，项目卫生防护距离内不存在环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 2、水环境的影响分析 本项目营运期污水主要为生活污水以及洗砂用水等。 ⑴生活污水进入化粪池处理后定期清运做农肥。 ⑵洗沙用水 根据企业提供资料显示，洗砂工序中需要连续加水，根据业主提供的项目可研和设备参数，洗砂工序用水量为50m3/h，洗砂生产线生产时间约为15h/d，则洗砂工序用水量为225000 m3/a。洗砂水经水泵输送至洗砂水处理罐进行处理，洗砂水处理罐为下部为锥形的柱形水罐，其直径为10m，高11m，有效容积为860m3。洗砂水在处理罐内进行沉淀，为了加快沉淀速度，使用加药泵加入0.1%的PAM作为絮凝剂加速沉淀。 PAM絮凝原理：污水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，PAM投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒，再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。从其絮凝原理可以看出，大部分PAM与水中的颗粒物形成絮状沉淀，成为沉淀沉渣，不会影响沉淀后的水质，更不会影响水的重复利用。沉淀清水进入清水罐（其直径为10m，高4.5m，有效容积为350m3）储存作为洗砂水重复使用，洗砂水处理罐沉渣经污泥泵抽取经过压滤机压滤后收集外售。项目洗沙用水2小时循环一次。 车辆清洗用水经沉淀池沉淀后回用，定期添加；抑尘用水全部挥发不产生废水。 综上所述，本项目产生的废水均能得到合理的利用和处置，对周边水体的影响较小。 3、噪声影响分析 本项目运营过程中项目主要噪声源为设备运转时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。本项目通过选取低噪声设备，对高噪音部位采取吸声、隔声等措施来消除项目产生的噪声对外环境的影响。通过采取以上措施，能够厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 4、固废影响分析 本项目固体废物利用处置方案见表7-16。 表7-16 项目固体废物利用处置方式汇总表 固废名称 产生工序 产生量/t/a 处置方式 生活垃圾 生活 1.32 环卫处置 车辆清洗废水沉淀池沉渣 废水处理 4 环卫处理 除尘装置粉尘 废气处理 192.325 环卫处置 压滤机压滤泥砂 废水处理 10000 收集外售 综上所述，各种固体废物经合理处置后不外排，对外环境影响很小。 5、交通运输影响分析 项目原材料及产品采用汽车运输。项目主要利用产业大道运输原材料及产品。项目原料运输涉及的污染过程主要为： ①以汽车为主的交通工具排放的汽车尾气，在项目营运期间，车辆排放的汽车尾气仍会造成一定的大气污染，其主要污染物为CO、NOX、 HTC 等。 ②运输有毒有害物质沿途的事故性泄露，项目运输物质均为无毒物质，不会造成有毒有害物质泄漏。 ③交通运输工具在行驶中发出的噪声，道路上行驶的机动车辆,其发动机、传动系统、鸣笛等部件均会产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声；同时由于项目建成后造成道路交通量增大，又会导致交通噪声源的增加。 ④运输工具行驶中有路面或运输物产生的扬尘，项目使用带盖汽车运输原料及产品，不会造成因运输物质泄漏产生扬尘。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 无组织 | 施工机械 | 扬尘、尾气 | ①为减轻施工过程的大气环境影响，施工单位应对施工场地定期洒水；运输土石方的汽车要采用封闭车辆或加盖苫布并减速慢行，加强施工现场管理。根据以往施工经验，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制。且以上影响主要集中在施工期，随着施工的结束，污染也随之结束。②通过提高施工组织管理水平，加强施工期的环境监测和管理，实施施工期环境保护对策措施如减少汽车怠速行驶时间、合理调控施工车辆、使用更清洁的燃料，可使之对大气环境的影响降到最低。 | 对大气环境影响较小 |
|  | 营运期 | 有组织 | 生产给料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器（1套） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值 |
|  |  |  | 机制砂石块生产线 |  | 旋风+布袋除尘器（2套） |  |
|  |  |  | 机制砂生产线 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 机制砂原料卸料粉尘 | 粉尘 | 原料及产品存放于车间原料产品存放区，车间全封闭并配备洒水装置进行洒水抑尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织限值 |
|  |  |  | 给料粉尘 |  | 车间通风，洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 机制砂生产线粉尘 |  |  |  |
|  |  |  | 道路扬尘 |  | 洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 产品装载 |  | 车间通风，洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 车辆尾气 | CO、NOx、SO2、烃类 | - |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 汽车冲洗 | 石油类、SS | 经隔油沉淀后用于土方堆场洒水抑尘 | 对水环境影响较小 |
|  |  | 机械设备清洗废水 | 石油类 |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、SS等 | 集中收集后进入化粪池处理，化粪池定期清理做农肥。 | 不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 选用低噪声施工设施和施工方法；敏感点附近施工时设置隔声围护，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
|  | 营运期 | 对噪声源采取厂房隔音、距离衰减等降噪措施后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土 | 回填土 | 零排放 |
|  |  | 建筑垃圾 | 回填土 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫处置 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 环卫处置 |  |
|  |  | 车辆清洗废水沉淀池沉渣 | 环卫处理 |  |
|  |  | 除尘装置粉尘 | 环卫处置 |  |
|  |  | 压滤机压滤泥砂 | 收集外售 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目区域周边植物主要为人工植物和农田，无天然、珍稀野生动、植物物种。项目废水主要为车辆清洗废水、洗砂废水、生活污水。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，洗砂废水经洗砂废水处理罐沉淀压滤机压滤后回用。生活废水经化粪池处理后定期清运做农肥。对外界生态的影响主要为废气的生态影响。通过分析，本项目废气采取有效的污染防治措施下，所排放的废气对项目所在地生态环境影响较小。 |

表8-2 “三同时”验收一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 治理效果 | 环保投资 (万元) | 运行费用 (万元) | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷水抑尘装置等 | 颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 40 | 10 | 与主体工程同时设计 同时施工同时投入使用 |
|  | 3台布袋除尘器、2台旋风除尘器、3根15m高排气筒 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池1座 | 定期清理做农肥 |  |  |  |
|  | 车辆冲洗水、洗砂水 | 沉淀池1座，水罐2座、压滤机1台 | 回用于生产 |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门接收处理 | 合理处置，避免产生二次污染 | 10 | 3 |  |
|  | 车辆清洗废水沉淀池沉渣 | 环卫处理 |  |  |  |  |
|  | 除尘装置粉尘 | 环卫处置 |  |  |  |  |
|  | 压滤机压滤泥砂 | 收集外售 |  |  |  |  |
| 噪声 | 作业设备噪声、运输车辆噪声 | 隔声、减震、绿化设施，同时加强运输车辆的管理 | 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 | 10 | 5 |  |
| 环保投资合计 | - | 60 | 18 | - |
| 环保投资占总投资比例(%) | - | 3 | - | - |

# 九、结论与建议

1. 结论 1.1 项目概况 项目位于江苏省连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业区内，投资2000万元购置机制砂和石子自动化设备，建设机制砂石子生产线1条、机制砂生产线1条；形成年产180万吨机制砂和石子生产能力，其中机制砂石子生产线年产机制砂20万吨、石子100万吨，机制砂生产线年产机制砂60万吨。 1.2 产业政策 经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183 号，2013 年3 月15 日），拟建项目符合地方产业政策要求。 1.3规划相符性 项目位于江苏灌河半岛临港产业区内，江苏灌河半岛临港产业区产业规划环境影响评价正在编制中，项目建设已取得江苏灌河半岛临港产业区管委会的同意，项目满足江苏灌河半岛临港产业区的规划。 1.4 “三线一单”符合性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），建设项目东侧距离灌河洪水调蓄区仅21m。本项目不在生态红线保护区范围内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）要求。 环境质量底线： 根据《2018年连云港市环境质量公报》，2018年区、县城区主要污染物中可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；其他指标均满足该标准二级浓度限值。 连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。 在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9 微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030年PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。根据连云港市生态环境局发布的《2018年11月连云港市区地表水环境质量》：灌河水质达Ⅲ类标准，满足连云港市生态环境局发布的考核要求。 资源利用上线：项目不会改变区域土地利用现状格局，符合土地资源利用上线要求。 负面清单：项目的建设具有良好的社会经济效益，不属于负面清单规定的禁止和限制的建设项目。 本项目建设总体符合“三线一单”的要求。 1.5 环保防治措施 本项目废气主要为粉尘，包括来源于生产给料、生产线产生的粉尘等。 企业拟将该给料斗粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（1#）排放，粉尘外排量为0.04t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为8.98mg/m3。 项目两条生产线的破碎、筛分环节皆有粉尘产生，在破碎、筛分环节上方设置集气罩收集粉尘，风机风量约为3000m3/h，收集后的粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理后，处理效率约为99.5%，处理后的废气经15m高排气筒（2#、3#）排放，粉尘排放总量约0.945t/a（碎石机制砂石块生产线0.54t/a、风化石机制砂生产线0.405t/a），排放浓度分别为37.5mg/m3（碎石机制砂石块生产线）、30mg/m3（风化石机制砂生产线），排放速率分别为0.023 kg/h（碎石机制砂石块生产线）、0.09kg/h（风化石机制砂生产线）。 综上所述，项目粉尘排放浓度、速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 1.6 总量控制： 项目污染物排放量统计见表9-1，新增的总量通过在灌南县区域内平衡。 表9-1 项目污染物排放情况表 种类 污染物名称 污染物排放量t/a 废气 颗粒物 0.985 废水 0 固废 0 综上所述：项目位于江苏省连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业区内，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合江苏省生态红线保护区划；拟采用的各项污染防治措施合理、有效；大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资 料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2. 建议 （1）加强管理，减少施工扬尘污染，工地设置围挡并配置细目防尘网。及时对运输道路打扫和洒水，必要时对建设区域采取水雾降尘。在运输、装卸建筑材料时，必须采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等，要防止散落。 （2）建筑施工场界的噪声须达到GB12523-2011的规定值。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件1   项目立项

附件2  营业执照

附件3  委托书

委 托 书

江苏智盛环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我单位的实际情况，特委托贵公司对我单位“年产180万吨机制砂和石子项目进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。

特此委托。

连云港众润建材有限公司

2019年11月

附件4  保信用承诺书

连云港市企业环保信用承诺书

| 单位全称 | 连云港众润建材有限公司 |
| --- | --- |
| 社会信用代码 | 91320724MA1YU0EN0T |
| 项目名称 | 年产180万吨机制砂和石子项目 |
| 项目代码 | 2019-320724-30-03-542497 |
| 信用承诺事项 | 我单位申请建设项目环境影响评价审批□，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治设施审批发放□，环境保护专项资金申报□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 6、严格按照环保专项资金相关使用规定落实资金的使用，做到不弄虚作假、不截留、挤占、挪用资金。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |

附件5  土地性质证明

附件6  同意建设证明

附件7  法人身份证

附件8  厂房租赁合同

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目500m范围内土地利用现状图

附图4  项目水系图

附图5  项目生态红线图

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

项目所在地