灌环审〔2019〕108 号

关于对连云港利再来再生资源有限公司建筑垃圾资源综合利用项目环境影响报告表的批复

连云港利再来再生资源有限公司：

你公司委托南京赛特环境工程有限公司编制报批的《建筑垃圾资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3、项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目运营期主要废水是生活废水、冲洗废水和初期雨水等。生活废水经化粪池处理达到接管标准后，经开发区管网，接入海西污水处理有限公司，不得外排；冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于车辆及地面冲洗，不得外排。

4、项目产生的噪声源主要为破碎机、振动筛和制砖机等运行时产生的噪声。经选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理后，同时必须严格生产时段控制，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、项目产生的废气主要为破碎及筛分粉尘、搅拌粉尘、原料运输扬尘和堆场扬尘等。在项目运行过程中必须严格按要求加强粉尘控制收集，从源头做好大气污染物防治工作。项目须采取全过程密闭和喷淋洒水等措施，特别是原料生产车间和成品车间等，以减少粉尘等主要大气污染物排放。其中破碎及筛分粉尘和搅拌等工序产生的粉尘必须密闭处理，并经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，分别通过1#、2#不低于15米排气筒高空排放，其排放必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；严格按照报告表要求，加强无组织废气收集工作，负责原料运输的汽车进出必须做好清洁，厂区路面进行硬化，并定时洒水和加强厂区管理等方式降低扬尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；厂区内所有堆场必须采取密闭和安装喷淋等措施，做好厂区内地面硬化，并采取遮盖和设置防风抑尘网等方式降低粉尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；皮带输送须密闭处理降低粉尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；未被收集到的破碎、筛分、搅拌等工序产生的粉尘，通过加强通风和排气的方式排放，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，所有废气必须严格按要求，达标排放。

6、本项目固废主要为筛分杂质、除尘器收集的粉尘、化粪池污泥和生活垃圾等。须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则、环评及固废相关法律法规要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中筛分杂质收集后外售；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；化粪池污泥和生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

7、建设单位必须按环评核算要求执行防护距离，防护距离范围内以后不得建有居民、学校、医院等环境敏感目标。

8、重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水及土壤。

三、经我局总量部门核定主要污染物控制指标：

COD:0.0072t/a;氨氮:0.00072t/a;总磷:0.000072 t/a;总氮:0.00216 t/a;颗粒物:0.495t/a。

四、本项目必须严格按照环评报告表要求控制原料来源和成份，利用和处置本县范围内的建筑垃圾。

五、项目建成后要按环保法律法规要求办理环保治理设施“三

同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

六、项目建成投运后要按照环保法律法规要求全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与环保部门联网。

七、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化的，必须报我局重新审批。

八、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

连云港市灌南生态环境局 2019年 12 月 3 日印发

2019年 12 月 3 日