# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 灌南宏耀环保能源有限公司热网工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 灌南宏耀环保能源有限公司 |
| 法人代表 | 林耀年 | 联系人 | 陈总 |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县经济技术开发区B区明辉路 |
| 联系电话 | 13915769751 | 传真 | / | 邮政编码 | 222511 |
| 建设地点 | 连云港市灌南县经济技术开发区 |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县行政审批局 | 批准文号 | 灌南行政审批备[2019]170号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积(平方米) | / | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 6564.98 | 其中：环保投资(万元) | 55 | 环保投资占总投资比例 | 0.838% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 一、原辅材料及设备情况： 本项目为非生产性项目，无需原辅材料，主要设备为管道铺设。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | / | 燃煤(吨/年) | / |
| 电(度/年) | / | 蒸汽(万立方米/年) | / |
| 柴油(吨/年) | / | 其他(吨/年) | / |
| 废水(生活污水)排水量及排放去向： 本项目无废水产生。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

# 二、工程内容及规模

| 1.项目由来 城市集中供热具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。集中供热的建设是城市治理大气污染，提高能源利用率的重要措施，是提高人民生活质量的公益性基础设施，热力网是实现城市集中供热的基本条件之一。 灌南宏耀环保能源有限公司规划在灌南县经济技术开发区建设配备2×75t/h+1×130t/h高温高压锅炉和2×CB7.5MW+1×CB9MW汽轮发电机组的热电厂，其额定供热能力为280t/h。 为了适应区域规划调整要求，更好地为灌南经济开发区及周边区域提供服务，同时实现自身的可持续发展，灌南宏耀环保能源有限公司决定建设热电联产项目，目前《灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目环评报告书》已于2017年8月编制完成，且在2017年9月19日取得江苏省环境保护厅批复，批复号为：苏环审[2017]46号，批复中明确要求，供热管网应另行办理环保审批手续。 灌南宏耀环保能源有限公司位于灌南县城东工业集中区，东邻郑于大沟，西、北、南侧均为入区企业。灌南宏耀环保能源有限公司，为了实现园区的集中供热，灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，解决区域集中供热的问题。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28修订）有关规定，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”本项目属于新建管网项目，因此本项目需编制环境影响报告表。为此灌南宏耀环保能源有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目环境影响报告表的编制工作，江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，编制了灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2.三线一单 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。 （1）生态红线 本项目为供热管网铺设项目，管线铺设距离较长，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)要求，管线铺设过程中经过盐河（灌南县）洪水调蓄区和南六塘河清水通道维护区，根据《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》，本项目距离最近的生态红线为灌南县地下水饮用水水源保护区，具体生态红线管辖范围见下表。 表2-1 项目所在地生态红线 区域 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（km2） 与本项目相对位置关系 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 灌南县 南六塘河清水通道维护区 水源水质保护 南六塘河（市边境至盐河）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度12公里 4.3 4.3 穿过 盐河（灌南县）洪水调蓄区 洪水调蓄 盐河（市边境至新沂河）河道及两侧堤脚内范围，长度29公里（该区域有0.3平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有0.1平方公里与武障河重要湿地重合） 2.09 2.09 穿过 灌南县地下水饮用水水源保护区 水源水质保护 以各开采井为中心，半径30米的圆形区域；地理位置为E119°21′08″，N34°05′39″ 一级保护区外以各开采井为中心，半径300米的外围井外接多边形区域 0.24 0.02 0.22 S 2000m 根据生态红线要求，南六塘河清水通道维护区为二级管控区，二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁；盐河（灌南县）洪水调蓄区为二级管控区，洪水调蓄区内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物；在船舶航行可能危及堤岸安全的河段，应当限定航速。根据管控要求，本项目为管网铺设项目，不属于生产项目，跨越河流采用地下穿越的方式，不直接与河水接触，污染主要为临时性的，施工期结束后，即可消除，运营期无三废产生，不属于管控要求，因此符合省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》的要求，具体见附图4。 （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-2所示。 表2-2 与连云港环境质量底线的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、大气环境质量 大气环境质量管控要求。到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据可知，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5及O3。通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。 符合 2、水环境质量 水环境质量管控要求。到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到100%，劣于Ⅴ类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨,氨氮控制在1.03万吨。 根据地表水现状监测结果，郑于大沟水质因子中COD、BOD、氨氮、总磷、总氮的评价指数＞1，其余监测因子的评价指数均＜1，说明郑于大沟已受到一定的污染。目前灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号）（详见附件），针对郑于河水质问题，提出整治措施，落实相应整改措施后可有效改善区域河道的水质，实现郑于大沟水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求 符合 3、土壤环境质量 加强土壤环境风险管控。利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。 符合 根据上述分析，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）资源利用上线 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-3所示。 表2-3 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 水资源总量红线 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。 本项目为灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，本项目无需用水。 符合 严格设定地下水开采总量指标。 本项目无需用水，不开采地下水。 符合 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。 本项目无需用水 符合 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。 能源总量红线 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。 本项目能源消耗为12.29吨标准煤/a（电耗、水耗、蒸汽耗等折算）。 符合 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号）内容，提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-4所示。 表2-4 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、水资源消耗 水资源利用管控要求。严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 1、本项目无需新增用水，不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 符合 2、土地资源消耗 土地利用管控要求。优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。 符合 3、能源消耗 能源消耗管控要求。加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企 业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 本项目为灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。 符合 本项目位于灌南县经济开发区；项目能耗严格按照相应标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 根据上述分析、要求，本项目符合当地资源消耗上限要求。综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），具体分析结果见表2-5所示。 表2-5 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 符合性 1、连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求 （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，且位于灌南经济开发区。 符合 （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目为供热管网铺设项目，管线铺设距离较长，管线铺设过程中经过盐河（灌南县）洪水调蓄区和南六塘河清水通道维护区，根据管控要求，本项目为管网铺设项目，不属于生产项目，污染主要为临时性的，施工期结束后，即可消除，运营期无三废产生，不属于管控要求。 符合 （3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目为热网铺设项目，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的行业；且无含汞、砷、蝠、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。 符合 （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源使用电能。 符合 （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。 符合 （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发〔2017〕7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发〔2017〕134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。 本项目为管网铺设项目，不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。 符合 （7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合产业政策，项目技术和设备工艺或污染防治技术成熟，且不属于环境保护综合名录(2015年版)的高污染、高环境风险产品的生产。 符合 （8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目不属于生产型项目，产生的污染物主要为噪声，可以满足噪声的标准要求，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面达到国内先进水平 符合 （9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 工业项目选址区域拥有相应的环境容量 符合 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 3.工程内容 项目名称：灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目； 建设单位：灌南宏耀环保能源有限公司； 建设地点：灌南县经济开发区； 建设性质：新建； 项目总投资及环保投资情况：本项目总投资为6564.98万元，环保投资为55万元； 时间安排：办项目建设时间为6年。 （1）建设内容 根据集中供热区域与热源电厂的相对位置，以及集中供热区域内已建及拟建热用户的分布情况，本设计供热管网划分为西线和南线。西线中压蒸汽管线从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出沿明辉路到灌南新冠酒业有限公司，长度为1000米；西线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿明辉路、新东北路、北环路、迎宾大道、青岛路、珠海路、宁波路至银得隆木业，长度为15000米；南线低压蒸汽管网自宏耀公司对外供汽口接出，沿太仓路至郑于桥，折向东沿道路至连云港友和食用菌有限公司，长度为8000米。 表2-6 建设内容见下表 编号 流量（t/h） 管径 展开长度（m） 始端压力 终端压力 备注 A-B′ 40.38 DN400 10412 2.8 MPa 2.63 MPa A点为灌南宏耀环保能源有限公司，B’点为连云港东森科技发展有限公司，B点为灌南县浩瀚木业有限公司，C’点为后小岛,C点为连云港森森酒业有限公司，D’点为灌南宏达循环经济产业园，D点为灌南县共兴木业有限公司 B′-B 16.91 DN300 4240 2.63 MPa 2.58 MPa A-C′ 54.68 DN500 7220 1 MPa 0.83 MPa C′-C 28.49 DN350 7230 0.83 MPa 0.48 MPa A-D′ 81.43 DN500 1280 1 MPa 0.93 MPa D′-D 26.03 DN400 7245 0.93 MPa 0.8 MPa （2）供热管网设计参数 供热管网设计参数确定： 西线管网： 低压蒸汽管网设计温度300℃； 低压蒸汽管网设计压力1.3MPa（G）； 中压蒸汽管网设计温度400℃； 中压蒸汽管网设计压力3.0MPa（G）； 南线管网： 低压蒸汽管网设计温度300℃； 低压蒸汽管网设计压力1.3MPa（G）； 蒸汽管道设计类别为GB2压力管道。 （3）管道敷设方式 为减少成本、降低施工难度、便于维护，本设计供热管道敷设方式以架空为主要敷设方式，部分特殊地段采用地埋敷设。架空敷设高度结合路由的具体情况采用高、中、低支架相结合的型式，尽可能敷设在路旁绿化带内，尽可能不跨越或少跨越城镇主干道、繁华地段、河流、铁路。 （4）特殊地段处理方案 管道过主要道路采用桁架敷设方式，可以利用桁架制作当地政府的宣传标语，提高综合利用率。过次要道路可采用直接高架方式。穿越企业大门采用高架架空跨越方案或直埋敷设方案。穿越河流采用地下穿越的方式。 4.管网水力计算及管径的确定 （1）管网水力计算范围及原则 供热管网的管径应根据蒸汽的流量、性质、流速、输送距离及管道允许的压力损失等通过水力计算确定。 本项目以实际统计热负荷为依据，对管网进行详细的管网水力计算。管网的水力计算根据最大流量确定管径，并通过平均流量工况进行管径的核算。 （2）蒸汽管网水力计算参数 依据热用户对蒸汽参数的要求，考虑用户同时使用率0.7，确定管网水力计算参数如下： 1）西线供热管网蒸汽出口负荷量： 中压管道：出口参数：2.8MPa，386.8℃ 最大蒸汽流量40.38t/h 平均蒸汽流量28.85t/h 最小蒸汽流量23.4t/h 低压管道：出口参数：1MPa，280℃ 最大蒸汽流量54.68t/h 平均蒸汽流量39.07t/h 最小蒸汽流量31.69t/h 2）南线热管网蒸汽出口负荷量： 低压管道：出口参数：1MPa，280℃ 最大蒸汽流量81.43t/h 平均蒸汽流量57.97t/h 最小蒸汽流量47.19t/h 5、水力计算 （1）水力计算依据 以下水力计算表中A点为灌南宏耀环保能源有限公司，B’点为连云港东森科技发展有限公司，B点为灌南县浩瀚木业有限公司，C’点为后小岛,C点为连云港森森酒业有限公司，D’点为灌南宏达循环经济产业园，D点为灌南县共兴木业有限公司。 （2）水力计算结果 工况一：西线中压管网根据最大流量确定中压管道管径，西线中压热网管道接口按40.38t/h流量供出至末端灌南县浩瀚木业有限公司；西线低压管网根据最大流量确定低压管道管径，西线低压热网管道接口按54.68t/h流量供出至末端连云港森森酒业有限公司；南线低压管网根据最大流量确定低压管道管径，南线低压热网管道接口按81.43t/h流量供出至末端灌南县共兴木业有限公司。 编号 流量（t/h） 管径 展开长度（m） 计算长度（m） 始端压力（MPa） 始端温度（℃） 终端压力（MPa） 终端温度（℃） A-B′ 40.38 DN400 10412 12494 2.8 386.8 2.63 303.5 B′-B 16.91 DN300 4240 5088 2.63 303.5 2.58 269.58 A-C′ 54.68 DN500 7220 8664 1 280 0.83 222.2 C′-C 28.49 DN350 7230 8676 0.83 | 222.2 0.48 164.4 A-D′ 81.43 DN500 1280 1536 1 280 0.93 269.76 D′-D 26.03 DN400 7245 8694 0.93 269.76 0.8 211.8 根据以上计算结果，最优管径方案如下： 西线中压管网：从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出DN400蒸汽管道沿明辉路向西架空敷设至新东北路，后沿新东北路向南架空敷设至北环路，管线沿北环路向西架空敷设至南六塘河，后沿南六塘河向南架空敷设至迎宾大道，管线沿迎宾大道向西架空敷设至青岛路，后变径为DN300沿青岛路向南架空敷设至珠海路，管线沿珠海路向西架空敷设至宁波南路，后沿西面无名路向西架空敷设至灌南县浩瀚木业有限公司。 西线低压管网：从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出DN500蒸汽管道沿明辉路向西架空敷设至新东北路，后沿新东北路向南架空敷设至北环路，管线沿北环路向西架空敷设至南六塘河，后变径为DN350沿南六塘河向南架空敷设至迎宾大道，管线沿迎宾大道向西架空敷设至青岛路，后沿青岛路向南架空敷设至珠海路，管线沿珠海路向西架空敷设至宁波南路，后沿西面无名路向西架空敷设至连云港森森酒业有限公司。 南线管网：从灌南宏耀环保能源有限公司对外供汽出口接出DN500蒸汽管道沿太仓路向南架空敷设至裕灌农业园，后变径为DN400继续沿太仓路向南架空敷设至郑于桥，后折向东沿道路架空敷设连云港友和食用菌有限公司。 6.管道防腐 本设计管道除锈后，刷无机富锌耐高温漆进行防腐。埋地部分采用钢套管直埋预制保温管，直埋保护钢套管采用环氧煤沥青特加强级防腐，同时采用牺牲阳极的阴极保护措施，可使蒸汽地埋管的使用寿命大于25年。 7.产业政策相符性 本项目为D4430热力生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于 “鼓励类”二十二“城市基础设施中第11条城镇集中供热建设和改造工程”范畴，项目建设符合现行的相关产业政策鼓励发展方向。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 8.与灌南县区域限批要求相符性分析 江苏省环境保护厅于2018 年4 月4 日发布了《关于对灌南县实施区域限批的函》，函中“暂停除环保基础设施类项目和民生类项目外的所有建设项目环评文件审批”。 本项目为热网工程项目，属于公共基础设施类项目，因此，不属于区域限批类项目，属于民生类、环保基础设施类建设项目清单中“十一、交通运输业、管道运输业和仓储业，城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”项目，不在区域限批名录内。 |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 灌南宏耀环保能源有限公司已建设热电联产项目，目前《灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目环评报告书》已于2017年8月编制完成，且在2017年9月19日取得江苏省环境保护厅批复，批复号为：苏环审[2017]46号，根据《灌南宏耀环保能源有限公司热电联产项目环评报告书》中要求，本公司在灌南县经济技术开发区建设配备2×75t/h+1×130t/h高温高压锅炉和2×CB7.5MW+1×CB9MW汽轮发电机组的热电厂，其额定供热能力为280t/h。 1、废气 （1）锅炉烟气 公司采用循环硫化床锅炉，控制NOx产生浓度约200mg/Nm3，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，脱硫效率不低于97.5%；烟气选择SNCR+SCR组合工艺进一步脱硝，脱硝效率达到78%以上；锅炉配置布袋除尘器、湿式电除尘器，综合除尘效率可达99.96%以上。 （2）粉尘 主要是卸煤、输煤系统和储煤场产生的粉尘。 ①储煤系统粉尘 现有工程年燃煤量约21万吨，项目燃煤主要通过水运，建设单位委托专业公司进行煤炭装卸，然后再通过封闭的皮带机将卸煤码头的煤炭运输进厂直接卸入干煤棚。 煤炭储存在封闭干煤棚内，煤场四周设喷淋装置，定期向煤场内喷水抑尘。采取上述措施后煤场粉尘量，类比同类项目，按照燃煤量的0.0001%计，粉尘排放量为0.21t/a。 ②输煤粉尘 现有工程厂内皮带机采取封闭措施，输煤系统转运站的皮带机头部和尾部设置喷水除尘。现有工程在碎煤机楼碎煤，碎煤机楼为封闭结构，在碎煤机出料与皮带机导料槽装设布袋除尘，收集破碎过程产生的煤粉尘，整个系统均封闭式，无出风口，类比同类项目，碎煤中产生的粉尘按用煤量的0.1%计，经布袋除尘器除尘后，外排放约0.21t/a。转运站内设有除尘装置（布袋除尘器），类比同类项目，经布袋除尘后，粉尘的外排放约0.01kg/h。 ③干灰库、石灰石粉料仓粉尘 现有工程脱硫的吸收剂为石灰石，拟采用外购石灰石粉由罐车运至脱硫岛内，本项目在脱硫综合楼内设有石灰石粉仓。项目设1个150m3的石灰石仓。根据项目设计资料，粉仓顶部安装布袋除尘器，石灰石粉粒度较小，水份低，除尘器过滤效率不小于99%，排气侧粉尘排放浓度应不大于50mg/Nm3，过滤风速约0.5-0.8m/min（出口直径约1.5m）。 现有工程设2座直径为9m的干灰库，灰库容积为800m3，可贮存本期项目1×75t/h +1×130t/h锅炉约8天的排灰量。现有工程建设灰库用于储存飞灰。为防止粉尘飞扬，干灰库和石灰石粉仓顶均设置脉冲袋式除尘器，类比同类规模项目，起尘量约2kg/h，99%的起尘量经布袋除尘器去除，经除尘器处理后排尘量约0.02kg/h。 另外，考虑事故应急需要，项目在厂内建有3个2000m3、总容积6000m3应急灰罐，可储存一个月的灰渣量，顶部设布袋除尘器，类比同类项目，经布袋除尘后，粉尘的外排放约0.01kg/h。 （3）其他废气 现有工程脱硝使用20%氨水，设1个35m3氨水储罐，项目年氨用量约1120t/a，参照同类项目经验，物料的损失量约0.05%，估算项目液氨储存过程无组织排放量约0.115t/a。 2、废水 现有工程产生的废水主要为化水系统排水、锅炉定连排、脱硫系统排污、冷却塔排水等。 其中锅炉定连排、冷却塔排水为清下水，锅炉定连排水作为循环冷却系统补水。化水系统超滤反洗水废水回一体化净水器重复使用，化水系统反渗透废水回用于脱硫系统补水、灰渣调湿、煤场输煤系统补水、道路冲洗及绿化、主厂房冲洗等，其他化水系统反渗透废水排放至污水管网。 脱硫系统废水经中和、絮凝沉淀处理达标后用于煤场防尘。 生活污水预处理后与部分未能利用的化水系统反渗透废水接管到灌南县城东污水处理厂。 冷却塔排水直接排放雨水管网。 3、固废 （1）灰渣、脱硫石膏产生量及处置方式 现有工程建两座直径为9m的干灰库，灰库容积为800m3，可贮存现有工程1×75t/h +1×130t/h 共3台锅炉约8天的排灰量。另建设应急灰罐，总容积不低于6000m3，可保证项目约一个月的灰渣量存放。 现有工程除灰系统采用灰、渣分除方式。布袋除尘器收集的干灰，由气力输送系统送至灰库，通过汽车运至综合利用场所。锅炉底渣采用机械除渣的方式，经冷渣器冷却后的干渣落入皮带机，由皮带机输送到锅炉房外钢渣仓，再通过汽车运到厂外综合利用场所。灰、渣100%得到综合利用，不设永久性灰渣场。布袋除尘器产生的废布袋作为一般固废由环卫清运。 （2）废催化剂 现有工程SCR 系统所用催化剂（V2O5、TiO2）一般约每隔 3 年更换一次，脱硝催化剂产生量130t/h锅炉10m3/3年，75t/h锅炉6m3/3年。属于《国家危险废物名录》（2016年版）中 “HW50772-007-500废催化剂，工业烟气选择性催化脱硝过程产生的废烟气脱硝催化剂 ( 钒钛系 )” 。建设单位应在项目投产前落实危废处理单位，项目实施后将更换下的废脱硝催化剂送有资质的危废处置单位进行处置。更换完后立即送有资质单位处理，不在厂区内暂存。 （3）脱硫废水设施污泥 现有工程脱硫废水污泥产生量每小时约40kg，年产生量约280t，污泥经脱水后与煤混合进入厂内锅炉焚烧处理。 （4）现有工程定员140人，年生活垃圾产生量约51吨，交环卫部门处理。 4、噪声 经国内同类电厂设备声源类比调查，本项目主要噪声源是汽轮机、发电机、空压机、送、引风机、碎煤机、冷却塔、泵类等运转设备，还有事故情况下锅炉对空排汽。 5、现有项目污染排放情况 由原报告可知，现有工程原有污染排放，均合理可靠，排放的各种污染物均可达到相应的排放标准。 现有工程污染排放情况见表2-7： 6、主要环境问题 公司原有项目一期项目主体工程已经建成，尚未组织验收；供热管网尚未铺设。 7、“以新带老”措施 尽快加快厂区建设，安排厂区验收；本项目《灌南宏耀环保能源有限公司热网工程》，完善环保手续，加快管网的铺设。 本项目污染物排放”三本帐”见表2-7。 表2-7 原有工程污染物“三本帐”（t/a） 污染物名称 产生量 削减量 外排量 废水 水量 792460 595000 197460 COD 29.564 21.286 8.278 SS 31.518 23.386 8.132 氨氮 0.051 0.014 0.037 总磷 0.006 0.002 0.004 清下水 水量 49700 39200 10500 COD 1.491 1.176 0.315 SS 1.596 1.176 0.420 有组织废气 废气量（万Nm3/a） 147091.7/148752.8 0 147091.7/148752.8 SO2 1693.50/1589.20 1651.16/1549.47 42.34/39.73 NOx 294.18/297.51 229.46/232.06 64.72/65.45 烟尘 16389.53/29547.03 16382.97/29535.21 6.56/11.82 汞及其化合物 0.0487/0.0317 0.0341/0.0222 0.0146/0.0095 无组织废气 氨 / / 0.115 粉尘 / / 0.799 工业固废（万t/a） 灰渣 52619 52619 0 废布袋 5 5 脱硫石膏 6090 6090 污泥 280 280 废催化剂 5.7吨/3年 5.7吨/3年 备注：废气污染物：设计煤种/校核煤种，工业固废量按设计煤种或校核煤种最大估算量统计。 |

# 三、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 连云港位于中国沿海中部，江苏省东北部，处于北纬33°59′～35°07′、东经118°24′～119°48′之间。东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。东西最大横距约129千米，南北最大纵距约132千米。土地总面积7499.9平方千米，水域面积1759.4平方千米，市区建成区面积120平方千米。连云港市地处中国海陆、南北过渡的结合部，是全国首批沿海14个对外开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡、中国优秀旅游城市、中国水晶之都。连云港下辖3个市辖区、3个县级行政区：海州区、连云区、赣榆区、东海县、灌南县、灌云县。 灌南县位于江苏省北部海滨城市—连云港市南翼，地处北纬33°59′至34°27′、东经119°07′至119°48′之间，濒临黄海。西与宿迁的沭阳接壤，东、南与盐城的响水和淮安的涟水相连，北隔新沂河与灌云县相望，位于四市交界处。东西最大直线距离71公里，南北30公里，县域总面积1041平方公里，其中海岸线8.72公里，拥有海域面积1160多公顷，水域面积263平方公里。 本项目选址在灌南县经济开发区，项目地理位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 灌南县为海相成陆。县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。地势南高北低，西高东低。地面高程西南部达5.9m，东部2.0m，地面坡降1:18000。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部上，整个地势自西北向东南倾斜。灌南县地质结构简单，地壳稳定性好，地震频度低，强度弱，地震强度为5度，无危害性地震突然发生。 本地区地震基本设防烈度为7度。 3、气候气象 连云港地处暖温带和北亚热带的过渡地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征。气候总的特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，气候温和；由于受大陆气候影响较大，故冬夏季较长，春秋季相对稍短。该区年平均气温14.1℃，年均降水量1024.7mm。本区多风，春季多大风、疾风，年平均风速为3.6m/s。 项目所在地年主导风向为S，频率为14.52%，次主导风向为SSW、ENE，出现频率分别为10.76%、9.69%；ESE、NNW风向年出现频率最少，分别为1.15%和1.51%；区域年静风频率为11.04%。 评价区域内因地势平坦，滨临黄海，加之受季风影响，平均风速较大，各月平均风速在2.9～4.3m/s之间，年平均风速为3.6m/s，大气输送条件较好，有利于大气污染物扩散。 区域受陆地、海洋不同热力作用影响，地面气温水平分布表现出明显规律性，秋、冬季为东暖西冷。 4、河流水文 项目所在区域主要河流有郑圩大沟、六塘河、武障河和灌河等。 郑圩大沟的河底高程在-0.1～0.5m 之间，河宽约40m，郑圩闸闸底高程-0.5m，排涝水位上游3.2m，闸下2.3m，设计流量15m3/s，最大过闸流量29.5m3/s，闸下最高水位4.12m。 武障河为灌河的一大支流，该河西起盐河，东止东山岔，长12.5km，河底高程-2.5～-6.0m，河底宽64～100m，边坡1∶4。两岸挡潮堤标准为堤顶宽5～7m，顶高程5.0m。 灌河又名潮河，属淮河水系，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流，自灌南县东三岔经响水至灌云县燕尾港入海，干流全长74.5km，流域面积约6400km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。河床断面稳定，多年来河床冲淤变化不大，河势稳定，灌河水深条件优良，功能主要是航运、泄洪。 灌河一般水深6～8m，最深达11m以上，水面零米线槽宽300～900m，最宽达1200m。弯道段河宽较窄，水深较大，过渡段河道顺直，河道较宽，水深较小。灌河常年受海潮影响，灌河堆沟、五队乡段属感潮河段，灌河口燕尾港潮位站处的平均潮差为3.24m，潮水远达盐河蔡宫，涨、落潮流量相近，大进大出，不易淤积。灌河两岸挡潮堤标准围堤顶宽5.0m，顶高程5.5m。灌河主要支流有武障河、义泽河、龙沟河、南北六塘河、柴米河、一帆河等。入灌诸沟河在堤上都建有挡潮闸。 南六塘河上起杰勋河，下止盐河，全厂33.4千米。灌南境内自沈三圩至盐河长12.5千米。河底高程2.5~-2.0m，河底宽25~74m，边坡1:3。流域面积954.6平方千米。 盐河南起杨庄，北至新浦，全长152km。灌南境内南起殷度桥，北止岑池河，长28km。盐河河底高程5.0～-2.5m，河底宽40～20m。流域面积359.3km2。盐河曾以盐运为主，现已成为集灌、排、运输等多种功能为一体的河道。 5、地下水 项目所在地处于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，属低山丘陵和平原地貌，地势从西北向东南由高到低。灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组成。浅层孔隙水的地面高程为2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上地三纪沉积物，岩性以灰白色中细沙、中粗沙为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m。 6、生态环境 灌南县的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；该区林木全系人工栽植，品种主要为桑、槐、柳、榆、椿、泡桐和杨等，主要分布于道路和河道两边以及村民宅前屋后。灌河边多为芦苇。天然植被现存的不多，主要分布在近海滩涂地区，常见的有盐蒿、兰花草和茅草等。 项目所在地为灌南县新安镇，项目所在地有少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物，无珍惜濒危野生动物，无需特殊保护的植物和古树名目木。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会环境概况 灌南县总面积1041平方公里，下辖10个建制镇、1个乡和8个园区，共有245个行政村。11个乡镇分别为北陈集镇、张店镇、孟兴庄镇、汤沟镇、百禄镇、三口镇、堆沟港镇、新安镇、新集镇、田楼镇和李集乡。其中新安镇为县政府所在地，是全县的政治、经济、文化中心。8个园区包括灌河半岛临港产业园、连云港化工产业园、江苏省灌南经济开发区、灌南现代化物流园、灌南金属精加工园、灌南现代农业示范园、灌南生态农业产业区、灌南特种船舶产业园。 二、社会经济现状 2018年，灌南县地区生产总值实现374亿元，可比价增长5.5%。服务业增加值实现145亿元，不变价增长12%。一般公共预算收入完成22.4亿元，同比增长2.4%。规模以上固定资产投资完成123.8亿元，同比下降25.4%。其中：工业投资完成70.1亿元，同比下降15.2%；工业技改投资完成32.6亿元，同比下降21.4%；高新技术产业投资完成16.1亿元，同比下降36.1%。实际利用外资完成8345万美元，同比增长29.3%。社会消费品零售总额完成113亿元，同比增长10%。外贸进出口实现2亿美元，同比下降24.6%。 三、文物保护、风景名胜 灌南建县时间虽短，但存在的历史却很悠久。县域内主要文物古迹有垄沟石刻雕像、小尧乡邵圩村百寿坊石刻和张店镇盐河东岸的王耀斋纪念碑。 项目所在区域，居民健康状况良好，无地方病存在和发生。 建设项目周围无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目位于灌南县新，据灌南县环境监测中心站历史监测资料，项目所在地的环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 （1）空气环境质量 本项目评价基准年为2018年，本次评价选用连云港市环境监测站发布的2018年监测数据进行区域达标评价，数据来自https://www.aqistudy.cn/historydata/。根据2018年1月1日至2018年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表4-1 2018年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 污染物 年评价指标 标准值 现状浓度 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 60 15 25 达标 日平均第98百分位数 150 36 24 NO2 年平均浓度 40 30 75 达标 日平均第98百分位数 80 72 90 PM10 年平均浓度 70 66 94.3 达标 日平均第95百分位数 150 147 98 PM2.5 年平均浓度 35 43 122.9 不达标 日平均第95百分位数 75 108 144 CO 日平均第95百分位数 4.0 1.5 37.5 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 160 164 102.5 不达标 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、O3。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程： （1）限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 （2）限期完成连云港市已有20t/h以上（含20t/h锅炉）的提标改造； （3）各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰；各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 （4）限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOX、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5 吨/年。 （5）生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9 吨/年。 （6）公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOX、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目附近主要河流为郑于大沟，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，烧香河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据江苏迈斯特环境检测有限公司《灌南宏耀污水处理有限公司日处理4万吨工业污水项目》（距离本项目约为50米）环境影响评价2017年11月02日~04日对pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等进行了现场监测，连续监测3天，每天2次（上下午各1次）。项目所在区域环境水环境质量现状具体监测结果见表4-2。 表4-2 项目所在地地表水水质监测结果表（mg/L） 监测项目 W1 标准 单位 2017-11-02 2017-11-03 2017-11-04 pH值 6.91 6.92 6.93 6.96 6.95 6.94 6~9 无量纲 化学需氧量 37 35 38 36 35 37 30 mg/L 五日生化需氧量 7.52 7.08 7.87 7.23 7.24 7.74 6 mg/L 氨氮 7.00 6.82 6.74 6.76 6.57 6.68 1.5 mg/L 悬浮物 19 20 18 16 17 20 60 mg/L 总磷 0.647 0.632 0.542 0.562 0.537 0.540 0.3 mg/L 总氮 9.51 9.32 9.42 9.37 10.1 10.3 1.5 mg/L 监测项目 W2 标准 单位 2017-11-02 2017-11-03 2017-11-04 pH值 6.92 6.94 6.95 6.94 6.94 6.92 6~9 无量纲 化学需氧量 32 33 31 30 30 29 30 mg/L 五日生化需氧量 6.58 6.75 6.33 6.19 6.30 6.04 6 mg/L 氨氮 6.65 6.80 7.05 7.24 7.49 7.37 1.5 mg/L 悬浮物 18 21 17 19 16 18 60 mg/L 总磷 0.733 0.723 0.721 0.732 0.718 0.726 0.3 mg/L 总氮 9.44 9.32 9.66 9.73 10.6 10.4 1.5 mg/L 由上表可知，监测结果表明，项目郑于大沟COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，超标原因主要为周边企业及生活污水未经处理排放，及上游闸未开放，郑于大沟水流较少，河水不流通，污染物堆积，造成周边河流部分水质超标。 根据相关部门提供的资料，分析郑于河断面超标原因主要是该河道两岸部分工业及居民污水未接入城东污水处理厂，且一定程度上存在垃圾入河现象。灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），针对郑于河水质问题，提出整治措施，具体如下： ①实施人民东路段、西湖东路段等区域截污纳管，加强涧沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。 ②整治企业非法排口，定期对水质监控。 ③规范养殖场。 ④实施农田控污。 ⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗。 ⑥清淤疏浚。 ⑦新安港区的建设并交付使用。 3、声环境质量现状 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在地无固定噪声源的污染，声环境现状良好，区域环境噪声现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 4、其它现状 该地区无辐射环境和生态环境问题，未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于灌南县经济开发区，根据对项目的实地调查，项目主要环境保护目标见表4-3。 表4-3 主要环境保护目标 环境空气保护目标名称 坐标/m 方位 厂界最近距离（m） 规模 保护内容 环境功能 X Y 周庄村 0 -350 S 350 300 大气环境、环境风险 环境空气二类区 小东关 0 -380 S 380 500 于圩村 0 190 N 190 800 灌南县城 - - - - 5000 于营村 210 0 E 210 600 管庄村 20 0 E 20 550 武庄村 0 230 N 230 500 大周村 0 200 W 200 550 小周村 - - - - 550 王场 0 -400 S 400 300 王宋庄 0 200 N 20 30 李集乡 - - - - 600 表4-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（米） 规模 环境功能 水环境 郑圩大沟 - 穿越 小型 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 盐河 - 穿越 中型 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 南六塘河 - 穿越 中型 老六塘河 - 穿越 中型 声环境 厂界四周 - 200 - 《声环境质量标准》GB3096-2008 3类区标准 生态保护红线 南六塘河清水通道维护区 - 穿越 中型 清水通道维护区 盐河（灌南县）洪水调蓄区 - 穿越 中型 洪水调蓄区

# 五、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准 评价区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量评价标准（单位：mg/m3） 序号 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 1 SO2 小时 0.50 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 日平均 0.15 年平均 0.06 2 NO2 小时 0.20 日平均 0.08 年平均 0.04 3 PM10 日平均 0.15 年平均 0.07 4 TSP 日平均 0.3 年平均 0.2 5 PM2.5 24小时平均 0.075 年平均 0.035 6 CO 一小时平均 10 24小时平均 4 7 O3 一小时平均 0.2 8小时平均 0.16 水环境质量标准 根据连云港市地表水环境功能区划要求，六塘河、盐河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，郑于大沟水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表5-2 地表水环境质量标准限值表（单位: mg/L） 指标 pH COD BOD5 *SS 氨氮 总氮 总磷 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤30 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 Ⅳ类 6～9 ≤30 ≤6 ≤60 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 标准来源 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 *SS采用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94） 声环境质量标准 根据连云港市环境功能区划要求，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体见表5-3。 表5-3 区域噪声标准限值表 类别 标准值 单位 备注 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 大气污染物排放标准 施工扬尘（颗粒物）及焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。具体标准值见表5-4。 表5-4 大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放监控浓度限值 执行标准 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表5-5。 表5-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间 夜间 70 55 项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表5-6。 表5-6 工业企业厂界噪声标准 类别 标准值 单位 备注 昼间 夜间 3类 ≤65 ≤55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3、水污染物排放标准 本项目运营期无废水产生，产生的废水主要为施工废水，主要是为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，一般水量较小，经沉淀池处理后回用。施工过程中的生活污水依托周边现有环保设施，不外排。 |
| 总量控制指标 | 本项目为管道建设项目，运营期不产生废气、废水、及固废，因此本项目不需要申请总量。 本项目建成后，全厂污染物排放“三本账”。 表5-7 全厂工程污染物“三本帐”（t/a） 污染物名称 现有工程总量 技改项目增加量 技改项目消减量 技改项目排放量 本项目建成后全厂 废水 水量 197460 0 0 0 197460 COD 8.278 0 0 0 8.278 SS 8.132 0 0 0 8.132 氨氮 0.037 0 0 0 0.037 总磷 0.004 0 0 0 0.004 清下水 水量 10500 0 0 0 10500 COD 0.315 0 0 0 0.315 SS 0.420 0 0 0 0.420 有组织废气 废气量（万Nm3/a） 147091.7/148752.8 0 0 0 147091.7/148752.8 SO2 42.34/39.73 0 0 0 42.34/39.73 NOx 64.72/65.45 0 0 0 64.72/65.45 烟尘 6.56/11.82 0 0 0 6.56/11.82 汞及其化合物 0.0146/0.0095 0 0 0 0.0146/0.0095 无组织废气 氨 0.115 0 0 0 0.115 粉尘 0.799 0 0 0 0.799 工业固废（万t/a） 灰渣 0 0 0 0 0 备注：废气污染物：设计煤种/校核煤种，工业固废量按设计煤种或校核煤种最大估算量统计。 |

六、建设项目工程分析

（一）生产工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图6-1。 图6-1 项目生产工艺及产污环节图 拟建工程管线的供热介质为蒸汽，管架制作主要采用现浇混凝土和预制混凝土构建。 （三）污染源强分析 1、施工期 本项目在建设阶段由于建设施工，不可避免地将对周围环境产生影响。施工期主要污染因子有：粉尘、施工废水、噪声、固体废弃物等。 ⑴粉尘 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放。一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50 -V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。 表6-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（微米） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ②燃油废气 燃油废气主要为施工机械（如挖掘机等）和运输车辆排放的废气，主要污染物有CO、NOX、非甲烷总烃等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似，但总排放量不大。 ③焊接烟尘 本项目管道连接均采用焊接，焊条用量约6t，焊丝用量约为0.75t，焊条产生量按6g/kg计，焊丝产生量按0.2g/kg计，拟建工程共产生焊接烟尘约36.15kg。 ⑵废水 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。 生活污水按日均施工人员50人计，生活用水量按50L/人•d计，则日生活用水量为2.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为2m3/d。主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，污染物产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、3 mg/L、3 mg/L。 建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，本项目施工量少、施工期短，施工废水排放量很少，主要污染因子为悬浮物。 ⑶噪声 噪声主要来自建筑施工过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要建筑机械施工噪声源强见表6-3。 表6-3 建筑施工机械噪声声级 (dB) 距离声源10 m 距离声源30 m 噪声声级范围 平均噪声级 噪声声级范围 平均噪声级 电焊机 76～88 81 67～79 72 挖掘机 80～96 84 71～87 75 电锯 68～74 71 59～65 62 切割机 74～87 79 65～88 70 电葫芦 75～88 81 66～97 72 吊车 76～84 78 67～75 69 ⑷固体废物 施工期的固体废弃物主要为废渣、弃土以及施工人员生活垃圾。 弃渣：主要来源于基槽回填后的渣土以及施工过程中产生的边角废料。 弃土：建筑基础开挖产生的余土，除一部分回填以外，一部分将作为弃土处置，由车辆运输至灌南县指定的渣土场。 本项目施工人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，施工人员按50人计，则生活垃圾产生量为25kg/d。 2、营运期 拟建工程为热力管网的建设，热力管网主要采用架空敷设，无废水、废气和固废产生，对外环境无影响，产生的运营期噪声主要为蒸汽泄压产生的噪声，项目蒸汽在运营过程中，根据管网安全要求，同时适当时候需要通过泄压阀来减少蒸汽管网中的冷凝水，已达到满足管网安全运营的要求，在泄压过程中，会产生少量的泄压噪音，可通过加装蒸汽泄压消音器来减少泄压过程中产生的噪音，同时，可以将泄压阀安装在地势空旷，无环境敏感点附近，进一步减少泄压噪音对周边的影响。

# 七、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生 量(t/a) | 排放浓度mg/m3 | 排放 量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机动车、机械设备 |  |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 | / | 36.15kg | / | 36.15kg |  |
| 水污染物 | 施工期生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP等 | 施工期生活污水经依托附近设施 |
|  | 施工废水 | 泥浆、灰浆、冲洗废水 | 建筑废水经沉淀后，回用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 施工人员生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 交由环卫部门处理 |
|  | 施工过程建筑垃圾 | 部分回填，其余运至指定堆土场 |
| 噪声 | 产生噪声主要为施工噪声，源强在85dB（A）左右。执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）且随着施工期的结束，噪声也将随之消失。 |
|  | 主要生态影响(不够时可附另页) 项目生态环境影响主要是建设期的影响。项目管线敷设作业属于短期的临时性占地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对植被的影响很小，项目管网敷设完成后，沿线管线将恢复绿化，减少生态破坏。 |

# 八、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （1）大气环境影响分析 施工期向大气排放的主要污染物有CO、NOx和粉尘、扬尘等。CO、NOx等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘；建筑材料如水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、堆放、搅拌过程，由于受风的作用产生的粉尘和扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。 ①施工扬尘 建设项目施工期粉尘污染来源较多，主要为建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，运输车辆往来造成的地面扬尘，施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘，土地平整等过程产生的扬尘等等。 施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。 根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.7m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过0.50mg/m3，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本项目所在地区常年主导风向为东风、东北东风，建筑施工扬尘将对下风向大气环境产生一定的影响。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较短，通过在施工现场设置遮盖和施工点洒水抑尘、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响较小。因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，项目对周边大气环境影响较小。 ②燃油废气 本项目在加强机械设备、车辆等维修和保养，使用优质燃油后，尾气污染物排放强度很小，项目区域地势平坦、开阔，有利于废气稀释、扩散，对周围大气环境的影响很小。 ③焊接烟尘 本项目焊接时间较短，且为间断进行，地点不集中，产生的焊接烟尘很少，且周边空旷，扩散容易，因此对周边村庄产生的影响很小。 ④污染防治措施 项目建设期间，对区域大气环境的污染主要是沙、石、土方等堆放、转运及装卸过程产生的扬尘及汽车尾气。针对施工地面扬尘及运输车辆汽车尾气提出必要的控制措施如下。 施工建设期间物料运输、堆存及装卸过程中不可避免地会产生地面扬尘，虽然这些扬尘属于短期行为，但也会对附近区域环境空气质量产生不利影响，所以在施工期间应采取相应措施来尽量减少扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保措施如下： A.施工现场要合理安排，所有砂石料应统一堆放、保存，尽可能减少施工场地的堆放量，并对堆场加篷布覆盖或定期洒水。其他易起尘的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。汽车在运输石料、土方时，对于易起尘物料应采用封闭型车辆运输，避免因风力及道路颠簸造成的撒漏及扬尘，控制进场车速，减少装卸物落差。施工道路应保持平整、设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。工地出口要设置清除车轮泥土的设施，确保车辆不带泥土驶出工地。 B.本项目施工现场应制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责施工现场的洒水。 C.施工期间燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车辆、推土机需安装尾气净化器。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 D.应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。 E.施工现场要进行设置围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 F.开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 G.合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工的方式，施工中应注意减少地表裸露。 H.建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 I.有关施工现场大气环境污染防治措施的其他措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 采用上述措施后，可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响，无组织排放的颗粒物在工地周界外浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的限值要求。 （2）水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和冼涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水、施工人员洗涤、食堂及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量虽不大，但也不能任其流淌危害环境。 根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施（沉淀池）处理后用于施工现场的洒水降尘，施工人员生活污水依托周边现有环保设施，不另建卫生间或公用设施。 （3）噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、推土机、装载机、起重机、运输车辆等设备，噪声源强一般在75-90dB (A)之间。 本项目位于灌南县经济开发区，项目附近主要为工矿企业及少量的居民。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工厂界最高噪声限值为70dB（A），夜间不超过55dB（A）。如有特殊情况，需夜间22:00到次日6:00施工的，在不影响周围居民正常生活、工作的前提下，到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工许可证及相关手续。同时，接受环保局对建筑施工噪声的现场管理。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①合理安排施工进度和作业时间。禁止夜间（22：00~次日6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ②施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械尽量设置在敏感保护目标较远的地方。对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置屏障、加隔震垫、安装消声器等，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 ③精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准并现场公示后方可进行夜间施工。 ④淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ⑤施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 ⑥模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。 ⑦运输车辆和工地大吨位载重汽车应禁止鸣号。夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。 本项目在落实上述噪声防治措施，建筑施工期间向周围排放噪声按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，并严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制的基础上对项目周边环境敏感目标的影响较小。 上述措施在一定程度上控制了施工噪声的污染，在操作上是可行的。 （4）固体废物环境影响分析 项目施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废气的各种管道材料。施工期固体废弃物处置应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 施工期产生的大量渣土虽不含有毒有害物质，但渣土运输及堆存易引起二次扬尘污染。因此，多余渣土送至有关部门的指定渣土场，渣土运输过程中应做覆盖，严禁遗洒。 施工期产生的可回收废料如钢筋头等应尽量由施工单位回收利用；其他废弃的土方、灰渣及边角料运往有关部门指定地点消纳处理。 施工人员产生的生活垃圾集中收集，依托施工相应区域的生活垃圾处理、消纳方式，对外界环境不会产生不利影响。 另外，白天施工要特别注意安全，使用稳固的装卸箱，以保证周围居民、学生的人身安全。 （5）施工期生态保护 项目所在地原有绿化带，施工期应加以保护，可利用部分尽量保留。 灌南地区余量充沛，建设施工期间，项目施工场地将有大面积的裸露地表，容易形成水体流失。因此，应该尽量避免在雨季施工或者尽量缩短在雨季施工的时间，合理安排工期，尽量减少地表裸露时间，以力求减少水土流失的数量。 施工期间，应尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。对于临时堆土场应修剪挡土墙，在暴雨期加盖雨布等遮盖物，及时回填，以减少水土流失。 ①施工期对植被的影响 管道施工期间对植被的影响主要表现在因施工需要而对本区域树木、农田的彻底清除和工程设施、物质、管材堆放对植被所在地的临时占用。工程物质运输、管材堆放都需要在管线附近开辟一定范围的施工用地，施工用地的开辟方式是由推土机进行地面平整，植被在这个过程中被完全清除破坏，土壤完全暴露，生态环境遭到局部严重破坏。在开挖管沟的过程中还会因为土壤的深挖而造成区域土壤结构的破坏和小型野生动物生境破坏。植被受到施工活动的影响为间接影响，施工结束后，基本可以恢复原貌。 ②施工期对野生动物的影响 在项目区内栖息分布着较多的爬行类和啮齿类野生动物，但工程的主要采取支架方式，仅在支架基础处由少量开挖，开挖过程可能会破坏其栖息环境的巢穴。但由于这两类动物数量较多，适应能力较强，且本工程开挖量很小，临时贮存在附近，用于基坑回填，剩余部分用于土地平整并绿化，因此，工程开挖不会对其种群造成太大影响。

营运期环境影响分析： 一、产业政策适宜性分析 本项目为D4430热力生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于 “鼓励类”二十二“城市基础设施中第11条城镇集中供热建设和改造工程”范畴，项目建设符合现行的相关产业政策鼓励发展方向。 因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 二、环境影响分析 拟建工程为热力管网的建设，热力管网主要采用架空敷设，无废水、废气和固废产生，对外环境无影响，产生的运营期噪声主要为蒸汽泄压产生的噪声，项目蒸汽在运营过程中，根据管网安全要求，同时适当时候需要通过泄压阀来减少蒸汽管网中的冷凝水，已达到满足管网安全运营的要求，在泄压过程中，会产生少量的泄压噪音，可通过加装蒸汽泄压消音器来减少泄压过程中产生的噪音，同时，可以将泄压阀安装在地势空旷，无环境敏感点附近，进一步减少泄压噪音对周边的影响。 拟建工程为热力管线，敷设于交通道路一侧，管网营运期水流冲击管壁的噪声可忽略，对外环境无影响。 三、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响达到可接受水平。 1）风险调查 ① Q值确定 通过对建设项目危险物质识别，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，确定建设项目Q值，即危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，不属于生产性项目，属于管网铺设，经调查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质。 ② M值确定 本项目属于管网铺设工程，温度蒸汽约为300℃，蒸汽压力最大约为3Mpa，通过分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.2，对照表C.1，确定建设项目M值，见表8-1。 表8-1 建设项目M值确定表 序号 工艺单元名称 生产工艺 数量/套 M分值 1 管道输送 高温 1 5 项目M值Σ 5 ③ 风险识别汇总 本项目风险识别汇总详见表8-2。 表8-2 环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受环境影响的环境敏感目标 备注 1 管道输送 高温蒸汽 蒸汽 - - 管道沿线 / 2）环境风险潜势初判 P的分级确定： ①危险物质数量与临界量比值（Q） 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，不属于生产性项目，属于管网铺设，经调查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质。 ②行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。 根据8-1项目危险物质及工艺系统危险性特征章节可知，本项目M值为5， 以M4表示。 ③危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。 表8-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，不属于生产性项目，属于管网铺设，经调查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质。 3）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的大气环境敏感程度，按照表8-4 确定大气环境风险潜势。 表8-4 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ I 注：Ⅳ+ 为极高环境风险。 本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，不属于生产性项目，属于管网铺设，经调查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，风险潜势为Ⅰ级，只需简单分析。 4）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，因此判定其大气环境风险评价工作级别为简单分析，依据如表8-5。 表8-5 环境风险评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 环境风险分析： ①风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，风险源调查主要内容为建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。本项目属于灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目，不属于生产性项目，属于管网铺设，不涉及危险化学品。经调查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，本项目风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险只需简单分析。 ②环境敏感目标概况 本项目位于灌南经济开发区，本项目主要为热网铺设项目，管线走向范围较广，本项目管线走向主要涉及周庄村、小东关、于圩村、管庄村、武庄村和李集乡等敏感目标，具体敏感目标情况见附图2。 ③环境风险识别 本项目不属于生产型项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B判断，本项目不涉及危险物质。 ④环境风险分析 本项目不涉及危险物质，涉及的风险主要高温蒸汽外泄，本项目管道外选用硅酸铝棉针刺毯和高温玻璃棉的复合材料包裹，可以很好的保证外泄蒸汽泄漏至周边导致人员烫伤，降低风险。 ⑤环境风险防范措施及应急要求 本项目建成后，应加强管道的维护，定期进行检查，当出现外泄风险时，及时检修，将风险降到最低。 ⑥分析结论 综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可接受的。 表8-6 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目 建设地点 （江苏）省 （连云港）市 （）区 （灌南县）县 （经济技术开发）园区 地理坐标 经度 119.357700 纬度 34.132505 主要危险物质及分布 高温蒸汽 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 蒸汽在运输过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康的风险；本项目建成后，应加强管道的维护，定期进行检查，当出现外泄风险时，及时检修，将风险降到最低。 风险防范措施 蒸汽在运输过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康的风险；本项目建成后，应加强管道的维护，定期进行检查，当出现外泄风险时，及时检修，将风险降到最低。 填表说明本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对环境风险开展简单分析。 四、社会影响分析 本工程为蒸汽管网工程。由于供热距离较远，沿线施工主要涉及是道路两旁居民区、企事业单位、办公楼以及公共交通等相关利益，工程施工阶段对沿线周边的空气环境及交通出行等影响较大。 本项目区内不存在居民动迁、补偿等问题，不存在历史矛盾及遗留问题。 通过上述风险影响调查进行项目社会影响因素分析及其影响程度表见下表。 表8-7 主要风险因素及其风险程度表 序号 风险类型 发生阶段 风险因素 风险概率 影响程度 风险程度 备注 1 政策风险 前期 国家、地方政府政策 5%很低 可忽略 很低 符合政策 2 环境风险 施工 噪声、扬尘、交通 30%较低 较小 较低 风险较低 3 社会风险 施工 治安 5%很低 可忽略 很低 选址合理 4 技术风险 设计、施工 设计方案、施工技术 5%很低 可忽略 很低 技术成熟 5 组织风险 前期 管理团队 8%很低 可忽略 很低 内部组织合理 风险应对措施： 由上表可知，本管网工程主要的风险为施工期间对周边环境空气及交通的影响，包括供热管网占地，管线开挖土方、机械噪声、扬尘及施工路段的拥堵。 采取以下应对措施： （1）供热管道选择固定地点集中存放，尽量不占用城市道路资源。 （2）采用全封闭施工组织，管道沿线开挖区域用彩钢板进行围挡封闭，避免二次扬尘和保障行人、车辆的安全。 （3）管沟开挖土方，用汽车全部运走，不再施工现场堆放。建筑渣土统一运输，统一处置，防止运输沿途“滴、撒、漏”。 （4）管道安装完成后，尽快实施路面和绿化的恢复。 （5）制定详细的施工计划，安排合理的施工组织程序。协同交通、市政部门提前进行施工路段的交通组织，避免引起交通拥堵现象。 五、选址合理性分析 本项目位于灌南县经济开发区。项目用地为工业用地。通过查阅灌南县生态红线区域保护规划图（见附图4），本项目不在生态管控区内。 因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 六、总量控制分析 本项目运营期间无三废产生，无需申请总量。 七、环保三同时项目 项目环保“三同时”项目情况见表8-8： 表8-8 项目“三同时”验收一览表 时段 类别 污染物 环 保 措 施 处理效果 经费(万元) 完成时间 施工期 废气 施工扬尘 施工场界设置屏障、覆盖、洒水 达标排放 20 分期同时设计、同时施工、同时运营 运输车辆、机械设备废气 采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器 达标排放 焊接烟尘 采用先进焊接工艺和选择产尘量小的焊接材料 达标排放 噪声 设备噪声和运输车辆噪声 使用低噪声设备、设置掩蔽物、加强管理等，在工地周围设立临时声障。噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施 达标排放 5 废水 施工废水 施工场所设沉淀池、隔油池处理后回用 对外环境影响较小 10 生活污水 依托附近公厕、餐馆卫生间等原有设施 固废 生活垃圾、建筑垃圾 施工营地设垃圾桶、及时清运建筑垃圾和施工人员生活垃圾 零排放 10 不可预见费 / / / 10 合 计 55

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 围挡、覆盖、洒水 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 运输车辆、机械设备 | NOX、CO、THC | 使用尾气达标排放的运输车辆和机械设备 |  |
|  |  | 焊接 | 烟尘 | 采用先进焊接工艺和选择产尘量小的焊接材料 |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、NH3-N、TP | 依托附近公厕、餐馆卫生间等原有设施 | / |
|  |  | SS | 沉淀后回用 | 对周围环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 零排放 |
|  |  | 建筑垃圾 | 部分回填，其余运至指定堆土场 |  |
| 噪 声 | 施工期严格控制施工机械和机动车操作与运行时间，对噪声大的施工机械可以采取适当的隔声或消声措施，尽量避免夜间施工，同时机动车应尽量避绕居住区。项目运营期在管网泄压阀安装消音器，进一步减少泄压噪音。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果: 做好绿化工程建设，最大限度地恢复沿线生态环境； 为减少建设施工所带来的生态环境问题，要尽量缩短建设施工期，缩短施工面的裸露时间。优化工程挖方和填方，合理规划和利用弃土。 |
| 结论与建议 |
| 一.结论 本项目是由灌南宏耀环保能源有限公司投资建设，选址于连云港市灌南县经济技术开发区，建设灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目。项目产生的污染物经相应治理措施后均能达标排放，其评价结论如下： 1、项目符合国家产业政策 本项目为D4430热力生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于 “鼓励类”二十二“城市基础设施中第11条城镇集中供热建设和改造工程”范畴，项目建设符合现行的相关产业政策鼓励发展方向。 因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 2、项目符合用地规划要求 本项目位于灌南县经济技术开发区。项目用地为工业用地，通过查阅灌南县生态红线区域保护规划图（见附图4），本项目不在生态管控区内。 因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、污染物达标排放可行性 拟建工程的环境影响主要表现在施工期。施工过程中产生的扬尘、焊接烟尘和噪声污染将对工程沿线的居住区可能产生一定程度的影响。本评价要求从污染防治及环境管理方面采取有效措施对着两类污染源进行控制和治理。 施工废水产生量少，集中收集经施工场地内临时沉淀池处理后回用，建筑垃圾按要求处置，生活垃圾依附周边现有环保设施，交由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 对于噪声可采取适当的隔声或消声措施，尽量避免液碱施工，同时机动车应尽量避绕居住区。 拟建工程为热力管网的建设，热力管网主要采用架空敷设，无废水、废气和固废产生，对外环境无影响，产生的运营期噪声主要为蒸汽泄压产生的噪声，项目蒸汽在运营过程中，根据管网安全要求，同时适当时候需要通过泄压阀来减少蒸汽管网中的冷凝水，已达到满足管网安全运营的要求，在泄压过程中，会产生少量的泄压噪音，可通过加装蒸汽泄压消音器来减少泄压过程中产生的噪音，同时，可以将泄压阀安装在地势空旷，无环境敏感点附近，进一步减少泄压噪音对周边的影响。 4、生态影响分析 施工期间，带来的生态破坏、水土流失等会对施工区域和周围及河道生态环境造成短暂破坏，采取相应的生态环境保护和生态恢复措施后，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响随之消失。 本项目为非生产型项目，为热网工程铺设项目。属于城市基础设施类工程项目，项目建成后，可以完善当地区域内的基础设施，有利于当地的经济发展，且生态影响主要集中在施工期，为短暂的，基本不会对生态环境产生不利影响。 5、“三线一单”相符性 根据管控要求，本项目为管网铺设项目，不属于生产项目，跨越河流采用地下穿越的方式，不直接与河水接触，污染主要为临时性的，施工期结束后，即可消除，运营期无三废产生，不属于管控要求，因此符合省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)和《江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发〔2018〕74号）》的要求；根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据可知，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5及O3。通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据预测，本项目排放的各种污染物对环境影响在可接受范围内。根据地表水现状监测结果，郑于大沟水质因子中COD、BOD、氨氮、总磷、总氮的评价指数＞1，其余监测因子的评价指数均＜1，说明郑于大沟已受到一定的污染。目前灌南县人民政府办公室印发了《县政府办公室关于印发灌南县环境综合整治“三大专项行动计划”的通知》（灌政办发[2017]18号），针对郑于河水质问题，提出整治措施，落实相应整改措施后可有效改善区域河道的水质，实现郑于大沟水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求；本项目位于灌南县经济开发区；项目能耗严格按照相应标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。根据分析，本项目符合当地资源消耗上限要求。据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号），本项目符合环境准入负面清单。 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 6、与灌南县区域限批要求相符性分析 江苏省环境保护厅于2018 年4 月4 日发布了《关于对灌南县实施区域限批的函》，函中“暂停除环保基础设施类项目和民生类项目外的所有建设项目环评文件审批”。 本项目为热网工程项目，属于公共基础设施类项目，因此，不属于区域限批类项目，属于民生类、环保基础设施类建设项目清单中“十一、交通运输业、管道运输业和仓储业，城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”项目，不在区域限批名录内。 7、总量控制 拟建项目为非生产性建设项目，无组织废气和废水污染物外排，无须申请总量控制指标。 综上所述，本项目符合产业政策，符合相关规划，符合清洁生产原则，拟建项目作为城市集中供热的配套工程，属环境改善项目，拟建工程主要污染体现在施工期，为短期、可逆影响，在做好施工期污染防治，加强施工及环境管理后，对环境空气、地表水环境及声环境产生的影响可为环境所接受，从环境保护的角度，本项目是可行的。 二.减少污染的其它建议 1、严格执行环保“三同时”要求落实各污染防治设施，并加强运行管理，确保所有污染源达标排放。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生重大变化，应另行评价。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释： 本报告表应附以下附图、附件： 附图1：项目所在地地理位置图 附图2：项目所在地300米范围图 附图3：项目所在地平面布置图 附图4：项目所在地生态红线图 |

# Text boxes

交付使用

管道测试

管道安装

管线制作

土方开挖

测量防线