灌环审〔2019〕  号

关于对江苏俊昇置业有限公司年产260万吨新型绿色环保建材项目环境影响报告表的批复

江苏俊昇置业有限公司：

你公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制报批的《年产260万吨新型绿色环保建材项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目须实行“清污分流、雨污分流”，项目产生废水主要为喷淋废水、冲洗废水、堆场洒水、道路降尘用水和生活污水等，喷淋废水和冲洗废水经沉淀池处理后回用于产生工序，不得外排；堆场洒水和道路降尘用水通过自然蒸发或存于原料和产品中，不得外排；生活污水经预处理后，通过园区管网，接入灌南县江苏灌河半岛临港产业园区污水处理厂，不得外排。所有废水必须严格按要求，不得外排。

4.项目噪声主要为破碎机、振动筛、装卸车、皮带输送机和风机等设备运行时产生的噪声。项目须优先选用低噪声设备，通过合理布局，对高噪声部位采取吸声和隔声等措施予以控制，同时必须严格生产时段控制，并减少生产噪声，项目噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2类标准要求。

5.项目产生的大气污染物主要为破碎和筛分工序、原料运输、原料堆场、皮带输送等产生的粉尘等，在项目运行过程中必须按要求做好粉尘收集控制工作，从源头加强大气污染管控，确保达标排放。项目须采取全过程密闭和喷淋等措施，特别是原料生产车间和成品车间等，以减少粉尘等主要大气污染物排放。其中破碎、筛分、搅拌等工序产生的粉尘须密闭处理，经集尘罩收集，通过布袋除尘器处理后，经不低于15m高排气筒高空排出，其排放必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求；严格按照报告表要求，加强无组织废气收集工作，负责原料运输的汽车进出必须做好清洁，厂区路面进行硬化，并定时洒水和加强厂区管理等方式降低扬尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；厂区所有堆场必须采取密闭和安装喷淋洒水等措施，厂区内地面进行硬化，并采取遮盖和设置防风抑尘网等方式降低粉尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；皮带输送须密闭处理降低粉尘，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；未被收集到的破碎和筛分等工序产生的粉尘，通过加强通风和排气的方式排放，其排放标准必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，所有废气必须严格按要求，达标排放。

6.项目产生的固体废物主要为沉淀池污泥、布袋除尘器捕集尘、沉降粉尘和生活垃圾等。须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则、环评报告表及固废相关法律法规要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中沉淀池污泥、布袋除尘器捕集尘和沉降粉尘统一收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。

7.重点区域须做好防渗措施，以防止污染地下水及土壤。

8.建设单位必须严格按环评报告表核算要求执行卫生防护距离要求，以后不得建有居民、学校、医院等环境敏感目标。

三、经我局总量部门核定控制指标:COD:0.0144 t/a；氨氮:0.0014 t/a；

总磷:0.0001 t/a；总氮:0.0043 t/a；颗粒物:1.19t/a。

四、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

五、项目建成投运后要按照环保法律法规要求全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与环保部门联网。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年   月   日

连云港市灌南生态环境局 2019年 月 日印发