灌环审〔2019〕118 号

关于对灌南合益贸易有限公司废旧金属回收加工生产线新建项目环境影响报告表的批复

灌南合益贸易有限公司：

你公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制报批的《废旧金属回收加工生产线新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，我局认为你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目须实行“清污分流、雨污分流”，运营期产生废水主要为生活污水，依托连云港亚新钢铁有限公司化粪池和污水处理设施处理达标后回用于连云港亚新钢铁有限公司，污水回用标准必须执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水标准要求及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中城市绿化用水标准要求，不得外排。

4.项目噪声主要为金属剪切机、龙门剪切机、液压金属打包机、抓钢机和火焰切割机等设备运行时产生的噪声。项目须优先选用低噪声设备，通过合理布局，经基座减振、距离衰减等措施予以控制后，厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3类标准要求。

5.项目产生的大气污染物主要为装卸粉尘和剪切粉尘等，在项目运行过程中必须按要求做好粉尘收集控制工作，从源头加强大气污染管控，确保各类废气达标排放。严格按照报告表要求，加强无组织废气捕集工作，装卸粉尘和剪切粉尘，通过喷雾降尘和厂房阻隔方式控制排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

6.项目产生的固体废物主要为非金属废料、剪切废料、废液压油和生活垃圾等。 须严格按照“减量化、资源化、无害化”原则、环评及固废相关法律法规要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。其中非金属废料和剪切废料统一收集后定期外售；废液压油收集后必须委托有资质单位规范处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

7.建设单位必须严格按环评核算要求执行防护距离要求，以后不得建有居民、学校、医院等环境敏感目标。

8.重点区域须落实防渗措施，防止污染地下水和土壤。

三、项目建成后需按环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

四、项目建成投运后要全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

五、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

六、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年 12 月 17 日

连云港市灌南生态环境局 2019年12 月 17 日印发