灌环审〔2019〕124 号

关于对灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目环境影响报告表的批复

灌南宏耀环保能源有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制报批的《灌南宏耀环保能源有限公司热网工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，我局认为你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.本项目建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目运营期无废水产生。项目废水主要是施工期产生的生活污水和施工废水，生活污水依托周边现有环保设施；施工废水经沉淀池处理后回用，所有废水一律不得外排。

4.项目运营期无废气产生。项目废气主要为施工期产生施工扬尘、焊接烟尘和机械车辆排放的尾气等，在项目施工过程中必须严格做好烟、粉尘和废气控制工作，从源头加强大气污染物防治。施工现场路面保持清洁，对砂石料堆场加篷布覆盖，定期进行路面清扫并采用洒水降尘措施；焊接烟尘采用先进焊接工艺和选择产尘量小的焊接材料；对废气排放较多的施工车辆须安装尾气净化装置；所有废气必须严格按报告表要求，做到达标排放，其排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

5.项目施工期噪声主要为起重机、装载机和运输车辆等运行噪声，通过合理安排施工期，禁止夜间施工，进、离场车辆限速，禁止鸣笛等方式后，必须达到《建筑施工厂界噪声限值标准》（GB12523-2011）中标准要求；项目运营期噪声主要为蒸汽泄压时产生的噪声，通过加装蒸汽泄压消声器，并将泄压阀安装在地势空旷无人区域，以降低噪声影响，项目噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3类标准要求。

6.项目产生的固体废物主要为施工期产生的弃土、废渣和施工人员生活垃圾等。除回填部分，其余弃土、废渣由车辆运至灌南县指定的渣土场；施工人员生活垃圾设立临时堆放地点，由环卫部门统一及时清运。

三、项目建成后需按照环保法律法规要求，办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后投入正常使用。

四、项目建成投运后要全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

五、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

六、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年12月25日

连云港市灌南生态环境局 2019年12月25日印发