灌环审〔2019〕122 号

关于对连云港亚新钢铁有限公司石灰窑尾气余热利用技改项目环境影响报告表的批复

连云港亚新钢铁有限公司：

你公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制报批的《石灰窑尾气余热利用技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设原则上可行，原则上同意报告表中的结论和建议。

二、涉及包括污染防治措施和评价结论等主要内容由建设单位、编制机构和编制人员承诺负责，我局认为你公司在建设中须重点做好以下环境保护工作：

1.严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.本项目主要为建设期间施工噪声等，项目施工期噪声设备主要为起重机、装载机和运输车辆等，通过合理安排施工期，禁止夜间施工，进、离场车辆限速，禁止鸣笛等方式后，必须达到《建筑施工厂界噪声限值标准》（GB12523-2011）中标准要求。建设期间必须采取有效措施，降低工程设备安装噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理安排高噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3.项目须实行“清污分流、雨污分流”。项目废水主要是施工期产生的生活污水和施工废水，生活污水经地埋式一体化设施处理后进入综合污水处理站处理至回用标准后，回用于各用水工序；施工废水经调节池处理后回用于洒水降尘及清洗施工运输设备，所有废水一律不得外排。

4.项目运营期主要为产生石灰窑尾气，在项目运行过程中必须严格做好收集控制工作，从源头加强大气污染物防治，石灰窑尾气余热经烟气净化装置、旋风除尘器和布袋除尘器处理后，通过管道和阀门输送至连云港明智金属科技有限公司进行尾气余热综合利用。

5.建设单位必须按环评核算要求设置防护距离，防护距离范围内以后不得建设有居民区、医院、学校等环境敏感目标，建设项目不得占用生态红线和影响生态环境功能。

三、建设项目本次削减的主要污染物总量须报生态环境局总量部门核减。

四、项目建成后需按照环保法律法规要求，办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续，经验收合格后并取得环保部门核发的排污许可证后方可正式投入生产。

五、项目建成投运后要全面落实好环评报告表中各项环保要求，加强环境管理各项工作，确保各类治理设施正常运行，各类污染物达标排放，需安装在线监控设施的必须安装到位，并与生态环境部门联网。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目未开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

七、请灌南县环境监察局负责该项目环境监管工作，项目建设单位应主动向监管单位报告项目建设、投产、运营等相关情况。

连云港市灌南生态环境局

2019年12月25日

连云港市灌南生态环境局 2019年12月25日印发